# 文昌市广播电视台高清演播室设备改造项目

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-264

甲级政府采购代理机构

采   购   人：文昌市广播电视台

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年五月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	28

第五章 投标文件内容和格式	31

第六章  评审办法和程序	38

初步审查表	40

技术、商务评分表	41

# 第一章 投标邀请函

受文昌市广播电视台的委托，海南海政招标有限公司就文昌市广播电视台高清演播室设备改造项目（项目编号：HZ2016-264）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：文昌市广播电视台高清演播室设备改造项目

2、用途：文昌市广播电视台工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：￥3,471,029.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、如报价人不是生产厂商，则必须获得所投主要产品生产厂商针对本项目的授权书；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年5月27日至2016年6月2日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），投标保证金为：￥10000元。

4、投标人提问截止时间：2016年6月13日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年6月20日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年6月20日上午08：15--08：30；

2、开标时间：2016年6月20日上午08：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和http//www.hizw.gov.cn 。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址：海南省文昌市文城镇文东路88号文航国际三楼

2、联系人：黄守坚

3、联系电话：13876715799

海南海政招标有限公司

二〇一六年五月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：文昌市广播电视台

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：文昌市广播电视台高清演播室设备改造项目

项目编号：HZ2016-264

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

文昌市广播电视台高清演播室设备改造项目

二、项目清单

（以下参数中带★的参数为主要参数，如不满足则将做废标处理,带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

| 序号 | 设备名称 | 配置说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、摄像系统 |
| 1 | 高清演播室摄像机 | 技术与配置要求： 1、 高清广播级演播室摄像机 2、 ▲成像器件：3片2/3英寸CCD有效像素不低于220万像素。 3、 支持的信号格式包括：1080/59.94i、50i；720/59.94p、50p； 4、 ▲16比特 A/D转换。 5、 灵敏度≥F12（50Hz）。 6、 ▲水平分解力≥1100电视线。 7、 信噪比典型值≥60dB（不开启数字降噪功能） 8、 调制深度≥55%（27.5 MHz） 9、 摄像机适配器采用光纤调制方式，TAJIMI接口或LEMO接口。 10、 提供HD-SDI输出接口≥2 11、▲需与切换台和录像机为同一品牌。 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 台 | 3 |
| 2 | 高清摄像机控制器 | 技术与配置要求： 1、 摄像机控制单元。(含控制电缆) 2、 ▲提供HD-SDI信号≥6路输出接口 3、 必须提供≥2路（SDI）返送视频 4、 提供指示灯、通话等外接设备的输入接口 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 台 | 3 |
| 3 | 彩色大寻像器 | 技术与配置要求： 1、 ▲≥7英寸以上彩色LCD寻像器 2、 宽高比16:9，支持16:9/4:3切换,并有4:3安全框标示 3、 带演播室遮光罩 4、 辅助聚焦功能 5、 上下左右角度可调 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 台 | 3 |
| 4 | 高清摄像机遥控面板 | 技术与配置要求： 1、 可网络化控制 2、 操纵杆控制 3、 可实现/PEDESTAL操作 4、 场景文件功能 5、 可存储用户文件 6、 （含控制电缆） ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 块 | 3 |
| 5 | 摄像机托板 | 技术与配置要求： 1、 摄像机配套托板 2、 使用与摄像机相同品牌产品 | 台 | 3 |
| 6 | 50米摄像机光缆 | 技术与配置要求： 1. TAJIMI接口。 2. 快速连接的插拔自锁系统，插入损耗≤0.1dB 3. 回波损耗≤50dB 4. 两路光纤，两路电源和两路信号的针芯配置 5. 同时符合SMPTE、ARIB和EBU标准6、 不锈钢外壳，可承受20，000次插拔。 6、连接后可承受1.5米水深浸泡 7、 光纤针芯清洁简单方便 8、 耐高低温，工作温度范围-40℃到+80℃ 9、 可选预端接F2光纤插芯，在现场简单快速安装。 | 条 | 3 |
| 二、镜头 |
| 1 | 高清标准变焦镜头 | 技术与配置要求： 与摄像机配套使用 焦距：1 ×7.6 - 130 mm 2 ×15.2 - 260 mm 变焦倍率：17 × 扩展镜：2 × 最大相对孔径：1 :1.8 (7.6 - 102 mm) 1 :2.3 (130 mm) 最小物距：0.6 m 最小物距下的物体大小（16:9）1 ×7.6 mm 738 × 415 mm 微距拍摄模式：可用 滤色镜螺纹：M82 × 0.75 直径 × 长度：85 × 203 mm 特性：内聚焦，快速变焦，变焦限位 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 支 | 2 |
| 2 | 高清广角变焦镜头 | 技术与配置要求： 1. 与摄像机配套使用。 2. 焦距: 4.5 - 59 mm 3. 变焦倍率 12x 4. 扩展器 2x 5. 最大相关孔径 1:1.8(4.5-39.2mm)1:2.6(59mm) 6. 最小物距(m.o.d.) 0.3 m0.59m 7. 最小物距下的物体大小 4:3高宽比(1x) - 8. 最小物距下的物体大小 4:3 高宽比(2x) - 9. 最小物距下的物体大小 16:9高宽比(1x) 4.5mm 750x422mm59mm 55x31mm 10. 最小物距下的物体大小 16:9高宽比(2x) 9mm 369x207mm118mm 28x16mm 11. 视角4:3高宽比(1x) 12. 视角4:3高宽比(2x) - 13. 视角16:9高宽比(1x) 4.5mm 93?38'x61?50'59mm 9?18'x5?14' 14. 视角16:9高宽比(2x) 9mm 56?06'x33?20'118mm 4?39'x2?37' 15. 尺寸(hxwxl) 95x238.5mm 16. 重量 1.88kg(rm) / 1.95kg(rd) 17. 操作系统 - 特性 内聚焦 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 支 | 1 |
| 3 | 镜头伺服控制器 | 镜头控制器 | 套 | 3 |
| 三、三脚架 |
| 1 | 演播室用三脚架 | 技术与配置要求： 1、 系统承重 最大25公斤 2、 动态平衡承重 6-15公斤 3、 重量 8.6公斤 4、 俯仰方向角度 +90/-75° 5、 携带高度 0.99米 6、 工作高度 0.74米-1.77米 7、 球碗直径 100毫米 8、 三脚架管材质 碳管 9、 架体级数 双极 10、 延伸器类型 地置延伸器 11、 动平衡档位 0-6 12、 俯仰阻尼档位 0-5 13、 水平阻尼档位 0-5 14、 套装包含：云台，三脚架，地置，单普通手柄，软包系统承重 最大25公斤 动态平衡承重 6-15公斤 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 套 | 3 |
| 四、录放像机，驱动器，存储卡 |
| 1 | P2半导体录像机 | 技术与配置要求： 1.高标清半导体卡式录像机. 2. ▲记录和重放格式：AVC-Intra/DVCPRO HD/DVCPRO 50/DVCPRO、DV 3. ▲记录100M高清码流,50M标清码流视频.支持10 bit 量化记录，像素达到1920 x 1080. 4. 支持记录过程中连续无限制的热插拔记录和记录过程中的多卡槽之间循环记录. 5. 支持SDI信号输入自动记录. 6. ▲支持上下变换，1080i和720P格式相互变换. 7. 支持windows XP 和 windows 2000 8. 提供高清、标清数字视频和数字、模拟视音频接口输入、输出接口.遥控接口,USB接口. 9. 可通过操作面板上的彩色液晶屏直接显示录制图像 10. 配19英寸机架安装. 标配AVC-Intar编码卡 11. ▲需与摄像机和切换台为同一品牌. ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 台 | 2 |
| 2 | P2半导体存储卡 | 64G 半导体存储卡 | 张 | 4 |
| 五、高清切换台、矩阵 |
| 1 | 高清视频切换台 | 技术要求： 1、控制面板与主机一体化的1M/E切换台。 2、兼容多格式的高清/标清多种信号的混合制作，支持标清信号与高清信号之间上、下变换功能和混合功能，通过安装不同的信号输入板，允许在高清信号、标清信号和计算机信号之间进行实时切换和处理。 ▲3、HD/SD-SDI (BNC)输入至少8路，模拟复合输入（BNC，内置上变换器）至少2路，HD/SD-SDI (BNC)输出至少5路，DVI输出至少1路。 4、每路输入都配置有一个内置的10 bit帧同步器(Frame Synchronizer)，实现非同步信号源之间平滑的切换。还提供同步（B.B）信号输出，从而支持与外部系统的同步。 5、内置多画面显示处理器，可选择如4、5、6、9、10、16等多画面显示。投标所做技术方案须利用序号12的广播级专业液晶监视器实现多画面显示。 6、标配提供多种类型的划像、挤压、滑动、三维特技效果和画中画(PinP)功能。键的类型包括亮度键、线性键、色键、及DSK。3维DVE效果可应用到键功能中。 7、▲需与摄像机和录像机为同一品牌。 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清视频矩阵 | 技术与配置要求： 1.▲矩阵规模不少于32×32高清矩阵；技术成熟，稳定。 2.标准清晰度视频信号应符合“SMPTE259M, 270Mb/s串行数字分量接口电特性指标”，高清晰度视频信号应符合“SMPTE292M,1.485Gb/s串行数字分量接口电特性指标”，信号类型：10比特量化串行数字分量信号。 3.2U独立机箱，矩阵输入支持自动时钟恢复和电缆均衡 4.HD/SD-SDI自适应输入，支持HD-SDI（270Mbps），ASI信号切换。 5.与矩阵主机通信方式为以太网，在控制面板上无需翻页即可方便的直接切换32路信号源。 6.控制面板具有目的锁定和面板锁定等功能键。 7.▲矩阵具备CS或BS远程控制软件，能够对矩阵进行远程配置、远程控制切换、网络配置，能够完成对矩阵信号输入输出进行分层、分组、群切换、批处理切换等。 8.矩阵支持以太网控制和串口控制。 9.矩阵面板和矩阵的电源适配器可以共用。 10.开放控制协议，可受自动播出软件控制。 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 台 | 1 |
|  |  | 备份电源 | 个 | 1 |
|  |  | 全功能XY面板, 2RU | 个 | 3 |
| 六、高清字幕机 |
| 1 | 高清字幕机 | 系统构成及硬件要求： 1. 输入输出卡：兼容高标清信号，输入输出端口齐全，要求提供≥1路HD-SDI视频输入，≥1路HD-SDI填充信号输出、≥1路HD-SDI键信号输出、≥1路HD-SDI监看信号输出。 2. 要求字幕机具有网络管理接口，可以扩充为的网络化的统一管理方式。 图文字幕编播软件要求： 3. ▲支持多层字幕对象同屏同时播出，至少20层字幕；播出内容包括游动字幕、静态图片、动画、视频片断、时钟台标、动态模板等，支持任意位置的滚动字幕。 4. ▲要求字幕机具有全屏TGA序列播出能力，可同时播出的全屏序列层数应不少于3层。 5. 要求采用模板方式对字幕进行管理。 6. 单个模板中具有多层图文混叠功能。 7. ▲播出过程中可以完成对待播节目条目的预览功能，同时不影响节目的正常播出。 8. ▲字幕播出中，可以随时修改待播条目字幕的内容 9. ▲可以随时调整节目播出顺序。 10. ▲要求字幕播出过程中，可以完成对图文模板的创作和修改。 设备配置要求： 硬件配置上要相当于或高于（CPU：Intel I5 2300，显卡：GT 520、内存：4GB、硬盘：500GB、机箱：图形工作站专用机箱（4U）、电源：600W、操作系统：正版Windows7 操作系统、系统软件：图文动画创作软件、节目单编辑软件、播出控制软件） ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 台 | 1 |
| 七、延时器、同步、DVI信号处理器 |
| 1 | 高清信号延时器 | 高清信号60秒延时，1个BB输入接口、1个主信号输入接口、2个延时后的主输出接口、1个固定输出延时前信号的接口和1个与RCP连接DB25接口。支持SNMP | 台 | 2 |
| 2 | 同步信号发生器 | 提供同步锁相同步黑脉冲/三电平同步，字时钟，LTC时间码，Wordclock等，SNMP 状态和告警报告，双电源冗余。 | 台 | 1 |
| 3 | 格式转换器 | HDMI转SDI转换器 | 台 | 2 |
| 八、周边设备 |
| 1 | 模块机箱 | 技术与配置要求： 1. ▲主备电源，主备双网口； 2. 所有的模块可以通过网络进行监控，支持SNMP协议； 3. 高、标清、模拟视频模块可以插在同一机箱； 4. ▲可通过机箱自身设置模块参数，带液晶控制面板，面板上有指示灯，机箱本身具有模块参数备份功能； 5. 3RU或以上机箱，19英寸宽，可插18块或以上板卡。 6. ▲机箱散热风扇与电源分离，更换风扇时不影响电源使用;机箱散热采用前入后出式，机箱散热风扇在机箱外部便于观察且易于更换。 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 台 | 2 |
| 2 | 双路视频分配放大器 | 技术与配置要求： 1、 视频输出： 每一输入通道不少于4路输出； 2、 信号标准： HD-SDI (SMPTE 292M)，SDI (SMPTE 259M)； 3、 反射损耗： >15dB(@1.485)； 4、 配备相应背板。 5、 ▲输入\输出均支持3G/HD/SD/ASI ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 块 | 4 |
| 3 | 高清视频分配放大器 | 技术与配置要求： (1) 视频输出： BNC ≥ 7； (2) 信号标准： HD-SDI (SMPTE 292M)，SDI (SMPTE 259M)； (3) 反射损耗： >15dB(@1.485GHz)； (3) 支持输入自动均衡； (5) 配备相应背板。 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 块 | 2 |
| 4 | 模拟视频分配器 | 技术与配置要求： (1) 输入信号可环出，增益可调； (2) 最高支持300米电缆均衡； (3) 输出： BNC × 7 (包含环出)； (4) 信杂比： ≥ 66.5 dB； (5) 配备相应背板。 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 块 | 2 |
| 5 | 高标清2X1切换器 | 技术与配置要求： (1) 模块式3G/HD/SD 2x1倒换器，与其他周边产品同一品牌； (2) 标准BNC接口； (3) ▲具备3Gbps信号处理能力； (4) ▲支持帧同步功能； (5) ▲可通过选件升级，支持上/下/交叉变换，支持AFD检测，插入和更改，可根据输入信号的AFD进行幅型比变换； (6) ▲支持16通道音频以及元数据切换处理； (7)支持音频声道变换功能；支持音频混音功能；可通过选件升级支持杜比E/AC3编解码功能 (8) ▲支持AB路输入信号手动或自动切换功能； (9) ▲支持平衡离散AES输入加嵌和解嵌输出；可通过选件升级支持Linear Acoustic上混功能 (10) 自动故障报警提示； (11) 支持黑场同步锁相。 (12) 支持外部GPI面板控制倒换； (13) ▲可通过选件升级支持自动响度控制功能。 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 块 | 2 |
| 6 | 应急倒换器 | 技术与配置要求： 2选1应急倒换控制面板 | 块 | 2 |
| 7 | 数字视频分配器 | 技术与配置要求： (1) 视频输出： BNC ≥ 7； (2) 信号标准： SD-SDI (SMPTE 292M)，SDI (SMPTE 259M)； (3) 反射损耗： >15dB(@1.485GHz)； (3) 支持输入自动均衡； (5) 配备相应背板。 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 套 | 2 |
| 8 | 模拟音频分配器 | 技术与配置要求： 1.支持双通道模拟音频分配； 2.平衡音频输入输出接口，高阻抗输入、低阻抗输出； 3.至少8路输出； 4.支持信号丢失检测以及远程报警；报警信息支持本地和远程查看； 5.支持SNMP监控； ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 块 | 3 |
| 9 | 数字音频分配器 | 技术与配置要求： 1. AES数字音频输入输出接口； 2. 至少9路输出； 3. ▲支持信号丢失检测以及远程报警；报警信息支持本地和远程查看； 4. 支持SNMP监控； ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 块 | 2 |
| 10 | 高清数子加嵌器 | 技术与配置要求： (1) 支持3G/HD/SD信号处理； (2) ▲支持8路AES音频输入加嵌； (3) 支持LTC输入； (4) 输出： 2路3G/HD/SD BNC输出； (5) 信杂比： ≥ 15 dB； (6) ▲可通过选件升级支持自动响度控制功能。 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 块 | 2 |
| 11 | 背板 | 单宽背板 | 块 | 2 |
| 12 | 高清帧同步器 | 技术与配置要求： 1. 模块式HD/SD 帧同步器，与其他周边产品同一品牌； 2. ▲不少于2路HD-SDI输入,不少于2路HD-SDI输出； 3. HD/SD信号输入自动检测，具有时钟再生功能、彩色矫正功能； 4. 16声道嵌入音频处理； 5. 支持4路离散AES加嵌和解嵌，4路平衡AES输入、输出接口； 6. ▲支持AFD检测，插入和更改； 7. 支持音频5.1到2.0下混； 8. 可设定1.3秒以上视频延时； 9. 同步信号支持BB和tri-level； 10. 通过机箱本地操作面板或以太网端口对板卡进行参数调整和状态监测； 11. 支持声道倒换； | 块 | 1 |
| 13 | 帧同步背板 | 双宽背板（1路REF输入,1路HD/SDI输入,4路AES输入；2路HD/SDI输出,4路AES输出,1路RS-422端口） | 块 | 1 |
| 14 | 上下交叉变换器 | 技术与配置要求： 1、 带帧同步功能； 2、 SD/HD和3 Gb/s SDI、 HDMI以及模拟的输入和输出；8通道AES/EBU、4通道平衡模拟输入和输出；消费级HiFi音频输入接口； 3、 提供去隔行、上变换、下变换、SD和HD交叉/标准转换、自动帧频转换探测、移除和校正（即使内容经过剪辑）、降噪、尺寸调整、4:3和16:9的宽高比转换； 4、 具有图象信号的边缘锐度处理能力(H+V)； 所有处理都支持时间码和多通道音频转换 | 台 | 4 |
| 周边设备总体要求： 整套系统周边设备须选用受业内广泛认可的、品质高和稳定的知名品牌产品，满足7×24小时不间断运行。 ★周边模块板卡和机箱要求为同一个品牌，在配置上应为未来系统的扩展升级留有足够余地。 ★要求采用集成度高、可混插的机箱板卡结构。机箱双电源冗余备份，安装有散热扇，可充分散热。 |
| 九、 监视器部分 |
| 1 | 高标清多画面器 | 1. 功能要求（以下内容均可提供广电总局出具的检测报告）： 2. 画面图像质量高——静态图像清晰稳定，色彩还原准确；动态图像边缘平滑，无闪烁感。 3. HD-SDI输出接口特性符合国家相关标准 4. 支持VU表刻度显示，VU表准确性通过检测 5. 支持依据AFD信息自动调整幅型变换模式 6. 支持SDI内嵌时间码信息叠加在视频上显示 7. 支持画中画显示 8. 支持视频窗口跨屏显示 9. 支持移动终端、专用遥控面板、PC软件三种控制形式 2. 硬件配置： 1. 1RU机箱 2. 支持10路SD/HD/3G-SDI自适应输入，前4路同时支持CVBS自适应 3. 支持32声道AES音频输入，12声道模拟音频输入 4. 支持2路HDMI多画面输出 5. 支持2路SDI输出，可配置成HD/3G-SDI多画面输出或SD/HD/3G-SDI矩阵输出 6. 支持TSL4.0协议要求支持不少于32声道AES音频输入，12声道模拟音频输入； ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 台 | 2 |
| 2 | 高清液晶显示器 | 专业级55英寸（导控间电视墙使用） 支持HDMI输入、DVI-D输入、PC输入、音频输入、控制接口(RS-232C、RJ45）； | 台 | 4 |
| 十、内部通话系统 |
| 1 | 四通道通话主站 | 技术与配置要求： 1.▲机架安装式通话主站，提供四个独立通话通道，内置电源须支持60个腰包或20个喇叭分站以上。 2.须支持多种通话手段，包括通过接在面板上的头戴耳机、鹅颈话筒及内置高质量喇叭进行通话、监听及操作。 3.▲须支持通道链接功能，把个别通道跟另外一个通道链接起来，或者把四个通道链接成一个通道。 4.支持外接节目音频讯号输入，并可独立选择送到个别通道，至少支持三个通道的节目音频切断IFB控制，并且支持IFB输出到其他IFB系统 5.支持所有通道讲话的“全叫”“全关”功能，支持每个通道独立的听讲开关、呼叫、显示等功能。 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 台 | 1 |
| 2 | 二通道通话分站 | 2通道通话主站，1U机箱,包含鹅颈麦克 | 台 | 1 |
| 3 | 2/4转换器 | 2/4转换器 | 台 | 3 |
| 4 | 耳麦 | 双耳耳麦 | 个 | 4 |
| 5 | 无线发射 | 无线IFB发射机 | 个 | 1 |
| 6 | 无线腰包 | 无线IFB腰包 | 个 | 3 |
| 7 | 主持人耳塞 | 主持人耳塞 | 个 | 3 |
| 通话系统须可实现导播、技术、音频、摄像、主持人等工种之间的内部通话，通话系统采用2线式内部通话；配置4通道可供用户编程的主站和2通道分站，主站和分站须具备外置扬声器，均配置18寸鹅颈话筒；配置2线/4线转换器和8路摄像机混合/分配器，以便于将2线与4线制的通话系统进行连接，以及以便于系统与摄像机通话系统的连接；配置无线IFB发射机与无线IFB接收机，以及耳机等配套设备，用于主站与嘉宾主持人的通话连接。 |
| 十一、 音频系统 |
| 1 | 数字调音台 | 话筒输入数量： 12路输入 LINE IN 输入数目： 16路输入 通道数目： 16通道 | 台 | 1 |
| 2 | 数字板卡 | 调音台 AES平衡接口（8路输入8路输出） | 块 | 1 |
| 3 | 演播室专用监听音箱 | 模拟XLR音频信号输入； 频响至少为：74 Hz–18kHz (± 2 dB)； | 只 | 2 |
| 4 | 监听耳机 | 佩戴方式：头戴护耳式 频响范围：0-25000Hz | 只 | 2 |
| 5 | 音频切换器 | 8选1音频切换器 | 付 | 2 |
| 6 | 无源话筒分配器 | 每一通道有三路分配输出：1 路直通， 2 路音频隔离变压器输出 | 个 | 1 |
| 7 | 无线领夹话筒 | 两组独立调谐器，分集式自动选择平衡 (XLRM 卡农公座)：+9dBV非平衡 (6.3mm 插座)：+4dBV | 套 | 2 |
| 8 | 桌面电容话筒 | 40-20,000Hz 幻象供电：250Ω 平直/ 高通滤波 | 套 | 2 |
| 十二、视音频电缆和线缆接插头 |
| 1 | 高清数字视频电缆 | 高清数字视频电缆，200M | 卷 | 10 |
| 2 | 数字视频电缆插头 | 数字视频电缆插头（100个/包），-4.5线用 | 包 | 8 |
| 3 | 75欧负载 | 75欧负载，20个/包 | 包 | 1 |
| 4 | 模拟音频电缆 | 模拟音频电缆，200M/卷 | 卷 | 4 |
| 5 | 数字音频电缆 | 数字音频电缆，200M/卷 | 卷 | 4 |
| 6 | 话筒线 | 话筒线，200M/卷 | 卷 | 2 |
| 7 | 视频跳线板 | 26孔,1RU默认直通型视频跳线盘 | 个 | 3 |
| 8 | 视频跳线 | 数字视频跳线，1米 | 个 | 4 |
| 9 | 音频跳线板 | 48路音频跳线板 | 个 | 1 |
| 10 | 音频跳线 | 60cm音频塞绳 | 个 | 4 |
| 11 | 工具 | 压接钳、模套等安装工具 | 套 | 1 |
| 12 | 音频头 | 卡龙插头 | 对 | 80 |
| 13 | 其他材料 | 其它安装材料（线槽、号标、接口板、DVI电缆等） | 批 | 1 |
| 十三、LED背景大屏 |
| 1 | LED大屏 | 一、系统综述 1、LED室内全彩显示屏必须采用国内一流的大屏幕专业厂家产品，须具有良好的国内成功案例，设备厂家在国内具有优质的技术服务队伍，能提供及时有效的售后服务体系。 ▲2、Led显示屏、图像处理器为同一品牌，提供3c证明文件。 ▲3、Led显示屏与控制软件（计算机软件著作权登记证书:1、远程PLC控制软件；2、LED显示屏专业软件；3、LED显示屏集总管理控制系统）为同一品牌，且同时满足。 ▲4、所投LED显示屏像素颗粒由表贴三合一LED发光管组成，使用国内主流品牌的原厂封装LED灯，需提供LED灯厂家针对本项目的授权书原件。LED成品灯品牌推荐：国星光电、晶台光电。 二、显示屏幕的技术要求 1、大屏显示屏幕采用LED发光源，像素由1R1G1B表贴三合一灯组成，像素点间距≤2.5mm； ▲1、整屏净显示尺寸（宽4.8m×高2.2m），投标方投标有效显示面积不能小于该面积，否则做废标处理。 ▲2、拼缝微调节结构 具备拼缝微调节结构，投标方产品无此拼缝微调节结构。 ▲3、显示单元设计与结构：严格遵循ISO9001-2000质量体系认证。质量可靠、技术先进、便于安装与维护。采用标准箱体模块式结构安装，显示屏单元模块箱体采用一次压铸成型的铝基板做背板，后盖为全铝结构，采用锁扣固定，电源线和信号线采用航插式。金属散热结构，无散热孔，无风扇，超静音，轻便美观。 ▲4、符合3C国家强制性产品认证规定 ▲5、刷新率（Hz）：≥3840 高刷新 ▲6、配控制电脑 ★必须提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务保证书原件，提供原厂官方宣传彩页资料。 | 套 | 1 |
| 2 | 控制器 | 大屏控制系统（包括硬件，软件） | 套 | 1 |
| 十四、时钟系统 |
| 1 | GPS母钟 | 含GPS接收天线。GPS时钟信号发生器可自动寻找并接收两颗以上的卫星GPS信号进行自动北京时间校时。 | 套 | 1 |
| 2 | 倒计时控制器 | 由用户自行设置一组或多组事件时间段；用串行调宽码向显示屏传输信号，可任意扩展；每一组倒计时结束后，才自动进入下一次倒计时；可接受PC机控制和设置储存数据；具有人工触发功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 5寸标准时间子钟 | 具有双面、台式、壁挂式、内嵌式多种形式；输入接口可选多种校时编码；可与外信号同步，无信号时靠内晶体维持自运行；数显式子钟采用全静态显示、无闪烁。具有高性能复位电路，抗死机。钟面为抗老化防眩光板。 | 套 | 1 |
| 4 | 5寸倒计时子钟 | SZ接口。具有双面、台式、壁挂式、内嵌式多种形式；输入接口可选多种校时编码；可与外信号同步，无信号时靠内晶体维持自运行；数显式子钟采用全静态显示、无闪烁。 | 套 | 1 |
| 5 | 1U双联倒计时子钟 | 输入接口可选多种校时编码；可与外信号同步，无信号时靠内晶体维持自运行；数显式子钟采用全静态显示、无闪烁。具有高性能复位电路，抗死机。钟面为抗老化防眩光板。 | 套 | 1 |
| 6 | 双联倒计子钟 | 输入接口可选多种校时编码；可与外信号同步，无信号时靠内晶体维持自运行；数显式子钟采用全静态显示、无闪烁。具有高性能复位电路，抗死机。钟面为抗老化防眩光板。 | 套 | 1 |
| 十五、机柜、播音桌 |
| 1 | 机柜 | 钢铝机柜 42U，满足系统集成要求，要考虑安装字幕机、服务器等较深设备；机柜和导控台背面的电源插座按照双路电源分开接入的方式配置； | 定制 | 3 |
| 2 | 操作台 | 9个工位操作台，符合人体工学设计，满足台内工位需求。 | 定制 | 1 |
| 3 | 电视墙 | 4个55寸液晶监视器单元，包括安装架，装饰模块，电源插板等 | 定制 | 1 |
| 4 | 播音桌 | 定制 | 定制 | 1 |
| 5 | 空调 | 3匹挂式空调 | 台 | 1 |
| 6 | 观众桌椅 |  | 张 | 30 |
| 十六、广播直播系统 |
| 1 | 数字主备播出服务器系统 | V1.0工控机箱、英特尔酷睿i3CPU、4G DDR2内存、1000G系统硬盘、2000G素材硬盘、16X DVD-ROM、专业声卡、Cool Edit SE专业多轨录音音频软件、Samplitude Producer 2496 6.02专业多轨录音编辑软件，2016数字音频制作与播出工作站系统.系统支持WAV、MP3、WMA、MusicCam、MicroSoft ADPCM、标准的MPEG1 LAYERⅠ、Ⅱ、Ⅲ等十多种编码格式，符合DAB广播标准及多声道广播，最高压缩比可达12：1，兼容Window平台下的数字音频播出服务器。 | 套 | 2 |
| 2 | 上网服务器系统 | V1.0工控机箱、英特尔酷睿i3CPU、4G DDR2内存、1000G系统硬盘、2000G素材硬盘、16X DVD-ROM、专业声卡、系统支持WAV、MP3、WMA、MusicCam、MicroSoft ADPCM、标准的MPEG1 LAYERⅠ、Ⅱ、Ⅲ等十多种编码格式 | 套 | 2 |
| 3 | 音频慢录工作站 | 可以录音时施加效果、具有音量和声像包络线、带混音的并轨。可以快捷键分配、100层操作取消和重做。音量/声像变化、辅助发送、多段动态处理，立体声增强。 | 套 | 1 |
| 4 | 直播调音台 | 频率响应：20Hz－20KHz (±0.5dB） 总谐波失真和噪声：－30dB-30dB， <0.007% 话筒输入等效输入噪声：150 ohms -128dBu 母线噪声：(20Hz－20KHz measurement bandwidth) 混音：<－85dBu 通道之间串音：>96dB 辅助发送端口：>86dB 输入和输出阻抗 话筒输入：2.4KΩ 线路输入：11KΩ 声卡输入：100KΩ 输出：75Ω 输入和输出电平话筒最大输入：+17dBu 线路最大输入：+30dBu 最大混音输出：+20dBu 耳机最大输出：300mw/200Ω （输出电平指示) ：主信号及编组输出电平为12盏3色LED灯显示 温度范围：－10℃～+30℃ 相对湿度：0%～80% 供电：50/60Hz | 台 | 1 |
| 5 | 主持人话筒 | 动圈、频率响应:50 至 20,000 Hz、拾音模式:心形（单向）、阻抗:19 - 300 欧姆、输出电平 (1,000 Hz ） 开路电压 * ： -59.0 dB (1.12 mV) [*0 dB = 1 V/Pa ]、电磁交流声灵敏度 （通常，等效声压级 / 毫奥场）、60 Hz ： 11 dB、500 Hz ： 24 dB、1 kHz ： 33 dB、话筒头减震架:内置空气悬浮式震动和振动隔离器、话筒接头:三针专业音频 (XLR)、旋转组件:内置，可轻松连接至支架的连锁螺帽，适合 5/8 英寸 -27 螺纹、外壳:带有深灰色泡沫防风罩的深灰色瓷漆的铝质和钢质外壳。 | 支 | 1 |
| 6 | 主持人话筒支架 | 主持人话筒支架 | 支 | 1 |
| 7 | 主持人耳机 | 开放式结构，频响范围：10 to 39,8 Hz，灵敏度：105 dB SPL/V ，最大输入功率：200 mW ，阻抗：62 Ohms ，可拆卸线材设计，线缆长度：3米 | 个 | 1 |
| 8 | 嘉宾耳机 | 监听耳机：头戴式动圈耳机、专业监听耳机、频响范围：18-22000Hz、产品阻抗：32欧姆、灵敏度：112dB、额定功率：200mW、耳机插头：3.5mm插头 | 个 | 4 |
| 9 | 嘉宾话筒 | 嘉宾话筒：动圈、频率响应:50 至 20,000 Hz、拾音模式:心形（单向）、阻抗:19 - 300 欧姆、输出电平 (1,000 Hz ） 开路电压 * ： -59.0 dB (1.12 mV) [*0 dB = 1 V/Pa ]、电磁交流声灵敏度 （通常，等效声压级 / 毫奥场）、60 Hz ： 11 dB、500 Hz ： 24 dB、1 kHz ： 33 dB、话筒头减震架:内置空气悬浮式震动和振动隔离器、话筒接头:三针专业音频 (XLR)、旋转组件:内置，可轻松连接至支架的连锁螺帽，适合 5/8 英寸 -27 螺纹、外壳:带有深灰色泡沫防风罩的深灰色瓷漆的铝质和钢质外壳。 | 支 | 4 |
| 10 | 数字广播延时器 | 数字音频延时器：12比特视频采样，达到广播级播出质量；延时时间从0帧到60秒逐帧可调；支持模拟、SDI及SDI嵌入信号的延时播出 | 个 | 1 |
| 11 | 耳机分配放大器 | 耳机分配放大器 | 台 | 1 |
| 12 | 耳机分配器 | 耳机分配器：提供四路放大、12路分配，可以驱动8欧以上阻抗的耳机，改良声音的表现力，可随意跳线组合及混音功能 | 台 | 1 |
| 13 | 音频切换器 | 8进2出数字音频切换器：数字音频输入电平：最大7Vpp、数字音频平衡输入输出接口：卡侬座、数字音频输出电平：2-7 Vpp (平衡)、上升和下降时间：5-30ns、数字音频平衡输入输出阻抗：110Ω±20%、抖动：<0.005UIP-P、平衡度：≤-30 dB(到6MHz) | 台 | 1 |
| 14 | 音频均衡器 | SD-SDI嵌入音频均衡。两路SDI输入；可选择SDI嵌入音频的任意1个音频组，对其中任意1个音频对进行解嵌和监听，支持SDI数字监听；两路SDI视频输出和一路模拟视频输出；可手动调节音量及均衡；带两个UV/PPM表显示，带音频监听功能和耳机插口 | 台 | 1 |
| 15 | 数字分配器 | 数字音频分配器：.数字输入电平：最大7Vpp、数字音频平衡输入输出接口：卡侬座、模拟音频输出接口：小三芯、上升和下降时间：5-30ns、.数字音频输入阻抗：（平衡） （不平衡）、模拟音频输出阻抗：（不平衡）、抖动：20ns、卡侬座脚芯分配：芯1：电缆屏蔽，信号接地。芯2：+信号芯3：-信号、平衡度：≤-30db(到6MHz) | 台 | 2 |
| 16 | 共享器 | 共享器 | 台 | 2 |
| 17 | 线缆 | 线缆线头插头插座等 | 批 | 1 |
| 18 | 安装调试 | 安装、调试、维护、保险、搬迁、运输等 | 项 | 1 |
| 十七、系统集成费用 |
| 1 | 系统集成 | 系统集成 | 项 | 1 |

三、其它要求

1、工期/交货期：合同签订之日起30天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于一年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3）质保期内，供应商必须完成1年不少于2次的设备巡检，并出具巡检报告，巡检报告作为质保金支付的必备材料。

4）质保期满后，设备在使用中出现故障，需要更换配件的，供货商可收取合理的配件价格，并免费提供技术支持。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

4、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日文昌市广播电视台高清演播室设备改造项目（项目编号:HZ2016-264）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

与采购人协商决定

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产那厂商授权书（表5）

10、同类项目业绩（表6）

11、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

12、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：文昌市广播电视台高清演播室设备改造项目

项目编号： HZ2016-264                          工期/交货期：

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的文昌市广播电视台高清演播室设备改造项目（项目编号为： HZ2016-264 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-264的文昌市广播电视台高清演播室设备改造项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

### 4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表6、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：文昌市广播电视台高清演播室设备改造项目

项目编号： HZ2016-264

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：文昌市广播电视台高清演播室设备改造项目

项目编号： HZ2016-264

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要规格及技术性能 | 完全满足招标文件要求满分，其中带▲的指标不满足每个扣2分，其他指标不满足每个扣1分，扣完为止。 | 40 |  |
| 2 | 设备的品牌、质量 | 根据投标人所投设备的品牌知名度、质量稳定性、市场美誉度等评比 优：8-10分，良：5-7分，一般： 1-4分。 | 10 |  |
| 3 | 售后服务、培训 | 产品交货、验收、售后服务承诺、服务措施、培训等 优：8-10分，良：5-7分，一般： 1-4分 | 10 |  |
| 4 | 投标人业绩 | 投标人提供2012年以来同类项目业绩（提供合同证明复印件加盖公章），每个2分，最高10分。 | 10 |  |
| 5 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 6 | 合计 |  | 100 |  |

评委：