招 标 文 件

采购方式：公  开  招  标

项目编号：HNZC2016-188-001

项目名称：社区微型消防摩托车辆、装备器材

采 购 人：万宁市公安消防大队

采购代理：海南政采招投标有限公司

2016年5月

目   录

第一章  投标邀请函 ……………………………………………

第二章  用户需求书 ……………………………………………

第三章  投标人须知 ……………………………………………

第四章  合同条款 ………………………………………………

第五章  投标文件内容和格式 …………………………………

第六章  评审方法和程序   ……………………………………

附表1、初步审查表

附表2、技术商务评分表

第一章    投标邀请函

海南政采招投标有限公司受万宁市公安消防大队的委托，对（项目编号: HNZC2016-188-001、社区微型消防摩托车辆、装备器材）进行公开招标 ，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

一. 项目编号： HNZC2016-188-001

二. 招标项目及范围：社区微型消防摩托车辆、装备器材（分3个包）

1、名称：社区微型消防摩托车辆、装备器材

2、用途：工作需要

3、数量及分包：一批 分包（详见用户需求书）

4、简要技术要求或项目基本概况：万宁市公安消防大队采购社区微型消防摩托车辆、装备器材，其他详见《用户需求书》。

5、采购预算： 299.83万元，其中：A包92万元，B包157.62万元，C包50.21万元。

三. 供应商资格要求：

1、必须在本公司报名并购买招标文件参加本项目的，并提交投标保证金的。

2、在中华人民共和国注册，有独立承担民事责任能力，必须提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证的复印件或者具有三证合一的工商营业执照的复印件（加盖公章、原件备查）。

3、提供2016年任意一个月份的社保和纳税证明（加盖公章）。

4、投标人不是制造商的，必须获得制造商或国内总代理针对本项目的直接授权并提供授权书 。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、所投器材如有国家消防强制检验标准的须具有国家消防强制检验合格报告。

7、所投器材必须是营业执照经营范围内的。

8、投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝。

9、本项目不接受联合体投标。

四. 招标文件的获取

1、发售标书时间：2016- 06 - 02 -08:00— 2016- 06- 08 -18:00。

2、下载标书地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、标书售价项目本身：招标文件每包售价100.0元；

投标保证金的金额：3000元。

4、投标人提问截止时间：2016- 06 - 13  -18:00（北京时间）。

五. 投标文件和保证金的递交

1、投标文件递交截止时间： 2016- 07 - 04 – 14：40 （北京时间）。

2、投标文件递交地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、开标时间：2016年07 月 04 日 14  时40 分

4、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼  203开标室。

5、保证金到账截止日期： 2016-07 - 04 -  14：40  （北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

6、公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）、海南省人民政府政务服务中心网（http://www.hizw.gov.cn）

六. 其他

1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（http://218.77.183.48）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件； 
2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)；

七、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：万宁市公安消防大队

2、采购项目联系人：谭静

3、采购人地址：海南省万宁市万城镇丰南北街万宁市公安消防大队

4、联系电话：0898-62223119

八. 采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、代理机构名称：海南政采招投标有限公司

2、项目联系人：符章林

3、代理机构地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

4、联系电话：0898-68501524

电子邮箱：fuzhanglin@163.com

传真：0898-68501527    邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2016年6月

第二章   用 户 需 求 书

一、交付时间与地点要求：合同签订后30天内。 地点：用户指定地点

二、付款条件：合同签订付采购款30%，验收合格后7个工作日内付余下65%款项，剩余5%质保期满后拨付。（具体付款方式依照合同约定）

三、供应商资格要求：见投标邀请函

四、验收要求：按标书技术参数和国家行业标准进行验收

五、伴随服务要求：

六、用户的配合条件：

七、技术要求：

注明：投标报价超出采购预算的视为无效投标。

| 包号 | 项目类别 | 预算（元） |
| --- | --- | --- |
| A | 四轮消防摩托车 | 920000 |
| B | 个人防护类装备 | 1576200 |
| C | 消防装备器材 | 502100 |

A包 四轮消防摩托车

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防摩托车 | 1辆 | 四轮全地形车底盘： ▲发动机型式:单缸、风冷、四冲程 排量(mL)：229.6（250cc) 最大净功率/相应转速【kw/(r/min)】：11/6500 ▲启动方式:电启动/手拉反冲启动 离合器型式:自动离心式 轴距（mm）：≤1150 ▲制动器型式:盘式/脚联动操作（前/后） 消防摩托车整车： 外廓尺寸（mm）：≤2200×1050×1900 制动距离：7m 最高车速（km/h）:50 喷雾灭火装置： ★灭火性能：4A、144B； 储液罐容积（L）：60 高压泵： 工作压力（Mpa）：3.5 流量（L/S）：直流/喷雾0.42/0.45 喷射距离（m）：直流/水雾≥14/10 | 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的《检验报告》和国家摩托车质量监督检验中心出具的四轮全地形车《检验报告》复印件。 消防摩托车《检验报告》中必须体现“喷雾灭火装置”的基本参数（灭火级别；工作压力；流量；喷射距离等）。 所提供的检验报告反映的检验结果须对应招标技术要求。 |
| 2 | ABS车棚 | 1套 | 拉伸强度：≥36Mpa；断裂标称应变：≤23% 弯曲强度：≥55Mpa；▲冲击强度：≥35P； 维卡软化温度: ≥100 °C | ▲需提供ABS板《检测报告》、前挡玻璃提供3C认证查询截图 |
| 3 | 警报器 | 1套 | 车用大功率警报器需符合GB8108—1999《车用电子警报器》的要求 |  |
| 4 | 消防水带 | 2盘 | 13-65-20消防水带： 单位长度质量≤240g/m; 爆破压力：≥4.2Mpa； 延伸率：≤4.5%； 膨胀率：≤5%； | 需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的《型式检验》报告以及3C认证 |
| 5 | 灭火器 | 4具 | MF/ABC4型手提式干粉灭火器： 20°±5°时有效喷射时间：≥14s 20°±5°喷射滞后时间：≤5s 20°±5°时喷射剩余率：≤3% 喷射距离：≥3.5m | 需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的《型式检验》报告（有效期内） |
| 6 | 其他 | 1套 | 手抬机动泵：一台(进水口/出水口：65mm) 直流水枪一支、消防大斧一把、地上消防栓扳手一把、整车遮雨罩各一套。 |  |

注：以上为一套设备的数量，一共要招10套设备。

B包 个人防护类装备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火防护服 | 本产品符合ZGZ-ZPJY-001:2009《消防员灭火防护服强制性逐批检验规则》和GA10-2002《消防员灭火防护服》标准。材料组合：进口阻燃面料、防水透气层、隔热层、舒适层，采用3M反光带。特性：隔热性能好，阻燃性能好，灵活、轻便，集阻燃、隔热、防水、反光、透湿、舒适于一体，是与国际接轨的新型战斗服。款式：分体式（上衣、下裤）。用途：是消防员在火场灭火战斗时为保护自身安全而穿着的防护服装。款式：S、M、L，XL | 120套 |  |
| 2 | 灭火防护靴 | 符合GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准。消防员灭火防护靴用于保护消防员脚和下肢的安全，具有隔热、防水、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能。金属部件保护脚趾、脚掌防砸伤、刺穿。金属衬垫经腐蚀试验后无腐蚀现象.帮面材料为橡胶帮面材料为橡胶靴面、靴底材料为橡胶底。钢板底防穿刺≥1100N；重量：不大于3kg；规格：38－45码。 | 120双 |  |
| 3 | 灭火防护头盔 | 符合GA44-2004标准用于头部、面部及劲部的安全防护。盔壳由耐高温的钢化热固材料制成，芳纶织物强化，可抵抗明火以及辐射源的高能热量，热稳定性很高具备防尖锐物品冲击、防腐蚀、防热辐射反光、绝缘性能。外壳防击、防穿刺，内有高密度泡沫缓冲层，缓冲网及帽箍四极减震结构，重量小于1200g。面罩为浅色透明面罩，透光率≥44%，为69％。(具有冲击吸收性能，最大冲击力(N)≤3780N，为3457 N）无色透明面罩透光率≥85%。抗冲击能将一点的冲击迅速分布到整个头部，化解冲击力，帽箍大小可自由调节，适合不同尺寸的头型。 | 120个 |  |
| 4 | 安全腰带 | 登梯作业和逃生自救。符合GA494—2004标准，带扣调节方便，织带无接缝，具备抗冲击性强、阻燃、金属零件耐磨、耐腐蚀等性能。材质：绵纶织带（聚酰胺纤维或聚酯纤维）、金属部件45#碳钢。特性：带长连续可调，强度高，耐冲击，阻燃性能好、重量轻、耐磨、耐蚀、不霉不蛀。带长可调整，设置在腰带左右的2个拉环可与安全钩快速连接，便于自救和逃生。设计负荷4.55KN；静负荷性能：正立方向：13KN；倒立方向：10KN；水平方向：10KN；耐温：204度；抗冲击性能：冲击高度为1m；带宽：70mm；质量小于1kg。 | 120条 |  |
| 5 | 消防手套 | 符合GA7-2004《消防手套》标准要求。主要用于手部防护，采用外层、隔热层、防水透气层、衬里四层结构。面料采用永久性阻燃纤维材料，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能。外层采用芳纶材料，并与翻面绒皮革相配合，增加耐磨性。配有防火型反光标志带。隔热层为芳纶水刺毡。手套具有防水功能。灵巧性能4级。由外层、防水层、隔热层、衬里组成。手背缝合有宽度为52mm的360°反光标志带。 | 120件 |  |
| 6 | 抢险救援服 | 符合GA633—2006标准,用于建筑倒塌、狭窄空间及攀登等救援现场的身体防护。具备阻燃、耐磨、轻便，抗拉力强、颜色及标识醒目等性能.夏季抢险服（部局确定的2012式）。 （一）结构：采用原液染色芳纶纤维外层面料，单层设计，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便、抗拉力强等性能。 （二）外层面料 1、材料成份：间位芳纶（98%）+导电纤维（2%）；2、组织结构：2/1右斜纹；颜色：橘黄（PANTONE 17-1464 TPX ）；3、单位面积质量：≥180(g/m2)；4、阻燃性能：损毁长度24mm，续燃时间0S，且无熔融、滴落现象；5、表面抗湿性能：沾水等级4级；6、断裂强力：经向、纬向干态断裂强度683N；7、撕破强力：经向、纬向撕破强力不应小于80N；8、热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率0%，且试样表面应无明显变化；9、色牢度：耐光色牢度不应小于4级。 （三）反光标志带：按GA10-2002标准中反光标志带的要求执行。 （四）款式：上下分体式结构，衬衫式设计，脚口和袖口设计易于收紧，并便于靴子和手套穿脱，肩、肘、臀、膝部加厚处理增加耐磨性；裆部应内衬芳纶毡，加外层面料补强。 | 120套 |  |
| 7 | 消防护目镜 | 抢险救援作业时的眼部防护。产品符合国家有关技术标准聚碳酸酯防化护目镜，4个通风孔的间接通风设计，柔韧的PVC镜体，弹性织物头带。 整片式透明聚碳酸脂镜片防护眼镜，匙状眼镜撑脚，一体式聚碳酸脂鼻梁架、防雾、防冲击、防刮擦、可吸收99.9%紫外线。 | 120个 |  |
| 8 | 抢险救援靴 | 符合GA633《消防员抢险救援防护服装》标准并提供相关证书和检测报告。用于危险作业足部防护，具备防水、防滑、防刺、耐热性能，钢底板。（一）款式和材质：采用高腰真皮和阻燃防水帆布组（二）性能要求： 1、满足小腿部及足部的防护需求；2、具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着应舒适，不磨脚。26cm半高腰型式。（三）救援靴的款式应满足GA633-2006标准。（四）靴底材质：双密度氯丁合成橡胶，一次成型。（五）靴帮材料的物理机械性能应符合GA633标准中表3的要求。（六）救援靴的隔热性能试验，在150℃热板测试环境下保持30min，靴内底表面温升15℃。（七）救援靴的防砸性能和抗刺穿性能应满足GB21148-2007的标准要求，防砸包头和抗刺穿垫必须适用非金属材料。（八）救援靴的靴帮和外底结合强度应满足GB21148-2007的标准要求。（九）防滑性能：始滑角不应小于20度，应满足GA633的标准要求。（十）电绝缘性能：在6000V下不应击穿；且泄露电流0.6mA。（十一）热稳定性能：应满足GA633-2006的标准要求。（十二）靴帮拉链具有自动锁止功能，周边为皮质材料。（十三）鞋帮两侧印制“消防救援”标识。（十四）重量1.08kg。（十五）反光标志带:安装在后跟处，按GA10-2002标准执行。（十六）其他符合《消防员抢险救援防护服装》相关标准。 | 120双 |  |
| 9 | 抢险救援头盔 | 1、符合行业GA633-2006《消防员抢险救援服装》标准要求并提供相关证书和检测报告。 2、帽壳表面色泽鲜明、光洁，无污渍、气泡、缺损及其它有损外观的缺陷。3、面罩表面无明显的擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角。4、头盔各部件的安装应到位、牢固、端正，无松脱、滑落现象。5、标签位置正确，内容准确清晰并符合验收要求。6、救援头盔帽箍能灵活方便地调节大小，接触头前额的部分须能透气、吸汗；7、救援头盔帽托和缓冲层形状应适体，且不移位，佩戴舒适。8、救援头盔下颏带应能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔稳定舒适，解脱方便。9、帽壳外表面上设置反光标志，便于识别。10、产品标签或其他任何识别标签或标志，不通过打孔的方式固定在帽壳上，无金属固定件或金属标志，有永久性的标志。11、下颌带和其他内饰选用无毒和对人体无自然伤害的阻燃材料。 | 120个 |  |
| 10 | 抢险救援手套 | 符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准并提供相关证书和检测报告。1.由外层、防水层和舒适层等多层织物复合而成，掌心、手指及手背部位缝制一层皮革。 2.具备防水、防刺、防割等功能，给操作人员提供良好的保护。 | 120件 |  |
| 11 | 正压式消防空气呼吸器 | 符合国家 GA124-2004《正压式消防空气呼吸器》标准。具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能。 工作压力：30MPa。2、背带材料：采用阻燃材料制作。3、气瓶阀体配置压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力。气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。水压试验压力：45MPa，爆破压力：90MPa。4、面罩采用全视野球面设计，供气阀融合进面罩，下视野达到30﹪，透明口鼻罩设计，贴合性好，能够自动除雾。头罩采用网状阻燃材料制成，四点连接，四点式收紧。5、供气阀为美国原装进口，供气阀与面罩一体化设计，无需连接操作，设有气源切换装置，可直接放入水中清洗，最大供气量不小于500L/min。6、减压阀可连接供气阀及面罩。当减压器输出压力超过设定安全压力时，中压安全阀会自动泄压，一级减压阀输出端应具有他救接口。最大输出流量可达到500L/min，输出压力恒定为0.7MPa。7、背板采用增强助燃材料制作，大面积镂空，可90°折弯不变形，背带设有反光带，腰间带为进口KEVCAR材料制作，背架外层纺织材料采用阻燃材料，抗击静电和耐腐蚀。8、压力显示器的连接为活动式（360度旋转），表盘荧光显示，便于黑暗中读取数据。报警哨与压力表一体化，报警声≥90分贝。9、面罩和供气阀连接后不使用时可固定于呼吸器腰带处。10、能按需方要求免费提供不同种类空气呼吸器气瓶的转换接口。11、气瓶印有“海南消防”永久、明显标识，配有橡胶瓶底座及瓶箍，瓶阀顶部有橡胶头。 | 30具 |  |
| 12 | 佩戴式防爆照明灯 | 微型强光防爆手电筒式采用大功率高亮度白光3W LED为光源，高能充电电池为电源的防爆灯具。该灯具有长明和闪频功能、容量大、光效高、重量轻、循环寿命长、使用方便、环保无污染等特点。在使用过程中既可照明又可当信号灯使用。另外还配有帽灯专用支架，使它能够安装在新式、老式头盔上使用，同时也可以用在安全帽上。超小黑色外观设计，尾部按钮式开关，网纹灯身设计。额定电压3.8 V、额定容量2.2 Ah、光源额定功率3 W、光通量120 Lm、使用时间2.5 h 、充电时间4 h、平均灯泡寿命≥1000 h、电池使用寿命约100循环、有效射程100 m。防爆标志：EX dia ⅡC T6。防护等级：IP67。 | 120把 |  |
| 13 | 方位灯呼救器 | 符合GA27900-2011标准，有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。智能充电箱：采用人性化设计，将智能呼救器放入即可充电，不需要取下天线，取用方便。输 入: 200~240V 50~60Hz 0.8A。充电座输出(单路): 12V 1A。充电座数目: 8。外形尺寸：45*38*14 cm。重 量：5kg。呼救器：防爆等级为Ex ibIIBT4，报警声强达到105分贝。音频频率2.5士0.3KHZ，防水等级符合国家标准。采用可充电电池，具有低电压自动报警功能，当电池电量低于满电量的80%，会发出声光报警，佩戴方便，配有充电器。 外壳材料，耐高温、耐腐蚀、抗强烈碰撞与冲击。1.5米高度自由摔落四次不松不裂。连续开机时间：≥24h（连续报警时间≥5小时），符合人的生命极限。充电器采用充电座方式，放入直接可以充电，可直接拿出，取用方便。工作电压8.4V。采用进口大功率超高亮度LED固态光源作为发光信号，发光亮度达到5500mcd，寿命12万小时 | 120件 |  |
| 14 | 消防轻型安全绳 | 直径12.5mm；最小破断强度大于20kN；承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率大于1%且小于10%；置于204℃±5℃的干燥箱内5min后，安全绳不出现熔融、焦化现象，长度30米。 | 120件 |  |
| 15 | 多功能消防腰斧 | 具有锯、砍、砸、撬等多种功能，手柄内置刀锯1把，可拆卸，能与腰斧手柄配套使用，手柄套采用天然橡胶，减少震动、防滑、绝缘，硬度不低于HRC 54，重量＜800g，符合GA630-2006标准，配阻燃腰斧套。 | 120件 |  |

C包 消防装备器材

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防毒面具 | 全景式呼吸全面罩，超大防护面屏，视野广阔。内置式半面罩带有2个空气环流阀，防止面屏滑动，配有单向式呼气阀。5点式可快速调节头带。 肩带起固定面罩的作用。配一个EN148-1型滤罐，主体材料为橡胶，防护时间最长可达40min-60min，防烟效率高（油雾透过0.5%）。 | 240个 |  |
| 2 | 多功能水枪 | 符合Q/JJX2001-2005《多功能水枪》标准。用于喷射灭火剂，具有直流、开花、喷雾等多种功能.冲洗能力：当流量为3.80L/s时，能冲洗3mm大小的杂物.1．工作压力：0.2～0.7MPa2．工作流量：2～8L/s3．射流形态：柱状或雾状4．射 程：直流≥36m，喷雾≥18m,范围：12-37m5.喷雾角最小调节范围：0-110° | 20把 |  |
| 3 | 快速接口水带 | 织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬进口的专用于生产消防水带的聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长、表面光滑、平整、编织均匀。在低温(-60℃)试验后，水带能立即、正常展开，无卷曲现象并能再次卷紧，在工作压力下无渗漏。工作压力：2.0Mpa，爆破压力：6.52Mpa，直径：76.0-78.0mm，水带编织层与衬里之间的附着强度：51.2N/25mm，轴向延伸率：4.7%，直径膨胀率：4.7%。长度20-30米，重量0.449kg/m。3.标准：符合CNCA-09C-045:2011《消防类产品强制性认证实施规则》和GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》。提供国家消防装备质量检测中心出具的强制性产品3C认证证书。（要求已经扎好快速接口） | 80水带20盘、65水带60盘 |  |
| 4 | 分水器 | 铝硅合金材料、金属模浇铸；进水口为1个80mm快速接口、出水口为3个65mm快速接口，开启力≤200N。其它参数性能符合GA11-1991标准。0.5MPa 水压下不出现渗漏，接口在1.8MPa水压下出现裂缝或者断裂 | 20个 |  |
| 5 | 强光照明灯 | 光源采用大功率高亮度白光3WLED，耗能少，使用寿命长达10万小时，反射器采用高科技表面处理工艺，反光效率高，灯具照射距离可达90米以上，可视距离达50米以上。全密封设计，可在水下1米作业，高硬度合金外壳，且抗摔性达到1米高度跌落不影响功能，耐高低温，高湿性能好，可在各种恶劣环境条件下使用。高容量锂电池，容量大，寿命长，自放电率低，经济环保。额定电压：3.7V，额定容量2Ah，LED功率3.7W，强光3.5h,工作光7h,充电时间<6h,电池使用寿命循环1000h,参考防爆标志：Ex dⅡCT6,参考防护等级：IP66 | 20个 |  |
| 6 | 单杠梯 | 工作长3.1米，最小梯宽250mm，梯档间距340mm，整梯重量8Kg | 10把 |  |
| 7 | 消火栓扳手 | 用于地上消防栓的取水和关闭。材质为铸钢，长度40-45cm产品符合国家GA113-1995等有关技术标准 | 20把 |  |
| 8 | 大斧 | 产品符合国家有关技术标准 | 20把 |  |
| 9 | 绝缘剪断钳 | 符合GB8407-1987标准；特性：剪刀口硬度HRC55-60；剪柄：橡胶耐电压3000V；规格24.36 | 20把 |  |
| 10 | 铁铤 | 产品符合国家有关技术标准 | 20把 |  |

第三章    投 标 人 须 知

## 一、总则

1. 名词解释

1.1招标人：指采购人及其委托的采购代理机构

1.2投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5． 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．招标文件的约束力

6.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由招标人负责解释。

## 二、招标文件

7．招标文件的组成

7.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评审方法和程序

附表1 初步审查表

附表2 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

9．招标文件的更正或补充

9.l 在投标截止时间前十五天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

9.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

9.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

10．投标文件的语言及度量衡

10.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

10.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11．投标文件的组成

11．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

11.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

11.1.2 投标人资格证明文件。

11.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

12．投标报价

12.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2招标人不接受任何有选择的报价。

12.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

13. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

14．投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：3000元 
   人民币。

14.2 投标保证金缴纳方式：

投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统指定账户，其投标将被拒绝。

14.3 投标保证金的退还

14.3.l 中标人：本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知书后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会在5个工作日内自动退还。

14.3.2 落标的投标人:本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会自动退还。

14.3.3流标项目由招标人或招标代理机构出具项目流标情况说明书，省政务中心将自动退回其保证金。

14.3.4退保证金申请资料受理地点和收件地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室。收件人:郑先生   电话：0898-65355520

14.4网址：http://218.77.183.48/site/notices/592.htm

14.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第30条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15．投标有效期

15.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．投标文件的数量、签署及形式

16.1 投标文件一式柒份，固定胶装。其中正本壹份，副本陆份。

16.2 提供电子word文档1份，并将U盘（U盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.3 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

16.5 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

17．投标文件的密封及标记

17．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 投标文件未按第 17.l和 17.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

17.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

18．投标截止时间

18.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

18.2 若招标人按9．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

20．投标文件的修改和撤回

20.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 投标文件的修改文件应按第16条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

21．开标

21.l 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

21.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第14条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

21.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

22．评标委员会

评标委员会由采购人的代表和有关专家共7人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

23．对投标文件的资格性审查和符合性审查

23.l 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件规定的条件

（2）投标文件递交情况：正本和副本数量

（3）投标文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件内容是否齐全

（2）对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

23.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

23.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

23.4.l开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

23.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

24．投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

24.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

24.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个投标人都将被询标。

25．评标及定标

25.1 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25．2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.3关于政策性加分

25.3.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1)中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2)具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

(3)投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

26．评标过程保密

26.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

27．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在海南省人民政府网上公示。

28. 质疑处理

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

29．中标通知

29.l采购代理机构应按评审报告的评审结果向预中标供应商发出中标通知书。29.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

31．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费由中标供应商向海南政采招投标有限公司支付。

第四章     合 同 条 款

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

# 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

# 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

# 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 6 0天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

# 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

# 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2016年    月    日（项目编号:HNZC2016-188-001、社区微型消防摩托车辆、装备器材）公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

# 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） ￥： |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： |

二、交货地点：

# 三、付款：见用户需求书。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

# 五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 六、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

# 七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司（盖章）

地  址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

经办人：

二〇一六年   月    日

第五章   投 标 文 件 格 式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

海南政采招投标有限公司：

你们      号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第三章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字）：

职务：

日期：

2、开标一览表

项目名称&项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

3、技术和服务要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范和服务要求条款描述 | 投标人技术规范和服务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人名称（公章）：          法定代表人或被授权人（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范和服务要求条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

5、项目验收方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

6、项目培训方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

注：①4－6项均须法定代表人或被授权人签字并加盖投标单位公章

②1－3项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

二、资格证明文件

（以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查）

1、提供企业营业执照、税务登记证、组织代码证(副本复印件加盖公章)

2、提供2016年任意一个月份的社保和税收证明。（复印件加盖公章）

3、投标保证金证明单据

4、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号: HNZC2016-188-001、社区微型消防摩托车辆、装备器材）项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标采购活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

5、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号:HNZC2016-188-001、社区微型消防摩托车辆、装备器材）项目的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

6、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目编号: HNZC2016-188-001、社区微型消防摩托车辆、装备器材）项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

三、其他资料

1、投标人概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

2、投标人认为对其中标有利的其它书面材料。

第六章  评审办法和程序

一、评标办法

（一）评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务（包括：验收方案、培训方案）的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价份（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

（二）初步评审

1． 招标人、评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

  - 招标人、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

  - 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- 投标人未按要求提供企业法人营业执照；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；

- 对招标文件的响应存在重大负偏离的；

（三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为100分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见评审评分表

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

1、价格占30分：将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。

2、整个项目的技术商务分占70分，具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》及有关投标人的质量保证、售后服务说明等资料说明等情况打分。

其中价格评审按如下方法处理：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定度和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

附表1

（HNZC2016-188-001）采购初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、税务登记证、组织代码证、法人授权委托书或者具有三证合一的工商营业执照（副本复印件加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

（HNZC2016-188-001）A包技术商务评分表

| 投标人 评价内容 | 满分 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标产品技术响应情况评价 | 完全符合招标文件技术要求没有负偏离的得40分；普通技术指标不满足的一项扣5分。不满足“▲”重点技术参数要求的，每项扣10分。 | 40 |  |  |  |
| 投标人财务状况评价 | 缴纳税收、社保的凭据以及上年度经会计师事务所审计的财务《审计报告》均能提供的得2分；提供不全或者未提供得0分。 | 2 |  |  |  |
| 投标人综合实力评价 | （1）生产企业具有ISO9001质量管理体系认证，且认证内容包含有“消防摩托车生产、服务”的得4分。 （2）生产企业获得国家知识产权局颁发的含“消防摩托车”内容的专利证书的得4分。 （3）所投产品获取的荣誉、第三方新闻报道等进行综合评比，评比为优的得2分。 | 10 |  |  |  |
| 同类项目业绩情况评价 | 投标人2015年1月1日以来通过政府采购获得的“消防摩托车采购”的中标通知书及合同书（必须同时提供、网上可查）；每提供一个得0.5分，最高得4分。 | 4 |  |  |  |
| 投标产品技术描述评价 | 1、产品核心部件的配置、选用配件的品牌、性能优越性等进行详细描述；2、设计美观、器材安装布局、使用维护方便性、快捷性等进行详细描述。 | 优 4分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 良 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 一般 1分 |  |  |  |  |
| 产品检验报告情况评价 | 按招标文件要求提供相关设备完整的检验报告得5分；提供不全或者未提供为零分 | 5分 | 5 |  |  |  |
| 实施方案评价 | 方案详细、完整、合理、可操作性强，评价 | 优2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 良1分 |  |  |  |  |
|  |  | 一般0分 |  |  |  |  |
| 售后服务方案评价 | 根据各投标单位投标文件提交的售后服务承诺、措施方案等内容以及各投标人的技术服务人员相应资质及技术水平、从业经验等情况各投标单位之间进行横向比较评分，评比为优的得3分，评比为一般的得2分。未提供得0分。 | 3 |  |  |  |
| 投标报价 | 详见价格分计算方法 | 30 |  |  |  |
| 合 计 | 100 |  |  |  |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

（HNZC2016-188-001）B包技术商务评分表

| 投标人及货物 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评比项目 | 评价内容 | 得分 | 满分 |  |  |  |
| 1 | 技术性能 | 优（所投产品质量、技术性能优于招标参考型号或参数的，或采用更新换代产品的） | 21-40 | 40 |  |  |  |
|  |  | 良（所投产品质量、技术性能符合招标参考型号或招标参数要求的） | 15-20 |  |  |  |  |
|  |  | 差（所投产品质量、技术性能低于招标参考型号或参数要求的） | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 提供的样品的材质、做工、工艺优良，性能突出的得6-12分 | 6-12 | 12 |  |  |  |
|  |  | 提供的样品的材质、做工、工艺一般的得1-5分（没有提供样品的得0分） | 0-5 |  |  |  |  |
| 2 | 售后服务及信誉 | 2014-2015年至少有1年对同海南省开展2次装备巡检，每次巡检单位不少于5家，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得3分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。原件备查。 | 0-3 | 5 |  |  |  |
|  |  | 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺详细周到、有培训计划等，且有区域售后服务机构的得1分。以营业执照为准，原件备查。 | 0-1 |  |  |  |  |
|  |  | 所投产品为厂家直接授权的代理商或为自主生产的得1分，不满足以上条件的得0分。 | 0-1 |  |  |  |  |
| 4 | 配置 方案 | 产品配置优于招标文件要求的得2分（如比招标文件多配备易损配件的），不满足以上条件的不得分。 | 2 | 2 |  |  |  |
| 5 | 履约 能力 | 经营状 况 | 经营状况优良，且2015年至今在销售同类产品业绩良好，相应产品单份合同金额不少于50万元人民币且达4份以上的（带相应合同复印件且提供甲方的联系人及电话为准）基本分为1分，每增加1份增加1分，7份以上（含7份）得满分9分。（注：未提供加盖公章合同复印件和4份以下合同的算零分）原件备查。 | 0-9 | 9 |  |  |  |
|  |  | 财务能 力 | 财务能力优良，无欠账等不良财务记录的 | 1-2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。 | 0-1 |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价 | 详见价格分计算方法 | 30 |  |  |  |
| 7 | 合计 | 100 |  |  |  |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

（HNZC2016-188-001）C包技术商务评分表

| 投标人及货物 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 满分 |  |  |  |
| 1 | 主要规格及技术性能（48分） | 售后方案评议优10-12分，良6-8分，一般4分 | 12 |  |  |  |
|  |  | 投标技术响应优34-36分，18-22分，一般15分 | 36 |  |  |  |
| 2 | 业绩（须提供加盖公章合同复印件）(16分) | 消防器材一次中标100万以上：一次得3分，二次及二次以上得6分； | 6 |  |  |  |
|  |  | 消防器材一次中标60万至100万：一次得2分，二次得3分，三次及三次以上得6分； | 6 |  |  |  |
|  |  | 消防器材一次中标60万以下：一次得1分，二次2分，三次及三次以上得4分； | 4 |  |  |  |
| 3 | 交货期 | 最优交货期得3分，其他得 1分 | 3 |  |  |  |
| 4 | 投标文件制作(3分) | 优3分，良2分，一般1分。 | 3 |  |  |  |
| 5 | 投标报价（30分） | 见评审办法 | 30 |  |  |  |
| 6 | 评比总得分（100分） | 100 |  |  |  |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处