# 核与辐射监察设备配备

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-398

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省辐射环境监测站

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年八月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	32

第五章 投标文件内容和格式	35

第六章  评审办法和程序	42

初步审查表	44

技术、商务评分表	45

# 第一章 投标邀请函

受海南省辐射环境监测站的委托，海南海政招标有限公司就核与辐射监察设备配备（项目编号：HZ2016-398）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：核与辐射监察设备配备；

2、用途：海南省辐射环境监测站工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：￥3,000,000.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近三个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近三个月企业社保缴费记录复印件）；

4、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年8月30日至2016年9月5日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/套（售后不退），投标保证金为：￥5000元。

4、投标人提问截止时间：2016年9月14日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年9月19日前14:40:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年9月19日下午14：25--14：40；

2、开标时间：2016年9月19日下午14：40；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼202开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联 系 人：陈锐

2、联系方式：0898-65236158

3、联系地址：海南省海口市白驹大道106号

海南海政招标有限公司

二〇一六年八月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省辐射环境监测站

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本捌份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：核与辐射监察设备配备

项目编号：HZ2016-398

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

核与辐射监察设备配备

二、项目清单

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 是否进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高量程γ剂量率仪 | 2 | 台 | 进口 |  |
| 2 | 低能射线巡测仪 | 2 | 台 | 进口 |  |
| 3 | 环境γ剂量率测量仪 | 1 | 台 | 进口 |  |
| 4 | 中子测量仪 | 1 | 台 | 进口 |  |
| 5 | 选频式电磁场强测量仪 | 2 | 台 | 进口 |  |
| 6 | 非选频式电磁场强测量仪 | 2 | 台 | 进口 |  |
| 7 | α、β射线表面污染检测仪 | 1 | 台 | 进口 |  |
| 8 | 氡测量仪 | 1 | 台 | 进口 |  |
| 9 | 个人剂量报警仪 | 4 | 台 | 进口 |  |
| 10 | 智能化γ剂量率仪 | 3 | 台 | 国产 |  |
| 11 | GPS卫星定位仪 | 2 | 台 | 国产 |  |
| 12 | 激光测距仪 | 2 | 台 | 进口 |  |
| 13 | 温湿度风速仪 | 3 | 台 | 国产 |  |
| 14 | 数码相机 | 3 | 台 | 国产 |  |
| 15 | 录音笔 | 2 | 台 | 国产 |  |
| 16 | 摄像机 | 2 | 台 | 国产 |  |
| 17 | 执法记录仪 | 5 | 台 | 国产 |  |

三、详细参数需求（注：带★的为关键指标，必须满足，如不满足则投标将被拒绝；带 ▲ 的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分；注明投标产品产地）

| 序号 | 采购项目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高量程γ剂量率仪 | 用途 用于远距离测量放射性和放射源 配置 2.1 主机 2.2伸缩杆辐射探测器 2.3连接线 2.4便携箱 主要性能指标 3.1 伸缩杆测量仪 3.1主机 3.1.1 内置探测器：GM管 ★3.1.2 剂量率范围：0.1µSv/h～999mSv/h ▲3.1.3 能量范围：45KeV～3MeV ▲3.1.4 四种操作模式：剂量率，剂量率平均值，最大剂量率值和累积剂量 3.2伸缩杆辐射探测器 ▲3.2.1 探测器：两个能量补偿GM管 ★3.2.2 模拟剂量率量程：0.1μSv/h～10Sv/h ▲3.2.3 能响范围：65keV～3MeV 3.2.4 报警阈值：可设置4个报警阈值 ▲3.2.5 伸缩长度：91cm～4.1m 3.2.6 自动更换量程 4、必要附件 系统必需的其它组件和必须附件； 数据处理系统。 5、技术文件 5.1 装箱清单； 5.2 提供原产地证明文件和质量合格证明文件； 5.3仪器(含软件)使用说明，提供中英文版； 5.4 中国法定授权计量部门出具的计量检定证书。 6、技术服务 6.1安装：厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后正式交付用户使用。 6.2保修：提供至少1年免费保修服务，提供终生维修等技术服务保障承诺 6.3 培训：免费提供现场培训，不小于3人。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 6.4 用户支持：软件免费升级 6.5 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。 7、包装 7.1外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 7.2外包装标注“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记 7.3 外包装标注在运输时可堆叠其上的物品重量或件数。 8、授权 ▲需提供原厂商或该品牌产品在国内的总代理针对本项目的授权。 |
| 2 | 低能射线巡测仪 | 1、用途 用于测量X-γ射线 2、系统配置要求 2.1主机 2.2充电器 2.3便携箱 3、技术性能指标 3.1探头：塑料闪烁体(重金属混合物)，30×15 mm 3.2环境剂量当量 50 nSv - 10 Sv ★3.3连续辐射的环境剂量率当量：50 nSv/h - 10 Sv/h 3.4短时辐射的环境剂量率当量：50 nSv/h - 10 Sv/h ▲3.5脉冲辐射的环境剂量率当量：1μv/h - 10 Sv/h ▲3.6最小脉冲时间(剂量率达到1.3 Sv/s)10ns ★3.7最小脉冲时间(短时辐射)30ms ★3.8 能量范围：0.015 –10MeV ▲3.9137Cs能量响应灵敏度from 15 keV to 60 keV±35%；from 60 keV to 3 MeV±25%； from 3 MeV to 10 MeV±50% ▲3.10 137Cs灵敏度100 cps/μSv h-1 ▲3.11伴随性β辐射灵敏度3 ·10-7 μSv ·h-1·Bq-1 3.12连续操作时间：交流电或直流电不少于24h；内置蓄电池不少于12h 3.13操作温度范围：-30 - +40℃ ▲3.14剂量和剂量率测量误差±15% ▲3.15校准误差±5% 3.16操作温度范围内补偿误差±10% 3.17相对湿度(+ 35°C)95 % 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件； 数据处理系统。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4 用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门的计量检定证书。 6、技术服务 6.1厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，并协调用户进行验收，直至系统的技术指标经验收合格、出具验收报告、经最终用户同意签字后，才正式交付用户使用.。 6.2厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 6.3为用户提供仪器的相关培训，培训内容至少包括：系统基本原理和构造、系统操作、维护和维修。 7、包装 7.1外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 7.2外包装标注“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记 7.3 外包装标注在运输时可堆叠其上的物品重量或件数 8、授权 ▲需提供原厂商或该品牌产品在国内的总代理针对本项目的授权。 |
| 3 | 环境γ剂量率测量仪 | 1、用途 用于测量γ剂量率 2、配置要求 2.1主机 2.2γ剂量率探测器 2.3便携箱 3、技术性能指标 3.1主机 3.1.1探测器类型：正比计数管 3.1.2测量常数：光子剂量率当量[H*(10)] ★3.1.3测量范围：10nSv/h~1Sv/h 3.1.4负荷容积：50 Sv/h，超过50 Sv/h (DIN6818)则忽略该次检测 ▲3.1.5能量范围：36 keV～1.3MeV 3.1.6角度依赖性：-75°~ +75°之间纵轴方向的单位内角度变化小于20% ▲3.1.7读数出错率：Typical <5%, max. 20%; at137Cs radiation (E=662 keV) ▲3.1.8保护等级：IP 67 (防水可达1米深) 3.1.9电池使用寿命：>250小时(AA/LR6电池)； 3.1.10电磁磁场率：IEC1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz 3.1.11静电补偿：8kV, IEC 801-2 ▲3.1.13探测器灵敏度：2.0 Imp/ μSv/h 3.1.14分析显示30年内对数条形图 3.1.15在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调； 3.1.16显示上次操作的剂量率最大值和平均值； 3.1.17外部探测器独立报警； 3.1.18内置256位数据存储器，对应内部和外部探测器分别记录日期和测量时间； 3.1.20可连接外部探头； 3.1.21连接外部探头显示会自动转换到相应模式并显示该探头的探测辐射线类型。 3.1.22大气压：300 hPa~1300 hPa 3.1.23相对湿度：10%~95% 3.1.24探测器尺寸：25mm; Φ25.8mm 3.1.25自动选择量程 3.1.26测量值以数字方式显示，可自动绘制出今后30年的衰变对数条形图； 3.1.27剂量率报警时，显示屏亮并伴有脉冲声提示与脉冲声信号频率对应于剂量率变化； 3.1.28电池电量低时及时报警； 3. 1.29存储累积剂量，每次关机后的数值仍保存在仪器内，直到手动复位； 3.1.30计时模式可选择测量时间，拥有默认最小值。400脉冲数以精确测定剂量率，特别适用在低辐射量级的测量； 3.1.31可通过手动按键或设置时间间隔来选择存储模式； 3.1.32该检测仪与电脑通过红外连接线串口连接，主机程序的相关参数和所需功能可选择安装，并作为配置文件存储在硬盘上； 3.2γ剂量率探测器 3.2.1探测器类型：高灵敏度塑料闪烁体90×90mm，内置NaI探测器； ★3.2.2测量范围：1nSv/h~100μSv/h ； ★3.2.3能量范围：48keV～4.4MeV； 3.2.4相对响应之差＜±15%（相对于137Cs参考γ辐射源）； 3.2.5探测人工γ放射性极限：＜20%天然放射剂量率值； ▲3.2.6探测效率：2000S-1/μSv/h（137Cs）； 3.2.7线性：10%（100nSv/h~100μSv/h）； ▲3.2.8角响应：±45； 3.2.9死时间：0.6μs； 3.2.10冲气压：600~1300hPa； 3.2.11输出脉冲宽度：0. 8μs； 3.2.12电池使用寿命＞30小时（AA/LR6电池）； ★3.2.13采用ADF滤过器，能对辐射水平轻微增加作出快速探测。能对Am/Be、252CF进行指标性报警。 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 数据处理系统。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门的计量检定证书。 6、技术服务 6.1厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，并协调用户进行验收，直至系统的技术指标经验收合格、出具验收报告、经最终用户同意签字后，才正式交付用户使用.。 6.2厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 6.3为用户提供仪器的相关培训，培训内容至少包括：系统基本原理和构造、系统操作、维护和维修。 7、包装 7.1外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 7.2外包装标注“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记 7.3 外包装标注在运输时可堆叠其上的物品重量或件数 8、授权 ▲需提供原厂商或该品牌产品在国内的总代理针对本项目的授权。 |
| 4 | 中子测量仪 | 1、用途 用于测量中子剂量和剂量率 2、配置要求 2.1主机 2.2中子探测器 2.3便携箱 3、技术性能指标 3.1主机 3.1.1探测器类型：正比计数管 3.1.2测量常数：光子剂量率当量[H*(10)] ★3.1.3测量范围：10nSv/h~1Sv/h 3.1.4负荷容积：50 Sv/h，超过50 Sv/h (DIN6818)则忽略该次检测 ▲3.1.5能量范围：36 keV～1.3MeV 3.1.6角度依赖性：-75°~ +75°之间纵轴方向的单位内角度变化小于20% ▲3.1.7读数出错率：Typical <5%, max. 20%; at137Cs radiation (E=662 keV) ▲3.1.8保护等级：IP 67 (防水可达1米深) 3.1.9电池使用寿命：>250小时(AA/LR6电池)； 3.1.10电磁磁场率：IEC1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz 3.1.11静电补偿：8kV, IEC 801-2 ▲3.1.13探测器灵敏度：2.0 Imp/ μSv/h 3.1.14分析显示30年内对数条形图 3.1.15在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调； 3.1.16显示上次操作的剂量率最大值和平均值； 3.1.17外部探测器独立报警； 3.1.18内置256位数据存储器，对应内部和外部探测器分别记录日期和测量时间； 3.1.20可连接外部探头； 3.1.21连接外部探头显示会自动转换到相应模式并显示该探头的探测辐射线类型。 3.1.22大气压：300 hPa~1300 hPa 3.1.23相对湿度：10%~95% 3.1.24探测器尺寸：25mm; Φ25.8mm 3.1.25自动选择量程 3.1.26测量值以数字方式显示，可自动绘制出今后30年的衰变对数条形图； 3.1.27剂量率报警时，显示屏亮并伴有脉冲声提示与脉冲声信号频率对应于剂量率变化； 3.1.28电池电量低时及时报警； 3. 1.29存储累积剂量，每次关机后的数值仍保存在仪器内，直到手动复位； 3.1.30计时模式可选择测量时间，拥有默认最小值。400脉冲数以精确测定剂量率，特别适用在低辐射量级的测量； 3.1.31可通过手动按键或设置时间间隔来选择存储模式； 3.1.32该检测仪与电脑通过红外连接线串口连接，主机程序的相关参数和所需功能可选择安装，并作为配置文件存储在硬盘上； 3.2中子探测器 3.1.探测器：3He管 ★3.2.能量范围；0.025 keV～5 GeV，依照ICRP74（1996） ★3.3.测量范围；1 nSv/h～100 m Sv/h,252Cf ▲3.4.灵敏度：0.84cps/(μSv/h) ,252Cf ▲3.5.角度依赖性：所有方向±20% 3.6.大气压力：500～1500hPa ▲3.7.γ灵敏度：1到5 μSv/h对于100mSv/h，137Cs 662keV 3.8.环境温度；-30℃～50℃ 3.9. 湿度：可达90%（非冷凝） 3.10.尺寸:直径230mm,高320mm 3.11.重量:13.5kg ▲3.12抗γ串扰能力强 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门的计量检定证书。 6、技术服务 6.1厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，并协调用户进行验收，直至系统的技术指标经验收合格、出具验收报告、经最终用户同意签字后，才正式交付用户使用.。 6.2厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 6.3为用户提供仪器的相关培训，培训内容至少包括：系统基本原理和构造、系统操作、维护和维修。 7、包装 7.1外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 7.2外包装标注“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记 7.3 外包装标注在运输时可堆叠其上的物品重量或件数 8、授权 ▲需提供原厂商或该品牌产品在国内的总代理针对本项目的授权。 |
| 5 | 选频式电磁场强测量仪 | 1、用途 用于测量电磁场强 2、配置要求 2.1 主机 2.2三轴电场天线 （27MHz-3GMHz） 2.31.5米射频延伸线 2.4 充电器 2.5 DB9/DB9串口线 2.6 可充电电池 2.7便携带 2.8 配置软件 2.9 数据线, USB 2.0 - MASTER/SLAVE, 3m 2.10 带硬质箱 3、技术性能指标 ★3.1 频率范围：9 kHz - 6 GHz ▲3.2 模 式：频谱分析、电平记录仪 3.3 安全评估、示波器 ▲3.4 相位噪声(SSB) 载波间隔为10kHz时 < - 70 dBc (RBW =1 Hz) 3.5 载波间隔为：300kHz时 < - 100 dBc (RBW =1 Hz) 3.6 基准频率：起始偏差：< 1.0 ppm 3.7 老化：< 5 ppm （超过15年） 3.8 温度漂移：< 1.5 ppm (在特定的操作温度范围内) ★3.9 幅度测量范围设置(MR) ：-30 dBm - +20 dBm (步长为1 dB) 3.10 射频衰减：0 - 50dB 步长≤ 1dB (与测量范围有关) 3.11 显示范围：超过测量范围1dB ▲3.12 最大射频功率值：27 dBm (损坏极限值) 3.13 最大直流电压：50 V ▲3.14 固有噪声：RBW=1kHz,f≤ 30 MHz时,<MR - 100 dB RBW=1kHz,f≤ 2GHz时,< MR - 96 dB RBW=1kHz,f≤ 4GHz时,< MR - 95 dB RBW=1kHz,f≤ 6GHz时,< MR - 90 dB 3.15 二阶互调：对两个小于测量范围6dB的频率间隔大于1MHz的单音信号，< -40 dBc 3.16 三阶互调：对两个小于测量范围6dB的频率间隔大于1MHz且频率<4GHz的单音信号，< -60 dBc 3.17 对两个小于测量范围6dB的频率间隔大于1MHz且频率≥4GHz的单音信号，< -57 dBc ▲3.18 最大测量不确定性：整个频带＜+/- 1.2 dB(15°C～30 °C的温度范围之内）；仅对频谱分析和安全评估模式有效) 3.19杂散响应(输入相关)：< -60 dBc 或 MR -60dB (最糟糕的那个)， 杂散响应(其余的)：< -90 dBm 或 MR -60dB, (最糟糕的那个)， 3.20 除了以下的频率范围： 1570 - 1630 MHz, 4530 - 4590 MHz, 4610 - 4670 MHz 其值为< -85 dBm 或 MR -55 dB (最糟糕的那个) ▲3.21射频输入类型：N型接头, 50 Ω ▲3.22 回波损耗RBW=1kHz,f≤ 4.5 GHz，MR ≥ -28dBm时，>12dB RBW=1kHz,f> 4.5 GHz，MR ≥ -28dBm时，>10 dB 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件； 数据处理系统。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门的计量校准证书。 6、技术服务 6.1厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，并协调用户进行验收，直至系统的技术指标经验收合格、出具验收报告、经最终用户同意签字后，才正式交付用户使用.。 6.2厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 6.3为用户提供仪器的相关培训，培训内容至少包括：系统基本原理和构造、系统操作、维护和维修。 7、包装 7.1外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 7.2外包装标注“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记 7.3 外包装标注在运输时可堆叠其上的物品重量或件数 8、授权 ▲需提供原厂商或该品牌产品在国内的总代理针对本项目的授权。 |
| 6 | 非选频式电磁场强测量仪 | 1、用途 用于测量磁场强度和电场强度 2、配置要求 2.1主机 2.2探头 2.3充电器 2.4 USB接口线 2.5便携箱 3、技术性能指标 ▲3.1自动识别探头参数，易于操作，数据存储量≥5000个，具有历史记忆模式可连续存储8小时的测量结果和谱图。 ▲3.2主机具有5种测量结果显示方式：实时值、最小值、最大值、平均值、最大平均值。 ▲3.3具有5种单位选择：V/m、A/m、mW/cm²、W/m²、％。 ▲3.4主机内置公众安全标准限值，实地测量结果可直接显示为“百分比标准”。 3.5主机具有报警功能，用户可自定义报警限值。 3.6具有自动关机、“冻结”显示结果、锁键盘功能。 ▲3.7通过USB接口或光纤连接PC，且通过自带软件可对测量进行远程操作。 ★3.8两个探头：5Hz～100kHz（工频电磁场）； 100kHz～3GHz（电场），测量范围：0.2~320V/m； ★3.9电场探头不确定度：频响平坦度：±1dB(1MHz~1GHz)；±1.25dB(1GHz~2.45GHz)；动态范围≥64dB； ▲3.10主机显示范围：0.0001~9999，4位数字； 3.11电池：镍氢可充电电池，2500mAh,充电完成时间2小时。 3.12运行时间：20小时（关闭背景光，没有GPS），12小时（常开背景光，没有GPS0），10小时（连接GPS接收器，关闭背景光）。 3.13仪器使用温度范围：-10℃~+50℃（操作），-30℃~+70℃（保存）。 3.14仪器使用湿度范围：5 ~ 95%，无冷凝。 3.15仪器尺寸：45×98×280mm（无探头和GPS接收器）， 3.16重量:550g（无探头和GPS接收器） 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件； 数据处理系统。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门的计量校准证书。 6、技术服务 6.1厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，并协调用户进行验收，直至系统的技术指标经验收合格、出具验收报告、经最终用户同意签字后，才正式交付用户使用.。 6.2厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 6.3为用户提供仪器的相关培训，培训内容至少包括：系统基本原理和构造、系统操作、维护和维修。 7、包装 7.1外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 7.2外包装标注“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记 7.3 外包装标注在运输时可堆叠其上的物品重量或件数 8、授权 ▲需提供原厂商或该品牌产品在国内的总代理针对本项目的授权。 |
| 7 | α、β射线表面污染检测仪 | 1、用途 用于测量α、β、γ表面污染 2、系统配置要求 2.1主机 2.2便携箱 3、技术性能指标 ★3.1探测器类型：ZnS涂层、薄膜塑料闪烁体探测器 ★3.2探测器尺寸： 170cm2 3.3报警方式：声光报警 ▲3.4单位：cps、Bq或Bq/cm2，当外接剂量率探头时显示n/μ/mSv/h ▲3.5核素库：25个核素，并有重新设定，自动校正功能 3.6本底扣除：扣除和不扣除本底可选，本底测量时间可设 3.7测量时间：连续测量，时间以“秒”为单位可调。 3.8重量： 750g(包含电池) ▲3.9本底： α：约0.1 cps;β/γ：约15-25 cps 3.10显示：大尺寸LCD显示，128×64像素，带背景灯 3.11电源：2节AA 1.5V碱性电池或相应充电电池可工作25 小时 3.12温度：-10℃～+40℃，无冷凝状态下-20℃ 3.13保护：外接塑料保护壳 3.14仪器尺寸： 280×125×135mm(L(含手柄)×W×H) 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门出具的计量检定证书。 6、技术服务 6.1厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，并协调用户进行验收，直至系统的技术指标经验收合格、出具验收报告、经最终用户同意签字后，才正式交付用户使用.。 6.2厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 6.3为用户提供仪器的相关培训，培训内容至少包括：系统基本原理和构造、系统操作、维护和维修。 7、包装 7.1外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 7.2外包装标注“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记 7.3 外包装标注在运输时可堆叠其上的物品重量或件数 8、授权 ▲需提供原厂商或该品牌产品在国内的总代理针对本项目的授权。 |
| 8 | 氡测量仪 | 1、用途 用于测量空气中氡的浓度 2、配置要求 2.1测氡仪： 2.1.1主机 2.1.2充电器 2.1.3 RS232接口线 2.1.4析出率测量专用集中罩 2.1.5中文界面的析出率测量自动计算软件 2.1.6携带箱 2.2氡子体仪： 2.2.1主机 2.2.2滤膜 200张 2.2.3含TTL通讯模块（内置在仪器中） 2.2.4充电器 2.2.5数据线 2.2.6便携箱 3、技术性能指标 ★3.1三种测量模式：扩散式和泵吸式适用于环境水平和工作水平的氡测量，氡、钍射气测量模式 ▲3.2量程范围2 - 2000.000 Bq/m³ Rn-222 ▲3.3探测器原理：3Dα谱型脉冲电离室 HV = 750 VDC ▲3.4脉冲电离室探测器有效灵敏体积 0.62 升 3.5根据探测器填充的优化读取数据的周期设为1/10/60 分钟三档 3.6仪器校准误差小于 3% (加上基准源的不确定度) 3.7系统线性误差 < 3% 3.8氡测量的响应速度（扩散模式）：10分钟 30%，20 分钟70%，30分钟90% ▲3.9当为测氡模式时（含扩散式和泵吸式）的灵敏度：1 CPM / 20 Bq/m³ ▲3.10当为氡钍射气模式时的灵敏度： 氡灵敏度1 cpm at 60 Bq/m³ (1,6pCi/l) for radon 钍射气灵敏度：1 cpm at 200 Bq/m³ (5,5pCi/l) (1l/min 流速时) 钍射气灵敏度：1 cpm at 140 Bq/m³ (3,8pCi/l) (2l/min 流速时) 3.11分别显示氡、钍射气的统计误差范围 3.12有氡、钍射气一小时平均值显示功能 3.13探头本底< 1 Bq/m³ (0,03 pCi/l) 3.14操作环境: -10 … +50 °C (+14 … 122°F) / 700 … 1.100 mbar / 0 … 99 %rH 3.15包含:温度、湿度、气压和振动（例如：改变安置地点）传感器，也可输入其他传感器信号 3.16显示测量氡浓度的统计误差范围 3.17存储68小时到170天的数据（4100个测量点的数据） 3.18内置电池容量：支持10天连续操作 3.19可支持与以太网连接（本项未包含转换装置） 3.20 6速可调恒流泵 1 L/0.5L/0.3L/0.1L/0.05L/0.03L/每分钟 3.21氡析出率装置及中文界面的析出率测量自动计算软件 ★3.22氡子体仪能够与测氡主机连接使用建立通讯并通过主机下载数据，用于测量氡子体 3.23浓度及氡与子体的平衡因子F值。同步测量无滞后效应。 ★3.24采样和连续操作模式: 探头: PIPS；探测效率： 当 1 Bq/m³EEC 氡的平衡当量浓度时130 脉冲/小时 3.25泵流速2 l/分钟 ▲3.26量程： 0.5 ---1 000 000 Bq/m³氡的平衡当量浓度(0.02---35000 MeV/cm³) ▲3.27探测下限：2 Bq/m³EEC（十分钟测量和2 l/min设置） 3.28显示： 2 x 20 LCD显示屏 3.29信号输出： TTL 3.30泵：0 - 2 l/min，含流速传感器(0,0 – 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2 l/min) 3.31测量周期：0.5，1， 2，4，6，12，24 h (可选预设值)或连续可调 3.32测量单位： Bq/m³EEC， μJ/m³， MeV/cm³，mWL 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件； 数据处理系统； 固定投影设备； 移动投影设备； 彩色激光打印机。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门的计量检定证书。 6、技术服务 6.1厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，并协调用户进行验收，直至系统的技术指标经验收合格、出具验收报告、经最终用户同意签字后，才正式交付用户使用.。 6.2厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 6.3为用户提供仪器的相关培训，培训内容至少包括：系统基本原理和构造、系统操作、维护和维修。 7、包装 7.1外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 7.2外包装标注“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记 7.3 外包装标注在运输时可堆叠其上的物品重量或件数 8、授权 ▲需提供原厂商或该品牌产品在国内的总代理针对本项目的授权。 |
| 9 | 个人剂量报警仪 | 1、用途 同时测量中子、γ射线产生的剂量和剂量率 2、配置要求 2.1主机 2.2必需的附件和配件 3、技术性能指标 3.1探测器 外置（R）能量补偿型GM管 ★3.2测量范围：0.05μSv/h—100mSv/h ▲3.3超范围指示 1000R/h (10Sv/h) ▲3.4能量范围（+/-30%）50keV—1.3MeV 3.5 137Cs计数率（662keV）：17cps/(μSv/h) 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门的计量检定证书 6、技术服务 6.1厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，并协调用户进行验收，直至系统的技术指标经验收合格、出具验收报告、经最终用户同意签字后，才正式交付用户使用.。 6.2厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 6.3为用户提供仪器的相关培训，培训内容至少包括：系统基本原理和构造、系统操作、维护和维修。 7、包装 7.1外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 7.2外包装标注“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记 7.3 外包装标注在运输时可堆叠其上的物品重量或件数 8、授权 ▲需提供原厂商或该品牌产品在国内的总代理针对本项目的授权。 |
| 10 | 智能化γ剂量率仪 | 1、用途 用于辐射场所的γ放射性监测和检查工作 2、配置要求 2.1主机 2.2便携箱 3、技术性能指标 ▲3.1探测器：30x25mm，NAI(TI)晶体。 ▲3.2灵敏度：不小于350cps/uSV/h(137Cs)。 3.3灵敏阈：40kev。 ▲3.4测量范围：0.01μSv/h～200μSv/h。 3.5相对固有误差≤±15%。 3.6变异系数≤5.0%。 ▲3.7报警阈：处理器内存给出0.25μSv/h、2.5μSv/h、10μSv/h、20μSv/h，供用户选择。 3.8响应时间≤5秒 3.9能量/入射角响应：辐射能量80keV～3.0MeV、入射角0o～45o范围内仪器指示值变化小于±40%。 3.10 电源适应性：使用2节一号电池，当电池总电压降至2.2±0.03V时，显示欠压报警，且仪器仍能正常工作，其对射线（校验源）的响应变化在±5%以内。仪器在正常测量状态时的功耗应不超过200mW。 3.11过载特性：用≤10倍最大可显示计数率值的铀含量当量照射，仪器应不损坏并显示最大可显示计数“200μSv/h”；照射结束后仪器能自动恢复。 3.12使用环境条件：在0℃～＋40℃温度范围内仪器指示的剂量率变化≤±10%；在小于93%（＋40℃）湿度范围内仪器指示的剂量率变化≤±10%（应去除单由温度引起的误差）。 3.13外形尺寸：430mm×90mm×220mm， 3.14重量：1.2kg（包括二节电池的重量） 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门的计量校准证书。 6、技术服务 6.1厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，并协调用户进行验收，直至系统的技术指标经验收合格、出具验收报告、经最终用户同意签字后，才正式交付用户使用.。 6.2厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 6.3为用户提供仪器的相关培训，培训内容至少包括：系统基本原理和构造、系统操作、维护和维修。 7、包装 7.1外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 7.2外包装标注“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记 7.3 外包装标注在运输时可堆叠其上的物品重量或件数 |
| 11 | GPS卫星定位仪 | 1、用途 用于GPS卫星定位 2、配置要求 2.1 主机 2.2 USB数据线 3、技术性能指标 3.1尺寸：6.1x16.0x3.6cm ▲3.2显示屏尺寸：2.6英寸 3.3屏幕分辨率：160×240 ▲3.4内存：4G 3.5支持内存卡：microSD卡 3.6重量（含电池）：262克 3.7电池规格：2节5号(AA)电池 3.8电池使用时间：14小时 ▲3.9防水指标：IPX7； 3.10可漂浮：否 3.11卫星系统：GPS / 北斗/ GLONASS 3.12高灵敏接收器：是 3.13接口：USB ▲3.14航点数量：2000 3.15航线（条×点）:200x250； 3.16航迹记录（点）: 9999（视内存大小无限扩充）； 3.17保存航迹（条×点）:200x10000； 3.18预装详细地图:是； 3.19支持导航地图:是； 3.20支持等高线地图:是 3.21支持DEM高程地图:是 3.22支持自制图片地图:是 3.23电子罗盘：三轴 3.24气压测高计：有 3.25航迹测面积：有； 3.26航线测面积：有； 3.27位置求平均：有； 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门的计量校准证书。 6、技术服务 6.1厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，并协调用户进行验收，直至系统的技术指标经验收合格、出具验收报告、经最终用户同意签字后，才正式交付用户使用.。 6.2厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 6.3为用户提供仪器的相关培训，培训内容至少包括：系统基本原理和构造、系统操作、维护和维修。 7、包装 7.1外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 7.2外包装标注“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记 7.3 外包装标注在运输时可堆叠其上的物品重量或件数 |
| 12 | 激光测距仪 | 1、用途 同时测量距离 2、配置要求 2.1主机 2.2必需的附件和配件 3、技术性能指标 ★3.1激光测距仪测量范围：1000m—2000m ▲3.2测量精度： -0.3m(300米内), -1.0m(300米外) ▲3.3测量单位：英尺, 码, 米, 度 ▲3.4测量功能：距离测量、面积/体积测量、最小及最大测量、持续测量、测量(高度, 高差, 水平距离, 倾斜角度) 3.5其他功能： RS232接口(标准)或蓝牙接口数据传输 3.6望远镜功能：支持 3.7放大倍率：7x 3.8测距模式：水平距离, 垂直距离, 斜距, 倾斜角 3.9视野：330英尺/1000码 3.10三脚架螺纹:4英寸螺纹孔 3.11外形设计：体积小巧，携带方便 3.12外形尺寸：120x90x50 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门的计量校准证书 6、技术服务 6.1厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，并协调用户进行验收，直至系统的技术指标经验收合格、出具验收报告、经最终用户同意签字后，才正式交付用户使用.。 6.2厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 6.3为用户提供仪器的相关培训，培训内容至少包括：系统基本原理和构造、系统操作、维护和维修。 7、包装 7.1外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 7.2外包装标注“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记 7.3 外包装标注在运输时可堆叠其上的物品重量或件数 |
| 13 | 温湿度风速仪 | 1、用途 同时测量温湿度风速等 2、配置要求 2.1主机 2.2电池 2.3手提箱 3、技术性能指标 3.1风速范围：0.2-30m/s ▲3.2风速准确度 风速低于20m/s时，±（读数的1.5%+0.3m/s） ▲3.3风速高于20m/s时，±（读数的3%+0.3m/s） ▲3.4温度范围：-20-60 °C 3.5温度解析度：0.1°C/°F 3.6温度准确度：±0.6 °C 3.7湿度范围：0.1-99.9%RH 3.8湿度解析度0.1%RH 3.9湿度准确度：±3%RH .10 温度反应时间约60秒 3.11 湿球温度显示-20-59.9°C 3.12露点温度显示-5-59.9°C 3.13风量显示：0-99999 m3/s 3.14风量解析度0.1 3.15荧幕尺寸 32.5x54mm 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门的计量校准证书 6、技术服务 6.1厂商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，并协调用户进行验收，直至系统的技术指标经验收合格、出具验收报告、经最终用户同意签字后，才正式交付用户使用.。 6.2厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 6.3为用户提供仪器的相关培训，培训内容至少包括：系统基本原理和构造、系统操作、维护和维修。 7、包装 7.1外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 7.2外包装标注“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记 7.3 外包装标注在运输时可堆叠其上的物品重量或件数 |
| 14 | 数码相机 | 1、用途 用于执法和会议拍照 2、配置要求 2.1主机 2.2充电器 2.3电池 3、技术性能指标 3.1传感器：APS画幅（22.3x14.9mm） 3.2有效像素：2420万 3.3 镜头：18-135mm 3.5显示屏尺寸：3英寸 3.6显示屏像素：104万像素液晶屏 3.7连拍速度：支持（最高约7张/秒） 3.8快门速度：30-1/8000秒 3.9电池类型：锂电池 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册 6、技术服务 6.1厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 6.2为用户提供仪器的相关培训，培训内容至少包括：系统基本原理和构造、系统操作、维护和维修。 7、包装 外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 |
| 15 | 录音笔 | 1、用途 用于执法和会议录音。 2、配置要求 2.1主机 2.2必需的附件和配件 3、技术性能指标 ▲3.1存储容量:8GB； ▲3.2 扩展卡: 支持MicroSD（TF）卡，最大32GB； 3.3录音功能: 支持LINE IN与电话录音功能、录音同步监听功能、VOR声控录音，灵敏感应声源、可录制最高PCM 1536kbps/48KHz，最大限度避免失真现象； 3.4 播放功能: 支持MP3格式录音； 3.5 屏幕类型: 96*80分辨率橙色背光汉字显示屏； 3.6 内置功能: 内置大功率扬声器； 3.7 传输接口: USB2.0； 3.8 电池类型: 干电池和锂电池混合智能充电； 3.9外形设计: 铝合金金属外壳设计，耐磨防滑，手感舒适； 3.10其他功能: 外置360度环绕立体声麦克，全方位采集音源 独有的磁盘加密功能，防止文件外泄 断电数据智能保护，即使意外断电也能保证断电前录音不丢失。 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 5、技术文件 3.1质量合格证明文件 3.2保修服务卡 3.3用户手册、使用说明书。 6、技术服务 厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 7、包装 外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号。 |
| 16 | 摄像机 | 1、用途 用于执法和会议摄像。 2、配置要求： 2.1主机 2.2充电电池 2.3 USB线 3、技术性能指标 3.1传感器类型：Exmor R CMOS 3.2传感器尺寸：（1/2.3）英寸 ▲3.3最大像素：1890万 ▲3.4有效像素：829万 3.5光学变焦：10倍 3.6数字变焦：120倍 3.7镜头特点：卡尔·蔡司（Vario Sonnar T*）镜头 3.8实际焦距：f=3.8-38mm 3.9等效35mm焦距：动态模式：29.8-298.0mm 静态模式：26.8-268.0mm（16:9），32.8-328.0mm（4:3） 3.10最大光圈：F1.8-F3.4 3.11镜头盖：有（电动） 3.12液晶屏类型：翻转屏 3.13液晶屏尺寸：3英寸 3.14液晶屏像素：92.1万 3.15液晶屏描述：翻转角度约270度 3.16对焦方式：自动对焦，手动对焦 3.17最近对焦距离：约10mm-800mm 3.18自动快门速度：1/6-1/10000秒 3.19标准快门速度：1/50-1/10000秒 3.20录制格式：图片：JPEG 视频： XAVC S：MPEG4-AVC/H.264、AVCHD ver.2.0 兼容：MPEG4-AVC/H.264 MP4：MPEG-4 AVC/H.264 3.21动态影像：XAVC S 4K：3840×2160/25p，24p XAVC S HD模式：1920×1080/50p，25p，24p AVCHD 模式：1920×1080/50p（PS），25p（FX，FH），24p（FX，FH），50i（FX，FH），1440×1080/50i（HQ，LP） MP4 模式：1280×720，25p 3.22静态影像：静态图像尺寸（动态模式） M：10.3M 16:9（4288×2408） S：2.1M 16:9（1920×1080） 静态图像尺寸（静态模式） L：20.6M 16:9（6048×3400），15.4M 4:3（4528×3400） M：10.3M 16:9（4288×2408），7.7M 4:3（3216×2408） S：2.1M 16:9（1920×1080），0.3M 4:3（640×480 3.23麦克风：内置 3.24扬声器：支持 3.25录音系统：支持MPEG-4 线性 PCM 2声道（48kHz/16bit） 支持杜比数字5.1声道 支持杜比数字2声道 支持MPEG-4 AAC-LC 2声道 3.26防抖功能：平稳光学防抖 3.27无线性能：wifi 3.28NFC功能：支持 3.29其他功能：拍摄者声音消除，人脸检测，笑脸快门，移动拍摄视频 3.30 USB接口：USB2.0 3.31HDMI接口：支持 3.32其他接口：立体声迷你耳机插孔、立体声迷你麦克风插孔、多接口热靴 3.33储存介质：SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 3.34存储容量：64GB. 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 5、技术文件 4.1质量合格证明文件 4.2保修服务卡 4.3用户手册、使用说明书。 6、技术服务 厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 7、包装 外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号。 |
| 17 | 执法记录仪 | 1、用途 用于执法摄像和录影。 2、配置要求： 2.1主机 2.2充电器 2.3 USB线 3、技术性能指标 3.1影像分辨率：1080P ▲3.2拍照像素：800万 ▲3.3摄像像素：500万 3.4画面视角：140° 3.5屏幕尺寸：20.英寸 3.6录像时间：＞6个小时 3.7录影时间：大于120小时 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 5、技术文件 4.1质量合格证明文件 4.2保修服务卡 4.3用户手册、使用说明书。 6、技术服务 厂商提供至少1年免费保修服务，终身维修。 7、包装 外包装有产品标识，包括厂商名称、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号。 |

四、其它要求

1、工期/交货期：国产产品，合同签订之日起30天内。进口产品，合同签订之日起90天内。

交付地点：用户指定地点。交货时必须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册、说明书等）。

2、由中标人负责在采购人现场进行整机安装、调试及试运行。

（1）中标人应对当地的具体气象条件进行调研，根据具体的气象环境对系统进行安装调试，并承诺仪器设备不受气象条件等因素影响，保证其运行正常稳定。

（2）中标人在仪器安装结束后，对所有采购方使用人员现场培训不少于10个工作日，确保使用人员能够正确操作和维护设备；

（3）仪器调试、验收：中标人应安排技术人员到现场安装并在使用人员在场的情况下完成仪器性能调试，仪器完全正常运转且经采购人组织的技术验证确认后，安装工作才能认为全部完成。

3、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于二年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，72小时内赶到现场并及时排除故障，若到现场后2个工作日内不能解决问题，则须更换备品备件，使系统能正常运行。在质量保证期结束后，中标人也必须提供24小时内对仪器故障做出响应和72小时解决出现问题的技术服务。

4、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

5、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日核与辐射监察设备配备（项目编号:HZ2016-398）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

与采购人协商决定

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商或国内总代理授权书（表5）

11、同类项目业绩（表6）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：核与辐射监察设备配备

项目编号： HZ2016-398            交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 品牌、型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的核与辐射监察设备配备（项目编号为： HZ2016-398 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、生产厂商或国内总代理授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家或国内总代理地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家或国内总代理名称）在此以制造厂或总代理的名义授权                     （投标人名称和地址）用我公司制造或代理的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-398的核与辐射监察设备配备的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家或国内总代理名称：

姓   名：                 （制造厂或国内总代理授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

### 4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表6、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：核与辐射监察设备配备

项目编号： HZ2016-398

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 带★号关键技术指标 | 是否满足招标文件要求（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：核与辐射监察设备配备

项目编号： HZ2016-398

| 评比项目 | 评比内容 | 评比标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评分（45分） | 指标和参数要求 | 完全满足招标文件技术参数要求，得满分，带▲技术参数不满足，每一项扣3分，其他技术参数每一项不满足扣1分，扣完为止。（投标人所投产品技术指标必须提供授权单位盖章的技术白皮书或产品彩页，其中标注★和▲的指标应在技术白皮书或产品彩页上标明，技术白皮书或产品彩页上没有标注★和▲的技术指标视为不响应）。 | 45 |  |
| 商务评分（25分） | 品牌质量、知名度及本地化售后服务 | 根据投标人所投设备的品牌知名度、质量稳定性、市场美誉度等评比：优：5-6分，良：3-4分，一般： 0-2分。 | 6 |  |
|  |  | 根据投标人的售后服务承诺、保修期和培训计划等评比：优4-5分，良2-3分，一般：0-1分； | 5 |  |
|  | 同类项目业绩 | 2012年至今，提供所投主要设备同类项目业绩（单个合同额须在200万元以上），提供合同复印件，每份4分，最高12分（提供合同复印件或中标通知书复印件为准，原件备查）。 | 12 |  |
|  | 投标文件质量 | 是否规范完整，是否有技术商务评分内容页码索引表，便于查阅。 | 2 |  |
| 价格评分（30分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

评委：