海口市公安局警用数字集群系统（PDT）项目

招

标

文

件

（A包）

招标编号：ZTSJ-HN2018001

采购单位：海口市公安局

代理机构：中天世纪国际招标有限公司

二〇一八年二月

目   录

一、投标人须知前附表	4

二、投标人须知	7

A  投标人	7

B  招标文件	8

C  投标文件的编制	9

D  投标文件的递交	12

E　开标及评标	13

F　授予合同	21

G　服务费收费标准	22

三、合同主要条款	23

四、合同格式	28

五、 货物及技术需求	30

1.	项目背景	30

2.	建设目标	30

3.	建设原则和参考标准	31

4.	建设内容	33

5.	项目建设业务需求	35

6.	系统功能需求	38

7.	主要设备技术指标	50

8.	设备清单	67

9.	其他	73

六、附件—投标文件格式	75

附件1　投标书（格式）	75

附件2  开 标 一 览 表	77

附件3投标分项报价表	78

附件4 货物说明一览表	79

附件5 技术规格偏离表	80

附件6 商务条款偏离表	81

附件7经营信誉、售后服务（相关备件供应和售后技术服务支持）和质量保证等	82

附件8资格证明文件（格式）	82

附件8-4 法定代表人授权书(格式)	83

一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海口市公安局警用数字集群系统(PDT)项目(A包) 工 期：合同签订后，90个日历日完工 招标编号：ZTSJ-HN2018001 招标方式：公开招标 采购预算：人民币39,334,370元 |
| 2 | 采购机关：海口市公安局 联 系 人: 杨帆 联系电话：13876388075 地 址： 海口市秀英区长滨东三街 招标代理机构：中天世纪国际招标有限公司 地 址：海南省海口市美兰区和平大道60号蔚蓝海语印象初阳阁A2201 联 系 人：刘蕾 电话/传真：0898-66263439 电子邮箱：ztsjhnzb@126.com 招标公告及中标公示的发布媒体：中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/ ；中国海南政府采购网http://www.ccgp-hainan.gov.cn/ ；海口市人民政府网（http://www.haikou.gov.cn）和海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com） |
| 3 | 招标文件的领取：2018年2月14日起至2018年2月26日(节假日除外) ，网上报名后，登陆海口市公共资源交易网（ www.hkcein.com ）即可下载电子版招标文件。 招标文件每标段售价人民币 300 元整。（开标现场缴纳，未缴纳标书费用的企业不得参加本次投标） |
| 4 | 标前答疑： 投标人须在2018年2月28日下午17:30时前 (过期不予接收)将阅读招标文件后所提出的疑问及要求答复的所有问题以书面形式提交给招标代理机构。 未按规定时间提交的, 不再另行回复投标人提出的商务或技术部分的任何问题，并不予接收任何以书面形式提出的疑问或质疑函。 招标人将对投标人书面提出的疑问进行澄清和解答，并以书面的形式将正式答复发给所有已购买招标文件的投标人。投标人在收到书面答复后，应立即以书面形式向招标人确认收到，否则视为收到。在招标的整个过程中任何询问仅以书面答复为准。 |
| 5 | 投标有效期：开标后60天 |
| 6 | 投标书递交至：海口市公共资源交易中心开标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼,详见会议室门前标识，如有变动另行通知） 地址：海口市美兰区海甸五西路28号建安大厦海口市公共资源交易中心 时间：2018年3月6日上午09:00至2018年3月6日上午09:30 投标文件递交截止时间：2018年3月6日上午09:30 |
| 7 | 开标时间：2018年3月6日上午09:30 开标地点：海口市公共资源交易中心开标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼,详见会议室门前标识，如有变动另行通知） 地 址：海口市美兰区海甸五西路28号建安大厦海口市公共资源交易中心 |
| 8 | 组织现场踏勘。 踏勘集合时间：2018年2月27日（上午9点） 踏勘集合地点：海口市公安局 踏勘期限：2018年2月27日至2018年2月28日 踏勘内容：基站实地电测、机房实地考察、系统承载网建设、“三台合一”指挥调度网、警用地理信息平台（PGIS）等。 注意事项： 1、每家供应商需指定一人与甲方对接具体事宜； 2、每家供应商自备踏勘所需车辆及相关设备； 3、踏勘者需证明已经合法报名； 4、提供法人授权委托书。 |
| 9 | 交货地点：采购方指定地点 |
| 10 | 正本份数： 壹 份 副本份数： 柒 份 |
| 11 | 中标服务费：详见（G）服务费收费标准—货物招标 |
| 12 | 签订合同地点: 采购机关 |
| 13 | 投标保证金为：59万元整 大写：伍拾玖万元整 交纳时间：以开标时间实际到账为准。 投标保证金请交至：投标保证金费用缴纳账号为网上报名系统自动产生(投标人登陆网上报名系统后自动获取)，投标单位可通过网银或汇款缴纳,同时支持投标单位从已备案的基本账户通过网银或汇款缴纳。 |
| 14 | 中标通知书领取时间：中标公告发出之日 联系人：刘蕾 联系电话：0898-66263439 |
| 15 | 评标委员会组成： 评标委员会由 7 人组成，在海南省财政厅专家库随机抽取 5 位评委，采购人 2 位评委。 |

二、投标人须知

A  投标人

1．  资金来源

1.1 本项目属财政资金，用于支付“投标人须知前附表”中序号1所列的项目采购的费用。采购机关已将本项目委托给中天世纪国际招标有限公司组织招标采购。

2．合格投标人的范围

2.1投标人应遵守国家有关的法律、法规；

2.2具有独立承担民事责任的能力；

2.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.6近三年内，在经营活动中没有违法、违纪等不良记录。

- 投标人必须具备的资格条件：

3.1、	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力（提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证，或者三证合一营业执照复印件）（复印件加盖公章）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年以来连续三个月的纳税证明或者2016年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件加盖公章）

3.3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2017年以来连续三个月的社会保障缴费记录复印件加盖公章）

3.4、	具有无线通信设备的生产或经营资格；

3.5、	必须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）

3.6、	不接受联合体投标。

以上资质证明如投标人未按要求提交的视为无效投标。

4．投标费用

4.1投标人应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签定合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。

B  招标文件

5．招标文件

5.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

5.2投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，承认并履行文件中的各项规定及要求。不按照招标文件要求提供的投标文件，可能导致投标被拒绝。

6．招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清并以书面形式在规定的时间内通知招标人。招标人将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

6.2	质疑必须以书面形式提出。质疑函应当包括但不限于下列内容：投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；质疑事项；事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的投标人的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

不符合本章第6.1和6.2款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

6.3	对于投标人的有效质疑，我们将按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

6.4	投标人应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第52条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

7．招标文件的修改

7.1在投标截止日期前15天，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，以书面形式通知购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有同等约束力。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

C  投标文件的编制

8．投标的文字

8.1 投标人的投标文件、以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均须使用中文。

9．投标文件构成

9.1投标书（统一格式，详见第六章）

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）分项报价表

（4）货物说明一览表

（5）技术规格偏离表

（6）商务条款偏离表

（7）经营信誉、售后服务（相关备件供应和售后技术服务支持）和质量保证等。

9.2资格证明文件

9.3技术文件

(1) 产品主要技术数据和性能的详细描述

(2) 详细的交货清单及招标文件技术规格部分要求的详细报价

(3) 产品的技术服务和售后服务的内容及措施

(4) 投标人提出的合理化建议及投标人认为应提供的技术资料

10．投标货币：投标须以人民币报价。

11．联合体投标

本项目不接受联合体投标。

12．证明合格性和符合招标文件规定的文件

12.1投标人应提交招标文件要求提供的证明货物、服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人应注意：招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的标准仅作为说明并没有限制性，投标人可以在投标中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

13．投标保证金

13.1投标人投标时，必须以人民币形式提交投标人须知前附表中规定数额的投标保证金。招标人的利益在因投标人行为受到损害时，可根据第13.6条规定的条件从投标人的投标保证金中获得补偿。

13.2 投标保证金可采取下列任何一种形式：

(1) 电汇

(2) 转账

13.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，招标人将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

13.4 未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后7个工作日内到政府采购代理机构办理退款手续。

13.5 中标人的投标保证金，将于中标人按第25条规定交纳中标服务费并签定合同后退还。

13.6 下列任何情况发生时，投标人将不得要求招标人退还其投标保证金：

A. 投标人在投标书格式中规定的有效期内撤回其投标；

B. 中标人在规定期限内未能与采购人签订合同。

C、投标人因互相串通、弄虚作假或其他违法违规行为而损害招标人及其他投标人利益的。

14．投标有效期

14.1 投标有效期在“投标人须知前附表”序号5中有明确的规定。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，招标人可于原投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。投标人可以拒绝招标人要求而不失去其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第13条的有关投标保证金的规定，在延长的投标有效期内继续有效。

15．投标文件份数和签署

15.1投标文件正本 壹 份、副本 柒 份。如果正本与副本不符，以正本为准。

15.2 投标文件大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.3投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

15.4 投标文件正本除封面、封底、目录页外，其余每一页均加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

D  投标文件的递交

16．投标文件的密封和标记

16.1 投标人应将投标文件的正本和所有副本用包装袋封装在一个或几个密封袋中，且在封皮的右上角标明“正本”或“副本”字样。

16.2 密封袋应：

(A) 按“投标人须知前附表”注明的地址发至招标人；

(B) 注明项目名称、招标编号、正本或副本及“请勿在  年  月  日上午  时   分（开标时间，详见“投标人须知前附表”序号7的规定）之前启封”的字样。

16.3 投标人应在密封袋上写明自己名称、地址和联系电话，以便其投标文件晚于投标截止时间到达招标人时，能原封退回。

17．迟交的投标文件：未按投标人须知前附表第7项规定递交投标文件的，该文件将不予接受并原封退回。

18．投标文件的补充、修改和撤回

18.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，按第16条的规定进行密封、标记和发送，并作为投标文件的组成部分。

E　开标及评标

19．开标

19.1 招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人须委派法定代表人或授权代表人参加；

19.2 依据《中国政府采购法》及相关规定，招标人只接受一次性报价，招标人不接受任何选择价，每项报价只能有一个价格；

19.3投标人的报价包括设备价、材料价、包装费、随机工具价、随机备品价、安装配件、税费、保险费、利润、市场价格变化、不可预见等运抵施工现场、保管费、二次搬运费、安装、调试、试运行费、检验验收费、培训费的全部费用。

19.4开标时，应当有投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

19.5未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

20．评标

20.1开标会结束后，评标随即开始。

20.2评标工作由单数组成的评标委员会(以下简称评委会)进行。

20.3 评委会按以下程序进行评标：

20.3.1投标文件初审，初审分为资格性检查和符合性检查。采购人或采购代理机构根据“资格性审查表”对投标文件的资格性进行审查，由评委组进行符合性审查，只有对“所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过资格审查”。

20.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致等内容，要求投标人作必要的澄清、说明或纠正。

20.3.3比较和评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。重要技术参数凡带有排他性或歧视性的参数条款一律不作为评标依据。

20.3.4投标人提出的优于采购文件技术、商务要求的承诺，不得作为评标依据；投标人提出的免费赠送等承诺也不得作为评标依据。

20.3.5 确定中标候选供应商名单。按顺序确定（或推荐）中标候选供应商。

20.3.6编写评标报告。

20.4投标文件属于下列情况之一的，按无效投标处理。

20.4.1应交未交投标保证金的。

20.4.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

20.4.3未按要求提供招标文件中投标人须知第3条资格条件的。

20.4.4不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

20.4.5未按规定的格式编制或填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

20.4.6供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

20.4.7供应商名称或组织结构与资格审查不一致且未提供有效证明的；

20.5评标方法：综合评分法

20.6 评标细则：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 商务部分（25分） |
| 2 | 公司实力 （8分） | 根据投标供应商的经营年限、财务状况、商业信誉、银行资信等方面情况，在0-3分之间进行打分。 |
|  |  | 考评投标系统基站和数字终端的供应商研发能力及成熟性，软件成熟度:通过“CMMI认证（五级或以上）”认证，得3分；通过“CMMI认证（四级或以上）”认证，得1分；否则不得分；满分3分。 以上证明文件必须为投标人（母公司或关联公司的资格文件视为无效）资格文件，提供相关证明文件复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | 投标供应商或所投PDT设备原厂商属于公安部重点实验室或公安部重点实验室联建单位，并提供证明材料得2分，否则不得分； |
| 3 | 业绩案例 （5分） | 为保证所投产品在应用及操作方面的成熟性，供应商所投350兆PDT系统设备须具有一定的大规模组网商用案例，提供所投350兆PDT系统设备自2014年以来单合同金额2000万以上的业绩证明（提供合同复印件并加盖投标人公章），每提供1份得0.5分，满分5分。 |
| 4 | 售后服务能力（12分） | 供应商或所投PDT设备原厂商提供所投350兆PDT系统设备近三年（2015-2017年）参与国家级(活动主体以国家为单位或有国家领导人出席)警务安保实战活动证明（以用户单位开具的证明文件复印件为准）, 提供相关证明文件复印件加盖投标人公章。每提供一份得0.5分,满分7分（不同单位开具的同一活动安保的证明文件仅视为一份）。 |
|  |  | 根据供应商的售后服务方案，对售后服务响应、应急服务响应、服务体系等进行综合评比。具体如下： 优，得5分。供应商应至少满足下列要求：供应商在本地应具有完善的售后服务体系，固定的专业施工安装人员，提供售后服务机构的营业执照及联系地址、联系人姓名、电话，设备厂商在项目本地具有售后服务机构等（15人及以上，需提供人员名单、社保证明及相关专业技术证书，原件或复印件盖公章）；15分钟内提供响应，1小时内到达现场。 良，得3分。 一般，得1分。 4、差或不提供售后服务方案的，不得分。 |
| 技术部分（45分） |
| 5 | 技术响应情况（35分） | 基本分33分，“第三项目需求”中“六、主要设备技术指标”中的响应情况，完全满足的得满分；带“★”指标每有一项不满足扣5分；带“▲”指标每有一项不满足扣2分，其他指标每有一项不满足扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 根据各投标人所投主要核心产品（包括核心网路由器、核心交换机、服务器、管理软件（网管服务软件、调度服务软件、调度客户端软件、录音服务软件、基站控制软件等）及PDT终端（包括普通手持终端、超薄数字手持终端、车载台、基地台））的品牌知名度、市场占有率、用户使用口碑(提供相关证明材料，由评审委员会审议确定)等进行分等，优得2分、良得1分、一般得0.5分。等次可以并列。 |
| 6 | 系统的项目管理与兼容性（5分） | 根据投标文件技术方案中基站实地电测、机房实地考察、系统承载网建设的内容酌情评分（具体要求：系统承载网建设优化阐述方案分值为1分；机房实地考察，输出实地考察图片分值为2分；实地电磁环境测试，测试基站数量大于10个站址，输出电测报告分值为2分；）综合评比最优者可得5分，良好者可得3分，一般者可得1分，缺项或严重偏离者不得分。 |
| 7 | 项目技术方案与施工组织方案（5分） | 评审专家根据投标文件技术方案中数字集群(PDT)系统架构的合理性内容酌情评分： 数字集群(PDT)系统与市局现有“三台合一”指挥调度网详细阐述关联方案得2分； 数字集群(PDT)系统与市局现有“三台合一”设备具有相关联的案例，提供证明文件影印件得1分； 根据投标文件技术方案中调度系统多制式融合通信的内容酌情评分:系统调度整合通过IP网络整合市局、省厅各类异构异型通信系统间的互通，阐述关联方案得2分； |

根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的投标报价取值按投标报价的94%计（即按投标报价扣除6%后计算）。

确保项目服务质量，本项目拒绝不合理远低于服务成本的恶意竞价，若投标人成交价格低于预算的80%成交，在合同签订后，需向建设方提交项目预算金额的30%作为项目质保金，且项目预付款为零，该预付款部分调整到验收后支付

附表1

资格审查表

项目名称：海口市公安局警用数字集群系统（PDT）项目（A包）    .

项目编号：ZTSJ-HN2018001

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力（提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证，或者三证合一营业执照复印件）（复印件加盖公章）； |  |  |  |
| 2 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 需提供2017年以来连续三个月的纳税证明或者2016年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件加盖公章） |  |  |  |
| 3 | 依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 需提供2017年以来连续三个月的社会保障缴费记录复印件加盖公章 |  |  |  |
| 4 | 重大违法记录声明 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）。 |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购人：

采购代理机构：

符合性审查表

项目名称：海口市公安局警用数字集群系统（PDT）项目（A包）    .

项目编号：ZTSJ-HN2018001

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏。 |  |  |  |
| 2 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝。 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否提交保证金的。 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 5 | 项目工期 | 是否满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 无其他无效认定条件。 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

评标要求：

1、商务标部分：如评委认为投标报价低于成本价时，应写出书面材料，详细说明低于成本的原因和证据，书面材料须全体评委和该报价的投标人同意并签字确认，否则视为无效投标。

2、技术标部分、服务等情况等由评委对各投标书进行综合比较各投标人的响应程度后分项打分。打分表作为招标归档资料保存。

3、招标文件中未载明的评标细则或排他性、歧视性条款、个别品牌个性化要求的，不作为评标依据。

4、采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后的第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

21．评标过程的保密性

21.1 开标后，直到授予中标人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及授标建议等方面有关的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.2在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

22．在招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

22.1符合专业条件的供应商或者对招标书作实质响应的供应商不足三家的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的。

23．投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

23.1 提供虚假材料谋取中标的；

23.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

23.3 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

23.4 向招标采购单位行贿或者提供其它不正当利益的；

23.5 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

23.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有23.1至23.6款情形之一的，中标无效。

F　授予合同

24．合同的授予

24.1 采购人委托评委会定标，应由评委会直接确定排序第一的中标候选供应商为中标人。采购人未委托评委会定标的，由采购人按评委会推荐中标供应商排序，确定排序第一的中标候选供应商为中标人。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25．中标服务费

25.1  中标人在与采购机关签订合同同时，须向政府采购代理机构交纳收费标准中规定数额的中标服务费。

26．中标公告和中标通知书

26.1中标结果将在发布招标公告（或资格预审公告）的媒体上公布，公告内容包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标人名称和电话。

26.2 在发布公告同时，招标人将向中标供应商发出中标通知书、《政府采购验收报告》和《政府验收资金结算书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力，并同时书面通知所有未中标供应商。

27．合同订立及履约

27.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购机关订立合同。

27.2中标人有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

27.2.1中标后无正当理由不与采购人订立合同的。

27.2.2将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包他人的。

27.2.3中标人拒绝支付招标代理服务费的。

27.2．4拒绝履行合同义务的。

G　服务费收费标准

收费标准按国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）执行。

| 服务类型 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

备注：

1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5％=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4万元

2、招标服务费由中标单位支付。

三、合同主要条款

1. 定义

本合同条款中的下列术语应解释为：

（1）合同价：系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后采购机关应支付给卖方的价款。

2. 技术规格

2.1 卖方提供和交付的货物技术规格应与招标文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

3. 专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权等诉讼。

4. 包装要求

4.1  除合同另有规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏、丢失而造成的损失均由卖方承担。

4.2  每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证，属制造厂家包装的货物，卖方需得到采购人同意方能拆封。

5. 装运条件：

5.1 卖方负责安排运输，运输费及相关费用由卖方承担。

5.2 卖方装运的货物不应超过或少于合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交或少于数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 合同款的支付

6.1 卖方应按照签订的合同规定交货。

6.2卖方凭《中标通知书》、《供货合同》、《政府采购验收报告》到买方办理付款手续，具体付款方式按合同约定。

7. 技术资料

7.1 卖方应在交货的同时，最迟应不晚于项目的竣工验收结束时，向买方移交所有与项目有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南等。

7.2 如合同的标的物为进口货物，卖方除必须向买方提供一套完整、原版的技术资料外，还必须向买方提供一套与原版技术资料完全一致的中文技术资料。

- 质量保证

8.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的一年质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.2卖方在收到买方关于产品质量问题的通知后，应在24小时内响应，并在买方要求时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.3 如果卖方在收到通知后24小时内无响应，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险及所有费用将由卖方承担。

- 检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的自我检验，并出具一份证明货物符合合同规定的自我检验报告。该报告应作为卖方向买方要求付款时提交的付款单据之一。同时还应满足买方对货物的检验要求，相应检验费用由卖方承担，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不能视为最终检验。

- 索赔

10.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方可报请当地技术监督局或其他有关部门进行检查检测（费用由卖方承担），并有权向卖方提出索赔。

10.2在合同质量保证期内，如果卖方对质量问题负有责任，当买方提出索赔时，卖方应按照采购机关同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 卖方同意退货，并将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管所退货物而产生的其它必要费用。

- 根据货物的低劣和损坏的程度，以及买方所遭受损失的数额，由买卖双方协商降低货物的价格。

- 卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3买方发出索赔通知后30天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受；如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的延长时间内赔付，按照本合同条款第10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜。

11、卖方误期赔偿

11.1 卖方承担的项目须严格按照其在投标书中确定的交工日期完工，并经规定的各方验收合格后交付买方使用。

11.2 卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。

11.3 除合同第12条规定外，如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从应支付给卖方未履行完的合同款项中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取1%，但误期赔偿费总额不得超过未履行完合同额的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。

12、不可抗力

12.1 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

13、税费

13.1 卖方的投标报价中应包含国家规定的应交纳的所有税费。

13.2如卖方经招标人证实确未能履行其合同规定的义务，买方有权要求从质量保证金中取得补偿。

14、买方的责任

14.1 在合同实施期间，买方要为卖方提供资料等相应帮助。如因买方的原因致使合同无法如期履行，买方须对因此造成的后果负责；给卖方造成损失的，卖方有权要求从买方获得赔偿。

14.2买方不得强迫卖方接受合同以外的无理要求。在此情况下，卖方可以拒绝买方的此类要求而不被视为违约。

14.3 在合同实施期间，买卖双方可就合同的未尽事宜签订补充协议，但不得签订背离原合同实质内容的协议；合同履行期间的重大问题，买卖双方应及时向招标人通报。

14.4当卖方忠实地履行了合同，向买方提交了付款所必须的凭证和相关文件并经相关部门审查合格后，买方应按合同中规定的条款付款，不得无故拖延。

14.5 在整个合同履行期间，买方应严格按照公平、公正的原则，维护买卖双方的合法权益。

15、仲裁

15.1 在本合同执行中所发生的一切纠纷，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的30天内仍得不到解决，双方均可向招标投标地仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

16、转让

16.1 除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

17、合同生效及其它

17.1 本合同一式伍份，买方、卖方、政府采购代理机构和财政部门（含政府采购办）各执壹份。

四、合同格式

采购合同

委 托 编 号：                              招标文件编号：

买  方：

卖  方：

买方通过招标人组织的招标投标活动，经评标委员会的认真评审并经采购机关确认，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、货物的名称、技术规格和数量

本合同所采购货物的名称、技术规格和数量在卖方投标文件“供货及投标报价表”中有明确规定。

2、合同文件内容

以下文件是合同不可分割的部分：

- 本项目招标文件中合同主要条款  (包括特殊条款);

- 招标文件说明函;

- 卖方提交的投标文件；

- 中标通知书；

- 本合同的补充协议。

3、 合同金额

根据招标文件的要求和卖方承诺,本合同的总价款为    元(人民币大写：     ),分项价格在卖方投标文件的投标报价表中有明确规定。

4、付款条件

4.1 卖方应按照签订的合同规定交货。买方按合同条款规定进行货物验收，并出具《政府采购验收报告》。

4.2 卖方凭《中标通知书》、《供货合同》、《政府采购验收报告》和《政府采购资金结算书》到买方办理付款手续。具体付款方式按合同约定。

4.3合同签订后完成初步验收支付合同总金额的60%，系统终验合格后，支付合同总金额35%，5%尾款作为质保金。支付尾款但最迟完成付款时间不得迟于卖方承诺的质保期期满之日。在此期间内，卖方不得提出其他付款要求。

5、项目交工时间

卖方应于合同生效之日起    天内，完成合同规定的全部责任与义务，并提交一份完整的自我验收报告提交买方进行验收。

6、合同生效

本合同一式伍份，自买卖双方签字盖章之日起生效。

买  方：                     卖 方：

单位（盖章）：               单位（盖章）：

代表签字：                   代表签字：

电话：                       电话：

地址：                       地址:

日期：    年   月   日

- 货物及技术需求

- 项目背景

为满足我市公安机关无线通信的数字化需求，推动公安机关无线通信模拟系统向数字系统的平滑过渡，解决警用无线通信加密问题和重点地区频率紧张等问题，按照省厅“统一规划、统一标准、分头建设、互联互通”的原则，开展建设和应用。在模拟系统向数字系统平滑过渡期间，确保模拟同播系统与PDT数字集群系统的资源共享，减少网络的重复建设投入，互为备份，双网并行，建设海口市350兆警用数字集群通信系统。

- 建设目标

海口市350兆警用数字集群(PDT)系统建设目标如下：

1、系统覆盖海口地区

建设1套系统交换中心：海口市公安局配备1套市级交换中心，配置要求承载100套基站以上。交换中心实现异地容灾备份功能。保留相应接口，与省公安厅警用数字集群(PDT)系统互联互通。

本次共建设27套350M数字集群固定基站设备（包括26套室外覆盖固定基站、1套室内覆盖固定基站），26套室外基站覆盖海口主城区、乡镇及海岸线三海里以内以及美兰高铁站室内覆盖，其中数字车载台在城区及旅游景区地区室外覆盖率达95％，数字手持机在乡镇及旅游景区地区室外覆盖率达90％，重点警保卫地区覆盖率达100％。室内覆盖基站1套，主要做美兰高铁站的室内覆盖。

2、系统调度采用多制式融合通信

系统调度整合联通市公安局机关各类通信系统和通信终端设备，将市局机关各种通信系统通过IP网络整合，采用SIP协议形成新的软交换平台，实现各类异构异型通信系统间的互通，与现存的省厅模拟同播、市局的模拟同播、交警的数模同播以及建设的PDT数字集群系统等独立异构系统进行融合对接，屏蔽各系统间业务特性差异，采用统一的调度指挥，不仅实现各异构系统的单独调度，同时也需实现“一呼百应”式的异构系统全响应。

3、系统与现有市局指挥中心“三台合一”接处警系统相融合

为提升接处警指调水平，结合指挥调度实际，数字集群系统必须完成与指挥中心“三台合一”接处警系统相融合，在接处警平台上实现语音接入、警情绑定警员、短信处警等功能。

4、	系统与现有的PGIS系统相关联

系统必须定制数字终端的上岗、下岗等一键报备工作状态信息功能，解决警员勤务状态实时变更、GPS跟踪定位、快速锁定警情地点等问题，实现科学化、可视化指挥调度。

5、系统实现全网录音

系统录音基于系统级IP网络，采用B/S架构，实现无遗漏的采集全网内所有语音通话、短信、登记信息。并且，系统根据海口市公安局配置的短信方案自动采集文本短信并存入数据库，为数字集群系统提供一个短信平台。

6、系统实现与应急自组网基站的互联

根据公安应急无线通信极其特殊的领域特点，拟配备3套数字自组网基站，该设备体积小、重量轻，携带方便，含电池重量小于4公斤可背负，实现通信盲区（如桥底、隧道等）快速建立覆盖、火场现场应急补充覆盖，为反恐、防暴和处置突发事件时提供通信保障。警用数字集群系统根据海口市公安局网关平台与应急自组网基站实现互联互通。

7、系统实现与通信指挥车的互联

根据公安应急无线通信极其特殊的领域特点，拟配备一辆通信指挥车，实现通信盲区（如救灾现场）快速建立覆盖，为反恐、防暴和处置突发事件时提供多种制式的通信保障。警用数字集群系统与指挥车的统一通信调度平台实现互联互通。

- 建设原则和参考标准

### 3.1建设原则

为满足我市公安机关无线通信的数字化需求，推动公安机关无线通信模拟系统向数字系统的平滑过渡，解决警用无线通信加密问题和重点地区频率紧张等问题，按照省厅“统一规划、统一标准、分头建设、互联互通”的原则，开展建设和应用。在模拟系统向数字系统平滑过渡期间，确保模拟同播系统与数字系统的资源共享，减少网络的重复建设投入，互为备份，双网并行。

（1）	统一规划、统一标准

在海南省公安厅和海口市政府的领导下，坚持“统一规划、统一标准”。提高公安机关统一指挥调度、协同作战的能力，解决频率资源紧缺的瓶颈问题，减少各警种分别建网的重复投资和系统运行维护的投入，各市分局在系统建设中要统筹规划、统一建网，将业务警种用户统一编组入网使用。刑警、治安、巡警、交警、缉毒、技侦、警卫等业务警种不单独建设无线通信系统，公安边防、消防部队的通信保障纳入当地公安无线通信保障。

（2）	分头建设、互联互通

坚持“分头建设、互联互通”。公安无线通信的数字化过渡要积极稳妥地处理好数字和模拟系统的关系，充分保护原有模拟系统和终端设备的投资；要按照轻重缓急和不同阶段的工作重点来统筹安排建设，立足实际，完成整个项目的实施，逐步推进海口公安无线通信数字化建设的同时，预留相应的交换接口，确保与省公安厅现有模拟系统的互联互通，确保与省厅建设的全省PDT系统互联互通，以满足全省无线通信一张网的建设。

### 3.2参考标准

数字集群通信系统必须覆盖PDT警用数字集群(PDT)标准，符合：

- GA/T1056-2013《警用数字集群(PDT)通信系统 总体技术规范》；

- GA/T1057-2013《警用数字集群(PDT)通信系统 空中接口物理层及数据链路层技术规范》；

- GA/T1058-2013《警用数字集群(PDT)通信系统 空中接口呼叫控制层技术规范》；

- GA/T1059-2013《警用数字集群(PDT)通信系统 安全技术规范》

- GA/T1255-2016《警用数字集群(PDT)通信系统 射频设备技术要求和测试方法》

- GA/T1364-2017《警用数字集群(PDT)通信系统 互联技术规范》

- GA/T1365-2017《警用数字集群(PDT)通信系统 网管技术规范》

- GA/T1366-2017《警用数字集群(PDT)通信系统 移动台技术规范》

- GA/T1367-2017《警用数字集群(PDT)通信系统 功能测试方法》

- GA/T1368-2017《警用数字集群(PDT)通信 工程技术规范》

等PDT的标准规范；

上述规范以外，遵循国家现行的规范和标准要求。

- 建设内容

覆盖率：车载台在城区及旅游景区地区室外覆盖率达95％，手持机在城区及旅游景区地区室外覆盖率达90％，重点警保卫地区覆盖率达100％。

工作模式：支持和实现多基站IP联网、移动终端可在多基站间自动漫游，能够在12.5KHz的信道上同时支持2路语音或数据。

海口市350兆警用数字集群通信系统采用PDT制式建设，该系统建成后包括1套交换控制中心、27个固定基站（包括8载频基站5套、4载频基站21套、4载频室内覆盖基站1套）、3套车载移动基站、3套应急自组网基站、4000部普通数字手持终端、100部超薄数字手持终端、10部宽带便携终端、200部车载台、100部派出所数字基地台、配置移动通信指挥车一套、无人机一套。系统实现与现有市局指挥中心“三台合一”接处警系统相融合、与现有的PGIS系统相关联。

### 4.1总体框架

市局PDT网络建设包括交换控制中心（MSO)设备、标准网络设备、承载网络设备、基站设备和移动台设备。

（1）	交换控制中心（MSO)标配的模块有：交换控制服务器及软件、网管服务器及软件、数据库服务器及软件、网管终端及软件、调度服务器及软件、GPS定位调度台及软件、录音系统硬件及软件，各类互联网关硬件及软件。

（2）	标准网络设备包括以太网交换机、路由器、防火墙等。

（3）	承载网络设备主要包括各县（市局）三层网络交换机、汇聚层路由器、IP/E1转换设备，实现对基站不同安装地点（社会资源提供机房、公安局机房、派出所或公安分局的机房）的路由承载链路；

（4）	基站设备包括基站控制器、信道机、电源、射频分配系统、天馈、链路设备等。

（5）	终端设备包括手台、车台等移动台设备和调度台、网管终端等。

（6）	市局交换中心预留与省厅互联互通接口，规划后期通过公安VPN网络实现与海南省公安厅PDT网管互联互通。

### 4.2应急系统框架

#### 4.2.1应急自组网基站

根据公安应急无线通信极其特殊的领域特点，拟配备3套数字自组网基站，该设备体积小、重量轻，携带方便，含电池重量小于4公斤可背负，实现通信盲区（如桥底、隧道等）快速建立覆盖、火场现场应急补充覆盖，为反恐、防暴和处置突发事件时提供通信保障。

自组网基站只需要使用一个单频点，可以多个自组织、多跳、无中心、具有信息收发能力的设备组成的一张分布式的网络，可根据现场需要进行灵活的网络自由组建，链状、树状、星状、网状组网均能灵活部署，在长度与广度上随需进行网络组建。

在遇到现场信号覆盖无法保证正常通信需求时，应急自组网通信系统可搭载无人机以快速组建、无区域限制等特点有效解决通信盲区呼叫问题，实现网络的移动延伸扩展应用，满足客户现场快速临时组网需求。

各个区域警员可通过现场应急综合平台和各种链路支援实现与城市专网的互通呼叫，整个多级中继链路网络组建简单，可移动性强。

#### 4.2.2通信指挥车

通信指挥车将车载移动通信系统、现场指挥调度系统等各类无线通信设备与通信保障平台融合，形成一个良好的移动空间，同时保持车辆整体性能不受影响，使各类通信保障工作能更加安全快捷的进行。

作为机动灵活的作战单位，装配无人机等多样通信装备深入一线前端，迅速开赴事发现场，建立现场应急通信网络；作战单兵能够快速开展设备，准确收集一线作战数据，并根据所配置的通信模块及时将数据进行回传，同时配备多种手持终端及时向后方汇报。

通信车上装载卫星通信系统、4G网络，起到现场与后方指挥中心的对接桥梁作用，不管是现场数据回传还是指挥中心信息下达，以此车辆系统为信息中转站，成为信息双向交互的纽带。

- 项目建设业务需求

### 5.1系统业务需求

海口市公安局警用数字集群(PDT)系统的建设必须按照《全国公安机关“十三五”科技强警工作规划》、《全国公安装备建设“十三五”规划》的要求，依托信息化技术手段，紧紧围绕指挥权的合理行使和警务指挥机构的高效运转，努力营造良好的警务无线通信指挥内外环境，切实提高快速反应能力和多警种协同作战水平，实现警务无线通信指挥效益的最大化。

在现代警务建设中，公安无线通信是必不可少的，是指挥调度、通信保障不可或缺的重要手段，在公安机关日常的警务处理应用、战时的处突应用以及远离本部驰援的通信应用中发挥不可替代的作用。

日常勤务工作应用需求。满足日常巡逻、盘查、执法和服务等勤务工作的无线通信需求，实现与警务指挥调度系统、警用地理信息系统、勤务管理系统以及警务综合信息系统的互联互通和高度融合，构建集实战指挥、勤务管理、警情研判、应急预案为一体的新型指挥体系，最大限度地服务实战需要，提高警务处置效率、加强多警种的协同作战水平，实现扁平化管理。

战时应用需求。满足反恐、处置突发事件和抢险救灾等战时的通信指挥调度需求，组建战时应急通信指挥平台，满足战时现场人员指挥调度需求，实现单兵定位、作战单位智能管理等功能，同时为指挥员研判、决策和调度提供有效的技术保障。

驰援的应用需求。在出现冰冻、地震、泥石流等重大自然灾害和“3.14”“7.5”等重大突发事件时，满足海口公安干警驰援的无线通信需求，第一时间在事件现场搭建常规应急通信网，进行现场指挥调度，并与警用数字集群(PDT)系统实现互联互通。

### 5.2终端业务需求

PDT终端为新建PDT系统功能的呈现载体，必须满足公安部发布的最新技术标准，充分考虑技术的前瞻性。终端除满足GA/T 1056-2013《警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》规定的基本语音通信功能，还要具备数据扩展功能等。

宽带便携终端作为PDT终端的前瞻和延伸，宽带便携终端支持窄带专网和宽带公网同时待机，具有多屏幕显示，宽窄带协同工作，时刻保证通信应答。

### 5.3调度业务需求

调度指挥系统是PDT系统中重要的组成部分，该部分承担着公安机关的日常警务、重要安保、应急处置的指挥业务。接警员可以通过调度台界面直接同一线警员进行通话，并根据实际报警情况，在PGIS系统的辅助下，实现对警力的有效指挥调度。

### 5.4与现有“三台合一”对接业务需求

海口市公安局警用数学集群（PDT）系统需要与公安内网的三台合一系统进行对接，从而丰富应用，充分利用实时语音、定位、短信等功能进行指挥调度，提升公安机关快速反应能力和综合作战能力。

语音数据：包括语音单呼数据、组呼数据，该类数据需要双向传输，实时性要求高；

随路信令数据：包括语音单呼信令、组呼信令、其他信令，该类数据需要双向传输，实时性要求高；

录音数据：属于语音数据，实时性要求高；

信息数据：包括短信数据和状态信息，该类数据需要双向传输，实时性要求一般；

### 5.5与现有PGIS系统对接业务需求

PGIS地图服务是根据统一的标准规范，基于开发的商用GIS软件，能够为各类应用开发提供统一的工具软件、基础服务和应用模式，具有分布式部署特征的大型空间信息平台服务。海口市公安局警用数学集群（PDT）系统可使用GIS协议或SDK接口协议与PGIS地图服务对接，实现在PGIS地图上查询终端定位、终端定位等，为可视化调度奠定坚实的基础。

### 5.6系统全网录音业务需求

录音和检索系统实现对全网音频信息的记录、存储、检索、播放、下载。

系统具有按“日期、时间、通话组、终端号等”多维度的检索、播放和下载等功能。

### 5.7系统与应急自组网互联业务需求

根据公安应急无线通信极其特殊的领域特点，PDT网络无法完美覆盖公安警务活动的区域而导致信号盲区出现，且在面临如恐怖袭击、重大社会活动等的突发事件，以及例如台风、地震、山体滑坡等自然灾害面前，常规集群通信网络无法满足应急通信需求，应急自组网基站可作为PDT网络的延伸和补充，能与PDT集群网络互联，并具备组网灵活、方便快捷、成本低廉等特点，满足公安应急语音通信需求。

### 5.8系统与通信指挥车互通业务需求

移动通信车将车载移动通信系统、现场指挥调度系统等各类无线通信设备与合适的平台车辆融合，形成一个良好的移动空间，同时保持车辆整体性能不受影响，使各类通信保障工作能更加安全快捷的进行。

作为机动灵活的作战单位，装配无人机等多样通信装备深入一线前端，迅速开赴事发现场，建立现场通信网络；作战单兵能够快速开展设备，准确收集一线作战数据，并根据所配置的自组网模块及时将数据进行回传，同时配备多种手持终端及时向后方汇报。

利用原有的卫星通信系统或车载上配置4G网络，起到现场与后方指挥中心的对接桥梁作用，不管是现场数据回传还是指挥中心信息下达，以此车辆系统为信息中转站，成为信息双向交互的纽带。

### 5.9无人机通信系统业务需求

多旋翼无人机在公安视频监控中是必不可少的一环，同时也是重要补充，在设计上应充分考虑公安执行任务的特点，保证无人机在使用上方便，操作上简单。无人机系统建设中应遵循以下几点：

空地一体化

多旋翼无人机作为视频监控的重要一环，需要将无人机融合到公安视频监控体系中。通过公安的视频监控网能正常运用无人机的监控视频。

简单实用化

在执行任务时，无人机应具有便于运输、便于操作的特点。在不同的任务场景中，有不同的应用方式，警用无人机应紧密结合警务流程和特点，利用可以利用的警用装备完成警务任务。

系统集成化

单独使用警用无人机的场景很少，一般配合通信指挥车、视频监控车等功能车一起执行任务。如何与其他警用装备集成使用，是警用无人机能否真正融合到警务当中的重要一环。

- 系统功能需求

### 6.1PDT系统业务功能

登记、去登记:是终端向集群系统发起入网请求及确认和发出退出系统的通知的过程，便于对终端的管理查询；

单呼:是终端与终端之间建立的一种点对点的双向语音呼叫，呼叫的参与方只有主叫和被叫两方；

组呼：是由一个移动台或者调度台发起的，多个终端参与的点对多点的语音呼叫；

全呼：要求某个有权限的移动终端（调度台）对基站内、本地区域内或全网内所有终端发起的一种特殊单向语音组呼，主叫移动终端有讲话权，被叫只能被动接收和回话；

广播呼叫：是一种特殊的语音组呼，呼叫建立后在业务信道上只有主叫具备发射权限，被叫用户只有接收权限，可以有效防止被叫用户干扰主叫的发射过程；

呼叫限制：是系统对终端的呼叫权限的控制，通过设置，限制其呼叫功能。终端只能进行权限范围内的呼叫，超过权限范围的呼叫将被系统拒绝；

场强上报：支持PDT终端进行场强上报功能；

高优先级用户抢占信道功能：在PDT数字集群系统信道资源占满时，支持高优先级用户PDT终端发起呼叫可打断低优先级用户的通话，抢占信道资源并建立呼叫。该功能需提供相关检测报告；

高优先用户抢占话权功能：在PDT数字集群系统组通话时，支持高优先级用户PDT终端可打断低优先级用户的讲话，抢占话权进行讲话。该功能需提供相关检测报告；

高优先级用户抢用户功能：在PDT数字集群系统通话时，支持高优先级用户PDT终端可打断低优先级用户正在参与的通话并与该用户建立通话。该功能需提供相关检测报告；

通话限时：是系统控制用户进行语音呼叫时允许的最大持续时间的功能，包括单次按讲限时和单次呼叫总时长限时；

组呼并入：一个组呼建立后至结束之前，某移动台呼叫这个已经建立的通话组，系统将该移动台作为被叫并入到已经建立的组呼；

动态重组：是授权网管终端或调度台利用空口信令向目标移动台临时增加通话组（动态组）的过程，移动台新增加的动态组在收到删除该动态组的信令前一直有效。授权的网管终端或调度台也可以利用空口信令将目标移动台中的动态组删除；

讲话方身份识别：是指在语音呼叫的过程中，语音接听方利用随路信令或者嵌入信令识别当前讲话方身份的功能；

端到端加密：要求数据从主叫移动终端（调度台）到被叫移动终端（调度台）的传输过程中始终以密文形式存在，在整个传输过程中均受到保护，保证其数据的安全性，防止中途被截取窃听；

遥毙/遥晕/复活：要求遥毙后电台开机后成锁定状态，不能显示和查看任何菜单和内容；

遇忙排队：是当系统业务信道资源全忙时，系统将新发起的呼叫排入呼叫等待队列，待系统有空闲资源时对等待队列中的呼叫进行处理的过程；

一键求助：终端使用者在特殊情况下可通过按下自定义的一个按键，向同伴发出请求支援信息，且终端本机同时发出声光报警提示；

有线电话呼叫：是终端利用空口及系统网关设备与PABX、PSTN等有线电话之间进行的呼叫；

紧急呼叫：是用户在紧急情况下发起的一种特殊呼叫，具有最高优先级，当无信道资源时，系统会释放其他低级别呼叫的信道资源来给紧急呼叫使用；

强拆：指系统强制中断正在进行的呼叫并释放所占的相应资源的过程；

终端自动优选基站：当移动终端处于两个基站交叉覆盖区域时，根据基站的信号强弱自动优先锁定强信号基站；

组派接：（授权终端（调度台）根据需要将多个通话组合并成一个临时通话组，当合并组中任何一个组被组呼叫起时，都会叫起整个合并组）；

手持台多种提示：手持终端在接收到语音呼叫或短信数据时除常用的声音提示外，还应具备震动、声光提示；

空口写频：要求数字集群系统可以通过空口向移动终端写频和开户；

越区切换：是指终端在语音通话的过程中切换基站而不间断正在进行的业务的过程；

状态信息：调度台与终端，终端与终端之间能够收发并显示状态信息内容，用户终端具备快捷发送自定义状态信息功能（如按“1”键表示上岗、“2”键表示备勤等等）。

短数据业务：支持一次性收发450个以上汉字（双字节，含标点符号）的长短信，并要求以单条方式编辑和显示；

信息查询功能：通过编辑简短查询指令，可在终端上查询人员、车辆的基本信息及警员的通讯录（如警号、姓名、职务、单位、电话号码）等；

定位业务：一是地面应用，应具备北斗和GPS双模卫星定位能力，1分钟可定位1000部或以上数字终端，需提供公安部检测机构出具的检测报告；二是室内应用，需具备基于基站的定位功能，能查询、显示当前终端位于哪个基站，

漫游功能：在由多个基站联网的系统中，移动台在归属基站以外的基站进行登记和继续使用系统提供的业务的功能；

基站故障弱化功能：当某基站链中断后，在该基站登记的终端，可识别该基站工作状态并自动优选其他联网基站工作或单站集群通信，该基站可以选择弱化到单站集群方式工作或关闭基站，当链路故障恢复后，基站能立即自动恢复联网工作模式。

数字集群产品功能需通过软件产品质量标准要求的国家级检测。

### 6.2终端业务功能

#### 宽带便携终端

宽带便携终端应支持窄带专网和宽带公网同时待机，具有多屏幕显示，宽窄带协同工作，时刻保证通信应答。支持通过窄带专网主要完成关键语音等对讲机业务，通过宽带主要完成数据业务。在窄带语音呼叫过程中，可通过宽带传输数据，窄带业务和宽带业务相互独立处理，操作界面深度融合简易统一。

宽带便携终端具备关闭按钮，可手动关闭宽带，仅保留窄带工作，以节省终端电量。

宽带便携终端应支持多样化的连接方式，包括WLAN、WIFI、蓝牙4.0、RFID技术。

终端内部集成多种传感器（气压传感器、接近传感器、可见光传感器、6轴电子罗盘、陀螺仪），内置北斗和GPS定位模块，实时获取高度、终端姿态等信息。

宽带便携终端具备前置、后置双摄像头，像素均大于1200万，能够将现场情况以图片、视频的方式取证并通过网络进行实时回传。同时具备多媒体业务功能，能实现小视频、文本、文件等的传输。

宽带便携终端需通过军用标准的检测，防水防尘等防护等级大于IP66。

配套皮带夹、智能电池和充电器等附件，电池容量不小于2500mAh；

#### 数模普通手持终端

具有数字集群、模拟集群、数字同播、模拟同播等四种工作模式在网使用功能，要求在满足PDT数字集群系统下所有功能的同时，也要满足现有同频同播系统环境下的使用，具有四种工作模式下的公安部检测报告；

工作频段：350MHz～370MHz，频率间隔：12.5kHz，双工间隔：10MHz；

环境工作温度：-20℃～+55℃；

符合公安部的要求，具有公安部的检测报告；

防护等级：≥IP66；

符合国家军用标准，具有防震、防跌落、耐高低温和盐雾等环境检测报告；

发射功率不小于3W，且不大于国家无线电管理委员会规定的标准，接收灵敏度要求优于-116dBm（5%误码率）；

彩色显示屏，1.5英寸以上，简体中文菜单，能中文输入；支持开机PIN码保护功能；具有专门的紧急呼叫键，支持紧急呼叫的热键功能；具有快捷操作模式；配备360°无极信道旋钮；支持直通模式，直通模式下支持短信互发；具备快捷按键发送状态信息功能；具备中文短信功能；

支持1000个以上组，支持500个以上单频点；

支持通过数字键加菜单键组合的方式快速选择值守工作组、中文显示当前基站名称、切换基站、查看个呼身份号、切换高低功率、开关灯、快速切换集群和常规模式等；

具有讲话方中文别名实时显示功能，终端按PTT 讲话时，本机的对讲机中文别名会跟随语音传输，解析出此别名用于显示和已接来电记录；

语音呼叫功能：车载台所提供的智能信令支持多种呼叫方式，包括个呼、组呼、全呼、紧急呼叫、参与组附着等功能。其中数字集群PDT的参与组附着、组呼业务信道越区切换等功能具有公安部检测报告。

支持一次性收发450个以上汉字（双字节，含标点符号）的长短信，并可以单条方式编辑和显示，可通过数据信道进行动态重组，该功能具有公安部检测报告。；

内置北斗和GPS双模卫星接收设备，能够实现卫星定位功能；支持待机和通话时两种方式上传卫星位置信息，可通过专用信道数据上拉，该功能具有公安部检测报告；

配备大容量锂电池（不小于2000mAH）1块，待机工作时间达到8个小时以上；

配套皮带夹、电池和充电器等附件；

#### 数模超薄手持终端

具有数字集群、模拟集群、数字同播、模拟同播在网使用功能，要求在满足PDT数字集群系统下所有功能的同时，也要满足原有同频同播系统环境下的使用；

工作频段：350MHz～370MHz，频率间隔：12.5kHz，双工间隔：10MHz；

环境工作温度：-20℃～+55℃；

符合公安部的要求，具有公安部的检测报告；

防护等级：≥IP66；

符合国家军用标准，具有防震、防跌落、耐高低温和盐雾等环境检测报告；

符合电磁环境兼容，具有国家级检测中心的检测报告；

发射功率不小于3W，且不大于国家无线电管理委员会规定的标准，接收灵敏度要求优于-116dBm（5%误码率）；

终端应用于特殊警种，彩色显示屏，1.5英寸以上，终端需轻巧，厚度小于30mm，简体中文菜单，能中文输入；支持开机PIN码保护功能；具有专门的紧急呼叫键，支持紧急呼叫的热键功能；具有快捷操作模式；支持直通模式，直通模式下支持短信互发；具备快捷按键发送状态信息功能；具备中文短信功能；

终端结构小巧轻便，放置在衣服口袋内不影响特殊警务工作；

终端需内置蓝牙模块，在特殊警务工作中可连接蓝牙耳机和蓝牙PTT按键；

支持1000个以上组，支持500个以上单频点；

支持通过数字键加菜单键组合的方式快速选择值守工作组、中文显示当前基站名称、切换基站、查看个呼身份号、切换高低功率、开关灯、快速切换集群和常规模式等；

具有讲话方中文别名实时显示功能，终端按PTT 讲话时，本机的对讲机中文别名会跟随语音传输，解析出此别名用于显示和已接来电记录。

支持一次性收发450个以上汉字（双字节，含标点符号）的长短信，并可以单条方式编辑和显示；

内置GPS和北斗定位模块，能够实现卫星定位功能；待机和通话时均可上传卫星定位位置信息；

在发起呼叫时，同组相邻用户能查询相邻队员的准确位置；

配备锂电池（不小于1000mAh）2块，配套充电器、皮带夹等附件；

#### 数模车载台/基地台

- 车载台/基地台

具有数字集群、模拟集群、数字同播、模拟同播等四种工作模式在网使用功能，要求在满足PDT数字集群系统下所有功能的同时，也要满足现有同频同播系统环境下的使用，具有四种工作模式下的公安部检测报告；

工作频段：350MHz～370MHz，频率间隔：12.5kHz，双工间隔：10MHz；

环境工作温度：-20℃～+55℃；

防护等级：≥IP44，具有权威机构检测报告；

符合国家军用标准，具有防震、防跌落、耐高低温和盐雾等环境检测报告；

发射功率不小于10W，且不大于国家无线电管理委员会规定的标准。接收灵敏度要求优于-116dBm（误码率为5%）；

彩色显示屏，1.5英寸以上，简体中文菜单，能中文输入；支持开机PIN码保护功能；具有专门的紧急呼叫键，支持紧急呼叫的热键功能；具有快捷操作模式；支持直通模式，直通模式下支持短信互发；具备快捷按键发送状态信息功能；具备中文短信功能；

支持1000个以上组，支持500个以上单频点；

支持通过数字键加菜单键组合的方式快速选择值守工作组、中文显示当前基站名称、切换基站、查看个呼身份号、切换高低功率、开关灯、快速切换集群和常规模式等；

具有讲话方中文别名实时显示功能，终端按PTT 讲话时，本机的对讲机中文别名会跟随语音传输，解析出此别名用于显示和已接来电记录；

语音呼叫功能：车载台所提供的智能信令支持多种呼叫方式，包括个呼、组呼、全呼、紧急呼叫、参与组附着等功能。其中数字集群PDT的参与组附着、组呼业务信道越区切换等功能具有公安部检测报告。

支持一次性收发450个以上汉字（双字节，含标点符号）的长短信，并可以单条方式编辑和显示，可通过数据信道进行动态重组，该功能具有公安部检测报告。；

需内置北斗和GPS双模卫星接收设备，能够实现卫星定位功能；支持待机和通话时两种方式上传卫星位置信息，可通过专用信道数据上拉，该功能具有公安部检测报告；

需具备内置扬声器、通话手柄等，配套相应的天线、馈线。

- 摩托车车载台对讲配件

根据海口市历届博鳌保障的需要，市公安局购买一批国宾护卫车辆。故本次为国宾护卫摩托车增加20 套摩托车对讲配件，对讲配件需与数模车载台相互匹配。

对讲配件中需配有摩托车无线控制器、无线音频适配器、摩托车头盔专用有线耳机等所需配件。

摩托车无线控制器需带车把PTT 按钮，分辨率：≥128*32 ，阳光下可视，工作温度：-30~+85℃，输入电压：DC 12~24V，采用支架固定，防护等级≥IP55。

车把PTT 按钮应能保证驾驶过程中安全使用通讯设备，左右车把固定方式满足特殊军用需求， 带有音量加、音量减、PTT 三个按键，操按键寿命:≥100000 次，防护等级≥IP55。

无线音频适配器应采用航空头接口，通信距离：10-30m，可配合无线指环PTT使用。

摩托车头盔专用有线耳机采用高保真双耳耳机，具有降噪MIC。磁吸式连接防水有线接头，发生意外摔车时，驾驶员可以瞬间与车辆分离，不会因为有线连接而产生危险。耳机喇叭频响在105±3dB@1kH 之间，喇叭功率:额定0.5W 至1W间。喇叭阻抗:16Ω±15%@1kHz 间，麦克风灵敏度:-42±3dB@1kHz 3v2.2k

0dB=1v/Pa 间。

### 6.3调度业务功能

(1)	单呼、组呼、全呼

单呼：调度台支持对单一警员直接发起呼叫；组呼：调度台可以对先前编定的警员组发起呼叫；全呼：对系统中全体在线警员发起呼叫。

(2)	广播呼叫；

(3)	收发短消息和状态信息

调度系统可通过调度台向一线警员发送与警务相关的短消息，供警务人员执勤时使用。接收警员发送的状态信息，为派警提供信息。

(4)	监听、强插、强拆

具有较高调度指挥权限的警员，可以通过调度台监听系统中正在进行的通话。当需要对一线警务进行指导、指挥时，可强行插入正在进行的会话当中，进行通话调度。当系统信道资源较为紧缺的时，调度台可强行拆除某些通话，释放系统资源，优先保证高级别通话需求。监听、强插、强拆功能体现了调度台在PDT系统中具有较高的调度指挥权限。

(5)	环境侦听；

(6)	指定区域呼叫；

(7)	动态重组设置和取消

调度台可以根据实际需要，将不在相同通话组中的警员，编入临时组中，并对该临时组进行通话调度，待业务处理完后，调度台可将该临时组取消。在动态重组时也可实现组呼迟入功能。

(8)	遥晕/复活，遥毙

遥晕/复活：调度台可以远程发送遥晕指令，使PDT终端暂时无法完成常规业务，对于已经被遥晕的终端，调度台可向其发送复活指令，使其恢复工作；遥毙：在终端遗失等情况下，调度台可向终端发送遥毙指令，使其彻底失去完成所有业务的能力，保证系统安全。

(9)	报警呼叫

调度台接收并处理终端使用者在紧急事态下发出的报警呼叫。

(10)	权限管理

调度系统要具备权限管理等功能，具体包括：调度系统要支持分级调度，能够对调度人员进行权限管理。

(11)	安全功能；

(12)	位置信息辅助调度功能

调度系统与PGIS系统辅助的情况下，可以获取上线警员地理位置，并能根据实际警情，在地图上以圈选方式进行调度操作。

(13)	北斗/GPS上拉时长的设置；

(14)	用户列表管理、用户信息管理；

(15)	点击呼叫；

(16)	全网录音及回放

调度系统能够全网记录通话声音，检索通话记录、回放通话录音，要实现这些功能，调度系统需要获取录音和检索系统的接口。

(17)	操作日志管理；

(18)	用户状态实时查询

调度台实时查询用户在线状态，包括开关机、用户位置、手持台电量、终端场强、当前工作组等信息。

### 6.4与现有“三台合一”对接业务功能

为更好的整合资源，实现点对点、扁平化指挥调度奠定坚实的基础，结合指挥中心提出的有、无线PDT集成调度功能应用要求，将现有市局的“三台合一”接处警系统与PDT数字集群系统对接，需实现以下功能：

1）呼叫
通过“三台合一”实现350兆终端的单呼、组呼等语音功能。

2 短信息
需具备短信界面，可通过该界面快速下发警情信息

### 6.5与现有PGIS系统对接业务功能

海口市PDT系统提供二次开发接口与PGIS相关联：

支持卫星定位信息的打开定位服务、发送立即上报定位信息请求、开始周期上报定位信息请求、停止周期上报定位信息请求等事件的二次开发应用，可实时显示在PGIS系统的地图上。

### 6.6系统全网录音业务功能

系统的录音功能，包括:

(1)	对系统所有单呼、组呼、广播呼叫、紧急呼叫、PSTN互联呼叫等进行实时录音及监听；

(2)	呼叫记录的信息包括：主被叫号码、组号、日期时间、呼叫类型、通话时长等所有必要信息；

(3)	录音配置、检索和回放权限分级管理；

(4)	短信息存储：系统内所有收发短信存储。

系统的检索功能，包括:

(1)	远程检索

在任何一台内网电脑上可通过IE访问WEB服务器，可登陆全网录音系统并进行操作。

(2)	检索回放

可通过主被叫、开始结束时间、时长、呼叫类型等多维度进行检索回放，提供远端检索、多操作员同时检索、同时回放的能力；区分紧急呼叫与普通呼叫记录；回放支持暂停、快进快退等功能；硬盘不足时进行提示。

(3)	数据统计分析

对录音资料进行统计分析，形成报表。

(4)	短信息查询

系统内所有收发短信查询。

### 6.7系统与应急自组网基站互联业务功能

根据公安应急无线通信极其特殊的领域特点，拟采购3套数字自组网基站，设备要求体积小、重量轻，携带方便，含电池重量小于4公斤可背负，可实现通信盲区（如地下、桥底、隧道等）快速建立覆盖、火场现场应急补充覆盖，为反恐、防暴和处置突发事件时提供通信保障。

自组网基站只需要使用一个单频点，可以多个自组织、多跳、无中心、具有信息收发能力的设备组成的一张分布式的网络，可根据现场需要进行灵活的网络自由组建，链状、树状、星状、网状组网均能灵活部署，在长度与广度上随需进行网络组建。

自组网基站应具有电源指示灯、运行指示灯、数据接口、手咪接口、电源接口、电源按钮、电池电量显示等外部显示接口部件，外接电池供电，电池电量支持10小时以上工作，防水防尘大于IP54性能优异，携带方便、灵活。

自组网基站采用标准化的４ＦＳＫ信号调制技术，可支持不少于30个节点设备的混合自组网，无需链路频率，只需在一个单频点上可实现一路语音传递、一路短数据传递和节点多个设备间链路传递的组网。内置定位模块和公网电话模块，可周期性更新位置信息上传指挥中心。基站可遥晕/复活、遥毙。

### 6.8系统与通信指挥车互联业务功能

- 视频通信系统功能

现场音视频信息通过背负的宽带自组网单兵设备进行采集、回传；通信指挥车上的车载宽带自组网基站接收单兵回传的音视频信息，并通车载显示屏进行显示，同时，对接收的音视频信息进行存储。车上配置多媒体设备（话筒、音响），通信指挥车可通过链路与市局、省厅、部局指挥中心视频通信。

- 语音调度系统功能

通信指挥车上部署常规PDT基站、卫星电话、自组网等语音终端，实现多种制式的语音呼叫，同时通过语音融合平台，实现多种语音终端的互联互通。

- 信息处理系统功能

通信指挥车通过交换机、IP语音网关、4G路由器、便携计算机等设备构建应急指挥平台网络，实现指挥自动化系统的信息接收、信息传输、信息处理和资源共享。同时，通过多媒体设备（功放、音箱、话筒、调音台）等实现移动化指挥中心办公应用需求。

### 6.9无人机通信系统功能

警用无人机一般采用两种使用方式，第一种单独使用无人机的方式，依靠无人机自身携带的3G/4G模块作为传输链路，将采集到的视频监控传输到公安视频专网。另外一种，将无人机放入通信指挥车或视频监控车，采用车内视频监控设备和传输链路完成视频采集和传输的工作。

- 主要设备技术指标

### 7.1数字集群系统交换中心

交换中心主要实现基站间、基站和调度台之间以及不同的系统之间的呼叫处理、接续，网络设备的管理监控等，是整个系统的处理中心。

交换控制中心需实现：交换控制及备份、网络管理、卫星定位、短数据等功能；

单交换中心支持用户容量：≥30000；

组网规模：≥100载频；

单交换中心支持基站数量：≥100个；

组呼容量：≥1000；

调度客户端：≥100台；

交换中心需具有TCP/IP以太网接口和E1接口；

与市局内部程控交换采用IP连接，交换中心具有公安部检测机构出具的异地容灾备份功能的检测；

控制中心硬件设计除了具有调度服务器、网管服务器、中心控制交换服务器以外，还需要与现有省厅模拟同频同播系统、市局和交警的同频同播系统互联互通，故需建设一套PDT 数字交换控制中心，一方面处理数字基站间语音与信令交互，另一方面通过互联网关，将现有省厅系统、市局系统、市交警系统、自组网系统，实现四套系统的互联互通。

### 7.2PDT系统网管服务

1) 网络监控功能

网络监控功能：具备中文友好操作界面、网络拓扑呈现、告警呈现及配置及呈现等功能。

① 基站各模块监控

在网络拓扑监控界面内，任何图标都可以实现对设备信息的配置及更改，从图标的颜色可看出各模块的运行状况。

② 远程升级管理

要求网管能够对基站控制器、信道机、分路器、电源、中继单元及风扇的远程升级，方便对整个系统的维护。

③ 网络拓扑监控

要求网管能够对中控、基站、调度台的添加、配置和删除等功能，直观的把中控、基站、调度台连接起来。

2) 用户管理功能

用户管理功能：具备用户管理、组管理、用户权限配置、查看操作日志以及登陆日志等功能。

① 用户信息管理

要求网管能够对系统进行合理操作与维护，包括开户、批量开户、撤户、全部删除、修改信息、鉴权、遥晕、复活、遥毙等功能；

② 组信息管理

要求网管能够增加组、批量开组、删除组、全部删除、修改信息等功能，方便对系统内组的维护；

③ 隶属关系管理

要求网管能够对终端与组关系的管理，把相应的终端编入对应的组内使系统认知终端与组之间的关系。

3) 配置管理功能

配置管理功能：具备对设备进行维护和设置功能，能够让网络管理人员方便地了解系统中设备的配置和运行情况。

① 基站配置管理

当添加一个基站后，网络管理人员可对该基站进行参数配置来调整基站的运行，也可以查询设备参数当前值。

② 信道机配置管理

当添加一个信道机后，网络管理人员可对该信道机进行参数配置来调整信道机的运行，也可以查询设备参数当前值。

③ 交换控制中心配置管理

当添加一个中心控制设备后，网络管理人员可对该设备进行参数配置来调整设备的运行，也可以查询设备参数当前值。

4) 故障管理功能

故障管理：设备在运行过程中有异常，可自动将错误信息上报到网管，并在网管界面中显示。

① 告警实时显示

应能显示所有设备告警，包括软件及硬件，用不同的颜色显示不同类型的告警。当点击列表中某条告警时，会显示告警的详细信息。

② 告警过滤显示

当设备上报告警后，网管可以根据过滤条件显示设备告警。

5) 性能统计功能

要求网管统计的数据包括：规定时间间隔内系统的呼叫次数、呼叫类型、通话时长、用户和通话组登记次数、基站内呼叫次数、基站平均呼叫时长以及基站排队次数、在规定时间间隔内某个用户的呼叫次数、呼叫类型、通话时长等。

### 7.3多制式融合调度子系统

由于警用数字集群系统的建设日程不同，所以将面临着数模过渡的问题；此外即使同一个地级市城市也有部分地县级单位使用着不同制式的无线通信系统；于此同时不同的警种或部门（消防、武警、急救）之间所使用的无线通信系统不尽相同，涉及到多种不同制式的通信系统。

由于通信制式不同，在日常调度中，市局指挥中心往往需要使用多种不同的通信终端来实现与下级指挥中心或是前线警员通信，紧急时刻往往只能使用公网下发指令，导致上下级指挥调度效率低下；同时，由于不同部门使用着不同的通信系统，各个部门之间无法通过专网实现语音互通，导致联合行动效率低。

因此将不同的通信系统进行整合实现互联互通对提高指挥中心的调度能力非常的必要，将各个部门所使用的通信系统如现有的省厅模拟同播、市局模拟同播、交警数模同播系统通过有线接入的方式或是无线接入的方式接入到市局的指挥调度中心，从而可实现跨系统的语音互联互通。针对以上跨系统的互联互通的实现，应提供详细解决方案。

▲要求服务软件功能符合GB/T25000.51-2010软件产品质量标准，提供权威机构检测报告。

### 7.4“三台合一”融合子系统

为更好的整合资源，实现点对点、扁平化指挥调度奠定坚实的基础，结合指挥中心提出的有、无线PDT集成调度功能应用要求，将现有市局的“三台合一”接处警系统与PDT数字集群系统对接，需实现以下功能：

1）呼叫
通过“三台合一”实现350兆终端的单呼、组呼等语音功能。

2 短信息
需具备短信界面，可通过该界面快速下发警情信息。

### 7.5PGIS系统关联子系统

海口市PDT系统提供二次开发接口与PGIS相关联：

支持卫星定位信息的打开定位服务、发送立即上报定位信息请求、开始周期上报定位信息请求、停止周期上报定位信息请求等事件的二次开发应用，可实时显示在PGIS系统的地图上。

### 7.6全网录音系统

交换控制中心需配置录音系统，采用BS架构，可对PDT系统可对全网通话进行录音。

各录音数据库保存最长一年时间的录音数据，服务器存储容量不少于500G；当超过一年时间系统自动清理历史数据；

录音系统能够通过数据库本身的备份功能定期做备份，备份文件可备份到本地或远程磁盘上；

在每个录音记录中，可以获得以下信息：呼叫日期、时间、时长、通话组ID号码、呼叫用户ID号码、被叫用户ID号码、通话中每次PTT键触发的ID号码、每次PTT键触发的发起基站，且具有文本信息(短消息、状态消息等)录入功能等。提供详细的页面操作界面截图说明；

系统录音管理平台可实现分级管理，授权用户可通过BS架构并根据上述条件查询、检索、回放、调取录音信息数据；

数字录音系统不得低于以下配置：CPU核心四核至强处理器E5系列，总线规格QPI 6.4GT/s，CPU主频2.8GHz， M，主板芯片组Intel C600；标配内存8G，内存插槽数6，硬盘1T；

录音客户端配置不低于：CPU：I7系列  3.4GHz、内存：4G内存、硬盘：500G、显示屏：19寸以上LCD、声卡：独立声卡、音箱：多媒体音箱。

### 7.7警用数字集群系统固定基站

建设350MHz数字集群固定基站27个，共128个载频（包括 8 载频基站 5 套、4 载频基站21 套、4 载频室内覆盖基站 1 套）。要求提供公安部PDT数字集群空口一致性检测报告，提供相关证明文件。

（1）技术要求：

★ 固定基站关键部件需采用冗余热备份设计，具有控制信道热备、基站控制器热备、基站供电电源热备、基站故障弱化为中转台等冗余备份功能，具有公安检测机构出具的检测报告；

同交换机呼叫建立时间≤300ms，跨交换机呼叫建立时间≤500ms；

支持单站集群模式，基站当联网发生故障时，可独立工作于集群模式，需能为其服务区内的用户提供单呼、组呼、基站全呼、紧急呼叫、显示讲话者身份信息，并支持新用户登记等集群功能；

每个基站具有一个识别编号，作为用户选择基站登记入网的依据，而不可使用控制信道号作为用户登记入网依据；

固定基站支持共享控制信道功能，在不中断业务情况下，可实现载频扩容功能。具有相关检测报告；

基站除了可提供本地操作和维护能力，还可支持远程操作和维护功能；

固定基站具有远程空口写频功能功能，实现从网管终端对数字终端进行软件的远程写频；具有公安部检测机构出具的检测报告；

固定基站具有干扰检测和自我保护能力，当基站某一载波受到持续干扰，受扰载波自动关闭，并将业务自动切换到其它载波继续工作，同时向控制中心提供告警信息；具有相关检测报告；

基站设备采用直流电源供电；

固定基站的技术参数指标需完全达到PDT标准的要求，并获有中国国家型号核准证。

（2）功能要求

登记、去登记：是终端向集群系统发起入网请求及确认和发出退出系统的通知的过程，便于对终端的管理查询；

单呼：是终端与终端之间建立的一种点对点的双向语音呼叫，呼叫的参与方只有主叫和被叫两方；

组呼：是由一个移动台或者调度台发起的，多个终端参与的点对多点的语音呼叫；

全呼：要求某个有权限的移动终端（调度台）对基站内、本地区域内或全网内所有终端发起的一种特殊单向语音组呼，主叫移动终端有讲话权，被叫只能被动接收和回话；

广播呼叫：是一种特殊的语音组呼，呼叫建立后在业务信道上只有主叫具备发射权限，被叫用户只有接收权限，可以有效防止被叫用户干扰主叫的发射过程；

呼叫限制：是系统对终端的呼叫权限的控制，通过设置，限制其呼叫功能。终端只能进行权限范围内的呼叫，超过权限范围的呼叫将被系统拒绝；

▲场强上报：支持PDT终端进行场强上报功能。（提供权威机构检测报告）

高优先级用户抢占信道功能：在PDT数字集群系统信道资源占满时，支持高优先级用户PDT终端发起呼叫可打断低优先级用户的通话，抢占信道资源并建立呼叫；（权威机构检测报告）

高优先级用户抢占话权功能：在PDT数字集群系统组通话时，支持高优先级用户PDT终端可打断低优先级用户的讲话，抢占话权进行讲话；（权威机构检测报告）

高优先级用户抢用户功能：在PDT数字集群系统通话时，支持高优先级用户PDT终端可打断低优先级用户正在参与的通话并与该用户建立通话；（权威机构检测报告）

通话限时：是系统控制用户进行语音呼叫时允许的最大持续时间的功能，包括单次按讲限时和单次呼叫总时长限时；

组呼并入：一个组呼建立后至结束之前，某移动台呼叫这个已经建立的通话组，系统将该移动台作为被叫并入到已经建立的组呼；

动态重组：是授权网管终端或调度台利用空口信令向目标移动台临时增加通话组（动态组）的过程，移动台新增加的动态组在收到删除该动态组的信令前一直有效。授权的网管终端或调度台也可以利用空口信令将目标移动台中的动态组删除；

讲话方身份识别：是指在语音呼叫的过程中，语音接听方利用随路信令或者嵌入信令识别当前讲话方身份的功能；

端到端加密：要求数据从主叫移动终端（调度台）到被叫移动终端（调度台）的传输过程中始终以密文形式存在，在整个传输过程中均受到保护，保证其数据的安全性，防止中途被截取窃听；

遥毙/遥晕/复活：要求遥毙后电台开机后成锁定状态，不能显示和查看任何菜单和内容；

遇忙排队：是当系统业务信道资源全忙时，系统将新发起的呼叫排入呼叫等待队列，待系统有空闲资源时对等待队列中的呼叫进行处理的过程；

一键求助：终端使用者在特殊情况下可通过按下自定义的一个按键，向同伴发出请求支援信息，且终端本机同时发出声光报警提示；

有线电话呼叫：是终端利用空口及系统网关设备与PABX、PSTN等有线电话之间进行的呼叫；

紧急呼叫：是用户在紧急情况下发起的一种特殊呼叫，具有最高优先级，当无信道资源时，系统会释放其他低级别呼叫的信道资源来给紧急呼叫使用；

强拆：指系统强制中断正在进行的呼叫并释放所占的相应资源的过程；

终端自动优选基站：当移动终端处于两个基站交叉覆盖区域时，根据基站的信号强弱自动优先锁定强信号基站；

组派接：（授权终端（调度台）根据需要将多个通话组合并成一个临时通话组，当合并组中任何一个组被组呼叫起时，都会叫起整个合并组）；

手持台多种提示：手持终端在接收到语音呼叫或短信数据时除常用的声音提示外，还应具备震动、声光提示；

空口写频：要求数字集群系统可以通过空口向移动终端写频和开户；

▲空口实名制功能：在呼叫过程中，接收方没有记录讲话方信息时，通过空口语音中携带的信令获取讲话方的信息，并可将此联系人信息同步到联系人列表，并提供权威机构检测报告复印件。

越区切换：是指终端在语音通话的过程中切换基站而不间断正在进行的业务的过程；

状态信息：调度台与终端，终端与终端之间能够收发并显示状态信息内容，用户终端具备快捷发送自定义状态信息功能（如按“1”键表示上岗、“2”键表示备勤等等）。

短数据业务：支持一次性收发不少于500个汉字的长短信，并要求以单条方式编辑和显示，提供权威机构检测报告；

信息查询功能：通过编辑简短查询指令，可在终端上查询人员、车辆的基本信息及警员的通讯录（如警号、姓名、职务、单位、电话号码）等；

▲基站支持控制信道定时轮换功能，保障信道机负载均衡，提供信道机的使用寿命；并提供权威机构检测报告；

漫游功能：在由多个基站联网的系统中，移动台在归属基站以外的基站进行登记和继续使用系统提供的业务的功能；

基站故障弱化功能：当某基站链中断后，在该基站登记的终端，可识别该基站工作状态并自动优选其他联网基站工作或单站集群通信，该基站可以选择弱化到单站集群方式工作或关闭基站，当链路故障恢复后，基站能立即自动恢复联网工作模式。

▲为解决大批量终端同时开机造成的控制信道拥塞，终端登记效率低的问题，要求投标人所投集群基站单站支持多控制信道功能，并提供权威机构检测报告；

数字集群产品功能必须符合GB/T25000.51-2010软件产品质量标准，提供权威机构检测报告。

### 7.8车载移动基站

根据公安应急无线通信极其特殊的领域特点，拟配备3 套车载移动基站。一套为4 载频警用数字集群移动基站，一套为车载宽带自组网基站，一套为灵活可背负的宽带自组网基站。

#### 7.8.1 4载频警用数字集群移动基站

4载频警用数字集群移动基站必须采用一体化设计，应用在应急通信车上，具有一定的抗震能力，能够在车辆行驶过程中保持正常工作，主要应用于信道容量不足，信号临时中断或信号补盲等场景，是现场应急组网的重要组成部分。

4载频警用数字集群移动基站具有IP54以上防尘防水等级，良好的密封性能保障了内部元件不受侵蚀。

4载频警用数字集群移动基站采用一体化基站设计，具有高集成性，将标准基站的电源模块、控制模块和射频模块合为一体体积小、重量轻，易于装配在通信指挥车上，部署灵活。

4载频警用数字集群移动基站表面具有运行指示、告警指示、业务运行指示、传输接口运行指示等状态显示，基站工作状态一目了然。四载频配置，发射功率不小于20W，重量不大于40Kg。

#### 7.8.2车载宽带自组网基站

车载宽带自组网基站必须采用一体化设计，应用在应急通信车上，具有一定的抗震能力，能够在车辆行驶过程中保持正常工作，主要配合宽带便携终端在应急通信中视频的实时回传，是现场应急组网的重要组成部分。

车载宽带自组网基站支持多种数据接入方式，包括有线以太网、WiFi以及3G/4G数据卡等，具备多种互联互通的接口。

车载宽带自组网基站组网的灵活性，根据不同的地形、地貌，可以方便的组成链状网络、星型网络以及网状网络，在通信范围内，开机即能与背负式宽带自组网基站组成链状网络，满足各种应急通信的需求。

#### 7.8.3背负式宽带自组网基站

背负式宽带自组网基站必须采用一体化设计，应用在应急通信中，主要配合宽带便携终端在应急通信中视频的实时回传。当车载宽带自组网基站无法覆盖宽带便携终端时，利用背负式宽带自组网基站的便携性能，延伸无线宽带信号的覆盖距离，是现场应急组网的重要组成部分。

背负式宽带自组网基站主要用于单兵背负，体积小、重量轻、功耗低，支持通用电源供电，待机时间长达6小时以上，支持多种数据接入方式，包括有线以太网、WiFi以及3G/4G数据卡等，同时也需支持HDMI接口连接外置模拟摄像机。

背负式宽带自组网基站组网的灵活性，根据不同的地形、地貌，可以方便的组成链状网络、星型网络以及网状网络，在通信范围内，开机既能与车载宽带自组网基站组成链状网络，满足各种应急通信的需求。

### 7.9350M数字自组网基站

投标自组网主机可用频率在350-400M频段；

▲系统可支持最少6个无线自组网设备链状组网，实现5次中转，需提供权威机构出具的检测报告复印件；

▲设备支持至少两种电池电量显示方式，可以通过设备面板或者手咪查看，需提供权威机构出具的检测报告复印件；

设备含GSM模块，可插入GSM卡，当系统中某一节点出现故障时，可以启动GSM链路进行链路备份，需提供权威机构出具的检测报告复印件;

防护等级IP66及以上，提供检验报告复印件。

符合军用标准MIL-STD-810 C/D/E/F/G，提供检测报告复印件。

系统采用350兆频段收发同频的单频点（中继与链路使用相同频点）无线链路方式自动联网；

系统应支持语音通信、定位信息传送功能；

基站间无线联网要求自动完成，无需人工干预设置；

设备可通过外接手咪设备，实现半双工语音通话业务；

自组网基站尺寸：≦300X200X100mm（L×W×D）；重量：≦4Kg（含电池）

### 7.10通信指挥车

#### 7.10.1移动通信指挥车功能模块

1、专网通信系统&无线图传系统：通信指挥车上配置宽带自组网设备快速部署系统、PDT便携基站、自组网电台、多模终端及无线图传系统，可在发生应急事故时循序在现场建立专网覆盖，同时通过专网宽带自组网将现场音视频系统汇聚到指挥车上，供车上指挥人员作为辅助决策信息。

2、海事卫星系统：车上配置车载海事卫星天线系统和手持海事卫星电话。车载海事卫星天线系统载突发事故导致公网4G断开时，可通过海事卫星资源，传输数据，直接网口接入，便可连接电脑、IP电话进行指挥办公。海事卫星电话可随身携带，离车使用。海事卫星系统和4G工位双链路备份，可保证通信车实时与指挥中心连通。

3、无人机系统：通信车上配置六旋翼工业级无人机，抗七级大风，空载状态下可飞行40分钟以上，具备2个或以上摄像部件，可无视地理环境，将现场音视频数据采集回传、同时也具有投掷、广播等功能。十分适合对景区山地森林等交通不便的位置进行实时监控

4、智能控制系统：通信车集成音视频混合矩阵、中控系统，通过优良的人机界面能实现对车载设备集中与统一管理，统一进行参数修改，即能够修改和显示各设备的参数及工作状态，还能监控机柜内设备工作环境状态（温度、湿度及烟雾报警）和电源系统工作状态（交直流电压、电流等状态信息），同时此系统在监控所有设备的运行使用情况时，如遇设备故障或异常情况时自动报警。

#### 7.10.2移动通信指挥车统一通信调度平台

统一通信网支持多网融合，无缝融合350M数字集群系统、无线语音联网系统等多种通信网络，实现有线、无线融合以及丰富的对外通信接口，可在复杂环境下，最大程度保障通信畅通。集成的各类通信系统通过接入网关进行物理接入（或经过安全接入平台接入），并由软交换平台向业务软件层提供统一的应用接口服务。

统一通信网整个网络系统由服务设备、接入网关设备、调度台三大部分组成。达到对整个系统的：集中告警、安全管理、日志管理、配置管理等多项功能。

系统对模拟/数字集群的无线接入是通过统一融合网关连接车载台，通过无线/有线方式与模拟同播系统对接，将模拟同播系统的语音接入到指挥调度平台内，实现数模语音互通功能。

每个车载台接入支持一路语音功能，当需要同时支持多路语音时，需同时接入多个车载台，进而实现现场的统一调度。

统一融合通信平台可实现以下接入功能：

支持不少于10路语音接入，可实现多制式语音的互联互通功能。

支持不少于5路终端接口：支持车载台或手持台接入，支持多种制式的终端接入，如：模拟常规终端、模拟集群终端、数字常规终端、数字集群终端等。

支持不少于2路PSTN接入：至少1路FXO口，1路FXS口，可实现有无线系统的互联互通。

支持不少于2路GSM接入：可插入不少于2张GSM卡，一主一备，支持GSM呼叫功能，可实现有无线系统的互联互通。

支持WiFi热点功能：内置WiFi模块，移动设备（如笔记本电脑、手机、平板等）可通过无线网络连接到网关设备，实现现场指挥调度功能。

支持LTE模块：插入LTE卡，通过LTE网络，可与中心其他互联设备汇接，实现多系统的互联互通。

支持不少于2路视频接入，可实现多制式视频的互联互通功能。

#### 7.10.3移动通信指挥车性能

| 序号 | 名 称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 驱动型式 | 全时四驱 |
|  | 底盘 | 越野底盘 |
|  | 最高车速（km/h） | ≥90 |
|  | 油耗（L/100km） | ＜18 |
|  | 燃油箱容量L | ＞70 |
|  | 最大允许总质量（kg） | ＞2500 |
|  | 外形尺寸（mm） | ＜7000×2000×3000(长×宽×高) |
|  | 轴距（mm） | ≥3000 |
|  | 最小离地间隙（mm） | ＞250 |
|  | 最大功率kW | ≥120 |
|  | 最大扭矩N·m | ≥350Nm |
|  | 备胎 | 全尺寸备胎 |
|  | 排放标准 | 国五 |
|  | 最大爬坡能力 | 100% |
|  | 接近角 | 45°以上 |
|  | 司乘人员 | ≥6人 |

### 7.11无人机

多旋翼无人机在公安视频监控中是必不可少的一环，同时也是重要补充，在设计上应充分考虑公安执行任务的特点，保证无人机在使用上方便，操作上简单。无人机系统建设中应遵循以下几点：

- 空地一体化

多旋翼无人机作为视频监控的重要一环，需要将无人机融合到公安视频监控体系中。通过公安的视频监控网能正常运用无人机的监控视频。

- 简单实用化

在执行任务时，无人机应具有便于运输、便于操作的特点。在不同的任务场景中，有不同的应用方式，警用无人机应紧密结合警务流程和特点，利用可以利用的警用装备完成警务任务。

- 系统集成化

单独使用警用无人机的场景很少，一般配合通信指挥车、视频监控车等功能车一起执行任务。如何与其他警用装备集成使用，是警用无人机能否真正融合到警务当中的重要一环。

警用无人机一般采用两种使用方式，第一种单独使用无人机的方式，依靠无人机自身携带的3G/4G模块作为传输链路，将采集到的视频监控传输到公安视频专网。另外一种，将无人机放入通信指挥车或视频监控车，采用车内视频监控设备和传输链路完成视频采集和传输的工作。

机身采用碳纤维材质，机臂采用折叠式结构。

无人机从携行状态到起飞状态的展开时间≤3min，从整机到部件拆卸并还原到包装箱内的时间≤3min。

无人机装有6个机臂指示灯，机头方向为红色，机尾方向为绿色；控制站具有指示灯的开关，可控制机臂灯打开和关闭；低电量时，机臂灯闪烁提醒。

最大任务载重≥3kg，最大起飞重量≥15kg。

### 7.12终端

#### 7.12.1宽带便携终端

宽带便携终端支持窄带专网和宽带公网同时待机，具有多屏幕显示，宽窄带协同工作，时刻保证通信应答。通过窄带专网主要完成关键语音等对讲机业务，通过宽带主要完成数据业务。在窄带语音呼叫过程中，可通过宽带传输数据，窄带业务和宽带业务相互独立处理，操作界面深度融合简易统一。

▲宽带便携终端须具有公安部检测中心出具的设备检测报告，提供检测报告复印件;

宽带便携终端具备关闭按钮，可手动关闭宽带，仅保留窄带工作，以节省终端电量。

宽带便携终端支持多样化的连接方式，包括WLAN、WIFI、蓝牙4.0、NFC技术。

终端内部集成多种传感器（气压传感器、接近传感器、可见光传感器、6轴电子罗盘、陀螺仪），内置北斗和GPS定位模块，实时获取高度、终端姿态等信息。

宽带便携终端具备前置、后置双摄像头，像素均大于等于1200万，能够将现场情况以图片、视频的方式取证并通过网络进行实时回传。同时具备多媒体业务功能，能实现小视频、文本、文件等的传输。

▲宽带便携终端应具有良好的可靠性及耐用性，须符合MIL-STD-810G和GJB150A-2009军用标准，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能，并提供权威机构检测报告；

宽带便携终端通过军用标准的检测，防水防尘等防护等级大于IP66；

配套皮带夹、智能电池和充电器等附件，电池容量不小于2500mAh；

#### 7.12.2普通数字手持终端

▲具有数字集群、模拟集群、数字同播、模拟同播在网使用功能，要求在满足PDT数字集群系统下所有功能的同时，也要满足原有同播系统环境下的使用，具有四种工作模式下的公安部检测报告；

工作频段：350MHz～370MHz，频率间隔：12.5kHz，双工间隔：10MHz；

环境工作温度：-20℃～+55℃；

防护等级：≥IP66。

符合国家军用标准的防震、防跌落、耐高低温和盐雾等环境；

符合国家级检测中心出具的电磁兼容检测；

发射功率不小于3W，且不大于国家无线电管理委员会规定的标准，接收灵敏度要求优于-116dBm（5%误码率）；

彩色显示屏，1.5英寸以上，简体中文菜单，能中文输入；支持开机PIN码保护功能；具有专门的紧急呼叫键，支持紧急呼叫的热键功能；具有快捷操作模式；支持直通模式，直通模式下支持短信互发；具备快捷按键发送状态信息功能；具备中文短信功能；

支持1000个以上组，支持500个以上单频点；

支持通过数字键加菜单键组合的方式快速选择值守工作组、查看当前基站、切换基站、查看个呼身份号、切换高低功率、开关灯、快速切换集群和常规模式等；

具有讲话方中文别名实时显示功能，终端按PTT 讲话时，本机的对讲机中

文别名会跟随语音传输，解析出此别名用于显示和已接来电记录；

语音呼叫功能：车载台所提供的智能信令支持多种呼叫方式，包括个呼、

组呼、全呼、紧急呼叫、参与组附着等功能。其中数字集群PDT 的参与组附着、

组呼业务信道越区切换等功能具有公安部检测报告。

支持一次性收发450 个以上汉字（双字节，含标点符号）的长短信，并可

以单条方式编辑和显示，可通过数据信道进行动态重组，该功能具有公安部检

测报告。

内置北斗和GPS卫星接收设备，能够实现卫星定位功能；支持待机和通话时两种方式上传卫星位置信息，可通过专用信道数据上拉，该功能具有公安部检测报告；

配备大容量锂电池（不小于2000mAH）1块，配套充电器、皮带夹等附件；

#### 7.12.3超薄数字手持终端

具有数字集群、模拟集群、数字同播、模拟同播在网使用功能，要求在满足PDT数字集群系统下所有功能的同时，也要满足原有同播系统环境下的使用；

工作频段：350MHz～370MHz，频率间隔：12.5kHz，双工间隔：10MHz；

环境工作温度：-20℃～+55℃；

符合公安部的要求，具有公安部的检测报告；

防护等级：≥IP66

提供工信部出具的国家军用标准的防震、防跌落、耐高低温和盐雾等环境检测报告影印件；

提供国家级检测中心出具的电磁兼容检测报告影印件；

发射功率不小于3W，且不大于国家无线电管理委员会规定的标准，接收灵敏度要求优于-116dBm（5%误码率）；

终端应用于特殊警种，彩色显示屏，1.5 英寸以上，终端需轻巧，厚度小于30mm，简体中文菜单，能中文输入；支持开机PIN 码保护功能；具有专门的紧急呼叫键，支持紧急呼叫的热键功能；具有快捷操作模式；支持直通模式，

直通模式下支持短信互发；具备快捷按键发送状态信息功能；具备中文短信功能；终端结构小巧轻便，放置在衣服口袋内不影响特殊警务工作；

本终端内置蓝牙，在特殊警务工作中可连接蓝牙耳机和蓝牙PTT按键；

支持1000个以上组，支持500个以上单频点；

支持通过数字键加菜单键组合的方式快速选择值守工作组、查看当前基站、切换基站、查看个呼身份号、切换高低功率、开关灯、快速切换集群和常规模式等；

具有讲话方中文别名实时显示功能，终端按PTT 讲话时，本机的对讲机中

文别名会跟随语音传输，解析出此别名用于显示和已接来电记录。

支持一次性收发450 个以上汉字（双字节，含标点符号）的长短信，并可

以单条方式编辑和显示；

内置北斗定位模块，能够实现卫星定位功能；待机和通话时均可上传卫星

定位位置信息；

在发起呼叫时，同组相邻用户能查询相邻队员的准确位置；

内置卫星接收模块，能够实现卫星定位功能；待机和通话时均可上传卫星定位位置信息；

在发起呼叫时，同组相邻用户能查询相邻队员的准确位置；

配备锂电池（不小于1000mAH）2块，配套充电器、皮带夹等附件；

#### 7.12.4车载台/数字基地台

▲具有数字集群、模拟集群、数字同播、模拟同播在网使用功能，要求在满足PDT数字集群系统下所有功能的同时，也要满足原有模拟同播系统环境下的使用，具有四种工作模式下的公安部检测报告；

工作频段：350MHz～370MHz，频率间隔：12.5kHz，双工间隔：10MHz；

环境工作温度：-20℃～+55℃；

防护等级：≥IP54，具有权威机构检测报告；

符合国家军用标准，具有防震、防跌落、耐高低温和盐雾等环境检测报告；

发射功率不小于10W，且不大于国家无线电管理委员会规定的标准。接收灵敏度要求优于-116dBm（误码率为5%）；

彩色显示屏，2.0英寸以上，简体中文菜单，能中文输入；支持开机PIN码保护功能；具有专门的紧急呼叫键，支持紧急呼叫的热键功能；具有快捷操作模式；支持直通模式，直通模式下支持短信互发；具备快捷按键发送状态信息功能；具备中文短信功能；

支持1000个以上组，支持500个以上单频点；

支持通过数字键加菜单键组合的方式快速选择值守工作组、查看当前基站、切换基站、查看个呼身份号、切换高低功率、开关灯、快速切换集群和常规模式等；

具有讲话方中文别名实时显示功能，终端按PTT 讲话时，本机的对讲机中

文别名会跟随语音传输，解析出此别名用于显示和已接来电记录；

语音呼叫功能：车载台所提供的智能信令支持多种呼叫方式，包括个呼、组呼、全呼、紧急呼叫、参与组附着等功能。其中数字集群PDT 的参与组附着、组呼业务信道越区切换等功能具有公安部检测报告。

支持一次性收发450 个以上汉字（双字节，含标点符号）的长短信，并可

以单条方式编辑和显示，可通过数据信道进行动态重组，该功能具有公安部检测报告。

内置北斗卫星接收设备，能够实现卫星定位功能；支持待机和通话时两种

方式上传卫星位置信息，可通过专用信道数据上拉，该功能具有公安部检测报

告；

具备内置扬声器、通话手柄等，配套相应的天线、馈线。

具有4个以上可编程按键，提供相关证明材料(如软件截图或彩页说明等)

▲基地台直流电源须具备低噪声的特点，使用时产生的噪声不得超过40分贝，并提供相关证明材料

#### 7.12.5摩托车配件

根据海口市历届博鳌保障的需要，市公安局购买一批国宾护卫车辆。故本次
为国宾护卫摩托车增加 20 套摩托车对讲配件，对讲配件需与数模车载台相互匹
配

对讲配件中需配合摩托车无线控制器、无线音频适配器、摩托车头盔专用有

线耳机等所需配件。

摩托车无线控制器需带车把PTT 按钮，分辨率：≥128*32 ，阳光下可视，

工作温度：-30~+85℃，输入电压：DC 12~24V，采用支架固定，防护等级≥IP55。

车把PTT 按钮保证驾驶过程中安全使用通讯设备，左右车把固定方式满足特殊军用需求， 带有音量加、音量减、PTT 三个按键，操按键寿命:≥100000 次，

防护等级≥IP55。

无线音频适配器采用航空头接口，通信距离：10-30m，可配合无线指环PTT使用。

▲摩托车头盔专用有线耳机采用高保真双耳耳机，具有降噪MIC。磁吸式连接防水有线接头，发生意外摔车时，驾驶员可以瞬间与车辆分离，不会因为有线连接而产生危险。

耳机喇叭频响在105±3dB@1kHz 之间，喇叭功率:额定0.5W至1W间。喇叭阻抗:16Ω±15%@1kHz 间。

- 设备清单

投标人应充分理解本项目中的全部任务，对由其提供的投标文件负责，如果本工程量和设备清单存在偏差、错误或者遗漏，那么，投标人有责任向采购人提出疑义，并在采购人澄清后修改投标文件的相应内容，投标人最终递交的投标文件中的工程量和设备清单将被认为足够完成本项目的所有任务。

| 序 号 | 内容项 | 设备参数描述 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换中心设备1 套（含数字交换控制服务、交换控制备份服务、网管服务、调度 服务、定位服务及录音服务等软硬件设备） | 数字交换控制服务： 硬件配置不低于以下要求： 1、 铁壳机架式服务器； 2、 CPU: 双 Xeon; 6 核; E5-2603v3; 1.6GHz/1600MHz/15MB; 3、 内存 DDR3:8GB; 4、 硬盘:500GB-SAS;10K 2.5 英寸硬盘; Raid; 0; 1; 5; 5、 双电源设计; 进口 flash 卡+BBU 电池 VGA 2U 。4×1GbE 千兆以太网接口 6、 支持 Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere 操作系统 PDT 数字交换控制中心软件，对系统间语音、数据、安全、短信息、移动 性管理、业务权限管理，用户位置管理等提供后台服务，负责多基站集群系统的呼叫控制，协调交换控制中心各网元设备的协调工作，完成语音及数据的交换控制。 | 1 | 套 |
|  |  | 数字交换备份服务： 硬件配置不低于以下要求： 1、 铁壳机架式服务器； 2、 CPU: 双 Xeon; 6 核; E5-2603v3; 1.6GHz/1600MHz/15MB; 3、 内存 DDR3:8GB; 4、 硬盘:500GB-SAS;10K 2.5 英寸硬盘; Raid; 0; 1; 5; 5、 双电源设计; 进口 flash 卡+BBU 电池 VGA 2U 。4×1GbE 千兆以太网接口 6、 支持 Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere 操作系统 PDT 数字交换控制中心软件，对系统间语音、数据、安全、短信息、移动 性管理、业务权限管理，用户位置管理等提供后台服务，负责多基站集群系统的呼叫控制，协调交换控制中心各网元设备的协调工作，完成语音及数据的交换控制。 | 1 | 套 |
|  |  | 网管服务： 系统网管终端操作软件，负责对 PDT 数字集群系统和模拟集群系统各项参数进行配置及管理。需与现有模拟集群系统进行对接测试。提供系统用户管理、组属性管理、设备监控管理，数据统计管理、故障管理、远程升级管理、安全管理、空口管理等功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 调度服务： 硬件配置不低于以下要求： 1、 铁壳机架式服务器； 2、 CPU: 双 Xeon; 6 核; E5-2603v3; 1.6GHz/1600MHz/15MB; 3、 内存 DDR3:8GB; 4、 硬盘:500GB-SAS;10K 2.5 英寸硬盘; Raid; 0; 1; 5; 5、 双电源设计; 进口 flash 卡+BBU 电池 VGA 2U 。4×1GbE 千兆以太网接口 6、 支持 Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere 操作系统 通过整合警力实时位置、勤务报备、视频监控、卡口资源等各类要素，为警情的处置调度提供最简单、方便、直观的调度应用。主要功能包括自动推荐警力、周边警力查询、周边资源查询、警力调派、警力监控、处警过程跟踪、警情反馈登记、增援调派、预案调派、卡口封控、社会联动等。 处于报备状态的执勤人员和处于处警状态人员的不同颜色图标图标，指挥中心调度员点击呼叫案发地点附近的警员处警，警情信息以短信的方式发送到处警警员的对讲机上，实现警情绑定警员的功能，指挥中心在电子地图上查看案发地点周边的视频监控信息，将情况实时通知处警警员。 | 1 | 套 |
|  |  | 定位服务： 海口市 PDT 系统提供二次开发接口与 PGIS 相关联： 硬件配置不低于以下要求： 1、 铁壳机架式服务器； 2、 CPU: 双 Xeon; 6 核; E5-2603v3; 1.6GHz/1600MHz/15MB; 3、 内存 DDR3:8GB; 4、 硬盘:500GB-SAS;10K 2.5 英寸硬盘; Raid; 0; 1; 5; 5、 双电源设计; 进口 flash 卡+BBU 电池 VGA 2U 。4×1GbE 千兆以太网接口 6、 支持 Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere 操作系统 支持卫星定位信息的打开定位服务、发送立即上报定位信息请求、开始周 期上报定位信息请求、停止周期上报定位信息请求等事件的二次开发应用，可实时显示在 PGIS 系统的地图上。 | 1 | 套 |
|  |  | 录音服务： 硬件配置不低于以下要求： 1、 铁壳机架式服务器； 2、 CPU: 双 Xeon; 6 核; E5-2603v3; 1.6GHz/1600MHz/15MB; 3、 内存 DDR3:8GB; 4、 硬盘:500GB-SAS;10K 2.5 英寸硬盘; Raid; 0; 1; 5; 5、 双电源设计; 进口 flash 卡+BBU 电池 VGA 2U 。4×1GbE 千兆以太网接口 6、 支持 Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere 操作系统 录音服务软件实现： 1、录音服务：为整个系统提供调度录音功能，可以由管理员进行自由设定。对经调度台系统发起的呼叫进行全网录音录音，存储时间不小于 1 年； 2、录音文件放于专门的存储系统和设备中，通过 B/S 客户端可以对录音文件进 行回放、查询、下载或管理。 3、录音查询可按主叫 ID、被叫 ID、通话起始时间、通话终止时间、呼叫类型、组呼号等方式查询。 软件自有知识产权，具有软件版权登记。 | 1 | 套 |
| 2 | 350M固定基站设备（27套基站共计128个载频） | 具体详见“7.7警用数字集群固定基站”中设备技术指标要求 | 128 | 个 |
| 3 | 三套车载移动基站 | 具体详见“7.8.1 4载频警用数字集群移动基站”中设备技术指标要求 | 1 | 套 |
|  |  | 具体详见“7.8.2 车载宽带自组网基站”中设备技术指标要求 | 1 | 套 |
|  |  | 具体详见“7.8.3背负式宽带自组网基站”中设备技术指标要求 | 1 | 套 |
| 4 | 350M数字自组网基站 | 具体详见“7.9 350M数字自组网基站”中设备技术指标要求 | 3 | 套 |
| 5 | 通信指挥车 | 具体详见“7.10 通信指挥车”中设备技术指标要求 | 1 | 套 |
| 6 | 多旋翼无人机 | 具体详见“7.11 无人机”中设备技术指标要求 | 1 | 套 |
| 7 | 宽带便携终端 | 具体详见“7.12.1宽带便携终端”中设备技术指标要求 | 10 | 部 |
| 8 | 普通手持数字终端 | 具体详见“7.12.2普通手持数字终端”中设备技术指标要求 | 4000 | 部 |
| 9 | 超薄手持数字终端 | 具体详见“7.12.3超薄手持数字终端”中设备技术指标要求 | 100 | 部 |
| 10 | 车载台 | 具体详见“7.12.4车载台/数字基地台” 及“7.12.5摩托车配件”中设备技术指标要求 | 200 | 部 |
| 11 | 数字基地台 | 具体详见“7.12.4车载台/数字基地台” 中设备技术指标要求 | 100 | 部 |
| 12 | 系统对接与集成 | 为提升接处警指调水平，结合指挥调度实际，数字集群系统必须完成与指挥中心“三台合一”接处警系统相融合，在接处警平台上实现语音接入、短信处警等功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 集成市公安局现有 PGIS，实现在地图上显示实时巡段、警员、警车、巡逻区域、值班信息；包括某一时段下属各辖区的当班民警、警车、及他们的联系方式。 | 1 | 套 |
|  |  | 地图的放大、缩小、平移、地图模式切换、快速定位、快速检索、业务图层控制、业务图层属性查询、空间查询等功能。 |  |  |
|  |  | 与市公安局现有350兆无线通信系统互联。海口市现有的通信系统主要有市局的模拟同播、交警的数模同播，为保护客户现有投资，实现全市一张网，待建设的 PDT 数字集群系统需与 现有异构系统进行融合对接，屏蔽各系统间业务特性差异。采用统一的调度指挥，不仅可以实现各异构系统的单独调度，同时也可以实现“一呼百应”式的异构系统全响应 | 1 | 套 |
|  |  | 与省公安厅现有350兆无线通信系统互联。海南省现有的通信系统主要有省厅模拟同播，为保护客户现有投资，实现全市一张网，待建设的 PDT 数字集群系统需与现有异构系统进行融合对接，屏蔽各系统间业务特性差异。采用统一的调度指挥，不仅可以实现各异构系统的单独调度，同时也可以实现“一呼百应”式的异构系统全响应。 | 1 | 套 |
| 13 | 链路租赁费用 | 27 套基站采用 IP 方式 4M 链路2年租赁费 | 1 | 项 |
| 14 | 铁塔、机房租赁费用 | 固定基站机房、铁塔、供电等2年租赁费用 | 1 | 项 |
| 14 | 天馈系统 | 玻璃钢天线 2 根，增益>8dBi；7/8 馈线 150 米（含馈线接地件、馈线固定卡）、 馈线接头 4 只；天线专用避雷器 2 只；定位天线(含配件；1/2 馈线 20 米（馈 线接地件、固定卡）；馈线接头 4 只；定位天线专用避雷器 1 只。 | 27 | 套 |

- 其他

1、工期和进度

中标人在投标方案中必须提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间。施工组织设计应详细说明整个工程的施工方案、进度计划、进场计划、需配合的事项、可能遇到的不利因素及相关的措施等，中标人必须按投标文件中承诺的进度计划组织施工，接受招标方对进度的检查和监督。

系统的安装调试时间要求为：合同签订后90个日历日。

2、售后服务

投标人在投标文件中应明确提供系统安装、使用期间的技术支持、售后服务等方面的方案，包括人员、时间、地点等内容。

（1）要求在海口有长驻维修工程师、技术支持人员，于对出现的软件、硬件问题及时、快速的进行响应。要求为本项目配备常用备品备件库，确保设备的备品正常及时供应。

（2）系统质保期自签订合同之日起，要求硬件2年免费原厂保修，软件2年免费原厂升级服务。

（3）质保期内上门服务要求：所有的软件、硬件系统维护保养服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。免费提供系统升级方面的技术支持服务。

（4）在系统运行初期派遣原厂技术工程师指导客户进行软件、硬件系统的使用、维护及应用并与直接使用人交流系统的使用相关事宜，让用户快速掌握系统的使用及日常维护。

（5）在质量保证期内，应提供对系统的7*24小时的服务响应，接到用户通知后，要求在15分钟内提供响应，1小时内到达现场，一般问题一天内解决，重大问题三天内解决。

（6）接口开放要求：软件系统质保期内要求免费开放接口与第三方应用实现对接。

（7）售后服务承诺：要求为本项目配备专业软件技术维护、服务人员，在质保期内常驻海口公安局办公，出勤时间接受甲方安排，由甲方进行考核，保证系统正常、稳定、不间断运行。同时，如有特殊情况，需按甲方实际工作要求，随时增配相应专业技术人员，协助甲方开展工作。

3、培训

系统软、硬件完成部署后，甲方安排相应人员接受系统的日常操作和实战应用技能培训，培训时间由甲方确定。培训方式采取原厂培训和本地化培训两种方式：

1、甲方与乙方商定进行原厂集中培训，甲方安排相关技术人员集中接受技术培训，培训包括硬件的安装、调度及日常维护，软件系统的使用、维护、升级、实战功能应用等。能熟练操作后，对所有操作人员颁发合格证书，并建立操作人员档案，招标人和投标人各存一份。培训费用：免费对全区有关技术人员不少于10人提供集中原厂培训，并提供相关培训资料。

2、根据甲方实际需要安排本地化培训，培训所产生费用由乙方承担。

六、附件—投标文件格式

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1　投标书（格式）

致：（中天世纪国际招标有限公司）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___ 份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以        形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　  　万元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1） 附投标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币           （用文字和数字表示的投标总价）。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已仔细阅读全部招标文件，包括第     号（招标编号）、补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）投标有效期自开标之日起         日。

（5）投标人保证遵守招标文件中有关招标服务费和投标保证金的规定。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                   传    真：

电话：                                   电子函件：

投标人授权代表签字：

投标人全称（盖章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人公章：

日期：

附件2  开 标 一 览 表

投标人名称：                                    招标编号：

| 名 称 | 数 量 | 品牌型号 | 投标总价（万元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：                  （投标人单位盖章）

日期：

注：1、本表所填的内容必须与投标书严格一致，如本表所填内容与投标书不一致，评标时将以本表为准；

备注：投标人在投标报价中只能作一种最佳报价方案，多报无效。

附件3投标分项报价表

投标人名称：                                                                    招标编号：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |

投标人授权代表（签字）___________________

投标人(盖章):

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

日期：      年     月     日

附件4 货物说明一览表

招标编号/标段：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

附件5 技术规格偏离表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

附件6 商务条款偏离表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

附件7经营信誉、售后服务（相关备件供应和售后技术服务支持）和质量保证等

附件8资格证明文件（格式）

附件8-1  投标人营业执照的复印件

（须加盖本单位公章）

附件8-2  组织机构代码证复印件

（须加盖本单位公章）

附件8-3 税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

附件8-4 法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章______________________

被授权人签字___________      _____________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

此项目有关的其他资格及技术文件复印件

（加盖投标单位公章）