# 1开标一览表

项目名称：文昌市中小学教学设备设施、图书采购项目（E包）

投标人名称：海南晓尔科技开发有限公司（盖章）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 交货地点 | 原厂地/生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 品牌型号：海康威视 DS-7732N-I4 1. 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；2. 可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声；3. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）4.支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签；5. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；6. 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；7. 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；8. 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示；9. 支持录像打包时间1-300分钟可设置；10. 支持双码流同时录像；11. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；12. 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像；13. 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠；14. 支持4个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口； | 台 | 22 | 8500 | 187000 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2 | 主机 | 品牌型号：海康威视 iDS-8632NX-i8/S 1. 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持16路； 2. 支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片；3. 支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警；4. 支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；可对图片进行建模，并支持人体以图搜图；5. 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；6. 可接入双目摄像机进行预览和回放；7. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）；8. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；9. 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；10. 支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；11. 支持同时输出4路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像；12. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能；13. 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像；14. 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC；15. 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热备和休眠；16. 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口. | 台 | 1 | 9255 | 9255 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 3 | 高清摄像头 | 品牌型号：海康威视 DS-2CD2T45 1.具有400万像素CMOS传感器。2. 最大分辨率2560x1440。3. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。4. 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。 5. 红外补光距离不小于85米。6. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。7. 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。8. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。9. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。10. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。11. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。12. 不低于IP67防尘防水等级。 13. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。14. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 | 台 | 192 | 1559 | 299328 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 4 | 高清球机 | 品牌型号：海康威视 DS-2DF821.具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合。2. 红外距离不小于550米；3. 支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像；4. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；5. 照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB；6. 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于400°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°~90°；7. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。8. 具有三种滤光片。三种滤光片透过率均不小于95%；9. 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见；10. 网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包11. 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为35%的网络环境下，可正常显示监视画面。12. 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。13. 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。14. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能；15. 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。 | 台 | 1 | 3459 | 3459 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 5 | 高清4K电视 | 品牌型号：创维 43寸电视43M9；220V～ 50Hz 100WSkyworth/创维创维LED型号: 43M9分辨率: 3840x21603D类型: 无能效等级: 三级网络连接方式: 全部支持操作系统: 酷开系统 | 台 | 23 | 5000 | 115000 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/创维集团有限公司 |
| 6 | 监控硬盘 | 品牌型号：希捷监控专用硬盘ST4000VX007；容量（GB）4000 ；接口SATA3；转速（rpm）5900；缓存64MB | 个 | 67 | 2750 | 184250 | 30天 | 业主指定地点 | 美国/希捷科技有限公司 |
| 7 | 交换机 | 品牌型号：T-LINK TL-SG1008D ,传输速度1000M ，接口数目8口，交换机类型千兆交换机 | 个 | 55 | 900 | 49500 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/普联技术有限公司 |
| 8 | 网线 | 品牌型号：安普超五类；网线种类: 双绞线 | 米 | 12002 | 3.5 | 42007 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/安普科技有限公司 |
| 9 | 鼠标键盘 | 品牌型号：追光豹Q9；光学分辨率: 1000dpi USB接口 | 套 | 23 | 230 | 5290 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/深圳市追光豹电子有限公司 |
| 10 | 管线配件 | 品牌型号：联塑；4分线管及4分线槽 | 米 | 10000 | 2.5 | 25000 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/广东联塑科技实业有限公司 |
| 11 | 插座 | 品牌型号：公牛大功率插座5米 插位数: 2插位 3插位 4插位 | 个 | 23 | 65 | 1495 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/公牛集团股份有限公司 |
| 12 | 电源适配器 | 品牌型号：海康威视，直流开关12V2A | 个 | 192 | 90 | 17280 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 13 | 防水箱 | 品牌型号：海康威视；防水型水箱 180mm*135mm*65mm | 个 | 23 | 110 | 2530 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 14 | 摄像头支架 | 品牌型号：海康威视；壁装铁铝合金支架 | 个 | 192 | 75 | 14400 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 15 | 电源线 | 品牌型号：海康威视；2芯1.5平方户外电线软线 | 米 | 5000 | 3.5 | 17500 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 16 | 电视高清线 | 品牌型号：创维；4k高清线 | 条 | 23 | 158 | 3634 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/创维集团有限公司 |
| 17 | 水晶头 | 品牌型号：安普；超五类纯铜款 | 个 | 800 | 3.6 | 2880 | 30天 | 业主指定地点 | 中国/安普科技有限公司 |

大写：玖拾柒万玖仟捌佰零捌元整                    合计：¥979808.00

是否小微型企业产品:是（）；否（√）。

投标人代表签名：

职          务：业务经理

日          期：2018年4月17日

注：1、所有国产仪器设备用人民币元报价，免税自用进口仪器设备用美元报价

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

2规格响应表

投标人名称：海南晓尔科技开发有限公司（盖章）

项目名称：文昌市中小学教学设备设施、图书采购项目（E包）

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 （证明材料页码） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、主机 | 1. ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（提供公安部检测报告复印件） | 1. 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P28/序号38 |
|  | 2. ★可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 | 2. 可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 | 无偏离 P28/序号37 |
|  | 3. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（提供公安部检测报告复印件） | 3. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P30/序号46 |
|  | 4.★支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签（提供公安部检测报告复印件） | 4.支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P26/序号32 |
|  | 5. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（提供公安部检测报告复印件） | 5. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P29/序号42 |
|  | 6. 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（提供公安部检测报告复印件） | 6. 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P26/序号29 |
|  | 7. 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（提供公安部检测报告复印件） | 7. 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P28/序号37 |
|  | 8. 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示（提供公安部检测报告复印件） | 8. 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P23/序号25 |
|  | 9. 支持录像打包时间1-300分钟可设置（提供公安部检测报告复印件） | 9. 支持录像打包时间1-300分钟可设置（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P26/序号31 |
|  | 10. 支持双码流同时录像（提供公安部检测报告复印件） | 10. 支持双码流同时录像（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P26/序号31 |
|  | 11. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（提供公安部检测报告复印件） | 11. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P21/序号9 P27/序号32 |
|  | 12. 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像（提供公安部检测报告复印件） | 12. 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P23/序号18 |
|  | 13. 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（提供公安部检测报告复印件） | 13. 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P22/序号17 P24/序号27 |
|  | 14. 支持4个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口（提供公安部检测报告复印件） | 14. 支持4个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P20/序号2 |
| 2、主机 | 1. ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持8路（提供公安部检测报告复印件） | 1. 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持16路（提供公安部检测报告复印件） | 正偏离 P50/序号52 16路支持8路，在8路基础上增加8个接口。 |
|  | 2. ★支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（提供公安部检测报告复印件） | 2. 支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P50序号53 |
|  | 3. ★支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警（提供公安部检测报告复印件） | 3. 支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P50/序号53 |
|  | 4. ★支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；可对图片进行建模，并支持人体以图搜图（提供公安部检测报告复印件） | 4. 支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；可对图片进行建模，并支持人体以图搜图（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P50/序号53 |
|  | 5. 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（提供公安部检测报告复印件） | 5. 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P45/序号38 | 无偏离 P/序号 |
|  | 6. 可接入双目摄像机进行预览和回放（提供公安部检测报告复印件） | 6. 可接入双目摄像机进行预览和回放（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P45/序号37 |
|  | 7. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（提供公安部检测报告复印件 | 7. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（提供公安部检测报告复印件 | 无偏离 P47/序号46 |
|  | 8. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（提供公安部检测报告复印件） | 8. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P46/序号42 |
|  | 9. 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（提供公安部检测报告复印件） | 9. 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P43/序号29 |
|  | 10. 支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览（提供公安部检测报告复印件） | 10. 支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P41/序号26 |
|  | 11. ★支持同时输出3路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像（提供公安部检测报告复印件） | 11. 支持同时输出4路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离，P40/序号25 4路比3路出1个接口，多1路。 |
|  | 12. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能（提供公安部检测报告复印件） | 12. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P38/序号9 P44/序号32 |
|  | 13. 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像（提供公安部检测报告复印件） | 13. 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P40/序号18/19 |
|  | 14. 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC（提供公安部检测报告复印件） | 14. 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P40/序号22 |
|  | 15. 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热备和休眠（提供公安部检测报告复印件） | 15. 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热备和休眠（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P39/序号17 P42/序号27 |
|  | 16. 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口（提供公安部检测报告复印件） | 16. 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P37/序号2 |
| 3、高清摄像头 | 1.具有400万像素CMOS传感器。 | 1.具有400万像素CMOS传感器。 |  |
|  | 2. 最大分辨率2560x1440。（提供公安部检测报告复印件） | 2. 最大分辨率2560x1440。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P56/序号10 |
|  | 3. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（提供公安部检测报告复印件） | 3. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P57/序号15 |
|  | 4. 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（提供公安部检测报告复印件） | 4. 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P56/序号5/6 |
|  | 5. 红外补光距离不小于85米。（提供公安部检测报告复印件） | 5. 红外补光距离不小于85米。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P56/序号7 |
|  | 6. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。（提供公安部检测报告复印件） | 6. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P73/序号7 |
|  | 7. 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。（提供公安部检测报告复印件） | 7. 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P/56序号4 |
|  | 8. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（提供公安部检测报告复印件） | 8. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P57/序号17 |
|  | 9. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（提供公安部检测报告复印件） | 9. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P58/序号21/22 |
|  | 10. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（提供公安部检测报告复印件） | 10. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P59/序号28 |
|  | 11. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（提供公安部检测报告复印件） | 11. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P62/序号63 P63/序号64 |
|  | 12. 不低于IP67防尘防水等级。（提供公安部检测报告复印件） | 12. 不低于IP67防尘防水等级。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P64/序号72 |
|  | 13. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检测报告复印件） | 13. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P58/序号20 |
|  | 14. ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检测报告复印件） | 14. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P75/序号22 |
|  | 15.★为保证产品质量及售后服务，必须提供生产厂家针对本项目的投标授权书原件和售后服务承诺书。 | 15.为保证产品质量及售后服务，必须提供生产厂家针对本项目的投标授权书原件和售后服务承诺书。 | 无偏离 P119/121 |
|  | 厂家资质：1、所投监控产品厂商获得工信部中国电子信息企业百强入围，提供证书复印件，并加盖厂商公章或招投标专用章； 2、所投监控产品厂商获得国家守合同重信用企业公示证书，提供相关证明文件复印件，并加盖厂商公章或招投标专用章。 | 厂家资质：1、所投监控产品厂商获得工信部中国电子信息企业百强入围，提供证书复印件，并加盖厂商公章或招投标专用章； 2、所投监控产品厂商获得国家守合同重信用企业公示证书，提供相关证明文件复印件，并加盖厂商公章或招投标专用章。 | 无偏离 P104/105 |
| 4、高清球机 | 1、★具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（提供公安部检测报告复印件）。 | 1、具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（提供公安部检测报告复印件）。 | 无偏离 P88/序号33 |
|  | 2. 红外距离不小于550米 | 2. 红外距离不小于550米 |  |
|  | 3. 支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像 | 3. 支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像 |  |
|  | 4. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（提供公安部检测报告复印件） | 4. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P91/序号1 |
|  | 5. 照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB（提供公安部检测报告复印件） | 5. 照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P84/序号6 P85/序号13 |
|  | 6. 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°（提供公安部检测报告复印件） | 6. 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于400°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°~90°（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P87/序号25；P91-序号6；P98-序号63；400度与-45度，副面更大 |
|  | 7. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 | 7. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 |  |
|  | 8. ★具有三种滤光片。三种滤光片透过率均不小于95%（提供公安部检测报告复印件） | 8. 具有三种滤光片。三种滤光片透过率均不小于95%（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P97/序号32 |
|  | 9. ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（提供公安部检测报告复印件） | 9. 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P103/序号7 |
|  | 10. ★网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包（提供公安部检测报告复印件） | 10. 网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P91/序号4 |
|  | 11. 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面。（提供公安部检测报告复印件） | 11. 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P91/序号5 |
|  | 12. 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。（提供公安部检测报告复印件） | 12. 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P96/序号2 |
|  | 13. 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。 | 13. 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。 |  |
|  | 14. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 | 14. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 |  |
|  | 15. 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌（提供公安部检测报告复印件） | 15. 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌（提供公安部检测报告复印件） | 无偏离 P83/序号2 P86/序号15 |
|  | 16.★为保证产品质量及售后服务，必须提供生产厂家针对本项目的投标授权书原件和售后服务承诺书。 | 16.为保证产品质量及售后服务，必须提供生产厂家针对本项目的投标授权书原件和售后服务承诺书。 | 无偏离 P119/121 |
|  | 厂家资质：1、所投监控产品厂商获得工信部中国电子信息企业百强入围，提供证书复印件，并加盖厂商公章或招投标专用章； 2、所投监控产品厂商获得国家守合同重信用企业公示证书，提供相关证明文件复印件，并加盖厂商公章或招投标专用章。 | 厂家资质：1、所投监控产品厂商获得工信部中国电子信息企业百强入围，提供证书复印件，并加盖厂商公章或招投标专用章； 2、所投监控产品厂商获得国家守合同重信用企业公示证书，提供相关证明文件复印件，并加盖厂商公章或招投标专用章。 | 无偏离 P104/105 |
| 5、高清4K电视 | 43寸电视有效产品名称：彩色液晶电视机 220V～ 50Hz 100W 分辨率: 3840x2160，3D类型: 无能效等级: 三级网络连接方式: 全部支持 | 43寸电视有效产品名称：彩色液晶电视机 220V～ 50Hz 100W 分辨率: 3840x2160，3D类型: 无能效等级: 三级网络连接方式: 全部支持 | 无偏离 |
| 6、监控硬盘 | 监控专用硬盘ST4000VX007 容量（GB）4000 接口SATA3 转速（rpm）5900 缓存64MB | 监控专用硬盘ST4000VX007 容量（GB）4000 接口SATA3 转速（rpm）5900 缓存64MB | 无偏离 |
| 7、交换机 | 传输速度1000M 借口数目8口交换机类型千兆交换机 | 传输速度1000M 借口数目8口交换机类型千兆交换机 | 无偏离 |
| 8、网线 | 网线种类: 双绞线超五类纯无氧铜 | 网线种类: 双绞线超五类纯无氧铜 | 无偏离 |
| 9、鼠标键盘 | 光学分辨率: 1000dpi USB接口 | 光学分辨率: 1000dpi USB接口 | 无偏离 |
| 10、管线配件 | 4分线管及4分线槽 | 4分线管及4分线槽 | 无偏离 |
| 11、插座 | 大功率插座5米插位数: 2插位 3插位 4插位 | 大功率插座5米插位数: 2插位 3插位 4插位 | 无偏离 |
| 12、电源适配器 | 直流开关12V2A | 直流开关12V2A | 无偏离 |
| 13、防水箱 | 防水型水箱 180mm*135mm*65mm | 防水型水箱 180mm*135mm*65mm | 无偏离 |
| 14、摄像头支架 | 壁装铁铝合金支架 | 壁装铁铝合金支架 | 无偏离 |
| 15、电源线 | 2芯1.5平方户外电线软线 | 2芯1.5平方户外电线软线 | 无偏离 |
| 16、电视高清线 | 4k高清线 | 4k高清线 | 无偏离 |
| 17、水晶头 | 超五类纯铜款 | 超五类纯铜款 | 无偏离 |

注：1、招标规格填写买方要求。

2、投标规格2由投标人填写。

投标人签名：