白沙县2018年义务教育均衡发展项目多功能报告厅设备采购工程

招标文件

采 购 人：白沙黎族自治县教育局

项目名称：白沙县2018年义务教育均衡发展项目多功能报告厅设备采购工程

招标编号：HNZH-2018-234

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年07月

目    录

第一章  投 标 邀 请 函	2

前 附 表	4

第二章  投标人须知	5

第三章  用 户 需 求 书	10

第四章 合同条款	0

第五章  投标文件内容和格式	5

第六章  评审办法和程序	12

# 第一章  投 标 邀 请 函

海南政辉招投标代理有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受白沙黎族自治县教育局（简称“采购人”下同）的委托，就白沙县2018年义务教育均衡发展项目多功能报告厅设备采购工程（招标编号HNZH-2018-234）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：白沙县2018年义务教育均衡发展项目多功能报告厅设备采购工程

2、项目编号：HNZH-2018-234

3、用途：工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：￥242.6878万元。

二、投标人资格要求 ：

1、符合政府采购法第二十二条之规定；

2、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，企业营业执照、组织机构代码证及税务登记证有效合格（须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；投标人须提供2018年任意1个月的纳税证明和社保缴费记录证明；（证明材料复印件加盖公章）；

4、投标人参加政府采购活动前3年内（注册成立时间不足3年的，从注册时间起算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

5、投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供开标时间前7天内的查询结果网页截图并加盖单位公章）。

6、本项目不接受联合投标；

7、符合法律、行政法规规定及招标文件要求的其他条件

三、招标文件的获取

1、发售标书时间：2018年7 月26 日08:30:00 — 2018年8月2日17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：http://218.77.183.48。

3、标书售价：300元/套（售后不退），开标现场缴费。

4、投标人提问截止时间：2018年8 月3日 17：00 （北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2018年8月15日09：00（北京时间）前，投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥10000.00元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年8月15日 09:00

2、开标时间：2018年8 月 15日 09:00

3、开标地点：白沙黎族自治县公共资源交易服务中心；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、公告媒体： 中国海南政府采购网、中国采购与招标网、海南省人民政府政务服务中心网。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电  话：0898-66557609              传真：0898-66557605

联系人：梁工

海南政辉招投标代理有限公司

2018年07月26日

## 前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及招标编号 | 白沙县2018年义务教育均衡发展项目多功能报告厅设备采购工程 HNZH-2018-234 |
| 2 | 采购人 | 白沙黎族自治县教育局 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 采购预算：￥242.6878万元，投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。 |
| 5 | 项目交付使用时间要求 | 合同签订后60天内。 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起 60 天内有效 |
| 8 | 投标保证金 | 保证金到账截止日期：2018年08月15日09：00（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。 投标保证金为： ￥10000.00元。 |
| 9 | 投标文件的递交 | 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。 |
| 10 | 纸质投标文件份数 | 投标文件一式伍 份，固定装订，正本 壹 份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2018年08月15日09：00。 |
| 12 | 开标时间及地点 | 2018年08月15日09：00； 白沙黎族自治县公共资源交易服务中心。 |

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：白沙黎族自治县教育局

1.2招标人：海南政辉招投标代理有限公司

1.3投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1投标人购买本招标文件后如在7天内未对招标人提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间15天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8．招标文件的修改或补充

8.l 在投标截止时间前15天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在1个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9．投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10．投标报价

10.1报价均须以人民币为计算单位。

10.2本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11．投标保证金

11.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金额及到账截止日期，详见招标公告。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单),投标保证金采用网上支付形式，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

11.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；

（5）向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表逐页签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14．投标文件的密封及标记

纸质投标文件：投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

14．l 投标人应将投标文件正 本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。投标文件光盘单独密封。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：白沙县2018年义务教育均衡发展项目多功能报告厅设备采购工程

招标编号：HNZH-2018-234

包    号：    包（    包号名称     ）或 项目本身

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人有权拒绝接收其投标文件。

15．投标截止时间

15.l投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件U盘。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

16．开标

16.l 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

16.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

17．评标委员会

受采购人的委托，招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 4名和采购人代表  1名组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

18.评标

见“第六章 评审办法”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标人将在指定的网站（海南省人民政府政务服务中心网、海南省人民政府网、中国海南政府采购网）上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向招标人提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标人处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点，与采购人签订中标合同，否则中标无效，投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章  用 户 需 求 书

## 一、项目概况

1、项目名称：白沙县2018年义务教育均衡发展项目多功能报告厅设备采购工程

2、招标编号：HNZH-2018-234

3、采购单位：白沙黎族自治县教育局

4、交付时间：合同签订后60天内。

5、交付地点：根据用户需要。

6、交付方式：免费送至用户指定地点。

## 二、投标人资格要求

见投标邀请

## 三、验收要求

由白沙教育局组织人员负责验收。

## 白沙县2018年义务教育均衡发展项目多功能报告厅设备采购工程采购需求表

- 白沙学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨 | 位 | 12 | 前排一排 |
| 2 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹 | 位 | 48 | 定制 |
| 3 | 发言台 | 1、尺寸：长450mm宽400mm高1100mm 2、材质：密度板 3、结构：五层楞纸板 4、内嵌式台面、加固底座 5、板材加厚至15mm | 位 | 1 | 定制 |

二、细水中心学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 4 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 4 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 10 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 80 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 6 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |

## 三、阜龙乡中心学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 6 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 6 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 8 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 72 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 2 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600x600x800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

## 四、卫星学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 7 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 7 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 16 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 16 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 2 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |
| 三、多媒体设备 |
| 15 | 激光超短焦投影机 | ★1、光源技术：3LCD+全激光固态光源技术（ALPD）； 2、亮度：≥3600流明； 3、分辨率：≥1280*800（16:9）； 4、对比度：35000：1以上（标准模式）； 5、使用寿命≥25000小时； 6、投射比≤0.49:1，投射80英寸画面，镜头至画面距离≤75CM； 7、接口：VGA*2；视频*1；HDMI*2；RS232*1；RJ-45网络接口*1；音频*1；麦克风*1；USB*2； 8、支持垂直、水平梯形校正，8点及曲面校正功能； ★9、易用性设计：菜单、端口、面板按键、遥控器全中文设计； ★10、具备画面分隔、拼接功能； ★11、具备自动吊装功能：当投影机吊装时，投影画面会自动翻转； ★12、具备信号自动搜索功能； 13、多种连接显示功能：无线投影显示、USB显示功能； ★14、支持投影机护眼功能； ★15、智能感光：内置环境光线传感器，根据环境光亮度，智能调节投影机亮度输出； ★16、投影机整机防尘级别达到IP6X（需提供权威检测报告）， 17、产品通过1类激光产品检测（需提供权威检测报告）； ★18、投标时请提供生产厂家针对此项目的授权书、售后服务承诺函及参数确认函。 ★19.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 16 | 白板一体机 | (一)整体设计要求： ★1.产品尺寸：整体外观尺寸≥101英寸。 ★2.一体化设计：整机采用一体化壁挂式安装，包含红外电子白板、智能中控、电脑主机、功放、音箱、高拍仪/展台等功能模块，集成在整个框架内；无外露连接线，非单侧或双侧箱体连接式结构，整机安装无需白板触摸线、展台数据线、中控等布线施工；一体化的设计使得各模块间有更好的兼容性（需提供权威检测报告）。 3.板体材质：面板采用纳米烤漆涂层钢板(厚度≥0.3mm)，铝蜂窝芯，背板采用镀锌金属板(厚度≥0.3mm)，边框采用铝合金材料，坚固耐用，不易变形。 4.两侧内置音箱：功率≥2*30W，音色清晰，支持扩充无线扩音模块。 5.高拍仪设计：嵌入于白板一体机内，直立折叠式设计展开角度≤90°，高拍仪LED灯光支持触摸开关控制。高拍仪托盘牢固、防抖设计；收起后无接口接线外露。 6.高拍仪功能：中控面板设有专用的高拍仪物理按键，支持一键打开高拍仪软件窗口，方便教师即刻拍照、批注等教学操作，让课堂上使用高拍仪更便捷。（需提供权威检测报告）。 ★7.刷卡解锁功能：配套IC卡，支持读/写数据。支持刷卡开机、启动内置系统，不限制读取次数；支持刷卡解锁中控的锁定功能，在中控按键面板、高拍仪和触摸被锁定的状态下，刷卡可恢复正常工作状态，节省了重启各种设备的时间；后台管理支持增加识别其他IC卡,方便用户增加备用卡。（需提供权威检测报告）。 8.前置中控面板设计：具备不少于10个物理按键，包含：音量-、静音、音量+、锁定、投影开关、电脑开关、内置电脑、展台信号、信号源、一键开关机等按键（需提供权威检测报告）。 (二)白板模块 1.触摸技术：红外线感应技术。感应尺寸：≥90英寸；显示比例：16:10。 2.板面快捷键：双边各有不少于17个物理快捷功能键，配彩色图片，有中文、英文标识，支持每一个快捷键自定义，快捷键功能直观，方便老师使用。（需提供权威检测报告）。 3.触摸及书写特性：支持10点触控，10笔同时划线，支持HID免驱；（需提供权威检测报告）。 4.个别红外灯管烧坏也不会影响使用，固件升级方便，智能电源为发光二极管，节省电力，延长板寿命。当白板在教学过程中不被使用时，发光二极管的光会自动减少发射红外线。（需提供权威检测报告）。 ★5. 抗光干扰性要求：9万照度下可正常工作。（需提供权威检测报告） (三)电脑模块 ★1.插拔式OPS微型PC设计，Intel CoreI3；CPU：4GB；硬盘：128G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。（需提供权威检测报告）。 2.接口：LINE OUT≥1，MIC IN≥1，HDMI≥1，RJ45≥1，USB≥4。 (四)高拍仪模块 1.像素：≥500万。 2.辅助灯光：LED灯（≥10灯），带灯光触摸开关控制。（需提供权威检测报告）。 ★3.安全性设计：锁定状态下高拍仪托盘无法打开，刷卡解锁后才可以打开。（需提供权威检测报告）。 4.软件功能：支持用白板软件对高拍仪画面进行截图、动态批注、缩放、旋转、冻结、全屏、感应拍照、间隔拍照、录制、插入白板页面等功能，实现任意纸质文件展示、视频输入批注和讲解，在白板页面可同时连接及打开多个高拍仪或摄像头。连续拍照可以设置间隔时间和拍照数量，还可以设置对比度、饱和度、亮度。拍的照片老师可以一键清空或选择其他图片查看器打开；高拍仪摄像头窗口可一键切换放到左半屏或者右边屏，方便在另一边进行书写和批注。（需提供权威检测报告）。 (五)接口模块： 1.前置接口：HDMI IN≥1、VGA IN≥1、Touch USB≥1、麦克风输入≥1、音频输出≥1。 2.后置接口：AC OUT≥1，AC IN≥1，音频输出3.5mm≥1， RS232接口≥1，HDMI OUT≥1，VGA OUT≥1。 3.前置面板至少具有2个PC USB3.0接口，方便用户插入U盘等设备。 白板软件功能 1.软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 ★2.批注状态切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的一键切换，方便教师快速上手。切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不能新键一个页面，方便用户进行对各种运行的软件和文档进行标注。（需提供权威检测报告） ★3.写画擦智能识别和无缝切换：能智能识别出用户书写、绘制几何图形、手掌擦除三种最常用的操作行为并正确响应，实现这三种功能用户不需要切换或选择不同的工具或笔，大大方便教师最常用的三种操作。软件智能识别到所绘制的几何图形软件后，可进行智能修正，例如让几何图形的线更直、弧更圆滑，而且所绘制的多边形支持进一步编辑顶点、支持顶点拉伸以及显示图形内各角度数和各边长度。要求现场演示。（需提供权威检测报告） 4.书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内至少10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。 ★5.支持多点触控和边写边擦：支持十点触控和十笔划线，支持同时在页面中进行书写和擦除，方便多个学生进行不同的操作。要求现场演示。（需提供权威检测报告） ★6.菜单隐藏、锁定和跟随功能：支持一键收起和展开菜单面板，收起后在增加书写面积的同时保留了批注、擦除、撤销重做等常用功能按钮。支持通过把软件拖动到屏幕左/右边界，软件全部菜单自动隐藏，可最大化利用屏幕空间，并支持一键还原软件的全部功能菜单。支持软件菜单锁定在页面上，方便用户对该菜单子功能的频繁来回操作。同时支持点击屏幕左右任一端的软件快捷键，实现白板软件即刻跟随到同一端，方便老师左右快捷调取软件功能，不用来回走动。（需提供权威检测报告） 7.图形绘制和填充：支持绘制包含矩形、椭圆形、圆形、平行四边形、梯形、三角形、角和弧线等至少9种常用图形，有角度值和各边长度值实时显示，点击图形可进行编辑顶点、缩放、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、隐藏/显示、关联、回放、导出等功能。支持对绘制的几何图形的内封闭区域进行颜色填充，透明度调整。 8.绘图工具：能按通用（形状、箭头、线条、国家地图、国旗）、金融（银行、保险、证劵）、电力(安全标志、其他）、交通（交通标志）、生活（天气图标）、公共安全（消防、军队符号）、教育（实验、语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育、五线谱）等分类。教育学科分类提供至少10门学科的绘制图形，图形数量至少900个；通用、金融、电力、交通、生活、公共安全等6种分类图形至少900个。可支持上述图形的绘制、缩放、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、隐藏/显示、关联、回放、导出等功能。支持对图形的内封闭区域的填充。 ★9.对象编辑和展示：对象编辑能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、选定、反选、导出为图片、镜像（左右上下）、群组、层次调整（置底、置顶、上下移层）、关联声音和文档等操作。对象可设置为隐藏模式，并通过刮开或点击图标形式呈现出来，增加课堂趣味性。任一对象，还可以实现按用户指定的方向或范围进行切图和裁切，以便把对象分解为两部分，用于老师对图形、角度、生物标本等的分解和对比教学。也支持将当前页面中的所有图片集中起来进行秀图展示。软件支持记忆对象在屏幕中的运行轨迹，用户可以选择对象回放其运行轨迹，可以设置从某个时间开始回放，也可以设置回放时候显不显示其他参照物，既可回放单个对象也可以回放页面中所有对象的运行轨迹，极大方便老师教学中的动态示范。（需提供权威检测报告） ★10.支持手势识别功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手指可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。（需提供权威检测报告） 11.页面功能：支持新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次编辑；能导出保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。支持页面无限扩展功能，同时可以设置页面的显示比例。可支持一键删除所有空白页，方便老师快速管理和保存有效页面。 ★12.教学工具：软件应提供常用教学工具，应提供包括浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等在内的至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度，直尺和三角板有吸附角度功能，圆规可画弧、画扇形、画圆有圆心。可以在白板页面中嵌入浏览器，大小可以调节，并且在浏览器对象中能直接打开PPT和PDF等OFFICE的课件进行播放演示，浏览器可以一键切换放到左半屏或者右边屏或全屏显示。在内嵌的浏览器中一边演示上述课件的同时在白板页面中其他空白处可以同时进行书写和批注等操作。浏览器中的图片可以直接拖拉进白板页面中。方便老师在网站上快速取材。大部分教学工具，例如浏览器、探照灯、三角板等都可以保存到指定白板页面中，切换到其他页面时该工具消失，只有返回到指定页面工具才出现。屏幕录制可以一键把录制的视频插入到白板页面中，用于备课时老师的课件设计。（需提供权威检测报告） ★13.专用学科工具：能按学科分类提供至少10门以上学科、50个以上专用学科工具，学科工具必须涵盖语文、数学、英语、物理、化学、地理、历史等学科，内容包括但不仅包括：汉字描红工具、汉语拼音、成语词典、英语词典、函数图像、三角函数图像、光学实验、元素周期表、化学工具、乐器工具、电学、星座等教学常用工具。教师可使用电学工具组装电路图、设置电路元器件的属性，如额定电压、电阻等数值，并且可模拟成实物电路图进行通电实验。教师可使用汉字工具进行描红，能识别用户书写的汉字笔顺是否规范，错误的笔划下描红则无法继续进行。为方便教师查找，所提供的汉字可按拼音首字母归类，并支持搜索功能。描红工具支持重写功能，可以反复练习，汉字还应提供多音字拼读，笔顺描述，无需老师辅助练习者也可以正确认识汉字的笔顺和拼读。描红工具中可供描红的汉字至少有2000个以上。专家需现场随机选择一个拼音字母，随机选择一个汉字进行演示上述功能。（需提供权威检测报告） 14.学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括常用的白色、绿色和黑色背景，提供多种常用颜色和背景图案供用户使用，提供包括田字拼音、汉语拼音、单、双行簿、数学簿、外国英语簿、中式英语簿、作文簿、五线谱等在内的不少于16种的学科背景，支持自定义添加本地教学背景，支持设置默认背景。并支持调整背景放置方式。 ★15.图片素材：软件应提供学科符号图片数量至少800幅，学科包括数学、化学、物理、地理、生物等；提供人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片，至少3000幅；提供军事类型图片至少400幅；图片格式是主流的图片格式例如jpg、png等。支持将素材库中的图片插入页面，也支持对素材库中图片进行删除或添加。（需提供权威检测报告） ★16.配套教学资源：配备6G以上单机精品教学资源库，以树状知识点结构作为展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。（需提供权威检测报告） ★17.配套试题工具：配套专用的试题工具，可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。支持按题型展开试卷，支持查看各题型题目分布情况，支持用饼图方式呈现题型分布情况。支持查看题目类型、难度等级、能力层次、试题来源、区分度、出题年份等试题的属性。教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习，组卷时可以进行以下参数设置，包括但不局限于：出题时间、试题来源、出题年份、题型、题目数、难度范围、区分度范围等等。生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷等相关功能。（需提供权威检测报告） ★18.配套实验软件：提供仿真实验软件，配备有高中、初中、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。实验总数量不少于500个，每个实验都有对应的动画进行模拟实验，须提供相应实验列表清单作为验收标准。（需提供权威检测报告） 19.网络教学资源：提供厂家网上教学资源中心、★国家中央电化教育馆教学资源库，需提供中央电教馆教学资源库使用授权证书（提供证书复印件，加盖公章），并通过白板软件一键登陆。厂家提供的网上教学资源网站，应包括人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等多个教材的资源。★提供5000个以上JAVA动态交互课件、10000个以上Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等多媒体资源，资源总数超过13万个。在平台首页智能统计、显示。（需提供权威检测报告）；★提供配套16门以上科目、单机版精品教学资源光盘，安装到电脑后，能通过白板软件直接调用。（需提供权威检测报告） 20.保存批注到OFFICE：可把当前批注保存到当前打开的word、ppt和excel文件中，再次打开以上格式文件时，批注内容不错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作。 21.手写识别：支持手写识别功能，可以识别中文简体、繁体、英文、数字、简单运算公式，标点符号、常用特殊符号，支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别；并可对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转、再编辑。并可实现其发音、汉语拼音、英文单词音标标示。 22.中英文翻译：支持在文本框内输入中文、英文单词或句子，用户点击翻译按钮，软件会自动实现中译英或英译中，翻译结果可插入文本框中。 23.支持多语言：支持10个以上国外语言及蒙古文、藏文等国内少数民族语言。通过一键就能切换到用户所需的语言种类。 24.脱板使用功能：无需连接本公司白板和注册即可试用白板软件，方便老师备课和学生练习。 25.★大小屏互动功能：白板一体机能支持手机或平板设备（支持IOS\Android\Windows设备）在不需要安装第三方应用软件或APP软件的情况下，可以扫描二维码连接白板一体机，实现对白板一体机的触控、批注、擦除、新建页面、PPT和PDF等常用OFFICE文件的翻页、上传图片和文件并即时展示等控制功能。方便教师实现在课室内走动教学。支持自动生成热点功能。移动终端对大屏的连接请求应提供相关的安全认证模式，例如填写密码认证或在大屏端点击确认等模式。（需提供权威检测报告) (七)企业及产品资质 （以下资质必须提供证明材料） ★1.产品通过国际ISO9001和ISO14001国际质量管理体系认证、 OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。 2.产品通过强制性产品认证（即CCC认证）。 3.产品具有平均无故障时间（MTBF）100000小时的证书及报告。 4.提供设备“远程集中控制管理软件”著作权证书、“互动教学支持系统”著作权证书（提供证书复印件，加盖公章）。 ★5.电子白板软件测试报告：提供国家信息中心软件评测中心 电子白板软件、教学资源库、试题工具、仿真实验系统评测报告（提供证书复印件，加盖公章）。 ★6.提供电子白板软件、中小学教学资源库系统、中学仿真实验系统、小学仿真实验系统、幼儿科学仿真小实验软件软件、通用试题库系统软件著作权，且要求上述软件与一体机硬件为同一品牌，方便后续软件升级的一致性和快捷性。 ★提供制造厂商出具的项目授权书、售后服务承诺书。 ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 17 | 壁挂架 | 1.悬臂型可调式中、短焦距投影机支架； 2.适用于各种规格大小中、短焦距投影机； 3.产品长度在可调范围内可根据你的要求自由调节； 4.最大孔位安装直径：329mm； 5.内置防盗钢丝锁； 6.最大可移动距离：1200mm-725mm； 7.可与电子白板搭配使用； 8.最大承重：40lbs(18.2kg)； 9.内置走线装置可保证外观整洁美观。 | 个 | 1 |  |
| 18 | 组合推拉绿板 | 整体长宽要求为：4000mm*1200mm（绿板与电子白板相配而成的组合推拉板） 结构要求为双层结构； 内层结构要求为：绿板+交互式电子白板+绿板固定组合而成； 外层结构要求：由两块移动的绿板组成，用上下双轨道平行推拉，确保灵活无噪音； 安装要求：采用隐型安装，安装后无任何可见安装件，使整体更为美观。 绿板要求: 1、面板要求为厚度为0.6㎜韩国浦项板； 2、背板材料要求：厚度0.4㎜的日本进口镀锌钢板，为整张板无拼接； 3、衬板材料要求：高密度环保EPS，厚度：24 ㎜，面层无折痕、不透筋； 4、边框材料要求：氧化着色铝合金型材（香槟色）边框尺寸115mm（宽） *70mm（厚）*1.2mm（壁厚）； 5、书写板材料整体组装要求：包角：ABS塑料包角，与边框颜色一致，外观要求：面板无损伤，无纵向的棱型，铝合金无划伤，无色差，平面板平整。 | 块 | 1 |  |

五、打安镇中心学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 4 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 4 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 9 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 72 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 2 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |
| 三、多媒体设备 |
| 15 | 激光超短焦投影机 | ★1、光源技术：3LCD+全激光固态光源技术（ALPD）； 2、亮度：≥3600流明； 3、分辨率：≥1280*800（16:9）； 4、对比度：35000：1以上（标准模式）； 5、使用寿命≥25000小时； 6、投射比≤0.49:1，投射80英寸画面，镜头至画面距离≤75CM； 7、接口：VGA*2；视频*1；HDMI*2；RS232*1；RJ-45网络接口*1；音频*1；麦克风*1；USB*2； 8、支持垂直、水平梯形校正，8点及曲面校正功能； ★9、易用性设计：菜单、端口、面板按键、遥控器全中文设计； ★10、具备画面分隔、拼接功能； ★11、具备自动吊装功能：当投影机吊装时，投影画面会自动翻转； ★12、具备信号自动搜索功能； 13、多种连接显示功能：无线投影显示、USB显示功能； ★14、支持投影机护眼功能； ★15、智能感光：内置环境光线传感器，根据环境光亮度，智能调节投影机亮度输出； ★16、投影机整机防尘级别达到IP6X（需提供权威检测报告）， 17、产品通过1类激光产品检测（需提供权威检测报告）； ★18、投标是请提供生产厂家针对此项目的授权书、售后服务承诺函及参数确认函。 ★19.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 16 | 白板一体机 | (一)整体设计要求： ★1.产品尺寸：整体外观尺寸≥101英寸。 ★2.一体化设计：整机采用一体化壁挂式安装，包含红外电子白板、智能中控、电脑主机、功放、音箱、高拍仪/展台等功能模块，集成在整个框架内；无外露连接线，非单侧或双侧箱体连接式结构，整机安装无需白板触摸线、展台数据线、中控等布线施工；一体化的设计使得各模块间有更好的兼容性（需提供权威检测报告）。 3.板体材质：面板采用纳米烤漆涂层钢板(厚度≥0.3mm)，铝蜂窝芯，背板采用镀锌金属板(厚度≥0.3mm)，边框采用铝合金材料，坚固耐用，不易变形。 4.两侧内置音箱：功率≥2*30W，音色清晰，支持扩充无线扩音模块。 5.高拍仪设计：嵌入于白板一体机内，直立折叠式设计展开角度≤90°，高拍仪LED灯光支持触摸开关控制。高拍仪托盘牢固、防抖设计；收起后无接口接线外露。 6.高拍仪功能：中控面板设有专用的高拍仪物理按键，支持一键打开高拍仪软件窗口，方便教师即刻拍照、批注等教学操作，让课堂上使用高拍仪更便捷。（需提供权威检测报告）。 ★7.刷卡解锁功能：配套IC卡，支持读/写数据。支持刷卡开机、启动内置系统，不限制读取次数；支持刷卡解锁中控的锁定功能，在中控按键面板、高拍仪和触摸被锁定的状态下，刷卡可恢复正常工作状态，节省了重启各种设备的时间；后台管理支持增加识别其他IC卡,方便用户增加备用卡。（需提供权威检测报告）。 8.前置中控面板设计：具备不少于10个物理按键，包含：音量-、静音、音量+、锁定、投影开关、电脑开关、内置电脑、展台信号、信号源、一键开关机等按键（需提供权威检测报告）。 (二)白板模块 1.触摸技术：红外线感应技术。感应尺寸：≥90英寸；显示比例：16:10。 2.板面快捷键：双边各有不少于17个物理快捷功能键，配彩色图片，有中文、英文标识，支持每一个快捷键自定义，快捷键功能直观，方便老师使用。（需提供权威检测报告）。 3.触摸及书写特性：支持10点触控，10笔同时划线，支持HID免驱；（需提供权威检测报告）。 4.个别红外灯管烧坏也不会影响使用，固件升级方便，智能电源为发光二极管，节省电力，延长板寿命。当白板在教学过程中不被使用时，发光二极管的光会自动减少发射红外线。（需提供权威检测报告）。 ★5. 抗光干扰性要求：9万照度下可正常工作。（需提供权威检测报告） (三)电脑模块 ★1.插拔式OPS微型PC设计，Intel CoreI3；CPU：4GB；硬盘：128G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。（需提供权威检测报告）。 2.接口：LINE OUT≥1，MIC IN≥1，HDMI≥1，RJ45≥1，USB≥4。 (四)高拍仪模块 1.像素：≥500万。 2.辅助灯光：LED灯（≥10灯），带灯光触摸开关控制。（需提供权威检测报告）。 ★3.安全性设计：锁定状态下高拍仪托盘无法打开，刷卡解锁后才可以打开。（需提供权威检测报告）。 4.软件功能：支持用白板软件对高拍仪画面进行截图、动态批注、缩放、旋转、冻结、全屏、感应拍照、间隔拍照、录制、插入白板页面等功能，实现任意纸质文件展示、视频输入批注和讲解，在白板页面可同时连接及打开多个高拍仪或摄像头。连续拍照可以设置间隔时间和拍照数量，还可以设置对比度、饱和度、亮度。拍的照片老师可以一键清空或选择其他图片查看器打开；高拍仪摄像头窗口可一键切换放到左半屏或者右边屏，方便在另一边进行书写和批注。（需提供权威检测报告）。 (五)接口模块： 1.前置接口：HDMI IN≥1、VGA IN≥1、Touch USB≥1、麦克风输入≥1、音频输出≥1。 2.后置接口：AC OUT≥1，AC IN≥1，音频输出3.5mm≥1， RS232接口≥1，HDMI OUT≥1，VGA OUT≥1。 3.前置面板至少具有2个PC USB3.0接口，方便用户插入U盘等设备。 白板软件功能 1.软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 ★2.批注状态切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的一键切换，方便教师快速上手。切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不能新键一个页面，方便用户进行对各种运行的软件和文档进行标注。（需提供权威检测报告） ★3.写画擦智能识别和无缝切换：能智能识别出用户书写、绘制几何图形、手掌擦除三种最常用的操作行为并正确响应，实现这三种功能用户不需要切换或选择不同的工具或笔，大大方便教师最常用的三种操作。软件智能识别到所绘制的几何图形软件后，可进行智能修正，例如让几何图形的线更直、弧更圆滑，而且所绘制的多边形支持进一步编辑顶点、支持顶点拉伸以及显示图形内各角度数和各边长度。要求现场演示。（需提供权威检测报告） 4.书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内至少10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。 ★5.支持多点触控和边写边擦：支持十点触控和十笔划线，支持同时在页面中进行书写和擦除，方便多个学生进行不同的操作。要求现场演示。（需提供权威检测报告） ★6.菜单隐藏、锁定和跟随功能：支持一键收起和展开菜单面板，收起后在增加书写面积的同时保留了批注、擦除、撤销重做等常用功能按钮。支持通过把软件拖动到屏幕左/右边界，软件全部菜单自动隐藏，可最大化利用屏幕空间，并支持一键还原软件的全部功能菜单。支持软件菜单锁定在页面上，方便用户对该菜单子功能的频繁来回操作。同时支持点击屏幕左右任一端的软件快捷键，实现白板软件即刻跟随到同一端，方便老师左右快捷调取软件功能，不用来回走动。（需提供权威检测报告） 7.图形绘制和填充：支持绘制包含矩形、椭圆形、圆形、平行四边形、梯形、三角形、角和弧线等至少9种常用图形，有角度值和各边长度值实时显示，点击图形可进行编辑顶点、缩放、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、隐藏/显示、关联、回放、导出等功能。支持对绘制的几何图形的内封闭区域进行颜色填充，透明度调整。 8.绘图工具：能按通用（形状、箭头、线条、国家地图、国旗）、金融（银行、保险、证劵）、电力(安全标志、其他）、交通（交通标志）、生活（天气图标）、公共安全（消防、军队符号）、教育（实验、语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育、五线谱）等分类。教育学科分类提供至少10门学科的绘制图形，图形数量至少900个；通用、金融、电力、交通、生活、公共安全等6种分类图形至少900个。可支持上述图形的绘制、缩放、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、隐藏/显示、关联、回放、导出等功能。支持对图形的内封闭区域的填充。 ★9.对象编辑和展示：对象编辑能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、选定、反选、导出为图片、镜像（左右上下）、群组、层次调整（置底、置顶、上下移层）、关联声音和文档等操作。对象可设置为隐藏模式，并通过刮开或点击图标形式呈现出来，增加课堂趣味性。任一对象，还可以实现按用户指定的方向或范围进行切图和裁切，以便把对象分解为两部分，用于老师对图形、角度、生物标本等的分解和对比教学。也支持将当前页面中的所有图片集中起来进行秀图展示。软件支持记忆对象在屏幕中的运行轨迹，用户可以选择对象回放其运行轨迹，可以设置从某个时间开始回放，也可以设置回放时候显不显示其他参照物，既可回放单个对象也可以回放页面中所有对象的运行轨迹，极大方便老师教学中的动态示范。（需提供权威检测报告） ★10.支持手势识别功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手指可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。（需提供权威检测报告） 11.页面功能：支持新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次编辑；能导出保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。支持页面无限扩展功能，同时可以设置页面的显示比例。可支持一键删除所有空白页，方便老师快速管理和保存有效页面。 ★12.教学工具：软件应提供常用教学工具，应提供包括浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等在内的至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度，直尺和三角板有吸附角度功能，圆规可画弧、画扇形、画圆有圆心。可以在白板页面中嵌入浏览器，大小可以调节，并且在浏览器对象中能直接打开PPT和PDF等OFFICE的课件进行播放演示，浏览器可以一键切换放到左半屏或者右边屏或全屏显示。在内嵌的浏览器中一边演示上述课件的同时在白板页面中其他空白处可以同时进行书写和批注等操作。浏览器中的图片可以直接拖拉进白板页面中。方便老师在网站上快速取材。大部分教学工具，例如浏览器、探照灯、三角板等都可以保存到指定白板页面中，切换到其他页面时该工具消失，只有返回到指定页面工具才出现。屏幕录制可以一键把录制的视频插入到白板页面中，用于备课时老师的课件设计。（需提供权威检测报告） ★13.专用学科工具：能按学科分类提供至少10门以上学科、50个以上专用学科工具，学科工具必须涵盖语文、数学、英语、物理、化学、地理、历史等学科，内容包括但不仅包括：汉字描红工具、汉语拼音、成语词典、英语词典、函数图像、三角函数图像、光学实验、元素周期表、化学工具、乐器工具、电学、星座等教学常用工具。教师可使用电学工具组装电路图、设置电路元器件的属性，如额定电压、电阻等数值，并且可模拟成实物电路图进行通电实验。教师可使用汉字工具进行描红，能识别用户书写的汉字笔顺是否规范，错误的笔划下描红则无法继续进行。为方便教师查找，所提供的汉字可按拼音首字母归类，并支持搜索功能。描红工具支持重写功能，可以反复练习，汉字还应提供多音字拼读，笔顺描述，无需老师辅助练习者也可以正确认识汉字的笔顺和拼读。描红工具中可供描红的汉字至少有2000个以上。专家需现场随机选择一个拼音字母，随机选择一个汉字进行演示上述功能。（需提供权威检测报告） 14.学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括常用的白色、绿色和黑色背景，提供多种常用颜色和背景图案供用户使用，提供包括田字拼音、汉语拼音、单、双行簿、数学簿、外国英语簿、中式英语簿、作文簿、五线谱等在内的不少于16种的学科背景，支持自定义添加本地教学背景，支持设置默认背景。并支持调整背景放置方式。 ★15.图片素材：软件应提供学科符号图片数量至少800幅，学科包括数学、化学、物理、地理、生物等；提供人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片，至少3000幅；提供军事类型图片至少400幅；图片格式是主流的图片格式例如jpg、png等。支持将素材库中的图片插入页面，也支持对素材库中图片进行删除或添加。（需提供权威检测报告） ★16.配套教学资源：配备6G以上单机精品教学资源库，以树状知识点结构作为展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。（需提供权威检测报告） ★17.配套试题工具：配套专用的试题工具，可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。支持按题型展开试卷，支持查看各题型题目分布情况，支持用饼图方式呈现题型分布情况。支持查看题目类型、难度等级、能力层次、试题来源、区分度、出题年份等试题的属性。教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习，组卷时可以进行以下参数设置，包括但不局限于：出题时间、试题来源、出题年份、题型、题目数、难度范围、区分度范围等等。生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷等相关功能。（需提供权威检测报告） ★18.配套实验软件：提供仿真实验软件，配备有高中、初中、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。实验总数量不少于500个，每个实验都有对应的动画进行模拟实验，须提供相应实验列表清单作为验收标准。（需提供权威检测报告） 19.网络教学资源：提供厂家网上教学资源中心、★国家中央电化教育馆教学资源库，需提供中央电教馆教学资源库使用授权证书（提供证书复印件，加盖公章），并通过白板软件一键登陆。厂家提供的网上教学资源网站，应包括人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等多个教材的资源。★提供5000个以上JAVA动态交互课件、10000个以上Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等多媒体资源，资源总数超过13万个。在平台首页智能统计、显示。（需提供权威检测报告）；★提供配套16门以上科目、单机版精品教学资源光盘，安装到电脑后，能通过白板软件直接调用。（需提供权威检测报告） 20.保存批注到OFFICE：可把当前批注保存到当前打开的word、ppt和excel文件中，再次打开以上格式文件时，批注内容不错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作。 21.手写识别：支持手写识别功能，可以识别中文简体、繁体、英文、数字、简单运算公式，标点符号、常用特殊符号，支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别；并可对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转、再编辑。并可实现其发音、汉语拼音、英文单词音标标示。 22.中英文翻译：支持在文本框内输入中文、英文单词或句子，用户点击翻译按钮，软件会自动实现中译英或英译中，翻译结果可插入文本框中。 23.支持多语言：支持10个以上国外语言及蒙古文、藏文等国内少数民族语言。通过一键就能切换到用户所需的语言种类。 24.脱板使用功能：无需连接本公司白板和注册即可试用白板软件，方便老师备课和学生练习。 25.★大小屏互动功能：白板一体机能支持手机或平板设备（支持IOS\Android\Windows设备）在不需要安装第三方应用软件或APP软件的情况下，可以扫描二维码连接白板一体机，实现对白板一体机的触控、批注、擦除、新建页面、PPT和PDF等常用OFFICE文件的翻页、上传图片和文件并即时展示等控制功能。方便教师实现在课室内走动教学。支持自动生成热点功能。移动终端对大屏的连接请求应提供相关的安全认证模式，例如填写密码认证或在大屏端点击确认等模式。（需提供权威检测报告) (七)企业及产品资质 （以下资质必须提供证明材料） ★1.产品通过国际ISO9001和ISO14001国际质量管理体系认证、 OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。 2.产品通过强制性产品认证（即CCC认证）。 3.产品具有平均无故障时间（MTBF）100000小时的证书及报告。 4.提供设备“远程集中控制管理软件”著作权证书、“互动教学支持系统”著作权证书（提供证书复印件，加盖公章）。 ★5.电子白板软件测试报告：提供国家信息中心软件评测中心 电子白板软件、教学资源库、试题工具、仿真实验系统评测报告（提供证书复印件，加盖公章）。 ★6.提供电子白板软件、中小学教学资源库系统、中学仿真实验系统、小学仿真实验系统、幼儿科学仿真小实验软件软件、通用试题库系统软件著作权，且要求上述软件与一体机硬件为同一品牌，方便后续软件升级的一致性和快捷性。 ★提供制造厂商出具的项目授权书、售后服务承诺书。 ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 17 | 壁挂架 | 1.悬臂型可调式中、短焦距投影机支架； 2.适用于各种规格大小中、短焦距投影机； 3.产品长度在可调范围内可根据你的要求自由调节； 4.最大孔位安装直径：329mm； 5.内置防盗钢丝锁； 6.最大可移动距离：1200mm-725mm； 7.可与电子白板搭配使用； 8.最大承重：40lbs(18.2kg)； | 个 | 1 |  |
| 18 | 组合推拉绿板 | 整体长宽要求为：4000mm*1200mm（绿板与电子白板相配而成的组合推拉板）内层结构要求为：绿板+交互式电子白板+绿板固定组合而成； 外层结构要求：由两块移动的绿板组成，用上下双轨道平行推拉，确保灵活无噪音； 安装要求：采用隐型安装，安装后无任何可见安装件，使整体更为美观。 绿板要求: 1、面板要求为厚度为0.6㎜韩国浦项板； 2、背板材料要求：厚度0.4㎜的日本进口镀锌钢板，为整张板无拼接； 3、衬板材料要求：高密度环保EPS，厚度：24 ㎜，面层无折痕、不透筋； 4、边框材料要求：氧化着色铝合金型材（香槟色）边框尺寸115mm（宽） *70mm（厚）*1.2mm（壁厚）； 5、书写板材料整体组装要求：包角：ABS塑料包角，与边框颜色一致，外观要求：面板无损伤，无纵向的棱型，铝合金无划伤，无色差，平面板平整。 | 块 | 1 |  |

六、荣邦中心学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 4 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 4 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 9 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 54 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 |  |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 2 |  |
| 12 | 移动机柜 | 可移动机柜 | 套 | 1 |  |

- 大岭学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm； 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 5 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm； 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 5 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm； 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 8 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵； 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色； 4、扶手面：橡木外饰环保漆； 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架； 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM； 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 96 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 2 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |
| 三、多媒体设备 |
| 15 | 激光超短焦投影机 | ★1、光源技术：3LCD+全激光固态光源技术（ALPD）； 2、亮度：≥3600流明； 3、分辨率：≥1280*800（16:9）； 4、对比度：35000：1以上（标准模式）； 5、使用寿命≥25000小时； 6、投射比≤0.49:1，投射80英寸画面，镜头至画面距离≤75CM； 7、接口：VGA*2；视频*1；HDMI*2；RS232*1；RJ-45网络接口*1；音频*1；麦克风*1；USB*2； 8、支持垂直、水平梯形校正，8点及曲面校正功能； ★9、易用性设计：菜单、端口、面板按键、遥控器全中文设计； ★10、具备画面分隔、拼接功能； ★11、具备自动吊装功能：当投影机吊装时，投影画面会自动翻转； ★12、具备信号自动搜索功能； 13、多种连接显示功能：无线投影显示、USB显示功能； ★14、支持投影机护眼功能； ★15、智能感光：内置环境光线传感器，根据环境光亮度，智能调节投影机亮度输出； ★16、投影机整机防尘级别达到IP6X（需提供权威检测报告）， 17、产品通过1类激光产品检测（需提供权威检测报告）； ★18、投标是请提供生产厂家针对此项目的授权书、售后服务承诺函及参数确认函。 ★19.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 16 | 白板一体机 | (一)整体设计要求： ★1.产品尺寸：整体外观尺寸≥101英寸。 ★2.一体化设计：整机采用一体化壁挂式安装，包含红外电子白板、智能中控、电脑主机、功放、音箱、高拍仪/展台等功能模块，集成在整个框架内；无外露连接线，非单侧或双侧箱体连接式结构，整机安装无需白板触摸线、展台数据线、中控等布线施工；一体化的设计使得各模块间有更好的兼容性（需提供权威检测报告）。 3.板体材质：面板采用纳米烤漆涂层钢板(厚度≥0.3mm)，铝蜂窝芯，背板采用镀锌金属板(厚度≥0.3mm)，边框采用铝合金材料，坚固耐用，不易变形。 4.两侧内置音箱：功率≥2*30W，音色清晰，支持扩充无线扩音模块。 5.高拍仪设计：嵌入于白板一体机内，直立折叠式设计展开角度≤90°，高拍仪LED灯光支持触摸开关控制。高拍仪托盘牢固、防抖设计；收起后无接口接线外露。 6.高拍仪功能：中控面板设有专用的高拍仪物理按键，支持一键打开高拍仪软件窗口，方便教师即刻拍照、批注等教学操作，让课堂上使用高拍仪更便捷。（需提供权威检测报告）。 ★7.刷卡解锁功能：配套IC卡，支持读/写数据。支持刷卡开机、启动内置系统，不限制读取次数；支持刷卡解锁中控的锁定功能，在中控按键面板、高拍仪和触摸被锁定的状态下，刷卡可恢复正常工作状态，节省了重启各种设备的时间；后台管理支持增加识别其他IC卡,方便用户增加备用卡。（需提供权威检测报告）。 8.前置中控面板设计：具备不少于10个物理按键，包含：音量-、静音、音量+、锁定、投影开关、电脑开关、内置电脑、展台信号、信号源、一键开关机等按键（需提供权威检测报告）。 (二)白板模块 1.触摸技术：红外线感应技术。感应尺寸：≥90英寸；显示比例：16:10。 2.板面快捷键：双边各有不少于17个物理快捷功能键，配彩色图片，有中文、英文标识，支持每一个快捷键自定义，快捷键功能直观，方便老师使用。（需提供权威检测报告）。 3.触摸及书写特性：支持10点触控，10笔同时划线，支持HID免驱；（需提供权威检测报告）。 4.个别红外灯管烧坏也不会影响使用，固件升级方便，智能电源为发光二极管，节省电力，延长板寿命。当白板在教学过程中不被使用时，发光二极管的光会自动减少发射红外线。（需提供权威检测报告）。 ★5. 抗光干扰性要求：9万照度下可正常工作。（需提供权威检测报告） (三)电脑模块 ★1.插拔式OPS微型PC设计，Intel CoreI3；CPU：4GB；硬盘：128G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。（需提供权威检测报告）。 2.接口：LINE OUT≥1，MIC IN≥1，HDMI≥1，RJ45≥1，USB≥4。 (四)高拍仪模块 1.像素：≥500万。 2.辅助灯光：LED灯（≥10灯），带灯光触摸开关控制。（需提供权威检测报告）。 ★3.安全性设计：锁定状态下高拍仪托盘无法打开，刷卡解锁后才可以打开。（需提供权威检测报告）。 4.软件功能：支持用白板软件对高拍仪画面进行截图、动态批注、缩放、旋转、冻结、全屏、感应拍照、间隔拍照、录制、插入白板页面等功能，实现任意纸质文件展示、视频输入批注和讲解，在白板页面可同时连接及打开多个高拍仪或摄像头。连续拍照可以设置间隔时间和拍照数量，还可以设置对比度、饱和度、亮度。拍的照片老师可以一键清空或选择其他图片查看器打开；高拍仪摄像头窗口可一键切换放到左半屏或者右边屏，方便在另一边进行书写和批注。（需提供权威检测报告）。 (五)接口模块： 1.前置接口：HDMI IN≥1、VGA IN≥1、Touch USB≥1、麦克风输入≥1、音频输出≥1。 2.后置接口：AC OUT≥1，AC IN≥1，音频输出3.5mm≥1， RS232接口≥1，HDMI OUT≥1，VGA OUT≥1。 3.前置面板至少具有2个PC USB3.0接口，方便用户插入U盘等设备。 白板软件功能 1.软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 ★2.批注状态切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的一键切换，方便教师快速上手。切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不能新键一个页面，方便用户进行对各种运行的软件和文档进行标注。（需提供权威检测报告） ★3.写画擦智能识别和无缝切换：能智能识别出用户书写、绘制几何图形、手掌擦除三种最常用的操作行为并正确响应，实现这三种功能用户不需要切换或选择不同的工具或笔，大大方便教师最常用的三种操作。软件智能识别到所绘制的几何图形软件后，可进行智能修正，例如让几何图形的线更直、弧更圆滑，而且所绘制的多边形支持进一步编辑顶点、支持顶点拉伸以及显示图形内各角度数和各边长度。要求现场演示。（需提供权威检测报告） 4.书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内至少10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。 ★5.支持多点触控和边写边擦：支持十点触控和十笔划线，支持同时在页面中进行书写和擦除，方便多个学生进行不同的操作。要求现场演示。（需提供权威检测报告） ★6.菜单隐藏、锁定和跟随功能：支持一键收起和展开菜单面板，收起后在增加书写面积的同时保留了批注、擦除、撤销重做等常用功能按钮。支持通过把软件拖动到屏幕左/右边界，软件全部菜单自动隐藏，可最大化利用屏幕空间，并支持一键还原软件的全部功能菜单。支持软件菜单锁定在页面上，方便用户对该菜单子功能的频繁来回操作。同时支持点击屏幕左右任一端的软件快捷键，实现白板软件即刻跟随到同一端，方便老师左右快捷调取软件功能，不用来回走动。（需提供权威检测报告） 7.图形绘制和填充：支持绘制包含矩形、椭圆形、圆形、平行四边形、梯形、三角形、角和弧线等至少9种常用图形，有角度值和各边长度值实时显示，点击图形可进行编辑顶点、缩放、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、隐藏/显示、关联、回放、导出等功能。支持对绘制的几何图形的内封闭区域进行颜色填充，透明度调整。 8.绘图工具：能按通用（形状、箭头、线条、国家地图、国旗）、金融（银行、保险、证劵）、电力(安全标志、其他）、交通（交通标志）、生活（天气图标）、公共安全（消防、军队符号）、教育（实验、语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育、五线谱）等分类。教育学科分类提供至少10门学科的绘制图形，图形数量至少900个；通用、金融、电力、交通、生活、公共安全等6种分类图形至少900个。可支持上述图形的绘制、缩放、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、隐藏/显示、关联、回放、导出等功能。支持对图形的内封闭区域的填充。 ★9.对象编辑和展示：对象编辑能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、选定、反选、导出为图片、镜像（左右上下）、群组、层次调整（置底、置顶、上下移层）、关联声音和文档等操作。对象可设置为隐藏模式，并通过刮开或点击图标形式呈现出来，增加课堂趣味性。任一对象，还可以实现按用户指定的方向或范围进行切图和裁切，以便把对象分解为两部分，用于老师对图形、角度、生物标本等的分解和对比教学。也支持将当前页面中的所有图片集中起来进行秀图展示。软件支持记忆对象在屏幕中的运行轨迹，用户可以选择对象回放其运行轨迹，可以设置从某个时间开始回放，也可以设置回放时候显不显示其他参照物，既可回放单个对象也可以回放页面中所有对象的运行轨迹，极大方便老师教学中的动态示范。（需提供权威检测报告） ★10.支持手势识别功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手指可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。（需提供权威检测报告） 11.页面功能：支持新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次编辑；能导出保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。支持页面无限扩展功能，同时可以设置页面的显示比例。可支持一键删除所有空白页，方便老师快速管理和保存有效页面。 ★12.教学工具：软件应提供常用教学工具，应提供包括浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等在内的至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度，直尺和三角板有吸附角度功能，圆规可画弧、画扇形、画圆有圆心。可以在白板页面中嵌入浏览器，大小可以调节，并且在浏览器对象中能直接打开PPT和PDF等OFFICE的课件进行播放演示，浏览器可以一键切换放到左半屏或者右边屏或全屏显示。在内嵌的浏览器中一边演示上述课件的同时在白板页面中其他空白处可以同时进行书写和批注等操作。浏览器中的图片可以直接拖拉进白板页面中。方便老师在网站上快速取材。大部分教学工具，例如浏览器、探照灯、三角板等都可以保存到指定白板页面中，切换到其他页面时该工具消失，只有返回到指定页面工具才出现。屏幕录制可以一键把录制的视频插入到白板页面中，用于备课时老师的课件设计。（需提供权威检测报告） ★13.专用学科工具：能按学科分类提供至少10门以上学科、50个以上专用学科工具，学科工具必须涵盖语文、数学、英语、物理、化学、地理、历史等学科，内容包括但不仅包括：汉字描红工具、汉语拼音、成语词典、英语词典、函数图像、三角函数图像、光学实验、元素周期表、化学工具、乐器工具、电学、星座等教学常用工具。教师可使用电学工具组装电路图、设置电路元器件的属性，如额定电压、电阻等数值，并且可模拟成实物电路图进行通电实验。教师可使用汉字工具进行描红，能识别用户书写的汉字笔顺是否规范，错误的笔划下描红则无法继续进行。为方便教师查找，所提供的汉字可按拼音首字母归类，并支持搜索功能。描红工具支持重写功能，可以反复练习，汉字还应提供多音字拼读，笔顺描述，无需老师辅助练习者也可以正确认识汉字的笔顺和拼读。描红工具中可供描红的汉字至少有2000个以上。专家需现场随机选择一个拼音字母，随机选择一个汉字进行演示上述功能。（需提供权威检测报告） 14.学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括常用的白色、绿色和黑色背景，提供多种常用颜色和背景图案供用户使用，提供包括田字拼音、汉语拼音、单、双行簿、数学簿、外国英语簿、中式英语簿、作文簿、五线谱等在内的不少于16种的学科背景，支持自定义添加本地教学背景，支持设置默认背景。并支持调整背景放置方式。 ★15.图片素材：软件应提供学科符号图片数量至少800幅，学科包括数学、化学、物理、地理、生物等；提供人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片，至少3000幅；提供军事类型图片至少400幅；图片格式是主流的图片格式例如jpg、png等。支持将素材库中的图片插入页面，也支持对素材库中图片进行删除或添加。（需提供权威检测报告） ★16.配套教学资源：配备6G以上单机精品教学资源库，以树状知识点结构作为展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。（需提供权威检测报告） ★17.配套试题工具：配套专用的试题工具，可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。支持按题型展开试卷，支持查看各题型题目分布情况，支持用饼图方式呈现题型分布情况。支持查看题目类型、难度等级、能力层次、试题来源、区分度、出题年份等试题的属性。教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习，组卷时可以进行以下参数设置，包括但不局限于：出题时间、试题来源、出题年份、题型、题目数、难度范围、区分度范围等等。生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷等相关功能。（需提供权威检测报告） ★18.配套实验软件：提供仿真实验软件，配备有高中、初中、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。实验总数量不少于500个，每个实验都有对应的动画进行模拟实验，须提供相应实验列表清单作为验收标准。（需提供权威检测报告） 19.网络教学资源：提供厂家网上教学资源中心、★国家中央电化教育馆教学资源库，需提供中央电教馆教学资源库使用授权证书（提供证书复印件，加盖公章），并通过白板软件一键登陆。厂家提供的网上教学资源网站，应包括人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等多个教材的资源。★提供5000个以上JAVA动态交互课件、10000个以上Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等多媒体资源，资源总数超过13万个。在平台首页智能统计、显示。（需提供权威检测报告）；★提供配套16门以上科目、单机版精品教学资源光盘，安装到电脑后，能通过白板软件直接调用。（需提供权威检测报告） 20.保存批注到OFFICE：可把当前批注保存到当前打开的word、ppt和excel文件中，再次打开以上格式文件时，批注内容不错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作。 21.手写识别：支持手写识别功能，可以识别中文简体、繁体、英文、数字、简单运算公式，标点符号、常用特殊符号，支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别；并可对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转、再编辑。并可实现其发音、汉语拼音、英文单词音标标示。 22.中英文翻译：支持在文本框内输入中文、英文单词或句子，用户点击翻译按钮，软件会自动实现中译英或英译中，翻译结果可插入文本框中。 23.支持多语言：支持10个以上国外语言及蒙古文、藏文等国内少数民族语言。通过一键就能切换到用户所需的语言种类。 24.脱板使用功能：无需连接本公司白板和注册即可试用白板软件，方便老师备课和学生练习。 25.★大小屏互动功能：白板一体机能支持手机或平板设备（支持IOS\Android\Windows设备）在不需要安装第三方应用软件或APP软件的情况下，可以扫描二维码连接白板一体机，实现对白板一体机的触控、批注、擦除、新建页面、PPT和PDF等常用OFFICE文件的翻页、上传图片和文件并即时展示等控制功能。方便教师实现在课室内走动教学。支持自动生成热点功能。移动终端对大屏的连接请求应提供相关的安全认证模式，例如填写密码认证或在大屏端点击确认等模式。（需提供权威检测报告) (七)企业及产品资质 （以下资质必须提供证明材料） ★1.产品通过国际ISO9001和ISO14001国际质量管理体系认证、 OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。 2.产品通过强制性产品认证（即CCC认证）。 3.产品具有平均无故障时间（MTBF）100000小时的证书及报告。 4.提供设备“远程集中控制管理软件”著作权证书、“互动教学支持系统”著作权证书（提供证书复印件，加盖公章）。 ★5.电子白板软件测试报告：提供国家信息中心软件评测中心 电子白板软件、教学资源库、试题工具、仿真实验系统评测报告（提供证书复印件，加盖公章）。 ★6.提供电子白板软件、中小学教学资源库系统、中学仿真实验系统、小学仿真实验系统、幼儿科学仿真小实验软件软件、通用试题库系统软件著作权，且要求上述软件与一体机硬件为同一品牌，方便后续软件升级的一致性和快捷性。 ★提供制造厂商出具的项目授权书、售后服务承诺书。 ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 17 | 壁挂架 | 1.悬臂型可调式中、短焦距投影机支架； 2.适用于各种规格大小中、短焦距投影机； 3.产品长度在可调范围内可根据你的要求自由调节； 4.最大孔位安装直径：329mm； 5.内置防盗钢丝锁； 6.最大可移动距离：1200mm-725mm； 7.可与电子白板搭配使用； 8.最大承重：40lbs(18.2kg)； 9.内置走线装置可保证外观整洁美观。 | 个 | 1 |  |
| 18 | 组合推拉绿板 | 整体长宽要求为：4000mm*1200mm（绿板与电子白板相配而成的组合推拉板） 结构要求为双层结构； 内层结构要求为：绿板+交互式电子白板+绿板固定组合而成； 外层结构要求：由两块移动的绿板组成，用上下双轨道平行推拉，确保灵活无噪音； 安装要求：采用隐型安装，安装后无任何可见安装件，使整体更为美观。 绿板要求: 1、面板要求为厚度为0.6㎜韩国浦项板； 2、背板材料要求：厚度0.4㎜的日本进口镀锌钢板，为整张板无拼接； 3、衬板材料要求：高密度环保EPS，厚度：24 ㎜，面层无折痕、不透筋； 4、边框材料要求：氧化着色铝合金型材（香槟色）边框尺寸115mm（宽） *70mm（厚）*1.2mm（壁厚）； 5、书写板材料整体组装要求：包角：ABS塑料包角，与边框颜色一致，外观要求：面板无损伤，无纵向的棱型，铝合金无划伤，无色差，平面板平整 | 块 | 1 |  |
| 四、广播系统 |
| 19 | MP3定时播控主机 （6分区功率分区） | 1.系统显示：全中文人性化菜单操作，122×32液晶屏显示 2.多种音源输出选择：内置MP3和FM/AM功能，可以手动或自动控制播放。可以播放外接U盘中的MP3音乐。 3.二路外接线路输入音频：具有AUX1、AUX2音频输入通道。 4.麦克风混音/强插输入：可以选择混音、强插或紧急广播多种输出模式。 5.系统定时设置功能：可定时选择音源、选择曲目进行播放，可以定时打开分区，可以接通电源 6.内置外部功放监听功能。 7.具有三路输出电源控制：可以手动或自动控制。三个输出电源（1路660W、另外2路200W），可以手动打开，也可定时自动打开。 8.六个广播分区输出功能：一个分区可以承受500W的有效负载,另外5路可以承受300W的有效负载。可以手动打开分区，也可定时自动打开分区。 9.报警激活信号输入，可触发本机对全区报警。 10.具有电脑下载定时记录功能：本机可以通过连接PC机，下载电脑上编辑好的定时记录。 11.音源输出：10k ohms(Ω) 0.775V，非平衡 12.话筒输入灵敏度：MIC: 600 ohms(Ω) 10mV ,非平衡 13.频率响应：20 Hz - 20k Hz (± 3 dB) 14.信号噪声比S/N：>80 dB 15.五路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入） 16.设有100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出 17.各输入通道音量独立调节、高音、低音独立调节 18.具有优先权设计：MIC1为优先级， MIC2、3和线路AUX1、2为第二级 19.MIC1具有默音功能，自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB 20.具有5单元LED电平显示，便于观察输出电平 21.1路线路输出可外接纯后级功率放大器扩展系统功率 22.采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净 23.内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号 ★24.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 20 | 带二声前奏音座式麦克风 | 1.换能方式: 驻极体式 2. 频率响应 40Hz-16KHz 3.指向性: 心型指向 4.输出阻抗（欧姆） : 200Ω 5.灵敏度 : -43dB±2dB 6.供电电压(V): DC9V/AC12V 7.带二声前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：420mm 9.咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10.输出、指示：不平衡、座灯、管灯 11.开关：电子轻触 12.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V电池、220V电源适配器 13.抗手机、电磁、高频干扰。 ★14.提供相关产品彩页 | 个 | 2 |  |
| 21 | 前置放大器 | 1.具有十路输入（5路话筒输入、3路线路输入、2路紧急输入）和两路输出 2.各输入通道音量可独立控制，可以统一对高音和低音进行调节 3.具有三级优先权设计：MIC1为最高优先级，紧急音频信号（EMC）为第二级，MIC2-5和线路（AUX1、AUX2、AUX3）为第三级 4.紧急音频信号输入时无音量调节，自动默音至-30dB 5.可接纯后级功率放大器 6.话筒输入：MIC1-5：600Ω 5mV， 不平衡 7.线路输入：AUX1-3：10KΩ ≥200mV，不平衡 8.紧急输入：EMC1-2：10KΩ ≥200mV，不平衡 9.线路输出：＞0.775V（0dB），不平衡 10.频率响应：60Hz-15KHz（±3dB） 11.电源：AC 220V ± 10% 50-60HZ ★12.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 22 | 大功率纯后级功率放大器 | 1.高效率、低失真、宽频响、演出级音质 2.设有RCA插口，XLR插口。1路线路输入，1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放 3.设有2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。 4.具有输出音量可调节 5.具有人性化的指示功能：包括信号指示，保护指示，失真指示，电源指示等功能 6.具有完善的输出短路保护、过载及过热多重保护功能 7.具有散热风扇强制启动功能，保护产品稳定工作 8.独具NTC温度自动控制电路设计，使机器温度更低，工作更稳定可靠 9.高速智能削波限压器，提供更大的动态范围，使机器输出功率平均值大幅提高 10.适用大、中、小型公共场合广播使用 11.输出方式：70V/100V定压输出和4-16Ω定阻 12.额定输出功率：660W 13.线路输入：0.775V( 0dB) ,不平衡 14.线路输出：＞0.775V（0dB） 15.非线性失真THD：<1% at 1kHz,1/3的额定输出功率；满功率额定输出时的总谐波失真≤2% 16.信号噪声比S/N：>105 dB ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 3 |  |
| 23 | 室内壁挂音箱 | 功率:20W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响:100Hz-20KHz； 4.灵敏度:87±3 dB； 5.安装形式:壁挂式； 6.装饰材料:ABS； ★7提供相关产品彩页 | 只 | 16 |  |
| 24 | 大型室外全天候音柱 （铝网） | 功率:30W/60W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响:140Hz-15KHz； 4.灵敏度:95±3 dB； 5.安装形式:壁挂式室外音柱； 6.装饰材料:铝合金/铝网。 ★7.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 25 | 辅材 | 音频线、电源线、PVC线槽和管及其他辅助配件机柜等 | 项 | 1 |  |

八、邦溪镇中心学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 4 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 4 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 9 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 90 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 1.使用UHF740-800MHz频段，频率可调，发射功率可调； 2.集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众； 3.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号； 4.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 5.多重噪音监测电路，具有较强的抗干扰特性； 6.空阔最大使用范围150米以上。 ★7提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 6 | 机架式调音台 | 1.12通道调音台，最多6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声)； 2.2编组母线+1立体声母线； 3.2AUX(包括FX)； 4.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 5.单旋钮压缩器； 6.单声道输入通道上的PAD开关； 7.金属机身； 8.总失真:0.02%； 9.频响:20Hz～20kHz； 10.等效输入噪声:-128dBu； 11.串音:-74dB。 ★12.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 1.2入6出数码音频处理器。 2.可由Android®，IOS®，Mac®或Windows®的设备，通过网络飞速控制,软件可升级；XLR接口； 3.2×12组快速跟踪陷波滤波器；双28段均衡器；dbx压缩器；120A分谐波合成器；参数均衡器；限幅器；微调延时器；粉红噪声发生器； 4.快速功能按钮；输出通道有哑音按钮； 5.功能导航；50个程式记忆库；测试话筒接口； 6.24BitA/D及D/A转换器；LCD显示； 7.动态范围:>110dB； 8.频响:20Hz～20kHz,+/-0.5dB； 9.串音:<-110db； 10.THD+噪声:0.002%； 11.延时每通道10ms。 ★12、提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 单8寸音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统，解析力高，瞬态表现快，高频延伸度好。 2.面罩使用有孔金属网背贴声学透声棉，美观大方。 3.采用无谐振箱体，表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理，有效防谐振、防滑及防划伤，经久耐用，可悬挂安装。 4.高音单元独有DTT（减震高音技术）先进技术设计，高音清晰甜美。 5.低音采用加强型纸盒振膜，配合独用的磁场回路技术，提供丰满而稳定的低音重现，声学特征持久稳定。 6.单元结构LF:10"×1，HF:1"×1 7.频响范围(±3dB)48Hz-18,000Hz 8.灵敏度（折算到1m，1W）96dB 9.最大声压级119dB 10.输入阻抗8Ω 11.额定功率250W 12.指向性（H×V）90°H×40°V 13.连接插座2×NeutrikNL4 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 9 | 功放 | 1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量单独可调； 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5.备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 6.内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7.具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8.内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9.各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 10.电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11.额定输出/每声道,8Ω400W 12.额定输出/每声道,4Ω700W 13.额定输出/桥接,8Ω1400W 14.输入灵敏度1.2dBV ★15、提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二级欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为10A，总输入电流容量16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.电源输出:8路，万能插座 6.单路负荷:10A 8.控制方式:手动顺序启动、短路信号触发控制。 7.电源容量:总容量220V，16A 8.输入电源:AC220-240/50Hz 9.时序间隔:1.5s ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 壁挂式专业音箱支架 | 壁挂式专业音箱支架 | 对 | 4 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600x600x800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |
| 三、多媒体设备 |
| 15 | 激光超短焦投影机 | ★1、光源技术：3LCD+全激光固态光源技术（ALPD）； 2、亮度：≥3600流明； 3、分辨率：≥1280*800（16:9）； 4、对比度：35000：1以上（标准模式）； 5、使用寿命≥25000小时； 6、投射比≤0.49:1，投射80英寸画面，镜头至画面距离≤75CM； 7、接口：VGA*2；视频*1；HDMI*2；RS232*1；RJ-45网络接口*1；音频*1；麦克风*1；USB*2； 8、支持垂直、水平梯形校正，8点及曲面校正功能； ★9、易用性设计：菜单、端口、面板按键、遥控器全中文设计； ★10、具备画面分隔、拼接功能； ★11、具备自动吊装功能：当投影机吊装时，投影画面会自动翻转； ★12、具备信号自动搜索功能； 13、多种连接显示功能：无线投影显示、USB显示功能； ★14、支持投影机护眼功能； ★15、智能感光：内置环境光线传感器，根据环境光亮度，智能调节投影机亮度输出； ★16、投影机整机防尘级别达到IP6X（需提供权威检测报告）， 17、产品通过1类激光产品检测（需提供权威检测报告）； ★18、投标是请提供生产厂家针对此项目的授权书、售后服务承诺函及参数确认函。 ★19.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 16 | 白板一体机 | (一)整体设计要求： ★1.产品尺寸：整体外观尺寸≥101英寸。 ★2.一体化设计：整机采用一体化壁挂式安装，包含红外电子白板、智能中控、电脑主机、功放、音箱、高拍仪/展台等功能模块，集成在整个框架内；无外露连接线，非单侧或双侧箱体连接式结构，整机安装无需白板触摸线、展台数据线、中控等布线施工；一体化的设计使得各模块间有更好的兼容性（需提供权威检测报告）。 3.板体材质：面板采用纳米烤漆涂层钢板(厚度≥0.3mm)，铝蜂窝芯，背板采用镀锌金属板(厚度≥0.3mm)，边框采用铝合金材料，坚固耐用，不易变形。 4.两侧内置音箱：功率≥2*30W，音色清晰，支持扩充无线扩音模块。 5.高拍仪设计：嵌入于白板一体机内，直立折叠式设计展开角度≤90°，高拍仪LED灯光支持触摸开关控制。高拍仪托盘牢固、防抖设计；收起后无接口接线外露。 6.高拍仪功能：中控面板设有专用的高拍仪物理按键，支持一键打开高拍仪软件窗口，方便教师即刻拍照、批注等教学操作，让课堂上使用高拍仪更便捷。（需提供权威检测报告）。 ★7.刷卡解锁功能：配套IC卡，支持读/写数据。支持刷卡开机、启动内置系统，不限制读取次数；支持刷卡解锁中控的锁定功能，在中控按键面板、高拍仪和触摸被锁定的状态下，刷卡可恢复正常工作状态，节省了重启各种设备的时间；后台管理支持增加识别其他IC卡,方便用户增加备用卡。（需提供权威检测报告）。 8.前置中控面板设计：具备不少于10个物理按键，包含：音量-、静音、音量+、锁定、投影开关、电脑开关、内置电脑、展台信号、信号源、一键开关机等按键（需提供权威检测报告）。 (二)白板模块 1.触摸技术：红外线感应技术。感应尺寸：≥90英寸；显示比例：16:10。 2.板面快捷键：双边各有不少于17个物理快捷功能键，配彩色图片，有中文、英文标识，支持每一个快捷键自定义，快捷键功能直观，方便老师使用。（需提供权威检测报告）。 3.触摸及书写特性：支持10点触控，10笔同时划线，支持HID免驱；（需提供权威检测报告）。 4.个别红外灯管烧坏也不会影响使用，固件升级方便，智能电源为发光二极管，节省电力，延长板寿命。当白板在教学过程中不被使用时，发光二极管的光会自动减少发射红外线。（需提供权威检测报告）。 ★5. 抗光干扰性要求：9万照度下可正常工作。（需提供权威检测报告） (三)电脑模块 ★1.插拔式OPS微型PC设计，Intel CoreI3；CPU：4GB；硬盘：128G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。（需提供权威检测报告）。 2.接口：LINE OUT≥1，MIC IN≥1，HDMI≥1，RJ45≥1，USB≥4。 (四)高拍仪模块 1.像素：≥500万。 2.辅助灯光：LED灯（≥10灯），带灯光触摸开关控制。（需提供权威检测报告）。 ★3.安全性设计：锁定状态下高拍仪托盘无法打开，刷卡解锁后才可以打开。（需提供权威检测报告）。 4.软件功能：支持用白板软件对高拍仪画面进行截图、动态批注、缩放、旋转、冻结、全屏、感应拍照、间隔拍照、录制、插入白板页面等功能，实现任意纸质文件展示、视频输入批注和讲解，在白板页面可同时连接及打开多个高拍仪或摄像头。连续拍照可以设置间隔时间和拍照数量，还可以设置对比度、饱和度、亮度。拍的照片老师可以一键清空或选择其他图片查看器打开；高拍仪摄像头窗口可一键切换放到左半屏或者右边屏，方便在另一边进行书写和批注。（需提供权威检测报告）。 (五)接口模块： 1.前置接口：HDMI IN≥1、VGA IN≥1、Touch USB≥1、麦克风输入≥1、音频输出≥1。 2.后置接口：AC OUT≥1，AC IN≥1，音频输出3.5mm≥1， RS232接口≥1，HDMI OUT≥1，VGA OUT≥1。 3.前置面板至少具有2个PC USB3.0接口，方便用户插入U盘等设备。 白板软件功能 1.软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 ★2.批注状态切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的一键切换，方便教师快速上手。切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不能新键一个页面，方便用户进行对各种运行的软件和文档进行标注。（需提供权威检测报告） ★3.写画擦智能识别和无缝切换：能智能识别出用户书写、绘制几何图形、手掌擦除三种最常用的操作行为并正确响应，实现这三种功能用户不需要切换或选择不同的工具或笔，大大方便教师最常用的三种操作。软件智能识别到所绘制的几何图形软件后，可进行智能修正，例如让几何图形的线更直、弧更圆滑，而且所绘制的多边形支持进一步编辑顶点、支持顶点拉伸以及显示图形内各角度数和各边长度。要求现场演示。（需提供权威检测报告） 4.书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内至少10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。 ★5.支持多点触控和边写边擦：支持十点触控和十笔划线，支持同时在页面中进行书写和擦除，方便多个学生进行不同的操作。要求现场演示。（需提供权威检测报告） ★6.菜单隐藏、锁定和跟随功能：支持一键收起和展开菜单面板，收起后在增加书写面积的同时保留了批注、擦除、撤销重做等常用功能按钮。支持通过把软件拖动到屏幕左/右边界，软件全部菜单自动隐藏，可最大化利用屏幕空间，并支持一键还原软件的全部功能菜单。支持软件菜单锁定在页面上，方便用户对该菜单子功能的频繁来回操作。同时支持点击屏幕左右任一端的软件快捷键，实现白板软件即刻跟随到同一端，方便老师左右快捷调取软件功能，不用来回走动。（需提供权威检测报告） 7.图形绘制和填充：支持绘制包含矩形、椭圆形、圆形、平行四边形、梯形、三角形、角和弧线等至少9种常用图形，有角度值和各边长度值实时显示，点击图形可进行编辑顶点、缩放、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、隐藏/显示、关联、回放、导出等功能。支持对绘制的几何图形的内封闭区域进行颜色填充，透明度调整。 8.绘图工具：能按通用（形状、箭头、线条、国家地图、国旗）、金融（银行、保险、证劵）、电力(安全标志、其他）、交通（交通标志）、生活（天气图标）、公共安全（消防、军队符号）、教育（实验、语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育、五线谱）等分类。教育学科分类提供至少10门学科的绘制图形，图形数量至少900个；通用、金融、电力、交通、生活、公共安全等6种分类图形至少900个。可支持上述图形的绘制、缩放、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、隐藏/显示、关联、回放、导出等功能。支持对图形的内封闭区域的填充。 ★9.对象编辑和展示：对象编辑能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、选定、反选、导出为图片、镜像（左右上下）、群组、层次调整（置底、置顶、上下移层）、关联声音和文档等操作。对象可设置为隐藏模式，并通过刮开或点击图标形式呈现出来，增加课堂趣味性。任一对象，还可以实现按用户指定的方向或范围进行切图和裁切，以便把对象分解为两部分，用于老师对图形、角度、生物标本等的分解和对比教学。也支持将当前页面中的所有图片集中起来进行秀图展示。软件支持记忆对象在屏幕中的运行轨迹，用户可以选择对象回放其运行轨迹，可以设置从某个时间开始回放，也可以设置回放时候显不显示其他参照物，既可回放单个对象也可以回放页面中所有对象的运行轨迹，极大方便老师教学中的动态示范。（需提供权威检测报告） ★10.支持手势识别功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手指可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。（需提供权威检测报告） 11.页面功能：支持新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次编辑；能导出保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。支持页面无限扩展功能，同时可以设置页面的显示比例。可支持一键删除所有空白页，方便老师快速管理和保存有效页面。 ★12.教学工具：软件应提供常用教学工具，应提供包括浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等在内的至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度，直尺和三角板有吸附角度功能，圆规可画弧、画扇形、画圆有圆心。可以在白板页面中嵌入浏览器，大小可以调节，并且在浏览器对象中能直接打开PPT和PDF等OFFICE的课件进行播放演示，浏览器可以一键切换放到左半屏或者右边屏或全屏显示。在内嵌的浏览器中一边演示上述课件的同时在白板页面中其他空白处可以同时进行书写和批注等操作。浏览器中的图片可以直接拖拉进白板页面中。方便老师在网站上快速取材。大部分教学工具，例如浏览器、探照灯、三角板等都可以保存到指定白板页面中，切换到其他页面时该工具消失，只有返回到指定页面工具才出现。屏幕录制可以一键把录制的视频插入到白板页面中，用于备课时老师的课件设计。（需提供权威检测报告） ★13.专用学科工具：能按学科分类提供至少10门以上学科、50个以上专用学科工具，学科工具必须涵盖语文、数学、英语、物理、化学、地理、历史等学科，内容包括但不仅包括：汉字描红工具、汉语拼音、成语词典、英语词典、函数图像、三角函数图像、光学实验、元素周期表、化学工具、乐器工具、电学、星座等教学常用工具。教师可使用电学工具组装电路图、设置电路元器件的属性，如额定电压、电阻等数值，并且可模拟成实物电路图进行通电实验。教师可使用汉字工具进行描红，能识别用户书写的汉字笔顺是否规范，错误的笔划下描红则无法继续进行。为方便教师查找，所提供的汉字可按拼音首字母归类，并支持搜索功能。描红工具支持重写功能，可以反复练习，汉字还应提供多音字拼读，笔顺描述，无需老师辅助练习者也可以正确认识汉字的笔顺和拼读。描红工具中可供描红的汉字至少有2000个以上。专家需现场随机选择一个拼音字母，随机选择一个汉字进行演示上述功能。（需提供权威检测报告） 14.学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括常用的白色、绿色和黑色背景，提供多种常用颜色和背景图案供用户使用，提供包括田字拼音、汉语拼音、单、双行簿、数学簿、外国英语簿、中式英语簿、作文簿、五线谱等在内的不少于16种的学科背景，支持自定义添加本地教学背景，支持设置默认背景。并支持调整背景放置方式。 ★15.图片素材：软件应提供学科符号图片数量至少800幅，学科包括数学、化学、物理、地理、生物等；提供人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片，至少3000幅；提供军事类型图片至少400幅；图片格式是主流的图片格式例如jpg、png等。支持将素材库中的图片插入页面，也支持对素材库中图片进行删除或添加。（需提供权威检测报告） ★16.配套教学资源：配备6G以上单机精品教学资源库，以树状知识点结构作为展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。（需提供权威检测报告） ★17.配套试题工具：配套专用的试题工具，可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。支持按题型展开试卷，支持查看各题型题目分布情况，支持用饼图方式呈现题型分布情况。支持查看题目类型、难度等级、能力层次、试题来源、区分度、出题年份等试题的属性。教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习，组卷时可以进行以下参数设置，包括但不局限于：出题时间、试题来源、出题年份、题型、题目数、难度范围、区分度范围等等。生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷等相关功能。（需提供权威检测报告） ★18.配套实验软件：提供仿真实验软件，配备有高中、初中、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。实验总数量不少于500个，每个实验都有对应的动画进行模拟实验，须提供相应实验列表清单作为验收标准。（需提供权威检测报告） 19.网络教学资源：提供厂家网上教学资源中心、★国家中央电化教育馆教学资源库，需提供中央电教馆教学资源库使用授权证书（提供证书复印件，加盖公章），并通过白板软件一键登陆。厂家提供的网上教学资源网站，应包括人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等多个教材的资源。★提供5000个以上JAVA动态交互课件、10000个以上Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等多媒体资源，资源总数超过13万个。在平台首页智能统计、显示。（需提供权威检测报告）；★提供配套16门以上科目、单机版精品教学资源光盘，安装到电脑后，能通过白板软件直接调用。（需提供权威检测报告） 20.保存批注到OFFICE：可把当前批注保存到当前打开的word、ppt和excel文件中，再次打开以上格式文件时，批注内容不错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作。 21.手写识别：支持手写识别功能，可以识别中文简体、繁体、英文、数字、简单运算公式，标点符号、常用特殊符号，支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别；并可对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转、再编辑。并可实现其发音、汉语拼音、英文单词音标标示。 22.中英文翻译：支持在文本框内输入中文、英文单词或句子，用户点击翻译按钮，软件会自动实现中译英或英译中，翻译结果可插入文本框中。 23.支持多语言：支持10个以上国外语言及蒙古文、藏文等国内少数民族语言。通过一键就能切换到用户所需的语言种类。 24.脱板使用功能：无需连接本公司白板和注册即可试用白板软件，方便老师备课和学生练习。 25.★大小屏互动功能：白板一体机能支持手机或平板设备（支持IOS\Android\Windows设备）在不需要安装第三方应用软件或APP软件的情况下，可以扫描二维码连接白板一体机，实现对白板一体机的触控、批注、擦除、新建页面、PPT和PDF等常用OFFICE文件的翻页、上传图片和文件并即时展示等控制功能。方便教师实现在课室内走动教学。支持自动生成热点功能。移动终端对大屏的连接请求应提供相关的安全认证模式，例如填写密码认证或在大屏端点击确认等模式。（需提供权威检测报告) (七)企业及产品资质 （以下资质必须提供证明材料） ★1.产品通过国际ISO9001和ISO14001国际质量管理体系认证、 OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。 2.产品通过强制性产品认证（即CCC认证）。 3.产品具有平均无故障时间（MTBF）100000小时的证书及报告。 4.提供设备“远程集中控制管理软件”著作权证书、“互动教学支持系统”著作权证书（提供证书复印件，加盖公章）。 ★5.电子白板软件测试报告：提供国家信息中心软件评测中心 电子白板软件、教学资源库、试题工具、仿真实验系统评测报告（提供证书复印件，加盖公章）。 ★6.提供电子白板软件、中小学教学资源库系统、中学仿真实验系统、小学仿真实验系统、幼儿科学仿真小实验软件软件、通用试题库系统软件著作权，且要求上述软件与一体机硬件为同一品牌，方便后续软件升级的一致性和快捷性。 ★提供制造厂商出具的项目授权书、售后服务承诺书。 ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 17 | 壁挂架 | 1.悬臂型可调式中、短焦距投影机支架； 2.适用于各种规格大小中、短焦距投影机； 3.产品长度在可调范围内可根据你的要求自由调节； 4.最大孔位安装直径：329mm； 5.内置防盗钢丝锁； 6.最大可移动距离：1200mm-725mm； 7.可与电子白板搭配使用； 8.最大承重：40lbs(18.2kg)； 9.内置走线装置可保证外观整洁美观。 | 个 | 1 |  |
| 18 | 组合推拉绿板 | 整体长宽要求为：4000mm*1200mm（绿板与电子白板相配而成的组合推拉板） 结构要求为双层结构； 内层结构要求为：绿板+交互式电子白板+绿板固定组合而成； 外层结构要求：由两块移动的绿板组成，用上下双轨道平行推拉，确保灵活无噪音； 安装要求：采用隐型安装，安装后无任何可见安装件，使整体更为美观。 绿板要求: 1、面板要求为厚度为0.6㎜韩国浦项板； 2、背板材料要求：厚度0.4㎜的日本进口镀锌钢板，为整张板无拼接； 3、衬板材料要求：高密度环保EPS，厚度：24 ㎜，面层无折痕、不透筋； 4、边框材料要求：氧化着色铝合金型材（香槟色）边框尺寸115mm（宽） *70mm（厚）*1.2mm（壁厚）； 5、书写板材料整体组装要求：包角：ABS塑料包角，与边框颜色一致，外观要求：面板无损伤，无纵向的棱型，铝合金无划伤，无色差，平面板平整。 | 块 | 1 |  |

九、邦溪初级中学多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 8 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 2 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 3 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 4 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 5 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 6 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 7 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 2 |  |
| 9 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 10 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 11 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |
| 三、多媒体设备 |
| 12 | 激光超短焦投影机 | ★1、光源技术：3LCD+全激光固态光源技术（ALPD）； 2、亮度：≥3600流明； 3、分辨率：≥1280*800（16:9）； 4、对比度：35000：1以上（标准模式）； 5、使用寿命≥25000小时； 6、投射比≤0.49:1，投射80英寸画面，镜头至画面距离≤75CM； 7、接口：VGA*2；视频*1；HDMI*2；RS232*1；RJ-45网络接口*1；音频*1；麦克风*1；USB*2； 8、支持垂直、水平梯形校正，8点及曲面校正功能； ★9、易用性设计：菜单、端口、面板按键、遥控器全中文设计； ★10、具备画面分隔、拼接功能； ★11、具备自动吊装功能：当投影机吊装时，投影画面会自动翻转； ★12、具备信号自动搜索功能； 13、多种连接显示功能：无线投影显示、USB显示功能； ★14、支持投影机护眼功能； ★15、智能感光：内置环境光线传感器，根据环境光亮度，智能调节投影机亮度输出； ★16、投影机整机防尘级别达到IP6X（需提供权威检测报告）， 17、产品通过1类激光产品检测（需提供权威检测报告）； ★18、投标是请提供生产厂家针对此项目的授权书、售后服务承诺函及参数确认函。 ★19.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 13 | 白板一体机 | (一)整体设计要求： ★1.产品尺寸：整体外观尺寸≥101英寸。 ★2.一体化设计：整机采用一体化壁挂式安装，包含红外电子白板、智能中控、电脑主机、功放、音箱、高拍仪/展台等功能模块，集成在整个框架内；无外露连接线，非单侧或双侧箱体连接式结构，整机安装无需白板触摸线、展台数据线、中控等布线施工；一体化的设计使得各模块间有更好的兼容性（需提供权威检测报告）。 3.板体材质：面板采用纳米烤漆涂层钢板(厚度≥0.3mm)，铝蜂窝芯，背板采用镀锌金属板(厚度≥0.3mm)，边框采用铝合金材料，坚固耐用，不易变形。 4.两侧内置音箱：功率≥2*30W，音色清晰，支持扩充无线扩音模块。 5.高拍仪设计：嵌入于白板一体机内，直立折叠式设计展开角度≤90°，高拍仪LED灯光支持触摸开关控制。高拍仪托盘牢固、防抖设计；收起后无接口接线外露。 6.高拍仪功能：中控面板设有专用的高拍仪物理按键，支持一键打开高拍仪软件窗口，方便教师即刻拍照、批注等教学操作，让课堂上使用高拍仪更便捷。（需提供权威检测报告）。 ★7.刷卡解锁功能：配套IC卡，支持读/写数据。支持刷卡开机、启动内置系统，不限制读取次数；支持刷卡解锁中控的锁定功能，在中控按键面板、高拍仪和触摸被锁定的状态下，刷卡可恢复正常工作状态，节省了重启各种设备的时间；后台管理支持增加识别其他IC卡,方便用户增加备用卡。（需提供权威检测报告）。 8.前置中控面板设计：具备不少于10个物理按键，包含：音量-、静音、音量+、锁定、投影开关、电脑开关、内置电脑、展台信号、信号源、一键开关机等按键（需提供权威检测报告）。 (二)白板模块 1.触摸技术：红外线感应技术。感应尺寸：≥90英寸；显示比例：16:10。 2.板面快捷键：双边各有不少于17个物理快捷功能键，配彩色图片，有中文、英文标识，支持每一个快捷键自定义，快捷键功能直观，方便老师使用。（需提供权威检测报告）。 3.触摸及书写特性：支持10点触控，10笔同时划线，支持HID免驱；（需提供权威检测报告）。 4.个别红外灯管烧坏也不会影响使用，固件升级方便，智能电源为发光二极管，节省电力，延长板寿命。当白板在教学过程中不被使用时，发光二极管的光会自动减少发射红外线。（需提供权威检测报告）。 ★5. 抗光干扰性要求：9万照度下可正常工作。（需提供权威检测报告） (三)电脑模块 ★1.插拔式OPS微型PC设计，Intel CoreI3；CPU：4GB；硬盘：128G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。（需提供权威检测报告）。 2.接口：LINE OUT≥1，MIC IN≥1，HDMI≥1，RJ45≥1，USB≥4。 (四)高拍仪模块 1.像素：≥500万。 2.辅助灯光：LED灯（≥10灯），带灯光触摸开关控制。（需提供权威检测报告）。 ★3.安全性设计：锁定状态下高拍仪托盘无法打开，刷卡解锁后才可以打开。（需提供权威检测报告）。 4.软件功能：支持用白板软件对高拍仪画面进行截图、动态批注、缩放、旋转、冻结、全屏、感应拍照、间隔拍照、录制、插入白板页面等功能，实现任意纸质文件展示、视频输入批注和讲解，在白板页面可同时连接及打开多个高拍仪或摄像头。连续拍照可以设置间隔时间和拍照数量，还可以设置对比度、饱和度、亮度。拍的照片老师可以一键清空或选择其他图片查看器打开；高拍仪摄像头窗口可一键切换放到左半屏或者右边屏，方便在另一边进行书写和批注。（需提供权威检测报告）。 (五)接口模块： 1.前置接口：HDMI IN≥1、VGA IN≥1、Touch USB≥1、麦克风输入≥1、音频输出≥1。 2.后置接口：AC OUT≥1，AC IN≥1，音频输出3.5mm≥1， RS232接口≥1，HDMI OUT≥1，VGA OUT≥1。 3.前置面板至少具有2个PC USB3.0接口，方便用户插入U盘等设备。 白板软件功能 1.软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 ★2.批注状态切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的一键切换，方便教师快速上手。切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不能新键一个页面，方便用户进行对各种运行的软件和文档进行标注。（需提供权威检测报告） ★3.写画擦智能识别和无缝切换：能智能识别出用户书写、绘制几何图形、手掌擦除三种最常用的操作行为并正确响应，实现这三种功能用户不需要切换或选择不同的工具或笔，大大方便教师最常用的三种操作。软件智能识别到所绘制的几何图形软件后，可进行智能修正，例如让几何图形的线更直、弧更圆滑，而且所绘制的多边形支持进一步编辑顶点、支持顶点拉伸以及显示图形内各角度数和各边长度。要求现场演示。（需提供权威检测报告） 4.书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内至少10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。 ★5.支持多点触控和边写边擦：支持十点触控和十笔划线，支持同时在页面中进行书写和擦除，方便多个学生进行不同的操作。要求现场演示。（需提供权威检测报告） ★6.菜单隐藏、锁定和跟随功能：支持一键收起和展开菜单面板，收起后在增加书写面积的同时保留了批注、擦除、撤销重做等常用功能按钮。支持通过把软件拖动到屏幕左/右边界，软件全部菜单自动隐藏，可最大化利用屏幕空间，并支持一键还原软件的全部功能菜单。支持软件菜单锁定在页面上，方便用户对该菜单子功能的频繁来回操作。同时支持点击屏幕左右任一端的软件快捷键，实现白板软件即刻跟随到同一端，方便老师左右快捷调取软件功能，不用来回走动。（需提供权威检测报告） 7.图形绘制和填充：支持绘制包含矩形、椭圆形、圆形、平行四边形、梯形、三角形、角和弧线等至少9种常用图形，有角度值和各边长度值实时显示，点击图形可进行编辑顶点、缩放、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、隐藏/显示、关联、回放、导出等功能。支持对绘制的几何图形的内封闭区域进行颜色填充，透明度调整。 8.绘图工具：能按通用（形状、箭头、线条、国家地图、国旗）、金融（银行、保险、证劵）、电力(安全标志、其他）、交通（交通标志）、生活（天气图标）、公共安全（消防、军队符号）、教育（实验、语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育、五线谱）等分类。教育学科分类提供至少10门学科的绘制图形，图形数量至少900个；通用、金融、电力、交通、生活、公共安全等6种分类图形至少900个。可支持上述图形的绘制、缩放、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、隐藏/显示、关联、回放、导出等功能。支持对图形的内封闭区域的填充。 ★9.对象编辑和展示：对象编辑能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、选定、反选、导出为图片、镜像（左右上下）、群组、层次调整（置底、置顶、上下移层）、关联声音和文档等操作。对象可设置为隐藏模式，并通过刮开或点击图标形式呈现出来，增加课堂趣味性。任一对象，还可以实现按用户指定的方向或范围进行切图和裁切，以便把对象分解为两部分，用于老师对图形、角度、生物标本等的分解和对比教学。也支持将当前页面中的所有图片集中起来进行秀图展示。软件支持记忆对象在屏幕中的运行轨迹，用户可以选择对象回放其运行轨迹，可以设置从某个时间开始回放，也可以设置回放时候显不显示其他参照物，既可回放单个对象也可以回放页面中所有对象的运行轨迹，极大方便老师教学中的动态示范。（需提供权威检测报告） ★10.支持手势识别功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手指可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。（需提供权威检测报告） 11.页面功能：支持新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次编辑；能导出保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。支持页面无限扩展功能，同时可以设置页面的显示比例。可支持一键删除所有空白页，方便老师快速管理和保存有效页面。 ★12.教学工具：软件应提供常用教学工具，应提供包括浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等在内的至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度，直尺和三角板有吸附角度功能，圆规可画弧、画扇形、画圆有圆心。可以在白板页面中嵌入浏览器，大小可以调节，并且在浏览器对象中能直接打开PPT和PDF等OFFICE的课件进行播放演示，浏览器可以一键切换放到左半屏或者右边屏或全屏显示。在内嵌的浏览器中一边演示上述课件的同时在白板页面中其他空白处可以同时进行书写和批注等操作。浏览器中的图片可以直接拖拉进白板页面中。方便老师在网站上快速取材。大部分教学工具，例如浏览器、探照灯、三角板等都可以保存到指定白板页面中，切换到其他页面时该工具消失，只有返回到指定页面工具才出现。屏幕录制可以一键把录制的视频插入到白板页面中，用于备课时老师的课件设计。（需提供权威检测报告） ★13.专用学科工具：能按学科分类提供至少10门以上学科、50个以上专用学科工具，学科工具必须涵盖语文、数学、英语、物理、化学、地理、历史等学科，内容包括但不仅包括：汉字描红工具、汉语拼音、成语词典、英语词典、函数图像、三角函数图像、光学实验、元素周期表、化学工具、乐器工具、电学、星座等教学常用工具。教师可使用电学工具组装电路图、设置电路元器件的属性，如额定电压、电阻等数值，并且可模拟成实物电路图进行通电实验。教师可使用汉字工具进行描红，能识别用户书写的汉字笔顺是否规范，错误的笔划下描红则无法继续进行。为方便教师查找，所提供的汉字可按拼音首字母归类，并支持搜索功能。描红工具支持重写功能，可以反复练习，汉字还应提供多音字拼读，笔顺描述，无需老师辅助练习者也可以正确认识汉字的笔顺和拼读。描红工具中可供描红的汉字至少有2000个以上。专家需现场随机选择一个拼音字母，随机选择一个汉字进行演示上述功能。（需提供权威检测报告） 14.学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括常用的白色、绿色和黑色背景，提供多种常用颜色和背景图案供用户使用，提供包括田字拼音、汉语拼音、单、双行簿、数学簿、外国英语簿、中式英语簿、作文簿、五线谱等在内的不少于16种的学科背景，支持自定义添加本地教学背景，支持设置默认背景。并支持调整背景放置方式。 ★15.图片素材：软件应提供学科符号图片数量至少800幅，学科包括数学、化学、物理、地理、生物等；提供人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片，至少3000幅；提供军事类型图片至少400幅；图片格式是主流的图片格式例如jpg、png等。支持将素材库中的图片插入页面，也支持对素材库中图片进行删除或添加。（需提供权威检测报告） ★16.配套教学资源：配备6G以上单机精品教学资源库，以树状知识点结构作为展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。（需提供权威检测报告） ★17.配套试题工具：配套专用的试题工具，可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。支持按题型展开试卷，支持查看各题型题目分布情况，支持用饼图方式呈现题型分布情况。支持查看题目类型、难度等级、能力层次、试题来源、区分度、出题年份等试题的属性。教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习，组卷时可以进行以下参数设置，包括但不局限于：出题时间、试题来源、出题年份、题型、题目数、难度范围、区分度范围等等。生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷等相关功能。（需提供权威检测报告） ★18.配套实验软件：提供仿真实验软件，配备有高中、初中、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。实验总数量不少于500个，每个实验都有对应的动画进行模拟实验，须提供相应实验列表清单作为验收标准。（需提供权威检测报告） 19.网络教学资源：提供厂家网上教学资源中心、★国家中央电化教育馆教学资源库，需提供中央电教馆教学资源库使用授权证书（提供证书复印件，加盖公章），并通过白板软件一键登陆。厂家提供的网上教学资源网站，应包括人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等多个教材的资源。★提供5000个以上JAVA动态交互课件、10000个以上Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等多媒体资源，资源总数超过13万个。在平台首页智能统计、显示。（需提供权威检测报告）；★提供配套16门以上科目、单机版精品教学资源光盘，安装到电脑后，能通过白板软件直接调用。（需提供权威检测报告） 20.保存批注到OFFICE：可把当前批注保存到当前打开的word、ppt和excel文件中，再次打开以上格式文件时，批注内容不错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作。 21.手写识别：支持手写识别功能，可以识别中文简体、繁体、英文、数字、简单运算公式，标点符号、常用特殊符号，支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别；并可对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转、再编辑。并可实现其发音、汉语拼音、英文单词音标标示。 22.中英文翻译：支持在文本框内输入中文、英文单词或句子，用户点击翻译按钮，软件会自动实现中译英或英译中，翻译结果可插入文本框中。 23.支持多语言：支持10个以上国外语言及蒙古文、藏文等国内少数民族语言。通过一键就能切换到用户所需的语言种类。 24.脱板使用功能：无需连接本公司白板和注册即可试用白板软件，方便老师备课和学生练习。 25.★大小屏互动功能：白板一体机能支持手机或平板设备（支持IOS\Android\Windows设备）在不需要安装第三方应用软件或APP软件的情况下，可以扫描二维码连接白板一体机，实现对白板一体机的触控、批注、擦除、新建页面、PPT和PDF等常用OFFICE文件的翻页、上传图片和文件并即时展示等控制功能。方便教师实现在课室内走动教学。支持自动生成热点功能。移动终端对大屏的连接请求应提供相关的安全认证模式，例如填写密码认证或在大屏端点击确认等模式。（需提供权威检测报告) (七)企业及产品资质 （以下资质必须提供证明材料） ★1.产品通过国际ISO9001和ISO14001国际质量管理体系认证、 OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。 2.产品通过强制性产品认证（即CCC认证）。 3.产品具有平均无故障时间（MTBF）100000小时的证书及报告。 4.提供设备“远程集中控制管理软件”著作权证书、“互动教学支持系统”著作权证书（提供证书复印件，加盖公章）。 ★5.电子白板软件测试报告：提供国家信息中心软件评测中心 电子白板软件、教学资源库、试题工具、仿真实验系统评测报告（提供证书复印件，加盖公章）。 ★6.提供电子白板软件、中小学教学资源库系统、中学仿真实验系统、小学仿真实验系统、幼儿科学仿真小实验软件软件、通用试题库系统软件著作权，且要求上述软件与一体机硬件为同一品牌，方便后续软件升级的一致性和快捷性。 ★提供制造厂商出具的项目授权书、售后服务承诺书。 ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 14 | 壁挂架 | 1.悬臂型可调式中、短焦距投影机支架； 2.适用于各种规格大小中、短焦距投影机； 3.产品长度在可调范围内可根据你的要求自由调节； 4.最大孔位安装直径：329mm； 5.内置防盗钢丝锁； 6.最大可移动距离：1200mm-725mm； 7.可与电子白板搭配使用； 8.最大承重：40lbs(18.2kg)； 9.内置走线装置可保证外观整洁美观。 | 个 | 1 |  |
| 15 | 组合推拉绿板 | 整体长宽要求为：4000mm*1200mm（绿板与电子白板相配而成的组合推拉板） 结构要求为双层结构； 内层结构要求为：绿板+交互式电子白板+绿板固定组合而成； 外层结构要求：由两块移动的绿板组成，用上下双轨道平行推拉，确保灵活无噪音； 安装要求：采用隐型安装，安装后无任何可见安装件，使整体更为美观。 绿板要求: 1、面板要求为厚度为0.6㎜韩国浦项板； 2、背板材料要求：厚度0.4㎜的日本进口镀锌钢板，为整张板无拼接； 3、衬板材料要求：高密度环保EPS，厚度：24 ㎜，面层无折痕、不透筋； 4、边框材料要求：氧化着色铝合金型材（香槟色）边框尺寸115mm（宽） *70mm（厚）*1.2mm（壁厚）； 5、书写板材料整体组装要求：包角：ABS塑料包角，与边框颜色一致，外观要求：面板无损伤，无纵向的棱型，铝合金无划伤，无色差，平面板平整。 | 块 | 1 |  |
| 16 | 多媒体控制台 | 1.材质：优质冷轧钢板， 2.规格 尺寸: ≥长600mm*高750mm*深900mm 3.板材厚度约：≥1.0 | 张 | 1 |  |

十、七坊镇中心学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会议设备 |
| 1 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 2 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |

十一、珠碧江学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 4 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 4 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 8 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 120 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 2 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

- 龙江中心学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 4 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 4 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 13 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 130 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 2 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

- 金波实验学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 7 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 7 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 10 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 120 | 定制 |
| 5 | 教师电脑桌 | 1、规格：长1400 mm×宽700mm×高760mm 2、材质：三聚氰胺板； 3、含水率：4%～13%； 4、面板翘曲度：对角线长度≥1400mm时，≤3； 5、面板临边垂直度（对角线）：对角线长度≤1000时，≤3； 6、面板临边垂直度（对边）：对边长度≤1000时，≤3； 7、桌面平整度：≤0.2； 8、外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，同一板面外表，允许1处，面积在3mm²～30 mm²内，外表应无明显划痕、压痕、色差、无鼓泡、龟裂、分层； 9、耐液性：10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液。24h。应不低于3级； 10、耐湿热：20min，70℃。应不低于3级； 11、耐干热：20min，70℃。应不低于3级； 12、附着力：图层交叉切割法。应不低于3级； 13、耐冷热温差：3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光； 14、耐磨性：1000转。应不低于3级； 15、抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级； 16、耐香烟灼烧：应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡现象； 17、人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外） | 位 | 1 | 定制 |
| 6 | 教师椅 | 人体工学转椅透气网布靠背，钢制脚，带腰托，双扶手高度可调，靠背角度可调 | 位 | 50 | 定制 |
| 7 | 双人学生桌椅 | 桌： 1、规格：长1200mm*宽600mm*高760mm 2、材质：三聚氰胺板 椅： 1、规格：常规标准 2、无靠背，三聚氰胺板 | 位 | 25 | 定制 |
| 8 | 会议桌 | 1、尺寸：长4800mm×宽2000mm×高760mm 2、采用优质0.6mm厚高级优质胡桃木，基材采用高密度板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用优质优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。 | 台 | 1 | 定制 |
| 9 | 会议椅 | 采用优质环保西皮，脚架采用上等的实木枋，材质坚硬、刚性强、含水率≤12%，喷环保油漆，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。 | 位 | 20 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 10 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 11 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 12 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 13 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 14 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 15 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 16 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 2 |  |
| 17 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 18 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 19 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |
| 三、电脑教室综合布线 |
| 20 | 综合布线 | 50个信息点综合布线的线材、机柜、含安装调试等 | 项 | 1 |  |

## 长龙小学多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会议设备 |
| 1 | 无线桌面式会议话筒 | 一拖二，1个主机+2只无线话筒 振荡方式：石英晶体振荡；频率范围：VHF 200MHz～270MHz；★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 2 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 3 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 5 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 6 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 1 |  |
| 8 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 9 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 10 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

## 十五、龙伟小学多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 4 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 4 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 8 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 32 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 一拖二，1个主机+2只无线话筒 振荡方式：石英晶体振荡；频率范围：VHF 200MHz～270MHz；★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 1 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

## 十六、查山小学多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 会议桌 | 1、尺寸：长4800mm*宽2000mm*高760mm 2、采用优质0.6mm厚高级优质胡桃木，基材采用高密度板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用优质优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。 | 台 | 1 | 定制 |
| 2 | 会议椅 | 1、尺寸：坐宽40cm，坐深45cm，坐高45cm，靠背50cm. 2、采用优质环保西皮，材质坚硬、刚性强。 | 位 | 14 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 3 | 无线桌面式会议话筒 | 一拖二，1个主机+2只无线话筒 振荡方式：石英晶体振荡；频率范围：VHF 200MHz～270MHz；★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 4 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 7 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 9 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 1 |  |
| 10 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 11 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 12 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

十七、尖兵小学多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 4 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 4 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 10 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 50 | 定制 |
| 5 | 会议桌 | 1、尺寸：长4800mm*宽2000mm*高760mm 2、采用优质0.6mm厚高级优质胡桃木，基材采用高密度板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用优质优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。 | 台 | 1 | 定制 |
| 6 | 会议椅 | 1、尺寸：坐宽40cm，坐深45cm，坐高45cm，靠背50cm. 2、采用优质环保西皮，材质坚硬、刚性强。 | 位 | 14 | 定制 |
| 7 | 教师电脑桌 | 1、规格：长1200mm*宽600mm*高760mm 2、材质：三聚氰胺板； 3、含水率：4%～13%； 4、面板翘曲度：对角线长度≥1400mm时，≤3； 5、面板临边垂直度（对角线）：对角线长度≤1000时，≤3； 6、面板临边垂直度（对边）：对边长度≤1000时，≤3； 7、桌面平整度：≤0.2； 8、外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，同一板面外表，允许1处，面积在3mm²～30 mm²内，外表应无明显划痕、压痕、色差、无鼓泡、龟裂、分层； 9、耐液性：10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液。24h。应不低于3级； 10、耐湿热：20min，70℃。应不低于3级； 11、耐干热：20min，70℃。应不低于3级； 12、附着力：图层交叉切割法。应不低于3级； 13、耐冷热温差：3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光； 14、耐磨性：1000转。应不低于3级； 15、抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级； 16、耐香烟灼烧：应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡现象； 17、人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外） | 张 | 14 | 定制 |
| 8 | 教师椅 | 人体工学转椅透气网布靠背，钢制脚，带腰托，双扶手高度可调，靠背角度可调 | 张 | 14 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 9 | 无线桌面式会议话筒 | 一拖二，1个主机+2只无线话筒 振荡方式：石英晶体振荡；频率范围：VHF 200MHz～270MHz；★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 10 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 12 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 13 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 14 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 15 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 1 |  |
| 16 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 17 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 18 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

十八、雄英小学多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 4 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 4 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 8 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 48 | 定制 |
| 5 | 教师电脑桌 | 1、规格：长1200mm*宽600mm*高760mm 2、材质：三聚氰胺板； 3、含水率：4%～13%； 4、面板翘曲度：对角线长度≥1400mm时，≤3； 5、面板临边垂直度（对角线）：对角线长度≤1000时，≤3； 6、面板临边垂直度（对边）：对边长度≤1000时，≤3； 7、桌面平整度：≤0.2； 8、外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，同一板面外表，允许1处，面积在3mm²～30 mm²内，外表应无明显划痕、压痕、色差、无鼓泡、龟裂、分层； 9、耐液性：10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液。24h。应不低于3级； 10、耐湿热：20min，70℃。应不低于3级； 11、耐干热：20min，70℃。应不低于3级； 12、附着力：图层交叉切割法。应不低于3级； 13、耐冷热温差：3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光； 14、耐磨性：1000转。应不低于3级； 15、抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级； 16、耐香烟灼烧：应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡现象； 17、人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外） | 张 | 20 | 定制 |
| 6 | 教师椅 | 人体工学转椅透气网布靠背，钢制脚，带腰托，双扶手高度可调，靠背角度可调 | 张 | 20 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 7 | 无线桌面式会议话筒 | 一拖二，1个主机+2只无线话筒 振荡方式：石英晶体振荡；频率范围：VHF 200MHz～270MHz；★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 9 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 10 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 11 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 12 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 13 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 1 |  |
| 14 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 15 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 16 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

十九、照明小学多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 教师电脑桌 | 1、规格：长1200mm*宽600mm*高760mm 2、材质：三聚氰胺板； 3、含水率：4%～13%； 4、面板翘曲度：对角线长度≥1400mm时，≤3； 5、面板临边垂直度（对角线）：对角线长度≤1000时，≤3； 6、面板临边垂直度（对边）：对边长度≤1000时，≤3； 7、桌面平整度：≤0.2； 8、外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，同一板面外表，允许1处，面积在3mm²～30 mm²内，外表应无明显划痕、压痕、色差、无鼓泡、龟裂、分层； 9、耐液性：10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液。24h。应不低于3级； 10、耐湿热：20min，70℃。应不低于3级； 11、耐干热：20min，70℃。应不低于3级； 12、附着力：图层交叉切割法。应不低于3级； 13、耐冷热温差：3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光； 14、耐磨性：1000转。应不低于3级； 15、抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级； 16、耐香烟灼烧：应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡现象； 17、人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）。 | 张 | 12 | 定制 |
| 2 | 教师椅 | 人体工学转椅透气网布靠背，钢制脚，带腰托，双扶手高度可调，靠背角度可调 | 张 | 12 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 3 | 无线桌面式会议话筒 | 一拖二，1个主机+2只无线话筒 振荡方式：石英晶体振荡；频率范围：VHF 200MHz～270MHz；★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 4 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 7 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 9 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 1 |  |
| 10 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 11 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 12 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒。 | 个 | 1 |  |

二十、东方小学多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 教师电脑桌 | 1、规格：长1200mm*宽600mm*高760mm 2、材质：三聚氰胺板； 3、含水率：4%～13%； 4、面板翘曲度：对角线长度≥1400mm时，≤3； 5、面板临边垂直度（对角线）：对角线长度≤1000时，≤3； 6、面板临边垂直度（对边）：对边长度≤1000时，≤3； 7、桌面平整度：≤0.2； 8、外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，同一板面外表，允许1处，面积在3mm²～30 mm²内，外表应无明显划痕、压痕、色差、无鼓泡、龟裂、分层； 9、耐液性：10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液。24h。应不低于3级； 10、耐湿热：20min，70℃。应不低于3级； 11、耐干热：20min，70℃。应不低于3级； 12、附着力：图层交叉切割法。应不低于3级； 13、耐冷热温差：3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光； 14、耐磨性：1000转。应不低于3级； 15、抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级； 16、耐香烟灼烧：应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡现象； 17、人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）。 | 张 | 12 | 定制 |
| 2 | 教师椅 | 人体工学转椅透气网布靠背，钢制脚，带腰托，双扶手高度可调，靠背角度可调 | 张 | 12 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 3 | 无线桌面式会议话筒 | 一拖二，1个主机+2只无线话筒 振荡方式：石英晶体振荡；频率范围：VHF 200MHz～270MHz； ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 4 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 7 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 9 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 1 |  |
| 10 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 11 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 12 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

二十一、南开中心学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 10 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 10 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 11 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 121 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 2 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

## 二十二、元门中心学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 8 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 8 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 14 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹 | 位 | 140 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 2 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

## 二十三、青松乡中心学校配置清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 8 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 8 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 10 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 120 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 全金属材质标准机箱，1U金属面板配置四信道接收机， 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出; 接收机参数(receiver parameter) 1.振荡方式(Oscillation ): 石英晶体振荡（quartz crystal) 2.频率范围(Carrier Ferquency Range)：VHF 190MHz～280MHz 3.频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 4.最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 5.调制方式(Modulation Mode)：FM 6.信噪比(S/N Ratio)：>105dB 7.失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8.灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9.电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10.音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400MV 混合(Mixed style )0～300mV 11.发射器参数(Shoot machine parameter) 12.电源供应(Power Supply)：DC 9V 13.话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：30mA 14.载波频率(Carry a frequency)：VHF 190MHz～280MHz 15.频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 16.邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 17.动态范围(Dynamic range)：≥100dB 18.类型(Type)：电容式（capacitance) 19.极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 20.频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz ★22.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 ） | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 2 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |
| 三、多媒体设备 |
| 15 | 激光超短焦投影机 | ★1、光源技术：3LCD+全激光固态光源技术（ALPD）； 2、亮度：≥3600流明； 3、分辨率：≥1280*800（16:9）； 4、对比度：35000：1以上（标准模式）； 5、使用寿命≥25000小时； 6、投射比≤0.49:1，投射80英寸画面，镜头至画面距离≤75CM； 7、接口：VGA*2；视频*1；HDMI*2；RS232*1；RJ-45网络接口*1；音频*1；麦克风*1；USB*2； 8、支持垂直、水平梯形校正，8点及曲面校正功能； ★9、易用性设计：菜单、端口、面板按键、遥控器全中文设计； ★10、具备画面分隔、拼接功能； ★11、具备自动吊装功能：当投影机吊装时，投影画面会自动翻转； ★12、具备信号自动搜索功能； 13、多种连接显示功能：无线投影显示、USB显示功能； ★14、支持投影机护眼功能； ★15、智能感光：内置环境光线传感器，根据环境光亮度，智能调节投影机亮度输出； ★16、投影机整机防尘级别达到IP6X（需提供权威检测报告）， 17、产品通过1类激光产品检测（需提供权威检测报告）； ★18、投标是请提供生产厂家针对此项目的授权书、售后服务承诺函及参数确认函。 ★19.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 16 | 白板一体机 | (一)整体设计要求： ★1.产品尺寸：整体外观尺寸≥101英寸。 ★2.一体化设计：整机采用一体化壁挂式安装，包含红外电子白板、智能中控、电脑主机、功放、音箱、高拍仪/展台等功能模块，集成在整个框架内；无外露连接线，非单侧或双侧箱体连接式结构，整机安装无需白板触摸线、展台数据线、中控等布线施工；一体化的设计使得各模块间有更好的兼容性（需提供权威检测报告）。 3.板体材质：面板采用纳米烤漆涂层钢板(厚度≥0.3mm)，铝蜂窝芯，背板采用镀锌金属板(厚度≥0.3mm)，边框采用铝合金材料，坚固耐用，不易变形。 4.两侧内置音箱：功率≥2*30W，音色清晰，支持扩充无线扩音模块。 5.高拍仪设计：嵌入于白板一体机内，直立折叠式设计展开角度≤90°，高拍仪LED灯光支持触摸开关控制。高拍仪托盘牢固、防抖设计；收起后无接口接线外露。 6.高拍仪功能：中控面板设有专用的高拍仪物理按键，支持一键打开高拍仪软件窗口，方便教师即刻拍照、批注等教学操作，让课堂上使用高拍仪更便捷。（需提供权威检测报告）。 ★7.刷卡解锁功能：配套IC卡，支持读/写数据。支持刷卡开机、启动内置系统，不限制读取次数；支持刷卡解锁中控的锁定功能，在中控按键面板、高拍仪和触摸被锁定的状态下，刷卡可恢复正常工作状态，节省了重启各种设备的时间；后台管理支持增加识别其他IC卡,方便用户增加备用卡。（需提供权威检测报告）。 8.前置中控面板设计：具备不少于10个物理按键，包含：音量-、静音、音量+、锁定、投影开关、电脑开关、内置电脑、展台信号、信号源、一键开关机等按键（需提供权威检测报告）。 (二)白板模块 1.触摸技术：红外线感应技术。感应尺寸：≥90英寸；显示比例：16:10。 2.板面快捷键：双边各有不少于17个物理快捷功能键，配彩色图片，有中文、英文标识，支持每一个快捷键自定义，快捷键功能直观，方便老师使用。（需提供权威检测报告）。 3.触摸及书写特性：支持10点触控，10笔同时划线，支持HID免驱；（需提供权威检测报告）。 4.个别红外灯管烧坏也不会影响使用，固件升级方便，智能电源为发光二极管，节省电力，延长板寿命。当白板在教学过程中不被使用时，发光二极管的光会自动减少发射红外线。（需提供权威检测报告）。 ★5. 抗光干扰性要求：9万照度下可正常工作。（需提供权威检测报告） (三)电脑模块 ★1.插拔式OPS微型PC设计，Intel CoreI3；CPU：4GB；硬盘：128G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。（需提供权威检测报告）。 2.接口：LINE OUT≥1，MIC IN≥1，HDMI≥1，RJ45≥1，USB≥4。 (四)高拍仪模块 1.像素：≥500万。 2.辅助灯光：LED灯（≥10灯），带灯光触摸开关控制。（需提供权威检测报告）。 ★3.安全性设计：锁定状态下高拍仪托盘无法打开，刷卡解锁后才可以打开。（需提供权威检测报告）。 4.软件功能：支持用白板软件对高拍仪画面进行截图、动态批注、缩放、旋转、冻结、全屏、感应拍照、间隔拍照、录制、插入白板页面等功能，实现任意纸质文件展示、视频输入批注和讲解，在白板页面可同时连接及打开多个高拍仪或摄像头。连续拍照可以设置间隔时间和拍照数量，还可以设置对比度、饱和度、亮度。拍的照片老师可以一键清空或选择其他图片查看器打开；高拍仪摄像头窗口可一键切换放到左半屏或者右边屏，方便在另一边进行书写和批注。（需提供权威检测报告）。 (五)接口模块： 1.前置接口：HDMI IN≥1、VGA IN≥1、Touch USB≥1、麦克风输入≥1、音频输出≥1。 2.后置接口：AC OUT≥1，AC IN≥1，音频输出3.5mm≥1， RS232接口≥1，HDMI OUT≥1，VGA OUT≥1。 3.前置面板至少具有2个PC USB3.0接口，方便用户插入U盘等设备。 白板软件功能 1.软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 ★2.批注状态切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的一键切换，方便教师快速上手。切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不能新键一个页面，方便用户进行对各种运行的软件和文档进行标注。（需提供权威检测报告） ★3.写画擦智能识别和无缝切换：能智能识别出用户书写、绘制几何图形、手掌擦除三种最常用的操作行为并正确响应，实现这三种功能用户不需要切换或选择不同的工具或笔，大大方便教师最常用的三种操作。软件智能识别到所绘制的几何图形软件后，可进行智能修正，例如让几何图形的线更直、弧更圆滑，而且所绘制的多边形支持进一步编辑顶点、支持顶点拉伸以及显示图形内各角度数和各边长度。要求现场演示。（需提供权威检测报告） 4.书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内至少10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。 ★5.支持多点触控和边写边擦：支持十点触控和十笔划线，支持同时在页面中进行书写和擦除，方便多个学生进行不同的操作。要求现场演示。（需提供权威检测报告） ★6.菜单隐藏、锁定和跟随功能：支持一键收起和展开菜单面板，收起后在增加书写面积的同时保留了批注、擦除、撤销重做等常用功能按钮。支持通过把软件拖动到屏幕左/右边界，软件全部菜单自动隐藏，可最大化利用屏幕空间，并支持一键还原软件的全部功能菜单。支持软件菜单锁定在页面上，方便用户对该菜单子功能的频繁来回操作。同时支持点击屏幕左右任一端的软件快捷键，实现白板软件即刻跟随到同一端，方便老师左右快捷调取软件功能，不用来回走动。（需提供权威检测报告） 7.图形绘制和填充：支持绘制包含矩形、椭圆形、圆形、平行四边形、梯形、三角形、角和弧线等至少9种常用图形，有角度值和各边长度值实时显示，点击图形可进行编辑顶点、缩放、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、隐藏/显示、关联、回放、导出等功能。支持对绘制的几何图形的内封闭区域进行颜色填充，透明度调整。 8.绘图工具：能按通用（形状、箭头、线条、国家地图、国旗）、金融（银行、保险、证劵）、电力(安全标志、其他）、交通（交通标志）、生活（天气图标）、公共安全（消防、军队符号）、教育（实验、语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育、五线谱）等分类。教育学科分类提供至少10门学科的绘制图形，图形数量至少900个；通用、金融、电力、交通、生活、公共安全等6种分类图形至少900个。可支持上述图形的绘制、缩放、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、隐藏/显示、关联、回放、导出等功能。支持对图形的内封闭区域的填充。 ★9.对象编辑和展示：对象编辑能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、选定、反选、导出为图片、镜像（左右上下）、群组、层次调整（置底、置顶、上下移层）、关联声音和文档等操作。对象可设置为隐藏模式，并通过刮开或点击图标形式呈现出来，增加课堂趣味性。任一对象，还可以实现按用户指定的方向或范围进行切图和裁切，以便把对象分解为两部分，用于老师对图形、角度、生物标本等的分解和对比教学。也支持将当前页面中的所有图片集中起来进行秀图展示。软件支持记忆对象在屏幕中的运行轨迹，用户可以选择对象回放其运行轨迹，可以设置从某个时间开始回放，也可以设置回放时候显不显示其他参照物，既可回放单个对象也可以回放页面中所有对象的运行轨迹，极大方便老师教学中的动态示范。（需提供权威检测报告） ★10.支持手势识别功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手指可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。（需提供权威检测报告） 11.页面功能：支持新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次编辑；能导出保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。支持页面无限扩展功能，同时可以设置页面的显示比例。可支持一键删除所有空白页，方便老师快速管理和保存有效页面。 ★12.教学工具：软件应提供常用教学工具，应提供包括浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等在内的至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度，直尺和三角板有吸附角度功能，圆规可画弧、画扇形、画圆有圆心。可以在白板页面中嵌入浏览器，大小可以调节，并且在浏览器对象中能直接打开PPT和PDF等OFFICE的课件进行播放演示，浏览器可以一键切换放到左半屏或者右边屏或全屏显示。在内嵌的浏览器中一边演示上述课件的同时在白板页面中其他空白处可以同时进行书写和批注等操作。浏览器中的图片可以直接拖拉进白板页面中。方便老师在网站上快速取材。大部分教学工具，例如浏览器、探照灯、三角板等都可以保存到指定白板页面中，切换到其他页面时该工具消失，只有返回到指定页面工具才出现。屏幕录制可以一键把录制的视频插入到白板页面中，用于备课时老师的课件设计。（需提供权威检测报告） ★13.专用学科工具：能按学科分类提供至少10门以上学科、50个以上专用学科工具，学科工具必须涵盖语文、数学、英语、物理、化学、地理、历史等学科，内容包括但不仅包括：汉字描红工具、汉语拼音、成语词典、英语词典、函数图像、三角函数图像、光学实验、元素周期表、化学工具、乐器工具、电学、星座等教学常用工具。教师可使用电学工具组装电路图、设置电路元器件的属性，如额定电压、电阻等数值，并且可模拟成实物电路图进行通电实验。教师可使用汉字工具进行描红，能识别用户书写的汉字笔顺是否规范，错误的笔划下描红则无法继续进行。为方便教师查找，所提供的汉字可按拼音首字母归类，并支持搜索功能。描红工具支持重写功能，可以反复练习，汉字还应提供多音字拼读，笔顺描述，无需老师辅助练习者也可以正确认识汉字的笔顺和拼读。描红工具中可供描红的汉字至少有2000个以上。专家需现场随机选择一个拼音字母，随机选择一个汉字进行演示上述功能。（需提供权威检测报告） 14.学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括常用的白色、绿色和黑色背景，提供多种常用颜色和背景图案供用户使用，提供包括田字拼音、汉语拼音、单、双行簿、数学簿、外国英语簿、中式英语簿、作文簿、五线谱等在内的不少于16种的学科背景，支持自定义添加本地教学背景，支持设置默认背景。并支持调整背景放置方式。 ★15.图片素材：软件应提供学科符号图片数量至少800幅，学科包括数学、化学、物理、地理、生物等；提供人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片，至少3000幅；提供军事类型图片至少400幅；图片格式是主流的图片格式例如jpg、png等。支持将素材库中的图片插入页面，也支持对素材库中图片进行删除或添加。（需提供权威检测报告） ★16.配套教学资源：配备6G以上单机精品教学资源库，以树状知识点结构作为展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。（需提供权威检测报告） ★17.配套试题工具：配套专用的试题工具，可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。支持按题型展开试卷，支持查看各题型题目分布情况，支持用饼图方式呈现题型分布情况。支持查看题目类型、难度等级、能力层次、试题来源、区分度、出题年份等试题的属性。教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习，组卷时可以进行以下参数设置，包括但不局限于：出题时间、试题来源、出题年份、题型、题目数、难度范围、区分度范围等等。生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷等相关功能。（需提供权威检测报告） ★18.配套实验软件：提供仿真实验软件，配备有高中、初中、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。实验总数量不少于500个，每个实验都有对应的动画进行模拟实验，须提供相应实验列表清单作为验收标准。（需提供权威检测报告） 19.网络教学资源：提供厂家网上教学资源中心、★国家中央电化教育馆教学资源库，需提供中央电教馆教学资源库使用授权证书（提供证书复印件，加盖公章），并通过白板软件一键登陆。厂家提供的网上教学资源网站，应包括人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等多个教材的资源。★提供5000个以上JAVA动态交互课件、10000个以上Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等多媒体资源，资源总数超过13万个。在平台首页智能统计、显示。（需提供权威检测报告）；★提供配套16门以上科目、单机版精品教学资源光盘，安装到电脑后，能通过白板软件直接调用。（需提供权威检测报告） 20.保存批注到OFFICE：可把当前批注保存到当前打开的word、ppt和excel文件中，再次打开以上格式文件时，批注内容不错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作。 21.手写识别：支持手写识别功能，可以识别中文简体、繁体、英文、数字、简单运算公式，标点符号、常用特殊符号，支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别；并可对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转、再编辑。并可实现其发音、汉语拼音、英文单词音标标示。 22.中英文翻译：支持在文本框内输入中文、英文单词或句子，用户点击翻译按钮，软件会自动实现中译英或英译中，翻译结果可插入文本框中。 23.支持多语言：支持10个以上国外语言及蒙古文、藏文等国内少数民族语言。通过一键就能切换到用户所需的语言种类。 24.脱板使用功能：无需连接本公司白板和注册即可试用白板软件，方便老师备课和学生练习。 25.★大小屏互动功能：白板一体机能支持手机或平板设备（支持IOS\Android\Windows设备）在不需要安装第三方应用软件或APP软件的情况下，可以扫描二维码连接白板一体机，实现对白板一体机的触控、批注、擦除、新建页面、PPT和PDF等常用OFFICE文件的翻页、上传图片和文件并即时展示等控制功能。方便教师实现在课室内走动教学。支持自动生成热点功能。移动终端对大屏的连接请求应提供相关的安全认证模式，例如填写密码认证或在大屏端点击确认等模式。（需提供权威检测报告) (七)企业及产品资质 （以下资质必须提供证明材料） ★1.产品通过国际ISO9001和ISO14001国际质量管理体系认证、 OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。 2.产品通过强制性产品认证（即CCC认证）。 3.产品具有平均无故障时间（MTBF）100000小时的证书及报告。 4.提供设备“远程集中控制管理软件”著作权证书、“互动教学支持系统”著作权证书（提供证书复印件，加盖公章）。 ★5.电子白板软件测试报告：提供国家信息中心软件评测中心 电子白板软件、教学资源库、试题工具、仿真实验系统评测报告（提供证书复印件，加盖公章）。 ★6.提供电子白板软件、中小学教学资源库系统、中学仿真实验系统、小学仿真实验系统、幼儿科学仿真小实验软件软件、通用试题库系统软件著作权，且要求上述软件与一体机硬件为同一品牌，方便后续软件升级的一致性和快捷性。 ★提供制造厂商出具的项目授权书、售后服务承诺书。 ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 17 | 壁挂架 | 1、悬臂型可调式中、短焦距投影机支架； 2、适用于各种规格大小中、短焦距投影机； 3、产品长度在可调范围内可根据你的要求自由调节； 4、最大孔位安装直径：329mm； 5、内置防盗钢丝锁； 6、最大可移动距离：1200mm-725mm； 7、可与电子白板搭配使用； 8、最大承重：40lbs(18.2kg)； 9、内置走线装置可保证外观整洁美观； | 个 | 1 |  |
| 18 | 组合推拉绿板 | 整体长宽要求为：4000mm*1200mm（绿板与电子白板相配而成的组合推拉板） 结构要求为双层结构； 内层结构要求为：绿板+交互式电子白板+绿板固定组合而成； 外层结构要求：由两块移动的绿板组成，用上下双轨道平行推拉，确保灵活无噪音； 安装要求：采用隐型安装，安装后无任何可见安装件，使整体更为美观。 绿板要求: 1、面板要求为厚度为0.6㎜韩国浦项板； 2、背板材料要求：厚度0.4㎜的日本进口镀锌钢板，为整张板无拼接； 3、衬板材料要求：高密度环保EPS，厚度：24 ㎜，面层无折痕、不透筋； 4、边框材料要求：氧化着色铝合金型材（香槟色）边框尺寸115mm（宽） *70mm（厚）*1.2mm（壁厚）； 5、书写板材料整体组装要求：包角：ABS塑料包角，与边框颜色一致，外观要求：面板无损伤，无纵向的棱型，铝合金无划伤，无色差，平面板平整。 | 块 | 1 |  |
| 19 | 多媒体控制台 | 材质：优质冷轧钢板， 规格 尺寸: ≥长600mm*高750mm*深900mm 板材厚度约：≥1.0 | 张 | 1 |  |

二十四、思源学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 7 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 7 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 3 | 无线桌面式会议话筒 | 1.使用UHF740-800MHz频段，频率可调，发射功率可调。 2.集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 3.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 4.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 5.多重噪音监测电路，具有较强的抗干扰特性。 6.空阔最大使用范围150米以上。 ★7.提供相关产品彩页 | 套 | 1 | 含主机和4只话筒 |
| 4 | 机架式调音台 | 1.12通道调音台，最多6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声)； 2.2编组母线+1立体声母线； 3.2AUX(包括FX)； 4.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 5.单旋钮压缩器； 6.单声道输入通道上的PAD开关； 7.金属机身； 8.总失真:0.02%； 9.频响:20Hz～20kHz； 10.等效输入噪声:-128dBu； 11.串音:-74dB。 ★12.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 5 | 数字音频处理器 | 1.2入6出数码音频处理器。 2.可由Android®，IOS®，Mac®或Windows®的设备，通过网络飞速控制,软件可升级；XLR接口； 3.2×12组快速跟踪陷波滤波器；双28段均衡器；dbx压缩器；120A分谐波合成器；参数均衡器；限幅器；微调延时器；粉红噪声发生器； 4.快速功能按钮；输出通道有哑音按钮； 5.功能导航；50个程式记忆库；测试话筒接口； 6.24BitA/D及D/A转换器；LCD显示； 7.动态范围:>110dB； 8.频响:20Hz～20kHz,+/-0.5dB； 9.串音:<-110db； 10.THD+噪声:0.002%； 11.延时每通道10ms。 ★12.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 6 | 单8寸音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统，解析力高，瞬态表现快，高频延伸度好。 2.面罩使用有孔金属网背贴声学透声棉，美观大方。 3.采用无谐振箱体，表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理，有效防谐振、防滑及防划伤，经久耐用，可悬挂安装。 4.高音单元独有DTT（减震高音技术）先进技术设计，高音清晰甜美。 5.低音采用加强型纸盒振膜，配合独用的磁场回路技术，提供丰满而稳定的低音重现，声学特征持久稳定。 6.单元结构LF:10"×1，HF:1"×1 7.频响范围(±3dB)48Hz-18,000Hz 8.灵敏度（折算到1m，1W）96dB 9.最大声压级119dB 10.输入阻抗8Ω 11.额定功率250W 12.指向性（H×V）90°H×40°V 13.连接插座2×NeutrikNL4 ★14.提供相关产品彩页 | 只 | 4 |  |
| 7 | 功放 | 1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量单独可调； 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5.备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 6.内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7.具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8.内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9.各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 10.电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11.额定输出/每声道,8Ω400W 12.额定输出/每声道,4Ω700W 13.额定输出/桥接,8Ω1400W 14.输入灵敏度1.2dBV | 台 | 2 |  |
| 8 | 8路电源时序器 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二级欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为10A，总输入电流容量16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.电源输出:8路，万能插座 6.单路负荷:10A 8.控制方式:手动顺序启动、短路信号触发控制。 7.电源容量:总容量220V，16A 8.输入电源:AC220-240/50Hz 9.时序间隔:1.5s ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 9 | 壁挂式专业音箱支架 | 壁挂式专业音箱支架 | 对 | 4 |  |
| 10 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 11 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 12 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

二十五、牙叉实验学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播系统 |
| 1 | MP3定时播控主机 （6分区功率分区） | 1.系统显示：全中文人性化菜单操作，122×32液晶屏显示 2.多种音源输出选择：内置MP3和FM/AM功能，可以手动或自动控制播放。可以播放外接U盘中的MP3音乐。 3.二路外接线路输入音频：具有AUX1、AUX2音频输入通道。 4.麦克风混音/强插输入：可以选择混音、强插或紧急广播多种输出模式。 5.系统定时设置功能：可定时选择音源、选择曲目进行播放，可以定时打开分区，可以接通电源 6.内置外部功放监听功能。 7.具有三路输出电源控制：可以手动或自动控制。三个输出电源（1路660W、另外2路200W），可以手动打开，也可定时自动打开。 8.六个广播分区输出功能：一个分区可以承受500W的有效负载,另外5路可以承受300W的有效负载。可以手动打开分区，也可定时自动打开分区。 9.报警激活信号输入，可触发本机对全区报警。 10.具有电脑下载定时记录功能：本机可以通过连接PC机，下载电脑上编辑好的定时记录。 11.音源输出：10k ohms(Ω) 0.775V，非平衡 12.话筒输入灵敏度：MIC: 600 ohms(Ω) 10mV ,非平衡 13.频率响应：20 Hz - 20k Hz (± 3 dB) 14.信号噪声比S/N：>80 dB 15.五路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入） 16.设有100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出 17.各输入通道音量独立调节、高音、低音独立调节 18.具有优先权设计：MIC1为优先级， MIC2、3和线路AUX1、2为第二级 19.MIC1具有默音功能，自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB 20.具有5单元LED电平显示，便于观察输出电平 21.1路线路输出可外接纯后级功率放大器扩展系统功率 22.采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净 23.内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号。 ★24.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 2 | 带二声前奏音座式麦克风 | 1.换能方式: 驻极体式 2. 频率响应 40Hz-16KHz 3.指向性: 心型指向 4.输出阻抗（欧姆） : 200Ω 5.灵敏度 : -43dB±2dB 6.供电电压(V): DC9V/AC12V 7.带二声前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：420mm 9.咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10.输出、指示：不平衡、座灯、管灯 11.开关：电子轻触 12.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V电池、220V电源适配器 13.抗手机、电磁、高频干扰。 ★14.提供相关产品彩页 | 个 | 2 |  |
| 3 | 前置放大器 | 1.具有十路输入（5路话筒输入、3路线路输入、2路紧急输入）和两路输出 2.各输入通道音量可独立控制，可以统一对高音和低音进行调节 3.具有三级优先权设计：MIC1为最高优先级，紧急音频信号（EMC）为第二级，MIC2-5和线路（AUX1、AUX2、AUX3）为第三级 4.紧急音频信号输入时无音量调节，自动默音至-30dB 5.可接纯后级功率放大器 6.话筒输入：MIC1-5：600Ω 5mV， 不平衡 7.线路输入：AUX1-3：10KΩ ≥200mV，不平衡 8.紧急输入：EMC1-2：10KΩ ≥200mV，不平衡 9.线路输出：＞0.775V（0dB），不平衡 10.频率响应：60Hz-15KHz（±3dB） 11.电源：AC 220V ± 10% 50-60HZ ★12.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 4 | 大功率纯后级功率放大器 | 1.高效率、低失真、宽频响、演出级音质 2.设有RCA插口，XLR插口。1路线路输入，1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放 3.设有2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。 4.具有输出音量可调节 5.具有人性化的指示功能：包括信号指示，保护指示，失真指示，电源指示等功能 6.具有完善的输出短路保护、过载及过热多重保护功能 7.具有散热风扇强制启动功能，保护产品稳定工作 8.独具NTC温度自动控制电路设计，使机器温度更低，工作更稳定可靠 9.高速智能削波限压器，提供更大的动态范围，使机器输出功率平均值大幅提高 10.适用大、中、小型公共场合广播使用 11.输出方式：70V/100V定压输出和4-16Ω定阻 12.额定输出功率：660W 13.线路输入：0.775V( 0dB) ,不平衡 14.线路输出：＞0.775V（0dB） 15.非线性失真THD：<1% at 1kHz,1/3的额定输出功率；满功率额定输出时的总谐波失真≤2% 16.信号噪声比S/N：>105 dB ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 4 |  |
| 5 | 室内壁挂音箱 | 1.功率:20W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响:100Hz-20KHz； 4.灵敏度:87±3 dB； 5.安装形式:壁挂式； 6.装饰材料:ABS； ★7.提供相关产品彩页 | 只 | 45 |  |
| 6 | 大型室外全天候音柱 （铝网） | 1.功率:30W/60W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响:140Hz-15KHz； 4.灵敏度:95±3 dB； 5.安装形式:壁挂式室外音柱； 6.装饰材料:铝合金/铝网。 ★7.提供相关产品彩页 | 只 | 3 |  |
| 7 | 辅材 | 音频线、电源线、PVC线槽和管及其他辅助配件机柜等 | 项 | 1 |  |

二十六、港政联学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播系统 |
| 1 | MP3定时播控主机 （6分区功率分区） | 1.系统显示：全中文人性化菜单操作，122×32液晶屏显示 2.多种音源输出选择：内置MP3和FM/AM功能，可以手动或自动控制播放。可以播放外接U盘中的MP3音乐。 3.二路外接线路输入音频：具有AUX1、AUX2音频输入通道。 4.麦克风混音/强插输入：可以选择混音、强插或紧急广播多种输出模式。 5.系统定时设置功能：可定时选择音源、选择曲目进行播放，可以定时打开分区，可以接通电源 6.内置外部功放监听功能。 7.具有三路输出电源控制：可以手动或自动控制。三个输出电源（1路660W、另外2路200W），可以手动打开，也可定时自动打开。 8.六个广播分区输出功能：一个分区可以承受500W的有效负载,另外5路可以承受300W的有效负载。可以手动打开分区，也可定时自动打开分区。 9.报警激活信号输入，可触发本机对全区报警。 10.具有电脑下载定时记录功能：本机可以通过连接PC机，下载电脑上编辑好的定时记录。 11.音源输出：10k ohms(Ω) 0.775V，非平衡 12.话筒输入灵敏度：MIC: 600 ohms(Ω) 10mV ,非平衡 13.频率响应：20 Hz - 20k Hz (± 3 dB) 14.信号噪声比S/N：>80 dB 15.五路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入） 16.设有100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出 17.各输入通道音量独立调节、高音、低音独立调节 18.具有优先权设计：MIC1为优先级， MIC2、3和线路AUX1、2为第二级 19.MIC1具有默音功能，自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB 20.具有5单元LED电平显示，便于观察输出电平 21.1路线路输出可外接纯后级功率放大器扩展系统功率 22.采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净 23.内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号。 ★24.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 2 | 带二声前奏音座式麦克风 | 1.换能方式: 驻极体式 2. 频率响应 40Hz-16KHz 3.指向性: 心型指向 4.输出阻抗（欧姆） : 200Ω 5.灵敏度 : -43dB±2dB 6.供电电压(V): DC9V/AC12V 7.带二声前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：420mm 9.咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10.输出、指示：不平衡、座灯、管灯 11.开关：电子轻触 12.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V电池、220V电源适配器 13.抗手机、电磁、高频干扰。 ★14.提供相关产品彩页 | 个 | 2 |  |
| 3 | 前置放大器 | 1.具有十路输入（5路话筒输入、3路线路输入、2路紧急输入）和两路输出 2.各输入通道音量可独立控制，可以统一对高音和低音进行调节 3.具有三级优先权设计：MIC1为最高优先级，紧急音频信号（EMC）为第二级，MIC2-5和线路（AUX1、AUX2、AUX3）为第三级 4.紧急音频信号输入时无音量调节，自动默音至-30dB 5.可接纯后级功率放大器 6.话筒输入：MIC1-5：600Ω 5mV， 不平衡 7.线路输入：AUX1-3：10KΩ ≥200mV，不平衡 8.紧急输入：EMC1-2：10KΩ ≥200mV，不平衡 9.线路输出：＞0.775V（0dB），不平衡 10.频率响应：60Hz-15KHz（±3dB） 11.电源：AC 220V ± 10% 50-60HZ ★12.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 4 | 大功率纯后级功率放大器 | 1.高效率、低失真、宽频响、演出级音质 2.设有RCA插口，XLR插口。1路线路输入，1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放 3.设有2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。 4.具有输出音量可调节 5.具有人性化的指示功能：包括信号指示，保护指示，失真指示，电源指示等功能 6.具有完善的输出短路保护、过载及过热多重保护功能 7.具有散热风扇强制启动功能，保护产品稳定工作 8.独具NTC温度自动控制电路设计，使机器温度更低，工作更稳定可靠 9.高速智能削波限压器，提供更大的动态范围，使机器输出功率平均值大幅提高 10.适用大、中、小型公共场合广播使用 11.输出方式：70V/100V定压输出和4-16Ω定阻 12.额定输出功率：660W 13.线路输入：0.775V( 0dB) ,不平衡 14.线路输出：＞0.775V（0dB） 15.非线性失真THD：<1% at 1kHz,1/3的额定输出功率；满功率额定输出时的总谐波失真≤2% 16.信号噪声比S/N：>105 dB ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 5 | 大型室外全天候音柱 （铝网） | 1.功率:30W/60W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响:140Hz-15KHz； 4.灵敏度:95±3 dB； 5.安装形式:壁挂式室外音柱； 6.装饰材料:铝合金/铝网。 ★7.提供相关产品彩页 | 只 | 3 |  |
| 6 | 辅材 | 音频线、电源线、PVC线槽和管及其他辅助配件等 | 项 | 1 |  |

## 二十七、牙叉镇中心学校多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播系统 |
| 1 | MP3定时播控主机 （6分区功率分区） | 1.系统显示：全中文人性化菜单操作，122×32液晶屏显示 2.多种音源输出选择：内置MP3和FM/AM功能，可以手动或自动控制播放。可以播放外接U盘中的MP3音乐。 3.二路外接线路输入音频：具有AUX1、AUX2音频输入通道。 4.麦克风混音/强插输入：可以选择混音、强插或紧急广播多种输出模式。 5.系统定时设置功能：可定时选择音源、选择曲目进行播放，可以定时打开分区，可以接通电源 6.内置外部功放监听功能。 7.具有三路输出电源控制：可以手动或自动控制。三个输出电源（1路660W、另外2路200W），可以手动打开，也可定时自动打开。 8.六个广播分区输出功能：一个分区可以承受500W的有效负载,另外5路可以承受300W的有效负载。可以手动打开分区，也可定时自动打开分区。 9.报警激活信号输入，可触发本机对全区报警。 10.具有电脑下载定时记录功能：本机可以通过连接PC机，下载电脑上编辑好的定时记录。 11.音源输出：10k ohms(Ω) 0.775V，非平衡 12.话筒输入灵敏度：MIC: 600 ohms(Ω) 10mV ,非平衡 13.频率响应：20 Hz - 20k Hz (± 3 dB) 14.信号噪声比S/N：>80 dB 15.五路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入） 16.设有100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出 17.各输入通道音量独立调节、高音、低音独立调节 18.具有优先权设计：MIC1为优先级， MIC2、3和线路AUX1、2为第二级 19.MIC1具有默音功能，自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB 20.具有5单元LED电平显示，便于观察输出电平 21.1路线路输出可外接纯后级功率放大器扩展系统功率 22.采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净 23.内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号。 ★24.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 2 | 带二声前奏音座式麦克风 | 1.换能方式: 驻极体式 2. 频率响应 40Hz-16KHz 3.指向性: 心型指向 4.输出阻抗（欧姆） : 200Ω 5.灵敏度 : -43dB±2dB 6.供电电压(V): DC9V/AC12V 7.带二声前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：420mm 9.咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10.输出、指示：不平衡、座灯、管灯 11.开关：电子轻触 12.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V电池、220V电源适配器 13.抗手机、电磁、高频干扰。 ★14.提供相关产品彩页 | 个 | 2 |  |
| 3 | 前置放大器 | 1.具有十路输入（5路话筒输入、3路线路输入、2路紧急输入）和两路输出 2.各输入通道音量可独立控制，可以统一对高音和低音进行调节 3.具有三级优先权设计：MIC1为最高优先级，紧急音频信号（EMC）为第二级，MIC2-5和线路（AUX1、AUX2、AUX3）为第三级 4.紧急音频信号输入时无音量调节，自动默音至-30dB 5.可接纯后级功率放大器 6.话筒输入：MIC1-5：600Ω 5mV， 不平衡 7.线路输入：AUX1-3：10KΩ ≥200mV，不平衡 8.紧急输入：EMC1-2：10KΩ ≥200mV，不平衡 9.线路输出：＞0.775V（0dB），不平衡 10.频率响应：60Hz-15KHz（±3dB） 11.电源：AC 220V ± 10% 50-60HZ ★12.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 4 | 大功率纯后级功率放大器 | 1.高效率、低失真、宽频响、演出级音质 2.设有RCA插口，XLR插口。1路线路输入，1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放 3.设有2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。 4.具有输出音量可调节 5.具有人性化的指示功能：包括信号指示，保护指示，失真指示，电源指示等功能 6.具有完善的输出短路保护、过载及过热多重保护功能 7.具有散热风扇强制启动功能，保护产品稳定工作 8.独具NTC温度自动控制电路设计，使机器温度更低，工作更稳定可靠 9.高速智能削波限压器，提供更大的动态范围，使机器输出功率平均值大幅提高 10.适用大、中、小型公共场合广播使用 11.输出方式：70V/100V定压输出和4-16Ω定阻 12.额定输出功率：660W 13.线路输入：0.775V( 0dB) ,不平衡 14.线路输出：＞0.775V（0dB） 15.非线性失真THD：<1% at 1kHz,1/3的额定输出功率；满功率额定输出时的总谐波失真≤2% 16.信号噪声比S/N：>105 dB ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 3 |  |
| 5 | 大型室外全天候音柱 （铝网） | 1.功率:30W/60W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响:140Hz-15KHz； 4.灵敏度:95±3 dB； 5.安装形式:壁挂式室外音柱； 6.装饰材料:铝合金/铝网。 ★7.提供相关产品彩页 | 只 | 13 |  |
| 6 | 辅材 | 音频线、电源线、PVC线槽和管及其他辅助配件机柜等 | 项 | 1 |  |

## 二十八、民族中学多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播系统（增加） |
| 1 | 室内壁挂 音箱 | 1.功率:20W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响:100Hz-20KHz； 4.灵敏度:87±3 dB； 5.安装形式:壁挂式； 6.装饰材料:ABS； ★7.提供相关产品彩页 | 只 | 1 |  |
| 2 | 大型室外全天候音柱 （铝网） | 1.功率:30W/60W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响:140Hz-15KHz； 4.灵敏度:95±3 dB； 5.安装形式:壁挂式室外音柱； 6.装饰材料:铝合金/铝网。 ★7.提供相关产品彩页 | 只 | 3 |  |
| 3 | 辅材 | 音频线、电源线、PVC线槽和管及其他辅助配件等 | 项 | 1 |  |

二十九、芙蓉田学校配置清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播系统（增加） |
| 1 | 带二声前奏音座式麦克风 | 1.换能方式: 驻极体式 2. 频率响应 40Hz-16KHz 3.指向性: 心型指向 4.输出阻抗（欧姆） : 200Ω 5.灵敏度 : -43dB±2dB 6.供电电压(V): DC9V/AC12V 7.带二声前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：420mm 9.咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10.输出、指示：不平衡、座灯、管灯 11.开关：电子轻触 12.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V电池、220V电源适配器 13.抗手机、电磁、高频干扰。 ★14.提供相关产品彩页 | 个 | 2 |  |
| 2 | 前置放大器 | 1.具有十路输入（5路话筒输入、3路线路输入、2路紧急输入）和两路输出 2.各输入通道音量可独立控制，可以统一对高音和低音进行调节 3.具有三级优先权设计：MIC1为最高优先级，紧急音频信号（EMC）为第二级，MIC2-5和线路（AUX1、AUX2、AUX3）为第三级 4.紧急音频信号输入时无音量调节，自动默音至-30dB 5.可接纯后级功率放大器 6.话筒输入：MIC1-5：600Ω 5mV， 不平衡 7.线路输入：AUX1-3：10KΩ ≥200mV，不平衡 8.紧急输入：EMC1-2：10KΩ ≥200mV，不平衡 9.线路输出：＞0.775V（0dB），不平衡 10.频率响应：60Hz-15KHz（±3dB） 11.电源：AC 220V ± 10% 50-60HZ ★12.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 3 | 大功率纯后级功率放大器 | 1.高效率、低失真、宽频响、演出级音质 2.设有RCA插口，XLR插口。1路线路输入，1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放 3.设有2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。 4.具有输出音量可调节 5.具有人性化的指示功能：包括信号指示，保护指示，失真指示，电源指示等功能 6.具有完善的输出短路保护、过载及过热多重保护功能 7.具有散热风扇强制启动功能，保护产品稳定工作 8.独具NTC温度自动控制电路设计，使机器温度更低，工作更稳定可靠 9.高速智能削波限压器，提供更大的动态范围，使机器输出功率平均值大幅提高 10.适用大、中、小型公共场合广播使用 11.输出方式：70V/100V定压输出和4-16Ω定阻 12.额定输出功率：660W 13.线路输入：0.775V( 0dB) ,不平衡 14.线路输出：＞0.775V（0dB） 15.非线性失真THD：<1% at 1kHz,1/3的额定输出功率；满功率额定输出时的总谐波失真≤2% 16.信号噪声比S/N：>105 dB ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 3 |  |
| 4 | 室内壁挂音箱 | 1.功率:20W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响:100Hz-20KHz； 4.灵敏度:87±3 dB； 5.安装形式:壁挂式； 6.装饰材料:ABS； ★7.提供相关产品彩页 | 只 | 44 |  |
| 5 | 辅材 | 音频线、电源线、PVC线槽和管及其他辅助配件等 | 项 | 1 |  |

## 三十、打安镇子雅小学多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 4 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 4 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 8 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹 | 位 | 80 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 一拖二，1个主机+2只无线话筒 振荡方式：石英晶体振荡；频率范围：VHF 200MHz～270MHz； ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 1 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

## 三十一、打安镇田表小学多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 4 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 4 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 8 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 80 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 一拖二，1个主机+2只无线话筒 振荡方式：石英晶体振荡；频率范围：VHF 200MHz～270MHz； ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 1 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

三十二、打安镇旺丁小学多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 4 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 4 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 8 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 48 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 一拖二，1个主机+2只无线话筒 振荡方式：石英晶体振荡；频率范围：VHF 200MHz～270MHz； ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 1 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

三十三、打安镇南达小学多功能报告厅设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桌椅 |
| 1 | 主席台桌 | 1、尺寸：长800mm*宽600mm*高760mm 2、25mm厚环保实木颗粒板，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 4 | 定制 |
| 2 | 主席台椅 | 1、尺寸：坐深620mm×坐宽51mm×整高1050mm 2、采用优质环保西皮，带扶手，材质坚硬、刚性强喷环保油漆，含水率≤12%，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。 | 位 | 4 | 定制 |
| 3 | 条桌 | 1、尺寸：长560mm*宽400mm*760mm 2、密度板，贴0.6mm厚实木皮，环保油漆，光滑耐磨。 | 位 | 8 | 前排一排 |
| 4 | 礼堂椅 | 1、座背：45密度一次定型海绵 2、座背板：聚乙烯一次注塑成型； 3、面料：礼堂椅专用布料，耐磨，防褪色， 4、扶手面：橡木外饰环保漆 5、写字板：内藏式中纤写字板，铝合金支架 6、站脚：冷轧钢板双排固定脚，钢板厚度为2.0MM 7、回弹装置：弹簧加阻尼回弹。 | 位 | 48 | 定制 |
| 二、会议设备 |
| 5 | 无线桌面式会议话筒 | 一拖二，1个主机+2只无线话筒 振荡方式：石英晶体振荡；频率范围：VHF 200MHz～270MHz； ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 6 | 8路调音台 | 8路麦克风与线路输入; 每路设有三段通道均衡, 辅助输出及+48V幻像电源 编组母线 :4路 辅助母线:3路 整机信噪比:-80dBu～128dBu 失真度:<0,.01% 频率相应:20Hz～20kHz 麦克风输入阻抗:3欧 灵敏度:-80dBu～36dBu 均衡参数；高频12KHz 中频250Hz～5KHz 低频100Hz 主输出电平:+4dBU 耳机鉴听:75Mw 录音输出/2TR IN输入:-10dBu ★提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 系统技术参数： 1.取样频率 44.1KHz 2.动态范围 93dBu 3.信噪比 78dB 4.解析度 24Biti 5.输入阻抗：10KΩ 6.最大讯号：-15dB 7.输出 阻抗：10KΩ 8.最大讯号：-15dB 9.总谐波失音：-92dBu ★10.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 技术参数 ： 1.系统类型：2单元2分频倒相式 2.额定功率：250W 3.最大功率：500W 4.标称阻抗：8 OHMS 5.标称灵敏度（1W@1m）：94dB+/-3dB 6.最大声压级：119dB@250w(122dB@500w) 7.频率带宽：60Hz—18KHz 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V 9.换能器配置：低频驱动器10″（250mm单元50mm音圈）×1高频驱动器1.3″（34 mm音圈）×1 10.分频模式：被动式 11.连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） 12.箱体材质：15mm（0.6″）高密度纤维板 13.颜色：默认为黑色环保水性喷涂，可按要求订制其他颜色 ★14.提供相关产品彩页 | 台 | 2 |  |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω：300W×2 2.立体声输出功率4Ω：500W×2 3.桥接功率 8Ω：1000W×1 4.失真度：<0.2% 5.信噪比：﹥112dBA 6.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/－1dB 7.输入阻抗：平衡20K/非平衡 10K 8.阻尼系数：>300 9.输出类别：Class D 10.输入灵敏度：0.775V 11.保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 12.控制钮：电源开头ON/OFF，音量调节旋钮在面板上，立体声、并接和桥接模式转换按键在后板 13.LED指示灯：面板上有过载保护CLIP/－10dB/信号SIGNAL/并接MONO/桥接BRIDGE/工作状态STATUS指示灯 14.电源延时：4秒 15.输入接口：XLR输入接口 16.输出接口：SPEAKON卡侬接口 ★17.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1.供电电源: 交流220V/50Hz 30A 2.额定输出电压: 交流220V/50Hz 3.可控制电源: 8路 4.每路动作延时时间: 1秒 5.每路输出带数字显示 6.单路额定输出电源: 20A ★7.提供相关产品彩页 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 对 | 1 |  |
| 12 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，600*600*800，预留散热孔 | 个 | 1 |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 音频线、音箱线、排插、大三芯、卡侬公母、SpeakON电缆连接器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息插座 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：230×230×65mm，可安装4个86盒 | 个 | 1 |  |

注：为确保制作安装施工符合项目场地实际需要，投标人应对制作安装现场进行实地勘察，该勘察将作为投标文件的重要组成部分,投标人不提供或提供与现场实际不符均视为无效响应处理。

现场勘察地址:白沙县33所学校（用户需求中各个学校）

踏勘时间：2018年08月03日09:00:00 — 2018年08月 05日17:00:00

采购人联系人：符老师       联系电话：0898-27711995

现场勘察费用: 现场勘察所产生的全部费用由投标人自行承担

五、其他要求：

1、售后服务要求：

（1）、设备按原厂商标准提供维护。

（2）、设备调试完毕交付使用前提供1次完整培训；

（3）、提供2年免费上门服务，并且所有配件免费提供；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2、验收

1）交货后，采购人按照国家有关标准及采购文件及投标的技术要求进行验收，中标人应协助采购人对货物进行验收，如验收不合格，由中标人返工并赔偿因延期交货对采购人造成的损失，如再次验收不合格，采购人有权终止合同，并报有关部门严肃处理。

## 2）在验收过程中如发现成交供应商提供的货物达不到招标文件要求和投标承诺或以劣充优，以旧充新等的情况，需方有权拒绝接收，中标方应及时更换符合要求的货物，并赔偿因延期交货对采购人造成的损失；如再次提供的货物仍出现以上情形的，采购人有权终止合同，并报有关部门严肃处理

第四章 合同条款（参考）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据      年    月    日            项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起  个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的    。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲   方：						         乙   方：

签字盖章：						         签字盖章：

法人/授权代表：				         法人/授权代表：

日    期：						         日    期：

开户银行：						         开户银行：

账    号：						         账    号：

招标人：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章  投标文件内容和格式

- 价格标的组成

1.开标一览表

2.报价明细表

- 技术要求响应表

- 商务标的组成

3.投标函

4.法定代表人证明书

5.授权委托书

6.投标保证金证明单据

## 7.现场勘察函

8.投标人简介：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍。

9.投标人资格要求证明文件：详见第一章 投标邀请函“投标人资格条件”

10.其他：如类似项目业绩等

- 技术标的组成

11.产品质量及服务承诺书：

由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实填写，格式由投标人自定；

12.投标人认为需要提供的其他材料

注：为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本招标文件第六章中“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。投标文件中的复印件均必须加盖公章。

投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件。

表1、开标一览表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身  ）

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 合计价格 （金额单位：元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 本项目投标总报价（大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 本项目交付使用时间 |  |

报价人全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：

注: 1、投标总金额包括本招标书中要求的所有服务的费用，如果投标方采用进口设备，可以报免税价，招标方负责提供免税进口手续，投标所报价格须包含运输、保险、清关等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、投标总报价超过该包采购预算的将视为无效投标。

4、投标报价需包含运输费等费用

表2、报价明细表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称   或项目本身   ）

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号、规格 | 原产地及制造厂名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字：

表3、技术要求响应表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身    ）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，招标方有权要求投标方在投标后进行产品测试，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理，并没收投标保证金。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

日   期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

表4、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵司             项目（招标编号：       ）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交    包投标书正本一式壹份，副本肆份。

根据此函，我们宣布同意如下：

  - 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

  - 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的      天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

  - 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

  - 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

  - 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

  - 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

  - 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户名：

开户行：

账  户：

授权代表签字：               职务：

日期：

表5、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签章）

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

表6、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                       联系方式:

兹委托受托人          代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的

项目（招标编号：     ）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人  （签名）

受托人  （签名）

委托单位    （公章）

年     月     日

### 表7、现场勘察确认函（格式）

（项目编号：HNZH-2018-234）

我公司于       年     月     日，对白沙县2018年义务教育均衡发展项目多功能报告厅设备采购工程采购需求中各所学校现场进行了实地踏勘，对现场情况都进行了了解和确认。

踏勘单位：          （盖章）         业主单位：             （盖章）

踏勘单位代表签名：                   业主单位代表签名：

日  期：    年    月    日            日  期：     年    月     日

表8、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

# 第六章  评审办法和程序

一、评审办法

- 评审办法：综合评分法。

- 综合评分法评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审（技术、商务和价格评审）。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（ 附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 交货期或工期不满足要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4. 投标人数不足3家时，可按中华人民共和国财政部令（第18号）第四章第四十三条执行（经主管财政部门批准，转为竞争性谈判。谈判时，本招标文件将直接转为竞争性谈判文件进行谈判）。

三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术、商务和价格的评审打分。

2.技术评分和商务评分：

具体评审的内容详见 附表1。

3.价格分：基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝基准价/投标报价×价格权值（基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）

4.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术/商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

5、综合评分统计及排名：

（1）技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

（2）综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据投标人综合得分由高到底进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

## 附表1：资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 符合第一章投标人资格要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

## 附表2符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按要求提交保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求（60天） |  |  |  |
| 5 | 投标报价 | 投标报价是否满足招标文件要求 （报价有效、不漏项、不超出采购预算） |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其他无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

4、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

评委：

附表3              技术、商务评分表

项目名称：                                        招标编号：

项目单位：                                        日  期：2018年  月  日

| 序号 | 评分类别 | 评比项目 | 评比内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 技术指标响应 | 投标人对“用户需求书”中各项技术参数及功能要求的响应情况（注：带有“★”参数，一项不满足扣3分；非“★”参数，一项不满足扣2分，扣完基础分为止）； 注：1、招标文件中要求的技术参数为基本参数，投标人投标技术参数优于或等于招标文件中的技术参数均不扣分。2、投标人须对所投标设备的技术参数真实性负责，提供虚假参数、伪造、变更或虚假响应者，按废标处理、没收投标保证金并将上报政府采购主管部门进行严肃处理。 | 35分 |
| 2 | 商务部分 | 项目组织实施管理、方案 | 项目需求理解是否充分，满足招标人要求；优：7-8 分，良：4-6 分，一般：1-3 分。 | 18分 |
|  |  |  | 设计方案是否详细、完整，设计实施计划、进度安排的合理性等评比，满足招标人要求；优：10-8 分，良：7-4分，一般：3-1分。 |  |
|  |  | 售后服务 | 售后服务方案(10分)：根据投标人服务承诺及售后保障措施的合理性完备性情况综合评审，分为三档：优10-7分，良6-4分，一般3-1分。 | 10分 |
|  |  | 投标人本地化服务 | 投标人具有较强的本地化服务能力，确保售后服务质量。在海南注册或设立分公司或办事处等分支机构作为常驻技术、服务支持机构的得5分。 证明材料：须提供有效的证明材料加盖公章，不提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 业绩 | 投标人在2017年以来具有类似的项目业绩,单个合同金额达10万元或以上的案例得0.5分，最高2分，其它不得分（需提供合同复印件，不含分包或转包合同） | 2分 |
| 3 | 价格部分 | 价格计算 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30分 |

评委：

【末页】