珠碧江学校、七坊中学二所学校拼装式游泳池工程

招标文件

采 购 人：白沙黎族自治县教育局

项目名称：珠碧江学校、七坊中学二所学校拼装式游泳池工程

招标编号：HNZH-2018-300

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年08月

目    录

第一章  投 标 邀 请 函	2

前 附 表	4

第二章  投标人须知	5

第三章  用 户 需 求 书	10

第四章 合同条款	46

第五章  投标文件内容和格式	53

第六章  评审办法和程序	60

# 第一章  投 标 邀 请 函

海南政辉招投标代理有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受白沙黎族自治县教育局（简称“采购人”下同）的委托，就珠碧江学校、七坊中学二所学校拼装式游泳池工程（招标编号HNZH-2018-300）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：珠碧江学校、七坊中学二所学校拼装式游泳池工程

2、项目编号：HNZH-2018-300

3、用途：工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：407.736686万元。

其中：A包131.433219万元；B包276.303467万元；

二、投标人资格要求 ：

1、符合政府采购法第二十二条之规定；

2、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，企业营业执照、组织机构代码证及税务登记证有效合格（须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；投标人须提供2018年任意1个月的纳税证明和社保缴费记录证明；（证明材料复印件加盖公章）；

4、投标人参加政府采购活动前3年内（注册成立时间不足3年的，从注册时间起算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

5、投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供开标时间前7天内的查询结果网页截图并加盖单位公章）。

6、本项目不接受联合投标；

7、符合法律、行政法规规定及招标文件要求的其他条件

三、招标文件的获取

1、发售标书时间：2018年9月19日08:30:00 — 2018年9 月 28日17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

3、标书售价：300元/套（售后不退），开标现场缴费。

4、投标人提问截止时间：2018年9月28日17:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2018年10月11 日10:30（北京时间）前，投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥10000.00元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年10月11日10:30

2、开标时间：2018年10月11 日10:30

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼 207 开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、公告媒体： 中国海南政府采购网、中国采购与招标网、海南省人民政府政务服务中心网。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电  话：0898-66557609              传真：0898-66557605

联系人：梁工

海南政辉招投标代理有限公司

2018年9 月18 日

## 前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及招标编号 | 珠碧江学校、七坊中学二所学校拼装式游泳池工程 HNZH-2018-300 |
| 2 | 采购人 | 白沙黎族自治县教育局 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 采购预算：407.736686万元，投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。（A包131.433219万元；B包276.303467万元） |
| 5 | 项目交付使用时间要求 | 自签订合同之日起90天完工并验收。 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起 60 天内有效 |
| 8 | 投标保证金 | 保证金到账截止日期：2018年10 月11日10:30（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。 投标保证金为： ￥10000.00元。 |
| 9 | 投标文件的递交 | 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。 |
| 10 | 纸质投标文件份数 | 投标文件一式伍 份，固定装订，正本 壹 份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2018年10 月11日10:30 。 |
| 12 | 开标时间及地点 | 2018年10月11日10:30 ； 海南省人民政府政务服务中心二楼207室（海口市国兴大道9号）。 |

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：白沙黎族自治县教育局

1.2招标人：海南政辉招投标代理有限公司

1.3投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1投标人购买本招标文件后如在7天内未对招标人提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间15天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8．招标文件的修改或补充

8.l 在投标截止时间前15天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在1个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9．投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10．投标报价

10.1报价均须以人民币为计算单位。

10.2本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11．投标保证金

11.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金额及到账截止日期，详见招标公告。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单),投标保证金采用网上支付形式，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

11.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；

（5）向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14．投标文件的密封及标记

纸质投标文件：投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

14．l 投标人应将投标文件正 本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。投标文件光盘单独密封。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：珠碧江学校、七坊中学二所学校拼装式游泳池工程

招标编号：HNZH-2018-300

包    号：    包（    包号名称     ）或 项目本身

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人有权拒绝接收其投标文件。

15．投标截止时间

15.l投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件U盘。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

16．开标

16.l 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

16.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

17．评标委员会

受采购人的委托，招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 4名和采购人代表  1名组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

18.评标

见“第六章 评审办法”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标人将在指定的网站（海南省人民政府政务服务中心网、海南省人民政府网、中国海南政府采购网）上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向招标人提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标人处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点，与采购人签订中标合同，否则中标无效，投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章  用 户 需 求 书

## 一、项目概况

1、项目名称：珠碧江学校、七坊中学二所学校拼装式游泳池工程

2、招标编号：HNZH-2018-300

3、采购单位：白沙黎族自治县教育局

4、交付时间：自签订合同之日起90天完工并验收。

5、交付地点：根据用户需要。

6、交付方式：免费送至用户指定地点。

## 二、投标人资格要求

见投标邀请

## 三、验收要求

由白沙教育局组织人员负责验收。

## 珠碧江学校、七坊中学二所学校拼装式游泳池工程采购需求表

4.1A包：珠碧江学校

| 一 | 池体系统 |
| --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 槽钢框架 | 采用国标型钢制造的钢结构框架，主材选用10#槽钢，确保强度，材料腰厚不小于5mm，横截面积不小于12.5cm²，宽1.43米，高1.12米，所有钢结构承压框架均采用热镀锌防腐处理，保证框架15年不生锈，保证池体不变形，每个相同的框架都能互换。 | 只 | 46 |  |
| 2 | 走道承重梁 | 走道承重梁采用C型钢制成，尺寸为10cm×4cm×1.5cm，壁厚2mm，通过热镀锌防腐处理，保证15年不生锈、不变形，承重面上承重梁数量不得少于4根，并确保在同一水平面上。使用螺栓固定在槽钢框架上。 | 根 | 48 |  |
| 3 | 连接角钢 | 采用国标型钢制造，主材选用6#角钢、5#角钢，采用热镀锌进行防腐处理。用于连接槽钢框架的角钢数量不得少于6根。连接角钢之间有斜向支撑来增加池体牢固度。角钢使用螺栓固定在槽钢框架上。 | 根 | 210 |  |
| 4 | 连接直角及连接立柱 | 2mm镀锌钢板一次成型，呈半封闭铜柱状结构，承重强、钢质材料、镀锌处理，使用螺栓连接。 | 根 | 4 |  |
| 5 | 溢水槽 | 环绕泳池的溢水槽，溢水槽厚度≥1.5mm。采用热镀锌防腐防锈钢结构材料一次成型，无断裂、破损,可循环多次安装，保证使用寿命15年以上。溢水槽应设置重力排水口，可将废水排入下水道，溢水槽上覆盖溢水格栅。溢水槽宽250mm，用螺栓固定在槽钢框架上。 | 米 | 81 |  |
| 6 | 溢水转角 | 泳池溢水格栅四个转角处配有防滑设计的安全装置—溢水槽角罩，采用高分子材料通过模具一体成型，壁厚≥4.5mm。安全、美观、防滑、耐用，可覆盖泳池转角处所有接缝，不存在任何安全隐患，规格≥50×50cm。 | 只 | 4 |  |
| 7 | 溢水压条 | 胶膜扣条采用耐候、高强度特制、抗老化PVC材质,采用不锈钢螺丝固定，确保强度。表面宽度≥70mm，壁厚不小于3mm，局部壁厚5mm，采用独特的滑盖设计，安装后表面看不到任何螺丝及固定孔洞，适用于室外，方便重复拆装。表面有防滑纹路，安全可靠。 | 米 | 162 |  |
| 8 | 250mm溢水格栅 | 溢水格栅采用活动三孔型，ABS材质，宽度250mm，特别加入防紫外线成份,具有防晒、防滑、韧性度高、不易折断、抗腐蚀等功能及防波栏作用,而且组装容易，安装简单。 | 米 | 81 |  |
| 9 | 下水扶梯 | 下水扶梯采用304不锈钢材质，管径42mm，扶手表面光滑，踏板结实耐用且防滑，配有固定装置。 | 个 | 4 |  |
| 10 | 泳池专用胶膜 | 泳池胶膜采用PVC材质，厚度≥0.7mm，静摩擦系数≥0.5，胶膜本身配有加强筋。 | ㎡ | 560 |  |
| 11 | 池底胶膜垫 | 全新料加工而成的加厚型气泡膜。 | ㎡ | 400 |  |
| 12 | 泳池专用外围板 | 外围板采用耐候、高强度特制、抗老化PVC双层中空板材，长500mm×宽20mm×壁厚2mm,设有15条加强筋。外围板平面均匀加载40kg的负载，持续一小时及以上，移除负载后，表面无明显变形及损坏。 | 块 | 186 |  |
| 13 | 泳池专用内围板 | 内围板采用耐候、高强度特制、抗老化PVC双层中空板材，长242mm×宽30mm×壁厚2.5mm,设有11条加强筋。承载力≥3000kg。 | 块 | 332 |  |
| 14 | 走道平台 | 防腐塑木板、PVC塑木包胶防滑处理。 | 块 | 560 |  |
| 15 | 上下泳池楼梯 | 主楼梯采用钢结构热镀锌处理，并具有防滑突纹，具有抗老化，耐候性强，强度高，美观大方。可拆卸为片状，便于运输及存放。任意台阶宽度≥25cm，高度≥15cm。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 安全护栏 | 安全护栏采用钢管结构，间隙≤85mm，经防腐防锈喷塑处理，使用中不会受力变形（强度远高于网状结构）。护栏高度1100mm。方便多次安装拆卸，安全、美观。护栏扶手采用PVC塑料一体成型，壁厚≥3mm，扶手边缘采用弧形设计，扶手间与转角处采用专用塑料护套连接。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 游泳池平衡装置 | 尺寸为750×1000×5mm，钢质材料、防腐处理。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 连接螺丝 | 不锈钢和热镀锌 | 套 | 1 |  |
| 二 | 水处理系统 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 循环水泵 | 功率5.5KW，绝缘电阻冷/热态＞500MΩ、在70℃水温连续运行24小时，泵体和叶轮非金属材料不发生变形。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 高效过滤器 | Ø1200mm，过滤器内外表面应基本平整、光洁、无龟裂和明显气泡、变色等缺陷，缠绕表面纤维纱不得脱落。工作时最大工作压力为0.3MPa.过滤出水质的浑浊度≤1.4。 | 套 | 3 |  |
| 3 | 药水泵、加药桶 | 药水泵隔膜由纯PTFE材质5年以上寿命,可与大多数化学品超强兼容性.100-240V电压范围内泵都能投药稳定.不受电压波动。流量：2.5-54L/H 、最大压力：0-20BAR、泵头:PVDF更耐酸碱、功率:12-22.2W。加药桶容量：100L | 套 | 3 |  |
| 4 | 水质检验仪 | 采用高品质电子元器件和优良的外壳材质制造而成，PH测量范围：0-14、分辨率±0.01、精度±0.01，ORP测量范围：±1500mV、分辨率±1mV、精度±1mV，温度测量范围：0-100℃、分辨率1℃、精度1%，防护等级IP65。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 石英砂过滤滤料 | 10-20目、天然砂 | 吨 | 3 |  |
| 6 | 电气控制箱 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 7 | 电气安装辅件 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 8 | PVC管及管件阀门 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 三 | 照明系统 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 照明灯 | Ivp400W | 只 | 8 |  |
| 2 | 电路系统 | 含电器安装辅件 | 套 | 1 |  |
| 四 | 监控系统 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 摄像头 | （1）像素：400万； （2）分辨率：2K （3）红外距离≥100米 （4）防护等级：IP65 （5）采用超高性能百万像素CMOS图像传感器，支持4M高清输出、支持模拟UTC同轴视控，用户可远程操控。遵循国家标准 GA/T 1211高清视频标准 | 个 | 6 |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 带硬盘和RJ45接口 | 套 | 1 |  |
| 3 | 显示屏 | 20寸液晶监控显示屏 | 套 | 1 |  |
| 4 | 辅助设施 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 五 | 附属设施 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 泳道线 | 25米×￠120mm，球内浮子采用PE发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质304，粗3.2mm，含紧线器、S勾。 | 条 | 5 |  |
| 2 | 救生器材 | 救生椅： 高度为190cm、宽度92cm、管径38mm，304不锈钢材质。椅面采用ABS进口材料制成，防水防晒防辐射。 | 张 | 2 |  |
| 3 |  | 救生杆： 具有:高强度、高韧性、能伸缩、重量轻、无毒性、携带方便等特点。 主要技术参数： 长度4.3米，大头4.3厘米，小头2.0厘米.能拉动水中120KG物体。 | 个 | 2 |  |
| 4 |  | 急救板： 长：1800mm宽：450mm ，内部PE发泡处理，增加排水量，可载人于水上漂浮，承重：150KG、可配合头部固定器使用。 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 救生圈： 耐高低温，无皱缩、破裂、膨胀、分解，表面无凹凸、无开裂。尺寸: 内径：440mm，外径：720mm，厚度：105mm，实芯外包白兰布。 | 个 | 2 |  |
| 6 |  | 急救箱： 外箱材质：铝板/铝合金，尺寸：320×200×200mm，肩背/手提式、绿色，含普通急救药品。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 清洁设施 | 池刷：10寸 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 捞网： 规格：390×370mm、加强型网框网布一次成型、网框主体与手柄连接采用16支加强筋进行结构加强。 | 套 | 1 |  |
| 9 |  | 吸盘： 规格：360×190mm、塑料加重吸污头，带有锌合金手柄、聚氨酯料滚珠轮子、ABS吸污管转换接头。 | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 推杆： 铝合金伸缩杆、可配合池刷、捞网、吸盘使用。 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 吸管： 采用耐腐蚀、抗紫外线的EVA高强度材质制造而成，加厚双层设计，抗压抗扭力强。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 消毒设施 | 硫酸铜： 利用聚合四级胺盐中阳离子界面活性剂的乳化特性，对叶绿体中的酵素蛋白质产生变质，使得细胞壁受伤，失去光合作用的功能，再加上它截面活性剂本身的杀菌功能与水中的自由余氯共同作用，可快速消除绿藻。 | Kg | 1 |  |
| 13 |  | 澄清剂： 改善水质颜色与浑浊，摆脱池水浑浊、氯黄、白等颜色。能去除地下含铁的问题。 | Kg | 1 |  |
| 14 |  | 消毒剂： 性质稳定，药效持续长，使用方便，无残留物和副作用，能快速杀灭细菌、真菌、藻类等致病微生物，并能剥离污垢。 | Kg | 3 |  |
| 六 | 更衣配置 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 更衣配置 | 更衣柜： 2000×1130×500mm，每门宽度330mm、每门长度460mm 更衣柜主要材料： （1）门板双层中空板材，长330mm×宽20mm×壁厚2mm, 9条加强筋；在门板中心位置施加5kg的瞬间冲击力后，产品表面无明显变形或损坏。 （2）边板双层中空板材，长500mm×宽30mm×壁厚2mm, 15条加强筋；板材任意位置均匀加载40kg的负载1小时及以上，移除负载后产品表面无明显变形或损坏。 （3）中板双层中空板材，长500mm×宽40mm×壁厚2mm, 15条加强筋；板材任意位置均匀加载40kg的负载1小时及以上，移除负载后产品表面无明显变形或损坏。 （4）隔板双层中空板材，长500mm×宽20mm×壁厚2mm, 15条加强筋；板材任意位置均匀加载40kg的负载1小时及以上，移除负载后产品表面无明显变形或损坏。 （5）外观要求：成品表面平整光洁，无明显的伤痕、凹凸、裂纹等。 （6）色泽要求：门板颜色为黄或浅蓝色。 | 门 | 200 |  |
| 2 | 更衣凳 | 更衣凳：2000×456×400mm，凳面PVC材质，凳脚ABS材质。 | 张 | 4 |  |
| 九 | 水源保障 |  |  |  |

## 4.2安装及土建工程工程清单另册

4.1B包：七坊学校

| 一 | 池体系统 |
| --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 槽钢框架 | 采用国标型钢制造的钢结构框架，主材选用10#槽钢，确保强度，材料腰厚不小于5mm，横截面积不小于12.5cm²，宽1.43米，高1.32米，所有钢结构承压框架均采用热镀锌防腐处理，保证框架15年不生锈，保证池体不变形，每个相同的框架都能互换。 | 只 | 80 |  |
| 2 | 走道承重梁 | 走道承重梁采用C型钢制成，尺寸为10cm×4cm×1.5cm，壁厚2mm，通过热镀锌防腐处理，保证15年不生锈、不变形，承重面上承重梁数量不得少于4根，并确保在同一水平面上。使用螺栓固定在槽钢框架上。 | 根 | 114 |  |
| 3 | 连接角钢 | 采用国标型钢制造，主材选用6#角钢、5#角钢，采用热镀锌进行防腐处理。用于连接槽钢框架的角钢数量不得少于6根。连接角钢之间有斜向支撑来增加池体牢固度。角钢使用螺栓固定在槽钢框架上。 | 根 | 370 |  |
| 4 | 连接直角及连接立柱 | 2mm镀锌钢板一次成型，呈半封闭铜柱状结构，承重强、钢质材料、镀锌处理，使用螺栓连接。 | 根 | 4 |  |
| 5 | 溢水槽 | 环绕泳池的溢水槽，溢水槽厚度≥1.5mm。采用热镀锌防腐防锈钢结构材料一次成型，无断裂、破损,可循环多次安装，保证使用寿命15年以上。溢水槽应设置重力排水口，可将废水排入下水道，溢水槽上覆盖溢水格栅。溢水槽宽250mm，用螺栓固定在槽钢框架上。 | 米 | 154 |  |
| 6 | 溢水转角 | 泳池溢水格栅四个转角处配有防滑设计的安全装置—溢水槽角罩，采用高分子材料通过模具一体成型，壁厚≥4.5mm。安全、美观、防滑、耐用，可覆盖泳池转角处所有接缝，不存在任何安全隐患，规格≥50×50cm。 | 只 | 4 |  |
| 7 | 溢水压条 | 胶膜扣条采用耐候、高强度特制、抗老化PVC材质,采用不锈钢螺丝固定，确保强度。表面宽度≥70mm，壁厚不小于3mm，局部壁厚5mm，采用独特的滑盖设计，安装后表面看不到任何螺丝及固定孔洞，适用于室外，方便重复拆装。表面有防滑纹路，安全可靠。 | 米 | 310 |  |
| 8 | 250mm溢水格栅 | 溢水格栅采用活动三孔型，ABS材质，宽度250mm，特别加入防紫外线成份,具有防晒、防滑、韧性度高、不易折断、抗腐蚀等功能及防波栏作用,而且组装容易，安装简单。 | 米 | 152 |  |
| 9 | 下水扶梯 | 下水扶梯采用304不锈钢材质，管径42mm，扶手表面光滑，踏板结实耐用且防滑，配有固定装置。 | 个 | 6 |  |
| 10 | 泳池专用胶膜 | 泳池胶膜采用PVC材质，厚度≥0.7mm，静摩擦系数≥0.5，胶膜本身配有加强筋。 | ㎡ | 1664 |  |
| 11 | 池底胶膜垫 | 全新料加工而成的加厚型气泡膜。 | ㎡ | 1320 |  |
| 12 | 泳池专用外围板 | 外围板采用耐候、高强度特制、抗老化PVC双层中空板材，长500mm×宽20mm×壁厚2mm,设有15条加强筋。外围板平面均匀加载40kg的负载，持续一小时及以上，移除负载后，表面无明显变形及损坏。 | 块 | 324 |  |
| 13 | 泳池专用内围板 | 内围板采用耐候、高强度特制、抗老化PVC双层中空板材，长242mm×宽30mm×壁厚2.5mm,设有11条加强筋。承载力≥3000kg。 | 块 | 620 |  |
| 14 | 走道平台 | 防腐塑木板、PVC塑木包胶防滑处理。 | 块 | 1100 |  |
| 15 | 上下泳池楼梯 | 主楼梯采用钢结构热镀锌处理，并具有防滑突纹，具有抗老化，耐候性强，强度高，美观大方。可拆卸为片状，便于运输及存放。任意台阶宽度≥25cm，高度≥15cm。 | 套 | 2 |  |
| 16 | 安全护栏 | 安全护栏采用钢管结构，间隙≤85mm，经防腐防锈喷塑处理，使用中不会受力变形（强度远高于网状结构）。护栏高度1100mm。方便多次安装拆卸，安全、美观。护栏扶手采用PVC塑料一体成型，壁厚≥3mm，扶手边缘采用弧形设计，扶手间与转角处采用专用塑料护套连接。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 游泳池平衡装置 | 尺寸为750×1000×5mm，钢质材料、防腐处理。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 连接螺丝 | 不锈钢和热镀锌 | 套 | 1 |  |
| 二 | 水处理系统 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 循环水泵 | 功率5.5KW，绝缘电阻冷/热态＞500MΩ、在70℃水温连续运行24小时，泵体和叶轮非金属材料不发生变形。 | 套 | 7 |  |
| 2 | 高效过滤器 | Ø1200mm，过滤器内外表面应基本平整、光洁、无龟裂和明显气泡、变色等缺陷，缠绕表面纤维纱不得脱落。工作时最大工作压力为0.3.过滤出水质的浑浊度≤1.4。 | 套 | 8 |  |
| 3 | 药水泵、加药桶 | 药水泵隔膜由纯PTFE材质5年以上寿命,可与大多数化学品超强兼容性.100-240V电压范围内泵都能投药稳定.不受电压波动。流量：2.5-54L/H 、最大压力：0-20BAR、泵头:PVDF更耐酸碱、功率:12-22.2W。加药桶：100L | 套 | 3 |  |
| 4 | 水质检验仪 | 采用高品质电子元器件和优良的外壳材质制造而成，PH测量范围：0-14、分辨率±0.01、精度±0.01，ORP测量范围：±1500mV、分辨率±1mV、精度±1mV，温度测量范围：0-100℃、分辨率1℃、精度1%，防护等级IP65。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 石英砂过滤滤料 | 10-20目、天然砂 | 吨 | 9 |  |
| 6 | 电气控制箱 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 7 | 电气安装辅件 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 8 | PVC管及管件阀门 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 三 | 照明系统 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 照明灯 | Ivp400W | 只 | 12 |  |
| 2 | 电路系统 | 含电器安装辅件 | 套 | 1 |  |
| 四 | 监控系统 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 摄像头 | （1）像素：400万； （2）分辨率：2K （3）红外距离≥100米 （4）防护等级：IP65 （5）采用超高性能百万像素CMOS图像传感器，支持4M高清输出、支持模拟UTC同轴视控，用户可远程操控。遵循国家标准 GA/T 1211高清视频标准。 | 个 | 10 |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 带硬盘和RJ45接口 | 套 | 1 |  |
| 3 | 显示屏 | 20寸液晶监控显示屏 | 套 | 1 |  |
| 4 | 辅助设施 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 五 | 附属设施 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 泳道线 | 50米×￠150mm，球内浮子采用PE发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质304，粗3.2mm，含紧线器、S勾 | 条 | 9 |  |
| 2 | 救生器材 | 救生椅： 高度为190cm、宽度92cm、管径38mm，304不锈钢材质。椅面采用ABS进口材料制成，防水防晒防辐射 | 张 | 6 |  |
| 3 |  | 救生杆： 具有:高强度、高韧性、能伸缩、重量轻、无毒性、携带方便等特点。 主要技术参数： 长度4.3米，大头4.3厘米，小头2.0厘米.能拉动水中120KG物体。 | 个 | 6 |  |
| 4 |  | 急救板： 长：1800mm宽：450mm ，内部PE发泡处理，增加排水量，可载人于水上漂浮、承重：150KG、可配合头部固定器使用。 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 救生圈： 耐高低温，无皱缩、破裂、膨胀、分解，表面无凹凸、无开裂。 尺寸: 内径：440mm，外径：720mm，厚度：105mm，实芯外包白兰布。 | 个 | 6 |  |
| 6 |  | 急救箱： 外箱材质：铝板/铝合金 尺寸：320×200×200mm 肩背/手提式、绿色 含普通急救药品 | 个 | 1 |  |
| 7 | 清洁设施 | 池刷：10寸 | 套 | 2 |  |
| 8 |  | 捞网： 规格：390×370mm、加强型网框网布一次成型、网框主体与手柄连接采用16支加强筋进行结构加强。 | 套 | 2 |  |
| 9 |  | 吸盘： 规格：360×190mm、塑料加重吸污头，带有锌合金手柄、聚氨酯料滚珠轮子、ABS吸污管转换接头。 | 套 | 2 |  |
| 10 |  | 推杆： 铝合金伸缩杆、可配合池刷、捞网、吸盘使用。 | 套 | 2 |  |
| 11 |  | 吸管： 采用耐腐蚀、抗紫外线的EVA高强度材质制造而成，加厚双层设计，抗压抗扭力强。 | 套 | 2 |  |
| 12 | 消毒设施 | 硫酸铜： 利用聚合四级胺盐中阳离子界面活性剂的乳化特性，对叶绿体中的酵素蛋白质产生变质，使得细胞壁受伤，失去光合作用的功能，再加上它截面活性剂本身的杀菌功能与水中的自由余氯共同作用，可快速消除绿藻。 | Kg | 3 |  |
| 13 |  | 澄清剂： 改善水质颜色与浑浊，摆脱池水浑浊、氯黄、白等颜色。能去除地下含铁的问题。 | Kg | 2 |  |
| 14 |  | 消毒剂： 性质稳定，药效持续长，使用方便，无残留物和副作用，能快速杀灭细菌、真菌、藻类等致病微生物，并能剥离污垢。 | Kg | 10 |  |
| 六 | 更衣配置 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 更衣配置 | 更衣柜： 2000×1130×500mm，每门宽度330mm、每门长度460mm 更衣柜主要材料： （1）门板双层中空板材，长330mm×宽20mm×壁厚2mm, 9条加强筋；在门板中心位置施加5kg的瞬间冲击力后，产品表面无明显变形或损坏。 （2）边板双层中空板材，长500mm×宽30mm×壁厚2mm, 15条加强筋；板材任意位置均匀加载40kg的负载1小时及以上，移除负载后产品表面无明显变形或损坏。 （3）中板双层中空板材，长500mm×宽40mm×壁厚2mm, 15条加强筋；板材任意位置均匀加载40kg的负载1小时及以上，移除负载后产品表面无明显变形或损坏。 （4）隔板双层中空板材，长500mm×宽20mm×壁厚2mm, 15条加强筋；板材任意位置均匀加载40kg的负载1小时及以上，移除负载后产品表面无明显变形或损坏。 （5）外观要求：成品表面平整光洁，无明显的伤痕、凹凸、裂纹等。 （6）色泽要求：门板颜色为黄或浅蓝色。 | 门 | 500 |  |
| 2 | 更衣凳 | 更衣凳：2000×456×400mm，凳面PVC材质，凳脚ABS材质。 | 张 | 10 |  |
| 七 | 看台系统 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 钢结构看台 | 每面有三层看台，每层看台宽度60cm。 | 面 | 1 |  |
| 2 | 看台椅 | 专用看台椅，每层看台可设置100张座位。 | 张 | 300 |  |
| 八 | 局部钢结构膜顶遮阳遮雨棚 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 膜顶遮阳遮雨棚 | 主管材φ219*3mm，膜主材台湾达亚膜材1100g/平方。 | 面 | 1 |  |

## 4.2安装及土建工程工程清单另册

第四章 合同条款（参考）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据      年    月    日            项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起  个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的    。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲   方：						         乙   方：

签字盖章：						         签字盖章：

法人/授权代表：				         法人/授权代表：

日    期：						         日    期：

开户银行：						         开户银行：

账    号：						         账    号：

招标人：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章  投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 价格标的组成

- 开标一览表（表1）

- 报价明细表（表2）

- 技术要求响应表（表3）

- 商务标的组成

- 投标函（表4）

- 法定代表人证明书（表5）

- 授权委托书（表6）

- 投标保证金证明单据

- 投标人简介：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍。

- 投标人资格要求证明文件：详见第一章 投标邀请函“投标人资格条件”

- 其他：如类似项目业绩等

- 技术标的组成

- 产品质量及服务承诺书：

由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实填写，格式由投标人自定；

- 投标人认为需要提供的其他材料

注：为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本招标文件第六章中“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。投标文件中的复印件均必须加盖公章。

投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件。

表1、开标一览表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身  ）

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 合计价格 （金额单位：元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 本项目投标总报价（大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 本项目交付使用时间 |  |

报价人全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：

注: 1、投标总金额包括本招标书中要求的所有服务的费用，如果投标方采用进口设备，可以报免税价，招标方负责提供免税进口手续，投标所报价格须包含运输、保险、清关等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、投标总报价超过该包采购预算的将视为无效投标。

4、投标报价需包含运输费等费用

表2、报价明细表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称   或项目本身   ）

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号、规格 | 原产地及制造厂名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字：

表3、技术要求响应表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身    ）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，招标方有权要求投标方在投标后进行产品测试，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理，并没收投标保证金。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

日   期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

表4、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵司             项目（招标编号：       ）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交    包投标书正本一式壹份，副本肆份。

根据此函，我们宣布同意如下：

  - 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

  - 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的      天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

  - 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

  - 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

  - 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

  - 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

  - 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户名：

开户行：

账  户：

授权代表签字：               职务：

日期：

表5、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签章）

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

表6、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                       联系方式:

兹委托受托人          代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的

项目（招标编号：     ）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人  （签名）

受托人  （签名）

委托单位    （公章）

年     月     日

表7、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

## 注：小微企业投标价格依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，按6%的优惠折算后计算投标报价得分。

# 表8、已标价的工程量清单

# 第六章  评审办法和程序

一、评审办法

- 评审办法：综合评分法。

- 综合评分法评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审（技术、商务和价格评审）。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（ 附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 交货期或工期不满足要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4. 投标人数不足3家时，可按中华人民共和国财政部令（第18号）第四章第四十三条执行（经主管财政部门批准，转为竞争性谈判。谈判时，本招标文件将直接转为竞争性谈判文件进行谈判）。

三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术、商务和价格的评审打分。

2.技术评分和商务评分：

具体评审的内容详见 附表1。

3.价格分：基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝基准价/投标报价×价格权值（基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）

4.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术/商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

5、综合评分统计及排名：

（1）技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

（2）综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据投标人综合得分由高到底进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

## 附表1：资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 符合第一章投标人资格要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

## 附表2符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 投标文件的有效性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 2 | 保证金 | 是否按要求提交保证金证明的 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求（60天） |  |  |  |
| 4 | 投标报价 | 投标报价是否满足招标文件要求 （报价有效、不漏项、不超出采购预算） |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 无其他无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

4、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

评委：

附表3              技术、商务评分表（A、B包）

项目名称：                                        招标编号：

项目单位：                                        日  期：2018年  月  日

| 类别 | 评标项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30） | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 技术或服务水平（27分） | 投标货物技术要求 | 20 | 根据各投标人所投货物对招标文件 “用户需求书”中“技术规格及要求”的各项配置要求的点对点应答、响应承诺情况，由评委逐项进行评议并评分。所有技术要求完全响应的得20分。每有一项负偏离的，扣2分，扣完为止。 注：同一技术参数指标负偏离不重复扣分。 |
|  | 施工组织方案 | 10 | 根据投标人提供的施工组织方案，由评委进行评审打分，不提供方案不得分。 投标人的施工组织方案总体科学合理：质量、进度目标明确，针对性强；安全、环保管理措施得当，考虑问题周全；可操作性强，能完全满足采购人的需要，为优，得10分； 投标人的施工组织方案考虑问题不全面，操作性不强，实施效果较差，为一般，得7分； （3）投标人的施工组织方案不贴近实际，实践中无法操作实施，为差，得2分； |
| 产品质量及履约能力证明（31分） | 项目实施经验 | 6 | 投标人近三年具有相关类似业绩合同，每提供一份得2分，满分6分。 （需要同时提供网上公告网页截图并注明网址（加盖投标人公章）、中标通知书原件、采购合同原件、在投标文件所附的相应复印件内容须清晰可见、与原件内容相符，否则不得分）。 |
|  | 产品质量 | 22 | 拆装池池体结构 1）、投标人提供的胶膜性能符合国家标准GB/T28935-2012,提供国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检测合格报告及中国疾病预防控制中心出具的对该产品毒性检验检测合格报告。得3分，否则得0分。（提供相关证明材料复印件，原件核验，无原件不得分） 2）、投标人提供的拆装式游泳池产品通过NSCC国体认证，得2分。（提供相关证明材料复印件，原件核验，无原件不得分） 3）、投标人提供国家体育用品质量监督检验中心出具的内围板（游泳池拆装式垫层、游泳池底垫层型材等）理化指标及毒性检测合格报告，得3分。（提供相关证明材料复印件，原件核验，无原件不得分） 4）、投标人提供的拆装式游泳池在拼装泳池生产工艺/结构/等具有创新的，每提供一份不同的创新证明材料得1分，满分3分。（提供相关证明材料复印件，原件核验，无原件不得分） 2、救生设备 1）、投标人提供的救生器材在生产工艺/结构/等具有创新的，每提供一份相关创新证明材料，得1分，满分3分。（提供相关证明材料复印件，原件核验，无原件不得分） 3、实力及履约实施能力 1）、投标人具有安全生产监督管理部门颁发的《安全生产标准化证书》得2分。（提供相关证明材料复印件，原件核验且证书应在有效期内，无原件不得分） 2）、投标人同时具有ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，得6分。（提供相关证明材料复印件，原件核验，无原件不得分）。 |
| 售后服务（12分） | 售后服务方案 | 12 | 投标人提供对项目的后期服务及维护方案（售后服务方案），根据各投标人所提供方案的科学性、完整性和实用性做横向对比，进行综合评分，分三个档次。 投标人的售后服务方案科学、完整、实用性强，为优等级，得12分， 投标人的售后服务方案内容不完整、考虑问题不周全、实用性较差，为一般等级，得7分， 投标人的售后服务方案内容不完整、方案基本上脱离本项目实际情况，基本上无法实施，为差等级，得2分， 无售后服务方案，不得分。 |

评委：

## 【末页】