项目技术、数量及质量需求

一、项目名称:儋州市公安局实验室耗材采购

二、项目编号：HNYZ-2019-011

三、数量要求：

| 序号 | 采购 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建库用STR荧光检测试剂盒 | 1、200R/盒，产品必须具中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 2、 ★五色荧光技术，试剂盒所含基因座应与公安部DNA数据库中绝大多数数据基因座保持一致，必须包含D3S1358、TH01、D21S11、D18S51、Penta E、D5S818、D13S317、D7S820、D16S539、CSF1PO、Penta D、vWA、D8S1179、TPOX、FGA、D19S433、D12S391、D6S1043、D2S1338、D1S1656；等20常染色体基因座和1个性别基因座Amelogenin。 3、试剂规格25ul×200反应，包含扩增所需全部试剂：扩增前（热启动酶、引物、Master Mix、超纯水、control DNA）、扩增后（内标、等位基因Ladder）。 4、试剂盒产品必须可以单板混合同时直接扩增FTA血卡、FTA唾液卡、血滤纸、棉棒及样本提取DNA且成功率高于95%，便于样本管理及实验，降低实验重复次数减少耗材使用，保证DNA建库任务进度。 ★非生产厂家直接投标的，供应商签合同前需提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 15 | 盒 |
| 2 | 案件用STR荧光检测试剂盒 | 200R/盒，★五色荧光技术，试剂盒包含D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1P0, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, Amelogenin, D5S818, FGA共16个位点，酶已预混在扩增反应液内。 ★非生产厂家直接投标的，供应商签合同前需提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 7 | 盒 |
| 3 | 案件用STR荧光检测试剂盒 | 1、★200R/盒，包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。 2、★试剂盒中包含的20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425 bp。 3、★扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 4、★采用六色荧光技术，使用LIZ作为分子量内标。 5、★包含10个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。 6、★PCR扩增时间为76分钟。 7、试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 ★非生产厂家直接投标的，供应商签合同前需提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 5 | 盒 |
| 4 | Y染色体STR荧光检测试剂盒 | 1、★100R/盒，采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。 2、★单管同时扩增27个Y染色体基因座。DYS389I，DYS635， DYS389II， DYS627，DYS460，DYS19， YGATAH4，DYS448， DYS391， DYS456，DYS390， DYS438， DYS392， DYS437，DYS385a，DYS385b，DYS393，DYS439， DYS481， DYS533，DYS576，DYS518， DYS570， DYS627， DYS449，DYF387S1a，DYF387S1b。 3、★涵盖传统Y检案试剂盒中所有的17个Y-STR基因座。经过一致性验证，相同的基因座使用与通用的Y检案试剂盒相同的引物序列，确保在同一基因座的分型结果完全一致。 4、★新增的11个基因座中，含有7个快速突变率基因座，以提高不同家系间的区别能力。快速突变率的基因座同时也具有高多态性，有利于减小随机匹配概率，有利于进行案件中男男混合样品的区分。 5、通过SWGDAM方法验证，生产商需通过ISO9001，ISO18385认证。 6、★ 最大检测片段小于410bp，内含有11个Mini-STR (扩增子长度在220 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测。可以获得更多Y染色体信息。 7、★试剂盒的Ladder组成不少于205个等位基因和84个虚拟Bin,增强等位基因的判读，减少OL发生。 8、★比传统试剂盒具有更强的抗抑制能力。一个试剂盒有两种用法，不仅能适用于富有挑战的案件检测，也可以对单一来源个体进行直接扩增，用于Y数据库建设。全部流程经过系统验证。 9、★PCR 反应时间为90 分钟左右，与经典试剂盒相比，扩增时间节约一个小时以上。 10、在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量 。 11、在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000 时，使用试剂盒检测都可分辨获得完整的Y-STR分型信息。 12、试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 ★非生产厂家直接投标的，供应商签合同前需提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 1 | 盒 |
| 5 | 3130pop4分离胶 | 3.5ml/瓶，毛细管液体胶，基于“批量共聚物技术”，是从及其微小的微粒中分离出来并加以阐述的粘合物质，粘合物质具有较好的防护和分离能力，适合变性DNA片段，作为电泳分离的介质。 | 32 | 瓶 |
| 6 | Liz500 | 800反应/盒，LIZ橙色荧光标记，用于标定大小在35-500个核苷酸范围的片段，提供以下长度的16种单链标记片段：35、50、75、100、139、150、160、200、250、300、340、350、400、450、490和500个核苷酸，测序时适用，配套16位点试剂盒使用。 | 8 | 盒 |
| 7 | Liz600 | 800反应/盒，与主流测序仪相匹配。 用于标定大小在20-600个核苷酸范围的片段。 提供以下长度的36种单链标记片段: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 和 600。 | 3 | 盒 |
| 8 | 电泳缓冲液 | 25ml/瓶，为10倍浓缩液，STR毛细管电泳专用缓冲液，含EDTA成分，保护DNA不被降解。 | 8 | 瓶 |
| 9 | HID甲酰胺 | 每瓶25ml，适用于ABI3130XL基因分析仪，用作化学变性剂。 | 8 | 瓶 |
| 10 | 纯化提取试剂盒 | 192R/盒，磁珠法手工提取试剂盒，可从各种法医和人身份鉴定样本中纯化基因组DNA，如案件和罪案现场样本、干血斑、骨头、性侵犯样本、拭子、滤片等样本。 | 1 | 盒 |
| 11 | 超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 100R/盒，磁珠法手工提取试剂盒，专用于各种疑难检材DNA的手工提取，可从各种法医和人身份鉴定样本中纯化基因组DNA，如案件和罪案现场样本、干血斑、骨头、性侵犯样本、拭子、滤片等样本。 | 10 | 盒 |
| 12 | 纯化提取试剂盒 | 50R/盒，采用硅胶膜技术，可从各种法医和人身份鉴定样本中纯化高质量的DNA（包含线粒体DNA）（QIAcube专用）。 | 2 | 盒 |
| 13 | 1000μl蓝吸头 | 1000支/包，高强度透明PV材料，能配套Eppendorf移液器使用，确保移液气密性和均一性，可耐至少121℃高温。 | 10 | 包 |
| 14 | 200μl加样枪头 | 1000支/包，高强度透明PV材料，能配套Eppendorf移液器使用，确保移液气密性和均一性，可耐至少121℃高温。 | 10 | 包 |
| 15 | 10μl加样枪头 | 1000支/包，高强度透明PV材料，能配套Eppendorf移液器使用，确保移液气密性和均一性，可耐至少121℃高温。 | 10 | 包 |
| 16 | 96孔反应板 | 10块/盒，可用案件中DNA提取、PCR、DNA上样，0.2ml每孔、96孔*0.2ml一板。 | 20 | 盒 |
| 17 | 0.2mlpcr管 | 1000支/包，可耐至少121℃高温及13000转离心10分钟以上，无DNase、RNase、无热原。 | 10 | 包 |
| 18 | 1.5ml离心管 | 500支/盒，可耐至少121℃高温、13000转离心10分钟以上，无DNase、RNase、无热原。 | 10 | 盒 |
| 19 | 一次性医用PVC手套（中号） | 100只/盒，中号无粉乳胶手套。 | 50 | 盒 |
| 20 | 一次性口罩 | 50个/包，一次性使用，产品经过高温消毒处理。 | 50 | 包 |
| 21 | 抗人血试剂条 | 100T/盒，人血液（斑）确证试纸条，是针对人血红蛋白进行的检验，适用于人血种属的一步快速检验。该试纸条灵敏度高，特异性好，人血稀释10000倍后仍能检出，对猪、马、羊、牛、鸡、兔等血液均呈阴性。 | 6 | 盒 |
| 22 | 抗人精斑试剂条 | 100T/盒，试剂条用于检测人精液中前列腺抗原，与其他动物如羊猪牛等精液无交叉反应，是针对前列腺上皮细胞分泌的一种特异性单链糖蛋白进行的检验，适用于人精液（斑）的一步快速检验，该试剂条灵敏度高，特异性好，对正常人血、唾液、阴道分泌物等均呈阴性。 | 6 | 盒 |
| 23 | 脱落细胞沾取器 | 10mm×10mm，10个/盒，物证粘取器可广泛用于现场勘查和法庭科学DNA实验室中微量生物物证的提取、保存。 | 80 | 盒 |
| 24 | chelex 100 | 100g/瓶，生物纯树脂是特制而成的，高纯度、无核酸酶和连接酶抑制剂的粉末状螯合树脂，不干扰下游PCR反应，能有效除去非核酸有机物，适用于DNA提取。 | 3 | 瓶 |
| 25 | DTT | 5g/瓶，还原蛋白质S-S键的试剂；生化研究用作巯基保护剂；酶的专一性抑制剂；测定酶活力。SDS-PAGE上样缓冲液的配制等。 | 2 | 瓶 |
| 26 | 提取仪专用滤膜卷 | 提取仪专用 | 2 | 卷 |
| 27 | Academic滤芯 | 密理博纯水仪专用滤芯 | 1 | 套 |
| 28 | 记号笔 | 10支/盒，防水耐热。 | 4 | 盒 |