用户需求书

一、采购需求一览表

| 一、教学多媒体设备 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参考规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 激光超短焦投影机 | 1、投影技术：3LCD;亮度：≥3300流明；物理分辨率：1280×800；对比度：≥500000:1。 2、光源技术：纯激光光源技术，光源寿命：≥20000小时（节能模式下寿命≥5万小时）。 3、整机功率≤360W。 4、低噪音工作，标准工作模式下，工作噪音＜30dB。 5、电动聚焦镜头，投射比：≤0.32:1；可投射60 英寸到130 英寸的投影画面。 6、标配接口：计算机输入:VGA×2，计算机输出：VGA×1，视频输入：RCA×1， HDMI×2(支持 MHL(Ver1.4)) ，声音输入：3.5mm立体声迷你插头×2, RCA L/R×1，声音输出：3.5mm立体声迷你插头×1,控制端口：RS232C×1, USB-A×2 (无PC演示or无线网络投影), USB-B×1(USB线演示功能), 网络端口： RJ45×1。 7、边角校正功能：支持垂直、水平梯形校正，同时还可以调整投射画面四角和四边的位置，适于在复杂环境下对不规则画面进行校正。 8、内置扬声器≥16W。 9、状态监视功能：开启状态监视功能后，若投影机的垂直角度不同于之前的设置，则会显示状态监视功能开启报警，且不显示输入信号。 10、气压传感监控功能：内置了气压传感监控系统，针对不同海拔气压的检测结果控制投影机的风扇转速，保证投影机稳定运行，从而使投影机适应“高原效应”。 11、支持5G高速无线信号传输：支持无线双频段(2.4GHz/5GHz)，连接更快速，传输更流畅。且数据传输过程不易受到外部环境中其它无线网络的干扰，保证商务教学活动顺利进行。 12、内置时间管理表功能、USB设备复制投影机设定功能、自定义输入源名称、支持5G高速无线信号传输、无极节能模式、兼容DICOM模式、HDMI支持MHL连接、支持PJLink、 Crestron、AMX协议连接、信号输入自动开机、1秒快速开机。 ★提供产品3C认证、环保、节能证书。 ★提供生产厂家针对此项目的授权书、售后服务承诺函。 | 13 | 台 |
| 2 | 智慧白板 | 一、整体设计要求 要求左侧(或右侧)是白板一体机模块，可以结合投影机可以实现电子白板触摸和书写功能，右侧(或左侧)是绿板模块可以实现粉笔书写。两个功能模块可以拼接式设计，也可以一体化式设计。拼接式设计要求两个功能模块外观风格一致，高度一致，边框拼缝≤2mm。 二、白板一体机模块 1.白板一体机模块设计要求：整机采用一体化壁挂式安装，包含红外电子白板、智能中控、电脑主机、功放、音箱、高拍仪/展台等功能模块，集成在整个框架内；无外露连接线，非单侧或双侧箱体连接式结构，整机安装无需白板触摸线、展台数据线、中控等布线施工；一体化的设计使得各模块间有更好的兼容性。 2.产品尺寸：尺寸≥113英寸，显示比例：16:10。 3.板体材质：面板采用纳米烤漆涂层钢板，背板采用铝蜂窝板，边框采用铝合金材料，坚固耐用，不易变形。 4.内置音箱：功率≥30W，喇叭口朝向正面。 5.一键锁屏：前置面板有锁定键，按下后锁住屏幕触摸和按键面板按键和展台锁，通过刷卡或组合按键解锁，防止课间学生操作白板一体机。 6. IC卡及投影机控制码自主添加功能：在中控管理中可自主添加 IC 卡，自主添加任意型号投影机串口控制码实现一键开关投影机功能。 7.前置小门：前置带锁扣小门，关闭时锁住小门，再按一下小门弹出，实现对前接口的隐藏保护。 8.前置中控面板设计：前面板具有 音量-、音量+、静音、锁定、展台/高拍仪、信号源、开关机等物理按键，支持一键开机、关机、锁屏、打开展台/高拍仪。 9.前置接口氛围灯：打开前置接口小门，蓝色氛围灯亮起；关闭小门，氛围灯熄灭，达到美化白板一体机同时为前置接口加亮的功能。 三、书写绿板 1.粉笔可书写区域尺寸≥95英寸，绿板区域采用整块式设计，不能分块拼接或推拉。 2.绿板面板材料采用搪瓷涂层绿色钢板，板芯采用铝蜂窝芯设计，坚固耐用，粉笔书写。 3.托盘：可将粉笔或水笔等书写工具放置于前置的托盘中，方便用户放置书写工具。 四、红外白板 1.触摸技术：红外线感应技术；触摸有效识别高度低于 3mm，书写延迟＜80ms，光标速度 180 点/秒，触摸屏单点触摸响应时间≦7ms，定位精度±0.1mm。 2.定位及分辨率:定位精度＜2mm，具有4点、5点、9点等多种定位方式；分辨率：32768*32768。 3.抗光干扰性要求：在各个角度用白炽灯发射200K LX光强度的光进行干扰，然后进行正常书写功能测试灯与屏的垂直距离为1M。 4.防扭曲功能：即使损坏部分元器件或触摸屏扭曲变形达到10度，仍然可以多点触控，触摸屏抗扭曲，在部分元器件与机身分离的情况下仍可正常多点触控。 5.触摸及书写特性：红外感应技术，10 点触控，支持安卓、windows 系统 10 笔以上同时书写。 6.手势识别：支持握拳和手掌当作板擦来擦除书写内容，支持边写边擦功能；无需打开白板软件情况下，支持操作系统的手势识别，Windows其他程序也能识别，例如PPT能识别笔快速滑动翻页、通过windows“图片查看器”可用双手缩放图片等。 7.使用环境：工作温度：温度：-5℃~40℃， 相对湿度：30%~80%；存放温度：温度：-20℃~55℃，相对湿度：10%~90%。 五、OPS电脑 1.插拔式OPS微型PC设计，Intel CoreI3 CPU、4GB内存、128G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。 2.支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 3.具备电源（POWER）开关按键和RESET（重置）孔。 4.接口：LINE OUT*1，MIC IN*1，HDMI*1，RJ45*1，WIFI*2，USB*4。 5.支持电源：AC input:100-240V/50-60HZ ；DC output:19V/5A。 六、高拍仪 1.镜头：定焦镜头。 2.传感器: CMOS 800W。 3.像素：≥800万像素。 4.设计：内嵌入式，可折叠可收藏至安全门内，关机状态安全锁门由电磁锁锁定不可打开。 5.电动展台锁：按下时，展台锁自动吸合，展台门自动弹出；安全门锁具备防锁死设计，在电磁锁故障不可打开的情况下，可以通过撕开特别设计窗口贴纸，拨动锁头，打开安全门。 6.软件功能：支持用白板软件对高拍仪画面进行截图、动态批注、缩放、旋转、冻结、全屏、感应拍照、间隔拍照、录制、插入白板页面等功能，实现任意纸质文件展示、视频输入批注和讲解，在白板页面可同时连接及打开多个高拍仪或摄像头。连续拍照可以设置间隔时间和拍照数量，还可以设置对比度、饱和度、亮度。拍的照片老师可以一键清空或选择其他图片查看器打开；高拍仪摄像头窗口可一键切换放到左半屏或者右边屏，方便在另一边进行书写和批注。 七、接口要求 1.前置接口不少于：HDMI IN*1、Touch USB*1、PC-USB*3。 2.后置接口不少于：AC OUT*1，AC IN*1，音频输出3.5mm*1，RS232接口*2，HDMI OUT*1，HDMI IN*1、Touch USB*1。 ★提供制造厂商出具的项目授权书、售后服务承诺书。 | 13 | 套 |
| 3 | 配套教学软件及资源 | 1.软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有标识，方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义。 2.批注状态切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的一键切换，方便教师快速上手。切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景。 3.写画擦智能识别和无缝切换：能智能识别出用户书写、绘制几何图形、手掌擦除三种最常用的操作行为并正确响应，实现这三种功能用户不需要切换或选择不同的工具或笔，大大方便教师最常用的三种操作。软件智能识别到所绘制的几何图形软件后，可进行智能修正，例如让几何图形的线更直、弧更圆滑，而且所绘制的多边形支持进一步编辑顶点、支持顶点拉伸以及显示图形内各角度数和各边长度。 4.书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内至少10种笔。 5.支持多点触控和边写边擦：支持十点触控和十笔划线，支持同时在页面中进行书写和擦除，方便多个学生进行不同的操作。 6.菜单隐藏、锁定和跟随功能：支持一键收起和展开菜单面板，收起后在增加书写面积的同时保留了批注、擦除、撤销重做等常用功能按钮。支持通过把软件拖动到屏幕左/右边界，软件全部菜单自动隐藏，可最大化利用屏幕空间，并支持一键还原软件的全部功能菜单。支持软件菜单锁定在页面上，方便用户对该菜单子功能的频繁来回操作。同时支持点击屏幕左右任一端的软件快捷键，实现白板软件即刻跟随到同一端，方便老师左右快捷调取软件功能，不用来回走动。 7.图形绘制和填充：支持绘制包含矩形、椭圆形、圆形、平行四边形、梯形、三角形、角和弧线等至少9种常用图形。 8.绘图工具：能按教育学科分类提供至少10门学科的绘制图形，图形数量至少900个；通用、金融、电力、交通、生活、公共安全等6种分类图形至少900个。 9.对象编辑和展示：对象编辑能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、选定、反选、导出为图片、镜像（左右上下）、群组、层次调整（置底、置顶、上下移层）、关联声音和文档等操作。对象可设置为隐藏模式，并通过刮开或点击图标形式呈现出来，增加课堂趣味性。 10.支持手势识别功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游。 11.页面功能：支持新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次编辑。 12.教学工具：软件应提供常用教学工具，应提供包括浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等在内的至少70种以上的教学展示的辅助工具。 13.专用学科工具：能按学科分类提供至少10门以上学科、50个以上专用学科工具，学科工具必须涵盖语文、数学、英语、物理、化学、地理、历史等学科。 14.学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括常用的白色、绿色和黑色背景，提供多种常用颜色和背景图案供用户使用，提供包括田字拼音、汉语拼音、单、双行簿、数学簿、外国英语簿、中式英语簿、作文簿、五线谱等在内的不少于16种的学科背景。 15.图片素材：软件应提供学科符号图片数量至少800幅，学科包括数学、化学、物理、地理、生物等；提供人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片，至少3000幅；军事类型图片至少400幅。 16.配套教学资源：配备6G以上单机精品教学资源库，以树状知识点结构作为展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。 17.配套试题工具：配套专用的试题工具，可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。 18.配套实验软件：提供仿真实验软件，配备有高中、初中、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，实验总数量不少于500个。 19.网络教学资源：提供厂家网上教学资源中心，并通过白板软件一键登陆。厂家提供的网上教学资源网站，应包括人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等多个教材的资源。提供5000个以上JAVA动态交互课件、10000个以上Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等多媒体资源，资源总数超过13万个。在平台首页智能统计、显示；提供配套16门以上科目、单机版精品教学资源光盘，安装到电脑后，能通过白板软件直接调用。 20.保存批注到OFFICE：可把当前批注保存到当前打开的word、ppt和excel文件中。 21.大小屏互动功能：白板一体机能支持手机或平板设备（支持IOS\Android\Windows设备）在不需要安装第三方应用软件或APP软件的情况下，可以扫描二维码连接白板一体机，实现对白板一体机的触控、批注、擦除、新建页面、PPT和PDF等常用OFFICE文件的翻页、上传图片和文件并即时展示等控制功能。方便教师实现在课室内走动教学。 ★提供制造厂商出具的项目授权书、售后服务承诺书。 | 13 | 套 |
| 4 | 无线扩音模块 | 1.频率范围：2408～2480MHz；自动扫瞄、配对、锁定，具备近距离优先连接机制，可选配使用红外对频。 2.无线咪提供开关机提示音；内置自动限幅功能。 3.内置均衡器功能，使其音色更出色，听感更舒适，中频穿透力更强。 4.具有一键静音，一键黑屏的功能，具有省电功能；强光、复杂电网不会造成产品出现噪声与误开机。 5.发射器外置功能：远距离电子激光教鞭； 6、含头戴式话筒 | 13 | 套 |
| 5 | 短焦投影专用吊架 | 1.超短焦投影机专用支架。 2.产品长度在可调范围内可根据你的要求自由调节。 3.可调节角度：纵向倾斜度、水平转角、横向摆角度± 5°(3个方向)。4.可调节范围：365mm-635mm。 5.可与电子白板搭配使用。 6.最大承重：25kg。 7.内置走线装置可保证外观整洁美观。 | 13 | 个 |
| 6 | 系统集成费 | 视频线，电源线，插座，串口线，膨胀管、膨胀螺丝、线槽、各种接头等辅助材料及运输、安装、调试费用。 | 13 | 套 |
| 二、课桌椅设备 |
| 1 | 单人升降课桌 | 一、桌子 1.整体规格:400mm×600 mm×（720-780）mm。 2.桌面规格:600㎜×400㎜*16mm。 3.桌面材质:高频热压成型多层板（不少于七层材料）、表层防火板贴面。 4.桌斗规格:按比例制作，规格为495㎜×330㎜×150㎜。 5.桌侧板:采用钢板，桌斗底板07mm，左右升降片08mm,一次冲压成型，边沿及中间均有加强部分。 6.桌腿/桌撑:采用钢质材料，用20㎜×49㎜×1.1mm扁圆形钢管，桌脚 双管，其它辅助部分材料厚度≥1.0mm，钢质材料边缘应做加强处理，应设桌撑。 7.外观:钢材表层除尘除油处理后，经大型流水线静电喷塑，高温烘烤，防止生锈。涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 8.升降:升降管与立腿配合紧密，升降螺丝应加垫片。 9.脚垫:封头及脚垫采用PP工程塑料注塑成型。 10.组装:桌面板与钢架组装后，应牢固、可靠。 11.要求:材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。 二、椅子 1.整体规格:360mm×380 mm×16mm*360-420mm钢木结构，可升降。 2.椅面规格：360 mm×380 mm*10mm。 3.椅面材质：高频热压成型多层板（不少于七层材料）、表层防火板贴面。 4.椅腿/椅撑:采用钢质材料，用20㎜×49㎜×1.1mm扁圆形钢管，椅脚 双立柱，双立柱双横档，应设凳撑。 5.外观:钢材表层除尘除油处理后，经大型流水线静电喷塑，高温烘烤，防止生锈。涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 6.脚垫:封头及脚垫采用PP工程塑料注塑成型。 7.组装:凳面板与钢架组装后，应牢固、可靠。 8.要求:材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。 | 600 | 位 |

## 注：需求表中技术参数存在负偏离的或未按要求提供证书和授权书、售后书（复印件），该供应商失去成交资格，不作无效响应处理。

二、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按询价通知书技术参数进行验收。