三亚市政府采购文件

项目名称：体外循环机等一批医疗设备采购

项目编号：SYZFCG-2020-15

采购方式：公开招标

采购人：三亚市中医院

三 亚 市 政 府 采 购 中 心

二零二零年七月二十七日

目   录

目录

第一部分 招标公告	5

一、项目基本情况	5

二、申请人资格要求：	5

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	7

第二部分  投标人须知	9

投标人须知前附表	9

A. 说明和释义	10

B. 招标文件	12

C. 投标文件	13

D. 投标文件的递交	15

E. 开标、评标和定标	16

F. 授予合同	18

G. 询问、质疑和投诉	19

H. 纪律和监督	20

第三部分  货物技术规范及要求	22

一、项目招标需求：	22

体外循环机	22

5.1：动脉氧分压PaO2，10-600mmHg，精度1	23

5.2：动脉温度：10-45℃，精度0.1℃	23

A-EMG面神经功能分析仪	25

胶囊式内窥镜系统	26

Act监测仪	26

胸骨锯	28

开胸器	29

头灯	30

手术放大镜	30

一、配置清单	31

心脏直视手术器械	31

大隐静脉射频消融机	34

中央监护系统	35

除颤仪（心内除颤仪）	42

二、交货事项	45

三、商务要求	45

四、其他要求	45

第四部分  合同一般条款	47

一、 合同文件	47

二、 标的物的一般条款	47

三、 标的物的交付、检验和验收	48

四、 对标的物提出异议的时间和办法	49

五、 合同价款和支付	49

六、 违约责任	49

七、 索赔	50

八、 履约保证金	51

九、 合同的解除和转让	51

十、 合同的生效	52

十一、 争议解决	52

十二、 附则	52

第五部分  合同专用条款（范本）	53

1、服务清单	53

2、下列文件为本合同不可分割部分：	53

3、交货的时间、地点和方式：	53

第六部 分  评标方法和标准	56

评标方法前附表	56

1、现场资格审查登记表	56

2、初步审查表	57

3、评标标准和方法	58

评分标准	58

一、总则	59

二、评标方法	59

第七部分  投标文件格式要求	64

（正本/副本）	64

（项目名称）	64

招标编号：	64

投标文件	64

项目名称：                   招标编号：        包号：  包	68

投标单位：               （公章）	68

日期：      年    月    日	68

2.联合体投标协议书（不接受联合体）	69

无	69

3.投标保证金缴付凭证	70

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。	70

一、报价文件格式	71

1、投  标  书  格  式	71

2、货物规格一览表	73

二、商务响应文件	74

1、法定代表人授权委托书格式	74

2、商务条款偏离表格式	75

3、售后服务计划	76

4、投标人基本情况表	77

5、资格证明文件	78

6、信用查询	79

投标人信用信息查询渠道	79

7、无重大违法记录的书面声明	80

8、投标人类似项目业绩一览表	81

9、反商业贿赂承诺书格式	82

10、诚信投标、诚信履约承诺书	83

11、中小企业声明函	84

12、残疾人福利性单位声明函	85

13、监狱企业证明文件	86

14、政府采购供应商信用承诺书	87

三、技术响应文件	88

1、技术规格偏差表格式	88

2、投标产品详细说明	89

3、投标人认为需要提供的其它文件	90

第一部分 招标公告

项目概况

体外循环机等一批医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）获取招标文件，并于2020年8月26日15时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： SYZFCG-2020-15

招标编号：SYZFCG-2020-15

政府采购计划编号：/

采购计划备案文号：/

项目名称：体外循环机等一批医疗设备采购（3个包）

预算金额： 采购预算金额：¥9010000.00元，第一包采购预算金额为：4350000.00元，最高限价4350000.00元；第二包采购预算金额为：830000.00元，最高限价为830000.00元；第三包采购预算金额为：3830000.00元，最高限价为3830000.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

最高限价：【标包名称：体外循环机等一批医疗设备采购（第一包）; 最高限价：4350000.00元】 【标包名称：体外循环机等一批医疗设备采购（第二包）; 最高限价：830000.00元】 【标包名称：体外循环机等一批医疗设备采购（第三包）; 最高限价：3830000.00元】

采购需求：

体外循环机等一批医疗设备采购：第一包：体外循环机1台。第二包：A-EMG面神经功能分析仪1台；胶囊式内窥镜系统	1台。第三包：Act监测仪1	台；胸骨锯1	台；开胸器1	台；头灯1	台；手术放大镜	1台；心脏直视手术器械1	套；大隐静脉射频消融机1	台；中央监护系统1	台；除颤仪1	台。 详见招标文件第三部分 货物技术规范及要求

合同履行期限：

体外循环机等一批医疗设备采购（SYZFCG-2020-15 ）： 签订合同后30日内交付使用

是否允许联合体投标：

体外循环机等一批医疗设备采购不接受联合体投标

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持节能产品、环境标志产品、中小企业（含监狱企业 和残疾人福利性单位）等相关扶持政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年会计师事务所出具的财务审计报告或2019年以来任意一个季度的财务报表）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证）；

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

3.6、提供政府采购供应商信用承诺书，在招标文件中附带格式文本，按照信用承诺内容进行承诺，一式两份加盖公章，单独携带一份（三亚市政府采购中心存一份开标现场需要审查），一份放置投标文件里；

三、获取招标文件

时间：2020年8月6日00时00分至2020年8 月13日00时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点： 全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）

方式： 网上下载

售价： 0（元）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

2020年8月26日15时30分（北京时间）

地点：三亚市公共资源交易中心（三亚市吉阳区新风街259号）三亚开标室1

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标人须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统(http://zw.hainan.gov.cn /ggzy/)中登记企业信息 , 然后登陆招标投标交易平台(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)下载，查看电子版的招标文件及 其他文件； （2）电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件； 非电子标（招标文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩)； （3）投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为GPT格式；非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）； （4）开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U盘拷贝的电子版投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：三亚市中医院

地址：三亚市吉阳区凤凰路106号中医院

联系方式：88672453

2.采购代理机构信息

名称：三亚市政府采购中心

地址：三亚市河东区新风街259号

联系方式：88250606

3.项目联系方式

项目联系人：邢美雯

电话： 88250606

# 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称 | 体外循环机等一批医疗设备采购 |
| 2.2 | 项目编号 | SYZFCG-2020-15 |
| 2.3 | 采购人 | 名称：三亚市中医院 联系人：郑鹏 电话：88672453 |
| 2.4 | 代理机构 | 名称：三亚市政府采购中心 联系人：邢美雯 电话：0898-88250606 |
| 2.5 | 采购预算 | 采购预算金额：¥9010000.00元，第一包采购预算金额为：4350000.00元，最高限价4350000.00元；第二包采购预算金额为：830000.00元，最高限价为830000.00元；第三包采购预算金额为：3830000.00元，最高限价为3830000.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。 |
| 2.6 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 2.7 | 投标人资格要求 | 见第一部分投标邀请“3.供应商资格要求” |
| 2.8 | 供货时间、地点 | 供货时间 ： 签订合同后30日内交付使用 地点：三亚市中医院指定地点。 |
| 4.2 | 须提供的证明文件 | 参加开标仪式的法人代表应单独携带本人身份证原件及法人授权委托书（加盖公章）、没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，法人投标需提供本人身份证原件及营业执照原件或营业执照复印件（加盖公章）到场，没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场。 提供政府采购供应商信用承诺书。 属于残疾人福利性单位的还需提供残疾人福利性单位声明函，不提供也能参与投标。属于中小企业或小型、微型企业的还需提供中小企业声明函，不提供也能参与投标。 |
| 4.3 | 委托代表人 的代理权限 | 委托代表人只能代表委托人处置投标活动中的一般事务。提出质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。 |
| 8.1 | 答疑会和现场考察 | 不组织 |
| 13.3 | 是否允许 选择性报价 | 不接受选择性报价 |
| 14.1 | 投标保证金金额 | 第一包：人民币肆万元整（¥40000）。 第二包：人民币捌仟元整（¥8000）。 第三包：人民币肆万元整（¥40000） |
| 14.2 | 投标保证金 缴纳账户 | 保证金支付地址默认，保证金支付账号系统自动生成，每个项目每家投标单位账号都不一致; |
| 14.3 | 投标保证金 缴纳方式 | 投标保证金的形式：网上支付或线下银行转账支付，支付地址：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。（关于支付类型【线下支付】的注意事项：（1）请务必在转账到款后点击“支付”按钮进行保证金和项目关联确认，否则开标时以未交保证金处理。（2）必须是企业基本账户转账。） |
| 14.4 | 投标保证金 缴纳时间 | 投标截止前（2020年8 月26日 15 : 30） |
| 15.1 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |
| 16.1 | 投标文件份数 | 正本1份（单独密封）、副本4份、唱标一览表1份（单独密封开标一览表）。 |
| 19.3 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 21.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成5人，其中采购人代表1人，专家4人。 评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 25.1 | 中标候选人数 | 推荐3名中标候选人 |
| 26.2 | 评标方法 | 本项目采用综合评分办法 |
|  | 其他要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
|  | 政府采购政策 （小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位） | 1、小型和微型企业：小型和微型企业须提供注册地县级及以上中小企业管理部门出具的小型和微型企业证明文件和《中小企业声明函》。小型和微型企业不能提供证明文件的，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），须提供《中小企业声明函》，否则将不进行价格扣除。 2、监狱企业：根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3、残疾人福利性单位：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4、价格扣除幅度：投标报价给予6%的扣除。供应商同时为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。 |

## 说明和释义

- 适用范围

#### 本招标文件仅适用于本次招标活动。

#### 本招标活动及招标结果受中国法律的制约和保护。

- 采购说明

#### 项目名称：见投标人须知前附表。

#### 项目编号：见投标人须知前附表。

#### 采购人：见投标人须知前附表。

#### 采购代理机构：见投标人须知前附表。

#### 采购预算：见投标人须知前附表。

#### 资金来源：见投标人须知前附表。

#### 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

#### 供货时间、地点：见投标人须知前附表。

- 词语释义

#### 响应：投标人根据招标文件的要求，编制投标文件并按规定投标的行为。

#### 合同：采供双方根据招标文件、中标人的投标文件及中标通知书规定的内容签署的、以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

#### 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 伴随服务：合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同规定的乙方应承担的其它义务。

#### 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

#### 天：日历日。

#### 交货地点：由合同约定的乙方提交的货物和服务的最终到达地点。

#### 合同价款：由合同约定的、在乙方完全履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

#### 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

#### 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 投标委托

#### 投标人的法定代表人可以委托代表人处理投标事务。

#### 投标人现场须提供的证明文件：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人的代理权限：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

#### 投标人自行承担参加投标的全部费用。

## 招标文件

- 招标文件的构成

#### 招标文件规定本次招标活动的规则，提供编制投标文件和参加投标的依据。招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）货物技术规范及要求；

（四）合同一般条款；

（五）合同特殊条款；

（六）评标方法和标准；

（七）投标文件格式。

#### 投标人应当仔细阅读、充分关注和正确理解招标文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。不能对招标文件做出实质性响应的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清和修改

#### 招标采购单位有权在投标截止时间前对招标文件进行澄清或者修改。

#### 澄清或者修改是招标文件的组成部分。澄清或者修改以发布公告的方式通知所有投标人。

#### 投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止日10天前，以书面形式向招标代理机构提出。

#### 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。变更的投标截止时间和开标时间，将在原来规定的投标截止时间三日前，以发布变更公告的方式通知所有投标人。

- 答疑会和现场考察

#### 答疑会和现场考察：见投标人须知前附表。

## 投标文件

- 投标文件计量单位和使用文字

#### 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 投标文件使用中文编制。投标文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。投标人承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

- 联合体投标

#### 不接受联合体投标。

- 投标文件的组成

#### 唱标信封

#### 开标一览表

#### 反商业贿赂承诺书

#### 诚信投标、诚信履约承诺书

#### 退还投标保证金信息

#### 投标文件

    - 投标报价(详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 商务响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 技术响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 投标人认为需加以说明的其他内容。

11.7 政府采购供应商信用承诺书

- 投标文件编制说明

#### 投标文件必须按照招标文件要求的统一格式顺序编写。要求投标文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评标时查询作索引。

#### 开标一览表是开标仪式上的唱标内容，投标人应按规定格式填写。

- 投标报价

#### 《开标一览表》中全部货物和服务的报价，应当包括劳务、运输、管理、安装调试、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

#### 《开标一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

#### 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

#### 报价全部采用人民币表示。

#### 超出采购预算金额（最高限价）的报价为无效报价。

- 投标保证金

#### 投标保证金金额：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳账户：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳方式：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳时间：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金用于保护本次招标活动，防范投标人恶意利用制度缺陷扰乱开标评标秩序，避免投标人投标后随意撤回投标或随意变更应承担的相应义务，给采购项目和招标采购单位造成损失。

#### 投标人未按招标文件要提交投标保证金的，投标无效。

#### 投标保证金的退还：

14.7.1  自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；

14.7.2  自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

#### 发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

    - 中标人不在规定期限内与采购人签订合同的；

    - 投标人在本次投标过程中出现违反法律法规的行为、扰乱开标评标秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

- 投标文件的有效期

#### 自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

#### 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标人，其投标保证金的有效期也相应延长，但不能修改投标文件。拒绝接受延长有效期要求的投标人，其投标将被拒绝，投标保证金将被退还。

- 投标文件的份数和签署

#### 投标文件份数：见投标人须知前附表。

#### 投标文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，投标文件副本的所有资料，都可以用投标文件的正本复制。投标文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

#### 投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章）应由投标人的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖投标人公章。

#### 全套投标文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据招标代理机构的要求实施的，或者是投标人造成的错误且必须修改的。修改处应由投标文件签字人签字证明。

#### 传真或电传的投标文件将被拒绝。

## 投标文件的递交

- 投标文件的装订、密封及标记

#### 所有投标文件必须装订成册。

#### 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

    - 投标人应将投标文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个或多个密封袋，唱标信封单独密封。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样。

    - 投标文件包装的封口处应加盖投标人公章。封皮上写明项目名称、项目编号、投标人名称。

    - 投标人应按上述要求密封及书写标记。

    - 投标文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

- 投标截止

#### 投标截止时间：见投标邀请函。

#### 投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。

#### 招标代理机构推迟投标截止日期或截止时间，将在不晚于原定投标截止日期的前3天发布公告。

#### 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

#### 投标以后，投标人不得修改和撤回投标文件。

#### 所有投标文件均不予退还。

## 开标、评标和定标

- 开标

#### 招标代理机构按招标文件规定的时间、地点公开举行开标仪式。开标仪式由招标代理机构主持，邀请采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

#### 参加开标仪式的投标人代表应单独携带本人身份证原件及法人授权委托书（加盖公章）现场签到，没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，法人投标需提供身份证原件及营业执照原件或营业执照复印件（加盖公章）到场，没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场。

#### 由投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后拆封唱标。

#### 唱标人宣读投标人的名称、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回等。记录人制作开标记录。

#### 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

#### 唱标以开标一览表中的大写金额为准。当出现大写金额与小写金额不一致或总价金额与按单价计算的汇总金额不一致等法定可修正情形时，由评标委员会在初步审查时进行修正。

#### 投标人如果对唱标内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出。不属唱标错误的，应当请异议人核验“开标一览表”并维持原唱标结果；确属唱标人宣读错误的，应当将该“开标一览表”向所有开标仪式参与人公示，当场予以更正。

#### 在开标时，投标文件有下列情况之一者，将被视为无效投标：

    - 投标截止时间后送达的投标文件；

    - 投标文件未按规定的方式密封。

- 评标委员会

#### 评标委员会组成：见投标人须知前附表。

- 评标内容的保密

#### 开标后，至正式授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向投标人或与评标无关的其他人泄露。

#### 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

#### 在评标期间，评标委员会将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件的初步审查

#### 初步审查内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

#### 初步审查中，对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

    - 投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

#### 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

#### 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

#### 下列投标文件将被拒绝：

    - 投标文件未按照本须知第16条规定签署和盖章；

    - 未按规定提交资格文件；

    - 与招标文件有重大偏离；

    - 投标人拒绝修正错误；

    - 投标人的报价是选择性的；

    - 拆包报价的。

- 投标的澄清

#### 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人必须按照评标委员会通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

#### 投标人对投标文件的澄清、说明或者补正应有投标人代表的签署，并作为投标文件的组成部分。

- 定标

#### 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 投标文件的评价和比较

#### 评标委员会将仅对按照本须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

#### 评标方法：见投标人须知前附表。

#### 最低的投标报价（低于成本价除外）或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

## 授予合同

- 中标人的确认

#### 评标委员会根据本招标文件第六部分《评标方法和标准》的规定，对投标人的资格进行审查，对投标文件进行评价和比较，按照《评标方法和标准》排序原则推荐中标候选人。

#### 采购人在授标时可以增加中标货物和服务的数量，但增加的数量不得超过中标货物和服务数量的10%。

#### 评标委员会有权按招标文件的要求评定并推荐中标候选人，也有权拒绝任何或所有不符合招标文件要求的投标人的投标。

- 合同授予标准

#### 采购人应当把合同授予评标委员会按本须知第25条规定推荐的第一顺序中标候选人。被授予合同的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知

#### 确定中标人后，招标代理机构在发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 中标通知书的领取：中标单位自行前往招标代理机构处领取中标通知书。

#### 中标通知书是合同的组成部分。

#### 招标代理机构没有对未中标人解释落标原因的义务。

- 签订合同

#### 采购人和中标人应当按照中标通知书规定的期限签订合同。中标通知书规定的期限最长不得超过30 天。

#### 中标人拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

#### 中标人放弃中标，其投标保证金不予退还。

#### 中标人放弃中标或被取消中标资格后，采购人有权按评标委员会推荐的顺序确定备选中标候选人中标并与之签订合同。所有被确定中标的候选中标人均放弃中标或被取消中标资格，采购人应当重新组织招标。弃标或被取消中标资格的供应商不得参加重新招标。

#### 中标人拒签合同或放弃中标是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

#### 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延中标人的中标价格高于违约人中标价格的高出部分。

#### 签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

- 验收

#### 中标人与采购人应严格按照招标文件规定的标准和投标文件承诺的条件进行验收。

#### 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，中标人可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

## 询问、质疑和投诉

- 询问

#### 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或招标代理机构提出询问。

#### 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

#### 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他投标人。

- 质疑

#### 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

#### 质疑必须以书面形式提出。质疑书必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

#### 质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

#### 不符合本章第34.1和34.2款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

#### 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

#### 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第52条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

- 投诉

#### 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

#### 供应商的投诉，应当符合《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

## 纪律和监督

- 对采购人的纪律要求

#### 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

- 对投标人的纪律要求

#### 不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；不得与招标采购单位、其他投标人恶意串通；不得向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守开标纪律，故意扰乱开标会场秩序或其他无理取闹行为；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

- 对评标委员会成员的纪律要求

#### 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件第六部分“评标方法和标准”的规定之外的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

#### 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三部分  货物技术规范及要求

一、货物需求一览表：

| 序号 | 采购品目名称 | 规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 是否进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 体外循环机 | 详见下面参数 | 1 | 台 | 是 | 第1包 |
| 2 | A-EMG面神经功能分析仪 | 详见下面参数 | 1 | 台 | 否 | 第2包 |
| 3 | 胶囊式内窥镜系统 | 详见下面参数 | 1 | 台 | 否 | 第2包 |
| 4 | Act监测仪 | 详见下面参数 | 1 | 台 | 否 | 第3包 |
| 5 | 胸骨锯 | 详见下面参数 | 1 | 台 | 是 | 第3包 |
| 6 | 开胸器 | 详见下面参数 | 1 | 台 | 否 | 第3包 |
| 7 | 头灯 | 详见下面参数 | 1 | 台 | 是 | 第3包 |
| 8 | 手术放大镜 | 详见下面参数 | 1 | 台 | 是 | 第3包 |
| 9 | 心脏直视手术器械 | 详见下面参数 | 1 | 套 | 是 | 第3包 |
| 10 | 大隐静脉射频消融机 | 详见下面参数 | 1 | 台 | 是 | 第3包 |
| 11 | 中央监护系统 | 详见下面参数 | 1 | 台 | 是 | 第3包 |
| 12 | 除颤仪 | 详见下面参数 | 1 | 台 | 是 | 第3包 |

体外循环机

参数：

1、体外循环机底座：

1.1、四泵位底座，万向轮可单向锁定，移动方便。

*1.2、各泵位之间可任意移动，互换。

1.3、UPS含稳压电源系统，UPS自动切换，并可显示剩余电量。UPS供电时间:100%全负荷运转时间≥90分钟。

1.4、底座必须具有外接交流电源，便于连接外来设备，外接220伏电压，机内工作电压为24伏直流电压。

2、滚压泵部分：

*2.1、数字化控制滚压泵，可正转、反转。具有单头和双头泵。

*2.2、主泵工作模式：搏动.平流。每个泵头均可做为主泵、停跳液泵、引流泵和吸引泵。

2.3、操作性能：

a.转速范围0-250转/分钟；转速精度1转

b.最大流量10.0LPM；最小流量0.01LPM

2.4、泵头机械精度高，泵头闭塞精度≤0.02mm，轨道精度≤0.03mm，摆幅精度≤0.015mm

2.5、任何两个泵之间都可以设置主泵/从泵的灌注关系，并可调节主泵和从泵的转速比例。

*2.6、泵头具有归零保护功能，反转报警功能，转子压紧自锁功能，开机自检和错误诊断功能。

2.7、双头泵之间可设定为1：1至1：20的心肌保护灌注比例。

3、压力监测

3.1、可监测2导或2导以上的压力。

*3.2、监测范围：＋997mmHg～－997mmHg，最小分度1mmHg。每导压力监测均可设置高、低压限制。

3.3、当压力超过设置的高、低限制时可报警并自动控制停泵。

4、温度监测：显示范围：0℃－50℃；温度监测器必需具备2种相关的温度，并能设置温度的上限和下限，当温度超过允许范围时立刻报警，以提醒操作者做相应的处理。

5、气泡和血平面监测：便于手术操作。可报警并设置停泵和减速。

5.1：动脉氧分压PaO2，10-600mmHg，精度1

5.2：动脉温度：10-45℃，精度0.1℃

6：静脉监测要求：

6.1：静脉血氧饱和度（SvO2） 40-100%，

6.2：血红蛋白（HB） 5.0-15.0（g/dl） 精确度0.1（g/dl）

6.3：红细胞压积（Hct） 15-50%

6.4：静脉稳定：10-45℃，精度0.1℃

6.5：血液流量（Qblood）,机器传入或手动录入

6.6：耗氧量（VO2） 10-400ml/min 精度 1ml/min

7、全自动变温水箱

*7.1、水箱容积：大于30升

7.2、水箱温度范围：1℃－41℃

7.3、升降温呈全自动式，梯度升降温控制，从而保证水温与血温之间的温差始终保持在规定的安全范围之内。

7.4、大容量水箱，自动制冷制热，并通过较大制冷循环和较小制热循环保证高效的升降温。

8、空氧混合器：原装进口，适用于各类型膜式氧合器。

设备配置要求

1.体外循环机          1套

a.四泵位可移动式底座：1套

b.单头泵3个双头泵1个,或者3个大泵2个小泵

c. 面板监测系统：1个

（包括：液平面监测、气泡监测、压力监测、温度监测、心肌保护液监测）

d.2导温度探头

e.双通道压力监测

f.心肌保护液灌注监测组件

g.血平面监测及相关组件

h.气泡检测及相关组件

2.全自动变温水箱        1套

3.空氧混合器            1个

A-EMG面神经功能分析仪

参数：

1、针肌电图：通过针电极对肌肉中运动单位进行分析，可以明确判别神经源性损伤还是肌源性损伤。

2、神经传导：包括MCV(运动神经传导速度）和SCV(感觉神经传导速度），电刺激神经并在神经远端记录，协助判定神经是轴索损害还是脱髓鞘病变。

3、F波：超强刺激神经干后前角细胞的回返放电，可以反映近端运动神经功能。

4、H反射：刺激胫后神经，腓肠肌记录。调整合适刺激量至出现H反射，用于多发性周围神经病的早期诊断（Guillain Barre)

5、重复神经电刺激：分为高频刺激和低频刺激，超强连续刺激运动神经干，观察捕捉到的复合肌肉动作电位的波幅变化。用于神经肌肉接头部位诊断，而且可以鉴别突角前膜（lamber eaton)和突触后膜（MG)病变.

*6、瞬目反射：刺激三叉神经，并在眼轮匝肌上记录潜伏期，反映三叉神经，面神经和桥脑中枢病变。

*7、中文报告软件：将检查过程中输入的患者信息、记录的波形、波形的特征值、检查结论等转换为报告格式，打印到纸上或形成PDF文件。

8、报告模板：用户可自行编辑用于表达检查结论的常用语句。

9、检查项目管理器：自动形成患者的检查方案，可在各检查项目之间一键切换。

10、定制检查方案：满足不同行业、不同用户的差异化要求。

11、患者数据管理软件：可对检查形成的数据检索、导出、导入和删除。

胶囊式内窥镜系统

参数：

1、软件语言：简体中文，英文。

2、输出格式：BMP格式，JPEG格式，AVI格式，HTML报告单。

3、显示帧频率：0.25-30fps。

*4、具有多幅显示功能，可显示1/2/4/8/15幅图像

5、录入患者信息，对图像记录仪进行设置和校正。

6、检查期间，对胶囊内镜工作状态进行实时监控，控制胶囊的工作状态。

*7、能同时实时监视4台

配套功能：

8、检查过程中可对智能胶囊进行实时观察及参数调节，诊断更直观。

*9、工作方式为双工多通道，可多人同时同地检查，不受距离影响，互相不干扰。

10、图像记录仪为背心式，穿戴方便。

11、图像数据处理要求快捷，下载速度≤15分钟，

12、具有图像自动筛查功能，提供更为方便的读图方式。

Act监测仪

（激活全血凝固时间测试仪）

参数：

1、360°全范围检测系统，可在纤维形成之初期检测到血凝块，而且不受血凝块形成之干扰。所得结果准确度高，实现精准测量，尤其对高浓度肝素和稀释的样品更能够表现出优点。

2、全数字技术，精确稳定。

3、智能温度控制，内部温度确认存储器来检查实验室温度，自动校准孵育温度。

4、检测数据的存储及打印

★  5、QC功能：

（1）自动校准，内部电子质量控制（EQC）

（2）外部电子质量控制（EQC）：

Lever I ：100s±10s

Lever II：300s±10s

★  6、测试精度：≤10%C.V. 全血液样本。准确性：≤±10s；

稳定性：≤±20%；

重复性：≤±20%

参数：

1、肝素监控浓度：0-10单位肝素

★ 2、检测系统： 360°检测原理

★ 3、测量范围（秒）：0-2000秒

4、恒温温度（℃）：37.0℃±1℃

5、显示屏幕：70*40mm，12864LCM，中文操作界面。

6、电源电压：交流220V

7、功率（瓦）：10瓦

8、仪器重量：1.6kg

9、检测管材质：玻璃试管

10、检测管尺寸：直径13mm长度100mm

11、采血量：2ml

12、插入试管有声音提示

13、测试完毕有声音提示，中文闪烁提示当前状态。

14、测试结果自动打印并保存，通过上查和下查键对检测数据进行滚动查看或打印。

15、测试仪器启动后等待插入试管的时间60秒±1秒。

16、测试管旋转一圈的时间为60秒±1秒。

17、当测试管内血样凝固时，测试管停止转动同时警鸣器讯响。

胸骨锯

（胸骨锯电池动力系统）

参数：

1、适用范围：心胸外科、骨科关节及大骨创伤

2、总重量（包含电池和电池盒）：约1300克

3、★动力模块：电池、马达、控制模块三合一，无需消毒

4、★模式：钻孔、扩孔、锯、摆动钻孔（保护神经和软组织）

5、中空：≥4.0 mm

6、通用钻孔接头：约1450转/分、免钥匙、最大扭矩3Nm

7、通用扩孔接头：约330转/分、带钥匙、最大扭矩13Nm

8、DHS/DCS快速接头：约670转/分、免钥匙、最大扭矩6.53Nm

9、胸骨锯往复锯（一次开胸）接头：往复频率：约11000次/分钟，往复范围：约4mm，带胸膜保护套

10、胸骨锯矢状锯（二次开胸）接头：摆动频率：11000 次/分钟，摆动角度：4.5°每一侧2.25°，锯片可锁定8个不同位置（间隔45°）使用，可选长摆动锯接头或短摆动锯接头

11、★克氏针：1个克氏针接头（中空直径1.0-4.0mm），最大转速约330转/分

配置清单

1、手机1个

2、动力模块1块

3、灭菌盖1个

4、电池盖1个

5、充电器1个

6、往复锯接头，1个

7、胸骨锯接头1个

8、胸骨锯片3片

9、矢状锯接头，1个

开胸器

参数：

1、材质：钛合金

2、外科牵开器，齿条250MM，固定臂190MM

3、外科牵开器，齿条270MM，固定臂210MM，挡板80*35MM，可装不同固定器

4、外科牵开器，大号齿条270MM，固定臂230MM；中号齿条250MM，固定臂190MM；可装不同固定器。

头灯

参数：

1、光源：LED手术用头灯

2、电源参数

2.1、电源类型:超级锂电池

2.2、输入电压:直流电5伏 2安

2.3、运行功率:3.0瓦

2.4、电池运行时间,共计四档可调:

2.5、电池充电时间≤5小时（全部充满）

2.6、单块电池充电次数≥300次

2.7、单块电池最长手术时间24个小时

3、头灯参数

3.1、光强(流明) 四档可调

3.2、光照直径≥60mm（光照直径（毫米）@WD400mm）

3.3、色温≥6000K

3.4、光源能量≤2.2  瓦

3.5、头灯寿命≥50,000 小时

手术放大镜

参数：

1、放大倍数：3.5倍

2.重量：不大于76.0g

3.工作距离45cm时的视野直径不小于15cm

4.景深：具有完美的景深，提供真实的色彩还原

5.要求：手术视野中无丝毫变形，无手术疲劳及眩晕发生

6.镜框：纯钛

7.镜腿：醋酸纤维素

8.放大镜主体(滚筒)：聚碳酸酯

9.眼镜镜片 & 放大镜镜片：MR

一、配置清单

1.放大镜

2.眼睛盒

3.眼镜布

4.调节螺丝刀

5. 绳带。

心脏直视手术器械

（心脏外科手术器械）

参数：

| 序号 | 名称、规格及描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冠脉剪刀 材质：不锈钢；角度：45︒；弹簧圆柄；头部：10mm；长度：21cm | 1 |
| 2 | 冠脉剪刀 材质：不锈钢；角度：90︒；弹簧圆柄；头部：10mm；长度：21cm | 1 |
| 3 | 冠脉剪刀 材质：不锈钢；角度：125︒；弹簧圆柄；头部：10mm；长度：21cm | 1 |
| 4 | 笔式持针 材质：黑色金属陶瓷涂层；最大：7-0 ；长度：23CM | 1 |
| 5 | 无损伤血管镊 材质：黑色金属陶瓷涂层；圆柄；头部：1.2mm；长度：21cm | 1 |
| 6 | 平台镊 材质：黑色金属陶瓷涂层；圆柄；头部：1.0mm；长度：21cm | 1 |
| 7 | 圈镊 材质：黑色金属陶瓷涂层；圆柄；头部直径：1.0mm；长度：18cm | 1 |
| 8 | 超锋利剪刀 材质：黑色金属陶瓷涂层；头部略弯；长度：18cm | 1 |
| 9 | 瓣膜剪刀 材质：黑色金属陶瓷涂层 头弯 长度：28cm | 1 |
| 10 | 阻断钳 材质：不锈钢；DE BAKEY（1*2)；长度：18cm | 1 |
| 11 | 侧壁钳 材质：不锈钢；DE BAKEY（1*2)；头部弯曲；长度：20cm | 1 |
| 12 | 哈巴狗夹 材质：不锈钢；直头；夹持力：0.8N；工作长度：12mm；长度：55mm | 2 |
| 13 | 哈巴狗夹 材质：不锈钢；弯头；夹持力：0.8N；工作长度：20mm；长度：55mm | 2 |
| 14 | 肝素针头 材质：不锈钢；∮1.2mm；长度：48mm | 1 |
| 15 | 鸟嘴剪刀 材质：不锈钢；角度：45︒；环柄；头部：10mm；长度：19cm | 1 |
| 16 | 分离钳 材质：不锈钢；直角；长度：18cm | 1 |
| 17 | 无损伤阻断钳 材质：不锈钢；用于：左颈动脉阻断；头长：60mm；长度：110mm | 1 |
| 18 | 无损伤阻断钳 材质：不锈钢；用于：右颈动脉阻断；头长：60mm；长度：110mm | 1 |
| 19 | 血管阻断钳 材质：不锈钢；角度：45︒；长度：130mm | 1 |
| 20 | 无损伤血管钳 材质：钛合金；角度：60°；长度：105mm | 1 |
| 21 | 剥离子 材质：不锈钢；双钝头；尺寸：3mm/5mm；长度：200mm | 1 |
| 22 | 转流管钳 材质：不锈钢；用于颈动脉闭合；中号；长度：180mm | 1 |
| 23 | 瓣膜针持 材质：不锈钢 最大：2-0 长度：24cm | 1 |
| 24 | 瓣膜针持 材质：不锈钢 最大：4-0 长度：23cm | 1 |
| 25 | 血管镊 材质：不锈钢 扁柄 头部：1.0mm 长度：19.5cm | 2 |
| 26 | 瓣膜镊 材质：不锈钢 头部尺寸：3.5mm 长度：24cm | 2 |
| 27 | 微创镊子 材质：黑色金属陶瓷涂层；头部尺寸：1,2 x 15 mm；长度：29cm | 1 |
| 28 | 微创钛夹钳 材质：不锈钢；配小号标准钛钉；长度：37cm | 1 |
| 29 | 手术床边固定器 材质：不锈钢；用于固定牵开器两侧支撑臂（Ø16mm);置于手术床上 | 2 |
| 30 | 牵开器中部支撑部件 材质：不锈钢；连接于固定两侧支撑部件；长度：580mm | 1 |
| 31 | 牵开器两侧支撑臂 材质：不锈钢；固定于手术床边固定器上，同时连接于牵开器中部支撑部件 | 2 |
| 32 | 连接固定器 材质：不锈钢；固定于牵开器中部支撑部件上，同时连接叶片导向杆 | 1 |
| 33 | 叶片导向杆 材质：不锈钢；固定于连接固定器上，同时连接叶片；长度：300mm | 1 |
| 34 | 取乳内牵开器叶片 材质：不锈钢；小号；头尖尺寸：7.00mm；尺寸：70*70mm | 1 |
| 35 | 可拆卸牵开器框架 材质：不锈钢；用于固定牵开器叶片 | 1 |
| 36 | 牵开器叶片 材质：不锈钢；固定于可拆卸牵开器框架；尺寸：40x35mm | 1 |
| 37 | 升主动脉阻断钳 材质：不锈钢；长度：22.5cm | 1 |
| 38 | 血管阻断钳 材质：不锈钢；用于三毛血管；长度：23cm | 2 |
| 39 | 小阻断钳 材质：不锈钢；长度：19cm | 1 |
| 40 | 小阻断钳 材质：不锈钢；长度：19cm | 1 |
|  | 合 计 | 47 |

大隐静脉射频消融机

参数：

1、用于为静脉腔内射频闭合导管提供受控的射频能量，适用于下肢浅静脉曲张的射频治疗（限于浅静脉系统的大隐静脉、小隐静脉及其穿通支）。

★2、测定并显示射频输出的射频输出功率，负载阻抗，和射频传输的持续时间。

★3、射频发生器可同时与设备中的传感器连接以便在射频传输时持续显示测定的温度。

4、可与 CF 类防除颤器射频导管配用，射频发生器在使用射频导管期间可经受外部应用的除颤器

5、射频功率递送性能：射频信号的基频设为 460.8 kHz

6、屏幕：触摸屏

7、可视指示：在递送射频功率时发出可视指示

8、最大输出：静脉腔内射频闭合导管最大电压（电压峰值）≤206Vpeak；最大功率输出对应的有功负载为45-400Ω；最大功率≤40W

9、校验：每次启动期间执行内部校准。并可提供测试电缆以验证温度测量、功率输出和阻抗测量的过程。

10、功能极限：温度：10℃-130℃、阻抗：25Ω-1999Ω、功率：≤40W

11、工作区温度：恒定工作区温度120℃或者85℃

12、刻度表：数据显示区域说明了设备连接时的颜色标记的刻度。

13、存储卡：（USB 设备和 SD 卡）可以存储近期治疗过程数据和记录发生器错误。USB 设备用于保存射频治疗摘要数据。SD 卡可存储 ClosureRFG 射频发生器治疗数据以用于故障排除。

配置清单

- 静脉腔内射频闭合发生器1台

- 多媒体闪存卡1张

- 静脉腔内射频闭合导管3支

4、医用电源线2条（国标、欧标）

中央监护系统

参数：

（一）中央站

- 硬件规格

1．1主机，2GB DDR内存，双硬盘设计，嵌入式Windows XP操作系统，支持丰富的网络与拓展接口。

1．2工业级服务器主机，非普通PC主机。

1．3显示器：19寸TFT液晶屏，双屏系统

- 多患者中心监护

2.1	同屏同时最多可监测病人床位数量≥16床

2.2	多病人同屏同时查看时，每个病人窗口可显示实时波形通道数≥4通道

2.3	同时显示参数的波形与数值时，两者颜色相互匹配

2.4	多病人同屏同时查看时，每个病人窗口可显示≥2个参数的实时短趋势，包括房颤趋势图

2.5查看单个患者，可显示≥9通道波形，在网络连通的情况下，支持查看位于当前病区以外的其他病人信息

2.6三级声光报警及报警床位背景光提醒，音量调节，所有参数数值都会根据其危重级别，用不同颜色区分显示

2.7	一键打印多患者浏览器中所有患者的波形，长度为20秒

2.8患者标题栏，可选择隐藏姓名，保护患者隐私

- 病人管理

3.1 支持手动进行患者出入转登记

3.2 可一键实现对所有患者或单个患者的报警静音处理

3.3 可根据单个患者情况，灵活记录数字化护理笔记，如过敏记录，换班交接信息等

3.4可远程调节床边机报警上下限及报警界限

3.5可远程控制床边机的ECG\ SPO2\呼吸等参数的波形比例、灵敏度

3.6 可远程调节床旁打印机设置

- 数据储存与回顾

4.1	最多支持记录9通道144小时全息数据

4.2	每个患者ID下可储存多个监护会话，每个监护会话内支持存储2000条事件记录

4.3	可查看每个患者趋势图（图形与数字），图形趋势可包含多至12道波形

4.4	图形趋势图支持多至12类自定义分组，出厂默认分组包括心脏、压力、呼吸、基础、呼吸机、神经等

4.5	全息页面浏览，可以显示多至5组，并支持快速放大10秒波形的功能

  - 全息条图浏览支持自动扫描功能，并提供两种不同扫描速度

  - 趋势、事件、全息数据间时间自动同步，可在同一时间标线间互相切换

  - 已退出监护的病人历史数据，仍可储存并浏览144小时

- 数据分析工具

★5.1	可用双角规对储存的ECG进行测量，包括PR、RS、 QT、R-R波形间期和ST波形幅度，并自动计算QTc

5.2可将用双角规测量的数据储存，并支持与心电图同时打印输出

★5.3具备ST段分析功能，有图形及趋势显示，并提供三种视图，彩色波形标记对照组与测量组，更易发现细微变化（ST段向量和ST段回顾软件）

- 事件智能分析与电子报告

6.1	支持同时浏览一个或多个事件，最多支持对10个事件进行同屏分析、分类标记、打印事件列表

6.2	支持通过事件筛选器，对历史事件进行分类、过滤和显示，提高工作效率。筛选器类型包括：类型、时间、危重程度、回顾和标记状态

6.3	所有新事件都会标示为NEW，当医护人员浏览过后，事件状态可变更为已浏览或删除。

6.4	可自动按事件类型统计24小时内事件数量

6.5	支持事件自动扫描功能，在每个事件停留3秒，过后自动进入下个事件。

6.6	支持为单个事件添加注释文字，或可以为电子条图报告添加注释。

6.7	可以选择一个或多个事件，添加至电子条图报告中，可选择打印或保存为PDF文档。

6.8	灵活的事件存档打印功能，支持打印单个事件条、事件列表或条图报告，以满足病档管理记录的各种需求。

- 网络功能

7.1	具有Web网络浏览功能，可浏览医院内网信息

7.2	基于P2P网络，可通过普通网线连接，无需添加服务器，直接查看医院其他GE中央监护系统中储存的患者监护信息

（二）多参数病人监护仪

1.   主机功能：

1.1  模块化、插件式监护仪。

1.2  Linux中文操作系统。

1.3  适用范围：成人、儿童、新生儿。

1.4  专业重症监护领域、手术领域、术后恢复领域、急诊领域、新生儿重症监护领域软件。

1.5  12寸彩色TFT医用级触摸液晶显示器。

1.6  显示器分辨率：1024 × 768像素。

1.7  外部输入/输出设备：鼠标、键盘、遥控手柄、二维码扫描仪及USB存储设备。

1.8  采用金属外壳、无风扇及低功耗设计。

1.9  内置模块插槽，所有监测参数模块可直接插入，且支持热插拔操作。

1.10 可内置两块高性能锂电池，续航时间 ≥ 3.5小时。

1.11 标准配置网络接口，可支持 ≥ 3种网络协议。

1.12 采用组合参数模块与单参数模块复合设计，开机状态下可灵活组合装卸，运作互不干扰。

★1.13 同屏显示波形通道数 ( 6，参数窗口 ( 16。

1.14 可自定义各参数波形颜色及数字位置，窗口大小可自动调节。

1.15 递进式报警管理系统。

1.16 四级文字和三级声、光报警，多种报警限设置方式，提供10分钟报警趋势显示，报警可自动触发记录。

1.17 内置实时操作功能提示菜单。

1.18 具有高清分屏显示功能，且分屏可独立操作，并具有文字、光报警提示。

1.19 在显示实时波形和数据的同时，可同屏显示1 ~ 120分钟图形趋势，分辨率高达2秒。

1.20 在显示实时波形和数据的同时，可同屏显示长达72小时数字趋势，分辨率高达2秒。

1.21 具有屏幕快照功能，可最多存储400张长达15秒波形数据。

★1.22 共有5种科室软件包，各科室软件包均具备8套用户自定义情景模式，每套模式下可配置6种用户自定义显示页面。

1.23 具有药物计算、血流动力学计算、心排量计算、计算功能。

（三）病人监护仪

1．主机功能

1.1模块化插件式监护

1.2 10.4英寸彩色TFT液晶显示屏

1.3显示分辨率600×800

1.4主机：低功耗、无风扇设计

1.5标准配置网络接口，可连接中央站

1.6采用组合参数模块与单参数模块设计

1.7一键操作模式：旋按钮及快捷键操作

1.8显示通道波形6，4个数字区

2．监测功能

2.1基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创

2.2所有参数可同时监

2.3心电监测

2.3.1可选择3/5导联心电图监测；

★2.3.2同步多导联心律失常分析≥4导联

2.3.3起搏器监测功能：单腔或双腔

2.3.4 具有ST分析及72小时趋势图

2.3.5 心率测量范围：30-300bpm

2.3.6扫描速度：12.5或25或50mm/s

2.4血氧饱和度监测

2.4.2 采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注

2.4.2测量和显示范围:0-100%, 刻度范围:70-100%

2.4.3脉率：30~250bpm

2.4.4 软指夹，可用水清洗及消毒

2.5无创血压监测

2.5.1 测量技术，采用振荡式，双管路测量技术

2.5.2测量模式：手动、自动、STAT自动序列定制模式

2.5.3测量范围：收缩压:成人/儿童：30-290mmHg；

2.6呼吸监测

2.6.1测量方法：阻抗法或CO2，呼吸来源自动识别

2.6.2检测导联：呼吸I、II导联识别，可检测胸式呼吸和腹式呼吸

2.6.3测量范围:4-120次/分钟或大于次范围，

2.6.4测量精度：±5 % or ±5 breath/min

2.7体温监测

2.7.1采用YSI温度测量技术

2.7.2测量范围: 10℃-45℃

2.7.3测量精度: ±0.1℃

2.8有创压力监测

2.8.1测量范围: -40 to 320 mmHg

2.8.2测量精度: ±5 % or ±2 mmHg

中央监护系统配置单

| 序号 | 产名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央站 | 套 | 1 |
| 2 | 多参数病人监护仪 | 台 | 2 |
| 3 | 病人监护仪 | 台 | 6 |

除颤仪（心内除颤仪）

参数：

- 适用范围及功能要求：适用于终止患者的心动过速及心室颤动症状，可为患者进行半自动体外除颤、手动除颤、同步心脏复律治疗。可以对患者进行心电监护。急救人员根据AHA/ERC复苏指南中规定的胸外按压频率、深度和工作周期来执行心肺复苏。

- 除颤功能：

  - 具备中文字符显示，中文仪器操作面板，方便使用。

  - 手动与自动体外除颤模式随时切换。

  - 体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮

  - ★采用低能量双向波除颤技术，能有效终止成人室颤的首次除颤能量值：≤120焦耳。

  - 最小除颤能量≤1J，适用于低体重儿等特殊情况的婴幼儿患者。

  - 最高能量充电时间: ≦7秒

  - 病人阻抗不影响放电时间，避免高阻抗患者放电时间过长而诱发的再次室颤的发生。

  - 放电总时间：≤12毫秒

  - 能测定病人阻抗，自动补充病人阻抗对除颤电流的影响，病人阻抗测量最大值：≥300欧姆。

  - 配置含胸外按压感应功能的可重复使用除颤电极片，便于开展AED使用和心肺复苏质控。

- 心肺复苏质量监护及反馈功能：

  - 按压深度测量最小值：≤2厘米

  - 按压深度测量最大值：≥7.5厘米

  - 按压频率测量最小值：≤50次/分钟

  - 按压频率测量最大值：≥150次/分钟

- 心电监护：

  - 心电导联选择：除颤电极片导联及标准3导联心电监护

  - ★配置可重复使用除颤电极片，在胸外按压期，能自动去除胸外按压干扰，实时显示无胸外按压干扰波的心电图型，不需要中断按压即可识别是否需要除颤治疗，以确保胸外按压指数≥60%的新国际指南标准。

  - 心电幅度（增益）：多档位(≥3档)

  - 心率：0到300次/分

  - 有心率报警功能

- 显示、数据保存、事件标记及打印功能：

  - 显示器种类：高分辨率彩色显示器

  - 显示器尺寸：≥ 6.5英寸

  - 显示波形：≥2道波形图，可显示过滤胸外按压干扰后的心电图波形通道

  - 数据储存量：≥100个除颤事件或心电图记录。

  - 内置打印机，可打印波形及参数，至少包括：时间、日期、心率、实际除颤能量、透心肌除颤电流、人体阻抗、心电幅度（增益）、导联等。

  - 厂家官网免费下载心肺复苏质量数据分析软件，免费升级软件

  - ★心肺复苏质量数据分析软件能回放、打印急救全程的心电图全览图、除颤参数、胸腔按压频率、深度等数据，能提供胸腔按压频率、深度趋势图,自动计算按压频率达标率、按压深度达标率、胸腔按压指数、按压中断时间等心肺复苏质量参数，定性定量分析统计心肺复苏质控现状，也可应用于急救技能培训和考核。

- 电源及电池：

  - 交流电源：220V/50Hz，最大功耗：≤300瓦

  - 电池：可充电式锂电池，

  - 充电时间：≤4小时

  - 工作时间：心电监护时间≥4小时，最高除颤能量充放电≥100次。

- 安全性能：

  - 工作大气压力：600毫巴 至 1060毫巴

  - 工作温度：0℃至40℃

  - 储存温度：-20℃至60℃

  - 工作湿度：相对湿度5% 至95% ，无结霜。

  - 防尘防水指标：IP22或以上

配置清单

- 心脏除颤器主机1 台

- 成人、儿童一体化体外除颤板1 对

- 3导心电导联1 套

- 重复性充电电池1 块

- CPR传感器套件1套

- 多功能电极片2对

- 心内除颤把手1 套

- 内除颤电极1对

- 除颤导电糊1 支

- 交流电源线1 根

- 中文操作说明书1套

二、交货事项

1、供货时间：签订合同后30日内交付使用

2、供货地点：三亚市中医院指定地点。

## 三、商务要求

1、设有长期稳定的售后服务维修点（提供固定的联系人、联系方式及地址），承诺7*24小时上门服务。

2、承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场。

3、质量承诺函：供方按标书的技术要求与标准进行组织供货，应保证合同产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。如出现供货的技术参数与招标的要求参数不符，需方完全有权要求供方退换，如由于供方原因对需方造成生产影响，需方有权追究供方的经济赔偿责任（提供投标人加盖公章的承诺）。

4、质保期：免费保修1年，自项目验收通过之日起计算；质保期内，因产品自身质量原因导致采购人无法正常使用的，中标人须无条件负责更换。

## 四、其他要求

1、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

2、法律管辖及仲裁

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请法院（应先有约定）诉讼。

第四部分  合同一般条款

## 合同文件

- 合同文件适用法律

本合同文件的适用法律是中华人民共和国现行法律、行政法规及甲方所在地的地方性法规。

- 合同文件组成和解释顺序

#### 合同文件的组成和解释顺序如下：

- 合同的特殊性条款

- 合同的一般性条款

- 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

- 中标通知书、投标文件和招标文件

- 有关图纸

- 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

#### 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

- 合同文件使用文字

#### 1.合同文件使用中文书写、解释和说明。

#### 2.合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

## 标的物的一般条款

- 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三方不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 质量保证

#### 1.乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

#### 2.根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

#### 3.除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于2年。

- 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 伴随服务

#### 1.乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

- 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

- 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

- 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

- 对甲方技术人员的技术指导或培训。

#### 2.除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

## 标的物的交付、检验和验收

- 标的物的交付

#### 1.标的物的所有权自标的物交付时转移。

#### 2.乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

#### 3.乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 检验和验收

#### 1.在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

#### 2.甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

#### 3.验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

#### 4.如双方对验收结果有分歧，则以海南省技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

## 对标的物提出异议的时间和办法

- 对标的物提出异议的时间和办法

#### 1.甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

#### 2.如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

#### 3.乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 合同价款和支付

- 合同价款和支付

#### 1.本合同的结算货币为人民币，单位为元。

#### 2.乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款：

- 合格的销售发票

- 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明

#### 3.甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

#### 4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 违约责任

- 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 甲方违约责任

#### 1.在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

#### 2.甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

#### 3.甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 乙方违约责任

#### 1.乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

#### 2.乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

#### 1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

#### 2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 索赔

- 索赔

#### 1.甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

#### 2.在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

- 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

#### 3.如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

#### 4.甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。

## 履约保证金

- 履约保证金

#### 1.在本合同签订时，提供合同总金额5%的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

#### 2.如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

#### 3.履约保证金将在中标人履行完合同所有义务后，凭缴纳履约保证金收据在5个工作日内无息退还。

## 合同的解除和转让

- 合同的解除

#### 1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

#### 2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

#### 3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

## 合同的生效

- 合同的生效

本合同经双方签字盖章，且采购方收到乙方提交的履约保证金，并报经政府采购管理机构备案后生效。

## 争议解决

- 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

## 附则

- 合同份数

本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执二份，市政府采购中心壹份，采购管理部门壹份。

- 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

# 第五部分  合同专用条款（范本）

供  方：

需  方：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》，经过双方友好协商，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

- 合同内容

1、服务清单

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |

2、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 招标文件；

③ 乙方的投标文件；

④ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

3、交货的时间、地点和方式：

交货时间为    年  月  日至  月  日，供方负责将货物按需方的要求送达（需方指定的地点），需要安装的，按采购文件的相关条款安装。货物送达或完毕并具备验收使用条件后向需方办理移交和验收手续。货物运送产生的费用由供方负责。

- 价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币        元，投标总价一次报定，包括完成该标的物的全部设备、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

2、付款方式与步骤：

（1）本项目合同款项以人民币转账方式支付。

（2）合同签订后，中标方需向采购方提供相关完整的报账材料，采购方于15个工作日内通过银行转账支付合同总价的30%给中标方作为预付款。产品到货完成安装，经试用无质量问题并经过验收合格后，采购方于15个工作日内通过银行转账支付合同总价的65%给中标方。合同总价5%作为履约保证金在质保验收日期满1年后，采购方通过银行转账一次性无息支付给中标方（无质量异议的前提下）。本合同由甲乙双方签字盖章后即生效。

- 货物质量要求及供方对质量负责的条件和期限

供方提供的货物应当满足需方要求的规格、数量及质量（包括各种零部件、附件、备品备件），应当符合国家标准以及本产品的出厂标准，应当达到供方投标文件及澄清中的技术标准。投标时已经提供了样品的，供应货物的品质不能低于所提供的样品。售后服务按采购文件的要求及报价文件的承诺执行。

- 违约责任

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付拒付部分货款总额2％的违约金；需方逾期支付货款，向供方每日偿付欠款总额0.02％的滞纳金。

供方所供的货物品种、规格以及其它外部质量不符合规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期交货部分货款总值0.02％的赔偿费。

- 因货物的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是最终的，供需双方均应当接受。

- 本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

- 合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同正本一式柒份，甲方留存叁份，乙方留存二份，报市财政局一份，送市政府采购中心一份。

- 不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免予承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

- 纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商在60天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

- 合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由供、需双方法定代表人或其授权的代表签署书面协议。

需方：(签章)                     供方：(签章)

地址：                           地址：

邮编：                           邮编：

开户行：                         开户行：

账号：                           账号：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

授权代表签字：                   授权代表签字：

签订时间：                       签订时间：

# 分  评标方法和标准

## 评标方法前附表

1、现场资格审查登记表

项目名称：体外循环机等一批医疗设备采购

项目编号： SYZFCG-2020-

| 序号 | 投标单位名称 | 联系人 | 法人：法人身份证原件及营业执照原件或营业执照复印件（加盖公章）。 法人代表：法人代表身份证原件及法人授权书(加盖公章) | 投标文件密封情况 | 唱标一览表密封情况 | 投标保证金是否和系统项目关联 | 提供政府采购供应商信用承诺书 | 审查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三亚市中医院采购人员：

三亚市政府采购中心工作人员：

2、初步审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照 |  |  |  |
| 2 | 声明 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 3 | 投标文件份数 | 符合招标文件一正四副的要求 |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | 按时、足额缴纳了投标保证金 |  |  |  |
| 5 | 社保及纳税 | 提供2020年任意一个月的缴纳社保凭证及纳税凭证 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |  |  |  |
| 7 | 投标价 | 投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价 |  |  |  |
| 8 | 供货时间 | 签订合同后30日内交付使用 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |
| 备注：经初步审查，投标人数量须不少于三家，否则项目招标失败。 |

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的投标人，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

3、评标标准和方法

（第一包）评分标准

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评标委员会应当要求投标报价明显过低，可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定以低于成本价竞标，不得被推荐为中标候选供应商。 |
| 商务部分（20分） |
| 1 | 产品彩页（1分） | 提供完整的彩页资料，且能反映所投标产品的主要技术参数及功能者得1分；不提供不得分。 | 1分 |
| 2 | 业绩（4分） | 提供2018年以来已完成的同类医疗设备项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章），每提供一份得1分，最高得2分。未提供证明资料不得分。 | 2分 |
| 3 | 注册证（2分） | 提供医疗器械注册证得2分，不提供者不得分。 | 2分 |
| 4 | 质量承诺函（2分） | 提供质量承诺函并加盖公章得2分，不提供不得分 | 2分 |
| 5 | 售后服务（8分） | 1.设有长期售后服务机构（提供固定的地址、联系人、联系电话），承诺7×24小时上门服务，承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场的得2分，否则不得分。 | 8分 |
|  |  | 2.针对本项目投标人提供的整体售后服务方案、售后服务流程、故障响应、解决问题时间等进行综合评分，最高分6分，最低分0分。 1.投标人提供的售后服务方案科学合理，全面完善，符合使用单位实际需求的，得4.1-6分。 2.投标人提供的售后服务方案较科学合理，比较全面完善，能达到使用单位实际需求的，得2.1-4分 3.投标人提供的售后服务方案粗糙，可操作性欠佳的，得0.1-2分 4.未按招标文件要求提供整体售后服务方案的，本项得0分。 |  |
| 6 | 操作培训（5分） | 针对本项目设置完整的培训方案，内容包括项目投标人内部培训、用户培训、培训方式、培训保障措施等进行综合评比： A、方案内容完整详细，投标人内部培训合理、用户培训合理、培训方式合理、培训保障措施合理；4.1-5 分 B、方案内容较完整，投标人内部培训较合理、用户培训较合理、培训方式较合理、培训保障措施较合理；2.1-4分 C、方案内容不完整，投标人内部培训不合理、用户培训不合理、培训方式不合理、培训保障措施不合理；0.1-2 分 D、不提供不得分 | 5分 |
| 技术部分（50分） |
| 1 | 技术参数要求 （50分） | 完全满足招标技术要求的得50分，带特殊符号*的技术参数一项不响应扣4分，其他技术参数一项不满足要求的扣2分，本项分值扣至0分为止。 | 50分 |

## （第二包）评分标准

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评标委员会应当要求投标报价明显过低，可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定以低于成本价竞标，不得被推荐为中标候选供应商。 |
| 商务部分（20分） |
| 1 | 产品彩页（1分） | 提供完整的彩页资料，且能反映所投标产品的主要技术参数及功能者得1分；不提供不得分。 | 1分 |
| 2 | 业绩（4分） | 提供2018年以来已完成的同类医疗设备项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章），每提供一份得1分，最高得2分。未提供证明资料不得分。 | 2分 |
| 3 | 注册证（2分） | 提供医疗器械注册证得2分，不提供者不得分。 | 2分 |
| 4 | 质量承诺函（2分） | 提供质量承诺函并加盖公章得2分，不提供不得分 | 2分 |
| 5 | 售后服务（8分） | 1.设有长期售后服务机构（提供固定的地址、联系人、联系电话），承诺7×24小时上门服务，承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场的得2分，否则不得分。 | 8分 |
|  |  | 2.针对本项目投标人提供的整体售后服务方案、售后服务流程、故障响应、解决问题时间等进行综合评分，最高分6分，最低分0分。 1.投标人提供的售后服务方案科学合理，全面完善，符合使用单位实际需求的，得4.1-6分。 2.投标人提供的售后服务方案较科学合理，比较全面完善，能达到使用单位实际需求的，得2.1-4分 3.投标人提供的售后服务方案粗糙，可操作性欠佳的，得0.1-2分 4.未按招标文件要求提供整体售后服务方案的，本项得0分。 |  |
| 6 | 操作培训（5分） | 针对本项目设置完整的培训方案，内容包括项目投标人内部培训、用户培训、培训方式、培训保障措施等进行综合评比： A、方案内容完整详细，投标人内部培训合理、用户培训合理、培训方式合理、培训保障措施合理；4.1-5 分 B、方案内容较完整，投标人内部培训较合理、用户培训较合理、培训方式较合理、培训保障措施较合理；2.1-4分 C、方案内容不完整，投标人内部培训不合理、用户培训不合理、培训方式不合理、培训保障措施不合理；0.1-2 分 D、不提供不得分 | 5分 |
| 技术部分（50分） |
| 1 | 技术参数要求 （50分） | 完全满足招标技术要求的得50分，带特殊符号*、★的技术参数一项不响应扣4分，其他技术参数一项不满足要求的扣2分，本项分值扣至0分为止。 | 50分 |

## （第三包）评分标准

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评标委员会应当要求投标报价明显过低，可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定以低于成本价竞标，不得被推荐为中标候选供应商。 |
| 商务部分（20分） |
| 1 | 产品彩页（1分） | 提供完整的彩页资料，且能反映所投标产品的主要技术参数及功能者得1分；不提供不得分。 | 1分 |
| 2 | 业绩（4分） | 提供2018年以来已完成的同类医疗设备项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章），每提供一份得1分，最高得2分。未提供证明资料不得分。 | 2分 |
| 3 | 注册证（2分） | 提供医疗器械注册证得2分，不提供者不得分。 | 2分 |
| 4 | 质量承诺函（2分） | 提供质量承诺函并加盖公章得2分，不提供不得分 | 2分 |
| 5 | 售后服务（8分） | 1.设有长期售后服务机构（提供固定的地址、联系人、联系电话），承诺7×24小时上门服务，承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场的得2分，否则不得分。 | 8分 |
|  |  | 2.针对本项目投标人提供的整体售后服务方案、售后服务流程、故障响应、解决问题时间等进行综合评分，最高分6分，最低分0分。 1.投标人提供的售后服务方案科学合理，全面完善，符合使用单位实际需求的，得4.1-6分。 2.投标人提供的售后服务方案较科学合理，比较全面完善，能达到使用单位实际需求的，得2.1-4分 3.投标人提供的售后服务方案粗糙，可操作性欠佳的，得0.1-2分 4.未按招标文件要求提供整体售后服务方案的，本项得0分。 |  |
| 6 | 操作培训（5分） | 针对本项目设置完整的培训方案，内容包括项目投标人内部培训、用户培训、培训方式、培训保障措施等进行综合评比： A、方案内容完整详细，投标人内部培训合理、用户培训合理、培训方式合理、培训保障措施合理；4.1-5 分 B、方案内容较完整，投标人内部培训较合理、用户培训较合理、培训方式较合理、培训保障措施较合理；2.1-4分 C、方案内容不完整，投标人内部培训不合理、用户培训不合理、培训方式不合理、培训保障措施不合理；0.1-2 分 D、不提供不得分 | 5分 |
| 技术部分（50分） |
| 1 | 技术参数要求 （50分） | 完全满足招标技术要求的得50分，带特殊符号★的技术参数一项不响应扣4分，其他技术参数一项不满足要求的扣2分，本项分值扣至0分为止。 | 50分 |

## 一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3遵循公平、公正、科学、择优的原则，以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4反对不正当竞争，反对恶意压低投标价格。

1.5评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.6评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.7评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.8评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。

## 二、评标方法

（一）评标规则

2.1.1、本招标项目的评标办法采用综合评分法，满分为100分。

2.1.2、综合评分的因素包括以下内容：价格部分、商务部分、技术部分等。

2.1.3、评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审。初步评审包括资格评审和形式评审，详细评审是对技术、商务及价格因素的评审。只有通过初步初审的投标人才能进入详细评审。

2.1.4、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况、对招标文件要求的响应情况等进行评议和比较，赋予技术分和商务分。各评委赋分的算术平均值，即为该投标人的技术得分或商务得分。按综合评分法的报价计算方法计算各投标人的价格得分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出每个投标人的综合得分。

2.1.5、综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

2.1.6、综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

（二）初步评审

1、评标委员会根据招标文件要求，对投标人的资格和投标文件的符合性进行评审。只有对《初步评审表》所列各项目做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对投标是否实质性响应招标文件的要求产生争议的，评标委员会以记名方式票决。得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

2、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3、在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合招标文件重要条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会认定投标文件是否响应招标文件的要求，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、无效投标的认定

评标过程中，投标文件出现（但不限于）下列情况的，将被认定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 投标报价明显过低，可能低于其成本，而投标人不能作出合理说明的；

- 评标委员会认为投标未实质性响应招标文件要求的。

（三）详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

- 价格评审

评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

报价分取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 商务评审

评标委员会对投标人提供的产品质量保证及服务内容、投标人的资格和业绩合同等情况进行比较和评价。

- 技术评审

评标委员会将根据投标人所提供的技术资料，对投标货物的技术指标、技术参数、使用功能和产品选用的主要部件质量及其在使用过程中的可靠性、稳定性、操作和维护性能等，逐项分别进行比较和评价。

注：商务评标因素和技术评标因素的分值取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

- 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标代理机构应在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市上公告，并公告废标的理由。

- 定标

6.1. 定标原则：评标委员会依据评标结论推荐3名中标候选供应商。采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标代理机构在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

6.2.6中标人放弃中标或因故不能履行合同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定处理。

- 评标委员会承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评标报告，并签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评标情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府招标代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 评标委员会应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评标和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评标活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或招标代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系是指三年内曾在参加该采购项目的供应商处任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在现场工作人员陪同下联系。

8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

8.5 有关部门规定的其他评审工作纪律。

# 第七部分  投标文件格式要求

（正本/副本）

（项目名称）

# 招标编号：

投标文件

# 投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

## 日期：     年    月    日

## 初步评审表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## 综合评分表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## 1、开标一览表格式

项目名称：

项目编号： SYZFCG-2020-                      包号：

| 列排名 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |
| 交付期 |  |

交货地点：用户指定地点

投标单位：         （公章）

法定代表人（或授权代理人）：       （签字或盖章）

日期：

注：1.投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包括运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次，请投标方注意

2.本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

# 1.1分项报价明细表

项目名称：                   招标编号：        包号：  包

| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位：               （公章）

# 法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：      年    月    日

2.联合体投标协议书（不接受联合体）

无

3.投标保证金缴付凭证

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。

## 一、报价文件格式

1、投  标  书  格  式

三亚市政府采购中心：

我们仔细阅读并全面研究了             （项目名称）                 （项目编号）        招标文件，决定响应招标文件的邀请，参加本项目投标。

1、我们自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及伴随服务。我们提供的《开标一览表》的报价，包括了材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。我们的投标总价为人民币(大写）                 (¥        ）。

2、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我们同意按照招标文件的要求，交纳人民币（大写）：        元的投标保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还投标保证金：

（1）我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

（4）在收到中标通知书后并在投标有效期内，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后90天。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中明示的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地址：	邮政编码：

联系人：	联系电话：

电子邮件：	传真：

日期：      年     月

## 2、货物规格一览表

投标人：（填写名称并盖章）

项目名称：体外循环机等一批医疗设备采购

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格参数 | 制造厂商 | 原产地 (国家) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

说明：

1、设备序号应与招标文件第三部分货物需求一览表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。

## 二、商务响应文件

## 1、法定代表人授权委托书格式

本授权委托书声明：我   （姓名）  系    （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托    （被授权人姓名及身份证号码）  为我公司的代理人，以本公司的名义参加三亚市政府采购中心组织的编号为

SYZFCG-2020-  的招标活动，处理与本招标活动有关的一切事务。被授权人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

## 2、商务条款偏离表格式

项目名称：体外循环机等一批医疗设备采购

项目编号： SYZFCG-2020-

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 程度 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业证件 | 营业执照 （三证合一） |  |  | 见投标文件 页 |
| 2 | 投标保证金 | ¥ |  |  | 见投标文件 页 |
| 3 | 投标文 件份数 | 一正四副 |  |  | / |
| 4 | 投标有效期 | 90天 |  |  | 见投标文件 页 |
| 5 | 供货时间 | 签订合同后30日内交付使用 |  |  | 见投标文件 页 |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

## 3、售后服务计划

包含内容（仅供参考）：

1、说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

2、培训、质量保证措施；

3、项目所提供的其它免费物品或服务；

4、技术人员情况；

5、服务承诺等；

6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：

## 4、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 普通职工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

## 5、资格证明文件

- 投标人营业执照（三证合一）（必须放在投标文件中）；

- 法人代表授权书（必须放在投标文件中）；

- 法人及授权委托人身份证复印件（必须放在投标文件中）；

4、提供2020年任意一个月的缴纳社保凭证及纳税凭证（必须放在投标文件中）；

5、提供投标保证金缴纳凭证（必须放在投标文件中）；

6、招标文件规定的或其他投标人认为需要提供的内容。

## 6、信用查询

## 投标人信用信息查询渠道

## 1、投标人2017年以来未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。

2、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）等网站查询。

3、提供投标人信用信息查询记录页面，并截图打印，加盖公章放于投标文件中。

## 7、无重大违法记录的书面声明

致：

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近3年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

## 8、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供合同复印件。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

9、反商业贿赂承诺书格式

我公司郑重承诺：

在                                         招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字或盖章）

法人授权代表：（签字或盖章）

投标人：（填写名称并盖章）

年  月  日

## 10、诚信投标、诚信履约承诺书

三亚市中医院：

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：   年   月

11、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期： 年   月   日

说明：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

中型、小型、微型企业应当符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

## 12、残疾人福利性单位声明函

## 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性复制。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：残疾人福利性单位应当满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县使用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 13、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2、本项目对小型和微型企业（且所投产品为小微型企业生产）、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以原报价为准。供应商须按要求提供相关材料（格式文件附后），否则将不进行价格扣除。

3、供应商同时为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

4、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

14、政府采购供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

管理部门：三亚市财政局

采购项目名称:体外循环机等一批医疗设备采购

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立企业诚信守法形象,本企业对本次采购活动郑重承诺如下:

（一）对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

（二）严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

（三）严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

（四）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（五）自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

（六）提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

（七）严格遵守信用信息公示相关规定；

（八）同意将承诺内容在“信用三亚”网站公示，接受社会监督；

（九）如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受部门联合惩戒，纳入行业失信重点关注名单，由财政部门负责管理；

（十）本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

## 三、技术响应文件

## 1、技术规格偏差表格式

项目名称：体外循环机等一批医疗设备采购

项目编号：SYZFCG-2020-

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 及要求 | 投标响应 | 偏离值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

## 2、投标产品详细说明

包含内容（不限于以下内容）：

1、货物组成说明，货物主要技术规格、性能和特性的详细描述；

2、主要材料、结构明细表（包括名称、规格型号、需用量、生产厂名）；

3、产品或主要部件的质量鉴定证书；

4、产品图片或彩页；

5、产品详细具体的安装调试、相关验收的实施方案及有关执行标准；

6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法人代表或法人授权代表：（签字或盖章）

日期：

## 3、投标人认为需要提供的其它文件