# 用户需求书

社会治安防控体系建设是党中央作出的重大决策部署，是推动社会治理现代化、建设更高水平平安中国的基础性工程。公安部明确要求将社会治安防控体系建设单列编入“十四五”规划。智慧安防小区建设是社会治安防控体系建设的“最后100米”，将进一步提高公安机关对社会治安的掌控力，实现可防性案件明显下降，多发性治安问题得到有效治理，重大公共安全事故得到有效防范，群众安全感满意度持续上升。

- 服务需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 预算、服务内容及地点 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋浦经济开发区公安局智慧安防小区数据服务项目 | 64万元整；数据服务项目；采购人指定地点。 | 合同签订之日起三年 |

- 建设目标

以视频监控技术为基础，推进物联感知、人工智能、云计算、大数据等新技术在智慧平安建设领域的广泛运用，集成运用人像、车辆识别、智能门禁等最新技术，打造集成高效、智能管用、安全可控的智慧安防小区，实现小区内部人员情况全掌握、车辆信息全采集，活动轨迹全感知、数据信息全共享，不断提升预测预警、抵御风险、动态管理能力，探索形成数据实时采集、管理动态高效、防范智能有力、数据购买服务的新模式，提升社会治理社会化、智能化、专业化水平。

- 建设内容

本期洋浦经济开发区公安局智慧安防小区数据服务项目以2个智慧安防小区数据服务为主，服务内容如下：

| 序号 | 小区名称 | 服务清单 | 建设位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋浦浦馨苑 | 人脸识别摄像机 | 楼栋单元口 | 21路 |
|  |  | 全目标识别摄像机 | 小区进出口 | 4路 |
|  |  | 视频网关 | 监控室 | 2套 |
|  |  | 智慧社区云平台 |  | 1套 |
| 2 | 阳光海湾花园 | 人脸识别摄像机 | 楼栋单元口 | 25路 |
|  |  | 全目标识别摄像机 | 小区进出口 | 4路 |
|  |  | 人脸识别门禁 | 小区进出口 | 2套 |
|  |  | 视频网关 | 监控室 | 2套 |
|  |  | 智慧社区云平台 |  | 1套 |
| 3 | 数据对接服务 | 数据共享服务 | 公安局 | 1套 |

- 技术参数要求

（以下参数中带▲的参数仅作为评分的重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别摄像机服务 | 含前端智能抓拍机、链路、30天云存储、智慧社区云平台、结构化解析、安装维护（不含立杆） | 1.400万星光级1/1.8”CMOS AI轻智能抓拍筒型网络摄像机 2.人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸 3.支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 4.最低照度: 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0003Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 镜头: 6-9mm@ F1.6，水平视场角：41°-32.2°，垂直视场角：22.2°-18°，对角线视场角：47°-37.2° 5.视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 6.最大图像尺寸: 2560×1440 7.白光补光距离（抓拍人脸）: 5m 8.白光补光距离（治安监控）: 20m 9.防护等级: IP66 10.电源供应: DC：12V±25%; PoE：802.3af, Class 3 11.功耗: DC： 12 V, 0.63 A, Max： 7.5W | 46 | 路/年 |
| 2 | 全目标识别摄像机服务 | 含前端智能抓拍机、链路、30天云存储、智慧社区云平台、结构化解析、安装维护（不含立杆） | 1.传感器：1/1.8"逐行扫描CMOS传感器 2.镜头：2.8-12mm电动变焦镜头 3.视频编码：H.265 MP；H.264 BP/MP/HP 4.最大分辨率：2560*1440@30fps 5.多码流输出：可同时输入三路在图像格式、压缩编码格式、压缩码率等不同并可独立设置的视频码流 6.最低照度：彩色0.01Lux@F1.2(AGC ON)、黑白0.001Lux@F1.2(AGC ON) 7.红外距离：50米 8.最大亮度等级：≧11级 9.宽动态范围：120dB 10.人脸检测：支持人脸检测抓拍功能，可同时检测30个人脸，最小检测像素32*32像素。 11.人机非检测：支持对人体、机动车、非机动车进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选、输出最优抓图。可同时检测70个目标，最小检测像素40*40像素。 12.防护等级：IP66 13.工作温度：-30℃--＋60℃ 14.工作湿度：10％--90％ | 8 | 路/年 |
| 3 | 视频网关服务 | 含视频网关、链路、智慧社区云平台（不含云存储，可调取NVR的视频录像）、安装维护 | 1.▲支持64路通道的视频、图片接入，支持1080P分辨率，支持16路视频及图片并发推送。（提供公安部授权机构出具的检测报告为证） 2.▲支持接入与本机同一局域网（同一网段）内的视频设备，包括具有onvif设置选项的IPC、NVR、DVR设备，符合GB/T2818协议的IPC、NVR、DVR设备，以及通过SDK协议接入的海康、大华、IPC、NVR、DVR设备。（提供公安部授权机构出具的检测报告为证） 3.▲支持接入前端摄像机产生的抓拍图片，图片以FTP或HTTP协议进行传输。（提供公安部授权机构出具的检测报告为证） 4.▲支持对本机至云平台间的视频流进行加密，实现数据加密传输。（提供公安部授权机构出具的检测报告为证） 5.▲支持断网重连，接入前端摄像机、本机在断网后重新联网时，无需重新配置任何参数即可恢复连接。（提供公安部授权机构出具的检测报告为证） 6.支持本机双网口分配两个不同网段的IP，从而访问两个不同的局域网；并且其中一个局域网内的设备不能通过接入终端访问另外一个局域网内的设备。 7.终端配置：支持在同一局域网内方位终端配置页面，对本机的双网口IP地址（包括静态和DHCP动态IP）、后台服务器地址（本机自动检测地址有效性并主动注册后台服务器）、图片接入参数进行配置，并可对本机进行重启、固件升级和恢复出厂设置操作。 8.支持通过互联网远程查看终端设备列表、批量升级终端固件、批量重启终端设备，并可对视频设备进行添加、修改和删除。 | 4 | 台/年 |
| 4 | 人脸识别门禁服务 | 含人脸识别门禁、智慧社区云平台、安装维护 | 1.8英寸IPS全视角LCD触摸屏，显示分辨率800×1280 2.操作系统：Linux 3.CPU：双核ARM Cortex-A7@900MHz 4.存储容量：内存512M，存储8G 5.人像检测;同时检测跟踪5个人 6.识别准确率：99.99% 7.识别模式;人像识别、卡、人像&卡、人证比对 8.活体检测;支持 9.人像容量：5000张人像照片 10.陌生人检测：支持 11.识别距离配置：支持 12.防护等级：IP65 13.电源：DC 12V/2A 14.功耗：Max.15W | 2 | 台/年 |
| 5 | 智慧社区云平台服务 | 智慧社区云平台服务 | 1.▲支持接入互联网上非固定IP摄像机，可通过互联网直接接入两种以上不同品牌的互联网摄像机。（提供公安部授权机构出具的检测报告为证） 2.▲可接入的设备种类至少包括：纯视频摄像机、移动侦测摄像机、人脸抓拍机。（提供公安部授权机构出具的检测报告为证） 3.▲支持数据传输加密，对视频流进行加密，加密后的视频无密钥的则不能正常播放。（提供公安部授权机构出具的检测报告为证） 4.▲支持HLS、RTMP等通用流媒体传输协议查看实时视频。（提供公安部授权机构出具的检测报告为证）； 5.实时视频浏览，可单屏多屏（最多16屏）播放。 历史视频回放，可快慢倍速播放，可云端下载历史视频。 6.视频抓图，支持实时/历史视频浏览抓图，方便用户浏览查看。 7.视频轮巡，可以直接对某一设备组织树或分组下的所有摄像头进行一键轮巡，支持设置轮巡时间间隔、窗口分屏模式。 8.地图应用，支持视频基于地图展示和播放，支持在地图上进行框选或搜索设备等操作。 9、人员管理，平台对小区的人员进行统一管理，建立一人一档，通过人脸数据进行数据关联，区分常住、租住、访客等类型，可对人员完成标签化建模，利用大数据算法，对如上访户、刑改释放、传销人员、邪教人员、精神患者等重点关注人员，进行异常群体事件的预警。 10、车辆管理，支持一车一档功能，通过车辆道闸、车牌识别等数据建立车辆数据关联，实现车辆查询、车辆布控、轨迹分析、车辆模糊检索及对车辆分析研判等。 11、小区管理，以地图为展现基础，展示社区一标三实信息，统计权限范围内小区数量、人口数量、车辆数量、安防设备数量和房屋数量，统计人流量分布规律和人员出入规律，展示最新的人脸、人体、车辆和门禁资源抓拍。且在地图上均可直观看到小区概况。 12、平台能自动汇聚各小区获取的数据，形成一标四实、人脸、车辆、视频、图像等主要数据库，为开发各类应用提供数据支撑。 13、平台能开展综治及社区工作，依托数据可提供人找车、管辖区域布控等服务。 14、出入口安全防范，在小区与外界相通出入口应安装人脸抓拍摄像机，对进入小区人员作比对分析，及时预警黑名单人员；同时小区车辆出入口应安装车牌识别摄像头对进出车辆进行控制，实时记录出入口通行车辆信息，通过车牌识别系统分析进出小区的内部车辆、外来车辆、黑名单车辆等信息并记录。 | 1 | 套/年 |
| 6 | 数据共享服务 | 数据共享服务 | 1.视频数据共享支持GB/T28181-2016 2.图像数据共享支持GA/T1400-2017 | 1 | 套/年 |

- 验收方式

1、采购人组织验收，中标人负责提交验收所需文件。

2、采购人应按照国家已出台的相关标准、竞争性磋商文件及投标的技术要求进行验收；

- 售后服务

供货方应按竞争性磋商文件、响应文件中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。