#### 用户需求

1、项目名称：南开乡南开村、牙佬村、牙和村、革新村村级光伏电站项目（设计）

2、项目建设规模与内容：白沙县南开乡南开、牙佬、牙和和革新四个村委会共23个自然村光伏发电组成，项目用地总面积为51682.69㎡，建设规模为3.92MWp，采用晶体硅光伏组件作为广电转换装置，总共安装7260块标准功率为540Wp的单晶硅光伏组件，主要包含光伏方阵系统、直流系统、逆变系统、升压系统和接入系统等。

主要建设内容包括:光伏发电厂工程、设备及安装工程、配套工程等。

3、招标范围：初步设计及概算编制、施工图设计、后期配合服务等（具体事宜以双方签订的合同为准）。

4、项目建设地址：白沙黎族自治县南开乡银坡村。

5、招标控制价：606311.69元，超出控制价的投标报价将被拒绝。

6、资金来源：财政资金

7、服务期：40日历天

# 8、质量要求：符合国家及地方现行有关工程设计规范和标准及政府相关部门审查要求。

9、付款方式：采购双方签订合同时另行约定。

10、项目要求：

# （1）、编制目标：项目初步设计按照规范及勘察公司提供的成果图纸编制项目初步设计，项目初步设计应达到基本建设项目初步设计深度要求。

# （2）、项目主要工作内容及技术要求：初步设计应满足现行规范要求。

# （3）、提交成果及要求

# （4）、提交成果内容

# 第一篇初步设计

# 第二篇工程概算

# （5）、提交成果要求

# 初步设计，相关章节和内容完整，且满足现行规范要求。

# 11、设计编制内容和深度：

# （1）初步设计编制执行国家有关方针、政策和法律法规，符合本项目相关规范、规定和有关技术标准等。

# （2）初步设计编制内容和深度达到了各个设计阶段的要求。

# （3）工程概算：工程概算编制符合有关规定，概算内容完整。