# 采购需求

1、《采购需求》中标注有“★”号的是核心的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将导致废标。

2、标注有“▲”号的为重要的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被扣分，但不会导致废标。

3、未标注有“★”号和“▲”号为一般性商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被扣分，但不会导致废标。

4、投标人应充分结合本招标文件上下文了解项目招标需求。

## 一、技术参数

（一）智能油污收集船

1、★数量：1艘

2、▲船长：14.0m-16.0m

3、▲船宽：4.0m-4.5m

4、▲型深：1.6m-2.0m

5、★设计航速：≥6kn

6、航区：沿海航区

7、结构材料：CCS船用板

8、★收集舱舱容：≥20m3

9、▲生活垃圾舱：可容纳80L生活垃圾桶4个；

10、▲油污收集系统：具备智能液位检测、自动控制系统

11、船级证书：ZC或CCS

12、船员：2人

### （二）智能固体悬浮物收集船

1、★数量：1艘

2、▲船长：9.5m-10.5m

3、▲船宽：3.2m-4.0m

4、▲型深：1.5m-1.8m

5、▲设计航速：≥6kn

6、★航区：沿海航区

7、结构材料：CCS船用板

8、★收集舱舱容：≥15m3

9、船级证书：ZC或CCS

10、船员：2人

11、水上垃圾收集装置：配备水上垃圾自动收集装置，收集打捞水面漂浮垃圾，垃圾舱内铺设网斗装满后将垃圾运至码头，然后将网斗连同垃圾一起吊出，然后重新铺设网斗继续作业。

### （三）智能油污收集设备

1、★数量：2套

2、★收集容积：≥10m³；

3、收集方式：电动；

4、含油污水输送方式：管道运输；

5、▲适应海岸腐蚀环境条件，具备与渔船兼容的泵送接口

6、配备与渔船及油污水处理站的对接装置、管道、水泵、法兰、阀门等

7、▲配备液位传感器及液位开关；

8、控制方式 ：PLC+触摸屏；

### （四）智能油污一体化处理站

1、★数量：1套

2、总体要求

2.1.★单台设备处理能力不低于1m³/h；

2.2.主体设备（单套）占地面积≤30㎡；

2.3.主体设备长度≤7m；

2.4.★设备主体及壳体材质：集装箱式主体Q235B碳钢，配置照明、消防、空调等设施，绝热层≥25mm；

2.5.壁厚≥3mm；

2.6.功率≤10kW；

2.7.单机处理规模：1m³/h

2.8.★排出污水含油浓度标准：≤15ppm

2.9.工作压力：≤0.2MPa

2.10.排油方式：自动

2.11.排水方式：自动

2.12.泵：电动自吸泵（或柱塞泵）

2.13.供电要求：220V/50Hz

2.14.▲配备液位传感器、液位开关、油份浓度计

3、单套设备包含

3.1.气浮机：

3.1.1.具备加药区，可投加破乳絮凝剂；

3.1.2.▲具备反应区，破乳后通过曝气机产生的大量微小气泡充分上浮并由刮渣机刮出，可去除污水中的大部分油脂和杂质。

3.2.油水分离器：

3.2.1. 利用真空方式吸入含油污水；

3.2.2. 能有效分离所过滤液体中的微小油粒子，并进行粗粒化；

3.2.3. 可多层式深度结构，纳污量大；

3.2.4. 过滤流量大，压差小；

3.3.精处理超滤膜：

3.3.1.抗污染隔油膜，膜丝具备较强的抗污染能力和恢复率。

3.3.2.超高精超滤膜筛分净化技术，精密度高，物理过滤保证安全。

3.3.3.滤芯是处理器的心脏，可高效去除水中的油分子。

### （五）舱底水分离器

1、★数量：25台

2、★处理能力：≥0.1m³/h

3、★排出标准：≤15ppm

4、工作压力：≤0.2MPa

5、▲排油方式：自动

6、▲排水方式：自动

7、泵：电动自吸泵（或柱塞泵）

8、配备过滤器、精过滤组件、管道、水泵、电控系统及管阀、电缆等；

9、▲配备液位传感器、液位开关、油份浓度计；

10、电机功率（KW）/电压（V）：2/220；

11、★舱底水满足IMO规范，配IMO型式认可证书和CCS产品检验证书

## 二、 商务要求

1、★设备名称、数量及单价

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能油污收集船 | 1 | 艘 | 150 |
| 智能固体悬浮物收集船 | 1 | 艘 | 120 |
| 智能油污收集设备 | 2 | 套 | 30 |
| 智能油污一体化处理站 | 1 | 座 | 80 |
| 舱底水分离器 | 25 | 套 | 1.6 |

1.1 ★投标总报价不得超过最高限价，分项报价不得超过其单价金额。

2、★交货期：合同签订之日起210天。

3、★交付地点：用户指定地点。

4、★交付方式：免费送至采购人指定地点。

5、采购资金的支付方式、时间、条件：由双方协商。

6、★验收要求：满足采购需求要求、国家强制标准及行业标准。

7、★售后服务要求：

7.1 设备按原厂商标准提供维护。

7.2 提供一年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24 小时内到达指定现场。问题解决后24 小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况，3 年内定期回访每年不少于 2 次，免费提供技术培训，并提供需方要求的所有培训资料，所有设备超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

8、★技术培训

8.1 投标人在投标文件中应提出详细的培训大纲，包括时间、计划、要求等。投标人在培训开始前1个月，将初步培训计划提交给采购人审阅。

8.2 投标人免费在现场对采购人技术人员进行设备操作培训，保证使用方人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及常规故障的判断与解决。投标人应指派熟练、称职的技术人员，对船员进行指导和培训，并解释所有技术问题，并在培训开始之前准备好培训用的技术资料。参加指导、培训和人员的费用以及技术资料的费用都已包括在投标总价内。

8.3★ 投标人应尽最大努力保证采购人船员了解和掌握船用设备的运行、操作、检验、修理和维护等技术。在培训期间，投标人应向采购人人员免费提供所需的资料、图纸以及仪表和工器具。

8.4▲ 技术培训应包括但不限于以下内容:

8.4.1 船用设备的结构特点、工作原理、组装工艺及有关工厂试验。

8.4.2 船用设备的电气和机械性能及有关试验方法。

8.4.3 船用设备的调试、运行、维护检修及注意事项。

8.4.4 故障处理方法。