# 洋浦经济开发区消防支队消防车辆

# 及远程供水系统(B包)

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-103

甲级政府采购代理机构

采   购   人：洋浦经济开发区公安消防支队

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年四月

目   录

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	12

第四章 合同条款	19

第五章 投标文件内容和格式	22

表1、投标函	23

表2、开标一览表	24

表3、技术及资质响应表	25

表4、授权委托书	26

表5、制造厂商授权书	27

表6、投标人项目业绩表	28

第六章  评审办法和程序	29

初步审查表	31

技术、商务评分表	32

# 第一章 投标邀请函

受洋浦经济开发区公安消防支队的委托，海南海政招标有限公司就洋浦经济开发区消防支队消防车辆及远程供水系统B包（项目编号：HZ2016-103）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：洋浦经济开发区消防支队消防车辆及远程供水系统B包

其中： B包：供气消防车

2、用途：洋浦经济开发区公安消防支队工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：320（万元）

投标人必须对所投包号里所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2015年任意三个月的企业纳税证明或会计师事务所出具的2014年度财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2015年任意三个月的社会保障缴费记录复印件）；

4、所投车辆都必须通过中国国家强制性产品（3C）认证或在交车时提供中国国家强制性产品（3C）认证，随车配备的消防水带须具有3C认证；

5、投标人必须是车辆生产厂家，且所投货物必须是营业执照经营范围内的；

6、必须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

7、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

8、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年5月13日至2016年5月19日09：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥300元/套（售后不退），投标保证金为：￥10000元。

4、投标人提问截止时间：2016年5月30日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年6月6日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年6月6日上午08：15--08：30；

2、开标时间：2016年6月6日上午08：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和http//www.hizw.gov.cn 。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址：海南省洋浦经济开发区洋浦大厦1218室

2、联系人：陈先生：18976105299、刘先生：13907534118

海南海政招标有限公司

二〇一六年四月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：洋浦经济开发区公安消防支队

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：洋浦经济开发区消防支队消防车辆及远程供水系统B包

项目编号：HZ2016-103

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1投标人为小型和微型企业的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

洋浦经济开发区消防支队消防车辆及远程供水系统B包

二、项目需求

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供气消防车 | 1辆 |  |

说明：本车参照国内知名厂家的供气消防车技术规格。

一、底盘

选用德国奔驰、曼、沃尔沃等适用于消防车改装要求的世界知名底盘，最高时速≥100km/h，发动机功率≥260KW，直列6缸涡轮增压中冷柴油发动机。 排放量达到欧IV标准（加配尿素溶液罐和加满尿素溶液）并且排气装置具有或增加防爆功能，比功率≥8，满载质量≤32吨，驱动型式4×2，轴距≤5850mm，接近角≥25°，离去角≥15°。发动机的冷却系统应加装附加冷却系统，附加冷却系统的冷却介质与发动机冷却水不能相混, 并在最低处有放尽冷却介质的装置，保证在消防车设计的各种工况下都能将发动机温度控制在符合要求的范围内（提供实物照片）。优先选用自动变速箱，底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎前1个后轮2个）；智能制动系统，带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能，前后轮鼓式制动器；底盘原厂原装全功率取力器，自带或加装附加冷却系统，保证油温≤95°，输出轴轴承座温度≤100℃，连续工作时间≥24h（提供实物照片）；底盘前端应设置拖钩，后端应设置牵引钩。底盘办理免税，用户配合办理，费用中标厂家自负。底盘全免费维护保养2年，终身免费维修（不包材料）。

二、驾驶室

原装单排驾驶室，成员数2人，驾驶室内配置为该车型的最高配置，左侧驾驶，配有驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，电动门窗，上车踏板照明灯；配置电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等，驾驶室内配有CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，后设置空呼放置架，配置行车记录仪、带雷达测距报警功能的倒车影像系统；加装警用GM3688摩托罗拉车载台；仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位，仪表板上GPS导航设备的安装位置，当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接，预留24V接口2个、GPS定位12V接口2个、（提供实物照片）。驾驶室可单独翻转，采用双向液压举升缸，翻转角应≥45º。驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置。功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能；在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材门开启时指示警告灯亮。（提供实物照片）

三、上装

（一）车厢；

设计：厢体等总成和部件均为模块化设计，所有的产品均可通过产品标准模块组合形成；材质：厢体采用高强度铝合金板，主体板厚≥4mm，内部器材搭架采用铝合金型材和板材搭建，并可根据器材轻松调整，布置科学，器材存取方便，布局紧凑、合理，符合人体工程学原理，骨架为专用多孔板型钢焊接，蒙板为全铝合金板（氧阳极化处理）；结构：多孔板式焊接框架结构，可根据器材大小任意调节高度，牢固可靠；内部结构：厢体内部设置有可放置40个6.8L气瓶、20个9L气瓶及其他固定装置。装备布置科学合理，器材架可根据储物要求进行调整，从而实现空间利用率高，布置整齐，安装牢固，分区明确，存取（工作）方便，在车辆外部进行充气作业，左右两侧均可同时进行。器材箱内采用了多孔钢技术，大大提高了空间利用率和可变性。卷帘门：卷帘门具有良好的防水防尘轻合金材质，带关闭带及条锁把手，可锁。卷帘门各密封、滑动胶件、锁等关键部件均能保证高耐磨耐老化，开启及关闭轻松顺畅，可靠，具承受10000次开启、关闭和锁止后，不应失效。卷帘门两侧内部设有与卷帘门高度相适应的新型LED白光照明灯带，利用卷帘门启闭作为灯带的开关，可为夜间作业提供充足的照明，亮度柔和均匀，且功耗低、寿命长，实用耐用。驾驶室有卷帘门打开状态警告灯（门未关时灯亮）；脚踏板：车左右两侧均设有翻板式脚踏板，踏板框架材料为优质钢材，内面板（踏脚面）为防滑花纹铝板或者喷防滑漆面板,保证人员上落安全，踏板通过气弹簧助力，安全可靠。符合GB 11567规定；踏板可承受大于200kg重量。其它：车厢内应设有空呼器（6.8L-9L）托架4套。踏板放下后外侧朝向消防车前和后方应有黄色警告灯闪烁。翻转踏板两端拐角处装有红蓝两色LED灯，可在夜间对踏板位置起到的警示作用，提高了车辆装备在夜间的实用性。

(二) 防腐处理；所有板材、骨架、零部件和结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板和花纹板均进行氧化处理。

(三) 喷漆；车身颜色：消防红；车身漆料：车厢表面喷涂原装进口消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带；

四、充气设备

（一）空气压缩机；采用德国原装或加拿大等世界知名品牌，充气辅助装置应是德国原装进口L&W公司生产的或知名品牌，应设有降温系统，可减少充气过程中的升温；形 式：4缸/4级/空冷/油润滑 （每级设有过滤器、安全阀、压力表）/功 率：≥37kW /充气泵流量：≥1800 L/min /设定压力：350bar/工作温度：0℃～+50℃/转速：985 RPM/噪音：≤89 dB/空气压缩机电子控制系统ECC (德国原装) 或同等知名品牌/智能控制：带中文显示的自动控制系统,除了自动控制空气压缩机、空气冷却机外，应还能控制发动机，使操作更加方便科学、更加智能；排污：自动排污阀，带排污收集系统；安全阀：全自动环形阀和活塞环，大流量，多动作，高效率。启动/停机：自动启动、自动停机功能。

（二）照明功能；提供夜间照明方便夜间现场充气，气动升降照明系统离地最大高度：8 m /仰俯角度：120°/水平回转：360°/云 台 型号：选配/电压：24V /水平回转：360°/仰俯角度：+30°～-90°/承载重量：30kg /带一键式自动复位功能灯杆/型号：选配/型式：伸缩节数：6节/材质：铝合金/离地高度：8m/承载重量：50kg/主照明灯4×1000 W /灯管：选配/灯罩：选配/移动照明灯功率：2×400 W/灯管：选配/灯罩：选配/灯架：选配/电缆卷盘，数量：2盘×50m /型式：220V （防水）/产地：选配。

（三）储气系统；备用气瓶及储气瓶组，备用气瓶架，容积:6.8L×100-150只储气瓶组/型号:选配/容积：50 L×16只/额定压力:350bar/材质:35CrMo/功能特点:每四个瓶为一组，设有一个手动阀，保证气瓶组管路故障时仍可应急使用；气瓶组设有安全阀、节流阀、压力表，既保证了系统自动控制，又保证了系统安全；气瓶组压力低于设定压力时（一般设为320bar），空气压缩机自动向气瓶组充气至350bar自动停机，安全系数比较高；气瓶内外表面经先进的工艺处理，绿色环保、更适合呼吸空气；气瓶容积：50 L/材料:35CrMo/额定压力：350bar/数量:16/安全阀开启压力范围:350～400 bar/工作环境温度:-40～+50℃/阀体材料：不锈钢2Cr13Ni/数量：1/截止阀工作压力:350 bar/环境温度：-40～+50℃/阀体材料:不锈钢1Cr18Ni9Ti/数量:2 /压力表形式:轴向/防油/防水/防震/量程：0～60 Mpa/精度等级：1.6/数量:1 。

（四）自动防爆充气箱；数量：2，充瓶数量：各4个，特性: 6.8升及9升碳纤维瓶可通用，可同时充装1～8只碳纤维瓶；

1、箱体采用双层结构：每只碳纤维瓶单独放在特制的带泄压孔的防爆桶中, 防爆桶中，防爆桶的外壁(与操作人员之间的隔板)厚度≥10mm；外箱内层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气通过内、外箱之间和箱体底部空间从箱体底部泄压孔排出，防止对人员的伤害；

2、关门自锁装置，防止充瓶时和气瓶爆破时把门冲开；

3、开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路；

4、装卸气瓶高度符合人体科学，操作方便、省力；

5、8根独立充气软管及充气阀，可视情选用；

6、充气阀带自动放空阀，便于装卸碳纤维瓶；

7、放空阀含放空消音器，以降低噪音。

（五）供气能力；按每个气瓶使用30分钟时间计算, 整车可持续保障60人使用。可同时满足8个气瓶充气：车辆自身留有100-120只气瓶存放位置。

（六）中转充气；对空气呼吸器瓶充气前先采用中转存储气瓶进行平衡释放，然后再用空气充填泵进行充气。

（七）取力器型式；夹心式 操纵：电磁阀气动控制，手动脱开装置，磨齿，噪音≯86Bd 润滑方式：飞溅式油润滑 制 造 商：根据用户需要进行选配

（八）发电机组（选配）；功率:5 kW额定电压：220V 。

（九）空气冷却机；AIR COOLER+3°C (德国原装)型号：LWAC1350 制 造 商：德国L&W公司或加拿大同等知名品牌/冷却空气流量:1350L/min/过滤器流量：1350L/min/功率:900 W/输入电源：220V/50Hz/外形尺寸:500×430×840（㎜）

（十）呼吸空气净化过滤系统 ；(德国原装)（FILTER CARTRIDGE）制 造 商：德国L&W公司或同等知名品牌/容量:2.3L×3只/联接形式：串联/外形尺寸:560×820×180（㎜）/额定压力:350bar/过滤气量:3600m³ (20℃时)/重量:80㎏。

（十一）全自动空气质量监控系统；（PURACON）(德国原装)制 造 商：德国L&W公司或同等知名品牌,功能特点：充气质量控制“过滤监视器” 实时测量呼吸空气含水量，实时监视过滤器工作状况；特性:不锈钢传感器安装于进气/出气口的电缆盒中，空气质量通过LCD显示；3种快速参考色，红色---表示滤芯必须更换，此时压缩机自动停机，黄色---表示滤芯即将需要更换，绿色---表示滤芯可以继续使用，通过ECC控制。

（十二）快速充气选择控制装置；(德国原装)制造商：德国L&W公司或同等知名品牌制造商；工作压力：350bar或同等知名品牌。

（十三）充气控制面板；(德国原装)或同等知名品牌制造商：德国L&W公司工作压力：300 bar/数量：2套/充气口:常规接口/车体两侧各4个/其它：配备2只转换接头；充气面板配套设备，压力表 (德国原装)或同等知名品牌，量程：0 ～400 bar/形式：轴向/防油/防水/防震；EO充气软管 (德国原装)或同等知名品牌工作压力：300 bar/数量：4/通径：8㎜/杆式充气阀 (德国原装)或同等知名品牌，工作压力： 300 bar/数量：4/通径：8㎜/材质：铜/充气接头 (德国原装)或同等知名品牌，工作压力：300 bar/通径：8㎜ /材质：不锈钢/特点：具有防摆动，消音功能；开关 (德国原装)或同等知名品牌，数量：1，电压：24V，特点：安装在充气面板上，与ECC相联接，可直接控制空压机开启与关闭；不锈钢管与管路接头全部采用进口高压不锈钢EO接头及进口高压不锈钢无缝管。

（十四）备用气瓶存放专用装置；采用“倾斜式”碳纤维气瓶存放架组：取放便利，无需任何附加装置，可保证气瓶在行驶中不滑落，气瓶存放数量：可根据需求存放≥100-150只。

五、警报系统及信号照明

1、警 报 器：驾驶室内配有100W警报器1套；警灯：车顶长排警灯；

2、位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置200W警报控制系统；车厢左右两侧各3组红蓝爆闪警灯；

3、车标志灯：车辆两侧设有安全标志灯；

4、工 作 灯：器材箱内设有工作照明灯3只；左右展翼式车门上方各2盏；

5、仪 表 灯：充气盘上方装有工作照明灯2盏；

6、上装电路：车辆加装可视倒车雷达装置；以上各种装备全部采用分线制，总开关设置在驾驶室内。

六、外表颜色

驾驶室和上装外表采用进口PPG油漆或同等质量油漆，R03消防红。副车架面漆与底盘同色（黑色）。前轮罩和保险杠保持原底盘颜色不变。后轮罩白色，器材室、泵室内外露表面保持原铝板颜色不变。卷帘门保持原铝板颜色不变。上装装饰件、后爬梯、外露电器、信号装置等保持原颜色不变。轮辋银色，挡泥板白色，每个轮胎上方设有胎压数据。标识所有控制及操作键均有国际通用符号或中文标识。整车标识按要求喷涂。

七、其他

底盘办理免税手续，整车须有3C认证，须提供3C认证证书和型式检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告。所有操作开关阀门、仪表、器材架及车辆均有规范的中文防水标识标注；车身贴有进口3M反光安全标识。整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定；整车外观保持一定的平整度，且符合有关规定；所有粘接保证一定的平整度，符合国家相关标准；所有焊接保证一定的强度，符合企标规定。须提供上装器材箱布局设计图和彩图

八、保修期及售后服务要求：

1、整车所有产品、配件、设备均需提供原厂家一年的免费维修保养服务，一年的零件免费维修更换。保修期和技术支持自供需双方代表在系统验收单上签字之日起计算。

2、保修期内，中标方接到用户的维修通知后应在12小时内派人到现场排除故障，检修后仍无法解决问题的设备，应尽快提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备。

3、应指定专人/组提供全方位技术支持，其中至少有1人全程参与调试，提供支持专线和技术人员联络方式。

4、保修期内，所有设备维修均为上门服务，即由中标方派人员到用户的设备使用现场维修，由此产生的费用均由中标方负担。

5、保修期满后，中标方应保证终身以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标方应按保修期内同样的要求进行维修处理。

九、随车器材

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘随车工具 | 按原车说明书清单 | 套 | 1 |  |
| 2 | 备用轮胎1套 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 灭火器 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 备用灯泡及熔断器 | 包括警灯、频闪灯 | 套 | 5 |  |
| 5 | 备用灯罩 |  | 套 | 3 |  |
| 6 | 空气压缩机润滑油 |  | 升 | 5 |  |
| 7 | 备用滤芯 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 警示三角，警示灯 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 呼吸空气净化过滤滤芯 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 充气系统专用工具及扳手 |  | 套 | 1 |  |

十、随车文件

1、底盘使用、维护说明书；

2、底盘号码拓印件；

3、发动机号码拓印件；

4、底盘质量保修卡、合格证；

5、底盘随车配件清单；

6、供气车使用、维护说明书；

7、供气车跟踪服务卡；

8、供气车合格证；

9、供气车标准随车附件、器材清单；

10、国家消防装备质量监督检验中心检验报告；

11、公安部消防产品合格评定中心国家强制性产品认证（3C）证书；

12、供气车交接清单。

八、培训要求：

1、报价人须在报价文件中提供详细的培训计划, 培训内容主要包括设备的工作原理和技术性能；设备安装测试、维护调整、操作使用、故障排除等，使采购方操作人员达到独立上岗和具备基本的维护能力，能应付突发事件、快速判断故障和进行应急处理。

2、系统培训时间须在安装、调试工作期间同时进行。

三、其它要求

1、交货期：合同签订之日起180天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

（1）产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。产品质量保修期不少于1年，终身维修。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

（2）提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

（3）在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标投保人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

（4）所投车辆随车的一切设备均经国家消防质量监督检验中心型式检验及强制认证检测、国家质量技术监督局锅炉压力容器安全质量型式检验合格，以及部分器材防爆等级检验合格。

（5）整车质保期为一年，罐类车的水罐和泡沫罐必须质量保证10年。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

4、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日洋浦经济开发区消防支队消防车辆及远程供水系统B包（项目编号:HZ2016-103）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费（除底盘进口税费外）及合同实施过程中不可预见费用等。

### 二、付款方式

1、合同签订后，甲方在十个工作日内向乙方支付合同价款的30%作为预付款；合同货物全部到甲方指定地点交付并完成设备安装调试，经甲方、乙方共同验收合格，甲方凭乙方开具的正式有效发票在十个工作日内向乙方支付合同价款的65%。

2、合同价的5%作为质量保证金，待一年质保期满后，若无质量及售后问题，由乙方提出申请，甲方应在十个工作日内无息退还乙方。（质保期自验收合格之日起计）

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、制造厂商授权书（表5）

11、同类项目业绩（表6）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：洋浦经济开发区消防支队消防车辆及远程供水系统B包

项目编号： HZ2016-103                 交货期/工期：

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本表中各子项的“合计”应该等于“开标一览表”中对应子项的“报价金额”；

(3)本表中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标总额”数。

(4)本报价已包含所有设备、运输、安装、调试、服务及相关税费等。

表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的洋浦经济开发区消防支队消防车辆及远程供水系统B包（项目编号为： HZ2016-103 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、制造厂商授权书

致 海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的项目编号为 HZ2016-103的洋浦经济开发区消防支队消防车辆及远程供水系统B包的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表6、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务、服务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

7 .评审结束后，招标人将通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，把投标文件中★所投单兵图传、无人机等产品的样机送采购人进行连接测试，连接测试成功，出具测试成功报告，并确认为中标人；连接测试不成功，采购人将通知评标委员会推荐的下一名中标候选人进行连接测试，直至连接测试成功，确认中标人或重新组织招标。（F包）

附表1

### 初步审查表

项目名称：洋浦经济开发区消防支队消防车辆及远程供水系统B包

项目编号： HZ2016-103

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、税务登记证、组织代码证、法人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合采购文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表，且内容是否完整 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交付时间（交货期） | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：洋浦经济开发区消防支队消防车辆及远程供水系统B包

项目编号： HZ2016-103

| 投标人及货物 | 投标人 |
| --- | --- |
| 序号 | 评比 项目 | 评价 | 得分 | 满分 |  |
| 1 | 车辆技术性能 | 底盘、充气设备等主要性能参数优于招标文件要求的得31-45分 | 31-45 | 45 |  |
|  |  | 底盘、充气设备等主要性能参数符合招标文件要求的得30分， | 30 |  |  |
|  |  | 底盘、充气设备等主要性能参数有一项不符合招标文件要求的得0分 | 0 |  |  |
| 2 | 车辆结构布局 | 车辆上装部位布局科学合理，贴近实战，满足消防员灭火救援工作快速展开需求的依据合理性可得1至4分（未提供车辆上装即器材箱的部局彩图的不得分，） | 1-4 | 4 |  |
| 3 | 制造工艺及用材 | 车辆制造工艺精良，器材箱用材结实耐用（须提供器材箱用材的彩图和截面图，未提供的不得分） | 1-4 | 4 |  |
| 4 | 售后服务及信誉 | 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺是否详细周到、是否有培训计划等，供货商有区域售后服务网络，在用户所在地有完善的服务网络，有足够的技术保障。售后服务质量和信誉好，售后服务承诺优于标书要求 | 2-3 | 3 |  |
|  |  | 有售后服务机构，售后服务质量和信誉一般，售后服务承诺满足招标要求 | 1 |  |  |
|  |  | 2014-2015年至少有1年对同一个省份开展2次装备巡检，每次巡检单位不少于5家，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得4分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。 | 0-4 | 4 |  |
| 5 | 质保 服务 | 整车质保期超过2年的得2分； | 2 | 2 |  |
|  |  | 整车质保期符合招标文件要求，但不足2年的的得1分，不符合招标文件的得0分 | 0-1 |  |  |
| 6 | 配置 方案 | 随车器材配置优于招标文件要求的得2分 | 2 | 2 |  |
|  |  | 随车器材配置符合招标文件要求得1分，不满足招标文件的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 7 | 履约 能力 | 经营状 况 | 经营状况优良且2014年-2015年销售同类产品业绩良好，相应产品单份合同金额不小于400万元人民币且达4份以上的（提供加盖公章的合同复印件）得4分 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 2014年-2015年经营状况一般，相应产品单份合同金额不小于400万元人民币且达2份以上4份以下的得2分，销售业绩未达到以上要求或未提供合同复印件的得0分。（提供加盖公章的合同复印件） | 0-2 |  |  |
|  |  | 财务能 力 | 财务能力优良，无欠账等不良财务记录的 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 8 | 投标报价（30分） | 见评审办法3 |  | 30 |  |
| 9 | 评比总得分（100分） |  | 100 |  |