# 临高县社会治理综合信息平台

# 招标文件

# 项目编号：HZ2015-867

甲级政府采购代理机构

采   购   人：中共临高县委政法委员会

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一五年十二月

目   录

第一章  投标邀请函 ……………………………………………………    2

第二章  投标人须知 ……………………………………………………    4

第三章  用户需求书 ……………………………………………………… 11

第四章  合同条款 ………………………………………………………… 28

第五章  投标文件内容和格式 …………………………………………… 31

第六章  评审方法和程序   ……………………………………………… 38

附表一、初步审查表

附表二、技术商务评分表

# 第一章 投标邀请函

# 受中共临高县委政法委员会的委托，海南海政招标有限公司就临高县社会治理综合信息平台项目（项目编号：HZ2015-867）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：临高县社会治理综合信息平台项目

2、用途：中共临高县委政法委员会工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：￥2,944,500.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社保缴费记录复印件）；

4、具有计算机信息系统集成资质肆级（含）以上证书；

5、如投标人为代理商，本项目主要设备必须提供生产厂商针对本项目的授权书。

6、具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在本地设有分公司或办事处作为常驻技术、服务支持机构(需提供注册资料或办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明)。

7、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2015年12月22日至2015年12月28日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/套（售后不退）。

4、投标人提问截止时间：2016年1月7日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2016年1月14日前09:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥5,000.00元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年1月14日上午9：15--9：30；

2、开标时间：2016年1月14日上午9：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼208开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和http//www.hizw.gov.cn 。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾/林嘉嘉

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联系人：唐小玲

2、联系电话：13034955138

3、地址：海南省临高县行政路县委办公大楼

海南海政招标有限公司

二〇一五年十二月

第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：中共临高县委政法委员会

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

8.3投标时开标一览表须再单独用信封密封一份，否则招标代理机构有权拒收投标文件（此规定仅限在三亚市人民政府政务服务中心开标的项目）。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的90天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：临高县社会治理综合信息平台项目

项目编号：HZ2015-867

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

临高县社会治理综合信息平台项目

二、项目概述

目前，我国社会治理的信息化建设尚处于起步阶段。社会管理相关部门“条块分割”、“各自为战”、“重复建设”的现象普遍存在。分散的管理格局导致各类社会资源得不到有效整合，信息数据无法共享共用，社会管理的力量无法统一扎口；传统的管理手段导致基层负担重、行政效能低，基础性、源头性、苗头性社会问题得不到及时反应和及早防控；落后的管理机制使各级领导无法在第一时间快捷掌握全地区整体动态，遇到紧急事件无法快速反应，对重大事件处置无法进行全过程的跟踪、监督和管理。

海南省综治办在2014年，下发了《关于推进省级社会治理综合信息系统平台接入有关问题的通知》和《关于进一步规范和推进网格化管理信息化建设的通知》，落实中央综治办“一个网络（国家电子政务外网）、一套系统（9+X），一套标准（全国标准）”的建设要求，明确了各地成立领导小组，推进计划和网络划分标准。

为此，海南省临高县按照省社会治理创新的指导思想和建设规范要求，结合临高县实际情况，以解决当前临高县社会服务管理的薄弱环节和突出问题为突破口，借鉴发达城市社会治理信息化建设的经验，理顺信息化在社会治理创新形式下的监督指挥部门、政府相关职能部门的职责分工，确实发挥县一级的社会服务管理职能。

二、建设内容

## （一）网络硬件建设

社会治理综合信息平台的硬件网络建设包括：1个 硬件支撑平台（中心机房、网络设备、服务器、存储）；1 个县级指挥中心（拼接墙、操作台）和镇级设备（终端设备）。

网络拓扑

网络与硬件平台是为社会治理综合信息平台的正常运行、为政府部门和社会工作提供基础的支撑通道。考虑到社会管理涉及到大量的敏感数据，高速稳定、安全可靠的网络系统是系统基础信息库应用系统得以实现的基础保证。

## （二）各级综合平台建设

1、临高设立“市综合管理平台”，综合管理平台一期建设方案如下：

本期在临高建设一个综合管理平台的指挥中心。

2、一期在临高设乡镇分平台，主要开展社会治理工作。主要开展信息采集、事件处理、代办证件、诉求解决、网格员队伍管理等工作。

3、社区（村）依托工作站开展社会治理工作。明确管理人员，配备工作电脑，有条件的社区（村）可以配备显示大屏、开展信息采集、事件处理、代办证件、诉求解决、网格员队伍管理等工作。

4、网格设立“网格员”。网格设网格员，配备工作终端开展工作。

## （三）应用功能建设

社会治理综合信息平台建设内容主要包括五大体系建设，功能实现通过应用子系统体现。

1、信息资源体系建设

根据社会管理需求，结合工作实际，构建社会管理综合信息指标体系，采集基层各社会管理数据，汇聚整合各职能部门数据，形成主要管控重点人口、流动人口、重点组织、重点场所等社会管理数据的信息资源体系。

2、办事服务体系建设

以门户网站、电话短信、微信为渠道，结合基层人员走访和公众上门诉求，收口管理基层给类矛盾纠纷，进行逐级流程化处理，构建部门联动、交办督办的办事服务体系，实现办事服务的快速信息流转，快速化解，为基层民众解决各类问题。

3、日常工作平台建设

电子化社会管理部门的日常工作所涉及的报表、台帐、文件、资料，并实现网上的上下级流转，从而构建综治部门的日常工作信息化平台。

4、辅助决策体系建设

汇总临高县所管辖的区域基础数据，统计民情民意各项指标，通过深度挖掘、分析、研判，构建辅助决策体系，为领导掌握社会全貌、进行科学决策提供信息化支撑。

5、评估考核体系建设

开发建设社会管理机构提供可自定义的考核评估的管理功能，结合统一的评估模型，建立客观、便捷的考核管理体系，通过对社会管理各项工作的汇总与分析，实现对临高县综治工作人员的量化评估，实现对队伍的电子化考核。

三、项目清单及参数要求

（一）项目清单

| 一、数据中心机房基础建设 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 静电地板 | 全钢无边防静电架空地板600mm×600mm×35mm含配件 | m² | 12.48 |  |
| 2 | 找平除防静电防尘漆 | 环氧树脂防静电平涂地坪面漆10mm | m² | 24.96 |  |
| 3 | 地砖铺贴 | 抛光砖600mm×600mm×9mm | m² | 28.08 |  |
| 4 | 照明动力配电箱 | 双电源自动转换箱 配施耐德开关 | 套 | 1 |  |
| 5 | 铝合金天花 | 金天花板吊顶600mm×600mm×1.2mm微孔吸音装饰 含配件 | m² | 37.44 |  |
| 6 | 天花做保温 | 20mm厚的保温棉 | m² | 37.44 |  |
| 7 | 墙面处理 |  | m² | 81.36 |  |
| 8 | 照明 | LED 300×600-21W 拉丝氧化亮银色 集成吊顶 铝扣式 | 套 | 6 |  |
| 9 | 承重架 | 50#角铁加80#槽钢 大屏、USP、USP电池柜承重 | 项 | 1 |  |
| 10 | 电视墙装饰面 | 轻钢龙骨彩钢板 含龙骨架、地板等固定件 | 项 | 1 |  |
| 11 | 门、窗封堵 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 金属地插 | 10A | 个 | 10 |  |
| 13 | 金属地插 | 双口 一个网络一个电话 含模 | 个 | 10 |  |
| 14 | 配电电缆 | YJV-4×20+1×10mm²，交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯炉套电力电缆 | 米 | 200 |  |
| 15 | 配电电缆 | ZR-BV4 | 米 | 200 |  |
| 16 | 配电电缆 | ZR-BV2.5 | 米 | 200 |  |
| 17 | 配电架 | 24口超五类 含理线架 | 套 | 1 |  |
| 18 | 网线 | 超五类 非屏蔽 | 箱 | 1 |  |
| 19 | 空调 | 3P | 台 | 1 |  |
| 20 | 空调 | 5P | 台 | 1 |  |
| 21 | 配电房至指挥室电缆敷设 |  | 项 | 1 |  |
| 22 | 商用10M宽带接入费（1年） | 含固定IP地址 | 项 | 1 |  |
| 23 | 辅材 | 水泥沙石等小配件 | 项 | 1 |  |
| 二、数据中心网络硬件建设 |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 用量 | 备注 |
| 1 | UPS | 延时2小时 | 套 | 1 |  |
| 2 | 电池 | 电压：12V容量：100/WAP(10min 1.60V）共16节，含电池柜 |  |  |  |
| 3 | 机柜 | 服务器机柜 42U | 架 | 2 |  |
| 4 | 应用服务器 | 2个英特尔至强处理器 E5-2620v3(六核 2.4Hz，15MB共享三级缓存，85W）；32GB（1×16GB）DDR4-2133 智能内存，1智能SAS阵列控制器，2GFBWC缓存，支持RAID 0/1/5/6；主板集成远程管理芯片（标配含独立管理端口）；2个500W通用插槽热插拔高效铂金电源（94%转化率）3个300GB 6G SAS 10Krpm SFF(2.5-inch)SC热插拔硬盘，8Gb PCI-O HBA单通道 | 台 | 2 |  |
| 6 | 数据库服务器 | 2个Intel 8核Xeon E7-4809v3(2.0GHz/8-core/20MB115W)集成远程管理，标配2x8G（16GB）DDR4-2133 DIMMs内存，最大可扩充至6TB全缓存DDR4-2133内存，标配含1个内存板；内置阵列控制器，标配4端口千兆Flex-LOM以太网卡；2个1200W（Platinum Plus）热插拔电源；2个300GB 6G SAS 10K rpm SFF（2.5-inch）SC热插拔硬盘；2个8Gb PCI-O HBA单通道 | 台 | 2 |  |
| 7 | 光纤磁盘阵列 | 3PAR StoreServ 7200 双控制器标配4个8GB光纤主机端口内置 2个IP远程复制端口 控制器机箱含24个SFF驱动器插槽 24GB高速缓存 标配2个Inter至强处理器 标配2块ASIC Gen4数据处理芯片 24块900GB SAS 10K 硬盘 最大支持240块硬盘 标配3PAR 7000 OS 管理软件 精简软件无限容量授权 自动组软件授权 全拷贝软件授权（克隆） 自动平衡软件授权 180天数据迁移许可 2年7*24*4售后服务 原厂安装 | 台 | 1 |  |
| 8 | FC光纤交换机 | HP SAN Switch 24口SAN交换机，8口激活，配置8个8GB FC模块，8条5米FC线缆 | 台 | 1 |  |
| 9 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T/4个100/1000Base-X千兆Combo口、上行支持4×1000Base-X SFP/2、2×10GE SFP+、4×10GESFP+插卡双电源，可插拔支持USP口 | 台 | 1 |  |
| 10 | 路由器 | 网络标准IEEE 802.11b，IEEE 802.11g传输速率10/1000Mbps网络接口 10/1000MbpsWAN4×10/1000MbpLAN口 | 台 | 1 |  |
| 三、县级指挥中心建设 |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 用量 | 备注 |
| 1 | 液晶拼接屏 | 尺寸：46英寸 背光源：LED背光（直下式）显示分辨率1920×1080显示色彩16.7M显示视角 垂直上下178° 水平左右178°（CR≥10）含配件 | 台 | 6 |  |
| 2 | 高清解码器 | DVI输出个数 8路DVI输出 支持4路800W，或8路500W，或16路1080p，或32路720p，或64路4CIF及以下分辨率；720P：1280*720@60/50Hz,XGA: | 台 | 1 |  |
| 3 | 控制电脑 | A4-6250 Quad Core，2.0GHz/2MB L2 cache/25W/4G/500G硬盘/DVD/windows home/19.45″宽屏16:9 | 台 | 2 |  |
| 4 | 操作台 | 四联操作台、订制 | 套 | 2 |  |
| 四、镇（社区）终端及网络建设 |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 用量 | 备注 |
| 1 | 应用电脑 | A4-6250 Quad Core，2.0GHz/2MB L2 cache/25W/4G/500G硬盘/DVD/windows home/19.45″宽屏16:9 | 台 | 40 |  |
| 2 | 移动终端（手机） | 移动增强版4G手机 双卡双待 | 台 | 150 |  |
| 五、社会综合治理信息平台建设 |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 用量 | 备注 |
| 1 | 县地图数据 | 采购比率.1:10000 | 套 | 1 |  |
| 2 | 社会综合治理信息平台（一期） | 定制、平台包含PC端和移动端(包含所必须的中间平台) | 套 | 1 |  |

如投标人不是主要产品（UPS、应用服务器、数据库服务器、光纤磁盘阵列、FC光纤交换机、液晶拼接屏、高清解码器）的生产厂商，则必须获得所投产品生产厂商针对本项目的授权书。

### （二）社会综合治理信息平台（一期）参数要求

##### 2.1总体技术要求

1、▲整个平台按照县、镇（农场）、村（社区）和网格四级用户设计，各级用户可以按照不同行政区域查看辖区内的基础信息和统计情况。

2、▲整个《社会综合治理信息平台》采用B/S结构开发，手机客户端应用应基于Android的SDK开发，系统提供客户端软件统一管理和统一更新。

##### 2.2应用子系统要求

依托中央、省建设的社会治理综合信息系统，建立八大应用子系统，确保符合中央、省社会治理信息化业务与发展基础要求。我县通过政府采购的方式建设社会综合治理信息化平台，主要实现以下功能：

1、基础信息子系统

基础信息子系统依托基层工作人员和服务团队，梳理社会管理综合信息指标，内容主要包括辖区信息、常住人口、流动人口、重点人口、重点场所、社会组织等相关信息。协调相关部门数据，建立社会管理综合信息数据库。根据社会管理业务需求，提供相对应的数据管理功能。

2、日常工作子系统

日常工作子系统主要功能是记录辖区范围内的重要会议、有关文件、重要活动、工作报表、重大社会矛盾和社会治安问题的排查情况，以及整治的措施和进度；提供工作日记记录功能，方便工作人员做好日常工作情况记录。

3、事件处理子系统

事件处理子系统主要功能是通过门户网站、群众来信来访、基层人员调查收集等多种渠道，记录群众的各方面反应和诉求，并按照职能对事件进行分流，由相关部门和人员进行处理解决。该功能要求全程记录每件事件的受理、处理、办结及反馈评价的全过程，并能及时向群众反馈事件处理情况。

4、研判分析子系统

研判分析子系统主要功能是提供一个支持动态多维分析的数据平台，对各种信息进行自定义分析、统计，并以表格、图形等多种形式直观展现结果，使阅读者一目了然。提供趋势分析功能，为领导做决策提供参考依据。

5、考核评估子系统

考核评估子系统依据年度考核办法，同时结合系统其它有关数据，对下辖组织机构进行评分，以反映下辖各个组织机构的年度工作成绩。主要指将综治考核和平安考核（后期建设内容）的定量标准在网上实现，以手工打分和系统自动打分相结合模式，对本系统要求完成的工作任务进行网上实施监督评估。

6、视频集成子系统

视频集成子系统主要功能是通过整合有效社会资源，达到资源信息共享最大化。视频监控逐步实现治安动态视频接入、交通视频接入、安全生产视频接入和社会视频接入，形成属地管理、区域管理的综合监控系统。

7、互动交流子系统

互动交流子系统主要功能是通过手机短信平台或者微信定向和群发，开展法制宣传活动，利用视频系统组织视频会议和点对点、点对面视频交流，开展远程教育培训等。主要包括短信交流、远程教育培训及整合融合通信业务等内容。

8、系统管理子系统

系统管理子系统功能是平台本身维护和管理，要求包括(但不限于)账号分配、权限设定，要素增加、拓展、工作日志、在线用户配置等功能。

#### （三）关键设备详细参数要求

##### 3.1 UPS主机

- 标称容量（W）：三进单出10KVA（≥8000W）；

2.	▲电池满载后备时间≥2小时；

3.	输入功率因数：≥0.95；

4.	输入电压范围：220~478VAC；

5.	输入频率范围： 46Hz~54Hz；

6.	输出电压稳定度：220VAC±1%；

7.	输出频率稳定度：46Hz~54Hz，（市电模式，跟随市电）50Hz±0.1%（电池模式）；

8.	输出功率因数：≥0.8

9.	最大电流：市电59A，输出45A；

10.	过载保护：105%~125% 1分钟后转旁路；125%~135%30秒钟转旁路，1分钟后断输出；〉135%，0.5秒后转旁路；

11.	通讯接口：RS232、RS485。可选USB、SNMP卡（网络远程监控）；

12.	冗余功能：串机热备份或并联；

13.	输出峰值因数：3：1；

14.	输出失真度：THD〈2%(线性负载)；

15.	UPS具有直流冷启动功能；

16.	UPS显示方式：LCD+LED；

17.	UPS显示内容：负载大小，电池容量，市电模式，电池模式，旁路模式，故障指示；

18.	▲UPS具有一种IGBT驱动保护功能，投标时应提供一种IGBT驱动保护电路第三方国家级权威机构技术证明文件复印件并加盖生产厂家公章或投标专用章；

19.	▲UPS具有一种交流电源输出保护功能，投标时应提供一种交流电源输出保护电路第三方国家级权威机构技术证明文件复印件并加盖生产厂家公章或投标专用章；

20.	▲UPS具有维修保护功能投标时应提供具有维修保护功能的UPS电源第三方国家级权威机构技术证明文件复印件并加盖生产厂家公章或投标专用章；

21.	▲UPS具有负载和温度双控的电源散热装置功能，投标时应提供负载和温度双控的电源散热装置第三方国家级权威机构技术证明文件复印件并加盖生产厂家公章或投标专用章；

22.	▲UPS具有远程电话网络语音监控系统功能，投标时应提供远程电话网络语音监控系统第三方国家级权威机构技术证明文件复印件并加盖生产厂家公章或投标专用章；

23.	▲生产厂商具有高新技术企业证书、高新技术产品证书，中国电源学会会员单位证书，提供证书复印件并加盖厂家公章或投标专用章；

24.	▲生产厂商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供证书复印件并加盖厂家公章或投标专用章；

25.	▲UPS主机需提供生产厂家三年免费保修承诺；

##### 3.2电池

1.▲电池容量：12V100AH；

2.▲电池与主机需同一品牌，并提供同一品牌确认函，加盖厂家公章或投标专用章；

3.▲电池需提供原厂三年免费保修承诺；

4.▲蓄电池通过泰尔认证，提供证书复印件并加盖厂家公章或投标专用章；

5.	密封性： 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部；

6.	免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护；

7.	安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合， 防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠；

8.	长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命；

9.	温度适应性强：可在-30℃～50℃下安全、放心地使用

##### 3.3应用服务器

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | ▲制造商 | 国际知名厂商；非OEM产品，与存储同一品牌。 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | 2U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon E5-2600 v3系列处理器 |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗 E5-2620v3 (六核 2.4GHz，15MB共享三级缓存，85W) |
|  |  | CPU可扩展数量 | ≥2颗 |
|  |  | ▲智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,不需要手动对针脚或触点,避免人为安装故障 |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel C610 |
| 5 | 内存 | 内存类型 | DDR4-2133MHz |
|  |  | 内存实配规格 | ≥32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥768GB，≥24个内存插槽 |
|  |  | 内存保护技术 | Advanced ECC,Online Spare内存保护技术 |
|  |  | ▲内存验证技术 | 要求支持内存智能验证技术,能够智能验证内存及支持原厂内存增强功能 |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥3块300G SAS 10K 2.5寸 HDD |
|  |  | 内置硬盘可扩展数量 | 最大24+2个SFF硬盘或12+3个LFF硬盘 |
|  |  | ▲阵列控制器 | 标配12Gb SAS磁盘阵列控制器, ≥2GB FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/6/60/ADM高级数据镜像;最大可支持到4GB FBWC 缓存且服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受时间限制，可额外增加智能电池，为同一机箱内所有的智能阵列卡提供断电数据保护功能，且使用寿命不低于7年 |
|  |  | ▲数据保护技术 | 通过硬盘托架上面的指示灯显示硬盘是否可拔出，保护数据安全; 硬盘托架集成微控制器NVRAM,记录服务器故障信息，帮助服务中心快速排出故障；支持主动健康系统快速故障诊断,减少意外停机 |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽可支持数量 | 最大可支持6个PCI-E 插槽，支持3个全长全高 |
| 8 | 网络 | ▲网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡，可选四端口Flex-LOM 模块化以太网卡，可选升级为2个10Gb或 10Gb base-T 网络模块或 Infiniband 存储模块 |
| 8 | HBA卡 | HBA卡 | 配置1块双端口HBA卡 |
| 9 | 接口 | 外部接口 | 最大可支持5个USB端口，1个SD插槽 |
| 10 | 可用性 | 冗余电源 | 2个500W热插拔冗余电源 |
| 11 | 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  |  | ▲远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，可选高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
|  |  | 管理软件 | 自我品牌管理软件，可实现管理自我品牌以及其他厂家品牌的小型机、存储、服务器、PC等在内的设备；实现硬件设备通过颜色、电子邮件方式报警、资产登记管理、服务器性能管理、软件补丁管理、自动化系统部署管理、电源功耗管理、虚拟机管理等功能； |
|  |  | 系统监控系统 | 监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息 |
|  |  | 启动特性 | 可支持UEFI BIOS或传统 BIOS启动 |
|  |  | ▲虚拟存储 | 标配VSA虚拟存储软件，1TB标准授权，可将服务器虚拟为专业存储设备 |
| 12 | 操作系统支持 | Windows | Microsoft Windows Server |
|  |  | Ubuntu | Canonical Ubuntu |
|  |  | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
|  |  | SUSE | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
|  |  | Solaris | Oracle Solaris |
|  |  | VMware | VMware |
|  |  | Citrix | Citrix XenServer |
| 13 | 服务 | 售后服务 | 三年现场，7*24,当天4小时到场免费金牌服务 |

##### 3.4数据库服务器

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | ▲制造商 | 国际知名厂商；非OEM产品，与存储同一品牌。 |
| 2 | 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  |  | 服务器高度 | ≥4U |
| 3 | 处理器 | CPU类型 | 支持Intel Xeon（E7-4800/8800 v2) |
|  |  | CPU实配规格 | 2颗英特尔至强Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) |
|  |  | ▲CPU安全插槽 | 支持CPU触点保护，提供SmartSocket技术，要求支持智能处理器导槽安装技术,不需要手动对针脚或触点,避免人为安装故障； |
| 4 | 芯片组 | 芯片组 | Intel 7500芯片组 |
| 5 | 内存 | 内存类型 | RDIMM |
|  |  | 内存实配规格 | 32GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | ≥3TB,最大支持不小于96个内存插槽 |
|  |  | 内存保护技术 | 高支持Advanced ECC先进内存保护技术, 支持在线备援内存，内存镜像；内存支持单内存芯片数据纠错功能（SDDC）； |
| 6 | 存储 | 内置硬盘类型 | 最大支持≥10块 SFF接口热插拔 SAS(12Gbps/6Gbps)/SATA硬盘 |
|  |  | 内置硬盘实配规格 | ≥2块300GB 10Krpm；支持SSD硬盘作为缓存对内部硬盘加速，支持缓存读写比例的在线调整和动态扇区修复功能； |
|  |  | ▲阵列控制器 | SAS磁盘阵列控制器标配2GB FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/6/60，可选支持4GB FBWC阵列卡缓存，服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受事件限制;支持在线调整缓存读写比率, 在线调整LUN容量, 在线更改RAID级别等功能；支持三块硬盘做数据镜像。 |
| 7 | I/O | PCI I/O插槽 | 标配≥9个 ；可选支持≥5块高性能图形显卡，支持更好的VDI虚拟化； |
| 8 | 网络 | 网卡 | 集成≥4个1GbE,2个10GbE-BaseT 多功能以太网接口，支持TCP卸载、RDMA、iSCSI加速 |
| 8 | HBA卡 | HBA卡 | 配置1块双端口HBA卡 |
| 9 | 接口 | 外部接口 | ≥8 total USB接口 |
| 10 | 可用性 | ▲热插拔电源 | ≥2个1200W热插拔电源，可选支持1500w电源，支持电源N+1冗余功能，最大支持4个电源； |
|  |  | 智能传感器 | 配置数十个智能传感器，能管理服务器各个部件的温度、自动调节风扇转速以及管理I/O和内存插槽的供电 |
|  |  | 绿色节能环保 | 服务器支持节能与电源功率封顶,即为服务器设定相应功率值在任何运行状态下服务器功率不超出,母板包含节能部件,可动态对服务器各部件进行节能控制. |
|  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 11 | 可管理性 | ▲远程管理卡 | 配置独立的远程管理控制端口，可选远程管理高级功能。采用独立的RISC芯片，不占用系统CPU内存资源；支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱等操作； |
|  |  | 管理软件 | 附送中文版系统管理软件, 可通过浏览器管理服务器，SAN存储及其他设备, 自动发现、更新网络上服务器和其它设备，支持Windows，Linux和Unix；可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息；可采用SQL, Oracle, Oracle 10G, Postgress Live DB access作为管理数据库；监控设备配置和变化；监控硬件、软件运行情况；可以通过颜色、电子邮件方式报警, 可调用客户自编程序；安全性高：必须输入帐号、密码才能读写管理信息，传输用SSL加密；具备资产信息汇总功能；具备保修期信息汇总和报告功能；可以和CA， Openview等网管软件集成。可选性能监控、电源管理，漏洞和补丁管理模块并整合入统一平台；可选虚拟机管理，虚拟机迁移（P2V,V2V,V2P）整合入统一平台。 |
|  |  | 服务器部署光盘 | 附送服务器部署光盘, 支持引导安装操作系统, 硬件系统检测, 初始化, RAID配置等 |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 提供3年人工、部件，7*24*4上门的原厂服务 |

##### 3.5光纤磁盘阵列

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备制造商 | 国际著名厂商产品，非OEM或贴牌产品;设备原厂商在中国有生产厂，商务处理流程及时，到货快捷；与服务器同一品牌原厂产品 |
| 2 | 体系结构 | 机架式、模块化、SAN光纤存储采用全网状存储架构，提供存储节点之间高可用可负载均衡的集群。对于单一LUN,多个控制器可以并行读写 |
| 3 | ▲控制器引擎 | 采用冗余双分类处理器处理架构，控制器引擎数量≥2，每个引擎架构相同且处理能力须均衡.专用核心数据处理芯片具备零检测功能，回收不必要的空间占用，提高存储资源利用率。 |
| 4 | 磁盘配置 | 配置24块900GB SAS 10K 硬盘；支持15000转高性能磁盘、7200转大容量磁盘及SSD固态硬盘，同时支持2.5、3.5寸SAS硬盘。最大支持240块以上硬盘和30000个LUN |
| 5 | ▲高速缓存 | 配置高速缓存≥24GB。所有缓存须用于高速块(Block)I/O数据交换及控制。缓存采用镜像保护，断电后缓存数据可写入磁盘 |
| 6 | 控制器引擎接口 | 配置FC接口≥4 8Gbps，配置6Gb SAS后端接口 |
| 7 | 管理软件 | 配置高级管理软件和全容量芯片级精简配置软件。精简配置软件可与灾备软件结合，降低后期灾备链路成本。实现虚拟资源调配功能，可为应用程序分配更多的虚拟容量。简化并加速调配过程，提供“适时”的容量分配，提高容量利用率 |
| 8 | ▲RAID级别 | 所有磁盘可同时配置为RAID0/1/5/6，且可共存。支持多对多高速RAID重建，支持无中断地RAID改变，并支持多类型磁盘多方向、无中断在线数据迁移，迁移过程不影响业务性能。采用专用ASIC芯片，具备去零功能，提高空间利用率。 |
| 9 | 高速磁盘故障恢复 | 采用高速多对多磁盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证磁盘恢复期间应用的性能 |
| 10 | 数据分层和无中断主动优化 | 允许主机同一个LUN可使用不同类型磁盘，自动感知应用的需求，将同一个LUN的热点数据移动到高性能磁盘上，以提高应用的性能 |
| 11 | 磁盘数据自动部署 | 支持新加入磁盘后，系统自动会将数据重新分配以使卷均匀的分布在更多的磁盘上，随着磁盘的不断加入，无需手工干预即可提升存储整体性能 |
| 12 | ▲数据快照 | 支持数据克隆和快照,配置所有磁盘所需容量克隆许可。同一卷支持快照数量≥500个。异步快照技术可与灾备软件结合。 |
| 13 | ▲数据复制支持 | 支持同厂商的中端和高端产品的三数据中心存储级容灾技术，配置FCIP灾备复制接口模块≥2，可选远程复制许可；必须可实现与同厂商最高端型号存储实现存储底层复制，避免后续扩展性问题。灾备技术可以与精简配置、异步快照技术结合，降低链路复制成本。 |
| 14 | 通道切换软件 | 配置通道管理软件，可在服务器与盘阵间实现路径的负载均衡/故障切换，支持基于数据块/IO数量等高级负载均衡功能 |
| 15 | Oracle ASM | 支持Oracle ASM自动回收未使用存储空间 |
| 16 | 操作系统支持 | Windows、Linux、VMware、UNIX (HP-UX、AIX、Solaris等) |
| 17 | 安装和服务 | 标准机柜安装，提供三年7*24的原厂专业服务 |

##### 3.6 FC光纤交换机

| 序号 | 指标 | 指标具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 端口数 | 24口 8Gb光纤交换机 |
| 2 | ▲端口激活数： | 16端口，配置8个8Gb模块,配置8条光纤跳线 |
| 3 | 分区技术 | 支持基于软件和硬件的分区技术 |
| 4 | 接口速率 | 端口自适应2Gb、4Gb、8Gb速率自适应，支持FC-SW、FC-AL协议 |
| 5 | 管理 | 基于Web方式管理软件。能支持主流的第三方的企业管理平台; |
| 6 | 标准最大支持数 | 单一FOS fabric : 56个域、19个跃点 |
|  |  | 单一M-EOS fabric: 31个域、3个跃点 |
| 7 | 性能 | 1.063 Gbit/sec 线速、全双工； |
|  |  | 2.125 Gbit/sec 线速、全双工； |
|  |  | 4.25 Gbit/sec 线速、全双工； |
|  |  | 8.5 Gbit/sec 线速、全双工； |
|  |  | 1、2、4和8 Gbit/sec端口速率自动感应；可选择性编程为固定端口速率;1、2、4和8 |
|  |  | Gbit/sec端口速率匹配 |
| 8 | 集合带宽 | 408 Gbit/sec: 24端口× 8.5 Gbit/sec (线速) × 2 (全双工) |
| 9 | 最大fabric延迟 | 8 Gbit/sec速率下采用无争用、直通路由时为700纳米 |
| 10 | 最大帧 | >=2112字节净负荷 |
| 11 | 帧缓冲 | 可动态分配700帧，每端口最多为484帧 |
| 12 | 服务级别 | class 2、class 3,、class F (交换机间帧) |
| 13 | 端口类型 | FL_Port、F_Port、M_Port (镜像端口)和 |
|  |  | E_Port; 基于交换机类型的自我发现(U_Port); |
| 14 | 数据流量类型 | Fabric交换机支持单播、多播(255组)和广播 |
| 15 | 选项 | 机架安装导轨套件(固定式、滑动式、mid-mount) |
| 16 | 服务 | 3年原厂保修服务 |

##### 3.7 液晶拼接屏

- LCD显示单元采用55寸，高亮度DID面板，DID面板的液晶屏幕亮度达到700cd/㎡，对比度达到3500:1，色彩饱和度达到92％，以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明。

- LCD显示单元采用超窄边设计，物理拼缝≤5.3mm；显示单元物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。

- LCD显示单元控制接口支持RS-232(环接)。

- LCD拼接显示系统应具有高分辨率、高清晰度和高对比度等特点，色彩还原真实，图像失真小，亮度均匀，显示清晰，单屏周边无眩光。在室内正常的办公环境下能显示清晰明亮的图形/图像效果。

- LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。

- LCD拼接显示系统能同时处理和显示多路独立输入的RGB信号，VGA信号，DVI信号以及网络信号，多路图像均以灵活定位和放大/缩小、任意开窗、漫游移动、改变形状等各种功能。

- LCD拼接显示系统画面能够自由缩放、移动、漫游，不受物理拼缝的限制。采用软件控制窗口的拼接与分割，屏与屏之间的拼缝不能影响汉字和图像的正确显示。

- ▲LCD拼接显示单元内置透雾图像处理引擎，采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置；用户可根据不同场景选择不同等级；符合自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；提供具有CNAS资质认证的检测机构出具的证明文件。

- ▲LCD显示单元内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；最大解码能力16路D1/4路720P/2路1080P/1路500W；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示；支持设备网络自动搜索（SADP），通过大屏控制客户端可直接搜索到设备，可以在线修改IP、网关、添加设备、管理设备；可实时查看解码状态；提供具有CNAS资质认证的检测机构出具的证明文件。

- ▲LCD显示单元需支持数字信号备份保护功能，一路信号同时发给一两个通道，一个为主用通道一个为备用通道在其中一个接口不能正常工作的时候，用户可以手动切换到备用通道，实现备份保护功能，不影响用户正常。提供具有CNAS资质认证的检测机构出具的证明文件。

- ▲内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度（IBC）、色调(IHC)、饱和度（ICC）独立调整，实现色彩的精确控制，肤色校正呈现更真实的色彩效果。提供具有CNAS资质认证的检测机构出具的证明文件。

- ▲LCD显示单元需支持RGB单独调整，内置图像处理引擎，支持12bit的Gamma分别针对RGB独立调整，使显示单元表现的亮度信息和人眼视觉的感觉吻合，色彩更真实。提供具有CNAS资质认证的检测机构出具的证明文件。

- ▲LCD显示单元需内置图像细节增强处理器，采用高精度运动自适应去隔行图像处理技术，将视频信号倍线转换成标准高清晰度分辨率显示，自适应图像降噪，亮度对比度自动校正，使视频图像画质更加清晰稳定。提供具有CNAS资质认证的检测机构出具的证明文件。

- ▲产品获得大屏幕投影行业2013、2014年度评选的大屏幕拼接品牌大奖

##### 3.8.高清解码器

- 输出参数：

- 输出接口：8路DVI，4路BNC（无音频）；

- 支持畅显功能；

- 解码参数：

- 解码分辨率：800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps；

- 解码通道：64路；

- 支持4路800W/8路500W/12路300W/16路1080P/32路720P/64路4CIF及以下分辨率的图像解码；

- 画面分割数：1/4/6/8/9/12/16；

- 支持1*2、1*3、1*4、2*1、2*2、2*3、2*4、3*2、4*2的大屏拼接；

- 外部接口：

- 网络接口：1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；

- 语音对讲：1个输入，1个输出；

- ▲支持8路音频输出，4个BNC视频输出接口（以公安部检验报告为准）；

- ▲支持4路报警输入/输出（以公安部检验报告为准）；

三、其它要求

1、交货期：合同签订之日起60天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于贰年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3. 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

★4.所投软件平台产品必须提供能够与海南省委政法委已投入使用的海南省社会管理综合治理信息平台对接的证明材料。

5.投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日临高县社会治理综合信息平台项目（项目编号:HZ2015-867）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、主要设备到货并经甲方验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 50%；

3、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 15%；

4、项目验收通过后一年后无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同剩余款项。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、制造厂商针对本项目的授权书（表5）

11、同类项目业绩表（表6）

12、技术部分（包括产品技术及资质材料、方案、培训、售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件均需要加盖公章，原件备查

表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

表2、开标一览表

项目名称：临高县社会治理综合信息平台项目

项目编号： HZ2015-867               工期/交货期：合同签订后

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字）：

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的临高县社会治理综合信息平台项目（项目编号为： HZ2015-867 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

表5、制造厂商授权书

致 海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的项目编号为 HZ2015-867的临高县社会治理综合信息平台项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

### 4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表6、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

初步审查表

项目名称：临高县社会治理综合信息平台项目

项目编号： HZ2015-867

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 带★的指标是否完全满足 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

技术、商务评分表

项目名称：临高县社会治理综合信息平台项目

项目编号： HZ2015-867

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体设计方案 | 总体设计方案是否先进、合理、符合要求，各系统间的接口设计是否科学、规范、合理，功能是否完整，对客户需求的吻合程度，是否满足招标文件要求 优：4分；良：2-3分；一般：1分 | 4 |  |
| 2 | 技术指标响应情况 | 所投产品技术指标、资质要求完全满足招标要求得满分，带▲的重要指标不满足每个扣3分，其它指标不满足每个扣1分，扣完为止（硬件厂家须提供产品参数真实有效的承诺函，并加盖公章） | 40 |  |
| 3 | 施工组织方案 | 进度计划是否符合要求，施工组织结构的完整性，技术措施科学性，安全文明施工措施是否具体可行，是否提供完整的文档表格样表 优：5分；良：3-4分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 4 | 售后服务、培训 | 根据投标人售后服务承诺、售后服务机制、培训计划等进行考核 优：5分；良：3-4分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 5 |  | 所投液晶拼接屏厂商需在海南具有常驻服务机构，本地有稳定的技术服务人员（提供最近3个月本地的社保缴纳证明材料），满足得3分，否则0分 | 3 |  |
| 6 | 投标人资质、业绩 | 投标人具有国家二级（含）以上安防企业资质证书的得2分，否则0分 | 2 |  |
| 7 |  | 本项目成员中持有信息系统项目管理工程师证书、安防资质技术人员证书，完全满足得5分，只满足一项得2分，否则0分 | 5 |  |
| 8 |  | 2013年以来投标人具有的政府采购信息化集成项目（提供中标通知书、合同复印件及验收报告结论页），单个合同金额在300万元以上得6分，单个合同金额在200-300万元得4分，单个合同金额在100-200万元得2分 | 6 |  |
| 9 | 价格 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 10 | 合计 |  | 100 |  |

评委：