五指山市WIFI全覆盖建设

招标文件

招标编号：HZ2016-271

甲级政府采购代理机构

采   购   人：五指山市科技和工业信息化局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年五月

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	3

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	33

第五章 投标文件内容和格式	36

第六章  评审办法和程序	43

初步审查表	45

技术、商务评分表	46

# 第一章 投标邀请函

受五指山市科技和工业信息化局的委托，海南海政招标有限公司就五指山市WIFI全覆盖建设（项目编号：HZ2016-271）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：五指山市WIFI全覆盖建设

2、项目编号：HZ2016-271

3、用途：五指山市科技和工业信息化工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：4,265,664.13元。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社会保障缴费记录复印件）；

4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、具有计算机信息系统集成叁级及以上资质；

6、如投标人不是生产厂商，则须获得主要设备（网络设备、服务器、存储）生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函；

7、购买本项目的招标文件并缴纳投标保证金；

8、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年5月27日至2016年6月2日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：100元/套（售后不退）。保证金金额：￥10000.00元。

4、投标人提问截止时间：2016年6月13日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2016年6月20日10:30前（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年6月20日上午10：15-10：30

2、开标时间：2016年6月20日上午10：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼205开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和http//www.hizw.gov.cn 。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾/林嘉嘉

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联 系 人：吕光强

2、联系电话：0898-68681135

3、地址：海南省五指山市国兴路政府办公楼二楼

海南海政招标有限公司

二○一六年五月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：五指山市科技和工业信息化局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：五指山市WIFI全覆盖建设

项目编号：HZ2016-271

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

# 项目概况

## 项目名称

本次项目名称为五指山市WIFI全覆盖建设。

## 项目背景

中国是无线城市发展较晚的国家，在党的十七届五中全会后，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，新一代信息技术产业被定义为七大国家战略性新兴产业之一。这一决定加快推进了三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用，成为“十二五”时期的国家和运营商的工作重点。而无线城市的美好愿景高度契合了政府的战略方向，有效促进政府实现双化融合。因此，政府信息化战略为无线城市的发展提供了良好契机。

2015年8月11日省政府印发《海南省信息基础设施建设三年专项行动实施方案》，决定2015年-2017年在全省范围实施信息基础设施建设三年专项行动。2015-2017年，全省信息基础设施投资110亿元以上，着力实施光网智能岛工程等五大工程，集中力量在固定宽带网络、无线网络、三网融合方面加强建设。

海南省信息基础设施建设三年专项行动任务之一是“实现海南无线加速工程”。统筹建设全省统一的公共热点WLAN网络。建设统一的公共WiFi业务管理平台，整合现有公共热点区域的WiFi网络；通过“政府主导，商业运营”的方式，推进全省A级景区、机场、码头、车站、文化场所（含歌剧院、博物馆、图书馆）、政务服务中心等主要公共热点区域WiFi网络覆盖；采取“政策引导、企业自建”的模式，推进星级以上酒店、游客集散（咨询服务）中心、免税购物店、餐饮店等公共热点区域WiFi网络建设，并纳入统一管理，统一标识，实现全省公共热点区域WLAN网络覆盖，为民众提供优质便捷的互联网接入服务。

# 项目建设要求

## 建设目标

本次五指山市WIFI全覆盖建设是以数字化信息应用和网络通讯为基础，加快与规范海南省五指山重点公共场所WIFI网络建设，为旅客和市民提供优质互联网接入服务，不断提升海南国际旅游岛的整体形象和城市品位。

## 项目建设内容

初步建设范围包括五指山市区（卫生服务站、水果市场、杏花楼、新华商业街、利达购物广场、总工会、市一小、灯光球场、广场、五指山市司法局、老市场、老法院、政府综合办公楼、信用合作联社、中桥、步行街、通什镇镇府、人民政府第二办公楼、水务局、汽车站、新唐都茶坊、第二市场、审计局、沿河路、美食街、财政局、青少年活动中心、人民政府服务中心、五指山市农业局、人力资源和社会保障局、农业局第二办公区、新百佳汇、就业局、新市场）；畅好（畅好农场市场、畅好农场）；南圣镇；红峡谷漂流景点（漂流终点楼、漂流起点）；水满乡（分叉路口、观山景点、水满便民政务服务中心、黎峒大观园庙外围、黎峒大观园广场）；毛阳镇（毛阳政府、邮政到市场路段、市场）；潘阳镇（潘阳政府、政府到市场路段、市场）；毛道镇（毛道政府、毛道市场、毛道街道）；畅好乡（畅好乡政府、街道）等9个区域，根据这些区域的接入人数以及现场所需覆盖范围进行AP覆盖设计。搭建公共WIFI硬件平台，通过统一的软硬件进行管理，并部署网络安全设备，保障整体网络的安全，消除公共WIFI对外免费开放带来的安全隐患。

## 基础设施现状

### 网络现状

五指山市的WIFI覆盖率较全省平均低，需要加大力度推进城市公共WIFI的建设。

五指山市电子政务外网网络已经覆盖全市大部分单位、乡镇及行政村的网络。以及63个行政村的村委会无线网络。

### 安全现状

目前尚无相应配套的城市公共WIFI网络安全系统，五指山市电子政务外网按照信息安全等级保护要求配置相关设备。

### 服务器现状

目前尚无相应配套的城市公共WIFI存储备份系统。

### 存储现状

目前尚无相应配套的城市公共WIFI存储备份系统。

### 系统及工具软件基础

目前尚无相应配套的城市公共WIFI系统及工具软件。五指山电子政务外网已部署一套网强管理系统。

### 机房现状

使用现有的五指山市工科信局的核心网络机房，用来放置本期wifi建设项目的核心网络设备，而现有的工科信局的核心网络机房已具备正常的使用条件，如电源到位、机柜有空余安装位置、制冷空调等都可以利旧。

## 2.4 需整合现有资源的描述

目前五指山市中心机房网络已部署了一套上网行为管理系统、 两台边界防火墙及三条互联网出口链路，已通过部署网强管理系统集中管理所有的网络设备。
五指山市行政村光纤已完全覆盖，在59个行政村的村委会及4个社区居委会已部署基础有线网络和无线网络，在以上63个点各安装一个无线AP，采用FAT模式部署。

# 项目内容

| 序号 | 位置 | 室外AP | 室内AP | 无线覆盖区域 | 注明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全向 | 定向 |  |  |  |
| 一、五指山市区 |
| 1 | 卫生服务站 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 水果市场 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 杏花楼 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 新华商业街 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 利达购物广场 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 总工会 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 市一小 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 灯光球场 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 三月三广场 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 五指山市司法局 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 老市场 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 老法院 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 政府综合办公楼 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 信用合作联社 |  | 4 |  |  |  |
| 15 | 中桥 |  | 5 |  |  |  |
| 16 | 步行街 |  | 10 |  | 室外覆盖 |  |
| 17 | 通什镇镇府 |  | 2 |  |  |  |
| 18 | 人民政府第二办公楼 |  | 2 |  |  | 全立杆4米，需考虑防雷地网 |
| 19 | 水务局+林业局 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 汽车站 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 新唐都茶坊 | 2 |  | 1 |  |  |
| 22 | 第二市场 |  | 2 |  |  |  |
| 23 | 审计局 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 沿河路 | 10 |  |  |  |  |
| 25 | 美食街 | 4 |  |  |  | 全立杆4米，需考虑防雷地网 |
| 26 | 财政局 |  | 3 |  |  |  |
| 27 | 青少年活动中心 | 1 |  | 1 |  |  |
| 28 | 人民政府服务中心 | 1 |  | 1 |  |  |
| 29 | 五指山市农业局 |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 人力资源和社会保障局 |  | 2 |  |  |  |
| 31 | 农业局第二办公区 |  | 2 |  |  |  |
| 32 | 新百佳汇对面 | 3 |  |  |  |  |
| 33 | 就业局 |  | 2 |  | 前后各1个 | 全立杆5米，需考虑防雷地网 |
| 34 | 新市场 | 3 |  |  |  |  |
| 35 | 锦绣花园 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 | 55 | 37 | 3 |  |  |
| 二、畅好 |
| 36 | 畅好农场市场 | 1 |  |  |  | 市场吸顶 |
| 37 | 畅好农场 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 | 1 | 2 | 0 |  |  |
| 三、南圣镇 |
| 38 | 南圣镇政府 |  | 2 |  |  | 两栋楼相互对打 |
| 39 | 南圣市场 | 1 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 1 | 2 | 0 |  |  |
| 四、漂流景点 |
| 40 | 漂流终点楼 | 1 |  | 1 |  | 红峡谷 |
| 41 | 漂流起点 | 1 |  | 1 |  | 红峡谷 |
|  | 小计 | 2 | 0 | 2 |  |  |
| 五、水满 |
| 42 | 分叉路口 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 观山景点 |  | 2 |  |  |  |
| 44 | 水满便民政务服务中心 | 1 | 1 |  |  |  |
| 45 | 黎峒大观园庙外围 | 2 | 2 |  |  |  |
| 46 | 黎峒大观园广场 |  | 4 |  | 东西南北4个方向 |  |
|  | 小计 | 4 | 9 | 0 |  |  |
| 六、毛阳镇 |
| 47 | 毛阳政府 | 2 |  |  |  |  |
| 48 | 邮政到市场路段 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 市场 | 1 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 4 | 0 | 0 |  |  |
| 七、潘阳镇 |
| 50 | 潘阳政府 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | 政府到市场路段 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 市场 | 1 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 4 | 0 | 0 |  |  |
| 八、毛道政府 |
| 51 | 毛道政府 | 2 | 0 |  |  |  |
| 52 | 毛道市场 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 毛道街道 | 2 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 5 | 0 | 0 |  |  |
| 九、畅好乡 |
| 54 | 畅好乡政府 |  | 2 |  |  |  |
| 55 | 街道 | 1 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 1 | 2 | 0 |  |  |
| 合计 | 77 | 52 | 5 |  |  |

# 设备清单

| 序号 | 分享名称 | 参数性能描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设工程费用 |
| 1 | 五指山市区 |  |  |  |
| 1.1 | 室外型全向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 220 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 55 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 55 |  |
|  |  | 2.4GHz(6dBi),5.150~5.850GHz(8dBi),智能型双频MIMO全向天线,N型×6,室外 | 55 |  |
|  |  | 室外型AP 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 55 |  |
| 1.2 | 室外型定向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 148 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 37 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 37 |  |
|  |  | 11.5dBi@2400~2500MHz/15dBi@5150~5850MHz,双频定向MIMO天线,N Female x4,自带支架,室外 | 37 |  |
|  |  | 室外型AP 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 37 |  |
| 1.3 | 室内型高密AP | 单端口POE注入单元(含25W电源,千兆,可并排安装) | 3 |  |
|  |  | 室内型AP 内置天线三频2条流 802.11ac/n AP-FIT | 3 |  |
| 1.4 | 接入交换机 | 以太网交换机主机(24GE+4SFP,交流供电) | 9 |  |
|  | 小计 | 五指山市区 |  |  |
| 2 | 畅好农场 |  |  |
| 2.1 | 室外型全向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 4 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 1 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 1 |  |
|  |  | 2.4GHz(6dBi),5.150~5.850GHz(8dBi),智能型双频MIMO全向天线,N型×6,室外 | 1 |  |
|  |  | 室外型AP 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 1 |  |
| 2.2 | 室外型定向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 8 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 2 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 2 |  |
|  |  | 11.5dBi@2400~2500MHz/15dBi@5150~5850MHz,双频定向MIMO天线,N Female x4,自带支架,室外 | 2 |  |
|  |  | 室外型 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 2 |  |
| 2.3 | 接入交换机 | 以太网交换机主机(8GE+2SFP,交流供电) | 1 |  |
|  | 小计 | 畅好农场 |  |  |
| 3 | 南圣镇 |  |  |
| 3.1 | 室外型全向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 4 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 1 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 1 |  |
|  |  | 2.4GHz(6dBi),5.150~5.850GHz(8dBi),智能型双频MIMO全向天线,N型×6,室外 | 1 |  |
|  |  | 室外型AP 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 1 |  |
| 3.2 | 室外型定向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 8 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 2 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 2 |  |
|  |  | 11.5dBi@2400~2500MHz/15dBi@5150~5850MHz,双频定向MIMO天线,N Female x4,自带支架,室外 | 2 |  |
|  |  | 室外型AP 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 2 |  |
| 3.3 | 接入交换机 | 以太网交换机主机(8GE+2SFP,交流供电) | 1 |  |
|  | 小计 | 南圣镇 |  |  |
| 4 | 漂流景点 |  |  |
| 4.1 | 室内型高密AP | H3C 单端口POE注入单元(含25W电源,千兆,可并排安装) | 2 |  |
|  |  | 室内型AP 内置天线三频2条流 802.11ac/n AP-FIT | 2 |  |
| 4.2 | 室外型全向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 8 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 2 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 2 |  |
|  |  | 2.4GHz(6dBi),5.150~5.850GHz(8dBi),智能型双频MIMO全向天线,N型×6,室外 | 2 |  |
|  |  | 室外型AP 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 2 |  |
| 4.3 | 接入交换机 | 以太网交换机主机(8GE+2SFP,交流供电) | 1 |  |
|  | 小计 | 漂流景点 |  |  |
| 5 | 水满乡 |  |  |
| 5.1 | 室外型全向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 16 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 4 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 4 |  |
|  |  | 2.4GHz(6dBi),5.150~5.850GHz(8dBi),智能型双频MIMO全向天线,N型×6,室外 | 4 |  |
|  |  | 室外型AP 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 4 |  |
| 5.2 | 室外型定向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 36 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 9 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 9 |  |
|  |  | 11.5dBi@2400~2500MHz/15dBi@5150~5850MHz,双频定向MIMO天线,N Female x4,自带支架,室外 | 9 |  |
|  |  | 室外型AP 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 9 |  |
| 5.3 | 接入交换机 | 以太网交换机主机(24GE+4SFP,交流供电) | 1 |  |
|  | 小计 | 水满乡 |  |  |
| 6 | 毛阳镇 |  |  |
| 6.1 | 室外型全向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 16 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 4 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 4 |  |
|  |  | 2.4GHz(6dBi),5.150~5.850GHz(8dBi),智能型双频MIMO全向天线,N型×6,室外 | 4 |  |
|  |  | 室外型AP 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 4 |  |
| 6.2 | 接入交换机 | 以太网交换机主机(24GE+4SFP,交流供电) | 1 |  |
|  | 小计 | 毛阳镇 |  |  |
| 7 | 潘阳镇 |  |  |
| 7.1 | 室外型全向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 16 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 4 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 4 |  |
|  |  | 2.4GHz(6dBi),5.150~5.850GHz(8dBi),智能型双频MIMO全向天线,N型×6,室外 | 4 |  |
|  |  | 室外型AP 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 4 |  |
| 7.2 | 接入交换机 | 以太网交换机主机(8GE+2SFP,交流供电) | 1 |  |
|  | 小计 | 潘阳镇 |  |  |
| 8 | 毛道镇 |  |  |
| 8.1 | 室外型全向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 20 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 5 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 5 |  |
|  |  | 2.4GHz(6dBi),5.150~5.850GHz(8dBi),智能型双频MIMO全向天线,N型×6,室外 | 5 |  |
|  |  | 室外型AP 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 5 |  |
| 8.2 | 接入交换机 | 以太网交换机主机(24GE+4SFP,交流供电) | 1 |  |
|  | 小计 | 毛道镇 |  |  |
| 9 | 畅好乡 |  |  |
| 9.1 | 室外型全向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 4 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 1 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 1 |  |
|  |  | 2.4GHz(6dBi),5.150~5.850GHz(8dBi),智能型双频MIMO全向天线,N型×6,室外 | 1 |  |
|  |  | 室外型AP 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 1 |  |
| 9.2 | 室外型定向AP | 射频电缆-10m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 8 |  |
|  |  | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 2 |  |
|  |  | 室外AP安装组件 | 2 |  |
|  |  | 11.5dBi@2400~2500MHz/15dBi@5150~5850MHz,双频定向MIMO天线,N Female x4,自带支架,室外 | 2 |  |
|  |  | 室外型AP 802.11ac无线局域网室外型双频大功率接入点-FIT | 2 |  |
| 9.3 | 接入交换机 | 以太网交换机主机(24GE+4SFP,交流供电) | 1 |  |
|  | 小计 | 畅好乡 |  |  |
| 10 | 总机房 |  |  |
| 10.1 | 核心交换机 | 1台以太网核心交换机主机-非PoE | 1 |  |
|  |  | 1块交换路由引擎模块 |  |  |
|  |  | 1块24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) |  |  |
|  |  | 1块SecBlade III 防火墙B模块 |  |  |
|  |  | 2块交流电源模块,1400W |  |  |
| 10.2 | 应用控制网关 | SecPath ACG1000-X 应用控制网关主机(4GE Combo+3Slots),含一年特征库升级 | 1 |  |
|  |  | SecPath ACG1000-X,应用识别&URL特征库升级服务-1年 | 2 |  |
| 10.3 | 无线控制器 | 无线控制器(最大可管理512个AP) | 1 |  |
|  |  | 150W 资产管理交流电源模块 | 2 |  |
|  |  | 增强型无线控制器license授权函-管理128AP-企业网专用-V7专用 | 2 |  |
| 10.4 | 网络智能管理中心 | 智能管理平台标准版 | 1 |  |
|  |  | 智能管理平台专业版-25 License | 1 |  |
|  |  | SSM安全业务管理组件 | 1 |  |
|  |  | SSM安全业务管理组件-5 License | 1 |  |
|  |  | WSM无线业务管理组件 | 1 |  |
|  |  | WSM无线业务管理组件-100 License | 2 |  |
| 10.5 | 服务器 | 1台机架式服务器(CPMO) | 1 |  |
|  |  | 1块8GB 1Rx4 PC4-17000R(DDR4-2133P)内存模块(CPMO) |  |  |
|  |  | 1块E5-2609v3(1.9GHz/6核/15MB/85W) FIO CPU模块(CPMO) |  |  |
|  |  | 1个Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2端口 Int SAS控制器(FIO)(CPMO) |  |  |
|  |  | 4个2TB 6G SAS 7.2K 3.5in SC MDL HDD硬盘模块(FIO)(CPMO) |  |  |
|  |  | 2块1400W 热插拔电源模块(CPMO) |  |  |
|  |  | 1套HDM Adv授权函(CPMO) |  |  |
|  |  | 1套2U 简易机架导轨配套理线架(CPMO) |  |  |
|  |  | 1套2U安全面板(CPMO) |  |  |
|  |  | 1个8G USB闪存盘(CPMO) 8个8Gb光纤主机端口 |  |  |
|  |  | 1套2U LFF简易机架导轨(CPMO) |  |  |
| 10.6 | 存储磁盘阵列 | 双存储控制器单元，16GB缓存，16*3TB SAS磁盘驱动器，16GB缓存，8个8Gb光纤主机端口 | 1 |  |
|  | 小计 | 总机房 |  |  |
| 11 | AP防雷及人工安装 |  |  |
| 11.1 | 4米杆 | 4米杆 | 6 |  |
|  | 5米杆 | 5米杆 | 2 |  |
|  | 独立地网 | 人工接地网 | 8 |  |
|  | 3*1.5mm2 电源线 | 各AP电源供电 | 8050 |  |
|  | 防水箱 | 防水箱 | 134 |  |
|  | 光纤收发器 | 光纤收发器（AP端） | 134 |  |
|  | PVC管等辅材 | PVC管等辅材 | 134 |  |
|  | 就近接地网 | 就近接地网(如果每个点都建设，总共是126个信息点） | 126 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |
| 12 | 系统集成费 |  |  |
| 12.1 | 系统集成费 | 含设备系统的安装、调试、操作维护培训等 | 1 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |
| 二 | 项目其他费用 |  |  |
| 1 | 租用运营商链路 | 专用链路 | 134 |  |
| 三 | 合计 | 合计=（一+二） |  |  |

# 主要设备技术要求(注：带 ▲ 的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分）

- 室外型AP设备

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本配置 | ▲室外型AP主机1台，千兆电接口≥1，千兆光接口≥1，配合使用双频双流外置天线≥1； |
| 2 | 主要性能 | 1.必须支持瘦AP工作模式或独立工作模式； 2.至少支持N型2×2.4G和2×5.8G天线接口； 3.支持PoE方式供电； 4.▲提供国家工信部入网核准证； 5.▲为保证网络稳定性和后期维护管理，所投产品需与无线控制器为同一品牌。 |
| 3 | 资质要求 | 1、为保障产品质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、▲投标产品供应商需具备标准化IT运维管理服务的能力,通过ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务理标准认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 3、▲投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 |
| 4 | 其他要求 | 1、投标产品供应商在本地设有办事处，并有5名以上原厂售后服务人员，可提供7×24小时技术服务支持；并在海南设有备件中心，并提供其备件库地址及联系方式，提供以上相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、至少提供3年质保。 |

- 室内型高密AP

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本配置 | ▲室内型AP主机1台，千兆电接口≥2； |
| 2 | 主要性能 | 1.必须支持瘦AP工作模式或独立工作模式； 2. ▲为保证高密场景下，支持不同协议手机的接入需求，单个AP同时具备三个射频，一个射频支持2.4GHz频段，一个射频支持5GHz频段，第三个射频可根据终端情况在2.4GHz和5GHz之间可调； 3. ▲为满足双链路上行的冗余性，设备 4.提供国家工信部入网核准证； 5. ▲为保证网络稳定性和后期维护管理，所投产品需与无线控制器为同一品牌。 |
| 3 | 资质要求 | 1、为保障产品质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、▲投标产品供应商需具备标准化IT运维管理服务的能力,通过ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务理标准认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 3、▲投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 |
| 4 | 其他要求 | 1、投标产品供应商在本地设有办事处，并有5名以上原厂售后服务人员，可提供7×24小时技术服务支持；并在海南设有备件中心，并提供其备件库地址及联系方式，提供以上相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、至少提供3年质保。 |

- 24口接入交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本配置 | ▲接入交换机主机≥1，千兆以太网电口≥24，千兆以太网光口≥4； |
| 2 | 主要性能 | 1. ▲交换容量≥250Gbps，包转发率≥40Mpps； 2.支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN； 3.设备堆叠台数≥32，提供官网截图和链接并加盖厂商项目授权章； 4.支持双向端口限速 、流限速，限速粒度≤16kbps； 5. ▲本次项目多为室外AP，为保证防雷能力，支持业务端口防雷能力≥7KV，提供官网截图和链接，并加盖厂商项目授权章； 6. ▲为保证节能环保，支持EEE和RoHS标准，提供官网截图和链接，和RoHS证书复印件，并加盖厂商项目授权章； 7.支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点。 8.为保证网络稳定性和后期维护管理，所投产品需与核心交换机同一品牌。 |
| 3 | 资质要求 | 1、为保障产品质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、▲投标产品供应商需具备标准化IT运维管理服务的能力,通过ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务理标准认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 3、▲投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 |
| 4 | 其他要求 | 1、投标产品供应商在本地设有办事处，并有5名以上原厂售后服务人员，可提供7×24小时技术服务支持；并在海南设有备件中心，并提供其备件库地址及联系方式，提供以上相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、至少提供3年质保。 |

- 8口接入交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本配置 | ▲接入交换机主机≥1，千兆以太网电口≥8，千兆以太网光口≥2； |
| 2 | 主要性能 | 1.交换容量≥250Gbps，包转发率≥10Mpps； 2.支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN； 3.设备堆叠台数≥32，提供官网截图和链接并加盖厂商项目授权章； 4.支持双向端口限速 、流限速，限速粒度≤16kbps； 5. ▲本次项目多为室外AP，为保证防雷能力，支持业务端口防雷能力≥7KV，提供官网截图和链接，并加盖厂商项目授权章； 6. ▲为保证节能环保，支持EEE和RoHS标准，提供官网截图和链接，和RoHS证书复印件，并加盖厂商项目授权章； 7.支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点。 8.为保证网络稳定性和后期维护管理，所投产品需与核心交换机同一品牌。 |
| 3 | 资质要求 | 1、为保障产品质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、▲投标产品供应商需具备标准化IT运维管理服务的能力,通过ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务理标准认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 3、▲投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 |
| 4 | 其他要求 | 1、投标产品供应商在本地设有办事处，并有5名以上原厂售后服务人员，可提供7×24小时技术服务支持；并在海南设有备件中心，并提供其备件库地址及联系方式，提供以上相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、至少提供3年质保。 |

- 核心交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本配置 | ▲核心交换机主机机箱≥1，主控制引擎模块≥1，电源≥2，千兆以太网电接口数量≥24，千兆以太网光接口数量≥20，万兆以太网光接口数量≥4；下一代防火墙插卡≥1，防火墙插卡千兆电接口≥2，防火墙插卡千兆光接口≥2。 |
| 2 | 主要性能 | 1. ▲整机交换容量≥15Tbps，转发性能≥2000Mpps； 2. ▲槽位数量≥8，业务槽位数量≥6，主控槽位数量≥2； 3.为满足后期网络冗余需求，支持多虚一(N:1)技术和一虚多（1:N）技术的配合使用，提供官网公开配置手册和第三方测试报告证明，并加盖厂商项目授权章； 4.为保证网络符合未来主流技术发展，支持三种主流的国际标准二层多路径数据传输协议（TRILL/SPB/FabricPath）之一，提供官网截图和链接，并加盖厂商项目授权章； 5.为保证网络符合未来主流技术发展，支持OPENFLOW 1.3标准,提供官网截图和链接，并加盖厂商项目授权章； 6.支持FCoE国际标准的LAN/SAN融合网络，提供官网截图和链接，并加盖厂商项目授权章； 7. ▲为满足其他安全防护的扩容需求，支持安全业务插卡防火墙、入侵防御系统、上网行为管理、负载均衡，均能够采用独立专用硬件实现，提供官网截图和链接并加盖厂商项目授权章。 8. ▲具有防火墙功能，防火墙性能最大吞吐量≥20Gbps，设备最大并发连接数≥1100万，每秒新建连接数≥40000； 9.防火墙功能，支持防御Land、Smurf、地址扫描、Tear Drop、 TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、端口扫描、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击； 10. ▲为满足多区域的安全防护需求，支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化技术,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙可独立重启、配置独立导出，虚拟防火墙数量≥60个，要求提供配置截图并加盖厂商项目授权章； 11. ▲为保证防火墙的性能和安全，提供中国信息安全测评中心EAL3+级安全认证证书复印件并加盖厂商项目授权章。 |
| 3 | 资质要求 | 1、为保障产品质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、▲投标产品供应商需具备标准化IT运维管理服务的能力,通过ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务理标准认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 3、▲投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 4、▲为保证投标产品经过广泛的市场使用检验，交换机产品厂商在2011年-2015年连续在中国大陆企业太网交换机及路由器设备市场（不包含运营商市场和个人市场）IDC份额至少2次排名第1名，提供相应报告证明并加盖厂商项目授权章。 |
| 4 | 其他要求 | 1、投标产品供应商在本地设有办事处，并有5名以上原厂售后服务人员，可提供7×24小时技术服务支持；并在海南设有备件中心，并提供其备件库地址及联系方式，提供以上相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、至少提供3年质保。 |

- 应用控制网关

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本配置 | ▲应用控制网关主机≥1，万兆光接口≥1，千兆电接口≥4，千兆光接口≥4，扩展插槽≥3；SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)≥2； |
| 2 | 主要性能 | 1.为保障物理出口线路故障时的关键业务的开展，支持电信、联通等主流3G网卡扩展，提供web配置界面截图，并加盖厂家章。 2. ▲支持即时通讯应用管控的精细化管理，可管控微信的“位置分享”、“朋友圈”、“附近的人”、“朋友圈”、“摇一摇”、“漂流瓶”、“收发文件”、“收发消息”、“视频语音”、“登陆注销”等行为，并提供web配置界面截图，并加盖厂家章。 3.为采集更多信息，支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，提供web界面截图，并加盖厂家章。 4. ▲本次项目需对采集到的大量数据分析，产品内置存储硬盘≥1T，非扩展硬盘实现，提供官网截图和链接，并加盖厂商项目授权章； 5. ▲支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证，支持选择同一用户是否允许在多个客户端同时登陆，提供web界面配置截图，并加盖厂家章。 6.为保证网络稳定性和后期维护管理，所投产品需与核心交换机同一品牌。 |
| 3 | 资质要求 | 1、为保障产品质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、▲投标产品供应商需具备标准化IT运维管理服务的能力,通过ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务理标准认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 3、▲投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 |
| 4 | 其他要求 | 1、投标产品供应商在本地设有办事处，并有5名以上原厂售后服务人员，可提供7×24小时技术服务支持；并在海南设有备件中心，并提供其备件库地址及联系方式，提供以上相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、至少提供3年质保。 |

- 无线控制器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本配置 | ▲独立盒式设备，非板卡模块，单台设备千兆光口数量≥8，千兆电口数量≥8，万兆光口数量≥2，支持冗余电源； |
| 2 | 主要性能 | 1. ▲配置256个无线AP管理License； 2.单台设备最大支持AP数目≥512； 3.为保证网络稳定性和后期维护管理，所投产品需与核心交换机同一品牌。 |
| 3 | 资质要求 | 1、为保障产品质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、▲投标产品供应商需具备标准化IT运维管理服务的能力,通过ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务理标准认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 3、▲投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 |
| 4 | 其他要求 | 1、投标产品供应商在本地设有办事处，并有5名以上原厂售后服务人员，可提供7×24小时技术服务支持；并在海南设有备件中心，并提供其备件库地址及联系方式，提供以上相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、至少提供3年质保。 |

- 网络智能管理中心

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本配置 | ▲配置网管系统一套，25台设备节点管理授权，5个安全业务管理节点授权，100个无线AP节点管理授权； |
| 2 | 主要性能 | 1.支持有线无线设备统一拓扑呈现； 2.能够通过模块化、组件化方式，实现对网络中的路由器、交换机、防火墙、WLAN等有线无线一体化管理； 3.投标产品需要内置丰富的常见告警预定义类型，并可根据需要随时进行自定义所需告警类型的添加，提供至少10种以上常见SYSLOG告警类型预定义清单，提供产品截图，加盖厂商章 4.支持指定部分终端为关键终端，并针对关键终端的运行质量进行监控，接收包重传率高于指定阈值时，产生告警。提供软件界面的功能截图，加盖厂商章 5.为保证网络稳定性和后期维护管理，所投产品需与核心交换机为同一品牌。 |
| 3 | 资质要求 | 1、为保障产品质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、▲投标产品供应商需具备标准化IT运维管理服务的能力,通过ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务理标准认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 3、▲投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 |
| 4 | 其他要求 | 1、投标产品供应商在本地设有办事处，并有5名以上原厂售后服务人员，可提供7×24小时技术服务支持；并在海南设有备件中心，并提供其备件库地址及联系方式，提供以上相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、至少提供3年质保。 |

- 服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本配置 | ▲配置服务器主机箱一台，8GB内存≥1，E5-2609v3或更高性能CPU≥1，支持RAID 0、1、5的RAID卡≥1，硬盘容量≥8T，9.5mm SATA DVD-ROM≥1，800W或更高性能电源≥2，机架导轨≥1；4个8Gb光纤主机端口（含模块）； |
| 2 | 主要性能 | 1. ▲为保证网络稳定性和后期维护管理，所投产品需与核心交换机为同一品牌。 |
| 3 | 资质要求 | 1、为保障产品质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、▲投标产品供应商需具备标准化IT运维管理服务的能力,通过ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务理标准认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 3、▲投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 |
| 4 | 其他要求 | 1、投标产品供应商在本地设有办事处，并有5名以上原厂售后服务人员，可提供7×24小时技术服务支持；并在海南设有备件中心，并提供其备件库地址及联系方式，提供以上相关证明文件，并加盖厂家项目授权章。 2、至少提供3年质保。 |

- 存储磁盘阵列

| 序号 | 设备名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存储磁盘阵列 | ▲1. 产品原始生产厂商，非OEM产品或联合品牌，且为存储网络工业协会（SNIA）成员，及拥有属于自身品牌的IEEE OUI地址段，投标时须提供官方截图证明及链接，并原厂盖章； |
|  |  | 2. SAN存储区域网络架构，非集群NAS系统，支持FCP、iSCSI和FCoE协议； |
|  |  | 3. 配置控制器≥2，配置一级缓存≥16GB（不含任何性能加速模块，如FlashCache、PAM卡、SSD Cache、或NAS缓存等），具备写缓存镜像保护，高速缓存采用掉电保护技术，保障缓存数据永不丢失； |
|  |  | 4.存储系统支持二级扩展缓存≥2TB； |
|  |  | 5. 配置≥8个8Gb光纤主机端口（含4个8Gb多模光模块），配置≥2个1Gb iSCSI主机端口； |
|  |  | 6. 配置≥4个24Gb SAS宽端口，提供磁盘通道带宽不少于96Gb； |
|  |  | 7. 必须支持以下硬盘类型： 15000转SAS硬盘：300GB、600GB、900GB；10000转SAS硬盘:300GB、600GB、900GB；7200 转 SATA 硬盘：1TB、2TB、3TB、4TB； 企业级闪存硬盘：100GB、200GB、400GB； |
|  |  | 8. 支持SSD磁盘、15000rpm SAS磁盘、7200rpm SAS/SATA磁盘等不同磁盘类型在同一磁盘柜内混插，且支持驱动器热插拔及在线更换故障硬盘； |
|  |  | ▲9. 双控制器最大可扩展磁盘数量≥300块，本次配置≥16块3TB 7200转企业级SAS硬盘，投标时须提供原厂商盖章产品彩页； |
|  |  | 10. 提供磁盘检测与诊断，支持主动式磁盘诊断，在磁盘检测、故障修复、故障处理三个环节实现对磁盘故障的主动预防、快速修复和减少误判； |
|  |  | 11. 同时支持的RAID级别：0、1、10、5、6等，容许同一个RAID组多块磁盘发生介质错误，支持RAID局部重建、快速重建，支持专用热备、全局热备、空闲磁盘热备； |
|  |  | ▲12. 存储系统允许同一个RAID5硬盘组的两块及以上物理硬盘同时发生介质错误,业务不中断、数据不丢失，投标时提供第三方权威报告复印件且原厂盖章； |
|  |  | ▲13、提供三重检验的RAID技术，允许同一个RAID组中任意三块硬盘同时发生整盘物故理障，业务不中断、数据不丢失，投标时提供技术白皮书； |
|  |  | 14. 存储系统的硬件需完全冗余，包括控制器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障； |
|  |  | 15. 支持路径冗余和故障切换（含多路径软件支持），未来增加任意平台、任意主机不需要额外付费； |
|  |  | 16. 提供无限制的磁盘容量使用许可； |
|  |  | 17. 支持热点数据功能，能够智能识别系统热点数据，并自动复制到在SSD硬盘，以提高系统效率； |
|  |  | 18. 支持基于远程复制功能，能够提供1:2、连跳、32对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备；必须可实现与同厂商最高端型号存储实现存储底层复制，避免后续扩展性问题； |
|  |  | 19. 支持自动精简配置，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用； |
|  |  | 20. 配置Windows & Linux & AIX路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能，确保用户在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信息； |
|  |  | 21. 配置≥2000台主机接入许可； |
|  |  | 22. 支持AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux、VMware等等主流操作系统； |
|  |  | ▲23. 提供中文管理界面，支持集中式GUI管理界面,支持EventLog、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、SNMP告警、邮件告警、支持故障事件和告警联动方式自定义，且存储系统生产厂家相关存储软件取得国家版权局登记计算机软件著作权证书，投标时须提供相关证书证书复印件并加盖厂商公章； |
|  |  | 24. 提供原厂商首次安装服务及原厂商3年7*24售后服务。 |

# 其他要求

1、交货期限：合同签订后5个月内。

2、交货地点：五指山市科学与工业信息化局指定地点。

3、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于二年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

4. 投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日五指山市WIFI全覆盖建设（项目编号:HZ2016-271）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等

| 序号 | 名称 | 内容（规格） | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

- 付款

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、主要设备到货并经甲方验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%；

3、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 35%；

4、项目验收通过后一年后无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同剩余款项。

三、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和投标人资格要求里的相关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩表（表5）

11、生产厂商授权书（表6）

12、所投产品彩页、技术资料等

13、投标保证金缴纳证明

14、技术部分（实施方案、售后服务、培训等及人员安排等）

15、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位五指山市WIFI全覆盖建设（项目编号为HZ2016-271）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：五指山市WIFI全覆盖建设

项目编号： HZ2016-271

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本表中小计“合计”数应当等于“开标一览表”中“投标总额”数；

(3) 本报价已包含所有设备、运输、安装、调试、服务及相关税费等。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的五指山市WIFI全覆盖建设（项目编号为：HZ2016-271）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、同类项目业绩

项目名称：五指山市WIFI全覆盖建设

项目编号：HZ2016-271

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-271的五指山市WIFI全覆盖建设的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 工期或交货期不满足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术及商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1.1

### 初步审查表

项目名称：五指山市WIFI全覆盖建设

项目编号：HZ2016-271

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期/交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 是否完全满足带▲的指标（共5处） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表1.2

### 技术、商务评分表

项目名称：五指山市WIFI全覆盖建设

项目编号：HZ2016-271

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（25分） |
| 1 | 案例情况 | 2014年以来投标人具有同类项目实施经验(需提供合同复印件）每个1分，最高3分 | 3 |  |
| 2 | 本地服务团队能力 | 1、具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在本地设有分公司或办事处作为常驻技术、服务支持机构(需提供注册资料)。有的得2分，其余不得分。 2、海南本地技术队伍人数，需提供近期本地社保局证明文件 人数≥80人得6分；40-79人得3分；20-39人得2分；20人以下得1分，其余不得分。。 | 8 |  |
| 3 | 驻点服务 | 承诺在五指山市政府派驻驻点服务人员2人，且服务一年以上得5分，否则0分 | 5 |  |
| 4 | 投标人员实力 | ISO9001质量管理体系认证 软件企业资质 高新技术企业资质 同时具备全部证书得3分，仅具备两项证书得1分，其他不得分 | 3 |  |
| 5 | 培训及售后服务计划 | 投标人能结合项目要求，提供详细的培训及售后服务方案，优秀的2分，良好的1分，其余不得分； | 2 |  |
| 6 | 技术人员实力 | 1、拟配备项目经理具有国家高级项目经理认证证书的得2分；仅具备项目经理证书的得1分； 2、拟配备的项目实施人员（除项目经理外）中具有网络工程师证书，每个得1分，最高得2分。 （提供证书复印件及近期缴纳社保证明） | 4 |  |
| 技术部分（45分） |
| 6 | 技术要求 | 参考《技术及资质响应表》及投标文件提供的设备资质，逐项审查响应性质。带▲条款的为重要指标，每出现一个不满足项扣2分，其他条款每出现一个不满足项扣1分。直至扣完为止，满分为23分。 | 23 |  |
| 7 | 项目技术服务方案 | 1、结合项目要求，制定详细的技术解决方案的得4到6分； 2、技术解决方案基本满足项目要求的得1到3分； 3、技术解决方案没能结合项目要求，存在遗漏项目关键要求的不得分； | 6 |  |
| 8 | 实施组织计划 | 结合本项目要求，制定详细的项目管理计划。明确项目进度控制，各阶段施工计划；整个项目过程中文档的规范化。组织计划有的得2分，良得1分，否则不得分。 | 2 |  |
| 9 | 现有资源整合利用 | 能将中心机房现有设备及网络管理系统整合和利用并提供详细的解决方案。 优秀的5-7分，一般的1-4分，其余不得分； | 7 |  |
| 10 |  | 能将前期所建设的63个行政村的无线AP整合和利用并提供详细的解决方案 优秀的5-7分，一般的1-4分，其余不得分； | 7 |  |
| 价格部分（30分） |
| 11 | 价格 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |