# 澄迈县网格化服务管理暨社会管理综合治理信息平台（一期）建设项目A包

# 招标文件

# 项目编号：HZ2015-756

甲级政府采购代理机构

采   购   人：中共澄迈县委政法委员会

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年六月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	35

第五章 投标文件内容和格式	38

第六章  评审办法和程序	45

初步审查表	47

技术、商务评分表	48

# 第一章 投标邀请函

受中共澄迈县委政法委员会的委托，海南海政招标有限公司就澄迈县网格化服务管理暨社会管理综合治理信息平台（一期）建设项目A包（项目编号：HZ2015-756）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：澄迈县网格化服务管理暨社会管理综合治理信息平台（一期）建设项目A包

2、用途：中共澄迈县委政法委员会工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算：A包8,634,838.14元

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期3个月的纳税证明或者上年度会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（附近期3个月社会保障缴费记录复印件）；

4、如投标人不是生产厂商，需提供主要产品（拼接显示单元、多屏控制器、智能多业务视频管理器、视频系统巡检器）的生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函；

5、具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在省内设有分公司或办事处作为常驻技术、服务支持机构(需提供注册资料或办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明)；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年6月15日至2016年6月21日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：http://218.77.183.48。

3、标书售价：100元/套（售后不退）。

4、投标人提问截止时间：2016年6月30日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2016年7月5日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥10,000元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年7月5日上午08：15--08：30；

2、开标时间：2016年7月5日上午08：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼208开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和http//www.hizw.gov.cn 。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾/林嘉嘉   财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联系人：郑先生

2、联系电话：13976660022

3、地址：海南省澄迈县金江镇

海南海政招标有限公司

二○一六年六月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：中共澄迈县委政法委员会

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的90天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：澄迈县网格化服务管理暨社会管理综合治理信息平台（一期）建设项目A包

项目编号：HZ2015-756

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按“计价格[2002]1980号”货物类标准向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

## 一、建设背景

海南省综治办在2014年1月23日，下发了《关于推进省级综治网格化平台平台接入有关问题的通知》，落实中央综治办“一个网络(国家电子政务外网)、一套系统(9+X)，一套标准(全国标准)”的建设要求。本项目一期已搭建了澄迈县老城镇综治网格化平台，主要实现一个网络、五级平台和九大模块建设内容；本次项目建设是在省九功能的基础上，开展澄迈县县级及另外11个乡镇的个性化功能的开发工作。

## 二、项目建设目标和规模

### 1、项目建设目标

以加强和创新澄迈县社会治理、深化平安建设等重点工作需求为导向，应用促发展为指导思想，依托澄迈电子政务外网，借助成熟、先进的现代信息技术手段，对影响国家安全、社会稳定、治安状况和群众安全感的各类社会矛盾和问题信息进行综合集成，对社会治理综合信息资源进行合理配置。以人、地、事、物、情、组织等平安建设信息为基本内容，搭建资源整合、信息共享、实用高效、安全可靠、先进一流的澄迈县社会治理综合信息平台，为从宏观和微观两个层面分析研判社会管理形势、研究定制政策、部署推动工作和考核评估成效提供及时准确的科技信息支持。

通过本项目建成一个上下联通、信息共享、规范标准、安全、可靠、开放、高效的具有全局意义的社会治理综合信息系统，逐步提高各级工作人员的社会治理能力和水平。

### 2、项目建设规模

本项目的建设，以“澄迈县综合管理平台”为总指挥部，以各“乡镇分平台”为分支管理机构的模式，构筑一个可拓展性强、融合性强的社会治理综合信息平台。其建设内容涉及到要利用已建的政府公共资源，其中包括人口数据和房屋数据。因此其建设涉及的范围包括了澄迈县各级党委和人民政府、县直属机关、企事业单位。一期规划建设一个县级中心、11个镇级平台及33个网格。软件开发涉及的业务用户层比较多，县一级领导、政法综治部门为一级用户，乡镇及镇综治委成员单位为二级用户，街道村居、网格为三级用户。

## 三、建设内容

### 1、网络硬件建设

澄迈县前期使用的中央和省标准的九大基础应用功能应用依托全省统一的硬件平台，县和乡镇采用电子政务外网专网接入，村（社区）可以使用基于互联网采用VPDN的方式接入电子政务外网，网格员基于移动终端通过无线VPDN接入电子政务外网，最终形成一个安全稳定的信息流转平台。

### 2、各级综合平台建设

1）澄迈县设立“县综合管理平台”，县综合管理平台一期建设方案如下：

本期在澄迈县老法院1楼建设一个县综合管理平台的指挥中心。指挥中心配备坐席系统、集中控制系统、大屏显示系统、扩声系统、通信系统、值班系统和自动化办公设施等，其中县综合管理平台配备18块大屏拼接。中心配备专职工作人员3人，坐席员4人，开展决策分析、指挥调度、事件分流、考核督办、诉求解决、队伍管理等工作。

2）在金江、瑞溪、永发、加乐、文儒、福山、桥头、中兴、仁兴、大丰、金安11个镇设乡镇分平台，主要开展社会治理工作。每个镇均配备专门的工作场所和工作人员，配备集中控制系统、大屏显示系统、通信系统、值班系统和自动化办公设施等。每个镇级3个网格试点，主要开展信息采集、事件处理、代办证件、诉求解决、网格员队伍管理等工作。

3）社区（村）依托工作站开展社会治理工作。明确管理人员，配备工作电脑，有条件的社区（村）可以配备显示大屏、开展信息采集、事件处理、代办证件、诉求解决、网格员队伍管理等工作。

4）网格设立“网格员”。在试点村（居）委会划分3个试点网格，试点网格设网格员，配备工作终端开展工作。

### 3、应用软件功能建设

##### 3.1 九大应用功能模块租用

依托中央、省建设的社会治理综合信息系统，通过购买服务的方式进行社会治理信息化应用，主要实现以下功能：

1）机构队伍模块

通过机构队伍掌握当前区域下的服务工作开展情况。机构队伍包括综治委、综治办、专项组三大类型 ，包括自身信息、成员信息、服务记录信息。

2）实有人口管理模块

制定实有人口信息目录，包含：户籍人口、 流动人口、境外人员等。实现实有人口的采集、查询、统计、共享，以及相关服务、管理工作。

3）特殊人群服务模块

制定特殊人群信息目录，包含：刑释解教人员、社区矫正人员、闲散青少年、吸毒人员等信息。实现特殊人群信息的采集、查询、统计、共享，以及相关服务、管理和帮教工作。

4）两新组织服务模块

制定两新组织信息目录，实现对两新组织信息的采集、查询、统计、共享，以及相关服务、管理工作。 形成两新组织库。

5）重点青少年服务模块

制定重点青少年信息目录，形成社会管理重点青少年库。从而实现对重点青少年信息的采集、查询、统计、共享，以及相关服务、管理和帮教工作。

6）矛盾纠纷排查模块

为解决辖区各类矛盾纠纷、社会治安重点地区和突出问题等综治重点工作，结合县、镇、网格三级平台建设需要，基于网格化管理、县级统筹建设，设计“发现上报、受理派遣、处置反馈、任务核查、考核评价、事件归档”六步闭环流程，全过程跟踪、督办、评价各层级、各部门的事件处置情况。

7）护路护线联防模块

研究推动公路、铁路、输油气管道和电力、电信、广播电视设施安全联防工作，加强矛盾纠纷排查化解工作，及时消除安全隐患，确保设施安全，设置健全安全联防工作机制。

8）社会治安治理模块

完成辖区内的所有实有单位、重点场所的管理维护，包括：安全生产重点、消防安全重点、治安重点、学校、危化品单位、上网服务单位等7类重点场所进行监督管理，同时记录各场所的巡场记录和社会团队的团队服务。

9）校园及周边模块

完成辖区内学校的管理和服务，同时将学校周边重点人员、重点场所及出租房等对学校周边有治安安全隐患的各环节进行详细、跟踪掌控管理

##### 3.2 个性化功能模块开发

本项目需要针对澄迈县综治管理个性化需求进行3个软件功能模块定制化开发，主要实现以下功能：

1）GIS数字网格模块

运用空间网格技术、地理编码技术、嵌入式地理信息引擎技术、以社会创新管理业务为依托建设而成的信息系统。通过整合区域内的地理信息系统，实现对区域内人、地、事、物、情、组织信息的直观管理，以及相对应的深入应用，包括人员定位、区域统计、应急指挥和视频监控整合等功能。

2）天网巡防模块

利用GPS定位、一键通等技术，借助网络对讲机，实现对移动目标（例如：网格员）的动态定位、跟踪和调度管理等功能，实时监控，动态更新，并将所有定位数据记录实时记录，并进行统计和比对，同时支持无距离限制的一对一或一对多的集群呼叫对讲功能，形成一套有效的天网巡防管理体系。

3）系统管理模块

能够针对用户、岗位和部门进行权限分配管理，确保职权清晰、数据安全；同时提供系统日志、属性管理、在线用户管理等功能，对系统进行全面的管理。

##### 3.3 基础数据采集

各个乡镇的网格化划分、数字化绘制及与编码。各个乡镇网格数据采集和整理建设。

### 4. 施工深化设计

针对本项目进行施工深化设计，编制文字说明、图纸。

## 四、 参考配置及技术要求

本文件中所有带★指标项为不可偏离项，若其中有一项不满足或未响应，视为与招标要求存在实质性偏差，按无效投标处理。

★如投标人不是主要产品（拼接显示单元、多屏控制器、智能多业务视频管理器、视频系统巡检器）的生产厂商，则必须获得所投产品生产厂商针对本项目的授权书。

### 1、硬件设备及配套软件配置清单

| 序号 | 名 称 | 规格配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 县平台建设 |  |  |  |  |
| （一） | 县指挥中心设备 |  |  |  |  |
| A | 呼叫中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 呼叫平台 | CTI,支持10个座席 | 套 | 1 |  |
| 2 | 呼叫中心坐席 | 3.2GHz 4G 1TB 1G独显 DVD刻录 千兆网卡 23英寸显示器、键盘、鼠标，带专业耳麦 | 个 | 4 |  |
| 3 | 特服号 | 五位特服号 | 个 | 1 |  |
| 4 | 语音调度台 | 支持200个用户数，无限通话组，单组最大容量75个 | 个 | 1 |  |
| 5 | 专业工作站 | 3.2GHz 4G 1TB 1G独显 DVD刻录 千兆网卡 23英寸显示器、键盘、鼠标 | 个 | 6 |  |
| B | 会议室音响系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议室专业音箱 | 功率：4个*120W | 个 | 4 |  |
| 2 | 纯后级功放 | 2*280W | 台 | 2 |  |
| 3 | 调音台 | 12路单声道输入和2个立体声输入、精细,超线性的GB30话筒前置放大器、2路辅助发送,全部可用开关切换到推子前或推子后 | 台 | 1 |  |
| 4 | DVD播放器 | 蓝光/DVD播放机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 无线话筒 | U段单手持双接收无线话筒,液晶显示,自动选频\对频,可调频，可接天线放大器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | 通过设置向导选择扬声器和功放及其电平 自动电平™向导使您的系统左右保持平衡 ¾ 带有28段RTA的自动均衡™向导为您的系统调音 ¾ AFS反馈扬声器 ®向导有助于消除声反馈 ¾ 12段立体声反馈抑制器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 设备机柜 | 32U,600*800 | 台 | 1 |  |
| 8 | 辅助线材 | 音箱线、话筒连接线、网络线、音箱接头、VGA线、转接头、PVC线槽、扎带等 | 项 | 1 |  |
| C | 数字会议讨论系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 | 3.2GHz 4G 1TB 1G独显 DVD刻录 千兆网卡 23英寸显示器、键盘、鼠标 | 台 | 1 |  |
| 2 | 全数字会议控制主机 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 会议主席单元 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 会议代表单元 |  | 台 | 18 |  |
| 5 | 6芯20米延长电缆 |  | 条 | 2 |  |
| 6 | 基础会议软件 |  | 套 | 1 |  |
| D | 中央控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制系统主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 触摸屏 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 红外发射棒 |  | 支 | 5 |  |
| 4 | 电源控制器 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 专用编程软件及编程费用 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 音视频矩阵 |  | 台 | 2 |  |
| 7 | 辅助线材 | 多媒体面板、音频线、VGA线、转接头、PVC线槽、扎带等 | 项 | 1 |  |
| （二） | 县指挥中心显示设备 |  |  |  |  |
| 1 | 拼接显示单元 | 1.55英寸LCD显示单元采用高亮度DID面板，详细参数要求见4.2.1。 | 台 | 18 |  |
| 2 | 多屏控制器 | 专业图像处理器，全硬件构架，无 CPU 和操作系统，不需要操作系统支持，详细参数要求见4.2.2。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 拼接屏支架 | 3*6拼接支架，订做 | 套 | 6 |  |
| 4 | 控制软件 | 大屏幕拼接控制软件 | 套 | 1 |  |
| 5 | 控制电脑 | 3.2GHz 4G 1TB 1G独显 DVD刻录 千兆网卡 23英寸显示器、键盘、鼠标 | 台 | 1 |  |
| 6 | 设备机柜 | 42U（600*950） | 个 | 1 |  |
| 7 | 其它辅材 | HDMI/DVI线等线材（5-10米距离）专业订制 | 批 | 1 |  |
| （三） | 网络、服务器和存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 千兆以太网三层交换机，背板带宽大于等于256Gbps；包转发率大于等于96Mpps；以太网交换机主机(24GE+4SFP Combo+2Slots) | 台 | 2 |  |
| 2 | 网闸 | 千兆高端增强型，标准2U机箱，软件系统：设备管理配置功能和定制访问功能；内网：标配4个SFP插槽，2个10/100/1000M Base-TX网络接口，1个10/100/1000M Base-TX管理接口；1个10/100M Base-TX HA接口；外网：标配4个SFP插槽，2个10/100/1000M Base-TX网络接口，1个10/100/1000M Base-TX管理接口；1个10/100M Base-TX HA接口；整机配液晶屏，设备健康监控声光报警装置，支持视频接入 | 套 | 1 |  |
| 3 | 磁盘阵列 | 单控制器机型，2U高，含1个控制器模块，2Gb数据缓存，12个3.5寸热插拔磁盘槽位，硬盘5块2TB 7.2K ，标配2个6Gbps SAS主机接口，1块光纤扩展子卡，4个光纤主机接口，128个分区许可，热插拔冗余电源及风扇 | 台 | 1 |  |
| 4 | 网站服务器 | 2*E5-2609V2,2*8GB,8SFF,4*GE网卡,1*460W,机架导轨,机架服务器;300GB 6G-SAS-10K-2.5英寸硬盘模块;12.7毫米超薄SATA DVD只读光驱 | 台 | 1 |  |
| 5 | 应用服务器 | 2*E5-2609V2,2*8GB,8SFF,4*GE网卡,1*460W,机架导轨,机架服务器;300GB 6G-SAS-10K-2.5英寸硬盘模块;12.7毫米超薄SATA DVD只读光驱 | 台 | 1 |  |
| 6 | 数据库服务器 | 2*E7-4809v2,4*8GB,10SFF，2GB FBWC4*GE网卡,2*1200W,机架导轨,机架服务器;300GB 6G-SAS-10K-2.5英寸硬盘模块;移动USB接口可读写光驱 | 台 | 1 |  |
| 7 | KVM | 16路智能KVM | 台 | 1 |  |
| 8 | 智能多业务视频管理器 | ★采用工业级的Tilera 36核处理芯片，嵌入式Linux系统，4个DVI输出，内置数字矩阵功能，最大支持16个SATA.支持RAID0/1/5。 ★产品通过公安部型式检验认证报告。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 视频集中监控中心管理平台软件 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 视频系统巡检器 | 支持64路1080P高清接入，支持多设备级联可扩展N*64路高清接入，对视频设备的路线断开、画面偏色、条纹干扰、雪花干扰、信号缺失、清晰度模糊、亮度过亮或过暗、画面冻结、PTZ失效、场景变换等故障进行准确的分析判断 ★产品通过公安部型式检验认证报告。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 服务器机柜 | 42U（600*950） | 台 | 3 |  |
| （四） | 县指挥中心建设及配套 |  |  |  |  |
| A | 网络设备间建设（36平方） |  |  |  |  |
| 1 | 机房UPS系统 | 10kva，单进单出 | 台 | 1 |  |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V65AH | 节 | 32 |  |
| 3 | 电池柜 | C32 | 个 | 1 |  |
| 4 | 电池连接线 | 配套 | 批 | 1 |  |
| 5 | 底座（电池柜） | 定制 | 个 | 2 |  |
| 6 | 总电源防雷器 | 3相+NPE | 套 | 1 |  |
| 7 | 总配电箱(包括市电配电，含空气开关) | 配套，含空气开关，三相电源保护器 | 个 | 1 |  |
| 8 | UPS电箱(配空气开关) | 配套，含空气开关，三相电源保护器 | 个 | 1 |  |
| 9 | 市电、UPS配电材料 | 包括机房内所有设备配电所需线缆、插座、开关、线槽等 | 项 | 1 |  |
| 10 | 机房建设配套 | 包括原吊顶地板拆除，天花、防静电地板、照明、防雷接地、机房视频监控等配套费用 | 项 | 1 |  |
| 11 | 空调系统 | 1.5P 壁挂空调，带来电重启 | 台 | 2 |  |
| 12 | 辅材 | 含管线材、铜管、支架等 | 批 | 2 |  |
| 13 | 气体消防柜 | 配套 | 套 | 1 |  |
| B | 指挥厅建设（139平方） |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心建设及配套 | 包括原吊顶地板拆除，新建造型合板天花、地板、照明、窗帘等配套费用 | 项 | 1 |  |
| 2 | 空调 | 3P 暗藏机 | 台 | 4 |  |
| 3 | 空调辅材 | 含管线材、铜管、支架等 | 批 | 4 |  |
| 4 | 强弱电配电 | 包括指挥室内强弱电配电线管槽等配套费用 | 批 | 1 |  |
| 5 | 办公桌 |  | 套 | 5 |  |
| 6 | 椅子 |  | 张 | 39 |  |
| C | 办公区建设（面积72平方米） |  |  |  |  |
| 1 | 办公区建设及配套 | 包括原吊顶地板拆除，天花吊顶、地板铺装、照明、窗帘等配套费用 | 项 | 1 |  |
| 2 | 空调 | 2P 壁挂空调 | 台 | 2 |  |
| 3 | 空调辅材 | 含管线材、铜管、支架等 | 批 | 2 |  |
| 4 | 强弱电配电 | 包括办公区内强弱电配电线管槽等配套费用 | 批 | 1 |  |
| 5 | 办公桌 |  | 位 | 10 |  |
| 6 | 椅子 |  | 张 | 10 |  |
| （五） | 地图平台及数据 |  |  |  |  |
| 1 | 地图平台 | GIS地图平台 | 套 | 1 |  |
| 2 | 地图数据 | 2.5D地图数据 | 套 | 1 |  |
| （六） | 系统联动接入费用 |  |  |  |  |
| 1 | 平安城市视频监控接入 | 澄迈县视频监控接入费用 | 套 | 1 |  |
| 二 | 乡镇/村/网格建设 |  |  |  |  |
| （一） | 镇分控中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 拼接显示单元 | 1.55英寸LCD显示单元采用高亮度DID面板，详细参数要求见4.2.1。 | 个 | 44 |  |
| 2 | 多屏控制器 | 专业图像处理器，全硬件构架，无 CPU 和操作系统，不需要操作系统支持，详细参数要求见4.2.2。 | 个 | 11 |  |
| 3 | 拼接屏支架 | 2*2拼接支架，订做 | 套 | 22 |  |
| 4 | 操作台 | 金属喷塑，木质台面，2.4米长，宽度待定 | 套 | 11 |  |
| 5 | 办公椅 | 滚轮可升降办公椅 | 个 | 33 |  |
| 6 | 交换机 | 24口1000M铜口；4个1GB光口 | 套 | 11 |  |
| 7 | 专业工作站 | 3.2GHz 4G 1TB 1G独显 DVD刻录 千兆网卡 23英寸显示器、键盘、鼠标 | 个 | 44 |  |
| 8 | 机柜 | 42U 机柜，600*950 | 只 | 11 |  |
| 9 | 环境建设 | 包括天花、墙面、大屏前端处理 | 项 | 11 |  |
| 10 | 配电等线路敷设费用 | 含各种安装辅助材料 | 项 | 11 |  |
| （二） | 网格设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网格手机 | 屏幕：5寸及以上CPU：双核及以上，内存：1G及以上照相机：500万像素及以上，操作系统：android 4.X，电池：2200毫安及以上，存储卡：8G，网络：CDMA2000、wifi其他：配置充电线 | 台 | 33 |  |
| 三 | 手机功能费及线路租金 |  |  |  |  |
| 1 | PC功能费 | 租用省九功能平台PC端功能费 |  | 120 |  |
| 2 | 手机功能费 | 租用省九功能平台手机端功能费 |  | 33 |  |
| 3 | 线路租金 | 老法院接入政务外网专线 |  | 1 |  |
| 4 | 线路租金 | 老法院接入县公安局视频专网 |  | 1 |  |

### 2、应用软件开发需求配置清单

| 序号 | 名 称 | 子 项 | 模 块 | 数量 （套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、社会管理综合信息平台 |
| 1 | 个性化模块 | 天网巡防模块 | 定位查询 | 1 |
| 2 |  |  | 历史轨迹 |  |
| 3 |  |  | 兴趣点管理 |  |
| 4 |  |  | 重点区域管理 |  |
| 5 |  |  | 调度指挥 |  |
| 6 |  |  | 统计报表 |  |
| 7 |  |  | 日常任务 |  |
| 8 |  |  | 日常任务 |  |
| 9 |  | GIS数字网格模块 | 网格管理模块 | 1 |
| 10 |  |  | 辖区GIS导航模块 |  |
| 11 |  |  | 人口信息GIS管理模块 |  |
| 12 |  |  | 场所信息GIS管理模块 |  |
| 13 |  |  | 事件GIS管理模块 |  |
| 14 |  |  | 视频GIS管理模块 |  |
| 15 |  | 系统管理模块 | 用户管理 | 1 |
| 16 |  |  | 岗位管理 |  |
| 17 |  |  | 部门管理 |  |
| 18 |  |  | 用户列表 |  |
| 19 |  |  | 系统日志 |  |
| 20 |  |  | 在线用户 |  |
| 21 |  |  | 系统属性设置 |  |
| 22 |  |  | 系统公告 |  |
| 23 |  |  | 事件处理类别 |  |
| 24 |  |  | 工作日历 |  |
| 25 |  |  | 管理考核用户 |  |
| 二、基础数据采集费 |
| 1 | 各个乡镇的网格化划分、数字化绘制及与编码 | 1 |
| 2 | 各个乡镇网格数据采集和整理建设 |  |

### 3、施工深化设计

针对本项目进行施工深化设计，编制文字说明、图纸。

### 4、主要参数要求

##### 4.1软件平台

★所投软件平台产品必须提供能够与海南省委政法委已投入使用的海南省社会管理综合治理信息平台对接的证明材料。

###### 4.1.1地图数据

依托澄迈县电子地图，按照网格划分，将人口、房屋等信息按照图层加入GIS，可直观展现。

地理信息支撑平台包含以下功能：

1、地图操作

方便用户对地图进行操作，包括地图的放大、缩小、上移、下移、左移、右移功能；地图使用者可以通过鼠标拖拽来进行地图的平移，也可以通过键盘的上下左右方向键实现平移，还可通过地图工具按钮实现平移。

2、地图漫游

以标有道路名称的地图为基础，通过拖动地图中按钮可以对地图位置进行快速漫游。提供漫游控制开关，可以对漫游功能是否开启进行设置。

3、缩放功能

对自定义查看窗口进行放大缩小。用户可根据自身需求，对查看窗口进行放大显示，更清晰的、快速的找到自己所需要查找的位置，然后通过该功能缩小查看范围，查看二/三维地图。

4、比例尺控件

对地图显示进行放大缩小，并查看当前级别下的比例尺信息；可对比例尺控件是否显示进行设置。

5、标记

标记自己所需要的地方，并且可保存在电脑上，当用户再一次在此电脑上打开该平台的时候，均将显示该用户所标记的地理位置。当某个地点或者某个楼层发生案件时，用户可以通过标记功能，来标注该地点，这样就可以轻松的记录所有的案发地点和案发事件的所有情况。

6、显示标签

显示标签能够将二维（三维）地图上所有信息点都显示名称状态，用户可直观查找、查看相关信息点和建筑物。

7、地图设置

提供显示路牌、停车站、搜索面板和鹰眼地图控件等功能，用户可根据自己需要设置地图。

8、测距和测面

二维地图和三维地图无缝叠加，并且具备国家标准坐标系，可以实现测距测面功能。

测距是测量点与点之间的地理实际距离，选取地图上任意两个位置点，可计算两点之间的实际距离。即在地图服务功能中，点击测距，然后选择多点进行测量，三维地图将会标记出各点与点之间的真实距离。

测量面积：通过测量面积工具，在地图上任意画出多边形，就会显示多边形的面积。

9、地图标注

当鼠标停留在某个建筑物上，就会显示建筑物名称、地址等信息。

三维地图中每个公园、桥梁、大型公共设施都有名称，当鼠标停留到其上时，显示实体名称，鼠标单击它时，页面上还同时显示它的实物照片和其他相关信息。

10、范围查询统计

分四类，分别是“辖区范围”、“拉框选择”、“点圆选择”、“多边形选择”，范围查询也需要先设置目标图层。

“辖区范围”在不同级别下，以不同级别的辖区范围为基本单元查询某范围内选定对象的所有记录。在区数据级别，以分局、派出所辖区等为查询范围。

“拉框选择”根据在地图上的鼠标拉框的范围，查询目标图层中在此框范围中的记录。

“点圆选择”根据在地图上鼠标画出圆的范围，查询目标图层中在此圆范围中的记录。

“多边形选择”根据在地图上鼠标画出的多边形范围，查询目标图层中在此多边形范围中的记录。

###### 4.1.2九大基础模块

依托中央、省建设的社会治理综合信息系统，建立九大基础模块，确保符合中央、省社会治理信息化业务与发展基础要求，通过购买服务的方式进行社会治理信息化应用，主要实现以下功能：

1、机构队伍模块

通过机构队伍掌握当前区域下的服务工作开展情况。机构队伍包括综治委、综治办、专项组三大类型 ，包括自身信息、成员信息、服务记录信息。

2、实有人口管理模块

制定实有人口信息目录，包含：户籍人口、 流动人口、境外人员等。实现实有人口的采集、查询、统计、共享，以及相关服务、管理工作。

3、特殊人群服务模块

制定特殊人群信息目录，包含：刑释解教人员、社区矫正人员、闲散青少年、吸毒人员等信息。实现特殊人群信息的采集、查询、统计、共享，以及相关服务、管理和帮教工作。

4、两新组织服务模块

制定两新组织信息目录，实现对两新组织信息的采集、查询、统计、共享，以及相关服务、管理工作。 形成两新组织库。

5、重点青少年服务模块

制定重点青少年信息目录，形成社会管理重点青少年库。从而实现对重点青少年信息的采集、查询、统计、共享，以及相关服务、管理和帮教工作。

6、矛盾纠纷排查模块

为解决辖区各类矛盾纠纷、社会治安重点地区和突出问题等综治重点工作，结合县、镇、网格三级平台建设需要，基于网格化管理、县级统筹建设，设计“发现上报、受理派遣、处置反馈、任务核查、考核评价、事件归档”六步闭环流程，全过程跟踪、督办、评价各层级、各部门的事件处置情况。

7、护路护线联防模块

研究推动公路、铁路、输油气管道和电力、电信、广播电视设施安全联防工作，加强矛盾纠纷排查化解工作，及时消除安全隐患，确保设施安全，设置健全安全联防工作机制。

8、社会治安治理模块

完成辖区内的所有实有单位、重点场所的管理维护，包括：安全生产重点、消防安全重点、治安重点、学校、危化品单位、上网服务单位等7类重点场所进行监督管理，同时记录各场所的巡场记录和社会团队的团队服务。

9、校园及周边模块

完成辖区内学校的管理和服务，同时将学校周边重点人员、重点场所及出租房等对学校周边有治安安全隐患的各环节进行详细、跟踪掌控管理。

###### 4.1.3 个性化定制模块

4.1.3.1天网巡防模块

利用GPS定位、一键通等技术，借助网络对讲机，实现对移动目标（例如：网格员）的动态定位、跟踪和调度管理等功能，实时监控，动态更新，并将所有定位数据记录实时记录，并进行统计和比对，同时支持无距离限制的一对一或一对多的集群呼叫对讲功能，形成一套有效的天网巡防管理体系。

天网巡防模块主要功能如下：

1、定位查询

查询辖区内持有对讲手机的网格管理员目前所在位置，并在地图上显示出来。

2、历史轨迹

选择持有定位功能的对讲机的巡防人员，按照时间进行轨迹查看。

3、兴趣点管理

对一些需要重点关注的地点，可以设置为兴趣点。以便能够在系统中快速检索到该地点。也可以修改或删除已经设置的兴趣点。

4、重点区域管理

对一些需要重点关注的区域，可以设置为重点区域。以便能够在系统中快速检索到该区域。也可以修改或删除已经设置的重点区域。

5、调度指挥

对案件进行录入、任务下单、事件转录。

6、统计报表

选择需要统计的时间段，对在该时间段内发生的案件，以及案件处理情况进行统计，并以列表方式显示。

7、日常任务

设定巡防地点，以便根据一个或多个巡防地点组成一个巡防任务。也可以修改或删除已经设定过的巡防地点。

4.1.3.2GIS数字网格模块

运用空间网格技术、地理编码技术、嵌入式地理信息引擎技术、以社会创新管理业务为依托建设而成的信息系统。通过整合区域内的地理信息系统，实现对区域内人、地、事、物、情、组织信息的直观管理，以及相对应的深入应用，包括人员定位、区域统计、应急指挥和视频监控整合等功能。GIS数字网格模块主要实现以下功能。

1、网格划分

可在地图上用画线的方式划分出区域后保存到社管数据库中。同时可录入相关的一些信息，如网格名称，编码等。

2、辖区GIS导航

以平面地图为基础，用特定的模型来标示澄迈县范围内各个村镇位置的标志性示意，提供给用户一个快速定位的窗口。

3、人口信息GIS管理

将城市人口信息在三维地图上进行可视化操作管理，在现有常住人口、流动人口和重点人口数据的基础上，解决澄迈县人口和房屋管理问题。

4、场地信息GIS信息管理

场所管理以地址为基础、以系统业务数据为支撑、充分结合GIS地图进行展示。场所管理采用“以址管场所”的模式进行管理。系统通过对各类场所的基本信息录入，在地图上实时展示出各类场所的基本情况。对各类场所进行统计分析并且进行展现。

5、城市部件GIS信息管理

采集录入各种类型设施, 可以在地图上进行统计分布，并对设施进行维护管理。主要包括设施关联、解除关联。

6、事件GIS管理

通过事件查询，在查询结果后地图上定位显示出该事件的具体位置,点击后弹出界面显示事件相关属性，并且显示事件的详细信息。

7、视频管理

通过整合有效社会资源，达到资源信息共享最大化，实现治安动态视频接入、交通视频接入、安全生产视频接入和社会视频接入，形成属地管理、区域管理的综合监控系统。

4.1.3.3系统管理模块

能够针对用户、岗位和部门进行权限分配管理，确保职权清晰、数据安全；同时提供系统日志、属性管理、在线用户管理等功能，对系统进行全面的管理。系统管理模块主要实现以下功能：

1、用户管理

创建用户、查看用户、锁定用户、搜索用户、重置密码

2、岗位管理

进行新增、修改、删除、查看等操作，用以维护每个辖区下的岗位信息以及赋予相关权限。

3、部门管理

对部门进行新增、修改、删除、查看等操作。

4、用户列表

查看所选辖区的所有用户信息

5、系统日志

查询和显示系统用户的登录情况以及删除操作。

6、在线用户

显示当前所有登录系统的用户列表以及登录IP、登陆时间等。

7、系统属性设置	维护系统中数据字典类型各项数据。

8、系统公告

发布相关公告信息。

9、事件处理类别

显示了所有办事工作类别；可以对办事工作类别进行新增、修改、删除、查看、排序等操作。

10、工作日历

每年年初按照国务院文件，设置当年系统的工作日历、国定假期。

11、管理考核用户

设定需要纳入考核的用户。

##### 4.2 硬件平台

###### 4.2.1拼接显示单元

1.LCD显示单元采用高亮度DID面板，DID面板的液晶屏幕亮度达到500cd/㎡，对比度达到4500:1，色彩饱和度达到92％，以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明。

2.LCD显示单元采用超窄边设计，物理拼缝≤5.5mm；显示单元物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。

3.LCD显示单元采用超宽视角DID液晶屏，视角可达178°趋近于水平，确保画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。

4.LCD拼接显示系统能同时处理和显示多路独立输入的RGB信号，VGA信号，DVI信号以及网络信号，多路图像均以灵活定位和放大/缩小、任意开窗、漫游移动、改变形状等各种功能。

5.LCD拼接显示系统画面能够自由缩放、移动、漫游，不受物理拼缝的限制。采用软件控制窗口的拼接与分割，屏与屏之间的拼缝不能影响汉字和图像的正确显示。

6.▲"LCD显示单元内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；最大解码能力16路D1/4路720P/2路1080P/1路500W；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示；支持设备网络自动搜索（SADP），通过大屏控制客户端可直接搜索到设备，可以在线修改IP、网关、添加设备、管理设备；可实时查看解码状态；提供具有CNAS资质认证的检测机构出具的证明文件。"

7.▲可一键式大屏幕系统进行色彩亮度调节，方便用户调节显示效果；可随时自动或手动读取每个显示单元的RGB实时数据，从而可以自动调整所有显示单元输出参数包括色彩、灰度、亮度等参数至一致，保证整个显示墙可在长时间运行中保持图像一致性。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。

8.▲采用1+1热插拔冗余电源系统，可接入两个独立供应电网，当其中任意一路电网或电源系统发生故障时，另一套电源系统可实时自动切换对显示单元供电，保证系统稳定运行，不影响显示单元的正常工作。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。

9.可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。

10.LCD显示单元支持接口丰富，支持各种类型的信号接入，提供BNC/YPbPr/VGA/DVI/HDMI/等多种信号的输入显示 同时可根据特殊需求，提供IP/SDI/DP接口选配。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。

11.▲LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。

12.▲LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。

13.LCD显示单元可改善弱信号下的成像品质，改善数字信号长距离传输中的干扰，衰减等因素对信号的不良影响，提升画面稳定度及清晰度。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。

14.LCD可显示单元型号，单元位置码，信号源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，光源温度等信息。使用户可通过大屏直接查看设备状态。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。

15.▲LCD显示单元每个显示单元内可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。

16.▲投标产品制造商需是2013、2014连续两年大屏幕拼接品牌大奖企业，提供相关证明文件。

###### 4.2.2多屏控制器

1.要求设备支持双电源冗余，当一个电源损坏后另外一个电源仍可以正常工作；

2.要求设备支持输入信号源预览，输入信号源上墙前可以先预览信号源内容，确保信号源上墙操作的准确性，避免将不需要显示的信号输出显示，支持4路信号源同时预览；

3.▲要求设备支持网络信号源上墙，可支持各种IP设备（IPC、DVR、NVR等）提供的码流，解码分辨率可支持352*288到2560*1920，并支持流媒体取流，提供检测报告证明；

4.要求设备支持将多个视频输出通道拼合显示为一个完整视频；

5.要求设备支持画面底图叠加技术，最高支持200万像素的高清图片；

6.▲要求设备支持虚拟LED叠加，字体、背景可设置RGB24位颜色，提供检测报告证明；

7.要求设备支持手动操作将任意一个窗口拖动到显示终端的任意位置，可对窗口进行放大缩小操作；

8.要求设备支持窗口和窗口之间可以覆盖，并可按照窗口的操作顺序叠加；

9.▲要求设备支持智能告警功能，可实时监测系统工作状态，拥有系统工作异常告警、温度超限告警、IP冲突告警、网络异常告警等功能，提供检测报告证明；

10.要求设备支持BNC输入，PAL/NTSC自适应，并支持DVI、HDMI数字信号输入，分辨率支持720P@50Hz、720P@60Hz、1024*768@60Hz、1024*768@75Hz、1280*1024@60Hz、1280*1024@75Hz、1080P@50Hz、1080P@60Hz、UCGA@60Hz等分辨率；

11.要求设备支持RGB信号输入，具有HD15接口，支持720P@60Hz、1024*768@60Hz、1024*768@75Hz、1280*1024@60Hz、1280*1024@75Hz、1080P@60Hz、UCGA@60Hz等分辨率；

12.要求设备支持DVI、HDMI数字信号输出，支持1024*768@60Hz、1024*768@75Hz、1360*768@60Hz、1080P@60Hz等分辨率；

13.要求设备支持控制器软件同时控制矩阵和屏幕。

▲为保证系统的稳定性和兼容性，投标方所提供的LCD显示单元、拼接控制器必须采用同一厂家产品。

###### 4.2.3核心交换机

| 功能及参数 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 主要参数 | 产品类型智能交换机 |
|  | 应用层级三层 |
|  | 传输速率10/100/1000Mbps |
|  | 交换方式存储-转发 |
|  | 背板带宽256Gbps |
|  | 包转发率96Mpps |
|  | MAC地址表32K |
| 端口参数 | 端口结构非模块化 |
|  | 端口数量28个 |
|  | 端口描述24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口 |
|  | 控制端口1个Console口 |
|  | 扩展模块2个扩展插槽 |
|  | 传输模式支持全双工 |
| 功能特性 | 堆叠功能可堆叠 |
|  | VLAN支持基于端口的VLAN（4K个） |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
|  | 基于协议的VLAN |
|  | 基于IP子网的VLAN |
|  | 支持QinQ，灵活QinQ |
|  | 支持VLAN Mapping |
|  | 支持Voice VLAN |
|  | 支持GVRP |
|  | QOS支持L2-L4包过滤功能 |
|  | 支持时间段ACL |
|  | 支持入方向和出方向的双向ACL策略 |
|  | 支持基于VLAN下发ACL |
|  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  | 支持报文重定向 |
|  | 支持CAR功能 |
|  | 每个端口支持8个输出队列 |
|  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式 |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 组播管理支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  | 支持组播VLAN |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 |
|  | 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM |
|  | 支持MSDP，MSDP for IPv6 |
|  | 支持MBGP，MBGP for IPv6 |
|  | 网络管理支持XModem/FTP/TFTP加载升级 |
|  | 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 |
|  | 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 |
|  | 支持RMON告警、事件、历史记录 |
|  | 支持iMC智能管理中心 |
|  | 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 |
|  | 支持HGMPv2 |
|  | 支持NTP |
|  | 支持电源的告警功能，风扇、温度告警 |
|  | 支持Ping、Tracert |
|  | 支持VCT电缆检测功能 |
|  | 支持DLDP单向链路检测协议 |
|  | 支持LLDP |
|  | 支持Loopback-detection端口环回检测 |
|  | 安全管理支持用户分级管理和口令保护 |
|  | 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 |
|  | 支持Guest VLAN |
|  | 支持RADIUS认证 |
|  | 支持SSH 2.0 |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持端口安全 |
|  | 支持PORTAL认证 |
|  | 支持EAD |
|  | 可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器 |
|  | 支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务 |
|  | 支持BPDU guard，Root guard |
|  | 支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击 |
|  | 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
|  | 支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证 |
| 其它参数 | 电源电压AC 100-240V，50-60Hz |
|  | 电源功率110W |
|  | 环境标准工作温度：0-45℃ |
|  | 工作湿度：10%-90%（非凝露） |

###### 4.2.4网站/应用服务器

| 功能及指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 产品类别机架式 |
|  | 产品结构2U |
| 处理器 | CPU类型Intel 至强E5-2600 |
|  | CPU型号Xeon E5-2609 v2 |
|  | CPU频率1.9GHz |
|  | 标配CPU数量2颗 |
|  | 最大CPU数量2颗 |
|  | 制程工艺22nm |
|  | 三级缓存15MB |
|  | 总线规格QPI 9.6GT/s |
|  | CPU核心六核 |
|  | CPU线程数六线程 |
| 主板 | 扩展槽5×PCI-e 3.0 FHHL x8插槽 |
|  | 3×PCI-e 3.0 LP x8插槽 |
|  | 1×AnyFabric夹层卡插槽 |
| 内存 | 内存类型DDR4 |
|  | 内存容量2133MB |
|  | 最大内存容量768GB |
| 存储 | 硬盘接口类型SAS |
|  | 标配硬盘容量300GB |
|  | 最大硬盘容量31.2TB |
|  | 内部硬盘架数26个 |
|  | 热插拔盘位支持热插拔 |
|  | RAID模式标配R510i阵列控制器，支持SATA/SAS Raid 0/1/10，可选Raid5/50升级密钥 |
|  | 光驱DVD-ROM |
| 网络 | 网络控制器集成Intel双千兆网卡 |
| 显示系统 | 显示芯片集成显示控制器 |
| 接口类型 | 标准接口1×1Gb独立网络管理端口 |
|  | 4×USB（2×3.0前；2×2.0后） |
|  | 2×VGA（1前1后)；1×串口 |
| 管理及其它 | 散热系统冗余风扇 |
|  | 系统支持Windows Server 2008 R2 SP1 Editions (包括Hyper-V） |
|  | Windows Server 2012 Editions（包括Hyper-V） |
|  | Windows Server 2012 R2 Editions（包括Hyper-V） |
|  | Windows Storage Server 2012 R2 |
|  | Windows Multipoint Server 2012 |
|  | Windows Small Business Server 2011 |
|  | SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 |
|  | RedHat Enterprise Linux 6.5 |
|  | VMware ESXi 5.5 U2 |
|  | CentOS 6.5 或更高版本 |
|  | Debian Linux 7.4 |
|  | Fedora Linux 20 |
|  | FreeBSD 10.0 |
|  | 兼容操作系统 |
|  | 随机附件服务器导航光盘及用户手册 |
| 电源性能 | 电源数量1个 |
|  | 电源功率550W |
| 适用环境 | 工作温度10℃-45℃ |
|  | 工作湿度8%-80%（相对湿度），10℃-35℃（非冷凝） |
|  | 储存温度-40℃-70℃ 纠错 |
|  | 储存湿度8%-90%的相对湿度，25℃-35℃非冷凝 |

###### 4.2.5数据库服务器

| 功能及指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 产品类别机架式 |
|  | 产品结构2U |
| 处理器 | CPU类型Intel 至强E7-4800 |
|  | CPU型号Xeon E7-4809 v2 |
|  | CPU频率1.9GHz |
|  | 标配CPU数量2颗 |
|  | 最大CPU数量4颗 |
|  | 制程工艺22nm |
|  | 三级缓存12MB |
|  | 总线规格QPI 6.4GT/s |
|  | CPU核心六核 |
|  | CPU线程数十二线程 |
| 主板 | 扩展槽5×PCI-e 3.0 FHHL x8插槽 |
|  | 3×PCI-e 3.0 LP x8插槽 |
|  | 1×AnyFabric夹层卡插槽 |
| 内存 | 内存类型DDR4 |
|  | 内存容量2133MB |
|  | 最大内存容量768GB |
| 存储 | 硬盘接口类型SAS |
|  | 标配硬盘容量300GB |
|  | 最大硬盘容量31.2TB |
|  | 内部硬盘架数26个 |
|  | 热插拔盘位支持热插拔 |
|  | RAID模式标配R510i阵列控制器，支持SATA/SAS Raid 0/1/10，可选Raid5/50升级密钥 |
|  | 光驱DVD-ROM |
| 网络 | 网络控制器集成Intel双千兆网卡 |
| 显示系统 | 显示芯片集成显示控制器 |
| 接口类型 | 标准接口1×1Gb独立网络管理端口 |
|  | 4×USB（2×3.0前；2×2.0后） |
|  | 2×VGA（1前1后)；1×串口 |
| 管理及其它 | 散热系统冗余风扇 |
|  | 系统支持Windows Server 2008 R2 SP1 Editions (包括Hyper-V） |
|  | Windows Server 2012 Editions（包括Hyper-V） |
|  | Windows Server 2012 R2 Editions（包括Hyper-V） |
|  | Windows Storage Server 2012 R2 |
|  | Windows Multipoint Server 2012 |
|  | Windows Small Business Server 2011 |
|  | SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 |
|  | RedHat Enterprise Linux 6.5 |
|  | VMware ESXi 5.5 U2 |
|  | CentOS 6.5 或更高版本 |
|  | Debian Linux 7.4 |
|  | Fedora Linux 20 |
|  | FreeBSD 10.0 |
|  | 兼容操作系统 |
|  | 随机附件服务器导航光盘及用户手册 |
| 电源性能 | 电源数量2个 |
|  | 电源功率2*1200W |
| 适用环境 | 工作温度10℃-45℃ |
|  | 工作湿度8%-80%（相对湿度），10℃-35℃（非冷凝） |
|  | 储存温度-40℃-70℃ 纠错 |
|  | 储存湿度8%-90%的相对湿度，25℃-35℃非冷凝 |

## 五、其它要求

1、项目工期：合同签订后180天内完成项目建设

2、本项目中标人需要在合同签署后的5个工作日内，委托具有通信工程设计资质的设计单位对本项目进行深化设计，并在一个月内完成深化设计工作。

3、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于贰年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

4. 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

5.投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日澄迈县网格化服务管理暨社会管理综合治理信息平台（一期）建设项目A包（项目编号:HZ2015-756）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

### 一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、主要设备到货并经甲方验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%；

3、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 35%；

4、项目验收通过后质保期无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同剩余款项。

### 三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式叁份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、主要产品制造厂商授权书（表5）

11、产品技术资料

12、同类项目业绩表（表6）

13、技术部分（包括但不限于实施方案、售后服务及培训承诺等）

14、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章，原件备查

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  90 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：澄迈县网格化服务管理暨社会管理综合治理信息平台（一期）建设项目A包

项目编号： HZ2015-756             工期：合同签订后  天内

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号或项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字）：

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的澄迈县网格化服务管理暨社会管理综合治理信息平台（一期）建设项目A包（项目编号为： HZ2015-756 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、制造厂商授权书

致 海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的项目编号为 HZ2014-的澄迈县网格化服务管理暨社会管理综合治理信息平台（一期）建设项目A包的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表6、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：澄迈县网格化服务管理暨社会管理综合治理信息平台（一期）建设项目A包

项目编号： HZ2015-756

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期/交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键技术要求 | 带★的指标是否全部满足要求（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：澄迈县网格化服务管理暨社会管理综合治理信息平台（一期）建设项目A包

项目编号：HZ2015-756

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体设计方案 | 总体设计方案是否先进、合理、符合要求，各系统间的接口设计是否科学、规范、合理，功能是否完整，对客户需求的吻合程度，是否满足招标文件要求。 优：5-6分；良：3-4分；一般：1-2分 | 6 |  |
| 2 | 技术指标响应情况 | 所投产品技术指标、资质要求完全满足招标要求得满分，带▲的重要指标不满足每个扣3分，其它指标不满足每个扣1分，扣完为止 | 30 |  |
| 3 | 施工组织方案 | 进度计划是否符合要求，施工组织结构的完整性，技术措施科学性、合理性。 优：3分；良：2分；一般：1分 | 3 |  |
| 4 | 售后服务、培训 | 根据投标人售后服务承诺、售后服务机制、培训计划等进行考核。 优：3分；良：2分；一般：1分 | 3 |  |
| 6 |  | 具有常驻服务机构，本地有稳定的技术服务人员（2015年最近3个月的社保缴纳证明或其它证明材料） 本地技术服务人数30人以上得6分，20-30人得4分，10-20人得3分，10人以下得1分。 | 6 |  |
| 7 | 投标人资质能力 | 投标人具有ISO20000信息技术服务管理认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每证1.5分，最高3分 。 | 3 |  |
| 8 |  | 具有国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书：安全工程类二级及以上，得2分，具有一级得1分，没有资质得0分。 | 2 |  |
| 9 |  | 具有计算机信息系统集成资质一级，得5分；二级，得3分；三级，得2分；四级，得1分。 | 5 |  |
| 10 |  | 具有通信信息网络系统集成资质证书甲级得4分，乙级得2分，丙级得1分，没有得0分。 | 4 |  |
| 11 |  | 2012年以来获得AAA企业信用等级认定证书的得2分，没有不得分 | 2 |  |
| 12 | 投标人业绩 | 投标人2013年以来的网格化项目建设案例，每个3分，最高6分（需提供合同复印件）。 | 6 |  |
| 14 | 价格 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 15 | 合计 |  | 100 |  |