# “智能法院”可视化系统建设项目(B包)

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-276

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省海口市中级人民法院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年七月

目     录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	94

第五章 投标文件内容和格式	97

第六章  评审办法和程序	106

初步审查表	97

技术、商务评分表	98

# 第一章 投标邀请函

受海南省海口市中级人民法院的委托，海南海政招标有限公司就“智能法院”可视化系统建设项目（项目编号：HZ2016-276）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：“智能法院”可视化系统建设项目(B包)

B包：项目监理

2、用途：海南省海口市中级人民法院工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：￥150,000元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、具有工信部门或中国电子企业协会颁发的信息系统工程监理资质证书（丙级或丙级以上）；

5、具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在省内设有分公司或办事处作为常驻技术、服务支持机构(需提供注册资料或办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明)；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年7月5日至2016年7月11日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元/套，投标保证金为：￥3,000元。

4、投标保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金必须在投标截止时间前到账，否则投标无效。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买招标文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和投标人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年7月25日上午09：15—09：30；

2、开标时间：2016年7月25日上午09：30；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002开标室；

4、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：成小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地  址：海口市龙华区金宇路

2、联系人：陈云峰

3、联系电话：0898-66757507

海南海政招标有限公司

二〇一六年七月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省海口市中级人民法院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：“智能法院”可视化系统建设项目（B包）

项目编号：HZ2016-276

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

（A包需求书）

一、项目名称

“智能法院”可视化系统建设项目

二、建设内容与规模

本次项目将在海口市中级人民法院建设集控管理中心、网络信息安全系统、远程业务辅助系统、执行指挥调度系统、智能管理安全防范系统、中心机房改造和布线系统，为海口市中级人民法院现代化提供坚实的信息科技保障，努力将法院打造成一个“阳光法院”、“网络法院”、“智能法院”。各系统的建设内容及规模如下：

- 集控管理中心

智能可视化管理系统能实现对视音频会议中心、远程培训、现场新闻发布、科技法庭等业务系统提供统一的智能可视化展示，为法院领导直观展现各业务现场的视频，系统运行的状态等，且能通过视频矩阵灵活地实现各个业务系统视频的调用，分屏等功能。系统包括：

- 集控中心显示系统；

- 视音频会议系统；

- 集控中心装修；

- 新闻发布系统。

- 网络信息安全系统

本项目涉及海口市中级人民法院互联网和专网的信息安全基础设施的建设，具体内容包括：按照等保（S2A2G2）基本要求，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及管理安全等方面进行安全体系建设，优化安全策略、增加诸如访问控制、入侵防护、防病毒、运维审计、日志审计、数据库审计、非经营监控、服务器主机加固等安全设备，完善应急预案及其他相关管理制度，提升应急处理能力。系统包括：

- 互联网信息安全系统；

- 专网信息安全系统。

- 远程业务辅助系统

实现远程办案、接访和远程鉴定，实现远程视音频交流，在异地便能与法官或鉴定专家近乎面对面的交流。系统包括：

- 远程接访系统；

- 远程提审系统；

- 远程鉴定辅助系统。

- 执行指挥调度系统

实现法院案件执行指挥过程中的可视化指挥调度功能，通过省高院下发的车载、布控球等设备对现场进行实时监控；由单兵与指挥中心进行双向的实时音视频交流，保障执法人员在现场执行过程中的规范性，也确保了对当事人在法院执行过程中的一举一动，可以保护法官和法警的合法权益。

- 中心指挥系统；

- 中心管理系统；

- 指挥中心装修。

- 智能管理安全防范系统

为海口市中级人民法院的整体视频监控系统进行升级改造，部署全高清智能化摄像机，实现法院周界及办公区重点区域的视频全覆盖，结合视频智能分析技术，打造法院的智能化防范系统；为法院的周界建立报警系统，需要与视频监控系统实现联动，在检测到非法入侵时能快速定位报警的位置及现场视频。

- 视频监控系统；

- 停车场道闸系统；

- 周界报警系统；

- 车辆管理定位系统；

- 综合安防管理平台；

- 中心机房改造

把原有中心机房旁边的办公区域纳入到中心机房空间，从原来53㎡的空间扩大至90㎡，新建信息化的系统机房设备全部放置在中心机房，同时相应的增加UPS电源容量，保证在断电的情况下，能持续供电1个小时以上。同时，把原有的中心机房重新规划整理，便于后续维护。

- 机房扩容及装修；

- 动环监控及UPS扩容；

- 布线系统

进行法院院内安防防范系统及应用系统布线，满足计算机通信、业务系统和其他数字通信的需求，包括主干光纤、六类屏蔽和非屏蔽双绞线、电源电缆等。

三、项目清单

（以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分；带★的指标为关键性指标，如不满足则投标文件将被拒绝）

## 集控管理中心

| 一、集控管理中心 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| (一)、集控中心显示系统 |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 详见主要产品技术参数 | 23.4 | ㎡ |  |
|  | LED全彩屏控制器 | 1)LED全彩显示屏控制器,2路HDMI进,1路LVDS出 2)带载分辨率920*1080 | 8 | 台 |  |
|  | DVI分配器 | 1)1路DVI进 2）2路DVI出 3）支持最高分辨率1920*1200@60Hz 4）普通DVI线前后7m，带均衡前后20m | 8 | 台 |  |
|  | LED屏支架 | 定制 | 23.4 | ㎡ | 固定LED屏用 |
|  | 控制软件 | 用于控制LED显示屏 | 1 | 套 |  |
| 2 | 网络键盘 | 采用10.1英寸TFT LCD触控屏，1024*600显示分辨率；采用四维摇杆； 支持有线和无线Wifi网络连接； 支持POE受电； 支持控制视频综合平台和解码器输出上墙； 支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用； 支持在触摸屏幕上预览前端图像，支持1080P及以下分辨率的网络视频，支持16画面分割显示； 支持DVI和HDMI外接显示输出； 支持抓图、录像保存到键盘连接的U 盘； 支持16个用户 ，1个admin管理员用户和15个操作员用户； 支持语音对讲，具备1个语音输入和1个语音输出接口； 网络接口：1个，RJ45 100M/1000M自适应以太网口； 工作温度：-10℃--＋55℃ | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频综合平台 | 视频综合平台整机 详见主要产品技术参数 | 1 | 台 |  |
|  |  | 视音频高清解码板； 详见主要产品技术参数 | 3 | 块 |  |
|  |  | 视音频编码板； 详见主要产品技术参数 | 2 | 块 |  |
| 合计 |  |
| (二)、视音频会议系统 |
| 1 | 线性阵列扬声器 | 构成：LF: 3×4″/HF：3×4″ 功率:250W（连续）/1000W（峰值）； 频率响应：100-19kHz(-3dB)； 分频点：2200； 额定阻抗：4Ω； 灵 敏 度：95dB（1W/1m）； 最大声压：120dB（连续）/126dB（峰值）； 指向性：90°圆锥形指向； 箱体尺寸：583×354×372mm； | 4 | 台 |  |
| 2 | 吸顶音箱 | Bass unit低音：6.5＂ The tweeter 高音：Ø25mm（军工强磁） Power 功率：55W（RMS）/110W（Program）/220W（Peak） Sensitivity灵敏度：91±3dB Continuous Sound pressure声压：111dB Impedance阻抗：8Ω | 6 | 台 |  |
| 3 | 功放 | 输出功率： 8Ω/600W×2, 4Ω/900W×2； 8Ω桥接单声道1200W， 频率响应：20Hz-25kHz<±0.5dB； 电源： 220V-230V/50Hz-60Hz； 阻尼系数：＞450； | 1 | 台 |  |
| 4 | 六通道功放 | 产品特点：全球首发、功能独特 每路音量独立控制 德国工艺设计 可选4*150W+300W*1（桥接） 功能灵活搭配 8Ω 负载(8Ωload)：100W*6 4Ω 负载(4Ωload)：150W*6 频率响应（Frequency response）：20 Hz-20 KHz < +/-1dB 信噪比（S/N rate）：1KHz,×40(32dB),A计权, >100dB | 1 | 台 |  |
| 5 | 数字音频处理器 | 1)多功能数字音频处理器，采样率48KHZ，24bit； 2)12路平衡式线路输入，每个通道都有5段参量均衡、压缩、降噪、自动增益处理功能模块。 3)采用军工波形比对技术自适应AFC（反馈消除）四路模块，对现场扩声的声反馈进行快速有效的动态消除，极大的提升系统传声增益；自适应无需调试。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 墙面控制器 | 采用标准TCP/IP网络控制协议； 面板可组合成多场景使用，控件可自定义功能； 先进POE供电或外部电源两种供电方式，支持“菊花链”和“星型”连接方式； | 1 | 台 |  |
| 7 | 集中控制主机 | 强大的 257 MIPS, 32-位摩托罗拉®处理器 即时，有效先进的多工，多线程操作系统 8 红外 / 串行端口 8 输入 / 输出端口 | 1 | 台 |  |
| 8 | 网络式串口控制器 | 可采用TCP/IP控制，RS232/422/485控制，1出5出。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 无线接收器 | 多天线, 超强信号 | 1 | 台 |  |
| 10 | IPAD触摸屏及编译软件 | 屏幕尺寸：7.9英寸多点式电容式触摸屏 操作系统：iOS 6 处理器核心：双核心 | 1 | 台 |  |
| 11 | 红外发射捧 | 用于对带红外遥控器的设备进行控制连接在主机的红外端口与被控设备之间 | 4 | 条 |  |
| 12 | 电源控制器 | 电源：24DC,可采用TCP/IP控制，RS232/422/485控制，由控制总线供电.每路可承受16A。 | 3 | 套 |  |
| 13 | 音量控制器 | 4路单声道输入, 4路单声道输出 | 4 | 台 |  |
| 14 | 中控编程软件 | 根据现场要求订制 | 1 | 台 |  |
| 15 | 数字会议系统主机 | 具备线路“热插拔”功能；内置ARM嵌入式系统，运行稳定，运算快捷； 装备4.3寸彩色TFT屏显示，电容触摸屏控制，操作更加直观和人性化 系统嵌入网页操作界面，无需安装任何软件 反馈抑制电路，结合数字均衡电路，可大幅提升会场声压 自带8芯锁式航空插座，连接更稳固可靠 采用一线式手拉手模式连接会议单元，便于安装和维护 | 1 | 只 |  |
| 16 | 桌面嵌入式数字会议系统主席单元 | 主电源：DC24V（主机供电） 电流最大损耗：45mA 连接头：8P DIN 麦克风类型：柱极体麦克风 向特性：单指向 灵敏度：-50dB 频率响应：100-15KHz | 1 | 只 |  |
| 17 | 桌面嵌入式数字会议系统代表单元 | 主电源：DC24V（主机供电） 电流最大损耗：45mA 连接头：8P DIN 麦克风类型：柱极体麦克风 向特性：单指向 灵敏度：-50dB 频率响应：100-15KHz | 12 | 只 |  |
| 18 | 一拖二无线手持话筒 | 频率响应：70Hz-18KHz 工作温度：-10℃~55℃ 频率稳定度：±0.005% 接收机指标 接收方式：双调谐器自动选讯 杂散抑制：≥80dB 镜象抑制：≥80dB | 1 | 只 |  |
| 19 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 一拖四专业无线鹅颈话筒 电源：220V 材质：金属 | 15 | 只 |  |
| 20 | 10米专用延长电缆 | 10米专用延长电缆 | 1 | 根 |  |
| 21 | 电源时序器 | 1.8路电源时序控制，每路延时1秒。 2.整机容量30A 。进线采用安全方便的30A端子座。 3.每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头。简单耐用的开关控制。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 高清蓝光播放机 | 可播放光盘: Blu-ray Disc(BD-ROM,BD-R/RE),DVD Video(DVD-R/+R/-RW/+RW),AVCHD(DVD-R/-R DL/-RW) 输出分辨率:1920×1080 | 1 | 台 |  |
| 23 | 高清会议摄像机 | 18倍光学变焦，支持720P/1080P | 1 | 台 |  |
| 24 | 会议终端 | ★1、支持HD高清720P/1080P高清视频，最高支持4M速率，支持接入目前法院视频会议系统。 2、包含安装材料及软件 | 1 | 台 |  |
| 25 | 客户端电脑（一机双屏） | ▲1G独I7-3770/4G/1TB/DVDRW/支持双屏显示/22寸液晶2台/win7或以上版本 | 2 | 台 |  |
| 26 | 客户端电脑 | ▲1G独I7-3770/4G/1TB/DVDRW/支持双屏显示/19寸液晶1台,显示屏与升降器配合使用/win7或以上版本 | 12 | 台 |  |
| 27 | 液晶显示屏升降器 | 1、面板尺寸：520×168×4(长宽厚) 2、机箱尺寸：520×168×639(长宽高)； 3、最大功率：14W； 4、负重：≤7.5kg； 5、VGA信号线和电源采用坦克拖链式导线方式，不会产生夹线现象，保证线路安全畅通； 6、可安装显示器尺寸：19寸宽屏； 7、 面板采用上等铝合金型材模具挤压拉伸，在数控铣床精密加工，然后再拉伸丝电极氧化，具有液晶显示屏自动断电保护功能；防尘防水设计有效减少灰尘堆积与防止意外溅水； ★8、三个电机分别控制，一个控制开门，一个控制升降，一个控制角度调节，有效达到最佳视觉效果； 9、使用耐用薄膜开关，寿命长达十年，产品采用同步轨道升降原理，运行平稳，噪音小； 10、支持232/485通讯可通过中控实现远程控制，同时还支持无线连接控制，自由编组功能； 11、具有电源保护功能：液晶屏上升后自动供电，液晶屏下降时自动断电，减少电能损耗； ▲12、显示屏倾仰角度：≤15°。 | 12 | 台 |  |
| 合计 |  |
| (三)、集控中心装修装饰 |
| 1 | 音响系统布线 | 包含音响系统音箱、麦克风等音频布线。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 多媒体视频线缆布线 | 包含电脑视频信号线缆的铺设等 | 1 | 项 |  |
| 3 | 网络布线 | 包含摄像机电源及网线信号线缆铺设等 | 1 | 项 |  |
| 4 | 设备机柜 | 加宽12U服务器机柜800mm*1000mm*2055mm | 1 | 台 |  |
| 5 | 室内装修 | 木地板 | 1 | 项 |  |
| 6 | 地插 | 含AV、VGA、网络、电源等模块 | 60 | 个 |  |
| 7 | 自动升降幕布 | 采用7米长、4米高的幕布，可自动遥控升降 | 1 | 项 |  |
| 合计 |  |
| (四)、新闻发布系统 |
| 1 | 发布讲台 | 实木，需带有海口市中级人民法院logo标志 | 1 | 套 |  |
| 2 | 摄像机 | 传感器类型3CMOS；传感器尺寸（1/2）英寸；光学变焦17倍；滤镜直径77mm；对焦范围广角：50mm-无穷远，长焦：800mm-无穷远；最近对焦距离5cm；快门描述1/32-1/2000秒；白平衡预设（3200K），内存A，内存B/ATW；麦克风内置（全指向立体声驻极体电容麦克风）；防抖性能光学防抖；无线性能WiFi；接口性能：USB接口USB2.0；AV端子音频输入；XLR 型 3 针（母）(x2)；HDMI接口支持；其它接口SDI输出：BNC（x1），3G/高清/标清可选；复合输出/同步锁相输入：BNC（x1）；音频输出：A/V 多连接器（x1）；TC输入/输出：BNC（x1）；镜头远程控制：8 针，圆形（x1）；DC输入：DC 插孔（x1）；靴：MI 热靴（x1）；耳机输出：小型立体声插孔 φ3.5mm（x1）； | 1 | 台 |  |
| 3 | 三脚架 | 最高工作高度1330mm收缩高度690mm最低工作高度640mm最大负荷6kg产品重量4.2k | 1 | 个 |  |
| 4 | 电池 | 电池类型锂电池 电池容量6600mAh 适用机型索尼PMW-EX280 | 1 | 个 |  |
| 5 | 转换卡 | SD转SXS卡 | 1 | 个 |  |
| 6 | 存储卡 | 高达95MB/秒读写速度，提供更快的拍摄性能及传输速度.Class 10视频等级，支持全高清视频(1080p)拍摄 可在恶劣环境下工作，可防水、防震、耐冷耐热、抗X光 | 1 | 个 |  |
| 7 | 摄像机包 | 内部尺寸（厘米)：45 x 17 x 20适用摄像机型：FX-1, HVR-Z1C, HVX200颜色：蓝色、黑色其他：单拉链 | 1 | 个 |  |
| 8 | 采播录编一体机 | 硬件：i7 4790CPU、8G内存、千兆网卡、1000GSATA硬盘、输入：AV×2、VGA×2、DVI×4、HDMI×4、HD/SD-SDI×4，输出：AV、DVI、HDMI、HD/SD-SDI，导播回显：AV×2、SDI×4，环出： AV×2、SDI×4，HDMI主屏幕输出，分量\VGA\DVI\HDMI外置字幕机输入接口及键控键，内置四讯道硬件高清混编特技台，全接口混合输入硬件混编特技切换，实现零秒满帧硬切，硬件混编1920×1080、编码分辨率1920×1080，▲内置调音台、音频加嵌及解嵌，实现数字音频与模拟音频的混合，提供SDI×3路、HDMI×3路数字音频加嵌\解嵌输入选择硬件开关×3个，可以与数字音频×3路、模拟立体声×3路、麦克XLR×2等外部输入音频进行调音混音，调制后的音频可加嵌为HDMI、SDI输出，同时可分离为立体声输出，内置48V幻像电源， XLR×2输入，立体声×3输入，立体声×1输出，播出监听Ф3.5×1、播放监听Ф3.5×1、导播通话耳麦Ф3.5×1，内置4套摄像机硬件控制（推、拉、摇、俯、仰），内置硬件4通道导播通话系统及4通道导播提示系统TALLY，延时器：高清硬件延时播出系统带应急切换， | 1 | 台 |  |
| 9 | 无线话筒 | 灵敏度：-80dB M 频率范围：60-13000Hz 产品声道：单频道 产品阻抗：100欧姆 | 5 | 台 |  |
| 10 | 播音话筒 | 单指向、16mm直径镀金Mylar膜片纯电容音质.低失真、低噪声、宽频响、宽动态、音质清晰 | 2 | 台 |  |
| 11 | 通话系统 | 1对6内部通话系统，带导播提示系统TALLY，每套含30线、子机、耳麦 | 1 | 套 |  |
| 12 | 各种接头线材 | 1、专业话筒线30米2条； 2、专业进口佳耐美SDI高清视频线5米×2条，10米×1条，20米×1条；50米×1条； 3、20米VGA线、HDMI线及其它接头； | 1 | 套 |  |
| 13 | 高清编码器 | 全接口（HDMI或SDI）×4套，数字高清编码1902×1080或任意分辨率，码率1kbps-20Mbps任意可调，可以同时四路同编码、直播及录制，带4路发布系统，内置流媒体WMV9、H.264编码系统，直播录制WMV、MP4，内置WMS及FMS发布系统并提供FMS音画同步调整，全面支持FMS4.5服务器， | 1 | 台 |  |
| 14 | 专业灯光 | 采用三基色冷灯光源，配套轨道 | 1 | 套 |  |
| 15 | 嘉宾回显监视 | 42寸液晶电视（演播室播出回看，壁装或电视架） | 1 | 台 |  |

## 网络信息安全系统

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)、互联网信息安全系统 |
| 1 | 互联网信息安全防火墙 | 详见主要产品技术参数 | 1 | 台 |  |
| 2 | 服务器区域交换机 | 详见主要产品技术参数 | 1 | 套 |  |
| 3 | 安全管理服务器 | 详见主要产品技术参数 | 1 | 台 |  |
| 4 | 互联网上网防火墙 | 详见主要产品技术参数 | 1 | 台 |  |
| 合计 |  |
| (二)、专网信息安全系统 |
| 1 | 专网信息安全系统防火墙 | 详见主要产品技术参数 | 2 | 台 |  |
| 2 | 数据库审计系统 | 详见主要产品技术参数 | 1 | 台 |  |
| 3 | 准入控制系统 | 详见主要产品技术参数 | 1 | 套 |  |
| 4 | 日志审计系统 | 详见主要产品技术参数 | 1 | 台 |  |
| 5 | 服务器区域交换机 | 详见主要产品技术参数 | 2 | 套 |  |
| 6 | 主机加固系统 | 对现有的服务器实现主机加固，达到二级系统主机安全层面访问控制需求和安全审计需求 | 12 | 套 |  |
| 7 | 安全管理服务器 | 详见主要产品技术参数 | 1 | 台 |  |

## 远程业务辅助系统

| 三、远程业务辅助系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| (一)、远程接访系统 |
| 1 | 高清视频终端 | 1、★高清视频会议一体化终端，需能与中院的视频会议系统对接，遵循H.323/H.320/SIP协议标准；支持1080P、720P图像分辨率，支持H.239双流。内置摄像机（200万象素）、麦克风（6m拾音距离）。4M速率IP，支持H.264HP 、H.264 HP、H.264 SVC 等编解码协议，VGA输入、HDMI输出； 2、可内置支持无线Wi-Fi模块，支持倒装，设备即插即用。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 液晶电视机 | 55寸液晶监视器，分辨率1920×1080；亮度500cd/㎡；超薄 | 2 | 台 |  |
| (二)、远程提审系统 |
| 1 | 全景摄像机 | 支持200万像素； 支持20倍光学变倍； 焦距:4.7-94mm； 支持Smart功能； 支持遥控器控制； 支持重力感应； 具备HDMI、YPbPr、网口、BNC等接口 | 2 | 台 |  |
| 2 | 高清审讯主机 | 详见主要产品技术参数 | 2 | 台 |  |
| 3 | 主机硬盘 | 监控级硬盘，4T | 4 | 块 |  |
| 4 | 42寸液晶监视器 | 显示类别：TFT-LED背光 屏幕尺寸：42寸 最大分辨率：1920×1080 亮度：500cd/m² 对比度：1400：1 响应时间：8ms 可视面积：930.24mm×523.26mm 可视角度：水平178°，垂直178º 功耗 ≤140W 裸机尺寸 1008.6mm×61.9mm×601.7mm | 6 | 台 | 两台安装在院内法庭 |
| 5 | 隐藏式远距离拾音器 | 类 型：背极式驻极体电容传声器 最大输入声压级：125dB（THD≤1%，2500Ω负载） 指 向 性：心型 信 噪 比：72dB（1KHz@1Pa） 频 响：60～16000Hz 灵 敏 度：45mV/Pa（-30dB±2dB，@1KHz 2500Ω负载， 0dB=1v/Pa） 输出阻抗：250Ω（@1KHz） 供 电：24V幻象供电 外型尺寸：86×86×28mm | 2 | 个 |  |
| 6 | 数字音频处理器 | • 采样率：48KHz/S • A/D，D/A：24-bit，90dB SNR，-80dB THD （Total Harmonic Distortion） • 频率响应：30Hz-20KHz（硬件）；50Hz-20KHz（High-Pass OFF）, 150Hz-20KHz（High-Pass ON） •延迟时间：麦克风/ 音频输入至输出：≤ 10ms， AEC/ANC/AFC 处理启用 • 话筒传声增益提升： 6dB - 12dB • Echo Tail Length：100ms • 总抵消：>65dB • 收敛速率：40dB/ 秒 • 噪音消除：0-15dB，1dB步进，软件可设 • 平衡输入输出 | 2 | 台 |  |
| 7 | 示证展示台 | 清晰度： 750TV线 变焦：光学变焦22倍，数字变焦10倍， 整机220倍放大 对焦/白平衡： 自动/手动（对焦） 图像特技： 正负片、冻结、 同屏对比、镜像、文本/图像、黑白/彩色 RGB输入输出： DB15FLC 各 2组 RGB图像输出分辨率： XGA, SXGA,720P16:9 镜头输出像素： 200万 电脑接口： RS-232接口 音频输入： 3.5mm插口1组，MIC1组 音频输出： 3.5mm插口1组 视频输出： RCA 1组 | 2 | 台 |  |
| 8 | 高清编码器 | 视频输入：1路HD-SDI接口、1路HDMI接口、1路VGA接口、1路OPT光传输接口、1路YPbPr接口 音频输入：1路RCA接口 ▲编码分辨率：最大支持1920*1080 | 2 | 台 |  |
| 9 | 配件 | 鼠键套装、耳麦、音箱 | 2 | 套 |  |
| 10 | 打印传真一体机 | 支持USB 2.0接口、RJ-45接口，256MB内存，黑白(正常模式,A4):高达38页/分钟，复印分辨率600×600dpi，扫描速度20页/分钟(黑白),9页/分钟(彩色)，电源AC220-240V,50/60Hz。 | 2 | 台 |  |
| 11 | 软件开发对接 | 投标人需负责完成新建提审系统接入海口中院的科技法庭系统的软件开发对接工作，实现被审嫌疑人在看守所提讯室可实现与远程法院法官或审讯人员进行近乎于面对面的视频会话交流，具有电子笔录、全程监控、提审控制、视证切换等功能。 ▲提供投标人需具备相关软件开发能力的计算机软件著作权证书。 | 1 | 项 |  |
| (三)、远程鉴定辅助系统 |
| 1 | 远程鉴定辅助软件 | 基于第四代web方式的远程视频鉴定系统，不需要安装任何软件，只要可以上网，可以打开网页，就可以进行远程视频鉴定。 1、视音频功能：实现视频语音文本交流； 2、白板功能：实现实时书写，画图，支持图片上传演示，可以图片上作批注； 3.文件收发共享功能：实现文件点对点互传及共享； 4.在线录制：实现在线录制视频音频 5.文件共享：PPT、word、图片等文件信息共享 | 1 | 套 |  |
| 2 | 应用服务器 | E5-2609 V3(6核1.9GHz)×1/8GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz； | 1 | 台 |  |

## 执行指挥调度系统

| 四、执行指挥调度系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| (一)、中心指挥系统 |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 详见主要产品技术参数 | 8.4 | ㎡ |  |
|  | LED全彩屏控制器 | 1)LED全彩显示屏控制器,2路HDMI进,1路LVDS出 2)带载分辨率920*1080 | 8 | 台 |  |
|  | DVI分配器 | 1)1路DVI进 2）2路DVI出 3）支持最高分辨率1920*1200@60Hz 4）普通DVI线前后7m，带均衡前后20m | 4 | 台 |  |
|  | LED屏支架 | 定制 | 8.4 | ㎡ |  |
|  | 控制软件 | 用于控制LED显示屏 | 1 | 套 |  |
| 2 | 双基色LED显示屏（墙顶） | 像素尺寸：φ3.75mm； 像素组成：红色发光管和绿色发光管； 颜色：红、绿双基色； 视角：左右：±60°，上下：±30° 像素间距：4.75mm； 单元板点阵：32×64； 单元板尺寸：152.5mm×305mm； 密度：44300点/平方米 亮度：≥200cd/m²； 驱动方式：1/16扫描方式； 刷新频率：≥400Hz； 显示屏与计算机实现异步显示,数据采用串行方式传输 | 0.8 | ㎡ |  |
|  |  | LED屏框架 | 1 | 套 |  |
|  | LED显示屏控制器 | 驱动LED显示屏 | 3 | 个 |  |
|  | LED显示屏控制软件 | 大屏上墙显示 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频综合平台 | 视频综合平台整机 详见主要产品技术参数 | 1 | 台 |  |
|  |  | 视音频高清解码板； 详见主要产品技术参数 | 2 | 块 |  |
|  |  | 视音频编码板； 详见主要产品技术参数 | 1 | 块 |  |
| (二)、中心管理系统 |
| 1 | 执行指挥管理服务器 | 包括组织资源管理、用户管理、设备管理、存储管理、录像管理、运维管理、权限控制、实时预览、录像回放、电视墙管理、设备分组、日志管理、系统管理、报警管理、用户日志管理等； 具备严格的角色、用户、权限控制功能，支持集中授权、认证，支持精细化权限控制到通道，不同的用户登录的界面也有所不同； 支持接收和管理报警事件及其联动处理，并可对报警消息进行分发、上传及联动； 支持案件统计功能，包括对案件的汇总统计、案件有效性的统计、人员工作量的统计等； 支持音视频对讲功能，包括一对一、群组、广播。 ★硬件要求：E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/64GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/ | 1 | 台 |  |
| 2 | 流媒体转发服务器 | 提供智能化视频流转、分发管理功能； 不受前端编码格式限制，支持多级视频流转分发功能； 单台流媒体转发单元网内视频转分发性能不小于200路D1。 ★硬件要求：E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/64GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/ | 1 | 套 |  |
| 3 | GIS应用服务器 | 支持Arcgis、山海经纬、HIK GIS、google地图多种GIS引擎的对接服务，为上层应用服务提供统一的服务接口； 以GIS系统为支撑，自动实现地理信息位置与视频基础资源的对应，进行监控点分布展示，查询定位，视频预览回放，录像检索、告警点展示等功能； 支持监控车载、单兵等带有GPS信息的实时定位，提供GPS轨迹展现功能。 ★硬件要求：E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/64GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/ | 1 | 台 |  |
| 4 | 移动接入网关 | 支持ONVIF/PSIA/全球眼/GB/T28181等各类不同协议视频编码设备的接入； 支持主流厂商设备SDK接入，支持第三方设备常用功能封装，具备快速接入第三方厂商设备的能力； 支持对前端设备云台控制、设备参数配置、录像查询回放、录像计划获取配置等功能。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 操作台 | 含桌子、椅子等 | 2 | 套 |  |
| (三)、指挥中心装修 |
| 1 | 地板\顶面\墙面除尘及喷涂防尘漆 | 国产优质 | 120 | 平方 |  |
| 2 | 地板保温处理 | 24mm 的保温棉（阻燃） | 50 | 平方 |  |
| 3 | 彩钢板 | 彩钢板 | 50 | 平方 |  |
| 4 | 吊顶及静电地板折装 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 5 | 机房线缆整理 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 6 | 机柜 | 42U | 1 | 个 |  |
| 7 | 防雷、接地 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 8 | 照明配电 | 国产优质 | 1 | 项 |  |
| 9 | 管线辅材 | 阻燃线材 | 1 | 项 |  |
| 10 | UPS主机 | 20KVA主机， | 1 | 套 |  |
| 11 | UPS电池 | 1) 电池容量 ≥100AH/12V 2) 电池重量 原厂足量，重量不得少于33kg/节 | 32 | 个 |  |
| 12 | UPS安装辅材 | 国产优质 | 1 | 项 |  |
| 13 | 消防 | 国产优质 | 1 | 项 |  |

## 智能管理安全防范系统

| 五、智能管理安全防范系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| (一)、视频监控系统 |
| 1、视频监控前端设备 |
| 1 | 200万像素星光级高清红外网络球机 | 详见主要产品技术参数 | 7 | 台 |  |
| 2 | 200万像素室内高清网络球机 | 详见主要产品技术参数 | 3 | 台 |  |
| 3 | 200万像素星光级高清红外网络筒机 | 详见主要产品技术参数 | 74 | 台 |  |
| 4 | 全景摄像机 | 详见主要产品技术参数 | 3 | 台 |  |
| 5 | 室内全景摄像机 | 详见主要产品技术参数 | 9 | 台 |  |
| 6 | 200万像素高清网络半球 | 详见主要产品技术参数 | 101 | 台 |  |
| 7 | 200万像素迷你电梯高清红外半球 | 详见主要产品技术参数 | 2 | 台 |  |
| 8 | 人脸抓拍摄像机 | 详见主要产品技术参数 | 3 | 台 |  |
| 9 | 护罩 | 室外型枪机护罩 | 3 | 台 |  |
| 10 | 镜头 | 1/1.8" 3百万手动变焦 3.8-16mm C镜头 | 3 | 台 |  |
| 2、视频监控配套设备 |
| 1 | 全景摄像机吊装支架 | 壁装支架 | 1 | 个 |  |
| 2 | 枪机支架 | 墙面长壁装 适合室内外壁装 铝合金 88×116.6×297.3mm 473g | 74 | 个 |  |
| 3 | 室外球机壁装支架 | 墙面长壁装 适合室内外壁装 铝合金 97×182×305mm 1070g | 7 | 个 |  |
| 4 | 摄像机立杆 | 定制 | 2 | 根 |  |
| 5 | 适配器 | 电源适配器,国标,12V2A,Φ2.1 | 195 | 个 | 抓拍机电源 |
| 6 | 监控二合一避雷器（枪机） | 网络监控多功能电涌保护器，将网络信号和交/直流电源电涌保护器合为一体； 最大放流电流：Imax 10kA（8/20µs）; 限制电压Up：30V; 额定电压Un：电源DC 12V、网络5V； 响应时间Ta:≤1ns； 插入损耗：≤0.3 dB; 传输速率：100M； 接口形式：RJ45（网络）、E型电源接口 | 58 | 台 | 配套室外网络枪机 |
| 7 | 监控二合一避雷器（球机） | 网络监控多功能电涌保护器，将网络信号和交/直流电源电涌保护器合为一体； 最大放流电流：Imax 10kA（8/20µs）; 限制电压Up：30V; 额定电压Un：电源AC 24V、网络5V； 响应时间Ta:≤1ns； 插入损耗：≤0.3 dB; 传输速率：100M； 接口形式：RJ45（网络）、E型电源接口 | 7 | 台 | 配套室外网络球机 |
| (二)、停车道闸系统 |
| 1 | 自动挡车器 | 数字道闸快速右向：直杆3米1.6~2秒，右向，大红色。含遥控发射器2个、遥控发射接收器1个、支架1个 | 2 | 台 |  |
| 2 | 车检器 | 支持检测线圈通道数：2个；自动调谐电感范围：20μH～1000μH；线圈工作频率：28KHz～120KHz；灵敏度：(-△L/L)：0.02%～0.96%，8 级可调；响应时间：32ms±2ms；存在时间：5分钟、永久；线圈故障恢复时间：≤100ms；线圈故障检测时间：＜10ms；输出IO方式：继电器开关量输出；最大承受电流1A，最大支持电压110V交流，24V直流，工作电压：12VDC；功耗：<3W；工作环境温度：-35℃～75℃；工作环境湿度：＜90%，无冷凝；外形尺寸：100mm(W) ×65mm(H)×26mm(D)；重量：0.25kg。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 出入口补光抓拍单元 | 200万像素COMS出入口专用摄像机，支持开关量输出控制道闸。 | 2 | 套 |  |
| 4 | 出入口立柱 | 1.3m立柱、出入口一体机立柱L1300-R117 | 2 | 根 | 1抓拍机1根 |
| 5 | 蓝牙卡读卡器 | 识别距离：3-30米可调，支持韦根、485输出。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 蓝牙桌面式发卡器 | 支持USB、WG26、RS232接口发卡 | 2 | 台 |  |
| 7 | 蓝牙卡 | 有源远距离卡433M，支持3-30米读取。 | 100 | 张 |  |
| 8 | 出入口控制终端 | 收费模式下最大支持3进1出，非收费模式下最大支持4车道，多用于前端出入口岗亭，终端管理模式最大支持5终端联机。 | 2 | 台 |  |
| 9 | LED显示屏 | 可用于车牌号码、欢迎语提示等。 | 2 | 块 |  |
| 10 | 显示屏立柱 | 1.6m显示屏立柱。 | 2 | 根 |  |
| (三)、周界报警系统 |
| 1 | 三光束主动红外入侵探测器 | 红外警戒距离：100m 最大射束距离：2000m 选用高性能的红外线发射/接受对管 全新的杂光滤波面壳，可有效滤除杂光干扰 对射光轴可灵活调整 高精度瞄准器配置，可提高光轴校准率 设备状态LED指示，方便安装和运行检测 使用于较长距离的区域防护 | 15 | 对 |  |
| 2 | 紧急按钮 | 紧急按钮，钥匙复位 | 1 | 个 |  |
| 3 | 八防区扩展模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块 | 1 | 块 |  |
| 4 | 总线式网络报警主机 | 256防区/256路输出/串口输出/电话/网络上报/8子系统/2400米 2.2K 线尾组，支持本地8路防区2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出/支持短信撤布防、报警/app撤布防、报警，建议防区编程。 | 1 | 台 |  |
| 5 | LCD报警键盘 | 液晶键盘，配套19A系列主机使用，总线网络主机只能配套液晶键盘 | 1 | 个 |  |
| 6 | 声光报警器 | 声光报警器（带转动）;声压≥108分贝;电流≤250毫安 | 1 | 个 |  |
| 7 | 充电后备电池 | AC16.5V变压器（报警主机用） | 1 | 块 |  |
| (四)、车辆管理定位系统 |
| 1 | GPS定位主机 | 取证主机 1台 规格：内置硬盘盒，含1TB容量；DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持1路1080P 数字高清T型云台接入，3路1080P网络摄像机接入；支持VGA和CVBS输出；1个USB3.0接口；3G/4G，支持EVDO、WCDMA和LTE网络，可插拔式设计；标配支持单卡，也可定制支持双卡。预留WIFI功能；GPS定位； 高清云台 1台 规格：DS-TCC215-IPR/30/T（国内中性） 数字高清，T型，CMOS，2M，30倍光学倍率，红外补光，支持Ypbpr输出，带雨刷,底部出线 手控器 1个 LCD显示屏 1个 规格：1024*600,LED,7寸，可触摸。 车载专用连接线缆（标配每套3根，分别为车载专用电源线缆、云台与主机间的连接线缆、显示屏到主机的视频连接线） 定位天线（每台主机配1根）。 无线网络天线（每台主机配备1根） | 15 | 台 |  |
| 2 | 4G卡 | 4G手机卡 | 10 | 张 |  |
| 3 | 保护箱 | 定制 | 10 | 个 |  |
| (五)、综合安防管理平台 |
| 1 | 人脸实时报警服务器 | 1、提供后端智能视频分析集中处理的解决方案。 2、支持接入16路人脸抓拍机进行黑名单实时比对。 3、支持对接入人脸抓拍机抓拍图片的性别、年龄段、是否戴眼镜等属性的查询。 4、支持人脸抓拍图片查询、建模、比对识别功能。 5、操作人性化，简洁方便，支持黑名单批量导入功能。 6、支持图片、录像、实时图像等多种方式注册黑名单。 7、支持人脸重复出现报警功能。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 人脸抓拍检索服务器 | 1、提供后端智能视频分析集中处理的解决方案。 2、支持接入64路人脸抓拍机或带有人脸侦测功能的Smart IPC。 3、支持对接入人脸抓拍机抓拍图片的性别、年龄段、是否戴眼镜等属性的查询。 4、支持对抓拍库的人脸图片检索，支持即时检索和检索任务两种检索模式 5、支持抓拍库的单库查重和双库查重。 6、支持1对1比对和1对多比对功能。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 智能运维服务器 | 提供对系统内的各项资源的状态巡检采集服务。检测对象包括前端设备、视频编码设备、解码设备、存储设备、平台服务器等设备的在线状态、运行状态以及对所有视频质量的分析、诊断和告警； 支持15项视频质量诊断功能项，满足视频图像精细化监控管理需求； 提供状态查询和统计分析功能，支持图形化展现方式，设备故障或出现异常时，能够发出告警信息，并以工单的形式贯穿整个故障报修过程，实现流程化管理； 支持按在线率、视频完好率、录像完好率、工单修复率等对视频运维工作进行全面、精准考核。 ★硬件要求： E5-2609 V3(6核1.9GHz)×1/8GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz； | 1 | 台 |  |
| 4 | 法院大楼安保综合管理平台 | 1、视频监控管理子系统： 支持对摄像头的管理，对前端摄像头进行预览，对前端图像进行存储，具有实时预览、多画面分割、云镜控制、全屏显示、电子放大、抓拍抓录、分组轮巡、视频参数调节等功能 支持录像回放，具有录像检索、录像回放、录像备份等功能，可进行拖动、快进、慢进、单帧播放、抓图、剪辑、标签等操作 支持监控屏控制，具有视频切换、回放上墙、云镜控制、报警图像上墙、视频轮巡等功能，支持电视墙布局在软件上复现，直观明了；支持大屏拼接、漫游、开窗等控制 支持值班管理，为值班人员及管理人员提供值班管理功能，可以实现请假管理、调班管理、值班审批、值班室管理及值班查询等功能 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、周界报警子系统： 支持综合报警，具有报警事件显示、视频显示、报警联动、地图定位、报警处理、布防撤防、报警查询、报警设置等功能 | 1 | 套 |  |
|  |  | 3、门禁管理子系统： 支持门禁等控制，具有门禁报警事件显示、视频显示、门禁状态显示、门禁联动、门禁处理、门禁查询等功能 支持巡更管理，具有巡视员设置、巡视线路设置、巡视计划设定、巡视班次管理、巡视内容显示、视频显示、报警显示、地图定位、巡视报警处理、巡视联动、巡视查询等功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 4、执行指挥调度子系统： 1）指挥调度功能。在任务执行过程中，指挥中心通过调度系统对执行过程进行视频指挥。 2）实时监控功能。指挥中心用户可实时查看各前端设备画面，实时了解现场情况，达到远程监控、指导、交流等效果 3）电视墙控制。平台软件支持电视墙布局在软件上复现，直观明了。在平台上，用户可以进行单画面和多画面切换上墙、视频及多媒体信号上墙、大屏拼接等操作，满足用户对电视墙的实际应用需求。 4）GPS定位功能。系统对单兵和车辆进行GPS及时监控和调度；可以及时得到车辆的位置和运行轨迹 5）电子地图功能。电子地图能直观展示执行任务内各设备地理信息，辅助中心工作人员掌握实时信息 | 1 | 套 |  |
|  |  | 5、车辆管理定位子系统： 对单位车辆进行GPS及时定位；可以及时得到车辆的位置和运行轨迹，需要时可对车辆的历史运行进行回放，有助于及时发现环境或人为问题，极大的提高了车辆、人员的安全性和调度的便捷性。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 6、停车场道闸子系统： 1、车牌识别方式。通过车牌抓拍设备抓拍进出车辆的车牌，根据黑白名单数据库信息，管控车辆放行。 2、支持自动和手动开闸、黑名单报警、车流量统计、进出车辆比对的功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | ★E5-2609 V3(6核1.9GHz)×1/64GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码； 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz； | 1 | 台 |  |
| 5 | 流媒体服务器 | ★E5-2609 V3(6核1.9GHz)×1/64GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码； 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz； | 1 | 台 |  |
| 6 | 数据服务器 | ★E5-2609 V3(6核1.9GHz)×1/64GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码； 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz； | 1 | 台 |  |
| 7 | 磁盘存储阵列 | 详见主要产品技术参数 | 3 | 台 |  |
| 8 | 硬盘 | 企业级硬盘4T | 86 | 块 |  |
| 9 | 大屏 | 详见主要产品技术参数 | 8 | 台 | 2*4 |
| 10 | 大屏支架 | 2*4框架及安装支架 | 1 | 套 |  |
| 11 | 高清综合解码平台 | 详见主要产品技术参数 | 1 | 台 |  |
| 12 | 机柜 | 12U机柜 | 1 | 台 |  |
| 13 | 客户端电脑 | 四核处理器/8G内存/500G硬盘/512M独立显卡/19寸液显/网卡 | 2 | 台 |  |

## 中心机房改造

| 六、中心机房改造 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| (一)、机房扩容及装修 |
| 1 | 地板\顶面\墙面除尘及喷涂防尘漆 | 国产优质 | 180 | 平方 |  |
| 2 | 地板保温处理 | 24mm 的保温棉（阻燃） | 80 | 平方 |  |
| 3 | 彩钢板 | 彩钢板 | 90 | 平方 |  |
| 4 | 吊顶及静电地板折装 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 5 | 机房线缆整理 | 国产优质 | 1 | 项 |  |
| 6 | 机柜 | 42U（其中4台600mm*600mm*2000mm、3台600mm*950mm*2000mm） | 7 | 个 |  |
| 7 | 防雷、接地 | 国产优质 | 1 | 项 |  |
| 8 | 照明配电 | 国产优质 | 1 | 项 |  |
| 9 | 管线辅材 | 阻燃线材 | 1 | 项 |  |
| (二)、动环监控及UPS扩容 |
| 10 | UPS主机 | 1) 产品类型：三进三出在线式工频UPS ★2) 额定容量：≥80KVA/72KW 3) 输入额定电压： 380/400/415VAC 4) 电压范围：285VAC～498VAC 5) 频率：50/60Hz±5% 6) 功率因数≥0.95 7) 输出额定电压：380/400/415VAC | 1 | 套 |  |
| 11 | UPS电池 | ★1) 电池容量 ≥100AH/12V 2) 电池重量 原厂足量，重量不得少于33kg/节 | 30 | 个 |  |
| 12 | UPS安装辅材 | 国产优质 | 1 | 项 |  |
| 13 | 精密空调 | ▲1) 总冷量（KW） ≥31.5 2) 送风风量、形式 ≥9200 （m3/h） 下送风 3) 显热比 ≥0.99 4) 能效比 ≥3.71 5) 产品电气性能 电气控制单元 ABB产品或同档次产品 6) 电压适应范围 380V±20% ★7) 断电自启动、自恢复 须支持 8) 室内机 压缩机 1个，知名品牌全封闭涡旋式压缩机 9) 室内风机 风机类型 知名品牌，直联驱动离心式风机，不接受皮带风机 10) 机外余压（Pa） ≥380（机外余压可调节） 11) 加湿器 加湿器类型 电极式加湿，知名品牌 12) 最大加湿量（Kg/h） ≥13 13) 电加热器 加热器材质 PTC 14) 加热功率（kw） ≥5 15) 膨胀阀 膨胀阀类型 知名品牌，热力膨胀阀 16) 蒸发器 蒸发器类型 大面积平板I字型， 17) 避免V或A型换气死角 18) 空气过滤器 过滤器等级 G4及G4以上等级 19) 过滤器面积（㎡） ≥6.5 20) 室内机厚度 厚度（mm） ≤800 21) 室外机 风机调速 调速形式 低噪音无级调速 22) 室外风机 室外风机数量（个） ≥2 23) 冷凝器外壳 外壳材质要求 抗腐蚀合金 24) 控制系统 温度控制精度 ±1℃ 25) 相对湿度控制精度 ±3.0﹪ 26) 显示器形式 大屏幕显示屏 27) 监控通讯接口 须支持RS485 28) 设计连续运行寿命 ≥10万小时 | 1 | 台 |  |
| 14 | 精密空调安装辅材 | 国产优质 | 1 | 项 |  |
| 15 | 消防 | 规格：120L；说明：包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头； | 1 | 项 |  |
| 16 | 机房环境监控探测设备 | 市电监测：三相电量参数（电压、电流、三相有功功率、频率、功率因数、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度等） 2) UPS监控：监控UPS详细运行参数： 3) 系统要能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态，可设定报警值，实时报警。 4) 精密空调：监控精密空调实时运行参数。系统要能对机房空调各部件的运行状态和运行参数进行监控。例如：压缩机、滤网、风机、加热器、加湿器、去湿器、通风装置等部件运行或停止的状况，管理员可以通过网络实时查看空调运行参数； 5) 蓄电池： 监控单块电池的内阻、电压、温度，及各组电池的电流。 6) 温湿度 ：采用高精度数字温度传感器； 7) 由报警主机统一供电，方便布线和安装； 8) 通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式； 9) 总线接口可采用8芯网线和RJ45接口进行连接； 10) 温湿度传感器采用外置于变送器的装配形式，传感器在防护网的保护下与空气充分接触，探测灵敏可靠；（需提供温湿度传感器图片） 11) 测量范围 温度： -20℃~70℃ 12) 湿度：0～100%rh 13) 测量精度 温度：±0.5℃ 14) 湿度：±5%rh 15) 漏水监控（区域式）：区域式漏水检测控制器要求：3个灵敏度档位，每个控制器可接2条检测线，2路独立的开关量输出，带状态指示灯 16) 漏水检测线（10米），圆柱形漏水检测线 17) 环境监控报警主机 18) 19英寸1U机架式，2路10M/100M以太网口，4路RS232/485，8路AI，8路DI，3路Do，1路USB，1路SD卡，短信+电话+声光报警,嵌入式Linux系统。 19) 监控管理软件：全功能组态综合监控平台软件，运行在环境监控报警主机中、Linux系统环境下。平台软件可集成机房动环及与之相关联的各类系统，实现综合监控。并具备灵活的二次开发功能接口，实现灵活的定制扩展，同时可兼容其它同类型能提供协议接口的子系统接入，亦可对外提供标准协议接口。 20) 机房环境监控探测应与现有机房环境监控探测系统对接，实现监控探测包括主机房与10个设备间的全覆盖。 | 1 | 套 |  |

## 布线系统

| 七、布线系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| (一) | 前端监控点线缆敷设 |  |  |  |
| 1 | 非屏蔽六类双绞线 | 非屏蔽六类双绞线 | 60 | 305米箱 |
| (二) | 垂直主干 |  |  |  |
| 2 | 4芯单模光缆 | 4芯单模光缆 | 3400 | 米 |
| (三） | 设备间系统 |  |  |  |
| 3 | 4口光纤盒 | 4口光纤盒 | 18 | 个 |
| 4 | LC单模尾纤 | LC单模尾纤 | 72 | 根 |
| 5 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 72 | 点 |
| 6 | LC到LC光纤跳线 | LC到LC光纤跳线 | 18 | 条 |
| 7 | 超六类配线架 | 24口 | 17 | 个 |
| 8 | 超六类模块 | 国产 | 315 | 个 |
| 9 | 超六类跳线 | 国产 | 315 | 条 |
| 10 | 1U理线架 | 1U理线架 | 27 | 个 |
| （四） | 中心机房 |  |  |  |
| 11 | 24口豪华型带标签条多功能光纤盒 | 24口豪华型带标签条多功能光纤盒 | 3 | 个 |
| 12 | LC双工法兰 | LC双工法兰 | 72 | 个 |
| 13 | LC单模尾纤 | LC单模尾纤 | 72 | 根 |
| 14 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 72 | 点 |
| 15 | LC到LC光纤跳线（万兆） | 双芯单模 | 18 | 条 |
| （五） | 管路敷设 |  |  |  |
| 16 | 水平桥架 | 100*50 | 3600 | 米 |
| 17 | 垂直桥架 | 150*100 | 1200 | 米 |
| 18 | PVC管 | DN20 | 1500 | 米 |
| 19 | 挖沟 | 定制 | 1500 | 米 |
| 20 | 路面切割 | 定制 | 300 | 米 |
| （六） | 网络设备 |  |  |  |
| 21 | 接入层交换机 | 详见主要产品技术参数 | 15 | 个 |
| 22 | 核心层交换机 | 详见主要产品技术参数 | 2 | 个 |
| （七） | 出入管理辅材 |  |  |  |
| 23 | 电源线 | RVV3*1.0 | 150 | 米 |
| 24 | 屏蔽双绞线 | RVVSP2*1.5 | 150 | 米 |
| 25 | 控制线 | RVV8*0.5 | 150 | 米 |
| 26 | 线圈线 | 国产 | 300 | 米 |
| 27 | 光纤 | 4芯单模光缆 | 300 | 米 |
| （八） | 安防报警辅材 |  |  |  |
| 28 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1200 | 米 |
| 29 | 通信总线 | RVV2*1.0 | 1200 | 米 |
| 30 | 信号线 | RVV4*0.5 | 300 | 米 |
| 31 | PVC管 | DN50 | 900 | 米 |
| 32 | PVC管 | DN20 | 300 | 米 |

四、主要产品技术参数

（以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分；带★的指标为关键性指标，如不满足则投标文件将被拒绝）

## （一）集控管理中心

### 1、室内全彩显示屏

1) 投标产品平均无故障工作时间MTBF≥100,000小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。
2) 投标产品使用寿命大于5万小时，具有防潮性能，在RH10%至90%范围内工作正常。
3)灯芯品牌指定为：科锐、日亚、亿光、国星光电。（提供原厂授权书）
4) 箱体要求：箱体采用压铸铝箱体设计，质量稳定可靠；屏幕表面做不反光处理、单元模组加装黑色面罩；安装要求为箱体拼装，并且带后盖，表面平整无明显缝隙；箱体间缝隙≤0.2mm。
6) 投标产品水平和垂直视角≥160°； 亮度均匀性≥97%，色度均匀性≤±0.003Cx、Cy之内。
7) 投标产品具有低亮高灰高刷特性，在亮度降为300以下时，灰度与刷新率不低于原设定值的80%
8) ▲投标产品的显示单元亮度≥1200Nits，亮度调节0~100%无极可调，对比度≥8000：1;色温2500K~10000K可调;刷新率≥3840Hz。（提供检测报告证明）
9) 投标产品的LED像素失控率≤1/200000，且无连续失控点，盲点率≤0.0001
10) 投标产品具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整（提供检测报告证明）
11) 投标产品支持逐点亮度、色度校正。
12) ★投标产品整屏平整度≤0.2mm，箱体间缝隙≤0.1mm。（提供检测报告证明）
13) 投标产品控制方式采用同步控制,点点对应。
14) 投标产品具备LED单点自检、通讯检测、电源检测、温度监控等自检技术。
15) ▲投标产品具有保护措施，具有电源过流、过压、断电保护功能，系统具有烟雾报警和温升报警功能。（提供检测报告证明）
16) 投标产品电源采用冗余设计，电源线支持热插拔功能。
17) 投标产品支持前维护结构，维护方便。
18) 投标产品信号传输链路采用冗余设计，信号线支持热插拔功能。
19) 投标产品屏幕具有拼缝微调节机构。
20) 投标产品具有抗高低温性能，在-10℃至50℃之间工作稳定正常。
21) ▲投标产品散热采用无风扇散热、低噪音，且节能，典型功耗≤260W/㎡（提供检测报告证明）

22）★投标产品LED灯管表贴三合一，像素点间距≤1.667mm;灰度等级16bit，色彩等级281万亿色。（提供检测报告证明）

### 2、视频综合平台

#### （1）视频综合平台整机

1) 投标产品为嵌入式非X86架构产品，19”模块化插板式设计，不小于16个板卡插槽，系统稳定可靠。
2) ▲投标产品支持双电源冗余（电源支持热插拔），双主控热备；支持多片刀片式业务板，支持热插拔，以公安部出具的型式检验报告为准。
3) ▲投标产品支持支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔。以公安部出具的型式检验报告为准。
4) ▲投标产品具备多种接口类型的输入板，可支持DVI、YPbPr、VGA、HDMI、BNC、3G-SDI、光纤等接口。可支持光纤口设备级联，光纤级联板卡单板支持≥16个光纤接口。以公安部出具的型式检验报告为准。
5)投标产品的输入板支持通道字符叠加功能，字符位置、信息可设置，可叠加16条字符信息，并可以左对齐设置。以公安部出具的型式检验报告为准。
6) 投标产品具备报警、移动侦测功能，有视频遮挡报警、视频丢失报警、移动侦测报警等功能。
7) 投标产品可支持1200W/500W/1080P/UXGA/720P/4CIF/CIF/QCIF分辨率解码，支持双码流解码上墙。单板支持128路4CIF（704*576）或64路720P（1280*720）或32路1080P（1920*1080）解码及视频输出。
8) ★投标产品解码可支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG。以公安部出具的型式检验报告为准。
9) ▲投标产品支持无缝切换功能。以公安部出具的型式检验报告为准。
10) 投标产品支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置；可设置场景轮巡并配置预案。
11) ▲投标产品支持云台控制功能，支持外围云台设备控制，可实现8个方向、自动转动、光圈、镜头拉伸、转动速度、预置点、轨迹、巡航、电子放大、3D定位控制。以公安部出具的型式检验报告为准。
12) 投标产品支持支持8画面拼接, 支持32个画面漫游窗口, 支持16个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。
13) ★支持各输出口同步轮巡显示。公安部出具的型式检验报告为准。
14) 支持滚动字符叠加功能，可跨屏幕、跨图像滚动显示并可设置相关参数。以公安部出具的型式检验报告为准。
15) 投标产品支持通道管理功能，支持多路前端IP设备通道管理。可在输出通道上叠加图片，位置可调。
16) 投标产品支持通过网络将计算机视频显示至电视墙。
17) 投标产品支持端口聚合绑定、NAT功能。
18) 投标产品支持信号预览功能，可实现电视墙预览功能，支持前端接入帧率25～60帧/秒。以公安部出具的型式检验报告为准。
19) 投标产品支持导入、导出配置文件，对参数批量配置；支持操作日志和工作日志，支持工作日志查询。

#### （2）视音频高清解码板

- 采用刀片式模块化设计，嵌入式系统，支持热插拔

- 支持800W以下分辨率视频解码；

- 支持对128路4CIF/64路720P/32路1080P视频解码；

- 支持128路4CIF或者32路高清原始数据流直接输出；

- 支持1/4/9/16画面分割显示

- 支持大屏拼接、开窗、漫游、叠加图片LOGO、图层叠加；

- 视频压缩标准：H.264;

- 视频输出：8路，DVI接口；

- 音频输出：8路，DB15接口

#### （3）视音频编码板

- 采用刀片式模块化设计；

- 采用H.264视频压缩技术，采用OggVorbis音频压缩标准；

- 接收DVI或VGA信号，通过高清视音频输出板切换上墙；

- 支持4路DVI编码分辨率最高1080P和4路VGA编码分辨率最高1080P，向下兼容；

- 支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步；

- 支持双码流技术；

- 支持TCP/IP协议簇，支持PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、SADP、NFS、iSCSI等协议

- 视频输入：8路，4个VGA和4个DVI；

- 音频输入：8路，1个DB15转BNC接口

## （二）网络信息安全系统

### 1、互联网信息安全防火墙

- ★设备要求：提供的产品不能少于2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，6*GE千兆电口，1个接口扩展槽位，支持冗余电源。网络层吞吐量不少于10Gbps，应用层吞吐量不少于6Gbps，最大并发会话数不少于500万，每秒新建会话数不少于10万。

- 支持汇聚接口，能够手动绑定接口，即可支持动态绑定；

- 能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组，请提供配置截图证明；

- 支持内置/自定义ISP路由库；支持反向路由；

- 支持链路探测，能够在每接口上以ICMP/TCP/UDP协议探测目标主机可达性，探测链路是否有效，请提供配置截图证明；

- ▲支持对多种应用的识别和控制，至少支持5大类，比如：商业系统、协作应用、一般网络应用、媒体等及28子类，比如：认证服务、数据库、ERP-CRM、软件更新、电子邮件、VOIP视频、游戏等；支持自定义应用；请提供配置截图证明；

- 支持应用过滤器，至少支持4个维度进行过滤，比如：应用类别、实现技术、风险等级、标签，请提供配置截图证明；

- 能够将通过应用过滤器筛选出来的应用直接生成模板供用户统一管理使用，请提供配置截图证明；

- 支持对多次身份验证失败的用户进行帐号、IP锁定或禁用及加验图形验证码；

- 能够识别控制多种途径的文件传输及该途径传输的文件格式：比如能够识别控制腾讯QQ、MSN、新浪UC、网易PoPo等传输途径，并且能够识别控制腾讯QQ、MSN、新浪UC、网易PoPo中bmp、jif、jpeg、chm、exe、avi等文件格式的传输，请提供配置截图证明；

- 可支持入侵防护功能，针对各种攻击，如远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫木马等进行阻断；

- 可支持病毒查杀功能，可支持以文件扫描方式和数据流（木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒等）扫描方式查杀病毒；

- 支持文件名称、类型及病毒名称的白名单，请提供配置截图证明；

- 查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，可支持到10层压缩文件的病毒查杀，请提供配置截图证明；

- 支持内网资产识别功能，可识别内网主机的操作系统、杀毒软件、浏览器等信息。

- ▲支持为每个内网主机生成风险指数，通过数字直观展示内网主机的风险状态，并可涵盖操作系统、浏览器、杀毒软件、应用、流量、服务等内容。请提供配置截图证明；

- 支持生成内网资产风险报表，提供高风险资产top10，提供操作系统等相关资产信息的数据统计和报表展示。请提供配置截图证明；

- 可提供7x24小时云安全运营服务，包括产品的入侵防护事件的记录和分析、设备状态监控（如CPU、内存）、安全日志分析和报表呈现，可通过互联网接入云端，支持任意时间任意地点的安全事件查看和管理。请提供云安全管理的登录地址与界面截图；

- 支持非对称路由；请提供配置截图证明

- 在界面上除了支持完全备份，还需支持单独项备份，比如：接口参数、自定义规则、引擎参数等备份功能。

- 支持防火墙、接口流量、入侵防护、URL过滤、防病毒、内容过滤安全分析报表，并且导出格式为html、excel、word、pdf；

- ▲产品须具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，证书类型为第二代防火墙增强级；

- 产品须具备国家信息安全测评《信息技术产品安全测评证书》EAL3+级别；

- 厂商须获得中国信息安全测评中心颁发的：信息安全服务资质证书（安全工程类二级）、信息安全服务资质证书（安全开发类一级），须提供以上两个证书的复印件。

- 产品厂商应具备独立的安全漏洞研究能力，独立发现并被CVE组织（世界漏洞编号官方组织）收录的安全漏洞超过30个，请提供CVE官方网站通过搜索单位名称所获得的CVE数量截图证明，同时提供这些安全漏洞的CVE编号、漏洞详细介绍及截图、网站链接。

- 要求提供手机APP的安全通告服务，服务内容包括：安全资讯、WEB漏洞、软件漏洞、恶意代码、PoC工具等；支持Android、IOS等手机；要求提供手机APP的截图，官网（必须是厂商的官网）下载地址；

### 2、服务器区域交换机

- ▲固化（不依靠扩展模块）10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥52。

- 交换容量≥250Gbps ，转发性能≥130Mpps，提供官网截图并加盖厂商章。

- 配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个

- 要求设备采用节能设计。

- 支持链路协测功能

- 支持流镜像功能

- 支持IPv4和IPv6的三层路由、RIP路由功能，提供官网截图并加盖厂商章。

- 支持IPv4组播、IPv6组播

- 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust

- 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取

- 支持抗攻击，支持CPU限速功能

- 所投设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离

- ▲支持Web认证功能，并和802.1X、IPv4/IPv6 ACL同时开启，防ARP欺骗、CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约，提供国家权威机构测试报告作为证明

- 要求所投设备具备良好的扩展性，要求所投设备支持堆叠且单向堆叠带宽≥2.5G

- 提供MAC地址认证功能，并能和安全管理系统联动实现MAC地址认证，使得打印机、VOIP电话这类设备能够通过自身MAC地址进行网络认证，访问网络。

- 端口防雷能力不小于8KV，提供第三方权威机构检测报告复印件及官网截图证明（含官网查询链接）

- 设备支持通过USB接口进行实体认证功能，保留测试权利。

- 设备生产厂家在本地设有办事处以及售后服务机构，并且对于此次所选设备均在当地有备件。要求厂家≥3年质保；投标现场提供原厂售后服务承诺书。

### 3、安全管理服务器

（1）标准2U机架式服务器
（2）CPU：配置2颗处理器。要求：Intel Xeon E5-2600V3系列处理器，主频≥1.6GHz，处理器核数≥6核；
（3）内存：配置2根8GB DDR4 内存，要求：支持内存类型DDR4 ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM，最高支持DDR4-2133内存，可扩展640GB内存，支持内存类型DDR4 ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM，最高支持DDR4-2133内存，可扩展640GB内存
（4）硬盘：配置4块300G 10Krpm  SAS  2.5英寸硬盘，8个2.5"硬盘槽位。要求：可支持2.5"硬盘槽位或3.5"硬盘槽位，最大可扩展26个2.5"硬盘槽位或12个3.5"硬盘槽位；
（5）网卡：集成4个千兆网络适配器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能；
（6）PCI-E：支持PCIe X16，最大可扩展插槽数≥6。
（7）电源：配置白金级冗余电源，可支持PMbu；
（8）RAID卡：配置八通道高性能 SAS Raid卡，可支持RAID 0/1/10/5/50/60；
（9）管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能。支持服务器管理套件，具有图形管理界面及其他高级管理功能；
（10）▲可支持与服务器原厂商同品牌的基于操作系统内核加固的主机安全软件，具有三权分立，双因子认证，文件强制访问控制，注册表强制访问控制，进程强制访问控制，服务强制访问控制，帐户防护，文件完整性检测，服务完整性检测，防止硬盘格式化，操作和违规日志审计，软件自身防护等功能。
（11）主机安全软件必须通过通过公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验并符合国家《信息安全技术 操作系统安全技术要求》三级标准，具备中华人民共和国公安部销售许可证（提供证明加盖原厂公章）；
（12）▲服务器原厂商具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务（安全工程类）一级资质，出具相关证书并加盖原厂公章；

### 4、互联网上网防火墙

- 设备要求：提供的产品不能少于2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，8*GE千兆电口,单电源。网络层吞吐量不少于2Gbps，应用层吞吐量不少于700Mbps，最大并发会话数不少于50万，每秒新建会话数不少于2万。

- 支持汇聚接口，能够手动绑定接口，即可支持动态绑定；

- 能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组，请提供配置截图证明；

- 支持内置/自定义ISP路由库；支持反向路由；

- 支持链路探测，能够在每接口上以ICMP/TCP/UDP协议探测目标主机可达性，探测链路是否有效，请提供配置截图证明；

- ▲支持对多种应用的识别和控制，至少支持5大类，比如：商业系统、协作应用、一般网络应用、媒体等及28子类，比如：认证服务、数据库、ERP-CRM、软件更新、电子邮件、VOIP视频、游戏等；支持自定义应用；请提供配置截图证明；

- 支持应用过滤器，至少支持4个维度进行过滤，比如：应用类别、实现技术、风险等级、标签，请提供配置截图证明；

- 能够将通过应用过滤器筛选出来的应用直接生成模板供用户统一管理使用，请提供配置截图证明；

- 支持对多次身份验证失败的用户进行帐号、IP锁定或禁用及加验图形验证码；

- 能够识别控制多种途径的文件传输及该途径传输的文件格式：比如能够识别控制腾讯QQ、MSN、新浪UC、网易PoPo等传输途径，并且能够识别控制腾讯QQ、MSN、新浪UC、网易PoPo中bmp、jif、jpeg、chm、exe、avi等文件格式的传输，请提供配置截图证明；

- 支持内置Web信誉库，收录65万+恶意站点；

- 可提供多种URL分类库，提供多种精细分类（广告及弹出窗口、烟酒、匿名网站、艺术、聊天、盗用网站、犯罪活动等）请提供配置截图证明；

- 可支持网页浏览、电子邮件、即时通讯、文件传输、服务器操作等信息关键字的实时检测和过滤； 请提供配置截图证明；

- 支持内网资产识别功能，可识别内网主机的操作系统、杀毒软件、浏览器等信息。

- ▲支持为每个内网主机生成风险指数，通过数字直观展示内网主机的风险状态，并可涵盖操作系统、浏览器、杀毒软件、应用、流量、服务等内容。请提供配置截图证明；

- 支持生成内网资产风险报表，提供高风险资产top10，提供操作系统等相关资产信息的数据统计和报表展示。请提供配置截图证明；

- 可提供7x24小时云安全运营服务，包括产品的入侵防护事件的记录和分析、设备状态监控（如CPU、内存）、安全日志分析和报表呈现，可通过互联网接入云端，支持任意时间任意地点的安全事件查看和管理。请提供云安全管理的登录地址与界面截图；

- 支持非对称路由；请提供配置截图证明

- 在界面上除了支持完全备份，还需支持单独项备份，比如：接口参数、自定义规则、引擎参数等备份功能。

- 支持防火墙、接口流量、入侵防护、URL过滤、防病毒、内容过滤安全分析报表，并且导出格式为html、excel、word、pdf；

- ▲产品须具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，证书类型为第二代防火墙增强级；

- ▲产品须具备国家信息安全测评《信息技术产品安全测评证书》EAL3+级别；

- 厂商须获得中国信息安全测评中心颁发的：信息安全服务资质证书（安全工程类二级）、信息安全服务资质证书（安全开发类一级），须提供以上两个证书的复印件。

- 产品厂商应具备独立的安全漏洞研究能力，独立发现并被CVE组织（世界漏洞编号官方组织）收录的安全漏洞超过30个，请提供CVE官方网站通过搜索单位名称所获得的CVE数量截图证明，同时提供这些安全漏洞的CVE编号、漏洞详细介绍及截图、网站链接。

- 要求提供手机APP的安全通告服务，服务内容包括：安全资讯、WEB漏洞、软件漏洞、恶意代码、PoC工具等；支持Android、IOS等手机；要求提供手机APP的截图，官网（必须是厂商的官网）下载地址；

### 5、专网信息安全系统防火墙

- ★设备要求：提供的产品不能少于2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，6*GE千兆电口，1个接口扩展槽位，支持冗余电源。网络层吞吐量不少于10Gbps，应用层吞吐量不少于6Gbps，最大并发会话数不少于500万，每秒新建会话数不少于10万。含：防火墙模块、防病毒模块、入侵防御模块三年升级许可，三年硬件保修。

- 支持汇聚接口，能够手动绑定接口，即可支持动态绑定；

- 能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组，请提供配置截图证明；

- 支持内置/自定义ISP路由库；支持反向路由；

- 支持链路探测，能够在每接口上以ICMP/TCP/UDP协议探测目标主机可达性，探测链路是否有效，请提供配置截图证明；

- ▲支持对多种应用的识别和控制，至少支持5大类，比如：商业系统、协作应用、一般网络应用、媒体等及28子类，比如：认证服务、数据库、ERP-CRM、软件更新、电子邮件、VOIP视频、游戏等；支持自定义应用；请提供配置截图证明；

- 支持应用过滤器，至少支持4个维度进行过滤，比如：应用类别、实现技术、风险等级、标签，请提供配置截图证明；

- 能够将通过应用过滤器筛选出来的应用直接生成模板供用户统一管理使用，请提供配置截图证明；

- 支持对多次身份验证失败的用户进行帐号、IP锁定或禁用及加验图形验证码；

- 能够识别控制多种途径的文件传输及该途径传输的文件格式：比如能够识别控制腾讯QQ、MSN、新浪UC、网易PoPo等传输途径，并且能够识别控制腾讯QQ、MSN、新浪UC、网易PoPo中bmp、jif、jpeg、chm、exe、avi等文件格式的传输，请提供配置截图证明；

- 可支持入侵防护功能，针对各种攻击，如远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫木马等进行阻断；

- 可支持病毒查杀功能，可支持以文件扫描方式和数据流（木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒等）扫描方式查杀病毒；

- 支持文件名称、类型及病毒名称的白名单，请提供配置截图证明；

- 查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，可支持到10层压缩文件的病毒查杀，请提供配置截图证明；

- 支持内网资产识别功能，可识别内网主机的操作系统、杀毒软件、浏览器等信息。

- ▲支持为每个内网主机生成风险指数，通过数字直观展示内网主机的风险状态，并可涵盖操作系统、浏览器、杀毒软件、应用、流量、服务等内容。请提供配置截图证明；

- 支持生成内网资产风险报表，提供高风险资产top10，提供操作系统等相关资产信息的数据统计和报表展示。请提供配置截图证明；

- 可提供7x24小时云安全运营服务，包括产品的入侵防护事件的记录和分析、设备状态监控（如CPU、内存）、安全日志分析和报表呈现，可通过互联网接入云端，支持任意时间任意地点的安全事件查看和管理。请提供云安全管理的登录地址与界面截图；

- 支持非对称路由；请提供配置截图证明

- 在界面上除了支持完全备份，还需支持单独项备份，比如：接口参数、自定义规则、引擎参数等备份功能。

- 支持防火墙、接口流量、入侵防护、URL过滤、防病毒、内容过滤安全分析报表，并且导出格式为html、excel、word、pdf；

- ▲产品须具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，证书类型为第二代防火墙增强级；

- ▲产品须具备国家信息安全测评《信息技术产品安全测评证书》EAL3+级别；

- 产品厂商获得中国信息安全认证中心颁发的:应急处理一级服务资质、风险评估一级服务资质，信息系统安全集成一级服务资质，须提供以上三个证书的复印件。

- 产品厂商应具备独立的安全漏洞研究能力，独立发现并被CVE组织（世界漏洞编号官方组织）收录的安全漏洞超过30个，请提供CVE官方网站通过搜索单位名称所获得的CVE数量截图证明，同时提供这些安全漏洞的CVE编号、漏洞详细介绍及截图、网站链接。

- 要求提供手机APP的安全通告服务，服务内容包括：安全资讯、WEB漏洞、软件漏洞、恶意代码、PoC工具等；支持Android、IOS等手机；要求提供手机APP的截图，官网（必须是厂商的官网）下载地址；

### 6、数据库审计系统

- ★设备要求：产品具有2*USB接口，1*RJ45串口，1*GE管理口，6*GE电口，2*GE光口，1个接口扩展槽位，系统自带内部存储，存储空间不低于2TB；支持外部存储设备。

- SQL语句处理能力：≥24000条SQL每秒，在线日志量10亿条以上，归档日志量100亿条以上

- 支持主流数据库：Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、南大通用（GBase）、达梦（DM）。

- 支持审计到前端的应用用户、数据库用户、操作系统用户等，需提供截图证明

- 支持审计的具体的操作，访问的数据库、表、列，发生的具体时间，操作的来源和目的，包括IP地址、MAC地址等。

- 支持操作执行的影响范围，如查询、修改或删除的记录行数，执行成功与否的结果以及返回结果集，如查询操作的返回内容，需提供截图证明。

- ▲通过模式匹配的方式对SQL访问进行监测与告警,判断是否为可疑SQL注入；提供SQL注入特征库，需提供截图证明；

- 支持黑白名单告警策略：白名单对象不告警、黑名单对象告警

- 根据IP、MAC、端口、用户设定告警策略；

- 根据不同的安全级别采用不同的响应方式，包括记录、告警，告警方式包括：邮件、短信、SYSLOG、SNMP；

- 审计结果中包括：告警级别、用户名、事件发生时间、客户端IP、目标数据库IP、操作类型、客户端MAC地址、目标数据库MAC地址、客户端端口号、信息大小、返回状态、结果信息、客户端执行命令等详细信息内容。

- 事件分析：依据安全策略，以时间为基线，统计异常事件的发生数量和趋势，需提供截图证明；

- ▲告警分析：依据安全策略，以时间为基线，统计严重告警事件的发生数量和趋势，需提供截图证明；

- 定期自动生成生成：日、周、月、季度、年度综合报表，导出格式支持：WORD\HTML\PDF\EXCEL

- 产品具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供有效证书的复印件。

- 产品须具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》

- 厂商须获得中国信息安全测评中心颁发的：信息安全服务资质证书（安全工程类二级）、信息安全服务资质证书（安全开发类一级），须提供以上两个证书的复印件。

- ▲产品厂商获得中国信息安全认证中心颁发的:应急处理一级服务资质、风险评估一级服务资质，信息系统安全集成一级服务资质，须提供以上三个证书的复印件。

- 产品厂商应具备独立的安全漏洞研究能力，独立发现并被CVE组织（世界漏洞编号官方组织）收录的安全漏洞超过30个，请提供CVE官方网站通过搜索单位名称所获得的CVE数量截图证明，同时提供这些安全漏洞的CVE编号、漏洞详细介绍及截图、网站链接。

- 要求提供手机APP的安全通告服务，服务内容包括：安全资讯、WEB漏洞、软件漏洞、恶意代码、PoC工具等；要求提供手机APP的截图，官网（必须是厂商的官网）下载地址。

### 7、准入控制系统

- 设备支持至少4个千兆1000BASE-T电口，单台设备应至少支持500个用户准入控制；

- 流量吞吐最少支持500Mbps，40万并发连接数，最少新建连接数8000个/S；

- ▲网络准入控制硬件产品，具有行业内最先进的多环境旁路部署技术，无需安装入网客户端；

- ★实现内网的非法外联检测和阻断及外部用户的非法接入检查和阻断，500个终端用户；

### 8、日志审计系统

- 设备要求：提供产品为1U，含单电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，1*GE管理口，4*GE电口，4*SFP插槽；最大检测率为：600Mbps，包含网络审计和数据库审计功能模块。产品至少提供一路监听授权。

- ▲系统应支持对常用的HTTP、SMTP/POP3、WEBMAIL、论坛、IM、音视频、P2P、网络游戏等网络行为进行审计并记录相关日志信息。可对基于明文传输的应用进行关键字内容审计，如邮件主题、论坛主题、发帖关键字、即时通讯关键字等，可进行网页还原。网页还原需提供截图证明。

- 支持审计ORALCE、SQL SERVER、MY SQL、DB2、Sybase、Infomix、Postgresql等各类主流数据库系统，并具备灵活的审计策略：支持基于IP地址、时间、用户/用户组、数据库用户名、数据库类型、数据库表名、字段名、关键字等组合审计策略，并实时告警响应。

- ▲通过对互联网资源（域名、IP地址、URL等）进行威胁分析和信誉评级，将含有恶意代码的网站例入Web信誉库，达到阻止过滤含有恶意代码的高风险网站，实现对终端用户的安全保护，并且支持网页还原功能。Web信誉库需提供截图证明。

- 支持文件传输审计：支持HTTP、FTP协议，支持基于用户/用户组、时间、关键字等多种组合审计策略，用户可自定义下载文件类型，对文件上传、下载类型进行审计，可记录日志包括源IP地址、目的IP地址、时间、传输文件名等。

- 支持TELNET、FTP等业务操作进行命令级审计，支持基于IP地址、用户组、时间、关键字等组合审计策略。

- TELNET：可记录源IP地址、目的IP地址、帐号、和命令等；

- FTP：可记录源IP地址、目的IP地址、帐号、命令及上传下载文件名等。

- 支持流量审计：支持基于时间、协议、IP地址等组合流量审计策略。支持统计各种应用协议的总流量、上下行流量及TOP10排名；支持统计各IP的总流量、上下行流量及TOP10排名。提供截图证明。

- 支持无线热点审计功能，提供相应截图证明。

- 基于B/S的管理架构，灵活方便，适合在任何IP可达地点远程管理，提供CLI（命令行）配置模式，提供SSH远程调试模式，支持带外管理（OOB）功能。

- 支持终端用户识别与管理，支持本地、Radius、AD域三种用户认证方式，可在日志中显示用户身份信息，方便安全事件定位。提供截图证明。

- 提供标准snmp trap、snmp agent（V1、V2、V3）和syslog接口，可接受第三方管理平台的集中事件管理。

- 提供实时在线升级、自动在线升级、离线升级多种升级方式。

- 公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证(增强级)，提供有效证书的复印件。

- 国家保密局涉密信息系统测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》，提供有效证书的复印件。

- 中国信息安全认证中心颁发的中国国家信息安全产品认证证书（增强级），提供有效证书的复印件。

- ▲产品须具备国家信息安全测评《信息技术产品安全测评证书》EAL3+级别

- 产品厂商获得中国信息安全认证中心颁发的:应急处理一级服务资质、风险评估一级服务资质，信息系统安全集成一级服务资质，须提供以上三个证书的复印件。

- 产品厂商应具备独立的安全漏洞研究能力，独立发现并被CVE组织（世界漏洞编号官方组织）收录的安全漏洞超过30个，请提供CVE官方网站通过搜索单位名称所获得的CVE数量截图证明，同时提供这些安全漏洞的CVE编号、漏洞详细介绍及截图、网站链接。

- 要求提供手机APP的安全通告服务，服务内容包括：安全资讯、WEB漏洞、软件漏洞、恶意代码、PoC工具等；要求提供手机APP的截图，官网（必须是厂商的官网）下载地址。

## （三）远程业务辅助系统

### 1、高清审讯主机

- 支持4路SDI摄像机和2路网络摄像机的同时接入。

- 音频压缩标准采用AAC，音频采样率可选，最高需达到48KHz,采样精度为16bit
最大支持6个SATA口，每个SATA口最大支持4T，可支持网络raid。

- 采用7寸触摸屏。

- 设备具有声音、图像采集功能，并可对现场的温度、湿度、时间进行采集显示。

- 具备案件编号、名称等片头叠加功能，叠加于视频画面中。

- 主机应具备重点标记功能

- 支持标准DVD光盘或蓝光光盘刻录。

- 支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式。

- 单张光盘刻录时间1到12小时之间可设。

- 支持刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间。

- 支持刻录光盘剩余容量倒计时提醒功能。

- 支持光盘不间断刻录，确保更换光盘时数据不丢失。

- 支持画中画功能，支持1大4小、1大3小、1大2小、1大1小等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整。

- 支持无硬盘刻录

- 具备对所刻录、存储的音视频数据计算哈希值的功能，并将其以单独文件的形式与音视频数据一并存储。两个直刻光盘有共同哈希值，硬盘备份数据有单独哈希值，共2个哈希值

- 支持1路HDMI、1路VGA、2路音频输出，1路RS485,1路RS232，2路网口，3路USB，1路对讲，4路报警输入，2路报警输出，3路线控。

## （四）执行指挥调度系统

### 1、室内全彩显示屏

1) 投标产品平均无故障工作时间MTBF≥100,000小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。
2) 投标产品使用寿命大于5万小时，具有防潮性能，在RH10%至90%范围内工作正常。
3)灯芯品牌指定为：科锐、日亚、亿光、国星光电。（提供原厂授权书）
4) 箱体要求：箱体采用压铸铝箱体设计，质量稳定可靠；屏幕表面做不反光处理、单元模组加装黑色面罩；安装要求为箱体拼装，并且带后盖，表面平整无明显缝隙；箱体间缝隙≤0.2mm。
6) 投标产品水平和垂直视角≥160°； 亮度均匀性≥97%，色度均匀性≤±0.003Cx、Cy之内。
7) 投标产品具有低亮高灰高刷特性，在亮度降为300以下时，灰度与刷新率不低于原设定值的80%
8) ▲投标产品的显示单元亮度≥1200Nits，亮度调节0~100%无极可调，对比度≥8000：1;色温2500K~10000K可调;刷新率≥3840Hz。（提供检测报告证明）
9) 投标产品的LED像素失控率≤1/200000，且无连续失控点，盲点率≤0.0001
10) ▲投标产品具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整（提供检测报告证明）
11) 投标产品支持逐点亮度、色度校正。
12) ★投标产品整屏平整度≤0.2mm，箱体间缝隙≤0.1mm。（提供检测报告证明）
13) 投标产品控制方式采用同步控制,点点对应。
14) 投标产品具备LED单点自检、通讯检测、电源检测、温度监控等自检技术。
15) ▲投标产品具有保护措施，具有电源过流、过压、断电保护功能，系统具有烟雾报警和温升报警功能。（提供检测报告证明）
16) 投标产品电源采用冗余设计，电源线支持热插拔功能。
17) 投标产品支持前维护结构，维护方便。
18) 投标产品信号传输链路采用冗余设计，信号线支持热插拔功能。
19) 投标产品屏幕具有拼缝微调节机构。
20) 投标产品具有抗高低温性能，在-10℃至50℃之间工作稳定正常。
21) ▲投标产品散热采用无风扇散热、低噪音，且节能，典型功耗≤260W/㎡（提供检测报告证明）

22）★投标产品LED灯管表贴三合一，像素点间距≤1.667mm;灰度等级16bit，色彩等级281万亿色。（提供检测报告证明）

### 2、视频综合平台

#### （1）视频综合平台整机

1) 投标产品为嵌入式非X86架构产品，19”模块化插板式设计，不小于16个板卡插槽，系统稳定可靠。
2)投标产品支持双电源冗余（电源支持热插拔），双主控热备；支持多片刀片式业务板，支持热插拔，以公安部出具的型式检验报告为准。
3)投标产品支持支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔。以公安部出具的型式检验报告为准。
4) ▲投标产品具备多种接口类型的输入板，可支持DVI、YPbPr、VGA、HDMI、BNC、3G-SDI、光纤等接口。可支持光纤口设备级联，光纤级联板卡单板支持≥16个光纤接口。以公安部出具的型式检验报告为准。
5) ▲投标产品的输入板支持通道字符叠加功能，字符位置、信息可设置，可叠加16条字符信息，并可以左对齐设置。以公安部出具的型式检验报告为准。
6) 投标产品具备报警、移动侦测功能，有视频遮挡报警、视频丢失报警、移动侦测报警等功能。
7) 投标产品可支持1200W/500W/1080P/UXGA/720P/4CIF/CIF/QCIF分辨率解码，支持双码流解码上墙。单板支持128路4CIF（704*576）或64路720P（1280*720）或32路1080P（1920*1080）解码及视频输出。
8) ▲投标产品解码可支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG。以公安部出具的型式检验报告为准。
9) ▲投标产品支持无缝切换功能。以公安部出具的型式检验报告为准。
10) 投标产品支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置；可设置场景轮巡并配置预案。
11) ★投标产品支持云台控制功能，支持外围云台设备控制，可实现8个方向、自动转动、光圈、镜头拉伸、转动速度、预置点、轨迹、巡航、电子放大、3D定位控制。以公安部出具的型式检验报告为准。
12) 投标产品支持支持8画面拼接, 支持32个画面漫游窗口, 支持16个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。
13)支持各输出口同步轮巡显示。公安部出具的型式检验报告为准。
14) 支持滚动字符叠加功能，可跨屏幕、跨图像滚动显示并可设置相关参数。以公安部出具的型式检验报告为准。
15) 投标产品支持通道管理功能，支持多路前端IP设备通道管理。可在输出通道上叠加图片，位置可调。
16) 投标产品支持通过网络将计算机视频显示至电视墙。
17) 投标产品支持端口聚合绑定、NAT功能。
18) 投标产品支持信号预览功能，可实现电视墙预览功能，支持前端接入帧率25～60帧/秒。以公安部出具的型式检验报告为准。
19) 投标产品支持导入、导出配置文件，对参数批量配置；支持操作日志和工作日志，支持工作日志查询。

#### （2）视音频高清解码板

- 采用刀片式模块化设计，嵌入式系统，支持热插拔

- 支持800W以下分辨率视频解码；

- 支持对128路4CIF/64路720P/32路1080P视频解码；

- 支持128路4CIF或者32路高清原始数据流直接输出；

- 支持1/4/9/16画面分割显示

- 支持大屏拼接、开窗、漫游、叠加图片LOGO、图层叠加；

- 视频压缩标准：H.264;

- 视频输出：8路，DVI接口；

- 音频输出：8路，DB15接口

#### （3）视音频编码板

- 采用刀片式模块化设计；

- 采用H.264视频压缩技术，采用OggVorbis音频压缩标准；

- 接收DVI或VGA信号，通过高清视音频输出板切换上墙；

- 支持4路DVI编码分辨率最高1080P和4路VGA编码分辨率最高1080P，向下兼容；

- 支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步；

- 支持双码流技术；

- 支持TCP/IP协议簇，支持PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、SADP、NFS、iSCSI等协议

- 视频输入：8路，4个VGA和4个DVI；

- 音频输入：8路，1个DB15转BNC接口

## （五）智能管理安全防范系统

### 1、200万像素星光级高清红外网络球机

- ★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置镜头支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm（以公安部型式检验报告为准）

- 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL

- 红外距离不小于450米

- ▲支持最低照度可达彩色0.0007Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准）

- ▲具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像（以公安部型式检验报告为准）

- 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms

- ▲网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部型式检验报告为准）

- ▲具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准）

- 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能

- 支持宽动态不小于106dB（以公安部型式检验报告为准）

- 支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克

- 支持水平手控速度不小于550°/S（以公安部型式检验报告为准）

- 垂直手控速度不小于120°/S

- 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°

- 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

- 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能

- 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级

- 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能

- 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB

- 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC

- 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps

- 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议

- 支持噪声过滤功能

- 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。

- 车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息

- 支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍（以公安部型式检验报告为准）

- 支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示（以公安部型式检验报告为准）

- ▲支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置（以公安部型式检验报告为准）

- 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波

- 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准）

- 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃

### 2、200万像素室内高清网络球机

（1) 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL（以公安部型式检验报告为准）
（2) 支持20倍光学变焦
（3) 支持最低照度可达彩色0.004Lux，黑白0.0004Lux（以公安部型式检验报告为准）
（4) 亮度信号信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms（以公安部型式检验报告为准）
（5) ▲网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个（以公安部型式检验报告为准）
（6) ▲具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准）
（7) 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能
（8) 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可选
（9) 支持水平手控速度不小于560°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部型式检验报告为准）
（10) 垂直手控速度不小于240°/S
（11) 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-10°~90°
（12) 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口
（13) 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能
（14) 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级
（15) 支持断电记忆功能，支持黑白名单过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能
（16) 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB
（17) ▲支持采用H.265、H.264、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC（以公安部型式检验报告为准）
（18) ▲支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1280×720@60fps（以公安部型式检验报告为准）
（19) 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议
(20) 支持48kHz音频采样率（以公安部型式检验报告为准）
(21) 支持噪声过滤功能
(22) 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。（以公安部型式检验报告为准）
(23) 车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息（以公安部型式检验报告为准）
(24) 支持非机动车、车辆检测，并可按设定的时间对非机动车、车辆检测场景进行轮巡检测（以公安部型式检验报告为准）
(25) 支持非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍（以公安部型式检验报告为准）
(26) 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波
(27) 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±35%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准）
(28) 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃

### 3、200万像素星光级高清红外网络筒机

（1) 具有200万像素CMOS传感器；   
（2) 最大分辨率1920x1080（公安部型式检验报告证明）；  
（3) ▲最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级（公安部型式检验报告证明）；  
（4) ★红外补光距离不小于100米（公安部型式检验报告证明）；  
（5) 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080 @ 25fps和子码流704x576@25fps同时输出（公安部型式检验报告证明）；  
（6) 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL（公安部型式检验报告证明）；  
（7) ▲支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力（公安部型式检验报告证明）；  
（8) 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于100ms（公安部型式检验报告证明）；  
（9) 信噪比不小于58dB（公安部型式检验报告证明）；  
（10) 需具不小于105dB宽动态（公安部型式检验报告证明）；  
（11) 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能（公安部型式检验报告证明）；  
（12) 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址（公安部型式检验报告证明）；  
（13) ▲设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能（公安部型式检验报告证明）；  
（14) 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低（公安部型式检验报告证明）；  
（15) ▲需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能（公安部型式检验报告证明）；  
（16) 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印、区域裁剪等功能（公安部型式检验报告证明）；  
（17) 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作（公安部型式检验报告证明）；  
（18) 不低于IP67防尘防水等级（公安部型式检验报告证明）；  
（19) 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口（公安部型式检验报告证明）；  
（20) 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作（公安部型式检验报告证明）；  
（21) 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压（公安部型式检验报告证明）；  
（22) 需支持本地SD卡存储，最大支持128G（公安部型式检验报告证明）；

### 4、全景摄像机

（1) ▲自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行拼接，通过180°拼接画面显示。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°（以公安部型式检验报告为准）
（2) 同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。（以公安部型式检验报告为准）
（3) 主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。（以公安部型式检验报告为准）
（4) 主视频支持37倍光学变焦。
（5) 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。
（6) 网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个。
（7) 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准）
（8) 支持宽动态不小于105dB。
（9) 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置。
（10) 支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°
（11) 垂直手控速度不小于240°/S
（12) 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
（13) 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。
（14) 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。
（15) 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级。
（16) 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能。
（17) 具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。
（18) 支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/AAC
（19) 支持码流平滑设置（以公安部型式检验报告为准）
（20) 支持三码流同时输出，主码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和4096×1800@30fps辅视频图像；第三码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和1280×560@30fps辅视频图像（以公安部型式检验报告为准）
（21) 支持GB28181协议。
（22) 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。
（23) ▲产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（以公安部检验报告为准）
（24) ▲产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设（以公安部检验报告为准）
（25) 跟踪联动响应时间应小于0.5秒。
（26) ▲在自动跟踪模式下，每分钟可对最多30个跟踪目标进行抓拍（以公安部检验报告为准）
（27) 辅视频图像支持最多3级区域告警级别设置（以公安部检验报告为准）
（28) ▲可对辅视频图像中像素最小为3x3的移动目标(人或车)进行检测并框出该目标，能够同时对最多66个移动目标（人或车）进行检测并框出，可对相距150米处的移动目标（人或车）进行检测并使主视频画面对该目标跟踪，对相距100米处速度为80km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆（以公安部检验报告为准）
（29) ★当辅视频图像中无移动目标时间达到预设时间后样机可自动转到预设守望位置（以公安部检验报告为准）
（30) 在辅视频图像中可设置最多4个屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为（以公安部检验报告为准）
（31) 具备较好防护性能，支持IP67，8000V防浪涌。
（32) 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。

### 5、室内全景摄像机

（1) ★ 300万超宽动态CMOS ICR鱼眼全景日夜型网络摄像机；
（2) 最低照度 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0.28Lux @ (F2.0,AGC ON ); 0 lux with IR；
（3) 快门 1/25秒至1/100,000秒；
（4) 镜头 1.19mm,F2.0；水平视场角:180°(壁装)，360°环视（吸顶）；
（5) 宽动态范围 120dB；帧率 
（6) 主码流 50Hz：2048 × 1536@25fps；60Hz：2048 × 1536@30fps；子码流 50Hz：720×720@25fps；60Hz：720×720@30fps；，
（7) 支持4种预览模式；
（8) 感兴趣区域 ROI支持多码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 ；
（9) 存储功能 
（10) 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测，动态分析；
（11) 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
（12) 工作温度和湿度 -10℃~50℃,湿度小于95%(无凝结)；
（13) 电源供应 DC12V / PoE(802.3af)；功耗12W MAX  ；
（14) 红外距离 15米；
（15) 采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控；
（16) 支持输出鱼眼热度图；1个内置麦克风,1个内置扬声器；

### 6、200万像素高清网络半球

（1) 具有200万像素CMOS传感器；  
（2) 最大分辨率1920x1080（公安部型式检验报告证明）；  
（3) 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx（公安部型式检验报告证明）；  
（4) ★红外补光距离不小于50米（公安部型式检验报告证明）；  
（5) 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080（公安部型式检验报告证明）；  
（6) ▲在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL（公安部型式检验报告证明）；  
（7) ▲支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式（公安部型式检验报告证明）；  
（8) 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于80ms（公安部型式检验报告证明）；  
（9) 信噪比不小于58dB（公安部型式检验报告证明）；  
（10) 需具不小于105dB宽动态（公安部型式检验报告证明）；  
（11) 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能（公安部型式检验报告证明）；  
（12) 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址（公安部型式检验报告证明）；  
（13) ▲设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能（公安部型式检验报告证明）；  
（14) 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低（公安部型式检验报告证明）；  
（15) ▲需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能（公安部型式检验报告证明）；  
（16) 需具有实时视频透雾、ROI感兴趣区域、视频水印等功能（公安部型式检验报告证明）； 
（17) 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作（公安部型式检验报告证明）；  
（18) 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码（公安部型式检验报告证明）；  
（19) 音频采样率大于44.1kHz（公安部型式检验报告证明）；  
（20) 需支持IK10防暴等级（公安部型式检验报告证明）；  
（21) 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口（公安部型式检验报告证明）；  
（22) 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作（公安部型式检验报告证明）；  
（23) 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压（公安部型式检验报告证明）；  
（24) 需支持本地SD卡存储，最大支持128G（公安部型式检验报告证明）；

### 7、200万像素迷你电梯高清红外半球

- 具有200万像素 CMOS传感器；

- 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）；

- ▲最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）；

- ★红外补光距离不小于30米。（公安部型式检验报告证明）；

- 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@25fps。（公安部型式检验报告证明）；

- 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，清晰度不小于1000TVL。（公安部型式检验报告证明）；

- 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力。（公安部型式检验报告证明）；

- 信噪比不小于55dB。（公安部型式检验报告证明）；

- 支持不小于105dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）；

- 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）；

- 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明）；

- 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）；

- 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）；

- ▲需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。（公安部型式检验报告证明）；

- ▲需支持智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）；

- 需具有数字降噪、自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明）；

- 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）；

- ▲不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）；

- 需具有1个RJ-45网络接口。（公安部型式检验报告证明）；

- 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）；

- 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（公安部型式检验报告证明）；

- 在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部型式检验报告证明）；

- 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。（公安部型式检验报告证明）；

### 8、人脸抓拍摄像机

（1) 200万 1/1.8"CMOS ICR宽动态智能人脸抓拍机
（2) 传感器类型 1/1.8” Progressive Scan CMOS
（3) 最小照度 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON)
（4) 快门 1秒至1/100,000秒
（5) 镜头接口类型 C/CS 接口
（6) 自动光圈 DC驱动
（7) 日夜转换模式 ICR红外滤片式
（8) 数字降噪 3D数字降噪
（9) 视频压缩标准 H.264 / MPEG4 / MJPEG
（10) 视频压缩码率 32Kbps~16Mbps
（11) 图像格式 JPEG
（12) 最大图像尺寸 1920 × 1200，帧率 25fps(1920 × 1200)
（13) 图像设置 饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调
（14) ▲支持四码流输出功能；提供公安部检测报告证明
（15) 存储功能 支持SD/SDHC,USB存储设备
（16) 支持协议 TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,
（17) NTP支持FTP上传
（18) 通用功能 心跳,密码保护,NTP校时
（19) 图片格式 采用JPEG编码,图片质量可设
（20) ▲智能识别:人员特征显示，人脸抓拍、人员统计;提供公安部检测报告证明
（21) 通讯接口 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口
（22) 外部接口 4路IO输入接口,3对IO输出接口(可以作为报警输入、输出,闪光灯控制接口)、同步电源接口SYNC，1对音频输入输出

### 9、磁盘存储阵列

（1) 单设备应配置≥两颗64位六核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统
（2) ★单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口；（以公安部检测报告为准）
（3) 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（以公安部检测报告为准）
（4) 可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；
（5) ★可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展；（以公安部检测报告为准）
（6) 应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；
（7) ▲应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部检测报告为准）
（8) 应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像；
（9) ▲应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出（以公安部检测报告为准）
（10) 应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复（以公安部检测报告为准）；
（11) 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 （以公安部检测报告为准）
（12) 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全（以公安部检测报告为准）
（13) 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（以公安部检测报告为准）
（14) 可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性（以公安部检测报告为准）
（15) 应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频（以公安部检测报告为准）
（16) 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像（以公安部检测报告为准）
（17) 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（以公安部检测报告为准）
（18) 断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种（以公安部检测报告为准）；
（19) 应能进行实时流检测，丢帧15秒以上则报警；（以公安部检测报告为准）
（20) ▲支持将大华、宇视、海康等主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。（以公安部检测报告为准）
（21) ▲可接入鱼眼、双目、鹰眼等摄像机的图像以多画面分割方式显示。 （以公安部检测报告为准）   
（22) 兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议；

### 10、大屏

（1) 尺寸：46英寸；
（2) 分辨率：1920x1080；
（3) 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
（4) 响应时间：8ms(G to G)；
（5) 对比度：4500:1；
（6) 亮度：800cd/㎡；
（7) 物理拼缝：3.5mm；
（8) 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1，RS232×1；
（9) 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2，RS232×2；
（10) 功耗：≤139W；
（11) 电源要求：AC 90-264V～；
（12) 寿命：≥60000 小时；
（13) 工作温度和湿度：0℃--40℃，10%--85%(无凝露)；
（14) 外形尺寸：1022.08mm(W) x 576.67mm(H) x 120.3mm(D)；
（15) ▲采用景深增强技术，使图像显示的景深表现得到动态加强，实现对实时画面景深的动态调节控制(提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件)；

### 11、高清综合解码平台

- 投标产品支持支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔；双电源冗余，热插拔更换；具备具有液晶显示屏，可以查看系统状态。以公安部出具的型式检验报告为准。

- 投标产品具备多种接口类型的输入/出板，可支持DVI、VGA、HDMI等接口输入,单板≥8路。可支持VGA、DVI、HDMI等接口输出，单板≥8路。以公安部出具的型式检验报告为准。

- 投标产品的最多支持16块子屏组合拼接，支持1/4/6/8/9/16画面分割显示、支持画面漫游，最多可以开255个窗口，单屏最大支持16个漫游窗口。

- 投标产品具备报警功能，有视频遮挡报警、视频丢失报警、移动侦测报警等功能。

- 投标产品可支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码

- ▲投标产品解码可支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG协议解码。以公安部出具的型式检验报告为准。

- ▲投标产品支持无缝切换功能。以公安部出具的型式检验报告为准。

- 投标产品支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置；可设置场景轮巡并配置预案。

- ▲投标产品支持云台控制功能，支持外围云台设备控制，可实现8个方向、自动转动、光圈、镜头拉伸、转动速度、预置点、轨迹、巡航、电子放大、3D定位控制。以公安部出具的型式检验报告为准。

- 投标产品支持支持8画面拼接, 支持32个画面漫游窗口, 支持16个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。

- 支持各输出口同步轮巡显示。公安部出具的型式检验报告为准。

- 支持滚动字符叠加功能，可跨屏幕、跨图像滚动显示并可设置相关参数。以公安部出具的型式检验报告为准。

- 投标产品支持通道管理功能，支持多路前端IP设备通道管理。

- 投标产品支持通过网络将计算机视频显示至电视墙。

- 投标产品支持端口聚合绑定、NAT功能。

- 投标产品支持信号预览功能，可实现电视墙预览功能，支持前端接入帧率25～60帧/秒。以公安部出具的型式检验报告为准。

- 投标产品支持在输出通道上叠加图片, 位置可调.

- 投标产品支持导入、导出配置文件，对参数批量配置；支持操作日志和工作日志，支持工作日志查询。

## （六）布线系统

### 1、接入层交换机

（1）▲固化（不依靠扩展模块）10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28，POE供电端口≥24个、POE+供电端口数≥12个，交换容量≥250Gbps ，转发性能≥90Mpps

（2）配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个

（3）要求设备采用节能设计。

（4）支持链路协测功能

（5）支持流镜像功能

（6）▲支持IPv4和IPv6的三层路由、RIP路由功能，提供官网截图并加盖厂商章。

（7）支持IPv4组播、IPv6组播

（8）支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust

（9）支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80

（10）支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取

（11）支持抗攻击，支持CPU限速功能

（12）所投设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离

（13）▲支持Web认证功能，并和802.1X、IPv4/IPv6 ACL同时开启，防ARP欺骗、CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约，提供国家权威机构测试报告作为证明

（14）要求所投设备具备良好的扩展性，要求所投设备支持堆叠且单向堆叠带宽≥2.5G

（15）提供MAC地址认证功能，并能和安全管理系统联动实现MAC地址认证，使得打印机、VOIP电话这类设备能够通过自身MAC地址进行网络认证，访问网络。

（16）▲端口防雷能力不小于8KV，提供第三方权威机构检测报告复印件及官网截图证明（含官网查询链接）

（17）设备支持通过USB接口进行实体认证功能，保留测试权利。

（18）设备生产厂家在本地设有办事处以及售后服务机构，并且对于此次所选设备均在当地有备件。要求厂家≥3年质保；投标现场提供原厂售后服务承诺书。

（19）为方便统一管理，需与核心交换机同一品牌

### 2、核心层交换机

（1）模块化核心路由交换机，整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个。

（2）要求所投产品系统电源槽位≥4个，支持N+M冗余。

（3）要求所投产品随机箱附带风扇盘，且风扇≥2个

（4）▲支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性。

（5）设备性能：交换容量≥30T，包转发性能≥14000Mpps，提供官网截图并加盖厂商章。

（6）▲要求所投产品单张线卡最大可用物理端口≥52个，提供官网截图并加盖厂商章。

（7）为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度≤10U。

（8）▲支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。以第三方权威机构测试报告为准。

（9）二层功能：802.11Q 4K,QinQ、SUPER VLAN；链路聚合，端口镜像。

（10）支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像。

（11）采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。

（12）三层功能：支持DHCP SERVER；支持BGP4/4+、ISISv4/v6、OSPFv2/v3、VRRPv2/v3、支持BFD与RIP/OSPF/BGP联动；支持GR for RIP/OSPF/BGP/ISIS等；支持MPLS PE。

（13）数据中心功能：支持 N:1虚拟化，将多台物理设备虚拟为1台逻辑设备；1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面。

（14）★设备配置：1+1冗余电源；千兆光口≥24个；万兆光口≥4个；千兆光电复用口≥12个。

（15）设备生产厂家在本地设有办事处以及售后服务机构，并且对于此次所选设备均在当地有备件。要求厂家≥3年质保；投标现场提供原厂售后服务承诺书。

五、项目建设需求

1、建设工期：合同签署后6个月完成。

2、工程技术要求

（1）以上设备清单与主要产品技术参数要求是满足用户工作的基本要求，投标产品须予以满足或优于，具体要求详见评分细则。

(2) 供货人需根据设备安装需要，勘察现场，在采购人进行会议室装修阶段检查修复原设备用强电，制定音视频线、控制线、网络线布线连接方案并采用暗装布线完成布线，布线应与采购人装修工程同时进行。

(3) 供货商应完成原系统的互联工作，使之成为完整的系统。

(4) 因采购人会议室装修方案可能变动，实际购置货物或施工方案可能发生调整，供货商供货前应将供货设备清单和施工方案报采购方核准后执行。

(5) 根据采购人信息化工作需要，供货商应提供本项目设备的相关软件接口供采购方有关系统调用。

3、其他要求：

(1) 为保证产品质量与项目经济效力，用户方有权要求预中标方在预中标公示发出后的10个工作日内提供主要产品功能测试，如预中标方未提供或拒绝提供测试的，我方有权认定预中标方为虚假应标。

(2) 本报价应包括安装、测试、运输、培训、售后服务等费用和一切应付的税费。

(3) 供货商及其相关人员对提供与本项目有关的服务时接触到甲方信息负有保密义务。

(4) 报价人须保证，招标人在使用投标人提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

(5) 报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

4、售后服务保障要求

由于信息化建设的特点及较高的专业化知识的要求，为保证本次项目的正常运行，本期项目的运维要求如下：

（1）项目免费维护期3年，从项目验收通过日起计算。所有设备3年免费质保期，系统软件和规则库2年免费质保期。免费维护期内，项目的整体系统的运行维护由系统中标商负责，需至少2名的现场常驻运维工程师（在建设单位的上班时间驻点，办公场地由建设单位负责），其中至少1名信息安全保障运维技术工程师。

（2）提供针对本项目详细的运行维护内容，提供故障的申报和处理流程；

（3）在系统维保期内由于材料、线路等本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标方将免费负责修理或更换；

（4）提供及时优质的服务，保障项目中各系统的运行稳定，负责故障的全程处理，乙方将提供365天7×24小时热线电话服务；

（5）负责监控图像集中存储设备级的配置和管理，但不具有监控图像浏览、录像调用权限。做好运行维护人员的保密安全教育和管理，不得对系统中的图像数据进行下载和传播；

（6）对线路、设备实行每季度定期进行保养（或维护、巡检）。

5、如投标人的报价过低（低于预算金额的60%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

（B包需求书）

一、项目名称

“智能法院”可视化系统建设项目工程监理

二、建设内容

建设内容详见A包项目用户需求书

三、建设周期

本项目自签订合同生效之日起6个月内，完成合同建设内容，系统上线运行。

# 四、监理技术要求

4.1监理服务周期

本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

4.2 监理范围

重点对项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、系统集成、软件开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从硬件监理、软件监理、系统集成监理等三个方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4.3监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

1)、监理质量目标控制

监理质量目标控制是监理技术服务的核心所在，也是监理单位综合实力的最好反映，所以做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到建设单位要求的质量目标。

确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。

确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）、地方或行业质量标准和技术标准，按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、安装、调试和运行；系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容，应该成为质量控制的重点；深化设计方案的确定、开发平台选定，也要进行充分论证。

要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保工程质量合格。

投标人应针对本项目建设中软硬件设备采购、设备安装调试、系统集成、软件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目标。

2)、监理进度目标控制

确保本项目按合同规定的工期完工。

依据合同所约定的工期目标，在确保质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对进度进行主动控制，确保项目按规定的工期完工。

通过对本项目概要设计的分析、研究，提出针对本项目建设的、有代表性的信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

3)、监理投资目标控制

协助用户控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中的额外开支。

以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合同规定的范围内。

在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

4.4工程监理重点难点分析

投标人应根据错误！未指定书签。建设的特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作。

# （一）项目组织及总体技术方案的质量控制

1、协助审查项目建设方的投标书、合同及实施方案；

2、在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为采购人提供建议；

3、协助审查项目建设方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

4、协助审查项目建设方的工程质量保证计划及质量控制体系；

5、参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

# （二）项目质量控制

1、组织措施：建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

2、系统集成质量控制

审核系统总集成方案；

对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；

参与制定系统验收大纲；

对设备安装、调试进行验收；

对系统进行总体验收。

3、人员培训的质量控制

协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

监督审查建设方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；

监督审查考核工作，评估培训效果；

协助审核并确认培训总结报告。

4、文档、资料的质量控制

监督审查建设方提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件安装在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督项目建设方提交符合规定的成套资料，包括印刷本和电子版。

对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

# （三）进度协调控制

1、组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

2、编制项目控制进度计划：编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

3、审查各子系统建设方编制的工作进度计划：分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据建设方所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查建设方提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采购人，要求建设方采取应急措施满足系统建设的需求。

4、系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

5、进度计划的分析与调整: 要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知建设方采取措施，向建设方提出要求和修改计划的指令。

# （四）投资控制

1、组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

2、审查设计图纸和文件，审查建设方的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

3、严格督促建设方按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

# （五）合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促建设方在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体要求如下：

1、以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

2、分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目建设方按时履约。

3、对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

4、对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

5、根据合同约定，审核项目建设方的支付申请。

6、建立合同目录、编码和档案。

7、合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

# （六）信息、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、建设方的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

1、制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

2、在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

3、做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

4、建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

5、立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促建设方的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

6、建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。

7、监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

# （七）日常监理

- 掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

- 安排足够的监理人员，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理，至少保证2名专职信息系统监理工程师在现场，随时为采购人提供服务，总监理工程师必需专职于本项目；

- 制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；

- 熟悉了解项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助项目的设计方案交底审核工作；

- 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

- 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

- 与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见；

4.5工程各阶段的监理规划、实施

投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为设备/材料采购、施工阶段、验收阶段、质保期阶段等。

# ⑴、设备/材料采购监理

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务，工程监理单位在设备/材料采购阶段监理工作主要有：

- 审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；

- 订货进货验证；

- 组织到货验收；

- 鉴定、设备移交等；

# ⑵、施工阶段监理

1、开工前的监理

- 审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

- 审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

- 审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

- 审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

- 审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

- 审核《软件项目开发计划》。

2、施工准备阶段的监理

- 审批开工申请，确定开工日期；

- 了解承包商设备订单的定购和运输情况；

- 了解施工条件准备情况；

- 了解承建单位实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

- 编制各个子项目监理细则；

- 签发开工令。

3、施工阶段的监理

- 审核软件开发各个阶段文件；

- 协助采购人组织软件开发阶段评审；

- 材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

- 材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

- 促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；

- 对施工各个阶段的安装工艺进行检查；

- 审核项目各个阶段进度计划；

- 督促、检查承建单位进度执行情况；

- 审查项目变更，提出监理意见；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 按周（月、旬）定期报告项目情况；

- 组织召开项目例会和专项会议。

4、试运行阶段的监理

- 协助建设方确认项目进入试运行；

- 监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

- 进行试运行期系统检测或测试，做出检测或测试报告；

- 对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

- 进行试运行时间核算；

- 协助业主确认试运行通过。

# ⑶、验收阶段监理

1、验收阶段

- 对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

- 监督检查承建单位作好用户培训工作，检查用户文档；

- 组织系统初步验收；

- 审查承建单位提交的竣工文档；

- 参与项目竣工验收；

- 竣工资料收集整理齐全并装订，签署验收报告；

- 审核项目结算；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 向建设单位提交监理工作总结；

- 将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

- 系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

2、项目移交阶段

- 系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交；

- 设备、软件、材料等的验收文档核实；

- 施工文档的移交；

- 竣工文档的移交；

- 项目的整体移交。

# ⑷、质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有：

- 定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

- 对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录；

- 对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

- 检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见。

投标人应根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的监理工作流程，使错误！未指定书签。的监理工作流程化、制度化。

4.6监理工作要求

# 1、监理工作制度要求

根据本项目的特色，本项目要求以现场监理为主要方式进行，在施工现场主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。监理工作必须由具有相应资质和职称的人员来担任。本次监理项目实行总监理工程师负责制，在整个项目建设期间，总监理工程师必须保证有三分之一工作日以上的时间到甲方现场，且必须在建设期间全程常驻至少一名监理工程师在甲方现场。监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作，本项目必须配备不少于3名的现场专业工程师。监理人员的确定和变更，须事先经业主方同意。监理人员必须奉公守法，具有高度的责任心。

# 2、监理项目组织要求

工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管理、有利于目标控控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

# 3、监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列监理工作：

1) 做好监理日记及工程大事记；

2) 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3) 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4) 管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5) 做好项目周报；

6) 做好监理建议书、监理通知书存档；

7) 阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信息进行综合管理。

# 4、监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订各种合同，投标人应该针对项目特点制定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同执行时进行下列监理工作：

1) 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2) 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4) 对合同终止进行审核确认；

5) 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

要求对项目合同进行合理的管理，以完善整个项目建设的过程。

# 五、监理服务准则

遵照国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

- 不收受被监理单位的任何礼金。

- 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

- 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

- 坚持科学的态度和实事求是的原则。

- 在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

- 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

# 六、监理依据

1）国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》和海南省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2）建设单位与承建单位签订的承包工程合同

3）建设单位与监理单位签订的委托监理合同

4）本工程招标书、招标过程文件、各中标商的投标书

5）国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规

6）部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定

7）建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范

8）建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范

9）与工程相关的技术资料

10）其他与本项目适用的法律、法规和标准

11）国家、地方及行业相关的技术标准

# 七、安全保密要求

本项目要求投标人制定一整套工程监理安全保密制度，确定工程保密责任人，同时要求投标人：

- 按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求监理履行保密责任，并与建设单位签订保密协议；

- 监理单位各级组织严格履行保密职责；

- 按照公司内部保密规定开展监理工作。

# 八、监理验收要求

- 审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告，综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。只有文档齐全，系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。

- 本监理工作的最终验收由委托方组织。

# 九、其它要求

1.监理总工程师

- 具有国家主管部门颁发的信息系统监理师资格；

- 5年以上监理或项目管理经验。

2.监理工程师

- 具有国家主管部门颁发的信息系统监理师资格；

- 2年以上监理或项目管理经验。

3.项目管理及施工组织

投标人须提供详尽的监理技术方案，包括但不限于施工组织部署、项目管理目标、施工准备、进度控制、质量管理、验收方法等内容。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日“智能法院”可视化系统建设项目（B包）（项目编号:HZ2016-276）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

与采购人协商决定

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

4、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

5、授权委托书（表3，投标文件正本原件，副本复印件）

6、法人代表、授权代表身份证复印件

7、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

8、社会保障缴费记录复印件

9、同类项目业绩（表4）

10、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

11、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：“智能法院”可视化系统建设项目（B包）

项目编号： HZ2016-276

| 序号 | 项目名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的“智能法院”可视化系统建设项目（B包）（项目编号为： HZ2016-276 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表4、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 85% | 15% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：“智能法院”可视化系统建设项目（B包）

项目编号： HZ2016-276

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术指标 | 带★指标是否完全满足（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：“智能法院”可视化系统建设项目（B包）

项目编号： HZ2016-276

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力情况（5分） | 具有ISO9001质量管理体系认证证书，得3分，没有得0分； | 3 |  |
| 2 |  | 具有省级企业信用评价中心颁发的3A级信用等级证书，得2分，否则得0分； | 2 |  |
| 3 | 项目团队能力（12分） | 总监取得信息系统注册监理师证书得2分； | 2 |  |
| 4 |  | 总监同时具有高级项目管理师资格证书、注册安全工程师执业资格证书的，得5分；具有其中一个证书得2分；没有不得分。（提供最近3个月社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章）。 | 5 |  |
| 5 |  | 项目团队成员具有全国软考信息系统监理工程师专业资格证书的，每人0.5分，最高2分； （提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 2 |  |
| 6 |  | 项目团队成员具有良好的信息技术管理以及服务能力，获得ITIL基础认证证书(ITIL Foundation Certificate in IT Service Management)的，每个得1分，最高得3分，没有得0分。 （提供最近3个月社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章）。 | 3 |  |
| 7 | 案例（10分） | 2013年以来投资额在1000万元以上的政府信息化建设项目工程监理案例，每个得1分，最多得10分（提供中标通知书以及合同复印件，加盖公章）。 | 10 |  |
| 9 | 本地化服务能力（8分） | 本项目实施团队要求：本地实施团队人数在10人以上得8分；5-9人得5分；3-4人得3分；2人以下得1分。 （提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 8 |  |
| 10 | 技术部分 （50分） | 监理工作内容响应情况，对本项目建设需求和范围的理解程度，针对本项目重难点的理解分析。按评估等级的百分比计算得分；优：9-10分；良：5-8分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 11 |  | 监理各阶段措施及方法（准备阶段2分、项目实施阶段2分、测试阶段2分、验收阶段2分）。各子项系统分值专家根据实际情况精确到小数点后一位，即0.1为单位值。此子项漏缺则为0分 | 8 |  |
| 12 |  | 项目监理服务方案中分别对应质量、进度、投资、信息安全、知识产权五项控制，合同、信息两项管理，组织沟通协调的完整描述 优：9-10分；良：5-8分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 13 |  | 监理单位的人员配备的合理性。 1、监理理单位对本项目的人员配备能否满足项目建设、监理人员岗位职责设置是否完整； 优：3分；良：1分；一般0.5分； 2、为了更好的协助业主单位做好投资目标控制，确保项目费用控制在合同规定的范围之内，项目实施团队成员中具有全国建设工程造价员资格证书（专业：计算机、网络设备及布线安装工程），得2分，最高得2分。（提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 5 |  |
| 14 |  | 监理服务响应和服务承诺。 优：3分；良：2分；一般：1分 | 3 |  |
| 15 |  | 针对本项目的合理化建议经专家核定的针对本项目确实有效的，每条1分，最高4分，没有得0分。 | 4 |  |
| 16 |  | 系统测试验收方案：系统设备安装调测及验收方案可行并与项目特点相符，方案中包含每个子系统正确的测试及验收方法。 优：9-10分；良：5-8分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 17 | 报价评分（15分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／投标报价)×价格权值×100%。 | 15 |  |
| 18 | 总分 | 100 |  |

评委：