# 采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-338

甲级政府采购代理机构

采   购   人：乐东黎族自治县公安局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年六月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	12

第四章 合同条款	57

第五章 投标文件内容和格式	60

第六章  评审办法和程序	68

初步审查表	70

技术、商务评分表	71

# 第一章 投标邀请函

受乐东黎族自治县公安局的委托，海南海政招标有限公司就采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统（项目编号：HZ2016-338）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统，本项目分为A、B两个包：

包括：A包：项目建设

B包：项目监理

2、用途：乐东黎族自治县公安局工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：A包：￥4,574,704.91元；B包：￥119,222.32元。

二、投标人资格要求

A包：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、投标人非设备生产厂商的，需提供主要产品（人脸抓拍摄像机、200万像素网络高清红外智能球机、200万星光级高清网络枪机、全景网络高清球机、200万星光级高清违停球机、图片接入服务器）生产厂商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺函；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

B包：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、信息系统工程监理资质证书（丙级或丙级以上）；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年7月6日至2016年7月12日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥100元/包（售后不退），投标保证金为：A包：￥10000元；B包：￥2000元。

4、投标人提问截止时间：2016年7月21日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年7月26日前09:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年7月26日上午09：15--09：30；

2、开标时间：2016年7月26日上午09：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址： 乐东黎族自治县吉祥路6号

2、联系人：林葱

3、联系电话：0898-31858116

海南海政招标有限公司

二〇一六年六月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：乐东黎族自治县公安局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统

项目编号：HZ2016-338 （包号：   包）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

（A包需求书）

一、项目名称

采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统

二、项目背景

实现对三个高铁站卡口及视频监控系统的联网与管理，并通过视频综合应用平台，实现全县卡口车辆的缉查布控及智能化分析研判；构建覆盖各高铁站出入口人流、车流的卡口防线，初步实现对全县人流、车流的有效监测与防控，并与其它公安应用系统互联互通，实现多轨联控、资源共享。

建设依据与需遵循的技术规范：

《全国公安机关视频图像息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11 号）

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

《全国机动车缉查布控系统技术总体架构和软件功能要求》

《海南省公共安全视频监控系统技术规范》(DB46 /T 258-2013)

《公路交通安全设施设计技术规范》(JTJ074-2003)

《机动车测速仪通用技术条件》GA297-2009

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GAT497-2009

《民用闭路电视系统工程技术规范》GB50198-94

《安防视频监控系统技术要求》GA/T367-2001

《安全防范工程技术规范》GB50348—2004

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92

《机动车号牌图像自动识别技术规范》GAT833-2009

《机动车区间测速技术规范》GAT959-2011

《交通违法信息代码(试用版)》408.3

《安全防范工程费用预算编制办法》GAT_70-2004

《公路车辆智能监测记录系统验收技术规范》 GA/T 961-2011

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T 1127-2013

《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》GB/T 30147-2013

《公安信息网络管理系统技术规范》GA/T 608-2006

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

《机动车、驾驶员及违法管理等相关数据库规范》2004版

《公安信息系统应用开发管理规范》GA/T 715-2007

《全国公安机关视频图像息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11 号）

《关于下达海岛型立体化治安防控体系三大管控系统建设任务书的通知》琼公通〔2013〕105号。

其他相关标准和规范。

三、建设内容

依据中央、地方、行业的相关政策和技术标准，按照“统一规划、统一标准、统筹建设、科学整合、分级负责、分类出资、属地管理”的原则，在前期调研的基础上结合本次全省立体化治安防控体系建设的要求，乐东县公安局建设乐东、尖峰、黄流等三个高铁站立体化治安防控系统项目的主要内容包括：

- 人员卡口系统建设

在乐东、黄流、尖峰等三个高铁站出口和检票口分别设置抓拍摄像机，实现对进出人员的人脸进行自动捕获、跟踪、抓拍，采集人脸特征数据及性别、年龄、是否戴眼镜等人体属性信息。

本次项目拟在乐东站安装10套人脸抓拍摄像机，尖峰站安装10套人脸抓拍摄像机，黄流站安装9套人脸抓拍摄像机。

- 前端视频监控系统建设

按照省厅文件要求，结合我县高铁站治安形势及发案规律特点，因地制宜、灵活部署，采用球机为主，枪机相结合的方式，最大化提升监控资源的效能，实现对监控区域实现全面监控。

本次项目拟在乐东站新建14台200万星光级高清网络球机（含全景网络高清球机1台）、15台200万星光级高清网络枪机；尖峰站新建11台200万星光级高清网络球机（含全景网络高清球机1台）、5台200万星光级高清网络枪机；黄流站新建13台200万星光级高清网络球机（含全景网络高清球机1台）、15台200万星光级高清网络枪机。

- 违法抓拍系统建设

为减少逆向行驶、不按车道行驶、违法停车等违法行为而造成道路堵塞、交通秩序混乱，以致引发道路交通事故。同时提高机动车驾驶员的自觉性，增强安全意识，为交通肇事逃逸和涉车案件等违法行为提供线索和证据，本次项目拟在乐东、黄流、尖峰等三个站新建违法抓拍系统。

本次项目拟在乐东站新建8台200万星光级违停球机；尖峰站新建12台200万星光级违停球机；黄流站新建14台200万星光级违停球机。

4）其他要求

本项目前端监控点图像通过租用运营商光缆传输至派出所或县公安局指挥中心，视频图像光缆传输的方案由中标人负责提供，光缆传输费用包含在本项目的预算内。

本项目建设内容包括邀请第三方检测机构对系统的整体检测，第三方检测费用由中标人负责支付。

四、建设要求

（一）总体要求

1. 项目工期：合同签订后3个月内完工。

2. 项目实施地点：乐东动车站、尖峰动车站、黄流动车站、乐东县公安局。

3. 主要产品的详细技术规格要求见本章“六、主要产品技术要求”。其中，商务和技术要求中的加▲的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分。

- 接口与兼容性要求

本项目要求新建的前端和后台系统须与海南省公安视频图像信息共享平台实现数据互联互通：

（1）▲视频监控系统须与视频共享平台互联互通，可实现共享平台对视频监控系统的集中管理：实时预览、录像回放等；

（2）▲本项目新建违停抓拍系统须实现与视频共享平台互联互通，可通过共享平台转发至交警相关部门使用，实现交通违章数据的共享应用；

（3）▲本项目人员卡口系统须实现与视频共享平台互联互通，可实现在统一平台下的人脸查询、检索，为公安业务信息综合应用、统一管理创造良好基础。

- 设备安装、验收

1. 设备安装及调试：

（1）中标人应负责将设备运至采购人指定处并提供设备的免费安装调试。

（2）中标人在设备安装前应派员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。

（3）中标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试，使用单位应提供必备的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（4）安装调试到位后的设备由中标人、监理人员、使用单位代表（如需要）共同进行质量验收签字。

（5）中标人向使用单位提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

（6）中标人应提供免费安装现场培训（如厂家培训、考察、验收等异地费用不含在投标总价内)。

（7）中标人应自行解决项目中涉及到与其他系统平台的辅材及线材；

2. 验收与提供材料要求

（1）验收标准

本项目及所采购货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、项目科研报、设计文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款等进行数量及质量的验收。

a.验收步骤：

第一步：出厂检验。中标人需提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单和计划，发货计划应经使用单位认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，负责在使用单位指定地点进行软件设置和安装，负责将产品送达交货地点，并向使用单位提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明文件以及生产厂家供货确认函。采购人（或采购人授权单位）在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检。

第二步：安装调试和初验收。货物送至采购人指定的安装现场后，由采购人（或采购人授权单位、监理单位）和中标人共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验，并由中标人负责安装调试、集成，系统集成完成后，由采购人（或采购人授权单位、监理单位）对设备和系统集成组织初验。

第三步：项目验收：系统通过试运行并达到试运行目标后（试运行期间，出现的任何软硬件问题，应由中标人及时处理修正），由使用单位根据《海南省信息化条例》报请相关主管部门组织验收，对所购货物主要指标（如设备配置、品牌指标、可靠性、稳定性等）、集成情况和培训情况进行验收，如设备测试不合格，或中标人提供的培训服务未能满足招标文件和投标文件规定要求，验收将不予通过。

b.在使用单位安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

c.若验收不能符合要求，使用单位将按合同商务条款的有关规定执行。

（2）技术材料

中标后应提供的技术资料：中标人至少应向使用单位提供以下列标明的中文（或英文）技术资料，其费用应包括在投标内。

1)产品技术说明书；

2)安装手册（含所需的软件安装序列号）；

3)操作手册；

4)维修手册；

5)货物相应的软件和光盘、授权使用文件；

6)出厂明细表（装箱单）；

7)产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

8)出厂检验报告和合格证书。

若技术资料不全，使用单位有权拒绝验收。

- 售后服务要求

投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，包括但不限于：

1．整体工程提供不少于2年的免费维护保修，设备保修期限按原厂商标准，但不得低于三年。保修期自双方代表在合格验收单上签字之日起计算。

2. 上门保修服务：保修期内,中标人提供上门保修，即由中标人派人到使用单位现场维护，由此产生的一切费用均由中标人承担。保修期内，中标人必须根据使用单位要求负责进行售后技术支持和服务，对于非使用单位人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3．备品备件服务：中标人应承诺提供具体数量的备品备件，如摄像机电源、等。

4．保修期间，中标人应提供但不限于下述服务：

1）.在保修期间提供免费保修，7×24小时上门服务，免费更换故障配件。提供7×24小时技术支持和服务，1小时内响应，通过远程方式无法解决的，6小时到达故障现场进行处理。故障设备现场无法修复的，在24小时内提供相同品质规格的设备备用。

2）.指定专门技术人员负责系统的技术支持；

3）服务方式除现场技术支持外，还应包括电话、互联网、E-MAIL等方式；

4）服务范围包括系统安装、升级（含升级服务包）、调试、性能调优、系统管理等；

5）每年不少于两次巡检和设备清洁保养；

6）中标人应根据使用单位要求，提供现场免费使用及维护培训。

（五）运维服务要求

本项目要求现场派驻及常规支持相结合的方式提供运维服务。运维服务主要包括（但不限于）以下工作内容：

- 管理维护本项目所有资产。

- 为本项目业务正常运行提供服务支撑，并办理部分业务。

- 运维期间根据业务需求对软件平台进行升级和定制开发。

- 负责项目涉及标准和接口的更新、升级和完善工作。

- 运维管理需要遵循相关的信息安全保护要求进行。

- 项目资产质量保修。

- 负责系统信息安全，定期安全自查，制定、执行系统安全预案等。

- 为用户重要活动提供保障，并安排非派驻工程师定期对项目资产进行巡检。

- 使用单位安排的其他工作事项。

本项目派驻工程师要求信息技术类专业专科以上学历，具有2年以上行业工作经验，并具备胜任本项目运维工作需要的专业知识与能力。

（六）质保期后服务承诺和续签

免费质保期满后且符合下列条件的，中标人可申请继续签订服务合同：

1. 续签合同的供应商主体、经营范围、经营资质等内容与原合同供应商保持一致的；

2. 续签合同的服务内容与原合同保持一致的；

3. 续签合同的价格标准不高于原采购合同金额的10%；

4. 续签合同的服务期限不高于原合同规定期限的；

5. 供应商在原合同履行期间，能够遵纪守法、诚实信用、较好完成服务内容的。

符合上述条件的服务类项目合同，中标人可于原合同期满四周前提出续签申请并报建设单位审核、报批。如不满足上述续签合同条件的，建设单位应于合同结束前四周内提出采购申请，进行重新采购。

投标人须提供质保期后的服务承诺及技术支持方案，包括但不限于：

- 服务范围

- 服务期限

- 服务内容

- 维护和保养工作的方式

- 备品备件清单和单件报价清单

- 服务费的计算和收取

（七）培训服务要求

投标人须承诺负责本项目培训的讲师都为拥有多年技术支持、市场经验的资深专业人员。培训内容包括软硬件系统的配置、安装环境、系统架构，以及实际操作、应用、管理维护、安全防护、应急处理等方面知识，帮助使用单位培训维护队伍，建立维护规章制度，提高维护水平。

在培训的同时，中标人须向使用单位提供软硬件系统操作说明、相关技术文档、培训内容PPT等多种资料。

（八）其它要求

1.本项目实施阶段，中标人应制作整体实施方案报使用单位批准后执行，整体实施方案应严格遵照海南省工信厅批复的《乐东黎族自治县乐东、黄流、尖峰等三个高铁站立体化治安防控系统项目可行性研究报告》相关解决方案编制。中标人应对项目定制开发内容的业务需求进行调研，并制作用户需求书报使用单位同意后开发。

2.因使用单位统一工作平台建设或其它专用系统建设，需整合本项目应用系统或获取本项目系统数据的，中标人或关联方应按使用单位要求，免费提供相关接口和服务。

3.因实际需求发生重大变化，使用单位有权变更或停止部分货物和服务的采购。

4.根据项目建设需要，使用单位有权要求中标方对部分采购设备（含软硬件及其服务）的型号和数量进行调整。中标方正式供货前，应将拟供货清单书面报采购人确认。

5.投标人认为在不影响项目系统功能前提下，需要变动部分设备技术参数的，应提供建议和详细的说明。

6.中标人承建本项目需接受使用单位委托的监理公司的监理。

7.本项目定制开发的软件，知识产权属于使用单位，中标人需向使用单位提交包括软件源代码再内的所有技术资料。

8.基于项目建设目标的需要，本招标文件对本工程建设要求描述不详的，中标人工程实施时，应以海南省工信厅审批的《乐东黎族自治县乐东、黄流、尖峰等三个高铁站立体化治安防控系统项目可行性研究报告》载明的要求为准。

五、采购货物及服务清单及要求

（一）投标人必须按照本节《乐东黎族自治县乐东、黄流、尖峰等三个高铁站立体化治安防控系统项目采购货物及服务清单》进行报价；投标人应充分考虑项目所需要的辅助材料或其他集成设备，如工程量清单中未列出或数量不足，投标人应给于补充，并计入投标总报价中。工程量清单中各设备或服务报价应合理，单项不得虚高或虚低。单项虚高或虚低的，项目实施变更时，采用有利于采购人的价格进行结算。

（二）《采购货物及服务清单》表内主要货物的详细技术规格要求见“六、主要产品技术要求”。

（三）中标人需根据国家行业标准、海南省政务信息化工程建设管理规范、本项目立项可研报以及本标书要求，提供本项目货物的集成安装、软件开发部署及培训，提供相关技术服务，配合采购人完成验收。

表1：乐东黎族自治县乐东、黄流、尖峰等三个高铁站立体化治安防控系统项目采购货物及服务清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 乐东动车站 |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 10 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机镜头 | 感红外自动光圈高清镜头；焦距：f11-40mm；靶面：1/1.8"；接口：CS接口；分辨率：800万；光圈数1:1.5≤±10%； | 台 | 10 |
| 3 | 电源适配器 | 电源适配器 DC 12V 2A | 台 | 10 |
| 4 | 摄像机安装支架 | 支架 万向节/适合护罩调整角度使用 | 个 | 10 |
| 5 | 摄像机吊挂架 | 摄像机吊挂架 φ32不锈钢钢管定制 | 个 | 10 |
| 6 | 安装机柜、机架安装 墙挂式 | 壁挂设备箱 400mm*400mm*200mm | 台 | 2 |
| 7 | 8口交换机 | 8个10/100Base-TX以太网端口； 1个10/100/1000Base-T以太网端口和1个复用的100/1000Base-X SFP端口 | 台 | 1 |
| 8 | 24口二层交换机 | 1、产品类型：千兆以太网交换机 2、应用层级：二层 3、传输速率10/100/1000Mbps 4、交换方式：存储-转发 5、背板带宽：256Gbps 6、包转发率：42Mpps 7、MAC地址表：16K 二、端口参数 1、端口结构：非模块化 2、端口数量：28个 3、端口描述：24个10/100/1000Base-T接口，4个1000Base-X SFP接口 | 台 | 1 |
| 9 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 41 |
| 10 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)2.5 | RVV 3*2.5平方毫米电缆 | m | 202 |
| 11 | 穿放、布放双绞线缆 管/暗槽内穿放(对以内)4 | 超五类线 超五类4对非屏蔽双绞线 | m | 357 |
| 12 | 光缆敷设 穿保护管 | 6芯光缆 | m | 306 |
| 13 | 安装测试光缆终端盒 | 光缆终端盒12芯 | 个 | 2 |
| 14 | 连接盘安装、光纤连接 光纤连接熔接法单模 | 含光纤连接器材 | 套 | 12 |
| 15 | 布放尾纤 光纤配线架内跳线 |  | 根 | 10 |
| 16 | 200万像素网络高清红外智能球机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 13 |
| 17 | 200万星光级高清网络枪机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 15 |
| 18 | 200万星光级高清违停球机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 8 |
| 19 | 全景网络高清球机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 20 | 二合一防雷器 | 二合一防雷器 DC12V+RJ45、AC24V+RJ45二合一等电位防雷器，失效断电，网络标称放电电流：≥1KA(8/20μs)，最大端口放电＜32.5KA(8/20μs)，负载1KW。 | 个 | 37 |
| 21 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000Base-X千兆SFP端口2个SFP+端口 | 台 | 1 |
| 22 | NVR | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 23 | 硬盘 | 4TB硬盘 | 台 | 4 |
| 24 | 8口交换机 | 8个10/100Base-TX以太网端口； 1个10/100/1000Base-T以太网端口和1个复用的100/1000Base-X SFP端口 | 台 | 16 |
| 25 | 紧急报警求助箱 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 26 | 监控立杆 | 监控杆（高6米，横杆3米） 定制倒L型杆或T型杆，根据现场环境配套杆件类型和数量，含基础件、接闪器，立杆净高：6 m；横杆：3m；热镀锌喷塑八棱杆，壁厚大于6mm；立杆底部直径大于220mm；，抗风能力14级（45M/s）以上。 | 根 | 11 |
| 27 | 监控立杆 | 监控杆（高6米，横杆6米） 定制倒L型杆或T型杆，根据现场环境配套杆件类型和数量，含基础件、接闪器，立杆净高：6 m；横杆：6m；热镀锌喷塑八棱杆，壁厚大于6mm；立杆底部直径大于220mm；，抗风能力14级（45M/s）以上 | 根 | 5 |
| 28 | 立杆基础 | 满足立杆抗风能力要求 | 10m3 | 5.76 |
| 29 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极普通土 | 接地极5*50*2000角钢 | 根 | 64 |
| 30 | 接地极(板)制作、安装 接地极板(块)钢板 | 接地极板40*4镀锌扁钢 | 根 | 16 |
| 31 | 抱杆设备箱 | 抱杆设备箱 抱杆安装的设备箱，用于安放卡口前端设备及配套设施，304型不锈钢，双层隔热、温控散热加温，户外防水、防腐蚀 | 台 | 16 |
| 32 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)2.5 | 电力电缆 RVV 3*2.5平方毫米 | m | 3737 |
| 33 | 穿放、布放双绞线缆 管/暗槽内穿放(对以内)4 | 超五类线 超五类4对非屏蔽双绞线 | m | 1887 |
| 34 | 电缆井设置 砖砌井 矩形 |  | m3 | 10.24 |
| 35 | 电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座 | 混凝土井盖井座 | 套 | 16 |
| 36 | 光缆租用 | 租用运营商光纤线路 | 套 | 1 |
| 二、 | 尖峰动车站 |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 10 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机镜头 | 感红外自动光圈高清镜头；焦距：f11-40mm；靶面：1/1.8"；接口：CS接口；分辨率：800万；光圈数1:1.5≤±10%； | 台 | 10 |
| 3 | 电源适配器 | 电源适配器 DC 12V 2A | 台 | 10 |
| 4 | 摄像机安装支架 | 支架 万向节/适合护罩调整角度使用 | 个 | 10 |
| 5 | 摄像机吊挂架 | 摄像机吊挂架 φ32不锈钢钢管定制 | 个 | 10 |
| 6 | 安装机柜、机架安装 墙挂式 | 壁挂设备箱 400mm*400mm*200mm | 台 | 2 |
| 7 | 8口交换机 | 8个10/100Base-TX以太网端口； 1个10/100/1000Base-T以太网端口和1个复用的100/1000Base-X SFP端口 | 台 | 1 |
| 8 | 24口二层交换机 | 1、产品类型：千兆以太网交换机 2、应用层级：二层 3、传输速率10/100/1000Mbps 4、交换方式：存储-转发 5、背板带宽：256Gbps 6、包转发率：42Mpps 7、MAC地址表：16K 二、端口参数 1、端口结构：非模块化 2、端口数量：28个 3、端口描述：24个10/100/1000Base-T接口，4个1000Base-X SFP接口 | 台 | 1 |
| 9 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 35 |
| 10 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)2.5 | RVV 3*2.5平方毫米电缆 | 100m | 2 |
| 11 | 穿放、布放双绞线缆 管/暗槽内穿放(对以内)4 | 超五类线 超五类4对非屏蔽双绞线 | m | 357 |
| 12 | 光缆敷设 穿保护管 | 6芯光缆 | m | 306 |
| 13 | 安装测试光缆终端盒 | 光缆终端盒12芯 | 个 | 2 |
| 14 | 连接盘安装、光纤连接 光纤连接熔接法单模 | 含光纤连接器材 | 芯 | 12 |
| 15 | 布放尾纤 光纤配线架内跳线 |  | 根 | 10 |
| 16 | 200万像素网络高清红外智能球机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 10 |
| 17 | 200万星光级高清网络枪机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 5 |
| 18 | 200万星光级高清违停球机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 14 |
| 19 | 全景网络高清球机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 20 | 二合一防雷器 | 二合一防雷器 DC12V+RJ45、AC24V+RJ45二合一等电位防雷器，失效断电，网络标称放电电流：≥1KA(8/20μs)，最大端口放电＜32.5KA(8/20μs)，负载1KW。 | 个 | 30 |
| 21 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000Base-X千兆SFP端口2个SFP+端口 | 台 | 1 |
| 22 | NVR | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 23 | 硬盘 | 4TB硬盘 | 台 | 3 |
| 24 | 8口交换机 | 8个10/100Base-TX以太网端口； 1个10/100/1000Base-T以太网端口和1个复用的100/1000Base-X SFP端口 | 台 | 10 |
| 25 | 紧急报警求助箱 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 26 | 监控立杆 | 监控杆（高6米，横杆3米） 定制倒L型杆或T型杆，根据现场环境配套杆件类型和数量，含基础件、接闪器，立杆净高：6 m；横杆：3m；热镀锌喷塑八棱杆，壁厚大于6mm；立杆底部直径大于220mm；，抗风能力14级（45M/s）以上。 | 根 | 3 |
| 27 | 监控立杆 | 监控杆（高6米，横杆6米） 定制倒L型杆或T型杆，根据现场环境配套杆件类型和数量，含基础件、接闪器，立杆净高：6 m；横杆：6m；热镀锌喷塑八棱杆，壁厚大于6mm；立杆底部直径大于220mm；，抗风能力14级（45M/s）以上 | 根 | 7 |
| 28 | 立杆基础 | 满足立杆抗风能力要求 | 10m3 | 3.6 |
| 29 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极普通土 | 接地极5*50*2000角钢 | 根 | 40 |
| 30 | 接地极(板)制作、安装 接地极板(块)钢板 | 接地极板40*4镀锌扁钢 | 根 | 10 |
| 31 | 抱杆设备箱 | 抱杆设备箱 抱杆安装的设备箱，用于安放卡口前端设备及配套设施，304型不锈钢，双层隔热、温控散热加温，户外防水、防腐蚀 | 台 | 10 |
| 32 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)2.5 | 电力电缆 RVV 3*2.5平方毫米 | 100m | 33 |
| 33 | 穿放、布放双绞线缆 管/暗槽内穿放(对以内)4 | 超五类线 超五类4对非屏蔽双绞线 | 100m | 15 |
| 34 | 电缆井设置 砖砌井 矩形 |  | m3 | 6.4 |
| 35 | 电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座 | 混凝土井盖井座 | 套 | 10 |
| 36 | 光缆租用 | 租用运营商光纤线路 | 套 | 1 |
| 三、 | 黄流动车站 |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 9 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机镜头 | 感红外自动光圈高清镜头；焦距：f11-40mm；靶面：1/1.8"；接口：CS接口；分辨率：800万；光圈数1:1.5≤±10%； | 台 | 9 |
| 3 | 电源适配器 | 电源适配器 DC 12V 2A | 台 | 9 |
| 4 | 摄像机安装支架 | 支架 万向节/适合护罩调整角度使用 | 个 | 9 |
| 5 | 摄像机吊挂架 | 摄像机吊挂架 φ32不锈钢钢管定制 | 个 | 9 |
| 6 | 安装机柜、机架安装 墙挂式 | 壁挂设备箱 400mm*400mm*200mm | 台 | 2 |
| 7 | 8口交换机 | 8个10/100Base-TX以太网端口； 1个10/100/1000Base-T以太网端口和1个复用的100/1000Base-X SFP端口 | 台 | 1 |
| 8 | 24口二层交换机 | 1、产品类型：千兆以太网交换机 2、应用层级：二层 3、传输速率10/100/1000Mbps 4、交换方式：存储-转发 5、背板带宽：256Gbps 6、包转发率：42Mpps 7、MAC地址表：16K 二、端口参数 1、端口结构：非模块化 2、端口数量：28个 3、端口描述：24个10/100/1000Base-T接口，4个1000Base-X SFP接口 | 台 | 1 |
| 9 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 38 |
| 10 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)2.5 | RVV 3*2.5平方毫米电缆 | 100m | 2 |
| 11 | 穿放、布放双绞线缆 管/暗槽内穿放(对以内)4 | 超五类线 超五类4对非屏蔽双绞线 | 100m | 3.5 |
| 12 | 光缆敷设 穿保护管 | 6芯光缆 | 100m | 3 |
| 13 | 安装测试光缆终端盒 | 光缆终端盒12芯 | 个 | 2 |
| 14 | 连接盘安装、光纤连接 光纤连接熔接法单模 | 含光纤连接器材 | 套 | 12 |
| 15 | 布放尾纤 光纤配线架内跳线 |  | 根 | 10 |
| 16 | 200万像素网络高清红外智能球机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 12 |
| 17 | 200万星光级高清网络枪机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 15 |
| 18 | 200万星光级高清违停球机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 12 |
| 19 | 全景网络高清球机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 20 | 二合一防雷器 | 二合一防雷器 DC12V+RJ45、AC24V+RJ45二合一等电位防雷器，失效断电，网络标称放电电流：≥1KA(8/20μs)，最大端口放电＜32.5KA(8/20μs)，负载1KW。 | 个 | 40 |
| 21 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000Base-X千兆SFP端口2个SFP+端口 | 台 | 1 |
| 22 | NVR | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 23 | 硬盘 | 4TB硬盘 | 台 | 4 |
| 24 | 8口交换机 | 8个10/100Base-TX以太网端口； 1个10/100/1000Base-T以太网端口和1个复用的100/1000Base-X SFP端口 | 台 | 13 |
| 25 | 紧急报警求助箱 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 26 | 监控立杆 | 监控杆（高6米，横杆3米） 定制倒L型杆或T型杆，根据现场环境配套杆件类型和数量，含基础件、接闪器，立杆净高：6 m；横杆：3m；热镀锌喷塑八棱杆，壁厚大于6mm；立杆底部直径大于220mm；，抗风能力14级（45M/s）以上。 | 根 | 7 |
| 27 | 监控立杆 | 监控杆（高6米，横杆6米） 定制倒L型杆或T型杆，根据现场环境配套杆件类型和数量，含基础件、接闪器，立杆净高：6 m；横杆：6m；热镀锌喷塑八棱杆，壁厚大于6mm；立杆底部直径大于220mm；，抗风能力14级（45M/s）以上 | 根 | 6 |
| 28 | 立杆基础 | 满足立杆抗风能力要求 | 10m3 | 1.3 |
| 29 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极普通土 | 接地极5*50*2000角钢 | 根 | 52 |
| 30 | 接地极(板)制作、安装 接地极板(块)钢板 | 接地极板40*4镀锌扁钢 | 根 | 13 |
| 31 | 抱杆设备箱 | 抱杆设备箱 抱杆安装的设备箱，用于安放卡口前端设备及配套设施，304型不锈钢，双层隔热、温控散热加温，户外防水、防腐蚀 | 台 | 13 |
| 32 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)2.5 | 电力电缆 RVV 3*2.5平方毫米 | 100m | 39 |
| 33 | 穿放、布放双绞线缆 管/暗槽内穿放(对以内)4 | 超五类线 超五类4对非屏蔽双绞线 | 100m | 20 |
| 34 | 电缆井设置 砖砌井 矩形 |  | m3 | 8.32 |
| 35 | 电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座 | 混凝土井盖井座 | 套 | 10 |
| 36 | 光缆租用 | 租用运营商光纤线路 | 套 | 1 |
| 四、 | 公安局机房 |  |  |  |
| 1 | 机柜 服务器机柜 | 19英寸1.2米机柜 选用优质冷轧钢、配PDU托盘 玻璃前门钣金后门 | 台 | 1 |
| 2 | 流媒体服务器 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 3 | 图片接入服务器 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 3 |
| 4 | 人脸检索服务器 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 5 | 视频存储设备 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 6 | 企业级硬盘 | 企业级硬盘 4TB | 台 | 96 |
| 7 | 高清解码器 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 8 | 汇聚交换机 | 48个10/100Base-TX以太网端口； 1个10/100/1000Base-T以太网端口和1个复用的100/1000Base-X SFP端口 | 台 | 1 |
| 9 | 光模块 | SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 48 |

六、主要产品技术要求

1、投标人可选取参考品牌产品或者不低于上述品牌性能指标的同一等级产品。

▲2、为保障设备的兼容和售后管理，所采用的人脸抓拍摄像机、人脸检索服务器、全景网络高清球机、流媒体服务器等均为同一品牌。

#### 1、人脸抓拍摄像机

- 200万 1/1.8"CMOS ICR宽动态智能人脸抓拍机

- 传感器类型 1/1.8” Progressive Scan CMOS

- 最小照度 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON)

- 快门 1秒至1/100,000秒

- 镜头接口类型 C/CS 接口

- 自动光圈 DC驱动

- 日夜转换模式 ICR红外滤片式

- 数字降噪 3D数字降噪

- 视频压缩标准 H.264 / MPEG4 / MJPEG

- 视频压缩码率 32Kbps~16Mbps

- 图像格式 JPEG

- 最大图像尺寸 1920 × 1200，帧率 25fps(1920 × 1200)

- 图像设置 饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调

- ▲支持四码流输出功能；（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 存储功能 支持SD/SDHC,USB存储设备

- 支持协议 TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,

- NTP支持FTP上传

- 通用功能 心跳,密码保护,NTP校时

- 图片格式 采用JPEG编码,图片质量可设

- ▲智能识别:人员特征显示，人脸抓拍、人员统计; （以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 通讯接口 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口

- 外部接口 4路IO输入接口,3对IO输出接口(可以作为报警输入、输出,闪光灯控制接口)、同步电源接口SYNC，1对音频输入输出

#### 2、200万星光级高清网络球机

- ▲摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置镜头支持不小于37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL

- 红外距离不小于450米

- ▲为了达到夜间最优效果，摄像机支持最低照度可达彩色0.0007Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms

- 网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能

- 支持宽动态不小于106dB（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克

- 支持水平手控速度不小于550°/S（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 垂直手控速度不小于120°/S

- 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°

- 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

- 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能

- 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级

- 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能

- 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB

- 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC

- 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps

- 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议

- 支持噪声过滤功能

- 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。

- 车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息

- ▲支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波

- 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃

#### 3、200万星光级高清网络枪机

- 具有200万像素CMOS传感器；

- 最大分辨率1920x1080；

- ▲最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- ▲红外补光距离不小于100米（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080 @ 25fps和子码流704x576@25fps同时输出（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- ▲支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于100ms（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 信噪比不小于58dB（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 需具不小于105dB宽动态（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- ▲设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- ▲需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印、区域裁剪等功能（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 不低于IP67防尘防水等级；

- 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口；

- 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 需支持本地SD卡存储，最大支持128G（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

#### 4、200万星光级高清违停球机

- 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL

- 红外距离不小于400米

- 支持不小于37倍光学变焦

- ▲支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 亮度信号信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能

- 支持宽动态不小于105dB（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°

- 垂直手控速度不小于120°/S

- 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90°

- 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

- 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能

- 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级

- 支持断电记忆功能，支持黑白名单过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能

- 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB

- 支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC

- 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车标、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲支持违章停车、掉头、压线抓拍、违法变道、逆行抓拍、道路拥堵、机动车占用非机动车抓拍等功能，并可对逆行、压线、变道、掉头、占用非机动车道的机动车辆进行自动或手动跟踪并识别车牌号码。（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲白天有效检测距离不小于240米，捕获率≥95%，捕获有效率≥90%（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲支持违法停车抓拍间隔功能设置，对触发违法停车的同一辆车，在设定的时间间隔内不会重复抓拍。（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 支持16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲可对违法停车行为进行手动抓拍并生成违法停车图片（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲抓拍图片名称及ftp存储文件夹名称可按设备编号、违法代码、违法名称、抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息内容自由组合设置。（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波

- 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±35%范围内变化时，设备可正常工作

- 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃

#### 5、全景网络高清球机

- 一体化全景式高清网络摄像机，由全景拼接图像采集模块和特写高清球机组成；

- ▲自带镜头，配置4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行拼接，通过180°拼接画面显示。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°（以公安部型式检验报告为准, 提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。（以公安部型式检验报告为准, 提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。（以公安部型式检验报告为准, 提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 主视频镜头支持≥37倍光学变焦。

- 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。

- 网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个。

- 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准, 提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 支持宽动态不小于105dB。

- 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置。

- 支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°

- 垂直手控速度不小于240°/S

- 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

- 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。

- 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。

- 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级。

- 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能。

- 具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。

- 支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/AAC

- 支持码流平滑设置（以公安部型式检验报告为准, 提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 支持三码流同时输出，主码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和4096×1800@30fps辅视频图像；第三码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和1280×560@30fps辅视频图像（以公安部型式检验报告为准, 提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。

- ▲产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（以公安部检验报告为准, 提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设（以公安部检验报告为准, 提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 跟踪联动响应时间应小于0.5秒。

- ▲在自动跟踪模式下，每分钟可对最多30个跟踪目标进行抓拍（以公安部检验报告为准, 提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 辅视频图像支持最多3级区域告警级别设置（以公安部检验报告为准, 提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲可对辅视频图像中像素最小为3x3的移动目标(人或车)进行检测并框出该目标，能够同时对最多66个移动目标（人或车）进行检测并框出，可对相距150米处的移动目标（人或车）进行检测并使主视频画面对该目标跟踪，对相距100米处速度为80km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆（以公安部检验报告为准, 提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲当辅视频图像中无移动目标时间达到预设时间后样机可自动转到预设守望位置（以公安部检验报告为准, 提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 在辅视频图像中可设置最多4个屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为（以公安部检验报告为准, 提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 具备较好防护性能，支持IP67，8000V防浪涌。

- 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。

#### 6、NVR

- 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持国标28181协议接入乐东县公安局视频共享平台；

- 设备具备8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 设备具备具备2个千兆网口，支持双网络IP设定等应用；

- 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- ▲ 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 可接入总带宽不小于400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像；

- ▲支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 支持1200W高清网络视频的解码显示；

- ▲支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- ▲支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放

- 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像

- 可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览

- 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

- 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像

- 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频

- 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠

- 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态

- 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口

- 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改

- 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图

- 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）

#### 7、紧急报警求助箱

- 一键式报警视频语音紧急求助设备,集成130W高清摄像头、支持双网口、支持中心呼叫前端报警箱实现远程信息发布、支持警灯定时开闭、支持双向语音对讲等功能，可实现公安110联网，实现第一时间报警求助，并联动案发现场周边监控点录像。

- 设备采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠；

- 设备应同时具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP网络接口（支持10M/100Mbps自适应）2个，报警输入接口2个，报警输出接口1个，防拆输入接口1个，按键输入接口1个，警灯输出接口1个，电锁输出接口1个，电话接口1个；

- 设备自带摄像头应具有红外补光灯，在光照强度0.1Lx时红外灯补光距离应达到7米，便于夜晚辨认求助者

- ▲应支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现不小于4米对讲；呼叫功能：按下按键后，设备应能呼叫中心（或平台），呼叫过程中，能听到呼叫等候接听提示音；呼叫失败时，应能听到提示音；通话功能：呼叫成功后，应能与中心（或平台）实现双向通话，语音清晰，不应出现振鸣现象；可视功能：呼叫成功后，通话过程中，在中心（或平台）应可以看到设备处实时视频，图像应清晰可辨；监视功能：在中心（或平台）可以监视前端设备实时视频；监听功能：在中心（或平台）可以监听前端设备声音；（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- ▲设备具有紧急求助报警；按下报警按键后触发报警呼叫，设备应进入等待中心（或平台）接听，并触发警灯；（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- ▲设备应有防拆报警，防拆报警发生时，警灯应触发；报警信息上报到中心（或平台），并能够查到报警日志；报警报告应支持电话线、网络链路上传；（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 报警箱内置不小于3W扬声器，可实现远距离广播，支持智能噪声抑制处理；

- 设备应支持网络远程在线升级功能；

- 报警箱设备应有电源防雷装置；电源防雷等级UP应不小于2KV， 1KA

- 报警箱设备应有短路器保护器装置；报警箱电压过高时，电路器应切断主板的电源

- 设备抗电强度不低于2kV、1min无击穿、泄漏电流＜5mA、浪涌2kv

#### 8、流媒体服务器

- E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1

- 内存：16GB DDR4

- 硬盘：2TB SATA

- 其他：热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U

- 电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；

- 电源电压：200-240V/50Hz；

#### 9、图片接入服务器

- 用于接入违停球机，每台服务器支持12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发；

- 处理器：高性能ARM A9双核数字媒体处理器；

- 操作系统：嵌入式Linux操作系统；

- 硬盘：支持4个SATA接口，本期项目标配2TB硬盘；

- 网口：≥12个100M自适应RJ45接口、2个1000M自适应RJ45接口（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；；

- ▲支持对违法车辆片段录像功能，对车辆违章片段进行录像，并记录车辆违章全过程，录像时长不低于5秒，能够进行违章录像回放（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；。

- ▲支持数据库恢复功能，当数据库文件由于断电等原因损坏，可通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据查询功能（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；。

- ▲支持数据防删改功能，录像、图片文件无法直接删除或修改，只能循环覆盖或格式化操作（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；。

- 可通过VGA、HDMI进行本地视频预览、菜单参数配置，可通过CVBS进行本地视频预览

- 工作温度-40℃~70℃（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 需提供公安部检测机构出具的检测依据为GB/T 28181-2011的型式检验报告。

#### 10、人脸检索服务器

- 高性能1U机架式服务器，提供后端智能视频分析功能；

- 支持接入64路人脸抓拍机或带有人脸侦测功能的Smart IPC。

- 支持对接入人脸抓拍机抓拍图片的性别、年龄段、是否戴眼镜等属性的查询（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）。

- 支持对抓拍库的人脸图片检索，支持即时检索和检索任务两种检索模式

- 支持抓拍库的单库查重和双库查重。

- 支持1对1比对和1对多比对功能。

- 为确保所用技术的成熟度，所投产品厂商需具备人脸抓拍检索系统软件、人脸实时报警算法软件、人脸抓拍比对系统软件的计算机软件著作权证书，提供证书复印件加盖厂家公章或投标专用章。

#### 11、视频存储设备

- 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统

- 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口；（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；

- 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展；（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；

- ▲应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 应能接入并存储640Mbps视频图像，同时转发512Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像；

- ▲应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- ▲应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- ▲应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- ▲可支持对单前端设备10路多流冗余存储（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- 应能进行实时流检测，丢帧15秒以上则报警；（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）；

- ▲存储系统具备自动归档存储管理功能，提供自动归档存储管理系统软件的计算机软件著作权证书复印件并加盖厂商公章或投标专用章。

#### 12、高清解码器

- 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。

- ▲要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

- 要求设备具备1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。

- ▲设备支持外接电脑桌面解码输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

- 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

- ▲ 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

- 设备支持解码显示画面任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示。

- 设备支持视频图像轮巡输出显示。

- 设备支持客户端或IE浏览器控制，对IPC解码显示输出。

- 要求设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x2,1x3, 1x4,2x1,2x2,2x3，2x4，3x1,3x2,4x2的拼接显示.

- ▲要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

- 要求设备支持软件客户端、控制键盘等对云台进行控制

- 设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。

- ▲要求设备支持场景保存功能，可以保存多个场景。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

- 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。

- 设备通过高温、低温检测、振动测试、冲击测试、绝缘电阻、泄露电阻、泄露电流测试等，提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

- ▲要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出64路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或40路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或32路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或16路分辨率为3840×2160(H.265），或16路分辨率为4096×2160(H.264）,或8路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

- 设备可接入1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1680×1050、1366x768等的视频图像分辨率并进行显示。

- 设备与网络球机、网络枪机同一品牌。

七、其它要求

1. 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一、虚假应标，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

2. 投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

（B包需求书）

一、项目名称

采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统

二、监理内容

本包监理范围为乐东黎族自治县乐东、黄流、尖峰等三个高铁站立体化治安防控系统项目建设，即本招标文件A包的建设内容。

三、监理技术要求

3.1监理服务周期

本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

3.2 监理范围

重点对项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、系统集成、软件开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从硬件监理、软件监理、系统集成监理等三个方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3.3监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

1)、监理质量目标控制

监理质量目标控制是监理技术服务的核心所在，也是监理单位综合实力的最好反映，所以做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到建设单位要求的质量目标。

确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。

确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）、地方或行业质量标准和技术标准，按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、安装、调试和运行；系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容，应该成为质量控制的重点；深化设计方案的确定、开发平台选定，也要进行充分论证。

要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保工程质量合格。

投标人应针对本项目建设中软硬件设备采购、设备安装调试、系统集成、软件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目标。

2)、监理进度目标控制

确保本项目按合同规定的工期完工。

依据合同所约定的工期目标，在确保质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对进度进行主动控制，确保项目按规定的工期完工。

通过对本项目概要设计的分析、研究，提出针对本项目建设的、有代表性的信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

3)、监理投资目标控制

协助用户控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中的额外开支。

以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合同规定的范围内。

在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

3.4工程监理重点难点分析

投标人应根据本项目建设的特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作。

# （一）项目组织及总体技术方案的质量控制

1、协助审查项目建设方的投标书、合同及实施方案；

2、在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为采购人提供建议；

3、协助审查项目建设方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

4、协助审查项目建设方的工程质量保证计划及质量控制体系；

5、参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

# （二）项目质量控制

1、组织措施：建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

2、系统集成质量控制

审核系统总集成方案；

对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；

参与制定系统验收大纲；

对设备安装、调试进行验收；

对系统进行总体验收。

3、人员培训的质量控制

协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

监督审查建设方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；

监督审查考核工作，评估培训效果；

协助审核并确认培训总结报告。

4、文档、资料的质量控制

监督审查建设方提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件安装在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督项目建设方提交符合规定的成套资料，包括印刷本和电子版。

对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

# （三）进度协调控制

1、组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

2、编制项目控制进度计划：编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

3、审查各子系统建设方编制的工作进度计划：分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据建设方所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查建设方提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采购人，要求建设方采取应急措施满足系统建设的需求。

4、系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

5、进度计划的分析与调整: 要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知建设方采取措施，向建设方提出要求和修改计划的指令。

# （四）投资控制

1、组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

2、审查设计图纸和文件，审查建设方的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

3、严格督促建设方按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

# （五）合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促建设方在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体要求如下：

1、以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

2、分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目建设方按时履约。

3、对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

4、对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

5、根据合同约定，审核项目建设方的支付申请。

6、建立合同目录、编码和档案。

7、合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

# （六）信息、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、建设方的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

1、制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

2、在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

3、做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

4、建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

5、立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促建设方的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

6、建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。

7、监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

# （七）日常监理

- 掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

- 安排足够的监理人员，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理，至少保证2名专职信息系统监理工程师在现场，随时为采购人提供服务，总监理工程师必需专职于本项目；

- 制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；

- 熟悉了解项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助项目的设计方案交底审核工作；

- 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

- 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

- 与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见；

3.5工程各阶段的监理规划、实施

投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为设备/材料采购、施工阶段、验收阶段、质保期阶段等。

# ⑴、设备/材料采购监理

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务，工程监理单位在设备/材料采购阶段监理工作主要有：

- 审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；

- 订货进货验证；

- 组织到货验收；

- 鉴定、设备移交等；

# ⑵、施工阶段监理

1、开工前的监理

- 审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

- 审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

- 审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

- 审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

- 审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

- 审核《软件项目开发计划》。

2、施工准备阶段的监理

- 审批开工申请，确定开工日期；

- 了解承包商设备订单的定购和运输情况；

- 了解施工条件准备情况；

- 了解承建单位实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

- 编制各个子项目监理细则；

- 签发开工令。

3、施工阶段的监理

- 审核软件开发各个阶段文件；

- 协助采购人组织软件开发阶段评审；

- 材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

- 材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

- 促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；

- 对施工各个阶段的安装工艺进行检查；

- 审核项目各个阶段进度计划；

- 督促、检查承建单位进度执行情况；

- 审查项目变更，提出监理意见；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 按周（月、旬）定期报告项目情况；

- 组织召开项目例会和专项会议。

4、试运行阶段的监理

- 协助建设方确认项目进入试运行；

- 监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

- 进行试运行期系统检测或测试，做出检测或测试报告；

- 对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

- 进行试运行时间核算；

- 协助业主确认试运行通过。

# ⑶、验收阶段监理

1、验收阶段

- 对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

- 监督检查承建单位作好用户培训工作，检查用户文档；

- 组织系统初步验收；

- 审查承建单位提交的竣工文档；

- 参与项目竣工验收；

- 竣工资料收集整理齐全并装订，签署验收报告；

- 审核项目结算；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 向建设单位提交监理工作总结；

- 将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

- 系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

2、项目移交阶段

- 系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交；

- 设备、软件、材料等的验收文档核实；

- 施工文档的移交；

- 竣工文档的移交；

- 项目的整体移交。

# ⑷、质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有：

- 定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

- 对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录；

- 对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

- 检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见。

投标人应根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的监理工作流程，使本项目的监理工作流程化、制度化。

3.6监理工作要求

# 1、监理工作制度要求

根据本项目的特色，本项目要求以现场监理为主要方式进行，在施工现场主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。监理工作必须由具有相应资质和职称的人员来担任。本次监理项目实行总监理工程师负责制，在整个项目建设期间，总监理工程师必须保证有三分之一工作日以上的时间到甲方现场，且必须在建设期间全程常驻至少一名监理工程师在甲方现场。监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作，本项目必须配备不少于3名的现场专业工程师。监理人员的确定和变更，须事先经业主方同意。监理人员必须奉公守法，具有高度的责任心。

# 2、监理项目组织要求

工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管理、有利于目标控控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

# 3、监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列监理工作：

1) 做好监理日记及工程大事记；

2) 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3) 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4) 管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5) 做好项目周报；

6) 做好监理建议书、监理通知书存档；

7) 阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信息进行综合管理。

# 4、监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订各种合同，投标人应该针对项目特点制定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同执行时进行下列监理工作：

1) 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2) 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4) 对合同终止进行审核确认；

5) 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

要求对项目合同进行合理的管理，以完善整个项目建设的过程。

四、监理服务准则

遵照国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

- 不收受被监理单位的任何礼金。

- 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

- 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

- 坚持科学的态度和实事求是的原则。

- 在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

- 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

五、监理依据

1）国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》和海南省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2）建设单位与承建单位签订的承包工程合同

3）建设单位与监理单位签订的委托监理合同

4）本工程招标书、招标过程文件、各中标商的投标书

5）国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规

6）部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定

7）建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范

8）建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范

9）与工程相关的技术资料

10）其他与本项目适用的法律、法规和标准

11）国家、地方及行业相关的技术标准

六、安全保密要求

本项目要求投标人制定一整套工程监理安全保密制度，确定工程保密责任人，同时要求投标人：

- 按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求监理履行保密责任，并与建设单位签订保密协议；

- 监理单位各级组织严格履行保密职责；

- 按照公司内部保密规定开展监理工作。

七、监理验收要求

- 审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告，综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。只有文档齐全，系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。

- 本监理工作的最终验收由委托方组织。

八、其它要求

1.监理总工程师

- 具有国家主管部门颁发的信息系统监理师资格；

- 5年以上监理或项目管理经验。

2.监理工程师

- 具有国家主管部门颁发的信息系统监理师资格；

- 2年以上监理或项目管理经验。

3.项目管理及施工组织

投标人须提供详尽的监理技术方案，包括但不限于施工组织部署、项目管理目标、施工准备、进度控制、质量管理、验收方法等内容。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统（项目编号:HZ2016-338）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

与采购人协商决定

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表5）

11、同类项目业绩（表6）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表（A包）

项目名称：采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统

项目编号： HZ2016-338                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 产品名称 | 配置参数型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 开标一览表（B包）

项目名称：采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统

项目编号： HZ2016-338

| 序号 | 项目名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统（项目编号为： HZ2016-338 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-338的采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

### 4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表6、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 包号 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| A包 | 70% | 30% |
| B包 | 85% | 15% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统

项目编号： HZ2016-338

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表（A包）

项目名称：采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统

项目编号： HZ2016-338

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体设计方案 | 总体设计方案合理、满足所建三个子系统接入县公安局、省公安厅相对应系统拓补结构图的得3分，否则不得分。 | 3 |  |
| 2 | 技术指标响应 | 技术指标（含产品资质要求）响应情况，完全满足为满分，带▲的指标不满足每个扣3分，其它指标每个扣1分，扣完为止。 | 25 |  |
| 3 | 施工组织方案、售后服务方案、培训方案 | 根据投标人提供的施工组织方案、售后服务方案、培训方案进行评分 优：1分；良：1 分；一般：0分 | 2 |  |
| 4 | 投标人技术、服务实力 | 投标人投入本项目的技术、施工人员规模50人（含）以上得3分，49～20人（含）得2分，19～10人（含）的，得1分，其它不得分。（投标人提供上述人员在本公司最近六个月社保缴纳证明及缴费花名册并加盖投标人公章） | 3 |  |
| 5 | 投标人资质实力 | 具有信息系统集成及服务资质证书贰级得0.5分、壹级得1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章） | 1 |  |
|  |  | 具有省级（含）以上安防行业协会或省级（含）以上颁发的安全技术防范行业资质等级证书，壹级得1分、贰级得0.5分、贰级以下不得分。 | 1 |  |
|  |  | 投标人具有安全生产许可证的，得1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章） | 1 |  |
|  |  | 投标人具有IT服务管理体系认证证书，得2分。（提供证书复印件并加盖投标人公章） | 2 |  |
|  |  | 投标人具有视频监控相关的计算机软件著作权登记证书，一个得1分，最多得3分 | 3 |  |
|  |  | 投标人同时具有防雷工程专业设计资质证书和防雷工程专业施工资质证书的，得4分；具有其中之一的，得2分；否则不得分。（提供证书复印件并加盖投标人公章） | 4 |  |
|  |  | 投标人具有《国家认定企业技术中心》和《全国电子信息行业优秀创新型企业》证书的，得2分，否则不得分。（提供证书复印件并加盖投标人公章） | 2 |  |
|  |  | 投标人获得中国安全防范行业协会颁发的中国“平安城市”建设优秀安防工程建设企业的，得2分，否则不得分。（提供证书复印件并加盖投标人公章） | 2 |  |
| 6 | 投标人业绩案例 | 2013年以来，投标人具有视频监控系统项目案例，单项合同金额不低于本包预算金额，其中： 合同金额小于等于4000万元的，每个得1分，最多得2分； 合同金额大于4000万但小于等于1亿元的，每个得2分，最多得4分； 合同金额大于1亿元的，每个得3分，最多得6分； 以上业绩不重复得分（提供合同、中标通知书复印件并加盖投标人公章），此项最高12分。 | 12 |  |
|  |  | 2013年以来，投标人视频监控系统项目案例获得安全技术防范行业工程省级及以上荣誉的得3分，没有不得分，提供荣誉证明复印件加盖公章。 | 3 |  |
| 7 | 主要产品厂家资质、服务能力 | 主要设备（人脸抓拍摄像机、200万像素网络高清红外智能球机、全景网络高清球机、200万星光级高清网络枪机、200万星光级高清违停球机、图片接入服务器）的厂家在项目所在区域是否具有常驻服务机构和稳定的服务人员，提供厂家在项目所在地的工商注册执照（注册期满两年）和本地技术服务人员最近3个月的社保缴纳证明材料，本地服务支持人数50人(含)以上得6分，20-49（含）人得3分，19人（含）以下得1分，没有得0分. | 6 |  |
| 8 | 投标报价 | 基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝基准价/投标报价×价格权值 | 30 |  |
| 综合得分合计：100分 | 100 |  |

评委：

技术、商务评分表（B包）

项目名称：采购乐东、黄流、尖峰高铁站立体化治安防控系统

项目编号： HZ2016-338

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力情况（5分） | 具有ISO9001质量管理体系认证证书，得3分，没有得0分； | 3 |  |
| 2 |  | 具有省级企业信用评价中心颁发的3A级信用等级证书，得2分，否则得0分； | 2 |  |
| 3 | 项目团队能力（12分） | 总监取得信息系统注册监理师证书得2分； | 2 |  |
| 4 |  | 总监同时具有高级项目管理师资格证书、注册安全工程师执业资格证书以及监理工程师执业资格证书（人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部联合颁发）的，得5分；具有其中一个证书得1分；没有不得分。（提供最近3个月社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章）。 | 5 |  |
| 5 |  | 项目团队成员具有全国软考信息系统监理工程师专业资格证书的，每人0.5分，最高2分； （提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 2 |  |
| 6 |  | 项目团队成员具有良好的信息技术管理以及服务能力，获得ITIL基础认证证书(ITIL Foundation Certificate in IT Service Management)的，每个得1分，最高得3分，没有得0分。 （提供最近3个月社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章）。 | 3 |  |
| 7 | 案例（10分） | 2013年以来投资额在1000万元以上的政府信息化建设项目工程监理案例，每个得1分，最多得10分（提供中标通知书以及合同复印件，加盖公章）。 | 10 |  |
| 8 | 本地化服务能力（8分） | （1）在海南本地注册或设有分支机构，有固定的技术服务机构，得3分，否则得0分。（投标文件中需提供分支机构营业执照复印件加盖公章）。 | 3 |  |
| 9 |  | （2）本项目实施团队要求：本地实施团队人数在10人以上得5分；5-9人得3分；3-4人得2分；2人以下得1分。 （（提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 5 |  |
| 10 | 技术部分 （50分） | 监理工作内容响应情况，对本项目建设需求和范围的理解程度，针对本项目重难点的理解分析。按评估等级的百分比计算得分；优：9-10分；良：5-8分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 11 |  | 监理各阶段措施及方法（准备阶段2分、项目实施阶段2分、测试阶段2分、验收阶段2分）。各子项系统分值专家根据实际情况精确到小数点后一位，即0.1为单位值。此子项漏缺则为0分 | 8 |  |
| 12 |  | 项目监理服务方案中分别对应质量、进度、投资、信息安全、知识产权五项控制，合同、信息两项管理，组织沟通协调的完整描述 优：9-10分；良：5-8分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 13 |  | 监理单位的人员配备的合理性。 1、监理理单位对本项目的人员配备能否满足项目建设、监理人员岗位职责设置是否完整； 优：3分；良：1分；一般0.5分； 2、为了更好的协助业主单位做好投资目标控制，确保项目费用控制在合同规定的范围之内，项目实施团队成员中具有全国建设工程造价员资格证书（专业：计算机、网络设备及布线安装工程），得2分，最高得2分。（提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 5 |  |
| 14 |  | 监理服务响应和服务承诺。 优：3分；良：2分；一般：1分 | 3 |  |
| 15 |  | 针对本项目的合理化建议经专家核定的针对本项目确实有效的，每条1分，最高4分，没有得0分。 | 4 |  |
| 16 |  | 系统测试验收方案：系统设备安装调测及验收方案可行并与项目特点相符，方案中包含每个子系统正确的测试及验收方法。 优：9-10分；良：5-8分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 17 | 报价评分（15分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／投标报价)×价格权值×100%。 | 15 |  |
| 18 | 总分 | 100 |  |

评委：