洋浦港防风水鼓采购及安装工程项目

# 询价文件

# 招标编号：HZ2016-266

甲级政府采购代理机构

采购人：海南省海洋与渔业监察总队

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年七月

目   录

第一章  询价邀请函	1

第二章  报价人须知	3

第三章 询价采购货物需求一览表	9

第四章 报价文件内容和格式	11

第五章 合同条款	27

初步审查表	30

# 第一章  询价邀请函

海南海政招标有限公司受海南省海洋与渔业监察总队的委托，近期将对洋浦港防风水鼓采购及安装工程项目 (项目编号: HZ2016-266)组织询价采购，欢迎有兴趣的供应商参加报价。

一、项目名称、编号、内容及技术要求

1、项目名称：洋浦港防风水鼓采购及安装工程项目

2、项目编号：HZ2016-266

3、用途：海南省海洋与渔业监察总队执法船舶系泊防台风

4、技术要求：见“询价采购货物需求一览表”

5、项目预算：￥1,360,000.00元

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）;

4、具有港口与航道工程施工总承包三级以上（含三级）或港口与海岸工程专业承包三级以上（含三级）施工资质证书；

5、具有安全生产许可证；

6、本项目不接受联合体投标。

三、询价文件的获取

1、时间：2016年7月27日至2016年7月29日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥26,000.00元。

4、报价保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。报价保证金需在投标截止时间一天前到账。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买询价文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、报价截止时间、地点

1、报价截止时间：2016年8月3日09：30；

2、开标时间：2016年8月3日09：30；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

4、公告发布媒介：www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话/传真：0898-68500660/68500661   财务：0898-68555187

项目联系人： 成诗雅

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、地址：海南省海口市美兰区蓝天路33号京航大厦

2、联系人：魏处

3、联系电话：65237306

海南海政招标有限公司

二○一六年七月

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省海洋与渔业监察总队

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3报价人：已从招标代理机构购买询价文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本询价文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的报价单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本询价文件第一章的“报价人资格要求”规定的条件。。

3.3报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．报价费用

4.1无论报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．询价文件的约束力

5.1报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6．询价文件的组成

6.l 询价文件由五部分组成，包括：

第一章  询价邀请书

第二章  报价人须知

- 询价采购货物需求一览表及技术要求

- 报价文件内容和格式

- 合同条款

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．询价文件的澄清

报价人在收到询价文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的报价人。

8．询价文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟报价截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的报价人。

三、报价文件

9．报价

9.1报价人应按询价采购货物需求一览表的要求报价。

9.2报价均须以人民币为计算单位。

10．报价保证金

10.1 报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

10.2 若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

10.3 报价保证金的退还

10.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

10.3.2 落标报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

10.3.3如报价保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把报价保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理保证金退还手续；如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．报价有效期

11.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．报价文件的数量、签署及形式

12.1 报价文件一式肆份，正本一份，副本叁份。

四、报价文件的递交

13．报价文件的密封及标记

13．l 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：洋浦港防风水鼓采购及安装工程项目

项目编号：HZ2016-266

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14．报价截止时间

14.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

14.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、授标及签约

15．定标原则

15.1 询价小组由从省综合评标专家库中随机抽取相关专家和用户代表共三名组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

15.2 询价小组对报价文件的资格性和符合性进行初步评审，有以下情况的将不能通过初步评审：

- 报价人未能满足报价人资格要求的；

- 报价人未提交法人授权委托书的；

- 报价文件未按询价文件规定要求填写报价内容及签名盖章的；

- 报价人未按询价文件要求的金额提交报价保证金的；

- 报价有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 报价不是固定价或者不是唯一的；

- 报价内容有缺漏的；

- 不符合询价文件规定的其它条件。

15.3 询价小组将严格按照询价文件的要求对通过初步评审的报价人的报价文件进行评审，定标原则采用完全满足采购需求的前提下最低价中标法；

15.4询价小组根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。

15.5 招标代理机构将在政府采购指定网站媒体上公示成交结果。

16.关于政策性优惠

16.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

16.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

16.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

16.3.3报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

17．成交通知

17.1 成交人收到成交通知后，须在规定时间到招标代理机构办理相关手续。

17.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18．签订合同

18.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

18.2 询价文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

19．采购代理服务费

19.1本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定向成交人收取。

# 第三章 询价采购货物需求一览表

项目名称：洋浦港防风水鼓采购及安装工程项目                        项目编号：HZ2016-266

| 序号 | 名称 | 技术及项目要求（详见附件：洋浦港防风水鼓采购及安装工程项目） | 所投产品牌型号、规格配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼锚块 | 30tMAШ型。埋深4.0米 |  | 2 | 块 |  |  |  |
| 2 | 锚链AM3-95 |  |  | 55 | m |  |  |  |
| 3 | 水鼓 | C类GШ型。 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 砼重砣 | 3t ZC型。放置在锚链的水鼓端起算10米处。 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 其他 | 设备安装、施工及其他 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 | 小写：￥ 大写：人民币 |

工期：合同签订后                               日期：

报价人：（盖章）                                  授权代表签名：

注：1、本报价应包括货物、运输、安装、调试、售后服务等费用和一切应付的税费；

2、报价人要针对附录的技术要求填写技术及资质响应表，所有技术及资质指标必须全部满足，否则报价无效；

3、工期要求：合同签定后2个月内； 项目地点：洋浦

4、验收要求：按标书技术参数进行验收。

5、报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

6、报价人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

7、其他要求：

（1）质保期：本项目整体工程保修期不少于  2 年。保修期内，中标人根据用户要求负责进行售后技术支持和服务，对于非用户人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责保修，并承担因此而产生的一切费用。

（2）在保修期间提供免费保修，5×8小时上门服务。提供7×24小时技术支持和服务，1小时内响应，通过远程方式无法解决的，8小时到达故障现场进行处理，直至问题解决。

### 附件：洋浦港防风水鼓采购及安装工程项目

## 一、项目概况

本项目位于海南岛北部儋州市洋浦半岛的儋州湾内，连接洋浦湾，通往北部湾，航运连接海南岛海岸线。

海南省海洋与渔业监察总队整合了海南省渔业监察总队、海南省渔业无线电管理办公室、中国海监海南省总队、海南省渔业船舶检验局和中华人民共和国海南渔港监督局，组建海南省海洋与渔业监察总队，加挂“中国海监海南省总队”、“中华人民共和国海南渔港监督局”和“中华人民共和国海南渔业船舶检验局”牌子，为隶属省海洋与渔业厅的副厅级参照公务员法管理的事业单位，综合行使法律法规赋予我省的海洋与渔业行政执法职能。对省管辖海域（含海岸带）实施海洋执法监察，查处在本省有重大影响的侵犯海洋权益、违法使用海域、破坏海岛和海洋环境等违法违规案件，发布海洋执法监察公报，通报管理海洋执法监察信息。负责全省渔业行政执法，对违反渔业法规以及渔业条约、协定的行为，依法进行查处；负责全省水生野生动物保护和水产品质量安全监管；组织开展全省渔业安全生产培训和检查工作；监督管理渔港水域，调解处理渔业纠纷，维护渔业生产秩序。组织、协调和指挥全省重大海洋与渔业执法行动；组织开展维权、护渔巡航专项行动；配合有关部门调查处理重大涉外的涉海涉渔事件。

海南省渔业监察总队没有自己的防风水鼓，每当台风来临，只能租用或借用防风水鼓，可海军舰艇会逐步增多，当海军有需要时，总队船舶防风水鼓没有保障。为抵抗台风侵袭，需在下一次台风来临前建设好防风水鼓。因此，本项目建设已迫在眉睫。

## 二、建设内容及规模

本项目的建设规模为：在规定水域布置两具1500吨防风水鼓，每具水鼓保证115m旋回半径，5m水深。

受投资限制，本年度项目投资内容工程费用主要为水鼓制安，水域疏浚不在本次投资设计范围，计划安排在下一个年度实施。

## 三、项目地址

拟建水鼓位于白马井锚地东北侧水域。

图4-1   地理位置图

在白马井锚地东北侧水域范围内，选取A（E109°13'32.96"，N19°43'47.78"）、B（E109°13'27.12"，N19°43'42.56"）两点，布置两具水鼓。现有水域范围水深1.0m～4.0m，占用水域面积11万m2，需疏浚工程32万m3。

受投资限制，本年度项目投资内容工程费用主要为水鼓制安，水域疏浚不在本次投资设计范围，计划安排在下一个年度实施。

## 四、设计依据

（一）设计水位（当地理论最低潮面）

设计高水位（高潮累计频率10%）： 3.60m

设计低水位（低潮累计频率90%）：0.64m

极端高水位（50年一遇）：         5.23m

极端低水位（50年一遇）：        -0.42m

（二）船型尺度

表4-1    设计代表船型尺度表（单位：m）

| 海监船 | 全长(m) | 型宽(m) | 型深(m) | 满载吃水(m) | 满载排水量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2168 | 80 | 10.6 | 5.10 | 3.98 | 1470 |

（三）设计主尺度

本项目水鼓系泊方式参考单浮筒系泊，水域半径计算如下：

R=L+r+l+e

其中  R——单浮筒水域系泊半径（m）；

L——设计船长（m）；

r——由潮差引起的浮筒水平偏位（m），每米潮差可按1m计算；

l——系缆的水平投影长度（m），DWT≤10000t时，取20m；

e——船尾与水域边界的富裕距离(m），取0.1L。

R=80+4+20+0.1×80=112（m）

本项目水域半径取115m。

（四）高程设计

根据《海港总体设计规范》（JTS 165-2013），港外锚地设计水深不应小于设计船型满载吃水的1.2倍：H=1.2×3.98=4.78m。本项目取设计水深5m。水域设计底高程计算如下：

D=DWL-H

其中  D——设计底高程（m）；

DWL——设计水位（m），此处取设计低水位；

H——设计水深(m)。

D=0.64-5=-4.36（m）

水域设计底高程取-4.5m。

（五）设计风速

本项目区域出现最大风速35m/s，设计风速参考南海区锚地风速取值50m/s。

（六）设计水流速度

本项目最大涨落潮水流速度V=0.75m/s，设计流速参考南海区锚地流速取值1m/s。

（七）设计荷载

船舶主要受水流力和风力组合成的系缆力。船舶力依据《港口工程荷载规范》（JTS 144-1-2010）计算。

1.作用于船舶上的风荷载

（1）风力

表6-2  船体受风面积

|  | 载重 | 压载 | 风压不均匀 折减系数ζ1 | 风压高度变化 修正系数ζ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船体水面上横向受风面积Axw | 88.00m2 | 129.00 | 0.94 | 1.00 |
| 船体水面上纵向受风面积Ayw | 11.00m2 | 33.00 | 1.00 | 1.00 |

表6-3  作用在船舶上的风力计算（v=50m/s）

| 风力(kN) | 压载 | 载重 |
| --- | --- | --- |
| 风向与船纵轴垂直Fxw | 223 | 152 |
| 风向与船纵轴平行Fyw | 40 | 13 |

（2）风成系缆力

系缆力计算式：N=K1/n1×Fx/(sinα×cosβ )+K2/n2×Fy/(cosα×cosβ )

表6-4  风成系缆力计算

| 风成力 | 风向与船纵轴垂直N | 风向与船纵轴平行N | Nmax（kN） |
| --- | --- | --- | --- |
| 压载 | 554.38 | 58.00 | 554 |
| 载重 | 378.17 | 19.34 | 378 |

2、作用于船舶上的水流力

（1）水流横向力

水流对船首横向分力：     Fxsc=Cxsc×ρ/2×V2×B'

水流对船尾横向分力：     Fxmc=Cxmc×ρ/2×V2×B'

B'——船舶吃水线以下的横向投影面积相对水深d/D；			 Cxsc——船首横向分力系数；

Cxmc——船尾横向分力系数；

Fxsc——船首横向分力；

Fxmc——船尾横向分力。

表6-5  水流横向力参数取值

| 参数 | 设计水位 | 设计高水位 | 设计低水位 |
| --- | --- | --- | --- |
| B' | 载重 | 165.60 | 165.60 |
|  | 压载 | 124.60 | 124.60 |
| d/D | 载重 | 2.16 | 1.42 |
|  | 压载 | 4.13 | 2.71 |
| Cxsc | θ=0°～5° | 0.09 | 0.09 |
|  | θ=165°～180° | 0.06 | 0.06 |
| Cxmc | θ=0°～5° | 0.04 | 0.04 |
|  | θ=165°～180° | 0.06 | 0.06 |
| Fxsc+Fxmc （kN） | θ=0°～5° | 载重 | 11.03 | 11.74 |
|  |  | 压载 | 8.30 | 8.30 |
|  | θ=165°～180° | 载重 | 10.18 | 11.24 |
|  |  | 压载 | 7.66 | 7.66 |

（2）水流纵向力

水流对船舶作用产生的水流力纵向分力Fyc=Cyc×ρ/2×V2×S

式中，

Cyc——水流力纵向分力系数，Cyc=0.046×Re-0.134+b；

Re——雷诺数，Re=VL/ν；

S——船舶吃水线以下的表面积，S=1.7×LD+CbLB；

ν——水的运动粘性系数，ν=1.14E-04。

表6-6  水流纵向力计算表（v=1.0m/s）

| 参数 | θ=0°~15° | θ=165°~180° |
| --- | --- | --- |
|  | 载重 | 压载 | 载重 | 压载 |
| S | 1071 | 813 | 1071 | 813 |
| B/D | 2.66 | 5.10 | 2.66 | 5.10 |
| b | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Re | 7.02E+05 | 7.02E+05 | 7.02E+05 | 7.02E+05 |
| Cyc | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Fyc（kN） | 4.93 | 4.82 | 6.63 | 6.91 |

（3）水流力成系缆力

N=K1/n1×Fx/(sinα×cosβ )+K2/n2Fy/(cosα×cosβ )

表6-7  水流力成系缆力计算表

| 设计水位 | θ=0°~15° | θ=165°~180° | NMax（kN） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 载重 | 压载 | 载重 | 压载 | 载重 | 压载 |
| 设计高水位 | 34.48 | 27.54 | 34.80 | 28.95 | 37 | 29 |
| 设计低水位 | 36.24 | 27.54 | 37.44 | 28.95 |  |  |

3.系缆力组合

Nmax=N风max+N水Max

表6-8  组合系缆力计算结果

| 水平系缆力 | 载重 | 压载 |
| --- | --- | --- |
| Nmax（kN） | 416 | 583 |

## 五、结构方案及标准

### 1、水鼓选型

根据《中华人民共和国国家军用标准防风系船水鼓》（GJB 1119A-2006），海军防风系船水鼓按吨位大小分为：

表6-9   防风系船水鼓分级

| 防风系船水鼓级别 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舰船吨位 | 5500t~8000t | 3000t~5000t | 1000t~3000t | 1000t以下 |
| 注：表中吨位为正常排水量 |

设计船型为千吨执法船舶，水鼓选型为C类水鼓。

表6-10  鼓体配系表

| 锚链直径（mm） | 锚地水深（m） |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 54 | GIII | GIII | GIII | GIII | GIII | GIII |
| 60 |  |  |  |  | GII |  |
| 73 |  |  |  | GII |  |  |
| 81 |  |  | GII |  |  | GII |
| 90 |  |  |  |  | GI |  |
| 100 |  | GII |  | GI |  |  |

本项目水深为5m～10m，锚链直径95mm，可选用GШ型号鼓体。其规格如下：

图6-1  鼓体型式

表6-11  GIII鼓体规格表

| 鼓体型号 | H mm | D mm | D1 mm | d mm | H1 mm | H2 mm | 重量 kN | 外表面积 m2 | 内表面积 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIII | 1800 | 3300 | 500 | 1000 | 1400 | 400 | 45.36 | 43.2 | 63.7 |

鼓体采用船用钢板，鼓体内部填充泡沫塑料。鼓体可按规格定制，或购买规格相近的型号。

### 2、系船环

系船环材质与锚链相同。d为锚链公称直径95mm，规格如下：

表6-12  系船环规格

| a1 | a2 | b1 | b2 | e1 | e2 | R1 | R2 | R | ds | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 2.5d | 300-d | 1.6d | 3.7d | 0.6d | 0.5d | 2.4d | 1.3d | 2.8d |
| 注：表中d为锚链的公称直径 （本工程采用锚链AM3-95mm） |

图6-2  系船环型式

### 3、锚链

据《中华人民共和国国家军用标准防风系船水鼓》（GJB 1119A-2006）6.3.1表3选取：

表6-13  锚链配系表

| 锚地区域 | 北海区 | 东海区 | 南海区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 鼓 级 别 | A | 上段锚链 | AM3-81 | AM3-100 |
|  |  | 下段锚链 | AM3-102 | AM3-122 |
|  | B | 上段锚链 | AM3-73 | AM3-90 |
|  |  | 下段锚链 | AM3-95 | AM3-114 |
|  | C | 上段锚链 | AM3-60 | AM3-73 |
|  |  | 下段锚链 | AM3-84 | AM3-95 |
|  | D | 上段锚链 | AM3-54 | AM3-60 |
|  |  | 下段锚链 | AM3-26 | AM3-84 |

根据规范，当锚地水深小于10m时，锚链可不分段，下段锚链长度：L=(H1+H2+H3+H4)f

式中：H1――锚地水深，取5m；

H2――最高潮位取6.76m；

H3――沉锤埋深取2.5m；

H4――系船水鼓干弦高，取1m；

f――长度系数，取1.15。

L=（5+6.76+2.5+1）×1.15=17.55（m）

锚链长度不小于一节锚链长度，取27.5m，采用AM3-95三级有档锚链。锚链规格如下：

表6-14  AM3链环尺寸   单位(mm)

| 公称规格d | l=6d | p=4d | w=3.6d |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 570 | 380 | 342 |

表6-15   AM3的链环和附件破断荷载

| 断裂极限 | 破断荷载（KN) | 拉力荷载(KN) | 理论重量(kg/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AM3-95 | 6440 | 4510 | 197.56 |

有档锚链的链环和附件在破断荷载下不应出现断裂迹象。

### 4、锚体

依据本项目参考《中华人民共和国国家军用标准防风系船水鼓》（GJB 1119A-2006），南海区水鼓锚体配系表如下：

表6-16  南海区水鼓锚体配系表（锚型/锚底埋深）

| 水鼓级别 | 土质类别 |
| --- | --- |
|  | 淤泥质土 | 砂性土 | 砾石 |
| A | MAIII/9.0 MAIV/7.0 | MAIII/7.0 MAIV/5.0 | — |
| B | MAIII/7.0 MAIV/5.0 | MAIII/5.0 MAIV/4.0 | — |
| C | MAI/6.0 MAII/4.0 MAIII/3.0 | MAI/4.5 MAII/3.0 MAIII/2.5 | MBIV |
| D | MAI/3.5 MAII/3.0 | MAI/3.0 | MBII |

本项目1500吨船舶水鼓型号为C类，参考地质资料设计底高程底质为淤泥质土，据上表，锚体MAI、MAII、MAIII三个锚体型号皆满足使用要求。

选用MAШ型锚块D4400×H1800，重30t。根据规范（表6-16），锚底埋深3m，本项目锚底埋深加深1m，埋深4.0m，锚块底高程-8.5m。

图6-3   MA型锚

表6-17   MA型锚锚体规格表

| 锚体参数 | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | D4(mm) | H1(mm) | H2(mm) | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAШ | 4400 | 1400 | 400 | 500 | 1800 | 150 | 30t |
| MAI | 3000 | 1000 | 300 | 500 | 1200 | 150 | 10t |

### 5、重砣

据《中华人民共和国国家军用标准防风系船水鼓》（GJB 1119A-2006），选用ZC规格重砣从系船环起算，重砣宜放置在对应设计高潮位1.2倍水深长度的锚链处。本项目设计高水位3.6m，重砣放置在锚链自水鼓端起算10m处。

图6-4 重砣形状

表6-18   C类水鼓重砣规格

| 重砣规格 | 质量 t | B mm | H mm | b mm | h mm | c mm | d mm | r mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZC | 3.0 | 1400 | 800 | 800 | 500 | 200 | 60 | 150 |

## 六、耐久性

### （一）耐久性技术指标

水鼓主体结构设计使用年限为30年。

### （二）结构防腐蚀

1、对混凝土的防腐主要考虑以下一些措施：

（1）适当添加优质掺合料；

（2）确保混凝土强度等级和钢筋混凝土的保护层满足规范要求。

2、鼓体内表面防腐：

鼓体内表面经除锈后涂防锈底漆两道，每道厚度不小于50μm，涂装前钢板表面除锈等级应达到GB 8923的相关要求。

3、鼓体外表面防腐：

鼓体外表面应经过喷砂处理后采用重防腐涂装工艺。喷砂处理应达到Sa2.5级～Sa3级，粗糙度达到40μm～70μm。

涂装时应选用先进的高效防腐涂料，涂防锈底漆两道，防锈漆两道，面漆两道，每道干漆膜厚度不小于50μm。

## 七、施工方案

本项目施工内容主要基槽挖泥、水鼓制安。

1.构件购买或预制

水鼓、锚块、重砣均由业主按型号购买或预制。锚链按型号购买。若为成交方采购时，则供货时需提供出厂合格证明；若为成交方自行现场制作，则需提供相关部门出具的检验合格证明。

2、基槽开挖

场地范围内的表层土为淤泥、粉质粘土，物理性质一般，可采用小型抓斗挖泥船进行基槽开挖，用500m3驳船将挖泥土运至港外抛泥区抛泥。

3.锚块沉放与水鼓安装

自航驳运锚块至指定点，浮吊船将锚块定点沉入后，施工人员下水安装锚链和水鼓。

4.基槽回填

将回填砂运至指定基槽，通过DGPS定位设备定位抛砂，利用抛石船抛砂至设计底标高，将抛砂面夯实整平。注意不要损伤锚块顶部系链环。

5.施工进度计划

本次主要施工内容仅为水鼓制安，项目建设期为2个月。主要施工顺序建议如下：水鼓、锚块、锚链、重砣等购买或预制→基槽开挖→锚块沉放→水鼓安装→基槽回填→竣工验收（本年度投资范围）。

表14-2    施工进度安排表

| 序号 | 内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预制锚块、重砣 | 30天 | 锚块30吨，重砣3吨， |
| 二 | 鼓体、锚链等钢结构制作 | 40天 | 选择专业厂家订制 |
| 三 | 锚坑开挖与水鼓安装 | 5天 | 含进、退场 |
| 四 | 基槽回填、竣工验收 | 5天 |  |

# 第四章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序固定装订。

1、询价采购货物需求一览表（见第三章）

2、报价函（表1）

3、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

4、法人授权书（表2）和授权代表身份证复印件

5、技术及资质响应表（表3）

6、企业纳税证明

7、社会保障缴费记录

8、产品技术资料、彩页

8、技术部分：包括但不限于项目方案、项目实施方案、项目建议等

9、培训及售后服务承诺

10、报价人认为需要提供的其他材料

以上凡提供复印件的需加盖公章，原件备查。

### 表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位组织的洋浦港防风水鼓采购及安装工程项目（项目编号为 HZ2016-266）的报价邀请函要求，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受询价文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照询价文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、如果我方成交，我们将根据询价文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次询价的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：  （签字或私章）          职务：

日期：

### 表2、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的洋浦港防风水鼓采购及安装工程项目（项目编号为：HZ2016-266）的询价活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、签订与成交事宜有关的合同；

3、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

受托人 （签名）

年     月     日

### 表3、技术及资质响应表

说明：报价人必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该报价文件无效，该报价人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 询价文件技术要求 | 报价人响应情况 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

报价人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、报价人在“报价人响应情况” 中填写所投设备/项目的详细技术参数、资质或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“报价人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在报价人报价文件中的页码。

# 第五章 合同条款

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日                     项目（项目编号：HZ2016-266）询价采购结果及询价文件的要求,经协商一致,达成以下协议：

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ¥ （大写） |

二、交货期：自签订合同起   天内。

三、付款：

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、主要设备到货并经甲方验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%；

3、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%。

4、剩余合同金额的10%作为质保金，质保期内如无质量问题，则甲方质保期满后10个工作日内，凭乙方开具的证实有效发票向乙方支付该笔费用。

5、本合同签订后，甲方付款前，乙方应向甲方提交合同总金额10%的履约保证金或保函。

6、本合同约定的质保期为2年，自甲方验收之日起计算。

四、违约赔偿

4.1 除4.2条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权解除合同，合同解除后，乙方已收取的费用应立即退还给甲方，并赔偿甲方由此造成的全部损失，乙方履约保证金不予退还。

4.2 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下2处理：

1.申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2.提起诉讼。诉讼地点为甲方所在地。

六、合同生效：本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章后生效。

七、合同鉴证：招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1、本项目询价文件；

2、乙方的报价文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式五份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执壹份，壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与报价文件的内容一致。

招标代理机构：

经办人：

年   月    日

### 初步审查表

项目名称：洋浦港防风水鼓采购及安装工程项目

项目编号：HZ2016-266

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合询价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 投标人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 谈判保证金 | 是否提交询价保证金的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足询价文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交货期或工期 | 是否满足询价文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：

# Text boxes

拟建项目概位