条盒视觉检测系统

招标文件

招标编号：HZ2016-278

项目编号：HNHTCG-GC-GJ-2016-012

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南红塔卷烟有限责任公司

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年七月

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	10

第四章 合同条款	17

第五章 投标文件内容和格式	20

第六章  评审办法和程序	26

初步审查表	28

技术、商务评分表	29

海南红塔卷烟有限责任公司廉政合同	31

海南红塔卷烟有限责任公司廉政合同履行情况报告表	34

# 第一章 投标邀请函

受海南红塔卷烟有限责任公司的委托，海南海政招标有限公司就条盒视觉检测系统（项目编号：HZ2016-278）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：条盒视觉检测系统

2、项目编号：HZ2016-278

3、用途：海南红塔卷烟有限责任公司工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目最高限价为：1,028,000.00元。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一营业执照复印件，加盖公章）；

2、提供2015年度财务报表（复印件加盖公章）；

3、具有缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2016年任意1个月缴纳税收和社会保障缴费记录复印件并加盖公章）；

4、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（要求提供声明函加盖公章）；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年7月18日至2016年7月22日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元（售后不退），投标保证金为：￥10,000.00元。

4、投标保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。投标保证金必须在投标截止时间前到账，否则投标无效。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买招标文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和投标人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年8月8日上午9：15--9：30；

2、开标时间：2016年8月8日上午9：30；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002；

4、公告发布及结果查询媒介：海南省人民政府网和中国采购与招标网。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话/传真：0898-68500660/68500661   财务：0898-68555187

项目联系人： 成诗雅

六、采购人联系方式

1、联 系 人：黄垂崖

2、联系电话：13637645229

3、地址：海南省海口国家高新技术产业开发区云龙产业园

海南海政招标有限公司

二○一六年七月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南红塔卷烟有限责任公司

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价不能超过采购人最高限价。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在报价专用袋（箱）中，并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：条盒视觉检测系统

项目编号：HZ2016-278

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从海南省人民政府政务服务中心专家库随机抽取4名专家，业主单位出1名评标代表组成5人评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

17.评标

17.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

18．定标原则

18.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

18.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

19. 质疑处理

19.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

20．中标通知

20.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

20.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

20.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

21.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

23.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

条盒视觉检测系统

二、项目概况

海南红塔公司C1、C2、C3号FOCKE装封箱机上目前使用的条盒外观视觉检测系统已应用多年。目前这些系统存在：视觉光源老化，镜头老化严重及部分零配件停产没备件更换等问题。上述问题使得检测灵敏度下降、系统检测稳定性下降，误剔和漏剔时常发生造成有质量缺陷的条烟流到下一段工序或市场。为此，需采用技术更先进及系统更完善的检测系统来对目前系统进行彻底的升级改造。升级改造包括硬件升级、软件升级和安装调试。

三、项目内容、范围及交货期

内容：本次招标需要对3台条盒外观视觉检测系统进行升级改造，安装调试直至验收合格，交付招标方使用。

范围：3台条盒外观视觉检测系统及升级改造所需的货物、安装调试费、技术开发费、检验培训费、人工费、食宿交通费、税费及其他管理服务费等所有费用。

交货地点：海口国家高新技术产业开发区云龙产业园海南红塔卷烟有限责任公司指定地点。

交货期：合同签订后40天内

四、技术要求（注：带 ★ 的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分）

1、条盒视觉检测系统设计必须满足条盒五个面的相关缺陷检测，其功能要求如下:

1.1、具备检测条玻纸上透明、非透明拉线的有无或拉线断层以及拉线错口1mm既能检测出。

1.2、检测条包两端的透明纸封口缺陷：要求能100%检测并剔除封口严重起皱、变形、由于加温过度而裂口、破损等包装缺陷，可调节灵敏度。

1.3、检测条玻纸长边接缝封口（搭口）缺陷：要求能100%检测并剔除封口严重起皱、变形、由于加温过度而裂口、破损等情况。

1.4、检测条盒纸变形、错位、反包、露白等现象。检测精度：实际被检测点面积大于5mm×5mm。

1.5、污物、异物精度：最小被检测点面积为2mm × 2mm。

1.6、以下其他情形检出率应为100%：

1）条烟倒置、条烟错牌、条盒纸印刷错误、条烟破损、条烟图案严重缺损、透明纸缺失、透明纸严重褶皱、透明纸严重破损、封口倾斜、透明纸污损、拉线缺失、拉线错牙、无条盒，条盒反包。

2）条包两端的条盒纸未粘牢固，产生折皱、烂条等情况。

3）透明纸、条盒不完整，条盒翘边，反折角。条盒纸变形、露白、错位、划痕、印刷等各种缺陷。

2、技术指标

2.1、检测的端面数量：检测除与皮带接触面之外的所有5个面。

★2.2、检测速度（带分烟装置）：≥ 300条/分钟。

2.3、烟条检测面均采用正视检测方式，即成像的画面是每个面的正面图像。相机采用进口国际知名品牌，最高帧率不得低于64fps，分辨率不得低于800*600，相机数据输出方式采用千兆网线端口。

2.4、相机镜头光圈要可调节。

★2.5、必须有翻转或分离装置以实现对条烟进行分隔，满足检测需求，分隔速度能满足招标人现有生产需要。

2.6、光源采用LED高亮度光源，可频闪控制、分组曝光，使用寿命达到2万小时以上；采用曝光机制，有效避免光源间的炫光干扰。光源采用进口LED灯珠，且亮度连续可调；工作电压为DC 24V，且需根据招标人实际生产条烟的情况采用合适光源。

2.7、采用一体式工业计算机，性能稳定可靠；使用工业计算机作为图像处理平台。

2.8、采用固态硬盘存放系统软件和缺陷图片。

2.9、触摸屏≥10寸。最高分辨率不得低于2560*1600，具有多点触摸功能，触摸结构采用USB端口。

2.10、自带剔除装置，可对检出的缺陷条烟实施自动剔除。采用优质知名品牌的剔除气缸及剔除高速电磁阀。

2.11、具备自适应检测功能，可根据实时统计的数据对参数进行实时自动调整。

2.12、预留数据采集端口，并能适应招标人数据集中采集需要，必须免费配合采购人数采系统做好数据采集工作。

2.13、检测指标：

★2.13.1、检出率：一般缺陷检出率 ≥ 97%，严重缺陷100%检测剔除。

★2.13.2、误检率：＜0.05%。

★2.13.3、检测精度：准确检测2mm×2mm以上的污物、异物，以及1mm以上的品牌图案偏移和包装错位。

2.13.4、优秀的拉线及圆口检测能力。

2.13.5、检测点/检测窗口：每相机可设置检测点/检测窗口数量≥95个，系统重新设置品牌切换后仍能实现高精度检测；

2.13.6、品牌存储：可存储牌号数量≥20个。

2.14、系统功能：

2.14.1、图像采集：根据生产速度实时采集图像，把剔除的烟包图像存储于本机硬盘内。

2.14.2、数据滚动覆盖，数据存储时间大于6个月以上。

2.14.3、图像数据显示：实时显示采集的图像和检测数据。

2.14.4、坏包剔除：实时剔除坏包。

2.14.5、控制状态监视：显示生产线检测统计数据和控制器运行状态，通过软件灵活控制检测及剔烟状态。具有产量、剔除量的统计功能及坏烟包检测画面的存储查询功能，实时显示采集的图像和检测数据。

2.15软、硬件要求：

2.15.1、要求采用进口优质知名品牌工业级相机。

2.15.2、具备防抖动边界定位算法，以排除高速跑道上细微抖动对检测的干扰。

2.15.3、具备商标文字图案进行模板匹配识别能力。

2.15.4、提供以太网和USB等接口，提供开放的通信协议，多台设备间数据可以互相复制。

2.15.5、系统关键部件须提供减振、防尘等保护机制。

2.15.6、采用一体化设计，结构紧凑，安装方便、维护容易、调试简单。

5.15.7、牌号切换时操作简单快捷，能够实时监控检测数据。

五、技术支持和售后服务

1、技术文件、资料和图纸

应随机免费提供下列技术文件，各四套：

1.1、设备安装、使用（操作）、维护说明书。

1.2、安装图纸以及管理维修所需要的指导性图纸。

1.3、核心部件的规格、型号、特性资料及维修调整资料。

1.4、机械图册及其零配件目录、信息资料。

1.5、提供2份U盘保存的电子技术资料及配套的软件。

2 、技术服务

2.1、合同签订后，投标人应指定负责本项目的项目代表负责协调招标方在项目改造实施全过程的各项工作，如确定实施时间、相关技术协调、人员安排等。

2.2、投标人应派2名以上现场技术人员进行改造项目的现场安装、调试。

2.3、投标人应按照招标人要求对项目改造装置进行安装和试运行。

2.4、投标人应按照招标人要求对项目改造装置进行交接、验收工作。

2.5、免费技术服务及现场培训要求：投标人应具备较强的培训能力，投标方应对招标人的技术人员和操作维修人员进行现场和工厂培训，所有培训应以中文进行。投标方应在投标书中提出详细培训计划，包括培训项目、人数、时间、费用等，并免费提供详细的培训材料。保证他们能熟练掌握设备的操作及日常维护、保养技术；经过培训，使受训人员能够了解设备结构、工作原理、工作性质，并能排除一般故障。所涉及的一切相关事宜由中标人负责协调解决。

2.6、资料：投标人应按照招标人要求的提供所有必要的资料。

3 、检验、维修设备及备件、易损件

3.1、投标方应提供项目改造装置所必须的专用工具清单，并标明其种类、用途等，在项目改造装置验收合格后，投标人应将上述物品移交业主方。

3.2、投标人应提供在正常使用下保证改造装置长期稳定运行的备件和材料清单，并注明种类、生产厂家、订货编号、单价等。

4、 质量保证期

4.1、质保期不少于12个月（投标方自行承诺），时间从最终验收合格之日起计算。在质量保证期内，投标方应无偿承担故障维修，更换零配件的义务，确系改造装置的质量原因无法正常工作时，投标方应无偿更换全新合格产品。

4.2、投标方维修人员应在接到买方书面通知（包括传真或电子邮件）后24小时之内到达买方生产现场进行技术服务。质量保证期满后，对于损坏的零配件，投标方应保证以优惠价格提供给买方。

4.3、在设备使用寿命期内，投标方应保证对买方设备终身维修，提供备品支持、软件升级和长期的技术服务，并保证设备零配件、易损件的供应（投标书中明确服务收费标准）。确保买方在15天内可以买到维修所必需的零配件。

4.4、提供定期的回访服务（设备例行检查和维修服务）。

5 、售后服务

5.1、在质量保证期内，由于设备本身质量原因造成的任何损失或损坏，中标方须免费负责更换，包括保修期内的服务和寿命期内的服务。

5.2、质量保证期期满后，中标方须对所提供的设备定期进行检查和保养，并负责提供终身维护，包括寿命期内的服务。

5.3、投标人应提供一个保质期内，在正常使用下保证设备稳定运行的备件和材料。

5.4、在质量保证期外，投标人应提供24小时服务的支持电话，对于招标人提出的技术支持要求能保证在24小时内到达故障现场。一般故障在4小时内解决，特殊故障在24小时内解决。

6、设备的运输、安装、调试、试运行和验收等服务

6.1、中标方应负责系统的设计、制造、运输、安装、调试、验收、运行和维修等及售后服务。

6.2、中标方在设备安装、调试、试运行期间，须指定至少一至二名现场技术负责人员，负责上述工作的督导，该技术负责人员须有安装、调试同类设备2年以上工作经验，而且中标方不得任意调换。

6.3、中标方应派有经验和能力的安装工人和工程师负责协助指导设备的安装、调试和试运行，直至招标方及有关部门检验合格。

6.4、中标方应根据调试和试运行计划进行工作，调试和试运行应在有招标方代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。

6.5、中标方负责调试和试运行的结果须符合招标方的技术要求，同时也应达到国家有关技术规范的要求。

6.6、在设备安装、调试期间，如发现招标采购时该投标设备的规格、技术参数提得不准确，或相关设计有更改，中标方应无条件对该设备进行更换。

6.7、验收标准以国家、行业标准及合同确定的标准为准。

21、备品备件

21.1、投标方应提供按设备供货标准配置的专用工具和标准备品备件的清单。

21.2、提供质保期满后标准备品备件（所需备件和易损件）的清单，要求列出名称、数量、规格型号价格和厂商（或品牌）、优惠报价，作为质保期满后招标人采购的参考依据。

六、其他要求：

1、改造项目所涉及到的专利的全部费用均被认为已包含在项目报价中，供方应具有与该改造项目有关的自主知识专利，并保证需方不承担与该改造项目有关专利的一切责任。供方不涉及到技术侵权行为。若因专利而引起的各类纠纷由投标方承担一切责任。

2、投标方对该改造项目负有全责，不允许分包。

3、专用工具：卖方应随机向买方提供安装、维修、操作所需的专用工具清单，其费用应包括在投标价格内。

4.质量标准：符合国家环保标准。投标人投标时需根据要求提供相关样品以供评比及中标后作为供货样品。

5.交货：中标人负责送货到采购人指定地点，并分单位用纸箱包装，各箱外均需标明收货单位和品种数量。

6.货物经采购人清点后，若发现损毁、短缺或瑕疵的，由中标人给予调换补足。

7. 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

8.投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于最高限价金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供最高限价金额的10%作为履约保证金。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日条盒视觉检测系统（项目编号:HZ2016-278）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等

| 序号 | 名称 | 内容（规格） | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

- 付款

1）设备安装、调试、试运行、验收合格、结算后支付至合同结算价的95%，中标人必须按税务局发票管理规定开具全额增值税专用发票；

2）余留合同结算的5％作为质量保证金，质保期满，经验收合格后付清全部余款。质保期内出现质量问题，承包人必须尽快解决，若质保期内出现的质量问题无法解决，质保金不予支付。

三、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章后生效。

六、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

七、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执叁份，乙方、招标代理机构各执一份。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术要求响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和投标人资格要求里的相关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人、授权代表身份证复印件

8、提供2015年度财务报表（加盖公章）；

9、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2016年任意1个月缴纳税收和社会保障缴费记录复印件并加盖公章）

10、同类项目业绩表（表5）

11、投标保证金缴纳证明（在保证金单据上必须注明项目名称）

12、技术部分（包括项目实施方案、产品技术白皮书、产品彩页、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位条盒视觉检测系统（项目编号为HZ2016-278）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：条盒视觉检测系统

项目编号： HZ2016-278        工期：合同签订后    天内

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ 元 （大写） 元 |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注: 1） 此表所报价格均为到文件指定地点价格。

- 如合计计算错误，评标委员会将根据以单价修正总价的原则，对合计总价进行修正。

- 所有货物的价格应包含货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

- 本项目最高限价为1,028,000.00元，超过最高限价为无效投标。

### 表3、技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的条盒视觉检测系统（项目编号为：HZ2016-278）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、同类项目业绩（2014年至今）

项目名称：条盒视觉检测系统

项目编号：HZ2016-278

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件，原件现场备查。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 工期或交货期不满足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 60% | 40% |

5. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：条盒视觉检测系统

项目编号：HZ2016-278

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 投标价格 | 是否超过最高限价的 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：条盒视觉检测系统

项目编号：HZ2016-278

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施方案、主要规格及技术性能（20分） | 实施方案评议：优5分，良3-4分，一般1-2分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 主要规格及技术性能评议：完全满足招标文件要求得满分，带★技术要求一项不满足扣3分，一般技术要求不满足扣1分，直至扣完为止。 | 15 |  |  |  |
| 2 | 技术方案、设备材料的质量评分 （12分） | 1）系统设计科学、合理、成熟可靠，自动化程度高，维护量小：优得3分，良得2分，一般得1分； 2）技术方案详细，控制措施完善：优得3分，良得2分，一般得1分； 3）电控系统的集控能力、系统可靠性、完整性、容错性、维护操作方便等方面进行评价：优得3分，良得2分，一般得1分； 4）从元器件、材料的选型、品牌档次及数量的完整性、先进性、经济性等方面进行综合评审：优得3分，良得2分，一般得1分。 | 12 |  |  |  |
| 3 | 技术服务及售后服务方案评价 （9分） | 1）投标文件应有完善的技术服务、售后服务，投标单位的售后服务响应及承诺，相关专业联系工程师或电话配置情况； 2）培训方案计划及制定具有针对性、有效性、可实施性； 横向对比投标人售后服务及培训：优6-7分，良3-5分，一般1-2分。 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质保期承诺：一年的 0 分，在此基础上，每增加半年加 1 分，满分2分。 | 2 |  |  |  |
| 4 | 业绩 （15分） | 2014年以来签定类似项目单项合同金额100万元以上，每个合同3分，50万-100万元（含100万元），每个合同2分， 30万-50万（含50万元、不含30万），每个合同1分，其他不得分。累计得分最高不超过10分。提供合同复印件加盖公章，原件现场备查。 | 15 |  |  |  |
| 5 | 相关证书 （4分） | （1）所投产品获得过相关专利证书的得1分；不提供不得分。原件现场备查。 （2）通过质量体系认证得1分，通过环境体系认证得1分，通过职业健康安全管理体系认证得1分；不提供不得分。原件现场备查。 | 4 |  |  |  |
| 6 | 投标报价（40分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 40 |  |  |  |
| 7 | 评比总得分（100分） | 100 |  |  |  |

注：最终得分取平均值时按四舍五入法保留到小数点后两位数。

评委：

附表3

### 海南红塔卷烟有限责任公司廉政合同

项目名称：

甲    方：

乙    方：

合同编号：

合同金额：

根据国家法律、行政法规和《海南红塔卷烟有限责任公司廉政合同管理暂行规定》的要求，为规范员工从业行为，保证项目高效、优质、廉洁运行，明确甲方、乙方及其工作人员在合同履行过程中在廉政建设方面的责任，特订立以下合同。

- 甲方在廉政建设方面的责任

（一）  甲方工作人员及其亲友不得参与乙方安排的可能对公正执行公务有影响的宴请、各类休闲娱乐和旅游活动；

（二） 甲方及其工作人员不得接受或索要乙方的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其它支付凭证；不得向乙方报销任何应由甲方和个人支付的费用；

（三） 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要或收受好处费和工程及项目回扣；

（四） 甲方及其工作人员不得接受或长期借用乙方提供的通信工具、交通工具等贵重物品；

（五） 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位；不得强行要求乙方购买合同规定以外的任何材料和设备；

（六） 甲方工作人员的配偶、子女，不得从事与工程有关的材料设备供应、工程分包、工程监理、组织提供劳务等经济活动；

（七） 甲方及其工作人员不得滥用职权影响和干扰工程质量、工程进度和工程安全；

（八） 甲方工作人员应按合同和程序及时核定工程或项目完成情况进行资金拨付。因故不能及时拨付工程或项目款项的应做好解释工作，不得刁难乙方，达到个人私利目的。

第二条 乙方在廉政建设方面的责任

（一） 乙方不得以任何理由宴请甲方工作人员或其亲友，安排各类休闲娱乐和旅游活动；

（二） 乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其它支付凭证；

（三） 乙方不得以任何理由或名义向甲方及其工作人员报销任何应由甲方或个人支付的任何费用；

（四） 乙方不得为甲方及其工作人员购置或提供通信工具、交通工具等贵重物品；

（五） 乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其它单位互相串通，损害甲方利益。

第三条 违约责任

（一） 甲方及其工作人员有违反本合同约定的廉政建设方面责任行为的，应依据有关规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二） 甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，由此产生的办案费用由甲方索贿人承担。乙方有权从甲方获得被索贿款额1-3倍作为奖励（此款由索贿人承担）。

（三） 乙方及其工作人员有违反本合同约定的廉政建设方面的责任行为的，应依据有关规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，按照损失大小分别给予其所承担工程款总额的3%-5%的罚款，直至终止合同以及5年内不得参与甲方组织的任何招投标和其他项目实施等经济活动；

（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权终止工程或项目合同，由此甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。（可在工程或项目款中扣除）

第四条 工程或项目合同竣工验收同期，甲乙双方工程项目负责人必须向甲方纪委认真写出执行《廉政合同》的情况报告表。

第五条 本合同作为工程项目主合同附件，由甲方、乙方和甲方纪律检查委员会三方签字盖章后，与项目主合同同时生效，并由双方单位监督执行。

第六条 本合同一式三份，甲、乙方和甲方纪律检查委员会各壹份。

第七条 甲方纪委监督电话：0898-65918802 、 0898-65918801

甲方单位： （公章）              乙方单位： （公章）

甲方项目负责人：                 乙方项目负责人：

联系电话：                       联系电话：

甲方单位项目部门负责人：         乙方单位代表：

甲方纪律检查委员会负责人：

年    月   日

### 海南红塔卷烟有限责任公司廉政合同履行情况报告表

R.JC.001/A                            合同编号：

| 合 同 名 称： |
| --- |
| 甲 方： |
| 乙 方： |
| 合同签订时间： |
| 合同验收时间： |
| 甲 方 廉 政 合 同 履 行 情 况 | 甲方项目负责人签字： 甲方项目部门负责人签字： 年 月 日 年 月 日 |
| 乙 方 廉 政 合 同 履 行 情 况 | 乙方单位代表签字：（盖章） 年 月 日 |