招 标 文 件

采购方式：公  开  招  标

项目编号：HNZC2016-050-002C

项目名称：2016年广播电视基础设施
              建设和维护项目

采 购 人：海南省文化广电出版体育厅

采购代理：海南政采招投标有限公司

2016年7月

目   录

第一章  投标邀请函 ……………………………………………

第二章  用户需求书 ……………………………………………

第三章  投标人须知 ……………………………………………

第四章  合同条款 ………………………………………………

第五章  投标文件内容和格式 …………………………………

第六章  评审方法和程序   ……………………………………

附表1、初步审查表

附表2、技术商务评分表

- 投标邀请函

海南政采招投标有限公司受海南省文化广电出版体育厅的委托，对（项目编号: HNZC2016-050-002C、2016年广播电视基础设施建设和维护项目）进行公开招标 ，现邀请国内合格的系统集成商来参加密封投标。

一. 项目编号： HNZC2016-050-002C

二. 招标项目及范围：2016年广播电视基础设施建设和维护项目

一批分包

1、名称：2016年广播电视基础设施建设和维护项目

2、用途：工作需要

3、数量及分包：一批分包（详见用户需求书）

4、简要技术要求或项目基本概况：海南省文化广电出版体育厅采购2016年广播电视基础设施建设和维护项目，其他详见《用户需求书》。

5、采购总预算：1294万元

C包：海南省新闻广播节目全省调频同步广播网升级改造：1294万元

注明：投标报价超出采购预算的视为无效投标。为防止恶意竞争导致用户权益无法保障，投标报价原则上不能低于预算金额的75%，如投标人报价低于预算金额的75%，则：

1、必须做出书面合理解释；

2、如中标，中标人在签订合同前需提供投标金额的20%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%，待项目最终验收合格并试运行三个月后开始支付合同款；如中标人在签订合同后延缓项目人员进场时间或设备到货时间，实施过程中偷工减料、产品有重大质量问题、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

三. 投标人资格要求：

1、必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金。

2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期连续三 个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的2015年度财务审计报告）。

4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期连续三个月企业社会保障缴费记录复印件）。

5、具有履行合同所必需的技术支持和服务能力。投标人所投关键设备（见“货物需求一览表”说明）必须提供制造商或国内总代理针对本项目的授权书（提供加盖公章的授权书复印件，原件备查）。

6、所投发射机、同步激励器和天线须具有国家新闻出版广电总局颁发的《广播电视设备器材入网认定证书》（提供加盖公章的证书和证书对应的检测报告复印件，原件备查），且《入网认定证书》上的生产企业与投标人或授权企业、设备型号与所投货物必须一致；

7、投标人需通过ISO9001质量管理体系认证（提供加盖公章的证书复印件，原件备查）。

8、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

9、本项目不得分包、转包；投标人必须对本项目所投包号内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

10、本项目不接受联合体投标。

注：上述投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评标时不予认可。资格条件中资质证明文件所标示的设备名称、型号应与投标设备相符，否则评标时其投标将被认定为无效投标。

四. 招标文件的获取

1、发售标书时间：2016- 07 - 29  -08:00— 2016- 08 -04-18:00。

2、下载标书地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、标书售价项目本身：招标文件每包售价100.0元；

每包投标保证金的金额：10000元。

4、投标人提问截止时间：2016- 08- 08 -18:00（北京时间）。

五. 投标文件和保证金的递交

1、投标文件递交截止时间： 2016- 08 - 18 – 09：30 （北京时间）。

2、投标文件递交地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、开标时间：2016年  08 月 18日09 时30 分

4、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼 207 开标室。

5、保证金到账截止日期： 2016- 08  - 18 – 09：30 （北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

6、公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）、海南省人民政府政务服务中心网（http://www.hizw.gov.cn）

六. 其他

1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（http://218.77.183.48）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件；

2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)；

3、采购人将统一组织有意向的投标人到室外同步发射补点站进行实地勘察，费用自理。有意者请提前联系采购人报名（报名截止时间：2016年08 月 08 日11时前 ）。

勘察时间： 2016年08月10日至2016年08月12日 （北京时间）。

七. 采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：海南省文化广电出版体育厅

2、采购项目联系人：易娇

3、采购人地址：海口市海府路59号

4、联系电话：0898-65236516

八. 采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、代理机构名称：海南政采招投标有限公司

2、项目联系人：贾玲

3、代理机构地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

4、联系电话：0898-68501635/13976096820

电子邮箱：JL_1399@163.com

传真：0898-68501527    邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2016年7月

第二章    用 户 需 求 书

C包

一、项目名称

2016年广播电视基础设施建设和维护项目C包：海南省新闻广播节目全省调频同步广播网升级改造

- 项目概述

本招标项目为海南省新闻广播节目全省调频同步广播网升级改造工程。涉及全省调频同步广播网信号节传系统和31个同步广播发射台站的传输发射系统（除11座室外同步发射补点站外的其他每个站点发射设备2套，互为冗余备份运行）的更新改造，其中包括：18座广播电视发射台的同步发射设备（88.6MHz）升级改造、2座广播电视发射台非同步发射设备更新改造和11座室外同步发射补点站（室外设备）。

*此项目为交钥匙工程，交货地点为采购人指定位置，设备在各发射台（站）安装期间发生的一切费用均由中标人承担，中标人需完成所有设备的安装调试工作。

三、项目技术系统工作原理

本项目的节传分配，基于海南广播电视台旅游卫视的卫星传送链路平台实现同步广播节目的传输分发（中星6A，下行频率3933MHz，水平极化，符号率6590kbps，新闻同步广播信号PID：0049）。

在卫星上行的前端，设置同步音频编码器和GPS/北斗双模同步基准源。同步音频编码器，依据GPS/北斗双模同步基准源提供的10MHz基准频率时钟，对AES（EBU）数字音频信号进行MPEG-1 LAYER2音频精确的同步编码。并且在编码的过程中插入与 GPS/北斗双模同步基准源的1PPS秒脉冲同步的 “秒标志”信息，供同步解码卫星接收机在音频同步解码时使用（GPS/北斗授时同步解码工作模式）。同步音频编码器输出的TS流，通过ASI接口与海南旅游卫视上星平台的DVB-S系统接驳。

各同步发射台站，通过地面卫星天线系统接收中星6A的卫星信号，馈送至音频同步解码卫星接收机。音频同步解码卫星接收机对海南旅游卫视信号进行音频同步解码，实现节目音频信号的传输分配和传输时延的时统同步。音频同步解码卫星接收机，要求既能够支持GPS/北斗授时同步解码的工作模式，也能够支持PCR锁定同步解码的工作模式；在需要时能够通过面板或远程控制进行工作模式整体切换。各同步发射台站音频同步解码输出的时延误差精度，要求小于1uS。

各同步发射台站的调频同步广播激励器，将来自音频同步解码卫星接收机的已时统同步的AES（EBU）数字音频信号，调制成调频广播射频信号。其输出载频准确度、瞬时调制频偏、立体声导频的准确度和相位，均精确地受控于GPS/北斗双模同步基准源的基准频率，确保各同步发射台站发射的射频信号，能够保证严格精确同步。

调频同步广播激励器输出的射频激励信号，经射频功率放大器（调频发射机）放大后，通过天馈线系统发射，实现调频同步广播的无线覆盖。

系统构架如下：

① DVB-S卫星上行前端系统

本系统要求具有很强的冗余备份能力。正常情况，卫星上行前端的同步音频编码器以GPS/北斗为基准，向全系统发播“秒标志”信息，各同步发射台站的音频同步解码卫星接收机则工作于GPS/北斗授时同步模式。GPS/北斗系统一旦失效，音频同步解码卫星接收机立即转入PCR锁定同步解码模式，以保证覆盖网的时统同步有效性。极端情况下，即使卫星上行前端的同步音频编码器和GPS/北斗同步基准源全部失效，利用原DVB系统的音频编码器传输同步广播节目，系统仍然可以在PCR锁定同步解码的模式下，实现节目信号的时统同步传输与分配。

② 市县广播电视发射台输发射系统

③ 室外同步发射补点站传输发射系统

四、货物需求一览表

| 序号 | 建设地点 | 调频广播 发射机 | 多工器 | 天线型式 | 馈线 | 卫星接收天线1.5米天线+高频头 | 同轴开关 | 音频同步编码器 | 同步音频解码卫星接收机 | GPS/北斗同步基准源 | 上行传输系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功率(千瓦) | 数量 |  |  | 型号 | 长度(米) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫星地球站播出前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 上行传输系统包括2台复用器和1台切换开关等 |
| 2 | 省直海口广播电视发射台 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 3 | 金鸡岭广播电视发射台 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CDR发射机 |
| 4 | 三亚市广播电视发射台 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 5 | 琼南广播电视发射中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 白沙县广播电视台 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  | 县内补点 |
| 7 | 保亭县广播电视发射台 | 1 | 2 | 三工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 8 | 昌江县广播电视发射台 | 1 | 2 | 0 | 四层两面双偶极板天线 | SDY-50-40 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | 澄迈县广播电视发射台 | 0.50 | 2 | 0 | 四层单偶极子天线 | SDY-50-40 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 10 | 儋州市广播电视发射台 | 3 | 2 | 0 | 二层三面双偶极板天线 | SDY-50-40 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 11 | 东方市广播电视转播台 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 12 | 乐东冲坡广播电视发射台 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 13 | 乐东县广播电视发射台 | 1 | 2 | 双工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 14 | 临高县广播电视发射台 | 0.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 15 | 陵水县广播电视发射台 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 16 | 琼海市广播电视发射台 | 3 | 2 | 三工 | 四层四面双偶极板天线 | SDY-50-40 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 17 | 琼中县广播电视发射台 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 18 | 屯昌县广播电视发射台 | 1 | 2 | 双工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 19 | 万宁市广播电视发射台 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 20 | 文昌市广播电视发射台 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 21 | 定安县广播电视发射台 | 0.1 | 2 | 0 | 单偶极板天线 | SDY50-23-3 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 22 | 五指山市广播电视发射台 | 0.1 | 2 | 三工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 23 | 文昌市龙马乡补点站 | 0.3 | 1 | 0 | 单偶极子天线 | SDY50-23-3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 24 | 陵水县分界洲岛补点站 | 0.1 | 1 | 0 | 单偶极子天线 | SDY50-23-3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 25 | 三亚市保平补点站 | 0.1 | 1 | 0 | 单偶极子天线 | SDY50-23-3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 26 | 乐东县尖峰岭补点站 | 0.1 | 1 | 0 | 单偶极子天线 | SDY50-23-3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 27 | 东方市江边补点站 | 0.05 | 1 | 0 | 单偶极子天线 | SDY50-23-3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 28 | 昌江县三联村补点站 | 0.05 | 1 | 0 | 单偶极子天线 | SDY50-23-3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 29 | 陵水县大里镇补点站 | 0.05 | 1 | 0 | 单偶极子天线 | SDY50-23-3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 30 | 儋州市洋浦补点站 | 0.1 | 1 | 0 | 单偶极子天线 | SDY50-23-3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 31 | 儋州市排浦镇补点站 | 0.1 | 1 | 0 | 单偶极子天线 | SDY50-23-3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 32 | 澄迈县仁兴镇补点站 | 0.5 | 1 | 0 | 单偶极子天线 | SDY50-23-3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 33 | 昌江县沙地补点站 | 0.1 | 1 | 0 | 单偶极子天线 | SDY50-23-3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |

说明：

1、除备注外均为88.6兆赫调频同步广播发射机，以上设备报价时均应包含配件、安装调试、售后服务、培训（海南省内集中培训2天以上，培训人数50人以上）等全部费用，部分市县发射台还需要搬移原有88.6兆赫发射机。上述11个户外补点站的建设采取与铁塔公司合作的方式（铁塔租赁费用由采购人负责），所有设备均安装在铁塔公司指定位置（原则上除天馈系统外，其余设备安装在具备防盗功能密闭的恒温不锈钢机柜内），并符合铁塔公司相关技术要求。

2、投标人投标时需提供3千瓦调频同步广播发射机样机1台，天线振子、功分器（含卡具）样品各1件，同轴开关样品1台。

五、主要技术参数要求

（一）调频发射机技术要求

1、总体要求

（1）所有发射机要求为全固态发射机，符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》、GY/T 196-2003《调频广播覆盖网技术规定》、GY/T 154-2000《调频同步广播系统技术规范》。发射机的最大输出功率应达到标称额定功率的110％，室内设备在环境温度5℃～40℃的条件下，室外设备在环境温度5℃～60℃的条件下，额定输出功率时应连续工作不小于24小时。

（2）投标文件中需提供完整的所有投标发射机方框图，标明功放单元功放管的型号、产地，功率分配、合成的方式及设备所采用的防雷措施。

（3）发射机要求具有远程遥控遥测、故障报警等功能，并提供接口说明。发射机应具有过流、过压、过温保护系统和避雷措施。采用多功放单元合成时功放单元可互换使用。

（4）供电方式：220V±15%，频率50 Hz±2Hz

380V±15%，频率50 Hz±2Hz。

（6）所有中标的发射机必须开放其系统物理接口并提供通讯协议及所需的技术支持。发射机应有上位机通讯接口，用户通过图形用户界面可实现发射机的远程监控，另外需提供接口协议。

（7）发射机采用冗余电源设计。

※（8）受限于发射机房，每个室内同步广播发射站点的主备同步广播发射机、同步设备、同轴开关等设备必须安装在一个19英寸标准机柜内，机柜高度不得超过2米。

（9）所有投标发射机功放均不得使用MRF151G、BLF278等场效应管。

（10）在天线驻波比不大于1.10的情况下，发射机应在指定的频率上达到110%的功率输出能力。

（11）设备的验收

验收测试按照GY/T 169-2001所规定的测试方法进行。

初验：验收应由第三方检测机构参与，验收时对货物进行测试, 测试结果应符合招标文件中约定的技术要求和第三方检测报告中的技术参数，对各相应功率等级发射机1台进行抽验，采购人和中标人双方共同签署初验验收单。验收费用由中标人承担。若所测设备的任何一项技术指标不符合合同条款的情况，采购人有权取消中标人中标资格，没收投标保证金并报政府采购主管部门。

终验：安装调试后，由发射机供货厂家负责通电测试，并提供测试设备进行测试，发射机应在现场进行24小时满功率负荷试验，并提交负荷前后的技术指标测试结果，采购人可根据实际需要委托第三方检测机构进行终验。验收合格后双方签署验收报告。

交付货物必须与投标文件描述的货物完全一致。验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，中标人应在负责补齐、更换，由此引起一切费用由中标人承担。

2、室内型调频同步发射机（100W～5KW）

功率输出：100W，300W，1KW，3KW，5KW，在额定功率的110%内连续可调

残波辐射：满足国标、FCC、CCIR标准

输出接口：

100W、300W：N型或与同轴开关匹配

1KW：L27或与同轴开关匹配

3KW、5KW：1-5/8″法兰或与同轴开关匹配

同步工作频率：88.6MHz

频率稳定度：优于1×10-11（GPS/北斗外基准同步锁定）

最大调制频偏：0～112.5KHz（设置步进0.1KHz）

立体声导频频率：19kHz±0.1Hz

导频调制频偏：0～7.5KHz（可设置）

音频延时设定范围：0～400mS（步进1us）

模拟音频输入

最大输入电平：≤24dBu

模拟音频输入接口：600Ω/XLR（平衡）

数字音频输入

数字音频属性：AES/EBU（符合AES3-2003）

数字音频接口：110 Ω /XLR（平衡）

异步调幅噪声：≤-55dB

FM信噪比：≥75dB，1KHz

频率响应：±0.1dB，30Hz ～ 15KHz

总谐波失真：< 0.1%，30Hz ～ 15KHz

立体声分离度：优于50dB，30Hz ～ 15KHz

预加重：50μs

工作环境温度：5℃ ～ 40℃

海拔高度：0-4500米

工作环境相对湿度：0 ～ 95%

交流供电：220V±15%，380V±15%（3～5KW），频率50±2Hz

整机效率：优于60%。

3、室外型调频同步发射机（50W～500W）

功率输出：50W, 100W，300W，500W，在额定功率的110%内连续可调

残波辐射：满足国标、FCC、CCIR标准

输出接口：N型

同步工作频率：88.6MHz

频率稳定度：优于1×10-11（GPS/北斗外基准同步锁定）

最大调制频偏：0～112.5KHz（设置步进0.1KHz）

立体声导频频率：19kHz±0.1Hz

导频调制频偏：0～7.5KHz（可设置）

音频延时设定范围：0～400mS（步进1us）

模拟音频输入

最大输入电平：≤24dBu

模拟音频输入接口：600Ω/XLR（平衡）

数字音频输入

数字音频属性：AES/EBU（符合AES3-2003）

数字音频接口：110 Ω /XLR（平衡）

异步调幅噪声：≤-55dB

FM信噪比：≥75dB，1KHz

频率响应：±0.1dB，30Hz ～ 15KHz

总谐波失真：< 0.1%，30Hz ～ 15KHz

立体声分离度：优于50dB，30Hz ～ 15KHz

预加重：50μs

具有远程监控功能,远程监控端口

工作环境温度：5℃～+60℃

IP65高防护等级，防水、防潮、防腐

海拔高度：0～4500米

交流供电：220V±15%，频率50±2Hz

整机效率：优于60%

4、10KW调频频段数字音频广播发射机

激励器能够支持模拟立体声调频广播和调频频段数字音频广播（以下简称CDR）行业标准（GY/T 268.1-2013）中定义的数模同播模式（频谱模式9、10）和纯数字模式（频谱模式1、2）共四种频谱模式。

激励器输入接口要求：

（1）音频信号输入接口:

AES/EBU： XLR母头， 110Ω平衡

模拟左/右：XLR母头，600Ω平衡

（2）CDR复用码流输入接口:

ASI接口和RJ45接口（100Mbps快速以太网口）。

采用ASI接口时，数字音频广播的消息数据段首先封装成PES分组，再将每个PES分组分装到1个或多个TS包中传输，其中数据音频广播的消息数据作为ES数据，而相应的MIP包头则放置于PES头中的PES扩展域中。若数字音频广播的消息数据段的长度大于ES数据段的长度，则消息要分段承载到多个PES包中，各PES包中的MIP包序号保持连续。

激励器工作频率范围：87～108MHz。

激励器技术指标要求应符合暂行技术要求文件GD/J 061-2014《调频频段数字音频广播激励器技术要求和测量方法》中的相关规定。

激励器应配置10MHz、1pps和TOD外接输入标准时钟接口。

CDR调制方式：支持QPSK、16QAM、64QAM；LDPC编码码率：支持1/4、1/3、1/2、3/4四种码率；传输模式：支持传输模式1、2、3。

发射机工作频率暂定为96.2MHz。

发射机功率等级：数模同播方式下，模拟发射功率应与同播的调频广播发射功率一致，CDR数字功率能达到同播的模拟功率-14dB的功率输出能力，数字功率可调。

发射机工作在模拟立体声调频广播及数模同播方式下时，模拟立体声调频广播的技术指标应符合GB/T 4311-2000《米波调频广播技术规范》、GY/T 169-2001《米波调频广播发射机技术要求和测量方法》和GB/T 12572-2008《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》中的相关规定。

发射机工作于数模同播方式和纯数字方式下时，产生的CDR信号应符合暂行技术要求文件GD/J 062-2014《调频频段数字音频广播发射机技术要求和测量方法》中的相关规定。

输出接口：3-1/8″法兰或与同轴开关匹配，同轴开关输出为3-1/8″法兰。

发射机工作环境：

1）工作环境温度：5℃～40℃

2）海拔高度：可满足设备使用地区的海拔高度

3）工作环境相对湿度：0 ～ 95%。

发射机具备远程监控接口和防雷措施。

（二）天馈系统技术要求

本技术要求适用于符合国标GB/T 5088-2013的技术规范，并用于出厂验收和现场验收。天线生产厂商须具有广播电视天线专业设计能力（含场型设计计算软件和覆盖预测软件），可根据我省各台站实际情况进行计算机仿真优化系统场型优化设计，以满足覆盖要求。

1、多工器

结构形式：桥式单元加宽带口滤波器

频率范围：87 MHz－108MHz内使用频段

频率从87～108MHz全频段可调

输入接口：L29（1kW）、1 5/8＂（3kW）；输出接口：1 5/8＂

滤波器带宽：500KHz

端口阻抗：50Ω

驻波比：≤1.1

插入损耗：＜0.5dB频率间隔大于1MHz，＜0.7dB频率间隔小于1MHzf0≤0.50dB

隔离度：≥40dB

冷却方式：自然冷却

桥式单元滤波器采用3腔以上结构，外腔体采用铝合金材料，内导体采用紫铜材料、端口内导体、谐振腔内导体等关键部位镀银，谐振腔采用温度补偿技术。

中标人应提供多工器与发射机、天馈线之间的连接硬馈（1-5/8″系列），并负责安装，硬馈安装要求保持整体横平竖直，接口处光滑，无毛刺，水平方向长度超过1.5米时内导体需要加支撑，表面采用防氧化处理，保证5年之内不氧化

2、双偶极板天线

频率范围：87-108MHz

功率容量：5kW

驻波比：87-108MHz≤1.15

极化方式：水平极化

增益：7.5dB（四层四面）,10.5 dB（四层两面），5.5dB（二层三面）

天线系统场型：（根据我省各台站实际情况，计算机仿真优化系统场型）

① 水平面场型：不圆度＜±3dB。

② 垂直面场型：根据天线和服务区的海拔高度情况设计合理的电气下倾角，并保证第一零点填充大于10%。

机械性能要求：

①承受最大风速>225km/h；

②使用环境温度：-10C°～+70 C°；

③适应相对湿度：<95%；

④可在暴风雨气象条件下保证正常工作

振子材料：304不锈钢

反射板材料：热喷锌钢，可承受人工踩踏。

功分器材料：外导体外管为精拉紫铜管（壁厚不小于2mm），一体焊接，内导体为黄铜棒精制而成。

天线系统输入接口：法兰接口（须与主馈线配接）。

制作材料和工艺要求（投标提交承诺函）：

①天线材料：天线振子外导体为（或优于）优质304不锈钢管，两个振子由支撑杆焊接组成。内导体材质为H62黄铜，其各处连接点均为银焊。天线振子的内导体与外导体之间采用聚四氟乙烯材质的绝缘片支撑固定，保证内外导体间距，保证阻抗的连续性。FM天线反射板采用钢管焊接而成，热镀锌处理，能够承受人工踩踏（单片反射板重量不小于30kg）。

②功分器材料：外导体（功率分配各接头）为一体焊接而成，不采用螺栓连接，外导体主管采用T2精拉紫铜管，输入及输出连接头采用H62黄铜，连接法兰镀亮镍，且须作退火工艺处理，以防止使用过程中出现裂缝，输入口为IF110外管壁厚不小于2.5mm，输入口为IF70外管壁厚不小于2mm，外表面喷漆处理，内表面为紫铜原色；内导体为H62黄铜棒精制而成。功分器在铁塔上的固定要求上下垂直安装，输入输出接口垂直朝上或朝下。

③绝缘材料：材质等于或优于聚四氟乙烯；

④天馈线系统的气密性：在发射机房天馈线系统主馈电缆（不含实蕊绝缘电缆）输入端充入30kpa 气压的干燥空气，24 小时下降小于5kpa。

天馈线系统的直流电阻和绝缘电阻

①馈线系统的直流电阻：100m不大于0.1Ω；

②天馈线系统的绝缘电阻：主馈线、功率分配器（在无短路点的情况）、分馈线等不小于200MΩ。

3、四层单偶极子天线

极化方式：垂直

频率范围：87-108MHz

功率容量：5kW

驻波比：≤1.15（88.6MHz）

增益：8dB

输入接口：IF70

振子材料：优质304不锈钢管，外径≥51mm，壁厚不小于1mm 。单偶天线振子长1430mm，高1099mm

功分器材料：外导体（功率分配各接头）为一体焊接而成，不采用螺栓连接，外导体主管采用T2精拉紫铜管，输入及输出连接头采用H62黄铜，连接法兰镀亮镍，且须作退火工艺处理，以防止使用过程中出现裂缝，输入口为IF70外管壁厚不小于2mm，外表面喷漆处理，内表面为紫铜原色；内导体为H62黄铜棒精制而成。功分器在铁塔上的固定要求上下垂直安装，输入输出接口垂直朝上或朝下。

安装构件：热镀锌钢

4、单偶极子天线

极化方式：垂直

频率范围：87-108MHz

功率容量：1kW

驻波比：≤1.15（88.6MHz）

增益：2dB（单片）

输入接口：L29

振子材料：优质304不锈钢管，外径≥51mm，壁厚不小于1mm 。单偶天线振子长1430mm，高1099mm

5、单偶极板天线

极化方式：水平

频率范围：87-108MHz

功率容量：1kW

驻波比：≤1.15（88.6MHz）

增益：4.5dB（单片）,1.5 dB（单层两面）

振子材料：优质304不锈钢管，外径≥51mm，壁厚不小于1mm 。单偶天线振子长1430mm，高1099mm

反射板材料：304不锈钢

功分器材料：外导体（功率分配各接头）为一体焊接而成，不采用螺栓连接，外导体主管采用T2精拉紫铜管，输入及输出连接头采用H62黄铜，连接法兰镀亮镍，且须作退火工艺处理，以防止使用过程中出现裂缝，输入口为IF70（或IF45）外管壁厚不小于2mm，外表面喷漆处理，内表面为紫铜原色；内导体为H62黄铜棒精制而成。功分器在铁塔上的固定要求上下垂直安装，输入输出接口垂直朝上或朝下。

6、馈线

符合GB/T 5088-2013 电视和调频广播发射天馈线系统技术指标及测量方法。

（1）40馈线

每条馈管两端安装IF70电缆头

工作频率：87～108MHz全频段

平均功率：＞10kW

驻波比：系统≤1.10（87～108MHz，含电缆头）

电缆衰减：≤0.7dB/100m（87～108MHz，含电缆头）

绝缘材料：聚乙烯带条

外护套材料：耐光热聚乙烯

特性阻抗：50Ω±0.5

最高工作电压（DC）：＞5kV

工作温度：-40°C～85°C

每隔2米配1个卡箍固定

（2）23馈线

每条馈管两端安装L29电缆头

工作频率：87～108MHz全频段

平均功率：＞3kW

驻波比：系统≤1.10（87～108MHz，含电缆头）

电缆衰减：≤1.3dB/100m（87～108MHz，含电缆头）

绝缘材料：聚乙烯带条；外护套材料：耐光热聚乙烯；

特性阻抗：50Ω±0.5

最高工作电压（DC）：＞4kV

工作温度：-40°C～85°C

7、卫星接收天线

符合GB/T 11442-1995 卫星电视地球接收站通用技术条件

材质：玻璃钢

尺寸：≥1.5米

8、同轴开关

频率范围：0-200MHz

最大输入功率：1KW/3KW/5KW/10KW

阻抗：50Ω

驻波比：≤1.1

插入损耗：≤0.1dB

隔离度：≥70dB

端口类型：1-5/8" / 3-1/8"

控制：手动、自动、远程

切换时间：≤1S

保护方式：联锁保护

（三）音频同步编码器技术要求

压缩编码格式：MPEG1-layer2

具有信息数据接入、复用及传输功能

音频采样率：48KSPS

音频码率：32kbps～384kbps

支持GPS/北斗外部时频参考基准源同步功能

时标输入：1PPS

频标输入：10MHz

接口特性：50 Ω/BNC

绝对时间输入：RS232/DB-9

具备远程监控功能

编码器输出TS流中含有防插播信息

编码器ASI输出：75 Ω/BNC（符合DVB-ASI标准）

电源条件：AC220V（50Hz～60Hz）

19英寸标准机箱结构

工作环境：

工作温度： 0℃～+45℃

储藏温度： -40℃～+60℃

环境湿度： 10%～95%（非凝结）

（四）GPS/北斗双模同步基准源

1、环境条件

（1）环境温度

工作温度：0℃～+50℃；

运输和储存温度：-25℃～+85℃；

（2）相对湿度

正常工作：≤90%（20℃）；

允许工作：≤95%（无结露）；

（3）大气压力  正常工作：86kPa～106kPa。

2、工作电压

电压幅度：176V～264V AC

电源频率：50Hz±1Hz

3、接口要求

（1） GPS/北斗天线输入接口

天线输入接口采用N型接头，阴型，输入阻抗50Ω，提供DC +5V馈电，具备防雷保护功能（内置或外置）

（2） 10MHz信号输出接口

提供10MHz信号输出的接口，采用BNC接头，阴型，正弦波，幅度12±1dBm，输出阻抗50Ω

（3） 1PPS信号输出接口

提供1pps信号输出的接口，采用BNC接头，阴型，TTL电平，输出阻抗50Ω

（4） 监控信号输出接口

提供监控信号输出的接口，每秒输出1帧，采用RS232接口，DB-9接头，阴型

（5）接口参数：波特率9600，数据位8位，停止位1位，无奇偶校验位

4、功能要求

（1）具备同时跟踪GPS和北斗系统进行时间和频率溯源同步的功能

GPS/北斗双模授时器需同时接收GPS信号和北斗导航信号共同提供的时间信息和定时信号，当其中一套系统失效时能转换到另一套系统继续稳定工作。

（2）自动驯服锁定的功能

GPS/北斗双模授时器以GPS系统或北斗导航系统为参考标准。动态调整高稳恒温晶振的频率准确度，当驯服锁定后，GPS/北斗双模授时器的时间和频率同步于GPS或北斗导航系统，频率准确度溯源于GPS系统或北斗导航系统。

（3）免配置免维护功能

具备免配置免维护功能，出现断电、重新安装均不需要任何配置，只需要正常加电和连接好天线，系统即可正常工作。

（4）守时功能

高稳恒温晶体振荡器被GPS系统或北斗导航系统驯服锁定后，当GPS系统或北斗导航系统信号丢失时，同步时钟可以保持高精度的时间和频率输出，监控信号、1pps信号和10MHz频率均有输出。

（5）时间日期及状态显示功能

GPS/北斗双模授时器应具备液晶和指示灯显示，可显示UTC时间和日期，卫星状态及锁定颗数、设备状态及频率准确度信息，指示灯能直观显示卫星及设备状态。

（6）配备GPS/北斗双模授时接收天线（30米馈线）

5、性能指标要求

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10MHz输出 | 频率准确度 | ≤1E-12 （GPS或者北斗信号锁定，24小时平均值） ≤5E-10 （GPS和北斗信号断开，保持24小时后） |
|  |  | 频率稳定度 | ≤5E-11（100ms） ≤5E-12（1s） ≤1E-11（10s） |
|  |  | 相位噪声 | ≤-80 dBc/Hz@1Hz ≤-120dBc/H@10Hz ≤-135dBc/Hz@100Hz ≤-140dBc/Hz@1kHz ≤-150dBc/Hz@10kHz |
| 2 | 1pps输出 | 授时精度 | ≤30ns（标准偏差） |
|  |  | 保持精度 | ≤8µs (GPS和北斗信号断开4小时） ≤44µs（GPS和北斗信号断开24小时） |
|  |  | 上升沿时间 | ≤10ns |
|  |  | 脉冲宽度 | ≤500ms |

（五）同步音频解码卫星接收机技术要求

1、信号输入接口

DVB-S射频输入接口：75 Ω/F（具备内置或外置防雷保护功能）

2、DVB-S射频特性

输入频率范围：950MHz～2150MHz

输入电平范围：-65dBm～-25dBm

高频头供电：13/18V

解调方式：QPSK（支持SCPC和MCPC）

符号率：2～45MSPS

噪声特性：Eb-No

门限值：≤3.5dB（FEC=3/4）

3、外部参考基准输入（连接GPS/北斗基准源）

具有外部时标（1PPS）输入接口

具有外部频标（10MHz）输入接口

接口特性：50 Ω/BNC

具有绝对时间输入：RS232/DB-9

4、解码格式：

MPEG1-Layer2

采样率：48KSPS（立体声）

音频码率：32kbps～384kbps

5、音频信号输出：

数字音频信号输出：AES/EBU（符合AES3-2003）

数字音频输出接口：110 Ω /XLR（平衡）

数字音频信号输出端口：平衡输出

模拟监听接口（TRS插头即大三芯）

6、传输时延时统同步控制特性：

支持外部参考基准（GPS/北斗）同步解码模式

支持PCR锁定同步解码模式

同步解码模式手动或远程遥控切换（外部参考基准／PCR锁定）

音频输出延时同步精度：≤1us

音频输出延时调整范围：0～500ms(歩进1us)

7、远程监控接口

安全播出功能：具备一定的防止非法信号插入功能

电源条件：AC220V（50Hz～60Hz）

19英寸标准机箱结构

8、工作环境

工作温度： 0℃～45℃

储藏温度： -40℃～60℃

环境湿度：  10%～95%（非凝结）

（六）上行传输系统技术要求

1、复用器

支持ASI输入、输出，输入输出接口总数为8个端口（2个ASI输入输出接口板），每个端口都可独立配置为输入、输出

从所有输入信号中任意选择所需的电视、广播节目，或者任意的视频、音频重构节目，对电视重新复用成上星所用的传输流输出

双电源

- ASI自动切换开关

支持ASI手动、自动切换

支持ETR290三层分析

并可自定义监测内容的告警项

告警触发ASI输入切换

断电直通

双电源

- ASI无源四分配器

提供ASI无源四功分

插入损耗<6.4dB

阻抗：75欧

接头：BNC

- 网管系统改造

提供新增设备的网管监控

提供网管软件界面修改服务

提供网管系统逻辑控制修改服务

六、项目工作内容

根据招标文件，投标人中标后须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、完成货物的生产、调试、老化测试、运输装卸（含保险）、安装调试工作，提供各种数据资料及技术支持，直至通过验收。

2、提供全套设备及软件和所有设备内部接管、接线并留出用于连接的连接件和电源接线，即提供的货物安装到相关位置后，接好相关电源即可进行正式运转。

3、调试及试运行期间，中标人应派遣有实践经验的技术人员与本次货物的用户一起进行调试及试运行工作。因货物自身质量问题或安装出现差错，中标人应全权负责消除差错直到用户满意。在调试期间中标人应派遣技术人员在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由中标人负责。

4、货物安装调试完成后对用户进行技术培训。

5、相关技术升级（包含软件和硬件费用）。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

七、其它要求

1、中标人负责向采购人指定用户供应上述产品，货物自合同签订之日起60个日历日内供应到采购人指定地点，90个日历日内完成安装开通。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于3年的免费维护。

2）提供一年7×24小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

4、采购人使用投标人提供的产品时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如有任何因采购人使用投标人提供的产品而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

5、安装

本项目的安装调试及售后服务由中标人组织实施，在供货期限内，中标人在与采购人签署供货合同后，保证在双方约定时间内派人将合同货物运送至采购人指定地点并安装调试完毕具备验收条件。

6、验收

1）中标人应提供货物的有效检验文件及供货清单，经用户认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须予以解决。

2）验收合格条件：运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到用户的认可；所有合同中规定的货物和资料都已提交并得到接受。

3）中标人应在采购的全部货物安装完成并调试开通交付使用试运行三个月后，方可申请验收。验收应在中标人递交验收申请书（附测试报告并经用户签章）后一个月内完成；如合同约定甲方无故不予验收，应视为验收合格。

第三章    投 标 人 须 知

## 一、总则

1. 名词解释

1.1招标人：指采购人及其委托的采购代理机构

1.2投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5． 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．招标文件的约束力

6.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由招标人负责解释。

## 二、招标文件

7．招标文件的组成

7.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评审方法和程序

附表1 初步审查表

附表2 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

9．招标文件的更正或补充

9.l 在投标截止时间前十五天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

9.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

9.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

10．投标文件的语言及度量衡

10.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

10.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11．投标文件的组成

11．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

11.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

11.1.2 投标人资格证明文件。

11.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

12．投标报价

12.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2招标人不接受任何有选择的报价。

12.3预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

12.4 除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附的投标一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。如供应商总报价低于采购预算金额的75%，需同时单独提交详细的报价明细说明即证明材料，包括但不限于项目的人员数量及其工作时间，项目人员的工资支出，以及项目实施过程中可能涉及的其它费用。评审委员会将据此作为考查投标是否低于成本价的依据，若不能提交证明材料或评标委员会认定为低于成本报价的将按照无效投标处理。

13. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

14．投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每包保证金金额人民币：10000元人民币。

14.2 投标保证金缴纳方式：

投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统指定账户，其投标将被拒绝。

14.3 投标保证金的退还

14.3.l 中标人：本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知书后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会在5个工作日内自动退还。

14.3.2 落标的投标人:本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会自动退还。

14.3.3流标项目由招标人或招标代理机构出具项目流标情况说明书，省政务中心将自动退回其保证金。

14.3.4退保证金申请资料受理地点和收件地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室。收件人:郑先生   电话：0898-65355520

14.4网址：http://218.77.183.48/site/notices/592.htm

14.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第30条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15．投标有效期

15.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．投标文件的数量、签署及形式

16.1 投标文件一式伍份，固定胶装。其中正本壹份，副本肆份。

16.2 提供电子word文档1份，并将U盘（U盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.3 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

16.5 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

17．投标文件的密封及标记

17．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 投标文件未按第 17.l和 17.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

17.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

18．投标截止时间

18.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

18.2 若招标人按9．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

20．投标文件的修改和撤回

20.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 投标文件的修改文件应按第16条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

21．开标

21.l 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

21.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第14条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

21.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

22．评标委员会

评标委员会由采购人的代表和有关专家共5人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

23．对投标文件的资格性审查和符合性审查

23.l 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件规定的条件

（2）投标文件递交情况：正本和副本数量

（3）投标文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件内容是否齐全

（2）对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

23.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

23.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

23.4.l开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

23.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

24．投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

24.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

24.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个投标人都将被询标。

25．评标及定标

25.1 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25．2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.3关于政策性加分

25.3.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价▲（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价▲（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1)中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2)具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价▲（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价▲（1-2%）。

(3)投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

26．评标过程保密

26.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

27．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在海南省人民政府网上公示。

28. 质疑处理

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

29．中标通知

29.l采购代理机构应按评审报告的评审结果向预中标供应商发出中标通知书。29.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

31．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费由中标供应商向海南政采招投标有限公司支付，支付标准为：以中标金额作为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准的30%。

第四章  合 同 条 款

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

# 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

# 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

# 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 6 0天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起36个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

# 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

# 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

## 合同条款资料表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如果有矛盾，应以本合同条款资料表为准。

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 甲方：海南省文化广电出版体育厅（详见货物需求一览表） |
| 2 | 9. | 1、合同签订后甲方凭乙方开具的发票，向乙方支付50%的合同货款作为预付款。 2、验收合格后，乙方向甲方支付合同总价的百分之十（10%）质量保证金（或不可撤消、无附加条件银行保函）后，甲方向乙方支付总价50%的合同款。 3、质量保证金有效期：至货物质量保证期满。在没有任何未解决的质量问题基础上，无息退还。 |
| 3 | 11.5 | 质量保证期为每批设备验收合格并签署验收报告后36个月（如乙方承诺的质量保证期更长，以乙方承诺的时间为准）。 |
| 4 | 12 | 中标人投标时提供的样机封存，作为验收参考。 |

# 合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2016年    月    日（项目编号: HNZC2016-050-002C、海南省广播电视基础设施建设和维护项目）公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

# 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） ￥： |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： |

二、交货地点：

# 三、付款：见用户需求书。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

# 五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 六、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

# 七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司（盖章）

地  址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

经办人：

二〇一六年   月    日

第五章   投 标 文 件 格 式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

海南政采招投标有限公司：

你们      号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第三章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字）：

职务：

日期：

2、开标一览表

C包

项目名称&项目编号：

| 序号 | 建设地点 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星地球站播出前端 |  |  |
| 2 | 省直海口广播电视发射台 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

.

2.1卫星地球站播出前端开标一览表

项目名称&项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

. . . . . .

2.33昌江县沙地补点站开标一览表

项目名称&项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

3、技术和服务要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范和服务要求条款描述 | 投标人技术规范和服务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人名称（公章）：          法定代表人或被授权人（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范和服务要求条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

5、项目验收方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

6、项目培训方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

注：①4－6项均须法定代表人或被授权人签字并加盖投标单位公章

②1－3项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

二、资格证明文件

（以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查）

1、提供企业营业执照、税务登记证、组织代码证(副本复印件加盖公章)

2、提供近期连续三个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的2015年度财务审计报告。(复印件加盖公章)

3、提供近期连续三个月企业社会保障缴费记录。(复印件加盖公章)

4、提供《广播电视设备器材入网认定证书》。(附检测报告，复印件加盖公章，原件备查）

5、提供ISO9001质量管理体系认证。(复印件加盖公章，原件备查）

6、投标保证金证明单据

7、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号: HNZC2016-050-002C、海南省广播电视基础设施建设和维护项目）的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标采购活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

8、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产

（货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号: HNZC2016-050-002C、海南省2016年广播电视基础设施建设和维护项目）的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

9、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目编号: HNZC2016-050-002C、海南省广播电视基础设施建设和维护项目）的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

三、其他资料

1、投标人概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

2、投标人认为对其中标有利的其它书面材料。

第六章  评审办法和程序

一、评标办法

（一）评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务（包括：验收方案、培训方案）的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价份（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

（二）初步评审

1． 招标人、评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

  - 招标人、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

  - 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- 投标人未按要求提供企业法人营业执照；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；

- 对招标文件的响应存在重大负偏离的；

（三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为100分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见评审评分表

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

1、价格占30分：将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。

其中价格评审按如下方法处理：

（1）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定度和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

（3）投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

d 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

e采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

2、整个项目的技术商务分占70分，具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》及有关投标人的质量保证、售后服务说明等资料说明等情况打分。

附表1

（HNZC2016-050-002C）采购初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、税务登记证、组织代码证、法人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交货时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

C包技术商务评分表

| 投标人及货物 | 满分 | 投标人1 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评比项目 | 评比内容 |  |  |
| 1 | 技 术 （50分） | 1.技术指标响应（满分为10分） 根据投标文件对招标文件技术要求的响应程度进行评分：在招标文件第二章“用户需求书”的功能和技术参数要求中，每出现一项功能缺项或未满足技术参数要求，扣2分，扣完为止 | 10 |  |
|  |  | 2.技术方案（满分为5分） 根据投标人针对本项目的实际情况提出的项目技术方案书体现的合理性、灵活性、可扩展性和先进实用性的优劣，由评委进行评议并在0～5分之间进行评分。 | 5 |  |
|  |  | 3.同步广播发射机重要技术指标（满分20分） 对3千瓦广播发射机同步激励器的部分重要技术指标进行横向比较，每项指标按优劣顺序第一名得分5分、第二名得分2分、第三名及以后得1分。重要技术指标包括：a.信噪比b.失真度c.立体声分离度d.残波辐射。 （以国家新闻出版广电总局《入网认定证书》为准） | 20 |  |
|  |  | 4.样机样品（满分10分） 对样机体积和工艺进行横向比较， a.发射机：优得4分，良得2分，一般得1分，不提供测试样机不得分； | 4 |  |
|  |  | b.天线振子：优得2分，良得1分，不提供测试样机不得分； | 2 |  |
|  |  | c.功分器（含卡具）：优得2分，良得1分，不提供测试样机不得分； | 2 |  |
|  |  | d.同轴开关：优得2分，良得1分，不提供测试样机不得分。 | 2 |  |
|  |  | 5.其他要求（5分） 采用的天线厂家具备天线场型设计能力，对提供的软件（含场型设计计算软件和覆盖预测软件，实际使用案例截图）进行横向比较，优得5分，良得2分，差得0分。 | 5 |  |
| 2 | 商 务 （20分） | 1.投标人业绩（满分15分） 近三年来，投标人（非授权人）中标省级以上同步广播项目案例，每个案例得3分，满分为15分。 注：必须提供业绩证明材料（中标通知书或合同复印件，原件备查）。 | 15 |  |
|  |  | 2.售后服务方案和组织实施方案（满分5分） 根据投标人在质保期内提供的售后服务方案和组织实施方案，由评委进行评议并在0～5分之间进行评分。 | 5 |  |
| 3 | 投标报价（30分） | 详见评审办法（三） | 30 |  |
| 4 | 评比总得分（100分） | 100 |  |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

# Text boxes

中星6A

GPS/北斗同步基准源

1PPS/10MHz

GPS/北斗同步基准源

卫星地球站

上行链路设备

ASI

AES（EBU）

DVB复用器

同步音频编码器

ASI

AES（EBU）

同步音频编码器

DVB视音频编码器

DVB编码器

DVB编码器

调频发射天线

卫星接收天线

（含高频头）

GPS/北斗

双模授时天线

GPS/北斗

双模授时天线

GPS/北斗同步基准源

1PPS/10MHz

1PPS/10MHz

GPS/北斗同步基准源

音频同步解码卫星接收机

RF

（DVB-S）

音频同步解码卫星接收机

1PPS/10MHz

1PPS/10MHz

AES（EBU）

调频同步广播激励器

调频同步广播激励器

调频发射机

（射频功率放大器）

RF

调频发射机

（射频功率放大器）

RF

假负载

发射机

调频多工器

双套调频

发射天线

调频发射机

（射频功放）

GPS/北斗

双模授时天线

远程监

控装置

控制模块

调频同步广播

调制激励模块

同步音频解码

卫星接收模块

GPS/北斗双模

同步基准源模块

卫星接收天线

（含高频头）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处