# 日常装备器材采购项目

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-423

甲级政府采购代理机构

采   购   人：三亚市公安消防支队

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年八月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	12

第四章 合同条款	22

第五章 投标文件内容和格式	27

第六章  评审办法和程序	33

初步审查表	35

技术、商务评分表	36

# 第一章 投标邀请函

受三亚市公安消防支队的委托，海南海政招标有限公司就日常装备器材采购项目（项目编号：HZ2016-423）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：日常装备器材采购项目；本项目分为A、B、C、D、E、F、G七个包：

其中A包：视频生命探测仪

B包：检测仪器

C包：水枪、水炮等装备

D包：氧气切割器等装备

E包：破拆工具

F包：救援滑轮等装备

G包：救援服装等装备

2、用途：三亚市公安消防支队工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：A包：￥1,280,000.00元；B包：￥811,000.00元；C包：￥717,000.00元；D包：￥459,600.00元；E包：￥506,400.00元；F包：￥768,900.00元；G包：￥234,910.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2015年至今任意三个月的企业纳税证明或者会计师事务所出具的2015年度财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2015年至今任意三个月的企业社保缴费记录复印件）；

4、所投货物必须是营业执照经营范围内的；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年8月25日至2016年8月31日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥100元/包（售后不退），投标保证金为：￥10000元/包。

4、投标人提问截止时间：2016年9月9日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年9月14日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年9月14日 上午08：15 -- 08 ：30；

2、开标时间：2016年9月14日上午08 ：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼202开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址：三亚市凤凰路133号

2、联系人：陈光辉

3、联系电话：13976778844

海南海政招标有限公司

二〇一六年八月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：三亚市公安消防支队

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：日常装备器材采购项目

项目编号：HZ2016-423

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定及与招标人约定应降低的相应比例向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

日常装备器材采购项目

二、项目清单

A包：

| 序号 | 装备名称 | 主要技术性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频生命探测仪 | 重量≤1.5公斤、尺寸≤244X155X490mm、可单手操作； 7英寸全彩屏幕，画面可放大2倍，配有遮阳板；彩色摄像头采用防刮型蓝宝石镜头，外径47mm，旋转角度在显示屏上同步显示，通过调节照明等级、在黑暗处可看清6米以内事物；摄像头可左右转幅≥85度、可视角度≥260度；扬声器、话筒与摄像头外壳一体成型；有PTT一键通（按键通话）功能；降噪型头戴式耳机（带麦克风）可与同幸存者进行清晰通话、并设有备用耳机插孔、可同时连接两副耳机； 伸缩探杆采用超轻型高弹力碳纤维制造，可360度旋转，展开长度≥2.4米。 | 8 | 套 | 进口 |

B包：

| 序号 | 装备名称 | 主要技术性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六合一气体检测仪 | 有6个探测频道，可以检测氧气、可燃性气体和多种有毒有害气体。 传感器：3个插入式电化学传感器、1个催化型传感器、1个红外传感器。仪器内传感器使用寿命不小于2年。检测仪可通过红外端口连接到PC上，且可以在现场下载数据记录器升级包。 量程/分辨率：CO：0-1000ppm 1ppm H2S：0-200ppm 1ppm O2：0-30%vol 0.1%vol LEL：0-100%LEL 1%LEL | 8 | 套 | 进口 |
| 2 | 风速仪 | 可测量气压、海拔高度、温度、湿度、风速、露点、湿球温度、热量指数等，可存储历史数据250组以上，并以图标模式显示。 响应时间：≤1s 温度范围：-29℃~70℃ 海拔高度：-500m~9000m 气压范围：870.0hpa~1080.0hpa 相对湿度：5%~9% | 8 | 台 | 进口 |
| 3 | 流量计 | 铝合金材质带表面处理，最大使用压力：≥1.6MPa；使用温度：-10℃至70℃；密封等级：IP65；电源：9V电池；软件：PC流量/压力记录软件，带USB或蓝牙配套组件；进出水口径：DN80；流量范围：500升/分-3000升/分；重量≤4Kg；配铝合金支架1件，通过锁销可自动锁紧。 | 8 | 套 | 进口 |
| 4 | 测温仪 | 显示：LCD数字显示有背光功能； 测温范围：-50～750℃； 分辨率：0.1℃或0.1℉； 测量精确度：±1.5%或±1.5℃； 测量物距比：12:1；响应时间：≤500ms； 电池：保证连续工作时间≥100h； 具有最大/最小/平均/差值计算功能； 具有高温/低温报警功能； ●具有数据锁定和数据存储功能。 | 9 | 个 | 进口 |
| 5 | 测距仪 | 测距范围：5米到900米；观察放大倍数≥4倍；物镜直径≥20mm；尺寸≤43x114x97毫米；重量≤255克；电池类型：标准9伏碱性电池；外包装：便携包及挂带；有扫描模式 、BullsEye模式、Brush模式、反射模式等工作模式；不同目标的测量能力：高反射性目标≥900米；树≥450米；鹿≥360米；旗杆≥220米）；测距精度 ± 1米。 | 8 | 套 | 进口 |

C包：

| 序号 | 装备名称 | 主要技术性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式泡沫发生器 | 水流量：40L/S，中倍泡沫流量：96000L/m，中倍泡沫射程：18m，输入压力：8bar，泡沫倍数：30-40,发泡能力：1.8L/S，长宽高：1255*625*590，重量：40-50Kg | 2 | 个 | 进口 |
| 2 | 多空间移动水炮 | 由炮体和炮座两个部分组成。炮座由组合夹具、固定基座构成。360°旋转消防接口。内置不锈钢球阀与炮体流道融为一体，球阀关闭时可以自锁，标识阀门开启（绿色）和阀门关闭（红色）。拱形把手与炮体焊接，流道内外烤蓝色粉末漆。进水口流道方向360°可调，炮体可以360°转动调节，炮头朝向0~80°调节，出水口流道可以360°转动调节，整体是全方位立体360°覆盖。炮体和炮座材质为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质。最大工作压力12 bar，额定流量2000L/min @7bar，炮体重10公斤。增配泡沫管腔，五年质保。 | 2 | 架 | 进口 |
| 3 | 泡沫一体化多功能水枪 | 该水枪是一款直接发泡可调流量多功能消防水枪： 打开一体化发泡管直接发泡，收起发泡管回到水流控制。旋转消防接口，不锈钢球阀，直流/开花/喷雾/冲洗功能快速转换，金属固定雾化齿，金属表面硬质阳极氧化处理涂层，流线形设计流道且内壁光滑无阻，利用通径调节环设定额定工作流量（四档），低倍发泡，流量110,230,360,470 L/min @ 5bar。五年质保。 | 10 | 把 | 进口 |
| 4 | 水泡沫一体化多功能水枪 | 该水枪是一款压缩空气泡沫射水控制多用枪： 折断状态最大流量喷射压缩空气泡沫（英文简称：CAFS），合起状态控制喷射水流或A/B类泡沫以及CAFS的流量和质量，是多用枪。360度旋转消防接口，入口内置整流器，不锈钢球阀，稳压/固定流量/可调流量的射流控制功能，射水状态的直流/开花/喷雾/冲洗功能快速转换，多种雾化齿配套，加装发泡管又可以打A类和B类泡沫。金属表面硬质阳极氧化处理涂层，流线形设计流道，流道内壁光滑无阻，设计避震，触觉指示器，稳压可调流量 250~570 LPM @7B | 10 | 把 | 进口 |

D包：

| 序号 | 装备名称 | 主要技术性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气切割器 | 可切割钢门、框架墙、铁条和栅栏、钢筋、铝材、不锈钢，高效穿透金属屋面、砌砖、混凝土，开辟救援通道。由割炬组件、打火器组件、电池组、切割棍、氧气瓶、氧气调节器等组件组成。切割3英寸的碳钢速度超过过氧乙炔炬的3倍。 | 3 | 套 | 进口 |
| 2 | 无齿锯 | 功率：≥4.5KW，配备专用润滑油、10块备用金属锯片和10快混泥土锯片和维修工具、注水管 | 8 | 具 | 进口 |
| 3 | 救援切割片 | 应用材料：混凝土/石材/砖块/钢筋/橡胶/PVC/钢铁/玻璃等；可切割任意材料，不需要更换锯片；切割速度高、安全性好；全金属锯片，可干切，适应各种恶劣情况。直径：400mm，最大切割深度：145mm.（适用机型：瑞典胡斯华纳K760/K960/K1260） | 20 | 片 | 进口 |
| 4 | 绝缘剪断钳 | 抗电压5000伏以上。用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故。 | 2 | 把 |  |

E包：

| 序号 | 装备名称 | 主要技术性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压混凝土破拆工具组 | 动力站：前置控制面板和快速插拔液压连接；自动按照外接工具负载及液压管长度来调节供油量大小，并可根据需要切换至恒定功率运转；有独立的液压油冷却油装置冷却液压油。工作参数：功率：≥13.5 kW ；流量可调：20, 30, 40 l/min；电启动；液压压力：≥140巴；重量 ：≤135 kg（包括机油和软管）。配置：主机一台，7.6米软管1条。 破碎镐：用于沥青、混凝土等破拆作业，体积小、重量轻、工效高；动力源：液压驱动，工作压力：90-140巴，液压油流量：26-34升/分，冲击频率：1800-2400次 | 1 | 套 | 进口 |
| 2 | 电动玻璃切割器 | 用于汽车挡风玻璃或经过夹层处理的钢化玻璃切割，可在30秒内将整块汽车挡风玻璃切割开，玻璃碎片成条状跌落，不伤及人员。特别设计的刀头不会伤及操作者，驱动方式：锂电池，14.4V，充电器，220V/60HZ，充电时间：≤20分钟，满载可运行≥33分钟，空载可运行≥2.4小时。配置：电动玻璃剪切器1台、14.4V三星锂电池2个，快速充电器1个，汽车挡风玻璃吸盘2个，刀片更换螺丝刀1把、小型撬工具1把、工具袋1个。 | 2 | 套 | 进口 |
| 3 | 救援浮桥 | 用于水面、冰面、泥泽上面的快速救援操作，浮桥表面为防滑设计，消防员可轻松稳健地行走。外尺寸：≤600*140*10厘米；0.5巴时的需气量：≤1321L；充气完成时间：≤18秒；包装尺寸：≤165×35×25厘米；重量：≤28.3kg。 | 4 | 套 | 进口 |

F包：

| 序号 | 装备名称 | 主要技术性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救援滑轮 | 具有绳索锁定功能的多用途滑轮，可以快速的组成提升或下降系统，提升和下降系统可以快速切换。滑轮操作简单快速、安全性能高、质量轻便。通过NFPA1983认证。可通过绳索直径：11mm、13mm；最小断裂强度：44KN；下降控制：23KN；还口：33KN；重量：1.2Kg。 | 14 | 个 | 进口 |
| 2 | 多功能省力系统 | 省力系统具有极其紧凑的高效双向双滑轮组，仅需要颠倒两端悬挂的方向（上/下）就可以根据需要拥有4:1或5:1的机械省力系统；双滑轮组为高强度铝合金材质，负载临界值≥36kN；内置鸡爪绳灵敏制动装置，防止在救援人员对系统失去控制的情况下出现意外；配有直径8mm高强度绳索，当使用5:1省力系统，展开长度≥3.6米。 | 14 | 套 | 进口 |
| 3 | 绳索拉力器 | 坚固铝制结构，可快速安装在绳索系统中，具有静态/动态拉力监测模式，两端有适合不同绳索连接的拉环，拉环可360度旋转，可测量承载力大于等于20KN。 | 2 | 个 | 进口 |
| 4 | 救援扁带 | 1英寸宽，断裂强度≥17.8kN；2.4米长的40条，4米长的30条，6米长的30条。 | 100 | 条 | 进口 |
| 5 | 水域救援靴 | 可在崎岖坎坷道路上冒险爬行，用以执行侦察任务时长距离行走和快速爬行。脚趾、脚跟和鞋帮上附有耐磨橡胶，增加了长期耐用性；侧帮排水口可迅速将水排出。 | 150 | 双 | 进口 |
| 6 | 水域救援手套 | 更坚韧的铠装补丁为摇桨、划船和绳索操作提供了无与伦比的保护，提供更出色的抓地力和耐用性。手采用2mm氯丁橡胶材质，高强度螺纹单针缝制，手掌和手指上的GripCoteTM涂层提供出色的抓地力、增加耐用性。 | 150 | 双 | 进口 |
| 7 | 分力板 | 钢制，有4个小孔1个大孔，小孔直径≥22mm，大孔直径≥51mm，最小断裂强度42KN，重量≤280g，中国NFPA认证。 | 15 | 个 | 进口 |
| 8 | 双人连接带 | 最小断裂强度15-20KN，展开长度≤140cm，重量≤370g，通过NFPA认证。 | 20 | 条 | 进口 |
| 9 | 地震救援模块（轻型） | 钢锯、液压千斤顶、手锯、锤子、大锤、短把锤、凿子、斧子、羊角行起钉撬棍各2套；撬棍4把，手动剪切钳、铁铣（D型尖口，载重200斤99厘米）、铁铣（方头口，载重220斤150厘米）、铁铣（圆头口，载重220斤150厘米）、支撑木各1套，结构锤2套，卷尺100米4套， 直尺\三角板（200mm三角尺+500mm拐尺铝合金）2套，木工带2副，钉子（3寸铁钉、直径3.5mm、约60根一盒）1套，标桩6套，封管带10个，绳索救援系统（由救援头盔、消防救援一类安全带、消防救援二类安全带、消救援三类安全带、梨型丝扣主 | 1 | 套 | 进口 |
| 10 | 大O型钩 | 原装进口“O”型特种钢制安全钩，摩擦力小，由特种不锈钢材料制成，长轴外径长12cm，宽6.8cm，拉力≥30KN，齿形扣部。 | 100 | 个 | 进口 |

G包：

| 序号 | 装备名称 | 主要技术性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电绝缘装具 | 服装：符合《电绝缘服》标准。用于高电压带电危险场所作业时的全身防护，采用锦丝涂复织物的材料制成。耐高压、绝缘、阻燃，防酸、碱性能亦佳，主要用于消防员带电作业时的身体保护。电气性能：标称电压为7kV,试验电压为14kV,耐受电压为21kV,不发生击穿现象。拉伸强度N：经向≥450；纬向≥450；撕破强力N：经向≥32；纬向≥32；全套服装重量≤3.5kg。手套：用于高电压场所手部保护，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能。由经过特殊处理的天然橡胶制成。 | 8 | 套 |  |
| 2 | 防静电服 | 用于消防员在可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的全身外层防护服装。其材料是用防静电涤卡等布料制成的夹克式服装。布料纱线含一定比例的导电纱，导电纱又是由一定比例的不锈钢纤维或其他导电纤维与普通纤维混纺制成。由于不锈钢纤维属金属纤维，因此，由它织成的防静电布料的导电性能稳定，不随衣服的洗涤次数变化。密度：经向≥650根/10CM，纬向≥350根/10CM；断裂强力：≥390N。 | 12 | 套 |  |
| 3 | 内置纯棉手套 | 用于消防员可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的手部内层防护装备。具备防静电、质地柔软的性能。为五指式，针织手套，可与防化手套配套使用。 | 15 | 副 |  |
| 4 | 防高温手套 | 100%kevlar针织缝纫。全棉衬里，15CM抗热二层皮袖口，双手操作极为灵活。具备隔热、耐高温、阻燃耐热温度450℃，短时耐温1000℃，符合EN388标准。产品上须有生产厂家、产品型号、及生产时间的永久性标识。 | 8 | 副 |  |
| 5 | 防化手套 | 该手套涂层由多种聚合物组成，黑色的手掌与指尖，品质优良的无缝编织内衬，长筒款手套，防滑手掌，总长12英寸，兼顾化学防护性能的同时具有优秀的抗切割功能； 经欧盟标准EN374-3认证，100%抗化学物质； 具备超越其他抗化学物质同类手套产品的舒适性、灵活性，同时指尖提供最大限度的触觉敏感性； 独一无二的涂层为您呈现极强防滑能力为您提供极佳的灵活性和抓握感；采用阻挡技术，能抗油污，抗液体接触；不含硅聚酯；经过抗菌消毒处理，无三氯生，保持手套清新。 | 12 | 副 |  |
| 6 | 消防通用安全绳 | 性能特点：符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维制成，夹心绳，表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致；（绳两端妥善收尾。）绳两端须包扎处理。安全绳的直径为14mm，长度为20米；具有阻燃、耐磨、耐腐蚀、柔软等特性，最小破断强度≥42KN，当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为6.4%，符合标准要求；经204±5℃的耐高温性能试验后，安全绳无融熔、焦化现象。产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记，同时通过国家消防装备质量监督检验站检验合格。 | 16 | 根 |  |
| 7 | 手提式强光照明灯 | 灯具产品应符合GB 30734―2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求，并且满足本技术规格书的要求。 一、一般要求 1、电源采用可充电电池。 2、充电器采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路。 3、防爆性能应符合GB 3836.1―2010的要求。 4、灯具有强、弱光切换功能，有低电压告警功能。 5、具有佩戴在消防员服装上的功能。 6、具有电量显示功能。 7、灯头调节角度范围不小于90°且保持所调位置的功能。 二、 性能要求 质量（含电池和附件）应不大于0.3kg;灯具。 | 40 | 具 |  |
| 8 | 警戒标志杆 | 技术性能要求：带挂耳；径：Φ105；抗倾斜复式；重量：3KG；附着式；底座直径：Φ265；底座高度：60；抗倾复（抗折弯）角度：＞90°。配耳环。 | 6 | 个 |  |
| 9 | 锥型事故标志柱 | 技术性能要求：用于灾害事故现场道路警戒有夜视反光功能。为红色塑料板0.4*0.4米，中心有一插孔，直径40毫米，底座大小适当，便于立放。 | 11 | 个 |  |
| 10 | 危险警示牌 | 技术性能要求：规格为三角形状，金属制成，边长400毫米，表面红、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料。与标志杆配套使用。 | 2 | 套 |  |
| 11 | 闪光警示灯 | 技术性能要求：类型为频闪型、光线暗时自动闪亮,频闪型透烟雾性强有三个调节档位光线暗时自动闪光。 | 3 | 个 |  |
| 12 | 隔离警示带 | 技术性能要求：灾害事故现场警戒,双面反光，每盘长度：120m，宽度：4cm，可多次重复使用。 | 14 | 盘 |  |
| 13 | 救生缓降器 | 性能符合《救生缓降器》GA413的要求。体积小重量轻(仅为1.75公斤)，匀速下降，起始重量为10公斤，最大负荷100公斤，下降速度正负差仅为0.12米/min.在下降过程中随时停止并进行悬空作业，可作为起重器（机）。 | 4 | 个 |  |
| 14 | 消防过滤式自救呼吸器 | 用于灾害事故现场呼吸防护。能有效的滤除CO（一氧化碳）、HCN（氢化氰）和其它煅烧时所产生的有害气体和烟雾，并有阻燃隔热功能，能保护使用者不受伤害和死亡。防护时间>15（min）。 | 78 | 具 |  |
| 15 | 救援三脚架 | 技术参数要求：金属框架，三脚架工作负荷不小于180KG，阻断力300KG，工作高度展开不大于250CM，收缩不大于165CM；配有手摇式绞盘，牵引滑轮最大承载2500N，绳索长度大于30米，卷扬机带自刹车装置，重量不大于35KG，产品要具有国家消防强制检验报告。 | 4 | 组 |  |
| 16 | 救生照明线 | 用于黑暗、地下场所作业的向导、照明。具备防水、抗折、耐拉、耐压、耐高温等性能。每盘长度不小于100米。 | 2 | 盘 |  |
| 17 | 医药急救箱 | 当受到意外伤害时，在专业医生赶到之前可提供有效的紧急保护。配置：防水创可贴、医用消毒湿布、弹性绷带、医用胶带、烧伤敷料、三角巾、安全别针、无菌纱布、乳胶止血带、急救夹板、医用剪刀、镊子等。 | 4 | 个 |  |
| 18 | 强酸、碱清洗剂 | 技术性能要求：可用于应急清洗手部及小面积皮肤表面因受酸碱腐蚀导致的伤害。专用的清洗药液体可同时清洗酸性或碱性物质，药液无失效期。容量：500 毫升；自重：0.5 公斤。 | 3 | 瓶 |  |
| 19 | 三合一强氧化洗消粉 | 桶装，含强过氧化还原物质。与水溶解后可对于各类酸、碱等物质进行表面体的剥离及分解，从而达到洗消的目的。 | 2 | 桶 |  |
| 20 | 消毒粉 | 桶装，三次氯酸钙合二氢氧化钙，主要应用于物体表面、生活用水和饮水的消毒、污水处理以及水产养殖的消毒等。 | 6 | 袋 |  |
| 21 | 玻璃破碎器 | 国际知名品牌。技术参数：全套设备可实施救援，小心打开玻璃，保护事故中的伤者。无需使用电力或液压机器，可迅速切开玻璃，对救援者和受困人员不产生任何危险。配置：玻璃破碎器1把、玻璃穿孔器1个、救援刀1 把、胶带卷轴1个、护目镜1个、救援箔片2个、防震塑料工具箱1个。 | 1 | 个 | 进口 |
| 22 | 下水道阻流袋 | 用于紧急密封30至50厘米口径的沟渠与探井，在管道系统无反压或底压的情况下，其最高蓄水量为0.05巴。密封管道直径：30-50厘米；最高操作超压：0.5巴；总长度46厘米；直径29.5厘米；额定容量85升；需气量128升。配置：0.5巴30/50小型沟渠密封袋（带2米充气软管、2米栓绳），0.5巴充气与安全装置（包含减压器、安全阀、压力表和速动接头），1升/200巴压缩空气瓶，塑胶箱1个。 | 2 | 套 | 进口 |
| 23 | 6米拉梯 | 符合GA137-2007标准，工作长6米，最小梯宽300mm，梯档间距280mm，整梯重量28Kg。 | 4 | 架 |  |
| 24 | 9米拉梯 | 符合GA137-2007标准，工作长9米，最小梯宽300mm，梯档间距280mm，整梯重量48Kg。 | 2 | 架 |  |

三、其它要求

1、工期/交货期：国产货物在合同签订之日起30天内交付，进口产品在合同签订之日起60天内交付。交付地点：用户指定地点。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于二年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

5、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

甲方：三亚市公安消防支队

乙方：

为了保护供需各方的合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》有关条款，就乙方向甲方提供的….等装备及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的组成部分：

1、2016年*月乙方参加三亚市公安消防支队***采购项目的投标文件、招标文件、投标人提交的开标一览表和规格响应表、技术规格参数及配置表及合同条款；2、本合同条款

二、合同标的

1、本合同标的为包括设计、货物供应、安装、调试、培训、验收、技术服务，保质期保障等全部内容。

2、供货货物名称、型号、规格、数量及价格：

| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 元整； ¥ |

具体的供货范围、技术规格及技术参数详见招标文件和投标文件。

3、乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合本合同要求。

三、合同价格

1、合同总价：人民币（大写）： 元整（小写：¥ ）

2、合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、装卸、标识以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务、保质期保障服务和器材送检等的全部含税费用。

四、合同货物的包装、交货、安装、调试及验收

1、合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，同时每类器材应分类包装。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、交货时间：合同签订后三十天内交货。

3、到货及安装地点：海南省三亚市凤凰路133号

4、合同货物验收：合同货物安装调试完成并移交所有中（英）文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货物须有产品出厂合格证、产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、产品质量检验报告、批检报告和配件等。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，甲方有权终止合同，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有费用，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成，换货的相关费用由乙方承担。

5、货物的装卸：货物到达甲方指定地点后，由乙方负责货物装卸及发生的一切费用。

五、付款方式

合同货物到甲方指定地点交付并最终验收合格后，甲方在15个工作日内由甲方向乙方一次性支付合同总额的95%（￥ ），甲方扣留合同总金额的5%（￥ ）作为质量保证金，质保期满后产品没有质量问题且售后服务良好的（须提供质保期内每半年给相应装备配备的单位巡检的巡检记录，巡检记录须有支队级单位的盖章），质保金全额（无息）退还乙方。

六、质量保证

1、乙方提供的全部产品符合国家消防产品技术规范和相关产品标准，且都属于厂家原装正品产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求；

2、因货物的质量问题而发生争议，由国家消防装备质量监督检验中心进行质量鉴定。鉴定费用均由乙方承担；

3、三个月包换期，三年质量保证期。

七、售后服务

1、产品交付使用后，质保期内免费上门保修，终身免费维修保养。质保期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后即派员到现场维修。质保期外，乙方保证继续向用户提供所需零配件，免费安装；

2、乙方开通24 小时服务热线，提供7×24 小时技术服务，产品出现问题，故障响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过8小时，一个工作日内无法排除故障，乙方在2个工作日内更换装备或备件；

3、所有装备质保服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方装备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

4、乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为技术原理、操作方法、日常的基本维护和保养与管理等，培训地点由甲方确定；

5、对出售供应的合同货物，乙方进行跟踪服务，定期巡检，每年不少于2次。

八、索赔

1、验收不合格，甲方有权根据验收情况或有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔，并将有关情况反馈给海南省消防总队及三亚市政府采购部门，列入政府采购不诚信单位，禁止乙方在一定期限内不得参加政府招投标工作；

2、在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用；

（2）根据货物低劣、损坏程度及甲方损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格；

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期壹年以上；

3、如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项及履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿.

九、违约与处罚

1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金；

2、乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同总金额的1%的违约金，如超过交货期30天的，甲方有权终止合同，并将乙方不良行为报有关部门备案，且要求由乙方赔付合同总金额的30%作为违约金；

3、乙方交付的货物不符合合同规定的或性能参数达不到招标文件要求的，甲方有权拒收和终止合同，且乙方需支付合同总金额的10%的作为赔偿金；

4、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的10%的违约金；

5、乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的，每次甲方可扣留乙方的合同金额的1%，直至扣完质保金为止，但不能免除乙方应承担的售后服务承诺。

十、合同终止与法律诉讼

1、如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约行为的，另一方可立即终止本合同；

2、签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十一、其他

1、本合同一式捌份，甲方执五份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章）：   	                    乙方（盖章）：

三亚市公安消防支队

甲方法定代表（签字）：     	          乙方法定代表（签字）：

委托代理人：                          委托代理人：

地址：三亚市凤凰路133号	              地址：

消防指挥中心

邮政编码：571200	                     邮政编码：

电     话：0898-88956306	              电    话：

传     真：0898-88956116	              传    真：

开户银行：                            开户银行：

开户账号：                            开户账号：

签约日期：     年   月    日　         签约日期：    年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩（表5）

11、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

12、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：日常装备器材采购项目

项目编号： HZ2016-423                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有货物、运输、服务及各种税费等费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的日常装备器材采购项目（项目编号为： HZ2016-423 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：日常装备器材采购项目         包号：  包

项目编号： HZ2016-423

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表（A\B\C\D\E）

项目名称：日常装备器材采购项目

项目编号： HZ2016-423

| 序号 | 评比项目 | 评价内容 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | 所投产品质量、技术性能对比 优（所投产品质量、技术性能优于招标文件参数要求的，或采用更新换代产品的）31-40分 良（所投产品质量、技术性能略优于招标文件参数要求）21-30分 一般（所投产品质量、技术性能勉强符合招标文件参数要求）1-20分 | 40 |  |
|  |  | 所投产品及提供的样品材质、做工、工艺对比： 1、材质、做工、工艺优良，性能突出的得6-10分 2、材质、做工、工艺一般的得1-5分 （其中A包的视频生命探测仪、B包的六合一气体探测仪、C包的泡沫一体化多功能水枪、D包的氧气切割器、E包的电动玻璃切割器在投标时需提供样品。各包按要求提供本包所要求样品的，按照本项以上两条评价细则评分；没有提供样品或样品提供不全的扣5分） | 10 |  |
| 2 | 售后服务及信誉 | 质保期比招标文件要求延长一年以上的得2分。没有满足以上条件的不得分。 | 2 |  |
|  |  | 提供2015年以来不少于4个不同单位的装备器材巡检记录，每少1份扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺详细周到、有培训计划等，且有在非三亚区域设有售后服务机构的得2分，在三亚设有售后服务机构的得3分。 | 3 |  |
| 3 | 配置 方案 | 产品配置优于招标文件要求的得2分（如比招标文件多配备易损配件的），不满足以上条件的不得分。 | 2 |  |
| 4 | 项目业绩及财务 | 项目业绩 | 消防装备合同达3份（含）以上的（带相应合同复印件且提供甲方的联系人及电话为准）基本分为2分，每增加1份增加0.5分，满分为3分。（注：未提供加盖公章合同复印件的算零分） | 3 |  |
|  |  | 财务能 力 | 财务能力优良，无欠账等不良财务记录的得3分 财务能力良的得2分 财务能力一般的得1分； | 3 |  |
| 5 | 产品授权 | 所投产品有制造商出具的授权（或国内的总代理出具的授权，但其必须出具制造商确认的总代理资格文件），得4分。 制造厂商直接投标的可得4份。既无授权书，又非制造商的本项目不得分。 | 4 |  |
| 6 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
|  | 合计 | 100 |  |

评委：

### 技术、商务评分表（F\G）

项目名称：日常装备器材采购项目

项目编号： HZ2016-423

| 序号 | 评比项目 | 评价内容 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | 所投产品质量、技术性能对比： 优（所投产品质量、技术性能优于招标文件参数要求的，或采用更新换代产品的）31-40分 良（所投产品质量、技术性能略优于招标文件参数要求）21-30分 一般（所投产品质量、技术性能勉强符合招标文件参数要求）1-20分 | 40 |  |
|  |  | 所投产品及提供的样品材质、做工、工艺对比： 1、材质、做工、工艺优良，性能突出的得6-10分 2、材质、做工、工艺一般的得1-5分 （其中F包的水域救援靴、水域救援手套、G包的手提式强光照明灯、玻璃破碎器在投标时需提供样品。各包按要求提供本包所要求样品的，按照本项以上两条评价细则评分；没有提供样品或样品提供不全的扣5分） | 10 |  |
| 2 | 售后服务及信誉 | 质保期比招标文件要求延长一年以上的得2分。没有满足以上条件的不得分。 | 2 |  |
|  |  | 提供2015年以来不少于4个不同单位的装备器材巡检记录，每少1份扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺详细周到、有培训计划等，且有在非三亚区域设有售后服务机构的得2分，在三亚设有售后服务机构的得3分。 | 3 |  |
| 3 | 配置 方案 | 产品配置优于招标文件要求的得2分（如比招标文件多配备易损配件的），不满足以上条件的不得分。 | 2 |  |
| 4 | 项目业绩及财务 | 项目业绩 | 消防装备合同达3份（含）以上的（带相应合同复印件且提供甲方的联系人及电话为准）基本分为2分，每增加1份增加0.5分，满分为3分。（注：未提供加盖公章合同复印件的算零分） | 3 |  |
|  |  | 财务能 力 | 财务能力优良，无欠账等不良财务记录的得3分 财务能力良的得2分 财务能力一般的得1分； | 3 |  |
| 5 | 产品授权 | 所投产品有制造商出具的授权（或国内的总代理出具的授权，但其必须出具制造商确认的总代理资格文件），得4分。 制造厂商直接投标的可得4份。每少一件器材授权减1分，减完为止。 | 4 |  |
| 6 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 7 | 合计 | 100 |  |

评委：