购置儋州市第一人民医院

核应急救治能力建设设备一批

招标文件

招标编号：HZ2016-429

甲级政府采购代理机构

采   购   人：儋州市第一人民医院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年八月

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	42

第五章 投标文件内容和格式	45

第六章  评审办法和程序	52

初步审查表	54

技术、商务评分表	55

# 第一章 投标邀请函

受儋州市第一人民医院的委托，海南海政招标有限公司就购置儋州市第一人民医院核应急救治能力建设设备一批（项目编号：HZ2016-429）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：购置儋州市第一人民医院核应急救治能力建设设备一批

包含A包及B包

2、项目编号：HZ2016-429

3、用途：儋州市第一人民医院工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：1,624,445.00元(其中A包1,405，600.00元，B包218,845.00元)。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人,必须提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证的复印件或者具有三证合一的工商营业执照的复印件（加盖公章、原件备查）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或会计师事务所出具的2015年度财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社会保障缴费记录复印件）；

4、投标人如为生产制造商，须具有《医疗器械生产企业许可证》，如所投设备为进口产品，则须具有《医疗器械注册证》；

5、投标人如为产品代理商，须具有《医疗器械经营许可证》,且获得所投主要产品制造厂商针对本项目的授权；

6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年9月1日至2016年9月7日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：100元/包（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2016年9月19日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2016年9月21日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥5,000.00元/包。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年9月21日上午8：15--8：30；

2、开标时间：2016年9月21日上午8：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼208开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾/林嘉嘉

财务电话：0898-68555187   公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联 系 人：符腾

2、联系方式：13518034918

3、地址：海南省儋州市那洋公路与伏波东路交界处

海南海政招标有限公司

2016年8月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：儋州市第一人民医院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：购置儋州市第一人民医院核应急救治能力建设设备一批

项目编号：HZ2016-429

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

# A包 用户需求书

一、项目名称

购置儋州市第一人民医院核应急救治能力建设设备一批

二、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门框式污染监测仪 | 1 | 台 |  | 需要授权 |
| 2 | 手持式表面污染仪 | 1 | 台 | 进口 | 需要授权 |
| 3 | 应急常规装备箱 | 1 | 套 |  | 需要授权 |
| 4 | 核污染伤员伤口洗消器 | 1 | 台 |  | 需要授权 |
| 5 | 核污染移动式伤员洗消床 | 1 | 张 |  | 需要授权 |
| 6 | 核事故洗消去污箱 | 4 | 套 |  | 需要授权 |
| 7 | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 进口 | 需要授权 |
| 8 | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | 台 |  | 需要授权 |
| 9 | 生物样品采集装备 | 5 | 套 |  | 需要授权 |
| 10 | 个人剂量报警仪 | 6 | 台 | 进口 | 需要授权 |
| 11 | A级防核服套装 | 3 | 套 | 进口 | 需要授权 |
| 12 | 防护服套装 | 55 | 套 |  | 需要授权 |
| 13 | 防护眼镜 | 15 | 副 |  |  |
| 14 | 手持式通讯设备 | 3 | 台 |  |  |

三、主要设备技术参数

以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分；带★的参数为关键性技术参数，如不满足则投标将被拒绝。

### 设备1 门框式污染监测仪

一、产品用途：主要安装于机场、码头、火车站、出入境安检通道、核电站控制区、核废料处理工厂、政府机关等重要出入口，用于监测行人、包裹是否夹带放射性物质，产品灵敏度高、探测范围广、响应时间短，可实现自动辐射报警、自动数据存储、自动抓拍现场照片、远程数据管理等先进功能。当通过行人或包裹内放射性水平超过报警阈值时，系统发出声光报警信号，防止放射性物质及其污染物的扩散。

二、技术参数：

1、探测器：塑料闪烁体探测器，单个探测器体积≥15L，标配两个，总体积≥30L，带五面≥5mm铅屏蔽，降低误报率。

2、能量范围：20kev～3Mev

3、探测区域高度：0.1～2m

4、探测区域响应宽度：1.5m (双侧探测器)

5、允许通过人员最大速度：1.2m/s

6、环境适应性：温度：-30℃～+50℃，湿度：30％～95％Rh

7、区别天然放射性物质和特殊核材料

8、误报率：≤1/1000；

9、探测灵敏度：在本底水平为0.2μSv/h下，增加0.1μSv/h，1秒内报警；探测概率99.9%

10、检测下限：<100nSv/h

11、符合国家标准《放射性物质与特殊核材料监测系统》GB T 24246-2009；

12、自动本底扣除；

13、模块化设计，方便拆装，易于扩展、定制和维护；抗干扰能力强，能够在恶劣的自然环境工作；

14、报警方式：声、光报警，报警阈值可调。

15、实时图像化显示行人通过时画面

16、供电方式：220V/50Hz 交流电

17、通讯接口：以太网

18、防护等级：IP55

19、采用多探头、双光电倍增管耦合技术以及大面积塑料闪烁体，仪器灵敏度高；提供远程通讯接口，可实现计算机联网，便于系统的集中管理。环境适应性强，性能稳定可靠，人机界面友好，易安装维护。装置模块化设计，可适应多种监测应用需求。系统能存储和显示历史数据。

三、配置情况：

1、伽马探测器（含支撑结构）：1个
2、主控单元：1套
3、声光报警设备：1套
4、通道占用传感器：1个
5、远程监控中心：1套
6、中文应用软件及配套的使用手册：1套

### 设备2 手持式表面污染仪 技术参数

主要用途：用于直接测量αβ表面污染

仪器要求原装进口

▲1.探测器类型：ZnS涂层、薄膜塑料闪烁体探测器

▲2.探测器尺寸：170cm2 ；

3.报警方式：声光报警

▲4.单位：cps、Bq或Bq/cm2，当外接剂量率探头时显示n/μ/mSv/h

α-β-γ测量采用集成光电倍增管，通过高电压和脉冲处理。

▲5.测量通道：内部：一种α通道和一个ßγ通道。

外部：两个脉冲输入

开始测量  测量通过启动按钮可以固定测量时间（>1秒）

连续测量 测量通过启动按钮自带计算功能（>1秒）

背景减除：可定义BG测量时间

测量电子：可以整合微控制器

6.键盘：键盘贴膜：

7•开 - 关 •照明功能按钮 •2箭头按钮输入 报警：可单独定义每个核素 测量值显示：根据需要在CPS或核素特定

▲8.测量范围：CS-137β-γ：高达20000Cps（CS-137）α：高达2500 CPS（AM-241）

▲9.显示范围：ß-γ 高达 50,000 cps (Cs-137) ，α 高达5,000 cps (Am-241)

▲10.核素库：25个核素，并有重新设定，自动校正功能

11.本底扣除：扣除和不扣除本底可选，本底测量时间可设

12.测量时间设置：在菜单中可选择测量时间模式或者误差率值模式（仅限固定墙上或者擦拭测试使用），时间单位为秒

▲13.重量：小于等于750g（包含电池）

▲14.显示：大尺寸LCD显示，128×64像素，带背景灯

▲15.电源：2节AA 1.5V碱性电池或NiMH充电电池可工作25小时

16.温度：-10℃～+40℃，备选-20℃

▲17.外壳：人体工程学塑料外壳

备选件

墙壁固定装置：检测手部沾污

ABS便携箱

擦拭配件：用于擦拭样品检测

样品尺寸：60/120mm

试纸最大规格100×130mm

外接剂量率探头

外接管道探头（电缆线选配2米、5米、10米）

PD32 尺寸：Φ32mm×200mm

PD43 尺寸：Φ32mm×200mm

外接四面型探测器，尺寸：140×140mm或230×230mm

外接扁型探测器ESD170，尺寸：170cm2

软件：数据传输到计算机（串口RS232）；参数设置

地表测量辅助装置

可根据客户需求定制各种体积及形状的特殊探测器

### 设备3 应急常规装备箱 技术参数

一、产品用途：该产品适用于辐射事故中伤员的早期辐射损伤救治；地方医疗部门和放射机构应急物资储备。

二、产品组成
1、银耳孢糖胶囊 8盒

2、阻止放射性核素吸收的药物
3、碘化钾片 2瓶
4、磷酸铝凝胶 8盒

5、复合大豆蛋白粉（褐藻酸钠型） 30袋

6、复合大豆蛋白粉（果胶型） 15袋
7、钾氧氯普胺片 1瓶
8、异地酸钙钠注射液 3盒

9、擦擦净 1瓶

10、手套1个

11、输液器 5个

12、注射器5个

### 设备4 核污染伤员伤口洗消器 技术参数

1、产品用途：为受污染或受伤人员进行全方位洗消，并对洗消作业完的废弃液体及物品进行回收处理，避免二次污染的发生的发生。产品全部采用耐腐蚀材料。

2、洗消担架床：为受伤人员提供洗消伤口的场所，担架可以变换形态，可垂直、水平吊挂，地面拖拉，具有捆扎功能。 特殊复合材料，尺寸：≤2440 X 920 mm.

3、伤口洗消器：多功能喷头，高压软管，不锈钢材质，装不同药液，可为被污染或受伤人员达到不同目的的洗消。不锈钢材料，容积: ≥8L。

4、废液吸收垫：吸收洗消后的废液，可以吸附油，水及化学液体。≥100 片/箱。

5、废物运转桶≥80L：医用级别环保材料，密封性好，存放并运转废弃品，对环境不会造成二次污染。

6、其他配置：卫生用品，化学伤口洗消剂1瓶，核污染洗消剂1 瓶，产品工具包。

### 设备5 核污染移动式伤员洗消床 技术参数

1、动力：采用进口推力特种防水电机，平稳整体升降。电源为高效节能环保锂电池。
    2、床架：高级304#不锈钢、冷板、冷管；连接件、紧固件、旋转件：304不锈钢材质；表处理：整体表面户外防水烤漆处理。

▲3、功能：≤4寸防撞轮；上下升降520-870MM。

4、浴槽：采用高韧性环保皮划艇料制成，材料通过REACH、ROSH、EN71等标准；柔软舒适，耐高温/严寒（+80°-10°），不易变型，不易老化；可拆下清洁消毒。
5、填充：环保高密度EVA，柔软舒适。
6、尺寸：≤长1910mm×宽650mm（床面宽度）；
7、操作：手控器。
8、承重：≤150kg。
9、护栏：护栏高270mm，两侧护栏皆可180°旋转，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运。
10、排水：床体整体略倾斜，既床头比床尾高3cm左右，顺畅排水。 
11、脚轮/零配件：高级防护定向+万向医用带刹脚轮，移动方便，操作简单，性能可靠。
12、配件：软枕1个，排水软喉管1条，锂电池2枚，电源适配器1套等。

### 设备6 核事故洗消去污箱 技术参数

1、产品用途：该产品适用于一切可能发生放射性污染工作场所。

2、药箱按照企业标准规范内容设置，药箱内药品及物品符合各类国家标准及行业标准，药箱设立≥10 人份装箱包装，体现了应急情况下反应快速、 使用便捷、携带方便等特点。可用于核和辐射突发事件时，对放射性核素体表污染人员的去污处理。
3、产品由三大部分构成，包括：化学试剂，卫生用品和自制专用洗消制剂。前两个部分为来自符合国家及行业标准的产品，自制洗消制剂以特种螯合剂 DTPA 为主剂，合成符合药典要求的DTPA-Na盐稳定制剂，用之配制成schubert液和复方洗消液等放射性核素污染特效洗消剂。同时制成DTPA-Na洗发水和洗手膜。

4、清单

1、洗眼瓶1个

2、塑料量杯1个

3、床单10个

4、口罩10个

5、帽子10个

6、手套10副

7、毛巾10条

8、手刷10只

9、医用棉签10包

10、污物袋10个

11、纱布10包

12、遮蔽胶带10包

13、剪刀、敷料镊、指甲刀各1把

14、剃须刀10把

### 设备7 除颤监护仪 技术参数

一、技术参数

1、必备功能要求：

1.1双向波除颤技术，同步/异步手动及自动体外除颤功能

1.2心肺复苏提示和实时反馈功能

1.3 3导心电监护

2、除颤功能

▲2.1采用双向方波除颤技术；制作商指定的能有效终止室颤的成人首次除颤能量值低者为优，需提供制造商证明原件，说明首次除颤能量值分别是120焦耳、150焦耳或200焦耳；

2.2最高能量≤200焦耳；

▲2.3手动与自动体外除颤模式随时切换、自动体外除颤方式具备中文语音提示和中文字符显示，仪器操作中文面板。

2.4成人/儿童嵌入式体外除颤把手，也可选用除颤起搏多功能电极片。

▲2.5体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮。

2.6充电时间：≤7秒

▲2.7除颤放电时间： 8-12毫秒内。

▲3、心肺复苏提示和实时反馈功能

3.1具有胸外按压心脏灌注效果直观图，能直观显示按压效果；

3.2按压深度测量范围：1.9 至 7.6 厘米 ±0.6 厘米

3.2按压频率50 至 150次/分钟

3.3按压深度不足时，能中文语音提示用力按压

▲4、穿透滤波心电监护功能，在胸外按压期，能自动去除胸外按压干扰，实时显示无除胸外按压干扰波的心电图型，不需要中断按压即可快速评估复苏效果。

5、心电监护

5.1心电导联选择：标准3导联

5.2心电幅度：0.5、1、1.5、2、3厘米/毫伏可选。

5.3心率：数字心率显示，0到300次/分±5%。

5.4心率报警：可自行设定。

6、事件标记及打印功能

6.1能储存及打印100个以上的事件标记或50段心电图波形。

▲6.2除颤打印参数：时间、日期、心率、选择能量、实际除颤能量、透心肌除颤电流、人体阻抗、心电幅度、导联，提供打印样本说明。

6.3打印纸宽度：≥8厘米，能满足标准3X4格式12导心电分析波形记录、心电图与SpO2脉动波形同步打印要求。

6.4速度：12.5，25毫米/秒

7电源：

7.1使用车载220V逆变电源无干扰。

7.2电池工作时间：新的、充足的电池，在20(C的使用环境下可进行35次最大能量的除颤放电或≥150分钟的连续心电监护

二、配置情况

1、主机  1台

2、CPR传感器套件  1套

3、3导心电导联线  1套

4、重复性充电电池  1块

5、多功能电极片  2对

6、交流电源线  1根

7、记录纸  5本

8、除颤导电糊  1支

### 设备8 全自动血液细胞分析仪 技术参数

一、技术参数

▲1、检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

2、 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

3、检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图）

▲4、研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息

5、进样方式：全自动进样，封闭进样

▲6、检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式

7、样本添加：可随时添加样本

8、进样器容量：≥40个

▲9、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

▲10、样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl

▲11、检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

▲12、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

13、WBC线性范围：0~400×109/L

14、CRP线性范围：0.3~300mg/L

15、CRP携带污染：≤1.0%

16、操作系统：全中文操作分析报告软件

17、排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

▲18、具有SFDA注册认证的原厂配套的试剂、校准品、质控品（提供相关证明文件）

19、工作电压: (100V-240V～)允差±10%

▲20、制造厂商为知名大企业，具有强大的研发生产能力及完善的售后服务网络，在海南有售后服务中心，同系列五分类产品在海南三甲医院用户超过3家，在海南地区五分类用户数量超过100家（提供相关证明文件）

▲21、仪器和配套试剂配套溯源性获得国家权威机构CNAS认可资格（提供相关证明文件）

二、配置情况：主机、≥19寸液晶显示器、电脑主机、打印机、软件、附件包

### 设备9 生物样品采集装备 技术参数

1、产品用途：生物样品采样箱用于疾病预防控制中心、医院、卫生监督的采样；以保障现场工作基本需求,对提高卫生应急现场工作的机动能力和工作效率具有重要的意义。

▲2、规格尺寸：≤长540×宽370×高170mm。

▲3、材料说明：铝合金箱体，使用蓝色合成光面板材，有“卫生应急队伍装备系列”、“传染病控制类”及“生物样品采样箱”字样。

4、配置情况：

4.1生物采样容器设备单元：

一次性无菌咽拭子  含病毒培养液  1盒

涂抹棒  含缓冲液  2盒

采便管  含培养基  1盒

采尿管  50mL  10个

采血管  4mL  50支

一次性采血针  7#  50支

无菌冻存管 5mL  10支

无菌冻存管 2mL  10支

密封采样袋  封口处带有钢丝  10个

4.2生物采样辅助品单元

安全盒	1L	 1个

压舌板	木制一次性 	1包

剪刀  12.5cm	1把

敷料镊	 12.5cm	1支

签字笔 	1支

记号笔	    1支

4.3采样防护品单元

医用垃圾袋	  一次性	2个

医用一次性口罩	10个/包	 1包

医用乳胶手套	一次性独立包装	5双

酒精棉球	医用独立包装	1盒

止血带	医用1条

储物盒	塑料材质	3个

4.4箱体 蓝色合成光面板材 1套

### 设备10 个人剂量报警仪

1、可以随身佩戴的、具有报警功能的高灵敏度X（γ）射线个人剂量计

▲2、检测射线：X(γ)射线

▲3、传感器：硅半导体

▲4、测量范围: 累计剂量：1μSv-1Sv(0.1mrem-100mrem) 剂量率：1μSv/h-100mSv/h(0.1mrem/h-10mrem/h)

▲5、能量范围: ≥20 keV

▲6、能量反应： n;30%(30KeV-200MeV)

▲7、精确度: n;10% (10μSv-1Sv)

▲8、线性： n;20%(1μSv-100mSv) (1mrem/h-10mrem/h)

▲9、显示：4位数显、数据存储、超量程、低电量指示

10、尺寸：≤31(W) 13(D) 140(H)mm (不包含夹子)

▲11、重量：≤55 g

12、环境温湿度：温度-10~50℃，最大相对湿度90%以下(无结霜)

13、报警种类：累计剂量预警以及报警、剂量率预警以及报警、ON的时间报警

▲14、报警声强：≥70dB(A特性 at 30cm)

15、配置情况：主机、电池

### 设备11 A级防核服套装 技术参数

一、用于突发性核生化、生化反恐应急与高危的工业液体和气体应急事故，危险区域工作/救援或大量化学品喷洒作业，可防生物、化学、毒物、核气溶胶等；整套装备适用突发公共事件应急反应；

二、防化服部分

1、产品要求：

1.1防护服防护等级为A级气体致密型防化服美国最高防护等级。可有效保护使用者免受固态、液态、气态和气溶胶态化学物质的侵袭。

1.2防化服可多次重复使用

1.3防化服为连体设计。含头套、防化靴及双层防化手套，均为防化的，可更换，易于连接防化服。

1.4正压式空气呼吸器内置。

1.5服装内配 降温系统

2、参数要求：

▲2.1防护衣通过NFPA1994 2007（Class 2）标准,材质通过ASTM F1001测试；

▲2.2防化服面料为多层复合膜材料，为14层防化膜与1层聚酯无纺布复合而成。接缝处采用内外双面热合密封，具有优异高效的化学品阻隔性能，抗张强度好、柔韧性好等特点。超长125cm气密性拉链，双层门禁保护，内部带腰带。

▲2.3防化服面料克重8.2 oz/yd2，重量轻，穿着舒适，行动方便，颜色为橘红色，可视性高，即使在危险复杂的环境下也可以被发现；

2.4防护手套和安全靴均是防化的，更换方便，牢固,易于连接防化服，并确保整体气密性。一体式袜套，带有靴保护盖。

2.5超大型面镜为40mil厚的PVC材质，外层覆有5mil的FEP面镜。内层涂有永久防雾涂层，永不起雾，可折叠，透光率≥95%，视线良好，无眩晕；

2.6防护服大小应能容纳内置自负式空气呼吸器(SCBA)，或其他呼吸循环系统，安全头盔或头套也可以穿在防化服的里面。

▲2.7防护性能：防护多种化学事故中常见的化学品以及战争毒气和放射性气溶胶，如丙酮、乙腈、丙烯腈、二氯甲烷、二乙亚硝胺、二甲基甲胺、乙酸乙酯、环己烷、甲醇、硝基苯、氢氧化钠、硫酸、四氯乙烯、四氢咈喃、甲苯、氨气、1.3-丁二烯、氯气、环氧乙烷、氯化氢、甲基氯等危险物质的防护能力超过8小时；对大规模杀伤性武器如HD、GB、L、VX等防护能力超过 8 小时；（附防化服化学物质渗透数据表）

▲2.8服装需配有特殊材料具备独特的降温功能降温系统，相变温度为14℃，使穿着者在高温环境下可维持2~4小时持久降温；

3、技术资料：

3.1颜色：橘红色

3.2储存时间：≥10年

3.3温度：-65℃---93℃

3.4贮存温度：-5˚C－25˚C

3.5防化服重量：≤4kg

3.6相关认证： SEI，NFPA1994  2007版

3.7手套：多层防化手套系统，防特种化学有毒物质，还外加内层万用手套

3.8安全靴：HES双钢长筒防化靴，保护脚趾，防穿刺，可耐燃料、油脂、溶剂以及酸碱；符合EN标准；

3.9尺寸：多种尺码可供选择，M/L/XL/XXL等；

▲4、配置：

每套要求包含： 气密式A级防护服；HES安全靴；特殊手套；降温系统；便携包

▲三、HES喉震无线通讯系统：

用于人员在隔绝式防护条件下辅助通信，具有送话和受话功能、佩戴轻便舒适操作使用方便，完全解放双手，自动识别声音，性能稳定可靠，包含喉震、耳机、PPT等，与对讲机配套使用。与传统的对讲机耳机不同，该通信耳机的麦克风使用高感度的振动传感器收集传到喉骨的声带振动，并把振动信号转换成声音信号；通过数字技术进行控制处理进而达到您所需要的完美的通信要求

1、主要参数

1.1、喉震、通信耳机

1.1.1重量：≤64g

1.1.2拾音器：振动传感器，噪音消除30 dB

1.1.3扬声器：≥32 ohm

1.1.4线缆：弹簧线（阻燃）：4.2mm/380mm

1.1. 5直线 （阻燃）：4.2mm/750mm

1.1.6连接器：5芯快速插拔型

1.1.7工作温度：-25…+63℃（连续）

1.1.8工作电压：2,5…10,0 VDC

1.1.9湿度：95%RH,+63℃   500 小时

▲1.2、HES控制器数字声控按钮

1.2.1重量: ≤220克(不包含接头)

1.2.2尺寸(外壳): ≤86(高)×63(宽)×29.5(厚)mm

1.2.3材料：聚碳酸酯，硅橡胶

1.2.4线缆：根据实际使用情况

1.2.5连接器：6芯螺旋锁扣型

1.2.6防护等级：IP66

1.2.7工作温度：-25…+60℃（连续）

1.2.8工作电压：≤3.7 VDC

1.2.9电源供应：1030mAH可充电锂电池，

1.2.10线路保护装置：电流脉冲感应器和温度感应保险器

1.2.11电池使用时效：≥14小时（电池在饱和、正常室温状态下）

1.2.12湿度：95%RH,+63℃   500 小时

注：与对讲机连接：根据不同型号规格的对讲机选择相对应的连接器。

2、要求配置：

2.1通信耳机：耳塞、安装扣带、拾音器（骨导麦克风）、连接器

2.2HES控制器：多功能ABCD档开关、链接插座、手动PTT按钮、指示灯

2.3充电器

四、正压式空气呼吸器

1、主要技术参数：

1.1使用时间：≥45分钟
1.2额定工作压力：≤30MPa
1.3水压试验压力：≤45MPa
1.4气瓶容积：≥6.8L
1.5最大供气流量：≥450L/min

1.6最大呼气阻力： ≤1000pa；
1.7重量：≤11Kg

2、各部件技术性能：

2.1压缩空气气瓶

2.1.1材料：全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料

2.1.2使用寿命：≥15年

2.1.3气瓶带橡胶底衬，保护气瓶表面免受损伤

2.2全面罩

2.2.1面罩边框为双层设计，密封性良好，适合亚洲人的脸形，佩戴舒适

2.2.2宽视野全景面屏，具有良好视野，具有抗冲击、耐高温、耐低温

2.2.3正压式设计（3毫巴），通过快速插入式接口与供气阀连接；五点式头带便于快速佩戴及取下，头带卡片为不锈钢材质，使用寿命长

2.2.4配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO2含量

2.2.5面罩内部气流自动冲刷面屏，以防产生雾气

2.3减压阀

2.3.1保持中压循环系统中的持续压力 (7巴）及流量（>450升/分钟）

2.3.2减压阀在原有的基础上可改装成双气瓶接口

2.3.3配有泄压安全阀，当中压回路中压力大于11巴时自动泄压，保证使用者安全

2.3.4减压阀采用活动底座固定在背板上，便于气瓶的快速装卸

2.3.5配有他救接口，可接面罩式通风头罩，供抢救第二方时呼吸用

2.4供气阀

2.4.1可根据使用者的需气量自动调节供气量，也可手动增加供气量，供气量大于450L/min，可满足使用者不同劳动强度的需求，并能够最大限度节省用气量

2.4.2开启无需开关，首次呼吸自动激活

2.4.3与面罩的连接为快速插接式，可360度旋转

2.4.4与中压管的连接头为活动式（360度旋转）

3、认证：空气呼吸器经国家消防装备质量监督检验中心检测合格，符合GA124《 正压式消防空气呼吸器》要求；

4、每套含配置:

4.1背板（背架及背带）

4.2全面罩（含面罩带）

4.3 ≥6.8升全缠绕式碳纤维复合材料气瓶（含气瓶保护）

4.4便携箱

### 设备12 防护服套装 技术参数

一、产品用途：

对低危害化学液体的轻度飞溅，喷淋，及有害干燥粉尘起保护作用；医药卫生等

二、产品参数：

1、外层为高质多微孔膜，内层为纺粘聚丙烯无纺布，可提供极佳的液体及粉尘防护

2、欧标护品III类 (“复杂”) 类产品---用于针对威胁生命的危害物的防护：Type 5(EN13982-1)---对有害干燥微粒的防护；Type 6(EN13034)---对化学液体的轻度喷溅起防护作用

3、面料材质柔软，穿着舒适并具有很好的湿蒸汽透气(MVT)性能

4、与很多其他连体多微孔膜防护服不同，防护服使用双向拉伸膜，具有很好的强度

5、抗静电性：达到EN 1149 防静电标准

6、产品达到 EN1073-2:2002 防放射性微粒穿透标准的要求

7、防生化穿透--面料已经通过美国ASTM F1671-97a 防生化细菌穿透测验

三、配置情况：套装包含防护手套，连体防护服，口罩，防护眼罩，靴套，便携包。

### 设备13 防护眼镜 技术参数

1、医用射线防护眼镜

2、树脂框架

3、铅当量:0.50mmPb、0.75mmPb

4、侧边:0.50mmPb

### 设备14 手持式通讯设备 技术参数

一、整体部分

1、工作频率：136-174MHZ/400-470MHZ

2、信道数：≥128个

3、工作电压：≤7.4V

4、工作温度：-30℃～60℃

5、工作方式：同频单工或异频单工

6、天线阻抗：≤50Ω

7、频率稳定度：±2.5PPM

8、防水等级：IP55

9、重量：≤253克

10、外观尺寸：≤58X105X38毫米

二、接收部分

1、灵敏度(12dB SINAD）：0.16µV

2、抑噪灵敏度：≤0.8µV

3、静噪灵敏度：≤0.2µV

4、音频输出功率：500mW

5、音频失真：≤5%

6、音频响应：（300-3000Hz)+1至-3dB

7、共信道抑制：≥-8.0dB

8、限幅特性：≤3

9、邻道选择性：信道间隔25KHz≥70dB / 12.5KHz≥60dB

10、互调特性：≥65dB

11、阻塞：≥84dB

12、杂散辐射：9KHz-1GHz≤-57dBm 1GHz以上-4GHz≤-47dBm

三、发射部分

1、频率稳定度：±2.5PPM

2、载波功率：UHF:4W VHF:5W

3、有效辐射功率：功率变化不超过额定值±7.5dB

4、允许频偏：信道间隔25KHz±5KHz / 12.5KHz±2.5KHz

5、音频调整特性：+3dB 在(0.3-3)KHz间按6dB/倍频程预加重

6、邻道功率：信道间隔25KHz≥70dB / 12.5KHz≥60dB

7、杂散辐射：≤-30dBm

8、互调衰减：≥40dB

9、调制失真：≤10%

10、剩余调频：≤-35dB

11、剩余调幅：≤3%

四、交货期及地点

交货期：签订合同后国产设备60天内，进口设备90天内。

交货地点：采购人指定地点。

五、其它要求

1、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体项目提供不少于一年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2、质量保障

1）所提供设备必须是全新、完整无缺的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2）设备的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比好、能够满足所需技术指标要求、能够满足现场工作条件要求；

3、培训：中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

5、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# B包 用户需求书

一、项目名称

购置儋州市第一人民医院综合内科等设备一批

二、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外线消毒车 |  | 1 | 台 | 综合内科 |  |
| 2 | 电动吸引器 |  | 2 | 台 | 综合内科1台、介入导管室1台 |  |
| 3 | 抢救车 |  | 2 | 台 | 综合内科1台、介入导管室1台 |  |
| 4 | 二层治疗车 |  | 1 | 台 | 综合内科 |  |
| 5 | 三层治疗车 |  | 2 | 台 | 综合内科 |  |
| 6 | 晨间护理车 |  | 1 | 台 | 综合内科 |  |
| 7 | 备药盒 |  | 70 | 个 | 综合内科 |  |
| 8 | 屏风 |  | 2 | 张 | 综合内科 |  |
| 9 | 电子血压计 |  | 1 | 台 | 综合内科 |  |
| 10 | 氧气袋 |  | 1 | 个 | 综合内科 |  |
| 11 | 开水瓶推车 |  | 1 | 台 | 综合内科 |  |
| 12 | 冰帽 |  | 1 | 个 | 综合内科 |  |
| 13 | 钢塑升降急诊床车 |  | 3 | 台 | 介入导管室 | 需要授权 |
| 14 | 轮椅 |  | 1 | 台 | 介入导管室 |  |
| 15 | 滑动圆凳 |  | 5 | 张 | 介入导管室 |  |
| 16 | 不绣钢治疗车 |  | 2 | 台 | 介入导管室 |  |
| 17 | 防辐射衣 （双面连体无袖） |  | 4 | 套 | 介入导管室 |  |
| 18 | 防辐射衣 （双面分体短袖） |  | 4 | 套 | 介入导管室4套 |  |
| 19 | 防辐射围领 |  | 12 | 套 | 介入导管室8套、放射科4套 |  |
| 20 | 防辐射帽 |  | 12 | 套 | 介入导管室8套、放射科4套 |  |
| 21 | 防护衣专用衣架 |  | 1 | 套 | 介入导管室 |  |
| 22 | 移动升降式摄片防护帘 |  | 4 | 副 | 放射科 |  |
| 23 | 医用射线性腺防护帘（长方巾） |  | 4 | 块 | 放射科 |  |
| 24 | 双联落地可移动防护屏(不带观察窗) |  | 1 | 副 | 放射科 |  |
| 25 | 防辐射衣 （双面连体长袖） |  | 2 | 件 | 放射科 |  |
| 26 | 防辐射衣 （双面连体短袖） |  | 2 | 套 | 放射科 |  |
| 27 | 防辐射裙（单面围裙） |  | 4 | 套 | 放射科 |  |

三、主要设备技术参数

以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分；带★的参数为关键性技术参数，如不满足则投标将被拒绝。

### 设备1 紫外线消毒车

用途：

本产品适用于各医疗卫生部门以及科研单位，制药和食品制造行业作为空气消毒使用。

特点：

本产品采用双灯管结构，也可以单独使用，灯臂角度可以调节。不用时请垂放关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。定时器可以在60 分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭，且有蜂鸣器发出声响报知。使用前应进行通电试验，检查是否有漏电现象，三线插头应装有接地线，防止漏电事故。

1、紫外线波长：253.7mm

2、灯壁调节角度：0～135度

3、定时范围：0～60分钟

4、灯管辐照度：≥90uw/cm2

5、灯管：石英灯管30W×2

### 设备2 电动吸引器

（一）产品概述：

1、 采用高效浸渍旋片真空泵；

2、 装有防止正压产生和进入工作系统的安全装置；

3、 设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道；

4、 负压调节系统可根据临床需要作无级调压；

5、 设备后部的槽型板内可放置脚踏开关及电源线等;

6、 标准配置为玻璃贮液瓶，可根据需要改为PC塑料瓶；

7、 采用工程塑料和金属相结合的外形结构，拉杆可摆动，造型美观。

（二）产品参数

1. 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

2. 负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值

3. 抽气速率:≥20L/Min

4. 贮液瓶：2500mL×2(玻璃)

5. 电源：AC220V 50Hz

6. 输入功率：280VA

7. 外包装尺寸：约40cm×38cm×47cm

### 设备3 抢救车（ABS）

（一）结构：抢救车主架采用ABS结构，具有坚固、耐用的特点，时尚美观。具体分为：

1、不锈钢护栏：可防止物品丢落，确保安全。

2、上、下主板：ABS注塑面板，表面光洁美观，便于清洁，耐腐蚀。底板装防撞圈，确保整车安全。

3、中控锁：抽屉采用连锁结构，可确保药品存放安全。

4、抽屉：配备一浅一深抽屉，内配分隔档，可自由分隔，可存放不同药品，便于分类，易于药品的管理。底部对开门设置，便于存放大体积物品。

储物盒及垃圾桶：整车双侧分别设置专用医用垃圾筒（两个）和杂物挂篮（或利器盒），清洁卫生。

脚轮：采用双锁豪华大型脚轮，保证推行平稳，轻便灵活。

可选配：副工作台面，可摆放物品或进行书写，增加利用面积。除颤平台、氧气瓶座、电源插座等。

（二）主要技术指标：

1、最大承载：80KG

2、脚轮配置：四个Ø100mm高强度静音脚轮，其中两只带刹车。

（三）外观颜色：主柱采用淡黄色，配蓝色装饰条，上、下板及边板采用淡黄色。

### 设备4 二层治疗车（ABS）

（一）结构：                                                                              整车采用优质ABS工程塑料注塑成型，坚固耐用，主板厚度为30mm上主板一体式拉手，美观大方，四柱结构，均采用高强度ABS工程塑料挤塑成型，主色为淡黄色，立柱深蓝色嵌黄色装饰条。不锈钢护栏，防止物品滑落，侧面可配利器盒或挂筒，方便物品存放。配方型储物盒便于不同物品存放。配备一个大抽屉，抽屉内配自由分隔档，可自由存取药品或器械，更适应于临床。车体下面配备两个垃圾桶，悬挂设计，方便取放物品。

（二）主要技术指标：

1、最大承载：150kg

2、脚轮配置：四只Ø100mm透明聚氨酯脚轮，其中两只带刹车。

3、外型尺寸：850mm（宽）*520mm（长）*920mm（高）

4、脚轮配置：四只Ø100mm透明聚氨酯脚轮，其中两只带刹车。

（三）外观颜色：

主板（上、下板）为淡黄色， 立柱主色为深蓝色，嵌黄色装饰条。

### 设备5 三层治疗车（ABS）

（一）、结构：

整车采用优质ABS工程塑料注塑成型，坚固耐用，主板厚度为30mm上主板一体式拉手，美观大方，四柱结构，均采用高强度ABS工程塑料挤塑成型，主色为淡黄色，立柱深蓝色嵌黄色装饰条。不锈钢护栏，防止物品滑落，侧面可配利器盒或挂筒，方便物品存放。配方型储物盒便于不同物品存放。配备一个大抽屉，抽屉内配自由分隔档，可自由存取药品或器械，更适应于临床。车体下面配备两个垃圾桶，悬挂设计，方便取放物品。

（二）主要技术指标：

1、最大承载：150kg

2、净    重：28kg   毛重：30kg

3、外型尺寸：850mm（宽）*520mm（长）*1050mm（高）

4、脚轮配置：四只Ø100mm透明聚氨酯脚轮，其中两只带刹车。

（三）、外观颜色：

主板（上、中、下板）为淡黄色， 立柱主色为深蓝色，嵌黄色装饰条。

### 设备6 晨间护理车

（一）功能：                                                                                                           1、左边共分三层，第二层配有污物桶圈                                                                     2、右边为大污物格，配帆布污物袋；                                                                             3、左边有推手                                                                                                                  （二）材质：                                                                                                        1、污物车层板采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；

2、层板用料厚T0.8mm；

3、六根竖管为φ25X1.2不锈钢圆管，加强管为φ16X1.0不锈钢圆管；

4、围栏为φ13X1.0不锈钢圆管；

5、此车采用3寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好；

6、此车整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便

### 设备7 备药盒

塑料材质，蓝色，大号

### 设备8 屏风

尺寸：2000*1800mm；

材质：优质不锈钢圆管，加厚材质，无磁性，带超耐用豪华静音脚轮。

### 设备9 电子血压计

测量范围：收缩压：60～230mmHg (8.0～30.7kPa)

舒张压：40～130mmHg (5.3～17.3kPa)

脉搏：40～200次/分

精度压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内

脉搏：读数的±5%以内

设备运行方式：间歇式运行方式

电气安全分类：BF型应用部分

显示方式  LCD数字显示

压力检测方式： 电阻式压力传感器

加压方式：压力泵自动加压

减压方式：慢速泄气阀自动减压

排气方式：电磁阀自动快速排气

适合腕粗:  13.5~19.5厘米(cm)

电源： 4节7号干电池、外接6v/600mA直流电源

### 设备10 氧气袋

1、氧气袋组成及材质:

医用氧气袋主要由袋体、通气管组成。袋体为涂有PVC或TPU的尼龙布，经高频热合机成型而制成；通气管为PVC或硅橡胶管制成。

2、型号及规格尺寸，应符合表1规定。

袋体及误差：（660 x 440±20

通气管内径及误差：6±2

通气管外径及误差1：9±2

通气管长度：≥400

氧气袋容量：/≥42L

3、氧气袋整体性能

3.1氧气袋爆破压力≤25KPa，放置12h，通气管与袋体粘接应牢固可靠、通气无阻，不应有爆破现象。

3.2氧气袋充气10.05KPa，放置12小时，气体保持率不低于80%。

3.3氧气袋最大充氧压力不得超出10.6KPa.

### 设备11 开水瓶推车

材质：1cr18Ni9不锈钢制成, 立柱用圆管φ25×1.0，台面板厚1.0，瓶架φ6圆钢

配置：4根立柱，二层台面，四只φ100万向静音轮对角刹。

可装30只热水瓶

### 设备12 冰帽

1、基本尺寸：

橡胶冰帽的橡胶管壁厚2.5mm±0.5mm,帽壁厚1mm±0.5mm

2、物理性能：

| 性能名称 | 单 位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度 | MPa | 不小于4.0 |
| 硬度（邵氏A型硬度计） | 邵尔硬度 | 30℃～60℃ |
| 扯断伸长率 | % | 不小于300 |

3、老化系数:橡胶冰帽经老化试验后，其拉伸强度和扯断伸长率的变化率，应符合表1规定值的±20%。

4、耐高温:橡胶冰帽应能耐受水中100℃高温煮沸而不变形，不发粘。

5、渗漏：橡胶冰帽各连接部位应牢固,不得有渗漏现象.

6、外观：表面光洁完整、无麻点、无污渍等缺陷，连接管路畅通。

7、适用范围：该产品为临床物理降温用产品。

### 设备13 钢塑升降急诊床车

一、规格
外形尺寸：长度1900mm，床面宽度610mm，高550mm可升至860mm；

二、功能

1、摇杆：单组摇杆，折叠式设计，操作轻松自如；可灵活调节床体升降高度，采用到位极限保护装置，耐磨、寿命长；

2、调节范围：手提式背部倾斜角度80±5°；床体升降高度：550mm～860mm；

3、调节承载重量:≥200kg；

4、双页式ABS护栏，可上下升降，护栏转动柄上有暗开关，可控制上升下降，下降收缩时平齐床面，可以减少空间；

5、ABS床面板一次注塑成型，床面有透气孔，前后有四个弧形推手洞，方便推动；

6、床面旁对角有二个点滴架插孔，方便输液；

7、工字型加重底架，中控制动，刹车时稳固安全；床体底架有5寸定位轮；

8、头部床面下有氧气瓶固定座，方便急救时使用；

- 材质

1、摇杆采用自限位梯形丝杆，直线式推力，外套ABS塑料防尘套；

2、床体涂覆为静电粉体涂装,达到国家标准；

3、配伸缩输液杆一支；

4、床脚采用PP双面豪华6寸万向轮，高耐磨，无噪音，带中控刹车装置，稳定性好.

### 设备14 轮椅

1）适用于下肢残疾及老年行动不便的人使用

2）结构新颖美观、传动灵活

3）使用稳定、坚固耐用

4）乘用舒适、称重性强

5）可折叠、携带方便

2、产品结构

1）固定手、固定脚、软座、喷塑车架

2）充气轮胎、包箍式踏板紧锁装置

3）可加钱配餐桌板和安全带

4）坐宽46cm 重量约17公斤

### 设备15 滑动圆凳

201不锈钢升降带轮圆凳打磨精细，外观漂亮，无尘处理

### 设备16 不绣钢治疗车

一、功能：	                                                                                                                                                          1、整车共分二层，台面下有双抽屉，抽屉装三折导轨；                                                          2、正面右柱上配有φ200污物圈活动,可上下调节及内外旋转，便于放污物桶；

3、每层都配有三面围栏，围栏高80mm；

4、右边配有推手，方便推动；                                                     二、材质：                                                                              1、整车采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；

2、面板、层板采用T0.9mm不锈钢压折成型；

3、四柱及推手采用φ22X1.0不锈钢圆管；

4、此车采用3寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好；

5、围栏采用φ13X1.0不锈钢圆管；

6、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。

### 设备17防辐射衣（双面连体无袖）

- 材料描述：内部X线防护材料为美国原装进口，薄、柔软且韧性好； 外部材料为牛津布面料，结实耐用，易于清洁。

- 防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

- 铅当量：前0.5mmPb、 后0.25mmpb

### 设备18 防辐射衣（双面分体短袖）

- 材料描述：内部X线防护材料为美国原装进口，薄、柔软且韧性好； 外部材料为牛津布面料，结实耐用，易于清洁。

- 防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

- 铅当量：前0.5mmPb、 后0.25mmpb、袖0.25mmpb

### 设备19 防辐射围领

- 材料描述：内部X线防护材料为美国原装进口，薄、柔软且韧性好； 外部材料为牛津布面料，结实耐用，易于清洁。

- 防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

- 铅当量：0.5mmPb、

- 颜色：蓝色

### 设备20 防辐射帽

- 材料描述：内部X线防护材料为美国原装进口，薄、柔软且韧性好； 外部材料为牛津布面料，结实耐用，易于清洁。

- 防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

- 铅当量：0.5mmPb

- 颜色：蓝色

### 设备21 防护衣专用衣架

- 容量：挂8件

- 材质：二型全锈钢制作 可移动带刹车

### 设备22 移动升降式摄片防护帘

- 材料描述：内部X线防护材料为美国原装进口，薄、柔软且韧性好； 外部材料为牛津布面料，结实耐用，易于清洁。

- 防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

- 铅当量：0.5mmPb

- 材质：全不锈钢制作，

- 尺寸：2000mm X 650x350+650x450 mm 可升降、可移

### 设备23 医用射线性腺防护帘（长方巾）

1、材料描述：内部X线防护材料为美国原装进口，薄、柔软且韧性好； 外部材料为牛津布面料，结实耐用，易于清洁。

2、防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

3、铅当量：0.5mmPb

4、尺寸：600mmX1500mm

### 设备24 双联落地可移动防护屏(不带观察窗)

1、材料描述：内部X线防护材料为美国原装进口，薄、柔软且韧性好； 外部材料为牛津布面料，结实耐用，易于清洁。

2、防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

3、铅当量：2mmpb

4、尺寸：1900mm×(1000mm+1000mm)

### 设备25防辐射衣（双面连体长袖）

1、材料描述：内部X线防护材料为美国原装进口，薄、柔软且韧性好； 外部材料为牛津布面料，结实耐用，易于清洁。

2、防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

3、铅当量：前0.5mmPb、 后0.25mmpb、袖0.25mmpb

### 设备26 防辐射衣（双面连体短袖）

1、材料描述：内部X线防护材料为美国原装进口，薄、柔软且韧性好； 外部材料为牛津布面料，结实耐用，易于清洁。

2、防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

3、铅当量：前0.5mmPb、 后0.25mmpb、袖0.25mmpb

### 设备27 防辐射裙（单面围裙）

1、材料描述：内部X线防护材料为美国原装进口，薄、柔软且韧性好； 外部材料为牛津布面料，结实耐用，易于清洁。

2、防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

3、铅当量：0.5mmPb

四、交货期及地点

交货期：签订合同后国产设备60天内，进口设备90天内。

交货地点：采购人指定地点。

五、其它要求

1、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体项目提供不少于一年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2、质量保障

1）所提供设备必须是全新、完整无缺的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2）设备的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比好、能够满足所需技术指标要求、能够满足现场工作条件要求；

3、培训：中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日购置儋州市第一人民医院核应急救治能力建设设备一批（项目编号:HZ2016-429）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等

| 序号 | 名称 | 内容（规格） | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

- 付款

1、本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30% ；

2、产品供货完成，并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 70%。

三、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资质证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表6）

11、同类项目业绩表（表5）

12、技术部分（包括所投产品彩页、技术资料等，培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位购置儋州市第一人民医院核应急救治能力建设设备一批（项目编号为HZ2016-429）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：购置儋州市第一人民医院核应急救治能力建设设备一批  包号：   包

项目编号： HZ2016-429    交货期：签订合同后国产设备  天内，进口设备 天内。

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注: 1、投标总金额包括本文件要求的所有货物、运输、安装、调试、培训和相关的税费等。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码.

### 表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的购置儋州市第一人民医院核应急救治能力建设设备一批（项目编号为：HZ2016-429）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、同类项目业绩

项目名称：购置儋州市第一人民医院核应急救治能力建设设备一批

项目编号：HZ2016-429

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-429的购置儋州市第一人民医院核应急救治能力建设设备一批的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 工期或交货期不满足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术及商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1.1

### 初步审查表

项目名称：购置儋州市第一人民医院核应急救治能力建设设备一批   包号：  包

项目编号：HZ2016-429

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期/交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 是否完全满足带★的指标（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表1.2

### 技术、商务评分表

项目名称：购置儋州市第一人民医院核应急救治能力建设设备一批    包号：  包

项目编号：HZ2016-429

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及技术性能 | 所投产品的规格、技术性能是否满足招标文件要求（带▲的参数指标有1-2个不满足则本项得分不能为优档，3个或3个以上不满足则本项得分不能为优档或良档） 优：40-45分，良：25-39分，一般：1-24分 | 45 |  |
| 2 | 设备品牌质量 | 根据所投主要设备的品牌质量、市场美誉度评比 优：8-10分；良：5-7分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 3 | 售后服务和培训 | 售后服务承诺、服务措施及培训等 优：5分；良：3-4分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 4 | 同类项目业绩 | 投标人2012年以来合同额100万以上同类项目成功案例，每个项目2分，最高10分(提供案例合同或中标通知书复印件，原件备查。) | 10 |  |
| 5 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 6 | 合计 |  | 100 |  |