电子奖池公告牌、电子海报屏

招标文件

招标编号：HZ2016-402R

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省体育彩票管理中心

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年九月

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

A包用户需求书	11

B包用户需求书	17

第四章 合同条款	22

第五章 投标文件内容和格式	25

第六章  评审办法和程序	31

初步审查表	33

技术、商务评分表	34

# 第一章 投标邀请函

受海南省体育彩票管理中心的委托，海南海政招标有限公司就电子奖池公告牌、电子海报屏（项目编号：HZ2016-402R）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：电子奖池公告牌、电子海报屏

A包：电子奖池公告牌

B包：电子海报屏

2、项目编号：HZ2016-402R

3、用途：海南省体育彩票管理中心工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：A包：865,465.33元， B包：646,510.40元。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社会保障缴费记录复印件）；

4、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年9月27日至2016年10月8日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），标书费开标现场收取，投标保证金为：￥3000元/包。

4、投标人提问截止时间：2016年10月13日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年10月17日前11:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年10月17日上午11 ：15 -- 11 ：30 ；

2、开标时间：2016年10月17日上午 11：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址：海口市国兴大道省歌舞剧院一层海南省体育彩票管理中心

2、联系人： 吴杰振

3、联系电话：0898-65371163

海南海政招标有限公司

二○一六年九月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省体育彩票管理中心

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：电子奖池公告牌、电子海报屏

项目编号：HZ2016-402R    包号：  包

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

# A包用户需求书

一、项目名称

电子奖池公告牌、电子海报屏

二、项目主要清单

根据总局中心文件要求，采购人计划对电子奖池公告牌（传统网点使用）进行采购，计划采购数量如下：

| 序号 | 类型 | 地区 | 制作数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子奖池公告牌 | 海口市 | 457 | 需样品 |
|  |  | 琼东分中心 | 143 |  |
|  |  | 琼西分中心 | 171 |  |
|  |  | 琼南分中心 | 149 |  |
|  |  | 新增点备用 | 200 |  |
|  |  | 小计 | 1120 |  |

每套电子奖池公告牌中包含公告牌、通讯卡以及三年的流量费用，以达到采购人统一更新奖池信息及滚动字幕目的。电子奖池公告牌使用满三年后再对流量费用签订补充协议进行续费。

注：投标人需根据要求提供相关样品，未提供或不安要求提供样品的，将在综合评分中加重扣分。

三、主要设备技术要求

LED彩票数码屏规格

竖款 370mm×450mm（宽×高）

一)技术参数与配置要求

（1）LED彩票数码屏由静态图案、LED显示屏模组(F3.0)、LED数码管组成。屏体材质应采用2mm厚度亚克力面板以及金属支撑结构，机器厚度≤60mm。

（2）静态图案用于大乐透宣传，正面的静态图案采用UV印刷。

（3）奖池LED数码管。用于显示大乐透动态奖池累计总额，奖池累计总额均采用4位LED数码管显示（如奖池低于1亿元，小数点前只显示一个零，如0.30，而非00.30），第二位数字后跟有小数点显示位。大乐透奖池累计总额的显示单位为亿。

（4）“今日开奖”位置为LED显示屏模组（F3.0）。此位置LED显示屏模组在大乐透开奖日周一、周三、周六固定位置显示“今日开奖”文字并不断闪烁，不需用户手动控制，在非开奖日可自动显示日常体彩管理中心发布的各类宣传信息，并以滚动字幕的形式呈现（必须远程后台发布后一次性批量显示）。

（5）LED彩票数码屏支持无线网络连接，可以实时自动接收奖池累计总额数值信息，不需人工干预，防护性好，只有指定发送的数字信息以及文字信息才能显示在屏上。

（6）LED彩票数码屏需包含通讯所用SIM卡3年流量费。

（7）设备必须提供强大的后台管理能力，设备日常的开启关闭时间必须上报给后台管理中心服务器，每个设备是否按体彩中心的要求每天开启等数据必须实施统计，后台需每月提供LED彩票奖池数码屏设备在线使用情况统计表。

二)彩票数码屏管理平台

1、管理功能

能实时对体彩屏显示数据通过互联网进行抓取，自动更新体彩屏显示信息，并通过服务器方式下发体彩显示数据。能对站点终端设备的在线连接及使用情况进行统计，具有查询、汇总、打印各网点及网点设备在线情况等基本分析功能，便于对各站点终端进行管理。
提供分级管理设备功能，省中心-分中心-终端设备

通过彩票数码屏管理平台，体彩中心可实现彩票数码屏管理、奖池余额数据配置下发，各类宣传文字信息的发送等功能。奖池余额数据可由系统自动从互联网上抓取，不需人工干涉。

2、技术要求

（1）用户输入密码后登录，可以修改自己的密码。

（2）具备终端设备管理功能，能够添加、删除和查询彩票数码屏设备信息。

（3）对彩票数码屏连接到管理平台做合法性认证。

（4）可查询彩票数码屏网络连接状况。

（5）批量下发大乐透奖池余额数据到彩票数码屏。

（6）批量下发文字信息到各台彩票数码屏上。

三)产品参数

1、数码显示模组规格要求：

| No | 项目 | 参数 / 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数码显示模组 | 3英寸红色４×８段数码管 |
| 2 | 光强度 | ≥200mcd （单段数码） |
| 3 | 电流驱动 | 恒流 |

2、“今日开奖”位置LED显示屏模组规格要求：

| No | 项目 | 参数 / 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏模块 | F3.0 单红（像素16*64点） 256mm×64mm |
| 2 | 亮度 | ≥450mcd/M² |
| 3 | 扫描方式 | 1/16 |
| 3 | 显示方式 | 开奖日自动显示“今日开奖”并闪烁，非开奖日显示服务平台下发的宣传文字并循环滚动。 |
| 4 | 使用寿命 | 10万小时 |

3、屏体规格：

| No | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 亚克力面板 | 厚度2mm |
| 1 | 最佳视距 | 3m—20m |
| 2 | 可视角度 | 水平≥90度,垂直≥5度 |
| 3 | 无线网络 | 采用移动通讯网络、TCP/IP协议栈、断线自动重连 |
| 4 | 显示内容 | 4位数码管+ LED显示屏模组（F3.0） |
| 5 | 平均功耗 | ≤30w |
| 6 | 电源适配器 | 12V直流输入 |
| 7 | 平均无故障时间 | 5,000小时 |
| 8 | 使用寿命 | >30,000小时 |
| 9 | 工作环境 | 温度：-20至+65度，湿度10%-85%rh |
| 10 | 屏体温度 | 在外部温度20-25摄氏环境下测试时，屏体任何一点的温度小于等于55摄氏度。 |
| 11 | 失控点 | 小于1/10000 |
| 12 | 均匀性 | 像素光强、模块亮度均匀，均匀性≥85% |
| 13 | 屏体厚度 | ≤6cm |
| 14 | 屏体材质 | 亚克力以及金属支架 |
| 15 | 印刷面 | 抗紫外线UV油墨 |
| 16 | 背板支架 | 可放置PVC广告板 |

四)样品

1. 本次采购须提交样品，请投标人将所投样品与投标文件一并递交。所投样品不得出现品牌、商标、产地等体现企业信息的文字、标识。

2.样品请参照前述产品要求、规格要求、技术要求等条件进行制作。

3.样品材质、工艺、规格及型号等要求应与实际交货成品一致。

五)技术服务和质量保证

1.技术服务要求

1.1投标人负责设备的运输、人员培训和设备验收，并向采购人提供结果报告，所需费用由投标人承担；

1.2投标人提供该设备的详细使用及维护保养说明书；

1.3投标人提供常年技术服务,并提供该设备的备品、备件、配件供应。

2.设备质量保证

2.1自最终验收合格后，双方签署最终验收报告之日起为质量保证期，屏体质保期不低于3年，面板的质保期不低于3年，电源适配器、数据线质保期为不低于3年。

质保期内正常使用中出现非人为损坏产生的故障，由投标人提供免费维修并更换损坏的硬件。

2.2在质量保证期内，设备及其配套设备发生任何故障，要求投标人应在接到用户故障信息后 4 小时内响应，3 个工作日内排除故障。在此期间如发生重大质量及安全问题可进行退货处理，退货发生的一切费用全部由投标人承担，也可进行更换，更换所发生的一切费用全部由投标人负责。

3.现场技术服务要求

3.1投标人派出设备生产厂家培训的工程师进行设备的现场服务。

3.2现场工程师应与用户一起进行设备的开箱检验，设备质量问题的处理。

4.配送

投标人应将设备直接配送到用户指定的海口及三个分中心（三亚、琼海、儋州）所在地。

5.售后服务承诺

5.1质保期过后 3 年内由投标人对设备提供维修服务，如需要更换硬件，只收硬件成本费。

5.2上述质保期后，投标人接到用户维修通知后 4 小时内响应，3 个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

5.3投标人必须对所有部件终生维修服务；对设备定期维护保养。

5.4质保期外如发现设备存在设计质量问题，由投标人负责解决并承担有关费用。

5.5设备自验收使用之日起，卖方保证设备所需零配件可维修和更换，并要求能终生提供广泛优惠的技术支持。

5.6在设备的设计使用寿命期内，投标人必须保证正常零部件的供应，确保设备的正常使用。质保期后如需更换零部件，投标人必须以优惠价提供。

5.7免费进行人员培训、技术支持。

5.8定期进行用户回访，及时处理用户意见。

5.9负责彩票数码屏管理平台的日常管理、数据维护工作。

6.1培训内容：设备的基本工作原理，操作使用，保养维护等。

6.2培训日期及地点：设备安装前用户技术人员到投标单位进行培训1次；培训人员和技术人员的旅差、食宿和消耗品等用均由投标人承担。

四、其他要求

1、 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、交货期：合同签订后采购人提出供货要求后45天内。

# B包用户需求书

一、项目名称

电子奖池公告牌、电子海报屏

二、项目主要清单

根据总局中心文件要求，采购人计划对电子海报屏（电子海报屏包含奖池公告功能）进行采购，计划采购数量如下：

| 序号 | 类型 | 地区 | 制作数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子海报屏 | 海南省全省 | 100 | 需样品 |

注：投标人需根据要求提供相关样品，未提供或不安要求提供样品的，将在综合评分中加重扣分。

三、主要设备技术要求

电子海报屏

尺寸示意图：

一)电子海报屏

电子海报屏的技术参数要求如下表：

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 50英寸，其中三分之一为商业广告区域 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 可视角度 | 大于85（上/下/左/右） |
| 颜色 | 16.7M |
| 亮度 | 不小于350cd/m2 |
| 对比度 | 不小于1000:1 |
| 响应时间 | 不大于10ms |
| 处理主板 | CPU：四核 1.6GHz，内存：2G，内置存储：EMMC Flash 8G，外部存储：32GSD卡（可选） |
| 操作系统 | Android 4.2以上 |
| 显示模式 | 支持开机横屏和竖屏 |
| 视频解码最高支持 | 色深：24bit，帧速：30frm/s，码流：30Mb/s |
| 外部接口 | 3*2.0 USB，1*SD接口，1*RJ45等 |
| 喇叭 | 2x3W |
| 工作温度 | 0~50摄氏度 |
| 功能支持 | 3G/4G、以太网、Wifi等多种网络接入； 支持上电自动开机； 支持定时开关机； 支持7*24小时运行； |
| 体积重量 | 小于45kg |
| 认证 | 3C（强制）；RoHS、CE等（可选） |
| 质量检测 | 通过第3方权威机构检测 |
| 其他 | 内嵌Ibeacon设备 |

二)信息发布系统

| 功能项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 大规模部署能力 | 管理和发布信息终端可达到10000台以上 |
| 访问方式 | B/S方式访问，无需安装客户端软件 |
| 素材上传管理 | 上传支持断点续传、计划上传，素材上传完后支持自动归档分类。支持的素材文件类型：AVI、MOV、MPEG、MP4、RMVB、RM、DAT、TS、WMV、FLV、PPT、PPTX、MP3、WMA、JPG、JPEG、GIF、PNG、BMP、TXT(UTF-8格式)、HTML、DOC、DOCX、XLS、XLSX等 |
| 安全管理 | 分级分角色管理；素材二次审核，可以删除不符合规定的素材；提供私有FTP服务支持 |
| 网络控制 | 智能流量控制；可设定节目源的定时下载时间 |
| 分屏功能 | 支持多画面同时显示 |
| 节目编排 | 创建节目、编辑终端显示样式和添加播放素材、预览、发布、修改、删除节目、创建模板库等操作 |
| 终端管理 | 截屏、音量设置、日志、远程重启、关机、节目操作、汇报硬盘信息、终端屏参、录屏上传、解绑等 |

三)摇彩功能

1、用户：

通过扫一扫/摇一摇的方式，关注公众号，每天有3次机会参与大转盘抽奖游戏获得积分，积分可以用于在彩票投注站内换取彩票。

2、投注站：

站点管理者通过公众号进行注册，获得店员版菜单，通过扫描用户积分二维码核销彩票，核销后得到相应金额的微信红包。

3、彩票中心：

（1）体育彩票站点数据可以实行统一管理，并可以对各彩票店键群发政策措施及相关信息；

（2）记录彩民每次购买彩票的种类及搭配，通过数据分析得到用户对产品的关注度及喜好程度，为下一步的彩票产品提供必要的数据支持；

（3）用户信息推送：以文字，图文，视频等的方式，向公众号内用户推送体彩中心的最新活动消息。

四)样品

1. 本次采购须提交样品，请投标人将所投样品与投标文件一并递交。所投样品不得出现品牌、商标、产地等体现企业信息的文字、标识。

2.样品请参照前述产品要求、规格要求、技术要求等条件进行制作。

3.样品材质、工艺、规格及型号等要求应与实际交货成品一致。

五)技术服务和质量保证

1.技术服务要求

1.1投标人负责设备的运输、安装、调试、人员培训和设备验收，并向采购人提供结果报告，所需费用由投标人承担；

1.2投标人提供该设备的详细使用及维护保养说明书；

1.3投标人提供常年技术服务,并提供该设备的备品、备件、配件供应。

2.设备质量保证

2.1自最终验收合格后，双方签署最终验收报告之日起为质量保证期，屏体质保期不低于3年，面板的质保期不低于3年，电源适配器、数据线质保期为不低于3年。

质保期内正常使用中出现非人为损坏产生的故障，由投标人提供免费维修并更换损坏的硬件。

2.2在质量保证期内，设备及其配套设备发生任何故障，要求投标人应在接到用户故障信息后 4 小时内响应，3 个工作日内排除故障。在此期间如发生重大质量及安全问题可进行退货处理，退货发生的一切费用全部由投标人承担，也可进行更换，更换所发生的一切费用全部由投标人负责。

3.现场技术服务要求

3.1投标人派出设备生产厂家培训的工程师进行设备的现场服务。

3.2现场工程师应与用户一起进行设备的开箱检验，设备质量问题的处理、安装和调试，试运行和验收；与用户协商设备的安装位置；全权处理现场出现的一切技术问题。

4.配送及安装

4.1投标人应将设备直接配送到用户指定的海口及三个分中心（三亚、琼海、儋州）所在地。

4.2投标人应安排工程师到用户指定的经营网点现场安装设备。

5.售后服务承诺

5.1质保期过后 3 年内由投标人对设备提供维修服务，如需要更换硬件，只收硬件成本费。

5.2上述质保期后，投标人接到用户维修通知后 4 小时内响应，3 个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

5.3投标人必须对所有部件终生维修服务；对设备定期维护保养。

5.4质保期外如发现设备存在设计质量问题，由投标人负责解决并承担有关费用。

5.5设备自验收使用之日起，卖方保证设备所需零配件可维修和更换，并要求能终生提供广泛优惠的技术支持。

5.6在设备的设计使用寿命期内，投标人必须保证正常零部件的供应，确保设备的正常使用。质保期后如需更换零部件，投标人必须以优惠价提供。

5.7免费安装调试、人员培训、技术支持。

5.8定期进行用户回访，及时处理用户意见。

5.9负责彩票数码屏管理平台的日常管理、数据维护工作。

6.技术培训

6.1培训内容：设备的基本工作原理，操作使用，保养维护等。

6.2培训日期及地点：设备安装前用户技术人员到投标单位进行培训1次；培训人员和技术人员的旅差、食宿和消耗品等用均由投标人承担。

四、其他要求

1、 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、交货期：合同签订后采购人提出供货要求后15天内。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日电子奖池公告牌、电子海报屏（项目编号:HZ2016-402R）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等

| 序号 | 名称 | 内容（规格） | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

- 付款

1.预付款：本合同签订生效后，甲方在收到乙方开具的有效发票后十个工作日内（法定节假日相应顺延）支付合同总价的30%给乙方。

2.设备安装调试结束，试运行1个月正常，乙方提交全部报告材料，并通过甲方正式验收后，甲方在收到乙方开具的有效发票后十个工作日内（法定节假日相应顺延）支付合同金额的60%给乙方。

3.设备交付使用6个月后，经甲方确认在此期间使用正常，甲方在收到乙方开具的有效发票后十个工作日内（法定节假日相应顺延）支付合同金额的10%给乙方。

三、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和投标人资格要求里的相关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩表（表5）

11、投标保证金缴纳证明（在保证金单据上必须注明项目名称）

12、技术部分（包括产品技术资料、产品彩页等及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位电子奖池公告牌、电子海报屏（项目编号为HZ2016-402R）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：电子奖池公告牌、电子海报屏

项目编号： HZ2016-402R        交货期：合同签订后采购人提出供货要求后   天内。

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注: 1、投标总金额包括本文件要求的所有货物、服务和相关的税费。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的电子奖池公告牌、电子海报屏（项目编号为：HZ2016-402R）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、同类项目业绩

项目名称：电子奖池公告牌、电子海报屏

项目编号：HZ2016-402R

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 包号 | 技术及商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| A、B | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1.1

### 初步审查表

项目名称：电子奖池公告牌、电子海报屏

项目编号：HZ2016-402R

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 关键性技术要求 | 是否完全满足带★的指标（如有） |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表1.2

### 技术、商务评分表

项目名称：电子奖池公告牌、电子海报屏

项目编号：HZ2016-402R

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及说明 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要规格及技术性能 | 投标人提供产品技术参数及资质和招标文件中要求的产品技术参数及资质进行点对点比较，每个指标不满足扣3分，扣完为止. | 21 |  |
| 2 | 产品的配置 | 根据投标产品的配置合理性、可靠性、先进性、升级扩容能力等进行横向比较评分，优：5分，良：3-4分，一般1－2分。 | 5 |  |
| 3 | 软件管理平台合理性 | 根据软件管理平台架构集成设计方案的合理、可靠、安全性情况打分，优：3分，良：好2分，一般：1分。 | 3 |  |
| 4 | 样品 | 根据投标人提供的样品进行横向比较综合打分，主要评判点为产品制造工艺、外观、材质、功能、技术特色，优7-8分，良：4－6分，一般：1-3分。 | 8 |  |
| 5 | 项目详细实施方案 | 根据方案的科学合理性情况进行打分，优：4分，良：2-3分，一般：0-1分 | 10 |  |
|  |  | 时间进度及施工人员安排 ( 2分)。优：2分，良：1分，一般：0分 |  |  |
|  |  | 验收方案 ( 2分)。优：2分，良：1分，一般：0分 |  |  |
|  |  | 培训方案 ( 2分)。优：2分，良：1分，一般：0分 |  |  |
| 6 | 售后服务 | 售后服务体系及管理制度、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如配件供应、响应时间、服务范围、应急处理方案等）。优：4分，良：2-3分，一般：0-1分 | 4 |  |
| 7 |  | 质保期限：满足三年免费质保期的基础上，每延长一年加2分，最多4分。 | 4 |  |
| 8 | 投标人实力 | 投标人获的ISO质量管理体系认证证书、ISO9001:2008质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每证2分，本项满分6分。 （提供证书复印件并加盖公章） | 6 |  |
| 9 | 同类项目经验 | 投标人2013年以来同类项目业绩，单项合同金额30万及以上的每个项目3分，最高9分；（提供合同复印件复印件并加盖公章） | 9 |  |
| 10 | 价格分 | 满足招标文件要求的所有价格的平均价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 11 | 合计 |  | 100 |  |