洋浦经济开发区技工学校

化工实训装置设备采购项目

招标文件

招标编号：HZ2016-407

甲级政府采购代理机构

采   购   人：洋浦经济开发区技工学校

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年九月

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	59

第五章 投标文件内容和格式	62

第六章  评审办法和程序	69

初步审查表	71

技术、商务评分表	72

# 第一章 投标邀请函

受洋浦经济开发区技工学校的委托，海南海政招标有限公司就洋浦经济开发区技工学校化工实训装置设备采购项目（项目编号：HZ2016-407）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：洋浦经济开发区技工学校化工实训装置设备采购项目

2、项目编号：HZ2016-407

3、用途：洋浦经济开发区技工学校工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：2,450,000.00元。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社保缴费记录复印件）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）。

5、投标人不是生产厂商的，则必须提供所投主要产品生产厂商针对本项目的授权书并加盖原厂公章。

6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。

7、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年9月26日至2016年9月30日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：100元/套（售后不退），开标开当现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2016年10月13日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2016年10月17日前14:40:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称，保证金金额：￥5,000.00元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年10月17日下午14：25-- 14：40 ；

2、开标时间：2016年10月17日下午14：40；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼205开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾/林嘉嘉

财务电话：0898-68555187

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联 系 人：易闯

2、联系方式： 13637694256

3、地址：洋浦经济开发区

海南海政招标有限公司

2016年9月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：洋浦经济开发区技工学校

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：洋浦经济开发区技工学校化工实训装置设备采购项目

项目编号：HZ2016-407

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

洋浦经济开发区技工学校化工实训装置设备采购项目

### 二、项目清单

| 序号 | 设备或材料名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 化工实训装置 |
| 1 | 传热操作实训装置 | 1 | 套 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 2 | 吸收解吸操作实训装置 | 1 | 套 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 3 | 双塔拆装实训装置 | 1 | 套 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 4 | 变送器调校实训系统 | 1 | 套 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 5 | 换热器拆装实训装置 | 1 | 套 | 见设备技术参数要求 |  |
| 二 | 紫外可见分光光度计及配套装置 |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 6 | 台 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 2 | 电脑 | 6 | 台 | 1.CPU ：Intel i5-4590； 2.主板：Intel H81主板； 3.内存：4G DDRIII； 4.硬盘：500G SATA3 7200转； 5.集成千兆网卡； 6. 显卡类型：1G独立显卡； 7.显示器：18.5寸液晶屏； 8.光驱：DVD光驱； 9.操作系统：Windows 7操作系统； 10.三年免费保修。 | 需厂商授权 |
| 3 | 打印机 | 6 | 台 | 1.最高分辨率：高达600x600x2dpi； 2.打印速度：高达18页/分钟(A4)； 3.首页出纸时间：黑白仅需8.5秒； 4.打印负荷：最高5000页（A4纸）打印负荷是指每月图像输出的最多页数； 5.内存：2MB； 6.接口：高速USB 2.0端口； 7.支持纸张尺寸：150页； 8.进纸盒：147x211至216x356毫米。 |  |
| 三 | 原子吸收分光光度计及配套装置 |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 2 | 电脑 | 1 | 台 | 1.CPU ：Intel i5-4590； 2.主板：Intel H81主板； 3.内存：4G DDRIII； 4.硬盘：500G SATA3 7200转； 5.集成千兆网卡； 6. 显卡类型：集成显卡； 7.显示器：18.5寸液晶屏； 8.光驱：DVD光驱； 9.操作系统：Windows 7操作系统； 10.三年免费保修。 | 需厂商授权 |
| 3 | 打印机 | 1 | 台 | 1.分辨率：5760*1440dpi； 2.打印速度： 2.1文本打印速度(A4,经济模式)； 2.2黑色33ppm； 2.3彩色15ppm(A4普通模式)； 2.4黑色 9.2ipm； 2.5彩色 4.5ipm； 2.6A6照片打印速度(有边距)； 2.7经济模式 约27秒/页； 2.8普通模式 约69秒/页； 3.打印机语言：中文/英文/繁体中文； 4.打印负荷 30000页。 |  |
| 4 | 循环冷却水机 | 1 | 台 | 1.温度范围：5-35 oC； 2.控温精度：±0.1 oC； 3.制冷量：600W； 4.水箱容积：5L； 5.循环压力：0.8bar ； 6.循环流量：0-15L/min。 |  |
| 5 | 高纯乙炔 | 1 | 瓶 | 1.纯度：99.9％； 2.压力：1.6-2.0 MPa； 3.容量：40L。 |  |
| 6 | 高纯氩气 | 1 | 瓶 | 1.纯度：99.999％； 2.压力：12.5±0.5 MPa； 3.容量：40L。 |  |
| 7 | 不锈钢排风罩 | 1 | 个 | 1.结构介绍:全套设备包括不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等； 2.集气罩体：采用1.0MM厚314#不锈钢板折弯、冲压而成； 3.导风管：导风管下方设置手动可调节风阀，调节范围0-90°；出风口为φ158； 4.罩体与实验仪器的距离可根据需要上下自由调节；原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和PVC排气管连接； 5.规格：400*400*1300。 |  |
| 8 | 气瓶柜（双瓶） | 1 | 个 | 1. 气瓶柜体由1.2mm厚冷轧钢板折边焊接而成，表面喷涂环氧树脂高温固化，柜门上装有小视窗，方便用户观察柜内情况； 2. 55厘米*45厘米*190厘米。 |  |
| 9 | 除湿机 | 1 | 台 | 1.除湿量：138L/D ； 2.排水方式：软管连续排水； 3.功率：2000W； 4.循环风量：1050m3/h； 5.压缩机：旋转式压缩机； 6.控制方式：湿度自动控制、自动除霜。 |  |
| 10 | 柜式空调 | 1 | 台 | 1.3P单冷柜机； 2.参数： （1）节能、环境标准认证情况:ISO14001环境管理体系认证，ISO9001质量管理体系认证；（2）匹数：3P；（3）能效：国家3级节能，R32环保冷媒；（4）冷暖型或单冷型：单冷；（5）定频或变频：定频；（6）功率：制冷2340W；（7）详细配置（含原配铜管长度）：原厂配送4米铜管，内机，主机，配遥控器；（8）保修情况：整机保修6年。 |  |
| 11 | 蒸馏水机 | 2 | 台 | 1.3升每小时； 2.电源：220V； 3.功率：2.5KW。 |  |
| 12 | 无油空压机 | 1 | 台 | 1.功率：780W； 2.储气罐：24L； 3.转速：1380r/min 4.流量：135/min |  |
| 四 | 气相色谱仪及配套装置 |
| 1 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 2 | 电脑 | 1 | 台 | 1.CPU ：Intel i5-4590； 2.主板：Intel H81主板； 3.内存：4G DDRIII； 4.硬盘：500G SATA3 7200转； 5.集成千兆网卡； 6. 显卡类型：集成显卡； 7.显示器：18.5寸液晶屏； 8.光驱：DVD光驱； 9.操作系统：Windows 7操作系统； 10.三年免费保修。 | 需厂商授权 |
| 3 | 打印机 | 1 | 台 | 1.分辨率：5760*1440dpi； 2.打印速度： 2.1文本打印速度(A4,经济模式)； 2.2黑色33ppm； 2.3彩色15ppm(A4普通模式)； 2.4黑色 9.2ipm； 2.5彩色 4.5ipm； 2.6A6照片打印速度(有边距)； 2.7经济模式 约27秒/页； 2.8普通模式 约69秒/页； 3.打印机语言：中文/英文/繁体中文； 4.打印负荷：30000页。 |  |
| 4 | 高纯氢气 | 1 | 瓶 | 1.纯度：99.999％； 2.压力：12.5±0.5 MPa； 3.容量：40L。 |  |
| 5 | 高纯氮气 | 1 | 瓶 | 1.纯度：99.999％； 2.压力：12.5±0.5 MPa； 3.容量：40L。 |  |
| 6 | 空气发生器 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 |  |
| 7 | 气瓶柜（双瓶） | 1 | 个 | 1. 气瓶柜体由1.2mm厚冷轧钢板折边焊接而成，表面喷涂环氧树脂高温固化，柜门上装有小视窗，方便用户观察柜内情况； 2. 55厘米*45厘米*190厘米。 |  |
| 8 | 万向排风罩 | 1 | 个 | 1.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 3.关节连接杆：304不锈钢； 4.关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动； 5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 6.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 7.拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质； 8.伸缩导管：￠75mmPP； 9.360度旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1650mm； 10.固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 |  |
| 9 | 空调 | 1 | 台 | 1.节能、环境标准认证情况:ISO14001环境管理体系认证，ISO9001质量管理体系认证； 2.匹数:1.5P； 3.能效:国家新3级节能； 4.冷暖型或单冷型:单冷型； 5.定频或变频:定频； 6.功率:1068W； 7.详细配置（含原配铜管长度）:原厂配3米铜管，内机，主机，配遥控器； 8.保修情况:整机包修6年。 |  |
| 10 | 水浴氮吹仪 | 1 | 台 | 1.处理样品数：12个； 2.加热方式：水浴加热； 3.试管架：1个（∮15mm）； 4.气体流量：0~15L/min（选配）； 5.控温精度：±1℃； 6.控温范围：室温~100℃； 7.温控方式：4位数显/PID调节； 8.超温报警； 9.外形尺寸(mm)：340*200*460； 10.功率：600W； 11.重量：7Kg。 |  |
| 11 | 旋转蒸发器 | 1 | 台 | 1.温度范围：自动控制； 2.显示室温：0-99度； 3.总功率：1000W； 4.冷却器：立式，附加料管，大冷凝管； 5.主机：0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降； 6.容量：2L。 |  |
| 12 | 手持均质器匀浆机 | 1 | 台 | 1.应用不同分散头，适用于0.1-250ml的液体样品； 2.高质量316L不锈钢分散头； 3.高速高效马达； 4.转速六档可调，速度范围：8000-30000rpm。 |  |
| 13 | 涡旋混匀器 | 1 | 台 | 1.电源： 交流50Hz 220V±20V； 2.振动频率： 0-2800rmp,无极调速； 3.电机功率：60W； 4.橡胶头。 |  |
| 14 | 多向反冲洗前置过滤器 | 2 | 个 | 1.适合水压：0.15mpa-0.35mpa； 2.额定流量：2L/min； 3.前置过滤。 |  |
| 15 | 马弗炉 | 1 | 台 | 1.温度范围：100-1000℃； 2.波 动 度：±1℃； 3.显示精度：1℃； 4.炉膛尺寸：165×120×105 MM； 5.外形尺寸：350×260×430 MM； 6.升温速度：≤100℃/min；（可任意调节低于每分钟100度的任何速度） 7.整机功率：1.5KW； 8.电源：220V, 50Hz ； |  |
| 16 | 台式高速离心机 | 1 | 台 | 1. 最高转速:18500r/min； 2.总功率:450W； 3.最短加/减速时间:30sec/30sec； 4.最大相对离心力：23797xg； 5.转速精度 ±50 r/min； 6.最大容量 4x100ml； 7.转子识别：自动转子识别； 8.定时范围：1～99min59s短时/连续。 9. 角转子：容量：6x50ml；最高转速：11000r/min 12850×g； 10. 适配器：10ml、5ml、1.5ml、20ml各1个。 |  |
| 17 | 固相萃取柱Florisil | 3 | 包 | 30支/包，1000mg/6ml。 |  |
| 18 | C18小柱 十八烷基固相萃取柱 | 2 | 包 | 30支/包，200mg/3ml。 |  |
| 19 | 固相萃取柱SPE小柱 | 2 | 包 | 30支/包，500mg/6ml。 |  |
| 五 | 电子分析天平 |
| 1 | 电子分析天平（万分之一） | 6 | 台 | 见设备技术参数要求 |  |
| 2 | 电子分析天平（千分之一） | 6 | 台 | 见设备技术参数要求 |  |
| 3 | 高精密电子天平 | 2 | 台 | 见设备技术参数要求 |  |
| 六 | 造纸设备 |
| 1 | 标准切纸刀 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 2 | 电脑柔软度测定仪 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 3 | 纸和纸板厚度仪 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 4 | 纸张水分测定仪 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 5 | 纸张湿强度测定仪 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 6 | 色度测定仪 | 1 | 台 | 1. 电源：AC（100～240）V 2A 50/60Hz； 2. 准 确 度： △Y10＜1.0，△x10（Y10）＜0.01； 3. 重 复 性：δ（Y10）＜0.1，δ（X10、Y10）＜0.001； 4. 积 分 器：直径150mm，测试孔直径30mm； 5. 人机界面：6位LED数码管显示； 6. 工作环境:室内温度（20 ± 10 ）°C；相对湿度 ＜ 85％。 | 需厂商授权 |
| 7 | pantone色卡 | 1 | 册 | 铜版纸/胶版纸配色指南。 |  |
| 七 | 一体化讲台教学设备 |
| 1 | 教学课桌 | 8 | 张 | 见设备技术参数要求 |  |
| 2 | 教学凳子 | 60 | 张 | 1.规格： 凳面前41CM；后38CM；钢管直径3CM；厚度1MM；凳面高度45CM； 2.材质： 凳面材质：防火板；产品材质：冷轧钢 3.工艺：静电喷塑 |  |
| 3 | 电脑 | 2 | 台 | 1.CPU ：Intel i5-4590； 2.主板：Intel H81主板； 3.内存：4G DDRIII； 4.硬盘：500G SATA3 7200转； 5.集成千兆网卡； 6. 显卡类型：集成显卡； 7.显示器：18.5寸液晶屏； 8.光驱：DVD光驱； 9.操作系统：Windows 7操作系统； 10.三年免费保修。 | 需厂商授权 |
| 4 | 投影机 | 2 | 台 | 1.投影尺寸：29-280英寸； 2.屏幕比例： 16:10； 3.投影技术：LCD； 4.亮度：3000流明；对比度：10000:1；标准分辨率：WXGA（1280*800）；色彩数目：1677万色。 |  |
| 5 | 投影幕布 | 2 | 台 | 120寸16:9玻珠幕。 |  |
| 6 | 钢制讲台多媒体讲台 | 2 | 个 | 见设备技术参数要求 |  |
| 7 | 实物投影 | 2 | 台 | 见设备技术参数要求 |  |
| 8 | 活动黑板 | 2 | 个 | 1.规格：200cm*100cm； 2.技术要求：优质腹膜烤漆白板面，黑板板，绿板面，氧化铝合金边框，PVC 胶底，灰色ABS塑料包角。 |  |
| 9 | 推拉式黑板 | 2 | 个 | 1.左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计，模具一次成型）； 2.规格：外径1300×4000mm。 |  |
| 10 | 升降椅 | 6 | 张 | 1.面料材质: 网布； 2.五星脚材质: 铝合金脚； 3.可升降。 |  |
| 11 | 语音系统 | 2 | 套 | 见设备技术参数要求 |  |
| 八 | 实验室设备及配套 |
| 1 | 操作台 | 46 | 米 | 见设备技术参数要求 | 操作台面板需厂商授权 |
| 2 | 通风橱 | 2 | 套 | 见设备技术参数要求 |  |
| 3 | 水槽 | 4 | 套 | 1.PP材质； 2.一体成型； 3.板材厚度：8MM； 4.尺寸：550*450*310。 |  |
| 4 | 给排水配套 | 1 | 项 | 1.根据实验室设计要求进行配套安装； 2.保修期：1年。 |  |
| 5 | 电源配套 | 1 | 项 | 1.根据实验室设计要求进行配套安装； 2.保修期：1年。 |  |
| 6 | 实验室通风系统 | 1 | 套 | 1.根据实验室设计要求进行配套安装； 2.通风管道：25M。 |  |
| 7 | 铝合金钢化玻璃隔间 | 1 | 项 | 1.根据实验室设计要求，按平面图进行安装； 2.材质：铝镁合金型材，型材壁厚1.2mm 3.透明钢化玻璃 |  |
| 8 | 隔间吊顶 | 1 | 项 | 1.吸音穿孔铝扣板天花600*600*0.8； 2.轻钢龙骨基架。 |  |
| 9 | 钢化玻璃门 | 1 | 套 | 1.材质：无框门采用10mm钢化玻璃； 2.规格：1M*2M |  |
| 10 | 柜式空调 | 3 | 台 | 1.3P单冷柜机； 2.参数： （1）节能、环境标准认证情况:ISO14001环境管理体系认证，ISO9001质量管理体系认证；（2）匹数：3P；（3）能效：国家3级节能，R32环保冷媒；（4）冷暖型或单冷型：单冷；（5）定频或变频：定频；（6）功率：制冷2340W；（7）详细配置（含原配铜管长度）：原厂配送4米铜管，内机，主机，配遥控器；（8）保修情况：整机保修6年。 |  |
| 注：投标方在针对实验室设备及配套项的方案设计前应到学校实训楼201、202室实地考察并设计实验室总体方案，确保实训室设计方案的适用性、所供产品的品牌、材料、性能、安全性。 投标人可以在规定时间进行实地踏勘，充分了解采购项目中用户需求及设备安装的设计技术标准。 现场踏勘时间：2016年9月1日上午09：30 地点： 海南省洋浦经济开发区技工学校 联系人：易老师 联系电话：0898-28817918 |
| 九 | UPS不间断电源及配套 |
| 1 | UPS不间断电源 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 |  |
| 2 | 蓄电池 | 16 | 节 | 1．阀控铅酸免维护蓄电池； 2．满负载电池后备时间为1个小时； 3．标准质保 原装3年免费上门更换服务。 |  |
| 3 | 电池柜 | 1 | 个 | 1.材质：冷轧钢； 2.规格：60cm*80cm。 |  |
| 十 | 仿真软件及配套设备 |
| 1 | 大型仪器分析仿真软件 | 6 | 套 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 2 | 电脑 | 6 | 台 | 1.CPU ：Intel i5-4590； 2.主板：Intel H81主板； 3.内存：4G DDRIII； 4.硬盘：500G SATA3 7200转； 5.集成千兆网卡； 6.显卡类型：1G独立显卡； 7.显示器：18.5寸液晶屏； 8.光驱：DVD光驱； 9.操作系统：Windows 7操作系统； 10.三年免费保修。 | 需厂商授权 |
| 3 | 电脑桌 | 6 | 张 | 1.钢木结构；带键盘抽屉，机箱柜 2.规格：100*60*75。 |  |
| 十一 | 玻璃器皿及实验耗材 |
| 1 | 玻璃烧杯 | 50 | 个 | 50mL |  |
| 2 |  | 50 | 个 | 100mL |  |
| 3 |  | 50 | 个 | 250mL |  |
| 4 |  | 50 | 个 | 500mL |  |
| 5 |  | 10 | 个 | 1000mL |  |
| 6 |  | 10 | 个 | 2000mL |  |
| 7 | 白色玻璃塞试剂瓶 | 50 | 个 | 500mL |  |
| 8 | 棕色玻璃塞试剂瓶 | 50 | 个 | 500mL |  |
| 9 | 塑料试剂瓶 | 50 | 个 | 250mL |  |
| 10 |  | 50 | 个 | 500mL |  |
| 11 | 移液管 | 80 | 支 | 1mL |  |
| 12 |  | 80 | 支 | 2mL |  |
| 13 |  | 80 | 支 | 5ML |  |
| 14 |  | 80 | 支 | 10ML |  |
| 15 |  | 80 | 支 | 20mL |  |
| 16 |  | 80 | 支 | 25mL |  |
| 17 |  | 80 | 支 | 50mL |  |
| 18 |  | 20 | 支 | 100mL |  |
| 19 | 容量瓶 | 200 | 个 | 50mL |  |
| 20 |  | 100 | 个 | 100 mL |  |
| 21 |  | 200 | 个 | 1000mL |  |
| 22 |  | 50 | 个 | 2000mL |  |
| 23 | 玻璃制干燥器 | 6 | 个 | 300mm白色 |  |
| 24 |  | 6 | 个 | 300mm棕色 |  |
| 25 | 大口试剂瓶 | 20 | 个 | 1000ml白色 |  |
| 26 |  | 20 | 个 | 1000ml棕色 |  |
| 27 | 细口试剂瓶 | 20 | 个 | 1000ml白色 |  |
| 28 |  | 20 | 个 | 1000ml棕色 |  |
| 29 |  | 20 | 个 | 2500ml白色 |  |
| 30 |  | 20 | 个 | 2500ml棕色 |  |
| 31 | 色谱样品瓶（带盖） | 10 | 盒 | 2mL盒/100个 |  |
| 32 | 容量瓶 | 200 | 个 | 100mL白色 |  |
| 33 |  | 50 | 个 | 250ml白色 |  |
| 34 | 刻度吸量管 | 30 | 支 | 10ml |  |
| 35 | 烧杯 | 50 | 个 | 100ml |  |
| 36 | 石英比色皿 | 4 | 盒 | 1CM（751型）2个/盒 |  |
| 37 | 滴定管 | 60 | 支 | 50mL（白，聚四氟） |  |
| 38 | 移液管 | 20 | 支 | 25ml |  |
| 39 | 锥形瓶 | 100 | 个 | 300ml |  |
| 40 | Pb标准溶液 | 1 | 瓶 | 50mL；1000mg/L |  |
| 41 | Cd标准溶液 | 1 | 瓶 | 50mL；1000mg/L |  |
| 42 | Cu标准溶液 | 1 | 瓶 | 50mL；1000mg/L |  |
| 43 | Zn标准溶液 | 1 | 瓶 | 50mL；1000mg/L |  |
| 44 | Ni标准溶液 | 1 | 瓶 | 50mL；1000mg/L |  |
| 45 | Fe标准溶液 | 1 | 瓶 | 50mL；1000mg/L |  |
| 46 | Cr标准溶液 | 1 | 瓶 | 50mL；1000mg/L |  |
| 47 | Ca标准溶液 | 1 | 瓶 | 50mL；1000mg/L |  |
| 十二 | 红外分光测油仪及配套 |
| 1 | 红外分光测油仪 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 2 | 电脑 | 1 | 台 | 1.CPU ：Intel i5-4590； 2.主板：Intel H81主板； 3.内存：4G DDRIII； 4.硬盘：500G SATA3 7200转； 5.集成千兆网卡； 6. 显卡类型：集成显卡； 7.显示器：18.5寸液晶屏； 8.光驱：DVD光驱； 9.操作系统：Windows 7操作系统； 10.三年免费保修。 | 需厂商授权 |
| 十三 | 化学分析仪器 |
| 1 | 移液器 | 10 | 套 | 见设备技术参数要求 |  |
| 2 | 单道移液器 | 1 | 套 | 见设备技术参数要求 |  |
| 3 | 浊度计 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 |  |
| 4 | 离子计 | 2 | 台 | 见设备技术参数要求 |  |
| 5 | 溶解氧仪 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 |  |
| 6 | 电导率仪 | 3 | 台 | 见设备技术参数要求 |  |
| 7 | PH计 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 |  |
| 8 | 超纯水纯化系统 | 1 | 台 | 见设备技术参数要求 | 需厂商授权 |
| 9 | 可见分光光度计 | 10 | 台 | 见设备技术参数要求 |  |

### 三、主要设备技术参数要求（注：以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分。）

### 一）化工实训装置部分

### （一）传热操作实训装置

1.装置配置清单

| 设备主体：长×宽×高：3700×2000×3600mm，整机采用钢制喷塑框架，带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，▲配套现场控制台{含工业真彩液晶可编程多回路控制器（要求有3路程序控制、4路PID控制、8路模拟量输入、具有记录显示功能 精度：0.5%FS）、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位）}，并内含DCS接入口 |
| --- |
| 工艺设备系统 |
| 项目 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 工艺 设备 系统 | 列管式换热器 | 不锈钢，φ260×1170mm,F=1.0m2 | 1 |  |
|  | 板式换热器 | 不锈钢换热片，550×150×250,F=1.0m2 | 1 |  |
|  | 套管式换热器 | 不锈钢，φ108×2500mm,F=0.2m2 | 1 |  |
|  | 水冷却器 | 不锈钢，φ108×1180mm,F=0.3m2 | 1 |  |
|  | 蒸汽发生器 （含汽包） | 不锈钢，φ426×870mm, 加热功率,p=7.5KW，有安全阀 | 1 | ▲带安全阀超压保护及低液位连锁保护 |
|  | 热空气加热器 | 不锈钢，φ190×1120mm, 加热功率,p=4.5KW | 1 |  |
|  | 风机 | 风机1.1kW/380V,最大风量Qmax=180m3/h | 2 |  |
| 仪控检测系统 |
| 仪控 检测 系统 | 检测参量 | 检测机构 | 显示控制仪表及型号 | 检测机构数量 | 执行机构 |
|  | 温度 | 双金属温度计 精度：2.5%FS | 就地 | 10 | 无 |
|  |  | 铂电阻，精度：B级 | 工业MultiF C3000可编程多回路控制器 精度：0.5%FS | 10 | 无 |
|  |  | 铂电阻，精度：B级 |  | 1 | 调压模块 ×1 |
|  | 压力 | 压力表 精度2.5%FS | 就地 | 5 | 无 |
|  |  | 压力变送器，精度 0.5%FS | 工业MultiF C3000可编程多回路控制器 精度：0.5%FS | 1 | 调压模块 ×1 |
|  | 流量 | 玻璃转子流量计 | 就地 | 2 | 无 |
|  |  | 孔板流量计，精度 1.5%FS | 工业MultiF C3000可编程多回路控制器 精度：0.5%FS | 2 | 变频器 ×2 |
|  | 液位 | 液位计 | 就地 | 1 | 无 |
|  |  | 差压变送器，精度 1.5%FS | 工业MultiF C3000可编程多回路控制器 精度：0.5%FS | 1 | 无 |
|  | ▲故障点 |  | DCS控制 | 2 | 电磁阀 |
|  | ▲声光报警系统 | 闪光报警器 | AI-302M ，8路 | 1 |  |
| 通讯监控系统 | 通讯监控系统 |
|  | ▲工业组态软件一套，在线监控软件一套 |
|  | 操作站型号：品牌电脑，内存2GDDR2，硬盘500G，光驱，鼠标，键盘，3年质保，显示器：17”液晶，全国联保；操作系统：WINDOWS 7系统 |
| 智能仪表系统 |
| 智能仪表系统 | 标准电器控制柜：长×宽×深：1600×600×1400mm，内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 |
| 仿真软件系统 |
| 仿真软件系统 | ▲实训操作单元仿真软件一套，真实再现装置操作过程，作为学生实际操作前的模拟练习使用；软件内嵌专家评分系统，可对学生操作过程进行监控，并给予评分，便于教师考察培训效果，需提供软件著作权证书。 |

2.装置设计制造特点

（1）整体装置具有实训、考核、实验、研究功能，具有工厂情景化、操作实际化、控制网络化（DCS）、故障模拟真实化等特点。

（2）满足化工工艺类、化工机械类和过程控制类专业学生认识实习、实训操作要求。

（3）装置满足化工工艺类、化工机械类和过程控制类专业高级工、技师、高级技师培训大纲的教学要求。

(4）掌握列管换热器、套管换热器、板式换热器、蒸汽发生器、风机等典型设备的工艺原理及主要工艺参数的显示、控制方案。

(5）能进行化工典型设备的安装检修及结构设计实训，以及设备的平面、立面布置及相关绘图实训。

(6）装置能进行开车准备、开车、正常操作、停车、设备维护等方面的技能操作训练、工艺指标控制操作技能训练。

(7）装置可具有真实设定故障的功能：通过计算机隐蔽发出故障干扰信号，能使正常运行的装置出现真实异常现象，培训学生发现、分析、排除工业生产过程故障的技能。

(8）装置为工程化布局，带操作平台、斜梯，充分反映工业传热布局特点。

(9）装置总体采用不锈钢抛光焊接管路连接，与螺纹连接相比外观更加美观。

3.装置培训功能

(1）换热体系岗位技能：冷空气-热空气换热体系，冷热风机启停，水冷却器操作，预热器操作；冷空气-水蒸气换热体系，疏水阀操作。

(2）换热器岗位技能：套管换热器操作；列管换热器操作；板式换热器操作。

(3）换热流程岗位技能：换热器内的逆、并流操作；各换热器间串、并联操作；各换热体系间逆、并流操作。

(4）现场工控岗位技能：各风机的变频调节及手阀调节；各预热器温度测控；蒸汽输送压力测控；各换热器总传热系数测定。

(5）化工仪表岗位技能：孔板流量计、变频器、差压变送器、热电阻、无纸记录仪、声光报警器、调压模块及各类就地弹簧指针表等的使用；单回路控制等控制方案的实施。

(6）就地及远程控制岗位技能：现场操作报表的制作、记录，现场控制台仪表与微机通讯，实时数据采集及过程监控；总控室控制台DCS与现场控制台通讯，各操作工段切换、远程监控、流程组态的上传下载，装置操作报表的制作与填写等。

### (二)吸收解吸操作实训装置

1.装置配置清单

| 设备主体：长×宽×高：3700×2000×3700mm，整机采用钢制喷塑框架，带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，▲配套现场控制台{含工业真彩液晶可编程多回路控制器（有3路程序控制、4路PID控制、8路模拟量输入、具有记录显示功能） 、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位}，并内含DCS接入口。 |
| --- |
| 工艺设备系统 |
| 项目 | 名 称 | 规格型号 | 数量 |
| 工艺设备系统 | 吸收塔 | 主体塔节有机玻璃φ120×1500 mm；上出口段，不锈钢,φ108×250mm；下部入口段，不锈钢φ200×500 mm；不锈钢φ100丝网规整填料，高度1500mm。 | 1 |
|  | 解吸塔 | 主体塔节有机玻璃φ120×1500 mm；上出口段，不锈钢,φ108×250mm；下部入口段，不锈钢φ200×500 mm；不锈钢φ10丝网散装填料，高度1500mm。 | 1 |
|  | 稳压罐 | 不锈钢，φ300×680 mm | 1 |
|  | 富液贮槽 | 不锈钢，φ426×860 mm | 1 |
|  | 贫液贮槽 | 不锈钢，φ426×860 mm | 1 |
|  | 液封槽 | 不锈钢，φ102×400 mm | 1 |
|  | 分离槽 | 有机玻璃，φ120×200 mm | 1 |
|  | 吸收液泵 | 不锈钢离心泵 | 1 |
|  | 解吸液泵 | 不锈钢离心泵 | 1 |
|  | 1#风机 | 高效旋涡气泵 | 1 |
|  | 2#风机 | 高效旋涡气泵 | 1 |
| 仪控检测系统 |
| 仪控检测系统 | 检测参量 | 检测机构 | 显示控制仪表及型号 | 检测机构数量 | 执行机构 |
|  | 温度 | 铂电阻，精度：B级 | 工业MultiF C3000可编程多回路控制器 精度：0.5%FS | 6 | 无 |
|  | 压力 | 压力表 精度：2.5% | 就地显示 | 5 | 无 |
|  |  | 压力变送器，精度 1%FS | 工业MultiF C3000可编程多回路控制器 精度：0.5%FS | 4 | 无 |
|  | 流量 | 玻璃转子流量计 | 就地显示 | 1 | 无 |
|  |  | 孔板流量计 精度：1.5%FS | ▲工业MultiF C3000可编程多回路控制器 精度：0.5%FS | 2 | 电动调节阀×1； 变频器 ×1 |
|  |  | 涡轮流量计 精度：1%FS |  | 2 | 变频器 ×2 |
|  | ▲故障点 |  | DCS控制 | 4 | 电磁阀 |
|  | ▲声光报警系统 | 闪光报警器 | AI-302M ，8路 | 1 |  |
| 通讯监控系统 | 通讯监控系统 |
|  | ▲工业组态软件一套，在线监控软件一套 |
|  | 操作站型号：品牌电脑，内存2GDDR2，硬盘500G，光驱，鼠标，键盘，3年质保，显示器：17”液晶，全国联保；操作系统：WINDOWS 7系统 |
| 智能仪表系统 | 标准电器控制柜：长×宽×深：1600×600×1400mm，内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 |  |
| 仿真软件系统 |  |
| 仿真软件系统 | ▲实训操作单元仿真软件一套，真实再现装置操作过程，作为学生实际操作前的模拟练习使用；软件内嵌专家评分系统，可对学生操作过程进行监控，并给予评分，便于教师考察培训效果，需提供软件著作权证书。 |  |

2.装置设计制造特点

(1）整体装置具有实训、考核、实验、研究功能，具有工厂情景化、操作实际化、控制网络化（DCS）、故障模拟真实化特点。

(2）装置设备采用全不锈钢材料制作，坚固耐用。

(3）装置满足化工工艺专业高级工、技师、高级技师培训大纲的教学要求。

(4）装置体现工厂情景化，贴近工厂实际，突出重点；同时满足了高级工、技师培训和鉴定要求。

(5）装置能进行开车准备、开车、正常操作、停车、设备维护等方面的技能操作训练、工艺指标控制操作技能训练。

(6）装置采用DCS控制系统，并能进行工控组态，同时也能进行手动操作控制。仪表精度高、配置合理。

(7）装置可具有真实设定故障的功能：通过计算机隐蔽发出故障干扰信号，能使正常运行的装置出现真实异常现象，培训学生发现、分析、排除工业生产过程故障的技能。

(8）装置总体采用不锈钢抛光焊接管路连接，与螺纹连接相比外观更加美观。

3.装置培训功能

(1）吸收岗位技能：二氧化碳混合气的配制操作；吸收塔进料操作操作；吸收塔液位测控操作；富液槽液位测控操作；风机操作。

(2）解吸岗位技能：解吸塔进料操作；解吸塔液位测控操作；贫液槽液位测控操作，风机操作。

(3）现场工控岗位技能： 吸收塔/解吸塔液位测控操作；离心泵（吸收液泵/解吸液泵）操作；吸收塔/解吸塔流量调节；富液槽/贫液槽液位控制；风机操作调节控制。

(4）质量控制岗位技能：吸收塔、解吸塔效率检测控制；液体喷淋密度对总体积传质系数检测控制；检测点取样分析操作。

(5）化工仪表岗位技能：转子流量计、孔板流量计、涡轮流量计、变频器、电动调节阀、指针压力表、压力变送器、热电阻、无纸记录仪、声光报警器等的使用；单回路、串级控制或比值控制等控制方案的实施。

(6）就地及远程控制岗位技能：现场操作报表的制作、记录，现场控制台仪表与微机通讯，实时数据采集及过程监控；总控室控制台DCS与现场控制台通讯，各操作工段切换、远程监控、流程组态的上传下，装置操作报表的制作与填写载等。

### （三）双塔拆装实训装置

1.装置配置清单

系统主要由操作平台、塔节、塔件等构成。作为教学需要，备有工具、存货台架和劳保防护用品等。

表1 装置总体要求

| 分项 | 说 明 |
| --- | --- |
| 装置功能 | 1．强化手动操作技能训练。 |
|  | 2．考察学生全面分析系统、辨别正误和迅速决策等能力，在实践中结合了识图能力、出具规范清单、安全操作等各项理论功底的考察。 |
|  | 3．配套机械制图、化工设备等多门课程的教学实践 |
|  | 4. 掌握板式塔、填料塔的结构与特点，掌握板式塔、填料塔安装、拆卸的正确方法。 |
| 设备装置 系统 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
|  | 操作平台 | 长×宽×高3700×2000×3600mm，整机采 用钢制喷塑框架，带两层操作平台，一层 平面方便操作、检修、巡查，二层有安全 斜梯通上并有护栏、防滑板。 | 1台 | 中控 |
|  | 板式塔 | 塔体直径DN200,塔节3节（工业筛板、泡 罩、浮阀各1节），含布液器，手孔及开孔 补强圈、裙座及手孔、进料口等 | 1台 | 中控 |
|  | 填料塔 | 塔体直径DN200,塔节3节（工业填料拉西 环、鲍尔环、波纹各1节），含气体分布器、 布液器，手孔及开孔补强圈、圆筒式裙座 及手孔、填料支撑架、床层限制版、进料 口等 | 1台 | 中控 |
|  | 常用填料 | 多种形式的工业用填料 | 1批 | 展示用 |
|  | 常用筛板 | 多种形式的工业用筛板 | 1批 |  |
| 备注 | 上述材质均为工业用碳钢材质 |

表2 常用工具和测量工具

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管子钳 | 450mm | 把 | 1 |  |
| 2 | 管子钳 | 300mm | 把 | 1 |  |
| 3 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 1 |  |
| 4 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 1 |  |
| 5 | 呆扳手 | 17~19 | 把 | 1 |  |
| 6 | 呆扳手 | 22~24 | 把 | 1 |  |
| 7 | 两用扳手 | 17mm | 把 | 1 |  |
| 8 | 两用扳手 | 19mm | 把 | 1 |  |
| 9 | 两用扳手 | 22mm | 把 | 1 |  |
| 10 | 两用扳手 | 24mm | 把 | 1 |  |
| 11 | 木榔头 | 2.5寸 | 把 | 1 |  |
| 12 | 穿心一字批 | 12寸（敲棒） | 把 | 1 |  |
| 13 | 螺丝一字批 | 小号 | 把 | 1 |  |
| 14 | 螺丝一字批 | 中号 | 把 | 1 |  |
| 15 | 螺丝十字批 | 小号 | 把 | 1 |  |
| 16 | 螺丝十字批 | 中号 | 把 | 1 |  |
| 17 | 水平尺 | 600mm | 把 | 1 |  |
| 18 | 直角尺 | LG-ZT300 12"/300mm | 把 | 1 |  |
| 19 | 卷尺 | 3m | 把 | 1 |  |
| 20 | 普通游标卡尺 | LG-W150 6"/0-150mm | 把 | 1 |  |
| 备件类 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺栓螺母 | M12×45 | 套 | 10 |  |
| 2 | 螺栓螺母 | M16×50 | 套 | 20 |  |
| 3 | 螺栓螺母 | M16×55 | 套 | 10 |  |
| 4 | 生料带 | 聚四氟乙烯 | 卷 | 2 |  |
| 5 | 石棉垫片 | DN25 | 片 | 10 |  |
| 6 | 石棉垫片 | DN32 | 片 | 10 |  |
| 7 | 石棉垫片 | DN40 | 片 | 10 |  |
| 8 | 石棉垫片 | DN50 | 片 | 10 |  |
| 9 | 安全帽 | 橘红色 | 顶 | 3 |  |
| 通用备件类 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 带脚龙门架 （管子台虎钳） | 3#带脚 | 台 | 1 | 钢制 |
| 2 | 平板手推车 | 700×1100(mm) | 辆 | 1 | 钢制 |
| 3 | 货架 | 2.4×0.6×1.5(m) (分三层） | 个 | 1 | 钢制 |

2.装置设计制造特点

(1）装置具有实训、考核功能，具有工厂情景化、操作实际化特点。

(2）装置设备要采用工业用材质制作，坚固耐用，恢弘大气。

(3）装置要满足高职院校化工生产技术类专业学生专业教学的需要，要满足化工专业中级工、高级工、技师、高级技师培训大纲的教学要求，满足企业操作类员工培训的需要。

(4）装置要体现工厂情景化，尽量贴近工厂实际，突出重点；同时要满足高级工、技师培训和鉴定要求。

(5）装置要能够配套机械制图、化工维护检修等多门课程的教学实践，

3.装置培训功能

(1）培养学生掌握典型塔器的结构、组装、拆装操作的技能训练，以及相关安全检验的有关知识。

(2）考查学生掌握塔拆装的注意事项、塔器设备使用过程中的检验常识，学生之间配合、立体作业的团结协作性。

(3）检查学生对塔器设备内部结构熟悉程度、考察选手对化工设备安全性检验知识及技能掌握的程度。

(4）培养掌握板式塔、填料塔的结构、安装、拆卸的正确方法。

### (四)变送器调校实训系统

1.系统配置清单及规格

|  | 名称 | 技术参数 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力校验仪 | 型号:HB600F2 量程：0～100kPa；准确度：0.02%F.S； 特点：精密数字压力表具有现场显示，自带通讯协议和输出4~20mA信号功能，配合通讯软件可直接与计算机通讯，对检测数据进行保存、处理和报表输出；信号全隔离设计，杜绝干扰； 内置可充电锂电池供电（可拆卸），在外供电断开时依然可以稳定采集压力。带配套充电器。外置充电器220VAC 50Hz 3VA； 应用：实验室数字通讯采集压力，在计算机上实现数据存储和处理。 分辨率：电压测量：0.1mV；电流测量：0.1μA； 显示：双排LCD满6位显示，自带背光功能； 低功耗设计，内置充电电池，可连续工作一个月以上； 安装接头：M20×1.5； 零点自稳技术；温度补偿技术 二线制供电：二线制电流型变送器直接测量； 电流测量： （-25.0000～25.0000）mA；分辨率：0.1μA 电压测量：（-25.0000～25.0000）V；分辨率：0.1mV 电测准确度：±0.02%rdg.±15dgt 带有DC24V输出，可直接校验压力变送器； 支持现有工业用通讯终端，可对各种哈特、布朗等协议的智能仪表调校实训。 带压力开关、电接点表、压力控制器校验功能； | 1 |
| 2 | 变送器调校实训系统 | 型号：HB6500X1 系统组成：由高效气压泵、储压罐、控制传感器、TD6智能压力控制器、TD6气压驱动器、精密调节阀（微调阀、回检阀、截止阀）、输出快速接头和连接管路组成； 造压范围：(0～1)MPa； 造压速度：小于60秒； 微调范围：0～50kPa； 稳 定 度：＜0.01%F.S/秒变化； | 1 |
| 3 | 精密压力表 | YB-150 量程：0-160kPa 精度：0.4% | 1 |
| 4 | 压力校验仪充电器 | 对压力校验仪进行充电； | 1 |
| 5 | 过程连接转换接头及软管 | 用于连接气源及变送器：订制 | 1 |
| 6 | 变送器安装支架 | 对差压变送器进行固定的托架 | 1 |
| 7 | 智能差压变送器 | EJA110A-EMS5A-92DN/NF11 | 1 |
| 8 | 手持器（罗斯蒙特） | HART475 | 1 |
| 9 | 标准电阻 | 250欧 | 1 |
| 11 | 数字万用表 | MS8261 | 1 |
| ▲需提供提供全国化工职业技能大赛仪表维修工竞技项目指定比赛装置的正式说明函。 |

2.装置用途

用于变送器安装、校验线路的连接、组态、校准、校验表格填写与数据处理等。本系统系全国化工仪表自动化职业技能大赛统一使用的专用设备，是过程控制仪表整体安装实训装置，包含全自动压力控制与操作实训为一体的多功能自动化仪表安装、维护、检测与拆装功能；能完成传感器（一次元件）、变送器安装；工艺过程中使用的各种一次仪表、二次仪表调校和控制系统回路测试，系统操作调试，控制系统故障判断的技能实训；完成仪器使用、仪表选型、测量点选择、仪表安装、控制方案确定、仪表调校、回路测试、系统联校、运行调试、故障判断、交工验收等仪表工程施工功能；让学生掌握更多操作技能。

3.系统组成

整套校验系统由：变送器实训调校系统、压力校验仪、指针压力表、数字万用表、变送器安装托架、管路连接接头及附件等组成。

4.功能特点

(1）控制台部分：HB6500X1变送器调校实训系统

组成：精密压力控制系统、内置控制传感器、智能压力控制器、 气压驱动器、实训用精密调节阀（微调阀、回检阀、截止阀）、标准压力计、实训平台及多功能支架，三阀组专用连接器，快速连接管路、接头等组成；

控压范围：0～1MPa

控压速度：小于60秒；

微调范围：0～50kPa；

稳 定 度：＜0.01%F.S/秒变化；

(2）标准器部分：HB600F2压力校验仪

量程：0～100kPa；准确度：0.02%F.S；

特点：精密数字压力表具有现场显示，自带通讯协议和输出4~20mA信号功能，配合通讯软件可直接与计算机通讯，对检测数据进行保存、处理和报表输出；信号全隔离设计，杜绝干扰；内置可充电锂电池供电（可拆卸），在外供电断开时依然可以稳定采集压力。带配套充电器。外置充电器220VAC  50Hz  3VA；

应用：实验室数字通讯采集压力，在计算机上实现数据存储和处理。

分辨率：电压测量0.1mV,电流测量0.1μA；

显示：双排LCD满6位显示，自带背光功能；

低功耗设计，内置充电电池，可连续工作一个月以上；

安装接头：M20×1.5；

零点自稳技术；温度补偿技术

二线制供电：二线制电流型变送器直接测量；

电流测量： （-25.0000～25.0000）mA；分辨率：0.1μA

电压测量：（-25.0000～25.0000）V；分辨率：0.1mV

电测准确度：±0.02%rdg.±15dgt

带有DC24V输出，可直接校验压力变送器；

支持现有工业用通讯终端，可对各种哈特、布朗等协议的智能仪表调校实训。

带压力开关、电接点表、压力控制器校验功能；

(3）检测对象部分：

智能压力变送器：系统操作时用作被检仪表；

量程/精度：0～100kPa（差压）/0.075级

### （五）换热器拆装实训装置

1.换热器：不锈钢材质 ，φ200,F=1m2，规格：219*60*1345；

2.管路：不锈钢材质，配合法兰安装阀门；

3.压力表：精度：1.5%FS ；

4.配置清单：（1）DN200填料换热器1件；（2）操作平台 1张；（3）手动试压泵 1台；（4）压力表2个；（5）安全阀1个；（6）试压配件1套；（7）试压法兰 1个；

### 二）紫外可见分光光度计及配套装置

### （一）紫外可见分光光度计

1.光学系统：高性能全息光栅1200条/毫米；

2.波长范围：190-1100nm；

3.光谱带宽：2nm；

▲4.波长准确度：±0.5nm；

5.波长重复性：≤0.2nm；

6.光度准确度：±0.3%T (0-100%T)；±0.002A(0-0.5A) ；±0.004A(0.5-1A)；

7.光度重复性：≤0.15%T (0-100%T)；≤0.001A(0-0.5A)；≤0.002A(0.5-1A)；

▲8.杂散光：≤0.05%T@220nm , 360nm；

9.基线漂移：±0.001A/h @500nm；

10.基线平直度：±0.002A；

▲11.噪声：0.0005A(500nm处)；

12.显示方式：128*64大屏幕液晶显示；

13.工作方式：T,A,C，E；

14.波长设置方式：自动；

15.显示范围：0-200%T , -0.3 - 3A；

16.检测器：进口硅光二级管；

17.光源：进口长寿命钨灯，氘灯；

18.键盘：薄膜数字式按键；

▲19.可以联用最近一次工业分析检验技能大赛扫描分析软件（提供证明函加盖制造厂家公章）；

20.采用与国际潮流同步的USB数据输出接口，使用专业的DS2扫描分析软件，有比色皿槽差校正功能，可使仪器的功能更强大，操作更方便；

21.电源：AC 220/50Hz或AC 110/60Hz；

22.数据输出：USB标准数据输出口，并行打印输出口；

23.配置清单：

(1)主机：1台；(2)玻璃比色皿一盒1cm:4支；(3)石英比色皿一盒1cm:2支；(4)USB线：1根；(5)光盘：1张；(6)加密狗：1支；(7)电源线：1根；(8)主机说明书：1本；(9)装箱单合格证：1张；(10)防尘罩：1个。

### 三）原子吸收分光光度计及配套装置

### （一）原子吸收分光光度计

1.工作环境：

1.1使用温度范围：10°C～35°C；

1.2使用湿度范围：20%～80%（如果温度超过 30°C，湿度应该小于 70%）；

2.技术指标：

2.1测光系统：

▲2.1.1光学系统：火焰：光学双光束，石墨炉：电子双光束， 光学双光束/电子双光束自动切换，三维全反射聚焦光学系统（无透镜聚焦）；

▲2.1.2燃烧器/石墨炉切换：火焰/石墨炉一体机，自动切换；

2.1.3测定波长范围：185～900 nm；

▲2.1.4分光系统：象差校正型切尼尔-特纳装置；

2.1.5谱带宽：0.2，0.7，1.3，2.0 nm （4 档自动切换）；

▲2.1.6光栅刻线数：1800 lines/mm；

2.1.7 检测器：高灵敏度光电倍增管；

2.1.8基线稳定性	≤0.004Abs/30min；

▲2.1.9背景校正方式：快速氘灯法（BGC-D2）和快速自吸收法(BGC-SR)。火焰分析和石墨炉分析均能够对185～900 nm全波段进行背景校正；

2.1.10波长准确度	≤±0.3nm；

2.1.11波长重现性	≤0.1nm；

2.1.12分辨率	0.1nm；

2.2	灯

2.2.1灯座数量：8 灯座(其中有两个灯座即可用于普通空心阴极灯，也可用于高性能空心阴极灯）；

▲2.2.1高性能空心阴极灯2只（可安置于8灯座上指定位置），高性能空心阴极灯最佳辅助电流自动优化设定；

2.2.3点灯方式：Emission, Non-BGC, BGC-SR, BGC-D2，D2；

2.2.4点灯时间管理：可选择时间、电流×时间两种方式 ，灯电流：0～40 mA；

2.3	火焰分析：

2.3.1 燃烧头型式：空冷预混合型；

2.3.2 燃烧头：纯鈦制品，10cm缝长；

2.3.3 喷雾器：Pt-Ir 毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷制撞击球，可使用氢氟酸 ；

2.3.4雾化室经特殊处理的聚丙烯材料制，耐腐蚀，雾化效率高；

▲2.3.5位置调节：前后上下位置自动调节，自动搜索最优燃烧器高度；

2.3.6气体控制：燃气流量自动设定（0.1L/min步长）,最佳气体流量自动检索，助燃气流量可手动调节。

2.3.7安全措施：气体泄露自动检查；Air-C2H2 火焰优先点火；C2H2流量监视器（光传感器）；Air/N2O自动切换；防止易燃气体泄漏和燃烧器误使用装置；压力监视器防止异常压力时的回火；瞬时停电自动检测安全熄火；排水槽水位监视器防止回火；

2.3.8灵敏度：2μg/mL Cu的吸光度≥0.32Abs；

2.3.9重现性：Cu相对标准偏差不大于1%；

2.3.10检出限：Cu不大于0.004μg/mL；

2.4	石墨炉分析：

2.4.1加热控制方式：灰化阶段开始光控方式，数字式PID技术防止过热；

2.4.1.1干燥：数字式电流控制(具有自动温度校正功能)；

2.4.1.2灰化：光学温度控制方法；

2.4.1.3原子化：光学温度控制方法；

2.4.2加热温度范围：室温～3,000oC；

▲2.4.3升温速率：最大升温速度≥3,000oC /秒；

2.4.4加热条件设定：

2.4.4.1级数：最多20等级；

2.4.4.2加热方式：RAMP/STEP；

2.4.4.3内气体种类：2种，系统自动切换；

2.4.4.4灵敏度方式设定：具备高灵敏度方式设定；

2.4.4.5炉内浓缩：最多20次 ；

2.4.4.6内气流量：0～1.50L/min, 0.01L/min 可调；

2.4.4.7升温程序最优化：具备升温程序自动最优化功能；

2.4.5安全措施：冷却水流量监视器；气体压力监视器；防止电流过载装置（遮断器和光传感器的双重确认）；石墨炉区域冷却确认；

2.4.6灵敏度：检出限：Pb 不大于1.0pg (即，检出限不大于0.05ng/mL,  进样量20 μL）；

2.5	数据处理：

2.5.1软件环境Microsoft Windows 7 Professional (32位)；

2.5.2参数设定：通过WizAArd软件设置；

2.5.3测定方式：火焰吸收法，火焰微量进样调法，石墨炉法；

2.5.4浓度变换方式：工作曲线法(可选择1次、2次、3次式）； 标准加入法及简易标准加入法（1次式）

2.5.5重复测定：最多20次；平均值、偏差(SD)、变异系数(RSD)表示；通过指定SD值、RSD值消除异常值；

2.5.6基线校正：电子双光束基线漂移校正法（石墨炉）；

2.5.7灵敏度漂移校正：根据灵敏度监视自动校正工作曲线；

2.5.8表数据处理功能：通过输入采样量、稀释因子、定容量、系数进行最终浓度计算；

2.5.9多任务功能	测试进行中能够使用文字编辑等软件；

2.5.10条件读取：具有模板功能；

2.5.11顺序/结果显示：MRT 工作表(MRT: Measured Results Table)；

2.5.12结果打印：汇总报告(Summary  report)；

2.5.13 QA/AC	相关系数、LCS、SPK、样品上限、%RSD；

2.5.14 电子记录：注册ID /密码管理，按使用者级别的使用权限管理、日志记录、数据检查跟踪、电子签名；

3.配置要求：原子吸收/火焰发射光谱仪主机1台；石墨炉系统1套；进口石墨锥、石墨帽各1套；进口热解石墨管5根；铜灯、锰灯、氘灯、铅灯、铁灯、镁灯各1套；

4.其它要求：

▲4.1提供制造厂商参数确认函。

### 四）气相色谱仪及配套装置

### （一）气相色谱仪

(1)快速加热和冷却的柱温箱

▲1. 柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）；

2. 程序升温：20阶21平台；

▲3. 最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加；

4. 温度设定精度：0.1℃；

5. 控温精度：0.01℃；

6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；

7. 冷却速度：从 420 降到 50℃ 约7.5 min（室温25℃）；

8. 具有柱温箱温度的自动保护功能；

9. 最大运行时间：9999.99分钟。

(2)进样单元

▲ 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的自动流量控制系统（AFC）控制；最高温度：420℃ ；升温设定：1℃步阶；进样单元种类：双填充柱进样口、分流/不分流进样口。

1. 双填充柱进样口：

1.1 程序段数：7段；

1.2 流量设定范围：0 ～ 100 mL/min；

1.3 程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min；

1.4 校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量。

2. 分流/不分流进样口：

▲2.1  配备独特的恒线速度控制功能、全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能，支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式；

2.2  标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量；

2.3  压力设定范围：0 ～ 970 kPa（相当于0-141 psi）；

2.4  升压速率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min；

2.5  压力程序：7阶；

2.6  分流比设定范围：0 ～ 9999.9；

2.7  流量设定范围：0 ～ 1250mL/min；

2.8  校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时）。

（3）检测器单元

▲可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由自动压力控制系统（APC）控制，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。

1. 氢火焰离子化检测器（FID）：

1.1 最高使用温度：420℃；

1.2 方式：双流路方式；

1.3 自动点火功能；

▲1.4 检测限：3 pgC/s ( 十二烷 )；

1.5 动态范围：107。

2. 火焰光度检测器（FPD）：

2.1 最高使用温度：350℃；

2.2 检测限：P 0.5 pgP/s (磷酸三丁酯)、S 8 pgS/s (十二烷硫醇)；

2.3 动态范围：P 104、S 103；

▲2.4可安装锡Sn检测器，用于食品中有机锡的检测。

（4）其他

1. 色谱柱和流路系统：

1.1 支持填充柱和毛细管柱；

1.2 具有室温补偿和自动环境补偿功能；

▲1.3 具有恒定的载气线速度控制功能。

2. 面板键盘：

2.1  完全控制及显示所有温度区域和载气流量；

2.2  完全控制所有检测器功能；

2.3  实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件；

2.4  主机具有背光式LCD240x320点大液晶显示屏（30列x16行），实现对主机的直接控制。

3. 多种附件可供选择

可选配AOC-20i/s自动液体进样器、顶空、吹扫捕集、热裂解、热脱附等附件。

（5）数据处理系统

1. 数据采集和文件格式：

采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。

2. 报告制作：

高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板；测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出。

3. 质量控制：

高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

4. 网络化控制：

可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。

（6）配置要求：

1.气相色谱仪主机（适合毛细柱分析、带分流/无分流进样口、单FID检测器、AFC/APC载气控制）1台；

2. 氢气管1根，载气管2根；

3. 工作站软件1套（LabSolutions LE中文版,RS-232C连接方式)；

4. FPD-2014火焰光度检测器(带APC控制)1套；

5. 自动进样器(带6位样品瓶位)1套；

6. 色谱柱：3根（WondaCap-5 Cap. Column 30m,0.25mm,0.25um；WondaCap-1 Cap. Column 30m,0.25mm,0.25um；SH-RTX-1701 30m x0.25mm x0.25um）

7. 消耗品迷你包(毛细柱用)1套。

(7)其它要求：

▲1.提供制造厂商参数确认函。

### （二）空气发生器

（1）仪器特点：

1．仪器设有HL-A装置，自动吸附排除空气中烃，酯，油等，大大提高空气的质量，无需维护；

2．不锈钢储罐，自动排水（杜绝排出黄色铁锈污染实试验）；

3．气流部分全部采用不锈钢管（电解抛光，超音清洗）；

4．低压启动，有效提高压缩机寿命；

5．体积小，噪音低，特别适合实验室使用；

6．双支过滤器，两级稳压，输出压力精度高、有完善的保护措施。

（2）技术参数：

1.输出空气相对碳氢浓度：<0.1ppm；

2.最大输入空气相对碳氢浓度：<100ppm；

3.输出压力：0-0.5Mpa(出厂设定0.4Mpa)；

4.输出流量：0-2000m1/min；

5.使用环境温度：0-40℃；

6.使用环境湿度：<85%；

7.最大功率：185W；

### 五）电子分析天平

### （一）电子分析天平（万分之一）

1.可读性：0.1mg；

2.最大称量值：210g；

3.重复性(s)：0.1mg；

4.线性：±0.3mg；

5.外部校准砝码(选件)：200g；

6.秤盘尺寸(mm)： Φ90；

7.防风罩有效高度(mm)：220；

### （二）电子分析天平（千分之一）

1.可读性： 0.001g；

2.最大称量值：210g；

3.重复性(s)：0.001g；

4.线性：±0.002g；

5.外部校准砝码(选件)：200g；

6.秤盘尺寸(mm)：Φ100；

7.防风罩有效高度(mm)：140；

### （三）高精密电子天平

1.读数精度：0.01g、0.001g、0.0001g；

2.载物盘直径：（80~150）/mm；

3.防风罩：玻璃材质；

4.精浇铸铝壳、抗干扰、防辐射；

5.具有去皮、计数、下挂称重等功能；

6.电源：AC220V 50Hz；

7.工作环境：温度（20±10）℃，湿度＜85%；

8.配置清单：测量范围：0-500g 1台；测量范围：0-300g	1台。

### 六）造纸设备

### （一）标准切纸刀

1.用途：

可调距裁纸刀是一款专门用于纸张、特种纸、薄膜、无纺布、玻璃纤维布、纺织品、塑料板材等等小于5mm厚度的片状材料标准样品的裁切的专用刀具。该款专用裁纸刀除了具备超厚裁纸能力，同时还具备了标准调距的能力。该取样器具能快速、准确地切取标准面积的试样可用于材料克重、抗张强度、挺度、层间结合、撕裂强度、耐折测试等等的标准取样。

2.标准依据：

GB/T457 、QB2679.5、ISO 5626；

3.技术参数：

（1）取样尺寸范围：340*320*5mm；

（2）取样厚度范围：（0-5）mm；

（3）平行精度：0.1±0.01mm；

（4）上刀刀片厚度：7mm；

（5）下刀刀片厚度：10mm；

（6）送纸高度：6mm；

（7）刀片硬度：刀片可以用于裁切钢片；

（8）刀片硬度：刀片可以用于裁切钢片；

（9）调距配置：直线导轨；

（10）标尺：三角倾斜面标尺,逆顺序读数；

（11）导纸高度：1mm；

（12）切 口 平行度：≤0.1mm；

（13）刀  柄 长 度:240；

（14）取样台面板材质：304不锈钢。

### （二）电脑柔软度测定仪

1.用途:

柔软度测定仪是一种模拟手感柔软程度的测试仪器，本仪器参考美国Handle－O－Meter仪器原理，根据国家标准GB8942《纸柔软度的测定法》有关规定设计而成。主要用于中高档卫生纸、烟草薄片、纤维织品等片状柔软件材料的柔软度测定。

2.标准依据:

B/T8942、QB/T1060、ASTM D2923、ASTM D6828-02、TAPPI T498、INDA IST 90.3、EDANA WSP 90.3；

3.技术参数：

测量范围：（10～1000）mN；

（1）测试速度：1.2mm/s；

（2）测试模式：5级测试；

（3）测量时间：15s；

（4）分辨力：1mN；

（5）准确度：±1%；

（6）测头压入深度：8 +0.5 mm；

（7）试样台狭窄宽度：5mm、6.35mm、10mm、20mm、28mm；

（8）打印结果：带打印机，可随机打印，4级打印，1级非打印；

（9）结果显示：3.5in液晶显示屏；

（10）距离调节版：铝复合材料，阳极处理；

（11）试样台狭缝两边平行度误差：≤0.05mm；

（12）试样台狭缝两边平行度误差：≤0.05mm；

### （三）纸和纸板厚度仪

1.用途：

厚度测定仪用于检测纸张、纸板、无纺布、薄膜和纺织品等等薄片材料厚度。纸张型厚度仪用于检测包装用纸和涂布印刷纸的厚度，无纺布型厚度仪用于检测卫生纸和无纺布等超薄型片状材料。瓦楞纸板型用于检测瓦楞纸板和纸箱类产品的厚度。同时可以用于检测薄膜、云母片、片状复合材料等等材料的厚度。

2.标准依据：

QB/T 1035 《纸与纸板厚度测定仪》、QB/T 451.3 《纸和纸板厚度的测定法》、QB/T 1055 《纸与纸板厚度测定仪》、ISO 534   《纸和纸板-单层厚度的测定以及纸板紧度的计算方法》、ISO 438   《纸-层积厚度和紧度测定》。

3.技术参数：

（1）测量范围：（0～5）mm；

（2）分辨力：0.001mm；

（3）接触面积：（200±5）mm²,底盘凸台直径（16±0.15）mm；

（4）接触压力：GBT（100±10）kpa, tppi（50±2）kpa；

（5）测量头下降速度：0.5~10mm/s可调,tppi（1.0±0.3mm/s）；

（6）两测量面间平行度：≤0.002mm；

（7）测量速度：10次/min (可调)；

（8）接触面积：（200±5）mm2；

（9）人机界面：液晶触摸屏控制；

（10）打印输出：内置热敏打印机；

（11）作环境：温度（20±10）℃，湿度＜85%；

### （四）纸张水分测定仪

1.电源：9V电池；

2.测量范围： 0～40%；

3.显示：3 1/2LCD液晶数字显示；

4.示值误差：±0.5%；

5.示值变动性：≤0.5%；

6.环境条件：－5～60 )℃。

### （五）纸张湿强度测定仪

1.用途：

纸张湿强度测定仪用于检测纸张的抗张强调、纸张的伸长率、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等。

2.标准依据：

GB/T453 、GB/T 12914、ISO 1924.2；

3.技术参数：

（1）测量范围：（3~30）N（用于生活用纸）、（6~300）N用于包装文化用纸等纸种，大于300N的纸种不适合使用该机型；

（2）试验力测试范围：0.4%～ 100%FS；

（3）示值准确度：示值误差±1%，示值变动性≤1%；

（4）伸长量测量范围：（0～130）mm（在180mm标准试验长度下）；

（5）试验速度误差 （5～10）mm/min：±1mm/min、（10～100）mm/min：±5%、（100～500）mm/min：±6%；

（6）力量精度：±1%以内；

（7）最大试样宽度：30mm；

（8）夹间距定位误差 ±0.5mm；

（9）动夹头复位误差 ±0.1mm；

（10）力值分辨率：0.1N；

（11）变形量分辨率：≤0.1mm；

（12）夹间距:试验长度在(1～300)mm的范围内任意选择；

（13）拉伸速度：（1～500）mm/min无极变速；

（14）回程速度：5～180mm/min；

（15）传感系统保护：急速传感保护装置PROTEC SYSTEM；

（16）距离限位：高精度距离限位开关，外置，可根据不同的材料需求即时调；

（17）传动螺杆：采用台湾单柱结构精密滚珠螺杆；

（18）人机界面：5.7in 液晶显示,检测状态带曲线图显示；

（19）试样台：试样台与试样夹具高度一致，方便移送试样；

（20）夹具送纸距离：75mm；

（21）打印输出：模块式一体热敏打印机；

### 七）一体化讲台教学设备

### （一）教学课桌

1.规格：1800*900*740；

2.产品特性：钢制家具喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑，磷化膜化学性能稳定，符合GB6807-86国家标准；零件表面干净，产品质量稳定；产品采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，结合能力强，具有优异的柔韧性、耐磨性和装饰性并切属于环保产品。

3.说 明：（1）材料：采用宝钢0.5mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。

（2）柜面：柜面采用先进的喷涂生产，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。

### （二）钢制讲台多媒体讲台

1.讲台选用1.0-1.5mm厚优质冷轧钢板（光洁平整无锈迹）；可支持17寸-21.5寸液晶电脑；配5mm钢化玻璃；显示器面板与玻璃间采用全自动数控三维密封条浇注机点胶处理，防水防尘；

2.显示器角度可0-60度手动自由调节；

3.讲台左侧配置键盘抽屉（带锁），支持市面上任意大小的键盘和鼠标安装使用；

4.讲台桌面配备中控盒子（带锁），盒子里支持中控、插座板安装，盒盖关闭后同桌面成水平面，美观牢固；

5.讲台右侧带实物展台（高拍仪）抽屉，支持市面上任意一款视频展台的放置，抽屉拉开时展台可打开，展台折叠后抽屉可关闭上锁；（展台抽屉内空尺寸左右550mm，前后520mm,深度由中控的高度来决定）；

6.规格：讲台长1200mm 宽650mm 高900mm。

### （三）实物投影

1.专业CCD镜头 ,320万像素；
2.850TV线以上、整机220倍放大；
3.外置5V/2A外置展台电源输入,专用DC 12V输出,侧灯3W LED臂灯、CCFL背光灯；
4.可存储画面32幅。快捷自动调节键，文本/图象增强；
5.镜头角度330°旋转；
6.自动/手动对焦/光圈，自动白平衡，正负片转换、图象冻结、镜像、彩色/黑白、旋转。
7.接口：二路RGB输入、输出，一路视频输入、输出，一路话筒输入，三路音频输入、一路音频输出，笔记本电脑VGA信号输入接口、液晶显示器接口。
8.无阻力镜头支架，采用RS232控制方式，轻触单键切换；

9.展台断电电脑显示器RGB自接通控制，话筒音量控制；

### （四）语音系统

（1）音箱

1.规格: 8吋/2分频；

2.颜色: 黑色；

3.材质: 木料；

4.频率响应: 100Hz-18KHz；

5.阻抗: 8Ω；

6.定功率: 60W-120W；

7.最大声压: 120dB SPL,128dB SPL peak；

8.连接方式：音箱卡龙；

9.安装方式：壁挂式、支架式；

10.功能：语音型，左右可调160度；

11.出厂配置：音箱、吊架、说明书、合格证、保修卡。

（2）功放

1.五段参量均衡和数字移频两重防啸叫技术；

2.话筒增益提升量5～14dB；

3. 3路音频线路输入，独立调节；

4. 4路话筒平衡（XLR插座）和不平衡（6.35插座）输入，独立调节；

5. 4路话筒幻象供电独立切换开关选择；

6. 4路话筒移频效果独立切换开关选择；

7.供电方式：AC～220V—230V，50/60Hz；

8.移频量：5Hz±1Hz；

9.输出功率：100W+100W(可订制150W+150W)；

10.外接4～16欧姆喇叭；

11.频率响应：非移频状态：20Hz-20kHz；

12.移频状态：150Hz-15kHz；

（3）麦克风

1.载波频段: VHF-H；

2.频率响应: 80Hz-15kHz；

3.频率稳定度: plusmn;0.005%；

4.信噪比: gt;70dB；

5.失真度: lt;0.5% (1kHz)；

6.频道数: 两通道；

7.使用距离: 空旷地带50米；

8.接收灵敏度: -80dBm；

9.假像干扰比: ge;80dB；

10.频偏: plusmn;18kHz；

11.频率稳定度: plusmn;0.005%；

12.调制方式: FM ；

13.发射功率: le;10mW。

### 八）实验室设备及配套

### （一）操作台

1.材质：实芯理化板
1.1要求采用13mm厚绿色环保电子束固化技术（EBC）技术生产的实芯理化板，边缘加厚至26mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能。
▲1.2采用绿色环保电子束固化技术（EBC）生产，由生产厂家或法定的分支机构出具相关于本生产工艺的证明文件及产品宣传资料。
1.3产品拥有《中国绿色环保标志授权使用证书》；符合以下技术参数指标：
▲（1）在以下化学试剂的抗腐蚀测试中：
48%HF；王水；异戊醚；98%硫酸；37%盐酸；65%硝酸；40%氢氧化钠；85%磷酸；99%乙醇；37%甲醛溶液；28%氨水；13%次氯酸钠；硫化钠饱和液；乙酸；甲苯；测试结果达到GB/T 17657-2013标准5级，表面无明显变化；
▲（2）经GB/T 17657-2013标准检测，达到或优于以下参数：吸水率（24h）检测值≤0.2%；密度检测值≥1.46g/m³；表面耐香烟灼烧5级，表面耐干热性能5级；表面耐湿热性能5级；表面耐污染性能5级；表面耐污染性能5级；漆膜硬度大于5H；
▲（3）经ASTM D638-08方法检测，拉伸断裂强度检测值≥149MPa；经ASTM D790-10方法检测，弯曲强度检测值≥137MPa；经ASTM D790-10方法检测，弯曲弹性模量检测值≥10.6 GPa；
▲（4）经EN438-2:2005标准检测，达到或优于以下参数：抗干热5级，台面接触180℃热容容具表面无可见变化；耐划痕5级，6N表面无可见痕迹；抗湿热5级，100℃蒸馏水热源放置表面20分钟试部位与邻近区域无变化；抗香烟燃烧5级，香烟水平放置于表面持续燃烧20毫米无可见变化；抗冲击，在1800mm测试高度5次连续冲击结果为合格。
▲（5）抑制细菌生长，台面经ISO 22196:2011标准测试，表面能抑制金黄葡萄球菌的抗菌活性值为5.4，大肠杠菌的抗菌活性值为6.2，粪链球菌的抗菌活性值为5.0，肺炎克雷伯氏菌的抗菌活性值为6.2，鼠伤寒沙门氏菌的抗菌活性值为6.0。
▲（6）台面甲醛释放量检测达到GB18580-2001标准E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测结果值≤0.01mg/L。
▲（7）台面经IEC 62321-5:2013标准测试，镉(Cd)、铅（pb）、汞（Hg）、六价铬（CrVI）等26种重金属检测结果均为ND（未检出）。
2.主体钢木结构；
3.框架采用钢架方通焊接成C型，表面经酸冼磷化后环氧树脂静电粉沫高温喷涂防腐处理；承重力强；
4.柜体采用16mm厚双饰面三聚氰氨板，可见面为2mm厚PVC防潮封边，其它1mm厚PVC防潮封边。
5.面板采用18mm厚双饰面三聚氰氨板，2mm厚PVC防潮封边；
6.拉手采用实验室专用模具成型“一”字铝和金拉手，符合人体工程学标准
7.铰链采用115度铰链；
8.优质导轨静音滑轨，表面防腐处理；专业模具组合式可调节器中螺丝为金属，外盖为注塑模具一次成型，可承重，防腐蚀；根据室内地坪适当调节柜体高度；外形美观大方，设计人性化；

▲9.为保证质量，投标人投标时须提供 ：台面板生产厂家针对本项目出具的《产品供货证明函》及《品质保证函》原件及符合或优于上诉台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖生产厂家或区域全资子公司公章。

### （二）通风橱

1.通风柜选用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；
2.移动视窗5mm钢化优质玻璃产品；
3.移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留；
4.移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成；
5.移门把手铝合金型制作，环氧树脂喷涂，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹；
6.所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；
7.外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；
8.通风柜内衬材料采用5mm抗贝特板，有良好的化学抗性；
9.通风柜结构坚固，由双层框架支持；
10.排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；
11.安全玻璃安装在聚氯乙稀滑槽内；
12.不超过2 Kg的力就可以升、降移门；
13.移门可以停止于任何操作位置；
14.移门的开、闭有橡胶缓冲装置；
15.通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围；
16.导流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；
17.通风柜其他内衬材料:
通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；
18.工作台面：实芯理化板台面；
19.配件：
(1)铜质7字水嘴（可选配）；
(2)进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀（可选配）；
(3)通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型。镇流器安装在通风柜外部；
(4)照明罩内部白色，高反射的塑料材质；
(5)照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明装置包括灯管，照明亮度：80 candles；
(6)电源：三线接地插座，220V，10和16安培。

### 九）UPS不间断电源及配套

### （一）UPS不间断电源

1．输出功率：8KW；

2．输入电压范围:220V；

3．输出电压：220VAC；

4．通讯界面 RS-232 等智能插槽；

5．标准质保 3年免费上门保修服务。

### 十）仿真软件及配套设备

### （一）大型仪器分析仿真软件

1.系统内容包括如下仪器单元：

▲1.1气相色谱仿真培训系统GC14C

▲1.2气质联用仿真培训系统GCMSQP2010

1.3液相色谱仿真培训系统LC10A

1.4液相色谱仿真培训系统LC20A

1.5原子吸收仿真培训系统 AA6300

▲1.6红外分光光度计仿真培训系统Nicolet380

▲1.7紫外分光光度计仿真培训系统TU1901

▲2.软件具有远程在线网络化功能或者移动功能，借助仿真软件共享平台可以实现internet网络远程登录访问使用或者移动使用，学生可以通过客户端进行远程自主学习。突破受限的传统模式，实现了跨时间、跨地域实训培训。仿真过程和实训结果反馈到教师站，教师可实现远程教学综合管理。

3.服务要求：提供现场安装调试、使用指导培训服务；三年免费软件升级服务、终身技术支持服务。

▲4.软件拥有完全自主知识产权，提供大型分析仪器仿真软件著作权登记证书。

▲5.产品质量保证：所投软件厂家通过GB/T19001-2008/ISO 9001：2008标准流程工业仿真系统管理体系认证，提供厂家盖章的相关认证证明文件。

▲6.提供制造厂商参数确认函。

▲7.提供全国职业技能大赛工业分析检验技能竞赛赛项指定设备的正式说明函。

### 十一）红外分光测油仪及配套

### （一）红外分光测油仪

1.符合标准：

中华人民共和国国家环境保护标准“HJ637-2012”水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法”；

2.技术原理：

根据HJ637-2012标准，用四氯化碳萃取样品中的油类物质，测定总油，然后将萃取液用硅酸镁吸附，除去动植物油类等极性物质后，测定石油类。总油和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1（CH2基团中C-H键的伸缩振动）、2960cm-1（CH3基团中C-H键的伸缩振动）和3030cm-1（芳香环中C-H键的伸缩振动）谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算；

3.技术指标和有关参数性能：

（1）基线稳定性:零点实时自动调整（消除基线漂移影响）

▲（2）检出极限DL≤0.04mg/L(四氯化碳空白液测定11次的3倍SD)

▲（3）重复性：RSD≤0.6%(30～40mg/L油标样测定11次)；RSD≤5%（0.5mg/L水样）；

（4）准确度误差：≤2%；

（5）线性相关系数r﹥0.999；

（6）波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm）；

（7）吸光度范围：0.0000～ 2.0000AU（即透过率100～1%T）；

（8）波数准确度：±2cm-1；

（9）波数重复性：±1cm-1；

（10）基本测量范围：0.0～800mg/L；

（11）最低检出浓度：0.001mg/L(水样浓度)；

（12）最大测量浓度：640000mg/L(水样浓度)；

（13）扫描速度：全谱扫描，30秒钟/次；非分散红外法2秒钟；

（14）主机外型尺寸：450mm（长）×310mm（宽）×140mm（高）；

（15）主机重量：12kg；

（16）温度：15-30℃；

（17）相对湿度：20%-80%；

（18）主机电源功率：(220±22)V、(50±1)Hz、50VA；

▲（19）专用分析软件：含水质监测数据分析、成图及报表生成等功能，具有该款仪器软件著作权证书。

4.仪器特点：

（1）可拆卸一体化光学系统，使仪器体积小、光程短、能量大，先分光后吸收，符合红外光谱特点要求，稳定性好、信噪比高；

（2）电调制光源，既降低了光源发热强度以利于系统散热，同时由于减少机械切光运动器件从而简化仪器结构、提高仪器可靠性；

（3）非专家维护，仪器光学系统、电气系统自成一体，集成化程度高，从而提高了仪器的可靠性和可维护性；

（4）实时自动调零，计算机既采集光源发光时的信号，又采集光源熄灭时的信号，实现零点实时自动调整，从而简化操作并且提高信号的长期稳定性；

（5）分析效率高，仪器在30秒钟内(非分散红外法2秒钟)即可完成一个样品的分析测定；

5. AE03型自动萃取器：

（1）技术原理：

按照“HJ637-2012水质石油类和动植物油的测定红外光度法”来测定油类时，需要对水样进行萃取。用U型管将萃取瓶A和B连接起来，由于萃取溶剂的比重比水大，在重力的作用下会相对固定在U型管的位置，当真空泵从萃取瓶A的一端抽气时，水样就会从萃取瓶B快速穿过萃取溶剂，进入到萃取瓶A中，反之，当真空泵从萃取瓶B的一端抽气时，水样就会从萃取瓶A快速穿过萃取溶剂进入到萃取瓶B中，用时间继电器控制总萃取时间和切换抽气的时间，就可以将油类物质从水中萃取出来。

（2）技术指标和有关参数： 萃取水样体积：50mL～1000 mL ；萃取溶剂体积：25mL～50 mL ；萃取效率：95%以上 ；▲重复性：RSD﹤5% ；萃取时间：2～4min/个样品（萃取时间可调）；功耗：60VA；外型尺寸：500ml萃取瓶480mm×280mm×700mm ；1000ml萃取瓶480mm×280mm×820mm； 萃取样品数: 同时萃取三个；

6.其它要求：

(1)提供制造厂商参数确认函。

### 十二）化学分析仪器

### （一）移液器

1.瓶口分配器量程、分刻度、准确度和偏差系数要求：

| 量程，ml | 分刻度，ml | 准确度，≤± % | 偏差系数≤，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.1 |

2.具有极强的化学耐受性；

3.可高温消毒霉菌；

4.采用PTFE、FEP、BSG、PP材料制成；

5.最大耐压500mbar,最大耐粘性500mm2/s,最大耐液体温度为400C，最大耐液体密度2.2g/cm3。

### （二）单道移液器

1.四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框；
2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；
3.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性；
4.具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；
5.坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

6.参数：

| 量程 | 体积 | 不准确度 | 不精确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-100ul | 10ul 50ul 100ul | ±3.0% ±0.3ul ±1.0% ±0.5ul ±0.8% ±0.8ul | ±1.0% ±0.1ul ±0.3% ±0.15ul ±0.2% ±0.2ul |
| 20-200ul | 20ul 100ul 200ul | ±2.5% ±0.5ul ±1.0% ±1.0ul ±0.6% ±1.2ul | ±0.7% ±0.14ul ±0.3% ±0.3ul ±0.2% ±0.6ul |
| 100-1000ul | 100ul 500ul 1000ul | ±3.0% ±3.0ul ±1.0% ±5.0ul ±0.6% ±6.0ul | ±0.6% ±0.6ul ±0.2% ±1.0ul ±0.2% ±2.0ul |
| 1-10ml | 1ml 5ml 10ml | ±3.0% ±0.03ml ±0.8% ±0.04ml ±0.6% ±0.06ml | ±0.6% ±0.006ml ±0.2% ±0.01ml ±0.15% ±0.015ml |

7.配置清单：

| 10-100μL | 1 | 支 |
| --- | --- | --- |
| 20-200μL | 1 | 支 |
| 100-1000μL | 1 | 支 |
| 1-10mL | 1 | 支 |

### （三）浊度计

1.最小示值(NTU)：0.1；

2.测量范围(NTU)： 0-200；

3.示值误差：±8%；

4.重复性：≤0.8%；

5.零点漂移：±0.8% F.S。

### （四）离子计

1.测量范围 分辨率：pX±1或pX±2：（0.00～14.00）pX 0.01pX ；mV：（0～±1999） （自动极性显示） 1mV ；

2.基本误差： pX±1、pX±2：±0.01pX±1个字；mV：±0.1%（FS）±1个字；

3.稳定性：±0.01pX±1个字/3h；

4.输入阻抗：不小于 l×1012Ω；

5.温度补偿范围：（0～60）°C ；

6.斜率调节范围：80%～120%；

7.等电位调节范围：（1.00～8.00）pX；

8.电源：AC（220±22）V，（50±l）Hz。

### （五）溶解氧仪

1.测量范围：溶解氧：（0.0～20.0）mg/L ；温度：（0.0～40.0）°C；

2.基本误差：溶解氧：±0.30 mg/L；温度：±0.5°C±1个字；

3.残余电流：不大于0.10 mg/L；

4.响应时间：不大于45s （20°C时90%响应）；

5.稳定性：（±0.10mg/L ）/3h；

6.盐度校准范围：（0.0～35.0）g/L；

7.温度补偿范围：自动（0.0～40.0）°C；

8.电源：2节5号碱性电池。

### （六）电导率仪

1.测量范围：电导率：0.00μS/cm～100mS/cm；

2.基本误差：电导率：±0.5%FS；

3.稳定性：（±0.33%FS±1个字）/3h；

4.温度补偿范围：手动(15.0～35.0)°C；

5.温度补偿系数：2%；

6.电  源：AC(220±22)V；(50±l)Hz。

### （七）PH计

1.测定范围：0.00-14.00；

2.精度±0.01。

### （八）超纯水纯化系统

用途: 高灵敏度ICP/MC、PPT级分析、液相色谱、原子吸收、光谱、质谱分析、疾控、药检所、环监站、高校科研等实验室及高精密仪器用水。

1.微电脑全自动制备RO纯水和UP超纯水；

▲2.NICO(尼珂)中文菜单，椭圆面膜液晶屏控制，图文动画显示；

3.时钟显示，1-1000分钟时间设定、定时定量定质取水，取水自动设置，从500ml－5000ml无级调速取水；

4.ABS一体化防锈耐腐蚀机箱，安全绝缘，符合GLP要求；

▲5.具有特殊深度除盐处理,耗材到期更换自动提醒功能；

6.RO膜防垢自动冲洗程序，开机系统自检诊断，系统漏水报警,自动停机、低压缺水、满水停机保护，停电复位，UV灯失效、水质超标报警等；

▲7.进口滤壳水源预处理，正反手、自动冲洗，源水、纯水和超纯水多路水质在线检测显示，水质水量系统升级功能进口紫外灯，光程1cm，吸光度≤0.001，高压灭菌降TOC，进口陶氏RO膜，两级反渗透系统设计、美国海德仑四级混床抛光核子级树脂；

▲8.内循环消毒装置，可加药进行管道循环消毒，独立式耗材配件组（非整体式），方便拆卸更换；

9.美国IPP增压泵，低压超静音，台湾压德克电磁阀，有效延长产品的使用寿命，使性能得到最大化的保证；

10.进水水源: 一般城市自来水、RO水、去离子水、蒸馏水、井水,水温5-45℃,TDS＜300PPM；

11.速度: 造水速度:10L/h ；取水速度: 1.5-2L/min。

12.纯水水质: 电导率<8μs/cm@25℃；电阻率≥0.2MΩ.cm@25℃；优于中国实验用水规格GB6682-2008三级水标准；

▲13.超纯水水质: 电导率≤0.055μs/cm @25℃；电阻率18.25MΩ.cm @25℃；优于中国实验用水规格GB6682-2008一级水标准；

14.热原含量: <0.003 Eu /ml；

15.TOC: ≤5ppb；

16.颗粒含量: >0.1um<1个/ml；

17.微生物/菌落数含量: <1cfu/ml；

18.重金属: Fe 、Al 、Cr、Ni、Cu、Zn、 K、Na均小于0.2 ug/L， Cl-、SO42-、NO2-、NO3-均小于0.1 ug /L。

19.提供制造厂商参数确认函。

### （九）可见分光光度计

（1）主要特点：

1.具有更宽广的光谱范围，包含了现代比色分析与生化及酶分析常用的340nm -400nm近紫外段和800nm -1000nm的近红外段，特别适合分析化学工作者应用；

2.流线型外形，灵巧的体积、美观及耐化学溶液的国际流行漆，分外适合现代实验室环境；

3.通过RS232C接口，可联结计算机、打印机等外围设备，使用可选的软件包作进一步扩展；

4.键盘操作简单明了，可方便实现自动调0%（T），自动调100%（T）及无误差T/A变换，有因子设定和浓度设定式，浓度直读式功能；

5.预设整光源、模块单元化设计，为用户维修和模块式维修提供最大方便；

6.整体铝合金压力铸造基座、镜座和全息光栅、C - T 式单色器、非球面镜光学系统，将为你带来稳定的性能、经久可靠的质量；

7.进口的一体化先进固体硅接收器，V/F 变换和微处理器件，使仪器能长期保持精确线性测定。

（2）技术指标：

1.波长范围：340nm-1000nm；

2.波长最大允许误差：±2nm；

3.波长重复性：≤1nm；

4.透射比最大允许误差：±0.5%（T）；

5.透射比重复性：≤0.3%（T）；

6.光谱带宽：6nm；

7.杂散光：≤0.5%（T）（在360nm处，以NaNO2测定）；

8.透射比范围：0.0% -199.9% （T）；

9.吸光度范围：-0.3 - 2.999（A）；

10.浓度显示范围：0 - 9999（C）；

11.电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz。

### 四、其它要求

1、交货期/工期：合同签订后40天内必须发货到采购人指定地点并安装到位。中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。

2、报价人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体项目提供不少于2年的免费维护。

2）自项目验收通过之日起提供2年7×24小时上门服务，提供7×24小时技术支持，1小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，2小时内到达指定现场，且在24小时内解决问题。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

3、培训

投标人应对本项目建设的内容提供现场的系统安装、维护、操作使用、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握应用软件的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。培训费用由投标人承担。

4、报价人必须根据所报产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在成交结果公告期间，采购人有权对成交候选人所报产品的资质证书等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

5、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日洋浦经济开发区技工学校化工实训装置设备采购项目（项目编号:HZ2016-407）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等

| 序号 | 名称 | 内容（规格） | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

- 付款

设备到场，安装验收合格后，凭有效发票付合同金额的95%，另外5%作为质量保证金，一年后无质量和服务问题，供应商提出要求后20个工作日内付清。

三、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、报价明细表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资质证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩表（表5）

11、厂商授权书（表6）

12、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

13、产品彩页、技术资料等

14、技术部分（包括项目实施方案、培训、售后服务承诺等）

15、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位洋浦经济开发区技工学校化工实训装置设备采购项目（项目编号为HZ2016-407）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：洋浦经济开发区技工学校化工实训装置设备采购项目

项目编号： HZ2016-407        交货期/工期：合同签订后  天内

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 投标总价 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注: 1、投标总金额包括本文件要求的所有供货、运输、安装调试及相关服务和相关的税费。

2、开标一览表格式不得自行改动。

表3、报价明细表

项目名称：洋浦经济开发区技工学校化工实训装置设备采购项目

项目编号： HZ2016-407

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项一 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 子项二 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 报价总计 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本表中各子项的“合计”应该等于“开标一览表”中对应子项的“报价金额”；

### (3)本表中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标总额”数。

### 表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的洋浦经济开发区技工学校化工实训装置设备采购项目（项目编号为：HZ2016-407）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、同类项目业绩

项目名称：洋浦经济开发区技工学校化工实训装置设备采购项目

项目编号：HZ2016-407

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-407的洋浦经济开发区技工学校化工实训装置设备采购项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书

。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 工期或交货期不满足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术及商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1.1

### 初步审查表

项目名称：洋浦经济开发区技工学校化工实训装置设备采购项目

项目编号：HZ2016-407

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期/交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 是否完全满足带▲的指标（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表1.2

### 技术、商务评分表

项目名称：洋浦经济开发区技工学校化工实训装置设备采购项目

项目编号：HZ2016-407

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | （1）根据实验室总体方案设计，体系架构，功能模块，关键技术和解决思路；以及设计方案的适用性，解决措施的针对性；所供产品的品牌、材料、性能、安全性，进行评价，评价为优的得5-6分，评价为良的得3-4分，评价为差0-2分。 | 6 |  |
|  |  | （2）投标人需现场勘察，并提供平面设计图。 评价为优的得3分，评价为良的得2分，评价为差1分。 | 3 |  |
| 2 | 设备技术响应 | 所投产品技术标准符合采购文件的规定程度，满分为46分：技术参数要求中带“▲”的条款为重要参数，每一项不符合扣1分，参数中没有带“▲”每一项不符合扣0.5分。扣完为止。（提供生产企业出具的产品彩页等有效的证明材料，加盖公章） | 46 |  |
| 3 | 投标人实力 | 具有ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量体系认证，每提供一份得1分，共2分 | 2 |  |
| 4 | 售后服务承诺 | 根据投标人提供的售后服务方案（人员从业经验、人员社保情况、售后服务效率等其它服务承诺等）进行评比打分：优：4分，良：2-3分，差：0-1分。 注：售后服务人员必须提供相应的社保证件文件。 | 4 |  |
| 5 | 本地化服务能力 | 投标人在本地有长驻技术人员，且人数达到10人以上得3分，5-10人得2分，5人以下得1分，没有得0分。（需提供投标人2016年任三个月本地社保缴纳证明。） | 3 |  |
| 6 | 业绩 | 投标人2014年以来独立完成的同类项目，单个合同金额300万（含）以上得2分，300万以下～100万（含）得1分，满分4分。（提供合同复印件及中标通知书，原件备查） | 4 |  |
| 7 | 投标文件制作质量 | 投标文件质量 有《技术、商务评分表》索引表，且页码索引准确得2分，否则0分 | 2 |  |
| 8 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 9 | 合计 |  | 100 |  |