省美兰监狱公共区域、行政大门监控工程

# 竞争性谈判文件

# 招标编号：HZ2016-475

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省美兰监狱

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十月

目   录

第一章  谈判邀请函	1

第二章  报价人须知	3

第三章 用户需求书	10

第四章 合同条款	20

第五章 报价文件内容和格式	24

第六章  谈判程序	29

初步审查表	31

# 第一章  谈判邀请函

受海南省美兰监狱的委托，海南海政招标有限公司就省美兰监狱公共区域、行政大门监控工程（项目编号：HZ2016-475）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

1、名称：省美兰监狱公共区域、行政大门监控工程

2、用途：海南省美兰监狱工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算：￥442,540.23元。

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照副本复印件，原件备查）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期纳税证明或者上年度会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社会保障缴费记录复印件）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（供          应商作出声明）；

5、本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

1、时间：2016年10月17日至2016年10月24日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥8,000.00元。

4、报价保证金于2016年10月25日17:30:00前转入招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买谈判文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件及介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件时间：2016年10月26日上午09：15～09：30；

2、报价截止时间：2016年10月26日上午09：30；

3、谈判时间：2016年10月26日上午09：30；

4、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002室；

5、中标结果请查询www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 成小姐      财务：0898-68555187

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联系人：李四新

2、联系方式：0898-65748089

3、地址：海南省海口市美兰区美兰村演丰镇

海南海政招标有限公司

2016年10月

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省美兰监狱

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

3.3 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请书

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  谈判程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．谈判文件的澄清

报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

三、报价文件

9．报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1报价人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

11．报价保证金

11.1报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需提前在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

11.2若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

11.3 报价保证金的退还

11.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.3.3如谈判保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把谈判保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理保证金退还手续；如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

11.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、报价文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 报价人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：省美兰监狱公共区域、行政大门监控工程

项目编号：HZ2016-475

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

15．报价截止时间

15.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、谈判、评标及签约

16．谈判

16.l 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标代理机构或报价人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该报价人的报价文件。

17．谈判小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

18.关于政策性优惠

18.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

19.谈判和定标

19.1谈判程序见“第六章 谈判程序”。

19.2谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3招标代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

20．成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定向成交人收取。

23.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

省美兰监狱公共区域、行政大门监控工程。

二、项目主要设备及材料需求

| 序号 | 名称 | 技术要求（详见主要设备技术参数） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美兰监狱公共区域监控建设项目 |
| 一 | 监舍公共区域（1~8） |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头 1 |  | 台 | 32 |  |
| 2 | 摄像机电源（24V，1.5A） |  | 台 | 32 |  |
| 3 | 支架（枪机） |  | 台 | 32 |  |
| 4 | 双绞线缆（超五类utp5e） |  | m | 3672 |  |
| 5 | 铜芯多股绝缘导线（RVV-3*0.75） |  | m | 648 |  |
| 6 | 铜芯多股绝缘导线（RVV-3*2.5） |  | m | 756 |  |
| 7 | 配电箱（国产8位明装含2P空开1个） |  | 台 | 8 |  |
| 8 | 交换机1 |  | 台 | 8 |  |
| 9 | 千兆单模光模块 |  | 块 | 8 |  |
| 10 | 阻燃塑料管PC25 |  | m | 1272 |  |
| 11 | 套接管PC25 |  | m | 11.4 |  |
| 12 | 接线盒 |  | 10个 | 20.4 |  |
| 二 | 监区主干道路周边公共区域 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头1 |  | 台 | 16 |  |
| 2 | 摄像头2 |  | 台 | 4 |  |
| 3 | 摄像机电源（24V，1.5A） |  | 台 | 16 |  |
| 4 | 支架（枪机） |  | 台 | 16 |  |
| 5 | 支架（球机） |  | 台 | 4 |  |
| 6 | 双绞线缆（超五类utp5e） |  | m | 1530 |  |
| 7 | 铜芯多股绝缘导线（RVV-3*0.75） |  | m | 540 |  |
| 8 | 铜芯多股绝缘导线（RVV-3*2.5） |  | m | 432 |  |
| 9 | 雷电通流（12/D05J4） |  | 个 | 16 |  |
| 10 | 雷电通流（24/D05J4） |  | 个 | 4 |  |
| 11 | 监控箱（中号/定制） |  | 个 | 8 |  |
| 12 | 监控杆 |  | 根 | 8 |  |
| 13 | 阻燃塑料管PC25 |  | m | 742 |  |
| 14 | 套接管PC25 |  | m | 6.65 |  |
| 15 | 接线盒 |  | 10个 | 20.4 |  |
| 三 | 监区原伙房、新伙房周边的公共区域 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头1 |  | 台 | 7 |  |
| 2 | 摄像机电源（24V，1.5A） |  | 台 | 7 |  |
| 3 | 支架（枪机） |  | 台 | 7 |  |
| 4 | 双绞线缆（超五类utp5e） |  | m | 306 |  |
| 5 | 铜芯多股绝缘导线（RVV-3*0.75） |  | m | 216 |  |
| 6 | 铜芯多股绝缘导线（RVV-3*2.5） |  | m | 108 |  |
| 7 | PDU电源（8位/10A） |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 机柜（12U） |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 交换机1 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 交换机2 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 千兆单模光模块 |  | 块 | 2 |  |
| 12 | 光收发器（单模） |  | 台 | 2 |  |
| 13 | 光缆（GYFTA-6芯） |  | m | 102 |  |
| 14 | 光纤连接器材 |  | 套 | 2.02 |  |
| 15 | 阻燃塑料管PC25 |  | m | 742 |  |
| 16 | 套接管PC25 |  | m | 6.65 |  |
| 17 | 接线盒 |  | 10个 | 20.4 |  |
| 海南省美兰监狱行政大门监控建设项目 |
| 1 | 摄像头1 |  | 台 | 9 |  |
| 2 | 摄像头2 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 摄像机电源（24V，1.5A） |  | 台 | 9 |  |
| 4 | 支架（枪机） |  | 台 | 9 |  |
| 5 | 支架（球机） |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 双绞线缆（超五类utp5e） |  | m | 306 |  |
| 7 | 铜芯多股绝缘导线（RVV-3*0.75） |  | m | 216 |  |
| 8 | 铜芯多股绝缘导线（RVV-3*2.5） |  | m | 108 |  |
| 9 | 雷电通流（12/D05J4） |  | 个 | 9 |  |
| 10 | 雷电通流（24/D05J4） |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 监控箱（中号/定制） |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 监控杆 |  | 根 | 2 |  |
| 13 | PDU电源（8位/10A） |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 机柜（6U） |  | 个 | 1 |  |
| 15 | 交换机2 |  | 台 | 1 |  |
| 16 | 光收发器（单模） |  | 台 | 2 |  |
| 17 | 光缆（GYFTA-6芯） |  | m | 1224 |  |
| 18 | 阻燃塑料管PC32 |  | m | 954 |  |
| 19 | 套接管PC32 |  | m | 10.8 |  |
| 20 | 光纤连接器材 |  | 套 | 2.02 |  |
| 海南省美兰监狱美兰监狱电房旁侧门监控建设项目 |
| 1 | 摄像头1 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 摄像头2 |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 摄像机电源（24V，1.5A） |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 支架（枪机） |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 支架（球机） |  | 台 | 3 |  |
| 6 | 双绞线缆（超五类utp5e） |  | m | 612 |  |
| 7 | 铜芯多股绝缘导线（RVV-3*0.75） |  | m | 216 |  |
| 8 | 铜芯多股绝缘导线（RVV-3*2.5） |  | m | 540 |  |
| 9 | 雷电通流（24/D05J4） |  | 个 | 1 |  |
| 10 | 光收发器（单模） |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 雷电通流（24/D05J4） |  | 个 | 3 |  |
| 12 | 监控箱（中号/定制） |  | 个 | 4 |  |
| 13 | 监控杆 |  | 根 | 4 |  |
| 14 | PDU电源（8位/10A） |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 机柜（6U） |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 交换机2 |  | 台 | 1 |  |
| 17 | 光收发器（单模） |  | 台 | 2 |  |
| 18 | 光缆（GYFTA-6芯） |  | m | 816 |  |
| 19 | 阻燃塑料管PC32 |  | m | 742 |  |
| 20 | 套接管PC32 |  | m | 8.4 |  |
| 21 | 光纤连接器材 |  | 套 | 2.02 |  |

三、主要设备技术参数及技术要求

### （一）摄像头1

| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 参数 | 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
|  | 传感器有效像素 | 1920×1080 |
|  | 码率 | 在1920x1080 @25fps下，码率设定为6Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 |
|  | 最低照度彩色： | 0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 |
|  | 视频编码格式 | 支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。支持三码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps |
|  | 动态控制 | 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 |
|  | 宽动态 | 需具不小于95dB宽动态。 |
|  | 图像传输延时 | 图像传输延时≤170ms。 |
|  | 宽动态 | 需具不小于95dB宽动态 |
|  | 红外 | 红外补光距离不小于80米。 |
|  | 传输 | 设备与客户端之间用100米网线进行传输，重复3次，数据包丢包率不大于0.1%。 |
|  | 画面浏览 | 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 |
|  | 区域遮盖 | 支持区域遮盖功能。 |
|  | 移动侦测 | 需具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留/消失、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 |
|  | 客流统计 | 支持客流统计、客流信息查询功能。 |
|  | 热度图 | 支持热度图功能，并将热度图导出。 |
|  | 环境工作 | 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
|  | 防护等级 | 支持IP67防护等级 |
|  | 接口 | 具有1个100M/1000M自适应RJ-45 网络接口、1个RS-232接口、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出，1个SD卡插槽、1个复位按键、1个BNC模拟视频接口。 |
|  | SD卡 | 支持128G SD卡 |
|  | 供电 | 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 |
|  | 峰值电压 | 设备工作状态时，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压 |

### （二）摄像头2

| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | 变焦 | 30倍光学变倍，16倍数字变倍 |
|  | 编码 | 支持H.265编码，实现超低码流传输 |
|  | 信噪比 | 55dB |
|  | 隐私遮挡 | 支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 |
|  | 宽动态效果 | 宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现 |
|  | 红外 | 内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果 |
|  | 宽电压 | 支持24V±25%宽电压输入 |
|  | 防护等级 | 室外球达到IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
|  | 软件集成 | 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平台接入 |
|  | 三码流技术 | 支持 |
|  | 预置点跟踪 | 支持预置点跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤 |
|  | 人脸检测 | 支持人脸检测，支持单场景/多场景/全景设置 ,支持目标过滤和灵敏度设置 |
|  | 旋转 | 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 |
|  | 键控速度 | 水平键控速度0.1°～200°/s ，垂直键控速度0.1°～120°/s，云台定位可精确到0.1° |
|  | 预置位 | 支持300个预置位 |
|  | 路径 | 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 |
|  | 巡迹路径 | 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 |
|  | 视频输出 | 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL |
| 镜头参数 | 泄露电流 | 设备泄露电流应小于0.1mA |
|  | 信噪比 | 信噪比支持不小于58dB |
|  | 图像失真 | 支持输出图像失真小于等于4.5%（ |
|  | 丢包率 | 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面 |
|  | 传输能力 | 网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数小于1个 |
|  | 最低照度 | 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0002Lux |
|  | 浏览器视频图像 | 可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息，具有11行字符显示，字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、自适应等模式，字体颜色可设置 |
|  | 制造厂商商务要求 | 提供第三方认证机构出具的招标投标信用AAA信用等级的有效证明文件。（提供证明文件并加盖设备供应商单位公章或投标专用章） 为证明企业技术创新和科技投入的延续性，监控设备制造商获得由相关政府部门联合审定的“国家认定企业技术中心”。（提供证明文件并加盖设备供应商单位公章或投标专用章） 设备供应商出具近三年内其产品未被相关政府部门通报存在网络安全隐患及公司召回的承诺书，招标人保留对此核实并可以追究虚假响应的权利，对此造成的后果由投标人承担。 |

### （三）交换机1

| 主要参数 | 产品类型运营级接入交换机、POE交换机 |
| --- | --- |
|  | 应用层级三层 |
|  | 传输速率10/100Mbps |
|  | 交换方式存储-转发 |
|  | 背板带宽64Gbps |
|  | 包转发率4.2Mpps |
| 端口参数 | 端口结构非模块化 |
|  | 端口数量28个 |
|  | 端口描述24个10/100Base-TX PoE+以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口 |
|  | 控制端口1个Console口 |
|  | 传输模式全双工 |
| 功能特性 | VLAN支持基于端口的VLAN（4K个） |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
|  | 支持GVRP |
|  | 支持QinQ、灵活QinQ |
|  | 支持VLAN Mapping |
|  | QOS支持Diff-Serv QoS |
|  | 每个端口支持8个输出队列 |
|  | 支持802.1p/DSCP优先级映射 |
|  | 支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR） |
|  | 支持优先级标记Mark/Remark |
|  | 支持基于流的包过滤 |
|  | 支持基于流的重定向 |
|  | 支持基于流的限速 |
|  | 组播管理IGMP Snooping v1/v2/v3、支持快速离开 |
|  | MLD Snooping v1/v2 |
|  | 组播VLAN |
|  | 网络管理支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置 |
|  | 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 |
|  | 支持SNMP V1/V2c/V3 |
|  | 支持RMON |
|  | 支持NTP时钟 |
|  | 支持系统工作日志 |
|  | 支持集群管理 |
|  | 支持H3C iMC智能管理中心 |
|  | 安全管理用户分级管理和口令保护 |
|  | 支持Guest VLAN |
|  | 支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证 |
|  | 支持AAA&RADIUS&HWTACACS认证 |
|  | 支持MAC地址学习数目限制 |
|  | 支持MAC地址黑洞 |
|  | 支持SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道 |
|  | 支持SSL，保障数据传输安全 |
|  | 支持HABP |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持ARP报文限速功能 |
|  | 支持IP源地址保护 |
|  | 支持ARP入侵检测功能 |
|  | 支持防Dos攻击 |
|  | 支持广播报文抑制 |
|  | 支持主备数据备份机制 |
|  | 支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定功能 |
| 其它参数 | 电源电压AC 100-240V，50/60Hz-264V；47Hz-63Hz |
|  | 电源功率≤370W；支持PoE+，最大输出370W，支持RPS电源模块最大输出740W |
|  | 环境标准工作温度：0-40℃ |
|  | 工作湿度：5%-95%（非凝结） |
|  | 存储温度：-40-70℃ |
|  | 存储湿度：5%-95%（非凝结） |

### （四）交换机2

| 主要参数 | 产品类型运营级接入交换机 |
| --- | --- |
|  | 应用层级二层 |
|  | 传输速率10/100Mbps |
|  | 交换方式存储-转发 |
|  | 背板带宽32Gbps |
|  | 包转发率6.6Mpps |
| 端口参数 | 端口结构非模块化 |
|  | 端口数量28个 |
|  | 端口描述24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口 |
|  | 控制端口1个Console口 |
|  | 传输模式全双工 |
| 功能特性 | 堆叠功能可堆叠 |
|  | VLAN支持基于端口的VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
|  | 支持GVRP |
|  | QOS支持Diff-Serv QoS |
|  | 每个端口支持8个输出队列 |
|  | 支持802.1p/DSCP优先级映射 |
|  | 支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR） |
|  | 支持优先级标记Mark/Remark |
|  | 支持基于流的包过滤 |
|  | 支持基于流的重定向 |
|  | 支持基于流的限速 |
|  | 组播管理IGMP Snooping v1/v2/v3 |
|  | MLD Snooping v1/v2 |
|  | 组播VLAN |
|  | 网络管理支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置 |
|  | 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 |
|  | 支持SNMP V1/V2c/V3 |
|  | 支持RMON |
|  | 支持NTP时钟 |
|  | 支持系统工作日志 |
|  | 支持集群管理 |
|  | 支持H3C iMC智能管理中心 |
|  | 安全管理用户分级管理和口令保护 |
|  | 支持Guest VLAN |
|  | 支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证 |
|  | 支持AAA&RADIUS&HWTACACS认证 |
|  | 支持MAC地址学习数目限制 |
|  | 支持MAC地址黑洞 |
|  | 支持SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道 |
|  | 支持SSL，保障数据传输安全 |
|  | 支持HABP |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持IP源地址保护 |
|  | 支持防Dos攻击 |
|  | 支持广播报文抑制 |
|  | 支持主备数据备份机制 |
|  | 支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定功能 |
| 其它参数 | 电源电压AC 100-240V，50/60Hz-264V；47Hz-63Hz |
|  | 电源功率≤12W |
|  | 环境标准工作温度：0-40℃ |
|  | 工作湿度：5%-95%（非凝结） |
|  | 存储温度：-40-70℃ |
|  | 存储湿度：5%-95%（非凝结） |

四、交货要求

交货期：合同签订后60天内。

交货地点：海南省采购人指定地点。

五、售后服务要求

（1）整体项目免费维护期不少于2年，自项目验收通过之日起计算。

（2）提供2年7×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，8小时内作出实质性响应，对重大问题2小时内到现场进行解决，24小时内无法解决的，必须提供替代产品保证设备正常工作。

（3）24小时未排除故障，且没有提供替代品的，每超过24小时、每个监控点扣（质保金）人民币20元。

（4）免费质保期结束后，对产品继续提供完善而优惠的售后服务。

六、其它要求

一、本次报价含审核费3000元（大写：人民币叁仟元整）。

二、本项目属于增补建设项目，原项目有五大系统共19个子系统组成--监控安防系统平台。报价人所投产品须与采购人现有监控设备及平台实现兼容和同步对接（提供与系统兼容和同步对接承诺函）；

投标人应保证所提供产品能够与美兰监狱监控系统兼容对接（内含液晶拼接大屏、综合管理平台、高清视频混合矩阵），后续所有视频图像都会在指挥中心的大屏中显示（提供与系统兼容和同步对接承诺函）。

三、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

四、报价人必须根据所报产品的技术参数、资质资料编写投标文件。采购人有权对成交候选人所报产品的资质证书等进行核查，如发现与其报价文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

通用合同条款

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日省美兰监狱公共区域、行政大门监控工程（项目编号：HZ2016-475）竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额（小写） |  | 大小写应一致 |
| 报价总额（大写） |  |  |

二、付款

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的20%  ；

2、设备需要一次性运到甲方提供的仓库，并经甲、乙双方组织清点签收，签收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 40%；

3、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票,扣除10%质保金后向乙方支付合同余款（即30%合同款）或提供银行项目质量保函后向乙方支付合同余款（即40%合同款）。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的15％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款；

2.谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

1、报价函（表1）

2、报价一览表（表2）

3、报价人简介

4、技术及资质要求响应表（表3）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、技术部分（括但不限于包括项目实施方案、产品彩页、技术资料及培训与售后服务承诺等等）

9、报价人认为需要的其它证明材料

注：以上复印件需要加盖公章，原件备查。

表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位省美兰监狱公共区域、行政大门监控工程（项目编号为 HZ2016-475）的谈判邀请函要求，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表报价人     （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

4、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：    （签字或私章）           职务：

日期：

表2、报价一览表

项目名称：省美兰监狱公共区域、行政大门监控工程

项目编号：HZ2016-475            交货期：合同签订后  天内

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |
| 最终报价 | ¥ （大写）： |

报价人全称：（盖章）       全权代表（签名或私章）：

注: 1、投标报价时，“最终报价”栏请先不要填写，谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动；

3、以上报价应包含货物、运输、安装、调试、售后服务和一切应付的税费。

表3、技术及资质要求响应表

说明：报价人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目名称 | 招标文件技术参数/功能要求 | 投标文件技术参数/功能响应 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“投标文件技术参数/功能响应” 中列出所投设备/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标文件技术参数/功能响应”的内容在投标文件中的页码，便于查阅。

表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的省美兰监狱公共区域、行政大门监控工程（项目编号为：HZ2016-475）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签字或私章）

受托人  （签字或私章）

年     月     日

# 第六章  谈判程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

1) 不满足报价人资格要求的；

2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

3) 未按谈判文件要求的金额提交报价保证金的；

4) 交货期、工期或报价有效期不满足谈判文件要求的；

5) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；

6) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；

7）不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判

1）按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

2）谈判结束后，各报价人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价。

3）谈判小组对报价人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

4）如报价人满足第二章第18条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对报价人的最终报价价进行调整。

三、谈判、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表1

初步审查表

项目名称：省美兰监狱公共区域、行政大门监控工程

项目编号：HZ2016-475

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 报价人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 交货期/工期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 6 | 谈判保证金 | 是否提交谈判保证金的 |  |  |  |
| 7 | 投标有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：