高性能计算集群系统及配套设备采购项目

# 竞争性谈判文件

# 招标编号：HZ2016-511

甲级政府采购代理机构

采   购   人：中国科学院深海科学与工程研究所

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十月

目   录

第一章  谈判邀请函	1

第二章  投标人须知	3

第三章 用户需求书	10

第四章 合同条款	22

第五章 报价文件内容和格式	25

第六章  谈判程序	30

初步审查表	33

# 第一章  谈判邀请函

受中国科学院深海科学与工程研究所的委托，海南海政招标有限公司就高性能计算集群系统及配套设备采购项目（项目编号：HZ2016-511）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内投标人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

1、名称：高性能计算集群系统及配套设备采购项目

2、用途：中国科学院深海科学与工程研究所工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算：￥900,000.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

5、本项目不接受联合投标。

三、谈判文件的获取

1、时间：2016年10月21日至2016年10月25日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；购买谈判文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥15,000元。

4、投标保证金应在投标截止前一天转入招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件时间：2016年10月26日下午14：45～15：00；

2、报价截止时间：2016年10月26日下午15：00；

3、谈判时间：2016年10月26日下午15：00；

4、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002室；

5、中标结果请查询：www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

联系人： 成小姐

电话：0898-68500661、0898-68500660   传真：0898-68500661

电子邮箱：hnhzzb@163.com

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联系人：白雪

2、联系方式：0898-88380167

3、地址：三亚市鹿回头路28号

海南海政招标有限公司

二〇一六年十月

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：中国科学院深海科学与工程研究所

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3 投标人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

投标人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  谈判程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．谈判文件的澄清

投标人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的投标人。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使投标人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的投标人。

三、报价文件

9．报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1投标人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

11．报价保证金

11.1报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。

11.2若投标人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

11.3 报价保证金的退还

11.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的投标人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.3.3成交结果公告期满后，报价人应把报价保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到0898-68555187，以便办理保证金退还手续。

11.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）投标人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得投标人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、报价文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 投标人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：高性能计算集群系统及配套设备采购项目

项目编号：HZ2016-511

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

15．报价截止时间

15.l 投标人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，谈判方和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、谈判、评标及签约

16．谈判

16.l 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标代理机构或投标人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的报价文件。

17．谈判小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

18.关于政策性优惠

18.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3 报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

19.谈判和定标

19.1谈判程序见“第六章 谈判程序”。

19.2谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.3招标代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

20．成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定向成交人收取。

23.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

高性能计算集群系统及配套设备采购项目。

二、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀片服务器机箱系统 | 1 | 台 | 详细要求见本招标文件中的《刀片服务器机箱系统技术参数要求》； 投标人需提供此设备的制造商针对本项目的授权证书原件和服务承诺函原件 |
| 2 | 计算刀片服务器 | 10 | 片 | 详细要求见本招标文件中的《计算刀片服务器技术参数要求》； 投标人需提供此设备的制造商针对本项目的授权证书原件和服务承诺函原件 |
| 3 | 登陆管理及存储服务器 | 1 | 台 | 详细要求见本招标文件中的《登陆管理及存储服务器技术参数要求》； 投标人需提供此设备的制造商针对本项目的授权证书原件和服务承诺函原件 |
| 4 | 数据采集图形工作站 | 1 | 台 | 详细要求见本招标文件中的《数据采集图形工作站技术参数要求》； 投标人需提供此设备的制造商针对本项目的授权证书原件和服务承诺函原件 |
| 5 | 图像展示工作站 | 1 | 台 | 详细要求见本招标文件中的《图像展示工作站技术参数要求》； 投标人需提供此设备的制造商针对本项目的授权证书原件和服务承诺函原件 |
| 6 | 服务器机柜 | 1 | 套 | 详细要求见本招标文件中的《服务器机柜技术参数要求》； 投标人需提供此设备的制造商针对本项目的授权证书原件和服务承诺函原件 |
| 7 | 集群管理软件 | 1 | 套 | 详细要求见本招标文件中的《集群管理软件技术参数要求》； 投标人需提供此软件的制造商针对本项目的授权证书原件和服务承诺函原件 |
| 8 | 计算网络IB交换机 | 1 | 台 | 详细要求见本招标文件中的《计算网络IB交换机技术参数要求》； |
| 9 | 管理网络交换机 | 1 | 台 | 详细要求见本招标文件中的《管理网络交换机技术参数要求》； |
| 10 | 数据交换网络交换机 | 1 | 台 | 详细要求见本招标文件中的《数据交换网络交换机技术参数要求》； |
| 11 | 数据处理笔记本电脑 | 2 | 台 | 详细要求见本招标文件中的《数据处理笔记本电脑技术参数要求》； |
| 12 | 数据编辑笔记本电脑 | 1 | 台 | 详细要求见本招标文件中的《数据编辑笔记本电脑技术参数要求》； |

三、技术参数要求

1、刀片服务器机箱系统技术参数要求

| 产品名称 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 刀片服务器机箱系统 | 品牌及资质要求 | 国产知名品牌； 设备厂商已通过ISO9001:2008质量管理体系认证，提供证书复印件（加盖制造厂商公章） 设备厂商已通过GJB9001-2009武器装备质量体系认证提供证书复印件（加盖制造厂商公章）， |
|  | 高度及密度 | 标准19英寸机架式刀片机箱，高度≤5U； 可支持≥10片刀片式服务器； |
|  | 千兆交换模块 | 支持对内≥10个千兆网络接口，对外≥6个千兆网络接口和2个万兆SFP+接口; 支持可选万兆模块 |
|  | 高速计算网络 | 配置≥10个56Gbps的FDR Infiniband端口 |
|  | 交换模块扩展能力 | 支持扩展至100GbInfiniband网络模块；支持同时配置千兆以太网模块、万兆以太网模块和100G InfiniBand模块 |
|  | 管理模块 | 配置1个刀片管理模块，可实现远程虚拟介质、远程KVM、刀片状态、故障定位、开关机等全方位管理控制监视功能，监控系统可实时测内部主要部件的状态，能够提供准确的状态指示和错误报警 |
|  | 监控及告警模块 | 支持覆盖刀片服务器各组件的光学指示通路，能够提供准确的状态指示和错误报警，帮助用户了解系统的运行状况，迅速对异常状态作出判断和定位，有助于提供稳定的服务，实现最佳的MTBF。 |
|  | 安全模块 | 支持服务器原厂时间同步型动态密钥，具有双向认证功能。用户可以先对应用系统、网站进行认证，认证通过后，在提供自身的身份验证。加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，密码时间间隔为30秒或60秒，也可根据需求定制，支持8位密码显示，产品具有拆壳种子销毁功能，可保证不被暴力破解，投标时提供国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书、商用密码产品销售许可证及商用密码产品生产定点单位证书 |
|  | 电源 | 满配金牌效率热插拔电源模块，实现电源模块的N+N或N+1冗余 使用自动智能调节策略的电源模块SRPM，全智能电源控制，无需人工干预，根据功耗变化，自动智能调节电源系统的管理策略，减少不必要的功耗损失，支持实时状态监控，支持实时的电源负载测量和显示。 |
|  | 风扇 | 满配冗余热插拔风扇模块 |
|  | 刀片管理软件 | 支持基于WEB浏览器的管理方式，提供全中文界面；刀片管理软件需具有《计算机软件著作权登记证书》，投标时需提供此证书复印件（加盖制造厂商公章）。 |
|  | 产品认证 | 投标产品已通过中国国家强制性产品认证，需提供证书复印件（加盖制造厂商公章）； 投标产品已通过中国环境标志产品认证，需提供证书复印件（加盖制造厂商公章）； 投标产品已通过CE认证，需提供证书复印件（加盖制造厂商公章）； 投标产品已通过CB认证，需提供证书复印件（加盖制造厂商公章）； |
|  | 原厂服务要求 | 设备制造商提供免费现场安装调试及培训服务； 设备制造商提供三年免费上门保修服务，7X24技术支持。 |

2、计算刀片服务器技术参数要求

| 产品名称 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 计算刀片服务器 | 兼容性要求 | 能跟刀片服务器机箱系统完全兼容 |
|  | 处理器 | 配置2颗Intel Xeon E5-2670v3十贰核处理器（2.3GHz 主频，30MB L3 Cache，9.6GT/s QPI） |
|  | 内存 | 配置64GB DDR4 2133MHz ECC Registered内存，最大可扩展≥1024GB内存； |
|  | 硬盘 | 配置1块300G 2.5寸10000转SAS硬盘（支持2块SAS/SATA/SSD硬盘扩展 |
|  | SAS控制器 | 板载LSI 3008 SAS控制器，支持RAID 0/1/1E |
|  | 千兆以太网模块 | 集成Intel I350芯片双千兆网络控制器，全面支持虚拟化和IO加速 |
|  | 数据安全服务 | 由国家信息中心信息安全研究与服务中心提供3年涉密数据恢复服务（需提供国家信息中心信息安全研究与服务中心项目授权书及售后服务承诺函） |
|  | 原厂服务要求 | 设备制造商提供免费现场安装调试及培训服务； 设备制造商提供三年免费上门保修服务，7X24技术支持。 |

3、登陆管理及存储服务器技术参数要求

| 产品名称 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 登陆管理及存储服务器 | 品牌及资质要求 | 国内自主创新产品，投标时需提供国内权威机构颁发的自主创新产品证书证明材料（加盖制造厂商公章） 设备厂商已通过ISO9001:2008质量管理体系认证，提供证书复印件（加盖原厂公章） 设备厂商已通过GJB9001-2009武器装备质量体系认证提供证书复印件（加盖原厂公章）， |
|  | 性能要求 | 要求服务器write速度不低于1200Mbytes/sec， rewrite不低于1800Mbytes/sec，read不低于3000Mbytes/sec，reread不低于3300Mbytes/sec，网络吞吐量不低于16900E+6bits/sec, 投标要求提供第三方国家级别权威评测中心测试报告（盖报告盖评测机构印章，并加盖制造厂商公章） |
|  | 机箱结构 | 2U标准机架式机箱，配套上架导轨 |
|  | 处理器 | 配置2颗Intel Xeon E5-2620v3六核处理器（2.4GHz， 15MB L3 Cache，8.0GT/s QPI） |
|  | 内存 | 配置32GB DDR4 2133MHz ECC Registered内存；内存插槽≥24个，最大可扩展≥1.5TB内存； 支持NV DIMM内存，能够在完全断电的时候依然保存完整内存数据； |
|  | 硬盘及扩展性 | 配置2块300GB 10Krpm 6Gb热拔插SAS硬盘（做系统盘）； 6块4TB 7200rpm 6Gb SATA硬盘（做存储盘） 最大可支持≥12个3.5寸前置热拔插硬盘；同时支持≥4个后置热插拔2.5寸硬盘位； |
|  | I/O扩展能力 | 标配≥3个PCI-E 3.0扩展插槽 最大可扩展≥10个PCI-E 3.0扩展插槽 |
|  | 光驱 | DVD-RW光驱 |
|  | 千兆交换网络模块 | 双口Intel I350高性能以太网卡（RJ45接口），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡和虚拟化等功能； |
|  | 高速网络模块 | 配置1个56Gb FDR Infiniband接口 |
|  | 管理记录模块 | 集成Micro SD卡槽，SD卡可记录BMC管理芯片日志，记录服务器每次重启过程中的POST所有信息，记录整个启动过程，并具有管理软件故障自动录像及蓝屏重启锁屏功能，有助于问题的分析及定位 |
|  | 管理功能 | 集成BMC管理模块，支持IPMI2.0和KVM Over IP远程管理功能； 允许从任何地点通过网络访问、安装、配置和控制远端服务器；硬件级别的访问及控制，与操作系统无关，提供完全的兼容性；高安全性，所有传输的数据均经过数据加密。 |
|  | 安全模块 | 配套服务器原厂时间同步型动态密钥，具有双向认证功能。用户可以先对应用系统、网站进行认证，认证通过后，在提供自身的身份验证。加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，密码时间间隔为30秒或60秒，也可根据需求定制，支持8位密码显示，产品具有拆壳种子销毁功能，可保证不被暴力破解，投标时提供国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书和商用密码产品生产定点单位证书的复印件（加盖制造厂商公章）。 |
|  | 电源模块 | 配置1+1冗余电源模块，每个电源模块功率≤550W |
|  | 产品认证 | 投标产品已通过中国国家强制性产品认证、CE认证、CB认证，中国环境标志产品认证、中国节能产品认证，投标时需提供以上认证的证书复印件（加盖制造厂商公章） |
|  | 数据安全服务 | 由国家信息中心信息安全研究与服务中心提供3年涉密数据恢复服务（需提供国家信息中心信息安全研究与服务中心项目授权书及售后服务承诺函） |
|  | 原厂服务要求 | 设备制造商提供免费现场安装调试及培训服务； 设备制造商提供三年免费上门保修服务，7X24技术支持。 |

4、数据采集图形工作站技术参数要求

| 产品名称 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集图形工作站 | 品牌及资质要求 | 国产知名品牌 设备厂商已通过ISO9001:2008质量管理体系认证，提供证书复印件（加盖原厂公章） 设备厂商已通过GJB9001-2009武器装备质量体系认证提供证书复印件（加盖原厂公章）， |
|  | 机箱结构 | 塔式机箱，可转换成机架式机箱，可配套上架导轨 |
|  | 处理器 | 配置2颗Intel Xeon E5-2620v3六核处理器（2.4GHz， 15MB L3 Cache，8.0GT/s QPI）； 支持2颗Intel Xeon E-2600v3或E5-2600v4系列多核处理器扩展； |
|  | 内存 | 配置16GB DDR4 2133MHz ECC Registered内存；最大可扩展≥512GB内存； |
|  | 硬盘 | 配置3块4TB 7.2Krpm 6Gb热拔插SATA硬盘； |
|  | RAID控制器 | 1GB缓存SAS RAID控制，支持RAID0/1/5/10/50 |
|  | I/O扩展能力 | 配置≥4个PCI-E 3.0扩展插槽，支持4块专业显卡扩展，支持2块GPU卡扩展 |
|  | 光驱、读卡器 | DVD-RW光驱、SD读卡器 |
|  | 千兆交换网络模块 | 双口Intel I350高性能以太网卡（RJ45接口），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡和虚拟化等功能； |
|  | 显卡 | 配置1块NV QUADRO K620 2GB -E2x16 45W 单宽 显卡 |
|  | 显示器 | 配置1台24寸液晶显示器 |
|  | 电源系统 | 配置1个静音电源，可支持1+1冗余电源扩展 |
|  | 产品认证 | 投标产品已通过中国国家强制性产品认证、CE认证、CB认证，中国环境标志产品认证、中国节能产品认证，投标时需提供以上认证的证书复印件（加盖制造厂商公章） |
|  | 数据安全服务 | 由国家信息中心信息安全研究与服务中心提供3年涉密数据恢复服务（需提供国家信息中心信息安全研究与服务中心项目授权书及售后服务承诺函） |
|  | 原厂服务要求 | 设备制造商提供免费现场安装调试及培训服务； 设备制造商提供三年免费上门保修服务，7X24技术支持。 |

5、图像展示工作站技术参数要求

| 产品名称 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 图像展示工作站 | 品牌及资质要求 | 国产知名品牌 设备厂商已通过ISO9001:2008质量管理体系认证，提供证书复印件（加盖原厂公章） 设备厂商已通过GJB9001-2009武器装备质量体系认证提供证书复印件（加盖原厂公章）， |
|  | 机箱结构 | 塔式机箱，可转换成机架式机箱，可配套上架导轨 |
|  | 处理器 | 配置1颗Intel Xeon E5-1620v3四核处理器（3.5GHz， 10MB L3 Cache，9.6GT/s QPI）； |
|  | 内存 | 配置16GB DDR4 2133MHz ECC Registered内存；最大可扩展≥256GB内存； |
|  | 硬盘及扩展性 | 配置1块2TB 7.2Krpm 6Gb热拔插SATA硬盘； 最大可扩展4块热拔插硬盘，支持SATA/SAS/SSD硬盘混插 |
|  | I/O扩展插槽 | 配置≥4个PCI-E 3.0扩展插槽 |
|  | 光驱、读卡器 | DVD-RW光驱、SD读卡器 |
|  | 千兆交换网络模块 | 集成双口以太网卡（RJ45接口），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等功能； |
|  | 显卡 | 配置1块NV QUADRO K620 2GB -E2x16 45W 单宽 显卡 |
|  | 显示器 | 配置1台40寸窄边框液晶显示器 |
|  | 电源系统 | 配置1个静音电源，可支持1+1冗余电源扩展 |
|  | 产品认证 | 投标产品已通过中国国家强制性产品认证、CE认证、CB认证，中国环境标志产品认证、中国节能产品认证，投标时需提供以上认证的证书复印件（加盖制造厂商公章） |
|  | 数据安全服务 | 由国家信息中心信息安全研究与服务中心提供3年涉密数据恢复服务（需提供国家信息中心信息安全研究与服务中心项目授权书及售后服务承诺函） |
|  | 原厂服务要求 | 设备制造商提供免费现场安装调试及培训服务； 设备制造商提供三年免费上门保修服务，7X24技术支持。 |

6、服务器机柜技术参数要求

| 产品名称 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 服务器机柜 | 材质及工艺 | 铝镁合金组合型材框架，采用压铸成型工艺。 |
|  | 框架尺寸 | 高2000mm×宽600mm×深1100mm |
|  | 监控显示模块 | 机柜前门集成LED显示屏，能监控并显示温度和湿度； |
|  | 供电模块 | 标配1个嵌入式PDU，支持双路PDU扩展，每个PDU提供32A 12个 C19插口+15个 C13插口，含1个32A 3相5芯 IEC60309工业连接器，支持220/380V输入；PDU提供接地，防止漏电，保证三相电流平衡； |
|  | 走线单元 | 双路隐藏式线槽板 |
|  | 其它配套 | 机柜双侧面，1个通用托板，12条65cm上架电源线 |
|  | 服务 | 设备制造商提供免费现场安装服务； 设备制造商提供三年免费上门保修服务，7X24技术支持。 |

7、集群管理软件技术参数要求

| 产品名称 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 集群管理软件 | 基本要求 | 该集群管理软件为国内自主研发软件产品，需具有《计算机软件著作权登记证书》（投标时需提供此证书复印，并加盖软件厂商公章）。 |
|  | HPC软件环境自动化部署工具 | 提供常用MPI、数学函数库、GPU开发环境、HPC基准测试程序、常用开源HPC应用软件的一键部署功能，可选择性或一键安装 |
|  | 集群配置管理运维工具 | 提供基于命令行的集群环境配置工具软件，实现一键配置所有节点的SSH无密码访问、RSH无密码访问、网络连通检测、IPMI配置、NFS配置、添加及删除用户、同步文件，实现有所有节点并行执行命令等功能，方便集群运维管理。 |
|  | 系统软件 | CentOS 64bit 企业级Linux操作系统 |
|  | 编译器 | GNU编译器，支持C/C++、Fortran77/90 Intel编译器，支持C/C++、Fortran77/90 |
|  | 数学库 | MKL、ACML、BLAS、LAPACK、ScaLAPACK、FFTW等 |
|  | 并行环境 | OpenMP并行环境 OpenMPI、MPICH2、MVPAICH2等MPI并行环境（支持InfiniBand和以太网） |
|  | 集群管理功能 | 为高性能计算系统配置集群监控管理软件一套，提供与高性能计算系统硬件数量相匹配的正版授权许可证；实现高性能计算系统全部软/硬件资源统一管理。 |
|  |  | 提供设备监控、资源管理等系统管理功能； |
|  |  | 支持异构环境，可统一管理计算节点与其他功能节点； |
|  |  | 支持系统部署、用户管理、进程管理、关机管理、并行命令、报表管理等； |
|  |  | 支持凭借硬件私钥，通过Web页面模式登录集群管理系统； |
|  |  | 支持通过NIS认证方式进行登录等； |
|  |  | 既可通过Excel表格等方式实现节点设备的批量导入，也可通过手动灵活添加单个节点设备； |
|  |  | 可配置节点设备在机柜中的物理位置关系； |
|  | 集群监控功能 | 能够对节点静态信息进行监控，包括设备名称、在机柜中的位置、IP设置、操作系统类型和版本号，以及CPU、内存、硬盘等信息； |
|  |  | 能够对节点运行情况进行动态监控和历史数据分析，包括上电时间、平均负载、CPU利用率、可用物理内存、磁盘空间占用率以及网络链路状态等信息； |
|  |  | 提供集群内多个节点的CPU、负载等指标对比图； |
|  |  | 支持对GPU、CPU、内存、负载等常用指标报表显示及导出功能，导出报表支持html、excel、pdf格式； |
|  |  | 中文界面操作简单，图形仪表化显示监控信息； |
|  | 告警处理功能 | 支持实时告警管理，可根据需要定制告警的方式和发送策略； |
|  |  | 支持历史告警的查询、分析和报表统计； |
|  |  | 支持重复告警过滤、用户自定义指标告警阈值 |
|  |  | 支持告警消息模板定制功能； |
|  | Web Portal应用引擎 | 支持Web 页面访问模式下，进行作业的递交、删除、查询等操作； |
|  |  | 对常见的HPC应用程序进行封装，提供高容错性保障，包括：应用软件参数设置与检查、文件格式与权限检查 、ASCII码文件转换、作业调度系统权限检查、当前可用资源检查； |
|  |  | Web portal可以对Ansys、Fluent、LS-Dyna、VASP、NAMD、Gaussian等多种常用HPC软件的运行参数进行在线设置，并提交作业完成标准算例的测试； |
|  |  | 根据用户具体需求，Web portal支持个性化定制，针对具体的应用软件开发相应的portal； |
|  |  | 可在作业调度系统中实现图形交互式操作：在作业系统自动分配的计算节点上远程打开HPC软件的图形界面，方便用户操作； |
|  | 作业调度功能 | 为高性能计算系统配置作业调度软件一套，作业调度系统与硬件方案同一品牌，提供系统中的各类软/硬件资源管理。 |
|  |  | 提供与高性能计算系统硬件数量相匹配的作业调度系统的许可证；实现高性能计算系统全部软/硬件资源统一管理。 |
|  |  | 作业调度软件支持Linux 64位高性能操作系统，符合国际标准和规范，与Linux二进制兼容，提供安全隔离、用户登录控制等安全功能实现使用、管理和维护的一体化。 |
|  |  | 提供VNC登录，使用RFB（Remote Frame Buffer）协议的桌面共享以及远端操作软件。它可以通过网络传递键盘和鼠标事件，并将图形桌面的转发回来。 |
|  |  | 紧密集成MPI、OpenMP等并行环境。 |
|  |  | 支持远程命令行和Web页面两种访问模式下作业的递交、删除、查询以及队列设置等操作； |
|  |  | 作业调度支持多队列管理，各个队列可设置不同管理策略、根据用户作业的运行情况动态调整用户优先级； |
|  |  | 作业调度支持FIFO、抢占式以及Backfill等多种调度策略，保证大作业能够得到调度 |
|  |  | 提供作业运行状态的统计分析、作业调度、计算资源分区管理、调度策略定制、记账管理等功能； |
|  |  | 提供计算资源的有效管理，按需调度，支持第三方科学与工程软件的集成管理； |
|  |  | 提供资源管理和作业调度的编程接口，支持批量作业的快速上下载。 |
|  |  | 统一监管，避免非法抢占资源，杜绝用户未经调度，擅自占用计算节点的问题。 |
|  |  | 支持非法作业进程的扫描和处理（记录日志、强制退出），避免常见的MPI残留进程问题。 |
|  |  | 提供记账日志功能。资源管理和调度软件能提供完善的运行日志，作业完成后，保留作业运行历史日志，并可随时调阅查看。 |
|  |  | 提供作业运行情况的统计分析报表功能。支持管理员和普通用户报表权限的区分；支持多种格式的信息导出，如PDF、EXCEL、HTML等；支持多个字段的符合逻辑查询；支持从不同的角度(用户统计、节点统计、时间统计等)进行信息统计，提供总表和明细。 |
|  |  | 提供作业调度系统相关信息的图形仪表化监控功能，直观显示实时作业统计、用户资源限额统计等； |
|  |  | 支持GPU和CPU异构集群作业调度，支持CPU、GPU作业共享同一节点；支持为GPU加速预留CPU资源功能。 |
|  |  | 支持浮动license管理；支持以FlexNet为license管理器的软件；支持使用其他的license管理器软件。 |
|  | 服务 | 1、软件原厂商在海南地区设有分公司或办事处，能够提供4小时快捷服务响应； 2、软件原厂商提供免费现场安装调试及培训服务； 3、软件原厂商提供一年的免费升级、电话及免费现场支持。 |

8、计算网络IB交换机技术参数要求

| 产品名称 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 计算网络IB交换机 | 交换机类型 | Mellanox FDR Infiniband交换机 |
|  | 端口类型及数量 | 配有36 个56Gb/s QSFP端口 |
|  | Infiniband线缆 | 12条FDR QSFP IB 3m 铜缆 |
|  | 电源模块 | 1个固化电源模块 |
|  | 服务要求 | 整机1年保修 |

9、管理网络交换机技术参数要求

| 产品名称 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 管理网络交换机 | 应用层级 | 三层 |
|  | 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
|  | 背板带宽 | ≥256 |
|  | 包转发率 | ≥51Mpps |
|  | 端口类型及数量 | ≥24个10/100/1000M自适应端口，≥4个千兆SFP光口 |
|  | 控制端口 | 1个USB接口 |
|  | 网络标准 | IEEE 802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ad，IEEE 802.1p，IEEE 802.1x，IEEE 802.3ab，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1w，IEEE 802.1s |
|  | VLAN | 支持4K个802.1Q VLAN 支持Protocol Based VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持Guest VLAN 支持QinQ 支持GVRP |
|  | QOS | 支持端口流量识别 支持802.1p/DSCP/TOS流量分类 每端口8个优先级队列 支持SP、WRR、DRR、SP+WRR队列调度 |
|  | 网络管理 | SNMPv1/v2C/v3 CLI（Telnet/Console） RMON（1，2，3，9） SSH Syslog NTP/SNTP Web |
|  | 安全管理 | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定 过滤非法的MAC地址 支持基于端口和MAC的802.1x 支持WEB认证，和802.1X、ARP-Check、ACL可同时开启 支持ARP-Check 支持DAI 支持ARP报文限速 支持广播风暴抑制 管理员分级管理和口令保护 设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6） 支持SSH 支持BPDU Guard |
|  | 服务要求 | 整机一年保修 |

10、数据交换网络交换机技术参数要求

| 产品名称 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据交换网络交换机 | 应用层级 | 三层 |
|  | 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
|  | 背板带宽 | ≥256 |
|  | 包转发率 | ≥51Mpps |
|  | 端口类型及数量 | ≥24个10/100/1000M自适应端口，≥4个千兆SFP光口 |
|  | 控制端口 | 1个USB接口 |
|  | 网络标准 | IEEE 802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ad，IEEE 802.1p，IEEE 802.1x，IEEE 802.3ab，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1w，IEEE 802.1s |
|  | VLAN | 支持4K个802.1Q VLAN 支持Protocol Based VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持Guest VLAN 支持QinQ 支持GVRP |
|  | QOS | 支持端口流量识别 支持802.1p/DSCP/TOS流量分类 每端口8个优先级队列 支持SP、WRR、DRR、SP+WRR队列调度 |
|  | 网络管理 | SNMPv1/v2C/v3 CLI（Telnet/Console） RMON（1，2，3，9） SSH Syslog NTP/SNTP Web |
|  | 安全管理 | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定 过滤非法的MAC地址 支持基于端口和MAC的802.1x 支持WEB认证，和802.1X、ARP-Check、ACL可同时开启 支持ARP-Check 支持DAI 支持ARP报文限速 支持广播风暴抑制 管理员分级管理和口令保护 设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6） 支持SSH 支持BPDU Guard |
|  | 服务要求 | 整机一年保修 |

11、数据处理笔记本电脑技术参数要求

| 产品名称 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据处理笔记本电脑 | 基本要求 | 超薄型笔记本电脑 |
|  | 处理器 | 1颗Intel i7-6500U双核/四线程处理器（基本主频2.5GHz） |
|  | 内存 | 8GB LPDDR3- 1866MHz |
|  | 硬盘 | 1块256GB SSD硬盘 |
|  | 显卡 | Intel HD Graphics 520显卡 |
|  | 音频端口 | 耳机、麦克风二合一接口 |
|  | 视频接口 | HDMI+mini DP |
|  | USB接口 | 3*USB3.0 |
|  | 无线局域网 | Intel 8260AC |
|  | 键盘 | 背光键盘 |
|  | 触摸板 | 多点触控 |
|  | 屏幕类型 | 14英寸 FHD IPS LED背光显示屏，16:9显示比例，1920×1080显示分辨率 |
|  | 蓝牙 | 内置蓝牙4.0 |
|  | 电池续航时间 | >5小时 |
|  | 电源适配器 | 100-240V自适应交流电源适配器 |

12、数据编辑笔记本电脑技术参数要求

| 产品名称 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据处理笔记本电脑 | 基本要求 | 超薄型笔记本电脑 |
|  | 处理器 | 1颗Intel i5-5200U双核处理器（基本主频2.2GHz） |
|  | 内存 | 8GB DDR3- 1866MHz |
|  | 硬盘 | 1块8G SSHD硬盘和1块500G 5400转SATA硬盘 |
|  | 显卡 | 2GB独立显卡 |
|  | 音频端口 | 耳机、麦克风二合一接口 |
|  | 视频接口 | 1个HDMI接口 |
|  | USB接口 | 1个USB2.0接口、2个USB3.0接口 |
|  | 网络接口 | 10/100/1000Mbps，内置无线网控制器 |
|  | 读卡器 | 4合1读卡器 |
|  | 键盘 | 全尺寸键盘 |
|  | 屏幕类型 | 14英寸防炫光雾面屏，16:9显示比例， |
|  | 蓝牙 | 内置蓝牙4.0 |
|  | 电池续航时间 | >2小时 |
|  | 电源适配器 | 100-240V自适应交流电源适配器 |

四、其它要求

1、交货时间：30天。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、项目服务：投标人需提供7×24小时的售后服务。在接到用户通知后反应时间不多于5小时，对于紧急情况应立即做出反应，修复时间不多于24小时。

4、售后服务：在项目实施验收后，为用户提供本项目1年免费维保服务。

5、报价人必须根据所报产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在成交结果公告期间，采购人有权对成交候选人所报产品的资质证书等进行核查，如发现与其报价文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

6、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

第四章 合同条款

通用合同条款

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日高性能计算集群系统及配套设备采购项目（项目编号：HZ2016-511）竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 项目/产品名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额（小写） |  | 大小写应一致 |
| 报价总额（大写） |  |  |

二、付款

1、本合同签订后5个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、提供的产品到货、安装，项目通过验收并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的70%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的15％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款；

2.谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 报价文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

1、报价函（表1）

2、报价一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表5）

11、技术部分（包括且不限于技术方案、实施、计划安排、项目难点及应对措施、服务承诺等）

12、投标人认为需要的其它证明材料

表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位高性能计算集群系统及配套设备采购项目（项目编号为 HZ2016-511）的谈判邀请函要求，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表投标人     （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“投标人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

4、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：    （签字或私章）           职务：

日期：

表2、报价一览表

项目名称：高性能计算集群系统及配套设备采购项目

项目编号：HZ2016-511                   工期/交货期：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌型号、规格 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 报价总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 最终报价 | （小写）： |
|  | （大写）： |

投标人全称：（盖章）       全权代表（签名或私章）：

注: 1、投标报价时，“最终报价”栏请先不要填写，谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动；

3、以上报价已经包含本项目所有服务费用和一切应付的税费。

表3、技术及资质要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该报价文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件技术参数、功能及资质要求 | 报价文件响应 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：            授权代表（签字或私章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件响应”内容以及相关的资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在投标人报价文件中的页码。

表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的高性能计算集群系统及配套设备采购项目（项目编号为：HZ2016-511）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签字或私章）

受托人  （签字或私章）

年     月     日

### 表5、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-511的高性能计算集群系统及配套设备采购项目的采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按谈判文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

报价人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 第六章  谈判程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对投标人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

1) 不满足投标人资格要求的；

2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

3) 未按谈判文件要求的金额提交报价保证金的；

4) 交货期、工期或报价有效期不满足谈判文件要求的；

5) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；

6) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；

7）不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判

1）按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的投标人的报价文件，据此与投标人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现投标人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

2）谈判结束后，各投标人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价。

3）谈判小组对投标人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

4）如报价人满足第二章第18条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对报价人的最终报价价进行调整。

三、谈判、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交投标人与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交投标人日止，投标人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果投标人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表1

初步审查表

项目名称：高性能计算集群系统及配套设备采购项目

项目编号：HZ2016-511

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 投标人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 谈判保证金 | 是否提交谈判保证金的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交货期或工期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：