# 采购业务设备

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-474

甲级政府采购代理机构

采   购   人：陵水黎族自治县公安局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年九月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	24

第五章 投标文件内容和格式	27

第六章  评审办法和程序	34

初步审查表	36

技术、商务评分表	37

# 第一章 投标邀请函

受陵水黎族自治县公安局的委托，海南海政招标有限公司就采购业务设备（项目编号：HZ2016-474）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：采购业务设备；

2、用途：陵水黎族自治县公安局工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：￥1,749,400.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、如报价人不是生产厂商，则必须获得所投主要产品生产厂商针对本项目的授权书；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年9月30日至2016年10月11日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥100元/套（售后不退,开标当日收取），开标当天现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2016年10月20日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年10月24日前09:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号），投标保证金为：￥20000元/套。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年10月24日上午09：15--09：30 ；

2、开标时间：2016年10月24日上午09：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼 205开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联 系 人：李先生

2、联系方式：13976259779

3、地址：海南省陵水县新丰路2号

海南海政招标有限公司

二〇一六年九月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：陵水黎族自治县公安局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：采购业务设备

项目编号：HZ2016-474

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

采购业务设备。

二、项目清单

（以下参数中带★的参数为主要参数，如不满足则投标将被拒绝；带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分。）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法记录仪 | 1.外观：所有操作按键均有中文标识，便于识别操作。 2.尺寸：外形尺寸≤80*60*35mm。 3.重量：外接设备除外重量≤150g。 4.操作提示及状态提示：具有提示音、语音、震动、指示灯四种提示模式，可关闭提示音、语音、指示灯，仅保留震动提示。 5.▲夜视功能：在开启夜视功能后，可看清距离7米处人物面部特征，距离20米处人体轮廓，可设置夜视距离为超远、远、中、近四档。 6.存储介质容量检验：存储容量≥16GB，存储介质必须内置，并且支持扩展128GB。 7.外壳防护等级检验：执法记录仪外壳防护等级应符合GB4208-2008中IP68要求。 8.▲视场角检验：执法记录仪水平视场角在1920*1080分辨率下≥131°； 9.接口：标准USB MiniB物理接口，通讯协议应为USB2.0或者以上，传输速率不低于480Mbps。 10.摄录功能：：视音频同步摄录，视音频信号的失步时间≤1s。具有延时摄录功能，可设置延时时间为5s、10s、30s、60s。 11.文件标记：可通过相应键在摄录过程中对重要文件进行标记。 12.▲视频检验：视频图像为彩色图像，视频分辨力≥1000线。在视频分辨率为1920*1080时，视频帧率可达60帧/s， 13.视频文件存储空间检验：当视频分辨率为1920*1080（60帧/秒）每小时所占存储空间≤4.3G；当视频分辨率为1920*1080（30帧/秒）每小时所占存储空间≤2.5G。 14.照相功能：具备照相功能，可实现3张、5张、10张、20张连拍，具有延时拍照功能，可设置延时时间为5s、10s、30s、60s。 15.▲照片像素数检验：有效像素最高可达8000*4500，同时具有7696*3456、4000*3000、3264*2448、2560*1920、2048*1536、3264*2448多档可选，且在各挡分辨率下照片分辨率≥1000TVL，分辨率为3264*2448时，文件＜1M。 16.录音功能：在预览模式下按下录音键自动开始记录仪音频信息，按下停止键停止录音并自动保存记录内容。 17.本机浏览检索和回放功能检验：回放支持1-128倍快进快退，在待机状态下，可通过一键回放最后录制的音视频文件。 18.字符叠加：可在录制的视频、照片中自动叠加执法记录仪编号、时间、日期和使用者信息等内容。 19.语音播报功能：具备语音播报和整点语音播报功能。 20.一键切换分辨率：在预览模式下可一键切换1080P和720P两种分辨率模式。 21.最大记录间隔时间：自动分段记录的相邻两段视频时间间隔小于等于0.03s。 22.▲电池：电池可更换，更换一次电池连续摄录供电时间≥13.5小时。 23.自由跌落试验：裸机跌落高度≥3000mm，试验后可正常工作。 24.▲省电模式：在待机状态下，可通过菜单设置30秒，1分钟、3分钟、5分钟自动关屏；也可设置3分钟、5分钟、10分钟自动关机。 25.软件升级：可通过上位机将升级软件导入执法仪，开机后可选择升级软件。 26.开机时间：按下开机键到进入取景预览模式所用时间≤2.5s。 27.时间校正：执法记录仪能在连接工作站时通过管理软件由管理员手动校正时间或设备自动与时间服务器同步时间，本机不能修改时间。 28.不间断摄录功能：电池无缝切换，在更换备用电池过程中6分钟执法仪不断电。 29.遥控功能（选配）：可扩展使用无线遥控器完成全部或部分操作，或扩展智能移动终端可视遥控。 30.外接摄像头（选配）：可通过有线和无线两种方式接入外接摄像头。 31.无线传输功能（选配）：可通过WIFI方式传输视音频数据。 注：以上各项参数以公安部检验报告检验结果为准。 标注“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。 ★投标时需提供产品样机进行现场操作演示。 ★投标需提供针对本项目的厂家授权、售后服务承诺书（加盖厂商公章）。 | 台 | 300 |
| 2 | 采集工作站12口 | 接口数:12口 系统硬盘：120G固态硬盘 电源：500W塔式服务器专用电源 CPU：主频3.3GHz，3M三级缓存 内存：4GB DDR3 1600/1333MHz 存储硬盘：4T SATA监控级硬盘×1 系统：64位WIN7 自动采集功能：记录仪接入后，记录仪中所有音视频、图片及日志将自动导入到设备。 ▲ 优先采集功能：默认1号槽口为优先采集槽口,当1号槽口接入记录仪后，暂停其他槽口记录仪的数据采集；当1号槽口记录仪的数据采集完成后，自动开启其他槽口记录仪的数据采集。通过修改配置文件可设置优先采集的槽口号。 自动清空功能：导入完毕后支持用户自定义按设定比例量删除记录仪数据。 自动充电功能：记录仪媒体在导入采集工作站的同时能给记录仪进行充电。 通告功能：采集站界面显示从平台发布的通告。 ▲ 定时备份功能：采集站软件以每周为单位，自动对数据库脚本与配置文件进行备份，提高数据安全性。 文件查询功能：授权用户可在工作站上对授权范围内文件根据媒体类型（视频、音频、照片、日志、高清、标清）、创建时间范围、用户编号等属性对文件进行快速查询定位。 媒体浏览功能：授权用户可在工作站上，对授权范围内查询到的媒体文件进行预览、播放及全屏、快进、快退、截屏操作。 ▲ 批量删除功能：支持管理员批量删除采集站本地媒体文件功能。 文件导出功能：采集站存储的媒体，当有必要时，可插入被授权的介质（如U盘、读卡器、移动硬盘等）进行批量导出，未获得授权介质插入无效。 状态显示功能：设备媒体在导入工作站的过程中可显示槽口位置、上传进度百分比、用户编号、采集站磁盘总空间、采集站磁盘已使用空间、采集站磁盘剩余空间。 磁盘预警设置：支持手动设置磁盘预警值功能。 ▲ 数据下发功能：通过后台服务器的指令，采集站的重要文件、照片可下发至接入的记录仪中。 系统安全：非授权用户，无法进入操作系统界面进行任何操作。另外为防止网络恶意攻击采集工作站只开启某些特殊端口。 标注“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。 需要提供具备该功能软件的软件截图予以证明，如果没有软件截图，视为无效响应。 ★投标需提供针对本项目的厂家授权、售后服务承诺书（加盖厂商公章）。 | 台 | 15 |
| 3 | 采集工作站20口 | 接口数:20口 系统硬盘：120G固态硬盘 电源：500W塔式服务器专用电源 CPU：主频3.3GHz，3M三级缓存 内存：4GB DDR3 1600/1333MHz 存储硬盘：4T SATA监控级硬盘×1 系统：64位WIN7 自动采集功能：记录仪接入后，记录仪中所有音视频、图片及日志将自动导入到设备。 ▲ 优先采集功能：默认1号槽口为优先采集槽口,当1号槽口接入记录仪后，暂停其他槽口记录仪的数据采集；当1号槽口记录仪的数据采集完成后，自动开启其他槽口记录仪的数据采集。通过修改配置文件可设置优先采集的槽口号。 自动清空功能：导入完毕后支持用户自定义按设定比例量删除记录仪数据。 自动充电功能：记录仪媒体在导入采集工作站的同时能给记录仪进行充电。 通告功能：采集站界面显示从平台发布的通告。 ▲ 定时备份功能：采集站软件以每周为单位，自动对数据库脚本与配置文件进行备份，提高数据安全性。 文件查询功能：授权用户可在工作站上对授权范围内文件根据媒体类型（视频、音频、照片、日志、高清、标清）、创建时间范围、用户编号等属性对文件进行快速查询定位。 媒体浏览功能：授权用户可在工作站上，对授权范围内查询到的媒体文件进行预览、播放及全屏、快进、快退、截屏操作。 ▲ 批量删除功能：支持管理员批量删除采集站本地媒体文件功能。 文件导出功能：采集站存储的媒体，当有必要时，可插入被授权的介质（如U盘、读卡器、移动硬盘等）进行批量导出，未获得授权介质插入无效。 状态显示功能：设备媒体在导入工作站的过程中可显示槽口位置、上传进度百分比、用户编号、采集站磁盘总空间、采集站磁盘已使用空间、采集站磁盘剩余空间。 磁盘预警设置：支持手动设置磁盘预警值功能。 ▲ 数据下发功能：通过后台服务器的指令，采集站的重要文件、照片可下发至接入的记录仪中。 系统安全：非授权用户，无法进入操作系统界面进行任何操作。另外为防止网络恶意攻击采集工作站只开启某些特殊端口。 标注“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。需要提供具备该功能软件的软件截图予以证明，如果没有软件截图，视为无效响应。 ★投标需提供针对本项目的厂家授权、售后服务承诺书（加盖厂商公章）。 | 台 | 4 |
| 4 | 一级管理平台软件 | 1）媒体点播：对文件服务中心及采集站本地媒体进行预览播放。可以用大图标、小图标、列表三种排列方式展示媒体。播放界面显示视频基本信息、视频备注、关联视频列表的展示。支持列表循环播放、单曲循环播放，支持图片的扩大与缩小。 2）▲ 媒体抽查：上一级或本级单位监督人员对执法记录进行日常抽查。抽查行为包括：媒体查询、媒体下载、媒体删除、媒体点播、重要视频标记、媒体备注。 可下载抽查出的媒体。删除抽查出的媒体，已标识为重要的视频不能删除。 3）媒体查询：根据自定义查询条件搜索媒体，查询条件包括指定的时间范围、媒体类型、部门或个人、备注信息、是否重要。 4）▲ 重要媒体标记：通过后台将媒体手动设置为重要媒体。重要媒体分为记录仪重要媒体、采集站重要媒体、后台重要媒体三种。 5）非现场录入：针对非现场或非记录仪拍摄的媒体数据，提供导入上传接口。导入后的数据，可在后台管理系统进行正常的浏览播放。 6）业务管理：媒体的自定义分类，用户可以自定义增加业务类别，并为业务增加子类，为业务分类绑定媒体及案件类型。一个业务类型只能分配一个案件类型、且一个媒体只能分配一个业务类型。 7）待抽查的媒体：随机抽查媒体功能，用于抽查人员可以以用户姓名、编号、媒体创建时间为抽查条件，选择抽查条目随机对所有媒体进行抽查。记录被抽查的媒体的抽查信息。 8）待办管理：个人待办审批事宜管理，待办类型包括：注册审批、记录仪认证，审批类型包括：通过、驳回。可查看历史审批记录。通过认证的记录仪自动与警号绑定，警号自动添加用户信息至数据库。 9）申请管理：管理个人申请。可进行申请的新增、修改、查询操作。可查看历史申请记录。 10）预警管理：按时间粒度（日、月），对视频、音频、照片数目、容量、时长进行统计，针对执勤时间未达到规定的异常情况，给出预警。 11）▲ 考勤管理：对于有特殊缺勤情况的警员，提供请假管理功能，该功能录入警员的缺勤信息，系统预警与异常管理将对登记请假的警员不给予异常与预警提醒。 12）设备预警：设备预警是针对采集站设备在达到某时间段（天）未向服务器上传媒体，未访问后台服务器，以及记录仪在达到某时间段（天）未在采集站设备采集数据时，系统给出的预警提示。 13）统计功能：统计部门/用户某时间范围内的上传数据，包括视频数、照片数、音频数、总大小、总视频时长、总音频时长。统计部门所有子部门(不包含本部门)在某时间范围内的媒体上传数据，包括视频数、照片数、音频数、总大小、总视频时长、总音频时长。 14）采集站统计：用户可选择服务器或采集站设备，根据指定的时间范围搜索服务器下挂载的所有采集站设备或单台采集站设备存储的音视频、音频、照片的统计数据，并自动生成报表。 15）图形报表：以月为粒度用柱形图统计展示自定义选择的时间范围内每月次数趋势图，统计类型包括媒体报表、案件报表、案件关联媒体报表。支持统计数据以excel表格形式导出。统计自定义选择的时间范围内的不同用户或部门的趋势对比图，统计类型包括媒体报表、案件报表、案件关联媒体报表。支持统计数据以excel表格形式导出。 16）统计抽查：统计日常抽查数据，用户可以选择统计的抽查对象、编号、抽查的时间，统计该对象被抽查次数、姓名、编号。 17）系统审计：可按时间、用户名查询用户日志，日志内容包括：用户系统操作日志，包括登录登出系统时间、访问功能模块、浏览查询媒体痕迹、转储借阅信息、审批、申请信息。采集站上传媒体数据信息、某时间某采集站上传媒体多大，下发公告日志等，日志下载。 18）▲ 监督考评：通过部门条件搜索可以查询部门违规扣分的情况。 19）部门管理：对部门进行增、删、查、改的基础管理操作。可通过指定的部门模板编辑部门数据后将部门信息导入至系统中，支持导出部门信息为excel表。 20）用户管理：对用户进行增、删、查、改的基础管理操作。可通过指定的用户模板编辑用户数据后将用户信息导入至系统中，支持导出用户信息为excel表。 21）▲ 公告管理：公告的增、删、改、查及是否紧急置顶、有效时间期的设定。根据有效时间、是否紧急、置顶情况在首页显示,下发采集站公告功能。 22）角色管理：对角色的增加、删除、修改、查询，对角色绑定可操作菜单及菜单的功能。 23）权限管理：给人员分配角色，并可查看该角色拥有的菜单及功能权限。 24）设备管理：文件服务器信息的增、删、改、查。可查看文件服务器状态，包括CPU\、服务器信息、磁盘容量等信息。采集站信息的增、删、改、查。为采集站分配文件服务器、设置采集站上传时间段。记录仪可以与用户绑定，并根据其使用情况建立台账跟踪，可根据设备号查询其具体时间的使用人员及其设备状态，支持记录仪在线状态及最后采集时间显示，管理记录仪的报修台账。 25）▲ 智能升级：通过后台对采集站程序进行远程自动升级。 26）服务器状态：展示web部署服务器状态信息，包括服务器基本信息、CPU信息、内存信息、磁盘容量信息。 27）▲ 同步参数设定：后台与采集站的参数同步设定，包括可支持的视频、 音 频、照片、文本文件格式设定；以及重要与非重要文件的失效期限；优先选送端口号；记录仪自动锁屏设置。 标注“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。需要提供具备该功能软件的软件截图予以证明，如果没有软件截图，视为无效响应。 ★投标需提供针对本项目的厂家授权、售后服务承诺书（加盖厂商公章）。 | 套 | 1 |
| 5 | 二级管理平台软件 | 1）媒体点播：对文件服务中心及采集站本地媒体进行预览播放。可以用大图标、小图标、列表三种排列方式展示媒体。播放界面显示视频基本信息、视频备注、关联视频列表的展示。支持列表循环播放、单曲循环播放，支持图片的扩大与缩小。 2）▲ 媒体抽查：上一级或本级单位监督人员对执法记录进行日常抽查。抽查行为包括：媒体查询、媒体下载、媒体删除、媒体点播、重要视频标记、媒体备注。 可下载抽查出的媒体。删除抽查出的媒体，已标识为重要的视频不能删除。 3）媒体查询：根据自定义查询条件搜索媒体，查询条件包括指定的时间范围、媒体类型、部门或个人、备注信息、是否重要。 4）▲ 重要媒体标记：通过后台将媒体手动设置为重要媒体。重要媒体分为记录仪重要媒体、采集站重要媒体、后台重要媒体三种。 5）非现场录入：针对非现场或非记录仪拍摄的媒体数据，提供导入上传接口。导入后的数据，可在后台管理系统进行正常的浏览播放。 6）业务管理：媒体的自定义分类，用户可以自定义增加业务类别，并为业务增加子类，为业务分类绑定媒体及案件类型。一个业务类型只能分配一个案件类型、且一个媒体只能分配一个业务类型。 7）待抽查的媒体：随机抽查媒体功能，用于抽查人员可以以用户姓名、编号、媒体创建时间为抽查条件，选择抽查条目随机对所有媒体进行抽查。记录被抽查的媒体的抽查信息。 8）待办管理：个人待办审批事宜管理，待办类型包括：注册审批、记录仪认证，审批类型包括：通过、驳回。可查看历史审批记录。通过认证的记录仪自动与警号绑定，警号自动添加用户信息至数据库。 9）申请管理：管理个人申请。可进行申请的新增、修改、查询操作。可查看历史申请记录。 10）预警管理：按时间粒度（日、月），对视频、音频、照片数目、容量、时长进行统计，针对执勤时间未达到规定的异常情况，给出预警。 11）▲ 考勤管理：对于有特殊缺勤情况的警员，提供请假管理功能，该功能录入警员的缺勤信息，系统预警与异常管理将对登记请假的警员不给予异常与预警提醒。 12）设备预警：设备预警是针对采集站设备在达到某时间段（天）未向服务器上传媒体，未访问后台服务器，以及记录仪在达到某时间段（天）未在采集站设备采集数据时，系统给出的预警提示。 13）统计功能：统计部门/用户某时间范围内的上传数据，包括视频数、照片数、音频数、总大小、总视频时长、总音频时长。统计部门所有子部门(不包含本部门)在某时间范围内的媒体上传数据，包括视频数、照片数、音频数、总大小、总视频时长、总音频时长。 14）采集站统计：用户可选择服务器或采集站设备，根据指定的时间范围搜索服务器下挂载的所有采集站设备或单台采集站设备存储的音视频、音频、照片的统计数据，并自动生成报表。 15）图形报表：以月为粒度用柱形图统计展示自定义选择的时间范围内每月次数趋势图，统计类型包括媒体报表、案件报表、案件关联媒体报表。支持统计数据以excel表格形式导出。统计自定义选择的时间范围内的不同用户或部门的趋势对比图，统计类型包括媒体报表、案件报表、案件关联媒体报表。支持统计数据以excel表格形式导出。 16）统计抽查：统计日常抽查数据，用户可以选择统计的抽查对象、编号、抽查的时间，统计该对象被抽查次数、姓名、编号。 17）▲ 监督考评：通过部门条件搜索可以查询部门违规扣分的情况。 18）部门管理：对部门进行增、删、查、改的基础管理操作。可通过指定的部门模板编辑部门数据后将部门信息导入至系统中，支持导出部门信息为excel表。 19）用户管理：对用户进行增、删、查、改的基础管理操作。可通过指定的用户模板编辑用户数据后将用户信息导入至系统中，支持导出用户信息为excel表。 20）▲ 公告管理：公告的增、删、改、查及是否紧急置顶、有效时间期的设定。根据有效时间、是否紧急、置顶情况在首页显示,下发采集站公告功能。 21）角色管理：对角色的增加、删除、修改、查询，对角色绑定可操作菜单及菜单的功能。 22）权限管理：给人员分配角色，并可查看该角色拥有的菜单及功能权限。 23）▲ 智能升级：通过后台对采集站程序进行远程自动升级。 24）服务器状态：展示web部署服务器状态信息，包括服务器基本信息、CPU信息、内存信息、磁盘容量信息。 25）▲ 同步参数设定：后台与采集站的参数同步设定，包括可支持的视频、音 频、照片、文本文件格式设定；以及重要与非重要文件的失效期限；优先选送端口号；记录仪自动锁屏设置。 标注“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。需要提供具备该功能软件的软件截图予以证明，如果没有软件截图，视为无效响应。 ★投标需提供针对本项目的厂家授权、售后服务承诺书（加盖厂商公章）。 | 套 | 1 |
| 6 | 管理服务器 | 形态：2U机架服务器 处理器：1/2个处理器型号Intel® Xeon® E5-2600/E5-2600V2系列4/6/8/10核处理器，最大支持95W处理器，最高主频支持2.6GHz，单颗CPU L3 缓存最高支持25MB 内存：8DIMM插槽, 支持DDR3的RDIMM/LRDIMM内存 ，最大支持256GB 硬盘： 支持8个3.5”/2.5” SATA/SAS/SSD硬盘，最高存储容量32TB，可选内置2个2.5”SATA/SAS/SSD硬盘 Raid：支持可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等，RAID 512MB/1GB Cache，可选电池缓存掉电保护 板载网络：集成2个千兆GE网口；可选配外接Intel千兆及万兆网卡 PCIE扩展：提供3个PCIE3.0x8扩展插槽1个PCIE2.0x1扩展插槽1个PCIE2.0x4（inx8)扩展插槽1个PCI扩展插槽 其他端口：USB2.0接口：6个（前部2个，后部4个）VGA接口：1个（后部1个） 风扇：3个风扇 电源：标配500W服务器单电源；可选700W 1+1高效能热插拔冗余电源 管理：集成BMC模块，支持IPMI2.0，对外提供1个10/100 Mbps RJ45管理网口，集成KVM，支持远程管理 显示控制器： 集成Matrox G200eW CD-ROM/软盘驱动器： 选配SATA接口薄光驱、软驱仿真U盘 支持的操作系统： Windows 2003 sp2 Windows 2008 sp2 Windows 2008 R2 sp1 Windows 2012 Red Hat 5.1-5.8， Red Hat 6.1-6.4 SuSE 11 SP1/2 Vmware ESX 5 供电：支持交流220V 物理尺寸： 高88mm*宽430mm*深675mm，支持19”机柜，最低配置毛重越20KG 环境温度： 运行时10℃至35℃ 非运行时-40℃至+55°C 周围环境 相对湿度： 非运行时 95%，于25°C至30°C温度下不凝结 噪声： 运行模式中，于侧位测量声压<50dBA；环境温<28°C时测得声强为6.2BA 静电释放： 每项英特尔环境温度测试规范15KV 安全标准：（中国）CCC | 台 | 1 |
| 7 | 存储服务器 | 形态：4U机架服务器 处理器：1/2个处理器型号Intel® Xeon® E5-2600/E5-2600V2系列4/6/8/10核处理器，最大支持130W处理器，最高主频支持 3.5GHz，单颗CPU L3 缓存最高支持25MB 内存：标配8DIMM插槽，最大支持256GB。可选16DIMM，最大支持512GB 硬盘：23 X 4TB SATA 7200RPM 3.5''企业级硬盘 Raid：支持可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等，RAID 512MB/1GB Cache，可选电池缓存掉电保护 板载网络：标配集成2个千兆GE网口，可选配外接Intel千兆及万兆网卡。可选集成4个千兆GE网口 PCIE扩展： 标配提供1*PCIE3.0X16,4*PCIE3.0X8扩展插槽，可选6*PCIE3.0X8插槽 其他端口：USB2.0接口：4个（后部4个）VGA接口：1个（后部1个）串口：1个（异步－232C 9 针端口） 电源： 标配620W 1+1 冗余电源，选配-48V 875W直流冗余电源 管理： 板载BMC管理模块，支持IPMI2.0，对外提供2个10/100 Mbps RJ45管理网口；可选高级远程管理模块支持iKVM 显示控制器： 集成 CD-ROM/软盘驱动器： 选配SATA接口薄光驱、软驱仿真U盘 支持的操作系统： Windows Server 2008Enterprise Edition SP2 Red Hat* Enterprise Advanced Server 6.0 SuSE Linux Enterprise Server 11 供电： 110V/220V AC，-48V直流 物理尺寸： 高176mm*宽433mm*深660mm，支持19’’机柜，最低配置毛重约23KG 环境温度： 运行时10℃至35℃ 非运行时-40℃至+70°C 周围环境 相对湿度： 非运行时 95%，于25°C至30°C温度下不凝结 噪声： 运行模式中，于侧位测量声压<50dBA；环境温<28°C时测得声强为6.2BA 静电释放： 每项英特尔环境温度测试规范15KV 安全标准：（中国）CCC | 台 | 3 |
| 8 | 网络交换机 | (16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电) | 台 | 1 |
| 9 | 网络机柜 | 宽600*深950*高1845mm 37U 灰白色，玻璃前门；配置：2个风扇、1块层板、1条6位普通电源插座。 | 台 | 1 |
| 10 | 相关线材及辅材安装 | 含网线、模块、水晶头、管材、电线、安装调试、集成、培训等 | 项 | 1 |

五、其它要求

1、工期/交货期：合同签订之日起20天内。交货地点：由采购人指定地点。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于壹年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日采购业务设备（项目编号:HZ2016-474）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

二、付款方式

与采购人协商决定

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩（表5）

11、生产厂商授权书（表6）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：采购业务设备

项目编号： HZ2016-474                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的采购业务设备（项目编号为： HZ2016-474 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-474的采购业务设备的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

### 4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：采购业务设备

项目编号： HZ2016-474

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：采购业务设备

项目编号： HZ2016-474

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及说明 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术、功能和资质要求响应 | 依据投标人对投标产品详细的逐点技术应答和产品资质响应进行评标，评委需要根据产品技术响应表和资质响应表审查相关的证明文件，完全满足得满分，带▲的指标每个不满足扣4分，其它指标每个不满足扣2分，扣完为止 | 40 |
| 2 | 投标人实力（提供证书复印件，原件备查） | 获得ISO9001质量管理体系认证证书； 获得AAA级信用等级证书单位； 获得OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书; 获得国家信息系统集成及服务资质认证资质证书; 获得安防工程企业资质证书； 以上证书每项1分，没有不得分，满分5分 | 5 |
| 3 |  | 投标人具有计算机、网络规划、布线安装类国家资格人员证书（1分/证），满分2分。（提供证书复印件及近期的社保证明） | 2 |
| 4 |  | 投标人具有国家认证的低压电工作业操作证书，有得2分，没有不得分。（提供证书复印件及近期的社保证明） | 2 |
| 5 |  | 投标人具有省级（含省级）以上相关计算机技术与软件专业网络工程师（1分/证），安防工程技术员认证证书（1分/证）；满分3分。（提供证书复印件及近期的社保证明） | 3 |
| 6 | 本地化服务能力 | 投标人在海南省内的售后服务队伍人数25人以上，得2-3分；20-24人，得1分； 20人以下不得分。（提供近3个月当地社保证明） | 3 |
| 7 | 同类项目业绩 | 2012年至今投标人在同类项目业绩金额≥200万元的，每个1分；满分3分；（提供合同的复印件或中标通知书，合同不能重复） | 3 |
| 8 | 产品要求、技术方案及售后服务方案 | 提供项目详细的整体设计实施方案，方案内容应包括项目业务需求分析，对项目需求的理解等；一、二级管理软件平台系统架构设计符合要求并提供相关设计或施工图纸；特别在系统集成方面提供的接入方案须满足二次开发要求，并能达到与系统无缝对接要求，其它相关技术方案全面先进。优得6分，良好得3分，一般不得分。 | 6 |
| 9 |  | 建立当地售后服务体系，须提供投标人在当地售后服务机构的租赁合同，并针对售后服务的内容、响应方式、响应时间提供完善、合理、详尽的方案。有得2分，没有不得分。 | 2 |
| 10 |  | 技术培训标准和条件（培训方案合理完善，满足招标文件要求）。优秀得2分，良好得1分，一般不得分。 | 2 |
| 11 |  | 在保修期内，同一产品出现同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号全新产品或者性能更加高级的替代产品，有此承诺或优于此承诺的得1分。 | 1 |
| 12 | 标书制作 | 投标文件规范完整，便于检索的得1分 | 1 |
| 13 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100% | 30 |
| 14 | 总分 |  | 100 |

评委：