# 门急诊和内科大楼信息化基础设施建设

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-445

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省人民医院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年九月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	39

第五章 投标文件内容和格式	42

第六章  评审办法和程序	49

初步审查表	51

技术、商务评分表	52

# 第一章 投标邀请函

受海南省人民医院的委托，海南海政招标有限公司就门急诊和内科大楼信息化基础设施建设（项目编号：HZ2016-445）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：门急诊和内科大楼信息化基础设施建设；

2、用途：海南省人民医院工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：￥20,450,000.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、具有计算机信息系统集成资质三级（含）以上证书；

5、投标人若非所投主要设备制造厂商，须获得所投主要设备制造厂商针对本项目的授权；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年9月23日至2016年9月29日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥300元/套（售后不退,开标当日收取），开标当天现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2016年10月11日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年10月13日前14:40:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）, 投标保证金为：￥10000元/套。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年10月13日下午14：25--14：40；

2、开标时间：2016年10月13日下午14：40；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联系人：刘先生

2、联系电话：13807593866

3、地址：海南省海口市秀华路19号

海南海政招标有限公司

二〇一六年九月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省人民医院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：门急诊和内科大楼信息化基础设施建设

项目编号：HZ2016-445

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

门急诊和内科大楼信息化基础设施建设。

二、项目清单

| 序号 | 设备及服务名称 | 数量 | 免费维护期 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、计算机网络及其容灾备份体系建设: |
|  | 核心交换机 | 2台 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | 楼宇汇聚交换机 | 4台 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | 数据中心汇聚交换机 | 4台 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | 光纤交换机 | 2台 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | 服务器万兆交换机 | 2台 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | 数据中心接入交换机 | 72台 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | 无线接入点（AP） | 185个 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | 高性能无线控制器license费用-管理128AP | 1套 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | 内科楼门诊楼接入交换机 | 140台 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | POE供电交换机 | 50台 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | 主动入侵防御系统（IPS） | 1台 | 3年上门全保 | H3C、华为、天融信 | 需要授权 |
|  | 数据流量分析系统 | 1台 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | 智能管理中心平台 | 1套 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | 安全统一管理平台 | 1台 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | IP地址管理系统 | 1套 | 3年上门全保 | H3C、华为、思科 | 需要授权 |
|  | 零存储license扩容 | 1套 |  | H3C | 需要授权 |
|  | 磁盘阵列 | 1台 | 4年上门全保 | EMC、IBM、信核 | 需要授权 |
|  | 存储虚拟化网关 | 1台 | 4年上门全保 | EMC、IBM、信核 | 需要授权 |
|  | 4路服务器 | 4台 | 3年上门全保 | HP、联想、华为 | 需要授权 |
|  | 2路服务器 | 6台 | 3年上门全保 | HP、联想、华为 | 需要授权 |
|  | 存储服务器（PACS专用） | 4台 | 3年上门全保 | HP、华为、DELL | 需要授权 |
|  | 下一代防火墙（NGFW） | 1台 | 3年上门全保 | 深信服、天融信、山石网科 | 需要授权 |
|  | 网络安全审计系统 | 1台 | 3年上门全保 | 绿盟、启明星辰、天融信 | 需要授权 |
|  | 漏洞扫描系统 | 1台 | 3年上门全保 | 天融信、启明星辰 | 需要授权 |
| 二、信息发布系统： |
| 序号 | 设备及服务名称 | 数量 | 免费维护期 | 参考品牌 | 备注 |
|  | 发布服务器（包含软件） | 1套 | 3年上门全保 | 神州视翰 | 需要授权 |
|  | 嵌入式内置播放控制板 | 20套 | 3年上门全保 | 神州视翰 | 需要授权 |
|  | 19寸横屏一体机 | 160台 | 3年上门全保 | 神州视翰 | 需要授权 |
|  | 55寸网络液晶一体机 | 40台 | 3年上门全保 | 神州视翰 | 需要授权 |
|  | 护士管理管理客户端 | 40套 | 3年 | 神州视翰 | 需要授权 |
|  | 医生工作站虚拟叫号软件 | 160套 | 3年 | 神州视翰 | 需要授权 |
|  | HIS集成接口费 | 1套 |  | 神州视翰 | 需要授权 |
| 三、信息化终端设备： |
| 序号 | 设备及服务名称 | 数量 | 免费维护期 | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 一体工作站 | 702台 | 5年上门全保 | 联想、HP、DELL | 需要授权 |
| 2 | 激光打印机 | 300台 | 1年上门全保 | HP | 需要授权 |
| 3 | 网络激光打印机 | 200台 | 3年上门全保 | HP | 需要授权 |
| 4 | 平推窄行针式打印机 | 153台 | 3年上门全保 | 得实、EPSON | 需要授权 |
| 5 | 条码打印机 | 200台 | 1年上门全保 | 得实、斑马 | 需要授权 |
| 6 | 网络跳线 | 3000条 |  | 康普、安普 |  |
| 7 | 热敏票据打印机 | 100台 | 1年 | 佳博、得实 |  |
| 8 | 扫描枪（条码阅读器） | 100把 | 1年 | 欣码、明德 |  |
| 9 | 移动医疗终端设备 | 50套 | 1年 | PDA：富立叶 IPAD：apple |  |
| 10 | 服务器硬盘 | 3块 | 3年 | HP |  |
| 11 | 服务器硬盘 | 5块 | 3年 | HP |  |
| 12 | 服务器硬盘 | 5块 | 3年 | HP |  |
| 13 | 服务器硬盘 | 3块 | 3年 | HP |  |
| 14 | 服务器硬盘 | 2块 | 3年 | IBM |  |
| 15 | 服务器硬盘 | 8块 | 3年 | HP |  |
| 16 | 服务器硬盘 | 6块 | 3年 | HP |  |
| 17 | 服务器硬盘 | 3块 | 3年 | HP |  |
| 18 | SSD硬盘 | 5块 | 3年 | 三星 |  |

三、详细技术参数及技术要求

（以下参数中带★的参数为主要参数，投标人必须满足，如不满足则投标将被拒绝；带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

| 一、计算机网络及其容灾备份体系建设： |
| --- |
| 序号 | 设备及服务名称 | 技术参数及性能配置要求 |
|  | 核心交换机 | 一、★要求单台设备硬件基本配置： 主机机箱一套； 路由交换引擎模块数量≥1； 2400W电源模块数量≥4； 风扇冗余模块数量≥2； 交换机网板模块数量≥6； 实配40G以太网光接口数量≥12； 实配万兆以太网光接口数量≥48； 实配千兆以太网电接口数量≥48； 二、★两台核心设备总共要求实配的光模块以及堆叠线缆数量： QSFP+ 40G光模块数量（850nm，300m,CSR4）≥8； SFP+ 万兆光多模数量≥8； SFP+ 万兆光单模数量≥44； 40G QSFP+ 3m堆叠线缆≥1； 三、主要技术参数： ▲支持正交多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离,交换网板槽位数量≥6；主控板槽位数量≥2；业务单板槽位数量≥8（不包含主控板槽位数），须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； ▲采用无中板技术设计，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； ▲交换容量≥ 80 Tbps,包转发率≥ 50000Mpps，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂家项目授权章； ▲为了便于机房机柜安装部署，要求所投产品高度≤13U，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； 为了便于通风散热，线卡/网板严格前后风道设计； ▲为了节约机房功耗，要求万兆光口单板功耗单端口功耗 ≤4.5W，提供第三方权威测试报告，并加盖原厂商项目授权章； 支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS、支持热补丁功能，可在线进行补丁升级、VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由； ▲为了实现网络与安全融合，需支持防火墙插卡模块、IPS插卡模块、负载均衡业务插卡模块、NetStream业务板模块、应用控制网关模块（以上模块均为硬件形态设备，非软件形态产品），须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； 支持IPv4 uRPF、支持DHCP Snooping、支持IP Source Guard、支持广播风暴抑制； ▲支持网安融合，核心交换机安全插卡具有中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评EAL3+级》证书，须提供证书复印件，并加盖原厂家项目授权章 支持多虚一虚拟化技术，将两台设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，须提供国内第三方权威机构出具的测试报告，并加盖原厂商项目授权章； 支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，实现1虚多功能，须提供国内第三方权威机构出具的测试报告，并加盖原厂商项目授权章； 为了组网业务部署以及满足技术发展趋势，要求交换机支持SDN/VXLAN功能、支持VXLAN 二层网关和三层网关功能。 支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准； 每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度算法； ▲为了便于组网需求，要求交换机支持万兆电口板卡，须提供国内第三方权威机构出具的测试报告，并加盖原厂商项目授权章； ▲所投产品生产厂商需具备标准化IT运维管理服务的能力,通过ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务理标准认证，须提供证书复印件，并加盖原厂商项目授权章； ▲所投产品生产厂商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证，须提供知识产权管理体系认证证书，并加盖原厂商项目授权章； 为了便于组网维护与管理，要求所投设备与现网核心交换机同一品牌； |
|  | 楼宇汇聚交换机 | 一、★要求单台设备硬件基本配置： 主机机箱一套； 1400W电源模块数量≥2； 路由交换引擎模块数量≥1； 实配千兆以太网光口数量≥88； 实配万兆以太网光口数量≥40； 二、★四台汇聚交换机要求实配的光模块以及堆叠线缆数量： SFP+ 万兆多模光模块数量≥8； SFP+ 万兆单模光模块数量≥8； 千兆 多模光模块数量≥280； 万兆SPF+ 5m堆叠线缆≥2； 三、主要技术参数： ▲交换容量≥15 Tbps,包转发率≥2800 Mpps，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； ▲主控引擎槽位数量≥2，业务单板槽位数量≥6，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； 要求交换机单槽位万兆端口密度≥48，单槽位40G端口密度≥8，单槽位100G端口密度≥2，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； ▲单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； ▲支持POE+，满足新一代园区网POE+供电需求（11ac），提供官网链接证明，并加盖原厂商项目授权章； 支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担； 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法； 支持VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由； ▲多虚一技术(N:1)，将4台设备虚拟化成一台设备统一管理，提供第三方权威测试报告证明，并加盖原厂商项目授权章； 一虚多技术（1:N）要求N≥2，提供第三方权威测试报告证明，并加盖原厂商项目授权章； ▲支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供第三方权威测试报告证明，并加盖原厂商项目授权章； ▲为了实现网络与安全融合，需支持防火墙插卡模块、IPS插卡模块、负载均衡业务插卡模块、SSL VPN插卡模块、NetStream业务板模块（以上模块均为硬件模块，非软件形态），须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； ▲为了便于网安融合，所投交换机防火墙插卡模块具有中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评EAL3+级》证书，须提供证书复印件，并加盖原厂商项目授权章 ▲为了便于组网维护与管理，要求所投产品与核心交换机同一品牌； |
|  | 数据中心汇聚交换机 | 一、★四台数据中心汇聚交换机要求总共实配的光模块以及堆叠线缆数量： QSFP+ 40G光模块数量（850nm，300m,CSR4）≥4； QSFP+ 40G堆叠线缆≥2 二、主要技术参数： 固化万兆光端口数量≥48,40GE接口数≥6，要求实配可插拔电源模块数量≥2、实配可插拔风扇模块数量≥2； 交换容量≥2.50Tbps,包转发率≥1000Mpps； 支持USB接口及带外管理接口，支持MINI USB接口，提供产品证明截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； 支持IPV4\IPV6的OSPF等三层动态路由协议、支持VRRP等虚拟路由器冗余协议； 支持MCE, MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、VPLS； 支持VxLan二层网关，必须与SDN VxLAN三层网关设备、SDN控制器配套使用，实现SDN Vxlan组网。 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项，支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式； 所投产品生产厂商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证，须提供知识产权管理体系认证证书，并加盖原厂商项目授权章； ▲为了便于组网维护与管理，要求所投产品与核心交换机同一品牌。 |
|  | 光纤交换机 | ▲最大48口16Gb光纤交换机，本次配置48口全激活模块；要求端口能实现1Gbps、2Gbps、4Gbps、8Gbps,16Gbps速度自适应；要求端口能实现FC-SW、FC-AL协议的自适应。 提供适应性网络服务，例如，服务质量 (QoS)，以优化综合虚拟环境中的应用性能，支持面向未来的投资保护，支持按需端口扩展。 ▲原厂商质保服务，三年7×24小时硬件原厂保修服务；提供原厂商出具的售后服务承诺函 |
|  | 服务器万兆交换机 | 一、★2台服务器万兆交换机要求总共实配的光模块以及堆叠线缆数量： QSFP+ 40G光模块数量（850nm，300m,CSR4）≥2； QSFP+ 40G堆叠线缆≥1 二、主要技术参数： ▲固化万兆光端口数量≥48,40GE接口数≥6，要求实配可插拔电源模块数量≥2、实配可插拔风扇模块数量≥2； ▲交换容量≥2.5 Tbps,包转发率≥1000Mpps； ▲支持USB接口及带外管理接口，支持MINI USB接口，提供产品证明截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； 支持IPV4\IPV6的OSPF等三层动态路由协议、支持VRRP等虚拟路由器冗余协议； 支持MCE, MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、VPLS； ▲支持VxLan二层网关，必须与SDN VxLAN三层网关设备、SDN控制器配套使用，实现SDN Vxlan组网。 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项，支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式； ▲所投产品生产厂商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证，须提供知识产权管理体系认证证书，并加盖原厂商项目授权章； ▲为了便于组网维护与管理，要求所投产品与核心交换机同一品牌。 |
|  | 数据中心接入交换机 | 一、★所有服务器接入交换机设备要求实配的模块以及堆叠线缆数量： SFP+ 万兆多模光模块数量≥144； SPF+ 1.2m堆叠线缆≥36； 主要技术参数： ▲交换容量≥590 Gbps，包转发率≥200Mpps，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； ▲固化千兆电端口数量≥28（包含8个combo接口），万兆端口数量≥4，设备高度1U，可扩展端口业务插槽数（非堆叠槽位）≥1，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； ▲支持可插拔双电源，要求实配双电源模块； 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由； 支持通过标准以太端口进行堆叠； 支持最多8个GE口或2个10 GE端口聚合；支持LACP； 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，要求提供权威机构颁发的测试报告，并加盖原厂商项目授权章； ▲支持OPENFLOW 1.3标准 ，支持普通模式和Openflow 模式切换，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； 支持基于端口和VLAN的 ACL； 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； ▲为保证生产厂商的软件开发能力，确保具备承接重大软件项目能力。设备生产商需连续5年入围由国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定的《国家规划布局内重点软件企业》，须供证明文件，并加盖原厂商项目授权章； ▲要求提供所投产品泰尔实验室第三方权威测试报告 ▲为了便于组网维护与管理，要求所投产品与核心交换机同一品牌 |
|  | 无线接入点（AP） | ▲支持胖/瘦AP两种工作模式，支持同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作，支持两路MINPCIE第三方协议扩展，支持UART可扩展RFID、ZigBee、蓝牙4.0以上，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； ▲采用馈线+天线入室的方式部署，且保证双频入室，房间内5GHz信号强度大于-65dBm； ▲固化千兆电端口数量≥2； 支持静谧模式，用户所需数据和射频，只出现在用户所在房间； 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI ▲外置8个RP-SMA接口，每个接口均可同时支持2.4G和5GHz，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； 支持UART（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter），可扩展多种物联网协议规范，包括RFID,ZigBee,蓝牙4.0以上； 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； ▲必须持有国家工信部入网核准证，须提供复印件，并加盖原厂商项目授权章； ▲所投产品生产厂商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证，须提供知识产权管理体系认证证书，并加盖原厂商项目授权章； ▲为了便于组网维护与管理，要求所投产品与现网无线控制器同一品牌； |
|  | 高性能无线控制器（含license费用，可管理128AP） | ▲为了减少网络单点故障率，要求无线控制器为插卡式部署，无线控制器性能≥40Gbps，无线AP管理授权许可≥128； 无线控制器能够协同网管提供频谱防护图表，并且所显示的频谱防护内容同时包括2.4GHz频段和5GHz频段的快速傅立叶变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表； WLAN网络能够识别出Apple、Android等智能移动终端和PC机的类型; 支持802.1X、Portal、MAC认证等多种认证； ▲为了便于组网维护与管理，要求所投产品与楼宇汇聚交换机同一品牌； |
|  | 内科楼门诊楼接入交换机 | ▲固化千兆以太网电接口≥48，非复用上行千兆光接口数量≥4； ▲交换容量 ≥ 250 Gbps，包转发率≥ 70 Mpps，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； 支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、支持基于协议VLAN、支持基于VLAN端口隔离； 支持通过SFP端口进行堆叠，最多支持16台设备堆叠； ▲支持业务端口防雷功能 ≥ 6KV，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； ▲支持端口节能、一键式节能；支持EEE绿色节能，提供官方的链接或者证明，并加盖原厂商项目授权章； ▲为了便于组网维护与管理，要求所投产品与核心交换机同一品牌。 |
|  | POE供电交换机 | ▲固化千兆POE以太网电接口≥24，非复用上行千兆光接口数量≥4； ▲交换容量 ≥ 250Gbps，包转发率≥ 40Mpps，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； 支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、支持基于协议VLAN、支持基于VLAN端口隔离； 支持通过SFP端口进行堆叠，最多支持16台设备堆叠； ▲支持业务端口防雷功能 ≥ 6KV，须提供官网衔接及截图证明文件，并加盖原厂商项目授权章； 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； ▲支持端口节能、一键式节能；支持EEE绿色节能，提供官方的链接或者证明，并加盖厂家公章； ▲为了便于组网维护与管理，要求所投产品与核心交换机同一品牌。 |
|  | 主动入侵防御系统（IPS） | ▲实配病毒查杀能力、流量控制能力、URL过滤能力、攻击防护能力； ▲攻击特征库数量≥3000+、病毒特征库数量≥8000+、支持的协议识别数量≥800+； 支持P2P、IM、视频等网络滥用协议的检测识别，支持的网络滥用协议至少包括迅雷、BT、eDonkey/eMule、Kugoo下载协议、多进程下载协议（网络快车、网络蚂蚁）等P2P应用， MSN、QQ、ICQ等IM应用， PPLive、PPStream、HTTP下载视频文件、沸点电视、QQLive等网络视频应用；可在识别的基础上对这些应用流量进行阻断或限流； 支持URL过滤功能，可以自定义需要过滤的URL规则，URL过滤可以基于时间、主机，能够精细到单一IP地址； |
|  | 数据流量分析系统 | 支持VRRP双机热备，支持设备内部以及设备之间的双机热备； 支持V5 /V9格式的统计报文； ▲支持IP报文（UDP、TCP、ICMP报文）和MPLS报文的统计； 支持，NetStream聚合功能：支持将流信息将按照一定的规则分类、合并后生成聚合信息，再通过UDP报文发送； 支持十一种模板,源AS+目的AS、源前缀、目的前缀、源前缀+目的前缀、协议类型+端口、Tos+AS聚合统计输出、Tos+ Protocol-Port聚合统计输出、Tos+Prefix聚合统计输出、Tos+SourcePrefix聚合统计输出、Tos+DestinationPrefix聚合统计输出、Prefix-Port聚合统计输出； 支持实时监控当前的流量，或给出时间范围审计流量的历史情况的分析； 支持统计分析的类型包括:总体流量趋势分析、应用流量趋势分析、TopN流量节点分析报告、TopN流量会话报告； |
|  | 智能管理中心平台 | ▲实配网管平台无线管理授权许可 ≥ 200，为现有网管平台扩容需求，要求与现有网管系统兼容； ▲实配网管平台网元管理授权许可≥ 100，为现有网管平台扩容需求，要求与现有网管系统兼容； ▲实配网管平台流量分析组件授权许可≥1，以及探针组件1个，为现有网管平台扩容需求，要求与现有网管系统兼容； ▲实配应用系统运维监控管理组件数量≥1，要求与现有网管系统兼容； ▲实配数据中心3D机房规划设计需求，满足 2个机房的绘制需求。 ▲实配IT流程管理实施服务，为现有网管平台扩容需求，要求与现有网管系统兼容。 支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构； 无线设备拓扑，显示AC与Fit AP间的逻辑连接关系，显示Fit AP当前在线Client，AC拓扑中支持链路显示参数，包括仅显示在线AP、仅显示不在线AP和仅显示Rogue AP。 ▲通过绘制无线位置视图拓扑，可按照设备所在区域，能够在位置视图中查看AP设备的物理位置； ▲支持查看AC与AP之间真实物理链路连接，对于排查网络故障能提供很大帮助 ▲支持Station流量统计、AP流量统计、AP在线数统计、Station在线数统计、Station关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理。 能查看用户基于移动终端的全部漫游记录，位置视图可形象的通过动画查看用户漫游轨迹。使管理员随时了解最终接入用户的情况，并对其接入轨迹进行审计。 操作系统管理：提供对常见操作系统的监控管理,包括Windows、AIX、FreeBSD/OpenBSD、HP-UX/Tru64、Linux、Mac OS、Sun Solaris 数据库管理：提供对常见数据库服务器的监控管理,包括MySQL、Oracle、MS SQL、DB2、Sybase、PostgreSQL。支持自定义数据库查询。 应用管理：提供对常见应用服务器的监控管理，包括微软.NET、GlassFish、Jboss、OracleAS、lync2010、jetty、lotus Domino、Tomcat、websphere服务器 虚拟化监控：提供对虚拟化的全面监控，包括hyper-v、KVM、vmware。 Agent代理方式：提供服务器Agent代理，可批量部署，无需服务器用户名和密码即可获取相关应用性能数据。支持断网容错，可保存24小时数据，网络恢复后数据自动上传到应用管理服务器。 采用自学习的基于时间的动态基线技术，“理解”业务的潮涨潮落,直接利用性能历史数据，动态调整阈值，减少噪声事件。 ▲以全三维形式表现机房、机柜、空调、独立设备和架式设备，通过鼠标点击，在三维可视化环境中实现机房、机房子区域、机柜、设备和设备端口逐级进入和浏览。 ▲提供可视化3D机房编辑功能，支持楼层、机房及机房布景等。无需修改软件程序。 ▲提供南向接口，可与第三方动力环境监控厂商软件对接。 ▲支持流程自定义，可采用图像化形式定制管理流程，可供用户在无需代码或脚本编程的情况下，实现表单内容和流程的客户化设计，以便于在系统投产后能够根据管理要求灵活调整相关流程与工单内容； ▲以服务目录的形式提供IT服务的交付的自助式服务台。服务目录管理包括过滤服务目录、增加服务目录、修改服务目录和废弃服务目录的功能。 运维用户可以定制个性化工作区。可在工作区中提供和自己相关的运维工作内容，包括“流程监控”、“待处理的任务”、“我创建的流程”、“待处理的任务”等； 支持通过分析历史事件创建问题记录，支持通过问题管理模板直接录入问题信息，创建问题记录 故障处理的基本工作流程应该包括故障确认与记录、归类和初步支持、故障调查与分析、解决故障、结束。对于复杂或重大故障，解决故障的步骤多、过程相对复杂，还要求提供更为灵活的工作流程支持，如涉及二、三线的技术支持和同一故障的多次处理； 管理平台支持网络管理和安全管理深度融合，能同时对网络设备和安全设备进行集中监控和管理，支持虚拟化设备拓扑展示； 提供包括攻击趋势和设备的新建连接数、并发连接数统计图，同时能够提供针对攻击目的IP、攻击源IP、攻击协议和攻击事件的TopN列表，详细列出最近发生最多的攻击者（源地址）、被攻击者（目的地址）、事件名称和协议； |
|  | 安全统一管理平台 | ▲标准机架式设备，专用硬件平台和安全操作系统，内置6个千兆电口，有效存储容量≥6TB，内存容量≥64G。 ▲为了能够快速的风险评估，提供大屏展示功能，提供风险业务雷达图，展示TOP风险业务，并支持跳转到业务监视页面中，提供产品截图，并加盖原厂商项目授权章； ▲为了能够快速的风险评估，提供大屏展示功能，攻击地图和实际攻击事件列表，支持按攻击源和目的进行攻击指向动态展示以及攻击事件的滚动展示，提供产品截图，并加盖原厂商项目授权章； ▲为了能够快速的风险评估，提供大屏展示功能，对全网安全状况进行评分并展示安全告警个数和增长情况，提供产品截图，并加盖原厂商项目授权章； ▲为了能够快速的风险评估，提供大屏展示功能，高风险资产统计及增长情况，并支持跳转到设备视图，提供产品截图，并加盖原厂商项目授权章； ▲支持全景展现网络设备（路由器、交换机）、安全（FW/IPS）、负载均衡设备、服务器、PC、应用、数据库等资源节点的拓扑连接关系、链路状态、设备状态等的结组网构和状态信息，提供产品截图，并加盖原厂商项目授权章； 支持业务定义，包含指定业务名称、描述、优先级、联系人、业务中包含的应用和服务器、业务中包含的网络设备等信息，并以列表形式显示各业务的风险状况，提供产品截图，并加盖原厂商项目授权章； 支持防火墙域间策略定义与下发，支持IPS特征库管理和策略定义，支持IP地址管理、服务管理、时间段管理、动作管理等全局资源管理，并由安全策略引用； 支持对防火墙、负载均衡、IPS等安全设备的虚拟化（1:N和N:1）管理，支持虚拟化安全设备的增加、删除、修改等操作，支持安全设备集群状态的图形展示。 对最近一小时的事件进行汇总分析和展现。支持按设备名称、TOP个数、业务等作为分析条件。提供攻击源TOP、目的TOP、产生事件最多的设备TOP、产生最多的事件TOP、事件趋势、攻击协议TOP等分析图表； ▲管理平台提供展示网络拓扑和安全拓扑，支持完整攻击拓扑溯源，可展示攻击路径上的交换、路由、安全设备，并加盖原厂商项目授权章； 支持对网络资产、服务器资产、应用资产的增删改以及导入导出（excel）；资产信息包含路由器、交换机、FW、IPS、负载均衡设备等的的位置、序列号、软硬件版本、维保信息、联系人等。 支持制定WEB、主机、数据库漏扫任务，对云平台及租户业务进行安全状态评估，对每次评估结果进行报表展现，包括评估时间、发现的风险、并给出解决方案等； 支持导出为PDF、XLS、CSV、DOCX、RTF种格式，支持周期性报表生成后自动转邮件发送；支持即时、周期报表。 支持对国内主流厂商的安全设备的统一管理。 |
|  | IP地址管理系统 | ▲要求配置IP地址（交换节点）管理授权许可数量≥500 支持图形化IP地址分配；支持基于IP地址的网络视图，能够轻松查找子网；从子网中标记IP地址的使用情况，保留、已分配等。同时可标记IP地址类型如互联IP、网关IP、管理IP、用户IP。支持现场操作。 通过网络设备SNMP RO信息可自动分析出全网的IP地址情况，自动生成子网结构，IP使用情况，对应交换机端口信息，支持现场测试。 支持任意子网划分，在地址分配时判断子网网段的可用性，如创建的子网下有在用的IP，会有提示信息。 支持地址扫描，提供子网中IP地址的可用性状态，可以定期对IP地址的在线状态进行检查，避免地址冲突。IP地址分配情况自动统计。 支持通过Excel表格导入、导出多个或者完整IP地址信息，支持多个子网导入，帮助扫描整个网络，获取IP地址状态。 支持按照不同字段搜索功能，IP地址系统可以支持IP地址、mac地址、设备名称、用户自定义字段信息的查询。 支持交换机接口级别的IP地址明细。系统支持通过SNMP手段采集IP地址的掩码、端口信息，用户也可以手工录入自定义的信息。 提供子网划分计算的帮助功能，系统会自动计算子网的大小、网络地址和广播地址。 提供IP地址导入服务，将客户现有Excel表格记录的IP地址导入系统，帮助客户建立IP地址基线，达到可使用状态。 提供软件著作权证明，并加盖原厂项目数授权章； ▲所投产品生产厂商需具备标准化IT运维管理服务的能力,通过ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务理标准认证，须提供证书复印件，并加盖原厂商项目授权章； ▲所投产品生产厂商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证，须提供知识产权管理体系认证证书，并加盖原厂商项目授权章； |
|  | 零存储license扩容 | ▲数据中心分布式存储扩容，要求配置分布式存储授权许可≥20T，要求与现网业务分布式系统完成兼容 ★为了便于业务的兼容性，要求所投产品与现网分布式存储系统同一品牌； |
|  | 磁盘阵列 | ▲品牌：国际知名品牌，非OEM产品拥有自主知识产权； ▲存储控制器：多控架构，本次配置≥两个存储控制器实现冗余，存储控制器采用Intel处理器；每个存储控制器缓存≥48GB，总缓存≥96GB； 支持固态硬盘作为扩展缓存功能，最大支持扩展读写缓存≥1.2TB； 主机接口：配置≥8个16Gb光纤通道主机端口，提供≥8个16GB FC光模块，提供≥48条光纤跳线，并要求能支持1Gb/10Gb iSCSI主机接口； ▲硬盘配置：同时支持SAS2.0硬盘、NL-SAS硬盘、固态硬盘；支持不同容量和转速的磁盘混插扩容；本次配置磁盘容量： SSD固态硬盘≥16TB； 磁盘扩展能力：最大可扩展硬盘数量≥250； ▲RAID支持：支持RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID6等； 管理软件：配置基于WEB的阵列管理软件许可,在单一WEB管理界面实现存储管理和监控；无需另外安装管理软件； 虚拟资源调配功能：配置虚拟资源调配功能，可以为应用程序提供比在存储阵列中分配给它的物理容量更多的容量，提高存储空间利用率； 虚拟化平台支持功能：实现虚拟化 API 集成， VMWare：VAAI 和 VASA； 系统可靠性：具有5个9的可靠性，具有不停机的系统软硬件升级和扩充能力，包括软件升级、系统微码升级、存储容量的扩充及I/O能力的扩充等； 操作系统支持：Windows、Linux、AIX、Solaris、HP-UX、Vmware ESX等； ▲保修和服务：提供四年7×24的原厂专业服务，提供设备初次原厂工程师现场安装验收服务；提供软硬件原厂技术支持与售后服务，提供原厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函。 |
|  | 存储虚拟化网关 | ▲品牌:国际知名存储品牌．具有自有知识产权和开发能力产品，非OEM； ▲体系结构:全冗余，双控制器体系结构,未来可横向扩展,要求新增加的控制器可以与原来的控制器进行联合和合并，可实现横向的扩展，提供对同一个LUN的统一处理能力,支持在线扩展节点； ▲功能支持: 支持本地存储虚拟化功能,支持跨异构阵列、跨距离的存储联合功能； 支持跨同步距离的数据中心之间的存储虚拟化，可以实现跨同步距离的数据快速迁移； 支持跨同步距离的数据共享； 数据可以被不同数据中心的主机同时挂载； 支持跨数据中心的双活； 配合数据库集群技术，可以实现两个站点的主机同时对同一数据库进行读写操作； 支持本地主机可以通过虚拟化设备访问异地存储； 支持跨异步距离数据迁移功能。 要与原有的存储虚拟化网关组成双活数据中心架构 兼容性：要求支持第三方厂商的存储产品,可支持：EMC、HP、IBM、NetApp、华为等多个厂家的阵列； 性能： 要求独立于主机和存储，虚拟化的功能不影响主机性能和存储设备的性能，不会消耗主机和存储的资源； 性能具有扩展性，并且随着控制器数量的增加，要求性能也随着线性增长。 可用性： 增加新控制器的时候不影响正常的生产作业； 提供高冗余的硬件组件； 在虚拟化环境中增加新的存储设备和主机设备不需要停机； 控制器失败不能影响正常的I/O请求，I/O访问可以无中断的切换到其他控制器； 对现有虚拟化容量扩容时不需要停机； 支持在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换等操作） 管理： 提供专门的管理软件，支持图形化和命令方式的管理方式； 支持封装卷的引导界面，封装过程要简单； 提供固有的性能监控和分析功能，不需要增加额外的软件。 对虚拟服务器的支持： 支持VMware ESX Stretch Clusters； 保修和服务：提供四年7×24的原厂专业服务，提供设备初次原厂工程师现场安装验收服务；提供软硬件原厂技术支持与售后服务，提供原厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函。 |
|  | 4路服务器 | 4U机架式； 4个Intel Xeon E7-4820v3 (1.9GHz/10-core/25MB/115W) 处理器； Intel C602J 芯片组； 总线规格≥QPI 6.4GT/s； 256GB (16× 16GB) DDR4-2133P-R (DIMMs) 内存； 独立 RAID阵列卡控制器、2GB缓存； 5 × 600GB 2.5" SAS 15K 热插拔硬盘； 内置热拔插散热风扇（满配） 集成四个自适应千兆以太网卡； 前置VGA接口×1、后置VGA接口×1； 1×DVD-RW光驱 4×1200W 冗余热插拔电源、4×IEC接头电源线、4×国标接头电源线； ▲3/3/3 - 服务器的保修包括三年部件维修、免三年人工费、三年免费现场支持服务、4小时响应。 |
|  | 2路服务器 | 2U机架式； 2个Intel Xeon E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) 处理器； 256GB (16× 16GB) DDR4-2133 Registered (RDIMM) 内存； 独立RAID阵列卡控制器、2GB缓存； 5× 600GB 2.5" SAS 15K 热插拔硬盘； 内置热拔插散热风扇（满配） 集成四个自适应千兆以太网卡； ▲前置VGA接口×1、后置VGA接口×1； 2×500W 冗余热插拔电源、2×10A IEC接头电源线、2×10A国标接头电源线； ▲3/3/3 - 服务器的保修包括三年部件维修、免三年人工费、三年免费现场支持服务。 |
|  | 存储服务器（PACS专用） | 2U机架式； 2个Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) 处理器； 16GB (2 × 8GB) DDR4 Registered (RDIMM) 内存； 独立 RAID阵列卡控制器、2GB缓存 （6, 60, 5, 50, 1, 10,1 ADM, 10 ADM）； 2 × 120GB 2.5" SSD 热插拔硬盘（操作系统 RAID 1）； 12×4TB 6G 7.2K RPM LFF MDL SAS HDDs； 集成四个自适应千兆以太网卡,可选增加FLR模块化网卡； 2×800W (Platinum) 冗余热插拔电源； ▲支持SMB ( 2.0, 2.1, 3.0, 3.02), NFS (v2, v3, v4.1), WebDAV, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, ISCSI协议； ▲内置Windows Storage Server 2012 R2 (x64 标准版)； 内置iSCSI Software Target及存储管理软件。 ▲3/3/3 - 服务器的保修包括三年部件维修、免三年人工费、三年免费现场支持服务。 |
|  | 下一代防火墙 | 吞吐≥20Gbps，千兆电口≥2，千兆光口≥2，万兆光口≥2。 ★具备NAT及ALG功能； 支持HTTPS加密流量的应用识别； 支持多种畸形报文攻击防护； 支持SYN Flood、DNS Query Flood等多种DoS/DDoS攻击防护、ARP攻击防护； ▲基于流的病毒过滤； ▲基于压缩病毒文件的扫描； ▲支持L2-L7层全面的安全防护，内置独立的病毒库、漏洞特征库、应用识别库、URL识别库，WEB应用防护库、数据泄密防护库，僵尸网络识别库，恶意链接库，Web扫描器规则库，实时漏洞分析识别库； ▲支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解检测功能（非旁路模式下支持爆破防护功能）； 具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测（非旁路部署模式下发现问题后支持生成防护规则）； 支持B/S服务漏洞扫描功能，可扫描WEB网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞； 支持对终端是否种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析； ▲为防止用户私接无线路由器、随身WIFI等设备产生安全隐患，要求防火墙具有防共享接入的功能，能够有效识别并阻断共享接入行为； 支持URL日志、NAT日志、会话日志、威胁日志等； 支持天、周、月、年等统计报表信息； 支持应用、流量、威胁的等统计报表； ▲支持PDF、HTML等报表格式； ▲提供不少于三年原厂商免费技术支持（含设备相关软硬件升级）及维保服务，原厂商具备本地化的售后服务能力，在本地有常驻技术工程师（须提供最近三个月的社保缴费证明），能够提供7×24现场支持服务。 |
|  | 网络安全审计系统 | ▲电源模块≥1，USB接口≥2，RJ45串口≥1，GE管理口≥1，GE电口≥4， SATA硬盘≥2T，管理设备数≥100台，最大可支持管理500台。 ▲采用物理旁路模式部署，不影响网络结构； 系统为B/S架构，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装客户端。 图形会话并发不少于100个，字符会话并发不少于300个。 支持手工登录目标设备，运维人员每次通过堡垒机登录目标设备都需要手工输入目标设备用户名密码。 支持批量导入用户帐号信息。 支持批量导入目标设备信息。 支持双机热备，可自动或主动完成主备机的数据同步。 支持HTTP、HTTPS操作审计，HTTP/HTTPS协议可以直接代理。 支持图形化远程操作协议：RDP、VNC、X11； 支持文件传输协议：FTP、SFTP； 支持字符型远程操作协议：SSH(V1、V2)、TELNET； ▲支持设备发现，通过IP地址扫描，快速发现指定IP地址范围内的主机、服务器和网络设备，并自动识别启用服务和端口，方便管理员快速添加设备。 支持基于访问权限定义高危操作。支持基于时间、IP、用户组、设备、设备账号、命令关键字、命令关键字正则表达式、内置命令集等组合条件设置告警规则 ，当用户越权执行某些特定命令或者使用特权的时候进行告警、记录及阻断。 支持主动对从账号进行关联分析，当发现攻击者植入的异常账号时，对相关管理员采取告警、记录及通知等操作。 能够提供对各从账号的运维使用率的分析功能，当发现使用率异常的从账号，对相关管理员采取告警、记录及通知等操作。 ▲支持管理员可以统计出某段时间内，高危命令执行的情况；针对被审计对象可以统计出用户信息、设备信息，统计结果支持excel方式导出。 ▲产品须具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）。 要求提供手机APP的安全通告服务，服务内容包括：安全资讯、WEB漏洞、软件漏洞、恶意代码、PoC工具等；支持Android、IOS等手机； ▲提供不少于三年原厂商免费技术支持（含设备相关软硬件升级）及维保服务，原厂商具备本地化的售后服务能力，在本地有常驻技术工程师（须提供最近三个月的社保缴费证明），能够提供7×24现场支持服务。 |
|  | 漏洞扫描 | ★产品配置≧4个10/100/1000BASE-T电口采集口，≧ 500G存储空间。 ★性能：最大允许并发扫描≥40个IP地址，本次配置≥20个；允许≥5个扫描任务并发，本次配置至少≥3个； ▲旁路接入网络，无需改变原有的网络架构。 ▲基于B/S模式通过浏览器就可以对系统进行远程管理控制； 产品部署方式灵活，可进行单机部署，也可以进行分级部署，上下级通过安全的授权进行相互认证，上级管理员可以统一实现安全策略的下发和下级结果的收集等操作； 支持在IPv6环境中部署和执行扫描任务； 支持扫描IPv6环境中的设备、系统； ▲支持对扫描对象的脆弱性进行全面检查，识别内容应包括操作系统和应用系统安全补丁的缺失、弱口令、常见木马后门、不安全的服务配置等。 支持自动发现和识别目标主机的操作系统类型，并根据其系统类型选择对应的扫描方法。 可以限制可扫描的IP地址范围； 可以限制用户的登录IP地址，也可以提供无限IP扫描； ▲产品可扫描策略和对象应全面多样，包括：主流的操作系统（Windows/ Linux/Unix…）；主流的数据库（SQL Server/Oracle/MySQL…）；主流的应用服务（WWW/FTP/DNS/SMTP…）；网络接入设备（路由器、交换机……）；网络安全设备（防火墙、IDS……）； 应支持手动指定telnet、ftp、smb等常见协议的登录口令；自定义扫描所采用的扫描方式；自定义端口扫描的类型、范围等参数； ▲产品可扫描的漏洞应≥16000条，漏洞库与国际CVE标准兼容； 支持用户自己自定义报表模板、支持html(打印)、html(浏览)、word、pdf等多种报表格式； 支持在线升级方式，可按计划执行自动升级；产品同时应支持手动升级方式，可利用已经下载的升级包实现升级； 支持自动给syslog服务器实时发送系统操作日志； 要求产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证； ▲提供不少于三年原厂商免费技术支持（含设备相关软硬件升级）及维保服务，原厂商具备本地化的售后服务能力，在本地有常驻技术工程师（须提供最近三个月的社保缴费证明），能够提供7×24现场支持服务。 |
| 二、信息发布系统： |
| 序号 | 设备及服务名称 | 技术参数及性能配置要求 |
|  | 发布服务器（包软件） | 发布服务器： CPU：Intel Xeon E5606×2、内存：16G、SAS300G×3、R1、DVD、 2×冗余电源； 系统可设定单级或多级的组织管理和内容发布权限，实现统一管理、集中控制； 可播放医院各类素材信息：如视频、文字、图片、动画、数据信息以及有线电视频道的素材； 支持对有线电视节目的控制播放； 可自由定义各种显示效果如：全屏显示、多窗口显示，支持16:9、4:3比例显示模式； 二级分诊屏采用液晶显示器与网络播放设备合二为一的一体化设计； 系统对所有信息发布显示设备可进行远程控制开关机、定时控制开关机。全天候多时段控制； 系统可精确地定义指定显示器播放内容的播放点、播放时间及播放周期。各个播放点可以播放相同或不同的内容； 显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。方便医院利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表； 具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目； ▲3年上门全保服务； |
|  | 嵌入式内置播放控制板 | 视频主板： CPU：MSD6A801 双核1.5GHZ、内存：768M、网卡：100M、解码：增强型-硬件3D图形加速、外存：EMMC，4G (可扩展)、系统：Android系统、 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV； 支持分辨率：1920 x 1080； 安装方式：挂装、桌面摆放； 支持音频格式：MP3, AAC； 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP； 存储介质：U盘、HCSD、SD 最大可扩展32G； 喇叭：隐藏式喇叭； 遥控器功能：IP配置、显示配置、联网方式配置； 通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI、3G； 数据接口：USB2.0、RS-232、GPIO、IR； 输出接口：HDMI； 输入接口：HFC(有线电视)、HDMI、VGA、CVBS、MIC（支持现有主流电视及LED屏的视频接入）； ▲3年上门全保服务； |
|  | 19寸横屏一体机 | 内置视频主板： CPU：MSD6A801 双核1.5GHZ、内存768M、显示：LVDS驱动、外存：EMMC，4G (可扩展)、系统：Android系统、 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV； 可视尺寸（对角线）： 19英寸； 宽高比：16:9； 最佳分辨率：1366 x 768，60 Hz； 亮度：250 cd/m2 ； 响应时间：5毫秒（灰阶到灰阶）； 最大视角：U/D/R/L(CR>10):89/89/85/85； 色彩支持：1,670万色； 面板背光：LED ； 色彩饱和度：78%（NTSC）； ▲安装方式：横挂、竖挂（标配壁挂架） 支持音频格式：MP3, AAC； 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP； 存储介质：U盘、HCSD、SD 最大可扩展32G； 喇叭：隐藏式喇叭； ▲遥控器功能：IP配置、显示配置、联网方式配置； ▲通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI、3G； 数据接口：USB2.0、RS-232、GPIO、IR； ▲3年上门全保服务； |
|  | 55寸网络液晶一体机 | 内置视频主板： CPU：Dual CORTEX A9 双核1.5GHZ、内存768M、显示：LVDS驱动、外存：EMMC，4G (可扩展)、系统：Android系统、 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV； 可视尺寸（对角线）：55英寸； 宽高比：16:9； 最佳分辨率：1920 x 1080，60 Hz； 亮度：400 cd/m2 ； 响应时间：8毫秒（灰阶到灰阶）； 最大视角：U/D/R/L(CR>10):89/89/89/89； 色彩支持：1,670万色； 面板背光：LED ； 色彩饱和度：78%（NTSC）； ▲安装方式：横挂、竖挂（标配壁挂架） 支持音频格式：MP3, AAC； 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP； 存储介质：U盘、HCSD、SD 最大可扩展32G； 喇叭：隐藏式喇叭、5W； ▲遥控器功能：IP配置、显示配置、联网方式配置； ▲通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI、3G； 数据接口：USB2.0、RS-232、GPIO、IR； 整机额定功率：≤78W、待机功率≤1W ▲3年上门全保服务； |
|  | 护士管理客户端 | 可以对特殊患者进行就诊调号（顺序的调整），比如：急诊、老年人、贵宾、老干部、老军人、残疾人等； 支持对检查、复诊、过号患者的排队优先功能； 支持“绿色通道”服务，且不影响当前正常排队队列； 可实现当前所有就诊患者队列状态显示及检索，包括：等候队列、已就诊队列、专家号队列、普通号队列、过号队列等； 可查询统计当天实时或某一时间段内就诊情况，包括诊区内当天各候诊队列的候诊人数、已就诊人数，医生工作时长等信息； 可实时按医生或专科查看当天的排队患者总数、候诊人数、就诊人数、结诊人数，以及患者自身的基本信息； 支持通过扫描设备，供患者签到； 支持医生出诊排班管理。 |
|  | 医生工作站虚拟叫号软件 | 医生以对应的ID号登录，可登陆HIS系统时同步登录叫号器软件； 读取叫号子系统传来对应的患者队列； 在医生工作站上显示的对话框简单，或者可嵌入HIS系统操作界面内，不影响医生对HIS系统页面的操作； 支持医生用鼠标点击按钮即实现动作。按钮包括叫号、重呼、过号、完成、停诊5项； 虚拟叫号器软件可根据我院要求自由选择顺序呼叫、选择呼叫等模式； 可根据一个诊室多医生的实际情况，支持一名或多名医生叫号； 医生有事需要离开诊室时，点击停诊，一级屏上会显示提示信息。 |
|  | HIS集成接口 | 根据HIS接口提供的实时数据，生成患者排队队列； 接收虚拟叫号器传来的叫号信息，更新患者队列； 接收分诊台软件传来的调号信息，更新患者队列； 实现与HIS系统的无缝对接。 |
| 三、信息化终端设备： |
| 序号 | 设备及服务名称 | 技术参数及性能配置要求 |
|  | 一体工作站 | ▲主机与显示器一体化设计； ▲中央处理器英特尔®≥I3-6100 (2CORE 3.7G 3M缓存)及以上； 主板：Intel SkyLake H110主板芯片组 内存≥4G DDR4 2133 SoDIMM； 硬盘≥500GB SATA3（7200RPM）； ▲网卡：千兆网卡； ▲无线网卡：支持802.11ac（出厂默认非永久性禁止）； USB口≥6（其中USB3.0口≥2）； ▲串口RS232≥1； DVDRW光驱≥1； 配USB键盘、USB鼠标； 显示器：≥20英寸宽屏液晶显示器,分辨率≥1600*900； 声卡：集成； 音箱：2个内置集成； 麦克风接口：1个；耳机接口：1个； 电源≤150W； 操作系统：windows 7中文版； ▲服务：原厂家五年全保服务,7天*24小时工作制，2小时电话响应、第二自然日上门维修服务、厂家具备统一的800和400服务热线，要求提供服务承诺函，并在官网上根据主机编号能查到全保服务。 |
|  | 激光打印机 | 接口： USB 2.0 端口； 纸盒容量：150页； ▲耗材类型：鼓粉一体； 支持纸张尺寸：A4； A5； A6； B5；明信片；信封（C5、DL、B5）； 打印速度≥18 ppm； 打印质量： 600 x 600 x 2 dpi（1200dpi 有效输出）； 首页输出，黑白（A4, 就绪）： 8.5 秒； 1年上门全保服务； |
|  | 网络激光打印机 | 接口：USB 2.0 ； 网络端口：≥100 端口； 纸盒容量：250页； 耗材类型：鼓粉一体； 支持纸张尺寸：A4； A5； A6； B5；明信片；信封（C5、DL、B5）； 内存：125MB； 打印速度：25ppm； 打印质量：1200 x 1200 dpi 分辨率； 首页输出，黑白（A4, 就绪）： 8 秒； 处理器速度：750 MHz； 3年上门全保服务； |
|  | 窄行针式打印机 | 打印方式：24针点阵击打式； 打印头寿命： 4亿次／针； 字符集： GB18030； 打印速度： 450字/秒； 复写能力： 1+6； 平均无故障时间： 20000小时以上； 色带寿命： 1100万字符； 送纸方式：摩擦送纸及推/拉链式送纸； 送纸速度： 8英寸/秒； 最大进纸宽度： 297mm； 最大缓冲容量： 8M； 打印厚度： 1.0mm； 接口：USB接口并口； 3年上门全保服务； |
|  | 条码打印机 | 打印方式：热转印及热敏； 打印头寿命：150KM； 打印分辨率 ：203dpi； 打印速度：150mm/s； 打印宽度：108mm； 进纸纸宽：25.4-120mm； 打印厚度：0.06~0.254mm； 纸卷直径：外径：127mm（最大160mm）内径：25.4/38mm； 碳带规格：长度：74m 、外径：35mm、内径：12.7mm 检测功能：纸张检测、标签检测、黑标检测、机构检测、碳带检测； 接口：标配：USB接口； 内存：SDRAM：8M； ▲1年上门全保服务； |
|  | 网络跳线 | 长度：3米 达到TIA568、ISO/IEC 118001和EN 50173-1的六类标准 4对非屏蔽U/UTP绞合电缆 符合UL中CM防火等级 ▲铜芯直径24AWG T568B接线 |
|  | 热敏微型打印机 | 打印方式：直接行式热敏 打印速度： 160毫米/秒 最大纸宽： 80毫米 打印密度： 576点/行或512点/行 字符大小：ANK字符，Font A：1.5×3.0mm（12×24点） Font B：1.1×2.1mm（9×17点） 简体/繁体：3.0×3.0mm(24×24点） 打印字库：GB18030打字库 打印命令：兼容ESC/POS命令 条码类型：UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 接口类型：串口+USB， 纸厚：0.06到0.08毫米 1年保修服务。 |
|  | 扫描枪 | ▲手持式 ▲扫描模式：影像式 ▲接口：USB ▲扫描介质：纸质条码、手机屏幕、电脑屏幕 视场角：45°H 旋转：30°（Roll） 倾斜：±65°（Pitch） 偏转：±60°（Yaw） 1年保修服务 |
|  | 移动医疗终端设备 | 护理PDA终端： 处理器：四核 ARM Cortex A7 主频为1.3Ghz 图形处理器：Mali760-MP2 存储器：2G LPDDR3 RAM+16G EMMC ROM 操作系统：Android 5.1，中联深度定制版 颜色：医疗蓝白色，机身采用抗菌材料，可以使用酒精进行擦拭 屏幕：5英寸高清液晶屏，分辨率1280*720 5点触摸，3个可触摸按键 输入法：手写、笔画、拼音输入法 支持频段：GSM/WCDMA/FDD/TDS/TDD；支持联通、移动4G。向下兼容3G。 GPS导航：内置GPS全球定位系统、支持A-GPS； GPS+BDS。 接口：Micro USB2.0接口，支持OTG 存储接口：TF卡槽（Micro SD卡） 可以支持2G-32G 蓝牙传输：Bluetooth 4.0+EDR 扬声器：单扬声器、8±15% ohm wifi功能：支持802.11a/b/g/n模式，2.4G+5G双频段，MTK台湾原厂专门针对医疗的无线信号和无缝漫游优化 摄像头：后摄800万像素，前摄200万像素，后摄支持自动对焦功能、补光灯 电池容量：锂聚合物电池，4000mAh 待机时间：一周 续航时间：10小时（全功能） ▲物联网条码 一维激光扫描模组、二维扫描模组 ▲一维条码:激光条码扫描头，支持Code128,EAN-13、EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codebar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,etc ▲二维条码：霍尼韦尔扫描模块；可以读一维条码；识别码制：QR,PDF417Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E、Codebar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,etc NFC：全面支持NFC。支持14443A/B、15693协议！读卡距离2cm~5cm，读卡位置，电池盖位置。 支持重力传感、支持光线感应、支持距离感应、支持听筒、支持麦克风、支持耳机、支持振动器。 医生iPAD AIR2终端： 处理器：64 位架构的 A8X 芯片、M8 运动协处理器 容量：≥16GB 尺寸：240MM*169.5mm、厚度：≤6.1mm、重量：≤436g 显示屏：9.7英寸（对角线）、LED 背光 Multi-Touch 显示屏，采用 IPS 技术2048 x 1536 像素分辨率，264 ppi、采用防油渍防指纹涂层、全层压显示屏、抗反射涂层； 摄像头：800万像素（后）、120万像素（前）、 无线网络： (802.11a/​b/​g/​n/​ac)；双频 (2.4GHz 和 5GHz)；支持 HT80 的 MIMO 技术； 蓝牙 4.2 定位功能：数字指南针、无线网络、iBeacon 微定位 ▲操作系统：IOS 电池：内置 27.3 瓦时锂聚合物充电电池 续航时间：10小时； ▲Native Union GRIPSTER Wrap 保护壳：带手柄、有8个可锁定位置、可以360度旋转 |
|  | 服务器硬盘 | ▲hp 6G DP 15K SAS 2.5 146GB （SPARE:512744-001） |
|  | 服务器硬盘 | ▲hp 15K SAS 2.5 300GB （653960） |
|  | 服务器硬盘 | ▲hp 6G DP 10K SAS 2.5 300GB （SPARE:507284-001） |
|  | 服务器硬盘 | ▲hp 6G DP 10K SAS 2.5 600GB （SPARE:581311-001） |
|  | 服务器硬盘 | ▲IBM 6Gb SAS FRU SAS 2.5 146GB (42D0633) |
|  | 服务器硬盘 | ▲hp 3G 7.2K SATA MDL 3.5 2TB （SPARE:508040-001） |
|  | 服务器硬盘 | ▲hp 7.2K SATA 3.5 2TB （658102） |
|  | 服务器硬盘 | ▲hp 10K SAS 2.5 450GB （653956） |
|  | SSD硬盘 | 存储容量：≥250GB 接口类型：SATA3（6Gbps） 缓存：≥256MB IOPS：≥94000IOPS； 硬盘尺寸：2.5英寸； 闪存颗粒：MLC 主控芯片：MEX 读写速度:连续读取≥500MB/秒，连续写入≥500MB/秒； 质保：3年 |

三、其它要求

1、工期/交货期：合同签订之日起60天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于三年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

4、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的50%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

5、本项目的预算为￥20,450,000.00元，投标人的投标报价不能超过此预算金额，否则投标无效。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日门急诊和内科大楼信息化基础设施建设（项目编号:HZ2016-445）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 产品/项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

二、付款方式

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效全额发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 20%  ；

2、全部设备到货后，需安装的设备完成安装、调试并通过甲方验收后的10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 75%；

3、项目验收通过后一年后无质量问题，甲方向乙方支付合同剩余5%款项。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同壹式柒份，中文书写。甲方执叁份，乙方执贰份，招标代理机构执壹份，另外壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩（表5）

11、生产厂商授权书（表6）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：门急诊和内科大楼信息化基础设施建设

项目编号： HZ2016-445                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号及配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的门急诊和内科大楼信息化基础设施建设（项目编号为： HZ2016-445 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-445的门急诊和内科大楼信息化基础设施建设的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

### 4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：门急诊和内科大楼信息化基础设施建设

项目编号： HZ2016-445

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：门急诊和内科大楼信息化基础设施建设

项目编号： HZ2016-445

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及技术性能 | 全部满足招标文件要求的得满分，带▲的指标不满足每条扣3分，其它指标不满足每条扣1分，扣完为止 | 45 |  |
| 2 | 设备品牌质量 | 根据所投主要设备的品牌质量、市场美誉度评比 优：8-10分；良：5-7分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 3 | 项目方案 | 根据投标人提供的施工组织方案、培训方案等进行评分 优：5分；良：3-4 分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 4 | 同类项目业绩 | 投标人2013年以来同类项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。（提供合同复印件） | 5 |  |
| 5 | 售后服务 | 售后服务承诺、服务措施等 优：5分；良：3-4分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 6 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 7 | 合计 |  | 100 |  |

评委：