# 侦查指挥中心项目建设

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-512

甲级政府采购代理机构

采   购   人：保亭黎族苗族自治县人民检察院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十一月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	12

第四章 合同条款	42

第五章 投标文件内容和格式	45

第六章  评审办法和程序	53

初步审查表	55

技术、商务评分表	56

# 第一章 投标邀请函

受保亭黎族苗族自治县人民检察院的委托，海南海政招标有限公司就侦查指挥中心项目建设（项目编号：HZ2016-512）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：侦查指挥中心项目建设；本项目分为A、B包：

其中A包：项目建设

B包：项目监理

2、用途：保亭黎族苗族自治县人民检察院工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：A包：￥1,878,058.00元；B包：￥56,342.00元。

二、投标人资格要求

A包：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、投标人不是制造厂商的，必须提供所要求产品的制造厂商针对本项目出具的授权书和售后服务函原件；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

B包：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、具有信息化监理资质证书。

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

三、招标文件的获取

1、时间：2016年11月4日至2016年11月10日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥100元/包（开标当日收取，售后不退），投标保证金为：A包：￥5000元；B包：￥1000元。

4、投标人提问截止时间：2016年11月21日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年11月24日前09:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年11月24日上午09：15-- 09：30；

2、开标时间：2016年11月24日上午 09：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼202开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址：海南省保亭黎族苗族自治县保城镇

2、联系人：姜宾

3、联系电话：18689558275

海南海政招标有限公司

二〇一六年十一月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：保亭黎族苗族自治县人民检察院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：侦查指挥中心项目建设

项目编号：HZ2016-512 （包号：   包）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

（A包需求书）

一、项目概述

  - 项目名称

侦查指挥中心项目建设

  - 建设目标

随着社会经济的发展，职务犯罪案件越来越复杂，智能化程度也越来越高，检察机关信息化应用技术在侦办这些职务犯罪案件过程中发挥了越来越重要的作用，现在各地检察院都建立了侦查指挥中心，实现了对案件侦办的远程指挥，提升了指挥水平，提高了工作效率。

本次侦查指挥中心项目的建设，是为了提高保亭县人民检察院的侦查科技水平，增强侦查远程指挥与系统侦查的科技含量，实现侦查调度指挥，进一步促进检察院信息化建设和应用的水平。

  - 建设内容

本次保亭县人民检察院侦查指挥中心项目包括：小间距LED显示系统、专业会议扩音系统、视频信号系统、多媒体中央控制系统、数字会议讨论系统、视频融合系统及控制室部分等建设内容。

（1）小间距LED显示系统

该系统包括LED屏、控制系统、视频拼接控制器、智能控制配电系统、支架、线材及其他辅材等内容。

（2）专业会议扩音系统

该系统包括音响、功放、话筒、调音台、音频处理器、均衡器电源时序器及音频布线等内容。

（3）视频信号系统

该系统包括摄像头、硬盘录像机、硬盘、控制电脑、多媒体盒及布线线缆等内容。

（4）多媒体中央控制系统

该系统包括有线触摸屏、中控主机、电源管理器、中控主机嵌入式软件、中控布线及辅材等内容。

（5）数字会议讨论系统

该系统包括数字会议系统中央控制器、双代表接口器、代表单元、主席单元及安装电缆等内容。

（6）视频融合系统

该系统包括高清视频会议终端、视频解码器、高清音视频传输光端机等内容。

（7）控制室部分

该系统包括主干光纤、配电箱、电源主干、设备机柜、弱点系统接地、电源防雷、监控电视机、综合布线、网络交换机及千兆光模块等内容。

  - 标准规范

《计算机场地技术要求》（GB2887-2011）

《计算站场地安全要求》（GB9361-2011）

《综合布线工程设计规范》（GB50311-2007）

《智能建筑设计标准》（GB50314-2006）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2007）

《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）

《城市有线广播电视网络设计规范》（GY5075-2005）

《会议系统电及音频的性能要求》（GB/T15381-1994）

《视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值》（GB/T15859-1995）

《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》（GB/T14197-2012）

《厅堂扩声系统设计规范》（GB50371-2006）

《电子会议系统工程设计规范》（GB50799-2012）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

其他国家有关信息化建设的法规、规定、标准以及相关行业标准

二、项目需求

侦查指挥系统是一个庞大的系统工程，它综合利用了通信技术、计算机技术、声像技术、多媒体技术，结合管理科学和行为科学。检察院侦查指挥的建设，是为了提高检察院侦查科技水平，增强侦查远程指挥与系统侦查的科技含量，实现各级检察院的侦查调度指挥，进一步促进检察院信息化建设和应用的水平。

侦查指挥通过数字方式可整合同步录音录像系统、远程提讯系统、驻监驻所监控系统，提供侦查决策、侦查实施、侦查协调、侦查录像等多种业务应用，进一步提高检察院信息收集利用能力、指挥协调能力、快速反应能力、联合作战能力、打击与预防职务犯罪能力。

系统可与视频会议系统、监控安防系统、可调度指挥系统，能够进行无缝整合。通过与视频会议、可视指挥调度系统等相结合使用，在音视频采集的前端处理上，视频会议、可视指挥调度与本系统可共用一套硬件设备来完成审讯室、检察院指挥中心的音视频信号的采集，在网络应用方面，本系统提供标准接口，相关协议均采用国际标准，使得审讯、指挥中心的图象、声音可通过视频会议系统在专线网上得到应用。

本次保亭县人民检察院侦查指挥中心项目包括：小间距LED显示系统、专业会议扩音系统、视频信号系统、多媒体中央控制系统、数字会议讨论系统及控制室部分等建设内容。

  - 侦查指挥中心平面布局图

  - 小间距LED显示系统要求

大屏幕显示系统可将前端各业务现场传输来的视频监控信号、视频会议系统的视频信号、业务现场的计算机信号以及大屏包装系统传输的高分辨率图像通过具有网络分布式架构的大屏幕控制系统（输入节点、交换机及输出节点），最终展示在LED拼接大屏幕上，各种信号均可漫游、缩放等多种显示方式，满足指挥中心综合显示的需求。

小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5以下的室内LED显示屏。小间距LED显示屏与其他室内显示设备相比，具有无缝拼接、模块化维护、色彩自然真实、显示均匀性更好，色域空间更宽等优点，小间距LED显示屏在室内显示市场具有巨大潜力。本项目采用P1.4的小间距显示屏,屏体尺寸：5760*1440mm=8.3平方米。

LED显示系统组成主要由三大子系统构成：信号源子系统，中央控制子系统、LED显示屏子系统。除了三大子系统以外，根据具体应用情况还包括配电子系统、通讯传输子系统、视频编辑子系统等。

- 信号源子系统

为整个系统提供播放所需的视频、动画及数码图像等各类信息素材，常用输入设备包括：DVD（及其它碟片输入设备），TV（摄/录像设备、视频编/播设备、有线电视及现场转播设备等），图片生成设备（扫描仪、照相机等），PC计算机等

- 中央控制子系统

中央控制子系统（显示屏控制器和视频拼接控制器）对需要显示视频信号进行处理，可实现分屏、画面叠加、画面漫游、显示场景设计存储，实现各种显示信号以窗口形式在大屏幕显示墙上显示，能灵活实现单屏显示、跨屏显示、共屏显示、叠加显示、任意大小显示、整屏漫游等多种显示。

作为整个系统的中央控制部分，视频处理器把不同的信号源数字化后，并对信号进行广播级的高品质图像处理，最后由千兆网信号传送至LED显示屏。而视频处理器可由一台装有视频显示系统控制软件的PC进行控制或独立工作控制LED显示屏。

- LED显示屏子系统

各种输入视频源信号，通过中央控制系统处理后，传输到LED箱体上进行显示，同时LED箱体要安装在定制的LED一体化安装支架。

- 配电系统

15KW,具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能；

- 辅助系统

含大屏幕系统安装调试所需的辅助配件，包括LED一体化安装支架，系统信号连接线，系统接地等等。

  - 专业会议扩音系统要求

扩音系统主要由三大部分组成：声源、中央控制处理设备（功放及调音台）、扬声器系统。

声源：主要包括会议话筒，DVD影碟机等声源设备，可播放CD唱片，DVD影音图像；

功放及调音台：是本系统的中央控制设备，可进行多路音频信号混合放大、切换，高低音调节，效果补偿控制，音量大小调整，录音、放音使用；

扬声器：整个扩声系统的音质及声场均匀性主要取决于扬声器的品质和布置方式。

  - 视频信号系统要求

侦查指挥中心系统要求具有实时摄像刻录功能，保证每个发言席位都有一个摄像机能正面拍摄到发言人图像，摄像机在数字会议系统的配合下具有自动追踪当前发言人图像功能。

系统组成分为三个部分，摄像前端、传输部分和控制部分。前端摄像机摄取现场图像信息，经传输部分的视频线传送至控制中心；控制部分设在控制中心，摄像机视频信号通过线缆直接进入硬盘录像机，通过接在硬盘录像机上的显示器显示多画面或单画面图像。并由硬盘录像机同时记录这些视频信息，供日后查询。

  - 多媒体中央控制系统要求

中央控制设备是多媒体会议系统的关键设计，集中了灯光、机械、投影及视音频控制手段于一体，为使用者提供简单、直接的控制方案，令使用者能方便地掌握整个系统各设备的状态及功能。

整个系统以中央控制主机为核心。它以控制总线与各个设备相联接，接受操控者发出的控制要求，然后向各个延伸控制设备及被控设备发出控制指令。所有控制功能通过专用系统软件编程而成，具体控制可通过彩色液晶触摸屏或普通PC机实现。

- 控制效果

a.	可根据需要控制各类视音频设备的操作（如播放、停止等简单功能及对设备进行设置等高级调整）；

b.	可根据需要，通过对各类专业矩阵及相关设备的控制，完成各类音/视/计算机信号的切换、调整信号通路；

c.	可通过音量控制盒完成对音量的控制；

d.	通过继电器控制器，完成对电动屏幕、投影机电动吊架的控制；

e.	通过RS485接口，利用摄像头的云台，实现会议室的摄像头的变焦以及全方位的旋转，摄像头的视频信号通过音视频矩阵切换器切换输出到显示设备上。

  - 数字会议讨论系统要求

新一代的会议音频系统采用了有别于传统扩声系统的话筒控制方式及放送方式-使用“手拉手”式数字会议系统：由一台主机和主席单元以及代表单元组成的。在本系统项目中，系统配置如下：

- 数字会议系统中央控制器   1台

- 双代表接口器             8个

- 代表单元                 14块

- 主席单元                 1块

这个配置可实现的功能有：

自由发言：每位代表都可以按键打开话筒，自由发言，发言后自行按键关闭，主席话筒优先键对所有代表话筒起作用。

轮替发言：可限制代表话筒同时开启的数量，在所限制的范围内相互压倒轮替开启，当同时处于开启的话筒数量达到设定的最大时，再开启下一支代表话筒，这时第一支开启的代表话筒会自动关闭，以此类推。主席话筒不受此功能限制。主席话筒优先键对所有代表话筒起作用。

限制发言：可限制代表麦克风同时开启的支数，在限制范围内自由开启和关闭，当同时处于开启的话筒数量达到设定的最大时，后面的话筒都不能开启，除非已经开启的话筒关闭，这时未开启的代表话筒才能开启，但是总的开启话筒的最大数量，仍然只能等于所设定的限制数量，主席话筒不受此限制。

  - 视频融合系统要求

计划建设的视屏融入系统通过现有海南省人民检察院IP数据专网，以省检中心会场为中心通过MCU控制接入或点对点接入，通过本次建设的大屏调取相关视频资源进行远程指挥协调等应用操作。

本系统建设后需实现以下功能：

采用最新的高清1080p60帧技术，实现全网1080p60帧图像传送，图像清晰流畅；

可以参与视频会议，或参与分组会议，各会议间互不干扰；

支持会议录像以及流媒体功能；

系统具有双视频流功能，本系统除了用于召开行政视频会议外，还具有召开应急指挥、多点研讨、技术培训、远程教育等功能。

  - 控制室部分要求

控制室部分主要包括控制室至机房的主干光纤的铺设，主干电源铺设，设备机柜安装，弱电系统防雷接地，设备机柜，监控电视，交换机及模块，综合布线等内容，以满足侦查指挥中心的运行需求。

三、建设清单

（以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

| 序号 | 产品名称 | 配置及技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、小间距LED显示系统 |  |
| 1.1 | 高密度小间距LED屏 | 1.平均无故障工作时间MTBF≥100,000小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。屏体尺寸：5760*1440mm。 2.使用寿命大于5万小时，具有防潮性能，在RH10%至90%范围内工作正常。提供第三方检测报告证明。 3.▲LED灯管表贴三合一，像素点间距≤1.428mm;灰度等级16bit，色彩等级281万亿色。提供委托检测报告证明。 4.箱体要求：箱体采用压铸铝箱体设计，质量稳定可靠；屏幕表面做不反光处理、单元模组加装黑色面罩；安装要求为箱体拼装，并且带全铝结构后盖，锁扣固定结构，后盖为密封式设计。全手动安装方式，无需安装片安装，安装简单及方便拆卸维护 5.水平和垂直视角≥160°； 亮度均匀性≥97%，色度均匀性≤±0.003Cx、Cy之内。 6.具有低亮高灰高刷特性，在亮度降为300以下时，灰度与刷新率不低于原设定值的80% 7. ▲显示单元亮度≥1200Nits，亮度调节0~100%无极可调，对比度≥8000：1;色温2500K~10000K可调;刷新率≥3840Hz。提供委托检测报告证明。 8. LED像素失控率≤1/200000，且无连续失控点，盲点率≤0.0001，提供委托检测报告证明。 9.具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整，提供委托检测报告证明。 10.支持逐点亮度、色度校正。 11.整屏平整度≤0.2mm，箱体间缝隙≤0.1mm。提供委托检测报告证明。 12.控制方式采用同步控制,点点对应。 13.可通过控制PC实现联网控制、远程唤醒、关闭等功能。 14.具备LED单点自检、通讯检测、电源检测、温度监控等自检技术。 15. ▲具有保护措施，具有电源过流、过压、断电保护功能，系统具有烟雾报警和温升报警功能。提供委托检测报告证明。 16.电源采用冗余设计，电源线支持热插拔功能。 17.支持前维护结构，维护方便。 18.信号传输链路采用冗余设计，信号线支持热插拔功能。 19.屏幕具有拼缝微调节机构。 20.具有抗高低温性能，在-10℃至50℃之间工作稳定正常。 21.投标产品散热采用无风扇散热、低噪音，且节能，典型功耗≤260W/㎡，提供委托检测报告证明。 （注：以上要求的检测报告证明，需加盖厂家公章或投标专用章。） | 8.3 | ㎡ | 提供制造厂商针对本项目的授权书和售后函 |
| 1.2 | LED显示屏控制系统 | LED全彩显示屏控制器,分辨率≥1920*1080。 | 4 | 台 |  |
| 1.3 | 视频拼接控制器 | 1. 投标产品为图像FPGA硬件处理，主板双CPU架构。视频数据和控制数据分离，稳定性高。电源双备份。板卡、风扇可以热插拔。 2.支持设备告警功能，可实时监测系统工作状态，拥有工作异常报警、温度超限告警、IP冲突告警灯功能。 3. ▲支持输入信号源上墙前先预览信号源内容，并支持多路信号源同时预览。提供检测报告证明。 4. 支持BNC、RGB、SDI、DVI、DP、HDMI、HDBASET、DVI双链路等输入.输出支持DVI、HDMI、SDI、HDBASET、VGA输出，支持DVI信号转换成光纤输出。提供检测报告证明。 5.支持视频参数设置功能。通过串口控制大屏亮度、对比度、色度、饱和度、清晰度、开关机、输入信号源选择、画面位置调节等；对输入的视频参数进行调节：亮度、对比度、色度、饱和度。 6.需支持虚拟LED显示功能，可以任意设置内容、显示位置、字体大小、移动模式、字体和背景色等。 7. 支持本地播放功能，本地文件可在电视墙播放。提供检测报告证明。 8.支持超高分辨率底图显示，支持底图更换技术，底图支持16384X8192像素，支持在线便捷替换。 9.支持移动终端无线投射功能。可将Ipad、手机登移动终端的图片、视频等图像投射到显示墙上，并对图像进行拼接、漫游、放大、缩小等操作。 10.客户端可以支持在线设备自动搜索功能。 11. ▲设备最大可支持同时开启1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进最多可以3840路出。提供检测报告证明。 12. ▲支持云台控制功能，设备支持HDTVI反向云台控制功能。提供检测报告证明。 13.支持支持回显功能，支持在大屏管理软件界面中完整的显示大屏幕所显示的画面内容。 14.支持大屏管理、轮询上墙、报警上墙等电视墙管理功能。 15.支持3D降噪和3D梳妆滤波技术的复合降噪技术。 16.客户端可支持添加多个控制器，支持SADP自动搜索IP 17.网络抓屏功能，设备支持网络远程抓屏上墙功能，支持全屏抓屏和自定义抓屏。 18. 支持大屏区域权限管理，可以使不同的用户管理不同的显示墙区域，最大支持32个用户管理各自区域。支持用户密码安全等级认证机制。提供检测报告证明。 19.支持客户端管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 （注：以上要求的检测报告证明，需加盖厂家公章或投标专用章。） | 1 | 台 | 提供制造厂商针对本项目的授权书和售后函 |
| 1.4 | 控制器输入板卡 | 4路HDMI输入板卡 | 2 | 块 |  |
| 1.5 |  | 4路SDI输入板卡 | 1 | 块 |  |
| 1.6 |  | 4路VGA输入板卡 | 1 | 块 |  |
| 1.7 |  | 解码板，解码能力为2路500W/4路1080P/8路720P/16路D1 | 2 | 块 |  |
| 1.8 | 控制器输出板卡 | 4路HDMI输出板卡 | 2 | 块 |  |
| 1.9 |  | 4路SDI输出板卡 | 1 | 块 |  |
| 1.10 |  | 4路VGA输出板卡 | 1 | 块 |  |
| 1.11 | 智能控制配电系统 | 15KW,具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能 | 1 | 套 |  |
| 1.12 | LED一体化安装支架 | 定制结构，高精度LED拼接单元底座，数控机床切割，用于精密固定箱体，保证拼接缝隙满足高密度小间距LED箱体安装要求。 | 8.3 | ㎡ |  |
| 1.13 | 大屏信号连接线缆 | LED大屏高清视频及控制信号连接线缆，满足高清视频传输及控制信号传输要求。 | 1 | 项 |  |
| 1.14 | 其他安装辅材 | 大屏安装辅材、大屏备品备件等 | 1 | 项 |  |
| 二、专业会议扩音系统 |  |
| 2.1 | 壁挂式音箱 | 1.采用1只8寸中低音喇叭单元和2只3"锥形高音单元； 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉； 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力； 技术参数: 1.阻抗： 8Ω; 2.频响 ：65Hz-20KHz; 3.额定功率： 150W; 4.最大功率：300W; 5.灵敏度： 95dB/W/M; 6.最大灵敏度SPL（1M）:116.8dB/W/M; 7.覆盖角度： (H)80°(V)60°; 8.高音： 3"锥形高音单元×2;9.低音： 8"低音×1; | 6 | 个 |  |
| 2.2 | 二通道功放 | 1.输出功率:立体声/并联8R:200W*2 ,立体声/并联4R:300W*2 ,桥接8R:600W; 2.信噪比:≥90dB; 3.频响:20Hz-20KHz(+0dB/-3dB); 4.输入阻抗:20KΩ; 5.输入灵敏度:0.775V/1V/1.44V; 6.分离度:>70dB; 7.失真度:＜0.05%; 8.阻尼系数:>200 | 3 | 台 |  |
| 2.3 | 无线话筒 | 1)调制方式： 宽带FM； 2)信道数自：200个； 3)信道间隔：250KHz； 4)频率稳定度：±0.005%以内； 5)动态范围：100dB； 6)最大频偏：±45KHz； 7)频率响应 ：80-18KHz（±3DB）（整个系统的频率取决于话筒单元）； 8)综合信噪比：105dB； 9)综合失真：≤0.5%； 10)工作距离： 约100m（工作距离取决于很多音量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）； | 1 | 套 |  |
| 2.4 | 调音台 | 1. 单声道输入通道： 8路； 2. 立体声输入通道： 4组（8路单声道）； 3. 单声道插入通道 ：8路； 4. 单声道话筒接口幻像电源 ：+48V； 5. 输出通道 ：3路主输出;4路编组输出;2路辅助输出;2路CD/TAPE输出;2路效果输出;1路立体声耳机输出； 6. 频率响应 ：20~20KHz ±0.5dB； 7. 单声通道话筒到主输出最大增益 ：56dB±2dB； 8. 单声通道线路到主输出最大增益 ：36dB±2dB； 9. 立体声声通道线路到主输出最大增益： 26dB±2dB；10. 通道串音 ：≥90dB @ 1KHz | 1 | 台 |  |
| 2.5 | 全频音箱处理器 | 1. 输出通道及插座 ：5.1 声道; 2. 输出通道及插座： 5.1声道XLR公卡侬座（一对主声道，一对环绕，一个中置和一个超低）; 3. 输入阻抗 ：平衡：20KΩ; 4. 输出阻抗： 平衡：100Ω; 5. PC接口： 面板1个USB接口(USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口）、后板2个RS485接口(RJ-45座); 6. 共模拟制比 ：>70dB(1KHz); 7. 输入范围 ：≤+25dBu; 8. 频率响应 ：20Hz-20KHz(-0.5dB); 9. 信噪比： ≥95dB @ 1KHz 0dBu; 10. 失真度： <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHzgong;11. 通道分离度 ：>80dB(1KHz) | 1 | 台 |  |
| 2.6 | 均衡器 | 1. 通道： 2; 2. 选择频率 ：(2x31) 1/3-八度间隔 (25~20 KHz); 3. 类型： 恒定-Q; 4. 推子行程 ：20mm(接地中心); 5. 幅度： ±12dB; 6. 输入 ：平衡/非平衡; 7. 接口 ：XLR 和 TRS; 8. 阻抗 ：>20KΩ平衡; 9. 最大允许水平： +21dB; 10. 输出： 平衡/非平衡; 11. 接口 ： XLR 和 TRS; 12. 阻抗 ：400Ω平衡 200Ω非平衡; 13. 最大允许水平;1) +21dBu 平衡 +15dBu 非平衡;2) +19 dBu 平衡 +13dBu 非平衡; 14. 低频滤波器 ：10-250Hz, 12 dB/八度; 15. 高频滤波器 ：3K-40KHz, 12 dB/八度; 16. 频率反应： 20-20KHz (±0.5dB) ； 17. 总谐波失真和噪音： 0.008%; | 1 | 台 |  |
| 2.7 | 电源时序器 | 1.额定输出电压 ：AC220V/50Hz; 2.额定输出电流 ：30A ; 3.可控制电源 ：8路; 4.每路动作延时时间：1秒; 5.供电电源：VAC 50/60Hz 25A; 6.单路额定输出电源： 20A | 2 | 个 |  |
| 2.8 | 多媒体监听音箱 | 2.1声道 多媒体音箱 黑色 | 1 | 台 |  |
| 2.9 | 音频布线 | 包括音箱、音频设备跳线等 | 1 | 项 |  |
| 三、视频信号系统 |  |
| 3.1 | 全景半球摄像机 | 200万 1/2.8" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机，最大分辨率1920×1080，1路音频输入输出，1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口，支持SDI输出。 | 1 | 台 |  |
| 3.2 | 特写球形摄像机 | 采用1/2.8英寸，200万像素的HD-CMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。支持同时输出HD-SDI、YPbPr两种高清视频信号。自动聚焦镜头，20倍光学变倍，12倍电子变倍。支持日夜彩色黑白转换（IR-CUT双滤光片）。OSD菜单功能，RS-485控制接口。宽范围的快速云台，水平角度：±170度，最大速度：100度/秒；垂直角度：-30度到+90度，最大速度：90度/秒。支持128个预置位。 | 2 | 台 |  |
| 3.3 | 硬盘录像机 | 支持4路1080P SDI和2路1080P IP视频接入； 支持AAC 48K音频采样； 支持最大1大4小画面合成； 支持BNC接口兼容SDI和模拟视频接入； 自带7寸触摸屏(1024*600)； 标配2个DVD光驱，支持审讯画中画合成图像的双光驱同步直刻； 支持4个SATA接口，支持容量最大为4TB的硬盘； 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息； 3U机箱，4个SATA接口 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | 1 | 台 |  |
| 3.4 | 4T监控专业硬盘 | 4TB SATA3 | 1 | 块 |  |
| 3.5 | 控制电脑主机 | 台式电脑 i7-4790/8G/1T/2G独显（专业2G双头独显，带HDMI输出接口）/DVD刻录机/Win7/23寸显示器 | 2 | 台 |  |
| 3.6 | 多媒体信息盒 | 掀开式10位多媒体信息插座盒，可根据实际情况配置高清视频接口、音频接口、网络接口等。 | 2 | 套 |  |
| 3.7 | 多媒体视频线缆布线 | 包含各类高清视频信号线缆及电脑视频信号线缆等的铺设 | 1 | 套 |  |
| 四、多媒体中央控制系统 |  |
| 4.1 | 8寸有线触摸屏 | 支持无障碍开阔地带无线传输距离>50M；支持TFT真彩全视角LCD，1280*800解析度16:93宽屏清晰显示；支持电容屏，透光率高达99.9%；.操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效；只需轻轻触摸屏幕就可以实现自由掌控；支持手持移动使用；支持USB充电；WiFi/RF控制方式自由切换；支持画中画；WiFi支持双向控制。 | 1 | 台 |  |
| 4.2 | 中央控制主机 | ARM11 CPU，256M DDR 内存，1G Flash 闪存；采用667MZW 主频的32 位内嵌式处理器；8 路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备；8 路独立可编程RS-232/422/485 控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码；8 路弱电继电器接口；8 路数字输入/输出IO 接口；三种网络通讯：CR-NET、CR-Link、Ethernet；USB2.0 编程通讯接口；内嵌式红外学习器，方便调式和维护；支持本地及远程多种控制方式；国际通用宽适配电源设计（AC100~240V），适用任何国家和地区。可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管 | 1 | 台 |  |
| 4.3 | 8路电源管理器（二代） | 八路电源控制器，三点控制与可编程主机或PC机通信实现多种周边设备的控制。如用于控制灯光、电动屏幕、电动窗帘及投影机等外设供电电源。8路独立电源开关控制, 三点控制开关，载入容量：单路功率AC/220V/10A ; DC/30V/10A | 1 | 台 |  |
| 4.4 | 中控主机嵌入式软件 | 现场定做，与主机配套使用,支持中英文界面 | 1 | 套 |  |
| 4.5 | 中控布线及辅材 | 中控系统弱电布线及辅材等 | 1 | 项 |  |
| 五、数字会议讨论系统 |  |
| 5.1 | 数字会议系统中央控制器 | 手拉手会议主机,内置高性能CPU，集翻译、讨论、签到、表决、电子铭牌为一体，提供高速投票、表决、信息传输，最大支持4000台会议单元； 48K采样，带宽20~20K完美音质； 32 bit高速DSP浮点处理，声学反馈抑制，回声消除，噪声消除，数字均衡，提供清晰高灵敏度完美音质。 | 1 | 台 |  |
| 5.2 | 双代表接口器 | 全数字会议系统连接盒,主机供电：24V, 通讯方式：485半双工 | 8 | 个 |  |
| 5.3 | 代表单元 | 全数字嵌入式代表发言单元,无源设备，由系统主机供电。单元具有内置耳机插口，音质清晰； "手拉手"电缆串联连接模式，便于安装和维护 | 14 | 块 |  |
| 5.4 | 主席单元 | 全数字嵌入式主席发言单元,主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能；无源设备，由系统主机供电；"手拉手"电缆串联连接模式，便于安装和维护 | 1 | 块 |  |
| 5.5 | 安装电缆 | 扩展连接线:高密(ZW-HN2)航空接口,20米延长线 | 2 | 根 |  |
| 六、视频融合系统 |  |
| 6.1 | 高清视频会议终端 | 终端主机： 1、 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2、 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 3、 ▲支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP通信标准。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 4、 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。（投标人需提供具有明确H.264 High Profile证明的权威机构检测报告证明） 5、 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6、 支持H.239标准双流协议。 7、 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 8、 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 9、 ▲提供不少于5路独立的高清视频输入接口、5路高清输出接口和1路独立的标清视频输入、1路标清输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） 10、 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 11、 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 12、 终端具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置同时设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 13、 支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上以图形化界面灵活配置任意高清视频输入和输出接口之间的对应关系，并可以作为视频矩阵方案进行保存。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 14、 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 15、 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 | 1 | 台 | 提供制造厂商针对本项目的授权书和售后函 |
|  |  | 会议摄像机： 1、 镜头采用不小于1/3" HD CMOS，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出 2、 支持不小于12倍光学变焦。 3、 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 4、 视频频输出支持3G-SDI、DVI接口，在不增加任何硬件设备的情况下满足1080p60fps高清信号的长距离（不低于80米）无衰减传输。 5、 支持所有高清视频接口同时输出图像。 6、 支持RS232控制接口，支持标准VISCA协议的菊花链控制。 7、 支持全中文OSD菜单，方便调试。 8、 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能。 9、 水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～90° 10、 自带电源开关按键，可一键打开或关闭摄像机电源。 11、 支持红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端，方便调试。 | 1 | 台 |  |
|  |  | SDI扩展模块 | 1 | 块 |  |
| 6.2 | 高清音视频传输光端机 | 采用数字无压缩技术传输，无延时。支持1080P，1920×1200@60HZ分辨率。支持热插拔，即插即用。通过DVI转HDMI线也可支持传输HDMI信号。支持音频传输功能。RS232功能。 | 1 | 套 |  |
| 6.3 | 高清视频光纤传输线路 | 包含从指挥中心至视频接待室一组6芯多模光纤线缆，包含光纤盒、尾纤、耦合器、光纤跳线、光纤熔接、布线管材及配套的部件等。 | 1 | 项 |  |
| 6.4 | 审讯室视频解码器 | 设备应支持解码第三方摄像机码流 支持H.265编码格式的视频图像解码； 应支持不少于2路HDMI、1路VGA输出接口 音频应至少支持1路Line in线性输入和1路Line out输出 应支持1×RS485接口 解码性能应支持 2×4k（3840×2160分辨率）或9×1080P或16×720P. | 2 | 台 |  |
| 6.5 | 指挥中心控制操作台 | 定制指挥中心控制操作台：采用木皮贴面，颜色可在色卡中选择，预留嵌入式会议讨论系统安装孔位，预留嵌入式多媒体插座安装孔位。 | 1 | 套 |  |
| 七、控制室部分 |  |
| 7.1 | 光纤主干 | 包含从计算机机房至本中心一组12芯万兆多模光纤主干线缆、配线架、尾纤、耦合器、光纤跳线、光纤熔接、布线管材及配套的部件等。 | 1 | 套 |  |
| 7.2 | 配电箱 | 包含满足本中心UPS电源、市电及各分支线路配电要求的配电柜。包含空开及相应的连接部件。 | 1 | 项 |  |
| 7.3 | 电源主干 | 包含从一组市电电源主干和一组UPS电源主干至本中心控制室。 | 1 | 项 |  |
| 7.4 | 设备机柜 | 42U服务器机柜600mm*950mm*2045mm | 2 | 台 |  |
| 7.5 | 弱电系统接地 | 包含设备机柜、音响设备等弱电接地。 | 1 | 项 |  |
| 7.6 | 电源防雷 | 设备间电源防雷处理。 | 1 | 项 |  |
| 7.7 | 监控电视机 | 32寸电视，分辨率：1920*1080，含壁挂支架 | 1 | 台 |  |
| 7.8 | 综合布线 | 包含指挥中心信息点六类非屏蔽综合布线系统 | 1 | 项 |  |
| 7.9 | 网络交换机 | 全千兆网络交换机，接口描述：48个10/100/1000端口和4个千兆SFP+上行光链路； | 2 | 台 |  |
| 7.10 | 千兆光模块 | 多模千兆SFP光模块 | 4 | 块 |  |
| 八 | 系统集成费 |  | 1 | 项 |  |

四、售后服务及验收要求

1、质保期：本项目整体工程保修期不少于 两 年，设备按原厂保修。

2、工期：合同签订后2个月内。

3、保修期内，中标人根据用户要求负责进行售后技术支持和服务，对于非用户人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责保修，并承担因此而产生的一切费用。

4、保修期间，中标人应提供但不限以下服务：

（1）在保修期间提供免费保修，5×8小时上门服务，免费更换故障配件。提供7×24小时技术支持和服务，1小时内响应，通过远程方式无法解决的，海口市内2小时到达故障现场进行处理，海口市外24小时到达故障现场进行处理，直至问题解决。

（2）指定专门技术人员负责系统的技术支持。

（3）服务方式除现场技术支持外，还应包括电话、互联网、E-MAIL等方式。

（4）服务范围包括系统安装、升级、调试、性能调优、系统管理等。

5、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

（B包需求书）

一、项目名称

侦查指挥中心项目建设

二、监理内容

本包监理范围为本招标文件A包的建设内容。

三、监理技术要求

3.1监理服务周期

本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

3.2 监理范围

重点对项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、系统集成、软件开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从硬件监理、软件监理、系统集成监理等三个方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3.3监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

1)、监理质量目标控制

监理质量目标控制是监理技术服务的核心所在，也是监理单位综合实力的最好反映，所以做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到建设单位要求的质量目标。

确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。

确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）、地方或行业质量标准和技术标准，按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、安装、调试和运行；系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容，应该成为质量控制的重点；深化设计方案的确定、开发平台选定，也要进行充分论证。

要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保工程质量合格。

投标人应针对本项目建设中软硬件设备采购、设备安装调试、系统集成、软件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目标。

2)、监理进度目标控制

确保本项目按合同规定的工期完工。

依据合同所约定的工期目标，在确保质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对进度进行主动控制，确保项目按规定的工期完工。

通过对本项目概要设计的分析、研究，提出针对本项目建设的、有代表性的信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

3)、监理投资目标控制

协助用户控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中的额外开支。

以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合同规定的范围内。

在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

3.4工程监理重点难点分析

投标人应根据本项目建设的特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作。

# （一）项目组织及总体技术方案的质量控制

1、协助审查项目建设方的投标书、合同及实施方案；

2、在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为采购人提供建议；

3、协助审查项目建设方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

4、协助审查项目建设方的工程质量保证计划及质量控制体系；

5、参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

# （二）项目质量控制

1、组织措施：建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

2、系统集成质量控制

审核系统总集成方案；

对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；

参与制定系统验收大纲；

对设备安装、调试进行验收；

对系统进行总体验收。

3、人员培训的质量控制

协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

监督审查建设方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；

监督审查考核工作，评估培训效果；

协助审核并确认培训总结报告。

4、文档、资料的质量控制

监督审查建设方提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件安装在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督项目建设方提交符合规定的成套资料，包括印刷本和电子版。

对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

# （三）进度协调控制

1、组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

2、编制项目控制进度计划：编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

3、审查各子系统建设方编制的工作进度计划：分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据建设方所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查建设方提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采购人，要求建设方采取应急措施满足系统建设的需求。

4、系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

5、进度计划的分析与调整: 要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知建设方采取措施，向建设方提出要求和修改计划的指令。

# （四）投资控制

1、组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

2、审查设计图纸和文件，审查建设方的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

3、严格督促建设方按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

# （五）合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促建设方在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体要求如下：

1、以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

2、分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目建设方按时履约。

3、对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

4、对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

5、根据合同约定，审核项目建设方的支付申请。

6、建立合同目录、编码和档案。

7、合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

# （六）信息、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、建设方的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

1、制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

2、在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

3、做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

4、建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

5、立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促建设方的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

6、建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。

7、监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

# （七）日常监理

- 掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

- 安排足够的监理人员，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理，至少保证2名专职信息系统监理工程师在现场，随时为采购人提供服务，总监理工程师必需专职于本项目；

- 制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；

- 熟悉了解项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助项目的设计方案交底审核工作；

- 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

- 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

- 与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见；

3.5工程各阶段的监理规划、实施

投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为设备/材料采购、施工阶段、验收阶段、质保期阶段等。

# ⑴、设备/材料采购监理

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务，工程监理单位在设备/材料采购阶段监理工作主要有：

- 审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；

- 订货进货验证；

- 组织到货验收；

- 鉴定、设备移交等；

# ⑵、施工阶段监理

1、开工前的监理

- 审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

- 审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

- 审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

- 审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

- 审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

- 审核《软件项目开发计划》。

2、施工准备阶段的监理

- 审批开工申请，确定开工日期；

- 了解承包商设备订单的定购和运输情况；

- 了解施工条件准备情况；

- 了解承建单位实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

- 编制各个子项目监理细则；

- 签发开工令。

3、施工阶段的监理

- 审核软件开发各个阶段文件；

- 协助采购人组织软件开发阶段评审；

- 材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

- 材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

- 促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；

- 对施工各个阶段的安装工艺进行检查；

- 审核项目各个阶段进度计划；

- 督促、检查承建单位进度执行情况；

- 审查项目变更，提出监理意见；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 按周（月、旬）定期报告项目情况；

- 组织召开项目例会和专项会议。

4、试运行阶段的监理

- 协助建设方确认项目进入试运行；

- 监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

- 进行试运行期系统检测或测试，做出检测或测试报告；

- 对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

- 进行试运行时间核算；

- 协助业主确认试运行通过。

# ⑶、验收阶段监理

1、验收阶段

- 对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

- 监督检查承建单位作好用户培训工作，检查用户文档；

- 组织系统初步验收；

- 审查承建单位提交的竣工文档；

- 参与项目竣工验收；

- 竣工资料收集整理齐全并装订，签署验收报告；

- 审核项目结算；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 向建设单位提交监理工作总结；

- 将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

- 系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

2、项目移交阶段

- 系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交；

- 设备、软件、材料等的验收文档核实；

- 施工文档的移交；

- 竣工文档的移交；

- 项目的整体移交。

# ⑷、质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有：

- 定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

- 对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录；

- 对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

- 检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见。

投标人应根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的监理工作流程，使本项目的监理工作流程化、制度化。

3.6监理工作要求

# 1、监理工作制度要求

根据本项目的特色，本项目要求以现场监理为主要方式进行，在施工现场主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。监理工作必须由具有相应资质和职称的人员来担任。本次监理项目实行总监理工程师负责制，在整个项目建设期间，总监理工程师必须保证有三分之一工作日以上的时间到甲方现场，且必须在建设期间全程常驻至少一名监理工程师在甲方现场。监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作，本项目必须配备不少于3名的现场专业工程师。监理人员的确定和变更，须事先经业主方同意。监理人员必须奉公守法，具有高度的责任心。

# 2、监理项目组织要求

工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管理、有利于目标控控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

# 3、监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列监理工作：

1) 做好监理日记及工程大事记；

2) 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3) 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4) 管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5) 做好项目周报；

6) 做好监理建议书、监理通知书存档；

7) 阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信息进行综合管理。

# 4、监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订各种合同，投标人应该针对项目特点制定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同执行时进行下列监理工作：

1) 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2) 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4) 对合同终止进行审核确认；

5) 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

要求对项目合同进行合理的管理，以完善整个项目建设的过程。

四、监理服务准则

遵照国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

- 不收受被监理单位的任何礼金。

- 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

- 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

- 坚持科学的态度和实事求是的原则。

- 在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

- 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

五、监理依据

1）国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》和海南省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2）建设单位与承建单位签订的承包工程合同

3）建设单位与监理单位签订的委托监理合同

4）本工程招标书、招标过程文件、各中标商的投标书

5）国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规

6）部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定

7）建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范

8）建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范

9）与工程相关的技术资料

10）其他与本项目适用的法律、法规和标准

11）国家、地方及行业相关的技术标准

六、安全保密要求

本项目要求投标人制定一整套工程监理安全保密制度，确定工程保密责任人，同时要求投标人：

- 按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求监理履行保密责任，并与建设单位签订保密协议；

- 监理单位各级组织严格履行保密职责；

- 按照公司内部保密规定开展监理工作。

七、监理验收要求

- 审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告，综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。只有文档齐全，系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。

- 本监理工作的最终验收由委托方组织。

八、其它要求

1.监理总工程师

- 具有国家主管部门颁发的信息系统监理师资格；

- 5年以上监理或项目管理经验。

2.监理工程师

- 具有国家主管部门颁发的信息系统监理师资格；

- 2年以上监理或项目管理经验。

3.项目管理及施工组织

投标人须提供详尽的监理技术方案，包括但不限于施工组织部署、项目管理目标、施工准备、进度控制、质量管理、验收方法等内容。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日侦查指挥中心项目建设（项目编号:HZ2016-512）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

二、付款方式

1、本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30% ；

2、项目完成并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 70%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩（表5）

11、生产厂商授权书（表6，A包）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表（A包）

项目名称：侦查指挥中心项目建设

项目编号： HZ2016-512                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 开标一览表（B包）

项目名称：侦查指挥中心项目建设

项目编号： HZ2016-512

| 序号 | 项目名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的侦查指挥中心项目建设（项目编号为： HZ2016-512 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-512的侦查指挥中心项目建设的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

### 4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 包号 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| A包 | 70% | 30% |
| B包 | 80% | 20% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：侦查指挥中心项目建设                  包号：  包

项目编号： HZ2016-512

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表（A包）

项目名称：侦查指挥中心项目建设

项目编号： HZ2016-512

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标响应 | 技术指标（含产品资质要求）响应情况，完全满足为满分，带▲的指标为重点指标，不满足每个扣2分，其他指标不满足每个扣1分，扣完为止。 | 43 |  |
| 2 | 总体设计方案 | 依据设计方案、施工组织方案、培训方案是否先进、合理、符合要求，规范、合理，功能是否完整，是否满足招标文件要求等方面得出总体评分。（不符合招标文件要求的不能得优、良档评分）。优5分；良：4-3分；一般：2-1分。 | 5 |  |
| 3 | 投标人资质证书 | 投标人具有信息系统集成及服务资质(或计算机信息系统集成企业资质)三级（或以上）证书的，得3分，无不得分。 | 3 |  |
|  |  | 投标人获得国家或省级信用认证机构颁发的信用等级AAA证书的，得2分，无不得分。 | 2 |  |
|  |  | 投标人获得ISO9000质量管理体系认证证书的，得2分，无不得分。 | 2 |  |
| 4 | 投标人本地技术、服务实力和项目管理能力 | 投标人须具有较强的本地化服务能力，非本地投标人在海南须有分公司或办事机构作为常驻服务和技术支持机构(需提供工商或商务部门注册资料)；有得3分。 | 3 |  |
|  |  | 投标人项目经理人数（提供人员资质证书及连续近三个月缴纳的社保证明）≥7人，且其中至少含有2名高级项目经理，得4分； 项目经理人数少于7人或少于2名高级项目经理，得2分； 无项目经理，得0分。 | 4 |  |
| 5 | 投标人业绩 | 2012年以来具有类似项目（提供合同复印件，原件备查）业绩，合同金额＞人民币200万元，提供每个案例得2分，最高6分；无或不提供，不得分。 | 6 |  |
| 6 | 厂家技术支持能力 | 所投LED屏厂商在海南本地有稳定的技术服务支持人员（提供最近3个月的海南本地社保缴纳证明材料）本地服务支持人数40人(含)以上得2分，20-39人（含）得2分，10-19人（含）得1分，10人以下得0.5分，没有得0分 | 2 |  |
| 7 | 投标报价 | 基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝基准价/投标报价×价格权值 | 30 |  |
| 8 | 合计 |  | 100 |  |

评委：

### 技术、商务评分表（B包）

项目名称：侦查指挥中心项目建设

项目编号： HZ2016-512

| 序号 | 评比项目 | 评分标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 情况（6分） | 具有ISO9001质量管理体系认证证书，得3分，没有得0分； | 3 |  |
|  |  | 投标人具有信息系统监理甲级资质的得3分，乙级得1分 | 3 |  |
| 2 | 项目团队能力 （12分） | 总监取得信息系统注册监理师证书得3分,否则得0分。 | 3 |  |
|  |  | 具有信息系统项目管理师资格证书得3分,否则得0分。 | 3 |  |
|  |  | 投入本项目人员中，具有取得信息系统注册监理工程师资格且具有高级软件性能测试工程师得3分，否则0分。 | 3 |  |
|  |  | 投入本项目人员中，取得信息系统注册监理工程师资格且具有网络工程师得3分，否则0分。 | 3 |  |
| 3 | 本地化服务（15分） | 公司在海南本地具有稳定的监理实施队伍，在海南本地社保缴纳人数5人以上得5分，1-4人得3分，没有不得分。（以最近1个月缴交社保作凭证，加盖公章） | 5 |  |
|  |  | 2012年以来实施的信息化监理项目案例（金额在500万元以上），每个得2分，满分10分（需有合同复印件）；没有得0分。 | 10 |  |
| 4 | 技术部分 （47分） | 监理工作内容响应情况，对本项目建设需求和范围的理解程度，针对本项目重难点的理解分析。按评估等级的百分比计算得分；优：≥90%，＜100%；良：≥80%，＜90%；一般：≥60%，＜80%；差：＜60% | 10 |  |
|  |  | 监理各阶段措施及方法（准备阶段3分、项目实施阶段3分、测试阶段3分、验收阶段3分）。各子项系统分值专家根据实际情况精确到小数点后一位，即0.1为单位值。此子项漏缺则为0分 | 12 |  |
|  |  | 项目监理服务方案中分别对应质量、进度、投资、信息安全、知识产权五项控制，合同、信息两项管理，组织沟通协调的完整描述 优：8-10分；良：4-7分；一般：1-3分 | 10 |  |
|  |  | 监理单位的人员配备的合理性。项目实施团队成员为本地常驻人员，在海南本地缴纳社保的，每人得1分，最高3分； | 3 |  |
|  |  | 监理服务响应和服务承诺。 优：3分；良：1分；一般：0.5分 | 3 |  |
|  |  | 针对本项目的合理化建议经专家核定的针对本项目确实有效的建议，每条1分，最高4分，没有得0分。 | 4 |  |
|  |  | 信息系统监理安全保密管理 优：4-5分；良：2-3分；一般：0-1分 | 5 |  |
| 5 | 投标报价 （20分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／投标报价)×价格权值×100% | 20 |  |
| 6 | 总 分 | 100 |  |

评委：