# 8吨扫路车等一批

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-567

甲级政府采购代理机构

采   购   人：定安县环境保护和城乡综合管理委员会

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十一月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	29

第五章 投标文件内容和格式	32

第六章  评审办法和程序	39

初步审查表	41

技术、商务评分表	42

# 第一章 投标邀请函

受定安县环境保护和城乡综合管理委员会的委托，海南海政招标有限公司就8吨扫路车等一批（项目编号：HZ2016-567）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：8吨扫路车等一批；本项目分为A、B包：

其中A包：8吨洗扫路车等车辆

B包：环卫自卸车等车辆

2、用途：定安县环境保护和城乡综合管理委员会工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：A包：￥8,887,000.00元；B包：￥2,666,000.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、如报价人不是生产厂商，则必须获得所投主要产品生产厂商针对本项目的授权书；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

三、招标文件的获取

1、时间：2016年11月18日至2016年11月25日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/包（售后不退,开标当日收取），投标保证金为：￥10000元/包。

4、投标人提问截止时间：2016年12月6日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年12月8日前14: 40:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年12月8日下午14：25-- 14：40；

2、开标时间：2016年12月8日下午14：40；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼208开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址：定安县定城镇人民南路114号

2、联系人：唐怡

3、联系电话：13518000880

海南海政招标有限公司

二〇一六年十一月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：定安县环境保护和城乡综合管理委员会

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：8吨扫路车等一批

项目编号：HZ2016-567

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

（A包需求书）

一、项目名称

8吨扫路车等一批

二、项目清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8吨洗扫路车 | 2 | 需提供授权 |
| 2 | 8吨压缩式垃圾车 | 3 | 需提供授权 |
| 3 | 3吨压缩式垃圾车 | 3 | 需提供授权 |
| 4 | 8吨环卫高压清洗车 | 5 | 需提供授权 |
| 5 | 8吨绿化洒水车 | 3 | 需提供授权 |
| 6 | 8吨吸粪车 | 1 | 需提供授权 |

注：所投车辆应在国家工信部车辆目录范围内，且必须提供工信部网上公告的技术指标网页截图，所投产品技术指标必须与公告中的技术指标一致，否则视作不响应，将在技术商务评分表中扣分。

三、详细需求参数

（以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

（一）8吨洗扫路车

（1）功能多。具有路面洗扫、路沿和路沿石立面洗刷、喷雾降尘、低压冲洗等多种功能。洗扫作业时，清水箱容积大，达9m3，垃圾箱容积达7m3,路面洗净率可达95%。清洗路沿时，可同时对路沿石立面、贴近路沿的道路路面进行洗刷，对路沿石顶面进行冲刷，并将污水和垃圾收走，能很好地解决路沿的清洗保洁问题。

（2）配件配置高。高压水泵采用国际著名品牌、电气控制元件等采用引进技术生产或国外独资、合资国内生产件。

（3）底盘。二类载货汽车底盘，国V排放商用车底盘。柴油发动机，额定功率155kW，额定转速2500r/min，排放达国5标准。

（4）副发动机。柴油发动机，额定功率119kW，额定转速2200r/min。副发动机带车用离合器，起动和停机时，气缸驱动离合器分离，延时后接合。离合器的分离与接合，由电控系统自动控制，无需人工操作。

（5）风机。需效率高、噪声低、性能曲线平坦、高效区宽广，技术成熟，工作可靠。

（6）垃圾箱。采用304单层不锈钢瓦棱结构设计，集部分清水箱与垃圾箱于一体。垃圾箱倾翻卸料，卸料角达48°。垃圾箱总容积达7m3，有效容积不小于4 m3。

（7）超宽吸嘴。吸嘴总宽2468mm，吸污宽度达2418mm，几乎与车宽平齐。提高了工作效率和作业清洁度。

（8）组合式高压清洗喷杆。高压清洗喷杆由左、右喷杆和吸嘴内喷杆组成，附装在吸嘴上或吸嘴内，作业时喷杆离地高度固定不变，不随整车载荷变化，能达到和稳定最佳的清洗效果。左右喷杆可外摆、收回，该动作由气缸驱动，电控系统自动控制。左右喷杆同时摆出时，清洗宽度不小于3.5m，单边摆出时，清洗宽度不小于2.9m。为便于喷嘴的调节与维修更换，吸嘴内喷杆为可快速拉出结构。

（9）左、右扫盘。左、右扫盘具有防碰撞避让功能。可以清扫路面，洗刷路缘石立面。

（10）高压水泵。 采用著名高压柱塞泵，额定工作压力10MPa，设计使用压力9.5MPa，额定转速1450r/min，额定流量142L/min。效率高，可靠性好。

（11）自动卷绕冲洗卷盘。在洗扫车右侧后部装有机械式自动卷绕冲洗卷盘，配20m高压软管，可用于清洗洗扫车本身和其它需要清洗的地方。

（12）手持不锈钢喷枪。配快速接头，能方便地与冲洗卷盘连接或脱开。利用手持喷枪，清洗效率高、效果好，操作更方便更安全。

（13）电控系统先进。 采用“显示屏+CAN总线控制+PLC”的控制模式。作业起动和作业停止时，副发动机转速控制、吸嘴升降、扫盘收放、左右喷杆收放等作业装置全由一键控制，操作方便，大大减少了误操作的可能性。

（14）有多种作业模式可供选择。 系统设置了全扫、左扫、右扫，全洗扫、左洗扫、右洗扫、全洗、左洗、右洗共9种作业模式。用户可根据作业需要，选择合适的作业模式进行作业。作业模式选定后，一键起动作业，需参与作业的所有机构，会按规定的顺序自动伸出并运转作业。需要停止作业时，一键停机，工作中的所有作业机构，会按规定的顺序自动停止运转并收回到原始状态。

（15）副发转速控制装置。 副发转速有“强力作业”和“标准作业”两种模式可选。作业起动前，副发以怠速运转，此时可选择“标准作业”或“强力作业”档。选择“标准作业”模式，作业起动时，副发转速将自动从怠速缓慢升高并稳定在1500r/min运转。选择“强力作业”档，副发转速将稳定在1750r/min运转。

（16）多种自动保护装置。 本洗扫车设有清水箱缺水、垃圾箱满水、防垃圾箱后门开启前倾翻卸料、防副发运转时气动齿式离合器接合分离打齿、防保护撑杆未放下收回已倾翻的垃圾箱等自动保护装置，保护洗扫车在遇缺水满水等特定工况或误操作时不受损害。

（17）语音报警系统。 本车配备的语音报警系统能在作业和卸车时发出多种语音报警和提示信息，有“副发动机发电故障，请停机检查”、“水箱出水口阀门关闭，不能清洗作业”、“污水箱倾翻，请注意安全”等条语音提示信息，还有多条音乐提示信息和轰鸣报警信息等。

（18）彩色视频后视系统。 本洗扫车后部装有摄相头，驾驶室内装有彩色显示屏。作业时，可以在驾驶室内检查监视清洁效果。倒车时可以导航，防止追尾。

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 外形尺寸（长×宽×高） mm | 约8670×2490×3020 |
| 最大总质量 kg | 约15800 |
| 整车整备质量 kg | 约11400 |
| 最高车速 km/h | 98 |
| 最小转弯直径 m | 15 |
| 最大爬坡度 % | 30 |
| 底盘发动机 | 额定功率 | 155kW /2500 r/min（国V排放） |
| 副发动机 | 额定功率 | 119 kW /2200r/min |
| 高压水泵 | 额定压力 MPa | 10 |
|  | 额定流量 L/min | 142 |
|  | 额定转速 r/min | 1450 |
| 清扫宽度 m | 3.5 |
| 洗扫宽度 m | 3.5 |
| 作业速度 km/h | 3～20 |
| 最大作业能力 m2/h | 70000 |
| 最大吸入粒度 mm | 100 |
| 洗净率 % | ≥95 |
| 清水箱容积 m3 | 9 |
| 垃圾箱容积 m3 | 7 |
| 垃圾箱卸料角 ° | ≥48 |

（二）8吨压缩式垃圾车

▲1、主要构件采用优质高强度锰钢制作：主要构件垃圾箱、推铲、填装器由高强锰钢制作而成，结构牢固，重量轻，刚度大，强度好。

2、外观造型美观大方：  垃圾箱横向截面为矩形框架、纵向截面为梯形框架，两侧及顶面均为圆弧造型，整机显得美观大方。

3、密封处理消除二次污染：  垃圾在压缩装填和运输过程中处于封闭状态。采用独特的“密封”和“疏导”相结合的技术，保证污水在收集和运输过程中不会出现滴漏和喷射现象。填装器下部污水箱容积达到0.42m3，污水储存能力强。填装器盖完全遮盖住填装器投料口，消除转运过程车尾气流扰动造成垃圾尘屑飞扬的现象，外观更加美观；

4、安全可靠：  采用了先进的液压举升安全回路。其原理是在液压系统中的举升油缸上设置了单向平衡阀。该阀隔断了举升油缸与液压胶管的直接连接，即使油管爆裂，填装器也不会突然落下造成恶性事故，提高了使用安全性。

5、装载能力强： 采用双向压缩技术，压缩比可达 1:2.5以上,生活垃圾经压缩后可达到 600～800Kg／m3以上。

6、作业效率高：装填作业一次循环时间小于 25秒,卸料作业一次循环时间小于 45秒,填装器斗容积大。

7、电、液联合控制：利用电控和液压控制的优点，通过控制转换，保证了各机构动作准确可靠，提高了使用可靠性和效率。

▲8、发动机功率输出自动控制：发动机功率输出控制即油门控制通过电气系统实现全自动控制，保证垃圾车在其各作业状态下，发动机能自动选择加速和怠速状态，避免了功率损耗和系统发热，耗油降低，经济性好。

9、先进的电控系统：   采用进口PLC（可编程序控制器）集成控制，控制电路在PLC内生成，并采用逻辑回路保证各操作指令按顺序执行，外部只有线路连接，降低了故障发生率，避免了误操作造成的事故，提高了可靠性；特别设置的紧急制动按钮可使垃圾压填作业装置在任何状态或任何位置停止，保障作业人员、设备的安全。

10、方便的操作控制：    作业控制盒分别安装在驾驶室内和车尾，驾驶室内的作业控制盒可控制推挤卸料和选择操作模式，车尾的作业控制盒则控制压填机构和提桶机构的作业，使用操作十分方便；特别是在垃圾填埋场，作业人员无须下车即可完成卸料。

11、自动开闭填装器盖：采用自动控制填装器盖的开启和关闭，使得外形更加简洁美观，操作更加人性化；

12、高质量的进口元件：电气系统的关键元器件均采用进口元件，如：PLC、接近开关和按钮等，提高了垃圾车的使用可靠性。

13、铝合金护栏：    侧防护栏采用铝合金型材制作而成，整体显得比较高端，而且可以实现全回收，杜绝资源浪费和环境污染。

8吨压缩式垃圾车主要技术参数

| 项 目 | 型 号 及 参 数 |
| --- | --- |
| 发动机额定功率 (kw／r／min) | 155/2500 |
| 排放标准 | 国Ⅴ |
| 最大总质量 (Kg) | 15800 |
| 整备质量 (Kg) | 10560 |
| 轴距 （mm） | 4500 |
| 垃圾箱有效容积（m3） | 12.8 |
| 填装器斗容积 （m3） | 2 |
| 填装作业一次循环时间（s） | ≤25 |
| 翻桶作业一次循环时间（s） | ≤15 |
| 卸料作业循环时间 （s） | ≤45 |
| 控制方式 | 自动、手动 |

（三）3吨压缩式垃圾车

1、装载能力强、作业效率高

采用先进的双向压缩技术，压缩比可高达1:2.5以上,行业内属于领先地位。上料时间短，填装器斗容大，装填作业一次循环时间小于19秒,卸料作业一次循环时间小于45秒,垃圾收运作业过程高效、快捷，行业内属于领跑地位。

2、上料机构高适应性、高可靠性

上料方式基本涵盖国内垃圾收集形式，具体包括：翻240L/660L塑桶型、翻300L铁桶型、翻铁斗型以及翻斗型，同时独创的四连杆机构布局、可调式上料机构挂齿、挂钩等，使得挂桶高度适应范围达240mm以上，完全适应垃圾桶地域性差异，保证了上料过程的高可靠性。

3、独立锁紧机构

为确保垃圾箱后端面的密封性，防止污水流出，创新性的设计了独立锁钩，对填装器进行锁紧，这样就使得垃圾箱后端面与填装器结合面处的密封条始终保持压缩状态，确保了填装器与垃圾箱的结合面良好密封性能。

4、先进的电控系统

采用进口PLC（可编程序控制器）集成控制，控制电路在PLC内生成，并采用逻辑回路保证各操作指令按顺序执行，外部只有线路连接，降低了故障发生率，避免了误操作造成的事故，同时提高了可靠性。特别设置的紧急制动按钮可使垃圾压填作业装置在任何状态或任何位置停止，保障作业人员、设备的安全。

▲5、采用优质的高强锰钢

垃圾箱、推铲、填装器等主要构件，由优质的高强锰钢制作而成。结构牢固，可靠，重量轻，刚度大，强度好，使用年限长。

6、大污水容纳能力

整车优化布局，箱体和填装器下部污水箱总容纳污水能力最大可达340L。

7、垃圾箱与填装器之间密封性好

充分借鉴吸收国外先进的双凸峰密封结构形式，在垃圾箱与填装器之间创新性的设计了双重密封技术，采用特殊橡胶密封，密封性能好，有效杜绝了二次污染。

8、高安全性

垃圾箱侧面设有防下降开关防止填装器举升后误操作导致填装器下降威胁到人身安全；产品上装有报警装置，进行涉及到安全的操作时可报警提示操作人员谨慎操作；填装器上设有安全撑杆，避免填装器下降伤人；产品上贴有安全标贴，引导操作人员安全操作。

9、人性化的操作控制

作业控制盒分别安装在驾驶室内和车尾，驾驶室内的作业控制盒可控制推挤卸料和选择操作模式，车尾的作业控制盒则控制压填机构和上料机构的作业，使用操作十分方便；特别是在垃圾填埋场，作业人员无须下车即可完成卸料。

10、高质量的进口元件

电气、液压系统的关键元器件均采用进口元件，如： PLC、接近开关、按钮、油缸密封件等，提高了垃圾车的使用可靠性。

3吨压缩式垃圾车主要技术参数

| 轴距（mm） | 3360 |
| --- | --- |
| 最大允许总质量 (kg) | 8200 |
| 整备质量(kg) | 5580 |
| 发动机功率(KW) | 112 |
| 最大设计车速（km/h） | 80 |
| 最大爬坡度 | ≧30% |
| 控制方式 | 自动 |
| 取力器操作方式 | 手动 |
| 接近角（o） | 23 |
| 离去角（o） | 16 |
| 垃圾箱有效容积 (m³) | 6.2 |
| 垃圾箱总容积 (m³) | 7 |
| 填装器料斗容积(m³) | 0.7 |
| 左污水箱容积(L) | 170 |
| 填装器污水箱容积(L) | 170 |
| 污水箱总容积(L) | 340 |
| 最小离地间隙 （mm） | 180 |
| 工作转速（r/min） | 1350 |
| 怠速（rpm） | 750~800 |
| 压填循环时间 (s) | ≤20 |
| 上料循环 时间(s) | ≤10 |
| 卸料循环时间(s) | ≤45 |
| 油泵排量（ml/r） | 32(大泵)/10（小泵） |
| 液压油箱容积 (L) | 60 |
| 系统压力 (MPa) | 16 |

（四）8吨环卫高压清洗车

（1）采用轻量化设计，整备质量较行业水平低8%，油耗低5%。

（2）采用的底盘为国内知名品牌产品，质量可靠，售后服务方便快捷。

（3）具有独立的高、低压两套水路系统，采用副发动机直接驱动高压水泵，底盘发动机通过取力器驱动低压水泵，高压清洗作业速度可任意控制。

（4）高、低压水路系统的水泵、管路、水阀均设有放水排干功能，高压水路系统还设有吹气防冻装置，避免产品在低温环境下冻裂损坏。

（5）水路优化设计，加水效率较行业水平高35%，有效减少车辆作业前的准备时间。清洗压力损失小，清洗效率达到95%以上。

（6）采用知名品牌高压水泵，工作效率高，结合水罐的低水位报警系统，可实现自动报警防护功能，防止水泵缺水工作而损坏。

（7）水罐采用有限元分析方法优化设计，并通过了严格的可靠性试验。水罐内部采用喷砂预处理工艺及国际著名品牌阿克苏油漆防腐处理，高效防锈蚀，经久耐用。

（8）采用模块式组合设计，可选装自吸、护栏清洗、升降平台、后喷雾系统等多种装置，实现多种清洗功能及辅助工作功能，一机多用。

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 长×宽×高（mm） | 8935×2480×2965（约） |
| 喷水架清洗宽度（m） | 2.5～3.5 |
| 喷水架偏角（°） | 左右各30 |
| 整备质量（kg） | ≥8100 |
| 最大总质量（kg） | ≥15300 |
| 额定载质量（kg） | ≥6950 |
| 最高清洗压力（MPa） | 10 |
| 清洗水流量（L/min） | 137 |
| 喷雾水流量（L/min） | 137 |
| 洒水流量（L/min） | 400～800 |
| 前冲两鸭嘴冲洗宽度/距离（m） | 10/6.5 |
| 后对冲喷嘴冲洗宽度（m） | ≥24 |
| 水炮射程（m） | ≥38 |
| 水罐（公告）有效容积（m3） | 7.25 |
| 最高车速（km/h） | ≥90 |
| 最小转弯直径（m） | ≥16 |
| 底盘发动机功率（kW/r/min） | 155/2500 |
| 底盘排放标准 | 国V |
| 轴距（mm） | 4500 |
| 最高车速（km/h） | ≥90 |
| 副发动机 | 额定功率（kW/r/min） | 68/3000 |
| 低压水泵 | 扬程 （m） | 110 |
|  | 额定功率（kw） | 24 |
|  | 额定转速（r/min） | 1480 |
| 高压水泵 | 额定流量（L/min） | 137 |
|  | 额定压力（MPa） | 14 |
|  | 额定转速（r/min） | 900 |
| 水罐 | 罐体壁厚（mm） | 4 |
|  | 两头端封厚度（mm） | 5 |
|  | 罐体材质 | Q235A |

（五）8吨绿化洒水车

1、采用的底盘为国内知名公司的成熟产品，质量可靠，售后服务方便快捷；

2、采用自吸式双级离心泵，效率高，扬程大，水泵由底盘发动机取力传动；

3、具有前鸭嘴冲（水）、后圆锥喷嘴冲（水）、后洒（水）功能，前后采用不同特点的喷嘴，前鸭嘴冲洗流量大，可冲洗路面及路沿，后圆锥喷嘴冲洗压力大，可一次冲洗6条车道，后洒水嘴适应于洒水降温、抑尘。

4、前鸭嘴冲洗、后圆锥喷嘴冲洗、后洒水嘴均由电、气控制，操作方便灵活；

5、低压水路系统的水泵、管路均设有放水排干功能，避免产品在低温环境下冻裂损坏；

6、水罐采用有限元分析方法优化设计，并通过了严格的可靠性试验，水罐容积大，工作时间长；

7、具有压力出水装置；

8、具有辅助消防功能；

9、具有箭头指示灯，有警示作用；

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 驾驶室配置 | 配备冷暖空调 |
| 轴距（mm） | 4500 |
| 发动机功率（kW/r/min） | 155/2500 |
| 外形尺寸（长×宽×高）（mm） | 8095×2470×2960 |
| 最大总质量（kg） | ≥15800 |
| 整备质量（kg） | ≥7330 |
| 额定载质量（kg） | ≥8250 |
| 工作速度（km/h） | Ⅰ档:7； Ⅱ档:12 |
| 水罐公告容积（m³） | 8.68 |
| 水罐最大容积（m³） | 12 |
| 喷雾水流量（L/min） | 250～400 |
| 清洗水流量（L/min） | 400～800 |
| 前鸭嘴冲洗宽度（m） | ≥10 |
| 洒水宽度（m） | ≥14 |
| 后圆锥喷嘴冲洗宽度（m） | ≥24 |
| 水枪射程（m） | ≥36 |
| 水泵扬程 （m） | 110 |
| 自吸高度 （m） | 6.5 |

（六）8吨吸粪车

1、变速箱侧取力器驱动真空泵，通过四通阀实现自吸自排功能。

2、具有抽吸效率高、液气分离、油水分离等特点，操作快速、简便。

3、可抽吸粪便、污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体。

4、抽吸深度不小于4m。

5、污水罐设有液位计、高液位保护报警装置、高液位保护防溢流装置。罐体后端设有排放口，污水可在重力作用下排出。

6、支撑吸污管的旋转臂架可水平360°旋转、上下举升，吸污作业方便。

7、设置清洗系统，可冲搅结块粪渣及清洗整车。

8、拥有远程吸粪功能，并水平吸粪距离可达15m左右。

9、设置气力压排功能，可安全、快速排放粪液。

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 外型尺寸（长×宽×高） | 8295×2495×3020mm |
| 总质量 | ≥15800 kg |
| 额定载质量 | ≥7475kg |
| 整备质量 | ≥8130kg |
| 最高行驶速度 | 90 km/h |
| 真空抽吸系统 | 真空泵转速 | 500 r/min |
|  | 真空泵绝对工作压力 | 400（99.6%）Pa |
|  | 真空泵理论抽速 | 68 L/S |
|  | 抽吸深度 | ＞4 m |
|  | 污水罐有效容积 | 9.65 m3 |
|  | 吸污管管径 | 100 mm |

四、其它要求

1、交货期：合同签订之日起60天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于一年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

（B包需求书）

一、项目名称

8吨扫路车等一批

二、项目清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环卫自卸车 | 4 | 需提供授权 |
| 2 | 城管双排作业车 | 15 | 需提供授权 |
| 3 | 城管单排作业车 | 1 | 需提供授权 |

注：所投车辆应在国家工信部车辆目录范围内，且必须提供工信部网上公告的技术指标网页截图，所投产品技术指标必须与公告中的技术指标一致，否则视作不响应，将在技术商务评分表中扣分。

三、详细需求参数

（一）环卫自卸车

| 序号 | 技术规范主要条款描述 |
| --- | --- |
| 1 | ▲燃油种类：柴油 发动机型号：JX493ZLQ4 (电控高压共轨） ▲颜色：白色 ▲排放标准：欧Ⅳ以上，须满足机动车上牌相关要求 排量和功率：≥2770ml/80kw 总质量(KG)：≥4120 ▲额定载质量（KG）：≥1495 ▲举升机构：双缸多级直顶式举升机，其液压系统配有双缸同步分配器 ▲乘员数：2 轴距（mm）：3360（约） 前悬/后悬(mm)：1015/1525（约） 前轮轮距(mm)：1350（约） 后轮轮距(mm)：1400（约） 最高车速(km/h)：≥90 km 外形尺寸(mmL*W*H)：5900*1895*2070（约） 货厢尺寸(mmL*W*H)：3800*1800*600（约） 轮胎规格：7.00R16LT（等同或优于） |
| 2 | 主要配置 | 驾驶室空间宽敞明亮，视野开阔，方向盘可以多方位调节，人体工程学基因座椅。侧手刹，短波五档操纵杆，冷热空调，立体音响，全辐射式后桥，厢体原厂装配，厢体采用具有国际先进水平的阴极电泳技术，色调与光洁度与驾驶室保持一致。厢体材质为冷轧钢板。刹车采用油刹系统，原厂装配液压助力转向。 |
| 3 | 售后服务要求 | 1、投标人或制造商在海南省设有经工商注册的售后服务维修点（提供包括营业执照、地址、联系人、联系电话等证明资料）或投标人或制造商委托在海南省设有经工商注册的售后服务维修点（提供包括委托协议书、受委托人的营业执照、地址、联系人、联系电话等证明资料）。 2、全天候24小时上门服务，接到用户服务要求通知后1小时内响应6小时内赶到现场12小时内排除故障。 3、到货后安排工程师免费提供安装、调试、培训，直到操作人员可以独立操作设备。 4、质量保证要求：验收合格后，按厂家质保期，且自验收通过之日起为期不低于两年或50000公里保修的售后服务承诺函。 5、在海南省内须有固定的特约维修中心、具有较强的本地化服务能力，投标品牌在海南至少有一个4S店售后服务网点，四个及以上二级售后服务网点，并提供名单及服务热线。 |

（二）城管双排作业车

| 序号 | 技术规范主要条款描述 |
| --- | --- |
| 1 | ▲燃油种类：柴油 ▲发动机型号：JX4D30A5H(电控高压共轨） 颜色：白色 ▲排放标准：国Ⅴ，须满足机动车上牌相关要求 排量和功率：≥2770ml/85kw 总质量(KG)：≥4130 ▲额定载质量（KG）：≥1495 ▲乘员数：≥2+3 轴距（mm）：2750（约） 前悬/后悬(mm)：1125/1510（约） 前轮轮距(mm)：1565（约） 后轮轮距(mm)：1508（约） 最高车速(km/h)：≥100 km 外形尺寸(mmL*W*H)：5385*2030*2326（约） 货厢尺寸(mmL*W*H)：2550*1940*380（约） 轮胎规格：7.00R16LT（等同或优于） |
| 17 | 主要配置 | 驾驶室空间宽敞明亮，视野开阔，方向盘可以多方位调节，人体工程学基因座椅。侧手刹，短波五档操纵杆，冷热空调，立体音响，全辐射式后桥，厢体原厂装配，厢体采用具有国际先进水平的阴极电泳技术，色调与光洁度与驾驶室保持一致。厢体材质为冷轧钢板。刹车采用油刹系统，原厂装配液压助力转向。 |
| 18 | 售后服务要求 | 1、投标人或制造商在海南省设有经工商注册的售后服务维修点（提供包括营业执照、地址、联系人、联系电话等证明资料）或投标人或制造商委托在海南省设有经工商注册的售后服务维修点（提供包括委托协议书、受委托人的营业执照、地址、联系人、联系电话等证明资料）。 2、全天候24小时上门服务，接到用户服务要求通知后1小时内响应6小时内赶到现场12小时内排除故障。 3、到货后安排工程师免费提供安装、调试、培训，直到操作人员可以独立操作设备。 4、质量保证要求：验收合格后，按厂家质保期，且自验收通过之日起为期不低于两年或50000公里保修的售后服务承诺函。 5、在海南省内须有固定的特约维修中心、具有较强的本地化服务能力，投标品牌在海南至少有一个4S店售后服务网点，四个及以上二级售后服务网点，并提供名单及服务热线。 |

（三）城管单排作业车

| 序号 | 技术规范主要条款描述 |
| --- | --- |
| 1 | ▲燃油种类：柴油 ▲发动机型号：JX4D24A5H(电控高压共轨） 颜色：白色 ▲排放标准：国Ⅴ，须满足机动车上牌相关要求 排量和功率：≥2402ml/85kw 总质量(KG)：≥3780 ▲额定载质量（KG）：≥1495 ▲乘员数：≥2 轴距（mm）：3360 前悬/后悬(mm)：1125/1510（约） 前轮轮距(mm)：1565（约） 后轮轮距(mm)：1508（约） 最高车速(km/h)：≥100 km 外形尺寸(mmL*W*H)：5995*2030*2316（约） 货厢尺寸(mmL*W*H)：4155*1940*380（约） 轮胎规格：7.00R16LT（等同或优于） |
| 17 | 主要配置 | 驾驶室空间宽敞明亮，视野开阔，方向盘可以多方位调节，人体工程学基因座椅。侧手刹，短波五档操纵杆，冷热空调，立体音响，全辐射式后桥，厢体原厂装配，厢体采用具有国际先进水平的阴极电泳技术，色调与光洁度与驾驶室保持一致。厢体材质为冷轧钢板。刹车采用油刹系统，原厂装配液压助力转向。 |
| 18 | 售后服务要求 | 1、投标人或制造商在海南省设有经工商注册的售后服务维修点（提供包括营业执照、地址、联系人、联系电话等证明资料）或投标人或制造商委托在海南省设有经工商注册的售后服务维修点（提供包括委托协议书、受委托人的营业执照、地址、联系人、联系电话等证明资料）。 2、全天候24小时上门服务，接到用户服务要求通知后1小时内响应6小时内赶到现场12小时内排除故障。 3、到货后安排工程师免费提供安装、调试、培训，直到操作人员可以独立操作设备。 4、质量保证要求：验收合格后，按厂家质保期，且自验收通过之日起为期不低于两年或50000公里保修的售后服务承诺函。 5、在海南省内须有固定的特约维修中心、具有较强的本地化服务能力，投标品牌在海南至少有一个4S店售后服务网点，四个及以上二级售后服务网点，并提供名单及服务热线。 |

四、其它要求

1、交货期：合同签订之日起60天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于一年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日8吨扫路车等一批（项目编号:HZ2016-567）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

二、付款方式

1、本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30% ；

2、项目完成并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 70%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩（表5）

11、生产厂商授权书（表6）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：8吨扫路车等一批

项目编号： HZ2016-567                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的8吨扫路车等一批（项目编号为： HZ2016-567 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-567的8吨扫路车等一批的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

### 4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：8吨扫路车等一批

项目编号： HZ2016-567

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表（A包）

项目名称：8吨扫路车等一批

项目编号： HZ2016-567

| 序号 | 评比 项目 | 评比内容 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要配置及技术性能 | 完全满足招标文件要求得满分，其中带▲的参数不满足每项扣2分，其他技术参数一项不满足扣1分，直至扣完为止。 | 30 |  |
|  |  | 设备品牌档次、技术性能和创新评议：优5分；良3分；一般1分。 | 5 |  |
| 2 | 售后服务及信誉 | 投标人或产品生产厂商具有保证产品质量的有效措施、产品质量保证承诺、具有完备、可靠的质量管理体系的。 优5分；满足3分；不满足不得分。 | 5 |  |
|  |  | 投标人或产品生产厂商售后服务、培训方案优于标书要求且服务计划详细可行的，得5分； 售后服务、培训方案满足招标文件要求的，得3分； 售后服务、培训方案不满足标书要求者得不得分。 | 5 |  |
|  |  | 投标人或产品生产厂商在海南设有长期固定的售后服务及维修机构。提供相关协议的，得3分，不提供不得分。 | 3 |  |
| 3 | 商务部分 | 投标人或产品生产厂商具备ISO9001质量保障体系认证的，得1分。（须提供证书复印件加盖公章） | 1 |  |
|  |  | 投标人或产品生产厂商具备ISO14001环境管理体系认证的，得1分。（须提供证书复印件加盖公章） | 1 |  |
|  |  | 投标人或产品生产厂商具备OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的，得1分。（须提供证书复印件加盖公章） | 1 |  |
|  |  | 投标人或产品生产厂商商具备3C认证的，得1分。（须提供证书复印件加盖公章） | 1 |  |
|  |  | 投标人或产品生产厂商获得国家工商总局认定的中国驰名商标的，得1分。（须提供证书复印件加盖公章） | 1 |  |
|  |  | 投标人或产品生产厂商获得“守合同重信用”企业的，得1分。（须提供证书复印件加盖公章） | 1 |  |
|  |  | 投标产品在国家《车辆购置税免征目录》中相关证明文件的，得1分。（须提供相关证明材料） | 1 |  |
|  |  | 投标产品厂商获中国企业五星级“国家标准GB/T 27925-2011”证书的，得1分。（须提供证书复印件加盖公章） | 1 |  |
|  |  | 投标人或产品生产厂商获国家质量监督检验总局组织评审颁发“中国质量奖提名奖”或“中国质量奖”证书的，得2分。（须提供证书复印件加盖公章） | 2 |  |
|  |  | 投标产品厂商获科技部及国资委颁发的全国 “创新型企业”证书的，得2分。（须提供证书复印件加盖公章） | 2 |  |
|  |  | 提供投标产品2015年以来国内同类业绩：每提供一份合同得1分，满分10分（提供合同复印件加盖公章，原件备查） | 10 |  |
| 4 | 投标报价 | 详见评审办法 | 30 |  |
| 5 | 评比总得分（100分） | 100 |  |

评委：

### 技术、商务评分表（B包）

项目名称：8吨扫路车等一批

项目编号： HZ2016-567

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及技术性能 | 完全满足招标文件要求满分，带▲的技术指标不满足每项扣5分，其他指标不满足每项扣2分，扣完为止。 | 48 |  |
| 2 | 技术方案及售后服务 | 投标人或产品生产厂商售后服务、培训方案优于标书要求且服务计划详细可行，并且在海南省设有4S店及售后服务维修站的，得5分；售后服务、培训方案满足招标文件要求的，得3分；售后服务、培训方案不满足标书要求者得不得分。 | 5 |  |
| 3 | 同类项目业绩 | 投标人2014年至今100万以上同类项目业绩，每提供一份合同得2分，满分10分（以提供合同复印件或中标通知书为准，原件备验），否则0分。 | 10 |  |
| 4 | 投标人实力 | 投标人或产品生产厂商具备ISO9001质量保障体系认证的，得2分。（须提供证书复印件加盖公章） | 2 |  |
|  |  | 投标人或产品生产厂商具备ISO14001环境管理体系认证的，得2分。（须提供证书复印件加盖公章） | 2 |  |
|  |  | 投标人或产品生产厂商商具备3C认证的，得2分。（须提供证书复印件加盖公章） | 2 |  |
| 5 | 投标文件质量 | 投标文件是否规范完整，便于检索、查阅，满足得1分，否则0分。 | 1 |  |
| 6 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 7 | 合计 |  | 100 |  |

评委：