政府采购询价

招标文件

# 采购项目：琼台师范学院（府城校区）校园广播系统项目

# 采购编号：HNJY2016-8-8R

# 海南省教学仪器设备招标中心

# 二○一六年十二月

文件目录

一、询价邀请函

二、投标项目需求

三、询价须知

四、合同通用条款

五、合同条款及格式

六、投标文件格式

第一部分 询价邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 我中心受琼台师范学院的委托，现就该单位（府城校区）校园广播系统项目进行询价采购，邀请符合资质条件单位前来报价投标。

一、项目名称：琼台师范学院（府城校区）校园广播系统项目

预算：34.5194万元（保证金：3500元）

二、采购编号：HNJY2016-8-8R

三、采购方式：询价采购

## 四、供应商资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人；

2、2016年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、必须提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

4、省内投标商（企业）应在本省设有长期稳定的售后服务机构；如投标商为外省公司，须在本省设有售后服务（维修）机构；

五、购买标书及招标文件公告时间：2016年12 月14日至12月16日17:30时（正常上班时间：08：00~11：40，14：40~17：30），节假日除外。

六、标书售价及购买地址

标书售价：标书每包100元,标书售后不退。如欲邮购，请和我中心联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。标书售后不退。

购买标书时需提供以下证明资料及备案：

1、 法人营业执照复印件（加盖本单位公章）

2、 组织代码机构证书复印件（加盖本单位公章）

3、 税务登记证书复印件（加盖本单位公章）

地    点：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市蓝天路2-8号

电    话： 0898－66779294

传    真： 0898—66779720

七、招标及中标信息公布：

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

邮政编码：570206

八、购买标书银行帐户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行股份有限公司海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

交投标保证金银行帐户：

开户银行： 建设银行海口国兴大道支行

银行帐号： 46001002537052500288

投标保证金应在递交投标文件截止时间之前存入采购代理机构指定账户并注明汇款单位、招标项目名称、项目编号，逾期不予以接受投标。

联 系 人：符女士

九、投标截止时间：2016年12月20日上午8：30时（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）

十、开标时间： 2016年12月20日上午北京时间8：30时。

十一、开标地点：海南省教学仪器设备招标中心会议室

海南省教学仪器设备招标中心

2016年12月14日

# 第二部份　投标项目需求

琼台师范学院（府城校区）校园广播系统项目 预算：34.5735万元，供应商报价不得超过项目预算。

# 项目采购的设备具体配置及商务要求清单：

- 需要提供制造商或国内总代理的授权书及售后服务承诺函、产品参数确认函的产品有：（网络化广播主机、网络化播放功放650W）

| 序号 | 设备名称 | 参考规格型号、技术参数及商务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络化广播主机 | 1、★17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标二种操控方式； 2、自带服务器操控软件； 3、★一键触发全区告警和手动告警功能； 4、内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用。 5、分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作； 6、具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制； 7、具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源(收音、DVD、无线话筒等)，无需调音台或者前置放大器等设备接入音源； 8、外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。 9、具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。 10、具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。 11、内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面； 12、可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道,可无限扩展外接输入节目源； 13、可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。 14、终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。 15、强插寻呼；对讲功能；分组功能； 16、★备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。 17、终端断线后自动恢复断线前的播放节目。 18、支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 19、内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能。 20、具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。 21、中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式； 22.投标时须提供产品彩页及投标时须提供3C认证证书复印件并加盖厂家鲜章。 23.投标人所投广播设备硬件制造商必须具有“ISO9001质量管理体系认证证书”的复印件原件并加盖厂家公章，证书须是包含“公共广播设备和功放的设计/开发、生产和服务”这个范围。 ★24.投标人所投广播设备制造商必须具有“环境管理体系认证证书”的复印件原件并加盖厂家公章，确保环保安全。 ★25.投标人所投广播设备制造商必须具有“测量管理体系认证证书”的复印件原件并加盖厂家公章。 ★26.投标人所投广播设备制造商必须具有“安全生产标准化”复印件 并加盖厂家公章。 ★27.投标人所投广播设备制造商必须具有“音视频集成工程企业资质一级资质”复印件并加盖厂家公章 28.提供第三方检测报告。 ★提供制造商或国内总代理的授权书及售后服务承诺函、产品参数确认函。 | 套 | 1 |
| 2 | 网络广播控制服务器软件 | 1、终身免费保修、升级 | 套 | 1 |
| 3 | 网络化智能寻呼站 | 1、★可控制不少于999个分区，具有分区一键全开功能，紧急报警功能。 2、★具有分区寻呼和分组寻呼功能，多个网络智能寻呼站对讲功能，同时网络智能寻呼站可以把主机海量节目库独立的点播放给任意一个分区。 3、支持TCP/IP传输协议，兼容WAN/LAN共享网络，可直接接入网络。 4、具有AGC自动增益控制。 5、显示屏为6.5~8.5英寸真彩液晶显示屏，图形化界面显示，触摸屏操控，满足学校的操作方便且响应国家节能的号召。 6、内置节目播放器，可本地监听主机上的节目源。 7、内置监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 8、具有一路辅助输入通道，一路辅助输出通道，一个耳机监听接口，可实现本地系统扩展。 9、可查看分区状态信息。具有运行日志管理和屏幕校准功能。 10、屏幕背光点亮时间可调，实现节能运行。 11、能够自动录音所有寻呼过的话生成为日志。 | 台 | 1 |
| 4 | IP软件加密狗 | 1、终身免费保修、升级 | 套 | 1 |
| 5 | 16位电源时序器 | 1、按顺序开启或关闭16路受控设备的电源； 2、可以通过定时器自动控制或人工控制； 3、插座总容量达4.5KVA； 4、电源插座输出总容量 4.5kVA，20A, 16通道； 5、每个插座最大输出为220V，10A。 6、定时器控制信号 交流220伏, 0.01A 7、动作间隔时间 0.4秒-0.5秒 8、保护 AC 保险丝 9、耗电 AC220-240V/50-60Hz/20A | 台 | 1 |
| 6 | IP网络化音箱 | 1、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议. 2、采用高档防水型网罩，外观工程塑料模具倒模设计 3、★双网络备份设计，具有网络线路故障检测与自动选择功能 4、内置2*25W高效率数字功放，低功耗设置。 5、内置4Ω 25W高保真扬声器，输出灵敏度高 6、醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间 7、可播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 8、具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统 9、可接受红外线遥控器的操控。 10、可拓展蓝牙音频接收功能，点播功能和对讲功能 | 对 | 1 |
| 7 | 广播机柜(38U) | 1、尺寸: 1850*535*485mm 2、颜色: 黑色 3、结构材料：铝材； 4、标准化模式，以满足各种需求； 5、采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤； 6、安装空间38U规格； 7、机柜内设计4条可调节铝型材槽轨； 8、底座可着地或安装活动脚轮； | 套 | 1 |
| 8 | 防水音柱（40W） | 1、产品通过防水认证等多项认证，适宜室内外使用； 2、采用铝质面网，不生锈； 3、二分频结构，频带较宽。 4、★频响范围 ：80Hz-16kHz 5、★灵敏度 ：91dB 6、★最大声压级 ：107dB 7、额定功率 ：40W 8、尺寸(长×宽×高) 230×250×430mm 9、重量 ：8.5kg 10、全天候设计，金黄色外观，铝网，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，寿命长， 11、喇叭单元4"全频扬声器x1, 2.5"高音扬声器x1； 12、★灵敏度高(89±2dB)，声音清晰、明亮。 | 只 | 35 |
| 9 | 网络化播放功放650W | 1、采用高档铝合金拉丝面板制造。 2、可挂接在网络到达的任何地方,网络传输协议，动态音频数据传输。 3、双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4、内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 5、★自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 6、功放额定输出功率：650W 7、醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 8、具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 9、内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 10、面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 11、★面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 12、★内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 13、★外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 14、具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 15、外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 16、带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板,也可以连接蓝牙音频接收器。 17、点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 18、寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 19、对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 20、蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 21、外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 22、可定制联动触发功能，可定制100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 23、具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 24、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 25、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 26、全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 27、内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 28、采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 29、内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 30、采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 31、自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 32、采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 33、采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 34、本地输出音量及本地播放状态可控。 35、★需提供中国国家强制性产品CCC认证证书； 36、★提供生产厂家针对本项目的授权书原件及售后服务承诺函原件、产品参数确认函。 | 台 | 2 |
| 10 | 室内壁挂音箱（40W） | 1、工作电压70/100V，额定功率40W; 2、最大声压级106±2dB，有效频率范围70Hz ~20kHz； 3、喇叭单元：6.5"低音扬声器x1, 2.5"高音扬声器x1，二分频音箱 4、重4.2 kg，自备横、竖两种悬挂孔，安装方便； 5、铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 6、扬声器悬边阻尼处理，灵敏度91±2dB，寿命长，声音清晰、 明亮。 | 只 | 2 |
| 11 | 网络化播放终端（机架式） | 1、内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 2、★双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议 TCP/IP协议；音频格式 MP3/MP2； 3、全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 4、内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 5、外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口 6、外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 7、具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 8、内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 9、网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 10、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时。 | 台 | 3 |
| 12 | 纯后级定压功放（1000W） | 1、100伏, 70伏 1000W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 2、5 单位LED 显示器，作状态显示； 3、RCA插口和XLR插口供方便地实现环接； 4、★输出短路保护并示警； 5、投标时须提供产品彩页及3C认证证书并加盖厂家鲜章。 6、输入灵敏度 0dBV 7、额定输出电压 70V，100V 8、★信噪比 大于90dB 9、★增益限制的有效频率范围 80Hz-15kHz (±3dB) 10、总谐波失真 小于0.5% (1kHz，1/3额定功率) | 只 | 4 |
| 13 | 前置放大器 | 1、★多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；2个输出； 2、各通道独立音量控制，高音和低音音调控制； 3、自动默音（有强插功能）； 4、输入 Mic 1, 2, 3, 4, 5: 600Ω, 2.5mV, 不平衡，Aux 1, 2, 3 : 10kΩ, 250mV, 不平衡 5、输出 0dBV 6、频响 Mic : 100Hz-15kHz（±3dB）; Line : 20Hz-18kHz(±3dB） 7、信噪比 Mic input : 80dB 8、Aux input : 90dB 9、音调 Bass : ±10dB（100Hz） 10、Treble : ±10dB（10kHz） 11、保护 AC保险丝 12、电源 AC 220-240V/50-60Hz | 只 | 1 |
| 14 | 主/备功放故障切换器 | 1、“功放” 和“ 备用功放” 之间实现自动切换； 2、★具有4个完全相同的独立的通道，每个通道均能完成 主 / 备 功放之自动检测与自动切换； 3、兼有手动 主 / 备 切换之功能； 4、一目了然的工作状态指示； 5、通道工作容量 100V/10A（音频信号） 6、★功放增益要求 >20dB 7、输入检测电压阀值 <500mV 8、★30k检测信号输出电压 20mV-50mV | 只 | 1 |
| 15 | 数字调谐器 | 1、全轻触按键控制，VFD显示； 2、★AM/FM 各40个电台存储功能； 3、具有自动搜索存储电台功能； 4、具有断电记忆功能； 5、接收范围 FM 87.0MHz-108.0MHz，AM 522kHz-1620kHz 6、灵敏度 FM 26dBμ，AM 52dBμ 7、信噪比 FM 单声道76dB，立体声70dB，AM 40dB 8、调谐频率步距 FM 50kHz，AM 9kHz 9、中频频率 FM 10.7MHz，AM 450kHz 10、输出电平 0dBV 11、保护 AC保险丝 12、电源 AC220-240V/50-60Hz | 台 | 1 |
| 16 | 调音台 | 1、输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4 2、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1； 3、话筒：10 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 4、总谐波失真：0.0 3%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 5、编组：4，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容 6、采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 7、幻象电源电压：+48V 8、内建数字效果：24编程 9、外观尺寸：444×130×500mm 10、功耗：30W 操作温度：0-40℃ 11、机身耐用轻巧，可上机架安装 | 台 | 1 |
| 17 | 广播级专用录音话筒 | 1.换能方式：电容式 2.指向性：心形指向性 3.信噪比：＞81dB-A 4.频率响应：20Hz-20kHz 5.输出阻抗：200Ω 6.灵敏度：20Mv/Pa 7.最大声压级：136/156dB(0/-20dB) 8.供电电压：幻象48V 9.等效噪音级：13dB-A 10.频率衰减：-20 dB 11.单支话筒重量：1450g 12.低切滤波器：160 Hz, 6dB/octave 13.建议输出负载：> 1000 Ohms 14、配麦克风桌面悬臂支架 | 支 | 2 |
| 18 | 监听耳机（耳塞） | 1、频响范围 12 Hz-24 kHz 2、阻抗16欧姆 3、接口类型 直型 4、灵敏度 120 dB SPL/V 5、最大承载功率 10mW 6、线长不小于1M 7、驱动单元类型/直径 9mm 8、音频接口 3.5毫米音频接口 9、耳机/耳麦是否带线控 是 | 副 | 4 |
| 19 | 无线拾音话筒 | 1、使用频率 :524-865MHz（可使用的频率取决于当地的规定） 2、工作范围 :100m（正常情况） 3、动态范围: 100dB 4、频率响应 :45-15000Hz（±2dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 5、综合失真: ≤0.5% 6、工作距离 :约100m（工作距离取决于很多音量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等） 7、电池工作时间：使用2节碱性电池，不低于8小时 8、发射机输出功率：最大30mW 9、★在18MHz带宽中有90个可选频率 10、★自动选择频率; 11、★1/4波长天线, 12、★微处理器-分集接收控制; 13、★通道显示：LED 14、★XLR和1/4英寸输出 麦克风： 1. 音头: 动圈式 2. 指向性：心形 3. 灵敏度：-105dBm，12dm信噪比（典型值） 4. 供电:2节5号1.5V碱性电池 5. 功能特点 :采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 6. 音质特点 :中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华 | 支 | 3 |
| 20 | 台式电脑 | 1、显示器：27英寸全新节能型IPS 2、CPU：酷睿17-6700(3.4GHz 8M 4核) 3、显存：4G独显 4、内存：8GB DDR4-2133 5、硬盘：1块256G SSD+1块2TB硬盘 6、光驱：DVDRW刻录光驱 7、网络控制器：集成式英特尔I219LM PCle GbE 8、前置端口：2*USB3.0，2*USB2.0，1个耳机接口，一个麦克风接口 9、后置端口：2*USB3.0，4*USB2.0，2个DisplayPort1.2,1个DVI-I单链路，2个PS/2,1个RJ-45,1个音频输入端口，一个音频输出端口，2个IEEE 1394b 10、使用质量标准：原厂ISO9001:2008认证，噪音≤20分贝，可提供用户安全符合标准声明； 11、安全性：标配机箱入侵传感器，机箱电磁锁；USB端口禁用； 12、★电源：能效高达90%的280W电源，通过能源之星认证； 13、★售后服务：叁年现场维修服务。5*9,下一工作日到场。 | 台 | 1 |
| 21 | 空调 | 1、制冷量(W) 2600（300-3650） 2、制冷功率(W) 740（90-1500） 3、制热量(W) 3700（300-4610）+1050 4、制热功率(W) 1120（90-1510）+1050 5、电辅加热功率(W) 1050 6、内机噪音(dB(A) 20-40 7、外机噪音(dB(A) 40-50 8、变频机能效比 3.86 9、循环风量(m3/h) 610 | 台 | 2 |
| 22 | 播音桌 | 1、长宽为：100cm*240cm， 2、桌表为蓝色 桌体框架为浅灰，装饰板为白色和浅蓝相见装饰。 3、控制台为新型液晶显示器专用控制台，造型新颖、独特。 4、控制台下设有走线空间。控制台后台板在高度上作了降低处理，不影响看电视墙上的画面。 5、控制台台板全为密度板，贴真木皮，喷环保漆，表面在防火底漆处理； 6、配套四张播音椅子（根据使用单位要求提供货物）； | 张 | 1 |
| 23 | 控制台 | 控制台台板全为密度板，贴真木皮，喷环保漆，表面防火底漆处理； 配套两张椅子（根据使用单位要求提供货物）； | 张 | 1 |
| 24 | 数码相机 | 1、类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头反光式数码相机 2、定位：全画幅单反相机 3、记录媒体： CF卡（I型、兼容UDMA模式7） SD存储卡、SDHC 4、图像感应器尺寸：约36×24毫米 5、兼容镜头：佳能EF系列镜头（EF-S、EF-M镜头除外） 6、图像感应器：CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF） 7、有效像素：约3040万像素 8、除尘功能：自动、手动、添加除尘数据 9、图像类型：JPEG、RAW（14位）可以同时记录RAW+JPEG 10、照片风格：自动、标准、人像、风光、精致细节、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 11、★全61点均兼容F8光束，其中21点兼容F8光束的十字型检测（自动对焦组属性：使用F组镜头时） 12、对焦模式：单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦 13、★iTR：智能追踪和识别 14、测光模式：使用约15万像素 RGB+红外 测光感应器、252区TTL全开光圈测光 15、ISO感光度：在ISO 100～12800之间自动设置 16、快门类型：电子控制焦平面快门 17、快门速度：1/8000至30秒（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异）、B门、闪光同步速度1/200秒 18、驱动模式：单拍、高速连拍、低速连拍、静音单拍、静音连拍、10秒自拍/遥控、2秒自拍/遥控 19、连拍速度：高速连拍：最高约7张/秒，低速连拍：最高约3张/秒，静音连拍：最高约3张/秒 20、短片拍摄：记录格式：MOV、MP4，短片格式：4K：Motion JPEG 21、镜头：配11-24广角变焦镜头，需为同品牌 附带专业可容纳两机五头背包，电池，128GCfast卡，佳能430 EX II二代闪光灯，单反相机麦克风一个，单反相机三脚架小滑轨（0.7-1.5米）一个，伟峰（WEIFENG）WF-717 铝合金三脚架1.8米液压阻尼云台三角架、伟峰（WEIFENG）WF-3958M 专业摄像机独脚架各一个 | 套 | 1 |
| 25 | 12U机柜 | 高620mm×宽600mm×深600mm | 台 | 1 |
| 26 | 24芯室外光缆 | 中心管填充式、双钢丝加强、适用温度-40~60度 | 米 | 1200 |
| 27 | 音响线 | 4平方多股无氧纯铜芯线， | 米 | 2500 |
| 28 | 网络交换机 | 16口全千兆，带光口交换机 | 台 | 2 |
| 29 | PVC管 | 3分加厚联塑线管，壁厚在1.6毫米以上，防水、耐高温 | 米 | 3000 |
| 30 | 辅助材料 | 施工工具、钢钉、软管、线卡（为了保证线管牢固，每隔一米左右需用线卡固定线管）、水晶头、光纤熔接等、需求单位所提出项目相关必须的线材等 | 批 | 1 |
| 31 | 原有窗户增加铝合金窗 | 双层夹胶隔音玻璃，1.2厚铝合金窗固定安装。 | m2 | 5 |
| 32 | 防盗门 | 定制，900*2100mm，1.0厚防盗隔音门固定安装，原有门高出部分用类似材料填补,以及原有门的拆除 | 套 | 2 |
| 33 | 顶面吸音吊顶 | 600*600矿棉吸音板吊顶，龙骨，（含损耗）辅材，人工、5公分厚吸音棉 | m2 | 21 |
| 34 | 吸音棉加厚 | 铺垫加厚5公分吸音棉，辅材人工（含吊顶部分） | m2 | 104 |
| 35 | 墙面吸音板 | 封窗及隔墙部分龙骨部分铺贴吸音毡、抗震、隔音、辅材、人工 | m2 | 104 |
| 36 | 地面地板胶 | 专用胶水铺贴2mm厚地板胶，辅材人工 | m2 | 21 |
| 37 | 隔音墙和门 | 将原有播音室用隔音墙分为两间，定制专业隔音门：900*2100mm，安装、夹板制作内有高密度吸音门心，并填充5公分厚吸音棉、包皮包边，线条收口 | 项 | 1 |
| 38 | 窗帘 | 提供样品选择，加厚、遮光、隔音、棉麻 | m2 | 8 |
| 39 | 背景饰面 | 纤维吸音板加工、环保型万能胶粘贴、辅材、人工 | m2 | 9 |
| 40 | 线路改造 | 强电线路铺设改造布线、4平方多股电线、联塑套现管、辅材、人工 | m2 | 21 |
| 41 | 灯具 | 600*600平板LED灯嵌镶式安装、四轴密封、材料、人工 | 套 | 3 |
| 42 | 射灯 | 开孔5公分LED射灯嵌镶式安装、角度调整、材料、人工 | 套 | 3 |
| 43 | 广播指示灯 | 定制；室外带灯箱200*500mm，播音指示灯、室内带计时、时间码200*500mmLED显示屏 | 套 | 1 |
| 44 | 形象字 | 背景亚克力形象字“琼台师范学院校园广播站”单个字300*300mm，定制安装、材料、人工 | 项 | 1 |
| 45 | 布线 | 全校布线沿建筑物屋檐、楼顶或者空中走线 | 项 | 1 |
| 46 | 安装培训费 | 设备安装完成后，对使用单位人员进行不少于三天的设备使用、维护等培训 | 项 | 1 |
| 47 | 清洁 | 货物搬运、施工结束清洁、维护、垃圾搬运等 | 项 | 1 |
| 48 | 其他 | 装修效果参考效果图，但要求不能低于此效果 |  |  |

二、其他要求

1．交货时间：自签订合同之日起30天内供货并安装完毕。

2．服务要求

2.1供货方应在本地设立相应的技术支持及售后服务网点，确保设备使用的用户能够得到及时优质的售后服务。

2.2设备在安装调试、现场测试、终验后的保修期满后，因涉及设备问题或出现用户无法自行处理的问题，供货方必须提供及时的后期技术支持。

2.3★供货方应提供至少1年质保服务（自双方验收合格日起，具体以清单要求为准），终身维护。

2.4在保修期内和保修期外，设备如有重大故障，供货方接到用户电话后，必须及时赶到现场并排除故障。

2.5提供服务电话及现场支持服务和长期的免费维修支持。质保期内如有功能修改、完善、优化、升级，应免费进行。

2.6播音间的电由承建方提出用电量后，由后勤处接入。

3．培训要求

中标人必须向采购人提供培训服务，对本项目建设的内容提供维护、操作使用、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握使用及简单维护，直至能熟练独立操作。

4．技术文件：报价人应提供货物的技术资料。

三、设备的安装调试、试运行和验收

- 本项目为交付设备承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，买方将不再支付任何费用。

- 中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标人向采购人提请设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，采购人按中标人提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

- 所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《货物验收单》一式四份书面签字（盖章）验收。

四、技术资料

一）投标人应分阶段免费提供以下资料：

# 1、投标时

A、投标人简介

B、经营业绩简介

C、提供有中文版的产品设备样本简介和产品技术性能说明书（彩页）

D、产品设备清单

E、备件与工具清单

F、可选配件清单（不包括在总报价内）

G、技术服务与技术培训

H、设备制造厂商提供的有效销售、售后服务授权书（以项目设备清单中要求为准）

# 2、设备到货时

A、产品设备硬件说明书（操作手册）、软件说明书（操作手册）

B、系统调试手册

C、系统各种设备的维修、保养手册

D、产品设备到货清单

E、产品出厂检验合格证书

F、原产地证书

G、中国商检部门出具的商检证书

3、系统验收时

A、系统调试报告

B、系统仪器设备保修证明

五、 工具

投标人应提供产品设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给采购人，此价格应包含在投标价中。

# 六、备件

投标人应提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证仪器设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，采购人有权决定全部或有选择的购买。

七、易损件

投标人应提供一个易损、易耗件清单，并标明用途、生产厂、常规使用寿命和单价。

八、售后服务承诺

1． 应急维修时间

本项目售后服务方案和技术支持及维修维护措施。

提供硬件三年的免费保修(天灾、人为损坏除外)和终身服务（内容包括组成投标设备的所有零部件），部分设备按照厂家保修条款执行。

日常故障服务时间为：1小时内响应，6小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理；

免费协助用户完成系统投入使用前的准备工作，免费提供本项目布线系统技术咨询；工程完工后一周内，免费向用户方进行技术培训工作。

2．质量保证

本次投标的所有产品，保证均是全新的、未使用过的，均符合投标书中所标明的品牌、型号，并且来源自正规渠道，完全享受原厂提供的三包承诺；

本次投标的所有产品，保证是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，保证均达到投标书所列各项规格及技术参数；

本次投标的所有产品，且除享受原厂保修承诺外，均可享受公司在投标文件中所提供的服务承诺；

如产品验收时或验收后发现供货方提供的产品不合格或不是正规厂家生产的，公司按国家有关规定承担全部责任。

3．质保期内和质保期后服务

1）质保期内

在质保期内，在接到业主的维修通知后1小时内响应，6小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理。

在质保期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，公司免费负责修理或更换。

在质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，公司只收取相应的成本费。

在质保期内,公司将免费提供系统正常使用情况下的维修及保养服务,定期派工程师到现场维护和巡查,并免费处理质保期内的任何问题。

在本系统与其它系统整合使用时，中标单位工程师须赴现场及时解决其它系统与本系统整合使用时所出现的问题。对于在质保期内出现的系统扩容情况，中标单位须本着用户至上的原则，在扩容施工时只收取相关部分的材料成本费用，有关设计费及施工督导费不计。

质保期结束前，用户方对系统工程进行全面性能检查并通知中标商，中标商须派技术员参加，负责对检查中发现的任何问题，予以及时处理和解决，费用由中标商负担，并将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告甲方。在公司解决了在试运行期内出现的所有技术问题后，用户应进行认可并发给中标商最终验收证书。在质保期内的一切保修均为免费上门服务。

2）质保期后

在保质期满后，中标商保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标商以保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。质保期满后，双方可协商签定系统保修维护合同；中标商向用户提供与投标书同等的产品，在本次分项报价基础上按最优惠价格收取成本费用，并提供保养方案；快速地提供监控系统设备的维修和保养服务；质保期后，中标商仍有责任为用户提供系统所需的零部件。若某些备品备件将停止生产，应指定替代产品，并提前一年通知用户作好准备；中标商有义务在系统的使用维护、应用开发方面继续向用户提供技术支持；

中标商有义务向用户提供系统软件最新版本及优惠条件。

质保期后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命问题（明显短于该零部件正常寿命）时，中标商负责免费更换及维修。

九、技术培训要求

可根据采购人要求免费为采购人技术人员提供系统操作、维护培训。

十、交货地点：用户指定地点。

十一、除投标文件明确外，未经采购人同意，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

十二、签订合同： 中标人在收到《中标通知书》5天内与采购人签订合同。

# 第三部份　投标人须知

投标人应仔细阅读海南省教学仪器设备招标中心招标文件（包括技术部分要求）中所有的条款。

Ａ  说  明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的教学仪器设备及服务采购。

1.2资金来源系政府财政资金

2、定义

2.1“采购人”系指业主

2.2“投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心。

2.4“采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5“评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6“货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的仪器、设备、方案以其它有关技术资料和材料。

2.7“服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

2.8“日期、时间” 系指公历日、北京时间。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10“合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2．11招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3、合格的投标方

3.1是响应招标文件，参加投标竞争，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.3合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

4、纪律

4．1投标人不得串通作弊，以不正当的手段防碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

5、投标费用的承担

5.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# Ｂ　招标文件说明

6、“招标文件”的构成

6.1“招标文件”是用以阐明所需仪器设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（投标文件格式、评标原则和步骤及评标方法）

7、 招标文件的澄清

7.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

# Ｃ  投标文件的编写

8、要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，其投标书将视为不完整的标书，其投标可能被拒绝。

8.2投标文件的语言为中文。

8.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

9、“投标文件”的组成

9.1“投标文件”应包括下列部份：

（1）投标书

（2）政府采购货物报价一览表

（3）技术参数图片资料

（4）设备制造厂商提供有效的销售、售后服务授权书（以项目需求书要求为准）

（5）投标资格证明文件

（6）投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

（7）投标保证金或保函

投标方应将“投标文件”胶装订成册。

10、 “投标文件”格式

10.1投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标书、“政府采购货物报价一览表”、和“售后服务计划”。投标人应分别在以上表格中注明提供的货物名称、型号规格、技术配置及参数、原产地（生产厂名）、数量和价格等（见附件格式）。

10.2投标人要对本“招标文件”中“招标采购项目设备清单及范围”所列的所有货物进行整体投标，不得将其中的内容拆开投标。

11、投标报价

11.1投标人应在“招标文件”所附的“政府采购货物报价一览表”（附件格式二）上写明投标货物的单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

11.2投标人应按上述条款的要求填写仪器设备报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

11.3投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 11.4投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

12、投标人资格的证明文件

投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

13、投标保证金

13.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

13.2 投标方应向招标方提供的投标保证金。投标保证金应在递交投标文件截止时间之前存入采购代理机构指定账户并注明汇款单位、招标项目名称、项目编号，逾期不予以接受投标。

13.3未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构将在发出《中标通知书》之日起5个工作日内予以原额无息退还。

13.4中标方的投标保证金，采购代理机构将在中标方签订合同并支付中标服务费后予以原额无息退还。

13.5发生以下情况投标保证金可能被没收

（1）在投标有效期内撤回其投标

（2）中标后的规定期限内未签合同

（3）中标未按合同金额的2%交纳履约保函

（4）中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

14、投标有效期

14.1“投标文件”从开标之日起，投标有效期为90天。

14.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

15、“投标文件”的签署及修改

15.1投标方应准备一份正本和二份副本及电子文件（光盘），并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“政府采购货物报价一览表的技术规格”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料” 或“产品说明书”为准。

15.2除投标人对错处作必要修改外，“投标文件”中不许有加行、涂抹或改写。

15.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

Ｄ   投标文件的递交

16、“投标文件”的密封和标记

16.1投标人应将“投标文件”正本和副本分别用信封密封，并在信封面上标明招标编号、投标货物名称，并注明及“正本”或“副本”。

16.2每一密封件封口上应注明“于  月  日之前不准启封”的字样，并加盖印章。

16.3“投标文件”需由专人送交。投标方应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

17、采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

Ｅ   开标和评标

18、开标

18.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

18.2开标时，采购代理机构、投标人代表一起检查“投标文件”的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为“投标文件”正本中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。采购代理机构开标过程做唱标记录。

19、评标委员会

19.1评标委员会是依据《中华人民政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由有关技术、经济等方面的行业专家和招标人代表组成专家组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

19.2 评标期间，投标人应由法人代表或授权委托人应答必须的询标。

20、对“投标文件”的审查和响应性的确定

20.1开标后，采购代理机构将组织审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；采购代理机构所要求的投标保证金是否已提供；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

20.2在对“投标文件”进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

20.3评标委员会将确定每份投标是否对“招标文件”的要求，做出了实质性的响应而没有较大偏离。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有较大偏离或保留。较大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。招标方判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

20.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

22.5评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

21、投标文件的澄清

21.1为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

21.2重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

22、评标原则和方法

22.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评委会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

22.2评委会对每个“投标文件”的技术性能和投标报价进行评审。

22.3对其他内容进行分析评审：

⑴ 交货期；

⑵ 主要配件情况；

⑶ 设备验收情况；

⑷ 付款条件；

⑸ 投标人的资信情况和履约能力；

⑹ 投标人的供货状况及销售服务措施；

⑺ 投标人提供的其它优惠条件。

⑻ 投标货物一律按交货价评标。

22.7综合以上分析评审最后做出评标结论。

23、保密及其它注意事项

23.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、公平、择优地对待所有投标人。

23.2评标前后，采购代理机构将安排评委会与采购代理机构双方作技术和商务交流。评委会可能对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为“投标文件”的组成部分。

23.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

23.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

23.5 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

24、初步评审

24．1评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。

24．2评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

24．3在详细评审之前，评标委员会要审查份每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性、完整性 | 符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏（包括是否有投标人授权代表签字和加盖公章） |  |  |  |
| 2 | 保证金 | 提交保证金 |  |  |  |
| 3 | 交货期 | 在招标文件规定的完成期限内完成 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标符合招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 技术参数及产品制造商资质 | 技术参数及产品制造商资质是否全部满足招标文件中的要求。 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 没有其它被招标文件中认定为无效投标的条件 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                                  日期：

24．4无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标：

1）投标人未提交投保证金或金额不足；

2）投标有效期不足的；

3）不符合合格投标人条件的；

4）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

5）投标价不是固定价或投标价不是唯一的（除非《投标资料表》另有规定）；

6）单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

7）不按要求填写投标报价表、规格及技术参数响应表，技术、商务有重大偏离或保留的；

8）投标人未按要求提供资格证明文件的（《投标资料表》另有规定的除外）；

9）投标人不是制造商，且未能按要求提供所投货物制造商出具的有效代理证或国内代理对该项目的正式授权书的（ “投标邀请函”或项目需求表没有要求提供的除外）；

10）投标人未能证实其具有长期的售后服务的能力并作出承诺的；

11 ）没有购买招标文件并报名者；

12）评标委员会认为投标未实质性响应招标文件的要求（如评委成员意见不统一时，采用投票表决）。

25、定标原则：经初步审查合格通过后，符合招标文件规定的产品技术、质量和服务要求，且报价最低者被确定中标（成交）供应商。

Ｆ　　授予合同

26、评审确定中标候选人

26.1严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

26.2评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选供应商确定中标人，并送报采购管理机关备案。

26.3如果中标人不能按照招标文件的要求及投标文件的承诺签订合同或中标人的投标文件与事实不符，采购人可以取消中标人的中标资格并将合同授予另一中标候选人，或者依法重新招标或采取其他采购方式。采购人对影响的投标人不承担任何责任。

27、中标通知

27.1评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南省教学仪器设备招标中心签发《中标通知书》。

27.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，其投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，应当对超出部分予以赔偿。

28、授予合同时变更数量的权力

采购代理机构在授予合同时，有权根据评标的情况，对“招标货物一览表”中列明的货物的数量和服务予以增加或减少，额度不大于10%。

29、签订合同

29.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

29.2、《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

30、中标服务费

30.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费。

30.2中标服务费金额按中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]文件规定收取。

第四部份　合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

6.4 所有设备包括不限于主设备、配件以及安装辅材辅料，运输到达安装场地，安装前需通知甲方项目人员现场查验，并签字确认后，方可实施安装。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文， （买方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

第五部份　合同条款及格式

买方：

卖方：

买、卖双方根据2016年 月  日2016年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备（或软件）名称：

仪器设备（或软件）型号：

仪器设备（或软件）产地及厂家：

仪器设备（或软件）单价：

仪器设备（或软件）数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供3年免费维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

1.为配合招标人采购设备及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。本项目必须在签订合同  天内发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

2.所有设备包括不限于主设备、配件以及安装辅材辅料，运输到达安装场地，安装前需通知甲方项目人员现场查验，并签字确认后，方可实施安装。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：买方验收合格付清。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式陆份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2016年  月  日                       2016年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

电  话：0898－66779294

2016年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

第六部份　投标文件格式

# 附件1

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹投标保证金支付证明，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并

同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为 90  个工作日。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

附件2

# 报价一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 原产地及制造厂名及型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 免费质保期 |

大写：                                                 合计：

投标人代表签名：             职务：                          日期：

# 注：1、所有仪器设备用人民币元报价。

2、第6栏的单价应包括产品费用全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、将1份开标一览表单独装在信封中密封，供唱标使用。

附件3

设备配置及参数一览表

投标人名称:（盖章）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 型号规格及主要技术参数 | 性能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签名：             职务：                          日期：

附件4

规格响应表

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标型号规格及技术参数 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 注：1、参考规格填写买方要求。

# 2、投标规格2由投标人填写。

# 投标人签名：

# 附件5

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

附件6   资格证明文件（格式）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

6.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

6.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

5.7依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）

6.8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

6.9制造商的代理授权书（以项目需求书要求为准）

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.4                     法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖本单位公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

4、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6 社会保障资金缴纳记录

近期企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

## 附件6.7  依法缴纳税收的完税证明

近期企业依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）

## 附件6.8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 附件6.9  制造商的代理授权书

致：                            （招标人名称）

作为设在                    （制造商地址）的制造/生产               （货物名称和/或描述）的                     （制造商名称）在此以制造厂的名义授权                    （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就项目名称             （项目编号为：          ）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据招标文件的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任和售后服务支持。

出具授权书的制造商名称：

（公章）

日期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

## 附件7 中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以银行保函、转账或电汇方式，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

## 附件8  投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

演播室装修效果图（上图）

广播站设计平面参考图：（具体尺寸及相关设计以现场测量为准）