海南省政府采购文件

采购方式：公开招标

项目编号：HXY25016-436

项目名称：儋州市“三防”指挥系统升级改造

采购单位：儋州市农业委员会

海南和信源招标代理有限公司编制

2016年12月

目      录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	3

（一）总则	3

（二）招标文件	4

（三）投标文件编制和数量	5

（四）投标文件的递交	7

（五）开标	8

（六）评标	8

（七）定标	13

（八）合同	14

第三部分  用户需求书	15第四部分  合同条款及格式	32第五部分  投标文件内容及格式	37

# 第一部分  投标邀请函

受儋州市农业委员会（以下简称“采购人”）的委托，海南和信源招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对儋州市“三防”指挥系统升级改造（项目编号：HXY25016-436）所需的货物及服务组织公开招标采购工作，兹邀请符合本次公开招标采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算、用途、数量及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：儋州市“三防”指挥系统升级改造

2、预算金额：183.574966万元

3、用途：工作需要

4、数量：一批

5、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

二、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或者三证合一有效证件的复印件并加盖公章；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2015年财务审计报告或2016年任意3个月的财务报表〈资产负债表、损益表〉并加盖公章）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2016年近3个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

4、投标人不是制造厂商的，其主要设备（详见用户需求书）必须获得制造厂商针对本项目出具的授权书及售后服务承诺函原件；

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1、时间：2016年12月7日上午08:00至2016年12月14日17:00（北京时间）；

2、网址：http://218.77.183.48/htms；

3、售价：人民币￥100.00元/份（文件售后概不退），投标保证金为人民币￥10000.00元；

4、投标人提问截止时间：2016年12月15日17:30（北京时间）；

5、保证金到账截止时间：2016年12月27日上午9:30（北京时间），投标保证金的支付形式：网上支付，支付网址为：http://218.77.183.48/htms。

四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2016年12月27日上午9:15至9:30（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看；

3、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼208室；

4、投标人务必在开标前将PDF格式及WORD格式的投标文件上传到网址http://218.77.183.48/htms，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和www.hizw.gov.cn。

五、联系方式

采购人：儋州市农业委员会

地 址：海南省儋州市文化北路1号

电 话：0898-23310065     传真：0898-23322117

联系人：陈先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224     传 真：0898-65328214

联系人：邢女士

# 第二部分  投标人须知

# （一）总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是儋州市农业委员会。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题进行澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向采购人或中标人收取招标代理服务费。

# （二）招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款及格式

第五部分  投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

6、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前（逾期不受理）通知招标代理机构，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

7、招标文件的修改

7.l 在投标截止时间15天前，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

7.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

# （三）投标文件的编制和数量

8、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

9、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

（1）投标资格证明文件（招标文件“投标邀请函”中“投标人资格要求”）

（2）投标承诺函

（3）法定代表人授权书

（4）厂家授权书（制造厂商投标无需提供）

（5）资格申明信

（6）投标一览表

（7）投标报价明细表

（8）技术响应情况表

（9）中小企业声明函（非中小企业无需提供）

（10）售后服务承诺

（11）投标人简介

（12）投标人认为应该附上的其它文件、资料

10、投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

10.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

10.5 投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

10.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

10.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

11、投标报价

11.1 本项目的采购预算金额为183.574966万元。

11.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

11.3 投标人应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.4 中标候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的中标候选投标人。

12、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

13、投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位￥10000.00元。

13.2 投标保证金的支付形式：网上支付，支付网址为：http://218.77.183.48/htms，同时保证金单据上必须注明项目编号、项目名称。如投标人的投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

13.3 投标保证金的退还

13.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

13.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

13.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

15、投标文件的数量和签署

15.1 投标文件一式五份（正本一份，副本四份），固定装订（注：胶装）。投标一览表一份，独立信封密封。

15.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

# （四）投标文件的递交

16、投标文件的密封及标记

16.l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本四份共一袋）及投标一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：儋州市“三防”指挥系统升级改造

项目编号：HXY25016-436

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

16.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

17、投标截止时间

17.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

17.2 投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

17.4 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

# （五）开标

18、开标

18.l 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

18.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

# （六）评标委员会的组成和评标方法

19、评标委员会的组成和评标方法

19.1 评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共5人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人，提交评标报告。

19.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行。评标委员会对投标文件的评审分为资格性和符合性审查、技术评审和商务评审。

19.3 本次评标采用综合评分法，满分为100分。

19.4 综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再进行技术、商务部分的量化评审。只有通过资格审查的投标人才能进入量化评审。

19.5 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评标委员会可按投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表1）。

19.5.1 评标委员会根据《资格审查表》对投标文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）投标人未能满足投标人资格要求的；

（2）投标人未提交法人授权委托书的；

（3）投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

（4）投标有效期不满足的；

（5）交货期或工期不满足要求的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

（7）投标报价不是固定价或者投标报价不是唯一的；

（8）不符合招标文件规定的其它条件。

19.5.2 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

19.5.3 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

19.6 量化评审

19.6.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

19.6.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

19.6.3根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的投标报价取值按投标报价的90%计（即按投标报价扣除10%后计算）。

19.6.4根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

19.6.5 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／投标报价）×价格权值×100

19.6.6 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术项 | 商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 30% | 40% | 30% |

19.7 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／投标报价）×价格权值×100；

4、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

（附表1）

资格审查表

项目名称：儋州市“三防”指挥系统升级改造             项目编号：HXY25016-436

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

(附表2)

评分细则表

| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术项 （30分） | 技术指标和功能要求 | 完全满足招标文件要求得满分，有“★”的指标不满足每个扣3分，其余指标不满足每个扣1分，直到扣完为止。 | 0-30 |
| 2 | 商务项 （40分） | 所投产品资质荣誉证书 | 如所投室内LED 全彩产品提供权威机构所出具的CCC、ROHS认证证书、权威机构所出具的防尘等级IP5X检测报告，每具有1个认证（报告）得0.5分，共1.5分；没有则得0分； 如所投室内LED 全彩产品灯芯采用进口件能提供全球十大进口品牌（提供进口证明材料）得3.5分，否则得0分。 （以上证书需提供复印件加盖制造商公章） | 0-5 |
|  |  |  | 中控产品品牌取得CE认证、计算机软件著作权登记证书、中国电子视像行业品牌证书、中国广播电视产品质量监督检验中心检验报告，每具有1个认证得0.5分，共2分；没有则得0分。 （以上证书需提供复印件加盖制造商公章） | 0-2 |
|  |  | 投标人行业资质证书 | 具有计算机信息系统集成资质证书二级（含）以上得2分；三级得1分；其他则0分； 投标人具有音视频集成工程企业资质，得2分，没有不得分； 投标人具有设计、施工、维修资格证得1分，否则0分。 证明资料：以上证书或证明资料需提供复印件并加盖公章，原件核查，核查时未提供原件将不得分。 | 0-5 |
|  |  | 投标人履行的信誉能力证书 | 投标人如有银行AAA资信证明得2分，无则得0分； 投标人如备良好的信誉能力，具有AAA级重合同守信用企业认定证书则得2分，无则得0分； 投标人如有AAA级信用等级证书得2分，无则得0分。 证明资料：以上证书或证明资料需提供复印件并加盖公章，原件核查，核查时未提供原件将不得分。 | 0-6 |
|  |  | 投标人科技研发实力 | 投标人如有软件CMMI-DEV ML-3证书，得2分，否则0分； 如有国家高新技术企业认定证书的，得1分，否则0分； 如有ISO9001质量体系认证证书，得1分，否则0分； 如有ISO14001环境管理体系认证证书，得2分，否则0分； 如有软件企业认定证书，得1分，否则0分； 如有自主创新示范企业证书，得2分，否则0分； 证明资料：以上证书或证明资料需提供复印件并加盖公章，原件核查，核查时未提供原件将不得分。 | 0-9 |
|  |  | 同类型项目经验情况 | 为确保系统的实际应用，投标人自2010年到至今(以合同签订时间为准)独立承担过水利信息化项目（合同金额500万（含500万）以上），每具有1项得1分，最多3分。 证明资料：以上合同需提供复印件并加盖公章，原件核查，核查时未提供原件将不得分。 | 0-3 |
|  |  |  | 为保证项目的售后维护，投标人自2010年到至今(以合同签订时间为准)签订过水利信息化项目维保合同（合同金额100万以上），每具有1项得1.5分，最多6分。 证明资料：以上合同需提供复印件并加盖公章，原件核查，核查时未提供原件将不得分。 | 0-6 |
|  |  | 售后服务和培训方案 | 1．供应商技术方案合理，技术路线可行，有完整的框架结构、技术架构、布署架构等，符合系统实际需求。优得2分，良1分，一般的0分； 2．提供项目详细的售后服务和培训方案。 优得2分，良得1分，一般得 0分； | 0-4 |
| 3 | 价格项（30分） | 报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权重×100 | 30 |

# （七）定标

20、定标

20.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前二名为备选中标候选投标人。

20.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

20.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

20.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

20.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

21、公告

招标代理机构将在指定的网站（海南省人民政府网www.hainan.gov.cn、海南政府采购网www.ccgp-hainan.gov.cn、中国招标与采购网、儋州市人民政府网）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为7个工作日。

22、质疑和投诉

22.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

22.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

22.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

# （八）合同

23、合同授予标准

除本须知第13.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

24、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

25、签订合同

25.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

26、付款

按照政府采购有关规定办理。

27、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

# 第三部分  用户需求书

# （一）项目名称

儋州市“三防”指挥系统升级改造

# （二）项目概况

1.会商大屏幕系统改造

由于原“三防”指挥部大屏幕显示系统为2009年建设，至今已达到正常寿命期，因此，本次“三防”指挥整体搬迁后，本次项目设计重新建设会商大屏幕系统。结合当前的技术条件，本着先进、实用的宗旨，拟建的会商大屏幕系统为整屏6平方的高清LED显示屏组成的大屏幕显示系统。控制调度各种不同的高清信号显示于大屏幕上，供指挥调度决策参考，形成高效的指挥调度系统，并且建设音视频子系统、集中控制子系统、门禁子系统、会商系统桌面PC配件以及会议桌椅等。

2.办公设备及设备间现有设备搬迁

对现有的办公设备及防汛抗旱系统设备等进行统一整合，合理规划划分区域，优化系统业务平面，将现有业务系统资料充分合理化利用。

3.综合布线

建设新办公区域9楼的综合布线系统、要求采用高质量的标准材料，以模块化的组合方式，把语音、数据、图像和部分控制信号用统一的传输媒介进行综合至机房。

# （三）项目需求清单

1.会商大屏幕系统改造设备需求清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 会商大屏幕系统改造 |  |
| （一）大屏幕显示系统 |
| 1 | LED显示屏体 | ㎡ | 6 |  |
| 2 | 配电系统 | 项 | 1 |  |
| 3 | 钢结构支架及施工五金件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 系统工程专用线缆 | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频拼接器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 大屏幕控制系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | DVI高清矩阵 | 台 | 1 |  |
| 8 | LED全彩显示屏 | m2 | 2 |  |
| 9 | 控制操作电脑 | 套 | 1 |  |
| （二）集中控制子系统 |
| 1 | 无线接收器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 网络合并式中央控制器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 触屏控制器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 主控器稳压电源 | 台 | 1 |  |
| 5 | 红外发射棒 | 台 | 6 |  |
| 6 | 8路继电器箱 | 台 | 1 |  |
| 7 | 控制及界面设计软件 | 套 | 1 |  |
| （三）音视频子系统 |
| 1 | 数字会议主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字会议主席机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 数字会议代表机 | 台 | 21 |  |
| 4 | 手持无线话筒 | 套 | 2 |  |
| 5 | 双通道自动反馈抑制器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 数字媒体矩阵 | 台 | 1 |  |
| 7 | 功放 | 台 | 2 |  |
| 8 | 音箱 | 只 | 4 |  |
| 9 | 音响挂架 | 个 | 4 |  |
| 10 | DVI信号延长线 | 条 | 16 |  |
| 11 | 机柜(音视频) | 台 | 1 |  |
| 12 | 专业线缆 | 批 | 1 |  |
| （四）会商系统桌面PC及配件 |
| 1 | 系统控制PC | 台 | 4 |  |
| 2 | LED显示器 | 台 | 4 |  |
| 3 | 桌面液晶升降器 | 台 | 4 |  |
| 4 | 无线键鼠套装 | 台 | 4 |  |
| 5 | 多功能盒 | 个 | 5 |  |
| 6 | 会商指挥平台 | 台 | 1 |  |
| 7 | 监控台 | 套 | 1 |  |
| 8 | 挂式空调 | 台 | 2 |  |
| 9 | 吸顶式空调机 | 台 | 2 |  |
| 10 | 通风管道 | 米 | 25 |  |
| 11 | 空调安装耗材 | 批 | 2 |  |
| （五）门禁子系统 |
| 1 | 门禁控制器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 弱电隔离器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 指纹门禁一体机 | 台 | 1 |  |
| 4 | IC卡片 | 片 | 8 |  |
| 5 | 软件 | 套 | 1 |  |

2.搬迁设备清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 | 办公设备及设备间搬迁 |
| （一）办公设备搬迁 |
| 1 | 办公电脑（含显示器） | 套 | 6 |  |
| 2 | 传真机 | 套 | 2 |  |
| 3 | 电话机 | 套 | 3 |  |
| 4 | 打印机 | 套 | 2 |  |
| 5 | 无纸化传真 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电话录音系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 系统工作站 | 套 | 1 |  |
| 8 | 复合机 | 台 | 1 |  |
| 9 | A3平板扫描仪 | 台 | 1 |  |
| 10 | 值班电脑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 空调 | 台 | 4 |  |
| （二）山洪灾害系统 |
| 1 | 通讯/应用/数据库服务器 | 台 | 3 |  |
| 2 | 智能备份服务器 | 台 | 1 |  |
| 3 | KVT切换器 | 套 | 1 |  |
| 4 | 台式电脑 | 套 | 4 |  |
| 4 | 综合收发器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 服务器机柜 | 个 | 1 |  |
| 6 | 网络交换机 | 台 | 1 |  |
| 7 | UPS不间断电源 | 台 | 1 |  |
| 8 | 蓄电池 | 个 | 32 |  |
| 9 | UPS电池柜 | 个 | 2 |  |
| （三）水情测报系统 |
| 1 | 服务器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 接收终端 | 台 | 1 |  |
| 3 | 网络交换机 | 台 | 1 |  |
| 4 | UPS不间断电源 | 台 | 1 |  |
| 5 | 蓄电池 | 个 | 16 |  |
| 6 | UPS电池柜 | 个 | 1 |  |
| （四）大中型水库监控系统 |
| 1 | 室内高清球形摄像机 | 个 | 1 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 个 | 1 |  |
| 3 | 16路NVR | 台 | 1 |  |
| 4 | 存储硬盘 | 个 | 2 |  |
| 5 | 17寸显示器 | 台 | 4 |  |
| 6 | 智能视频分析仪 | 台 | 1 |  |
| 7 | UPS不间断电源 | 台 | 1 |  |
| 8 | UPS电池 | 个 | 32 |  |
| 9 | 显示器4合一支架 | 套 | 1 |  |
| 10 | 显示器扩展显卡 | 块 | 1 |  |
| 11 | UPS电源柜 | 个 | 1 |  |
| 12 | 标准机柜 | 个 | 1 |  |
| （五）会商系统 |
| 1 | 视频终端 | 台 | 1 |  |
| 2 | 摄像机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 线材 | 台 | 1 |  |
| （六）无线电台系统 |
| 1 | 无线电台接收机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 无线电台发射机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线电台天线引线 | 米 | 27 |  |
| 4 | 铁塔（高度5米，避雷针6米） | 项 | 1 |  |
| 5 | 基础地锚 | 项 | 1 |  |
| （七）其他 |
| 1 | 文件柜及相关档案 | 个 | 14 |  |
| 2 | 线槽及其他辅材 | 项 | 1 |  |
| （八）设备间动环监测系统 |
| 1 | 配电监测 | 台 | 1 |  |
| 2 | UPS监测 | 台 | 1 |  |
| 3 | 温湿度监测 | 台 | 1 |  |
| 4 | 服务器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 计算机集中监控软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 短信报警模块 | 个 | 1 |  |
| 7 | 8口串口服务器 | 个 | 1 |  |
| 8 | 工业电源 | 只 | 4 |  |
| 9 | 模块箱 | 只 | 4 |  |
| 10 | 线缆管材 | 批 | 1 |  |
| 11 | 挂式空调 | 台 | 1 |  |
| 12 | 空调来电自启动器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 防尘电池架 | 套 | 1 |  |

3.综合布线需求清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工 作 区 子 系 统 |
| 1 | 三位面板 | 个 | 72 |  |
| 2 | 六类屏蔽模块 | 个 | 72 |  |
| 3 | 电话模块 | 个 | 23 |  |
| 4 | 底盒 | 个 | 72 |  |
| 二、水 平 区 子 系 统 |
| 1 | 六类屏蔽双绞线 | 箱 | 9 |  |
| 2 | 电话双绞线 | 米 | 1500 |  |
| 三、管 理 区 子 系 统 |
| 1 | 48口交换机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 无线路由器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 六类24口屏蔽配线架 | 个 | 3 |  |
| 4 | 100对110配线架 | 个 | 2 |  |
| 5 | 五对连接块 | 个 | 40 |  |
| 6 | 封闭式理线架 | 个 | 17 |  |
| 7 | 110理线架 | 个 | 2 |  |
| 8 | 六类屏蔽跳线 | 根 | 140 |  |
| 9 | RJ45/110跳线 | 根 | 80 |  |
| 10 | 机柜42U | 台 | 6 |  |
| 11 | 机房线槽 | 米 | 80 |  |
| 12 | 走廊线槽 | 米 | 30 |  |
| 13 | PVC管 | 米 | 180 |  |
| 14 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |
| 15 | 综合布线暗敷管道、布线施工 | 项 | 1 |  |

# （四）设备详细参数指标

### 4.1会商大屏幕系统部分技术要求

会商大屏幕系统中LED显示屏为核心部件, LED显示屏必须由正规渠道进货，能保证售后服务以及备品备件，要求投标人必须出具生产厂家(非总代或分销商)针对该项目的授权证书及售后服务承诺函。

#### 4.1.1 LED显示屏体技术要求：

- ★投标产品平均无故障工作时间MTBF≥100,000小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟；

- ★投标产品具有防潮性能，在RH10%至90%范围内工作正常；

- ★投标产品LED灯管表贴三合一，像素点间距≤1.667mm;灰度等级16bit，色彩等级281万亿色；

- ★单块箱体面积：宽400mm*高300mm，显示屏有效显示尺寸为4m*1.5m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽（提供单元箱体尺寸的第三方检测报告）；

- 投标产品的LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装；

- 箱体要求：箱体采用压铸铝箱体设计，质量稳定可靠；安装要求为箱体拼装，并且带后盖，表面平整无明显缝隙；

- 投标产品水平和垂直视角≥160°；亮度均匀性≥98%，色度均匀性≤±0.003Cx、Cy之内；

- 投标产品亮度在100cd/㎡，灰度等级为14bit，刷新率2500Hz以上；亮度在200cd/㎡，灰度等级为≥14bit，刷新率≥2800Hz以上；亮度在500cd/㎡，灰度等级为16bit，刷新率≥3800Hz以上；

- ★投标产品的显示单元亮度≥1200Nits（色温6500K，校正后），亮度调节0~1200cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，支持手动、自动、软件三种调节方式，对比度≥8000：1;色温2500K~10000K可调;刷新率≥3840Hz；

- 投标产品的LED像素失控率≤1/200000，无连续失控点，呈离散状态，出场时需为0，盲点率≤0.0001，无常亮点；

- ★投标产品具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整；

- 投标产品支持逐点亮度、色度校正；

- ★投标产品整屏平整度≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm；

- 投标产品控制方式采用同步控制,点点对应；

- 投标产品可通过控制PC实现联网控制、远程唤醒、关闭等功能；

- 投标产品信号传输链路采用冗余设计，信号线支持热插拔功能；

- 投标产品屏幕具有拼缝微调节机构；

- 投标产品具有抗高低温性能，在-10℃至50℃之间工作稳定正常；

- ★投标产品散热采用无风扇散热、低噪音，且节能，典型功耗≤260W/㎡。

#### 4.1.2 16路DVI高清矩阵技术要求：

本项目为高清指挥系统改造项目，所有设备信号将采用DVI信号进行传输，为了达到高品质画面效果，要求投标人必须出具该产品生产厂家(非总代或分销商)针对该项目的授权证书及售后服务承诺函。

（1）整机采用模块化设计，信号卡采用一卡四路、子母卡形式，支持单卡各种信号混合组合，HDMI、SDI输入卡支持环出功能，支持矩阵级联；

（2）★支持分辨率1920×1200@60Hz、HDTV1080P、3D，并向下兼容其他分辨率；

（3）透传功能，网口支持一根网线同时传输音视频信号、RS-232控制信号、电源；

（4）场景保存与调用功能，支持30组场景的预置与回调功能，支持掉电保护及状态记忆功能；

（5）★输入信号支持16路DVI-D信号，输出支持16路DVI信号。

#### 4.1.3 LED全彩显示屏技术要求：

（1）★像素点间距≤3mm；

（2）颜色组合：1R1G1B；

（3）单元板尺寸：192mm*192mm；

（4）分辨率：64*64=4096像素像素；

（5）开关电源:采用工业级别知名品牌,5V/40A 或5V/50A。

（6）★由于设备安装在会商室，需要支持挂墙安装，并支持模组电源在屏体不拆除的情况下进行前维护；

（7）★设备模组电源必须安装在箱体内，安装完成后，设备厚度≤100mm。

#### 4.1.4 控制操作电脑技术要求：

（1）★CPU≥英特尔酷睿i74代系列；

（2）★CPU频率≥3.6HZ；

（3）三级缓存≥4M；

（4）核心/线程数：四核心/八线程；

（5）CPU制作工艺≥22nm；

（6）★内存≥16GB；

（7）内存插槽≥4个；

（8）★硬盘容量≥2TB；

（9）显存容量≥2GB。

### 4.2 中央控制系统部分技术要求

必须由正规渠道进货，能保证售后服务以及备品备件，要求投标人必须出具生产厂家(非总代或分销商)针对该项目的授权证书及售后服务承诺函。

#### 4.2.1 中央控制器技术要求：

（1）★ARM11 CPU，256M DDR内存，1G Flash闪存； 采用667MHz主频的32位内嵌式处理器；

（2）★8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据；

（3）★8路独立可编程IR红外发射口 ，8路弱电继电器控制接口，8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；

（4）USB接口下载通讯端口,支持本地及远程多种控制方式；

（5）★支持3路CR-NET控制RF2-HN总线，可任意扩展控制模块，如多台调光器、多台射频无线接收器、多台电源控制器等，最大可支持256个网络设备；

（6）★内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器；

（7）支持本地及远程多种控制方式。

#### 4.2.2 红外发射棒技术要求：

对红外设备进行控制。

#### 4.2.3 无线路由器技术要求：

通过WIFI，用于中控主机与触摸屏之间的通讯。

#### 4.2.4 电源控制器技术要求：

（1）★ 8路独立电源开关控制；

（2）载入容量：单路功率AC/220V/10A，DC/30V/10A。

#### 4.2.5 系统软件技术要求：

现场定做，与主机配套使用(HNC30KT),支持中英文界面。

### 4.3 音视频部分技术要求

#### 4.3.1 会议主机技术要求：

（1）★需具多种会议麦克风发言模式，包括轮替发言模式、设定发言模式（可设定1-9支列席之发言支数）、开放讨论模式、主席专用模式；

（2）具备麦克风系统自我联机测试功能,开会前可预作系统检查,如果麦克风有异状,可藉此判断麦克风之故障状态；

（3）★至少提供3路会议麦克风连接口,并能独立调节控制音量, 并具有RS-232通讯端口,可连接中控系统整合编程控制；

（4）★可设定发言完毕麦克风自动声控侦测关闭功能,并可调整等待关闭时间（如无声音讯号时30秒会自动关机）；

（5）需具LED显示灯能显示当前状态。

#### 4.3.2 会议机技术要求：

（1）需自动反馈抑制啸叫；

（2）★需内置扬声器和音频输出可聆听会议发言内容；

（3）需麦克风采用单一指向性的电容式音头；

（4）需能以快速连接电缆线采串联式一接一连接；

（5）★需与会议主机统一品牌。

#### 4.3.3 无线话筒技术要求:

（1）筒类型 动圈（移动线圈）；

（2）拾音模式 心形（单向）；

（3）灵敏度 (1000 Hz) -53 dBV/Pa，(2.2 mV)，1 Pa=94 dB 声压级；

（4）频道≥ 10 个；

（5）稳定距离≤75米（250英尺）。

#### 4.3.4 反馈抑制器技术要求：

（1）★支持双通道可编程的滤波器，滤波器数量≥48 个；

（2）★可选择的滤波器解除时间；

（3）★必须支持活动滤波器和固定滤波器模式；

（4）支持双通道输入、输出，并且可独立处理反馈抑制，实时滤波点可选保留时间；

（5）最高线路电平输入+20dBu；

（6）共模抑制比(CMRR) >40dB，典型值 >55dB，1kHz；

（7）★总谐波失真+噪声0.002%，输出 +4dBu，1kHz；输入增益为 0dB。

#### 4.3.5 媒体矩阵技术要求：

（1）产品具有12路立体声输入和12路立体声输出；

（2）★产品需具有在交叉点进行电平控制的12x12矩阵；

（3）★必须自带控制软件，可对输入增益、可配置的音频处理、静音和自动混音器在每个输入通道进行编程，并且可以储存当前模式；

（4）★产品必须具有8个以上（含8个）音频处理模块，每个模块都有15个可作为参数配置的滤波器，包括高通、低通、CD号角、高搁置、低搁置、全通或旁通等，并且每个模块支持延迟和压限功能；

（5）通过一个RS-232串口可编入中控系统，并在触摸屏上进行相应控制；

（6）总谐波失真<0.02%,信噪比≥80dB。

#### 4.3.6 功率放大器技术要求：

（1） ★标准1U高度超薄设计；

（2） 稳定的开关电源使整机重量非常轻，完善的输入、输出接口 ，更方便系统的配接，采用最新高科技设计技术D类功率放大电路，完善可靠的保护电路,包括短路保护、过热保护、过流保护、DC漂移保护等，内置动态削峰限制功能；

（3） ★额定功率:4欧2*550W，8欧2*350W，8欧桥接1100W

（4） 频率响应:20HZ-20KHZ(+0,-0.5DB)；

（5） 转换速率:≥30/US；

（6）★ 阻尼系数:>300:1(@1KHZ/8Ω)；

（7） 通道分离度:>90DB(@1KHZ/8Ω)；

（8） 信噪比:>100DB；

（9） ★总谐波失真+噪声THD+N:0.08%(@1KHZ)。

#### 4.3.7 音箱技术要求:

（1）★频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)；

（2）持续功率处理：100w 连续；

（3）阻抗：8Ω，100W；

（4）灵敏度：85dB-SPL,1w,1m（粉红噪声）；

（5）★最大声输出：105dB-SPL, 1m（粉红噪声），111dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值）；

（6）辐射角度：171.433º (H), 75º (V)；

（7）★外形尺寸≤22cm(D)×40cm(W)×20cm(H) ；

（8）重量≤6.0 Kg。

#### 4.3.8 音箱挂架:

（1）匹配音箱使用，壁挂安装;

#### 4.3.9 DVI信号延长线技术要求：

（1）★支持将分辨率高达1920×1200@60Hz或者HDTV 1080P的信号延长最远至40米；

（2）★TMDS比特率：1.65Gbps；

（3）输入/输出类型：DVI male，18＋1；

（4）★支持直接从DVI信号源取电的穿管型线缆；

（5）★连接显示端，最小支持25mm穿管。

### 4.4 会商系统桌面配件技术要求

#### 4.4.1 系统控制主机技术要求：

（1）★CPU 型号：英特尔 酷睿i3 4代系列；

（2）核心/线程数：双核心/四线程；

（3）★内存容量：4GB；

（4）硬盘容量：500GB；

（5）★显卡类型：核心显卡，显卡芯片：Intel GMA HD 4000；

（6）背板 I/O接口：4×USB2.0+2×USB3.0；1×DVI-D；1×HDMI；1×VGA；1×RJ45（网络接口）；3×S/PDIF输出；1×电源接口。

#### 4.4.2 LED显示器技术要求：

（1）★屏幕尺寸：23英寸；

（2）★分辨率：1920*1080；

（3）屏幕比例：16:9；

（4）视频接口：D-Sub（VGA），DVI-D。

#### 4.4.3 液晶升降器技术要求：

（1）★需与23寸显示器相匹配。

（2）采用带LED灯的触摸式控制面板；

（3）显示器可自动调节角度功能，具有防夹手功能；

（4）支持RS232，RS485，亦可设置主机控制；

（5）外观采用国际标准的铝合金拉丝；

（6）负重≥6KG。

#### 4.4.4 多功能盒技术要求：

（1）★产品名称：电动翻转插座

（2）表面处理：欧洲氧化

（3）产品颜色：可选择拉丝黑（闪银，砂黑，拉丝黑，拉丝银）

（4）★产品尺寸≤380*110*103mm

（5）主要材质：铝合金/塑胶

（6）★配置：多功能电源*2，网络*2，DVI*1。

#### 4.4.5 会商指挥平台技术要求:

（1）按照要求定制；

（2）★需要在平台上定制液晶升降器口4个；

（3）★多功能盒口5个；

（4）★麦克风线口21个；

（5）★需采用简洁大方的设计方式设计长度不小于8米，要一次成型；

（6）指挥台主材为高密度纤维板为基材，必须经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，采用进口胡桃木皮饰面，优质实木木条封边。

#### 4.4.6  监控台技术要求:

（1）系统控制台，需要按照场地进行定制；

（2）底柜采用超薄设计，底柜深度300mm；

（3）★监控台每组可轻松容纳2台PC主机横放和2条电源插排的固定；

（4）监控台后部有通长的走线间隙，桌面显示器数据线及灯线由此进入控制台内部。

#### 4.4.7  挂式空调机技术要求:

（1）空调类型：挂式空调；

（2）★冷暖类型：冷暖电辅；

（3）★空调匹数：1.5P；

（4）能效等级：三级能效；

（5）制冷功率:980W；

（6）制热功率:1280W。

#### 4.4.8  吸顶式天花空调机要求:

（1）采用静电集尘过滤网；

（2）采用抗菌材料，防止细菌滋生；

（3）★采用三维螺旋风叶设计，减少阻力，实现超静音；

（4）采用精密控制，调温更精确；

（5）可遥控或线控随意选择；

（6）★天花板防污活动导风板，具有效控制风流、风，不污染天花板。装备标准的长效过滤网，台设置时，减轻清洁维护工作；

#### 4.4.9  机柜技术要求：

（1）黑色，静载300KG(带支架)；

（2）同时安装脚轮和支脚，可选装120mm轴流风机；

（3）★机柜600cm（宽）* 900cm(深)* 2000cm(高)

（4）符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准。

### 4.5门禁子系统

#### 4.5.1 门禁控制器技术要求：

（1）★可控制一个门双向读卡或进门读卡出门按钮；

（2）★脱机存储记录≥10万条；

（3）电源：12V3A；

（4）支持TCP/IP高速通讯,局域网、广域网布线便捷；

（5）★可接国际标准Wiegand 26bit-34bit的读卡器；

（6）需支持附有考勤,巡更,签到,WEB功能。

#### 4.5.2 弱电隔离器技术要求：

（1）需支持外接非电锁设备；

（2）需支持多级隔离。

#### 4.5.3 指纹门禁一体机技术要求：

（1）★指纹容量≥3000枚；

（2）★记录容量≥10万；

（3）★支持密码输入；

（4）支持U盘支持wiegand26输出；

（5）可当指纹读头配合门禁控制器使用，也可以当单门独立一体机使用；

（6）可付费定制ID/IC刷卡功能。

### 4.6设备间现有设备搬迁技术要求

#### 4.6.1 设备间环境监测系统技术要求：

（1）★需确保7X24小时不间断维护；

（2）需提高设备的维护和管理质量、降低设备维护成本；

（3）需提高整体工作效率、保障设备间设备运行的安全性和稳定性的目的；

（4）★需支持主控电力、UPS、温度、湿度内容的监测；

#### 4.6.2 防尘电池架技术要求：

★按标准定制，7层下四层放32节100A，上三层每层放16节24A电池。

### 4.7综合布线材料要求

#### 4.7.1 三位面板

（1）面板具有2个网络口和1个电话口；

（2）配有拆装方便的标签窗口。

#### 4.7.2 六类屏蔽模块

（1）要求全PC/PPO外壳；

（2）插拔次数必须>1000次；

（3）IDC可重复卡接次数>350次；

（4）同时必须满足TIA-568-B标准。

#### 4.7.3 电话模块

（1）可接线径0.4~0.6mm；

（2）卡接重复次数>250次；

（3）插座插拔次数≥750次。

#### 4.7.4 六类屏蔽双绞线

（1）采用符合执行标准：YD/T1019-2001；

（2）采用纯度为99.96%的无氧铜；

（3）绝缘的断裂延伸率≥300%；

（4）屏蔽层材质为单面复合铝箔。

#### 4.7.5 电话双绞线

采用纯度为99.96%的无氧铜。

#### 4.7.6 48口交换机

（1）★应用层级：二层；

（2）★背板带宽≥96Gbps；

（3）★包转发率≥71.42Mpps；

（4）★端口数量≥48；

（5）支持Web网管；

（6）最多支持24个基于端口的VLAN。

#### 4.7.7 无线路由器

（1）频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）；

（2）★天线数量≥4根；

（3）★传输速率≥1733Mbps；

（4）天线增益≥5dBi。

#### 4.7.8 六类屏蔽跳线

（1）采用符合TIA/EIA568B标准所规定的多芯软电缆线和镀金厚度均为50微英寸的三叉水晶头；

（2）整体注塑灌胶工艺，保证软线缆与水晶头的牢固连接。

#### 4.7.9 机柜42U

（1）颜色：黑色，静载300KG；

（2）具有脚轮和支脚，具有轴流风机；

（3）★机柜600cm（宽）* 900cm(深)* 1800cm(高)；

# （五）其他要求

本次招标采用总承包方式，并且投标人对项目所包含的建设内容不得转包或分包，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用，同时投标报价均须以人民币为计算单位。

1.项目地点：采购人指定地点

2.工期要求

工期：合同签订后90天内完成设备供货以及安装、调试工作，中标人必须负责安装好相关的设备，并通过试运行。

3.付款方式

本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的40%；全部货物现场到货合格后，10个工作日内甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总额的40%；安装、调试，验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的15%；在质保期后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的5%。

4.售后服务：

（1）技术服务要求：

验收和培训：由供货方进行设备的安装、调式和对用户进行基本的设备操作和系统使用培训，合格后交付业主的用户使用，其费用应包括在投标价格之内，请列分项投标，如含在设备价格中则请在投标表中注明“已含”；现场验收和培训所发生的一切费用由供货方承担。

技术资料：供货方应提供设备的技术样本、设备安装、维修和使用手册及其它相关技术资料。

投标人应提供满足设备1年正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。

（2）质保期、保修期及维修保养费：（投标方提供保养服务内容细则）

质保期：设备提供至少一年质保，一年内提供免费服务（含部件、人力、上门等）。

保修期：设备验收合格后，提供一年保修服务。保修期自双方代表在设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺。

货物制造商必须提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话48小时内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。如须增加非投标方的硬件和软件，投标方应协助解决。

5.验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

6.业主配合的内容

为配合本项目进度所进行的各阶段工作，投标人应列明需要业主配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）。

7.投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

8. 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

9.投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的20%），如不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的20%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# 第四部分  合同条款及格式

儋州市农业委员会儋州市“三防”指挥系统升级改造

采购合同（仅供参考）

项目编号：  HXY25016-436

项目名称：  儋州市“三防”指挥系统升级改造

合同编号：

甲方：      儋州市农业委员会

乙方：           中标人

签订日期：      年    月    日

甲方：      儋州市农业委员会

乙方：          中标人

甲乙双方根据      年    月    日儋州市农业委员会儋州市“三防”指挥系统升级改造.（项目编号：HXY25016-436）公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1.合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的40%；

2.全部货物现场到货合格后，10个工作日内甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总额的40%；

3.安装、调试，验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的15%；

4.在质保期后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的5%。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

签订日期：      年    月    日

# 第五部分  投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

1、投标承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、制造厂商针对本项目出具的销售授权书（表3，制造厂商投标无需提供）

4、资格申明信（表4）

5、投标一览表（表5）

6、投标报价明细表（表6）

7、技术响应情况表（表7）

8、中小企业声明函 （表9, 非中小企业无需提供）

9、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）

10、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

11、投标人简介

12、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

# （表1）

## 1.1 投标承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位儋州市“三防”指挥系统升级改造.（项目编号：HXY25016-436）的投标邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表投标人（投标人名称），提交纸质投标文件正本一式一份，副本一式四份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

# （表2）

## 1.2 法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就儋州市农业委员会的儋州市“三防”指挥系统升级改造（项目编号：HXY25016-436）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

投标人名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

# （表3）

## 1.3 销售授权书

（制造厂商投标无需提供）

致：海南和信源招标代理有限公司

作为设在（制造厂商地址）的制造/生产（货物名称）的（制造厂商名称）在此以制造厂商的名义授权（投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加贵公司组织的儋州市“三防”指挥系统升级改造（项目编号：HXY25016-436）招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就本次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：                                （公章）

出具授权书的制造厂商名称：                  （公章）

制造厂商授权代表：                      （亲笔签名）

职    务：

授权日期：      年    月    日

注：

1、如投标人所投货物为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权书（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定；

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达；

3、制造厂商盖章可以为公章或授权专用章（需提供授权单位相关资料）

# （表4）

## 1.4 资格申明信

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的儋州市“三防”指挥系统升级改造.（项目编号：HXY25016-436）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

# （表5）

## 1.5 投标一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 儋州市“三防”指挥系统升级改造 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

# （表6）

## 1.6 投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

# （表7）

## 1.7 技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

# （表8）

## 1.8 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：附相关证明资料

## 1.9 售后服务承诺

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

## 2.0 保证金退还申请书

致：海南省政府政务服务中心招投标管理处

我司于      年    月    日为儋州市农业委员会儋州市“三防”指挥系统升级改造（项目编号：HXY25016-436）投标所提交的保证金人民币￥10000.00元，请贵处退还时划到以下账户：

| 开 户 名 称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行全称 |  | 联 系 人 |  |
| 银 行 账 号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

日    期：        年      月      日

注：此申请书在中标通知书发出后，请提交至海南省政府政务服务中心招投标管理处，在提交此申请书时，请附上法人授权委托书及经办人身份证复印件（均需加盖公章），联系地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室，联系人：郑科长，联系电话：0898-65203207。（请勿将此文放入投标文件中）

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）