# 临高县平安校园监控项目

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-598

甲级政府采购代理机构

采   购   人：临高县公安局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十二月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	12

第四章 合同条款	65

第五章 投标文件内容和格式	68

第六章  评审办法和程序	76

初步审查表	78

技术、商务评分表	79

# 第一章 投标邀请函

受临高县公安局的委托，海南海政招标有限公司就临高县平安校园监控项目（项目编号：HZ2016-598）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：临高县平安校园监控项目，本项目分为A、B包：

其中A包：项目建设

B包：项目监理

2、用途：临高县公安局工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：A包：￥4,280,100.00元；B包：107,000.00元。

二、投标人资格要求

A包：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期3个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期3个月社保缴费记录复印件）；

4、如投标人不是生产厂商，则必须获得所投产品生产厂商针对本项目的授权书原件与售后服务承诺函原件盖章；

5、如投标人非生产厂商，则必须获得主要设备（高清红外网络高速智能球、组合式一键报警柱、录像机、服务器）生产厂商针对本项目的授权书；

6、具有中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业资质证书》壹级资质(在有效期内)；

7、投标人需提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）；

8、购买本招标文件并缴纳投标保证金。

9、本项目不允许联合投标。

B包：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期3个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期3个月社保缴费记录复印件）；

4、投标人需提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）；

5、购买本招标文件并缴纳投标保证金。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年12月16日至2016年12月23日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：A包：￥200元/套；B包：￥100元/套（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2016年12月30日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2017年1月5日前14:40:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金为：A包：￥20,000元；B包：￥1,000元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年1月5日下午14：25-- 14：40；

2、开标时间：2017年 1月5日下午14：40 ；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼 202开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话： 0898-68500660、68500116；传真：0898-68500661； 财务：0898-68555187

项目联系人： 白蕾/林嘉嘉

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

联系人： 邢主任

地  址： 临高县公安局大楼302

电  话： 13518880255

海南海政招标有限公司

2016年12月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：临高县公安局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：临高县平安校园监控项目

项目编号：HZ2016-598

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

（A包需求书）

一、项目名称

临高县平安校园监控项目。

二、项目需求

（一）项目概况：

临高县计划于2017年8月前建成临高县内所有学校高清化、安全化的监控系统，“统一编解码标准、统一联网协议、统一控制协议、统一编号规则、统一视频传输网络”的管理系统，共享整合进临高县公安局数据机房，实现视频图像信息的全网共用，一点布控全网响应。

（二）建设内容

临高县内62所中小学幼儿园视频监控系统联网建设以及19个辖区派出所（含临城西门/东门派出所）分控中心建设。

1、建设概述

临高县平安校园监控系统建设内容包括以下几个部分：

- 中小学幼儿园门口监控系统前端（132个监控点）建设；

- 中小学幼儿园门口报警系统前端（66台一键式报警柱）建设；

- 校园监控室终端显示建设；

- 19个辖区派出所（含临城西门/东门派出所）分控中心建设；

- 临高县数据机房的视频图像信息联网共享平台的扩容；

2、本次建设具体内容

- 学校前端点位明细表

| 序号 | 学校名称 | 点位名称 | GPS经纬度坐标 | 门口 球机 | 报警柱 | 16路 2盘位NVR | 46寸 显示器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 北纬N | 东经E |  |  |  |  |
| 1 | 临高中学 | 正门（内、外） | 19°54′28.09″ | 109°41′27.93″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西门（内、外） | 19°54′28.15″ | 109°41′27.79″ | 2 | 1 |  |  |
| 2 | 临高二中 | 正门（内、外） | 19°54′47.36″ | 109°41′28.58″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西门（内、外） | 19°54′47.39″ | 109°41′28.38″ | 2 | 1 |  |  |
| 3 | 实验小学 | 正门（内、外） | 19°54′28.97″ | 109°41′22.43″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 临城城东中心幼儿园 | 正门（内、外） | 19°53′50.78″ | 109°42′46.87″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 侧门（内、外） | 19°53′50.89″ | 109°42′47.05″ | 2 | 1 |  |  |
| 5 | 临城城南中心幼儿园 | 正门（内、外） | 19°54′1.45″ | 109°41′12.29″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 文澜江中心小学 | 正门（内、外） | 19°53′29.17″ | 109°41′37.37″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 临城中学 | 正门（内、外） | 19°54′39.55″ | 109°40′17.96″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 思源学校 | 正门（内、外） | 19°55′16.53″ | 109°41′35.28″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 第二思源 | 正门（内、外） | 19°56′39.51″ | 109°41′46.55″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 创新学校 | 正门（内、外） | 19°53′52.45″ | 109°40′12.46″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 临高一小 | 正门（内、外） | 19°54′31.07″ | 109°40′56.06″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 临城三小 | 正门（内、外） | 19°55′8.93″ | 109°41′11.39″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 临城四小 | 正门（内、外） | 19°54′16.03″ | 109°40′22.19″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 临城中心学校 | 正门（内、外） | 19°54′42.03″ | 109°40′37.04″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 曙光小学 | 正门（内、外） | 19°55′7.97″ | 109°41′29.61″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 新盈中学 | 正门（内、外） | 19°53′34.28″ | 109°31′46.49″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 新盈中心学校 | 正门（内、外） | 19°53′56.12″ | 109°31′44.42″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 新盈中心小学 | 正门（内、外） | 19°53′24.63″ | 109°31′46.19″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 新盈小学 | 正门（内、外） | 19°53′37.86″ | 109°31′28.33″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 新盈中心幼儿园 | 正门（内、外） | 19°53′56.24″ | 109°31′44.55″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 新盈小学附属幼儿园 | 正门（内、外） | 19°53′37.88″ | 109°31′28.40″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 南宝中学 | 正门（内、外） | 19°40′58.21″ | 109°35′49.22″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 南宝中心小学 | 正门（内、外） | 19°41′5.84″ | 109°35′53.14″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 南宝松梅小学 | 正门（内、外） | 19°41′43.78″ | 109°35′51.78″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 南宝松梅中心幼儿园 | 正门（内、外） | 19°41′44.14″ | 109°36′6.66″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 博厚中学 | 正门（内、外） | 19°52′51.97″ | 109°44′25.62″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 博厚中心小学 | 正门（内、外） | 19°53′22.51″ | 109°45′11.13″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 博北小学 | 正门（内、外） | 19°54′48.82″ | 109°45′55.88″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 美良中学 | 正门（内、外） | 19°56′14.49″ | 109°33′23.25″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 美良中心小学 | 正门（内、外） | 19°55′58.38″ | 109°32′54.64″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 美良武莲小学 | 正门（内、外） | 19°55′41.26″ | 109°32′12.96″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 东英中学 | 正门（内、外） | 19°57′55.93″ | 109°38′31.29″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 东英中心小学 | 正门（内、外） | 19°58′1.44″ | 109°38′25.79″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 东英中心幼儿园 | 正门（内、外） | 19°58′7.98″ | 109°38′23.21″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 调楼中学 | 正门（内、外） | 19°55′55.21″ | 109°32′14.22″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 调楼中心小学 | 正门（内、外） | 19°56′14.14″ | 109°32′16.35″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 波莲中学 | 正门（内、外） | 19°52′1.27″ | 109°38′43.61″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 波莲中心小学 | 正门（内、外） | 19°52′2.36″ | 109°38′40.49″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 波莲中心幼儿园 | 正门（内、外） | 19°52′54.23″ | 109°38′56.49″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 多文中学（多文中心小学） | 正门（内、外） | 19°46′30.57″ | 109°45′54.74″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 多文中心幼儿园 | 正门（内、外） | 19°46′30.95″ | 109°45′56.75″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 红华中学 | 正门（内、外） | 19°45′50.28″ | 109°46′23.55″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 红华中心小学 | 正门（内、外） | 19°45′56.42″ | 109°46′19.69″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 侧门（内、外） | 19°45′56.46″ | 109°46′19.75″ | 2 | 1 |  |  |
| 44 | 加来中学 | 正门（内、外） | 19°42′39.22″ | 109°41′31.93″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 加来中心小学 | 正门（内、外） | 19°42′43.40″ | 109°41′27.01″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 加来镇小学 | 正门（内、外） | 19°42′56.68″ | 109°41′22.84″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 加来师范附属小学 | 正门（内、外） | 19°42′42.61″ | 109°42′5.76″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 和舍中学 | 正门（内、外） | 19°35′38.12″ | 109°43′18.76″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 和舍中心小学 | 正门（内、外） | 19°35′52.34″ | 109°43′15.62″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 和舍五峰小学 | 正门（内、外） | 19°37′35.43″ | 109°44′9.17″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 和舍中心幼儿园 | 正门（内、外） | 19°36′6.49″ | 109°43′42.55″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 皇桐中学 | 正门（内、外） | 19°49′56.01″ | 109°50′58.82″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 皇桐中心小学 | 正门（内、外） | 19°50′2.09″ | 109°50′59.87″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 皇桐中心幼儿园 | 正门（内、外） | 19°49′56.60″ | 109°50′25.29″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 马袅学校 | 正门（内、外） | 19°55′44.10″ | 109°50′24.14″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 马袅中心小学 | 正门（内、外） | 19°55′45.13″ | 109°50′26.34″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 美台中学 | 正门（内、外） | 19°49′31.71″ | 109°41′2.81″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 美台中心小学 | 正门（内、外） | 19°49′15.26″ | 109°41′2.08″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 美台头星中心幼儿园 | 正门（内、外） | 19°49′36.65″ | 109°41′17.24″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 东江中心小学 | 正门（内、外） | 19°42′14.07″ | 109°47′7.24″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 龙波中心小学 | 正门（内、外） | 19°45′37.10″ | 109°51′1.19″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 美夏中心小学 | 正门（内、外） | 19°59′44.05″ | 109°39′10.04″ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 合计 |  |  |  | 132 | 66 | 62 | 62 |

前端布控点位明细表

- 辖区派出所设备分布明细表：

| 序号 | 中学/小学/幼儿园 | 辖区 派出所 | 派出所存储摄像机数量 | 32路 4盘位 | 16路 4盘位 | 8路 2盘位 | 4T 硬盘 | 2T 硬盘 | 1T 硬盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临高中学 | 临城东门派出所 | 18 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 临高二中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实验小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 临城城东中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 临城城南中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 文澜江中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 临城中学 | 临城西门派出所 | 18 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 思源学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 第二思源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 创新学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 临高一小 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 临城三小 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 临城四小 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 临城中心学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 曙光小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 新盈中学 | 新盈边防派出所 | 12 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 17 | 新盈中心学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 新盈中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 新盈小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 新盈中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 新盈小学附属幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 南宝中学 | 南宝派出所 | 8 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 23 | 南宝中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 南宝松梅小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 南宝松梅中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 博厚中学 | 博厚边防派出所 | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 27 | 博厚中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 博北小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 美良中学 | 美良派出所 | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 30 | 美良中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 美良武莲小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 东英中学 | 东英派出所 | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 33 | 东英中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 东英中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 调楼中学 | 调楼边防派出所 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 36 | 调楼中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 波莲中学 | 波莲派出所 | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 38 | 波莲中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 波莲中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 多文中学（多文中心小学） | 多文派出所 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 41 | 多文中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 红华中学 | 红华派出所 | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 43 | 红华中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 加来中学 | 加来派出所 | 8 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 45 | 加来中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 加来镇小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 加来师范附属小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 和舍中学 | 和舍派出所 | 8 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 49 | 和舍中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 和舍五峰小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 和舍中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 皇桐中学 | 皇桐派出所 | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 53 | 皇桐中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 皇桐中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 马袅学校 | 马袅边防派出所 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 56 | 马袅中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 美台中学 | 美台派出所 | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 58 | 美台中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 美台头星中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 东江中心小学 | 东江派出所 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 61 | 龙波中心小学 | 龙波派出所 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 62 | 美夏中心小学 | 美夏派出所 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 总计 | 62 | 19 | 132 | 2 | 1 | 16 | 3 | 10 | 6 |

学校设备分布明细表

（三）标准规范

平安校园安防系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

- 各部委下发的通知文件：

- 《公安部关于联合加强中小学和幼儿园安全整治的通知》

- 《关于全面检查落实各地中小学和幼儿园安全防范工作的紧急通知》

- 城市联网监控报警系统设计方面：

- 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

- 《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T 629-2011）

- 公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

- 安防视频监控系统设计方面：

- 《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

- 《工业电视系统工程设计规范》（GB50115-2009）

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832—2014）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2009）

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496-2014

- 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311-2007）

- 公安部《警用地理信息系统系列标准规范》

- 视频监控图像质量方面：

- 《电视视频通道测试方法》（GB/T 3659-1983）

- 《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB/T7401-1987）

- 《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T 1127-2013

- 视频系统网络设计方面：

- 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963-2000）

- 《计算机信息系统安全产品部件 第1部分：安全功能检测》（GA 216.1－1999）

- 《信息技术 软件生存周期过程》GB/T 8566-2007

- 视频系统工程建设方面

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

窗体顶端

- 《海南省公共安全视频监控系统技术规范》（DB46/T258-2013）

窗体底端

- 《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GAT 1127-2013）

- 《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

- 《电子计算机机房设计规范》(GB 50174—2008）

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)

（四）系统详细介绍

1、校园监控子系统

此次平安校园监控系统建设在学校出入口处安装监控点，实现实时视频信息采集，云镜控制，设备远程控制，出入口车辆外部特征信息采集，人员整体特征信息采集，为视频业务提供视频图像信息源，视频图像预览分辨率为1920*1080，录像回放分辨率不低于1920*1080，水平解析度不低于900TVL，监控画面清晰细腻，能够显示场景局部细节等。

通过校园保卫室连接摄像头采集校门口图像信息信息等，接入保卫室网络硬盘录像机，通过电视墙系统，实现显示及控制本地视频监控等。使校警室安保人员能够更加直观、便捷的了解学校大门口实时情况。

（1）校园监控系统结构

校园监控系统拓扑结构如下图：

校园监控系统拓扑结构

（2）监控点的选择

本次临高县平安校园监控项目在每所学校门口配置两台智能高速球机，，一台控制学校内情况一台监控学校大门情况，两台球机吊装在报警柱摄像机的横杆上，如下图所示：

（3）防雷接地及供电

- 防雷接地

报警柱安装于室外，报警柱设计选型要符合GB4208中要求的IP65防护等级，报警柱接地电阻≤10欧。

由于前端摄像机吊装在报警柱上，主要依赖设置在报警柱内的三级防雷保护以及基础接地保护。报警柱柱箱体内置三级浪涌保护器以及信号防雷器，报警柱基础长*宽*高：1200*1200*1500mm，采用一根50*5mm长为2.5米的角钢插入基础坑内，与地笼焊接接地电阻不大于10欧姆。

对前端供电和控制部分，需要采取有效的避雷接地措施，充分保障前端的稳定性和可靠性。

前端监控的防雷接地主要从以两个方面进行：

1）供电设施的雷击电磁脉冲防护

电源防雷系统主要是防止雷电波通过电源对前端设备造成危害。为避免高电压经过避雷器对地泄放后的残压或因更大的雷电流在击毁避雷器后继续毁坏后续设备，以及防止线缆遭受二次感应，本系统对前端室外防水箱220V电源进线以及室外防水箱到摄像机的低压电源线路进行避雷接地。220V电源进线避雷标称放电电流不小于10KV，接地线缆建议不小于16mm2。

2）均压等电位连接技术

等电位连接是将正常不带电（或不带信息）的、未接地或未良好接地的设备金属外壳、电缆的金属外皮、金属构架、金属管线与接地系统作电气连接，防止在这此物件上由于感应雷电高压或接地装置上雷电入地高电位的传递造成对设备内部绝缘、电缆芯线的反击。监控点设备（含电源避雷器、控制信号避雷器）宜采用单点接地方式实现等电位连接，独立接地电阻小于10欧姆。

- 设备供电

在视频监控系统中前端设备一般都采用单相交流供电方式，标称值为AC220V，50HZ。系统供电质量应该满足电压传输损耗小、电压稳定、谐波分量小等要求，一般来说电压波动不大于±10%,频率变化不大于1HZ，波形失真率不大于20%. 对于电缆传输方面，应该估算设备功率和传输距离，使得所选择的电源电缆能够满足电压、电流损耗等方面的要求。

根据现场勘察的实际情况，确定前端监控点的供电采用就近取电的方式，具体方案是：就近取电位于方便取电附近的可提供稳定电源的摄像机可采用共源方式，单点或就近几个点共用取电。

学校为人员密集场所，要示摄像机和报警柱的取电的空气开关要配置防漏电装置，选择防漏电空气开关，保证人员的安全。

电源线的选型和施工要符合防漏电要求，由于报警柱的供电为220V，要求采用聚氯乙烯护套电源线RVV3*1.5，要求电压等级：300/500V 、450/750V；绝缘电阻要求大于0.5M欧，执行标准：GB5023-2008。

另外电源线的敷设要求穿管敷设，埋地要求≥0.7米，符合安全要求。

2、校园报警子系统

（1）校园报警系统结构

通过在校园门口报警柱。实现一键与所辖派出所分控中心及临高县公安局数据机房实现联动，保障紧急情况能及时响应。当有突发情况，保安可通过报警点报警按钮，按下报警按钮之后可直接与所辖派出所及临高县数据机房建立连接，可进行语音双向对讲，接警人员亦可通过报警柱的内置摄像头看到报警人员的面像，在临高县数据机房可预先设置报警点关联摄像头，当报警按钮按下之后，中心自动切换到关联摄像头。

紧急报警原理图

（2）校园报警点的选择

校园一键式报警柱的安置点与监控点一致，均安装在学校门口的校警室附近，位置显著，每个学校配置一台报警柱，如学校有多个出入口报警柱则安装在学校主入口处。

紧急情况的处理：如果学校的区域内发生紧急情况，可由离报警柱最近的老师、学生或保安触发紧急报警，通过报警柱可与县公安局110接警中心进行可视对讲，保证立刻出警处理。

（3）报警柱安装

一键式报警柱采用基础安装方式，立杆高4.5米，球机水平横臂长45cm。基础大小为1200*1200*1500mm。地笼螺杆直径为20mm。接地电阻不大于10欧姆。

报警柱立杆大样图

报警柱基础大样图

3、视频专网设计

为了满足学校视频与公安局的联接，本次项目需要建设学校监控视频专网。

由于学校分布整个临高县，自建视频专网成本过大，本项目视频专网采用租赁运营商专线的方式组建视频专网。本项目专网的建设内容有：

62所学校到各个派出所辖区的视频专线租赁。建议选择与公安视频专网同一运营商，容易实现学校的视频专网与公安的视频专网互联互通。

（1）视频专网路由总体规划

光纤租赁带宽规划包前端摄像机到派出所的接入光纤带宽，规划为20M/点；派出所到县局带用1000M带宽；

（2）网络整体架构

临高县的校园视频专网采用三级架构，前端到派出所，派出所到县局数据机房，前端采用光纤租赁的方式向运营商租20M光纤专线，派出所到县局采用千兆主干传输。

各学校摄像机IP地址由县局分配给派出所的网段进行统一划分配置并在所在辖区派出所做汇聚，与派出所配置的视频解码器共用统一解码显示，录像机则作为视频存储。

学校监控系统的图像只能在学校内部保安室实时观看图像，由此产生的后果是应急指挥时需要了解现场情况的领导及公安部门不能在第一时间得到第一手资料，所以需要从县局建设一条学校千兆专线至所辖派出所，派出所能调用管辖区域内学校的实时视频、录像信息及报警信息。公安局数据机房调用各学校的实时视频，录像信息及报警信息。及时预防及发现事件。

视频专网拓朴图

（3）派出所视频显示设计

1）网络传输协议要求

联网系统网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议。

2）媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议； 视音频流的数据封装格式应符合标准要求。

3）信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由 IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

前端设备与信号直接接入设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

4）网络传输带宽

系统网络带宽设计应能满足前端设备接入分控中心、中心互联、用户终端接入数据机房的带宽要求，并留有余量。

5）网络传输质量

系统 IP 网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）	应符合如下要求：

网络时延上限值为 400ms；

时延抖动上限值为 50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

各学校摄像机IP地址由县局分配给派出所的网段进行统一划分配置并在所在辖区派出所做汇聚，与平安城市项目二期给派出所配置的视频解码器共用统一解码显示，录像机则作为视频存储，平安城市派出所汇聚交换机与平安校园辖区派出所汇聚交换机要求为同一品牌，使此两台设备堆叠使用便于监控设备统一配置管理。

派出所网络布置图如下所示：

派出所网络布置图

4、存储设计

监控存储系统旨在建设一个可行的、先进的、成熟的、高可靠、高可用、易维护、高安全、高开放、高性能、灵活可扩展、易管理的存储平台，保证各监控应用系统高质量地提供连续稳定不间断的服务。

校园监控存储系统项目的建设中，作为核心基础设施的存储系统，应当达到以下主要目标：

- 要求在连续写环境下实现随机读的快速处理；

- 存储系统要求可靠性高,稳定性强,支持7*24小时不间断工作；

- 采用高性能高可靠性成熟的存储架构，同时满足视频数据存储空间需求

- 系统可管理性强,管理方式简单,易操作,系统具有自动恢复功能,在断电后能够迅速重新启动;

- 寻求性价比最佳的存储产品，降低总实施成本；

- 监控图像存储采用分级存储方式。分三级存储，一级存储在学校保安室，学校门口部署的两个球机接入学校保安室硬盘主机进行存储，存储10天以上；二级存储在学校辖区派出所，各派出所接入所辖区域的学校监控视频图像，存储时间10天以上，满足事后证据的调取。三级存储在临高县公安局，临高县公安局数据机房通过各派出所接入全县学校的监控视频数据，实现90天以上存储。

（1）设计原则

本存储方案是为学校需求而量身设计。方案中充分的考虑了计算系统对于存储系统高可靠、高性能、高可扩展性、易管理等多方面的需求，以确保方案的可行性、可操作性、可维护性以及未来的可扩展性。

由于计算存储系统中数据的产生、访问、分布上必定对存储系统的可靠性、可用性、高扩展性及可管理性上具有很高的要求。因此，即将建设的存储系统应遵循以下原则：

- 可用性原则

为了保证用户各监控应用系统高质量地提供连续稳定不间断的服务，因此其高可用性是本方案设计的基础之一，应综合考虑存储系统的7ｘ24高可访问性、避免整个系统无单点故障以及系统负载均衡等。

- 扩展性原则

结合实际情况，存储系统必须有强大的扩展性来满足其发展的要求，能够根据视频监控点的增加，扩展容量。容量的扩展不影响现有的系统架构和业务应用。

- 高可靠性和稳定性原则

作为所有的视频监控数据集中存储系统，必然要求系统支持高可靠性和稳定性。因此所选用关键设备具备可靠性保护能力、容错能力、故障恢复能力。所采用的存储架构必须经过多年的市场和用户考验。

- 可维护性原则

为了有效、快捷的管理与维护，监控存储系统必须满足如下：

系统易于维护；系统应能够通过远程对设备进行管理和维护，包括实时监控、远程重起等；系统易于分析和测试、易于发现和定位故障，并通过相应的机制保证故障的隔离。

- 开放性和兼容性原则

后期的功能扩展要求存储系统必须要求有好的开放性以及兼容性，以满足系统之间的互连、互操作等要求；同时提供如标准的API接口等；并按照国内外相关的技术标准与规范。

- 安全性原则

高校监控作为治安管理监控的重要组成部分，其系统应保证系统的安全性；同时系统应具有基本的访病毒能力、防DoS攻击能力、具有安全报警能力。

- 可管理性原则

监控存储系统的核心是数据存储，所以存储设备的数据分类和管理功能十分重要。为了提高系统管理的效率、管理的安全性，存储系统必须有便于使用的存储管理工具，提供多种管理界面，如LED、WEB、RS232、中文图形化界面及CLI等多种方式；同时提供多样的预警、报警方式。

（2）存储需求计算

本次项目，高清红外网络高速智能球采用H.265编码格式按2Mbps码流设置，每路每天占用硬盘空间=2M*3600秒*24小时/8/1024=21.09GB。

学校端每个学校配备1块1T的存储硬盘，每个学校的存储天数如下表：

| 序号 | 学校名称 | 摄像机数量 | 1T硬盘数量 | 存储天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临高中学（正门和西门） | 2 | 1 | 11 |
|  |  | 2 |  |  |
| 2 | 临高二中（正门和西门） | 2 | 1 | 11 |
|  |  | 2 |  |  |
| 3 | 实验小学 | 2 | 1 | 22 |
| 4 | 临城城东中心幼儿园（正门和侧门） | 2 | 1 | 11 |
|  |  | 2 |  |  |
| 5 | 临城城南中心幼儿园 | 2 | 1 | 22 |
| 6 | 文澜江中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 7 | 临城中学 | 2 | 1 | 22 |
| 8 | 思源学校 | 2 | 1 | 22 |
| 9 | 第二思源 | 2 | 1 | 22 |
| 10 | 创新学校 | 2 | 1 | 22 |
| 11 | 临高一小 | 2 | 1 | 22 |
| 12 | 临城三小 | 2 | 1 | 22 |
| 13 | 临城四小 | 2 | 1 | 22 |
| 14 | 临城中心学校 | 2 | 1 | 22 |
| 15 | 曙光小学 | 2 | 1 | 22 |
| 16 | 新盈中学 | 2 | 1 | 22 |
| 17 | 新盈中心学校 | 2 | 1 | 22 |
| 18 | 新盈中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 19 | 新盈小学 | 2 | 1 | 22 |
| 20 | 新盈中心幼儿园 | 2 | 1 | 22 |
| 21 | 新盈小学附属幼儿园 | 2 | 1 | 22 |
| 22 | 南宝中学 | 2 | 1 | 22 |
| 23 | 南宝中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 24 | 南宝松梅小学 | 2 | 1 | 22 |
| 25 | 南宝松梅中心幼儿园 | 2 | 1 | 22 |
| 26 | 博厚中学 | 2 | 1 | 22 |
| 27 | 博厚中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 28 | 博北小学 | 2 | 1 | 22 |
| 29 | 美良中学 | 2 | 1 | 22 |
| 30 | 美良中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 31 | 美良武莲小学 | 2 | 1 | 22 |
| 32 | 东英中学 | 2 | 1 | 22 |
| 33 | 东英中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 34 | 东英中心幼儿园 | 2 | 1 | 22 |
| 35 | 调楼中学 | 2 | 1 | 22 |
| 36 | 调楼中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 37 | 波莲中学 | 2 | 1 | 22 |
| 38 | 波莲中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 39 | 波莲中心幼儿园 | 2 | 1 | 22 |
| 40 | 多文中学（多文中心小学） | 2 | 1 | 22 |
| 41 | 多文中心幼儿园 | 2 | 1 | 22 |
| 42 | 红华中学 | 2 | 1 | 22 |
| 43 | 红华中心小学 | 2 | 1 | 11 |
|  |  | 2 |  |  |
| 44 | 加来中学 | 2 | 1 | 22 |
| 45 | 加来中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 46 | 加来镇小学 | 2 | 1 | 22 |
| 47 | 加来师范附属小学 | 2 | 1 | 22 |
| 48 | 和舍中学 | 2 | 1 | 22 |
| 49 | 和舍中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 50 | 和舍五峰小学 | 2 | 1 | 22 |
| 51 | 和舍中心幼儿园 | 2 | 1 | 22 |
| 52 | 皇桐中学 | 2 | 1 | 22 |
| 53 | 皇桐中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 54 | 皇桐中心幼儿园 | 2 | 1 | 22 |
| 55 | 马袅学校 | 2 | 1 | 22 |
| 56 | 马袅中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 57 | 美台中学 | 2 | 1 | 22 |
| 58 | 美台中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 59 | 美台头星中心幼儿园 | 2 | 1 | 22 |
| 60 | 东江中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 61 | 龙波中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 62 | 美夏中心小学 | 2 | 1 | 22 |
| 63 | 合计 | 132 | 62 |  |

所辖派出所根据接入摄像机数量配备不同的监控硬盘，配备硬盘及存储天数如下表：

| 序号 | 中学/小学/幼儿园 | 辖区派出所 | 派出所存储摄像机数量 | 4T硬盘 数量 | 2T硬盘 数量 | 1T硬盘 数量 | 录像存储天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临高中学 | 临城东门派出所 | 18 | 1 |  |  | 10 |
| 2 | 临高二中 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实验小学 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 临城城东中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 临城城南中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 文澜江中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 临城中学 | 临城西门派出所 | 18 | 1 |  |  | 10 |
| 8 | 思源学校 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 第二思源 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 创新学校 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 临高一小 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 临城三小 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 临城四小 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 临城中心学校 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 曙光小学 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 新盈中学 | 新盈边防派出所 | 12 | 1 |  |  | 15 |
| 17 | 新盈中心学校 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 新盈中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 新盈小学 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 新盈中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 新盈小学附属幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 南宝中学 | 南宝派出所 | 8 |  | 1 |  | 11 |
| 23 | 南宝中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 南宝松梅小学 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 南宝松梅中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 博厚中学 | 博厚边防派出所 | 6 |  | 1 |  | 15 |
| 27 | 博厚中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 博北小学 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 美良中学 | 美良派出所 | 6 |  | 1 |  | 15 |
| 30 | 美良中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 美良武莲小学 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 东英中学 | 东英派出所 | 6 |  | 1 |  | 15 |
| 33 | 东英中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 东英中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 调楼中学 | 调楼边防派出所 | 4 |  |  | 1 | 11 |
| 36 | 调楼中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 波莲中学 | 波莲派出所 | 6 |  | 1 |  | 15 |
| 38 | 波莲中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 波莲中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 多文中学（多文中心小学） | 多文派出所 | 4 |  |  | 1 | 11 |
| 41 | 多文中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 红华中学 | 红华派出所 | 6 |  | 1 |  | 15 |
| 43 | 红华中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 加来中学 | 加来派出所 | 8 |  | 1 |  | 11 |
| 45 | 加来中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 加来镇小学 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 加来师范附属小学 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 和舍中学 | 和舍派出所 | 8 |  | 1 |  | 11 |
| 49 | 和舍中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 和舍五峰小学 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 和舍中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 皇桐中学 | 皇桐派出所 | 6 |  | 1 |  | 15 |
| 53 | 皇桐中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 皇桐中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 马袅学校 | 马袅边防派出所 | 4 |  |  | 1 | 11 |
| 56 | 马袅中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 美台中学 | 美台派出所 | 6 |  | 1 |  | 15 |
| 58 | 美台中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 美台头星中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 东江中心小学 | 东江派出所 | 2 |  |  | 1 | 22 |
| 61 | 龙波中心小学 | 龙波派出所 | 2 |  |  | 1 | 22 |
| 62 | 美夏中心小学 | 美夏派出所 | 2 |  |  | 1 | 22 |
| 总计 | 62 | 19 | 132 | 3 | 10 | 6 |  |

临高县公安局数据机房通过各派出所接入全县学校的监控视频数据，实现全县132路摄像机90天以上存储。临高县公安局配备2台48盘位存储阵列。配备86块4T硬盘；

每路每天占用硬盘空间=2M*3600秒*24小时/8/1024=21.09GB。

一台阵列满配48块4T硬盘，做6组RAID组(9+9+9+9+5+5+2)，2块热备盘，计算硬盘格式化损失5%；满配48块4T硬盘共有可用空间=（48-8）*4000GB*0.05=152000GB。可满足152000GB/90/21.09GB=80路摄像机存储90天；

另一台阵列满配41块4T硬盘，做4组RAID组(9+9+9+9+2)，2块热备盘，计算硬盘格式化损失5%；满配38块4T硬盘共有可用空间=（38-6）*4000GB*0.05=121600GB。可满足152000GB/90/21.09GB=64，可满足52路摄像机存储90天以上；

（3）派出所存储设备

本次系统建设在学校本地不做录像存储，在学校保安室只有实时观看图像及控制权限。各派出所接入所辖区域的学校监控视频图像，存储时间10天以上，满足事后证据的调取。派出所存储采用网络硬盘录像机直接存储方式。

网络硬盘录像机特点要求：

- 支持4K高清预览；

- 可接驳第三方ONVIF网络摄像机；

- HDMI视频输出分辨率最高达3840×2160；

- 支持VGA、HDMI同步输出；

- 采用Dahua云台控制协议时，可以通过鼠标实现三维智能定位功能；

- 支持预览图像与回放图像的电子放大；

- 支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询；

- 支持录像回放时智能搜索功能；

- 支持一键开启录像功能；

- 支持H.264&H.265共存解码,

- 20路720P 或10路1080P或6路3MP或4路5MP或2路4K同步实时回放
支持录像定向存储；

- 支持2个SATAIII接口/4个SATAIII接口；

- 支持NTP（网络校时）、SADP（IP自动搜索）、Email(邮件服务)、UPNP（通用即插即用）；

- 支持最新的ONVIF2.4协议

（4）公安局数据机房存储设备

临高县公安局数据机房采用网络视频监控系统进行集中存储，而存储介质采用IPSAN架构的专业网络存储方式进行海量存储，集中存放在机房，通过网络把所有监控点的网络摄像机的图像上传到海量存储服务器，对录像资料进行保存。临高县公安局数据机房通过各派出所接入全县学校的监控视频数据，实现90天以上存储。

本设计方案是基于模块化、可扩展IP网络解决方案，具有业务连续性等特性。它对监控系统的业务系统能够提供无缝的存储解决方案，为监控存储提供系统高效、高可靠性、高可用性支持。

本方案具有如下独特特点：

- 采用控制器架构，无线缆链接，各器件固定，全部模块化，集成度高，可热插拔备份冗余，延长系统的使用寿命并可进行各个元器件进行热插拔更换。

- 监控性能优化，充分满足性能要求

本存储系统针对监控应用的特点对存储系统进行了优化。在快速写性能，写的高并发和写的高稳定度方面，方案采用的监控专用产品采用了独特的算法，达到最佳的效果。采用高效视频处理技术，可实现监控图像的全动态实时浏览、录像和回放。

- 精确检索、快速回放

对于存储在专业网络存储系统中的所有录像资源，都可以随时随地灵活、快速、准确地检索和回放；可以同时进行多路录像回放，回放过程中支持停止、暂停、恢复、快放、慢放、拖拉定位等控制功能。

- 支持中心管理平台进行集中管理

中心管理平台可对整个系统中的集中存储设备进行监控和管理。具体提供API功能主要包括：实现设备基本信息的监控，存储空间的划分，iSCSI服务的管理，带宽预留的配置，WORM存储的配置，CIFS/NFS/AFP的配置等核心存储功能。

- 极易管理（全中文）

易管理和使用是也是监控存储系统的一个基本要求。存储产品的管理系统是面向用户设计的全中文的管理系统。而且业界最先进的基于浏览器的管理方法，在出入人员端无需安装任何软件。根据我们的经验，管理员可以在15到20分钟内，就轻松掌握整体系统的使用和管理。

- 高可扩充性

产品采用先进的IP SAN架构，所以可以实现存储容量的高可扩充性。在应用发展，存储需求增长，现有容量不足的情况下，可以简单的购买更多的存储联入交换机，这样在提高了容量的基础上，也同时提高了性能。

- 数据存储的高可靠性和可用性

方案中数据存储支持多种RAID热备技术。一个RAID组出现硬盘坏，RAID技术可以保证数据不丢；热备技术可以使设备在出现坏盘时，无需人工介入，自动开始修复工作（RAID重构），数据仍然不丢，而且存储服务无需中断。提供Cache 保护措施，支持数据62小时保护。具有自动恢复功能,在断电后能够迅速重新启动。

- 1+1双电源供电：采用冗余的、负载均衡的热插拔电源设计，支持电源自动故障切换和在线故障电源更换。多个冗余风扇可对所有的磁盘和控制单元进行散热，可保证整个系统长时间的正常稳定运行。

- 缓存掉电保护功能：可在供电故障时为缓存数据提供永久保护，有效防止数据丢失。

存储设备特点要求：

- 64位高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性；

- 采用模块化、采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性；

- 支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级

- 8U精细化机箱，支持48块硬盘；

- 视频流转发模式下：支持4096Mbps前端接入；支持4096Mbps网络转发；

- 视频流直存模式下：支持1536Mbps视频接入、存储转发；支持192Mbps网络回放；

- IPSAN工作模式下，存储带宽不小于7Gbps；

- 支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD；

- 支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展；

- 支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整；

- 支持RAID误操作回复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性；

- 支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警；

- 支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失；

- 自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间；

- 当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；

- 支持标准iSCSI协议存储及视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本；

- 支持NAS服务，提供大容量快速存储的可能；

- 多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠；

- 支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定；

- 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖；

- 支持图片直存，可配合电警卡口使用；

- 支持卷克隆、快照，可及时提取数据；

- 支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能，方便调节，提高工作效率；

- 支持SAS多级级联，保障了系统存储容量的易扩展性；

- 单套系统最大支持9级扩展；

- 标配4个千兆以太网口，可扩展4个千兆以太网口或2个万兆接口；

- 提供基于WEB的配置管理功能，简单易用；

5、县局数据机房和派出所分控中心

（1）临高县公安局数据机房

临高县公安局数据机房是整个系统的核心，在监控数据机房利用原有平安城市拼接电视墙。本系统将对临高县数据机房的视频图像信息联网共享平台进行扩容，建设视频储存系统，能够对整个系统进行监控、管理、存储、登录认证、图像分发等，保证系统稳定和可靠。

本次建设主要有以下内容：

- 中心流媒体服务器。

- 网络视频存储设备

- 电视墙，利用原有平安城市拼接大屏进行显示。

- 机柜、电脑客户端、操作台一套。

公安局数据机房作为整个安防系统的大脑，将前端所有视频点集中在中心显示和控制，通过网络接收各个分控中心网络硬盘录像机编码传输的监控图像或者总控中心的存储设备的监控图像，也可以直接接收前端报警柱和网络摄像机的图像。在总控制中心配置液晶显示器或液晶电视机，可以多画面分割显示也可以循环切换显示。视频监控系统可以与其他子系统联动，实现报警联动录像机图像切换等功能和语音对讲功能。

公安局数据机房为实现系统管理、图像显示等功能，布置服务器等。其视频流向如图所示：

数据机房系统流程图

1.管理平台扩容

本系统将对临高县数据机房的视频图像信息联网共享平台进行扩容，在原有共享平台功能基础上进行扩容，接入平安校园新建的监控点位及报警柱；实现县公安局共享平台统一管理，统一视频数据分发，统一报警信息处理，统一管理存储等功能。

2.系统功能模块需求

- 监控报警模块功能需求：

本系统将对临高县数据机房的视频图像信息联网共享平台进行扩容，定制平台监控模块功能模块，接入平安校园新建的监控点位，实现以下功能：

- 实时监控

- 通过C/S客户端和WEB浏览器，不仅能够单画面或多画面显示实时视频图像；

- 支持不同画面的显示方式：单画面、4画面、6画面、9画面、13画面、16画面等方式；

- 能够实现对前端云台镜头的全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动；

- 设定快球预置位启动计划，在不同的时间自动控制快球转换到需要重点监控的部位；

- 画面切换：可以分为手动切换、自动切换（计划与任务方式）；

- 画面文字显示：包括组织机构、OSD、标识、通道名称、日期与时间、触发类别等。

- 分组轮巡

分组定义：由管理员在系统初始化时，根据教育系统的业务要求，对组进行自定义；管理员可以针对前端的设备厂家与型号、类型（NVR、矩阵、网络视频服务器、IP摄像机、光端机等）、组织机构、应用场所、管理部门等进行分组设置。

轮巡：系统按照设定好的规则，在指定的操作终端上进行自动的监控图像显示。根据业务需要，可以分为组内轮巡、分组轮巡以及组合轮巡等。

组内轮巡：在指定的组别内，以固定的画面（1/4/9），按照给定的时间进行轮巡显示。应用场合：组内摄像头比较多的情形。

分组轮巡：在选定的多个组别中，以固定的画面（1/4/9），按照给定的时间进行轮巡显示。应用场合：组内摄像头不多（一般3-4个，最不超过9个），组别数量比较多的情形。

组合轮巡：在选定的多个组别中，并且每个组内的摄像机数量超过9个，以固定的画面（1/4/9），按照给定的时间，不同的策略（组内轮巡优先、组间轮巡优先；显示画面固定、显示画面随实际画面变化）进行轮巡显示。应用场合：组内摄像头很多，组别数量比较多的情形。

分时轮循：各轮循方案可作为单独得计划来执行，即自动轮循计划。一个计划即是一个时间段，例如 9：00到10：00，到9点即可自动触发轮循计划执行，10点则结束轮循。

- 回放功能

首先在回放主界面的左侧列表中选择要查询的通道，再选择点播类型、文件类型、开始时间、结束时间，除了对硬盘录像机以及视频记录设备进行回放，还包括对视频图像的处理：编辑、上传、下载等功能。

回放的基本功能：单画面/4画面、单进、单退、快进（1/2/4/8倍数）、剪辑、抓帧、下载等。

回放的高级功能：支持预览画面时的即时回放（即，在预览画面时，发现有异常行为，值班人员可以立即回放刚才发生的情景录像）；多路同步回放功能；以及检索查询、剪辑、下载、合并、标签；关联文字描述、上传等。

- 报警柱报警信息模块功能需求：

本系统将对临高县数据机房的视频图像信息联网共享平台进行扩容，定制平台报警柱报警模块功能，接入平安校园新建的报警柱，实现以下功能：

- 一键报警功能

在学校报警柱端通过报警按钮可实现一键报警功能，并将报警信息推送到临高县数据机房共享平台端，保证临高县数据机房端和所辖派出所监控中心端接收到学校端的报警信息；

- 双向对讲

在学校报警柱端通过报警按钮一键报警后，在临高县数据机房共享平台端可实现与学校报警柱端的双向视频语音对讲，确认警情及现场情况；

- 报警联动视频

在学校报警柱端通过报警按钮一键报警后，在临高县数据机房共享平台端可实现视频联动功能；

3.新建系统与现有共享平台互联互通

本次建设的平安校园监控系统设备将通过GB/T 28181国家标准和公安局现有共享平台对接实现数据共享，视频图像资源共享。

目前海南省内所有公安监控类管理平台均支持GB/T 28181国家标准。GB/T 28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、 控制技术要求》规定了联网系统中信息传输、交换、控制的互联结构、通讯协议结构，传输、交换，控制的基本要求和安全性要求，以及控制、传输流程和协议接口等技术要求。遵循GB/T 28181-2011,解决了异构监控系统互连互通的技术问题，特别是目前标准众多，各种行业标准、地方标准、运营商标准同时存在、难于互通的现状。

平台开发对接需求：

1、基于GB/T28181标准协议对接

临高公安局共享平台和本系统设备基于GB/T28181标准协议实现平台间的互联互通，双方平台之间通过信令网关进行信令对接，在信令的控制下媒体通过媒体服务器互联。

2、非GB/T28181标准协议对接

若临高公安局共享平台不支持GB/T 28181标准协议。 GB/T 28181提出用SIP网关解决此类问题。通过网关，实现标准28181平台与非标准平台之间的互联。网关包括控制协议网关和媒体网关。控制协议网关实现域之间的网络传输协议、控制协议、设备地址转换等功能。媒体网关实现域之间媒体传输协议、媒体数据编码格式的转换。

（2）派出所分控中心

派出所分控室设立所辖派出所内，值班人员通过硬盘录像机主机可以调阅授权范围内的视频图像的监控功能，一定的操作权限，并且可实时调用本地存储、控制、同时也可实时监看本地视频图像信息。

考虑以下三个派出所所辖监控点较多，临城东门派出所所辖监控点有18个，临城西门派出所所辖监控点有18个，新盈边防派出所所辖监控点有12个，本系统只在 临城东门派出所、临城西门派出所、新盈边防派出所三个派出所增加显示系统，在分控中心配置电视墙，配备46寸液晶电视，硬盘录像机做本地解码显示，即硬盘录像机的VGA或者HDMI接口直接连显示器或者监视器实时显示，显示方式可做单画面或多画面切换，也可做单画面或多画面循环显示，同时通过鼠标还可控制球机旋转、变倍、聚焦等。

其他派出所和平安城市项目共用一套显示系统。

（3）校园分控中心

校园分控室设立门卫值班室，值班人员通过硬盘录像机主机可以调阅授权范围内的视频图像的监控功能，一定的操作权限，并且可实时调用本地存储、控制、同时也可实时监看本地视频图像信息。

分控中心规模较小，在分控中心配置电视墙，配备46寸液晶电视，硬盘录像机做本地解码显示，即硬盘录像机的VGA或者HDMI接口直接连显示器或者监视器实时显示，显示方式可做单画面或多画面切换，也可做单画面或多画面循环显示，同时通过鼠标还可控制球机旋转、变倍、聚焦等。硬盘录像机还可以与其他子系统联动，实现报警联动录像机图像切换等功能。

（五）设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学校监控设备 |  |  |  |
| 1 | 高清红外网络高速智能球 | 详见招标文件 | 132 | 台 |
| 2 | 球机壁装支架 | 铝合金，尺寸110*145*235mm，壁装 | 132 | 台 |
| 3 | 16路网络硬盘录像机（2盘位） | 详见招标文件 | 62 | 台 |
| 4 | 1T监控级硬盘 | 1000G/64M缓存/3.5英寸/SATA3.0接口 | 62 | 块 |
| 5 | 组合式一键报警柱 | 详见招标文件 | 66 | 台 |
| 6 | 报警柱地笼 | 420*420*1200mm 直径20mm钢筋焊接制作 | 66 | 个 |
| 7 | 手井制作 | 含材料（铸铁、复合材料、钢板浇水泥和水泥） | 66 | 个 |
| 8 | 报警柱基础制作 | 1200*1200*1500，符合12级抗风等级要求，包含基础、开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运等 | 66 | 个 |
| 9 | 报警柱接地体 | 采用50*50*5的角钢和扁钢接地电阻一般要求小于10欧姆 | 66 | 条 |
| 10 | 信号防雷器 | 电源、网络信号二合一防雷器 | 66 | 台 |
| 11 | D级电涌防雷器 | 2P/IN=20KA | 66 | 台 |
| 12 | 8口交换机 | 8个10/100Base-T | 66 | 台 |
| 13 | 液晶电视 | 46寸液晶电视 | 66 | 台 |
| 14 | 电视壁挂支架 | 46寸电视壁挂支架 | 66 | 个 |
| 15 | HDMI跳线 | 5m | 66 | 条 |
| 16 | 1.2m机柜 | 1.2m | 66 | 台 |
| 17 | 百兆光纤收发器 | SC/单模/单纤 | 4 | 对 |
| 18 | 单模光缆 | 室外4芯 | 1000 | 米 |
| 19 | 超五类非屏蔽网线 | UTP CAT5e | 46 | 箱 |
| 20 | 电源线 | RVV2*1.0 | 11000 | 米 |
| 21 | 报警柱用电源线 | RVV3*1.5 | 3000 | 米 |
| 22 | PVC管 | φ25 | 15000 | 米 |
| 23 | PVC线槽 | 60cm | 250 | 米 |
| 24 | 光缆终端盒 | 8口 | 8 | 个 |
| 25 | 耦合器 | FC | 32 | 个 |
| 26 | 光纤尾纤 | 单模，FC，1.5m | 32 | 条 |
| 27 | 熔纤 | 光纤熔接 | 32 | 芯 |
| 28 | 光纤跳线 | 单模,FC-SC,3m | 8 | 条 |
| 29 | 道路开挖管道 | 开挖尺寸200*600；包括管道铺设和穿线，回填和恢复道路 | 1980 | 米 |
| 二、派出所监控设备 |  |  |  |
| 1 | 32路网络硬盘录像机 | 详见招标文件 | 2 | 台 |
| 2 | 16路网络硬盘录像机（4盘位） | 详见招标文件 | 1 | 台 |
| 3 | 8路网络硬盘录像机 | 详见招标文件 | 16 | 台 |
| 4 | 4T监控级硬盘 | 4000G/7200RPM/64M/6Gb/SATA | 3 | 块 |
| 5 | 2T监控级硬盘 | 2000G/64M缓存/3.5英寸/SATA3.0接口 | 10 | 块 |
| 6 | 1T监控级硬盘 | 1000G/64M缓存/3.5英寸/SATA3.0接口 | 6 | 块 |
| 7 | 16口交换机 | 16个10/100Base-T,2个千兆Combo口,2个千兆SFP口,交流供电 | 19 | 台 |
| 8 | 液晶电视 | 46寸液晶电视 | 3 | 台 |
| 9 | 电视壁挂支架 | 46寸电视壁挂支架 | 3 | 个 |
| 10 | 报警用扬声器 | 12V报警扬声器 | 19 | 个 |
| 11 | HDMI跳线 | 5m | 19 | 条 |
| 12 | 1.2m机柜 | 1.2m | 19 | 台 |
| 三、县局机房设备 |  |  |  |
| 1 | 流媒体转发服务器 | 详见招标文件 | 2 | 台 |
| 2 | 48盘位存储服务器 | 详见招标文件 | 2 | 台 |
| 3 | 4T企业级硬盘 | 4000G/7200RPM/128M/SATA/3年质保 | 86 | 块 |
| 4 | 服务器机柜 | 42U高、600*800*2055mm | 1 | 台 |
| 5 | 报警电脑 | i5 4G 500G GT720 1G独显 千兆网卡 23英寸 | 1 | 台 |
| 6 | 报警用音箱 | 电脑桌面音箱 | 1 | 套 |
| 7 | 平安校园监控报警模块 | 详见招标文件 | 1 | 套 |
| 8 | 报警柱报警信息 | 详见招标文件 | 1 | 套 |
| 9 | 平台开发对接 | 详见招标文件 | 1 | 套 |
| 四、 | 系统集成费 | 包括立杆室外安装，校内光缆的铺设、系统调试、试运行 | 1 | 项 |

备注：主要设备（高清红外网络高速智能球、组合式一键报警柱、录像机、服务器）需提供产品彩页并加盖厂商公章或投标专用章。

（六）主要产品技术需求

1、高清红外网络高速智能球

| 序号 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| 1 | 图像传感器：1/2.8英寸 CMOS； |
| 2 | 传感器总像素：≥242万像素 |
| 3 | 水平解析度：≥1000TVL； |
| 4 | 最大图像尺寸：1920×1080； |
| 5 | 焦距：4.5mm～135mm； |
| 6 | 支持30倍光学变倍； |
| 7 | ▲视频输出支持60帧/秒（1920×1080、1280×960、1280×720），50帧/秒（1920×1080、1280×960、1280×720）；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 8 | 支持红外距离220米； |
| 9 | ▲电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±42%范围内变化时，设备可正常工作；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 10 | 支持32条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟； |
| 11 | ▲支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 12 | 水平范围：0°～360°连续旋转； |
| 13 | 垂直范围：-20°～90° 自动翻转180°后连续监视； |
| 14 | 键控速度：水平：0.1°～200°/s ； |
| 15 | 垂直：0.1°～120°/s； |
| 16 | 调用预置点速度：水平：240°/s ； |
| 17 | 垂直：200°/s； |
| 18 | 支持300个预置位； |
| 19 | 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 |
| 20 | 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟； |
| 21 | ▲可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息，具有11行字符显示，字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、自适应等模式，字体颜色可设置；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 22 | 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-70℃； |
| 23 | 室外球达到IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； |
| 24 | 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤； |
| 25 | 支持人脸检测，支持单场景/多场景/全景设置 ,支持目标过滤和灵敏度设置； |
| 26 | 模拟接口：1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头； |
| 27 | 网络接口：内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据； |
| 28 | 报警输入:7 路开关量输入(0～5V DC)； |
| 29 | 报警输出:2 路，支持报警联动； |
| 30 | 报警联动:抓图/预置点/巡航/巡迹/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/发送邮件； |
| 31 | 音频输入:音频输入(LINE 输入)，音频峰值:2～2.4V[p-p]，输出阻抗:1kΩ±10%； |
| 32 | 音频输出:线性电平，阻抗:600Ω； |
| 33 | SD卡接口:内置Micro-SD 卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC （最大支持128G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失； |
| 34 | ▲所投监控类产品的生产厂家应连续两年以上（含两年）被评为中国智慧城市杰出厂商；（提供相关证明资料复印件加盖公章/投标专用章） |
| 35 | ▲为了保证产品的兼容性和统一的售后服务，要求高清红外网络高速智能球和组合式一键报警柱采用同一品牌； |

2、组合式一键报警柱

| 序号 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| 1 | 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； |
| 2 | 对讲摄像头：130万CMOS高清摄像头； |
| 3 | 镜头：针孔，更高防暴等级； |
| 4 | ▲摄像头补光采用自动白光补偿，补光等级5级可调节；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 5 | ▲支持通道或网点名称叠加视频；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 6 | 视频优化：数字降噪，宽动态，强光抑制； |
| 7 | 支持全双工，双向可视对讲； |
| 8 | 支持全指向麦克风； |
| 9 | 内置优质喇叭、支持外接有源音箱、喇叭； |
| 10 | 支持防拆； |
| 11 | 支持防撬锁； |
| 12 | 支持防潮； |
| 13 | 支持防雷； |
| 14 | ▲支持刷卡巡更；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 15 | ▲支持刷卡设备巡检；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 16 | 按键：单机械按键； |
| 17 | 刷卡：支持； |
| 18 | 支持1个警灯，夜间常亮，支持报警闪烁； |
| 19 | 报警输入：2路，可实现报警联动； |
| 20 | 报警输出：2路，可实现报警联动； |
| 21 | 网口：1RJ45 10M/100M自适应以太网口； |
| 22 | 材质：2mm高强度SPCC冷轧钢板； |
| 23 | 防暴：IK10； |
| 24 | 防水防尘：IP65； |
| 25 | 整体高度4.5米高，T型立杆可挂载两台6寸高清球机； |
| 26 | T型立杆挂载球机立杆壁厚要求≥2mm； |
| 27 | ▲为了保证产品的兼容性和统一的售后服务，要求组合式一键报警柱和高清红外网络高速智能球采用同一品牌； |

3、8路网络硬盘录像机

| 序号 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| 1 | 操作系统采用嵌入式LINUX操作系统； |
| 2 | 图像编码标准：H.265/H.264/MPEG4； |
| 3 | 图像移动侦测：每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调； |
| 4 | 支持IPC复合音频输入； |
| 5 | 支持1路音频输出； |
| 6 | 支持8路报警输入； |
| 7 | 支持3路告警输出； |
| 8 | 支持1个 RJ45接口, 10/100/1000Mbps自适应； |
| 9 | ▲支持4K显示，通过HDMI接口分别将接入的分辨率为3840×2160的视频图像显示输出在分辨率为3840× 2160的液晶屏上；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 10 | 支持语音对讲功能； |
| 11 | 录像方式支持手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像； |
| 12 | ▲支持接入并存储总码率不超过320Mbps的大于等于8路l920× 1080格式的视频图像；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 13 | 视频输出：1路VGA，1路HDMI； |
| 14 | 内部支持2个SATA硬盘接口； |
| 15 | 硬盘支持1TB、2TB、3TB 、4TB、6TB容量的硬盘； |
| 16 | ▲支持智能报警功能，当前视频画面中发生绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时,设备可给出报警提示；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 17 | ▲支持N+M集群管理功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 18 | ▲支持断网续传功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 19 | ▲为了保证产品的兼容性和统一的售后服务，要求网络硬盘录像机和高清红外网络高速智能球采用同一品牌； |

4、16路网络硬盘录像机（2盘位）

| 序号 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| 1 | 操作系统采用嵌入式LINUX操作系统； |
| 2 | 图像编码标准：H.265/H.264/MPEG4； |
| 3 | 图像移动侦测：每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调； |
| 4 | 支持IPC复合音频输入； |
| 5 | 支持1路音频输出； |
| 6 | 支持8路报警输入； |
| 7 | 支持3路告警输出； |
| 8 | 支持1个 RJ45接口, 10/100/1000Mbps自适应； |
| 9 | ▲支持4K显示，通过HDMI接口分别将接入的分辨率为3840×2160的视频图像显示输出在分辨率为3840× 2160的液晶屏上；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 10 | 支持语音对讲功能； |
| 11 | 录像方式支持手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像； |
| 12 | ▲支持接入并存储总码率不超过320Mbps的大于等于16路l920× 1080格式的视频图像,同时回放码率64Mbps的8路1920× 1080格式的视频图像,或同时倒放4路1920× lO80的图片,或同时逐帧倒放4路1920× lO80格式的视频图像；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 13 | 视频输出：1路VGA，1路HDMI； |
| 14 | ▲可同时输出8路25fps、8Mbps、1920×1080格式的视频图像，可只接入并显示输出1路15fps，12Mbps、4000x3000格式的视频图像；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 15 | 内部支持2个SATA硬盘接口； |
| 16 | 硬盘支持1TB、2TB、3TB 、4TB、6TB容量的硬盘； |
| 17 | ▲支持智能报警功能，当前视频画面中发生绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时,设备可给出报警提示；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 18 | ▲支持N+M集群管理功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 19 | ▲支持断网续传功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 20 | ▲为了保证产品的兼容性和统一的售后服务，要求网络硬盘录像机和高清红外网络高速智能球采用同一品牌； |

5、16路网络硬盘录像机（4盘位）

| 序号 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| 1 | 操作系统采用嵌入式LINUX操作系统 |
| 2 | 图像编码标准：H.265/H.264/MPEG4； |
| 3 | 图像移动侦测：每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调 |
| 4 | 支持IPC复合音频输入； |
| 5 | 支持1路音频输出； |
| 6 | 支持16路报警输入； |
| 7 | 支持6路告警输出； |
| 8 | 支持2个 RJ45接口, 10/100/1000Mbps自适应； |
| 9 | ▲支持4K解码显示，通过HDMI接口分别将接入的分辨率为3840×2160的视频图像显示输出在分辨率为3840× 2160的液晶屏上；（以公安部有效型式检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商投标专用章证明） |
| 10 | 支持双向语音对讲功能 |
| 11 | 录像方式支持手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像； |
| 12 | ▲支持接入并存储总码率不超过320Mbps的大于或等于16路l920× 1080格式的视频图像,同时回放码率64Mbps的8路1920× 1080格式的视频图像,或同时倒放4路1920× lO80的图片,或同时逐帧倒放4路1920× lO80格式的视频图像；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 13 | 视频输出：1路VGA，2路HDMI |
| 14 | ▲可同时输出8路25fps、8Mbps、1920×1080格式的视频图像，可只接入并显示输出1路15fps，12Mbps、4000x3000格式的视频图像；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 15 | 内部支持4个SATA硬盘接口， |
| 16 | 硬盘支持1TB、2TB、3TB 、4TB、6TB容量的硬盘； |
| 17 | ▲支持智能报警功能，当前端视频画面中发生绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时,可给出报警提示；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 18 | ▲支持N+M集群管理功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 19 | ▲支持断网续传功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 20 | ▲为了保证产品的兼容性和统一的售后服务，要求网络硬盘录像机和高清红外网络高速智能球采用同一品牌； |

6、32路网络硬盘录像机

| 序号 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| 1 | 操作系统采用嵌入式LINUX操作系统 |
| 2 | 图像编码标准：H.265/H.264/MPEG4； |
| 3 | 图像移动侦测：每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调 |
| 4 | 支持IPC复合音频输入； |
| 5 | 支持1路音频输出； |
| 6 | 支持16路报警输入； |
| 7 | 支持6路告警输出； |
| 8 | 支持2个 RJ45接口, 10/100/1000Mbps自适应； |
| 9 | ▲支持4K解码显示，通过HDMI接口分别将接入的分辨率为3840×2160的视频图像显示输出在分辨率为3840× 2160的液晶屏上；（以公安部有效型式检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商投标专用章证明） |
| 10 | 支持双向语音对讲功能 |
| 11 | 录像方式支持手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像； |
| 12 | ▲支持接入并存储总码率不超过320Mbps的32路l920× 1080格式的视频图像,同时回放码率64Mbps的8路1920× 1080格式的视频图像,或同时倒放4路1920× lO80的图片,或同时逐帧倒放4路1920× lO80格式的视频图像；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 13 | 视频输出：1路VGA，2路HDMI |
| 14 | ▲可同时输出8路25fps、8Mbps、1920×1080格式的视频图像，可只接入并显示输出1路15fps，12Mbps、4000x3000格式的视频图像；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 15 | 内部支持4个SATA硬盘接口， |
| 16 | 硬盘支持1TB、2TB、3TB 、4TB、6TB容量的硬盘； |
| 17 | ▲支持智能报警功能，当前端视频画面中发生绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时,可给出报警提示；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 18 | ▲支持N+M集群管理功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 19 | ▲支持断网续传功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 20 | ▲为了保证产品的兼容性和统一的售后服务，要求网络硬盘录像机和高清红外网络高速智能球采用同一品牌； |

7、流媒体转发服务器

| 序号 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用Linux操作系统； |
| 2 | 处理器：Intel E3-1200 v3至强高性能四核处理器； |
| 3 | 芯片组：Intel C222芯片组； |
| 4 | 内存：标配16G内存，4根内存插槽 |
| 5 | 支持DDR3 1600/1333 UBF ECC内存, 最大可扩展至32GB； |
| 6 | 网络控制器：集成高端千兆四口网卡，支持网络唤醒、网络冗余及负载均衡等网络特性； |
| 7 | PCI I/O扩展槽：1根PCI-E 3.0 ×8插槽，支持多种扩展接口； |
| 8 | 硬盘及其扩展：标配1块1T 3.5寸SATA系统硬盘，标配6个硬盘槽位 |
| 9 | 内置2个2.5寸SSD/SAS/SATA硬盘槽位 |
| 10 | 前置4个3.5/2.5寸SSD/SAS/SATA硬盘托架，支持热插拔； |
| 11 | 硬盘控制器：可选八口SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5/6等多种RAID级别； |
| 12 | ▲多址模式：码流输入：800Mbps,码流转发：800Mbps,码流存储：800Mbps；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 13 | ▲绑定模式：码流输入：1500Mbps，码流转发：1500Mbps，码流存储：1500Mbps；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 14 | VGA：1个VGA接口，位于机箱后部； |
| 15 | 显卡：集成显示控制器，16MB显存； |
| 16 | 其他端口：1个USB 2.0内置甩线接口，用户绑接加密狗 |
| 17 | 4个RJ-45（100M/1Gbps）网络接口，位于机箱后部 |
| 18 | 4个USB 2.0接口（黑色，前部2个，后部2个） |
| 19 | 2个USB 3.0接口（蓝色），位于机箱后部 |
| 20 | 1个串口（支持RS-485、RS-232），位于机箱后部 |
| 21 | 1组PS/2键盘鼠标接口，位于机箱后部； |
| 22 | ▲支持双机热备功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 23 | ▲支持N+M备份功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 24 | ▲支持多网段、内外网接入；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 25 | 电源电压：AC 200-240V/50Hz； |
| 26 | 散热风扇：配置5个智能调速风扇； |
| 27 | 振动：频率5Hz～150Hz加速度≤20m/s2，振幅≤0.15mm； |
| 28 | 冲击：峰值加速度150m/s2～300m/s2，持续时间≤11ms； |
| 29 | 碰撞：峰值加速度100m/s2～150m/s2，次数1000次内； |
| 30 | 本地系统设置：系统配置，包括系统时间设置，平台服务运行参数配置； |
| 31 | 支持告警灯、蜂鸣等方式进行故障报警； |

8、48盘位存储服务器

| 序号 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用48盘位专业存储设备； |
| 2 | 采用linux操作系统，64位四核处理器, 8G内存，可扩展至16G； |
| 3 | 设备具有4个电源模块、8个风扇模块，1个控制器模块，所有模块均支持热插拔，可不打开样机的外壳进行控制单元的插拔或更换； |
| 4 | 支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T硬盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； |
| 5 | 具有4个千兆RJ45网络接口，支持扩展4个千兆RJ45网络接口，或支持扩展2个万兆光口；可分别设置不同的IP地址，并具有负载均衡、容错模式、链路聚合功能模式 ； |
| 6 | ▲支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD、SRAID、Raid5EE的Raid功能，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 7 | 当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； |
| 8 | 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60分内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； |
| 9 | ▲支持同时进行2048Mbps视（音）频码流存储，2048Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 10 | ▲可支持不低于500MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 11 | ▲可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 12 | ▲RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警 ；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 13 | ▲只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时 ；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |
| 14 | ▲支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份 ；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |

三、其它要求

1、工期：合同签订之日起7个月内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于二年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

（B包需求书）

一、监理范围

本包监理范围为临高县平安校园监控项目建设，即本招标文件A包的建设内容。

二、项目监理需求

2.1监理服务周期

本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

2.2 监理范围

重点对项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、系统集成、软件开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从硬件监理、软件监理、系统集成监理等三个方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

2.3监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

1)、监理质量目标控制

监理质量目标控制是监理技术服务的核心所在，也是监理单位综合实力的最好反映，所以做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到建设单位要求的质量目标。

确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。

确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）、地方或行业质量标准和技术标准，按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、安装、调试和运行；系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容，应该成为质量控制的重点；深化设计方案的确定、开发平台选定，也要进行充分论证。

要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保工程质量合格。

投标人应针对本项目建设中软硬件设备采购、设备安装调试、系统集成、软件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目标。

2)、监理进度目标控制

确保本项目按合同规定的工期完工。

依据合同所约定的工期目标，在确保质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对进度进行主动控制，确保项目按规定的工期完工。

通过对本项目概要设计的分析、研究，提出针对本项目建设的、有代表性的信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

3)、监理投资目标控制

协助用户控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中的额外开支。

以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合同规定的范围内。

在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

2.4工程监理重点难点分析

投标人应根据项目建设的特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作。

（一）项目组织及总体技术方案的质量控制

1、协助审查项目建设方的投标书、合同及实施方案；

2、在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为采购人提供建议；

3、协助审查项目建设方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

4、协助审查项目建设方的工程质量保证计划及质量控制体系；

5、参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

（二）项目质量控制

1、组织措施：建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

2、系统集成质量控制

审核系统总集成方案；

对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；

参与制定系统验收大纲；

对设备安装、调试进行验收；

对系统进行总体验收。

3、人员培训的质量控制

协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

监督审查建设方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；

监督审查考核工作，评估培训效果；

协助审核并确认培训总结报告。

4、文档、资料的质量控制

监督审查建设方提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件安装在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督项目建设方提交符合规定的成套资料，包括印刷本和电子版。

对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

（三）进度协调控制

1、组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

2、编制项目控制进度计划：编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

3、审查各子系统建设方编制的工作进度计划：分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据建设方所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查建设方提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采购人，要求建设方采取应急措施满足系统建设的需求。

4、系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

5、进度计划的分析与调整: 要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知建设方采取措施，向建设方提出要求和修改计划的指令。

（四）投资控制

1、组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

2、审查设计图纸和文件，审查建设方的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

3、严格督促建设方按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

（五）合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促建设方在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体要求如下：

1、以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

2、分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目建设方按时履约。

3、对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

4、对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

5、根据合同约定，审核项目建设方的支付申请。

6、建立合同目录、编码和档案。

7、合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

（六）信息、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、建设方的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

1、制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

2、在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

3、做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

4、建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

5、立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促建设方的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

6、建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。

7、监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

（七）日常监理

- 掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

- 安排足够的监理人员，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理，至少保证2名专职信息系统监理工程师在现场，随时为采购人提供服务，总监理工程师必需专职于本项目；

- 制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；

- 熟悉了解项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助项目的设计方案交底审核工作；

- 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

- 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

- 与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见；

2.5工程各阶段的监理规划、实施

投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为设备/材料采购、施工阶段、验收阶段、质保期阶段等。

⑴、设备/材料采购监理

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务，工程监理单位在设备/材料采购阶段监理工作主要有：

- 审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；

- 订货进货验证；

- 组织到货验收；

- 鉴定、设备移交等；

⑵、施工阶段监理

1、开工前的监理

- 审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

- 审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

- 审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

- 审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

- 审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

- 审核《软件项目开发计划》。

2、施工准备阶段的监理

- 审批开工申请，确定开工日期；

- 了解承包商设备订单的定购和运输情况；

- 了解施工条件准备情况；

- 了解承建单位实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

- 编制各个子项目监理细则；

- 签发开工令。

3、施工阶段的监理

- 审核软件开发各个阶段文件；

- 协助采购人组织软件开发阶段评审；

- 材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

- 材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

- 促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；

- 对施工各个阶段的安装工艺进行检查；

- 审核项目各个阶段进度计划；

- 督促、检查承建单位进度执行情况；

- 审查项目变更，提出监理意见；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 按周（月、旬）定期报告项目情况；

- 组织召开项目例会和专项会议。

4、试运行阶段的监理

- 协助建设方确认项目进入试运行；

- 监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

- 进行试运行期系统检测或测试，做出检测或测试报告；

- 对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

- 进行试运行时间核算；

- 协助业主确认试运行通过。

⑶、验收阶段监理

1、验收阶段

- 对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

- 监督检查承建单位作好用户培训工作，检查用户文档；

- 组织系统初步验收；

- 审查承建单位提交的竣工文档；

- 参与项目竣工验收；

- 竣工资料收集整理齐全并装订，签署验收报告；

- 审核项目结算；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 向建设单位提交监理工作总结；

- 将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

- 系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

2、项目移交阶段

- 系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交；

- 设备、软件、材料等的验收文档核实；

- 施工文档的移交；

- 竣工文档的移交；

- 项目的整体移交。

⑷、质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有：

- 定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

- 对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录；

- 对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

- 检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见。

投标人应根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的监理工作流程，使监理工作流程化、制度化。

2.6监理工作要求

1、监理工作制度要求

根据本项目的特色，本项目要求以现场监理为主要方式进行，在施工现场主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。监理工作必须由具有相应资质和职称的人员来担任。本次监理项目实行总监理工程师负责制，在整个项目建设期间，总监理工程师必须保证有三分之一工作日以上的时间到甲方现场，且必须在建设期间全程常驻至少一名监理工程师在甲方现场。监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作，本项目必须配备不少于2名的现场专业工程师。监理人员的确定和变更，须事先经业主方同意。监理人员必须奉公守法，具有高度的责任心。

2、监理项目组织要求

工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管理、有利于目标控控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

3、监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列监理工作：

1) 做好监理日记及工程大事记；

2) 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3) 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4) 管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5) 做好项目周报；

6) 做好监理建议书、监理通知书存档；

7) 阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信息进行综合管理。

4、监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订各种合同，投标人应该针对项目特点制定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同执行时进行下列监理工作：

1) 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2) 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4) 对合同终止进行审核确认；

5) 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

要求对项目合同进行合理的管理，以完善整个项目建设的过程。

三、监理服务准则

遵照国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

- 不收受被监理单位的任何礼金。

- 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

- 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

- 坚持科学的态度和实事求是的原则。

- 在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

- 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

四、监理依据

1）国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》和海南省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2）建设单位与承建单位签订的承包工程合同

3）建设单位与监理单位签订的委托监理合同

4）本工程招标书、招标过程文件、各中标商的投标书

5）国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规

6）部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定

7）建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范

8）建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范

9）与工程相关的技术资料

10）其他与本项目适用的法律、法规和标准

11）国家、地方及行业相关的技术标准

五、安全保密要求

本项目要求投标人制定一整套工程监理安全保密制度，确定工程保密责任人，同时要求投标人：

- 按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求监理履行保密责任，并与建设单位签订保密协议；

- 监理单位各级组织严格履行保密职责；

- 按照公司内部保密规定开展监理工作。

六、监理验收要求

- 审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告，综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。只有文档齐全，系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。

- 本监理工作的最终验收由委托方组织。

七、其它要求

1． 监理总工程师

- 具有国家主管部门颁发的信息系统监理师资格；

- 取得高级系列职称证书；

- 5年以上监理或项目管理经验。

2. 监理工程师

- 具有国家主管部门颁发的信息系统监理师资格；

- 取得中级系列职称证书；

- 2年以上监理或项目管理经验；

3. 项目管理及施工组织

投标人须提供详尽的监理技术方案，包括但不限于施工组织部署、项目管理目标、施工准备、进度控制、质量管理、验收方法等内容。

### 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日临高县平安校园监控项目（项目编号:HZ2016-598）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

A包：

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、主要设备到货并经甲方验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%；

3、项目安装、调试并通过终验后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 35%；

4、项目终验通过后一年后无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同剩余款项5%.

B包：

1、本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付监理项目金额的 30%

2、所监理的项目验收通过后后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付监理项目金额的 50%

3、所监理的项目通过甲方组织的验收后三个月日后，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付监理项目金额的 20%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。（如果甲方或乙方需要，则可在此增加合同份数）。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和投标人资格要求中的所有材料复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表5）

11、同类项目业绩表（表6）

12、技术部分（包括设计方案、实施方案、所投产品彩页、技术资料、售后服务、培训等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：临高县平安校园监控项目    项目编号： HZ2016-598

工期：合同签订后

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、运输、安装、集成、调试、试运行、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 开标一览表（B包）

项目名称：临高县平安校园监控项目    项目编号： HZ2016-598

| 序号 | 项目名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的临高县平安校园监控项目（项目编号为： HZ2016-598 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-598的临高县平安校园监控项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表6、投标人项目业绩表

项目名称：临高县平安校园监控项目    项目编号： HZ2016-598

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 包号 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| A | 70% | 30% |
| B | 85% | 15% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：临高县平安校园监控项目          项目编号： HZ2016-598

包    号：    包

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 带★的技术指标是否全面满足（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表（A包）

项目名称：临高县平安校园监控项目           项目编号： HZ2016-598

| 序号 | 评审内容及分值 | 评分标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术指标、参数响应 | 完全满足招标文件要求得满分，带“▲”为的重要指标，不满足每个扣2分，其他指标不满足每个扣0.5分，扣完为止。 | 46 |  |
| 2 | 厂商本地化售后服务能力 | 所投摄像机厂家在本地有稳定的技术服务支持人员（最近3个月的社保缴纳证明材料）本地服务支持人员数为20人（含20人）以上得3分，10-20人得2分，10人以下得1分。 | 3 |  |
| 3 | 企业资质、信誉和实力 | 投标人具备《电子与智能化工程专业承包资质证书》二级资质证或以上资质得3分，其他不得分； | 3 |  |
|  |  | 投标人具备具有信息系统集成及服务资质(或计算机信息系统集成企业资质)四级或以上证书的得3分，其他不得分； | 3 |  |
|  |  | 投标人具备《建筑智能化系统设计专项资质证书》乙级资质证或以上资质得3分，其他不得分； | 3 |  |
|  |  | 投标人具备《安全生产许可证》得3分，其他不得分； | 3 |  |
| 4 | 本地化服务 | 投标人公司为海南本地企业或在本地设有分支机构（分公司或办事处）作为常驻服务和技术支持机构，且本本地服务支持人员数为10人以上得3分，6人以上得2分，3人以上得1分。 | 3 |  |
| 5 | 施工方案与技术措施 | 根据投标人编制的施工组织措施，优的：3分；一般的得1-2分，其它不得分； | 3 |  |
| 6 | 售后服务、培训 | 根据投标人售后服务承诺、培训方案、培训措施：优：3分；好：2分；一般1分； | 3 |  |
| 7 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 8 | 合 计 | 以上项之和 | 100 |  |

评委：

### 技术、商务评分表（B包）

项目名称：临高县平安校园监控项目           项目编号： HZ2016-598

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力情况（6分） | 具有ISO9001质量管理体系认证证书，得2分，没有得0分； | 2 |  |
| 2 |  | 具有ISO 27001信息安全管理体系认证证书，得2分，没有得0分； | 2 |  |
| 3 |  | 具有省级企业信用评价中心颁发的3A级信用等级证书，得2分，否则得0分； | 2 |  |
| 4 | 项目团队能力（13分） | 总监取得信息系统注册监理师证书得2分； | 2 |  |
| 5 |  | 总监同时具有高级项目管理师资格证书、注册安全工程师执业资格证书以及监理工程师执业资格证书（人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部联合颁发）的，得4分；具有其中一个证书得1分；没有不得分。（提供最近3个月社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章）。 | 4 |  |
| 6 |  | 项目团队成员具有全国软考信息系统监理工程师专业资格证书的，每人0.5分，最高2分； （提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 2 |  |
| 7 |  | 项目团队成员具有良好的信息技术管理以及服务能力，获得ITIL基础认证证书(ITIL Foundation Certificate in IT Service Management)的，每个得1分，最高得3分，没有得0分。 （提供最近3个月社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章）。 | 3 |  |
| 8 |  | 项目团队成员具有注册信息安全专业人员（CISP）资格证书的，得2分，最高2分； （提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 2 |  |
| 9 | 案例（8分） | 2013年以来投资额在1000万元以上的政府信息化建设项目工程监理案例，每个得1分，最多得8分（提供中标通知书以及合同复印件，加盖公章）。 | 8 |  |
| 10 | 本地化服务能力（8分） | （1）在海南本地注册或设有分支机构，有固定的技术服务机构，得3分，否则得0分。（投标文件中需提供分支机构营业执照复印件加盖公章）。 | 3 |  |
| 11 |  | （2）本项目实施团队要求：本地实施团队人数在10人以上得5分；5-9人得3分；3-4人得2分；2人以下得1分。 （（提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 5 |  |
| 12 | 技术部分 （50分） | 监理工作内容响应情况，对本项目建设需求和范围的理解程度，针对本项目重难点的理解分析。按评估等级的百分比计算得分；优：9-10分；良：5-8分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 13 |  | 监理各阶段措施及方法（准备阶段2分、项目实施阶段2分、测试阶段2分、验收阶段2分）。各子项系统分值专家根据实际情况精确到小数点后一位，即0.1为单位值。此子项漏缺则为0分 | 8 |  |
| 14 |  | 项目监理服务方案中分别对应质量、进度、投资、信息安全、知识产权五项控制，合同、信息两项管理，组织沟通协调的完整描述 优：9-10分；良：5-8分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 15 |  | 监理单位的人员配备的合理性。 1、监理理单位对本项目的人员配备能否满足项目建设、监理人员岗位职责设置是否完整； 优：3分；良：1分；一般0.5分； 2、为了更好的协助业主单位做好投资目标控制，确保项目费用控制在合同规定的范围之内，项目实施团队成员中具有全国建设工程造价员资格证书（专业：计算机、网络设备及布线安装工程），得2分，最高得2分。（提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 5 |  |
| 16 |  | 监理服务响应和服务承诺。 优：3分；良：2分；一般：1分 | 3 |  |
| 17 |  | 针对本项目的合理化建议经专家核定的针对本项目确实有效的，每条1分，最高4分，没有得0分。 | 4 |  |
| 18 |  | 系统测试验收方案：系统设备安装调测及验收方案可行并与项目特点相符，方案中包含每个子系统正确的测试及验收方法。 优：9-10分；良：5-8分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 19 | 报价评分（15分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／投标报价)×价格权值×100%。 | 15 |  |
| 20 | 总分 | 100 |  |

评委：