# 三沙市岛屿监控联网项目

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-639

甲级政府采购代理机构

采   购   人：三沙市公安局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十二月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	20

第五章 投标文件内容和格式	23

第六章  评审办法和程序	31

初步审查表	33

技术、商务评分表	34

# 第一章 投标邀请函

受三沙市公安局的委托，海南海政招标有限公司就三沙市岛屿监控联网项目（项目编号：HZ2016-639）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：三沙市岛屿监控联网项目

2、用途：三沙市公安局工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：￥3,200,679.90元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社保缴费记录复印件）；

4、如投标人非生产厂商，则必须获得主要设备生产厂商针对本项目的授权书；

5、需提供参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）；

6、购买本招标文件并缴纳投标保证金。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年12月21日至2016年12月28日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/套（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2017年1月6日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2017年1月10日前14:40:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金为：￥20,000元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年1月10日下午14：25 -- 14：40 ；

2、开标时间：2017年1月10日下午14：40；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼202开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话： 0898-68500660、68500116；传真：0898-68500661； 财务：0898-68555187

项目联系人： 白蕾/林嘉嘉

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、地  址：海口市龙华区南海大道80号

2、联系人：程军

3、联系电话：18889607778

海南海政招标有限公司

二○一六年十二月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：三沙市公安局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：三沙市岛屿监控联网项目

项目编号：HZ2016-639

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

三沙市岛屿监控联网项目。

二、项目清单

注：以下参数要求中带▲的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分。

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |
| 1 | 200万防腐蚀型特制枪机 | 1、具有200万像素 CMOS传感器； 2、▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部型式检验报告证明）； 3、需具有最高1920x1080 @ 25fps编码能力。（公安部型式检验报告证明）； 4、水平分辨力不小于1000TVL。（公安部型式检验报告证明）； 5、图像几何位置失真需≤5%。（公安部型式检验报告证明）； 6、图像延时需不大于200ms。（公安部型式检验报告证明）； 7、视音频失步时间≤1s（公安部型式检验报告证明）； 8、最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，亮度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 9、需具有数字降噪、移动侦测、背光补偿、区域遮盖、感兴趣区域、人脸侦测、图片叠加、数字水印、走廊模式、故障报警、可伸缩编码等功能。（公安部型式检验报告证明）； 10、需具有1个以太网接口。（公安部型式检验报告证明）； 11、需支持AC24V与POE供电，且能在AC24V±25%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； 12、摄像机能够在-40~60摄氏度环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； 13、红外距离不小于120米。（公安部型式检验报告证明）； 14、▲设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.2%。（公安部型式检验报告证明）； 15、▲具有抗丢包（5%）；处理能力。（公安部型式检验报告证明）； 16、当使用一个账户登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间。（公安部型式检验报告证明）； 17、设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； 18、支持IP67防护等级。（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 21 | 需提供授权 |
| 2 | 200万防腐蚀型特制球机 | 1、视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL（以公安部型式检验报告为准） 2、支持23倍光学变焦 3、支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准） 4、亮度信号信噪比≥57dB，网络延时不大于150ms（以公安部型式检验报告为准） 5、支持105dB宽动态（以公安部型式检验报告为准） 6、▲支持水平手控速度不小于560°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部型式检验报告为准） 7、垂直手控速度不小于240°/S 8、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 9、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 10、支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 11、支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级 12、支持断电记忆功能，支持黑白名单过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 13、球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 14、支持采用H.264、MPEG4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC 15、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1280×720@60fps（以公安部型式检验报告为准） 16、支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 17、支持48kHz音频采样率（以公安部型式检验报告为准） 18、支持噪声过滤功能 19、▲支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。（以公安部型式检验报告为准） 20、▲室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波（以公安部型式检验报告为准） 21、具备较好的环境适应性，电压在AC24V±25%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准） 22、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ 23、能抵抗5%盐雾浓度腐蚀环境 24、▲满足户外防强腐蚀型（WF2）标准（以第三方检测报告为准） 25、▲满足国际防强腐蚀型（NEMA4X）标准（以第三方检测报告为准） | 台 | 7 | 需提供授权 |
| 3 | 监控立杆 | 立杆高度6米，悬臂长度按现场环境定制，热镀锌厚度≥100um，塑层厚度≥85um，螺丝、螺母配件使用热镀锌材料，并做好防锈处理，杆件抗风能力＞14级（46M/s） | 套 | 28 |  |
| 4 | 室外设备箱 | 含漏电保护开关、光纤接线盒、接线柱,插座等，防护等级达到IP54标准 | 套 | 28 |  |
| 5 | 防腐蚀球机支架 | 防腐蚀壁装支架 | 个 | 7 |  |
| 6 | 防腐蚀枪机支架 | 防腐蚀壁装支架 | 个 | 21 |  |
| 7 | 立杆基础制作 | 根据定制的立杆确定，符合抗风＞14等级要求，基础挖坑1200mm×1200mm×1400mm，包含开挖，回填，人工费，警示防护等 | 套 | 28 |  |
| 8 | 地笼 | 六根Ø20*1200mm圆钢或根据立杆法兰盘规格制作 焊接到上下两个固定钢板含运输安装 | 套 | 28 |  |
| 9 | 混凝土浇筑 | C25混凝土，人工费 | 立 | 130 |  |
| 10 | 防雷接地 |  | 套 | 28 |  |
| 11 | 球机电源 |  | 个 | 7 |  |
| 12 | 枪机电源 |  | 个 | 21 |  |
| 13 | 二合一防雷器 | 网络电源防雷 | 个 | 28 |  |
| 14 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 5000 |  |
| 15 | 超五类网线 | 超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 5000 |  |
| 16 | 太阳能/风能供电（防腐蚀） | 220V供电，蓄电池保证摄像机运行3天的电量 | 套 | 28 |  |
| 17 | 无线微波传输 | 5公里，用于小岛屿内4个摄像机网络的汇聚传输 | 对 | 28 |  |
| 18 | 无线微波传输 | 20公里，用于小岛屿与三沙市监控中心网络传输 | 对 | 7 |  |
| 19 | 无线微波铁塔 | 高度约11米，符合抗风＞14等级要求，包含开挖，回填，人工费，警示防护等 | 套 | 28 |  |
| 20 | 工业级交换机 | 4* 10/100M，1*100/1000M RJ45电口，1*1000MSFP光口，工作温度：-40-75°，DC12V\1A | 台 | 7 |  |
| 21 | 辅材 | 线管、弯头，标签线，水晶头，抱箍，补光灯支架，扎带，胶带等 | 项 | 1 |  |
| 二、后端储存及上墙设备 |
| 1 | 工作终端 | i3双核/4G内存/ 1000G硬盘/独立1G显存，含22寸液晶显示器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 服务器机柜 | 前后为网孔门;6位国际排插组件1套，固定板3块，风扇组件1套（除600深机柜配2只风扇外，其余配4只风扇）重载脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角板手1只，800宽机柜配2根金属走线槽 | 个 | 1 |  |
| 3 | 操作台 | 3联控制台，含配套工作椅 | 套 | 1 |  |
| 4 | 监控管理平台 | 1、支持IPC、微卡口、DVR、DVS、NVR等IP视频编码设备接入 2、支持GB/T 28181-2011、ONVIF、PSIA、E-home协议IP视频编码设备的接入 3、支持主流厂商IP视频编码设备SDK接入，支持第三方设备常用功能封装，具备快速接入能力 4、支持录像补录、录像的锁定与解锁；支持本地录像备份、集中录像备份 5、支持多种录像检索回放方式，如即时回放、常规回放、分段回放、事件回放、标签回放 6、支持多画面实时预览、图像抓拍抓录、主子码流切换显示、双屏显示 7、支持双向语音对讲、设备语音广播 8、支持资源分组、预览轮巡、紧急预案功能 9、支持大屏配置、大屏拼接、大屏轮巡计划 10、支持报警视频上墙和回放视频上墙 11、支持大屏场景记忆功能，可快速调用 12、支持一键上墙功能，对监控区域，选择上墙区域后，可以通过按键直接进行上墙显示 13、支持键盘、3D摇杆控制 | 台 | 1 |  |
| 5 | 47寸液晶拼接单元 | 1、LCD显示单元需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书、中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。 2、LCD显示单元为：47“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，亮度达到500cd/㎡，对比度达到4000:1;物理拼缝≤4.9mm，响应时间≤5ms。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2 3、支持图像冻结功能，可将某一帧图像持续显示。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。 4、▲LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 5、LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。提供具有CNAS资质认证的检测机构出具的证明文件。 6、▲多个数字信号输入通道，在其中一个接口不能正常工作的时候，用户可以手动切换到其他通道，不影响图像的显示。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。 7、LCD显示单元支持设备状态智能管理，可通过遥控器使显示单元显示型号，单元位置码，信号源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，光源温度等信息。提供具有CNAS资质认证的检测机构出具的证明文件。 8、▲LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 9、LCD显示单元内置图像硬件处理画中画功能；每个显示单元内可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；1信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。提供具有CNAS资质认证的检测机构出具的证明文件。 10、▲为保证本次项目所采用的本设备厂商先进性，所投大屏厂商应获得2013年和2014年度大屏拼接品牌大奖。 11、为保证本次项目所采用的本设备厂商先进性，所投大屏厂商应获得图形处理器品牌大奖 | 台 | 4 |  |
| 6 | 显示单元底座 | 单元底座 | 套 | 1 |  |
| 7 | 线缆附件 | 拼接控制器到大屏的连线 | 条 | 4 |  |
| 8 | 拼接控制器 | 1、4U机箱（含主控板和电源）； 2、共11个槽位，含6个输入板槽位，5个输出板槽位； 3、支持VGA、DVI、HDMI、BNC、SDI、YpbPr、DVI双链路、DP、HDTVI及IP源多种信号源采集； 4、支持DVI、HDMI、SDI、HDBaseT接口输出 5、支持信号开窗、漫游、叠加；支持同时开启1152个窗口。 6、支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进可以达到3840路出。 7、支持通过网络远程抓屏上墙功能，支持全屏抓屏和自定义窗口抓屏、支持SADP自动搜索IP 8、支持虚拟LED显示功能，可以任意设置内容、显示位置、字体大小、移动模式、字体和背景色24位颜色任意可设 9、支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应； 10、▲支持HDbassT信号传输，使用六类非屏蔽网线直接连接大屏设备可正常显示画面（以公安部检测报告为准，须提供公安部检测报告证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章）； 11、设备支持智能告警功能，可实时监测系统工作状态，拥有系统工作异常告警、温度超限告警、IP冲突告警、网络异常告警等功能； 12、支持客户端种类包括C/S、B/S、IOS版、android版（以公安部检测报告为准，须提供公安部检测报告证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章）； 13、▲投标产品支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，保证图像的流畅性（以公安部检测报告为准，须提供公安部检测报告证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章）； | 台 | 1 |  |
| 9 | DVI解码输出卡 | 输出接口:DVI-D（4路） 信号格式: 输出分辨率最高支持1920×1080@60Hz 画面分割:支持1/4/9/16画面分割输出，输出画面可以进行任意拼接、漫游 解码能力:单板支持16路1080P/32路720P/64路D1解码,4路300W，帧率30ftps；4路500W，帧率25ftps；4路800W，帧率15ftps； | 套 | 1 |  |
| 10 | VGA输入卡 | DVI-I数字视频接口输入，通过转换头支持VGA/HDMI信号（4路） | 块 | 1 |  |
| 11 | VGA分配器 | 一分二，根据电脑等VGA信号接入选配 | 台 | 1 |  |
| 12 | VGA输入线缆 | 用于电脑输出信号至拼接控制器 | 条 | 1 |  |
| 13 | 网络储存设备 | 1、单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，需配置冗余金牌电源 2、单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口；（以公安部检测报告为准） 3、▲应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（以公安部检测报告为准） 4、可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持SAS3.0高速接口扩展磁盘（以公安部检测报告为准） 5、应能提供RAID 0、1、3、5、6保护，支持热备选择，支持坏盘自动重构； 6、应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部检测报告为准） 7、应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像； 8、▲支持纠删码技术, 允许每组RAID任意4块硬盘损坏, 数据不丢失,服务不中断（以公安部检测报告为准） 9、▲可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（以公安部检测报告为准） 10、可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性（以公安部检测报告为准） 11、可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（以公安部检测报告为准） 12、可接入鱼眼、双目等摄像机的图像以多画面分割方式显示。 （以公安部检测报告为准） 13、兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |  |
| 14 | 企业级硬盘 | 3TB企业级硬盘，存储时间按照90天估算 | 块 | 45 |  |
| 15 | 汇聚交换机 | 交换容量≥32Gbps ；转发性能≥14Mpps；10/100Base-TX以太网端口≥24个,千兆SFP≥4个； | 台 | 2 |  |
| 16 | 控制键盘 | 支持网络接口、RS232接口、无线遥控控制方式，可进行单台或多台DVR的联网控制和菜单设置等操作，具有键盘锁定功能 | 台 | 1 |  |
| 17 | 辅材 | 线管、弯头，标签线，水晶头，抱箍，补光灯支架，扎带，胶带等 | 项 | 1 |  |

注：

1、现场勘察：

（1）为更好的理解采购人的实施意图和需求，投标人必须对项目现场进行实地踏勘（踏勘时间：2016年12月29日上午09：00），并提供指定格式的《现场勘察确认函》，投标人需根据现场勘察结果设计制作详细技术方案。

（2）采购人实地踏勘联系人：程科长，联系电话：18889607778，投标人须在投标文件提供经采购人盖章的《现场勘察确认函》），有关踏勘费用自理。

三、设计要求：

1、投标人需对现场实地勘察设计合理的技术方案。

2、投标人在规定时间进行实地踏勘，充分了解采购项目中用户需求及安装工程的设计技术标准。

四、其他要求

1、项目地点：海南省三沙市境内。

2、工期要求：合同签订后120个工作日内完成。

3、产品质保期：

（1）产品设备质量的保质期应以《中华人民共和国产品质量法》为基本准绳，免费保修期为在用户验收设备合格后一年内，若在质量保修期内发生重要设备损坏，该设备在更换或维修正常工作后延长一年的质量保证期。

（2）系统软件的质量保质期，以对软件验收合格之日起计算，为期一年。

4、技术培训：

免费为2—3位业主技术人员提供系统操作、维护培训。

5、售后服务：

投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

（1）整体工程保修期为一年，自项目验收通过之日起计算。

（2）在保修期间提供免费保修，在归定的时间内上门服务，免费更换故障配件。提供7×24小时电话支持服务，3小时内作出实质性响应，通过远程方式无法解决的，必要的时候由用户协调时间到达故障现场进行处理，直至问题解决。故障设备现场无法修复的，在下一艘船的周期内准备相同品质规格的设备备用。待问题解决后3个工作日内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

（3）在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

6、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付（即第一笔合同）款比例调整为0%，如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日三沙市岛屿监控联网项目（项目编号:HZ2016-639）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 70%；

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。（如果甲方或乙方需要，则可在此增加合同份数）。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、投标人资格要求中的所有材料复印件

6、保证金缴纳证明复印件

7、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

8、社会保障缴费记录复印件

8、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

9、法人代表、授权代表身份证复印件

10、参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

11、同类项目业绩表（表5）

12、生产厂商授权书（表6）

13、现场勘察确认函（表7）

14、技术部分（包括设计方案、实施方案、所投产品彩页、技术资料、售后服务、培训等）

15、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：三沙市岛屿监控联网项目    项目编号： HZ2016-639

工期：合同签订后

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、运输、安装、集成、调试、试运行、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的三沙市岛屿监控联网项目（项目编号为： HZ2016-639 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

项目名称：三沙市岛屿监控联网项目    项目编号： HZ2016-639

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-639的三沙市岛屿监控联网项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表7、现场勘察确认函（格式）

（项目编号：HZ2016-639）

我公司于        年     月     日，对三沙市岛屿监控联网项目的现场进行了实地踏勘，对现场情况都进行了了解和确认，并编制（或绘制）了相关实施（或设计）方案。

踏勘单位：                   （盖章）       业主单位：                   （盖章）

踏勘单位代表签名：                          业主单位代表签名：

日期：      年     月     日                日期：      年     月     日

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：三沙市岛屿监控联网项目

项目编号： HZ2016-639

包    号：    包

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 带★的技术指标是否全面满足（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：三沙市岛屿监控联网项目

项目编号： HZ2016-639

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标和功能要求 | 全部满足招标文件第三部分“用户需求书” 设备技术参数和要求的得满分30分，带▲号条款有一项不满足招标文件要求的扣3分，其他条款有一项不满足要求的扣1分，扣完该项分值为止。 注：需要提供主要设备的检测报告、资质证书等材料的条款，评委在评审时应逐项核对，技术偏离一览表中注明响应，但未提供相关材料或未按要求盖章的视为不满足。 | 30 |  |
| 2 | 设计方案 | 投标人根据现场勘察结果设计制作完整详细的实施方案，优：9-11分，良：5-8分，一般：0-4分 | 11 |  |
| 3 | 产品品牌、性能 | 为保证监控系统的完整性，要求系统里面的摄像机、监控管理平台、液晶拼接单元、拼接控制器、网络存储设备必须统一品牌。满足得5分，否则0分。 | 5 |  |
| 4 | 售后服务方案 | 根据投标人的售后服务承诺、服务措施、培训等进行评审，优5分，良3分，一般1分。 | 5 |  |
| 5 | 投标人业绩 | 投标人近2年内岛屿安防项目成功案例，每提供一份得2分，最高4分。（提供合同复印件，原件备查） | 4 |  |
| 6 | 人员实力 | 投标人具有国家工业和信息化部颁发的高级项目经理证书，每提供一个得2分，满分6分（项目经理在本单位连续3个月社保缴纳凭证复印件为得分依据，缺项不得分） | 6 |  |
| 7 | 投标人所投产品制造商实力 | 为保证本次项目所采用的本设备厂商先进性，所投监控产品厂商入围《全国电子信息行业优秀创新企业》和《国家创新型试点企业》，需提供相关证明文件复印件，并加盖厂商公章或招投标专用章 | 2 |  |
|  |  | 为保证主要产品生产厂商技术支持服务的及时性，投标人所投的监控设备生产厂家在海南本地具有稳定的服务团队（提供工商注册执照，最近3个月的社保缴纳证明材料或代缴证明材料，并加盖公章或招投标专用章，原件备查），50人（含）以上，得6分；45~49人得4分，36-44人得2分，35人以下得1分，没有得0分； | 6 |  |
| 8 | 标书质量 | 投标文件制作规范，排序整齐，方便检索，满足者得1分，否则得0分。 | 1 |  |
| 9 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

评委：