# 2016年度全省消防装备项目-器材项目（二）

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-537

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省公安消防总队

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十二月

目     录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	6

第三章 用户需求书	13

第四章 合同条款	30

第五章 投标文件内容和格式	33

第六章  评审办法和程序	41

初步审查表	43

技术、商务评分表	44

# 第一章 投标邀请函

受海南省公安消防总队的委托，海南海政招标有限公司就2016年度全省消防装备项目-器材项目（二）（项目编号：HZ2016-537）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：2016年度全省消防装备项目-器材项目（二），其中包括：

| 包号 | 序号 | 器材名称 | 数量 | 备注 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 高性能消防头盔 | 753 | 防护类 | 3388500 |
| B | 2 | 消防员灭火防护服（三层） | 1119 | 服装类 | 3485700 |
|  | 3 | 消防员灭火指挥服（三层） | 39 | 服装类 |  |
| C | 4 | 新型消防员轻型安全绳 | 975 | 防坠落装备类 | 1560000 |
| D | 5 | 智能空气呼吸器及网络通信系统 | 4 | 呼吸类 | 2680000 |
| E | 6 | 二级化学防化服 | 63 | 特种防护服装类 | 507000 |
|  | 7 | 一级化学防化服 | 21 | 特种防护服装类 |  |
|  | 8 | 特级化学防护服 | 2 | 特种防护服装类 |  |
|  | 9 | 防化手套 | 20 | 特种防护服装类 |  |
|  | 10 | 防化靴 | 10 | 特种防护服装类 |  |
| F | 11 | 消防员单兵定位装置 | 1 | 通信装备类 | 480000 |
| G | 12 | 危险警示牌 | 30 | 警戒类 | 458470 |
|  | 13 | 闪光警示灯 | 25 | 警戒类 |  |
|  | 14 | 隔离警戒带 | 73 | 警戒类 |  |
|  | 15 | 锥型事故标志柱 | 90 | 警戒类 |  |
|  | 16 | 锥形警戒桶 | 20 | 警戒类 |  |
|  | 17 | 警戒标志杆 | 5 | 警戒类 |  |
|  | 18 | 出入口标志牌 | 4 | 警戒类 |  |
|  | 19 | 各类警示牌 | 4 | 警戒类 |  |
|  | 20 | 手持扩音器 | 18 | 警戒类 |  |
|  | 21 | 肢体固定气囊 | 1 | 救生类 |  |
|  | 22 | 婴儿呼吸袋 | 2 | 救生类 |  |
|  | 23 | 救生照明线 | 12 | 救生类 |  |
|  | 24 | 折叠式担架 | 4 | 救生类 |  |
|  | 25 | 伤员固定抬板 | 2 | 救生类 |  |
|  | 26 | 救生气垫 | 5 | 救生类 |  |
|  | 27 | 救生缓降器 | 13 | 救生类 |  |
|  | 28 | 灭火毯 | 33 | 救生类 |  |
|  | 29 | 医药急救箱 | 3 | 救生类 |  |
|  | 30 | 气动起重气垫 | 1 | 救生类 |  |
|  | 31 | 救援三脚架 | 7 | 救生类 |  |
|  | 32 | 机动橡皮舟 | 2 | 救生类 |  |
|  | 33 | 敛尸袋 | 24 | 救生类 |  |
|  | 34 | 救生软梯 | 1 | 救生类 |  |
|  | 35 | 多功能担架 | 2 | 救生类 |  |
|  | 36 | 自喷荧光漆 | 30 | 救生类 |  |
| H | 37 | 液压破拆工具组 | 4 | 破拆类 | 1440000 |
| I | 38 | 下水道阻流袋 | 1 | 堵漏类 | 271150 |
|  | 39 | 金属堵漏套管 | 2 | 堵漏类 |  |
|  | 40 | 注入式堵漏工具 | 4 | 堵漏类 |  |
|  | 41 | 粘贴式堵漏工具 | 2 | 堵漏类 |  |
|  | 42 | 木制堵漏楔 | 2 | 堵漏类 |  |
|  | 43 | 无火花工具 | 3 | 堵漏类 |  |
|  | 44 | 强酸碱清洗剂 | 11 | 洗消类 |  |
|  | 45 | 三合一强氧化洗消粉 | 1 | 洗消类 |  |
|  | 46 | 三合二洗消剂 | 3 | 洗消类 |  |
|  | 47 | 消毒粉 | 3 | 洗消类 |  |
|  | 48 | 有机磷降解酶 | 3 | 洗消类 |  |
|  | 49 | 强酸、碱洗消器 | 1 | 洗消类 |  |
|  | 50 | 简易洗消喷淋器 | 1 | 洗消类 |  |
| J | 51 | 水幕水带 | 26 | 灭火类 | 419900 |
|  | 52 | 高压水带（65mm） | 20 | 灭火类 |  |
|  | 53 | 高压水带（80mm） | 40 | 灭火类 |  |
|  | 54 | 消防水带（65mm） | 290 | 灭火类 |  |
|  | 55 | 消防水带（80mm） | 280 | 灭火类 |  |
| 合计 | 4115 |  | 14690720 |

2、用途：海南省公安消防总队工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：￥14,690,720.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证的复印件或者具有三证合一的工商营业执照的复印件，加盖公章、原件备查）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2016年以来任意三个月的企业纳税证明或会计师事务所出具的2015年度财务审计报告，复印件需加盖公章）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2016年以来任意三个月的社会保障缴费记录，复印件需加盖公章）；

4、所投产品在其生产或经营范围内；

5、必须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年12月16日至2016年12月23日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/包（售后不退），标书费开标现场收取，投标保证金为：￥5000元/包。

4、投标人提问截止时间：2016年12月30日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2017年1月5日前10:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年1月5日上午10：15--10：30；

2、开标时间：2017年1月5日上午10：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐     财务电话：0898-68555187

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、地  址：海南省海口市龙昆南路170号

2、联系人：万助理

3、联系电话：0989-65921183

海南海政招标有限公司

2016年12月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省公安消防总队

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：2016年度全省消防装备项目-器材项目（二）

项目编号：HZ2016-537   包号：  包

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定下浮50%向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

2016年度全省消防装备项目-器材项目（二）。

二、项目清单

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 参数 | 数量 | 是否需授权 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 高性能消防头盔 | 1、消防员战斗头盔，国际知名品牌，提供头部和侧翼冲击保护。帽壳为高温热塑性材料，采用高强度涂层，抗刮擦、火焰和化学腐蚀，内衬抗冲击隔热的聚氨酯泡沫，带超模压芳纶增强材料。 颜色红色和黄色可选。 2、带插扣的 3 点可调固定头带和下颚带，头盔尺寸调节范围57-65CM，头箍带大旋风旋钮可方便调节锁定，后枕骨带有软衬垫保护后脑，头盔不应妨碍空气呼吸器面罩的佩戴。 3、双层内置式面罩，外层面罩采用金色防辐射镀层，不带空呼面罩的时候，外层面屏可以遮挡住下颚，提供额外保护；内层透明防风面罩、保护眼部安全，要求聚碳酸酯材料抗冲击，不妨碍佩戴近视眼镜的人员使用。 4、头盔两侧集成有LED照明系统，3节7号电池供电，使用时间≥10小时，配置附件接口，可按需要安装强光防爆电筒或其他附件，接口可与现有强光照明手电相匹配。可拆卸铝箔防火披肩，耐高温火焰。 5、头盔重量≤1.8KG，可按需要配置内置全骨导通讯装置， 照明装置须经认证。 6、产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记，同时通过国家消防装备质量监督检验中心认证，有强制检验报告。需提供样品。 | 753 |  | 防护类 |
| 2 | B | 消防员灭火防护服（三层） | 1、结构：由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成，取消单设的芳纶毡隔热层。 2、材料：外层采用原液染色芳纶纤维。应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 3、款式规格：上下分体式结构，整体协调，穿着舒适，肩、肘、膝部加厚处理增加耐磨性，上衣左胸设置电台口袋，右胸设置两条照明灯固定带，下摆设置贴袋，上衣舒适层下摆增加5cm高度的对位芳纶基布涂层阻燃氯丁橡胶布制作的防水层。上衣和裤子之间的重叠部分应不小于200 mm。防护服上衣的衣领高度应不小于100 mm，并有搭接或扣牢配件。下裤裆部采用一体式设计，配H 型背带，脚口处采用圆弧形设计，脚口使用对位芳纶基布涂层阻燃氯丁橡胶布做防水处理。上衣门襟魔术贴为贯通式。所有口袋均设置漏水孔。外表面颜色为藏蓝色。具体规格款式见设计图及样服。 4、防护性能：成品经检测，应符合GA 10-2014《消防员灭火防护服》标准。提交样品时，提供防护服结构、质量和浸湿质量性能的相关证明。 5、质量：按照GA 10-2014标准中7.18的规定，选取表1中L尺码进行测试，防护服总质量不大于2.6kg。 表1 消防员灭火防护服规格表 尺码 S 、M、 L、 XL 、XXL 上衣号型 165/84A 、170/88A 、175/92A、 180/96A、 185/100A 防护服胸围 110 、114 、118 、122 、126 下裤号型 165/70A 、170/74A 、175/78A、 180/82A 、185/86A 防护服腰围 84 、88 、92、 96、 100 6、浸湿质量：外层、防水透气层和舒适层参照GB/T 21655.1-2008标准中8.1的方法测试浸湿质量，经滴水后三层材料浸湿质量总和不超过1500g/m2。 7、附配件： （1）拉链：灭火防护服上衣前门襟、裤子前襟所选用的拉链应不小于8 号，颜色须与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链，提供相关证明。 （2）魔术贴：剪切强度≥7.5 N/cm2，剥离强度≥1.6N/cm；抗疲劳性能：离合1000次后，剪切强度≥6.6 N/cm2，剥离强度≥1.4N/cm；外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花，提供相关证明。 （3）H 型背带：采用机织带优等品。每cm宽度含橡筋丝量12～14 条，外观平整，无明显弯形、松档、断纱、漏针、跳纱、破边、污渍。 （4）反光标志带：采用宽度为50mm的“黄银黄”组合色透气型反光标志带。 需提供样品。 | 1119 |  | 服装类 |
| 3 | B | 消防员灭火指挥服（三层） | 主要材质及性能说明 1. 外层面料采用伊贝纳蓝盾Nomex®混纺双层结构织法防撕裂格纹面料，克重约为（230±11.5）g/m2，具有收缩性小，易于洗涤，热稳定性好，防静电、阻燃、透气、防电弧、耐磨、耐染不褪色、耐化学品腐蚀、抗油拒水和标识性强等特点，综合防护性能卓越，能满足消防员在复杂环境中灭火救援时的防护需求。 2. 防水透气隔热层由NOMEX+KEVLAR混纺无纺布+阻燃PTFE膜组成，克重约为（125±6.25）g/m2，配合外层的拒水功能，既能防止水或其它一般液态物体的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热气及时排出，极大增强了服装的舒适性。 3. 舒适层采用NOMEX与LENZING阻燃粘胶混纺面料，克重约为（120±6）g/m2，阻燃且遇高温不融滴，舒适而柔软。 4. 反光标志带采用3M黄银黄透气型反光标志带，宽度为5cm。 二、主要技术指标 1. 指挥服符合GA10-2014《消防员灭火防护服》、CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》及CCCF-XFZB-01(A/0)《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护产品》标准，且通过国家CCCF强制性产品认证以及国家消防装备质量监督检验中心产品型式检验。 2. 整体防护性能：热防护能力TPP值为≥31（cal/cm2），且无熔融、脆裂和收缩现象。整套服装重量：不超过2.8kg。三层组合材料浸湿质量：不超过1140g/m2。 3. 外层性能指标： 阻燃性能：经向损毁长度≤15mm，纬向损毁长度≤14mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率为1％，试样表面无明显变化。 缩水率：沿经向缩水率为1％，纬向缩水率为0.,8％。 表面抗湿性能：3级。断裂强力：经向断裂强力≥2998N，纬向断裂强力≥2805N。撕破强力：经向撕破强力≥1141N，纬向撕破强力≥705.5N。色牢度：耐洗沾色为4级，耐水摩擦为4级，耐光色牢度为4级。接缝断裂强力：经向接缝强力≥1223N，纬向接缝强力≥1216N。 4.防水透气/隔热层性能指标： 阻燃性能：经向损毁长度≤44mm，纬向损毁长度≤55mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率为2％，试样表面无明显变化。 耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压＞50kPa。透湿率性能：透湿率性能为5547g/（m2•24h）。 5.舒适层性能指标： 阻燃性能：经向损毁长度≤44mm，纬向损毁长度≤46mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。断裂强力：经向断裂强力≥403.9N，纬向断裂强力≥329.8N。热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率为1％，试样表面无明显变化。 需提供样品。 | 39 |  | 服装类 |
| 4 | C | 新型消防员轻型安全绳 | 1、 符合GA494-2004《消防防坠落装备》标准中相关要求， 用于消防员灭火救援，抢险救灾，以及日常训练。 2、具有防火，防磨损，耐切割。 3、直径9.5mm-12.5mm，长度20米/根。 4、 绳子外皮采用多股凯夫拉防弹长丝 / 以及防火纤维长丝交织结构编制。 5、绳芯采用10股1500D 凯夫拉Kevlar长丝平行编织。 6、破断强力≥20 KN， 7、可耐260度5 分钟测试，不产生熔融、焦化现象。 8、产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记，同时通过国家消防装备质量监督检验中心认证，有强制检验报告。需提供样品。 | 975 |  | 防坠落装备类 |
| 5 | D | 智能空气呼吸器及网络通信系统 | 提供作业人员与场外指挥官之间的双向沟通，让指挥官随时掌握现场作业人员的呼吸状态、环境中有害气体的浓度、发送和接收撤退命令等，实现了作业现场与外界的实时交流，全面提升安全防护等级和安全保障。适用于复杂环境下的应急救援行动。 超宽视野全面罩（8个）：面罩与消防官兵面部贴合性良好，密封性能良好；进气、出气双通道互为独立；面罩透镜采用增强聚碳酸脂表面镀硬膜，有良好的透光性、机械性，表面耐磨、抗划伤；与面部贴合部分橡胶柔软性弹性良好。面罩与调压阀的连接为快速插口式连接，单手可操作；面罩视野宽阔，面罩视野在任何角度都不会变形；口鼻罩导流顺畅，透镜不产生雾气，面罩具有视窗除结雾功能。 进口通讯系统（8个）：面罩内置语音放大膜片，确保近距离清晰通话；带有扩音器功能，扩音器防爆。（对讲机另配） 碳纤复合气瓶（8个）：全缠绕式碳纤复合材料，内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料；工作压力30MPa，容积：9L，水压测试压力≥45MPa，爆破压力≥102MPa；瓶口螺纹：G5/8符合GA124-2013公安标准和EN144-2标准；气瓶压力显示表方便随时检查气瓶压力, 并可校对压力表；气瓶带安全压力保护膜片，瓶阀具有自锁功能；侧向设计瓶阀，符合中国消防官兵使用习惯。 压供阀（8个）：可快速连接面罩、脱下供气阀和关闭供气阀，在佩戴消防手套的情况下可以轻易操作。具有一定的抗冲击以及耐高温性能。能满足呼吸器安全共享的需要。 逃生救援头罩（每套配备8个）：与空气呼吸器配套使用，由空气呼吸器提供恒定流量的空气供给被困人员。 减压阀（8个）：在输出压力设定后锁紧机构可自动锁紧；输出部分具有安全阀，可防止减压阀减压故障时，高压空气涌入中压系统；支持空气对充接口，无需脱卸气瓶即刻迅速充满气瓶；支持气瓶快接接口，可快速脱卸和安装气瓶； 背架组件（8套）：背架设计符合人体工程学舒适安全；采用玻璃纤维增强材料，坚韧牢固，可安装6.8L，9L，6.8LX2双气瓶。背架上整合了智能无线模块，背带采用防火聚酯材料，3M 荧光材料具有反光功能；腰带可随身体晃动，最大可达15度，在攀登、匍匐前进时提供良好的贴合性；宽厚的肩带设计，最大限度的提供舒适的工作背负，减低工作负荷，提高舒适度；空呼供气管路均嵌入沟槽内，能有效防止意外损伤；无线模块整合于背板，不会给身体行动带来影响；每2秒钟将可将气瓶压力信息传送至后场接受装置。 单供气管气动系统（8个）：单供气管把压供阀供气接口、他救接口、快充接口、压力表、报警哨的功能集中到一根供气管上，实现5管合1的“管中管”技术；耐绕折超过200,000次；压力表整合报警哨，压力表采用防水荧光设计，在雨水黑暗的环境下作业，具有出色的抗震性能；当气瓶内压力低至5.5±0.5MPa时，报警声响起，1米处测报警音量≥95dB；具备胸部他救快接接口，可与他救面罩连接使用。 连接管（高压快充管4个）：在不间断使用中，50秒内可完成充气，在高压状态下可实现气瓶之间的快速对接充气。产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记，必须提供3C认证证书。 多气体检测仪（每套3台）：防水防尘等级：IP65；彩色液晶显示屏，中文菜单；泵吸式工作，深入复杂狭小空间，可在最短时间内检测到多种危险气体；可选探测器可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氯气、氨气、一氧化氮、二氧化氮、二氧化氯、磷化氢、氰化氢、二氧化碳、丁烷、甲烷、丙烷（蓝色字体气体可任选两种）等多种气体，最多可同时检测6种气体，可打开或关闭任意单个或多个传感器，每个传感器失效时仪表均会发出报警，传感器寿命不小于3年；使用温度：常规0至40摄氏度/加严-20至50摄氏度，短时接触环境-40至50摄氏度。仪表具有跌倒报警和求救报警功能。可通过红外方式连接电脑读取数据。具有无线通讯功能：通过无线USB技术将仪表与无线智能个人网络系统连接，实现了模块化和无线组件的融合，大大的提高了作业能力和安全防护能力，仪表气体检测读数及报警信息会第一时间传输到控制中心。 数据传输中枢（每套8个）：数据传输中枢是无线监控系统的核心，是可独立工作的个人监控单元，可作为消防员呼救器独立使用，实时监控并转发气体检测仪表的数据，传递给基站电脑同步显示，接收基站指令，自动提醒救援人员撤离危险区域。可配合智能空气呼吸器使用，数字显示压力，计算剩余工作时间，温度设置报警，紧急撤离报警，显示电池剩余电量，低电量报警；通过无线和基站实现信息交换。 身份识别卡（每套8个）：每个用户可以通过识别卡用自己所使用的数据传输中枢来证明自己的身份，识别卡可用来登记通讯站、监控站和车辆； 读写器（每套2个）：通过智能化的软件程序对独立的识别卡进行编程。 采用进口通讯系统。 书写板电脑（1台）：含基站，电源，天线，软件，电池等。可在该电脑上实现系统各项功能的操作。 操作软件：可清楚的显示每一台设备的使用情况；动态检测工作状态，实现远程管理；实时报警和检测提醒功能，随时处置发送突发撤离信号；无须操作者手动便可自动运行，可自动输入和分析完整事件数据。 技术：无线网络系统采用数字无线电传输，接收灵敏度高，输出功率≥500mW，户外开阔地带1Km内可有效传送信号。频率：866MHz，穿透力强的，当某一个频率出现干扰时，系统可以自动切换到频段内的另一个频率。实时检测周围外界毒气浓度，场外指挥员可随时得知场内救援人员周围毒气浓度，并发送指令信号；场内自动向指挥员汇报周围毒气浓度，并发出相应报警提示，接收指令信号。 巡检检测： 远程无线监控网络依靠自身的巡检程序实现监测，所有登录的气体检测仪表和数据传输中枢按地址逐一得到监测。整个巡检周期需要花费3.4秒的响应时间。 工作容量：气体检测仪表和数据传输中枢可同时登陆到一个主机接收站。在附近区域也可同时使用几套传送和接收系统。现场提供样品。 | 4 |  | 呼吸类 |
| 6 | E | 二级化学防化服 | 具有爆燃及液态化学品飞溅双重防护功能。 该防护服结合了可靠的化学防护性能以及热防护性能，可以阻止大多数有毒工业化学品和化学战剂的渗透，为穿着者争取更多的从爆燃中逃生的时间。 阻燃化学防护服符合美国防火协会NFPA 2112（2001版）防止爆燃的防护服标准的要求，该防护服进行了177种化学品的测试，其中134种化学品在480分钟之后没有观察到突破(可提供详细化学品渗透数据)。可配合全面罩使用的连帽连体服设计，连帽带抽紧绳，双层拉链门襟，密封缝线。 (提供详细的177种化学品的渗透测试数据以及中文使用手册)。 颜色：亮橙色。 符合标准：美国SEI认证 NFPA2112防止爆燃个人阻燃防护服标准2007版； NFPA1992有害物质紧急处理中液体泼溅防护装备及服装标准（B级防护）。 GA770-2008《消防员化学防护服装》标准,提供国家消防检测中心检测报告。产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记。需提供样品。 | 63 |  | 特种防护服装类 |
| 7 | E | 一级化学防化服 | 一级化学防护服为A级气体致密型全封闭防护服，前面开口，配有两个排气阀，PVC/ Teflon®复合面罩，气密性拉链，双层拉链门襟，双层手套系统内层复合膜防化手套/外层丁基防化手套可内置空气呼吸器（空呼自配），带袜靴，靴保护盖。（配有防化服专用保护靴）； 一级化学防护服对有毒、腐蚀性气体、液体和固态化学品进行最高级别的防护；非常耐用，有很好的耐穿刺和撕裂性能；280余种高危化学品在接触8小时后未发现明显渗透；黄绿色面料非常醒目，在明处和暗处可视性都很高；防护服配有外接长管空气呼吸器接口，可与移动供气源配合使用； (提供详细280种化学品的渗透测试数据以及中文使用手册)。 包装：1套/箱；净重约：3.8公斤/套；毛重约：5.0公斤/箱。 符合标准：美国SEI认证。GA770-2008《消防员化学防护服装》标准。GJB535-1988标准。 产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记。需提供样品。 | 21 |  | 特种防护服装类 |
| 8 | E | 特级化学防护服 | 特级化学防护服，适用于重度灾害现场的全身防护，对有毒、腐蚀性气体、液体和固态化学品提供最高级别的防护； 防护服由2件服装构成，外层防火层由玻璃纤维镀铝材料制成，内层防化层为多层防护膜制成，防护服配有两个排气阀，复合面罩，气密性拉链，双层拉链门襟，三层手套系统（内层复合膜防化手套/中层丁基防化手套/外层kevlar®耐高温手套）； 内层防化层需符合以下参数：防护服面料克重＜370G/M2；防护服面料厚度＞650um；防护服面料耐穿刺强度＞45N(EN 863)；防护服面料撕裂强度（纵向/横向）＞220/220N；可内置空气呼吸器（空呼自配），带袜靴，外靴保护盖，防护服专用外靴；防护服配有外接长管空气呼吸器接口，可与移动供气源配合使用。 对强酸强碱和工业苯等280余种高危化学品在接触8小时后无渗透现象，对军用芥子气、沙林毒气等化学品也有优秀的防护效果；防护服净重≤7.5公斤/套。 (提供详细的280种化学品的渗透测试数据以及中文使用手册)。 符合标准：美国SEI认证 GA770-2008《消防员化学防护服装》标准,提供国家消防检测中心检测报告。 GJB535-1988标准。产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记。需提供样品。 | 2 |  | 特种防护服装类 |
| 9 | E | 防化手套 | 由丁腈，尼龙，Lycra材料制成不含硅聚酯。长筒款手套，具有由多种聚合物组成涂层，品质优良的无缝编织内衬，防滑手掌，兼顾化学防护性能的同时具有优秀的抗切割功能；手掌与指尖具备良好的舒适性、灵活性，同时指尖提供良好的触觉敏感性；达到能抗油污，抗液体接触。 符合标准：EN374-3(欧标) EN388: 4342 需提供样品。 | 20 |  | 特种防护服装类 |
| 10 | E | 防化靴 | 鞋身结构：钢制鞋头及钢制中底，防火阻燃PVC改性混合材料，避震鞋垫，吸汗内衬 产品工艺：黑色鞋筒，黄色鞋底。一次性注射成型,无接缝。 产品包装：1双/塑料袋 10双/箱 防化性：防护15%硫酸，37%盐酸，60%硝酸，40%氟化氢酸，20%氢氧化钠溶液，甲苯，丙酮等化学物质，不会穿透。 物理性：防滑，防砸，防穿刺，防静电。 产品应用：可与B级，C级防化服配合穿着，以及连靴套的防化服配套穿着。 符合标准：CE认证 EN ISO20345 S5 生产国标准检验局- 防化测试报告 需提供样品。 | 10 |  | 特种防护服装类 |
| 11 | F | 消防员单兵定位装置 | 该装置是一种追踪室内消防员实时方位信息的装置， 可用于复杂建筑物内、外的消防员三维追踪定位。 主要包括定位模块、通信模块和信息处理模块。该装置具有运动姿态识别（静止、 步行、 跑步、 上下楼梯、 上下电梯、 卧倒、 躺倒、 左右侧躺、 跌落等）、 具有任意视角 3D 运动轨迹显示与回放、 高度与距离测量等功能。 该装置满足“高大奇” 建筑的实战人员 需求， 可用于地下 4 层至地面 80 层。 主要技术指标 ：水平精度 ≤ 运动总路程 3% ；垂直精度 ≤ 1.5 m ；连续工作时间 ≥ 3 h ；多路处理能力 ≥ 4 路 ；延时时间 ＜4s ；视距通信距离 ＞3000 m ；工作温度范围 -10℃～75℃ 。需提供样品。 | 1 |  | 通信装备类 |
| 12 | G | 危险警示牌 | 技术性能要求：规格为三角形状，金属制成，边长400毫米，表面红、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料。与标志杆配套使用。 | 30 |  | 警戒类 |
| 13 | G | 闪光警示灯 | 技术性能要求：类型为频闪型、光线暗时自动闪亮,频闪型透烟雾性强有三个调节档位光线暗时自动闪光。产品具有国家消防强制检验报告或相关行业检测认证。 | 25 |  | 警戒类 |
| 14 | G | 隔离警戒带 | 技术性能要求：灾害事故现场警戒,双面反光，每盘长度：120m，宽度：4cm，可多次重复使用。产品具有国家消防强制检验报告或相关行业检测认证。 | 73 |  | 警戒类 |
| 15 | G | 锥型事故标志柱 | 技术性能要求：用于灾害事故现场道路警戒有夜视反光功能。为红色塑料板0.4*0.4米，中心有一插孔，直径40毫米，底座大小适当，便于立放。产品具有国家消防强制检验报告或相关行业检测认证。 | 90 |  | 警戒类 |
| 16 | G | 锥形警戒桶 | 用于灾害事故现场警戒，材质优良，抗氧化抗日晒能力强，外敷反光材料。 | 20 |  | 警戒类 |
| 17 | G | 警戒标志杆 | 技术性能要求：带挂耳；径：Φ105；抗倾斜复式；重量≤3KG；附着式；底座直径：Φ265；底座高度：60；抗倾复（抗折弯）角度：＞90°。配耳环。 | 5 |  | 警戒类 |
| 18 | G | 出入口标志牌 | 技术性能要求：用于灾害事故现场标示。图案，文字，边框均为反光材料，与警戒标志杆配套使用。 | 4 |  | 警戒类 |
| 19 | G | 各类警示牌 | 技术性能要求：规格为三角形状，金属制成，边长400毫米，表面红、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料。与标志杆配套使用。用于灾害事故现场，用工程塑料或铝合金制成，图案、文字、边框均为反光材料。 | 4 |  | 警戒类 |
| 20 | G | 手持扩音器 | 技术性能要求:讲话传送范围：超过350米，警报传送范围：超过500米；防回音电路，单向扩音开关，一按即用；舒适手把。额定输出功率：15瓦；最大输出功率：23瓦。电源：6枚C型或R14P型碱性干电池，共9伏；电池寿命：喊话约14小时，警报时间约20分钟；重量：≤1公斤。 | 18 |  | 警戒类 |
| 21 | G | 肢体固定气囊 | 技术性能要求：用于运送伤员,通过手动真空泵给气囊抽真空，使气囊内的小颗粒紧密地接触，而成为坚硬的固定面，起到固定保护伤员及其骨折、脱臼等部位的作用。配置包括躯体固定气囊，手动真空泵、存储包，备2个充气接口。产品具有国家消防强制检验报告或相关行业检测认证。 | 1 |  | 救生类 |
| 22 | G | 婴儿呼吸袋 | 主要由头罩、滤毒罐、送风机等部件组成，电源为充电锂电池，额定电压9VDC，使用时间≥2h，送风量为0-90L/min，重量≤0.81kg，尺寸≤34×68cm，适合3-8岁儿童使用，为有效回避有毒烟气环境而设计的防毒面罩。利用送风机将外部空气通过滤毒罐送入头罩内，形成密闭正压，使得呼吸方便，活动无不适现象。 | 2 |  | 救生类 |
| 23 | G | 救生照明线 | 用于黑暗、地下场所作业的向导、照明。具备防水、抗折、耐拉、耐压、耐高温等性能。每盘长度不小于100米。 | 12 |  | 救生类 |
| 24 | G | 折叠式担架 | 用于运送事故现场受伤人员，为金属框架、铝合金质材，便于洗消，承重不小于120Kg。 | 4 |  | 救生类 |
| 25 | G | 伤员固定抬板 | 用于灾害事故现场救援，表面经防腐处理，避免伤员颈椎、胸椎及腰椎收到二次伤害。运送事故现场受伤人员。与头部固定器、颈托等配合使用，避免伤员颈椎、胸椎及腰椎再次受伤。担架周边有提手口，可供三人以上同时提、扛、抬、水中下沉，承重不小于250 Kg。 | 2 |  | 救生类 |
| 26 | G | 救生气垫 | 符合GA631-2006标准。消防救生气垫，是营救从高处下跳的人员的救生充气软垫。适用于高层建筑遇险人员的地面救护。是消防救灾等部门必备的安全救生设备,垫顶氧指数：≥26%，主体原材料抗拉强力（N/5cm）：径向：700cm，纬向：400cm以上，最大救生高度：16米，充气时间：≤1min，标准负荷：≤75kg，最大负荷：≤100kg，连续工作间歇时间：≤20s。，同时配备1台鼓风机。 | 5 |  | 救生类 |
| 27 | G | 救生缓降器 | 性能符合《救生缓降器》GA413的要求。体积小重量轻，匀速下降，起始重量为10公斤，最大负荷100公斤，下降速度正负差仅为0.12米/min.在下降过程中随时停止并进行悬空作业，可作为起重器（机），长度≥30米。 | 13 |  | 救生类 |
| 28 | G | 灭火毯 | 用途：用于火场救生和重要物品保护。材质：耐燃氧化纤维材料，防火布夹层织制，在900°C火焰中不熔滴，不燃烧。功能：火灾逃生，扑灭火源、隔烟、救险。规格：≤200cm×150cm；重量：≤1.4kg。 | 33 |  | 救生类 |
| 29 | G | 医药急救箱 | 当受到意外伤害时，在专业医生赶到之前可提供有效的紧急保护。配置：优质医用急救箱体，包含：优质防水创可贴、标准医用消毒湿布、标准医用弹性绷带、标准医用胶带、优质烧伤敷料、标准医用三角巾、优质全别针、优质医用无菌纱布、优质医用乳胶止血带、优质医用急救夹板、优质医用不锈钢剪刀、优质医用镊子等。 | 3 |  | 救生类 |
| 30 | G | 气动起重气垫 | 起重气垫采用了加强型凯芙拉绳芯。独特专利结构确保操作卓越性及使用寿命长久性。所有安装在起重气垫内的金属部件均由黄铜制成。此起重气垫厚度薄，使用方便。表面有特殊的点状突起设计增大了摩擦系数，即使两个气垫上下叠加也不会滑落。起重气垫的范围包括工业及客户指定的特殊行业。共有12种吨位（1T/3T/6T/9T/13T/19T/20T/24T/31T/40T/54T/64T）。 | 1 |  | 救生类 |
| 31 | G | 救援三脚架 | 技术参数要求：金属框架，三脚架工作负荷≥180KG，阻断力≥300KG，工作高度展开≤250CM，收缩≤165CM；配有手摇式绞盘，牵引滑轮最大承载2500N，绳索长度≥30米，卷扬机带自刹车装置，重量≤35KG，产品要具有国家消防强制检验报告。 | 7 |  | 救生类 |
| 32 | G | 机动橡皮舟 | 船身长度约：420CM，船身宽度约：200CM，浮管直径约：50CM。气室数量：3+1，承载人数：8，最大载重量不小于880Kg，船自重不大于83Kg，铝合金底板，进口品牌发动机，最大马力不小于：25P。舟体材质：PVC，加厚。 | 2 |  | 救生类 |
| 33 | G | 敛尸袋 | 用于对遇难人员尸体的包裹和搬运，符合有关技术要求。展开尺寸不小于：200×45×23cm，重量不大于：0.6㎏； | 24 |  | 救生类 |
| 34 | G | 救生软梯 | 用于遇险人员的救援。荷载不小于1000KG，整梯长度30米，梯宽335mm；支撑长度约100mm；梯蹬采用轻质硬性塑管，不易折断，间距约340mm；悬索织带为整根织带，中间无接头，织带厚度为≥2mm，宽度≥37mm；挂钩的材料为方钢，符合GB/T905-1994的要求，可根据墙壁的厚度伸缩调节宽度，配携带包1个。 | 1 |  | 救生类 |
| 35 | G | 多功能担架 | 特殊复合塑料材质：采用特殊塑料复合而成，橙色。规格：收卷状态不大于2M×50cm，载重：约120 kg,自重：约10kg，温度范围：－20℃至45℃ | 2 |  | 救生类 |
| 36 | G | 自喷荧光漆 | 本品喷出后形成的漆膜具有荧光反光效果、有效增强被涂物美观、品质持久适用于汽车、金属、木器、广告、绘画等设备的表面保护装饰功能。主要用于搜救时喷涂做记号。 | 30 |  | 救生类 |
| 37 | H | 液压破拆工具组 | 液压破拆工具组包括机动液压泵、手动液压泵，液压扩张器、液压剪切钳、液压剪扩器、双级液压撑顶器，且配有相应的液压油和维修工具。 1、机动液压泵： 同心轴平头自动锁单管工作原理、两级四冲程汽油机、功率不小于2.6KW、燃油油缸容量约1.2升、液压油油缸容量约2.5升 第一级输出2X2800-3000毫升/分钟、第二级输出2X550-600毫升/分钟；工作压力720巴，重量≤25公斤、可同时接驳两套工具并同时连续使用工作4小时、工作温度：-20-55度。 （1）泵外壳使用抗冲击的合成材料、坚固耐用、防水防潮、不生锈； （2）能够根据实际破拆操作时的强度和硬度、自动变换输转功率、使操作者能够轻而易举的破拆； （3）自动怠速功能省油安静工作时噪音≤70分贝、方便使用者在救援现场的交流和伤者的沟通； （4）带有照明系统，方便使用者在黑暗中操作使用； （5）可单手、线性、单工操作完成液压软管到泵的连接，可带压插、拔工具。 2、手动液压泵： 同心轴平头自动锁单管系统， 轻便使用， 油压显示能够随时观测液压油箱容量， 自动按锁式手柄，使用起来更为便捷。 液压油缸容量约2L，工作压力约720巴，重量≤8公斤，工作温度：-20~55度。 3、液压扩张器： 同心轴平头自动锁单管系统、可带压操作、使救援行动变得更加便携、安全、快速。 符合人体工程学的便携式把手配有6粒高强度LED照明灯、可为救援人员提供持久的照明， 配有独一无二的加速阀比传统的速度提高65%，扩张头采用超轻材质具有良好抓力。 扩张距离≥725 毫米、最大扩张力：28.6吨、最小扩张力：4.2吨（从扩张头顶部25毫米处测试）、挤压力≥6 吨、牵引力≥4.8 吨、牵引距离≥ 610毫米、 工作压力：720 巴、 重量≤15公斤，工作温度：-20-55 度。增配牵引链条1条, 牵引配件及剪切头1套。 4、液压剪切钳： 可以满足各种救援中对于剪钳的要求。为了提高刀头的耐用性，刀头必须由高级工具钢加工而非锻造。为了避免工 具前端在救援操作中损坏，特殊设计配套有钢质保护盖的高级铝质固定器。 同心轴平头自动锁单管系统、可带压操作、把手处有照明系统。刃端扩张距离≥240毫米、剪切力≥39吨，剪切圆钢直径≥32毫米，工作压力：720巴，重量≤15公斤，工作温度：-20-55度。 5、液压剪扩器： 同心轴平头自动锁单管工作原理、可带压操作，把手处有照明系统。最大扩张距离：360毫米，最大扩张力：21.5吨，最小扩张力3.6吨，刃端最大扩张距：229毫米，剪切力≥38.8吨，挤压力≥7.8吨，牵引距离≥416毫米，牵引力≥5.2吨，剪切圆钢直径≥32毫米，工作压力：720巴，≤15公斤，工作温度：-20-80度， 6、液压撑顶器： 可360旋转十字头、定位容易和精准、在任何救援的情形下均可达到安全、稳固和夹持的状态！同心轴平头自动锁单管工作原理、可带压操作。最大支撑力≥16吨、原始长度约512毫米、最大行程≥250毫米、最大支撑高度≥760毫米、牵引力≥5.1吨、工作压力约720巴、重量≤11公斤、工作温度：-20-80度、配备顶杆支架1套。 7、液压软管： 液压管为单管（软管内嵌软管）设计，材质为凯芙拉纤维、平头式接口可带压快速连接和插拔、使用寿命10年液压管可360度自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油、内管最大工作压力720巴、外管工作压力25巴、液压管长度≥10米、重量约5公斤。配备2根液压管。 需提供样品。 | 4 |  | 破拆类 |
| 38 | I | 下水道阻流袋 | 技术性能要求：用于紧急密封30至50厘米口径的沟渠与探井，在管道系统无反压或底压的情况下，其最高蓄水量为0.05巴。密封管道直径：30-50厘米；最高操作超压：0.5巴；总长度46厘米；直径约30厘米；额定容量约85升；需气量约130升。配置：0.5巴30/50小型沟渠密封袋（带2米充气软管、2米栓绳），0.5巴充气与安全装置（包含减压器、安全阀、压力表和速动接头），1升/200巴压缩空气瓶，塑胶箱1个。产品具有国家消防强制检验报告或相关行业检测认证。 | 1 |  | 堵漏类 |
| 39 | I | 金属堵漏套管 | 采用铁合金无火花材料制作，内衬耐腐蚀硅橡胶。 适用于温度低于90℃、压力不大于2.5Mpa的情况下，配合快速堵漏胶迅速修复各种水、油、气、酸、碱、盐和各类有机溶剂的泄漏，可以对管道上孔、洞、缝进行直接带压堵漏。有10种不同尺寸的套管。具有国家消防质量监督检验中心出具的检验报告。 | 2 |  | 堵漏类 |
| 40 | I | 注入式堵漏工具 | 材质：采用无火花铁合金材质制作,确保堵漏抢险的安全，具备国家相关部门的无火花防爆检测报告。适用范围：用于阀门、法兰、管线、三通弯头等部位的堵漏作业。适用性能：适用于高温高压状态下带压堵漏，根据所选胶棒确定堵漏性质，适用于温度在 –200℃至+700℃，压力≥30Mpa的堵漏。手动泵最高压力为76Mpa。具有国家消防质量监督检验中心出具的检验报告，组成部分：孔径24mm自动注胶枪， 液压泵，配套铁合金无火花材料制作的旋塞阀、角向接头、直向接头、螺栓孔注胶螺母接头、专用注胶螺栓等26个配件，松锈剂、堵漏胶棒1箱（需标注生产时期和保质期）、ABS防爆塑料专用工具箱。 | 4 |  | 堵漏类 |
| 41 | I | 粘贴式堵漏工具 | 属国家专利产品，采用铁合金无火花材料制作，确保堵漏抢险的安全，含材质防爆检验报告。具备边漏边堵能力：法兰、盘根、管线、阀体均不低于2.5Mpa。具有国家消防质量监督检验中心出具的检验报告；适用范围：由系列工具组合使用,适用性广,适用容器形状:直径2.2米以下罐体及管道附件、管线、三通、弯头、法兰、阀门上的阀杆、阀体等发生的点状、线状、洞、缝泄漏时的堵漏作业，装配密封面及各种结合组合部位，包括盘根、管罐连接处、异径结合部、焊缝缺陷等。 适用性能：可用于水、油、气、酸、碱、盐等介质， 压力 –10公斤至+25公斤/cm²的情况下边漏边堵。使用温度为-70℃～+250℃。修复后耐内压力为30Mpa以上。组成部分： 加压捆扎器、阀体堵漏器、弧形压板堵漏工具、盘根堵漏工具、罐体堵漏工具、管道堵漏工具、管道径向轴向堵漏工具、钢带（规格10M）、压块、BF747堵漏胶，ABS防爆塑料专用工具箱。 | 2 |  | 堵漏类 |
| 42 | I | 木制堵漏楔 | 采用进口松木经蒸馏、防腐、干燥、并经专门绝缘处理，防裂，不变形。适用范围： 用于各类孔、洞、裂缝压力较低的堵漏作业。适用性能： 适于温度在 —70℃至+100℃， 压力—10公斤/cm²至+8公斤/cm²的堵漏。组成部分：由圆锥形、三角形、梯形三种不同的规格共三箱，ABS防爆塑料专用工具箱。 | 2 |  | 堵漏类 |
| 43 | I | 无火花工具 | 本产品为堵漏器材的补充工具，全套含管子钳、检验锤、钳工锤、活动扳手、梅花扳手、呆梅扳手、开口扳手等24件套工具组成，该套工具均由高强度铜合金制成，既保证其机械强度又保证使用中无火花。该工具符合国家标准。 | 3 |  | 堵漏类 |
| 44 | I | 强酸碱清洗剂 | 技术性能要求：可用于应急清洗手部及小面积皮肤表面因受酸碱腐蚀导致的伤害。专用的清洗药液体可同时清洗酸性或碱性物质，药液无失效期。容量≥500 毫升。 | 11 |  | 洗消类 |
| 45 | I | 三合一强氧化洗消粉 | 含强过氧化还原物质。与水溶解后可对于各类酸、碱等物质进行表面体的剥离及分解，从而达到洗消的目的。 | 1 |  | 洗消类 |
| 46 | I | 三合二洗消剂 | 三次氯酸钙合二氢氧化钙，主要应用于物体表面、生活用水和饮水的消毒、污水处理以及水产养殖的消毒等。 | 3 |  | 洗消类 |
| 47 | I | 消毒粉 | 用于皮肤、服装、装备的局部消毒。可吸附各种液态化学品。主要成分为蒙脱土，不溶于水和有机溶剂，无腐蚀性。 | 3 |  | 洗消类 |
| 48 | I | 有机磷降解酶 | 对被有机磷、有机氯和硫化物污染的人员、服装、装备以及土壤，水源进行洗消降毒，尤其适用于农药泄露事故现场的洗消。西小计本身无毒、无腐蚀、无刺激，降解后产物无毒害，无二次污染。 | 3 |  | 洗消类 |
| 49 | I | 强酸、碱洗消器 | 化学灼伤机理研制的敌腐特灵可对酸,碱,氧化剂,还原剂,螯合剂,溶解剂等6种化学品灼伤进行紧急救治,效果佳。适用范围：全身；时效：1-5年；容量≥5升；自然保护：溶剂与喷射气体（二氧化碳）之间无接触；可用独立的袋装产品替换后再次使用；可固定或装在车里。 | 1 |  | 洗消类 |
| 50 | I | 简易洗消喷淋器 | 消防员快速洗消装置。设置有多个喷嘴，配有不易破损软管支脚，遇压呈刚性。重量轻，易携带。 | 1 |  | 洗消类 |
| 51 | J | 水幕水带 | 也叫喷雾消防水带，在一定水压作用下能均匀地喷出雾状水幕形成水墙，对火焰及热辐射起阻隔作用。用于阻挡或稀释有毒和易燃、易燃气体或液体蒸汽，具有一定阻燃、防穿刺性能。主要参数：标准工作压力：1.3MPa，水带口径直径65㎜，水带表面有规律排列喷射孔，孔口采用防腐抗锈金属材质铆合，且牢固不易破损撕裂。喷射孔之间相距约35㎝，喷雾高度约10米，内衬为聚氨酯材质，长度≥20m具有3C认证，并提供证书。65mm口径，13型，20m。 | 26 |  | 灭火类 |
| 52 | J | 高压水带（65mm） | 内径：65mm标准工作压力：2.50MPa，爆破压力≥6.51MPa，轴向延伸率≤5.5％，直径膨胀率≤5.5％，水带编织层由涤纶长丝编织而成,与衬里之间的附着强度37.5mm。外层红色，内衬进口聚氨酯。整条水带长不少于20米。每根水带配有65型铜质卡式接口,并用机器将水带与接口绑扎，每个接口绑扎不少于5道，测试压力30公斤不脱口。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。具有3C认证，并提供证书。需提供样品。 | 20 |  | 灭火类 |
| 53 | J | 高压水带（80mm） | 内径：80mm，标准工作压力：2.50MPa，爆破压力≥6.51MPa，轴向延伸率≤5.5％，直径膨胀率≤5.5％，水带编织层由涤纶长丝编织而成,与衬里之间的附着强度37.5mm。外层红色，内衬进口聚氨酯。整条水带长不少于20米。每根水带配有80型铜质卡式接口,并用机器将水带与接口绑扎，每个接口绑扎不少于5道，测试压力30公斤不脱口。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。具有3C认证，并提供证书。需提供样品。 | 40 |  | 灭火类 |
| 54 | J | 消防水带（65mm） | 内径：65mm，爆破压力：≥6.0MPa；轴向延伸率：≤8%；直径膨胀率：≤8%；附着强度：≥20N/25mm；衬里扯断伸长率大于编织层扯断伸长率。内衬聚氨酯。整条水带长不少于20米。每根水带配有65型卡式接口,并用机器将水带与接口绑扎，每个接口绑扎不少于3道，捆扎牢固。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。具有3C认证，并提供证书。需提供样品。 | 290 |  | 灭火类 |
| 55 | J | 消防水带（80mm） | 内径：80mm，爆破压力：≥6.0MPa；轴向延伸率：≤8%；直径膨胀率：≤8%；附着强度：≥20N/25mm；衬里扯断伸长率大于编织层扯断伸长率。内衬聚氨酯。整条水带长不少于20米。每根水带配有65型卡式接口,并用机器将水带与接口绑扎，每个接口绑扎不少于3道，捆扎牢固。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。具有3C认证，并提供证书。需提供样品。 | 280 |  | 灭火类 |
| 56 |  | 合计 |  | 4115 |  |  |

三、售后服务及质量保证期

投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）质保期为1年。

2）整体项目提供不少于2年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

3）提供1年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

四、交货期及地点

交货期：签订合同后60天内。

交货地点：海南省采购人指定地点

五、其他要求

1、所提供设备必须是全新、完整无缺的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2、设备的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比好、能够满足所需技术指标要求、能够满足现场工作条件要求；

3、提供设备装箱清单、设备质量合格证明文件、设备保修范围卡、设备使用说明和维护手册、设备装配图等，技术文件齐全。

4、中标供应商安装调试完毕并提供商品检验合格证后，由采购人组织按国家相关标准进行验收；

5、中标供应商应向采购人提供中文技术资料，其费用应包括在投标价格内。主要包括：(1)使用手册；(2)技术资料；(3)质量合格证、售后服务条款。

6、中标人所供货物的技术规格应与本采购文件技术规格规定标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国际标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

7、本项目最终验收后，在质量保证期内，中标供应商应对由于设计、开发、编制、工艺或选型等缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此发生的相关费用。

8、在交付使用之前，中标供应商应对提供的产品质量、规格、性能和数量进行精确和全面的检测，并出具证明产品与投标文件规定相符的证明书和质量检验证书。中标产品的品牌、型号、性能不得变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优更好且价格不得变动。

9、交付使用前出现任何不合格情况，一律退换新品。在质量保证期内发生的软件损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除使用单位同意修复外，应退换新品。

10、培训：中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

11. 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

12、投标人所投消防产品必须达到国家规定的消防安全使用标准，并达到消防部门的验收要求。所投产品已通过质监部门鉴定，提供国家相关检测机构提供的检验报告。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日2016年度全省消防装备项目-器材项目（二）（项目编号:HZ2016-537）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

第一期：合同货物到采购人指定地点交付并完成设备安装调试，经采购人、中标供应商共同验收合格，采购人凭中标供应商开具的正式有效发票在十个工作日内向中标供应商支付合同价的95%；

第二期：第二期：合同价的5%作为质量保证金，待质保期满后，若无质量及售后问题（须提供质保期内相应装备配备的单位巡检的巡检记录，巡检记录须有受检单位的签名盖章），由中标供应商提出申请，采购人应在十个工作日内支付给中标供应商。（质保期自验收合格之日起计）。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

合同详细条款具体由双方协商。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）

11、产品彩页、技术资料等

12、企业经营状况（表5）

13、技术部分（包括但不限于项目实施方案、培训及售后服务承诺等）

14、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：2016年度全省消防装备项目-器材项目（二）

项目编号： HZ2016-537                交货期/工期：签订合同后  天内。

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的设备、运输、安装、调试、服务及相关税费等。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的2016年度全省消防装备项目-器材项目（二）（项目编号为： HZ2016-537 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、企业经营状况表

| 企业经营情况表 |
| --- |
| 企业名称 |  |
| 注册号 |  |
| 企业联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 企业通信地址 |  | 邮政编码 |  |
| 企业经营状态 | 歇业 |
| 股东（发起人）出资情况表 （万元，币种应与注册资本币种相同） | 股东（发起人）姓名或名称 | 认缴出资额 | 认缴出资 | 认缴出资方式 | 实缴出资额 | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|  |  |  | 时间 |  |  |  |  |
| 是否有网站或网店 | 否 |
| 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 | 否 |
| 企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | 否 |
| 企业资产状况信息（币种：人民币） | 资产总额 |  |  |
|  | 所有者权益合计 | 万元 |  |
|  | 营业总收入 | 万元 |  |
|  |  | 其中：主营业务收入 | 万元 |  |
|  | 利润总额 | 万元 |  |
|  | 净利润 | 万元 |  |
|  | 纳税总额 | 万元 |  |
|  | 负债总额 | 万元 |  |
| 对外提供保证担保情况 | 债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的期间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |  |

### 同类项目业绩

项目名称：2016年度全省消防装备项目-器材项目（二）

项目编号： HZ2016-537

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 要求提供样品的项目不能现场提供样品的

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：2016年度全省消防装备项目-器材项目（二）         包号：  包

项目编号： HZ2016-537

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 现场提供样品 | 是否满足招标文件要求(G、I包除外) |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

### （A、B、C、D、E、F、H、J包）

项目名称：2016年度全省消防装备项目-器材项目（二）

项目编号： HZ2016-537

| 投标人及货物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评比项目 | 评价内容 | 得分 | 满分 |  |  |  |
| 1 | 技术性能 | 优（所投产品质量、技术性能优于招标参考型号或参数的，或采用更新换代产品的） | 26-42 | 42 |  |  |  |
|  |  | 良（所投产品质量、技术性能符合招标参考型号或招标参数要求的） | 15-25 |  |  |  |  |
|  |  | 差（所投产品质量、技术性能低于招标参考型号或参数要求的） | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 提供的样品的材质、做工、工艺优良，性能突出的得6-12分 | 6-12 | 12 |  |  |  |
|  |  | 提供的样品的材质、做工、工艺一般的得0-5分 | 0-5 |  |  |  |  |
| 2 | 售后服务及信誉 | 质保期比招标文件要求延长一年以上的得2分。没有满足以上条件的不得分。 | 2 | 7 |  |  |  |
|  |  | 2014-2015年至少有1年对同一个省份开展2次装备巡检，每次巡检单位不少于5家，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得4分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。 | 0-4 |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺详细周到、有培训计划等，且有区域售后服务机构的得1分。（提供证明材料） | 0-1 |  |  |  |  |
| 3 | 配置 方案 | 产品配置优于招标文件要求的得2分（如比招标文件多配备易损配件的），不满足以上条件的不得分。 | 2 | 2 |  |  |  |
| 4 | 履约 能力 | 经营状 况 | 经营状况优良，且2014年-2015年销售同类产品经营状况良好，相应产品单份合同金额不少于100万元人民币且达3份的（带相应合同复印件且提供甲方的联系人及电话为准）基本分为2分，每增加1份增加1分，满分为4分。（注：未提供加盖公章合同复印件的算零分） | 2-4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 经营状况一般，且2014年-2015年拥有销售该类产品经营状况的，相应产品单份合同金额不少于50万元人民币且达2份的（带相应合同复印件并加盖公章）为1分，未达到此要求的得0分。（注：未提供加盖公章合同复印件的算零分） | 0-1 |  |  |  |  |
|  |  | 财务能力 | 财务能力优良得3分，财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。（提供2015年度财务审计报告复印件并加盖公章） | 0-3 | 3 |  |  |  |
| 5 | 投标报价（30分） | 见评审办法3 | 30 |  |  |  |
| 6 | 合计 | 100 |  |  |  |

评委：

### 技术、商务评分表（G、I包）

项目名称：2016年度全省消防装备项目-器材项目（二）

项目编号： HZ2016-537

| 投标人及货物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评比项目 | 评价内容 | 得分 | 满分 |  |  |  |
| 1 | 技术性能 | 优（所投产品质量、技术性能优于招标参考型号或参数的，或采用更新换代产品的） | 31-45 | 45 |  |  |  |
|  |  | 良（所投产品质量、技术性能符合招标参考型号或招标参数要求的） | 15-30 |  |  |  |  |
|  |  | 差（所投产品质量、技术性能低于招标参考型号或参数要求的） | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 售后服务及信誉 | 质保期比招标文件要求延长一年的得1分，延长二年的得3分。没有满足以上条件的不得分。 | 3 | 13 |  |  |  |
|  |  | 2015-2016年至少有1年对同一个省份开展2次装备巡检，每次巡检单位不少于5家，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得4分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。 | 0-5 |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺详细周到、有培训计划等，且有具体区域售后服务机构的得5分。 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺详细周到、有培训计划等，没有具体区域售后服务机构的得2分。 售后服务机构及机制不健全、售后服务承诺不详细得0分。 （提供证明材料） | 0-5 |  |  |  |  |
| 3 | 配置 方案 | 产品配置优于招标文件要求的得4分（如比招标文件多配备易损配件的），不满足以上条件的不得分。 | 4 | 4 |  |  |  |
| 4 | 履约 能力 | 经营状 况 | 经营状况优良，且2015年-2016年在消防部队销售消防产品经营状况良好，相应产品单份合同金额不少于150万元人民币且达3份以上的（带相应合同复印件且提供甲方的联系人及电话为准）基本分为2分，每增加1份增加1分，满分为4分。（注：未提供加盖公章合同复印件的算零分） | 2-4 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 经营状况一般，且2015年-2016年拥有销售该类产品经营状况的（带相应合同复印件并加盖公章）有销售业绩的为1分，没有销售业绩的为0分。（注：未提供加盖公章合同复印件的算零分） | 0-1 |  |  |  |  |
|  |  | 财务能力 | 财务能力优良得3分，财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。（提供2015年度财务审计报告复印件并加盖公章） | 0-3 | 3 |  |  |  |
| 5 | 投标报价 | 见评审办法3 | 30 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  | 70 |  |  |  |

评委：