澄迈县人民检察院办案区改造项目

# 竞争性谈判文件

# 招标编号：HZ2017-150

甲级政府采购代理机构

采   购   人：澄迈县人民检察院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年三月

目   录

第一章  谈判邀请函	1

第二章  投标人须知	3

第三章 用户需求书	10

第四章 合同条款	18

第五章 报价文件内容和格式	21

第六章  谈判程序	27

初步审查表	29

# 第一章  谈判邀请函

受澄迈县人民检察院的委托，海南海政招标有限公司就澄迈县人民检察院办案区改造项目（项目编号：HZ2017-150）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内投标人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

1、名称：澄迈县人民检察院办案区改造项目

2、用途：澄迈县人民检察院工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算：￥677,447.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社保缴费记录复印件）；

4、投标人非生产厂商的，必须获得所投主要设备制造厂商针对本项目的授权书和售后服务函；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。

6、本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

1、时间：2017年3月8日至2017年3月10日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；购买谈判文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥7,000元。

4、投标保证金应在投标截止前一天转入招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件时间：2017年3月14日上午09：15～09：30；

2、报价截止时间：2017年3月14日上午09：30；

3、谈判时间：2017年3月14日上午09：30；

4、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002室；

5、中标结果请查询：www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

联系人： 成小姐

电话：0898-68500661、0898-68500660   传真：0898-68500661

电子邮箱：hnhzzb@163.com

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联系人：林明敬

2、联系方式：0898-67631595

3、地址：澄迈县金江镇金马大道

海南海政招标有限公司

二〇一七年三月

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：澄迈县人民检察院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3 投标人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 报价人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的报价人不得参与谈判报价。

3.5 本项目不接受联合体投标。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

投标人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  谈判程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．谈判文件的澄清

投标人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的投标人。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使投标人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的投标人。

三、报价文件

9．报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1投标人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

11．报价保证金

11.1报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。

11.2若投标人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

11.3 报价保证金的退还

11.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的投标人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.3.3成交结果公告期满后，报价人应把报价保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到0898-68555187，以便办理保证金退还手续。

11.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）投标人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得投标人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、报价文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 投标人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：澄迈县人民检察院办案区改造项目

项目编号：HZ2017-150

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

15．报价截止时间

15.l 投标人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，谈判方和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、谈判、评标及签约

16．谈判

16.l 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标代理机构或投标人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的报价文件。

17．谈判小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

18.关于政策性优惠

18.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3 报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

19.谈判和定标

19.1谈判程序见“第六章 谈判程序”。

19.2谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.3招标代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

20．成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定向成交人收取。

23.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

澄迈县人民检察院办案区改造项目

二、项目清单

| 序号 | 名称 | 规格及技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、办案工作区(2间) |
| 1.1 | 高清防暴半球型网络摄像机（特写摄像机） | 1、 设备应为高清防暴半球型网络摄像机，3-9mm AF电动镜头。1/3"400W像素高性能传感器，宽动态，低照度，防暴结构。H.265/H.264，2592×1520/1080P/720P/D1，30fps。1× RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1× 内置TF卡槽。功耗10W，AC24V/DC12V/PoE。支持电源返送功能。IP67。 2、最低照度至少为0.05Lux（彩色）， 0.005Lux（黑白），0Lux（红外） 3、 设备应采用高效的H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，保证与现有H.264方案系统的兼容性。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 4、 最大支持分辨率2592×1520，帧率在1-30fps可调。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 5、 支持混音录像、AEC回声抵消功能。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 6、 支持128G TF卡本地存储 7、 支持断网转存（ANR）功能，保证录像完整性。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 8、 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×TV-OUT、1×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V/0.1A电源输出（电源返送功能）、1×DC12V/1×AC24V接口、支持POE供电。丰富的接口，满足多种方式的应用。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 9、 设备应具备IK10级以上 50J防暴等级结构。 | 台 | 4 | 提供制造厂商针对本项目出具的授权书和售后服务函 |
| 1.2 | 高清防暴半球型网络摄像机（全景摄像机） | 1、设备应为高清防暴半球型网络摄像机，2.2mm定焦镜头。1/3"400W像素高性能传感器，宽动态，低照度，防暴结构。H.265/H.264，2592×1520/1080P/720P/D1，30fps。1× RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1× 内置TF卡槽。功耗10W，AC24V/DC12V/PoE。支持电源返送功能。IP67。 2、 设备应采用1/3英寸高性能400万像素传感器，最低照度至少为0.05Lux（彩色）， 0.005Lux（黑白），0Lux（红外） 3、 设备应采用高效的H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，保证与现有H.264方案系统的兼容性。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 4、 最大支持分辨率2592×1520，帧率在1-30fps可调。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 5、 支持混音录像、AEC回声抵消功能。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 6、 支持128G TF卡本地存储 7、 支持断网转存（ANR）功能，保证录像完整性。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 8、 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×TV-OUT、1×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V/0.1A电源输出（电源返送功能）、1×DC12V/1×AC24V接口、支持POE供电。丰富的接口，满足多种方式的应用。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 9、 设备应具备IK10级以上 50J防暴等级结构。 | 台 | 2 | 提供制造厂商针对本项目出具的授权书和售后服务函 |
| 1.3 | 红外枪式网络摄像机 | 1、 设备应高清红外防水网络摄像机，2.8-12mm电动调焦镜头。1/3"400W像素高性能传感器，宽动态。30-50米红外，H.264/H.265，2592×1520@20fps，2560×1440，2048 × 1536@25fps，1080p及以下@30fps。基础智能。2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1×RS485，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗11W。 2、 设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 3、 最大支持分辨率2592×1520,1-20fps可调。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 4、 支持AEC回声抵消、混音录像等功能。（以公安部授权机构出具的检验报告为准）； 5、 支持宽动态，适应逆光环境。支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。（以公安部授权机构出具的检验报告为准）； 6、支持断网转存（ANR）功能，保证录像完整性。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 7、 设备应内置红外补光，红外照射距离30-50米。 8、 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、1×报警输入、1×报警输出、1×DC12V接口、支持POE供电功能。丰富的接口，满足多种方式的应用。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） | 台 | 6 | 提供制造厂商针对本项目出具的授权书和售后服务函 |
| 1.4 | 摄像机电源 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 个 | 12 |  |
| 1.5 | 支架 | 壁挂支架 | 个 | 6 |  |
| 1.6 | 拾音器 | 高灵敏拾音器 | 台 | 7 |  |
| 1.7 | 音频处理设备 | 1、采用工业级嵌入式架构，内置音频算法处理单元； 2、支持不少于1路数字MIC输入、2路幻象MIC输入、3路Line输入、2路Audio输入，3路Line输出、1路Audio输出接口。支持音频混音功能，实现多路音频输入后合成输出，保证多路声音输入混音的效果； (需提供公安部检测报告) 3、支持AEC回声抵消功能，在语音对讲时有效抵消回声影响；(需提供公安部检测报告) 4、支持对环境噪声的降噪处理，保证声音质量，达到降低噪声的效果；(需提供公安部检测报告) 5、支持对每路输入音频信号进行10段均衡调节，并有设有自定义模式、最佳男声模式、最佳女声模式； 6、具备不少于2路的48V幻象供电接口，能够提供数字全向数字麦克风接入； 7、支持AAC高品质音频编码，采样率达48KHz，真实还原现场环境响度、音色和音调； 8、提供至少1个10/100M自适应以太网接口； 9、支持12V电源安全电压的工作模式； 10、内置WEB Server，通过网页浏览器可进行管理和配置。 11、为保证兼容性，须与视频监控平台同一品牌 | 台 | 2 | 提供制造厂商针对本项目出具的授权书和售后服务函 |
| 1.8 | 高清解码器 | 单路输出，最高视频分辨率为QXGA (2048*1536)，可进行2*1080P、4*720P、9*D1及16*CIF画面合成输出（含HDMI连接线缆） | 台 | 3 |  |
| 1.9 | 液晶电视 | 43寸液晶电视，3840x2160分辨率 | 台 | 3 |  |
| 1.10 | 审讯/管理终端 | 1. 机型:商用计算机 2. CPU: Intel Core i3-6100 3.7G 2C 3. 主板：Intel H110及以上 4. 内存：4GDDRIII 5. 显卡：1G独立显卡 6. 接口：6个USB接口 （前置2个USB 3.0接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、串口，VGA+HDMI接口，支持双屏显示, 1个PCI-E*16，2个PCI-E*1 7. 硬盘：500GB/7200/SATA3，可支持双硬盘 8. 显示器: 21”LED液晶显示器，获得低蓝光认证，保护眼睛少受伤害，符合国家一级能效，获得EPEAT GOLD认证 9. 键盘：PS2防水抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告 10. 鼠标：光电抗菌鼠标/PS2/D 11. 光驱：DVD 12. 网卡：集成网卡 13. 预装WIN 7 BASIC 14. 安全特性：智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 15. 机箱：标准MATX立式机箱，使用蜂窝散热及二级进风口设计，散热更为有效；配置顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧，不大于20L 16. 支持远程管理：USB端口的有效管理；软件分发和远程运行程序；应用程序管理，支持黑名单和白名单模式管理；远程开关机、重启，提供高效的远程维护；配置网络带宽、流量；对软/硬件资产进行统计，监控硬件变更，并可报警；提供完善的报表和系统日志； 17. 产品通过恶劣供电检验认证，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输入电压165V至265V，通过湿度运行认证，最高可达40℃和90%RH，通过PAHs认证，防腐认证，提供以上证书复印件盖章文件 18. 认证：3C认证，整机防雷检测认证，国内自主创新产品认证证书，平均无故障时间（MTBF）不低于96万小时，提供以上证书复印件盖章文件 19. 制造厂商通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证，制造厂商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，提供以上证书复印件盖章文件 20. 授权及服务：须厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，全省维修站不少于15家，提供厂家官网截图盖章文件，厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证证书，提供以上证书复印件盖章文件。 | 台 | 3 | 提供制造厂商针对本项目出具的授权书和售后服务函 |
| 1.11 | 温湿度显示屏 | 壁挂式温湿度显示屏600*400*50mm | 台 | 2 |  |
| 1.12 | 新风系统 | 新风系统：200m³/h，含风管、百叶、线缆等 | 项 | 3 |  |
| 1.13 | 审讯业务管理系统 | 1、最大支持32间审讯室接入、管理，支持案卷管理、电子笔录，支持审讯指挥（语音、文字交流、实时笔录查看），支持远程提审等功能，配合审讯主机和监控平台，可方便的构建一套县级高清审讯和指挥综合管理系统。不支持多方会审。 2、采用嵌入式linux操作系统，B/S 架构，中文界面，通过WEB访问就可以监控讯问状况､查询讯问信息； 3、具有案卷管理功能，能够对案卷信息、电子笔录实现统一集中管理；支持按时间、案卷名称、案卷编号等多种查询方式；支持详细案卷权限划分、系统默认情况下只有案卷上级领导能够查阅相应案卷信息，同时案卷也支持临时授权功能； 4、支持刻录管理功能，能够对多间讯问室讯问主机集中控制开始刻录、停止刻录、开始录像、停止录像、和重刻，能够对刻录的合成画面片头信息进行自定义配置，并且能够实时监测光盘状态和异常告警； 5、 支持多级级联功能，便于全省、市、县案卷信息资料的统一管理。级联后的审讯系统同样可采取分级、分权限的管理原则，为各级用户分配不同的权限； 6、具备远程提讯功能应用,具备远程提讯的快速入口，具备提讯模板的设置，针对不同的地方可以设置不同的提讯预案，方便快速调用； 7、具有双软认证证书，国家版权局颁发的软件著作权登记证书和软件产品登记证书（需提供复印件证明加盖公司公章）。 | 套 | 1 | 提供制造厂商针对本项目出具的授权书和售后服务函 |
| 1.14 | 服务器 | 机架式服务器：E5-2630V3八核2.4Ghz处理器，16GB内存，2个千兆网口，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，2块2T SATA硬盘，双电源，DVD-RW光驱。 | 台 | 1 |  |
| 1.15 | 审讯业务主机 | 1、高清同步录音录像主机配置：7寸触摸显示屏，支持4路高清网络摄像机接入，支持画中画合成，2个DVD刻录光驱，支持双光盘同步刻录及同步回放。采用工业级嵌入式硬件架构设计，安全可靠、稳定性高，节能环保； 2、内置不小于7寸电容触摸屏，支持一键开始、停止刻录，通过触摸屏查看是否有光盘、光盘剩余空间、刻录状态及刻录过程中的告警信息； 3、采用模块化设计插卡式结构，支持不少于4路1080P网络摄像机 4、支持不少于2路以太网接口，一路内网，一路外网。 5、具备不少于2×Line In、2×Line Out、2×Mini卡侬、1×数字Mic音频接口，实现声音混音刻录及录像； 6、具有不少于1×HDMI、1×标准VGA以上视频接口，可适应各种常见分辨率例如1280×720、1920×1080等视频格式输出； 7、内置双DVD光驱或蓝光DVD光驱，支持2、3、4路画面合成刻录，合成画质不低于1080P； 8、硬盘容量不小于2T，硬盘存录满自动覆盖； 9、支持多路音视频输入与视频组合混音后的同步刻录功能，支持回声抵消； 10、支持对刻录光盘的加密处理，在播放光盘时需输入密码才能查看光盘内的资料，光盘刻录完毕自动校验，以保障光盘内容的完整性和准确性，支持Hash校验，验证刻录文件完整性； 11、主机支持与会议终端互通，实现远程提讯； | 台 | 2 | 提供制造厂商针对本项目出具的授权书和售后服务函 |
| 1.16 | 硬盘 | 2T 监控硬盘 | 块 | 2 |  |
| 1.17 | 显示器 | 21"液晶显示器 | 台 | 2 |  |
| 1.18 | 视频监控平台 | 1、中小容量视频监控业务平台主机配置：平台分为主机和从机两种产品类型。主机可实现NVR、前端编码器和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证，对从机的接入管理功能，并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。含7路摄像头接入许可证。 2、 支持2个千兆网口 3、 单台设备支持至少300个监控点的接入 4、 单台设备支持单纯录像72Mbps或单纯转发160Mbps的能力 5、 设备应支持QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率 6、 设备应支持MPEG4、H.264等编码格式 7、 支持多画面同时浏览，最多可达64画面 8、 支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作 9、支持电子罗盘功能，在图像中实时査看当前球机指向的方位（须球机具备电子罗盘功能）（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 10、 支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 11、 支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制（以公安部授权机构出具的检验报告为准） | 台 | 1 | 提供制造厂商针对本项目出具的授权书和售后服务函 |
| 1.19 | IP磁盘存储阵列 | 1、设备应采用嵌入式设计，8盘位iSCSI存储设备，支持RAID0/1/5/6/10，配置8块2T硬盘。支持从平台功能，可以取代从平台，配合监控平台，实现录像及码流转发功能。 2、支持RAID冗余磁盘技术 3、支持创建/修改/删除虚拟磁盘；支持查看虚拟磁盘状态 4、支持iSCSI服务 5、支持配置备份和恢复 6、支持查看硬件状态和系统状态 7、支持告警事件邮件通知 8、支持网络地址配置，支持多网口绑定 9、支持写入能力：120Mbits/S 10、支持SATA硬盘，支持硬盘热插拔 11、支持2个10/100/1000M以太网接口 | 台 | 1 | 提供制造厂商针对本项目出具的授权书和售后服务函 |
| 1.20 | 屏蔽布线系统 | 超五类屏蔽布线系统：含超五类屏蔽双绞线、屏蔽配线架、屏蔽模块、屏蔽跳线、信息面板、镀锌铁槽架、PVC线管以及相应的配件辅材。信息点数量：26个 | 项 | 1 |  |
| 1.21 | 光纤布线 | 多模光纤布线：6芯，从办案工作区布放至三层网络机房 | 项 | 1 |  |
| 1.22 | 接入交换机 | 48个百兆电口，4个千兆SFP | 台 | 1 |  |
| 1.23 | 光纤模块 | SFP千兆多模光模块 | 块 | 2 |  |
| 1.24 | 操作台 | 定制钢制一体化控制操作台：3位 | 台 | 1 |  |
| 1.25 | 设备机柜 | 600*950*2000mm前后网孔门 | 台 | 1 |  |
| 1.26 | 紧急对讲报警系统 | 内部对讲系统：提供紧急对讲报警等功能 | 项 | 1 |  |
| 1.27 | 报警系统 | 报警系统：含报警主机、键盘、探测器、警号闪灯； | 项 | 1 |  |
| 1.28 | 电源防雷接地 | 满足办案工作区使用的二、三级电源防雷接地 | 项 | 1 |  |
| 1.29 | 办案工作区供配电及布线 | 满足办案工作区使用的音视频线路及其他弱电布线等 | 项 | 1 |  |
| 1.30 | 询问室、讯问室、医务室、配套照明 | LED灯带及软膜+开关+电线+PVC线管灯 | ㎡ | 42 |  |
| 1.31 | 办案区通道区域、法警值班室、控制室配套照明 | LED灯盘+开关+电线+PVC线管灯 | ㎡ | 47 |  |
| 1.32 | 询问室、讯问室、医务室、法警值班室、控制室配套插座 | 配电处理：UPS电插座+电线+PVC管等 | 项 | 1 |  |
| 1.33 | 风管机空调1 | 薄型风管机空调：额定制冷量3500W，带线控器 | 台 | 2 |  |
| 1.34 | 风管机空调2 | 薄型风管机空调：额定制冷量2700W，带线控器 | 台 | 1 |  |
| 1.35 | 风管机安装及配套部件 | 包含风管机复合板风管制作，百叶风口安装，冷媒铜管（含保温信号线连接线）铺设，冷凝水PVC管铺设，加注冰种R22及设备安装调试。 | 项 | 3 |  |
| 1.36 | 风管机配电 | 配电：电线+PCV管+开关插座等 | 项 | 1 |  |
| 二、办案区配套设施 |
| 2.1 | 询问室1间、讯问室1间改造处理 | 顶面处理：轻钢龙骨+硅钙板打底+纤维吸音板贴面 | ㎡ | 30 |  |
| 2.2 |  | 墙面处理：轻钢龙骨+硅钙板打底+纤维吸音板贴面 | ㎡ | 83.2 |  |
| 2.3 |  | 地面处理：塑胶地板 | ㎡ | 30 |  |
| 2.4 |  | 地面抬高处理：15mm夹板 | ㎡ | 8.8 |  |
| 2.5 |  | 单开门 | 套 | 2 |  |
| 2.6 |  | 原墙面、地面与顶面拆除：拆除人工+二次运输+墙面修补 | ㎡ | 143.2 |  |
| 2.7 | 医务室1间改造处理 | 顶面处理：轻钢龙骨+600*600微孔铝扣板吊顶 | ㎡ | 12 |  |
| 2.8 |  | 墙面处理：轻钢龙骨+硅钙板打底+纤维吸音板贴面 | ㎡ | 42 |  |
| 2.9 |  | 单开门 | 套 | 1 |  |
| 2.10 |  | 隔断墙体制作：轻钢龙骨+中间隔音棉+双面硅钙板 | ㎡ | 13.6 |  |
| 2.11 |  | 地面处理：塑胶地板 | ㎡ | 12 |  |
| 2.12 | 医务室配套设施 | 救护床+器械柜 | 套 | 1 |  |
| 2.13 | 法警值班室1间改造处理 | 顶面处理：轻钢龙骨+600*600微孔铝扣板吊顶 | ㎡ | 5.6 |  |
| 2.14 |  | 墙面处理：腻子粉+乳胶漆饰面 | ㎡ | 28 |  |
| 2.15 |  | 单开门 | 套 | 1 |  |
| 2.16 |  | 隔断墙体制作：轻钢龙骨+中间隔音棉+双面硅钙板 | ㎡ | 14.4 |  |
| 2.17 |  | 地脚线制作 | 项 | 1 |  |
| 2.18 |  | 地面处理：塑胶地板 | ㎡ | 5.6 |  |
| 2.19 | 卫生间改造处理 | 墙面处理：轻钢龙骨+硅钙板打底+纤维吸音板贴面（2.2米高） | ㎡ | 16 |  |
| 2.20 |  | 部分墙面及顶面处理：腻子粉+乳胶漆饰面 | ㎡ | 9 |  |
| 2.21 |  | 地面处理：塑胶地板 | ㎡ | 3 |  |
| 2.22 |  | 门页、门框处理 | 项 | 1 |  |
| 2.23 | 公共通道部分 | 顶面处理：轻钢龙骨+600*600微孔铝扣板吊顶 | ㎡ | 34 |  |
| 2.24 |  | 墙面处理：轻钢龙骨+硅钙板打底+纤维吸音板贴面 | ㎡ | 101 |  |
| 2.25 |  | 窗帘：遮光窗帘 | 项 | 1 |  |
| 2.26 |  | 地面处理：塑胶地板 | ㎡ | 34 |  |
| 2.27 | 不锈钢大门 | 定制不锈钢门，双开，1.5米宽 | 套 | 1 |  |
| 2.28 | 大门门禁系统 | 指纹门禁系统：包含指纹门禁（内外双指纹读卡器）、磁力锁、电源已经配套布线系统。 | 项 | 1 |  |
| 2.29 | 录音录像控制室 | 顶面处理：轻钢龙骨+600*600微孔铝扣板吊顶 | ㎡ | 12 |  |
| 2.30 |  | 原吊顶拆除、垃圾处理等。 | 项 | 1 |  |
| 2.31 |  | 墙面处理：腻子粉+乳胶漆饰面 | ㎡ | 42 |  |
| 2.32 |  | 原两扇玻璃窗封堵 | 项 | 2 |  |
| 2.33 |  | 静电地板：全钢600*600*35mm静电地板+支架+地脚线等 | ㎡ | 12 |  |
| 2.34 |  | 指纹门禁系统：包含指纹门禁（外指纹读卡器，内开门按钮）、磁力锁、电源已经配套布线系统。 | 项 | 1 |  |
| 2.35 | 办案桌椅 | 纤维板框架+实木皮+环保皮+多媒体设备开孔（用于审讯室，每个审讯室包含一张办案桌子，两把办案椅子，一把审讯椅子） | 套 | 2 |  |
| 2.36 | 防白蚁处理 | 防白蚁处理 | 项 | 1 |  |
| 2.37 | 其他 | 文明施工 | 项 | 1 |  |

三、其它要求

1、工期：合同签订之日起120天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于二年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3）具有较强的本地化服务能力，非本地报价人应在本地设有注册机构（提供有效证明材料），提供可靠的本地化的技术服务支持。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，将报政府采购主管部门严肃处理。

4、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

第四章 合同条款

通用合同条款

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日澄迈县人民检察院办案区改造项目（项目编号：HZ2017-150）竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 项目/产品名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额（小写） |  | 大小写应一致 |
| 报价总额（大写） |  |  |

二、付款

与采购人协商决定

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的15％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款；

2.谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 报价文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

1、报价函（表1）

2、报价一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表5）

11、技术部分（包括且不限于技术方案、实施、计划安排、项目难点及应对措施、服务承诺等）

12、投标人认为需要的其它证明材料

表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位澄迈县人民检察院办案区改造项目（项目编号为 HZ2017-150）的谈判邀请函要求，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表投标人     （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“投标人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

4、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：    （签字或私章）           职务：

日期：

表2、报价一览表

项目名称：澄迈县人民检察院办案区改造项目

项目编号：HZ2017-150                   工期/交货期：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌型号、规格 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 最终报价 | （小写）： |
|  | （大写）： |

投标人全称：（盖章）       全权代表（签名或私章）：

注: 1、投标报价时，“最终报价”栏请先不要填写，谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动；

3、以上报价已经包含本项目所有服务费用和一切应付的税费。

表3、技术及资质要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该报价文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件技术参数、功能及资质要求 | 报价文件响应 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：            授权代表（签字或私章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件响应”内容以及相关的资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在投标人报价文件中的页码。

表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的澄迈县人民检察院办案区改造项目（项目编号为：HZ2017-150）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签字或私章）

受托人  （签字或私章）

年     月     日

### 表5、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2017-150的澄迈县人民检察院办案区改造项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 第六章  谈判程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对投标人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

1) 不满足投标人资格要求的；

2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

3) 未按谈判文件要求的金额提交报价保证金的；

4) 交货期、工期或报价有效期不满足谈判文件要求的；

5) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；

6) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；

7）不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判

1）按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的投标人的报价文件，据此与投标人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现投标人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

2）谈判结束后，各投标人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价。

3）谈判小组对投标人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

4）如报价人满足第二章第18条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对报价人的最终报价价进行调整。

三、谈判、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交投标人与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交投标人日止，投标人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果投标人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表1

初步审查表

项目名称：澄迈县人民检察院办案区改造项目

项目编号：HZ2017-150

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 投标人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 谈判保证金 | 是否提交谈判保证金的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交货期或工期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：