# 2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-534

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省公安消防总队

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十二月

目     录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	12

A包 用户需求书	12

B包 用户需求书	33

C包 用户需求书	40

D包 用户需求书	46

E包 用户需求书	52

F包 用户需求书	58

G包 用户需求书	67

H包 用户需求书	72

I包 用户需求书	81

第四章 合同条款	89

第五章 投标文件内容和格式	92

第六章  评审办法和程序	100

初步审查表	102

技术、商务评分表	103

# 第一章 投标邀请函

受海南省公安消防总队的委托，海南海政招标有限公司就2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目（项目编号：HZ2016-534）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目，包括：

| 包号 | 名称 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 15吨重型泡沫消防车（含器材）、15吨重型泡沫消防车 | 630 |  |
| B | 18吨重型泡沫消防车 | 260 |  |
| C | 18吨重型水罐消防车 | 257 |  |
| D | 水罐消防车 | 170 |  |
| E | 压缩空气泡沫消防车 | 210 |  |
| F | 普通城市主战消防车（含器材） | 230 |  |
| G | 抢险救援消防车 | 350 |  |
| H | 登高平台消防车 | 600 |  |
| I | 宿营车 | 138 |  |

2、用途：海南省公安消防总队工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证的复印件或者具有三证合一的工商营业执照的复印件，加盖公章、原件备查）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2016年以来任意三个月的企业纳税证明或会计师事务所出具的2015年度财务审计报告，复印件需加盖公章）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2016年以来任意三个月的社会保障缴费记录，复印件需加盖公章）；

4、除I包外，其他所投车辆都必须通过中国国家强制性产品（3C）认证或承诺在交车时提供中国国家强制性产品（3C）认证，随车配备的消防水带须具有3C认证，车辆随车配备的其他产品如有国家消防强制检验标准的须具有国家消防强制检验合格报告；

5、投标人必须是车辆生产厂家，且所投的货物必须是营业执照范围内的；

6、必须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

7、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

8、本项目不接受联合体投标。

9、必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目。

10、I包投标产品中包含压力容器和锅炉设备，投标人必须具有“中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）”、“中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）”、“中华人民共和国特种设备制造许可证（锅炉）”资质，或取得产品制造商相应的“制造商授权”，投标时提供相关证明材料。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年12月9日至2016年12月16日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/包（售后不退），标书费开标现场收取，投标保证金为：￥5000元/包。

4、投标人提问截止时间：2016年12月27日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年12月29日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年12月29日上午08：15--08：30；

2、开标时间：2016年12月29日上午08：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼205开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐     财务电话：0898-68555187

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、地  址：海南省海口市龙昆南路170号

2、联系人：万助理

3、联系电话：0898-65921183

海南海政招标有限公司

2016年12月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省公安消防总队

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。采购代理服务费由中标人按照国家发展计划委员会文件《采购代理服务费收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）文件中相关规定下浮50%进行支付。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到0898-68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：0898-65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目

项目编号：HZ2016-534   包号：  包

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从海南省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

# A包 用户需求书

一、项目名称

2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目。

二、项目清单

| 包号 | 名称 | 数量 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 15吨重型泡沫消防车（含器材） | 1 | 详见主要设备技术参数要求 | 琼海 |
|  | 15吨重型泡沫消防车 | 1 | 详见主要设备技术参数要求 | 培训基地 |
|  | 15吨重型泡沫消防车 | 1 | 详见主要设备技术参数要求 | 澄迈 |

三、主要设备技术参数要求

### （一）15吨重型泡沫消防车（含器材）

一、底盘

采用国际知名品牌底盘，最高时速≥90km/h，V型6缸涡轮增压中冷柴油发动机，发动机功率≥320KW，排放量达到欧IV（含）以上标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液，尿素液罐和燃油箱加注口须配有滤网，比功率≥10，满载质量≤33吨，驱动型式6×4，接近角≥23°，离去角≥20°。优先选用自动变速箱，底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个）；智能制动系统，带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能，前后轮碟式制动器；底盘原厂原装全功率取力器，取力器须装有附加冷却装置，保证取力器油温、轴温满足要求，连续工作时间≥6h；底盘前端应设置拖钩，后端应设置牵引钩。若需海运时，须进行全底盘防海水处理。底盘全免费维护保养3年，终身免费维修（不包材料）。

二、驾驶室和乘员室

（一）驾驶室

驾驶室成员数2人，左侧驾驶，配有驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，电动门窗，上车踏板照明灯；配置电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等，驾驶室内配有CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，配置行车记录仪，装有带雷达测距报警功能的倒车影像系统，倒车时自动开启；仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位，仪表板上应预留通讯设备、GPS导航设备的安装位置，当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接，预留车载电台电源24V接口2个、GPS定位12V接口2个、首车图传48V接口1个。驾驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置，驾驶室内应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器外的所有用电器具都不能工作。总开关应安装在驾驶员坐在驾驶位置能够操作的位置。功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯；在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材门、泵房门、翻转踏板开启时指示警告灯亮。

（二）乘员室

乘员室成员数≥4人，电动门窗，设有安全带，后排座椅与车辆行驶方向一致，同向座椅的座间距不小于650mm，相向座椅间距不小于1200 mm，座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8—9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作（提供工艺实物彩色图片）。乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手。车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。乘员室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作。上、下车踏板间距不大于270 mm,长度不小于200，深度不小于100 mm；踏板有照明,开关由车门控制，车门打开接通照明，车门关闭切断照明。踏板中间的水平照度不小于5 lx，踏板脚踏面应有防滑措施,与地面最近一级的离地距离不应大于500 mm。乘员室外表面不应有尖角和锐利的边缘，内部不应有尖角、锐利边缘、突出物等可能对人员造成伤害的形状。（提供实物照片）设置独立空调系统。

三、上装

（一）器材箱

框架采用高强度不锈钢型材和铝合金型材,铝合金蒙板，器材箱采用高强度铝合金型材骨架和铝合金，上装使用进口航空高强度粘结胶连接，铝合板厚度≥3mm；器材箱根据用户要求布置器材，要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便；使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片），箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害；若上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。卷帘门锁应开关方便、可靠，具承受≥10000次开启、关闭和锁止后，不应失效。每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板，离地高度≤450cm，承重≥150kg，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示。

（二）泵房

位于车身后部,两侧装有卷帘门，内部设计方便人员进入维护，后泵房门也为铝合金卷帘门并设有锁定装置,内有照明灯；泵房两边设有脚踏板，踏板放下后外侧朝向，消防车前和后方应有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示，在行车位置应有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。离地高度≤450cm，承重≥150kg，主骨架及连接件选用不锈钢型材及材料，面板选用≥3mm铝合金板；泵房后部右侧设有折叠式铝合金爬梯，爬梯与车辆后壁之间安装有铝板，防止使用时损伤油漆。（提供工艺实物彩色图片）

（三）罐体

1、水罐

容积≥12000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，保质期10年；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂绿色；溢流口设有叠层式回水装置，直径≥80mm；设置一个带≥DN50不锈钢球阀的排污口，阀门应方便操作，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆左右两侧各设≥2个带DN80水罐注水口, 设有“水罐注水口”字样的标牌，标牌应永久性固定，配有带不锈钢滤网，注水管路应保证罐内水不会倒流，管路中不应有积水，注水口装有不锈钢或铜球阀，卡式雄80接扣，加防护盖。

2、泡沫罐

容积≥3000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，保质期10年；顶部装有泡沫呼吸阀；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂黄色；溢流口设有叠层式回液装置，直径≥80mm；车辆左侧设置一个带DN65不锈钢球阀的排污口，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆后部设1个带DN65铜质球阀的外吸液口, 带不锈钢滤网，并配有65卡式铜质接口及铜质闷盖；车辆两侧各设1个带DN65铜质球阀的泡沫液罐补液口（可利用220V电动泡沫泵及DN65泡沫吸液管向泡沫罐加注泡沫），带不锈钢滤网，并配有65卡式铜质接口及铜质闷盖；液罐至泵管路采用DN50通径不锈钢管,并配有DN50不锈钢气动球阀；所有与之相关管路、阀类及设备等均采用不锈钢材质制作而成。泡沫罐加液口处或邻近位置应设有 “泡沫罐注液口”字样的标牌。在明显位置处应注明可使用的泡沫液类型，并用红色字体注明“不要将不同类型、不同企业的泡沫液混装”的警告性文字。标牌应永久性固定。

（四）消防泵

1、水泵

原装国际知名品牌，大流量常压消防泵，压力1.0Mpa时，流量≥100L/S，机械密封轴封装置，泵系统管路、球阀均采用优质316不锈钢材料制作；泵房两侧各设有≥2个带手动蝶阀的DN150吸水口, 单侧吸水口应满足泡沫车额定压力和流量的要求。接口为快插式,装有阀门，配有滤网及闷盖；车尾左右两侧各设≥2个带不锈钢球阀DN80出水口,并配有80卡式接口及闷盖，出水阀应有指示启闭方向的指示标牌，在出水阀操作位置可见处应有“缓慢打开出水阀”的警示标牌，出水阀结构上应保证从开启至最大开度的时间应大于5 s。一个炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀；水泵向水罐注水管路采用DN65不锈钢管路,并配DN65不锈钢气动球阀；水泵设有放余水阀,操作方便。所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量；进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色，泡沫管路为黄色。

2、真空泵

与消防泵同一品牌，电动真空引水泵，额定电压：24V，直流吸深≥7m，引水时间≤80s，最大真空度≥85kPa。

3、泡沫比例混合器

全自动泡沫比例混合器，进口品牌，混合器的流量须满足水泵的流量要求，自动或手动选择3%或6%类型泡沫，1－10％无级电脑自动调节；0.1%的增、减幅度；液晶屏实时显示水、泡沫流量、泡沫混合比例。

4、水泵传动系统：高平衡精度传动轴，提供动平衡检验报告，采用专用中间支承连接。

5、喷淋保护装置：车辆底盘加装喷淋自保装置，防止火焰蔓延到车辆底部，保护车辆安全及降低底盘周围温度，保护车辆及人员，避免受到损伤。

（五）消防炮

原装国际知名品牌，无线遥控水/泡沫两用炮，在1.0Mpa压力下，流量≥80L/S；水射程≥80m,泡沫射程≥70m；俯仰角≥-10°— +70°水平转角≥330°；可采用有线和无线遥控两种方式，无线遥控距离≥200米。消防炮的遥控信号不应对消防车其他控制系统和通讯系统的工作造成干扰。

（六）仪表板及板上设备

1、炮控制系统、消防泵泡沫比例混合系统控制器为全套进口设备。

2、操作说明和标识：操作说明和标识应包括以下内容：消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明；选用泡沫的类别（适用时）及混合比；消防泵出口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵进口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵转速显示及累计工作时间显示；水罐和泡沫液罐的液位显示；发动机水温显示；发动机机油温度显示；仪表板照明灯和开关；紧急停止按钮；冲洗标识和开关位置；面板上仪表及开关的用途说明牌。泡沫比例混合系统的控制调节应安装在操作仪表板处，便于人员操作。操作面板上应有水、泡沫管路系统简图及基本操作说明。

3、仪表：选用压力真空联用表、水位表、液位表、转速表。

4、消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度、空气湿度、盐度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)。

（七）电气系统

1、当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装和过滤器，底盘取气部位至压力控制阀之间的管路材料工作压力不得低于底盘储气筒工作压力的1.5倍，应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。

2、位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,星际品牌或进品牌，配置200W警报控制系统；车厢两侧前、后部各安装一个红、蓝色频闪灯，数量应满足灯间的间距不大于3 m的要求；车厢后端顶部安装有一盏可360度转动的照明灯，应能360°回转，俯角大于或等于30°，仰角大于或等于70°。探照灯照度不小于消防车前照灯的照度。探照灯开关应安装在消防泵操作面板上。

3、设置消防车快速启动保障系统，自动充电、充气装置。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落，电源接口设置在左侧时，应保证驾驶员上车时能随手拨掉。

四、其他

1、底盘、消防泵、消防炮办理免税手续，整车须有3C认证或交车时提供3C认证，须提供3C认证证书和型式检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告且替换的主要部件要优于原型式检验报告的要求，需提供整车进口部件的相关证明材料。

2、各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识。

3、所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

4、消防车配备至少二个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

5、整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.3-2014消防车第3部分泡沫消防车的要求。

五、随车器材

消防车器材配备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 水龙江山25-65-20 | 须有3C认证证书和3C标识 |
| 2 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 水龙江山25-80-20 |  |
| 3 | 消防吸水管 | 条 | ≥4 | DN150/2m | 数量须达到水泵单侧吸水满足额定流量和压力的要求 |
| 4 | 泡沫吸液管 | 根 | 1 | ≥3 m | 尾端有过滤 |
| 5 | 多功能水枪 | 支 | 2 | TFT FQS125BCP | 卡式接口 |
| 6 | 直流开关水枪 | 支 | 2 | 65*19mm | 卡式接口 |
| 7 | 空气泡沫枪 | 支 | 2 | PQ16型 | 卡式接口包括吸液管 |
| 8 | 集水器 | 件 | 1 | 150/80×2 |  |
| 9 | 分水器 | 件 | 1 | FFS80/65×3 |  |
| 10 | 吸水管滤水器 | 只 | ≥2 | FLF150 | 每8米管配1个 |
| 11 | 异型异径接口 | 件 | 4 | 2个卡式雌80/内扣65、2个卡式雄80/内扣65、 |  |
| 12 | 异接径口 | 件 | 6 | 2个卡式雄80/雌65、2个卡式雌80/ 雄65、2个内扣80/65 |  |
| 13 | 吸水管同型接口 | 件 | 2 | DN150转100丝 |  |
| 14 | 吸水管扳手 | 件 | 2 |  |  |
| 15 | 泡沫吸液管扳手 | 件 | 1 |  |  |
| 16 | 地上消火栓扳手 | 件 | 1 | FB450 |  |
| 17 | 护带桥 | 副 | 2 | 橡胶FH80 |  |
| 18 | 橡皮锤 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 水带包布 | 件 | 4 | QT-SB/FP470 |  |
| 20 | 水带挂钩 | 件 | 4 | QT-SQ/FG600 |  |
| 21 | 消防斧 | 件 | 1 |  |  |
| 22 | 拉梯 | 架 | 1 | 铝质，9米 |  |
| 23 | 挂钩梯 | 架 | 1 |  |  |
| 24 | 单杠梯 | 架 | 1 |  |  |
| 25 | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 2kg，ABC干粉 |  |
| 26 | 车轮制动块 | 块 | 2 |  |  |
| 27 | 液压机动泵 | 台 | 1 | DPU31PC |  |
| 28 | 液压软管 | 根 | 2 | C 10 OU |  |
| 29 | 液压剪切器 | 台 | 1 | CU4035CGP |  |
| 30 | 液压顶杆 | 台 | 1 | RA 4315 C |  |
| 31 | 液压剪扩器 | 台 | 1 | CT 4120 C |  |

随车器材技术参数：

1、液压机动泵：同心轴平头自动锁单管工作原理、两级四冲程汽油机、功率3.5匹/2.6千瓦、燃油油缸容量1250毫升、液压油油缸容量2490毫升；第一级输出2X2800-3000毫升/分钟、第二级输出2X550-600毫升/分钟；工作压力720巴、重量：24.9公斤、可同时接驳两套工具并同时连续使用工作4小时、工作温度：-20-55度。

2、液压软管：液压管为单管（软管内嵌软管）设计，材质为凯芙拉纤维、平头式接口可带压快速连接和插拔、使用寿命10年液压管可360度自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油、内管最大工作压力720巴、外管工作压力25巴、液压管长度：10米、重量4.7公斤。

3、液压剪切器：刃端扩张距离：237毫米、剪切力：38.8吨，剪切圆钢直径：32毫米，剪切板材尺寸：110×12毫米，工作压力：720巴，重量：14.2公斤，工作温度：-20-55度，外型尺寸：771×270×202毫米。

4、液压顶杆：同心轴平头自动锁单管工作原理、可带压操作、最大支撑力：10.2吨，原始长度：565毫米，最大行程：400毫米，总支撑高度：965毫米，工作压力：720巴，重量10.9公斤，工作温度：-20-55度。

5、液压剪扩器：同心轴平头自动锁单管工作原理、可带压操作、把手处有照明系统；最大扩张距离：268毫米，最大扩张力：20.4吨，刃端最大张距：191毫米，剪切力：25.2吨，挤压力4.7吨，牵引力：6.2吨，剪切圆钢直径：24毫米，工作压力：720巴，重量8.7公斤，工作温度：-20-55度。

### （二）15吨重型泡沫消防车

一、底盘

采用国际知名品牌底盘，最高时速≥90km/h，V型6缸涡轮增压中冷柴油发动机，发动机功率≥320KW，排放量达到欧IV（含）以上标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液，尿素液罐和燃油箱加注口须配有滤网，比功率≥10，满载质量≤33吨，驱动型式6×4，接近角≥23°，离去角≥20°。优先选用自动变速箱，底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个）；智能制动系统，带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能，前后轮碟式制动器；底盘原厂原装全功率取力器，取力器须装有附加冷却装置，保证取力器油温、轴温满足要求，连续工作时间≥6h；底盘前端应设置拖钩，后端应设置牵引钩。若需海运时，须进行全底盘防海水处理。底盘全免费维护保养3年，终身免费维修（不包材料）。

二、驾驶室和乘员室

（一）驾驶室

驾驶室成员数2人，左侧驾驶，配有驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，电动门窗，上车踏板照明灯；配置电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等，驾驶室内配有CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，配置行车记录仪，装有带雷达测距报警功能的倒车影像系统，倒车时自动开启；仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位，仪表板上应预留通讯设备、GPS导航设备的安装位置，当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接，预留车载电台电源24V接口2个、GPS定位12V接口2个、首车图传48V接口1个。驾驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置，驾驶室内应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器外的所有用电器具都不能工作。总开关应安装在驾驶员坐在驾驶位置能够操作的位置。功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯；在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材门、泵房门、翻转踏板开启时指示警告灯亮。

（二）乘员室

乘员室成员数≥4人，电动门窗，设有安全带，后排座椅与车辆行驶方向一致，同向座椅的座间距不小于650mm，相向座椅间距不小于1200 mm，座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8—9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作（提供工艺实物彩色图片）。乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手。车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。乘员室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作。上、下车踏板间距不大于270 mm,长度不小于200，深度不小于100 mm；踏板有照明,开关由车门控制，车门打开接通照明，车门关闭切断照明。踏板中间的水平照度不小于5 lx，踏板脚踏面应有防滑措施,与地面最近一级的离地距离不应大于500 mm。乘员室外表面不应有尖角和锐利的边缘，内部不应有尖角、锐利边缘、突出物等可能对人员造成伤害的形状。（提供实物照片）设置独立空调系统。

三、上装

（一）器材箱

框架采用高强度不锈钢型材和铝合金型材,铝合金蒙板，器材箱采用高强度铝合金型材骨架和铝合金，上装使用进口航空高强度粘结胶连接，铝合板厚度≥3mm；器材箱根据用户要求布置器材，要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便；使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片），箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害；若上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。卷帘门锁应开关方便、可靠，具承受≥10000次开启、关闭和锁止后，不应失效。每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板，离地高度≤450cm，承重≥150kg，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示。

（二）泵房

位于车身后部,两侧装有卷帘门，内部设计方便人员进入维护，后泵房门也为铝合金卷帘门并设有锁定装置,内有照明灯；泵房两边设有脚踏板，踏板放下后外侧朝向，消防车前和后方应有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示，在行车位置应有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。离地高度≤450cm，承重≥150kg，主骨架及连接件选用不锈钢型材及材料，面板选用≥3mm铝合金板；泵房后部右侧设有折叠式铝合金爬梯，爬梯与车辆后壁之间安装有铝板，防止使用时损伤油漆。（提供工艺实物彩色图片）

（三）罐体

1、水罐

容积≥12000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，保质期10年；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂绿色；溢流口设有叠层式回水装置，直径≥80mm；设置一个带≥DN50不锈钢球阀的排污口，阀门应方便操作，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆左右两侧各设≥2个带DN80水罐注水口, 设有“水罐注水口”字样的标牌，标牌应永久性固定，配有带不锈钢滤网，注水管路应保证罐内水不会倒流，管路中不应有积水，注水口装有不锈钢或铜球阀，卡式雄80接扣，加防护盖。

2、泡沫罐

容积≥3000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，保质期10年；顶部装有泡沫呼吸阀；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂黄色；溢流口设有叠层式回液装置，直径≥80mm；车辆左侧设置一个带DN65不锈钢球阀的排污口，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆后部设1个带DN65铜质球阀的外吸液口, 带不锈钢滤网，并配有65卡式铜质接口及铜质闷盖；车辆两侧各设1个带DN65铜质球阀的泡沫液罐补液口（可利用220V电动泡沫泵及DN65泡沫吸液管向泡沫罐加注泡沫），带不锈钢滤网，并配有65卡式铜质接口及铜质闷盖；液罐至泵管路采用DN50通径不锈钢管,并配有DN50不锈钢气动球阀；所有与之相关管路、阀类及设备等均采用不锈钢材质制作而成。泡沫罐加液口处或邻近位置应设有 “泡沫罐注液口”字样的标牌。在明显位置处应注明可使用的泡沫液类型，并用红色字体注明“不要将不同类型、不同企业的泡沫液混装”的警告性文字。标牌应永久性固定。

（四）消防泵

1、水泵

原装国际知名品牌，大流量常压消防泵，压力1.0Mpa时，流量≥100L/S，机械密封轴封装置，泵系统管路、球阀均采用优质316不锈钢材料制作；泵房两侧各设有≥2个带手动蝶阀的DN150吸水口, 单侧吸水口应满足泡沫车额定压力和流量的要求。接口为快插式,装有阀门，配有滤网及闷盖；车尾左右两侧各设≥2个带不锈钢球阀DN80出水口,并配有80卡式接口及闷盖，出水阀应有指示启闭方向的指示标牌，在出水阀操作位置可见处应有“缓慢打开出水阀”的警示标牌，出水阀结构上应保证从开启至最大开度的时间应大于5 s。一个炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀；水泵向水罐注水管路采用DN65不锈钢管路,并配DN65不锈钢气动球阀；水泵设有放余水阀,操作方便。所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量；进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色，泡沫管路为黄色。

2、真空泵

与消防泵同一品牌，电动真空引水泵，额定电压：24V，直流吸深≥7m，引水时间≤80s，最大真空度≥85kPa。

3、泡沫比例混合器

全自动泡沫比例混合器，进口品牌，混合器的流量须满足水泵的流量要求，自动或手动选择3%或6%类型泡沫，1－10％无级电脑自动调节；0.1%的增、减幅度；液晶屏实时显示水、泡沫流量、泡沫混合比例。

4、水泵传动系统：高平衡精度传动轴，提供动平衡检验报告，采用专用中间支承连接。

5、喷淋保护装置：车辆底盘加装喷淋自保装置，防止火焰蔓延到车辆底部，保护车辆安全及降低底盘周围温度，保护车辆及人员，避免受到损伤。

（五）消防炮

原装国际知名品牌，无线遥控水/泡沫两用炮，在1.0Mpa压力下，流量≥80L/S；水射程≥80m,泡沫射程≥70m；俯仰角≥-10°— +70°水平转角≥330°；可采用有线和无线遥控两种方式，无线遥控距离≥200米。消防炮的遥控信号不应对消防车其他控制系统和通讯系统的工作造成干扰。

（六）仪表板及板上设备

1、炮控制系统、消防泵泡沫比例混合系统控制器为全套进口设备。

2、操作说明和标识：操作说明和标识应包括以下内容：消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明；选用泡沫的类别（适用时）及混合比；消防泵出口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵进口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵转速显示及累计工作时间显示；水罐和泡沫液罐的液位显示；发动机水温显示；发动机机油温度显示；仪表板照明灯和开关；紧急停止按钮；冲洗标识和开关位置；面板上仪表及开关的用途说明牌。泡沫比例混合系统的控制调节应安装在操作仪表板处，便于人员操作。操作面板上应有水、泡沫管路系统简图及基本操作说明。

3、仪表：选用压力真空联用表、水位表、液位表、转速表。

4、消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度、空气湿度、盐度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)。

（七）电气系统

1、当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装和过滤器，底盘取气部位至压力控制阀之间的管路材料工作压力不得低于底盘储气筒工作压力的1.5倍，应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。

2、位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,星际品牌或进品牌，配置200W警报控制系统；车厢两侧前、后部各安装一个红、蓝色频闪灯，数量应满足灯间的间距不大于3 m的要求；车厢后端顶部安装有一盏可360度转动的照明灯，应能360°回转，俯角大于或等于30°，仰角大于或等于70°。探照灯照度不小于消防车前照灯的照度。探照灯开关应安装在消防泵操作面板上。

3、设置消防车快速启动保障系统，自动充电、充气装置。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落，电源接口设置在左侧时，应保证驾驶员上车时能随手拨掉。

四、其他

1、底盘、消防泵、消防炮办理免税手续，整车须有3C认证或交车时提供3C认证，须提供3C认证证书和型式检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告且替换的主要部件要优于原型式检验报告的要求，需提供整车进口部件的相关证明材料。

2、各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识。

3、所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

4、消防车配备至少二个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

5、整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.3-2014消防车第3部分泡沫消防车的要求。

五、随车器材：见附表。

消防车器材配备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 水龙江山25-65-20 | 须有3C认证证书和3C标识 |
| 2 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 水龙江山25-80-20 |  |
| 3 | 消防吸水管 | 条 | ≥4 | DN150/2m | 数量须达到水泵单侧吸水满足额定流量和压力的要求 |
| 4 | 泡沫吸液管 | 根 | 1 | ≥3 m | 尾端有过滤 |
| 5 | 多功能水枪 | 支 | 2 | TFT FQS125BCP | 卡式接口 |
| 6 | 直流开关水枪 | 支 | 2 | 65*19mm | 卡式接口 |
| 7 | 空气泡沫枪 | 支 | 2 | PQ16型 | 卡式接口包括吸液管 |
| 8 | 集水器 | 件 | 1 | 150/80×2 |  |
| 9 | 分水器 | 件 | 1 | FFS80/65×3 |  |
| 10 | 吸水管滤水器 | 只 | ≥2 | FLF150 | 每8米管配1个 |
| 11 | 异型异径接口 | 件 | 4 | 2个卡式雌80/内扣65、2个卡式雄80/内扣65、 |  |
| 12 | 异接径口 | 件 | 6 | 2个卡式雄80/雌65、2个卡式雌80/ 雄65、2个内扣80/65 |  |
| 13 | 吸水管同型接口 | 件 | 2 | DN150转100丝 |  |
| 14 | 吸水管扳手 | 件 | 2 |  |  |
| 15 | 泡沫吸液管扳手 | 件 | 1 |  |  |
| 16 | 地上消火栓扳手 | 件 | 1 | FB450 |  |
| 17 | 护带桥 | 副 | 2 | 橡胶FH80 |  |
| 18 | 橡皮锤 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 水带包布 | 件 | 4 | QT-SB/FP470 |  |
| 20 | 水带挂钩 | 件 | 4 | QT-SQ/FG600 |  |
| 21 | 消防斧 | 件 | 1 |  |  |
| 22 | 拉梯 | 架 | 1 | 铝质，9米 |  |
| 23 | 挂钩梯 | 架 | 1 |  |  |
| 24 | 单杠梯 | 架 | 1 |  |  |
| 25 | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 2kg，ABC干粉 |  |
| 26 | 车轮制动块 | 块 | 2 |  |  |

### （三）15吨重型泡沫消防车

一、底盘

采用国际知名品牌底盘，最高时速≥90km/h，V型6缸涡轮增压中冷柴油发动机，发动机功率≥320KW，排放量达到欧IV（含）以上标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液，尿素液罐和燃油箱加注口须配有滤网，比功率≥10，满载质量≤33吨，驱动型式6×4，接近角≥23°，离去角≥20°。优先选用自动变速箱，底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个）；智能制动系统，带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能，前后轮碟式制动器；底盘原厂原装全功率取力器，取力器须装有附加冷却装置，保证取力器油温、轴温满足要求，连续工作时间≥6h；底盘前端应设置拖钩，后端应设置牵引钩。若需海运时，须进行全底盘防海水处理。底盘全免费维护保养3年，终身免费维修（不包材料）。

二、驾驶室和乘员室

（一）驾驶室

驾驶室成员数2人，左侧驾驶，配有驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，电动门窗，上车踏板照明灯；配置电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等，驾驶室内配有CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，配置行车记录仪，装有带雷达测距报警功能的倒车影像系统，倒车时自动开启；仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位，仪表板上应预留通讯设备、GPS导航设备的安装位置，当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接，预留车载电台电源24V接口2个、GPS定位12V接口2个、首车图传48V接口1个。驾驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置，驾驶室内应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器外的所有用电器具都不能工作。总开关应安装在驾驶员坐在驾驶位置能够操作的位置。功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯；在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材门、泵房门、翻转踏板开启时指示警告灯亮。

（二）乘员室

乘员室成员数≥4人，电动门窗，设有安全带，后排座椅与车辆行驶方向一致，同向座椅的座间距不小于650mm，相向座椅间距不小于1200 mm，座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8—9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作（提供工艺实物彩色图片）。乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手。车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。乘员室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作。上、下车踏板间距不大于270 mm,长度不小于200，深度不小于100 mm；踏板有照明,开关由车门控制，车门打开接通照明，车门关闭切断照明。踏板中间的水平照度不小于5 lx，踏板脚踏面应有防滑措施,与地面最近一级的离地距离不应大于500 mm。乘员室外表面不应有尖角和锐利的边缘，内部不应有尖角、锐利边缘、突出物等可能对人员造成伤害的形状。（提供实物照片）设置独立空调系统。

三、上装

（一）器材箱

框架采用高强度不锈钢型材和铝合金型材,铝合金蒙板，器材箱采用高强度铝合金型材骨架和铝合金，上装使用进口航空高强度粘结胶连接，铝合板厚度≥3mm；器材箱根据用户要求布置器材，要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便；使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片），箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害；若上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。卷帘门锁应开关方便、可靠，具承受≥10000次开启、关闭和锁止后，不应失效。每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板，离地高度≤450cm，承重≥150kg，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示。

（二）泵房

位于车身后部,两侧装有卷帘门，内部设计方便人员进入维护，后泵房门也为铝合金卷帘门并设有锁定装置,内有照明灯；泵房两边设有脚踏板，踏板放下后外侧朝向，消防车前和后方应有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示，在行车位置应有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。离地高度≤450cm，承重≥150kg，主骨架及连接件选用不锈钢型材及材料，面板选用≥3mm铝合金板；泵房后部右侧设有折叠式铝合金爬梯，爬梯与车辆后壁之间安装有铝板，防止使用时损伤油漆。（提供工艺实物彩色图片）

（三）罐体

1、水罐

容积≥10000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，保质期10年；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂绿色；溢流口设有叠层式回水装置，直径≥80mm；设置一个带≥DN50不锈钢球阀的排污口，阀门应方便操作，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆左右两侧各设≥2个带DN80水罐注水口, 设有“水罐注水口”字样的标牌，标牌应永久性固定，配有带不锈钢滤网，注水管路应保证罐内水不会倒流，管路中不应有积水，注水口装有不锈钢或铜球阀，卡式雄80接扣，加防护盖。

2、泡沫罐

容积≥5000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，保质期10年；顶部装有泡沫呼吸阀；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂黄色；溢流口设有叠层式回液装置，直径≥80mm；车辆左侧设置一个带DN65不锈钢球阀的排污口，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆后部设1个带DN65铜质球阀的外吸液口, 带不锈钢滤网，并配有65卡式铜质接口及铜质闷盖；车辆两侧各设1个带DN65铜质球阀的泡沫液罐补液口（可利用220V电动泡沫泵及DN65泡沫吸液管向泡沫罐加注泡沫），带不锈钢滤网，并配有65卡式铜质接口及铜质闷盖；液罐至泵管路采用DN50通径不锈钢管,并配有DN50不锈钢气动球阀；所有与之相关管路、阀类及设备等均采用不锈钢材质制作而成。泡沫罐加液口处或邻近位置应设有 “泡沫罐注液口”字样的标牌。在明显位置处应注明可使用的泡沫液类型，并用红色字体注明“不要将不同类型、不同企业的泡沫液混装”的警告性文字。标牌应永久性固定。

（四）消防泵

1、水泵

原装国际知名品牌，大流量常压消防泵，压力1.0Mpa时，流量≥100L/S，机械密封轴封装置，泵系统管路、球阀均采用优质316不锈钢材料制作；泵房两侧各设有≥2个带手动蝶阀的DN150吸水口, 单侧吸水口应满足泡沫车额定压力和流量的要求。接口为快插式,装有阀门，配有滤网及闷盖；车尾左右两侧各设≥2个带不锈钢球阀DN80出水口,并配有80卡式接口及闷盖，出水阀应有指示启闭方向的指示标牌，在出水阀操作位置可见处应有“缓慢打开出水阀”的警示标牌，出水阀结构上应保证从开启至最大开度的时间应大于5 s。一个炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀；水泵向水罐注水管路采用DN65不锈钢管路,并配DN65不锈钢气动球阀；水泵设有放余水阀,操作方便。所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量；进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色，泡沫管路为黄色。

2、真空泵

与消防泵同一品牌，电动真空引水泵，额定电压：24V，直流吸深≥7m，引水时间≤80s，最大真空度≥85kPa。

3、泡沫比例混合器

全自动泡沫比例混合器，进口品牌，混合器的流量须满足水泵的流量要求，自动或手动选择3%或6%类型泡沫，1－10％无级电脑自动调节；0.1%的增、减幅度；液晶屏实时显示水、泡沫流量、泡沫混合比例。

4、水泵传动系统：高平衡精度传动轴，提供动平衡检验报告，采用专用中间支承连接。

5、喷淋保护装置：车辆底盘加装喷淋自保装置，防止火焰蔓延到车辆底部，保护车辆安全及降低底盘周围温度，保护车辆及人员，避免受到损伤。

（五）消防炮

原装国际知名品牌，无线遥控水/泡沫两用炮，在1.0Mpa压力下，流量≥80L/S；水射程≥80m,泡沫射程≥70m；俯仰角≥-10°— +70°水平转角≥330°；可采用有线和无线遥控两种方式，无线遥控距离≥200米。消防炮的遥控信号不应对消防车其他控制系统和通讯系统的工作造成干扰。

（六）仪表板及板上设备

1、炮控制系统、消防泵泡沫比例混合系统控制器为全套进口设备。

2、操作说明和标识：操作说明和标识应包括以下内容：消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明；选用泡沫的类别（适用时）及混合比；消防泵出口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵进口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵转速显示及累计工作时间显示；水罐和泡沫液罐的液位显示；发动机水温显示；发动机机油温度显示；仪表板照明灯和开关；紧急停止按钮；冲洗标识和开关位置；面板上仪表及开关的用途说明牌。泡沫比例混合系统的控制调节应安装在操作仪表板处，便于人员操作。操作面板上应有水、泡沫管路系统简图及基本操作说明。

3、仪表：选用压力真空联用表、水位表、液位表、转速表。

4、消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度、空气湿度、盐度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)。

（七）电气系统

1、当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装和过滤器，底盘取气部位至压力控制阀之间的管路材料工作压力不得低于底盘储气筒工作压力的1.5倍，应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。

2、位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,星际品牌或进品牌，配置200W警报控制系统；车厢两侧前、后部各安装一个红、蓝色频闪灯，数量应满足灯间的间距不大于3 m的要求；车厢后端顶部安装有一盏可360度转动的照明灯，应能360°回转，俯角大于或等于30°，仰角大于或等于70°。探照灯照度不小于消防车前照灯的照度。探照灯开关应安装在消防泵操作面板上。

3、设置消防车快速启动保障系统，自动充电、充气装置。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落，电源接口设置在左侧时，应保证驾驶员上车时能随手拨掉。

四、其他

1、底盘、消防泵、消防炮办理免税手续，整车须有3C认证或交车时提供3C认证，须提供3C认证证书和型式检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告且替换的主要部件要优于原型式检验报告的要求，需提供整车进口部件的相关证明材料。

2、各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识。

3、所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

4、消防车配备至少二个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

5、整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.3-2014消防车第3部分泡沫消防车的要求。

五、随车器材：见附表。

消防车器材配备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 水龙江山25-65-20 | 须有3C认证证书和3C标识 |
| 2 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 水龙江山25-80-20 |  |
| 3 | 消防吸水管 | 条 | ≥4 | DN150/2m | 数量须达到水泵单侧吸水满足额定流量和压力的要求 |
| 4 | 泡沫吸液管 | 根 | 1 | ≥3 m | 尾端有过滤 |
| 5 | 多功能水枪 | 支 | 2 | TFT FQS125BCP | 卡式接口 |
| 6 | 直流开关水枪 | 支 | 2 | 65*19mm | 卡式接口 |
| 7 | 空气泡沫枪 | 支 | 2 | PQ16型 | 卡式接口包括吸液管 |
| 8 | 集水器 | 件 | 1 | 150/80×2 |  |
| 9 | 分水器 | 件 | 1 | FFS80/65×3 |  |
| 10 | 吸水管滤水器 | 只 | ≥2 | FLF150 | 每8米管配1个 |
| 11 | 异型异径接口 | 件 | 4 | 2个卡式雌80/内扣65、2个卡式雄80/内扣65、 |  |
| 12 | 异接径口 | 件 | 6 | 2个卡式雄80/雌65、2个卡式雌80/ 雄65、2个内扣80/65 |  |
| 13 | 吸水管同型接口 | 件 | 2 | DN150转100丝 |  |
| 14 | 吸水管扳手 | 件 | 2 |  |  |
| 15 | 泡沫吸液管扳手 | 件 | 1 |  |  |
| 16 | 地上消火栓扳手 | 件 | 1 | FB450 |  |
| 17 | 护带桥 | 副 | 2 | 橡胶FH80 |  |
| 18 | 橡皮锤 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 水带包布 | 件 | 4 | QT-SB/FP470 |  |
| 20 | 水带挂钩 | 件 | 4 | QT-SQ/FG600 |  |
| 21 | 消防斧 | 件 | 1 |  |  |
| 22 | 拉梯 | 架 | 1 | 铝质，9米 |  |
| 23 | 挂钩梯 | 架 | 1 |  |  |
| 24 | 单杠梯 | 架 | 1 |  |  |
| 25 | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 2kg，ABC干粉 |  |
| 26 | 车轮制动块 | 块 | 2 |  |  |

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

五、质量保障要求

1、整车质保期为2年，罐体的质保期为10年，底盘质保期为3年，终身维修。

2、货物的要求：投标人提供的所有货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定。

六、交货期及地点

交货期：签订合同后300天内。

交货地点：海南省采购人指定地点

七、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、培训要求

投标人应对本项目建设的采购的设备提供现场的操作使用、维护、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。培训费用由投标人承担。

八、采购成果：该项目所有包和车辆的招标采购有效期为1年，采购方可沿用此成果向中标单位采购。

# B包 用户需求书

一、项目名称

2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目。

二、项目清单

| 包号 | 名称 | 数量 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 18吨重型泡沫消防车 | 1 | 详见主要设备技术参数要求 | 屯昌 |

三、主要设备技术参数要求

一、底盘

采用国际知名品牌底盘，最高时速≥90km/h，V型8缸涡轮增压中冷柴油发动机，发动机功率≥440KW，排放量达到欧IV（含）以上标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液，尿素液罐和燃油箱加注口须配有滤网，比功率≥10，满载质量≤41吨，驱动型式8×4，轴距≤7450mm，接近角≥23°，离去角≥20°。优先选用自动变速箱，底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个）；智能制动系统，带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能，前后轮鼓式制动器；底盘原厂原装全功率取力器，取力器须装有附加冷却装置，保证取力器油温、轴温满足要求，连续工作时间≥6h；底盘前端应设置拖钩，后端应设置牵引钩。若需海运时，须进行全底盘防海水处理。底盘全免费维护保养3年，终身免费维修（不包材料）。

二、驾驶室和乘员室

（一）驾驶室

原装单排驾驶室，成员数2人，驾驶室内配置为该车型的最高配置，左侧驾驶，配有驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，电动门窗，上车踏板照明灯；配置电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等，驾驶室内配有CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，后设置空呼放置架，配置行车记录仪、带雷达测距报警功能的倒车影像系统；仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位，仪表板上应预留通讯设备、GPS导航设备的安装位置，当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接，预留车载电台电源24V接口2个、GPS定位12V接口2个、首车图传48V接口1个。驾驶室可单独翻转，采用双向液压举升缸，翻转角应≥45º。驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置。功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能；在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材门开启时指示警告灯亮。

（二）乘员室

设置独立乘员室，全景玻璃门，成员数≥4人，设有安全带，座位朝向与行驶方向一致，独立空调系统；框架采用高强度不锈钢型材和LF2防锈平铝板和花纹铝板,使用进口航空高强度粘结胶连接；地板为阳极化处理的花纹平铝板，墙壁和车顶铺有阻燃内饰材料，并且用装饰用铝型材压条固定；座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8—9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作。乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手，踏板由车门控制自动收起和放下，配备有与驾驶室通话的对话装置。车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。驾乘室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作，在消防车行驶时车门不得自行开启，车窗的启闭灵活，不得有自行开启现象。上、下车踏板间距不大于270 mm,长度不小于200 mm，深度不小于100 mm；踏板有照明,开关由车门控制，车门打开接通照明，车门关闭切断照明。踏板中间的水平照度不小于5 lx，踏板脚踏面应有防滑措施,与地面最近一级的离地距离不应大于500 mm。乘员室外表面不应有尖角和锐利的边缘，内部不应有尖角、锐利边缘、突出物等可能对人员造成伤害的形状。（提供实物照片）设置独立空调系统。

三、上装

（一）器材箱

框架采用高强度不锈钢型材和LF2防锈平铝板和花纹铝板,使用进口航空高强度粘结胶连接；内骨架采用铝合金型材搭接，根据用户要求布置器材，要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便；使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片）；配备折叠式铝合金扶梯，方面拿取上部的器材。卷帘门锁应开关方便、可靠，具承受10000次开启、关闭和锁止后，不应失效。

（二）泵房

位于车身后部,两侧装有卷帘门，内部设计方便人员进入维护，后泵房门也为铝合金卷帘门并设有锁定装置,内有照明灯；泵房两边设有脚踏板，踏板放下后外侧朝向，消防车前和后方应有黄色警告灯闪烁，在行车位置应有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。离地高度≤420cm，承重≥150kg，主骨架及连接件选用不锈钢型材及材料，面板选用3mm花纹铝合金板；泵房后部右侧设有折叠式铝合金爬梯，爬梯与车辆后壁之间安装有花纹铝板，防止使用时损伤油漆。（提供工艺实物彩色图片）

（三）罐体

1、水罐

容积≥13000L，罐体采用优质316不锈钢板，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，保质期10年；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，罐盖涂绿色；溢流口设有叠层式回水装置，直径80mm；车辆右侧设置一个带DN50不锈钢球阀的排污口，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆左右两侧各设2个带DN80上注水补水口，雄性接口, 加防护盖，单侧汇流管直径为100mm,距地面高度900mm左右，并配有带不锈钢滤网。

2、泡沫罐

容积≥5000L，罐体采用优质316不锈钢板，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，保质期10年；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，罐盖涂黄色；溢流口设有叠层式回液装置，直径80mm；车辆左侧设置一个带DN65不锈钢球阀的排污口，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆后部设1个带DN65铜质球阀的外吸液口,并配有65卡式铜质接口及铜质闷盖；车辆两侧各设1个带DN65铜质球阀的泡沫液罐补液口（可利用220V电动泡沫泵及DN65泡沫吸液管向泡沫罐加注泡沫）,并配有65卡式铜质接口及铜质闷盖；液罐至泵管路采用DN50通径不锈钢管,并配有DN50不锈钢气动球阀；所有与之相关管路、阀类及设备等均采用不锈钢材质制作而成。

（四）消防泵

1、水泵

原装国际知名品牌，大流量常压消防泵，压力1.0Mpa时，流量≥10000L/min，泵系统管路、球阀均采用优质316不锈钢材料制作；泵房两侧各设有2个带手动蝶阀的DN150吸水口, 快插式接口,配有滤网及闷盖，单侧吸水口应满足泡沫车额定压力和流量的要求。车尾左右两侧各设4个带不锈钢球阀DN80出水口,并配有80卡式接口及闷盖；一个炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀；水泵向水罐注水管路采用DN65不锈钢管路,并配DN65不锈钢气动球阀；水泵设有放余水阀,操作方便。所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量；进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色，泡沫管路为黄色。

2、真空泵

与消防泵同一品牌，电动真空引水泵，额定电压：24V，吸深≥7m，引水时间≤80s，最大真空度≥85kPa。

3、泡沫比例混合器

全自动泡沫比例混合器，进口品牌，1－10％无级电脑自动调节；0.1%的增、减幅度；持续按下泡沫增、减按钮5秒后则可升为1%增、减幅度；泡沫液流量：≥0.15-7.5L/S,水流量：≥150L/S；液晶屏实时显示水、泡沫流量、泡沫混合比例。

外吸泡沫装置：设有1个DN65外部吸入接口和一根长度3米的DN65吸液管。

水泵传动系统：高平衡精度汽车传动轴，采用专用中间支承连接。

（五）消防炮

原装国际知名品牌，无线遥控水/泡沫两用炮，在1.0Mpa压力下，流量≥9000L/min；水射程≥110m,泡沫射程≥100m；最大工作压力：1.6Mpa；俯仰角：-22.5°— +90°水平转角≥320°；可采用有线和无线遥控两种方式，无线遥控距离≥200米。消防炮的遥控信号不应对消防车其他控制系统和通讯系统的工作造成干扰。

（六）仪表板及板上设备

1、泵室内操控盘的主要功能开关：照明开关、引水开关及指示灯、罐出水开关及指示灯、罐充水开关及指示灯、罐出液开关及指示灯、炮喷射开关及指示灯、清洗管路开关及指示灯、照明灯；

2、仪表：选用压力真空联用表、水位表、液位表、转速表；

3、消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文防水标识贴予以标注。

（七）电气系统

位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置200W警报控制系统；车厢两侧前、后部各安装一个红、蓝色频闪灯，车辆两侧上方配有欧式LED侧照明灯，下方安装安全标志灯；车厢后端顶部安装有一盏可360度转动的照明灯，按国标要求配备前后有视廊灯及示宽灯等；驾驶室安装5.6”液晶彩色倒车显示屏。改装部分电气系统独立走线。设置消防车快速启动保障系统，自动充电、充气装置。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。

四、其他

底盘、消防泵、消防炮办理免税手续，整车须有3C认证或交车时提供3C认证，须提供3C认证证书和型式检验报告，可在交车时提供3C，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告且替换的主要部件要优于原型式检验报告的要求，需提供整车进口部件的相关证明材料。各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。消防车配备至少二个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.3-2014消防车第3部分泡沫消防车的要求。

操作说明和标识：操作说明和标识应包括以下内容：消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明；选用泡沫的类别（适用时）及混合比；消防泵出口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵进口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵转速显示及累计工作时间显示；水罐和泡沫液罐的液位显示；发动机水温显示；发动机机油温度显示；仪表板照明灯和开关；紧急停止按钮；冲洗标识和开关位置；面板上仪表及开关的用途说明牌。泡沫比例混合系统的控制调节应安装在操作仪表板处，便于人员操作。操作面板上应有水、泡沫管路系统简图及基本操作说明。在水罐注水口处应设有“水罐注水口”字样的标牌，标牌应永久性固定。在泡沫罐加液口处或邻近位置应设有 “泡沫罐注液口”字样的标牌。在明显位置处应注明可使用的泡沫液类型，并用红色字体注明“不要将不同类型、不同企业的泡沫液混装”的警告性文字。标牌应永久性固定。

五、随车器材

消防车器材配备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 水龙江山25-65-20 | 须有3C认证证书和3C标识 |
| 2 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 水龙江山25-80-20 |  |
| 3 | 消防吸水管 | 条 | 8 | DN150/2m | 快速接口 |
| 4 | 泡沫吸液管 | 根 | 1 |  |  |
| 5 | 多功能水枪 | 支 | 2 | TFT FQS125BCP | 卡式接口 |
| 6 | 直流开关水枪 | 支 | 2 | 65*19mm | 卡式接口 |
| 7 | 空气泡沫枪 | 支 | 2 | PQ16型 | 卡式接口包括吸液管 |
| 8 | 集水器 | 件 | 1 | 150/80×2 |  |
| 9 | 分水器 | 件 | 1 | FFS80/65×3 |  |
| 10 | 吸水管滤水器 | 只 | 2 | FLF150 |  |
| 11 | 异径接口 | 件 | 8 | DN65内扣转DN80卡式雌 |  |
| 12 | 异型接口 | 件 | 16 | KTK65F/65F、KTK65M/65M KTK80F/80F、KTK80M/80M |  |
| 13 | 异型接口 | 件 | 2 | DN125转DN80雌式 |  |
| 14 | 吸水管同型接口 | 件 | 2 | DN150转100丝, DN125转100丝 |  |
| 15 | 吸水管扳手 | 件 | 2 |  |  |
| 16 | 泡沫吸液管扳手 | 件 | 1 |  |  |
| 17 | 地上消火栓扳手 | 件 | 1 | FB450 |  |
| 18 | 护带桥 | 副 | 1 | 橡胶FH80 |  |
| 19 | 水带包布 | 件 | 4 | QT-SB/FP470 |  |
| 20 | 水带挂钩 | 件 | 4 | QT-SQ/FG600 |  |
| 21 | 消防斧 | 件 | 1 |  |  |
| 22 | 铁锹 | 件 | 1 | 2# |  |
| 23 | 铁铤 | 件 | 1 |  |  |
| 24 | 丁字镐 | 件 | 1 |  |  |
| 25 | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 2kg，ABC干粉 |  |
| 26 | 车轮制动块 | 块 | 2 |  |  |

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

五、质量保障要求

1、整车质保期为2年，罐体的质保期为10年，底盘质保期为3年，终身维修。

2、货物的要求：投标人提供的所有货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定。

六、交货期及地点

交货期：签订合同后300天内。

交货地点：海南省采购人指定地点

七、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、培训要求

投标人应对本项目建设的采购的设备提供现场的操作使用、维护、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。培训费用由投标人承担。

八、采购成果：该项目所有包和车辆的招标采购有效期为1年，采购方可沿用此成果向中标单位采购。

# C包 用户需求书

一、项目名称

2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目。

二、项目清单

| 包号 | 名称 | 数量 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 18吨重型水罐消防车 | 1 | 详见主要设备技术参数要求 | 定安 |

三、主要设备技术参数要求

一、底盘

采用国际知名品牌底盘，最高时速≥90km/h，涡轮增压中冷柴油发动机，发动机功率≥390KW，排放量达到欧IV（含）以上标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液，尿素液罐和燃油箱加注口须配有滤网，比功率≥10，满载质量≤41吨，驱动型式8×4，轴距≤7350mm。优先选用自动变速箱，底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个）；智能制动系统，带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能，前后轮鼓式制动器；底盘原厂原装全功率取力器，取力器须装有附加冷却装置，保证取力器油温、轴温满足要求，连续工作时间≥6h；底盘前端应设置拖钩，后端应设置牵引钩。若需海运时，须进行全底盘防海水处理。底盘全免费维护保养3年，终身免费维修（不包材料）。

二、驾驶室和乘员室

（一）驾驶室

原装单排驾驶室，成员数2人，驾驶室内配置为该车型的最高配置，左侧驾驶，配有驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，电动门窗，上车踏板照明灯；配置电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等，驾驶室内配有CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，后设置空呼放置架，配置行车记录仪、带雷达测距报警功能的倒车影像系统（需提供实物图片）；仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位，仪表板上应预留通讯设备、GPS导航设备的安装位置，当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接，预留车载电台电源24V接口2个、GPS定位12V接口2个、首车图传48V接口1个（需提供实物图片）。驾驶室可单独翻转，采用双向液压举升缸，翻转角应≥45º。驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置。功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能；在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材门开启时指示警告灯亮。（需提供实物图片）

（二）乘员室

设置独立乘员室，全景玻璃门，成员数≥4人，配安全带，独立空调系统；框架采用高强度不锈钢型材和LF2防锈平铝板和花纹铝板,使用进口航空高强度粘结胶连接；地板为阳极化处理的花纹平铝板，墙壁和车顶铺有阻燃内饰材料，并且用装饰用铝型材压条固定；座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8—9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作（需提供实物图片）。乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手，踏板由车门控制自动收起和放下，配备有与驾驶室通话的对话装置。车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。驾乘室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作，在消防车行驶时车门不得自行开启，车窗的启闭灵活，不得有自行开启现象。上、下车踏板间距不大于270mm,长度不小于200 mm，深度不小于100 mm；踏板有照明,开关由车门控制，车门打开接通照明，车门关闭切断照明。踏板中间的水平照度不小于5 lx，踏板脚踏面应有防滑措施,与地面最近一级的离地距离不应大于500 mm。乘员室外表面不应有尖角和锐利的边缘，内部不应有尖角、锐利边缘、突出物等可能对人员造成伤害的形状。（提供实物照片）设置独立空调系统。

三、上装

（一）器材箱

框架采用高强度不锈钢型材和LF2防锈平铝板和花纹铝板,使用进口航空高强度粘结胶连接；内骨架采用铝合金型材搭接，根据用户要求布置器材，要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便；使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片）；配备折叠式铝合金扶梯，方面拿取上部的器材。卷帘门锁应开关方便、可靠，具承受10000次开启、关闭和锁止后，不应失效。

（二）泵房

位于车身后部,两侧装有卷帘门，内部设计方便人员进入维护，后泵房门也为铝合金卷帘门并设有锁定装置,内有照明灯；泵房两边设有脚踏板，踏板放下后外侧朝向，消防车前和后方应有黄色警告灯闪烁，在行车位置应有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转，离地高度≤420cm，承重≥150kg，主骨架及连接件选用不锈钢型材及材料，面板选用3mm花纹铝合金板；泵房后部右侧设有折叠式铝合金爬梯，爬梯与车辆后壁之间安装有花纹铝板，防止使用时损伤油漆。（提供工艺实物彩色图片）

（三）罐体

水罐容积≥18000L，罐体采用优质316不锈钢板，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，保质期10年；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)；溢流口设有叠层式回水装置，直径80mm；车辆右侧设置一个带DN50不锈钢球阀的排污口，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆左右两侧各设2个带DN80上注水补水口, 雄性接口, 加防护盖，单侧汇流管直径为100mm,距地面高度900mm左右，并配有带不锈钢滤网。

（四）消防泵

1、水泵

原装国际知名品牌，大流量常压消防泵，压力1.0Mpa时，流量≥10000L/min，泵系统管路、球阀均采用优质316不锈钢材料制作；泵房两侧各设有2个带手动蝶阀的DN150吸水口,接口为快插式,配有滤网及闷盖；单侧吸水口应满足水罐车额定压力和流量的要求。车尾左右两侧各设4个带不锈钢球阀DN80出水口,并配有80卡式接口及闷盖；一个炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀；水泵向水罐注水管路采用DN65不锈钢管路,并配DN65不锈钢气动球阀；水泵设有放余水阀,操作方便。所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量；进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色。

2、真空泵

与消防泵同一品牌，电动真空引水泵，额定电压：24V，吸深≥7m，引水时间≤80s，最大真空度≥85kPa。

水泵传动系统：高平衡精度汽车传动轴，采用专用中间支承连接。

（五）消防炮

原装国际知名品牌，无线遥控水炮，在1.0Mpa压力下，流量≥9000L/min；水射程≥110m；最大工作压力1.6Mpa；俯仰角：≥-22.5°— +90°，水平转角≥320°；可采用有线和无线遥控两种方式，无线遥控距离≥200米。消防炮的遥控信号不应对消防车其他控制系统和通讯系统的工作造成干扰。

（六）仪表板及板上设备

1、泵室内操控盘的主要功能开关：照明开关、引水开关及指示灯、罐出水开关及指示灯、罐充水开关及指示灯、炮喷射开关及指示灯、清洗管路开关及指示灯、照明灯；

2、仪表：选用压力真空联用表、水位表、液位表、转速表；

3、消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)。

（七）电气系统

位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置200W警报控制系统；车厢两侧前、后部各安装一个红、蓝色频闪灯，车辆两侧上方配有欧式LED侧照明灯，下方安装安全标志灯；车厢后端顶部安装有一盏可360度转动的照明灯，按国标要求配备前后有视廊灯及示宽灯等；驾驶室安装5.6”液晶彩色倒车显示屏。改装部分电气系统独立走线。设置消防车快速启动保障系统，自动充电、充气装置。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。

四、其他

底盘、消防泵、消防炮办理免税手续，整车须有3C认证或交车时提供3C认证，须提供3C认证证书和型式检验报告，可在交车时提供3C，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告且替换的主要部件要优于原型式检验报告的要求，需提供整车进口部件的相关证明材料。各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。消防车配备至少二个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.2-2014消防车第2部分水罐消防车的要求。

操作说明和标识：操作说明和标识应包括以下内容：消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明；消防泵出口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵进口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵转速显示及累计工作时间显示；水罐的液位显示；发动机水温显示；发动机机油温度显示；仪表板照明灯和开关；紧急停止按钮；冲洗标识和开关位置；面板上仪表及开关的用途说明牌。在水罐注水口处应设有“水罐注水口”字样的标牌，标牌应永久性固定。标牌应永久性固定。

五、随车器材

消防车器材配备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 水龙江山25-65-20 | 须有3C认证证书和3C标识 |
| 2 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 水龙江山25-80-20 |  |
| 3 | 消防吸水管 | 条 | 8 | DN150/2m | 快速接口 |
| 4 | 多功能水枪 | 支 | 2 | TFT FQS125BCP | 卡式接口 |
| 5 | 直流开关水枪 | 支 | 2 | 65*19mm | 卡式接口 |
| 6 | 集水器 | 件 | 1 | 150/80×2 |  |
| 7 | 分水器 | 件 | 1 | FFS80/65×3 |  |
| 8 | 吸水管滤水器 | 只 | 2 | FLF150 |  |
| 9 | 异径接口 | 件 | 8 | DN65内扣转DN80卡式雌 |  |
| 10 | 异型接口 | 件 | 16 | KTK65F/65F、KTK65M/65M KTK80F/80F、KTK80M/80M |  |
| 11 | 异型接口 | 件 | 1 | DN125转DN80雌式 |  |
| 12 | 吸水管同型接口 | 件 | 2 | DN150转100丝, DN125转100丝 |  |
| 13 | 吸水管扳手 | 件 | 2 |  |  |
| 14 | 地上消火栓扳手 | 件 | 1 | FB450 |  |
| 15 | 地下消火栓扳手 | 件 | 1 | FBA800 |  |
| 16 | 护带桥 | 副 | 1 | 橡胶FH80 |  |
| 17 | 水带包布 | 件 | 4 | QT-SB/FP470 |  |
| 18 | 水带挂钩 | 件 | 4 | QT-SQ/FG600 |  |
| 19 | 消防斧 | 件 | 1 |  |  |
| 20 | 铁锹 | 件 | 1 | 2# |  |
| 21 | 铁铤 | 件 | 1 |  |  |
| 22 | 丁字镐 | 件 | 1 |  |  |
| 23 | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 2kg，ABC干粉 |  |
| 24 | 车轮制动块 | 块 | 2 |  |  |

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

五、质量保障要求

1、整车质保期为2年，罐体的质保期为10年，底盘质保期为3年，终身维修。

2、货物的要求：投标人提供的所有货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定。

六、交货期及地点

交货期：签订合同后300天内。

交货地点：海南省采购人指定地点

七、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、培训要求

投标人应对本项目建设的采购的设备提供现场的操作使用、维护、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。培训费用由投标人承担。

八、采购成果：该项目所有包和车辆的招标采购有效期为1年，采购方可沿用此成果向中标单位采购。

# D包 用户需求书

一、项目名称

2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目。

二、项目清单

| 包号 | 名称 | 数量 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 水罐消防车 | 1 | 详见主要设备技术参数要求 | 琼海 |

三、主要设备技术参数要求

一、底盘

选用国际知名品牌底盘，最高车速≥100公里/小时，六缸直列涡轮增压中冷电控共轨喷射柴油发动机，发动机功率≥210KW，排放量达到欧IV（含）以上标准，比功率≥11，满载质量≤18t，驱动4×2，轴距≤4725mm，优先选用自动变速箱，底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个）；电子制动系统（EBS）含防抱死制动系统（ABS），发动机排气制动，前桥盘式制动，后桥盘式制动；底盘原厂原装取力器，取力器须装有附加冷却装置，保证取力器油温、轴温满足要求，连续工作时间≥6h。若需海运时，须进行全底盘防海水处理。底盘全免费维护保养3年，终身免费维修（不包材料）。

二、驾驶室

双排座，乘员1+1+4，驾驶室内配置为该车型的最高配置，消防红色。翻转角应≥45º，除驾驶员侧外，其它车门的开启角度≥85º。配置高舒适空气弹簧司机座椅，前排单人副司机座椅，后排四人条椅，均配有安全带，带4具空呼器架，并有足够的空间保证身着消防服的人员乘坐及移动。座椅下设置可放入消防器材的储物箱。多处储物空间，自动温控环保空调系统（R134A冷媒，无氟里昂），收音机+CD，电动电热后视镜，电动电热广角镜、右侧电动电热下视镜，右前侧下视镜等等，预留车载电台电源24V接口2个、GPS定位12V接口2个、首车图传48V接口1个（需提供实物图片），配有带雷达测距报警功能的倒车影像系统（需提供实物图片），设有1个6″液晶显示器。在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室门开启时指示警告灯亮。（需提供实物图片）

三、上装

（一）器材箱

厢体采用全铝合金板式粘接结构，通过激光切割折弯成型的铝合金板粘接而成，减少上装重量，无焊接应力的发生，厢体永不生锈，保质期10年。罐和顶部区域使用铝制通用全铝合金轻型上装结构设计，左右两边各设置2个器材箱，采用为高强度铝合金型材,表面经过阳极氧化处理；厢体为高强度铝合金材料，铝合金板厚度≥4mm，每个器材箱由一防尘、防水的粉末涂层铝制的卷帘门关闭，卷帘门为弹簧式装有一个可锁定杆式锁，操作安全舒适，打开卷帘门的时候，一个自动开关确保对应的器材室立即照明，在驾驶室内能显示每个器材门启闭情况。器材厢门启闭灵活，噪音低，边胶条需具备防水耐用功能；接近每个储物箱的位置均设有脚踏翻板，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示,可收回；泵室位于后部隔间，采用轻铝合金上翻铰接门，通过进口橡胶铰链连接，气弹簧助力设有关闭拉带、把手及锁；车尾部适当位置设置1个登入车顶的爬梯，爬梯与车辆后壁之间安装有铝板，防止使用时损伤油漆，车顶工作甲板覆有特殊塑料涂层，充分防滑。内部器材架采用铝合金型材搭建，可根据器材轻松调整，器材架结构根据用户需求摆放器材进行设计，按照人性化、实战实用、便于存取、减少损耗的原则，设置时常用、重型的固定在下方，器材固定后保证车辆在行驶时不会出现器材移位损坏现象，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌。上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

框架采用高强度不锈钢型材和LF2防锈平铝板和花纹铝板,使用进口航空高强度粘结胶连接；内骨架采用铝合金型材搭接，根据用户要求布置器材，要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便；使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片）；配备折叠式铝合金扶梯，方面拿取上部的器材。卷帘门锁应开关方便、可靠，具承受10000次开启、关闭和锁止后，不应失效。

（二）泵房

位于车身后部,两侧装有卷帘门，内部设计方便人员进入维护，后泵房门也为铝合金卷帘门并设有锁定装置,内有照明灯；泵房两边设有脚踏板，踏板放下后外侧朝向，消防车前和后方应有黄色警告灯闪烁，在行车位置应有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转，离地高度≤420cm，承重≥150kg，主骨架及连接件选用不锈钢型材及材料，面板选用≥3mm花纹铝合金板；泵房后部右侧设有折叠式铝合金爬梯，爬梯与车辆后壁之间安装有花纹铝板，防止使用时损伤油漆。（提供工艺实物彩色图片）

（三）罐体

水罐容积≥6000L，罐体采用优质316不锈钢板，罐体经过前处理并设有“牺牲”阳极装置，能更好地保护罐体免被腐蚀。相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，保质期10年；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)；设置溢流口2个，带绿色玻璃钢管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求；车辆左右两侧各设2个带DN65上注水补水口, 雄性接口, 加防护盖，并配有带不锈钢滤网；车辆罐底部设置一个带DN40不锈钢球阀的排污口，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

（四）消防泵

1、水泵

原装国际知名品牌，常压消防泵，压力1.0Mpa时，流量≥70L/S，泵系统管路、球阀均采用优质316不锈钢材料制作；泵房设有1个带手动蝶阀的DN125吸水口,接口为快插式,配有滤网及闷盖；车尾左右两侧各设2个带不锈钢球阀DN80出水口,并配有80卡式接口及闷盖；一个炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀；水泵向水罐注水管路采用DN65不锈钢管路,并配DN65不锈钢气动球阀；水泵设有放余水阀,操作方便。所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量；进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色。

2、真空泵

与消防泵同一品牌，电动真空引水泵，额定电压：24V，吸深≥7m，引水时间≤50s，最大真空度≥85kPa。

水泵传动系统：高平衡精度汽车传动轴，采用专用中间支承连接。

（五）消防炮

原装国际知名品牌，无线遥控水炮，在1.0Mpa压力下，流量≥60L/S；水射程≥70m；最大工作压力1.4Mpa；俯仰角：-45°— +90°，水平转角≥320°；可采用有线和无线遥控两种方式，无线遥控距离≥150米。消防炮的遥控信号不应对消防车其他控制系统和通讯系统的工作造成干扰。

（六）仪表板及板上设备

1、水泵及进出水管路、水泵控制系纺、真空泵及控制系统、炮控制系统为全套进口设备、水泵操作板及相关设备，全部为整套纯纯进口。

2、泵室内操控盘的主要功能开关：照明开关、引水开关及指示灯、罐出水开关及指示灯、罐充水开关及指示灯、炮喷射开关及指示灯、清洗管路开关及指示灯、照明灯；

3、仪表：选用压力真空联用表、压力表、水位表、液位表、转速表；

4、消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)。

（七）电气系统

位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置200W警报控制系统；车厢两侧前、后部各安装一个红、蓝色频闪灯，车辆两侧上方配有欧式LED侧照明灯，下方安装安全标志灯；车厢后端顶部安装有一盏可360度转动的照明灯，按国标要求配备前后有视廊灯及示宽灯等；驾驶室安装5.6”液晶彩色倒车显示屏。改装部分电气系统独立走线。安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，电源插座安装在驾驶室左侧，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。

当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。

四、其他

底盘、消防泵、消防炮办理免税手续，整车须有3C认证或交车时提供3C认证，须提供3C认证证书和型式检验报告，可在交车时提供3C，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告且替换的主要部件要优于原型式检验报告的要求，需提供整车进口部件的相关证明材料。各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。消防车配备至少二个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.2-2014消防车第2部分水罐消防车的要求。

操作说明和标识：操作说明和标识应包括以下内容：消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明；消防泵出口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵进口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵转速显示及累计工作时间显示；水罐的液位显示；发动机水温显示；发动机机油温度显示；仪表板照明灯和开关；紧急停止按钮；冲洗标识和开关位置；面板上仪表及开关的用途说明牌。在水罐注水口处应设有“水罐注水口”字样的标牌，标牌应永久性固定。标牌应永久性固定。

五、随车器材

消防车器材配备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 条 | 20 | 水龙江山20-65-20 | 须有3C认证证书和3C标识 |
| 2 | 消防水带 | 条 | 20 | 水龙江山20-80-20 |  |
| 3 | 消防吸水管 | 条 | 4 | DN125/2m | 快速接口 |
| 4 | 直流开花水枪 | 支 | 2 | QZK3.5/7.5 | 快速接口 |
| 5 | 直流开关水枪 | 支 | 2 | QZG3.5/7.5 | 快速接口 |
| 6 | 多功能水枪 | 支 | 15 | TFT FQS125BCP | 流量：110、230、360、470L/min可调。 |
| 7 | 集水器 | 件 | 1 | FJ125雄/2×65雄 |  |
| 8 | 分水器 | 件 | 2 | FFS80/65×3、FFS80/65×2 |  |
| 9 | 吸水管滤水器 | 只 | 2 | KGK125 |  |
| 10 | 异径接口 | 件 | 4 | DN65内扣转DN65卡式雌 |  |
| 11 | 异型接口 | 件 | 16 | KTK65F/65F、KTK65M/65M KTK80F/80F、KTK80M/80M |  |
| 12 | 异型接口 | 件 | 1 | DN125转DN80雌式 |  |
| 13 | 吸水管同型接口 | 件 | 2 | DN125转100丝 |  |
| 14 | 吸水管扳手 | 件 | 2 |  |  |
| 15 | 地上消火栓扳手 | 件 | 1 | FB450 |  |
| 16 | 地下消火栓扳手 | 件 | 1 | FBA800 |  |
| 17 | 护带桥 | 副 | 1 | 橡胶FH80 |  |
| 18 | 水带包布 | 件 | 4 | QT-SB/FP470 |  |
| 19 | 水带挂钩 | 件 | 4 | QT-SQ/FG600 |  |
| 20 | 消防斧 | 件 | 1 |  |  |
| 21 | 铁锹 | 件 | 1 | 2# |  |
| 22 | 铁铤 | 件 | 1 |  |  |
| 23 | 丁字镐 | 件 | 1 |  |  |
| 24 | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 2kg，ABC干粉 |  |
| 25 | 车轮制动块 | 块 | 2 |  |  |

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

五、质量保障要求

1、整车质保期为2年，罐体的质保期为10年，底盘质保期为3年，终身维修。

2、货物的要求：投标人提供的所有货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定。

六、交货期及地点

交货期：签订合同后300天内。

交货地点：海南省采购人指定地点

七、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、培训要求

投标人应对本项目建设的采购的设备提供现场的操作使用、维护、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。培训费用由投标人承担。

八、采购成果：该项目所有包和车辆的招标采购有效期为1年，采购方可沿用此成果向中标单位采购。

# E包 用户需求书

一、项目名称

2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目。

二、项目清单

| 包号 | 名称 | 数量 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 压缩空气泡沫消防车 | 1 | 详见主要设备技术参数要求 | 文昌 |

三、主要设备技术参数要求

一、底盘

选用国际知名品牌底盘，最高车速≥100公里/小时，六缸直列涡轮增压中冷电控共轨喷射柴油发动机，发动机功率≥210KW，排放量达到欧IV（含）以上标准，比功率≥12，满载质量≤18t，驱动4×2，轴距≤4000 mm，优先选用自动变速箱，底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个）；电子制动系统（EBS）含防抱死制动系统（ABS），发动机排气制动，前桥盘式制动，后桥盘式制动；底底盘原厂原装取力器，取力器须装有附加冷却装置，保证取力器油温、轴温满足要求，连续工作时间≥6h。若需海运时，须进行全底盘防海水处理。底盘全免费维护保养3年，终身免费维修（不包材料）。

二、驾驶室

TGM DK驾驶室（四门，双排座，座位1+1+4，在生产线上直接安装），消防红色。翻转角应≥45º，除驾驶员侧外，其它车门的开启角度≥85º。配置高舒适空气弹簧司机座椅，前排单人副司机座椅，后排四人条椅，均配有安全带，带4具空呼器架，并有足够的空间保证身着消防服的人员乘坐及移动。座椅下设置可放入消防器材的储物箱。多处储物空间，自动温控环保空调系统（R134A冷媒，无氟里昂），收音机+CD，电动电热后视镜，电动电热广角镜、右侧电动电热下视镜，右前侧下视镜等等，预留车载电台电源接口、GPS定位接口，配有带雷达测距报警功能的倒车影像系统，设有1个6″液晶显示器。在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室门开启时指示警告灯亮。

三、上装

厢体采用全铝合金板式粘接结构，通过激光切割折弯成型的铝合金板粘接而成，减少上装重量，无焊接应力的发生，厢体永不生锈，保质期10年。罐和顶部区域使用铝制通用全铝合金轻型上装结构设计，左右两边各设置3个或3个以上器材箱，采用为高强度铝合金型材,表面经过阳极氧化处理；厢体为高强度进口铝合金材料，进口铝合金板厚度≥4mm，每个器材箱由一防尘、防水的粉末涂层铝制的卷帘门关闭，卷帘门为弹簧式装有一个可锁定杆式锁，操作安全舒适，打开卷帘门的时候，一个自动开关确保对应的器材室立即照明，在驾驶室内能显示每个器材门启闭情况。器材厢门启闭灵活，噪音低，边胶条需具备防水耐用功能；接近每个储物箱的位置均设有脚踏翻板，可收回；泵室位于后部隔间，采用轻铝合金上翻铰接门，通过进口橡胶铰链连接，气弹簧助力，设有关闭拉带、把手及锁；车尾部适当位置设置1个登入车顶的爬梯，车顶工作甲板覆有特殊塑料涂层，充分防滑。安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，电源插座安装在驾驶室左侧，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。内部器材架采用铝合金型材搭建，可根据器材轻松调整，器材架结构根据用户需求摆放器材进行设计，按照人性化、实战实用、便于存取、减少损耗的原则，设置时常用、重型的固定在下方，器材固定后保证车辆在行驶时不会出现器材移位损坏现象，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌。上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

灌体：水罐容积≥3.5吨，A类泡沫罐≥0.3吨，B类泡沫罐≥0.5吨，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，优质316不锈钢，经过酸洗钝化处理并设有“牺牲”阳极装置，能更好地保护罐体免被腐蚀，保质期10年。水罐人孔内径450mm，采用高强度玻璃钢制作，设有绿色弹簧加载快速打开盖和自动泄压设计，人孔盖一边固定，1个带绿色玻璃钢管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求；罐底下面安装排水口，管径DN40，手动启动，泵往罐注水管径DN25；左右侧各2个罐注水口（共4个接头），内径DN65，雄接口，配有不锈钢球阀、滤网、卡式快速接口及闷盖等。泡沫罐配有2个带黄色玻璃钢管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求；排液管管径DN25球阀，手动启动，带固定装置及闷盖，青铜材质；A类泡沫、B类泡沫补液口设于车尾部，补液管内径DN40，通过不锈钢球阀控制，带铜合金内扣式接扣及闷盖。配有1套罐液位系统，在泵室控制面板和车顶炮控制面板上通过液位表显示。

消防泵：国际知名品牌离心常压消防泵，泵壳及叶轮为防腐轻合金，泵轴为高级不锈钢，机械轴封，压力1.0Mpa时流量≥3500L/min，消防泵通过取力器由汽车发动机驱动，有附加冷却装置能够连续运转24小时以上；真空泵与水泵同一品牌，最大吸深≥7米，最大真空度≥85kPa，引水时间≤50秒。所有水管及泵接头为防腐热浸镀钢、刚性橡胶管或弹性橡胶连接材质，所有泡沫管及泵接头为高级不锈钢，青铜、刚性橡胶管或聚酯材料；1个DN125吸水口，配不锈钢蝶阀，手动控制，带滤网，卡式雌接口及闷盖；4个常压出口，左右各一个DN80、DN65卡式雌快速接扣，包括闷盖；1个常压炮供水管，与车顶炮连接；1个泵排水口，10mm球阀，手动操作。

泡沫比例混合器：与消防泵原厂配套，自动“环泵式”，混合比例3%、6%可调节，手动启动；1个DN40泡沫罐吸液管，带气动操作球阀；1个DN40外吸泡沫管，带手动操作球阀及卡式接扣，通过外吸泡沫管冲洗泡沫。泡沫吸液管路装有单向阀，防止泡沫倒流进泡沫罐，单向阀要便于检查和清洗。

消防控制系统：配有原装进口泵室内泵控制系统和消防炮控制系统。泵室内泵控制系统位于车后部，包括常压表、真空表、取力器启动开关指示、油门控制开关、发动机油压显示、泵工作累时表、泵转速表、水罐液位计、水罐吸水启动开关、真空泵启动开关、A类泡沫罐液位计、B类泡沫罐液位计、泡沫罐出液启动开关、CAFS控制面板等，在明显位置附加操作流程及说明铭牌（中文）。消防炮控制系统位于车顶，包括常压表、水罐液位计、B类泡沫罐液位计、面板工作灯开关、炮出水启动开关、油门控制开关等。

消防炮：国际知名品牌，原装消防炮，遥控水/泡沫两用炮，压力1.0Mpa时流量≥40L/s，水射程≥60米，泡沫射程≥55米。

压缩空气泡沫系统：国际知名品牌，有泵轴所带的V型皮带驱动的空气压缩机，空气压缩机流量≥2500L/min，驱动功率≥17kw；整个系统与消防泵整合在一起，系统可以使用常规的A类及B类泡沫，电驱正压泡沫比例混合系统，混合比0.1-1%，无级调节；2个DN65常压侧出口，每个出口可以独立人工调节CAFS输出的干湿程度，1.0Mpa压力时泡沫流量≥22L/min，压缩空气泡沫流量≥3000L/min。

牵引绞盘：国际知名品牌，原装产品，牵引力≥7吨，直径≥11.5mm，长度≥30m；电动控制，液压驱动，前置式。

发电照明系统：国际知名品牌，原装产品，主升降杆采用电控气压云台，可伸缩，升降照明灯最大离地面高度7.5m，360°全方位照明，灯具可旋转365°倾斜近300°，带自动复位功能，照明灯功率4×1000W/220V，卤素灯，有线遥控；进口发电机，额定功率≥6KW，可持续工作8小时以上。加装复位接近开关，当升降杆和照明灯具未回收到车辆行驶状态时，驾驶室有提示。

警报系统：1个1.6m长排爆闪警灯安装于驾驶室顶部，可从驾驶室开关，红色，电子公共广播系统，带警笛，包括麦克风及100W扬声器，安装于驾驶室顶；左右两侧各3组红蓝爆闪灯。

上装电气：电压24V，2个后位灯（红色），2个制动灯（红色），2个转向信号灯（琥珀色），2个危险警告信号（琥珀色），2个后回复反射器（红色），2个后部雾灯（红色），2个倒车灯（白色），2个示廓灯（红色），1个牌照灯（白色）；每个储物箱1个LED照明灯，储物箱在驾驶室内带控制灯，红灯亮时，警告提示车门未关；配1个70W的卤素灯泡安装于车顶，车顶过线、接头均有保护，能承受车顶行人的意外踩踏冲击；探照灯带枢轴，线缆及插头，可手动调整照明角度。

四、随车器材

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火 装备 | 1 | 消防吸水管 | DN125 | 米 | 8 | 共4根，每根2m |
|  | 2 | 滤水器 | KGK125 | 件 | 1 |  |
|  | 3 | 消防水带 | 水龙江山 20-65-20 | 盘 | 12 | 卡式快速接口 |
|  | 4 | 消防水带 | 水龙江山 20-80-20 | 盘 | 12 | 卡式快速接口 |
|  | 5 | 分水器 | FF80 | 件 | 1 |  |
|  | 6 | 集水器 | FJ125-2B1 | 件 | 1 |  |
|  | 7 | 异径接口 | KJK65/80 | 件 | 4 |  |
|  | 8 | 水带包布 | L=400mm | 件 | 4 |  |
|  | 9 | 护带桥 | 570*380*160 | 副 | 1 | 橡胶 |
|  | 10 | 水带挂钩 | L=440mm | 件 | 4 |  |
|  | 11 | 地上消火栓扳手 | 大口57mm/小口30mm/L=390/铸铁 | 件 | 1 |  |
|  | 12 | 地下消火栓扳手 | 985-1370mm | 套 | 1 |  |
|  | 13 | 消防吸水管扳手 | DN125 | 件 | 2 |  |
|  | 14 | 吸液胶管扳手 | DN40 | 件 | 2 |  |
|  | 15 | 混合器吸液管 | DN40 | 根 | 1 | 包括插入管 |
|  | 16 | 空气泡沫枪 | PQ8 | 支 | 2 | 包括吸液管 |
|  | 17 | 多功能水枪 | TFT FQS125BCP | 支 | 2 | 快速接口 |
|  | 18 | A类泡沫枪 |  | 支 | 1 |  |
| 破拆 救生 工具 | 19 | 铁锹 | 1080mm | 件 | 1 |  |
|  | 20 | 消防腰斧 | 270×160×40 | 件 | 1 |  |
|  | 21 | 丁字镐 | 910mm | 件 | 1 |  |
|  | 22 | 铁铤 | 955mm/弯(V+尖)/钢质 | 件 | 1 |  |

五、其它

整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件和GB7956.6-2015消防车第6部分压缩空气泡沫消防车的要求。底盘、压缩空气泡沫系统、消防泵、消防炮办理免税手续，整车须有3C认证或交车时提供3C认证，须提供3C认证证书和型式检验报告，可在交车时提供3C，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，且替换的主要部件要优于原型式检验报告的要求，主要进口部件须提供报关单及相关证明材料。各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识；泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。随车消防水带须有3C认证证书和3C标识，随车器材必须符合国家标准和相关行业标准。

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

五、质量保障要求

1、整车质保期为2年，罐体的质保期为10年，底盘质保期为3年，终身维修。

2、货物的要求：投标人提供的所有货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定。

六、交货期及地点

交货期：签订合同后300天内。

交货地点：海南省采购人指定地点

七、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、培训要求

投标人应对本项目建设的采购的设备提供现场的操作使用、维护、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。培训费用由投标人承担。

八、采购成果：该项目所有包和车辆的招标采购有效期为1年，采购方可沿用此成果向中标单位采购。

# F包 用户需求书

一、项目名称

2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目。

二、项目清单

| 包号 | 名称 | 数量 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 普通城市主战消防车（含器材） | 1 | 详见主要设备技术参数要求 | 白沙 |

三、主要设备技术参数要求

一、底盘

选用国际知名品牌专用底盘，最高车速≥100公里/小时，六缸直列涡轮增压中冷电控共轨喷射柴油发动机，发动机功率≥210KW，排放量达到欧IV（含）以上标准，比功率≥12，满载质量≤18t，驱动4×2，轴距≤4000 mm，优先选用自动变速箱，底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个）；电子制动系统（EBS）含防抱死制动系统（ABS），发动机排气制动，前桥盘式制动，后桥盘式制动；底盘原厂原装取力器，取力器须装有附加冷却装置，保证取力器油温、轴温满足要求，连续工作时间≥6h。若需海运时，须进行全底盘防海水处理。底盘全免费维护保养3年，终身免费维修（不包材料）。

二、驾驶室和乘员室

（一）驾驶室

原装单排驾驶室，座位1+1，消防红色。翻转角应≥45º，除驾驶员侧外，其它车门的开启角度≥85º。配置高舒适空气弹簧司机座椅，前排单人可调的副驾座椅，自动温控环保空调系统，阅读灯，遮阳卷帘，扶手，储物箱，备用钥匙，收音机 / 通讯系统，CD+收音机音响系统，两侧电动/加热后视镜，左、右侧电动/加热广角镜，右侧电动/加热下视镜，前视镜等；装有警用车载电台，与客户现有的型号与频率匹配通用，预留电源接口、GPS定位接口，配有带雷达测距报警功能的倒车影像系统，设有1个6″液晶显示器。在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室门开启时指示警告灯亮。

（二）乘员室

乘员室与原底盘驾驶室合为一体，并与后部上装厢体在结构上形成一个整体，保证上装刚度、强度性能不变。乘员室左右侧各设1门（共2门），内部通过窗口与驾驶室连接，乘员室具有良好的隔音、防震及隔热功能，地面铺板采用防滑型灰色圆珠橡胶板，车顶及车壁为灰色装饰，乘员室内部装有防滑扶手；座位3+4，配有安全带，背向驾驶室的3个座位设有空呼器架，内可嵌6.8—9L单瓶空气呼吸器支架（可调），面向驾驶室的4个座位设有靠背及头枕；旋转阶梯与乘员室门通过机械连接轴实现随门联动旋转，只要乘员脚踏上旋转阶梯，车门和阶梯都不能转动，车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。设置独立空调系统。

三、上装

厢体采用全铝合金板式粘接结构，通过激光切割折弯成型的铝合金板粘接而成，减少上装重量，无焊接应力的发生，厢体永不生锈，保质期10年。罐和顶部区域使用铝制通用全铝合金轻型上装结构设计，左右两边各设置3个或3个以上器材箱，采用为高强度铝合金型材,表面经过阳极氧化处理；厢体为高强度进口铝合金材料，进口铝合金板厚度≥4mm，每个器材箱由一防尘、防水的粉末涂层铝制的卷帘门关闭，卷帘门为弹簧式装有一个可锁定杆式锁，操作安全舒适，打开卷帘门的时候，一个自动开关确保对应的器材室立即照明，在驾驶室内能显示每个器材门启闭情况。器材厢门启闭灵活，噪音低，边胶条需具备防水耐用功能；接近每个储物箱的位置均设有脚踏翻板，可收回；泵室位于后部隔间，采用轻铝合金上翻铰接门，通过进口橡胶铰链连接，气弹簧助力，设有关闭拉带、把手及锁；车尾部适当位置设置1个登入车顶的爬梯，车顶工作甲板覆有特殊塑料涂层，充分防滑。安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，电源插座安装在驾驶室左侧，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。内部器材架采用铝合金型材搭建，可根据器材轻松调整，器材架结构根据用户需求摆放器材进行设计，按照人性化、实战实用、便于存取、减少损耗的原则，设置时常用、重型的固定在下方，器材固定后保证车辆在行驶时不会出现器材移位损坏现象，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌。上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

灌体：水罐容积≥3吨，泡沫罐≥0.8吨，罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm，优质316不锈钢，经过酸洗钝化处理并设有“牺牲”阳极装置，能更好地保护罐体免被腐蚀，保质期10年。水罐人孔内径450mm，采用高强度玻璃钢制作，设有绿色弹簧加载快速打开盖和自动泄压设计，人孔盖一边固定，1个带绿色玻璃钢管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求；罐底下面安装排水口，管径DN40，手动启动，泵往罐注水管径DN25；左右侧各1个罐注水口（共2个接头），卡式雄性（快插式），内径DN65，配有不锈钢球阀、滤网、卡式快速接口及闷盖等。泡沫罐配有2个带黄色玻璃钢管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求；排液管管径DN25球阀，手动启动，带固定装置及闷盖，青铜材质；泡沫补液口设于车尾部，补液管内径DN40，通过不锈钢球阀控制，带铜合金内扣式接扣及闷盖。配有1套罐液位系统，分别在驾驶室和泵室控制面板上的液表上显示液位。

消防泵：国际知名品牌中低压消防泵，泵壳及叶轮为防腐轻合金，泵轴为高级不锈钢，机械轴封，压力1.0Mpa时流量≥3500L/min，消防泵通过取力器由汽车发动机驱动，有附加冷却装置能够连续运转24小时以上；真空泵与水泵同一品牌，最大吸深≥7米，最大真空度≥85kPa，引水时间≤50秒。所有水管及泵接头为防腐热浸镀钢、刚性橡胶管或弹性橡胶连接材质，所有泡沫管及泵接头为高级不锈钢，青铜、刚性橡胶管或聚酯材料；1个DN125吸水口，配不锈钢蝶阀，手动控制，带滤网，卡式雌接口及闷盖；4个常压出口，左右各一个DN80、DN65卡式雌快速接扣，包括闷盖；1个常压炮供水管，与车顶炮连接；1个泵排水口，10mm球阀，手动操作。

泡沫比例混合器：与消防泵原厂配套，自动“环泵式”，混合比例3%、6%可调节，手动启动；1个DN40泡沫罐吸液管，带气动操作球阀；1个DN40外吸泡沫管，带手动操作球阀及卡式接扣，通过外吸泡沫管冲洗泡沫。泡沫吸液管路装有单向阀，防止泡沫倒流进泡沫罐，单向阀要便于检查和清洗。

消防控制系统：配有原装进口泵室内泵控制系统和消防炮控制系统。泵室内泵控制系统位于车后部，包括常压表、真空表、取力器启动开关指示、油门控制开关、发动机油压显示、泵工作累时表、泵转速表、水罐液位计、水罐吸水启动开关、真空泵启动开关、泡沫罐液位计、泡沫罐出液启动开关、泡沫混合率启动等，在明显位置附加操作流程及说明铭牌（中文）。消防炮控制系统位于车顶，包括常压表、水罐液位计、泡沫罐液位计、炮出水启动开关、油门控制开关等。

消防炮：原装消防泵，国际知名品牌，电动遥控水/泡沫两用炮，带有线遥控与无线遥控两种控制方式，无线遥控距离≥150m，控制电压直流 24 伏。压力1.0Mpa时流量≥3500 L/min，水射程≥75米，泡沫射程≥70米。

牵引绞盘：国际知名品牌，原装产品，牵引力≥5吨，直径≥10mm，长度≥30m；电动驱动（带限扭），前置式。

发电照明系统：国际知名品牌，原装产品，主升降杆采用电控气压云台，可伸缩，升降照明灯最大离地面高度7.5m，360°全方位照明，灯具可旋转365°倾斜近300°，带自动复位功能，照明灯功率4×1000W/220V，卤素灯，有线遥控；进口汽油发电机，额定功率≥5.5KW，可持续工作8小时以上。加装复位接近开关，当升降杆和照明灯具未回收到车辆行驶状态时，驾驶室有提示。

警报系统：1个1.6m长排爆闪警灯安装于驾驶室顶部，可从驾驶室开关，红色，电子公共广播系统，带警笛，包括麦克风及100W扬声器，安装于驾驶室顶；左右两侧各3组红蓝爆闪灯。

上装电气：电压24V，2个后位灯（红色），2个制动灯（红色），2个转向信号灯（琥珀色），2个危险警告信号（琥珀色），2个后回复反射器（红色），2个后部雾灯（红色），2个倒车灯（白色），2个示廓灯（红色），1个牌照灯（白色）；每个储物箱1个LED照明灯，储物箱在驾驶室内带控制灯，红灯亮时，警告提示车门未关；配1个70W的卤素灯泡安装于车顶，车顶过线、接头均有保护，能承受车顶行人的意外踩踏冲击；探照灯带枢轴，线缆及插头，可手动调整照明角度。

四、其它

整车必须严格执行消防车第一部分通用技术条件《GB7956-2014》和消防车第三部分泡沫消防车《GB7956-2014》的相关要求，底盘、消防泵、消防炮办理免税手续，整车须有3C认证或交车时提供3C认证，须提供3C认证证书和型式检验报告，可在交车时提供3C认证，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告且替换的主要部件要优于原型式检验报告的要求，主要进口部件须提供报关单及相关证明材料。各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识；泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。随车消防水带须有3C认证证书和3C标识，随车器材必须符合国家标准和相关行业标准。

五、随车器材

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火 装备 | 1 | 消防吸水管 | DN125 | 米 | 8 | 共4根，每根2m |
|  | 2 | 滤水器 | KGK125 | 件 | 1 |  |
|  | 3 | 消防水带 | 水龙江山 20-65-20 | 盘 | 12 | 卡式快速接口 |
|  | 4 | 消防水带 | 水龙江山 20-80-20 | 盘 | 12 | 卡式快速接口 |
|  | 5 | 分水器 | FF80 | 件 | 1 |  |
|  | 6 | 集水器 | FJ125-2B1 | 件 | 1 |  |
|  | 7 | 异径接口 | Φ80㎜雄转Φ65㎜雌 | 件 | 2 |  |
|  | 8 | 异径接口 | Φ80㎜雌转Φ65㎜雄 | 件 | 2 |  |
|  | 9 | 异形接口 | Φ65㎜卡口转Φ65㎜雌 | 件 | 2 |  |
|  | 10 | 异形接口 | Φ80㎜卡口转Φ65㎜雄 | 件 | 2 |  |
|  | 11 | 异形接口 | Φ80㎜卡口转Φ80㎜雄 | 件 | 2 |  |
|  | 12 | 水带包布 | L=400mm | 件 | 4 |  |
|  | 13 | 护带桥 | 570*380*160 | 副 | 1 | 橡胶 |
|  | 14 | 水带挂钩 | L=440mm | 件 | 4 |  |
|  | 15 | 地上消火栓扳手 | 大口57mm/小口30mm/L=390/铸铁 | 件 | 1 |  |
|  | 16 | 地下消火栓扳手 | 985-1370mm | 套 | 1 |  |
|  | 17 | 消防吸水管扳手 | DN125 | 件 | 2 |  |
|  | 18 | 吸液胶管扳手 | DN40 | 件 | 2 |  |
|  | 19 | 混合器吸液管 | DN40 | 根 | 1 | 包括插入管 |
|  | 20 | 干粉灭火器 | 8KG | 个 | 1 |  |
|  | 21 | 空气泡沫枪 | PQ8 | 支 | 2 | 包括吸液管 |
|  | 22 | 直流水枪 | 65*19mm | 支 | 2 |  |
|  | 23 | 多功能水枪 | TFT FQS125BCP | 支 | 2 |  |
|  | 24 | 手抬机动消防泵 | 东发V20ES | 台 | 1 | 含吸水管、滤水器60500 |
|  | 25 | 多功能救援梯 | 美国稳耐D6224-2 | 把 | 1 |  |
|  | 26 | 电动排烟机 | LEADER（“雷德尔”）ES220 | 台 | 1 |  |
|  | 27 | 救生照明线 | 永生JA-I-B | 盘 | 1 |  |
|  | 28 | 便携式照明灯 | YF2500 紫光 | 套 | 1 |  |
|  | 29 | 移动电缆线盘 | 野狼YL-16PT | 个 | 2 |  |
|  | 30 | 便携式发电机 | 日本本田EU20i型 | 台 | 1 |  |
| 破拆 救生 工具 | 31 | 消防斧 | 270×160×40 | 件 | 1 |  |
|  | 32 | 铁锹 | 1080mm | 件 | 1 |  |
|  | 33 | 丁字镐 | 910mm | 件 | 1 |  |
|  | 34 | 铁铤 | 955mm/弯(V+尖)/钢质 | 件 | 1 |  |
|  | 35 | 液压机动泵 | DPU31PC | 台 | 1 |  |
|  | 36 | 液压软管 | C10OU | 根 | 2 |  |
|  | 37 | 液压扩张器 | SP 5240 | 把 | 1 |  |
|  | 38 | 液压剪切器 | CU4035CGP | 把 | 1 |  |
|  | 39 | 液压撑顶器 | RA 4321 C | 把 | 1 |  |
|  | 40 | 机动链锯 | 胡斯华纳365型 | 把 | 1 |  |
|  | 41 | 无齿锯 | 胡斯华纳K970 | 把 | 1 |  |

随车器材技术参数：

1、多功能水枪：是一款直接发泡可调流量多功能消防水枪，打开一体化发泡管直接发泡，收起发泡管回到水流控制。旋转消防接口，不锈钢球阀，直流/开花/喷雾/冲洗功能快速转换，金属固定雾化齿，金属表面硬质阳极氧化处理涂层，流线形设计流道且内壁光滑无阻，利用通径调节环设定额定工作流量（四档），低倍发泡。流量：110、230、360、470L/min可调,五年质保。

2、手抬机动消防泵：东发V20ES，含吸水管、滤水器，水泵类型：单泵单程离心泵。真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9米）。抽真空时间：1米吸程（0.7秒）；7米吸程（11.5秒）。吸水口尺寸：Φ65 mm。出水口尺寸：Φ65 mm（可转动90度）。吸程3米 流量／压力	527升/分钟/0.5MPa。250升/分钟/0.8MPa。标准喷嘴：Φ19 mm，Φ13 mm。发动机类型：立式，单缸，手动，电动，风冷，二冲程。输出功率：最大15PS=12KW。转速规格：6,000 转/分钟。油箱容量：3.5升（标准耗油量每小时约3.5升）。润滑供应：分离吸油。点火方式：飞轮永磁电机（C.D.I.）。起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式。长度：555mm。宽度：470mm。高度：532mm。重量：42 公斤。蓄电池：蓄电池12V，14Ah/10h。

3、多功能救援梯：防腐蚀和防高压设计，可抗击35KV的电压，适用于带电作业，材料为玻璃钢。主梯和副梯可拆分使用，配备挂钩、V形踏棍、脚部平衡系统等功能。工作参数：承重能力：136公斤，闭合长度：3.7米，延伸长度：6.4米，最大触及高度：7.5米，梯级数：24级，重量：23公斤，包装尺寸：3.66*0.46*0.14米。

4、电动排烟机：220VAC,50Hz；功率1.5KW、排烟量24750立方米/小时；强劲风力技术、超强风压，在距离入口2-6米处排烟效果等同；风扇直径40CM、加固型合成树脂叶片；金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护；产品尺寸：55X55X47CM;产品重量:27KG；可在-10°到20°之间精确调节排烟机倾斜角度（带刻度显示）；具有CE认证。

5、救生照明线：有五种工作方式，广泛应用于监时户外危险场地警示，地铁、隧道、人防工程、大型客轮、货轮、地下核电站、高层建筑、大型地下商场的救援逃生指示和照明。线体长度100米，采用直流供电方式，便于携带和方便移动，使用不受环境和供电条件限制，连续工作时间大于18小时。线体发光均匀细腻，色彩亮丽，无光照环境下可视距离50－100米，适用于户外警示和逃生指示。具备节能、环保轻便、功耗低的特点。导线发光体转换效率高。线体工作电流小，安全可靠性好，不会对人体生命构成意外伤害及触电事故。线体柔软耐高低温，环境适应能力强，可反复折叠弯曲，随意打结、剪接，不会影响发光性能。质量轻、使用方便，比同样长度的其它型号照明线线体轻70％。照明线线体为电致发光线,其本身具有发光柔和、亮度均匀、色彩鲜艳、能见度高、功耗小、耐压高、无电热灾害、无电磁辐射、抗紫外线等众多优点。照明时发热热量低，可以缠绕使用，克服了以前串灯式照明线的笨重、不能缠绕使用、漏电危险等诸多缺点。照明线有五种闪烁方式，分别为常亮、低频闪、高频闪等工作方式。

6、便携式照明灯：使用2个500W卤钨灯做泛光照明，照射范围至500平米以上，灯头高度在1.2米—1.9米可调，可以手动调节，灵活轻巧。 现场安装简单、方便、快捷。钢制支架牢固耐用，高技术喷涂防腐能力强。根据现场使用需要调节灯杆高度，并锁紧各节杆。将插头接通220V市电即可照明；也可与220V移动式发电机连接照明。重量轻，方便携带。

7、移动电缆线盘：三相四线2.5mm/50m/插座及漏电保护开关，盘径310（mm），盘宽310（mm），重量5（kg），轴孔直径310（mm），筒体直径370（mm），产品认证CE，额定电压220V，额定功率5000W，插孔数量3。

8、便携式发电机: 排气量(cm3) ：98.5，燃油箱容量(l) ：3.6，连续工作时间(hr)(1/4负荷-额定负荷）：8.2-3.4，耗油量(l/hr)(1/4负荷）：0.44，噪音(dB（A）)(距7米处)(1/4负荷-额定负荷）：54-59，发电机额定频率(Hz) ：50，额定交流电压(V) ：230，额定交流电流（A）：7，额定直流电压(V) ：12，额定直流电流（A）：8，额定功率交流（kVA）：1.6，额定功率直流（W）：96，最大功率（kVA）：2；机油报警灯、过载警告灯、输出指示灯均为LED显示；自动调节装置：节能电流阀；尺寸： 512*290*425mm，净重20.8kg。

9、液压机动泵：同心轴平头自动锁单管工作原理、两级四冲程汽油机、功率3.5匹/2.6千瓦、燃油油缸容量1250毫升、液压油油缸容量2490毫升；第一级输出2X2800-3000毫升/分钟、第二级输出2X550-600毫升/分钟；工作压力720巴、重量：24.9公斤、可同时接驳两套工具并同时连续使用工作4小时、工作温度：-20-55度。

10、液压软管：液压管为单管（软管内嵌软管）设计，材质为凯芙拉纤维、平头式接口可带压快速连接和插拔、使用寿命10年液压管可360度自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油、内管最大工作压力720巴、外管工作压力25巴、液压管长度：10米、重量4.7公斤。

11、液压扩张器：扩张距离：725 毫米、最大扩张力：28.6吨、最小扩张力：4.2吨（从扩张头顶部25毫米处测试）、挤压力：6 吨、牵引力：4.8 吨、牵引距离：610毫米、 工作压力：720 巴、 重量14.9公斤、外型尺寸：836×286×218毫米、工作温度：-20-55 度。增配牵引链条1条, 牵引配件及剪切头1套。

12、液压剪切器：刃端扩张距离：237毫米、剪切力：38.8吨，剪切圆钢直径：32毫米，剪切板材尺寸：110×12毫米，工作压力：720巴，重量：14.2公斤，工作温度：-20-55度，外型尺寸：771×270×202毫米。

13、液压撑顶器：最大支撑力：16.4吨、原始长度：512毫米、最大行程：250毫米、最大支撑高度：762毫米、牵引力：5.1吨、工作压力：720巴、重量11.3公斤、工作温度：-20-80度、外型尺寸：512×122×373毫米、配备顶杆支架1套。

14、机动链锯：气缸排量 65.1 cm³，功率 3.8 kW，怠速 2700 rpm，最高功率转速 9000 rpm，气缸缸径 48 mm，活塞行程 36 mm，点火系统 SEM AM50，点火线圈间隙 0.3 mm，火花塞 NGK BPMR7A，火花塞电极间隙 0.5 mm，化油器型号 C3M-EL2B，燃油箱容量 0.77 升，链条润滑油箱容量 0.4 升，机油泵类型为可调流量，链条润滑油泵流量 4-20 毫升/分钟，链条节距 3/8"，导板长度 20寸，最大功率时的链条速度 20.7 m/s，声功率级114 dB(A)，重量（不包括切割设备） 6kg。配备随机工具、机油等。

15、无齿锯：汽缸排量94cm3 ，功率4.8kW，空转速度2700rpm，最高功率转速9000rpm，汽缸缸管内径51 mm，点火系统制造商为SEM，火花塞为Champion RCJ6Y，跳火间距0.5 mm，油箱容量0.9公升，锯片直径400mm，切割深度150mm，声能级102dB(A)，动力切割机{不带切割锯片或燃油)11.8kg。

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

五、质量保障要求

1、整车质保期为2年，罐体的质保期为10年，底盘质保期为3年，终身维修。

2、货物的要求：投标人提供的所有货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定。

六、交货期及地点

交货期：签订合同后300天内。

交货地点：海南省采购人指定地点

七、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、培训要求

投标人应对本项目建设的采购的设备提供现场的操作使用、维护、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。培训费用由投标人承担。

八、采购成果：该项目所有包和车辆的招标采购有效期为1年，采购方可沿用此成果向中标单位采购。

# G包 用户需求书

一、项目名称

2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目。

二、项目清单

| 包号 | 名称 | 数量 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 抢险救援消防车 | 2 | 详见主要设备技术参数要求 | 琼海、陵水各1辆 |

三、主要设备技术参数要求

一、底盘

采用国际知名品牌专用底盘，最高时速≥100km/h，优先选用自动变速箱，轴距≤4500mm，六缸直列涡轮增压中冷电控共轨喷射柴油发动机，功率≥210kw，排放量达到欧IV（含）以上标准（加配尿素溶液罐和加满尿素溶液），驱动形式4×2，整车质量≤18吨；底盘原厂匹配变速箱取力，液压助力，方向盘高度和倾角可调；前后桥伸缩减震器；前桥抛物线形钢板弹簧，后桥半椭圆形钢板弹簧；智能制动系统，带电子制动系统（EBS）含防抱死制动系统（ABS），发动机排气制动，前桥盘式制动，后桥盘式制动，不含石棉制动器摩擦片，加热式空气干燥器；底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个），底盘前端应装拖钩，后端应装一只双向减振式牵引钩。若需海运时，须进行全底盘防海水处理。底盘免费维护保养3年，终身免费维修（不包材料）。

二、驾驶室

驾驶室配置为该车型的最高配置，四门双排座，座位1+1+4，在生产线上直接安装，消防红色。除驾驶员侧外，其它车门的开启角度不得小于85度。高舒适空气弹簧司机座椅，前排单人副司机座椅，后排四人条椅，配安全带，带4具空呼器架，并有足够的空间保证身着消防服的人员乘坐及移动。座椅下设置可放入消防器材的储物箱。多处储物空间，自动温控环保空调系统（R134A冷媒，无氟里昂），收音机+CD，电动电热后视镜，电动电热广角镜、右侧电动电热下视镜，右前侧下视镜等等。仪表板上应预留通讯设备、GPS导航设备的安装位置，当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接；预留车载电台电源24V接口2个、GPS定位12V接口2个、首车图传48V接口1个。配有带雷达测距报警功能的倒车影像系统。驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置。功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能；驾驶室可单独翻转，采用双向液压举升缸，翻转角应≥45º。在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材门开启时指示警告灯亮，在自动充电充气装置电源插头末脱离时，指示警告灯亮并带有≥95声贝的警示音。右侧挡风玻璃下方预留安装车载台天线经防水处理的1.2CM孔洞。

三、 上装

（一）箱体

厢体采用全铝合金技术，其结构为铝合金板式粘接结构，通过激光切割折弯成型的铝合金板粘接而成；内部器材架采用铝合金型材搭建，可根据器材轻松调整。布置科学，器材存取方便，器材摆放根据用户需求设置（用户提供器材样品或者详细外形尺寸参数）。厢体为高强度进口铝合金材料，进口铝合金板厚度≥4mm，内部器材搭架采用铝合金型材和板材搭建，抗拉强度≥160Mpa，屈服强度≥110Mpa。车辆底部作防锈防腐等喷涂处理；部件烤漆后整车装配，确保底盘原配件不受高温烤漆后热老化影响。储物箱门采用防水防尘优质铝合金卷帘门，启闭灵活，密封性好，设按钮式加拉杆条锁；卷帘门各密封、滑动胶件、锁等关键部件均为进口件，能承受10000次开启、关闭和锁止后，不应失效。各门带一个LED照明灯。驾驶室设置卷帘门打开状态警告灯（门未关时灯亮）。上装厢体设置于同一水平面，左、右设置防护装饰铝板，车顶喷涂防滑漆，以保证人员行走安全。带轻合金梯级保护及车顶扶手，梯蹬有防滑设计，保证人员上下安全。挡泥板为玻璃钢材质，白色，每个桥的轮胎上方设有胎压数据标识。每边均设有3个或3个以上翻板式脚踏板（包括轮胎侧部），面板为花纹铝板，通过气弹簧助力，方便可靠，可承受大于150kg重量，内部有翻板锁止机构。符合GB11567-2001规定。安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，启动发动机电源插头自行弹出。

（二）起重机

国际知名品牌，外部颜色与消防车同色，利用三点轴承固定在车辆后部，起重机由分布在其两侧的操作杆直接控制，杆采用交叉连接，以使两侧控制时操作杆功能顺序相同；自动液压H型支腿，带示范警告灯；起重能力≥5吨，回转角度≥ 395°，铰链系统由起重臂和摆动臂组成，摆动臂与液压伸展臂相结合；伸展臂的最前端装有起重吊钩，通过卸压阀提供超载保护；带EES伸缩臂加速系统。

（三）照明系统

1、云台照明灯

国际知名品牌，电控气压式，可伸高和回缩；离地高度≥8m，云台可以实现360°全方位照明，灯具可旋转365°并倾斜近300°；控制器：云台水平、俯仰左右、一键自动复位；杆的升、降、收缩到位信号。灯具功率: 4×1000W/220V，卤素灯炮，位于上装中部，允许最大风速为110km/h。

2、发电机

国际知名品牌，冷却系统：风冷。具有油料报警功能；点火系统：装有晶体管的磁电机；发动系统：电起动和手起动；发电机类型：2极旋转磁电机；电压调节系统：AVR；额定电压：220V/380V；额定频率：50Hz；额定输出：≥9.5KVA，最大输出：≥10.5KVA；额定功率系数：COSφ=0.8；相位：3相。

（四）牵引绞盘

国际知名品牌，前置式，牵引力≥5000kg，钢丝绳直径≥9.5mm,长≥38m。

（五）电器系统

1、警报系统

视觉警报装置颜色：红色爆闪（星际品牌），驾驶室顶视觉警报装置：长排爆闪警灯安装于驾驶室顶部，可从驾驶室开关。电子警笛：电子公共广播系统，带警笛，包括麦克风及100W扬声器，安装于驾驶室顶。侧警灯：左右两侧各3组红蓝爆闪灯。

2、上装电气

电压：24V。储物箱照明：每个储物箱1个LED照明灯，门开关：储物箱在驾驶室内带控制灯，用于指示储物箱打开。环绕照明灯：环绕照明灯4×70W /24V卤素雾灯，左右两侧各2个。火场照明：1个探照灯带枢轴，线缆及插头，可手动调整照明角度，安装于车顶后部，带不小于70W的灯泡，黑色。倒车系统：倒车可视系统，驾驶室内设有1个6″液晶显示器。

（六）器材及支架

器材布置及固定设计：根据实用性及最佳取放原则，合理紧凑布置，结合人机学原理及器材特性设置滑车、旋转架、储物盒等辅助装置；器材固定牢固可靠，并符合客户提出的要求。储物盒有防碰处理，确保器材与储物盒不相互刮碰损伤，并可根据不同的储物需要，调节各层储物盒的相对位置；储物盒的锐边作软化处理，保护消防员及行人的安全。

（七）外表颜色

驾驶室和上装外表面：R03消防红。副车架：面漆与底盘同色。前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变。后轮罩：白色。厢体内外露表面：保持原铝板颜色不变。卷帘门：保持原铝板颜色不变。上装装饰件、后爬梯、外露电器、信号装置等：保持原颜色不变。

四、其它

整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件和GB7956.14-2015消防车第14部分抢险救援消防车的要求。底盘办理免税手续；整车须有3C认证或交车时提供3C认证，须提供3C认证证书和型式检验报告，可在交车时提供3C认证，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告且替换的主要部件要优于原型式检验报告的要求，需提供整车进口部件的相关证明材料（含进口报关单、质检报告等）。车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌和所有随车器材放置位置均用中文或图形标注。消防车各种仪表，操作说明、标牌等内容、字体、颜色应符合要求，标牌为永久性金属材料，铆钉固定，不脱落，不生锈，不掉字，不变色。车身贴有进口3M反光安全标识。消防车配备至少二个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。须提供器材架设计图和原车结构实物图片。

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

五、质量保障要求

1、整车质保期为2年，底盘质保期为3年，终身维修。

2、货物的要求：投标人提供的所有货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定。

六、交货期及地点

交货期：签订合同后300天内。

交货地点：海南省采购人指定地点。

七、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、培训要求

投标人应对本项目建设的采购的设备提供现场的操作使用、维护、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。培训费用由投标人承担。

八、采购成果：该项目所有包和车辆的招标采购有效期为1年，采购方可沿用此成果向中标单位采购。

# H包 用户需求书

一、项目名称

2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目。

二、项目清单

| 包号 | 名称 | 数量 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 登高平台消防车 | 2 | 详见主要设备技术参数要求 | 文昌、陵水各1辆 |

三、主要设备技术参数要求

一、底盘

选用国际知名品牌底盘，最高车速≥100km/h，V型6缸涡轮增压中冷柴油发动机，发动机功率≥320KW，排放量符合欧Ⅳ（含）以上标准（加配尿素溶液罐）；驱动形式6×4，轴距≤5850mm，整车质量≤33吨，最大爬坡度≥53%，最大拐弯角直径≤19.8m；优先选用自动变速箱，带附加冷却装置的原装底盘取力器；底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个），具有智能制动系统，带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能，双回路压缩空气制动，发动机常开阀辅助制动系统及排气制动系统；配有尿素溶液罐的须加满尿素液，排气管出气口不得朝向水泵和其它操作人员，若需海运时，须进行全底盘防海水处理。底盘全免费维护保养3年，终身免费维修（不包材料）。

二、驾驶室

驾驶室内配置为该车型的最高配置，左侧驾驶，2门，座位设置：1+1；驾驶室液压翻转装置，翻转角应≥45º；钢制天窗，中控门锁，电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，驾驶侧和副驾驶侧电动门窗，上车踏板照明灯，CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，粉尘过滤器；预留车载电台电源接口、GPS定位接口，配有带雷达测距报警功能的倒车影像系统。在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室门开启时指示警告灯亮；配有仪表盘图表式显示系统，具有行车记录仪、室外温度显示、燃油消耗显示等功能。

三、上装

上车采用360°全回转，直伸缩臂加折臂结构，各运动机构均采用电气控制液压驱动的方式，上车采用了电脑自动控制极限位置减速和停止；设有两套（转台、工作平台各一套）上车操纵系统，采用国际上最先进的电液比例控制阀做为驱动元件，在转台和工作平台操纵处均设有电脑显示屏，可直接显示臂架的变幅角度、伸臂长度、风速、工作斗载重等，另附有接近开关和信号灯显示报警；转台电脑显示屏可直接显示火场监控图像，臂架上设有高强度铝合金焊接成的付梯，与臂架伸缩同步进行；工作高度≥32米，工作幅度≥17米，下探深度≥3米。

1、支撑机构

H型支腿，水平外套由高强度合金钢型材制作，副梁由高强度钢板经冷弯后焊接而成的箱式结构；纵向跨距≥5330mm，横向跨距≥5600mm，支腿自动调平，支腿展开时间≤40s。下车操作系统具有手动、自动调平功能，配备有线移动操控盒，支腿操作人员在操作位置应可观察支腿运动状况。支腿的外侧设置黄色警示标志灯，当支腿展开时黄色警示标志灯自动点亮并闪烁。黄色警示标志灯的亮度应保证白天在10米外清晰可见，闪烁频率不小于1次/秒。支腿伸出消防车外的部分应使用反光漆漆成条状。当支腿运动时，应有不小于87dB(A)的报警声直至完成调平。支腿操作处应有紧急停止支腿运动的按钮，按下按钮，支腿的所有运动应立即停止。下车调平后在支腿操作处应有灯光指示。采用支腿调平应在支腿操作处安装纵、横二个方向的水平仪。采用回转台调平应在回转台上便于观察处安装纵、横二个方向的水平仪。在支腿操作处应装有支腿液压系统液压油压力表。支腿伸展、支撑并调平的时间应不大于50秒。应有调节下车或回转台水平的能力，调节范围应不小于5度。

2、回转与变幅机构

回转机构是由三级NGW行星齿轮传动机构，一套制动装置及一个高速液压马达组成。常闭式制动器采用上置式摩擦窄弹簧压紧、制动力矩大。

下臂变幅机构主要由下臂、转台、两支变幅油缸等组成，下臂（变幅油缸）的变幅角度从－5°～80°，折臂变幅机构由四臂头部里面的折臂变幅油缸和连杆组成，变幅角度从0°～175°。

3、臂架结构

臂架由三节或四节套同步伸缩臂和一节折臂组成，由高强度合金钢板冷弯焊接而成的箱式结构，伸缩臂的动作由伸缩油缸和链条来完成，曲臂通过双作用油缸实现180°折叠；四节臂头部里面装有折臂变幅机构，折臂头部里面装有工作平台调平机构；臂架（梯架）应在安全工作范围内动作，当接近安全工作范围的边缘或臂架运动的极限位置时，臂架（梯架）的运动应减速，当超出安全工作范围时，臂架（梯架）应自动停止向危险方向运动并有声光报警，臂架（梯架）停止运动后不论操作手柄在任何位置，都不得再向危险方向动作。臂架可向安全方向运动，并不应通过转换开关来实现。臂架升起额定高度并旋转90°时间≤160s。臂架（梯架）上应涂刷消防车名称、型号缩写、最大工作高度和强制性认证标志。涂刷的长度应不小于臂架行驶状态长度的1/4。

4、工作平台

载人平台由无缝型钢焊接而成，设置在臂架顶端，平台上安有电脑控制和臂架运动显示系统，可左右旋转，左右摆动各35°，工作斗载重≥400Kg，载有大流量电遥控水炮；工作斗设有三面喷淋自保装置，工作斗内控制，手动阀门，工作斗配置DN65出水口1个，手动球阀；工作斗安装风速仪，通过转台和工作斗的显示屏直接观看显示，当风速超过生产企业规定的要求时应有报警信号；安装超载报警装置，当工作斗负载超出额定负载时，应有报警信号，声光报警的声音在回转台和工作斗操作位置不小于90dB(A)，光应闪烁，并保证在回转台和工作斗操作位置能够看到；安装照明系统，照明设施应保证接口处有足够的照明，消防炮上应安装探照灯，探照灯的照射方向应与消防炮的射流方向相同，探照灯的开关在工作斗操作台和回转台操作台上，探照灯的光色应是穿透烟雾能力强的黄色；安装对讲系统，该对讲系统应不需要手持操作；安装火场监控装置，并可以在显示屏上及时观看火场情况，并带有储存功能，以便回放；工作斗内放置安全带，安全带数量不少于按额定载荷核算（75kg/人）的工作斗中人员数量；工作斗中设置供人员使用的空呼系统，此系统必须按国家相关规定获得产品准入资格，系统应最少有供二人使用的空呼面罩，二人同时使用的时间应大于1小时，系统的空气瓶不得放置在工作斗的任何部位，且不得影响举高消防车的正常工作；工作斗的明显位置标出以公斤计的工作斗额定载荷和系上安全带，防止超员等内容。以公斤计的工作斗额定载荷字体大小应保证离工作斗10米外的人员可清晰阅读，字体应使用与周围颜色反差大的颜色。字迹不得因震动、高温、水淋及其他原因脱落或腐蚀。若工作斗可绕臂架左右摆动，摆动角度宜大于20°。工作平台随臂架的变幅运动由调平机构自动调整水平，工作平台的底面始终与地面保持平行，变幅运动停止后，工作平台将自动锁死。

5、车身、围板、平台、工具箱

车身平台铺设氧化防滑花纹铝合金板，厚度≥4mm，车身围板粘贴铝合金平板，厚度≥4mm；水泵操作箱配有铝合金卷帘门；两侧工具箱，内表面铺设铝合金板，外有铝合金卷帘门。

6、罐体

载水量≥4吨，载泡沫量≥1吨，罐体采用优质316不锈钢材料，经过酸洗钝化处理并设有“牺牲”阳极装置，能更好地保护罐体免被腐蚀，罐底板厚度≥5mm，其余部位厚度≥4mm；罐体内设置网格式纵向、横向防荡板，水罐设DN125溢水管带溢水帽，泡沫罐设呼吸阀，水罐和泡沫罐均安装电子液位计，罐体与付梁采用弹性联接，罐体顶板采用防滑不锈钢花纹板，水罐设人孔1个,内孔φ440,带有快速锁定/开启（一端固定），罐体压力超过2公斤时的自动泄压，水罐盖涂绿色，罐体保质期10年。车辆左右两侧各设2个带DN80水罐注水口, 高度要方便人员操作，设有“水罐注水口”字样的标牌，标牌应永久性固定，配有带不锈钢滤网，注水管路应保证罐内水不会倒流，管路中不应有积水，注水口装有不锈钢或铜球阀，卡式雄80接扣，加防护盖。

7、消防泵

国际知名品牌中低压消防泵，压力1.0Mpa时，流量≥90L/S，压力1.8Mpa时，流量≥45L/S；入口管径DN150，出口管径DN125；真空泵与水泵同一品牌，真空度≥85kPa，吸水深度≥７米，引水时间≤50秒。

8、泡沫比例混合器

与消防泵原厂配套，自动“环泵式”，混合比例1%—10%可调节。

9、消防炮

国际知名品牌消防炮，水、泡沫两用电遥控消防炮，流量可调950—4800L/min，工作压力0.55Mpa，水射程≥70m，泡沫射程≥60m，水平转角度±45度，仰角度90度，俯角45度，无线遥控距离≥150米；不锈钢泡沫炮头。

10、应急装置

配有汽油机应急液压泵，当消防车发动机出现故障时，可启动应急液压泵，将登高车臂架收回到行驶状态。

11、其他方面

| 水路控制 | 水路控制方式：气动控制 |
| --- | --- |
|  | 控制面板位置：车体左侧 |
| 消防管路 | 下车：不锈钢管+铸铝管 |
|  | 上车：伸缩水管，铝合金无缝管 折臂水管，铝合金无缝管 软连接管，不锈钢丝编织金属波纹软管 |
| 水口配置 | 水口 | 规格 | 阀 | 位置 |
|  | 外供水口 | 2XDN80 | 水带接扣配闷盖 | 车体左右各1个 |
|  | 外吸水口 | 2XDN150 | 配闷盖 | 车体左右各1个 |
|  | 罐内吸水口 | 1XDN150 | 气动蝶阀 |  |
|  | 罐体注水口 | 1XDN65 | 气动球阀 |  |
|  | 出水口 | 4XDN80 | 手动球阀 | 车体左右各2个 |
|  | 上炮口 | 1XDN125 | 气动蝶阀 |  |
|  | 车尾部供水口 | 2XDN80 | 手动球阀配闷盖 | 车尾部 |
|  | 水罐排污口 | 1XDN50 | 手动球阀带接扣 |  |
|  | 外吸泡沫 | 1XDN40 | 手动球阀配闷盖 | 车体左侧 |
|  | 外供泡沫 | 1XDN50 | 手动球阀配闷盖 | 车体左侧 |
|  | 泡沫排污口 | 1XDN50 | 手动球阀带接扣 |  |
|  | 供水口/出水口接扣形式：卡式（快速）接口 吸水管接口形式：卡式（快速）接口 |
| 电气配置 | 上车操作台位置：转台左侧，带座椅 |
|  | 整车控制类型：触摸屏操作界面，电脑控制 |
|  | 驾驶室顶部安装2个圆警灯 驾驶室内安装警报器 驾驶室内安装可视倒车监视器 驾驶室内预留车载电台接口 |
|  | 配置24V充电插座1个 工作斗安装风速仪 工作斗超载报警 配置视频监控及硬盘录像 |
| 车身围板 | 上车梯：车体左右各1件，脚踏板式 |
|  | 车身骨架：优质碳钢框架 |
|  | 车身围板：粘帖铝合金平板 |
|  | 车身平台/器材箱泵室顶：铺设氧化防滑铝合金板 |
|  | 器材箱/泵室/工具箱：配有铝合金带锁卷帘门 |
| 备胎 | 随车带走 |
| 车身漆料 | 底漆采用美国杜邦磷化底漆 面漆采用美国杜邦68808号烤漆喷烤而成 |
| 车身颜色 | 上装整体与罐体横杠、翼子板为亮白色； 驾驶室、罐体、围板外表面为消防红。 |

四、安全控制系统

安全装置由电器控制系统与液压控制系统并存，当电器控制系统出现故障时，液压控制系统仍能保证臂架在安全区域内的正常使用。具有以下安全限位功能：

1、工作幅度限制

在变幅任一角度，主臂都有一个确定幅度限制。在到达幅度限制前一米时，变幅落和伸臂自动减速，屏幕上有相应文字提示，并有声光报警，直到到达极限值时自动停止。

设有双重工作幅度控制，即电控和液压控制。正常操作是电脑自动控制工作幅度，并在屏幕上实时显示工作曲线图。当电控系统失灵或使用液压手柄操作时，由液压幅度限制装置实行安全控制。

2、软腿控制

在操作上车过程中，如某个支腿不受力，则通过电控开关控制产生报警信号，支腿灯闪烁并发出声音报警。

3、上、下车互锁装置

当下车支腿没有牢牢支撑地面，并调平车身前，上车停止一切动作；当臂架没有收到支撑架内时，下车停止一切动作。

4、臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。

5、臂架取中位回落装置

当臂架与平台在侧面或上面接近罐体或驾驶室时，会停止向不安全方向的全部动作；屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时发出声光报警。当臂架与平台全部归位，取中位后，方可自动回落臂架。

6、平台防碰装保护

平台下方设有防碰撞保护，当接近障碍物时，会自动停止平台与臂架向不安全方向的全部动作；屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时发出声光报警。

7、工作平台超载控制

当工作平台上的负载超重时，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时发出声光报警。

8、保护驾驶室控制

当主臂在驾驶室上面70度范围内时，当工作平台底部距离车体1米以内时，系统会自动停止危险方向动作，屏幕会有图标及文字提示，同时发出声光报警。

9、主臂落回托架控制

只有在折臂完全收回，主臂对准托架，工作平台对中以后，才可以将臂架落到托架上。

10、其它安全控制

只有当折臂起大于3度时，才可进行伸缩臂的操作；

只有当中臂全收回，折叠梯折起，才可将折臂全收回；

只有当折臂与工作平台夹角大于45度时，才可进行工作平台自动对中的操作。回转台操作台和工作斗操作台应有脚蹋开关，当蹋下开关，同时操纵液压系统操作阀时，发动机转速应自动响应并调整到液压油泵的工作转速范围内，液压系统做相应动作。当未蹋下开关，操纵液压系统操作阀时，液压系统应不响应。

五、随车器材配备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 随车工具 | 套 | 1 | 底盘自带 |
|  | 备胎 | 个 | 1 | 底盘自带 |
|  | 灭火器 | 具 | 1 | 底盘自带 |
|  | 千斤顶 | 个 | 1 | 底盘自带 |
|  | 内六角扳手 | 套 | 1 |  |
|  | 液压系统易损件 | 套 | 1 |  |
|  | 垫板 | 块 | 8 |  |
|  | 安全带（配挂钩） | 套 | 4 |  |
|  | 吸水管2米 | 根 | 4 | DN150 |
|  | 滤水器 | 个 | 1 | FLF150 |
|  | 气阀应急手动扳手 | 套 | 1 |  |
|  | ABC扳手 | 套 | 1 |  |
|  | 消防水带16型 | 盘 | 4 | Φ65X20M |
|  | 消防水带16型 | 盘 | 4 | Φ80X20M |
|  | 异径接口80/65 | 个 | 4 |  |
|  | 水带挂钩 | 只 | 4 | FG600 |
|  | 水带包布 | 块 | 8 | FP470 |
|  | 直流水枪 | 把 | 2 | 65*19mm |
|  | 直流开花水枪 | 把 | 2 | 进口 |
|  | 泡沫炮头 | 个 | 1 |  |
|  | 泵浦吸液管 | 套 | 1 | （不锈钢管和黑胶管） |
|  | 三角制动块 | 块 | 2 | 三角垫木 |
|  | 安全带 | 根 | 6 | 工作斗配置 |

六、其它

整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.12-2015消防车第12部分举高消防车的要求。底盘、消防泵、消防炮办理免税手续；整车须有3C认证或交车时提供3C认证，须提供3C认证证书和型式检验报告，可在交车时提供3C认证，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告且替换的主要部件要优于原型式检验报告的要求，需提供整车进口部件的相关证明材料。各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识。车身贴有进口3M反光安全标识。随车消防水带须有3C认证证书和3C标识，随车器材必须符合国家标准和相关行业标准。

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

五、质量保障要求

1、整车质保期为2年，罐体的质保期为10年，底盘质保期为3年，终身维修。

2、货物的要求：投标人提供的所有货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定。

六、交货期及地点

交货期：签订合同后300天内。

交货地点：海南省采购人指定地点

七、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、培训要求

投标人应对本项目建设的采购的设备提供现场的操作使用、维护、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。培训费用由投标人承担。

八、采购成果：该项目所有包和车辆的招标采购有效期为1年，采购方可沿用此成果向中标单位采购。

# I包 用户需求书

一、项目名称

2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目。

二、项目清单

| 包号 | 名称 | 数量 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 宿营车 | 1 | 详见主要设备技术参数要求 | 总队配给琼海 |

三、主要设备技术参数要求

一、整车总体要求

1、整车外型尺寸：≤9500×2500×4000mm；

2、驾驶室成员：≥2人；

3、在平整正常柏油路面最高车速：≥80Km/h；

4、住宿人数：≥28人；

5、整车总质量≤16000㎏；

6、发动机额定功率：≥206KW；

7、车辆改装设计：整车改装设计符合国家对汽车设计改装的相关要求；在保证运载工具行驶安全的前提下，充分利用汽车底盘的有效载荷及底盘尺寸；能满足车载设备安装、运行和人员工作、生活需要。

二、底盘

成熟越野型二类底盘（优先考虑军用底盘），能满足整车承重要求，并留有承载余量，符合国内道路及越野通行要求；具备低温启动功能；发动机额定功率：≥206KW。

三、上装

（一）驾驶室及乘员室

驾驶室内部：驾驶室数人1+1人设置，适用于长途驾驶，配置冷暖空调。驾驶员座椅可调节高度、角度、前后位置，驾驶员及副驾驶座椅带安全带。长排警灯1个，符合GB13954－2009规定，电子警报器1个符合GB8108－2014规定，功率≥100W。

（二）方舱

1、车厢采用达到或优于军用大板方舱标准及其统型结构，舱体采用四板联动式扩展方舱，通过液压系统实现板片联动，并采用PLC实现自动控制。地板采用钢型材，其余舱板为铝合金骨架。

2、舱体外表面采用防弹结构。大板为内、外蒙板间加硬质聚氨泡沫芯材（含骨架）结构，采用涂胶加温加压粘接工艺制作，大板内蒙皮为铝合金板，厚度为1.3mm，展开后外蒙皮具备防弹功能（防土质弹药），顶壁除外。大板结构要求具有环境适应性好及具有多种防护性能，隔热保温性，防水、防火、防热辐射，防海洋盐雾腐蚀、防虫蛀等性能。

3、车内必须有制冷设施，保证环境的舒适性。保证方舱内的温度恒定在人体最适合的温度。整车住宿设备及其他设施设备有机的融合在车内。

4、舱体合理布置至少14张折叠床铺，可供至少28人宿营。床铺之间的通道距离不小于500mm。上下床间距合理。

四、主要指标及要求

1、宿营能力：该车能同时满足至少28人的住宿空间,具备空气调节功能；

2、淋浴卫生功能：配备单人淋浴卫生间；

3、具备舱外离线监控功能；

4、具备夜间舱外照明功能；

5、车辆携带净水量：≮600L。

6、展开、撤收时间：≯40min；

五、使用环境

1、贮藏极限温度：-41℃～+70℃；

2、工作温度： -30℃～+42℃；

3、可使用海拔高度：≥2000m；应为额定海拔高度2500m，超过额定海拔，机动性能允许下降；

4、抗风：能在8级风条件下展开、撤收；

5、降雨强度：≤6.0mm/min。

六、电气设备

1、车辆路线系统：单线、24V、负极搭铁。

2、发电机组：额定功率：2.8KW/4.5KW相数：单相；频率：50HZ；电压220V；符合“GJB 5785-2006 军用内燃发电机组通用规范”的要求。

3、可用交流电：220V。根据“GJB1777-1993 军用专用汽车通用规范”的要求，各独立电气回路对地及回路间应能承受1200V、50Hz、历时1min的绝缘介电强度试验而无击穿或闪络现象。

4、装饰和喷漆：所有暴露金属面均进行防腐处理。表面喷涂采用消防红油漆。外部涂层质量应符合QC/T484 汽车油漆涂层的相关要求。根据用户需求喷字、喷图，专用耐候车身涂料。

七、设备配置表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 | 台 | 1 | 实现低温启动；加装400L副油箱；驾驶室加装防暴网 |
| 2 | 驾驶室半球摄像头 | 只 | 1 | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS 最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) 快门 1/3秒至1/100,000秒 镜头 4mm, 水平视场角:79°(2.8mm,6mm可选) 镜头接口类型 M12 调整角度 水平-15~15°,垂直0~90°,旋转-15~15° 视频压缩标准 H.264/MJPEG H.264 编码类型 BaseLine Profile / Main Profile 压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps 最大图像尺寸 1920 × 1080 |
| 3 | 倒车影像 | 套 | 1 | 在驾驶室内能清楚的观察车后状态。 倒车显示屏≮7寸 |
| 4 | 底盘调平支撑系统 | 套 | 1 | 自动控制 |
| 5 | 车外照明系统 | 套 | 6 | LED灯，夜间场外照明 舱外周边照明 条灯：240V、灯珠数量：40粒*3W，使用电压：10-20DC，防水等级：IP67，灯光色温：3000k亮度：≮80lm/粒。 |
| 6 | 四板联动式扩展舱体 | 套 | 1 | 车窗加装防暴网 |
| 7 | 液压泵站控制系统 | 套 | 1 | 采用PLC控制，液压油能实现低温环境工作。 |
| 8 | 波音贴 | 套 | 1 |  |
| 9 | 底盘裙边箱 | 套 | 1 |  |
| 10 | 隔热、阻燃保温层 | 套 | 1 |  |
| 11 | 发电机滑道 | 套 | 2 |  |
| 12 | 专用窗帘 | 套 | 13 |  |
| 13 | 车载饮水机 | 套 | 1 | 功率：≯200W 水源：纯净水 水桶容积：18.9L |
| 14 | 灭火器 | 套 | 2 | 2KG ABC型 |
| 15 | 配电系统 | 套 | 1 | 满足整车电气控制 |
| 16 | 发电机1 | 台 | 1 | 额定功率：2.8KW相数：单相；频率：50HZ；电压220V； |
| 17 | 发电机2 | 台 | 1 | 额定功率：4.5KW相数：单相；频率：50HZ；电压220V； |
| 18 | 便携式应急照明灯 | 套 | 1 | 额定电压DC3.7V 额定容量4Ah 光源(LED) 平均使用寿命100000h 电池充电时间6h电池 使用寿命1000(循环) 外形尺寸：≯194×74×115mm 重量0.5kg 外壳防护等级IP66 |
| 19 | 市电电缆 | 只 | 1 | 5KWx30m |
| 20 | 油机电缆 | 只 | 1 | 5KWx30m |
| 21 | 市电/发电机接入口 | 套 | 1 |  |
| 22 | 防雷器 | 只 | 1 | 额定通流量In（8/20μs）：20KA 最大通流量Imax（8/20μs）40KA， 保护模式：全保护。 |
| 23 | 舱内摄像头 | 套 | 1 | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS 最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) 快门 1/3秒至1/100,000秒 镜头 4mm, 水平视场角:79°(2.8mm,6mm可选) 镜头接口类型 M12 调整角度 水平-15~15°,垂直0~90°,旋转-15~15° 视频压缩标准 H.264/MJPEG H.264编码类型 BaseLine Profile / Main Profile 压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps 最大图像尺寸 1920 × 1080 |
| 24 | 舱外摄像机 | 套 | 4 | ·采用H.264 High Profile编码,最高分辨率可达200万像素（1920×1080）,最大可输出Full HD 1080p@60fps实时图像 ·逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 ·采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 ·码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 ·支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 |
| 25 | 车载硬盘录像机 | 套 | 1 | 1、支持8路1080P网络高清视频接入，网络视频接入带宽为160Mbps，支持海康私有协议、0nvif协议，支持8路POE供电； 2、具备3路CVBS视频输出，2路CVBS音频输出； 3、具备1路VGA视频输出接口，最高分辨率可达1920*1080； 4、支持接入2块2.5英寸HDD/SSD硬盘，接入方式为可插拔式，并采用具有新一代自主知识产权的航空气囊硬盘减振专利技术； 5、具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以启用超级电容，实现正常关机，有效避免数据丢失； 6、内置3G（WCDMA/EVDO）或4G无线模块，预留WIFI、双卡模块；通讯模块可插拔，方便通讯模块更换； 7、硬盘盒自带智能温控系统，并具备USB数据导出接口； 8、具备1个外置存储扩展接口，外接硬盘用于扩展存储； 9、宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足汽车电气特性要求； 10、铝压铸机箱，无风扇设计，具备良好的车载工作环境适应性； 11、RS232接口1个、RS422接口1个，LAN口一个，RJ45接口，POE网口8个，3G天线2个、GPS天线1个，全部为SMA接口，USB2.0接口1个，eSATA接口一个； 12、行车信息采集，4路高/低电平信号输入；预留1路脉冲信号输入； 13、报警功能，输入：3路，高/低电平信号触发；输出：2路，开关量输出； |
| 26 | 21寸显示器 | 套 | 1 | 可实现9画面同时显示 |
| 27 | 4G图传 | 套 | 1 | 可将现场监控画面和音视频信号实时传输到指挥中心。 |
| 28 | 折叠床铺 | 张 | ≥14 |  |
| 29 | 床垫 | 张 | ≥28 | 外形尺寸(mm)：≮2000x650 厚度(mm):≮60 夹层：海绵 床垫套可清洗 |
| 30 | 不锈钢垃圾桶 | 套 | 1 |  |
| 31 | 打包座便器 | 套 | 1 | 车载式 1.用可降解塑料袋自动密封包装储存粪便，无任何臭味。 2.配有一次性恒温（37-42℃)坐圈 3.耗能：5-14W。 4.自停、自锁与报警功能 5.安装一次塑料袋可连续使用30人次。 |
| 32 | 洗手池 | 套 | 1 | 材质：不锈钢 排水管路防臭设计 |
| 33 | 即热式淋浴锅炉RSQ-0.045 | 套 | 1 | 封闭式燃烧结构 1 额定输出热功率：45kW。 2 额定流量：≤1200 L/h。 3 额定温升： ≥28℃。 4 热效率： ≥88%。 3.5 输入电压： AC220V。 6输入电功率： 启动: ≤ 200W，运行: ≤ 80W。 7燃料： 轻质柴油。 8额定油耗:3.9kg/h。 9外形尺寸（长×宽×高）： 400㎜×400㎜×500㎜。 10整备质量： 质量≤35㎏。 |
| 34 | 水路系统 | 套 | 1 | 供水系统管路、球阀、三通、弯头、水泵等均采用不锈钢材质 排水管路采用PVC材质 |
| 35 | 淋浴水箱 | 套 | 1 | 材质：不锈钢 容积≮600L |
| 36 | 淋浴隔舱及门 | 套 | 1 |  |
| 37 | 电动换气扇 | 套 | 1 | 密闭性良好 可实现进风排风自然通风功能 排风量≮600m3/h |
| 38 | 空调 | 台 | 2 | 制冷量：5000W/台, 制热量2000 W/台 |
| 39 | 通风系统 | 套 | 4 | 满足舱内人员正常生活的通风量 |
| 40 | 等离子空气过滤装置 | 套 | 1 | PM2.5 20min去除99%甲醛 60min去除90%细菌 一小时自然菌干去除99.9% 空气过滤能力达300m3/h |

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

五、质量保障要求

1、整车质保期为2年。

2、货物的要求：投标人提供的所有货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定。

六、交货期及地点

交货期：签订合同后100天内。

交货地点：海南省采购人指定地点

七、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、培训要求

投标人应对本项目建设的采购的设备提供现场的操作使用、维护、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。培训费用由投标人承担。

八、采购成果：该项目所有包和车辆的招标采购有效期为1年，采购方可沿用此成果向中标单位采购。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目（项目编号:HZ2016-534）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费（除指定包的底盘、消防泵、消防炮进口税费外）及合同实施过程中不可预见费用等。

### 二、付款方式

第一期：合同签订后十个工作日内，经采购人向中标供应商支付合同总金额30%的货款作为预付款。

第二期：合同货物到采购人指定地点交付并完成设备安装调试，经采购人、中标供应商共同验收合格，采购人凭中标供应商开具的正式有效发票在十个工作日内向中标供应商支付合同价的65%；

第三期：合同价的5%作为质量保证金，待质保期满后，若无质量及售后问题（须提供质保期内相应装备配备的单位巡检的巡检记录，巡检记录须有受检单位的签名盖章），由中标供应商提出申请，采购人应在十个工作日内支付给中标供应商。（质保期自验收合格之日起计）。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

合同详细条款具体由双方协商。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）

11、产品彩页、技术资料等

12、企业经营状况（表5）

13、技术部分（包括但不限于项目培训、售后服务承诺等）

14、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目    包号：   包

项目编号： HZ2016-534                交货期/工期：合同签订后       个月内

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的设备、运输、安装、调试、服务及相关税费等。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目（项目编号为： HZ2016-534 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、企业经营状况表

| 企业经营情况表 |
| --- |
| 企业名称 |  |
| 注册号 |  |
| 企业联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 企业通信地址 |  | 邮政编码 |  |
| 企业经营状态 | 歇业 |
| 股东（发起人）出资情况表 （万元，币种应与注册资本币种相同） | 股东（发起人）姓名或名称 | 认缴出资额 | 认缴出资 | 认缴出资方式 | 实缴出资额 | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|  |  |  | 时间 |  |  |  |  |
| 是否有网站或网店 | 否 |
| 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 | 否 |
| 企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | 否 |
| 企业资产状况信息（币种：人民币） | 资产总额 |  |  |
|  | 所有者权益合计 | 万元 |  |
|  | 营业总收入 | 万元 |  |
|  |  | 其中：主营业务收入 | 万元 |  |
|  | 利润总额 | 万元 |  |
|  | 净利润 | 万元 |  |
|  | 纳税总额 | 万元 |  |
|  | 负债总额 | 万元 |  |
| 对外提供保证担保情况 | 债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的期间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |  |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

### 同类项目业绩

项目名称：2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目

项目编号：HZ2016-534

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目         包号：  包

项目编号： HZ2016-534

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表（A包）

项目名称：2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目

项目编号： HZ2016-534

| 序号 | 评比项目 | 评价细则 | 分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术性能 | 底盘、消防泵、消防炮、泡沫比例混合器、照明设备、电器及控制设备等主要设备性能参数优于招标文件要求的得31-45分 | 31-45 | 45 |  |
|  |  | 底盘、消防泵、消防炮、泡沫比例混合器、照明设备、电器及控制设备等主要设备性能参数符合招标文件要求的得30分， | 30 |  |  |
|  |  | 底盘、消防泵、消防炮、泡沫比例混合器、照明设备、电器及控制设备等主要设备性能参数有一项不符合招标文件要求的得0分 | 0 |  |  |
| 2 | 车辆结构布局 | 车辆上装部位布局科学合理，贴近实战，满足消防员灭火救援工作快速展开需求的，依据合理性可得1至4分（未提供车辆上装即器材箱的布局彩图的不得分，） | 1-4 | 4 |  |
| 3 | 制造工艺及用材 | 车辆制造工艺精良，器材箱用材结实耐用（须提供器材箱用材的彩图和截面图，未提供的不得分） | 1-4 | 4 |  |
| 4 | 售后服务及信誉 | 1、售后服务机构及机制健全，售后服务承诺是否详细周到、是否有培训计划等，供货商有区域售后服务网络，在用户所在地有完善的服务网络，有足够的技术保障。售后服务质量和信誉好，售后服务承诺优于标书要求（提供签订协议或者委托书等相关证明材料） | 2-3 | 3 |  |
|  |  | 2、有售后服务机构，售后服务质量和信誉一般，售后服务承诺满足招标要求（提供相关证明材料），无售后服务机构得0分 | 1 |  |  |
|  |  | 2015-2016年至少有1年对同一个省份开展2次巡检，每次巡检单位不少于5家，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得4分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。 | 0-4 | 4 |  |
| 5 | 质保 服务 | 满足招标文件得2分，不满足不得分 | 2 | 2 |  |
| 6 | 配置 方案 | 随车器材配置优于招标文件要求的得2分 | 2 | 2 |  |
|  |  | 随车器材配置符合招标文件要求得1分，不满足招标文件的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 7 | 经营状况 | 经营状况优良且2015年-2016年销售同类产品经营状况良好，相应产品单份合同金额不小于600万元人民币且达4份以上的（提供加盖公章的合同复印件）得4分 | 4 | 4 |  |
|  |  | 2015年-2016年经营状况一般，相应产品单份合同金额不小于600万元人民币且达2份以上4份以下的得2分，销售经营状况未达到以上要求或未提供合同复印件的得0分。（提供加盖公章的合同复印件） | 0-2 |  |  |
| 8 | 财务能 力 | 财务能力优良得2分，财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。（提供2015年度财务审计报告复印件并加盖公章） | 2 | 2 |  |
| 9 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 |  | 30 |  |
| 10 | 评比总得分（100分） |  | 100 |  |

评委：

### 技术、商务评分表（B、C包）

项目名称：2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目

项目编号： HZ2016-534

| 序号 | 评比项目 | 评价细则 | 分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术性能 | 底盘、消防泵、消防炮、泡沫比例混合器、照明设备、电器及控制设备等主要设备性能参数优于招标文件要求的得31-45分 | 31-45 | 45 |  |
|  |  | 底盘、消防泵、消防炮、泡沫比例混合器、照明设备、电器及控制设备等主要设备性能参数符合招标文件要求的得30分， | 30 |  |  |
|  |  | 底盘、消防泵、消防炮、泡沫比例混合器、照明设备、电器及控制设备等主要设备性能参数有一项不符合招标文件要求的得0分 | 0 |  |  |
| 2 | 车辆结构布局 | 车辆上装部位布局科学合理，贴近实战，满足消防员灭火救援工作快速展开需求的，依据合理性可得1至4分（未提供车辆上装即器材箱的布局彩图的不得分，） | 1-4 | 4 |  |
| 3 | 制造工艺及用材 | 车辆制造工艺精良，器材箱用材结实耐用（须提供器材箱用材的彩图和截面图，未提供的不得分） | 1-4 | 4 |  |
| 4 | 售后服务及信誉 | 1、售后服务机构及机制健全，售后服务承诺是否详细周到、是否有培训计划等，供货商有区域售后服务网络，在用户所在地有完善的服务网络，有足够的技术保障。售后服务质量和信誉好，售后服务承诺优于标书要求（提供签订协议或者委托书等相关证明材料） | 2-3 | 3 |  |
|  |  | 2、有售后服务机构，售后服务质量和信誉一般，售后服务承诺满足招标要求（提供相关证明材料），无售后服务机构得0分 | 1 |  |  |
|  |  | 2015-2016年至少有1年对同一个省份开展2次巡检，每次巡检单位不少于5家，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得4分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。 | 0-4 | 4 |  |
| 5 | 质保 服务 | 满足招标文件得2分，不满足不得分 | 2 | 2 |  |
| 6 | 配置 | 随车器材配置优于招标文件要求的得2分 | 2 | 2 |  |
|  | 方案 | 随车器材配置符合招标文件要求得1分，不满足招标文件的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 7 | 同类项目业绩 | 经营状况优良且2015年-2016年销售同类产品经营状况良好，相应产品单份合同金额不小于250万元人民币且达4份以上的（提供加盖公章的合同复印件）得4分 | 4 | 4 |  |
|  |  | 2015年-2016年经营状况一般，相应产品单份合同金额不小于250万元人民币且达2份以上4份以下的得2分，销售经营状况未达到以上要求或未提供合同复印件的得0分。（提供加盖公章的合同复印件） | 0-2 |  |  |
| 8 | 财务能 力 | 财务能力优良得2分，财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。（提供2015年度财务审计报告复印件并加盖公章） | 2 | 2 |  |
| 9 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 |  | 30 |  |
| 10 | 评比总得分（100分） |  | 100 |  |

评委：

### 技术、商务评分表（D包）

项目名称：2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目

项目编号： HZ2016-534

| 序号 | 评比项目 | 评价细则 | 分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术性能 | 底盘、消防泵、消防炮等主要设备性能参数优于招标文件要求的得31-45分 | 31-45 | 45 |  |
|  |  | 底盘、消防泵、消防炮等主要设备性能参数符合招标文件要求的得30分， | 30 |  |  |
|  |  | 底盘、消防泵、消防炮等主要设备性能参数有一项不符合招标文件要求的得0分 | 0 |  |  |
| 2 | 车辆结构布局 | 车辆上装部位布局科学合理，贴近实战，满足消防员灭火救援工作快速展开需求的，依据合理性可得1至4分（未提供车辆上装即器材箱的布局彩图的不得分，） | 1-4 | 4 |  |
| 3 | 制造工艺及用材 | 车辆制造工艺精良，器材箱用材结实耐用（须提供器材箱用材的彩图和截面图，未提供的不得分） | 1-4 | 4 |  |
| 4 | 售后服务及信誉 | 1、售后服务机构及机制健全，售后服务承诺是否详细周到、是否有培训计划等，供货商有区域售后服务网络，在用户所在地有完善的服务网络，有足够的技术保障。售后服务质量和信誉好，售后服务承诺优于标书要求（提供签订协议或者委托书等相关证明材料） | 2-3 | 3 |  |
|  |  | 2、有售后服务机构，售后服务质量和信誉一般，售后服务承诺满足招标要求（提供相关证明材料），无售后服务机构得0分 | 1 |  |  |
|  |  | 2015-2016年至少有1年对同一个省份开展2次巡检，每次巡检单位不少于5家，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得4分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。 | 0-4 | 4 |  |
| 5 | 质保 服务 | 满足招标文件得2分，不满足不得分 | 2 | 2 |  |
| 6 | 配置 | 随车器材配置优于招标文件要求的得2分 | 2 | 2 |  |
|  | 方案 | 随车器材配置符合招标文件要求得1分，不满足招标文件的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 7 | 同类项目业绩 | 经营状况优良且2015年-2016年销售同类产品经营状况良好，相应产品单份合同金额不小于150万元人民币且达4份以上的（提供加盖公章的合同复印件）得4分 | 4 | 4 |  |
|  |  | 2015年-2016年经营状况一般，相应产品单份合同金额不小于150万元人民币且达2份以上4份以下的得2分，销售经营状况未达到以上要求或未提供合同复印件的得0分。（提供加盖公章的合同复印件） | 0-2 |  |  |
| 8 | 财务能 力 | 财务能力优良得2分，财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。（提供2015年度财务审计报告复印件并加盖公章） | 2 | 2 |  |
| 9 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 |  | 30 |  |
| 10 | 评比总得分（100分） |  | 100 |  |

评委：

### 技术、商务评分表（E包）

项目名称：2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目

项目编号： HZ2016-534

| 序号 | 评比项目 | 评价细则 | 分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术性能 | 底盘、消防泵、消防炮、压缩空气泡沫系统、泡沫比例混合器、牵引、照明等主要设备性能参数优于招标文件要求的得31-45分 | 31-45 | 45 |  |
|  |  | 底盘、消防泵、消防炮、压缩空气泡沫系统、泡沫比例混合器、牵引、照明等主要设备性能参数符合招标文件要求的得30分， | 30 |  |  |
|  |  | 底盘、消防泵、消防炮、压缩空气泡沫系统、泡沫比例混合器、牵引、照明等主要设备性能参数有一项不符合招标文件要求的得0分 | 0 |  |  |
| 2 | 车辆结构布局 | 车辆上装部位布局科学合理，贴近实战，满足消防员灭火救援工作快速展开需求的，依据合理性可得1至4分（未提供车辆上装即器材箱的布局彩图的不得分，） | 1-4 | 4 |  |
| 3 | 制造工艺及用材 | 车辆制造工艺精良，器材箱用材结实耐用（须提供器材箱用材的彩图和截面图，未提供的不得分） | 1-4 | 4 |  |
| 4 | 售后服务及信誉 | 1、售后服务机构及机制健全，售后服务承诺是否详细周到、是否有培训计划等，供货商有区域售后服务网络，在用户所在地有完善的服务网络，有足够的技术保障。售后服务质量和信誉好，售后服务承诺优于标书要求（提供签订协议或者委托书等相关证明材料） | 2-3 | 3 |  |
|  |  | 2、有售后服务机构，售后服务质量和信誉一般，售后服务承诺满足招标要求（提供相关证明材料），无售后服务机构得0分 | 1 |  |  |
|  |  | 2015-2016年至少有1年对同一个省份开展2次巡检，每次巡检单位不少于5家，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得4分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。 | 0-4 | 4 |  |
| 5 | 质保 服务 | 满足招标文件得2分，不满足不得分 | 2 | 2 |  |
| 6 | 配置 | 随车器材配置优于招标文件要求的得2分 | 2 | 2 |  |
|  | 方案 | 随车器材配置符合招标文件要求得1分，不满足招标文件的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 7 | 同类项目业绩 | 经营状况优良且2015年-2016年销售同类产品经营状况良好，相应产品单份合同金额不小于200万元人民币且达4份以上的（提供加盖公章的合同复印件）得4分 | 4 | 4 |  |
|  |  | 2015年-2016年经营状况一般，相应产品单份合同金额不小于200万元人民币且达2份以上4份以下的得2分，销售经营状况未达到以上要求或未提供合同复印件的得0分。（提供加盖公章的合同复印件） | 0-2 |  |  |
| 8 | 财务能 力 | 财务能力优良得2分，财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。（提供2015年度财务审计报告复印件并加盖公章） | 2 | 2 |  |
| 9 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 |  | 30 |  |
| 10 | 评比总得分（100分） |  | 100 |  |

评委：

### 技术、商务评分表（F包）

项目名称：2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目

项目编号： HZ2016-534

| 序号 | 评比项目 | 评价细则 | 分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术性能 | 底盘、消防泵、消防炮、泡沫比例混合器、牵引、照明等主要设备和随车器材性能参数优于招标文件要求的得31-45分 | 31-45 | 45 |  |
|  |  | 底盘、消防泵、消防炮、泡沫比例混合器、牵引、照明等主要设备和随车器材性能参数符合招标文件要求的得30分， | 30 |  |  |
|  |  | 底盘、消防泵、消防炮、泡沫比例混合器、牵引、照明等主要设备和随车器材性能参数有一项不符合招标文件要求的得0分 | 0 |  |  |
| 2 | 车辆结构布局 | 车辆上装部位布局科学合理，贴近实战，满足消防员灭火救援工作快速展开需求的，依据合理性可得1至4分（未提供车辆上装即器材箱的布局彩图的不得分，） | 1-4 | 4 |  |
| 3 | 制造工艺及用材 | 车辆制造工艺精良，器材箱用材结实耐用（须提供器材箱用材的彩图和截面图，未提供的不得分） | 1-4 | 4 |  |
| 4 | 售后服务及信誉 | 1、售后服务机构及机制健全，售后服务承诺是否详细周到、是否有培训计划等，供货商有区域售后服务网络，在用户所在地有完善的服务网络，有足够的技术保障。售后服务质量和信誉好，售后服务承诺优于标书要求（提供签订协议或者委托书等相关证明材料） | 2-3 | 3 |  |
|  |  | 2、有售后服务机构，售后服务质量和信誉一般，售后服务承诺满足招标要求（提供相关证明材料），无售后服务机构得0分 | 1 |  |  |
|  |  | 2015-2016年至少有1年对同一个省份开展2次巡检，每次巡检单位不少于5家，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得4分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。 | 0-4 | 4 |  |
| 5 | 质保 服务 | 满足招标文件得2分，不满足不得分 | 2 | 2 |  |
| 6 | 配置 | 随车器材配置优于招标文件要求的得2分 | 2 | 2 |  |
|  | 方案 | 随车器材配置符合招标文件要求得1分，不满足招标文件的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 7 | 同类项目业绩 | 经营状况优良且2015年-2016年销售同类产品经营状况良好，相应产品单份合同金额不小于200万元人民币且达4份以上的（提供加盖公章的合同复印件）得4分 | 4 | 4 |  |
|  |  | 2015年-2016年经营状况一般，相应产品单份合同金额不小于200万元人民币且达2份以上4份以下的得2分，销售经营状况未达到以上要求或未提供合同复印件的得0分。（提供加盖公章的合同复印件） | 0-2 |  |  |
| 8 | 财务能 力 | 财务能力优良，无欠账等不良财务记录的 | 2 | 2 |  |
|  |  | 财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 9 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 |  | 30 |  |
| 10 | 评比总得分（100分） |  | 100 |  |

评委：

### 技术、商务评分表（G包）

项目名称：2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目

项目编号： HZ2016-534

| 序号 | 评比项目 | 评价细则 | 分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术性能 | 底盘、起重、牵引、升降照明等主要设备性能参数优于招标文件要求的得31-45分 | 31-45 | 45 |  |
|  |  | 底盘、起重、牵引、升降照明等主要设备性能参数符合招标文件要求的得30分， | 30 |  |  |
|  |  | 底盘、起重、牵引、升降照明等主要设备性能参数有一项不符合招标文件要求的得0分 | 0 |  |  |
| 2 | 车辆结构布局 | 车辆上装部位布局科学合理，贴近实战，满足消防员灭火救援工作快速展开需求的，依据合理性可得1至4分（未提供车辆上装即器材箱的布局彩图的不得分，） | 1-4 | 4 |  |
| 3 | 制造工艺及用材 | 车辆制造工艺精良，器材箱用材结实耐用（须提供器材箱用材的彩图和截面图，未提供的不得分） | 1-4 | 4 |  |
| 4 | 售后服务及信誉 | 1、售后服务机构及机制健全，售后服务承诺是否详细周到、是否有培训计划等，供货商有区域售后服务网络，在用户所在地有完善的服务网络，有足够的技术保障。售后服务质量和信誉好，售后服务承诺优于标书要求（提供签订协议或者委托书等相关证明材料） | 2-3 | 3 |  |
|  |  | 2、有售后服务机构，售后服务质量和信誉一般，售后服务承诺满足招标要求（提供相关证明材料），无售后服务机构得0分 | 1 |  |  |
|  |  | 2015-2016年至少有1年对同一个省份开展2次巡检，每次巡检单位不少于5家，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得4分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。 | 0-4 | 4 |  |
| 5 | 质保 服务 | 满足招标文件得2分，不满足不得分 | 2 | 2 |  |
| 6 | 配置 | 随车器材配置优于招标文件要求的得2分 | 2 | 2 |  |
|  | 方案 | 随车器材配置符合招标文件要求得1分，不满足招标文件的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 7 | 同类项目业绩 | 经营状况优良且2015年-2016年销售同类产品经营状况良好，相应产品单份合同金额不小于350万元人民币且达4份以上的（提供加盖公章的合同复印件）得4分 | 4 | 4 |  |
|  |  | 2015年-2016年经营状况一般，相应产品单份合同金额不小于350万元人民币且达2份以上4份以下的得2分，销售经营状况未达到以上要求或未提供合同复印件的得0分。（提供加盖公章的合同复印件） | 0-2 |  |  |
| 8 | 财务能 力 | 财务能力优良得2分，财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。（提供2015年度财务审计报告复印件并加盖公章） | 2 | 2 |  |
| 9 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 |  | 30 |  |
| 10 | 评比总得分（100分） |  | 100 |  |

评委：

### 技术、商务评分表（H包）

项目名称：2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目

项目编号： HZ2016-534

| 序号 | 评比项目 | 评价细则 | 分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术性能 | 底盘、工作高度、消防泵、消防炮、安全控制系统和应急装置等主要设备性能参数优于招标文件要求的得31-45分 | 31-45 | 45 |  |
|  |  | 底盘、工作高度、消防泵、消防炮、安全控制系统和应急装置等主要设备性能参数符合招标文件要求的得30分， | 30 |  |  |
|  |  | 底盘、工作高度、消防泵、消防炮、安全控制系统和应急装置等主要设备性能参数有一项不符合招标文件要求的得0分 | 0 |  |  |
| 2 | 车辆结构布局 | 车辆上装部位布局科学合理，贴近实战，满足消防员灭火救援工作快速展开需求的，依据合理性可得1至4分（未提供车辆上装即器材箱的布局彩图的不得分，） | 1-4 | 4 |  |
| 3 | 制造工艺及用材 | 车辆制造工艺精良，器材箱用材结实耐用（须提供器材箱用材的彩图和截面图，未提供的不得分） | 1-4 | 4 |  |
| 4 | 售后服务及信誉 | 1、售后服务机构及机制健全，售后服务承诺是否详细周到、是否有培训计划等，供货商有区域售后服务网络，在用户所在地有完善的服务网络，有足够的技术保障。售后服务质量和信誉好，售后服务承诺优于标书要求（提供签订协议或者委托书等相关证明材料） | 2-3 | 3 |  |
|  |  | 2、有售后服务机构，售后服务质量和信誉一般，售后服务承诺满足招标要求（提供相关证明材料），无售后服务机构得0分 | 1 |  |  |
|  |  | 2015-2016年至少有1年对同一个省份开展2次巡检，每次巡检单位不少于5家，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得4分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。 | 0-4 | 4 |  |
| 5 | 质保 服务 | 满足招标文件得2分，不满足不得分 | 2 | 2 |  |
| 6 | 配置 | 随车器材配置优于招标文件要求的得2分 | 2 | 2 |  |
|  | 方案 | 随车器材配置符合招标文件要求得1分，不满足招标文件的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 7 | 同类项目业绩 | 经营状况优良且2015年-2016年销售同类产品经营状况良好，相应产品单份合同金额不小于600万元人民币且达4份以上的（提供加盖公章的合同复印件）得4分 | 4 | 4 |  |
|  |  | 2015年-2016年经营状况一般，相应产品单份合同金额不小于600万元人民币且达2份以上4份以下的得2分，销售业绩未达到以上要求或未提供合同复印件的得0分。（提供加盖公章的合同复印件） | 0-2 |  |  |
|  | 8 | 财务能力优良得2分，财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。（提供2015年度财务审计报告复印件并加盖公章） | 2 | 2 |  |
| 9 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 |  | 30 |  |
| 10 | 评比总得分（100分） |  | 100 |  |

评委：

### 技术、商务评分表（I包）

项目名称：2016年度全省消防装备项目-消防车辆项目

项目编号： HZ2016-534

| 序号 | 评比项目 | 评价细则 | 分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术性能 | 底盘、等离子空气过滤装置、即热式淋浴锅炉、发电机等主要设备性能参数优于招标文件要求的得31-45分 | 31-45 | 45 |  |
|  |  | 底盘、等离子空气过滤装置、即热式淋浴锅炉、发电机等主要设备性能参数符合招标文件要求的得30分， | 30 |  |  |
|  |  | 底盘、等离子空气过滤装置、即热式淋浴锅炉、发电机等主要设备性能参数有一项不符合招标文件要求的得0分 | 0 |  |  |
| 2 | 车辆结构布局 | 车辆上装部位布局科学合理，贴近实战，满足消防员居住需求的，依据合理性可得1至4分（未提供车辆上装即器材箱的布局彩图的不得分，） | 1-4 | 4 |  |
| 3 | 制造工艺及用材 | 车辆制造工艺精良，用材结实耐用（须提供箱体用材的彩图和截面图，未提供的不得分） | 1-4 | 4 |  |
| 4 | 售后服务及信誉 | 1、售后服务机构及机制健全，售后服务承诺是否详细周到、是否有培训计划等，供货商有区域售后服务网络，在用户所在地有完善的服务网络，有足够的技术保障。售后服务质量和信誉好，售后服务承诺优于标书要求（提供签订协议或者委托书等相关证明材料） | 2-3 | 3 |  |
|  |  | 2、有售后服务机构，售后服务质量和信誉一般，售后服务承诺满足招标要求（提供相关证明材料），无售后服务机构得0分 | 1 |  |  |
|  |  | 2015-2016年至少有1年对同一个省份开展2次巡检，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得4分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。 | 0-4 | 4 |  |
| 5 | 质保 服务 | 满足招标文件得2分，不满足不得分 | 2 | 2 |  |
| 6 | 配置 | 随车配置优于招标文件要求的得2分 | 2 | 2 |  |
|  | 方案 | 随车配置符合招标文件要求得1分，不满足招标文件的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 7 | 同类项目业绩 | 经营状况优良且2015年-2016年销售同类产品经营状况良好，相应产品单份合同金额不小于130万元人民币且达4份以上的（提供加盖公章的合同复印件）得4分 | 4 | 4 |  |
|  |  | 2015年-2016年经营状况一般，相应产品单份合同金额不小于130万元人民币且达2份以上4份以下的得2分，销售经营状况未达到以上要求或未提供合同复印件的得0分。（提供加盖公章的合同复印件） | 0-2 |  |  |
| 8 | 财务能 力 | 财务能力优良得2分，财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。（提供2015年度财务审计报告复印件并加盖公章） | 2 | 2 |  |
| 9 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 |  | 30 |  |
| 10 | 评比总得分（100分） |  | 100 |  |

评委：