# 崖州中心渔港站装备器材采购项目（D包）

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-424RRR

甲级政府采购代理机构

采   购   人：三亚市公安消防支队

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年五月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	18

第五章 投标文件内容和格式	23

第六章  评审办法和程序	29

初步审查表	31

技术、商务评分表	32

# 第一章 投标邀请函

受三亚市公安消防支队的委托，海南海政招标有限公司就崖州中心渔港站装备器材采购项目（D包）（项目编号：HZ2016-424RRR）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：崖州中心渔港站装备器材采购项目（D包）

其中D包：交通救援模块

2、用途：三亚市公安消防支队工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为： D包：￥590,000.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2016年至今任意三个月的企业纳税证明或者会计师事务所出具的2016年度财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2016年至今任意三个月的企业社保缴费记录复印件）；

4、所投货物必须是营业执照经营范围内的；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

6、必须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章），并在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）没有违法失信和异常经营等不良记录（提供网站查询结果）。

7、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2017年5月19日至2017年5月25日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），投标保证金为：￥10,000元。

4、投标保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金必须在投标截止时间前到账，否则投标无效。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买招标文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和投标人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年6月8日上午09：15--09：30；

2、开标时间：2017年6月8日上午09：30；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002室；

4、招标结果请查询：www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

联系人：成小姐

电话：0898-68500661、0898-68500660     传真：0898-68500661

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址：三亚市凤凰路133号

2、联系人：王秀存

3、联系电话：13876580232

海南海政招标有限公司

2017年5月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：三亚市公安消防支队

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.5 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：66529867。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：崖州中心渔港站装备器材采购项目（D包）

项目编号：HZ2016-424RRR

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构根据项目预算按计价{2002}1980号文相关规定向成交人收取。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

崖州中心渔港站装备器材采购项目（D包）

二、项目需求

（1）项目清单

| 序号 | 装备名称 | 主要技术性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通救援模块 | 钢筋速断器、电动剪扩器、千斤顶（20吨）、电动切割刀、无火花工具箱、气动破拆工具组、车窗破碎器、起重气垫、躯体固定气囊、肢体固定气囊、通用安全绳（3根）、折叠式担架（2副）、多功能担架、医疗急救箱、敛尸袋（10个）、支撑垫块、锥形警戒桶、荧光警士棒、荧光事故牌、警戒带（3个）各一套。需提供无火花工具箱、躯体固定气囊、肢体固定气囊、通用安全绳的样品。 | 1 | 套 | 进口 |

（2）技术参数要求

钢筋速断器（进口）：

最大切断力：

1、SD345异形钢筋	20mm

2、PC钢筋 HRC36	18mm

3、弹簧钢 HRC52	8mm

电    源	18V/DC

充电器电源	220V 50-60Hz

充电时间	45分钟

切断速度	≥5秒（18mm）

重    量	6.8kg（包括电池）

电动剪扩器（进口）：

无需外接动力源，无油管，无电缆，随时可供操作，储放便捷

无需更换工具头便可進行剪切和扩张操作，张开闭合耗时短，加速救援进程，15分钟完成充电

张开位置	664.5mm*300mm*279mm

闭合位置	728.5mm*154mm*279mm

最大切割口	 205mm	 8.070"

最大切割力	 313.8KN	 70548lbs

切割力 (中间)	 115.7KN（10t）

最大扩张距离	 300mm	 11.8"

最大扩张力

(從尖端部分 l88mm)	135.3KN(10.6t)	30424lbS

最大切割能力	鋼棒20mm	鋼板10mm

千斤顶（国产）：

特点：(1)轻巧紧凑设计可用于较小的空间作业。
(2)采用单作用油路，弹簧复位。
(3)活塞杆为镀铬件．然后经外圆磨成形．顶部存在有沟槽，在顶升过程中，可增强摩擦力．以保证顶升过程中物体不会滑落。

工作能力(tons) 20；行程(mm) 45；本体高度(mm) 98；缸体内径mm) 60

缸体外径mm92；自重KG5.3；

电动切割刀（进口）:

能力: 钢管	90公厘(3-1/2英寸)

木材	90公厘(3-1/2英寸)

钢板	10公厘(3/8英寸)

电 池 电 压:	18伏 (充电次数 1500回)

空 载 转 速:	2100 转/分钟

行 程 距 离:	28公厘(1-1/8英寸)

全 长:	434公厘(17-5/64英寸)

重 量:	3.4公斤(7.5磅)

标 准 附 件:	电池(BCL1830),充电器(UC18YRL);	锯条,扳手,携带箱

无火花工具箱（进口）: 无火花工具材质以铍青铜和铝青铜为原料，铍青铜合金、铝青铜合金在撞击或磨擦时不发生火花，十分适合用来制造在易爆、易燃、强磁及腐蚀性场合下使用的安全工具。 BeA-20C合金在含30%的氧或6.5-10%甲烷空氧中承受561IJ的冲击能，冲击20次，都未发生火花和燃烧。

奶头锤0.5kg
F扳手250mm；活扳手250mm；尖嘴钳150mm；圆扁铲200mm 
顶尖200mm  ；十字起100mm，200mm ；一字起100mm，200mm  
呆扳手10*12，12*14,14*17,17*19,19*22,22*24
梅花扳手17*19,22*24 
除锈刀200*60
铜丝刷1#   
橡胶锤

气动破拆工具组（进口）: 用于轻型破拆作业，例如水泥、钢筋、铁片、门窗、汽车等。动力源：高压空气、氮气等通用气源；工作压力：10.2-22.4巴；破拆速度：2100次/分，破拆枪内径：1.9厘米，冲击距离：8.9厘米，破拆枪长度：24厘米。重量：3公斤。配置：气动破拆枪1支、刀头7件、减压阀1个、导气管1条、润滑油1瓶，手提箱1个。

车窗破碎器（进口）:

组套包含：

200mm宽胶布，约100mm长

胶带器（含胶带）

手动锯WSC1

安全带切割刀Rscue Me

小平铲

记号笔

3件呼吸防护口罩

3m皮尺

起重气垫（进口）:

1/13型1巴起重软垫组套，带操纵仪；

（安全开关），举力13吨，抬升高度62厘米

1/13型起重软垫

l/6型和1/13型运输箱

1巴充气软管，5米，黄色

1巴充气软管，5米，红色

1巴复式操纵仪，带安全开关

200/300巴减压器

躯体固定气囊（进口）:

在真空状态可像石膏一样把伤员的骨折或脱臼部位固定住，保持70个小时以上。可按伤员各种形态而变化。可用X光、CT、MRI检查

躯体/肢体固定气囊外层采用阻燃材料，内衬高强粒子，配有专用抽气筒。在人体需要固定部位裹上躯体、肢体固定气囊后，利用专用抽气筒固定气囊内的空气，使得固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，躯体固定气囊；肢体固定气囊是用来固定受伤者身体受伤部位的,防止伤者在搬运过程中二次受伤,或进一步恶化伤势。也大大减轻因无法固定而产生的疼痛，躯体固定气囊是对全身固定。肢体固定气囊是对大腿或上肢固定。

肢体固定气囊（进口）:

负气压式急救担架采用真空成型原理，将气垫内空气抽出，形成硬性固定成型体，该产品轻巧简便、特别有利于群体伤者的转移、运送。
产品特点：
1.躯体固定气囊外层材料采用阻燃材料，内衬高强粒子，配有专用抽气筒
2.在对人体需要固定部位裹上躯体/肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体/肢体固定气囊内的空气，使得躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。
3.体积小、质量轻、携带方便，保护性强，坚固耐用
4.可进行X光成像及磁共振检查
5.使用时快速简便，非专业人员也可操作
6.净重：6.6kg 包装规格：35*40*95cm
展开尺寸：200*100cm

通用安全绳（进口）: 规格有10.5mm，拉力在38KN，材料是高级尼绒为主，具有耐高温和耐磨的高性能。特殊的编织工艺使外皮和内芯虽分二体但却紧密的结合一体，外皮滑动率基本为零。符合CE认证

折叠式担架（国产）: 用于运送事故现场受伤人员，为金属框架，高分子材料表面质材，便于洗消。承重100㎏。

展开尺寸（长×宽×高）：200×53×18cm

折叠尺寸（长×宽×高）：92.5×50×10cm
管身材料：高强度喷塑
布面材料：牛筋面料

净重:6.5kg
毛重:7.6kg

多功能担架（进口）:用于消防紧急救援、深井及狭窄空间救护、地面一般救护、高空救助、化学事故现场救护。体积小，重量极轻，便于携带，应用范围广可单人操作。可水平或垂直吊运。

主要参数：

体积小，重量极轻，便于携带，应用范围广可单人操作。

消防紧急救援、深井及狭窄空间救护、地面一般救护、高空救助、化学事故现场救护。

可水平或垂直吊运。

材    料：由特殊塑料复合而成

载   重：约120 kg

耐    温：-20℃～45℃

医疗急救箱（国产）: 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。

含13cm丁字开口器，14cm止血钳、镊子、普通手术剪、体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个，纱布、绷带、医用胶带、棉签各2包、乳胶止血带、吊带、听诊器、血压计各1个、骨夹板1包（内含4块）

敛尸袋（国产）：用于对遇难人员尸体的包裹和搬运，符合有关技术要求。展开尺寸：200×47×24cm，重量：1.3㎏；

支撑垫块（国产）：支腿垫板性能：是一种宁弯而不断的超高分子量聚乙烯工程塑料，支腿垫板主要用于垫在工程机械的支腿下，起支撑作用。支腿垫板具有较高的强度和刚度，进而能够减小受力时垫板本体的变形量，为工程机械提供更加稳定的支撑力。大大节约了使用成本提高了工作质量。支腿垫由板状的垫板本体和手提绳两部分组成。板状的垫板本体采用UHMW/HDPE高分子合成材料压制而成。垫板四角支撑60mm承压15-18吨/cm2以上，可在恶劣环境下正常使用，超载使用宁弯而不断裂。手提绳由尼龙材质制成，手提绳的端部嵌入垫板本体中，以便于运载和布置。吊车专用支腿垫板。

支腿垫板主要用于垫在工程机械的支腿下，起支撑作用。支腿垫板具有较高的强度和刚度，进而能够减小受力时垫板本体的变形量，为工程机械提供更加稳定的支撑力。

支腿垫由板状的垫板本体和手提绳两部分组成。板状的垫板本体采用UHMW/HDPE高分子合成材料压制而成。PE高分子合成材料垫板四角支撑?60mm承压15-18吨/cm以上，可在恶劣环境下正常使用，超载使用宁弯而不断裂。手提绳由尼龙材质制成，手提绳的端部嵌入垫板本体中，以便于运载和?布置。

塑料支腿垫板我们鸿宝化工有限公司采用工程塑料-超高分子量聚乙烯作为基料。生产加工各种颜色，各种规格，各种形状，各种分子量的支腿垫板。

选支腿垫板的材质就选超高分子聚乙烯的，因为此材料宁弯不断，耐磨性极好，

【备货详细】450*450  500*500  550*550  600*600  【均可定制】

【承重范围】4吨-300吨

锥形警戒桶（国产）：用于灾害事故现场。为红色塑料板，底座大小适当，便于立放。重量：2400g。尺寸：69*36cm

荧光警士棒（国产）：不需要电源，无毒、无害，是品质优良且非常环保的一种国际上流行的新型冷光源，用处极其广泛。可使用在工程建设、矿井应急指示、360℃照明、救援、抢险救灾、夜间标志信号及各种军事用途。无论政府和民间机构均可运用荧光棒来预备意外事故的发生，提高水上和野外救援的便利性与可靠性。

直径：25mm，长度：400mm，颜色：红、黄、绿，照明时间（8h）；注：产品颜色有红、橙、黄、绿多种颜色，并可根据客户需求进行特殊的时间配方，定制亮度时间、颜色、形状等特殊要求的荧光棒。

荧光事故牌（国产）：用于危险场所或环境警示。

规格分三角形状，金属制成，边长400mm，表面红、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料，与标志杆配套使用。重量：3300g（5种）

警戒带（国产）：用于灾害或事故现场的警戒。反光，可反复使用。长度200m

三、其它要求

1、工期/交货期：国产货物在合同签订之日起30天内交付，进口产品在合同签订之日起60天内交付。交付地点：用户指定地点。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体项目提供不少于二年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

5、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

甲方：三亚市公安消防支队

乙方：

为了保护供需各方的合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》有关条款，就乙方向甲方提供的….等装备及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的组成部分：

1、2017年*月乙方参加三亚市公安消防支队***采购项目的投标文件、招标文件、投标人提交的开标一览表和规格响应表、技术规格参数及配置表及合同条款；2、本合同条款

二、合同标的

1、本合同标的为包括设计、货物供应、安装、调试、培训、验收、技术服务，保质期保障等全部内容。

2、供货货物名称、型号、规格、数量及价格：

| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 元整； ¥ |

具体的供货范围、技术规格及技术参数详见招标文件和投标文件。

3、乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合本合同要求。

三、合同价格

1、合同总价：人民币（大写）： 元整（小写：¥ ）

2、合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、装卸、标识以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务、保质期保障服务和器材送检等的全部含税费用。

四、合同货物的包装、交货、安装、调试及验收

1、合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，同时每类器材应分类包装。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、交货时间：国产货物在合同签订之日起30天内交付，进口产品在合同签订之日起60天内交付。

3、到货及安装地点：海南省三亚市凤凰路133号

4、合同货物验收：合同货物安装调试完成并移交所有中（英）文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货物须有产品出厂合格证、产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、产品质量检验报告、批检报告和配件等。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，甲方有权终止合同，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有费用，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成，换货的相关费用由乙方承担。

5、货物的装卸：货物到达甲方指定地点后，由乙方负责货物装卸及发生的一切费用。

五、付款方式

合同货物到甲方指定地点交付并最终验收合格后，甲方在15个工作日内由甲方向乙方一次性支付合同总额的95%（￥ ），甲方扣留合同总金额的5%（￥ ）作为质量保证金，质保期满后产品没有质量问题且售后服务良好的（须提供质保期内每半年给相应装备配备的单位巡检的巡检记录，巡检记录须有支队级单位的盖章），质保金全额（无息）退还乙方。

六、质量保证

1、乙方提供的全部产品符合国家消防产品技术规范和相关产品标准，且都属于厂家原装正品产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求；

2、因货物的质量问题而发生争议，由国家消防装备质量监督检验中心进行质量鉴定。鉴定费用均由乙方承担；

3、三个月包换期，*年质量保证期。

七、售后服务

1、产品交付使用后，质保期内免费上门保修，终身免费维修保养。质保期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后即派员到现场维修。质保期外，乙方保证继续向用户提供所需零配件，免费安装；

2、乙方开通24 小时服务热线，提供7×24 小时技术服务，产品出现问题，故障响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过8小时，一个工作日内无法排除故障，乙方在2个工作日内更换装备或备件；

3、所有装备质保服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方装备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

4、乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为技术原理、操作方法、日常的基本维护和保养与管理等，培训地点由甲方确定；

5、对出售供应的合同货物，乙方进行跟踪服务，定期巡检，每年不少于2次。

八、索赔

1、验收不合格，甲方有权根据验收情况或有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔，并将有关情况反馈给海南省消防总队及三亚市政府采购部门，列入政府采购不诚信单位，禁止乙方在一定期限内不得参加政府招投标工作；

2、在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用；

（2）根据货物低劣、损坏程度及甲方损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格；

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期壹年以上；

3、如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项及履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿.

九、违约与处罚

1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金；

2、乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同总金额的1%的违约金，如超过交货期30天的，甲方有权终止合同，并将乙方不良行为报有关部门备案，且要求由乙方赔付合同总金额的30%作为违约金；

3、乙方交付的货物不符合合同规定的或性能参数达不到招标文件要求的，甲方有权拒收和终止合同，且乙方需支付合同总金额的10%的作为赔偿金；

4、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的10%的违约金；

5、乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的，每次甲方可扣留乙方的合同金额的1%，直至扣完质保金为止，但不能免除乙方应承担的售后服务承诺。

十、合同终止与法律诉讼

1、如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约行为的，另一方可立即终止本合同；

2、签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十一、其他

1、本合同一式捌份，甲方执五份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章）：   	                    乙方（盖章）：

三亚市公安消防支队

甲方法定代表（签字）：     	          乙方法定代表（签字）：

委托代理人：                          委托代理人：

地址：三亚市凤凰路133号	              地址：

消防指挥中心

邮政编码：571200	                     邮政编码：

电     话：0898-88956306	              电    话：

传     真：0898-88956116	              传    真：

开户银行：                            开户银行：

开户账号：                            开户账号：

签约日期：     年   月    日　         签约日期：    年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

11、在信用中国网站没有违法失信和异常经营等不良记录

12、同类项目业绩（表5）

13、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

14、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：崖州中心渔港站装备器材采购项目（D包）

项目编号： HZ2016-424RRR                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有货物、运输、服务及各种税费等费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的崖州中心渔港站装备器材采购项目（D包）（项目编号为： HZ2016-424RRR ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：崖州中心渔港站装备器材采购项目（D包）

项目编号： HZ2016-424RRR

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：崖州中心渔港站装备器材采购项目（D包）

项目编号： HZ2016-424RRR

| 序号 | 评比项目 | 评价内容 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | 所投产品质量、技术性能对比 优（所投产品质量、技术性能优于招标文件参数要求的，或采用更新换代产品的）31-40分 良（所投产品质量、技术性能略优于招标文件参数要求）21-30分 一般（所投产品质量、技术性能勉强符合招标文件参数要求）1-20分 | 40 |  |
|  |  | 所投产品及提供的样品材质、做工、工艺对比： 1、材质、做工、工艺优良，性能突出的得6-10分 2、材质、做工、工艺一般的得1-5分 3、没有提供样品的得0分 | 10 |  |
| 2 | 售后服务及信誉 | 质保期比招标文件要求延长一年以上的得2分。没有满足以上条件的不得分。 | 2 |  |
|  |  | 提供2016年以来不少于4个不同单位的装备器材巡检记录，每少1份扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺详细周到、有培训计划等，且有在非三亚区域设有售后服务机构的得2分，在三亚设有售后服务机构的得3分。 | 3 |  |
| 3 | 配置 方案 | 产品配置优于招标文件要求的得2分（如比招标文件多配备易损配件的），不满足以上条件的不得分。 | 2 |  |
| 4 | 项目业绩及财务 | 项目业绩 | 消防装备合同达3份（含）以上的（带相应合同复印件且提供甲方的联系人及电话为准）基本分为2分，每增加1份增加0.5分，满分为3分。（注：未提供加盖公章合同复印件的不做计算） | 3 |  |
|  |  | 财务能 力 | 财务能力优良，无欠账等不良财务记录的得3分 财务能力良的得2分 财务能力一般的得1分； | 3 |  |
| 5 | 产品授权 | 所投产品有制造商出具的针对本项目出具的唯一授权（或国内的总代理针对本项目出具的唯一授权，但其必须同时出具制造商确认的总代理的资格文件），得4分。 制造厂商直接投标的可得4分。 既无授权书，又非制造商的本项目不得分。 | 4 |  |
| 6 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 7 | 合计 | 100 |  |

评委：