信息安全设备

# 竞争性谈判文件

# 招标编号：HZ2017-368

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南西部中心医院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年七月

目   录

第一章 谈判邀请函	1

第二章 报价人须知	3

第三章 用户需求书	10

第四章 合同条款	16

第五章 报价文件内容和格式	19

第六章 谈判程序	24

初步审查表	26

# 第一章  谈判邀请函

受海南西部中心医院的委托，海南海政招标有限公司就信息安全设备（项目编号：HZ2017-368）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下： 信息安全设备

一、项目情况

1、名称：信息安全设备

2、用途：海南西部中心医院工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算：￥699,000.00元。

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、购买本项目谈判文件并缴纳投标保证金；

5、本项目不接受联合体报价。

三、谈判文件的获取

1、时间：2017年7月24日至2017年7月27日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥6,000.00元。

4、报价保证金于2017年7月27日17:30:00前转入招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买谈判文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件及介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件时间：2017年7月28日上午10：15～10：30；

2、报价截止时间：2017年7月28日上午10：30；

3、谈判时间：2017年7月28日上午10：30；

4、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002室；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、

www.ccgp.gov.cn、http://dzggzy.hi.gov.cn/、www.danzhou.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 成小姐      财务：0898-68555187

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联系人：张工

2、联系电话：0898-23835200

3、地址：海南省儋州市那洋公路与伏波东路交界处

海南海政招标有限公司

2017年7月

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南西部中心医院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的供货商均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

3.3 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 报价人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的报价人不得参与谈判报价。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请书

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  谈判程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．谈判文件的澄清

报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

三、报价文件

9．报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1报价人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

11．报价保证金

11.1报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需提前在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

11.2若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

11.3 报价保证金的退还

11.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.3.3如谈判保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把谈判保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理保证金退还手续；如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：66529867。

11.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回其报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、报价文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 报价人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：信息安全设备

项目编号：HZ2017-368

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

15．报价截止时间

15.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、谈判、评标及签约

16．谈判

16.l 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标代理机构或报价人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该报价人的报价文件。

17．谈判小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

18.关于政策性优惠

18.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

19.谈判和定标

19.1谈判程序见“第六章 谈判程序”。

19.2谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3招标代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

20．成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22．采购代理服务费

招标代理机构根据项目预算按计价{2002}1980号文相关规定向成交人收取。

23.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

信息安全设备。

二、项目内容

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗拒绝服务系统 | 机架式设备， 2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ-45管理口，内置工作网口千兆电口*6 (3组BYPASS)；清洗容量：2.1Gbps@128bytes，小包防御能力170万；支持流量清洗、恶意流量牵引等功能，3年上门维保服务。 | 1 | 台 | 需要原厂授权 |
| 2 | 网络入侵防护系统 | 机架式设备，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，6*GE（Bypass）接口，1个接口扩展槽位。整机吞吐率1.5Gbps,最大并发TCP会话数200万。包含3年特征库升级和3年上门维保服务。 | 1 | 台 | 需要原厂授权 |
| 3 | Web应用防护系统 | 机架式设备，含交流单电源，2*USB接口，1*RJ45串口，1*GE管理口，4*GE电口（Bypass）。最大支持4路防护。整机吞吐率3G，应用层吞吐率600M；支持SQL注入、XSS、跨站脚本等攻击。包含3年特征库升级和3年上门维保服务。 | 1 | 台 | 需要原厂授权 |

（二）产品技术规格参数

#### 1、抗拒绝服务系统

| 产品要求 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1U机架式设备，2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ-45管理口，内置工作网口千兆电口*6 (3组BYPASS)；清洗容量：2.1Gbps@128bytes，小包防御能力170万；支持流量清洗、恶意流量牵引等功能，3年上门维保服务。 |
| 安全特性 | 攻击防护 | 系统可以提供如下攻击的防护： 1. 支持对欺骗与非欺骗的TCP (SYN, SYN-ACK, ACK, FIN, fragments) 、UDP (random port floods, fragments)、ICMP (unreachable, echo, fragments)、(M)Stream Flood及混合类型攻击的防护 2.设备具备针对UDP53、TCP53及DNS提供专用的DNS Query Flood防护手段 3. 能够有效防护CC攻击，并提供tag、http cookies、url验证、ascii图片验证、bmp图片验证、动态脚本验证以抵御不同程度的攻击。 4.能够支持各种混合攻击。 5. 支持同自有流量检测设备的联动，接收检测设备信息，并由流量清洗设备主动发起路由牵引和回注。需提供设备配置截图证明。 |
|  | 防护算法与包过滤 | 为提高防护性能和针对未来DDoS攻击的变形，采用非特征匹配方式，而使用智能攻击流量识别的技术进行防护，而不基于特定规则的方式 ，即当发生未知攻击，无需专门的撰写规则即可对这些攻击进行防护； |
|  |  | 设备具备针对HTTP Get Flood攻击具备专门的防护手段，能够对HTTP进行解码，开发有针对性的防护算法。 |
|  |  | 提供基于七元组（源IP地址、目的IP地址、源端口、目的源口、协议类型、TOS及接口）以及对数据包payload进行匹配的模式匹配规则。需提供设备配置截图证明； |
|  |  | 提供针对目标URL的访问控制规则。 |
|  |  | 为了保证能够形成立体防御体系，保证抗拒绝服务系统与web应用防护系统联动的兼容性，要求抗拒绝服务系统与web应用防护系统能够联动，提供截图证明文件。 |
|  |  | 设备支持TCP正则规则配置。需提供设备配置截图证明。 |
|  | 抓包取证 | 依据自行设置的条件如源目IP地址、协议类型、抓包数量等启动抓包任务，针对DDoS攻击，获取符合抓包条件的网络数据包，为电子取证提供依据。需提供设备配置截图证明。 |
| 网络支持 | 牵引回注功能 | 支持静态和动态牵引方式，并且支持OSPF、BGP、MPBGP、IS-IS、LDP等多种路由协议 |
|  |  | 支持二层回注、三层回注、GRE回注、PBR回注、MPLS LSP回注、MPLS VPN回注等多种回注方式。 |
| 产品资质 | 产品具备《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》、《涉密信息系统产品检测证书》 |
| 产品厂商资质要求 | 厂商须获得中国信息安全测评中心颁发的：信息安全服务资质证书（安全工程类二级）、信息安全服务资质证书（安全开发类一级），须提供以上两个证书的复印件。 |
|  | 产品厂商应具备独立的安全漏洞研究能力，有厂商独立发现并被CVE组织（世界漏洞编号官方组织）收录的安全漏洞。 |
|  | 要求提供手机APP的安全通告服务，服务内容包括：安全资讯、WEB漏洞、软件漏洞、恶意代码、PoC工具等；支持Android、IOS等手机；要求提供手机APP的截图，官网（必须是厂商的官网）下载地址； |
| 本地支持 | 厂商应能够提供本地化的售后服务，在本地有技术工程师，能够提供7×24现场支持服务。 |
| 原厂授权 | 投标人需要获取原厂授权和售后服务承诺函。 |

#### 2、网络入侵防护系统

| 产品要求 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 设备要求 | 提供的产品为2U机架式硬件设备，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，6*GE（Bypass）接口，1个接口扩展槽位。整机吞吐率1.5Gbps,最大并发TCP会话数200万。每秒新增TCP会话数不少于4万。含3年特征库升级和上门维保服务。 |
| 入侵防护功能 | 系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断，攻击特征库数量至少为7100种以上。须提供界面截图，并加盖厂商公章。 |
|  | 系统须提供对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、刺探扫描、暴力破解等恶意流量的检测和阻断；系统应能够有效抵御SQL注入等多种常见的应用层安全威胁。 |
|  | 系统携带的攻击特征库须获得CVE-Compatible兼容性认证。须提供证明文件。 |
|  | 系统具备先进的DoS/DDoS攻击防护能力，支持双向阻断TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DdoS的攻击。 |
| 高级威胁防护 | 系统应提供服务器异常告警功能，可以自学习服务器正常工作行为，并以此为基线检测处服务器非法外联行为。须提供界面截图，并加盖厂商公章。 |
|  | 系统应提供敏感数据保护功能，能够识别、阻断通过自身的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等）。须提供界面截图，并加盖厂商公章。 |
|  | 系统应提供关键文件保护功能，能够识别、阻断通过自身的关键文件，以防止非法外传行为。能识别的关键文件类型应包含至少以下几类：文档类如Excel、PDF、PowerPoint、Word等，压缩文件类如CAB、GZIP、RAR、ZIP、JAR等，图像类如BMP、GIF、JPEG等，音频视频类如MP3、AVI、MKV、MP4、MPEG、WMV等，脚本类如BAT、CMD、WSF等，程序类如APK、DLL、EXE、JAVA_CLASS等。 |
|  | 系统应提供基于信誉的僵尸网络防护能力，具备可以持续升级的信誉库，IPS通过信誉库内的恶意网站IP、C&C服务器地址的信誉值执行相应的防护动作。须提供信誉库的界面截图，并加盖厂商公章。 |
| 沙箱联动 | 支持提供恶意软件分析服务，须提供界面截图，并加盖厂商公章 |
|  | 支持对未知可疑文件统计，须提供界面截图，并加盖厂商公章。 |
|  | 支持对沙箱的配置，须提供界面截图，并加盖厂商公章 |
| 基于应用协议的流量管理功能 | 系统应提供灵活的流量管理功能，可以根据用户、应用、目的IP地址、时间及带宽等因素，实现基于应用、面向对象的流量保护策略。通过流量许可和优先级控制，阻断一切非授权用户流量，并结合最小带宽保证、最大带宽限制、会话限制和每IP设置等功能，有效保证关键应用全天候畅通无阻。须提供界面截图，并加盖厂商公章。 |
| 用户身份识别 | 系统应具备用户身份识别能力，支持基于用户身份进行策略配置、日志记录与查询；支持自动与手动获取用户信息列表并生成组织结构图。须提供界面截图，并加盖厂商公章。 |
| 攻击取证 | 系统应具备原始数据留存功能，在需要进一步分析原始网络数据时，可根据协议、IP地址、端口等参数将原始网络数据保存为通用网络数据分析软件可读的文件，留存文件的大小可根据时间、包数等灵活设定。须提供界面截图，并加盖厂商公章。 |
| 日志管理 | 系统应提供冗余数据库功能，日志信息同时写入多个数据库，以提高数据的安全性。须提供界面截图，并加盖厂商公章。 |
|  | 系统应提供定时自动发送报表功能，支持在指定的时间内将生成的报表以html、word、excel等通用格式通过FTP或邮件发送给指定的管理员，以减少日常维护工作量。须提供界面截图，并加盖厂商公章。 |
| 管理功能 | 系统应提供基于Web的远程GUI管理，可以在任何IP可达地点，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。 |
|  | 系统应提供配套的集中管理平台，实现集中管理和分级管理功能，可对管理范围内的所有引擎设备进行统一的状态监控、策略配置、升级操作和日志报表管理。 |
|  | 系统应具备系统健康状态异常告警机制，能够实时监控系统CPU、内存等关键部件的状态，并在发现异常状况时通过声音、邮件、短信等多种方式及时通知管理员。要求告警触发条件可设置。须提供界面截图，并加盖厂商公章。 |
| 地址簿功能 | 系统应具备地址簿功能，在报表中直观显示IP地址所处国家、地区或某个部门。支持自定义私有IP地址库和导入外部公网IP地址库。须提供界面截图，并加盖厂商公章。 |
| 升级功能 | 系统应提供多种升级方式，至少提供实时在线升级、自动在线升级、离线升级升级方式 |
| 部署模式 | 系统应支持IPS和IDS的混合运行模式，同时提供入侵防护和入侵检测功能。 |
| 产品成熟度证明 | 投标IPS产品应具有国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》，提供有效证书的复印件。 |
|  | 投标IPS产品应具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《计算机软件著作权登记证》，提供有效证书的复印件。 |
|  | 投标产品连续3年入围国际权威咨询机构Gartner发布的魔力象限报告。须提供报告截图，并加盖厂商公章 |
|  | 产品要求取得中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测评证书（EAL3+）级）》 |
|  | 投标产品应具有IPv6 Ready Logo证书，提供有效证书的复印件 |
|  | 投标IPS产品获得中国信息安全认证中心《IT产品信息安全认证证书》。 |
|  | 投标产品应该是被广泛应用的成熟产品，在国内市场具有较高的市场份额，市场占有率排名不应低于前3名。须提供知名第三方机构（如IDC、Frost&Sullivan）出具的连续三年市场占有率排名有效证明材料。 |
| 厂商资质 | 厂商须获得中国信息安全测评中心颁发的：信息安全服务资质证书（安全工程类二级）、信息安全服务资质证书（安全开发类一级），须提供以上两个证书的复印件 |
|  | 产品厂商获得中国信息安全认证中心颁发的:应急处理一级服务资质，提供证书的复印件。 |
|  | 产品厂商获得网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），提供证书的复印件。 |
|  | 产品厂商应具备独立的安全漏洞研究能力，独立发现并被CVE组织（世界漏洞编号官方组织）收录的安全漏洞超过30个，请提供CVE官方网站通过搜索单位名称所获得的CVE数量截图，并加盖厂商公章证明，同时提供这些安全漏洞的CVE编号、漏洞详细介绍及截图，并加盖厂商公章、网站链接。 |
|  | 要求提供手机APP的安全通告服务，服务内容包括：安全资讯、WEB漏洞、软件漏洞、恶意代码、PoC工具等；支持Android、IOS等手机；要求提供手机APP的截图，并加盖厂商公章，官网（必须是厂商的官网）下载地址； |
| 本地支撑 | 厂商应能够提供本地化的售后服务，在本地有技术工程师，能够提供7×24现场支持服务。 服务人数不少于12人，提供最近三个月的社保证明。 |
| 原厂授权 | 投标人需要获取原厂授权和售后服务承诺函。 |

#### 3、Web应用防护系统

| 指标项 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 设备要求 | 产品为1U专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠 |
|  | 提供的产品不能少于2*USB接口，1*RJ45串口，1*GE管理口，4*GE电口（Bypass），含交流单电源。最大支持4路防护。整机吞吐率3G，应用层吞吐率600M；最大并发连接数不能低于100000，每秒新建连接数不可小于3,000。支持SQL注入、XSS、跨站脚本等攻击。包含3年特征库升级和3年上门维保服务。 |
|  | 产品的部署方式要简单、灵活，应支持透明、旁路牵引、反向代理部署等多种部署方式，且各种工作模式下均提供完整WAF功能（如HTTPS防护）；支持多路防护，适应复杂网络环境的需求；支持紧急模式，当连接数超过阀值时，已经代理的连接正常代理，对新增的请求不进行代理，直接转发，防止WAF成为访问瓶颈。支持HA、支持BYPASS。 |
| 防护功能要求 | 支持HTTP 0.9/1.0/1.1，完全解析HTTP事务；支持对SSL（HTTPS）加密会话进行分析。 |
|  | 支持防护：蠕虫、缓冲区溢出、CGI信息扫描、目录遍历等攻击。 |
|  | 支持对SQL注入、XSS、SSI指令、LDAP注入防护、路径穿越及远程文件包含的攻击防护，提供配置界面截图； 支持使HTTP头域中的Cookie、Referer、accetp，range字段过防护策略； 支持WebShell防护，不仅仅基于文件上传功能，同时具备对攻击者发起的webshell控制请求或webshell的响应页面进行阻断，阻碍攻击者利用已上传成功的webshell； 支持CSRF（跨站请求伪造）防护； 支持Cookie安全机制，包括加密和签名的防护方法，支持Cookie自学习，提供配置界面截图； 可以根据文件大小、MIME类型、及文件扩展名，灵活定义下载限制策略，限制用户非法获取网站的关键数据（比如数据库文件，配置文件等），提供配置界面截图。 |
|  | 支持100种以上爬虫防护；支持盗链防护，可采用Referer和Cookie算法。 |
|  | 支持各类DDOS防护，包括TCP Flood、HTTP Flood防护。 |
|  | 支持与同品牌SaaS扫描服务或者Web漏洞扫描器联动， WEB漏洞扫描报告可转化为WAF可执行的、有针对性的WEB安全防护策略（如SQL注入防护、XSS、源代码泄露等）。 |
|  | 支持与抗拒绝服务系统联动，对流量进行按需清洗。提供配置界面截图证明。 |
| 管理功能与可靠性要求 | 支持标准SNMP trap和Syslog接口；支持WEB界面管理及Console及SSH管理。 |
|  | 支持VRRP协议。提供配置界面截图证明。 |
|  | 产品可支持7x24小时云安全运营服务，包括WAF产品的攻击监测与防护、设备维护、策略优化、安全日志分析； |
| 产品资质 | 《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，级别为EAL3+，提供证书复印件证明 投标WAF产品入围国际权威咨询机构Gartner发布的WAF魔力象限报告。须提供报告截图 |
| 厂商资质 | 厂商须获得中国信息安全测评中心颁发的：信息安全服务资质证书（安全工程类二级）、信息安全服务资质证书（安全开发类一级），须提供以上两个证书的复印件。 |
|  | 产品厂商应具备独立的安全漏洞研究能力，有厂商独立发现并被CVE组织（世界漏洞编号官方组织）收录的安全漏洞。 |
|  | 要求提供手机APP的安全通告服务，服务内容包括：安全资讯、WEB漏洞、软件漏洞、恶意代码、PoC工具等；支持Android、IOS等手机；要求提供手机APP的截图，官网（必须是厂商的官网）下载地址； |
| 本地支撑 | 厂商应能够提供本地化的售后服务，在本地有技术工程师，能够提供7×24现场支持服务。 |
| 原厂授权 | 投标人需要获取原厂授权和售后服务承诺函。 |

三、交货要求

交货期：合同签订后20天内。

交货地点：海南省采购人指定地点。

四、售后服务要求

（1）整体项目免费维护期不少3年，自项目验收通过之日起计算。

（2）提供3年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，8小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。

（3）免费质保期结束后，对产品继续提供完善而优惠的售后服务。

（4）培训：中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行操作、使用等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

五、其它要求

1、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

2、报价人必须根据所报产品的技术参数、资质资料编写投标文件。采购人有权对成交候选人所报产品的资质证书等进行核查，如发现与其报价文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

通用合同条款

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日信息安全设备（项目编号：HZ2017-368）竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额（小写） |  | 大小写应一致 |
| 报价总额（大写） |  |  |

二、付款

项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 100%；

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的15％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款；

2.谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

1、报价函（表1）

2、报价一览表（表2）

3、报价人简介

4、技术及资质要求响应表（表3）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、技术部分（括但不限于包括项目实施方案、产品彩页、技术资料与售后服务承诺等等）

9、报价人认为需要的其它证明材料

注：以上复印件需要加盖公章，原件备查。

表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位信息安全设备（项目编号为 HZ2017-368）的谈判邀请函要求，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表报价人     （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

4、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：    （签字或私章）           职务：

日期：

表2、报价一览表

项目名称：信息安全设备

项目编号：HZ2017-368            交货期：合同签订后  天内

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |
| 最终报价 | ¥ （大写）： |

报价人全称：（盖章）       全权代表（签名或私章）：

注: 1、投标报价时，“最终报价”栏请先不要填写，谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动；

3、以上报价应包含货物、运输、安装、调试、培训等费用。本项目预算未包含购置税、保险、上牌等费用，成交人需配合招标人办理完成上牌等事宜。

表3、技术及资质要求响应表

说明：报价人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目名称 | 招标文件技术参数/功能要求 | 投标文件技术参数/功能响应 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“投标文件技术参数/功能响应” 中列出所投设备/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标文件技术参数/功能响应”的内容在投标文件中的页码，便于查阅。

表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的信息安全设备（项目编号为：HZ2017-368）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签字或私章）

受托人  （签字或私章）

年     月     日

# 第六章  谈判程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

1) 不满足报价人资格要求的；

2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

3) 未按谈判文件要求的金额提交报价保证金的；

4) 交货期、工期或报价有效期不满足谈判文件要求的；

5) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；

6) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；

7）不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判

1）按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

2）谈判结束后，各报价人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价。

3）谈判小组对报价人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

4）如报价人满足第二章第18条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对报价人的最终报价价进行调整。

三、谈判、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表1

初步审查表

项目名称：信息安全设备

项目编号：HZ2017-368

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 报价人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 交货期/工期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 6 | 谈判保证金 | 是否提交谈判保证金的 |  |  |  |
| 7 | 投标有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：