目   录

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 评审办法和程序	33

初步审查表	17

技术、商务评分表	18

第五章 合同条款	42

第六章  投标文件内容和格式	33

表1、投标函	43

表2、开标一览表	44

表3、技术响应表	45

表4、授权委托书	45

表5、同类项目业绩	46

# 第一章 投标邀请函

受三亚市公安局的委托，海南信华招标代理有限公司就三亚市公安局智能会议室配套设施采购（项目编号：HNXHZB2017-024）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：三亚市公安局智能会议室配套设施采购

2、编号：HNXHZB2017-024

3、用途：三亚市公安局工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：￥1，530，000.00；

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的上一年度财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社保缴费记录复印件）；

4、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。

5、投标人必须加入三亚市公共资源交易诚信库；详情请登陆三亚市政务中心公共资源交易网（http://ztb.sanya.gov.cn/sanyaztb/）；

三、招标文件获取

1、时间：2017年8月11日至2017年8月18日

2、该项目实行网上获取招标文件，详见：三亚市政务中心公共资源网→办事指南→政府采购项目下载采购文件操作指南。

3、获取招标文件成功后在获取招标文件截止时间前，按系统提示完成网上支付标书款后，即可下载招标文件及其他资料。

4、标书售价：￥100元/套，投标保证金为：￥30,000.00元。

5、投标保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。投标保证金必须在投标截止时间前到账，否则投标无效。

6、招标文件内容如有澄清或修改，澄清或修改的内容在中国海南政府采购网及三亚市政务中心公共资源交易网（ http://ztb.sanya.gov.cn/sanyaztb/）上发布，招标人不再以书面形式通知所有招标文件收受人。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年9月4日15：30；

2、投标截止时间：2017年9月4日15：30；

3、开标时间：2017年9月4日15：30；

4、开标地点：三亚市政务中心公共资源交易大厅第四开标室；

5、公告发布媒介：www.ccgp-hainan.gov.cn、http://ztb.sanya.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市琼山区龙昆南路89号汇龙广场（特区报）1单元1106

电话：0898-65783934    传真：0898-65783934

联系人：  陈小姐

户  名：海南信华招标代理有限公司

开户行：海口农村商业银行股份有限公司金盘支行

帐  户：1010646700000115

六、采购人联系方式

1、联系人：金警官

2、联系电话：0898-88868787

3、地址：三亚市迎宾路362号

海南信华招标代理有限公司

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：三亚市公安局

1.2招标代理机构：海南信华招标代理有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  招标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于三天之内以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8．招标文件的修改或补充

8.l 在投标截止时间十五天前，招标代理机构可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在1个工作日内以书面形式回复招标代理机构，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9．投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9.3投标时开标一览表须再单独用信封密封一份，否则将拒收投标文件。

10．投标报价

10.1报价均须以人民币为计算单位。

10.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

10.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11．投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金为人民币￥30,000元。

11.2 投标保证金应在投标截止时间两个工作日前(即2017年8月30日17:00前)划入或存入招标代理机构指定账户并注明汇款单位，在保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。

户  名：海南信华招标代理有限公司

开户行：海口农村商业银行股份有限公司金盘支行

帐  户：1010646700000115

11.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14．投标文件的密封及标记

14．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南信华招标代理有限公司

项目名称：三亚市公安局智能会议室配套设施采购

项目编号：HNXHZB2017-024

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

15．投标截止时间

15.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

15.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

16．开标

16.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

16.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

17．评标委员会

评标委员会由从省综合评标专家库中随机抽取相关专家组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

18. 关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

19.评标

见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目名称

三亚市公安局智能会议室配套设施采购

二、项目需求清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三亚市公安局智能会议室配套设施采购 | 1 | 套 |  |

三、主要技术要求、规格配置及主要产品技术参数（注：带 ▲ 的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分）

| 序号 | 采购品目名称 | 规格和配置技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、四楼第一会议室大屏显示系统 |
| 1 | LED显示屏 | 1. 全彩显示屏P1.2超小间距(宽：3.0496，高：1.7154)像素结构：表贴三合一 2. 模组分辨率：160×120 3. 点间距（mm）: 1.25 4. 箱体分辨率: 320×240 5. 箱体尺寸：400×300×101 6. 亮度（cd/m²）: 200～800可调 7. 对比度: 4000:1 8. 视角（水平/垂直）: 60°/160° 9. 亮度均匀性: ≥97% 10. 扫描方式：1/30扫描 11. 峰值功率(w/m²): 900 12. 平均功率(w/m²): 100～300 13. 防护等级（前/后）: IP20/IP35 14. ▲LED显示单元亮度具备有效监控、预警、降温、断电保护功能需提供权威性CNAS授权出具的检测报告 15. ▲具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度；需提供权威性CNAS授权出具的检测报告 16. ▲LED显示屏模组可承受50HZ1.5KV（交流有效值）电压1min不发生击穿；需提供权威性CNAS授权出具的检测报告 17. ▲LED显示单元正常使用时达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不超过45K，绝缘材料的温升不超过70K。需提供权威性CNAS授权出具的检测报 18. ▲为保证本次项目所采用的设备厂商软件系统稳定性，设备厂商应获得两年以上的CMMI 5软件能力成熟度模型集成证书（以截止投标时间为准）；需提供认证证书复印件，并加盖厂商鲜章或项目授权章，（并提供原件备查） 19. ▲为保证本次项目所采用设备的具有先进性，设备厂商应获得国家科学技术进步奖，需提供认证证书复印件，并加盖厂商鲜章或项目授权章，（并提供原件备查） | 平方 | 5.3 |  |
| 2 | 多功能图像拼接器 | 1. 可支持槽位：输入2槽、输出2槽、支持8路DVI、8路VGA输入接口、8路DVI输出接口； 2. 总线配置：背板容量：720 Gbps；交换容量：360 Gbps； 3. 核心图像处理：无操作系统，FPGA硬件架构 4. 系统控制：网络、串口 5. 支持倍频倍线 6. 最大输入分辨率：4096×2160 7. 支持信号：网络、数字、模拟 8. 支持接口：HDMI、DVI-D、VGA、BNC 9. 接入规模：模拟信号：512路/数字信号：128路 10. 输出分辨率：DVI（最大1920×1200） 11. 高清输出规模：最大144路输出 12. EDID控制：可修改EDID信息，匹配分辨率 13. 开窗漫游：视频信号单屏可开16窗 14. 多组屏配置：单机支持4组不同配置的大屏或者普通的电视机 15. 支持超高分静态模块，单图片大小支持128M 16. 支持超高分动态模块，刷新率：25帧/秒 17. 支持矩阵控制 18.▲为保证本次项目所采用的设备厂商软件系统稳定性，设备厂商应获得两年以上的CMMI 5软件能力成熟度模型集成证书（以截止投标时间为准）；需提供认证证书复印件，并加盖厂商鲜章或项目授权章，（并提供原件备查） 19. ▲为保证本次项目所采用设备的具有先进性，设备厂商应获得国家科学技术进步奖，需提供认证证书复印件，并加盖厂商鲜章或项目授权章，（并提供原件备查） 20. ▲为了保证整个系统的稳定可靠性，拼接控制器与LED须为同一品牌。 | 台 | 1 |  |
| 3 | LED发送卡 | 全彩屏发送卡 | 块 | 4 |  |
| 4 | 坐席高清视频线 | HDMI/DVI视频线 | 米 | 200 |  |
| 5 | 辅材 | 电源线、线槽、线管、屏幕支架、配电等 | 项 | 1 |  |
| 二、四楼第一会议室会议讨论与扩音系统 |
| 1 | 高集成数字会议系统主机 | 1.输入电源：～90-132V/180-264V 50/60Hz by switch 2.话筒容量：≤4096 3.通道数量：1 CH 4.频率响应：30 ~ 20KHz 5.信噪比：>72 dB(A) 6.通道串音：>80 dB 7.总谐波失真：<0.05% 8.音频输入：LINE IN: 775mV 非平衡；MIC IN : 50mV 非平衡 9.音频输出：LINE OUT : 1V 非平衡；REC OUT: 200mV 非平衡 10.输出负载：>1KΩ 11.串口：连接电脑和摄像跟踪主机 12.静态功耗：10W 13.输出功耗：340W 14.连接方式：专用电缆（8 芯） 15.接头可靠性：可靠 16.遵循规范：IEC60914 17.工作温度：-10℃~+60℃ 18.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 19.安装方式：19英寸标准机柜 20.重量：3Kg 21.尺寸(LxWxH)：484 x 305 x 88mm 22.颜色：黑色 23.▲主机面板含按键式数字Volume (0dB/-3Db/-5 dB/-10 dB/-15 dB ); Base(+6dB/+2 dB/0dB/-2dB-6dB); Treble(+6 dB/+2 dB/0 dB/-2dB/-6dB)可调; 接口: 8芯航空插头×4/RS232 dB9×2/音频RCA×6/市电三芯AC插座(厂家需要提供主机面板接口复印件并加盖厂家公章) 24.具有四种会议模式：FFIO（先进先出模式）；NORMAL（普通模式）；FREE(自由模式)；APPLY（申请发言）。 25.发言人数限制功能：发言单元数量1、2、4、6可调，主席单元不受限制。 26.▲超强的扩展限制功能；主机最多可连接128台发言单元，通过扩展最多可接入4096台发言单元。"手拉手"电缆串接模式，便于安装和维护。 27.音频处理采用数字均衡模块、降噪处理模块，使声音清晰透澈；两路音频输入，四路音频输出，连接周边设备。 28.具有2组原音通道输出，可连接PA功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接卡座进行录音。 29.具有2组录音通道输出，可以接设备进行录音。配合摄像跟踪系统可实现视像自动跟踪功能。 30.▲具有投票功能及数据管理功能，可与PC控制软件，其它会议系统、中控系统等设备配合使用，实现现代高科技会议。为保证系统可扩展性与兼容性、以及方便统一管理和统一售后维护，所采用的设备（包括会议系统主机、会议系统主席单元、会议系统代表单元、音频处理器、UHF段无线咪、电源时序器、无纸化媒体会议管理平台、无纸化会议终端、无纸化会议主机、中控系统、有线触摸防水墙上面板、串口分配器、手动自动电源控制箱、UHF段无线会议主机、UHF段无线会议主席单元、UHF段无线会议代表单元、UHF段无线会议电池充电箱、UHF段无线会议专用锂电池、UHF段无线会议天线分配器、调音台、效果器、反馈抑制器、、功放、音响扩声设备等周边设备）均为同一品牌，并提供厂家授权加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 高集成数字会议系统嵌入式讨论主席单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：1W 10.耳机负载：8-32Ω 11.耳机音量：最大40mW 12.耳机接口：3.5mm单声道插口 13.遵循规范：IEC60914 14.连接头：网线 15.手拉手扩展口：不提供 16.供电方式 ：主机供电DC24V 17.颜色：黑色 18.签到功能 ：按键签到 19.咪杆高度：415mm 20.安装方式：嵌入式 21.重量：0.18kg 22.尺寸(LxWxH)：129×52×51.5 mm 23.开孔(LxWxH)：108×45 mm 24.单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围，采用8芯线“T”型通过接口盒连接。 25.采用有嵌入式安装方式，具有耳机输出 :9dBu，8-32Ω，3.5mm微型插座。 26.具有讨论发言/自动视像跟踪功能。 27.麦克风类型 :高指向性柱极体，指向特性 :心型，灵敏度高，可以调节，麦克风具有发言，红色灯环亮时，表示正在发言。绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 28.麦克风频率响应:80Hz-16KHz，灵敏度: －46dBv/Pa | 台 | 1 |  |
| 3 | 高集成数字会议系统嵌入式讨论代表单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：1W 10.耳机负载：8-32Ω 11.耳机音量：最大40mW 12.耳机接口：3.5mm单声道插口 13.遵循规范：IEC60914 14.连接头：网线 15.手拉手扩展口：不提供 16.供电方式 ：主机供电DC24V 17.颜色：黑色 18.签到功能 ：按键签到 19.咪杆高度：415mm 20.安装方式：嵌入式 21.重量：0.18kg 22.尺寸(LxWxH)：129×52×51.5 mm 23.开孔(LxWxH)：108×45 mm 24.单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围，采用8芯线“T”型通过接口盒连接。 25.采用有嵌入式安装方式，具有耳机输出 :9dBu，8-32Ω，3.5mm微型插座。 26.具有讨论发言/自动视像跟踪功能。 27.麦克风类型 :高指向性柱极体，指向特性 :心型，灵敏度高，可以调节，麦克风具有发言，红色灯环亮时，表示正在发言。绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 28.麦克风频率响应:80Hz-16KHz，灵敏度: －46dBv/Pa | 台 | 22 |  |
| 4 | 高集成数字会议系统双音频主席单元接口盒 | 1.最大功耗：1W 2.遵循规范：IEC60914 3.连接头：自带1.8米航空8芯 4.手拉手扩展口：一个 5.供电方式 ：主机供电DC24V/24V电源适配器 6.颜色：银灰色 7.安装方式：桌面式 8.重量：0.51kg 9.尺寸(LxWxH)：156x110x32 mm | 台 | 6 |  |
| 5 | 8芯会议专用延长线 | 20米一公一母DCN安装电缆（8芯航空） | 条 | 2 |  |
| 6 | TS系列会议专用地插 | 1.功耗：1.5W 2.供电电压：36V 3.连接方式：专用电缆（8 芯） 4.颜色 ：金色 5.重量：约 0.5KG 6.尺寸：127Lx 127W x61H(mm) 7.工作温度：-10℃~+45℃ 8.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 9.开孔尺寸：109×109mm | 个 | 2 |  |
| 7 | 专业功放 | 1.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：32dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥90dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：900W 16.尺寸(L xWxH)：483x394x88 mm 17.重量：11.2Kg 18.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 19.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用； 20.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 21.▲输出功率:立体声/并联8Ω:200W*2、立体声/并联4Ω:300W*2、桥接8Ω:600W； 22.信噪比:>95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度:≥80dB、失真度:＜0.05%；供电:~ 220V(50/60Hz) 23.▲两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入； | 台 | 2 |  |
| 8 | 高档会议天花喇叭（带分频器） | 1．额定功率：100W 2. 阻抗：黑: Com;红: 8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：91dB 4．频率响应(-10dB)：50-20KHz 5．喇叭单元：8" ×1 1.5" ×1 6．安装开孔尺寸：248mm 7．尺寸：280 ×110mm 8．重量：3.2 Kg | 只 | 4 |  |
| 9 | 16路数字输出两编组USB录音实况调音台 | 1.单声道输入通道：12路 2.立体声输入通道：2组（4路单声道） 3.单声道插入通道：12路 4.单声道话筒接口幻像电源：+48V 5.输出通道：一组立体声主输出、两路编组输出、两组辅助输出、一组立体声监听输出、一组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出 6.频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB 7.单声通道话筒到主输出最大增益：60dB±2dB 8.单声通道线路到主输出最大增益：45dB±2dB 9.立体声声通道线路到主输出最大增益：15dB±1dB 10.通道串音：≤-90dB @ 20KHz 11.左右声道串音：≤-90dB@ 20KHz 12.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB 13.主输出通道最大平衡输出：24dB±1.5dB 14.主输出/编组最大非平衡输出：18dB±1.5dB 15.辅助最大非平衡输出：18dB±1.5dB 16.CD/TAPE输最大非平衡输出：18dB±1.5dB 17.效果最大非平衡输出：18dB±1.5dB 18.耳机输出：12dB/0.25W@32Ω；18dB@10KΩ；20Hz~20KHz 19.通道间增益差：≤2dB 20.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz单声道通道均衡 21.高频、可扫频中频、低频的频点范围：14KHz、200Hz~8KHz 、80Hz 22.中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB立体声通道均衡 23.高频、中高频、中低频、低频的频点范围：20KHz、3KHz 、500Hz、20Hz 24.中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB 25.效果器：21种DSP效果 26.通道削波指示灯：比削波电平提前3dB指示 27.编组及主输出12段电平指示灯：+6dB,+3dB,0dB,-3dB,-6B,-9dB,-12dB,-15dB,-18dB,-24dB,-30dB,-36dB 28.电源供应及功耗：~110-220V 50Hz , ≤60W 29.功放输出功率：无 30.外置电源尺寸：85x60x120mm 31.产品尺寸(LxMxH)：536x419x 80mm 32.净重：9Kg、毛重：9.5Kg 33.▲内置21种DSP效果器，面板按键可选择； 34.▲内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和音乐录音； 35.▲内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目；投标人所投产品制造商获得中国企业信用评估中心通过的“中国绿色环保产品”证书，证书需包含（公共广播、全数字会议、远程视频会议、高清录播系统及专业音响扩声系统）等系统字样，投标时需提供复印件加盖厂家公章（附官网查询打印件）提供网址备查。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 八进八出数字音频矩阵处理器 | 1、输入通道及插座：8路可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口 2、输出通道及插座：8路可切换平衡线路，采用凤凰插接口 3、输入阻抗：2KΩ 4、输出阻抗：100Ω 5、输入量化：48KHz/24bit 6、输出量化：48KHz/24bit 7、A/D动态范围：114dB 8、D/A动态范围：114dB 9、幻象供电：DC 48V 10、频率响应：20～20KHz ±0.5db 11、动态范围：103dB THD<1% @ 1kHz 12、总谐波失真：-85dbTHD<0.0056%@1KHz,+4dbu 13、通道隔离度：119dB 14、本底噪音：-87dBA 15、信噪比：91dB 16、最大输入增益：54dB 17、输出阈值电平：-76.7dB～16.2dB 18、最大输出电平：16dBu 19、延时器.时间：0mS～2000mS距离0m～680m 20、工作电源：DC 48V 21、工作温度：0℃～40℃ 22、电源功耗：20W 23、产品尺寸（L×W×H）：483×258×44mm 24、净重：2.9Kg 25、运输尺寸（L×W×H）：560×408×135mm 26、毛重：4.46Kg" 27. 支持8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 28. ▲输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供软件界面截图） 29. ▲输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供软件界面截图） 30. 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音。 31.▲ 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供设备面板接口图） 32. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 33. 配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 34. 支持断电自动保护记忆功能。 35. Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 36. 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 37. 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 | 台 | 1 |  |
| 11 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持） | 系统指标 1.频率指标：640-690M 740-790M 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽420mm×深180mm×高41mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30Mw；低功率3Mw 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30Mw时大约10个小时，3Mw时大约15个小时 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长270mm×直径35mm（手持） | 套 | 1 |  |
| 12 | 2通道反馈抑制器 | 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+20dBu 7.频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 8.信噪比：≥98dB@1KHz0dBu 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 10.通道分离度：>80dB(1KHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：独立24个每通道 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 18.FFT长度：2048 19.传声增益：6—10dB 20.系统增益：0dB 21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms 22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms；恢复时间：50ms~5000ms 23.噪声门：-120dB~-40dB.A26 24.显示：采用分辨率为144 x 32的LED显示屏，提供4段LED显示输出电平 25.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换； 26.功耗：<20W 27.机箱适配器高度：1U 28.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm 29.净重：2.3kg 30.运输尺寸（LxDxH）：553 x 296 x 98 mm 31.毛重：4.3Kg | 台 | 1 |  |
| 13 | 大功率电源时序器 | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率电源连接器。 6.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 技术参数 1. 额定输出电压:AC220V/50Hz 2. 额定输出电流:30A 3. 可控制电源:8路 4. 每路动作延时时间:1秒 5. 供电电源:VAC 50/60Hz 30A 6. 单路额定输出电源:16A 7. 尺寸:484 x 299 x66mm 8. 重量：4.9Kg | 台 | 1 |  |
| 14 | 音箱支架 | 适用于：TS-8/ TS-8A/ TS-8W/ TS-8AW,音箱壁挂支架 | 只 | 2 |  |
| 15 | 音频跳线 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 24 |  |
| 16 | 音频线 | 2*1带屏蔽音频线 | 米 | 400 |  |
| 17 | 音箱线 | 300X | 米 | 400 |  |
| 18 | 辅材 | 电源线、线槽、线管、音频头、卡侬头、欧姆头、配电等 | 项 | 1 |  |
| 三、四楼第一会议室无纸化会议系统 |
| 1 | 无纸化多媒体会议管理平台 | 1.无纸化多媒体会议管理平台服务器性能要求至少I5-4460的CPU，内存至少8G，硬盘容量至少2T，配备千兆网络接口 2.运行Windows 7操作系统，系统可靠稳定，可为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能。 3.支持远程登录web管理。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无纸化会议终端软件 | 采用CS架构设计，安全稳定，支持强大的无纸化会议控制应用功能：包括首页编辑、会议签到、视频播放、个性化呼叫服务、会议信息及与会者信息查看、会议记录、会议投票、上网服务、文件分发、文档资料导入导出、同步演示（支持多台客户端同步演示过程中分别批注、保存，支持同步至投影幕或其他终端）、支持功能自定义；终端的控制信号、文档、视频、同步桌面等所有数据。 | 套 | 23 |  |
| 3 | 交互式多媒体无纸化会议终端 | 1.触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，内嵌智能无纸化终端，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方。 2.采用15.6英寸多点电容触控高清液晶屏，分辨率达到1920×1080dpi,屏幕视角为IPS全视角液晶屏，显示效果清晰亮丽，可调节背光设计，防止过亮或过暗引发疲劳感。 3.升降器面板航空铝材材质，阳极氧化拉丝工艺；采用超薄设计，液晶屏厚度仅为8mm；细砂亚银外观。 4.电动控制，实现15度仰角，以达到最佳的视角效果，使用灵活，稳定性好，抗震性能好。 5.具有电源保护功能，升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。 6.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /html /htm等，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件。 7.通过U盘，进行阅览文件或上传共享其他参会人员，文件同时可保存在服务器和本地。 8.支持单人白板或多人同时共享同一画板。 9.支持与一人或多人进行实时会议交流。 10.可对任意页面进行手写批注，并将批注保存上传至服务器，方便会后进行归档。 11.支持屏幕自由共享，任何参会人员可以在会议中进行屏幕广播将本地画面共享至其他参会人员。 12.参会人员可以异步浏览退出广播画面进行查看本地文档。 13.可切换无纸化终端为普通电脑使用。 14.会中可以呼叫会议服务，选项包括茶水、笔、纸等，也可自定义输入服务需求；支持会议服务安卓app，可处理不同会议室发来的服务信息。 15.▲内置浏览器，支持浏览以太网网络，可访问OA、邮箱等。（提供软件界面截图，加盖生产厂商公章） 16.▲支持对服务器中的视频进行任意点播，支持实时观看视频流直播，可全屏显示视频。（提供软件界面截图，加盖生产厂商公章） 17.▲会议过程中可以随时进行会议笔记记录，并保存上传至服务器，支持下载到本地。（提供软件界面截图，加盖生产厂商公章）,提供样品演示。 18. 可对会议签到进行开始或统一签到控制，并查看当前状态情况，可对签到情况进行投屏。 19. 可对不同会议议程进行自由切换启用。 20. 主席权限可对会议投票进行启用、结束、查看统计结果功能。 21. 主席权限可以将任一参会人本地画面屏幕广播至全部参会人，也可以结束任一参会人的共享画面。 22. 主席权限可控制展示欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面，同时支持统一升降机控制、统一开关机。 23. CPU处理能力至少双核1.8GHz主频；内存至少4GB DDR3，windows10操作系统 | 台 | 23 |  |
| 4 | 全数字多媒体会议控制主机 | 1.无纸化智能流媒体服务器性能要求至少I5-4460的CPU，内存至少4G，配备千兆网络接口 2.运行Windows 7操作系统，系统可靠稳定，可为无纸化多媒体会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通的流媒体平台。 3.内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。配置HDMI和VGA视频输入接口，外部信号通过此接口实时广播画面到所有无纸化终端并同步显示；配置HDMI和DVI视频输出接口，任何无纸化终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 4.配置1路3.5mm音频输入接口和1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 5.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 6.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口无任何画面输出 7.支持远程登录web管理。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 投影控制器 | 1、静态显示界面可定制。自动显示二维码，方便手机平板扫描接入会议。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 无线路由器 | 1200M无线路由器 | 台 | 2 |  |
| 四、四楼第一会议室会议集中控制系统 |
| 1 | 网络中控主机 | 1.全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯； 2.ipad/iphone手持终端编程全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 3.采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； 4.采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ； 5.大量采用高度集成化协处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； 6.主机内置8MB内存及16MB的大容量FLASH 存储器； 7.可扩展电力载波通讯功能，让电网所在的300米范围无需布线即可控制； 8.▲8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、Rs422格式数据； 9.主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出； 10.8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达16个； 11.8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路； 12.8路弱电继电器控制接口； 13.3个CRV-NET网络控制接口，可以并接最大256个网络设备； 14.客户可编程设置的任何控制协议或者控制代码； 15.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器； 16.支持双代码的控制，即一键发二种代码； 17.支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程； 18.可从网上下载各种常用的电器设备的红外代码库； 19.采用国际流行SMT全贴片式生产工艺； 20.全制式环保电源(110V-240V),适合任何地区。 21.处理器：210MIPS，最高可达533MIPS 22.扩展内存：可扩展至32M 23.存储器 RS485及RS422信号 24.▲输入I/O端口：8个终端块，带保护电路、投标需提供厂家具有ISO9001、ISO4001和0HSAS18001音视频系统集成含（公共广播、数字会议、视频会议、智慧云录播系统、分布式拼接管理系统、中控矩阵系统、消防广播、专业音响）的设计和生产质量管理体系认证证书并并附上官网截图并厂家盖章； | 台 | 1 |  |
| 2 | 10寸无线真彩色触摸屏 | 平板电脑\16G\WIFI | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线射频接收器 | 1.具有一个网络口、一个串口 2.双10位ID拨码开关，支持ID码范围：1-993.射频频率433MHz 4.采用曼切斯特编码，极大的提高无线通信的可靠性 5.无线接收有效距离高达80米 6.支持多款无线触摸屏 7.输入电源 中控主机提供电源，供电DC24V 8.输入电流 300mA@12VDC，可接TS-9.169A/TS-9169B/TS-9188/TS-9172等可编程触摸屏 | 台 | 1 |  |
| 4 | 8键有线触摸防水墙上面板 | 1.采用最先进的电容触摸感应设计，可靠性高，寿命长； 2.界面颜色可根据墙面设计，与墙体浑然一体； 3.界面按钮的文字内容可以自定义修改； 4.按键、指示灯一体化； 5.无线射频控制，射频频率433MHz； 6.通过设置RFID码可安装多个同类型面板； 7.220V的外接电源，面板供电AC 5V，同时内置100mA电池，可取下使用。 8.通讯方式 射频，频率433MHz 9.指令编辑 按键功能可依据需要编程实现 10.按键数量 8键 | 个 | 1 |  |
| 5 | 8路串口分配器 | 1.1路RS-232串口输入，8路RS-232串口输出 2.输入数据可指定切换至8路的任何一路输出 3.输出数据的波特率和校验方式可设定 4.设备可用级联方式进行串口输出数量的扩展，级联最大数量为10台，可扩展至80个串口输出 5.进行扩展后并不阻碍原本的中控RS-232端口的继续使用 6.带有八路的I/O输出端口，TTL电平输出 7.I/O输出端口可设置为高电平触发，低电平触发，正脉冲触发，负脉冲触发四种方式 8.通过面板指示灯，可以清楚观察端口的操作 9.结合高端中控使用，可节省控制端口的成本 | 台 | 1 |  |
| 6 | 8路手动、自动电源控制箱 | 8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负责能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 功能特点 1.协议兼容:搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制。 2.手动控制：在机器的正前方，有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。 3.ID选择：机器具备ID识别，方便系统级联扩展。 4.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 技术参数 1.手动：8路独立电源开关控制 2.载入容量：单路电流20A 3.电源：DC24V 4.控制方法：通过RS-232及中控主机NET网络接口 5.外形尺寸(LxWxH)：484×209×44(mm) 6.重量：3.2Kg 7.切换电流（MAX）：20A 8.最大功耗：7.2W | 台 | 3 |  |
| 7 | 红外发射棒 | 红外转发 | 根 | 8 |  |
| 8 | 无线路由器 | 450M | 个 | 2 |  |
| 9 | 编程软件 | 音视频控制\场景控制\输入输出控制进行定制编程 | 套 | 1 |  |
| 10 | 数据线 | 屏蔽数据线8*0.1 | 米 | 300 |  |
| 11 | 控制线 | RVV3*1.5 | 米 | 300 |  |
| 12 | PVC线管 | PVC25/20 | 米 | 300 |  |
| 13 | 系统配套辅材 | 电源线、美化带、串口头、红外头、水晶头等 | 项 | 1 |  |
| 五、五楼第二会议室视频系统 |
| 1 | 坐席高清视频线 | HDMI/DVI视频线 | 米 | 300 |  |
| 2 | 辅材 | 电源线、线管、线槽、装修破坏修复材料等 | 项 | 1 |  |
| 五、五楼第二会议室视频系统 |
| 1 | UHF频段无线会议系统主机 | 1、音频信道 1) 通信方式: UHF无线方式（单向） 2) ▲信道数 :5路（1主席单元通路，4代表单元通路） 3) 频率范围 :500MHz-950MHz 4) 调制方式: FM 5) 接收灵敏度: -100dBM 6) 输出电平 :平衡输出：0-600mV、不平衡输出：0-300mV 7) 频率响应 :50Hz-15KHz 8) 信噪比 :＞105dB 9) 失真度 :＜0.5% 10) 无线信号传输距离 :60米（空旷条件下） 2、控制信道 1) 通信方式 :UHF无线方式(双向） 2) 信道数 :16个 3) 频率范围 :422.4MHz-438.4MHz 4) 调制方式: FSK 5) 接收灵敏度: -100dBM 6) 辐射功率: +6dBm（可调） 7) 频率偏差 :＜0.002 8) 速率: 100KBPS 9) 信号覆盖范围 :60米（空旷条件下） 3、其他规格 1) 电源 :DC12V-15V，≥1A 2) 功率: < 7W 3) 工作温度 :-10℃-40℃ 4) 尺寸（W×H×D）: 485mm×100mm×355mm 5) 重量 :7.2 Kg 6)▲投标需提供CAQI全国质量检验稳定合格产品证书，CAQI全国公共广播行业质量领先品牌证书、CAQI全国质量月全国质量诚信标杆典型企业证书、CAQI全国质量信得过产品证书（含消防广播、远程视频会议系统、专业音响字样）并加盖厂家公章； | 台 | 1 |  |
| 2 | UHF频段无线会议系统主席单元 | 音频信道 1) 通信方式 :UHF无线方式（单向） 2) 信道数: 5路（1主席单元通路，4代表单元通路） 3) 频率范围: 500MHz-950MHz 4) 调制方式: FM 5) 红外辐射功率 :+10dBM 6) 最大调制量: 60K 7) 辐射功率: ≤+9dBm 8) 话筒灵敏度 :-44dB±2dB 9) 频率偏差: <0.002 10) 信噪比 :>85dB 11) 总谐波失真: ≤0.8% 12) 频率响应: 50Hz-15KHz 13) 拾音距离 :10-30cm 控制信道 1) 通信方式 :无线方式 2) 信道数 :16个 3) 频率范围 :422.4MHz-438.4MHz 4) 调制方式: FSK 5) 接收灵敏度: -100dBM 6) 发射功率: ≤+6dBm 7) 数据速率 :100Kbps 8) 频率偏差 :<0.002 其他规格 1) 内置电源: DC 3.7V - 4.5V 2) 功率 :待机≤360mW, 讲话状态≤630mW 3) 工作温度: -10℃ -- 40℃ 4) 咪杆长: 400mm 5) 尺寸 :170×5.8×120mm 6) 重量 :0.6Kg (含电池) | 台 | 1 |  |
| 3 | UHF频段无线会议系统代表单元 | 音频信道 1) 通信方式 :UHF无线方式（单向） 2) 信道数: 5路（1主席单元通路，4代表单元通路） 3) 频率范围: 500MHz-950MHz 4) 调制方式: FM 5) 红外辐射功率 :+10dBM 6) 最大调制量: 60K 7) 辐射功率: ≤+9dBm 8) 话筒灵敏度 :-44dB±2dB 9) 频率偏差: <0.002 10) 信噪比 :>85dB 11) 总谐波失真: ≤0.8% 12) 频率响应: 50Hz-15KHz 13) 拾音距离 :10-30cm 控制信道 1) 通信方式 :无线方式 2) 信道数 :16个 3) 频率范围 :422.4MHz-438.4MHz 4) 调制方式: FSK 5) 接收灵敏度: -100dBM 6) 发射功率: ≤+6dBm 7) 数据速率 :100Kbps 8) 频率偏差 :<0.002 其他规格 1) 内置电源: DC 3.7V - 4.5V 2) 功率 :待机≤360mW, 讲话状态≤630mW 3) 工作温度: -10℃ -- 40℃ 4) 咪杆长: 400mm 5) 尺寸 :170×5.8×120mm 6) 重量 :0.6Kg (含电池) | 台 | 18 |  |
| 4 | UHF频段无线会议系统电池充电箱 | 1.采用AC110V~240V开关电源供电。 2.可同时为16枚专用锂电池充电。 3.具有智能充电管理电路，可有效保护电池。 4.具有伸缩拉杆及滑轮方便移动 技术参数 1. 电源 :AC110V-240V~50Hz/60Hz 2. 功率 :200W 3. 充电位数: 16 4. 单位最大充电电流: 700mA 5. 充电时间: 约8-10小时 6. 状态指示 :红灯闪动-充电中；绿灯-充电完成 7. 工作温度: 0℃-40℃ 8. 尺寸: 620×370×175mm 9. 重量: 9Kg(不含电池) | 台 | 1 |  |
| 5 | UHF频段无线会议系统专用锂电池 | 1.具有能量密度高、小型化、轻量化，以及高安全性 2.锂电池的寿命一般为300～500个充电周期 技术参数 1. 电池容量:1950mAh 2. 额定电压: DC3.7V 3. 放电电流: ＜500mA 4. 充电电流:＜700mA 5. 发言工作时间:＞8小时 6. 待机工作时间: ＞24小时 7. 充电电压: DC5V 8. 尺寸:47×40×12mm 9. 重量 :54g | 条 | 19 |  |
| 6 | UHF频段无线会议系统天线分配系统 | 天线分配系统由一台天线分配器、2个天线组成，可接多台接收机使用，让接收讯号获得较佳噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供4组电源输出给接收 机使用，方便安装工程。 技术参数 1.适用频带范围：500-900MHz 2.输出/入增益：0dB(频段中心） 3.输出端绝缘度：20dB 4.输出/入阻抗：50欧姆 5.增益：13dBm 6.频宽：400MHz 7.接头：BNC插座 8.电源供应：DC12-15V 9.消耗电流：170mA 10.无线信号传输距离 :100米（增加天线后，空旷条件下） | 个 | 1 |  |
| 7 | 专业功放 | 1.▲输出功率（20-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：2200W 16.尺寸(L xWxH)：483x464x88 mm 17.重量：15.8Kg 2.▲两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入 | 台 | 2 |  |
| 8 | 高档专业音箱300W | 1.阻抗：8Ω 2.频响：45Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)90°(V)70° 6.高音：1.5"压缩钕磁高音单元×1 7.低音：10"钕磁低音×1 8.尺寸(HxWxD)：524x300x340 mm 9.重量：12.22Kg | 只 | 4 |  |
| 9 | 16路数字输出两编组USB录音实况调音台 | 1.单声道输入通道：12路 2.立体声输入通道：2组（4路单声道） 3.单声道插入通道：12路 4.单声道话筒接口幻像电源：+48V 5.输出通道：一组立体声主输出、两路编组输出、两组辅助输出、一组立体声监听输出、一组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出 6.频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB 7.单声通道话筒到主输出最大增益：60dB±2dB 8.单声通道线路到主输出最大增益：45dB±2dB 9.立体声声通道线路到主输出最大增益：15dB±1dB 10.通道串音：≤-90dB @ 20KHz 11.左右声道串音：≤-90dB@ 20KHz 12.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB 13.主输出通道最大平衡输出：24dB±1.5dB 14.主输出/编组最大非平衡输出：18dB±1.5dB 15.辅助最大非平衡输出：18dB±1.5dB 16.CD/TAPE输最大非平衡输出：18dB±1.5dB 17.效果最大非平衡输出：18dB±1.5dB 18.耳机输出：12dB/0.25W@32Ω；18dB@10KΩ；20Hz~20KHz 19.通道间增益差：≤2dB 20.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz单声道通道均衡 21.高频、可扫频中频、低频的频点范围：14KHz、200Hz~8KHz 、80Hz 22.中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB立体声通道均衡 23.高频、中高频、中低频、低频的频点范围：20KHz、3KHz 、500Hz、20Hz 24.中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB 25.效果器：21种DSP效果 26.通道削波指示灯：比削波电平提前3dB指示 27.编组及主输出12段电平指示灯：+6dB,+3dB,0dB,-3dB,-6B,-9dB,-12dB,-15dB,-18dB,-24dB,-30dB,-36dB 28.电源供应及功耗：~110-220V 50Hz , ≤60W 29.功放输出功率：无 30.外置电源尺寸：85x60x120mm 31.产品尺寸(LxMxH)：536x419x 80mm 32.净重：9Kg、毛重：9.5Kg 33.▲内置21种DSP效果器，面板按键可选择； 34.▲内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和音乐录音； 35.▲内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目；投标人所投产品制造商获得中国企业信用评估中心通过的“中国绿色环保产品”证书，证书需包含（公共广播、全数字会议、远程视频会议、高清录播系统及专业音响扩声系统）等系统字样，投标时需提供复印件加盖厂家公章（附官网查询打印件）提供网址备查。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 八进八出数字音频矩阵处理器 | 1、输入通道及插座：8路可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口 2、输出通道及插座：8路可切换平衡线路，采用凤凰插接口 3、输入阻抗：2KΩ 4、输出阻抗：100Ω 5、输入量化：48KHz/24bit 6、输出量化：48KHz/24bit 7、A/D动态范围：114dB 8、D/A动态范围：114dB 9、幻象供电：DC 48V 10、频率响应：20～20KHz ±0.5db 11、动态范围：103dB THD<1% @ 1kHz 12、总谐波失真：-85dbTHD<0.0056%@1KHz,+4dbu 13、通道隔离度：119dB 14、本底噪音：-87dBA 15、信噪比：91dB 16、最大输入增益：54dB 17、输出阈值电平：-76.7dB～16.2dB 18、最大输出电平：16dBu 19、延时器.时间：0mS～2000mS距离0m～680m 20、工作电源：DC 48V 21、工作温度：0℃～40℃ 22、电源功耗：20W 23、产品尺寸（L×W×H）：483×258×44mm 24、净重：2.9Kg 25、运输尺寸（L×W×H）：560×408×135mm 26、毛重：4.46Kg" 27. 支持8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 28. ▲输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供软件界面截图） 29. ▲输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供软件界面截图） 30. 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音。 31.▲ 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供设备面板接口图） 32. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 33. 配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 34. 支持断电自动保护记忆功能。 35. Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 36. 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 37. 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 | 台 | 1 |  |
| 11 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持） | 1.频率指标：640-690M 740-790M 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标: 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽420mm×深180mm×高41mm 发射机指标: 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30Mw；低功率3Mw 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30Mw时大约10个小时，3Mw时大约15个小时 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长270mm×直径35mm（手持） | 套 | 1 |  |
| 12 | 2通道反馈抑制器 | 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+20dBu 7.频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 8.信噪比：≥98dB@1KHz0dBu 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 10.通道分离度：>80dB(1KHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：独立24个每通道 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 18.FFT长度：2048 19.传声增益：6—10dB 20.系统增益：0dB 21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms 22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms；恢复时间：50ms~5000ms 23.噪声门：-120dB~-40dB.A26 24.显示：采用分辨率为144 x 32的LED显示屏，提供4段LED显示输出电平 25.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换； 26.功耗：<20W 27.机箱适配器高度：1U 28.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm 29.净重：2.3kg 30.运输尺寸（LxDxH）：553 x 296 x 98 mm 31.毛重：4.3Kg | 台 | 1 |  |
| 13 | 大功率电源时序器 | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率电源连接器。 6.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 技术参数 1. 额定输出电压:AC220V/50Hz 2. 额定输出电流:30A 3. 可控制电源:8路 4. 每路动作延时时间:1秒 5. 供电电源:VAC 50/60Hz 30A 6. 单路额定输出电源:16A 7. 尺寸:484 x 299 x66mm 8. 重量：4.9Kg | 台 | 1 |  |
| 14 | 音频跳线 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 24 |  |
| 15 | 音频线 | 2*1带屏蔽音频线 | 米 | 500 |  |
| 16 | 音箱线 | 300X | 米 | 600 |  |
| 17 | 辅材 | 电源线、线槽、线管、音频头、卡侬头、欧姆头、配电等 | 项 | 1 |  |
| 七、五楼第二会议室会议集中控制系统 |
| 1 | 网络中控主机 | 1.全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯； 2.ipad/iphone手持终端编程全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 3.采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； 4.采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ； 5.大量采用高度集成化协处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； 6.主机内置8MB内存及16MB的大容量FLASH 存储器； 7.可扩展电力载波通讯功能，让电网所在的300米范围无需布线即可控制； 8.8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、Rs422格式数据； 9.主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出； 10.8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达16个； 11.8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路； 12.8路弱电继电器控制接口； 13.3个CRV-NET网络控制接口，可以并接最大256个网络设备； 14.客户可编程设置的任何控制协议或者控制代码； 15.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器； 16.支持双代码的控制，即一键发二种代码； 17.支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程； 18.可从网上下载各种常用的电器设备的红外代码库； 19.采用国际流行SMT全贴片式生产工艺； 20.全制式环保电源(110V-240V),适合任何地区。 21.处理器：210MIPS，最高可达533MIPS 22.扩展内存：可扩展至32M 23.存储器 RS485及RS422信号 24.输入I/O端口：8个终端块，带保护电路 | 台 | 1 |  |
| 2 | 10寸无线真彩色触摸屏 | 16G/WINFI | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线射频接收器 | 1.具有一个网络口、一个串口 2.双10位ID拨码开关，支持ID码范围：1-99 3.射频频率433MHz 4.采用曼切斯特编码，极大的提高无线通信的可靠性 5.无线接收有效距离高达80米 6.支持多款无线触摸屏 7.输入电源 中控主机提供电源，供电DC24V 8.输入电流 300mA@12VDC，可接TS-9169A/TS-9169B/TS-9188/TS-9172等可编程触摸屏 | 台 | 1 |  |
| 4 | 8键有线触摸防水墙上面板 | 1.采用最先进的电容触摸感应设计，可靠性高，寿命长； 2.界面颜色可根据墙面设计，与墙体浑然一体； 3.界面按钮的文字内容可以自定义修改； 4.按键、指示灯一体化； 5.无线射频控制，射频频率433MHz； 6.通过设置RFID码可安装多个同类型面板； 7.220V的外接电源，面板供电AC 5V，同时内置100mA电池，可取下使用。 8.通讯方式 射频，频率433MHz 9.指令编辑 按键功能可依据需要编程实现 10.按键数量 8键 | 个 | 1 |  |
| 5 | 8路串口分配器 | 1.1路RS-232串口输入，8路RS-232串口输出 2.输入数据可指定切换至8路的任何一路输出 3.输出数据的波特率和校验方式可设定 4.设备可用级联方式进行串口输出数量的扩展，级联最大数量为10台，可扩展至80个串口输出 5.进行扩展后并不阻碍原本的中控RS-232端口的继续使用 6.带有八路的I/O输出端口，TTL电平输出 7.I/O输出端口可设置为高电平触发，低电平触发，正脉冲触发，负脉冲触发四种方式 8.通过面板指示灯，可以清楚观察端口的操作 9.结合高端中控使用，可节省控制端口的成本 | 台 | 1 |  |
| 6 | 8路手动、自动电源控制箱 | 1.手动：8路独立电源开关控制 2.载入容量：单路电流20A 3.电源：DC24V 4.控制方法：通过RS-232及中控主机NET网络接口 5.外形尺寸(LxWxH)：484×209×44(mm) 6.重量：3.2Kg 7.切换电流（MAX）：20A 8.最大功耗：7.2W | 台 | 3 |  |
| 7 | 红外发射棒 | 红外转发 | 根 | 8 |  |
| 8 | 无线路由器 | 450M | 个 | 2 |  |
| 9 | 编程软件 | 音视频控制\场景控制\输入输出控制进行定制编程 | 套 | 1 |  |
| 10 | 数据线 | 屏蔽数据线8*0.1 | 米 | 400 |  |
| 11 | 控制线 | RVV3*1.5 | 米 | 400 |  |
| 12 | PVC线管 | PVC25/20 | 米 | 400 |  |
| 13 | 系统配套辅材 | 电源线、美化带、串口头、红外头、水晶头等 | 项 | 1 |  |

四、其他要求

1、交货期：合同签订后30天。地点：采购人指定地点。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：质保期不少于一年，自项目验收通过之日起计算；提供一年上门保修；提供全年技术支持和服务，在使用过程中发生质量问题中标人应在24小时内响应，并在三个工作日内解决问题。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

第四章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4. 通过初步审查的投标人数不足3家时，本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

5. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：三亚市公安局智能会议室配套设施采购

项目编号： HNXHZB2017-024

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：三亚市公安局智能会议室配套设施采购

项目编号： HNXHZB2017-024

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人1 | 投标人2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统总体性与兼容性 （3分） | 会议主机、反馈抑制器、功放、音箱、调音台、音频处理器、网络中控、无纸化会议系统为同一厂家产品或完全兼容性产品（非同一厂家产品者需提供相对应产品厂商共同出具的完全兼容性证明文件）；满足者得3分，否则得0分。 | 3分 |  |  |
| 2 | 投标产品 技术参数 （38分） | 完全满足招标文件要求得满分，带▲号技术要求一项不满足扣3分，其他技术要求一项不满足扣1分，直至扣完为止。 | 38分 |  |  |
| 3 | 技术方案 （5分） | 对本项目建设有充分的理解，投标人方案设计提供完善者得5分；方案设计一般者得1分；方案设计不完整或不提供方案设计者得0分。 | 5分 |  |  |
| 4 | 音频系统与无纸化系统厂商资质 企业资质 企业信誉 | 所投产品厂商获得音视频智能系统集成工程资质壹级证书。提供官网查询证书当页截图并并加盖厂家公章，满足者得1分，否则得0分。 | 1分 |  |  |
|  |  | 所投产品厂商获得生产厂家获得声频工程企业综合技术壹级证书并加盖厂家公章，满足者得1分，否则得0分。（提供证书复印件加盖厂家公章或项目授权章） | 1分 |  |  |
|  |  | 所投产品厂商获得所投产品厂家通过中国质量检验协会 AAA 级企业信用等级认证，且提供复印件加盖原厂公章，满足者得1分，否则得0分。 | 1分 |  |  |
|  |  | 所投产品厂商具有ISO20000信息技术服务管理体系管理体系认证证书并附上官网查询截图并厂家盖章；具有ISO27001信息安全管理体系管理体系认证证书并附上官网查询截图并厂家盖章，满足者得1分，否则得0分。 | 1分 |  |  |
|  |  | 所投产品厂商获得消防局CCCF认证，提供证书复印件加盖厂家公章或项目授权章，满足者得1分，否则得0分。 | 1分 |  |  |
|  |  | 所投产品厂商获得公安部安全与警用电子产品质量检测中心证书，满足者得2分，否则得0分。 | 2分 |  |  |
| 5 | 投标人企业质量管理能力与业绩 | 为保证本项目顺利实施及后期持续稳定运行，投标人具有ISO质量管理体系认证者得2分，否则得得0分（须提供相关有效证明材料复印件） | 2分 |  |  |
|  |  | 投标人在项目所在地须具有类似项目成功案例，提供三宗及以上者得3分；二宗者得2分；一宗者得1分；未提供者得0分(须提供合同或中标通知书复印件)。 | 3分 |  |  |
| 6 | 售后服务 | 根据投标人售后服务承诺进行评比 优：9分；良：5-8分；一般或差：1-4分。 | 9分 |  |  |
| 7 | 供货、安装、调试计划 | 根据投标人承诺供货、安装、调试计划 优：3分；良：2分；一般或差：1分。 | 3分 |  |  |
| 8 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |  |
| 9 | 合计 | 100（分） |  |  |  |

# 评委：

# 第五章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日三亚市公安局智能会议室配套设施采购（项目编号: HNXHZB2017-024）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

1、本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30% ；

2、项目完成并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 70%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南信华招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南信华招标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第六章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、授权委托书（表3，投标文件正本原件，副本复印件）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、技术及资质响应表（表4）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩表（表6）

11、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

12、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

注：所有复印件均需加盖公章，原件备查

### 表1、投标函

致：海南信华招标代理有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字（签名或私章）：               职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：三亚市公安局智能会议室配套设施采购

项目编号： HNXHZB2017-024            交货期/工期：合同签订后     内

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签名或私章）：

注: (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)本报价已包含所有设备、运输、安装、调试、服务及相关税费等。

### 表3、授权委托书

致 海南信华招标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南信华招标代理有限公司组织的三亚市公安局智能会议室配套设施采购（项目编号为： HNXHZB2017-024 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人（签名或私章）

受托人（签名或私章）

年     月     日

表4、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表5、同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称（盖章）：                 授权代表（签名或私章）：

注：须附项目合同复印件