| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合型心理行为训练器械（高空项目）包含：①空中单杠、②断桥、③荡木桥、④绳网、⑤云梯、⑥吊索道、⑦空中索道、⑧攀岩墙、⑨平行钢绳。 | ①空中单杠：一根直径30厘米，长约1米的圆柱形钢管，用两个铁索联接于横梁上抱箍，抱箍通过绳索牵引在横梁上运动，从而调节单杠与立柱之间的距离。空中单杠与高8.2米立柱配合使用。 ②断桥：由两块宽30厘米、长2.5米的钢板构成。其中一块桥板上设有摇臂联接蜗杆、蜗轮，用以调节移动桥板，桥板可移动范围1米，从而使两块桥板间距离为1.2至2.2米。 ③荡木桥：直径约18厘米、长30厘米的圆木7根，每根圆木通过两根链条悬挂，相邻间隔1.2米。 ④绳网：两张4×4米绳索编织而成的网状障碍，对角相挂在主架上。 ⑤云梯：用两根绳子将四个橡胶轮胎、四根横木联接起来，横木直径20厘米、长2.4米，由上至下间距依次为1.4米、1.5米和1.6米，轮胎位于横木下方。 ⑥吊索道：两根铁链和数块宽15厘米木板联接而成，距地垂直高度10米。 ⑦空中索道：由一根独立的钢丝和数根吊绳组成，独立钢丝距地垂直高度10米，吊绳之间间距1.2米。 ⑧攀岩墙：装有大小形状不同、高低相错的岩点，攀岩板通常有垂直攀登面和陡峭攀登面。 ⑨平行钢绳：两根相距1.2米的钢丝绳在高空形成相互合作的通路。 | 青县双亿拓展器械有限公司 | 1 | 套 | 182000 | 182000 |
| 2 | 四米墙 | 高4米、宽2.4米的整体钢型材焊接墙面，一侧设有下行竖梯，正面为花纹钢板，后面设有斜支撑。 | 青县双亿拓展器械有限公司 | 1 | 个 | 15600 | 15600 |
| 3 | 背摔台 | 高1.6米的钢型材焊接平台，侧面设有斜梯。 | 青县双亿拓展器械有限公司 | 1 | 个 | 3700 | 3700 |
| 4 | 安全装备 | 训练项目所需的安全防护装备。 | 意大利 | 6 | 套 | 2500 | 15000 |
| 5 | 人员培训 | 培训多名教员和安全员。 | 青县双亿拓展器械有限公司 | 1 | 项 | 11500 | 11500 |
| 6 | 多媒体训练教程 | 包含教学光盘、教具等。 | 青县双亿拓展器械有限公司 | 1 | 套 | 6300 | 6300 |
| 7 | 运输、安装、基础施工费 | 按照心理行为训练场的施工要求进行安装调试。 | 青县双亿拓展器械有限公司 | 1 | 项 | 51000 | 51000 |