# 采购需求

(第 1 包)

项目名称： 海南省人民医院医疗设备采购项目

项目编号： HNGP2017-000166

# 一、项目概况

本项目采购所中央监护系统是海南省人民医院用于治疗病人及手术急救。

二、货物名称、数量

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | leep刀治疗仪 | 详见下方“三、货物规格及技术参数要求” | 1 | 台 |
| 2 | 微波妇科治疗仪（阴道、宫颈治疗） | 详见下方“三、货物规格及技术参数要求” | 1 | 台 |
| 3 | 膀胱容量残余尿测定仪 | 详见下方“三、货物规格及技术参数要求” | 1 | 台 |
| 4 | 数码裂隙灯 | 详见下方“三、货物规格及技术参数要求” | 1 | 台 |

★注：投标人须对以上所有内容进行投标，不得只对部分内容进行投标。

三、货物规格及技术参数要求

注：本项目中所有带“▲”号为重要条款，非“▲”号为一般条款，如有负偏离将按扣分处理，一个序号为一项，具体评分标准详见《评分响应表》。

（一）leep刀治疗仪

1.	整机性能

1.1	安全分类：CF型；

1.2	具有双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功率输出）和报警功能，并能声光报警提示；

1.3	妇科手术专用高频电刀（LEEP）。

2.	技术性能

2.1	工作频率：480KHz；

2.2	工作模式： 具有四种电切模式（纯切、混切1、混切2、混切3）和两种电凝模式（单极电凝（接触式电凝和喷射式电凝）和双极电凝）；

2.3	双回路负极板，具有自动电压调节功能；

2.4	功率显示方式为LED数字显示，按键方式调节；

2.5	参数设置：能够保存常用切割功率，需要时能一键调出；

2.6	具有脚控或手控功率输出功能，方便临床操作。

3.	配套设施

3.1	可与吸烟器连动控制；

3.2	可选配绝缘专用手术台车；

3.3	配套妇科手术专用电极

4. 详细列出配置清单及单价和维修配件、必需的耗材清单

（二）微波妇科治疗仪（阴道、宫颈治疗）

1、 电源：220V±10%

2、微波频率：2450MHz±30MHz，波长12.2CM

▲3、输出功率：手术模式：0-150W（连续可调）  理疗模式：0-50W（连续可调）

4、治疗时间：0-99秒（连续可调）  理疗时间：0-30分（连续可调）

5、输出模式：连续波、脉冲波、集束波

▲6、磁控管：终身质保。

7、工作方式：连续

8、治疗功率和时间分档设置，全数字显示，并可以预先设置。

9、辐射器驻波系数：≦2

10、微波无用辐射：≦2mW/ C㎡ ,微波泄漏：≦2mW/ C㎡

11、误操作报警：当操作发生错误时，治疗机发出报警声。

12、过载保护:输出功率达到设置功率极限时，能自动切断输出，并发出报警信号。

13、闭锁保护：当电源中断再恢复时，停止一切微波输出。

▲14、保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警。

15、整机功耗≦700W

16、符合标准：YZB/国0264-2013

17、微波泄漏：≦2mW/C㎡

18、安全等级：符合国家医用电器3类标准

（三）膀胱容量残余尿测定仪

1	显示：≥8.0英寸,LED

2	操作方式：触摸键

3	电池管理：容量指示

4	探测深度：≥160 mm

5	探头功率：2.5MHz

6	充电装置：电源适配器输入电压：AC 100V--240V±10%，50/60HZ；电源适配器输出电压：14V±0.5V；充电器输出电压：14V±0.5V；可双电源操作

7	摆动角度：≥120度

8	转动角度：≥180度

9	扫描方式：专家模式、简易模式两种

10	扫描时间：≥3幅/秒

11	扫描结果：实时显示膀胱图像及位置，自动扫描和计算，自动显示测量数据结果，并显示最大值

12	测量范围：0ml-999 ml

13	精确度：0ml≤V≤999ml,±15%  15ml（独特算法，实际达到±10%或15ml）

14	性别显示：男、女（有子宫）、女（没有子宫）、小孩

15	自动校准：有

16	组织谐波成像：有

17	上位机支持：有

18	扫描图像实时沟边：有

19	扫描有效提示：有

20	扫描定位：智能定位

21	病例管理：多人多次存储，≥100人次1200幅图片；可导出到U盘和计算机

22	输出接口：1个标准USB接口，连接U盘  1个miniUSB接口，连接电脑

23	打印选择：医生根据需要选择打印2幅图像

24	电源：双电源内部供电；内置电池供电，外接电源供电，直流电、电池使用时间≥3小时

25	提供SFDA认证证书复印件，加盖公章，原件备查。

26	系统维护：定期对系统软件进行免费更新、升级，不收取每年的仪器校正费用。

27	详细列出配置清单及单价和维修配件、必需的耗材清单。

基本配置要求

28  主机1台、探头1个、探头杯1个、底座1套、电池1个、手提箱1个、手提箱钥匙2把、USB数据线1条、电源线1条、打印纸1卷、说明书1本、合格证1份、保修凭证1份。

（四）数码裂隙灯

1、光学体技术参数

1.1 显微镜类型：平行夹角式

1.2 目镜：12.5X  水平联动装置

1.3 显微镜总倍率：6X  10X  16X  25X  40X五种放大倍率

1.4 视场直径：φ37  φ23  φ14  φ8.7  φ5.7mm

▲1.5屈光度调节：+7D ~--7D

1.6裂隙高度： 0mm ～ 14mm连续可调

1.7裂隙宽度： 1mm ～ 14mm连续可调

1.8光斑直径：φ10、φ8、φ5、φ3、φ0.2（mm）

1.9裂隙角度：0 °~180° 可旋转

1.10裂隙前倾：0 °5° 10° 15° 20°

1.11放大率：≥0.794 X

1.12滤光片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

1.13光亮度调节：五级调光

1.14输入电压：110V/220V±10%   60 Hz /50Hz±10%

1.15输入功率：60W

1.16灯泡： 12V /50W

1.17固视灯： 红色LED

▲1.18光学分辨率：》2300.N线对/MM

2、图像处理系统

▲2.1高分辨率尼康单反相机,有效像素≥2410万像素

2.2彩色数字图像采集卡

2.3配置同步闪光照明补偿系统

2.4同轴背景光照明系统

2.5专用裂隙灯图像处理软件，提供软件登记证书复印件，加盖公章，原件备查。

▲2.6具备DICOM3.0接口，可接入本医院HIS系统，PACS系统

★四、交付时间、交货地点

1. 交付时间：合同签订后1个月内

2. 交货地点：海口市秀英区秀华路19号海南省人民医院

★五、售后服务要求

1、供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由采购人安排。

2、从设备安装验收合格之日算起保质期三个月，保质期内设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的）或修理。

3、从设备安装验收合格之日算起保修期  12 个月，由供应商负责免费保修。

4、供应商接到采购人设备故障报修，须在24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。

5、保修期满后，供应商与采购人可协商继续签订维修服务合同，并按合同约定条款，继续为设备提供维修服务。

六、验收（验收标准、验收方法、验收程序）

验收方法：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

七、质量保证

供应商保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及响应文件所响应的质量、规格和性能要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

八、其他要求

请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费、拆装费、安装调试费、培训费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

★九、本项目采购预算：37.6万元（报价不得超出采购预算）

注：标注“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。