教学大楼教学设备项目

招标文件

招 标 编 号：klzb2016-048

采 购 单 位：海南省第二卫生学校

招 标 代 理：四川坤林建设项目管理有限公司

二〇一六年九月

目     录

第一部分：投标邀请函…………………………………………2

第二部分: 投标人须知…………………………………………4

第三部分: 用户需求书  ………………………………………14

第四部分: 合同条款  …………………………………………56

第五部分: 投标文件格式  ……………………………………58

第六部分: 评标办法  …………………………………………72

第一部分   投 标 邀 请 函

四川坤林建设项目管理有限公司受海南省第二卫生学校委托，对其教学大楼教学设备项目进行公开招标，现邀请国内合格的供应商或制造商来参加密封投标。

一. 招标编号：klzb2016-048

二. 招标项目及范围：教学大楼教学设备项目

三.供应商资格要求

3.1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的独立法人资格（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证证或三证合一的营业执照复印件，加盖公章）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2016年最少1个月)的财务报表（资产负债表、损益表并加盖公章）

3.3、有依法缴纳社会保障资金和纳税的良好记录（需提供2016年最少1个月的社保和纳税记录凭证并加盖公章）；

3.4、投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝；

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（要求提供声明函加盖公章）。

四、招标文件的获取

4.1、发售标书时间：2016年10  月  8 日08:30:00— 2016年10  月12   日 17:30:00。

4.2、下载标书地址：http://218.77.183.48/htms。

4.3、标书售价：招标文件售价100.0元。

4.4、投标人提问截止时间：2016年 10  月15  日 17:30:00（北京时间）。

五、 投标截止时间、开标时间及地点

5.1、投标文件递交截止时间： 2016年10 月28 日10:30 :00（北京时间）。

5.2、投标文件递交地址：http://218.77.183.48/htms。

5.3、开标时间： 2016年 10 月28 日 10 :30 :00（北京时间）。

5.4、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼 202 开标室。

5.5、公告发布媒介：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/和

http://www.hizw.gov.cn/zbdt-70-2-1.html。

六、其他

保证金到账截止日期：2016年  10月 28 日 10  : 30 :00（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

七.采购人联系方式：

7.1、采购单位：海南省第二卫生学校

7.2、联系人：盛老师

7.3、电话：0898-86622848

7.4、联系地址: 海南省五指山市越丰路

八、招标代理机构联系方式：

8.1、招标代理机构: 四川坤林建设项目管理有限公司

8.2、联系人：马工

8.3、电话：0898-68652125

8.4、联系地址：海口市杜鹃路15号银通花园东楼205房

第二部分   投 标 人 须 知

## 一、总   则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物。

2．合格的投标人

2.1 符合《政府采购法》规定的供应商资格

2.2 必须在本采购代理机构报名并购买采购文件参加本项目的

2.3 投标人其他合格条件详见本项目招标邀请函和投标人须知

3．投标费用

3.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人及采购代理机构将不予承担。

3.2 采购代理服务费由采购人按照合同约定支付。支付时间：在签发中标通知书前；支付方式：中标人将采购代理费提交招标代理公司的账户或者缴纳现金，否则采购代理机构有权利拒发中标通知书。

4．法律适用

4.1 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．招标文件的约束力

5.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由四川坤林建设项目管理有限公司负责解释。

## 二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与四川坤林建设项目管理有限公司联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

7.1 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在海南政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.3 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

7.4 投标人对采购代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8．招标文件的更正或补充

8.l 在投标截止时间前十五天，采购代理机构均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同投标人已收到更正公告。

8.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

9．投标文件的语言及度量衡

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用 中 文 （语言文字）。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3 除在招标文件第五部分中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

10．投标文件的组成

10．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五部分“投标文件格式”要求）：

10.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

10.1.2 投标人资格证明文件。

10.2 招标文件第三部分中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

10.3 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

11．投标报价

11.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、等其他有关的所有费用。

11.2采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

11.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

12. 投标货币

12.1 投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

13．投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金金额：10000.00元。

13.2 投标保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

13.2.1在开标之前划入省政务服务中心指定账户（按保证金账户）（支付地址为：http://218.77.183.48/htms。）并注明汇款单位（开户银行及账号见招标文件第一部分）。

13.3 若投标人不按第 13.l和 13.2条的规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

13.4 投标保证金的退还

13.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内办理退还手续。

13.4.2 落标的投标人的投标保证金将在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内办理退还手续。

13.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第29条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14．投标有效期

14.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可在投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15．投标文件的数量、签署及形式

15.1投标文件一式柒份，其中正本壹份、副本陆份。投标文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装,不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。每份投标文件均在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.2 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

15.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的密封及标记

16．l 投标人应将投标文件密封在投标专用袋（箱）中，并在投标专用袋（箱）上标明“正本”“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

16.2 投标专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

（l）项目编号及项目名称；

（2）分包号（如有的话）；

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真。

16.3 投标文件未按第 16.l和 16.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

16.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

17．投标截止时间

17.l 投标人须在招标文件第一部分规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

17.2 若采购代理机构按8条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18．迟交的投标文件

18.1 在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

19．投标文件的修改和撤回

19.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署、密封，并按第 16.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

20．开标

20.l 采购代理机构按招标文件第一部分规定的时间和地点开标。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对投标文件的处理不承担责任。

20.3 开标时，采购代理机构、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

20.4 若投标文件未密封，或投标人未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第13条规定），采购代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

20.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

21．评标委员会

21.1 受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从海南省人民政府政务服务中心专家库随机抽取伍名专家和采购人指派贰名专家，组成柒人评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22．对投标文件的符合性审查

22.l符合性审查的内容包括： 详见符合性审查表

符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

22.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

22．3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

22.4.l开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

22.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

23．投标文件的澄清

23.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

23.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

23.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个投标人都将被询标。

24．评标及定标

24.1 采购代理机构、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24．2 评标委员会按招标文件“第六章”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25．评标过程保密

25.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

25.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与投标人进行联络。

25.4 采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

26．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在指定的网站上公示。

27. 质疑处理

27.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28．中标通知

28.l 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的投标人，并向中标人发出中标通知书。

28.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

28.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

29．签订合同

29.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购代理机构有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

第三部分   用 户 需 求 书

## 一、采购内容、数量及预算

| 序号 | 产品名称 | 功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学大楼教学设备项目 | 教学设备 | 一批 |
| 采购最高限价金额 | 大写：肆佰叁拾贰万伍仟元整 小写：4325000元，所有投标报价不准超过此限价 |

## 二、技术要求

# 1：LED屏

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩户外型显示屏 | 户外防水，15625点/平米, 台湾晶元管芯， 实际屏体尺寸为：长7.936米*高5.12米， 象数：长992*高640=636880 | 40.63 | ㎡ |
| 2 | 控制卡发射系统 | 采用光纤线传输，含发送卡/接收卡/转接卡/显卡/光纤转换卡 | 1 | 套 |
| 3 | 控制卡接受系统 | 智能同步 | 16 | 套 |
| 4 | 多功能卡 | 亮度自动调节，开关机时段自动设置 | 1 | 套 |
| 5 | 照明 |  | 6 | 根 |
| 6 | 空调 | 1.5P挂机 | 2 | 台 |
| 7 | 钢结构及外装饰 | 黑钛金包边外框及镀锌钢架 | 40.63 | ㎡ |
| 8 | 避雷器 | AC230\400V,50KA | 1 | 套 |
| 9 | 控制电脑 | I3/4G内存/2G独显/PCI插槽 | 1 | 台 |
| 10 | 有源音柱 | 功率 10W 30W 60W 输入灵敏度 0.7V 0.7V 0.7V 频响 80-16KHZ 80-16KHZ 80-16KHZ 喇叭单元 4"x1 2.5"x1 4"x2 2.5"x1 4"x4 2.5"x1 防水等级 IPX6 IPX6 IPX6 | 2 | 台 |
| 11 | 配电柜 | 带远程上电功能/50KW，配电电缆接大楼主配电箱 | 1 | 套 |
| 12 | 信号线材 | 屏蔽信号线。 | 1 | 卷 |

# 2：视频采集

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络筒形网络摄像机 | 1、 具有200万像素 CMOS传感器； 2、 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； 3、 ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 4、 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）； 5、 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明）； 6、 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）； 7、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）； 8、 ★信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明）； 9、 需具不小于105dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）； 10、 需支持符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）； 11、 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。（公安部型式检验报告证明）； 12、 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； 13、 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）； 14、 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明）； 15、 ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）； 16、 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明）； 17、 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； 18、 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 19、 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）； 20、 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）； 21、 ★同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/3。（公安部型式检验报告证明）； 22、 ★提供原厂产品授权书和原厂售后服务承诺书。 | 47 | 台 |
| 2 | 楼前鹰眼摄像机 | 1. ★自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行拼接，通过180°拼接画面显示。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°（以公安部型式检验报告为准） 2. 同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。（以公安部型式检验报告为准） 3. 主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。（以公安部型式检验报告为准） 4. ★主视频支持37倍光学变焦。 5. 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。 6. 网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个。 7. 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准） 8. 支持宽动态不小于105dB。 9. 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置。 10. 支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1° 11. 垂直手控速度不小于240°/S 12. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 13. 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 14. 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。 15. 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级。 16. 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能。 17. 具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 18. 支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/AAC 19. 支持码流平滑设置（以公安部型式检验报告为准） 20. 支持三码流同时输出，主码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和4096×1800@30fps辅视频图像；第三码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和1280×560@30fps辅视频图像（以公安部型式检验报告为准） 21. 支持GB28181协议。 22. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 23. ★产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（以公安部检验报告为准） 24. ★产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设（以公安部检验报告为准） 25. 跟踪联动响应时间应小于0.5秒。 26. ★在自动跟踪模式下，每分钟可对最多30个跟踪目标进行抓拍（以公安部检验报告为准） 27. 辅视频图像支持最多3级区域告警级别设置（以公安部检验报告为准） 28. ★可对辅视频图像中像素最小为3x3的移动目标(人或车)进行检测并框出该目标，能够同时对最多66个移动目标（人或车）进行检测并框出，可对相距150米处的移动目标（人或车）进行检测并使主视频画面对该目标跟踪，对相距100米处速度为80km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆（以公安部检验报告为准） 29. ★当辅视频图像中无移动目标时间达到预设时间后样机可自动转到预设守望位置（以公安部检验报告为准） 30. 在辅视频图像中可设置最多4个屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为（以公安部检验报告为准） 31. 具备较好防护性能，支持IP67，8000V防浪涌。 32. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 33、★提供原厂产品授权书和原厂售后服务承诺书。 | 1 | 台 |
| 3 | 高清广角摄像机 | 1. ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 2. ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 3. 红外补光距离不小于50米（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 4. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 5. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 7. ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于80ms（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 8. 信噪比不小于58dB（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 9. 需具不小于105dB宽动态（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 10. 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 11. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 12. 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 13. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 14. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 15. 需具有实时视频透雾、ROI感兴趣区域、视频水印等功能（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 16. 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 17. 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 18. ★音频采样率大于44.1kHz（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 19. 需支持IK10防暴等级（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 20. 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 21. 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 22. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 23. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G（公安部检验报告证明, 加盖厂家公章或投标专用章）； 24、★提供原厂产品授权书和原厂售后服务承诺书。 | 45 | 台 |
| 4 | 高清智能网络球机 | 1. 视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，抓拍图片分辨力不小于1100TVL 2. 支持20倍光学变焦 3. 支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.001Lux（以公安部型式检验报告为准） 4. 信噪比≥55dB 5. 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 6. 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选 7. 支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1° 8. 垂直手控速度不小于120°/S 9. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90°（以公安部型式检验报告为准） 10. ★支持1个RJ45网络接口，1个BNC输出接口，1个DVI视频输出接口，2路报警输入接口，1路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口（以公安部型式检验报告为准） 11. 支持HD-SDI视频输出格式 12. 支持3D定位功能 13. 支持256个预置位，支持8条巡航扫描，支持5条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 14. 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级 15. 在IE浏览器下，可通过鼠标或遥控器拖动监视画面来实现云台转动和镜头变倍（以公安部型式检验报告为准） 16. 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 17. 支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设 18. 支持掉电记忆功能 19. 支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 20. 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持64GB 21. 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 22. ★支持采用H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/AAC/MP2L2（以公安部型式检验报告为准） 23. 支持三码流同时输出，支持GB28181协议 24. 支持标准Onvif协议 25. 支持黑白名单功能 26. ★当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持环境噪声的过滤（以公安部型式检验报告为准） 27. ★支持区域入侵、越界入侵、人脸侦测、声强突变侦测，并联动报警（以公安部型式检验报告为准） 28. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-60℃ 29、★提供原厂产品授权书和原厂售后服务承诺书。 | 45 | 台 |
| 5 | 拾音器 | 灵敏度： -45dB， 指向特性： 全指向性， 超级降噪， 麦克数量 ：单只 颜色：白色 | 90 | 个 |
| 6 | 拾音器电源 | 单路电源适配器 | 90 | 个 |
| 7 | POE接入交换机 | 1. 配置：可用百兆电口数量≥24，千兆光电复用口≥2 2. 管理口：支持独立的console管理串口 3. 交换容量≥64Gbps 4. 转发性能≥6.6Mpps 5. MAC地址表≥8K，支持MAC地址学习数目限制 6. ★为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、硬盘录像机为同一品牌 7. 聚合：支持链路聚合 8. vlan：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的vlan 9. 镜像：支持端口镜像 10. QoS：支持L2～L4包过滤功能 11. 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL 12. 安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击 13. 组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3 14. 生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议 15. 网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 16．★提供原厂产品授权书和原厂售后服务承诺书。 | 6 | 台 |
| 8 | 核心交换机 | 1、 配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4，QSFP+接口数量≥2 2、 ★管理口：支持独立的console管理串口和miniUSB 3、 交换容量≥598Gbps 4、 转发性能≥198Mpps 5、 ★为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、硬盘录像机为同一品牌 6、 聚合：支持链路聚合 7、 vlan：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的vlan 8、 路由功能：支持OSPF/BGP 9、 IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+ 10、 镜像：支持端口镜像 11、 安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能 12、 QoS：支持L2～L4包过滤功能 13、 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL 14、 组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3 15、 生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议 16、 网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 17、★提供原厂产品授权书和原厂售后服务承诺书。 | 1 | 台 |
| 9 | 光端机 | 1口千兆光纤收发器接收机; 光口：1个千兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤; 电口：1个千兆网口； 1口千兆光纤收发器发送机; 光口：1个千兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤; 电口：1个千兆网口； | 2 | 对 |
| 10 | 网线 | 超5类UTP网线 | 45 | 箱 |
| 11 | 配件 | 水晶头、护套、支架 | 138 | 套 |
| 12 | 弱电桥架 | 热镀锌槽式网络桥架，含支架、吊杆、连接片、接地铜线、水平弯头、垂直上弯通、水平三通等配件。 | 710 | 米 |

# 3：监控中心

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络存储设备 | 1. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆（以公安部检测报告为准）； 2. 支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准）； 3. ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准）； 4. ★支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像（以公安部检测报告为准）； 5. ★ 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）； 6. 可接入总带宽不小于400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； 7. 支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；（以公安部检测报告为准）； 8. ★支持1200W高清网络视频的解码显示（以公安部检测报告为准）； 9. 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（以公安部检测报告为准）； 10. 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）（以公安部检测报告为准）； 11. ★支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准）； 12. 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像（以公安部检测报告为准）； 13. 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（以公安部检测报告为准）； 14. 可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； 15. ★支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；（以公安部检测报告为准）； 16. 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览（以公安部检测报告为准）； 17. 支持接入带有人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（以公安部检测报告为准）； 18. 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（以公安部检测报告为准）； 19. 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生（以公安部检测报告为准）； 20. 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像（以公安部检测报告为准）； 21. 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频（以公安部检测报告为准）； 22. 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准）； 23. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态（以公安部检测报告为准）； 24. 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；（以公安部检测报告为准）； 25. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口（以公安部检测报告为准）； 26. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改（以公安部检测报告为准）； 27. ★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（以公安部检测报告为准）； 28. 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片（以公安部检测报告为准）； 29. 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签（以公安部检测报告为准）； 30. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准）； 31. 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备（以公安部检测报告为准）； 32. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统（以公安部检测报告为准）； 33. 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口（以公安部检测报告为准）； 34. ★提供原厂产品授权书和原厂售后服务承诺书。 | 5 | 台 |
| 2 | 监控级硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 40 | 块 |
| 3 | 高清网络解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2. 要求设备具备，1个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输出，1个HDMI输出，1个BNC输出接口。 3. 要求设备具备1个电源指示灯，1个网络连接灯，1个网络读写指示灯。 4. 设备支持客户端与设备之间双向语音对讲。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 5. 设备支持客户端远程软件升级。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 6. ★设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1600×1200，VGA接口输出；3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 7 .设备支持解码显示画面1,4,6,8,9,12,16画面分割显示 8. 设备支持视频图像轮巡输出显示。 9. 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 10. 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 11.★ 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 12.要求设备支持软件客户端对云台进行控制 13. 设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。 14. 设备客户端支持添加、删除、修改用户功能 15. ★设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 16. 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-20±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电阻测试；泄露电流测试等)。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 17. ★ 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出16路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或10路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或6路分辨率为2560×2048（H.264/H.265），或4路分辨率为4096×2160（H.264/H.265）,或2路分辨率为4000×3000的视频图像（H.264/H.265）。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 18.设备支持选定的视频图像拖动到显示窗口后解码输出。 19.★设备支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 20. ★提供原厂产品授权书和原厂售后服务承诺书。 | 1 | 台 |
| 4 | 46寸高亮拼接屏 | 1. ★LCD显示单元需提供中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。 2. LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏，物理分辨率达到1920×1080，亮度达到520cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤3.5mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 3. LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 4. LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 5. LCD显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 6. ★LCD显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 7. ★LCD显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告。 8. LCD显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 9. LCD显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 10. LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 11. LCD显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 12. ★LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 13. LCD显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 14. LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 15. LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 16. ★LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 17. LCD显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 18. ★LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 19. ★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 20. LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 21. ★提供原厂产品授权书和原厂售后服务承诺书。 | 6 | 台 |
| 5 | 大屏框架 | 46寸模块化框架 | 3 | 台 |
| 6 | 高清网络键盘 | PAD键盘，网络接入方式，4维摇杆控制摇杆，10.1寸1024*600电容触摸屏，Android4.4，分体设计，2个USB接口，2个1080P,DVI/HDMI外接输出口 | 1 | 台 |
| 7 | 大屏连接线缆 | 7米HDMI线缆 HDMI电缆,7m,黑色 | 6 | 条 |
| 8 | 控制电脑 | I3/4G内存/2G独显/PCI插槽 | 1 | 台 |
| 9 | 楼层接入机柜 |  | 10 | 个 |
| 10 | 机房机柜 | 含PDU、层板 | 1 | 套 |
| 11 | 机房配电柜 |  | 1 | 套 |
| 12 | 主干电缆 | ZR-BV 5×10 | 90 | 米 |
| 13 | 抗静电地板 | 承重型，600mm×600mm×35mm，含收口，支架，接地。 | 73.6 | ㎡ |
| 14 | 教育视频资源应用平台(校级版） | 教育视频资源应用平台，根据资源点击率高低自动将热门资源推送到首页，最新上传视频出现在首页。课程视频可关联教学课件、题库、教案等文档资源。可实现在线课堂、名师讲堂、网上课堂、教研活动、优质课评选、教学评估、优质资源信息推送等功能，可通过个人空间建立起注册用户间的关注、点赞、收藏、评论、私信等网上沟通交流方式，并能够具备在线编辑功能，支持资源的再生与应用；并预留与区域级视频资源应用平台对接的接口。 一、采用B/S构架，促进优质教育资源的共建共享，可观看教师授课直播实况； 1. 支持灵活的部署模式，可以部署在学校、区县、市级、省级；并对用户进行分级的管理； 2. ★支持PPT、PDF、WORD文档的在线阅读、视频文件关联及各种文档的下载。 3. 按视频的关键字、标签搜索。 4. 具有平台信息公告栏。 二、资源应用： 1. 对视频和文档进行评论和评分，按照上传时间、播放次数、点赞次数进行排序。 2. 公开课直播。支持自动生成包含教师姓名、标题等消息信息的直播栏目 3. 平台支持移动设备。 三、资源手/自动上传(可通过个人空间)： 1. 自动上传：支持录播机录像文件及索引文件自动上传到校平台待处理资源中心，经过管理员审核并发布的资料，在学校资源首页展示。 2. 手动上传：支持与视频绑定的教学资料同时上传。支持IPAD录制视频上传。 四、教学教研： 包含普通教研评估活动和实时教研评估活动。 1. 可以根据需要组织相关专家对教学活动进行专业评估，并可以向专家发送评估提醒。 2. 教师可以在线查看教研活动详情，报名参加教研活动； 3. 专家可根据评分标准对作品进行打分、评论； 五、视频在线编辑： 1. 微课制作：教师可以在线对自己的视频进行剪辑、打点、修改、删除。剪辑功能通过鼠标拖拽或者时间输入可准确定位视频截取时间点，可以调整剪辑视频的前后顺序、自定义剪辑后视频的名称，根据需要进行视频的合并与输出实现微课的制作。截取的微视频可保存到教师个人空间，并支持微视频的搜索功能； 2. ★翻转课堂教学：打点功能可以针对视频内容进行打点信息提示，同时可以针对视频内容添加试题。在学习视频过程中可以自动弹出添加的试题，并要求回答正确后可以继续观看视频，方便实现翻转课堂。可以修改视频的相关信息，如：视频课的标题、分类等； 3. 视频剪辑：可在线对视频资源进行编辑，方便剪切垃圾镜头。 六、校园网络电视台： 1. 把教育行政主管部门、教育教学科研部门的教学和培训活动进行直播，还可实现不同学校之间的教学活动的直播和转播； 2. 可以将其他电视台网络信号进行网络直播； 3. 为注册的每一名老师和学生开辟一个自主的可进行个性化定制的个人空间：个人空间用户分两种身份：学生和教师。 4. 个人信息维护：可修改密码、头像、基本信息等。 在学生的个人空间中，应具备如下功能： 、今日课程（学生关注的教师给他推送的视频课程）。 、喜欢的视频（学生收藏的视频）。 、★我的笔记（学生在观看视频课程时记录的笔记）。 在教师的个人空间中，应具备如下功能： 、我的视频（教师上传或者录制的视频）。 、参与活动（列出该教师上传的作品参加的活动以及要求评审的活动信息） 、喜欢的视频（教师收藏的视频）。 、我的笔记（教师在观看视频的过程中记录的课程笔记）。 、我的关注度 、私信管理 、系统提醒 七、移动设备支持： 具备APP软件支持，APP软件采取objectC进行开发，提供良好的用户体验在移动设备上进行视频的点播、直播、视频上传、视频收藏、视频点赞、支持离线观看视频，自动生成观看记录，并支持在点播过程中对视频进行评价；APP软件具备与平台软件数据同步的能力。 八、系统管理： 1. 支持数据的备份与恢复； 2. 网站配置：支持风格自定义，包括网站标题、子标题、logo等各种模块化信息； 3. 对在线人数、资源数量、点播次数等给出统计报表，方便平台维护， 4. 支持碎片页管理、邮件设置； 5. 播放器设置 九、用户管理： 1. 权限管理：可根据名称、观看权限、上传权限、管理员权限、通用权限自定义角色权限。 2. 管理员权限具备：系统配置、模板管理、播放器设置、视频管理、公告管理、教研活动管理、评课专家管理、用户管理、机构管理、角色管理、权限管理、维护工具箱、统计管理等功能。 3. 可自建教学管理机构； 4. 增减用户及用户注册审核； 十、内容管理： 1. 自动转码：平台支持avi,divx,3gp,mov,mpeg,mpg,xvid,flv, asf,rm,dat,mp4,vob,mkv,wmv,rmvb等多种视频格式，上传过程中自动转码为mp4格式，转码视频分辨率、码率、长宽比、音频比特率可调。 2. 资源管理(管理员)：管理员可对待审核的资源进行审核、发布、修改。并可根据视频资源的内容进行自定义分类管理； 3. 评论管理：管理员可自定义舆情管理敏感词语，自动对评论内容进行审核； 4. 搜索热词：根据系统搜索词语的统计结果，智能提供热词，方便管理员掌握平台资源使用情况； 5. 公告管理：学校公众信息的发布栏。 6. 视频资源可自定义进行分类、标记。 十一、网络教研活动管理： 1. 在平台上建立教研活动栏目，包括在线实时教研活动与普通教研活动； 2. 在平台上自定义完成所有评分标准。可根据实际的教学评估要求，设置多套评估标准，如语文课的评估标准、数学课的评估标准、英语课的评估标准、不同科目教学技能训练用评估标准，不同的需要使用不同的微格教学评估标准。每套评估标准可设置不同的总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项，可满足各种各样的评估要求； 3. 专家管理：可以建立专家库，每次教研活动可邀请不同的专家。 4. 教研活动结束后自动生成活动报表，内容包括：得分、点播数、视频下载数、活动排名等 十二、软件资质： 1. ★为保证录播系统的兼容性及稳定性，与录播主机为同一品牌产品，需提供教育视频资源应用平台软件和微课平台软件著作权等级证书，并提供复印件加盖公章； 2. ★产品需具备MOOC平台软件、优课平台软件的著作权登记证书，并提供复印件加盖公章； 3.产品需具备音视频在线编辑软件著作权登记证书并提供复印件加盖公章； 4.产品需具备中央电化教育馆2016“职业院校数字校园建设综合解决方案”证书，并提供复印件加盖公章。 5. ★产品需具备信息产业信息安全测评中心提供的教育视频资源应用平台软件产品登记测试报告，并提供复印件加盖公章 十三、★提供原厂产品授权书和原厂售后服务承诺书。 | 1 | 套 |
| 15 | 视频资源平台服务器 |  | 2 | 台 |
| 16 | 多媒体教室信息点 | 每个教室2个6类信息点，含教师备课室（12个/间） | 116 | 个 |

# 4：录播多媒体教室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播主机 | 1、★采用服务器架构并附带正版64位OS ，自带正版 WINDOWS OS COA标签，设备体积≥4U, 方便系统硬件扩展，采用涡轮风扇+双风冷散热设计，自带抽拉式迷你键盘。 2、★自带≥8.9寸高清液晶屏，可显示直播画面及录播工作状态：CPU温度、使用率，硬盘存储空间。 3、★4代i7CPU（4770以上）；具有板载显卡GPU编码运算功能，降低CPU占用率；双通道4Gx2内存；独立固态120G系统盘；支持易插拔双硬盘盘位，方便视频文件导出。 4、录播主机内能够安装校级教育视频资源应用平台，并集导播、控制功能为一体。 5、视频采集：5路HD-SDI（最高支持高清1920X1080P输入，向下兼容标清输入）； 6、电脑信号采集：1路DVI接口，采集教学场景VGA信号；音频输入：3.5mm；通讯接口：USB 3.0, RJ45x2, RS232x3；可完成VGA信号的自动切换和采集； 7、视频采集：采用硬件编码方式对前端音频、视频信号和VGA信号进行采集编码； 8、采用高性能的H.264视频编码技术（教育部精品课程拍摄标准指标），同时采用数字信号(Digital Signal Processing，简称DSP)处理器，高清视频的压缩工作直接在板卡部分即可以完成，DSP的采用直接降低了CPU占用率，并支持Dual-Stream压缩。 其他资质要求： 9、产品具备3C证书，产品3C证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业； 10、★产品具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的震动和冲击《产品检验证书》证书复印件并加盖公章； 11、★产品具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的（NCTC）《产品检验合格证书》以及检测报告复印件（平均无故障时间MTBF不低于50000小时）； 12、★产品需具备《中国环境标志产品认证证书》和《全国集成、教育行业质量领先品牌证书》提供复印件并加盖公章； 13、★投标产品具备《声频工程企业综合技术等级证书》复印件并加盖公章； 14、★投标产品具备中国质量检验协会出具的《全国质量检验稳定合格产品证书》《全国质量诚信标杆典型企业证书》及《全国质量诚信优秀企业证书》并提供复印件加盖公章； 15、★投标产品整机制造商通过ISO9001、ISO14001，提供认证复印件并加盖厂商公章。 16、★投标产品具备中国质量认证中心《信息安全管理体系认证证书》，提供认证复印件并加盖厂商公章。 17、★投标产品需入选第二十期节能产品政府采购清单。 18、★需提供厂家针对此项目的授权及售后服务承诺函并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 精品全自动录播系统软件 | 录制功能： 1、★支持丰富多样的视频源：可支持8路1080p的高清图像，支持来自于高清摄像机/VGA/HDMI的图像，也可以将本地视频文件导入作为视频源，便于后期视频编辑处理； 2、★支持两种录制模式：单流画面的电影模式、9个音视频文件的资源模式+电影模式同时录制，自动记忆录制模式； 3、同步对采集的多路视频信号进行实时预览，并可以根据不同的信号路数自动调整视频预览窗口的位置大小； 4、支持单画面、PIP（画中画）、两分屏、三分屏、四分屏等多种电影模式视频输出方案，录制过程中可灵活定制、修改分屏模式； 5、录制文件支持MP4、FLV、WMV、ASF等视频封装格式，支持通用的播放器或嵌入网页方式进行播放；分辨率、码率及帧率可设置； 6、可设置字幕、台标； 7、自动生成索引：录制视频的过程中，支持自动提取PPT文件目录生成索引； 8、录制完成后的视频可直接上传到指定服务器并具备断点续传功能；支持录制后一键进入播放； 9、★可根据用户需求在录制之前设置和预览所插入的图片、背景音乐以及课件信息如：制作单位、班级学科、主讲人等信息（无需通过视频录制通道来实现），并自动生成符合教育部《精品视频公开课拍摄制作技术标准（2013版）》要求的片头； 10、自动上传或自动归类：录制和编辑完成后的课件自动上传到视频平台服务器，并且根据在课程录制前，填写的该课程名称、授课教师姓名及班级等信息自动归类到视频平台的分类目录中；自动转为可点播的课件，自动形成网络点播资源库中的教学资源。 二、导播功能： 1、支持自动导播、手动导播；支持多种特效切换，实现淡入擦除、融解、伸缩、淡入淡出、飞入切换等特技效果； 2、导播策略可灵活配置，可根据跟踪系统、PC、白板、板书监控信号进行镜头自动切换，且在切换前调节好摄像机的焦距和位置，有效避免垃圾镜头； 3、支持使用中控台控制及专业硬件导播台进行导播； 4、可控制摄像机和导播手动切换、录播系统的录制、暂停与停止； 5、支持所有录制画面的预监，声音监听； 6、支持每个摄像机多个预置位设置，方便在手动录制过程中快速调用； 三、直播功能： 1、录制及直播参数可以单独设置，支持高低双码流，可支持高清录制+标清直播模式；用户可根据实际网络带宽情况选择需要生成的电影模式文件分辨率和质量。 2、电影+资源的混合录制模式下可同时支持1080P直播并向下兼容。 3、直播时支持自动断线重连功能。 4、支持跨网段、广域网的直播和点播，支持组播、单播，适用与各种网络环境；网络服务端口可支持自行定义功能。 录播系统在全程录制的同时中可将教学的现场实况直播到网络中的任意教室，远端教室可用IE浏览器直接收看。为保证系统兼容性要求支持多平台多浏览器支持,其中包括：支持Windows操作系统、苹果Mac OS操作系统、Inernet Explorer浏览器、Safari浏览器、Chrome浏览器等多系统、多浏览器。 5、产品需具备全自动录播系统软件的软件著作权登记证书，并提供复印件加盖公章； 6、★产品需具备智能导播软件著作权登记证书，并提供复印件加盖公章； 7、★产品需具备信息产业信息安全测评中心提供的全自动录播系统软件产品登记测试报告，并提供复印件加盖公章 8、★产品具备国际广播电视产品质量监督检验中心出具的软件产品确认测试证书，并提供复印件加盖公章。 9、★需提供厂家针对此项目的授权及售后服务承诺函并加盖公章。 | 套 | 1 |
| 4 | 高清云台摄像机 | 传感器：1/2.7英寸、CMOS、有效像素为207万 镜头：12x、f3.5mm ~ 42.3mm、F1.8 ~ F2.8 视频输出：支持高清和标清视频输出 HD：1080p/60、1080p/50、1080i/60、1080i/50、1080p/30、1080p/25、720p/60、720p/50 SD：NTSC、PAL 接口：3G-SDI/HDMI/以太网口等视频输出接口、3.5mm Line in接口、USB接口、RS232 IN/OUT通讯接口、JEITA类型电源输入接口（DC IN 12V） 视场角：水平72.5°~ 6.9°；垂直44.8°~ 3.9° 转动范围：水平±170°；垂直-30°~ +90° 预置位数量：255个 最先进的编码：支持H.265/H.264编码 精准的聚焦算法：专门针对教学录播应用设计出聚焦算法，在教师频繁走动过程中，避免因聚焦不准而导致画面模糊不清； 超高帧率：1080P下输出帧频可达60fps； 广角镜头：采用72.5°高品质广角镜头，光学变焦达到12倍，并支持32倍数字变焦（可选）； ★防盗设计：带防盗锁孔，标准锁孔尺寸3mmx7mm； ★多接口同时输出：网络、HDMI、3G-SDI等可同时输出视频； ★本地U盘录像：支持本地U盘录像，方便您及时获取录像； ★音频输入：支持3.5mm Line in音频输入，满足不同的场景需求。音频采用AAC编码，音质更佳，带宽占用更小； 远程控制：使用RS232/485串口，可对摄像机进行控制。 ★与录播主机为同一品牌产品 ★需提供厂家针对此项目的授权及售后服务承诺函并加盖公章。 | 台 | 5 |
| 5 | 教师、板书、学生跟踪一体化主机 | 1、★嵌入式架构，采用图像识别技术，非红外识别技术，提高整体抗干扰能力； 2、超薄主机，高度1U，12V直流供电，ARM+DSP+LINUX的嵌入式处理芯片，稳定可靠，功耗低于5W； 3、★视频输入: 定位摄像机视频输入（BNC 75Ω）；具体路数根据选配模块决定，最多输入8路； 4、通讯接口：RS232x5，可控制5台VISCA协议摄像机，支持检测教师用电脑键鼠动作，控制录播主机切换； 5、网络：1路RJ45，内置Web Server， 进行参数设置及调试安装； 6、具有故障诊断功能，正常情况下显示绿色灯，出现故障相应灯光熄灭，方便维护。 7、跟踪切换一体化系统，1台设备实现自动跟踪和智能导播切换，支持多重区域、多个目标、多级策略的综合模式；模块化结构，1台设备实现教师、学生跟踪应用，减少设备堆叠，维护使用更加简单方便； 8、产品具备3C证书 9、★产品需具备《中国环境标志产品认证证书》复印件并加盖公章； 10、★投标产品具备中国质量检验协会出具的《全国质量检验稳定合格产品证书》《全国质量诚信标杆典型企业证书》及《全国质量诚信优秀企业证书》并提供复印件加盖公章； 11、★投标产品整机制造商通过ISO9001、ISO14001，提供认证复印件并加盖厂商公章。 12、★投标产品具备中国质量认证中心《信息安全管理体系认证证书》，提供认证复印件并加盖厂商公章。 13、★需提供厂家针对此项目的授权及售后服务承诺函并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 6 | 智能图像定位跟踪系统软件 | 1. 采用全图像识别跟踪技术，B/S架构。含教师跟踪模块，学生跟踪模块，全景/板书跟踪模块。 2. 跟踪系统能够自动、准确的定位教师的位置，并能实时的跟踪拍摄，跟踪范围、屏蔽范围可调，跟踪距离、跟踪角度符合教室实际。能够识别教师在讲台区域还是走向学生区域，配合录播主机实现不同场景的切换，确保教学活动的拍摄。兼容性强，标准化云台接口，支持多种云台设备。 3. 定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄。 跟踪过程平滑流畅，视觉体验舒适。对于站立回答问题的学生，跟踪系统能够自动、准确的定位学生的位置，并能实时的跟踪拍摄，并给予特写镜头。多学生站立，可给予全景镜头或小全景镜头。当学生坐下时，镜头自动切换到教师画面。 4. 支持摄像机匹配度自动测试功能 5. 支持阶梯教室及带观摩室的录播教室 6. 教师及学生跟踪实现全三维定位，保证良好的跟踪效果；抗干扰能力强，不受强光、电磁、声音等因素影响，在自然光照条件下可正常工作； 7. 宽动态+微控制，保证画面流畅稳定，不抖动，不晃眼； 8. 基于对摄像机的综合精细控制，实现根据目标移动速度和动作幅度的智能景深调整，最大程度避免垃圾镜头，提升视觉感受； 9. 内置智能定位跟踪切换系统需取得软件著作权保护； 10、★为确保产品功能的兼容性与稳定性，以及售后服务的便利性，所投软件需与录播主机为同一品牌，提供智能图像定位跟踪系统的软件著作权登记证书； 11、★产品需具备信息产业信息安全测评中心提供的智能图像定位跟踪系统软件产品登记测试报告。 12、★需提供厂家针对此项目的授权及售后服务承诺函并加盖公章。 | 套 | 1 |
| 7 | 麦克 | 电路特征：JFET阻抗变换；电子平衡 频响(-3dB)：50Hz~18KHz 额定输出阻抗：（@1KHz） 200Ω 本底噪声(等效SPL <A计权IEC651> )：19dB 最大声压级：（20Hz~20KHz,THD < 1%,2500Ω负载） 123dB 动态范围：(20Hz~20KHz 2500Ω负载) 104dB 最大输出电平：（20Hz~20KHz,THD < 1%, 2500Ω负载） 1.6dBV(1.2V) 输出连接器/线缆： XLR-3 公型/双绞屏蔽MIC电缆 传感器类型：φ14背极式驻极体电容极头 指向性：强指向 灵敏度：（@ 2500Ω负载,0dB=1V/Pa） -27db（45mv/Pa） 最小负载阻抗： 1000Ω 信噪比：(1KHz @1Pa) 75dB 电源供应/电流消耗：DC9~52V幻象/3mA | 支 | 6 |
| 8 | 智能混音器 | 8 路平衡式话筒输入，4 路平衡式线路输入，采用裸线接口端子 6 路平衡式线路输出，采用裸线接口端子 支持 48v 幻象电源 用于软件设置/控制的以太网端口 以太网接口用于多台设备联机工作 串行接口用于第三方 RS-232 远程控制 信号路由功能，对音频信号进行切换和分配 提供 RMS 均值和 Peak 峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度 丰富的信号处理模块： 滤波模块：高通、低通、全通、高架、低架 均衡器模块：10 段图示均衡、16 段参量均衡 分频器模块：2 分频、3 分频、4 分频 音频处理模块：限幅器、压缩限制器、噪声门、增益控制、反馈抑制 混音模块：智能混音、矩阵混音 延时模块 控制器：音量平衡、音量调节 信号发生器模块：正弦波信号发生器、粉红噪声发生器、白噪声发生器 | 台 | 1 |
| 9 | 导播台 | 1. 与精品录播系统软件、录播中控操作同步； 2. ★支持8个通道切换； 3. 6个特效方式按键（无特效、平移、淡入淡出、飞入、溶解、百叶窗)； 4. 6个画面分屏按键 (单画面、画中画、二分屏、三分屏、四分屏、预留)； 5. 广电模式切换部件：T型推、硬切(CUT)键、软切 (TAKE)键; 6. 云台摇杆(上、下、左、右控制按键)、放大/缩小键：控制、调整当前选中的备播通道云台、镜头；方向控制键“上、下、左、右”可独立控制，也可实现组合键功能，进行组合控制，同时也可与控制镜头焦距的“放大、缩小”键实现组合控制； 7. 预置位键：6个，直接调整到当前选中的备播通道某个预置位； 8. 具有音量调节推杆； 9. 录制、直播、录制+直播的开始/暂停/停止键； 10. 导播控制：手动/自动键； 11. 录制模式：录制/直播、录制+直播； 12. 供电方式：USB； 13、音量推子数字可调，导播软件可读取音量推子的位置数据，也可软件控制推子调整位置。 | 台 | 1 |
| 10 | 中控 | 一键式录制、暂停、停止功能 一键式上课、下课功能 音频输入：3.5mm立体声，莲花左右声道音频座 音频输出：莲花左右声道音频座 复合视频输入：RCA 复合视频输出：RCA 模拟RGB输入：15pinHD female 模拟RGB输出：15pinHD female RS232编程设置口： DSUB9pin 单项RS232控制输出：工业标准接线端口 IR红外控制：工业标准接线端口 数字I/O ：工业标准接线端口 网络口：标准RJ45 USB口：标准USB母座 有线MIC口：标准6.35mm 总音量调节：数码芯片调节 投影机电源输出：国标三相电源插座 电动屏幕升降控制：美式三相电源插座 笔记本电源输出：国标三相电源插座 计算机开关控制：工业标准接线端口3P | 台 | 1 |
| 11 | 机柜（内置高清屏） | 1、尺寸：≤600MM×800MM×1200MM 2、★配置21寸高清屏 3、表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑 4、厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm 5、配置：带锁前玻璃门，带锁后网；易卸散热型侧后门；固定板两块； 风扇组件：一套（4只风扇）；PDU机柜专用电源2个；支撑行走 脚轮4只； 6、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准 7、散热：旋转式散热风口 8、承载：静载800KG(带支架) 9、主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作 | 台 | 1 |
| 12 | 交互平屏一体机（86寸） | 硬件部分 1、屏幕类型：LED背光。 2、★显示尺寸：86”（对角线），显示比例：16：9（全屏）。 3、★物理分辨率：3840×2160。 4、易维护模块化的外观设计，整机采用金属结构，表面无尖锐边缘或突起。 5、前维护：一体化模块前拆式设计，可实现正面，无需工具进行快速拆装维护。 6、★屏幕左右两侧各具备不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键，其中至少包含一个自定义键。 7、内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质。 8、★提供前置按键：前面板具备不少于8个的隐藏式按键设计。前置输入接口：HDMI×1，USB安卓接口×1，电脑USB 3.0×1，电脑USB 2.0×1。 9、★采用红外十点触控技术。 10、无需借助遥控器,可实现一键节能，在不影响观看效果的前提下，可实现50%及以上的功耗节能(提供检测报告)。 11、可实现单独听功能，在待机黑屏的状态下,可以正常输出音频内容。 12、★具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能（提供检测报告）。 13、可根据环境光和灯光的变化，自动调整显示亮度，在有效保护教师和学生视力的同事，强化节能(提供检测报告)。 14、具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单。可实现无PC状态批注。 信号源窗口可实现3个通道同时预览功能，直接点击预览窗口即切换至此信号源，可对任意信号源画面进行批注。 15、无PC状态下，不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放，手势翻页、批注；可实现单点书写，多点擦除，可根据手指间距调整擦除范围；不借助任何实体按键，实现信号源与触控同步切换；可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 16、平板产品具备智能护眼功能，可实现书写时屏显自动变暗。智能工具栏内容会根据当前应用智能调整。 17、★为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有OPS接口（80针可插拔式电脑接口），拒绝厂商专有接口。 18、安卓配置：Android4.2以上版本，动态内存>512MB。 19、遥控器配有中文标识。 OPS部分： 1、采用OPS插拔结构电脑，没有任何外露接线。OPS接口为标准80针接口，可适应标准接口外接设备接入。 2、处理器规格：物理4核，主频不低于3.5GHz、内存4G、硬盘500G； 3、有线网卡：千兆以太网卡（RJ45）、无线网卡：IEEE 802.11 b/g/n 协议无线网卡。 4、具备4个USB（至少包含2路USB3.0）接口。产品具有软件一键还原功能。 软件部分: 1、备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 2、★外部复制功能：可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。 3、语音报读：可在白板软件中对文本框、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 4、页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。 5、软件启动页：备授课系统（白板软件）提供软件启动页，将打开文件、打开最近使用文件、选择模板创建文档、云平台登录等功能整合在启动页中，方便用户选择使用。 6、与教育云平台深度整合：备授课系统中（白板软件）可以实现：教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用白板软件，进行课件新建、打开、编辑和保存。 7、★导入PPT文件功能：可将PPT文件导入到软件中，并保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 8、★书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含手势笔，硬笔，软笔，荧光笔，激光笔等，手势笔可支持书写、擦除、选择、前后翻页等教学常用功能； 9、智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。 10、特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。 11、音视频播放：支持音频选段播放，支持视频连续拍照，视频可旋转播放，可做教学对比。 12、★所投产品需拥有自主知识产权，提供交互式备授课系统软件著作权登记证书并加盖厂家公章。 二、基于云技术的教学云平台 1、提供云平台的全文检索与智能推荐功能。提供资源的全文检索功能。教师可通过关键字的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其他教师的共享课件内容。可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出； 2、与备课软件结合，在线课程制作功能 教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 3、教师个人云存储功能。提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的文件。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。 4、★所投产品需拥有自主知识产权，提供教育云平台软件著作权登记证书并加盖厂家公章。 三、教学资源 网络教学资源的直接访问：通过电子白板软件，可直接访问网络资源库；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。 ★所投产品需拥有自主知识产权，提供新课标教学软件资源库系统软件著作权登记证书并加盖厂家公章。 四、仿真实验室 可以像在真实的环境中一样完成各种预定的实验项目，最大限度地模拟真实实验的场景，并获得与实际实验操作方法相类似的实践体验。 ★所投产品需拥有自主知识产权，需提供仿真实验室系统软件著作权登记证书并加盖厂家公章。 五、组卷阅卷系统 支持四种组卷方式：知识点选题、章节选题、试卷选题、智能选题； 组卷时，支持通过题型、难度对试卷内容进行筛选、控制； 支持关键字试卷搜索，支持通过省份、年份、年级、学期以及类型进行特定条件的试卷筛选； 智能选题可通过设置特定知识点或者章节范围、难度系数、不同题型题数来进行选题组卷。 ★所投产品需拥有自主知识产权，提供组卷阅卷系统软件著作权登记证书并加盖厂家公章。 六、在线培训平台。专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 ★为确保软件功能的兼容性，交互式备授课软件和交互平板硬件需为同一品牌。 七、★需提供厂家针对此项目的授权、售后服务承诺函及参数确认函原件（加盖厂家公章） 八、其他资质要求： 1、出具国家权威机构出具的整机检测报告。 2、提供3C证书，产品3C证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。且证书内的产品名称需体现交互、触摸功能。 3、交互平板与插拔式电脑需为同一制造商，提供内置电脑CCC证书。 4、★投标产品为2012年、2013年、2014年连续三年中国市场销量前三品牌，需提供权威数据公司出具的证明文件。 5、投标产品整机制造商通过ISO9001、ISO14001，提供认证复印件并加盖厂商公章。要求ISO认证企业名称与产品CCC证书的制造商名称完全一致。 6、OPS插拔式电脑应具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）认证证书（不低于5万小时）。 7、交互平板产品应具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）认证证书及检测报告（不低于8万小时）。 8、交互平板需具备HDMI会员认证证书。 9、投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系出具的QC080000危害物质过程管理体系。 10、投标产品具有前拆式外观设计专利证书、OPS电脑模块热插拔装置专利证书、断电保护装置专利证书。 11、★2016年数字校园高清智慧教室解决方案（含插拔式OPS电脑以及预装软件）物理检测证书、2016年数字校园综合解决方案（含插拔式OPS电脑以及预装软件）物理检测证书。 投标产品获得《全国质量诚信优秀企业》《全国质量检验稳定合格产品》《中国质量检验协会团体会员单位》证书。 为保证整个系统的稳定性和兼容性，大屏与录播主机需为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 13 | 高清壁挂展台 | 1.像素：≥800万； 2. ★TV线：≥ 1000线（1080P模式）； 3. ★图像刷新频率：≥30帧/秒（1080P模式）； 4.变焦：光学变焦≥10X，数码≥10X； 5.图像特技：负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画、聚光灯、遮屏、左右上下对比、局部放大及漫游、阅读窗； 6.SD卡存储：内置SD卡插槽，支持32GSD卡存储； 7. ★输出分辨率：1080P ，且支持XGA、SXGA、WXGA、720P； 8. ★输入输出接口：HDMI输入、输出各1路，VGA输入、输出各1路，2路USB接口：支持采集、控制功能，内置麦克风 9.支持全高清FHD 1080P录制 10.展台收拢后的厚度≤12CM 11.外置电源适配器，供电更稳定 12.VGA信号和HDMI信号可同时输出 13. ★支持无PC批注功能，可实时批注，并可将批注内容清除或保存 14.灯光控制：臂赶顶部触控开关 15.臂赶顶部放大、缩小、旋转、自动对焦按键 16.电磁阀：电磁阀开关机控制 17.独立电源锁：更安全可靠 软件功能： 1. ★在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、多方式旋转、镜像、漫游功能；可实现图像的快照、智能连拍、截图功能；提供十种以上图像的特效处理；支持动态视频录制（MP4格式）；可实现图片到PDF文件的转换与装订； 2.快速答题卡阅卷功能：支持阅卷及成绩导出功能； 3. ★支持USB接口控制展台物理操作功能：可实现焦距调整、文本/图像模式切换、自动对焦等功能； 4.分屏功能：支持二分屏、三分屏等多种分屏模式，分屏窗口中，可显示图片、视频、PPT等多媒体资料，并可对多媒体资料进行单独的控制（包括PPT的翻页、批注；视频的播放等）； 5.一键切换功能：可实现鼠标一键拖拽采集图像至Word或PPT等能接收图像的位置。 6. ★展台应用可以和同品牌白板软件有效结合：展台按钮可嵌入到白板软件中，可一键采集展台信号，并对其进行批注、物理控制。 其他资质：（复印件加盖厂家公章） 1. ★3C，所投产品必须为原厂产品，要求投标产品的CCC认证申请人、制造商、生产商为同一企业名称； 2. ★所投产品软件功能需具有自主知识产权，提供快速阅卷软件计算机软件著作权登记证书； 提供图像采集处理软件计算机软件著作权登记证书； 3. ★需提供国家权威机构出具的检测报告； 4. ★2015年中国教育装备行业协会会员证书 5. ★需提供厂家针对此项目的授权、售后服务承诺函及参数确认函原件（加盖厂家公章） | 台 | 1 |
| 14 | 投影机 | 1、影技术：LCD，液晶显板尺寸：0.63英寸×3 2、★标准亮度：≥4500流明（根据ISO21118标准） 3、标准分辨率：1024×768 4、灯泡：≤230W 标准模式下灯泡寿命≥4000小时（节能模式下灯泡寿命≥8000小时） 5、对比度：≥15000：1 6、镜头变焦比：1.2 7、端口：HDMI端口×1；D-SUB15针输入×2；S-VIEO输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口；控制串口； 8、内置扬声器：≥10W 9、功耗（标准）： ≤290W，最低待机功耗： ≤0.8W 10、重量：≤3KG 11、液晶板散热方式为冲突风冷系统（需提供证书） 12、自动梯形校正 13、通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件） 14、接通电源可自动投射画面的自动开机功能 15、直接关机功能，带断电保护功能 16、带网络控制功能（提供中文版软件） 17、具备网络投影功能，具备无线投影功能 18、支持几何校正功能（提高中文版软件） 19、具有U盘直读功能 20、具有多种节能模式选择 21、机身标识、遥控器及菜单为中文 22、不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影 23、密码防盗功能及自定义开机LOGO | 台 | 1 |
| 15 | 投影幕（4：3） | 120寸 | 套 | 1 |
| 16 | 投影机壁挂架 | 定制 | 套 | 1 |
| 17 | 推拉绿板 | 1、四片推拉结构要求：(内置轨道,外框和轨道一体化设计)。 2、基本尺寸：保证与交互平板物理尺寸配套；配套的活动黑板装备自锁装置，完全遮挡并保护交互平板后可锁定，黑板与交互平板之间无缝镶嵌。 3、书写面材质：采用进口优质烤漆板面，墨绿色、亚光，无裂纹、无气泡等缺陷。 4、内芯材料：防潮、吸音、高强度7层瓦楞纸板，书写无吱咔声.厚度≥10mm。 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度。 6、板面与衬板粘贴：机械化制作.高温一次成型，30秒钟即100%固化定型，无辐射、无污染，剪切强度≥0.26MPa，耐高温≥262°,耐湿度为全天候，符合GB7124胶粘剂测定方法。 7、边框材料：超宽豪华高强度工业电泳香槟色铝合金外框，规格57㎜×100㎜，壁厚1.2㎜，内框规格20㎜×37㎜，配装侧U型镶嵌式含减震胶套滑轮及抽拉式粉尘盒。 8、包角材料：采用防老化、抗疲劳、规格57mm×57㎜壁厚2㎜的ABS工程塑料。 | 台 | 1 |
| 18 | 讲台 | 1、讲台整体采用分体式结构，长1200mm、宽750mm、高950mm；调整脚可在30mm-50mm范围内自由调节。 2、上箱体采用高强度工程塑料及先进工艺一次性注塑成型。 3、上箱体颜色为哑光灰白色（可自由选配颜色），采用立体饰纹的表面，设置老师水杯专用下沉式底座，桌面设置防止物品滚动的防护装置，下箱体采用圆弧边角设计，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 4、上箱体左边为显示器固定板，倾斜角度15°，可以在15°-40°之间任意调节，可容纳17-22寸不同规格液晶。显示器板与中控盖板联锁（一把锁），操作简便。 5、键盘采用前置隐藏式结构，可容纳长530mm×宽205mm范围内的键盘，键盘盒内功能分区鲜明。 6、中控安装部位整体一次注塑成型，并配有教具盒可放置教鞭、遥控器等；可容纳尺寸280x180mm以下的中央控制器。 7、讲台下箱体内部，采用机柜式标准设计，带隔板。 8、讲桌左右均开有散热通风孔。 9、所有过线孔均采用敲落孔方式。 10、全部的加工件均为模具冲压成型或者注塑成型，采用先进的工装夹具、全自动焊接工艺。 11、分体式的独立包装，运输轻便。 | 台 | 1 |
| 19 | U段无线话筒 | 1．综合性能 载波频率 UHF500MHz-970MHz（不同地区选择不同的频段） 频率稳定性 <+30ppm 动态范围 >90dB 诣波失真 <0.5% 频率响应 40Hz-15HKz±3dB 音频输出 混合式：0-200mV 独立式：0-400mV 2．固定式接收机 使用电源电压： AC220V/50-60Hz 电源适配器输出电压： DC12V 消耗功率： 4W 信噪比： >90dB 假象干扰比： >80dB 邻道干扰比： >80dB 接收灵敏度： >5dBu(SINAD=20dB) 去加重： 50us 3．手持麦克风和领夹麦克风发射机 发射功率： 10-30mW 调制模式： DSP 最大调制度： ±25KHz 高次诣波： 低于主波基准40dB以上 使用电源电压： 3V电池 连续使用时间： 6-8小时 | 套 | 2 |
| 20 | 合并式功放 | 额定功率：150W×2；最大功率：300W×2；额定阻抗：8Ω；前面板：2排LED指示灯，上下首及音乐暂停按键各1个，SD卡与USB音频播放插口各1个，4路话筒输入接口，话筒音量调节旋钮2个，话筒高音，低音，混响调节旋钮各1个，VGA输入转换按键1个，音乐音量调节旋钮1个；后面板：2路VGA输入，1路VGA输出，4路线路输入，1路线路输出，2组A+B音箱输出接线柱；频率响应：20Hz-20KHz；线路输入：20Hz-20KHz，话筒60Hz-14KHz；线路音调控制：高音10KHz±12db，低音100Hz±12db；话筒音调控制：高音10KHz±12db，低音100Hz±12db；话筒额定输入电平：话筒15mV(非平衡），线路200mV；额定输出电平：线路0.775V；失真度：≤0.5%；信噪比：≥80db(A计权）；主保险丝：4A；电源：交流220V±5%/50Hz；材质及处理：铝合金喷沙处理。 | 台 | 1 |
| 21 | 音箱 | 额定功率：100W；最大功率：200W；额定阻抗：8Ω；频率响应：30Hz-18kHz；单元构成： 8寸纸盆低音喇叭一只、3寸纸盆高音二只；分频器：1.8KHz；灵敏度：90dB±1dB；最大声压级：105dB；箱体型式：倒向式；箱体材质：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装方式：背部吊挂或三脚架支撑安装方式；箱体侧面10CM孔距2个M8螺丝。 | 只 | 2 |

# 5：交互型多媒体教室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、50人标准教室（共40间，每间教室必须具备下列配置） |
| 1 | 交互平板一体机（65寸） | 一、显示部分： 1、屏体类型：LED背光 2、显示尺寸：65英寸，显示比例：16：9。 3、物理分辨率： 1920*1080 二、外观结构： 1、屏幕左右两侧各丝印不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键 2、内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质。 3提供前置输入接口：HDMI*1，电脑USB3.0*1电脑USB2.0*1。 4、★前面板不少于9个功能物理按键，为避免误操作，独立配置平板电源及插拔式电脑开关按键。 5、采用红外十点触控技术。 6、为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有80针可插拔式电脑接口，拒绝厂商专有接口。 7、智能中控：按键配有中文标识，信号源自动调整，内置电脑通道切换快捷键，HDMI通道循环切换键，AV通道切换快捷键，信号源菜单键，一键启动白板软件 ，安卓下启动安卓白板软件，PC下状态启动备受课软件，屏幕分辨率切换，画面尺寸设置，可设置16：9，4：3，点对点画面，屏幕截屏功能。可实现F1-F12,windows窗口键,space,Alt+Tab,Alt+F4,退格键等键盘常用快捷键和组合键。 三、软件部分： 交互软件基础功能 1、一键进行备授课及屏幕书写场景切换。菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，可通过软件功能扩展不少于10种硬件快捷键功能。 2、★书写：软件提供不少于10支书写笔，(包括：手写识别笔、手势笔、智能笔、激光笔、图章笔等)；可根据手势实现上下翻页、擦除对象、手势识别聚光灯、放大镜等教学工具（提供手势说明，便于用户快速掌握）；手写识别笔可预设多种字体、中英文、加粗、倾斜、对齐方式、颜色等，满足不同教师的书写需要。 3、提供多种擦除方式，包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除，可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材，不需反复擦除动作。 4、页面设置：可一键设置页面背景，切换背景颜色、图片或学科背景如五线谱、田字格米字格等。 学科专用工具 1、学科工具：每种工具下方标注中文提示，便于教师快速掌握工具应用，可实现语文、数学、外语、化学、物理、地理、音乐、生物、历史、书法等≥12个分学科教学模式；在各个学科教学场景中提供相应的教学工具及flash动画： 软件资源 1、仿真实验(不少于450个，包括K-12年级的科学、物理、化学、生物等学科的演示实验)、在有网络的情况下可实时获取素质教育课程资源（中华古诗词、中国传统节日、健康教育、安全教育）、学科题库资源（不少于50万道题、支持教师自定义题目，可定义单选、多选、判断、解答等形式题目）、素材资源（学科按照教材章节分类，每个素材都具备关键字描述及知识点描述，可一键插入当前白板页面，便于教师课堂即时展示。） 2、提供教学资源云平台，教师可免费登陆在线制作课件，下载海量素材资源，拥有自主存储空间。 远程课堂 教师可以通过网络课堂把教室里面的画面通过互联网直播到家长的手机或者电脑中，支持手机或Pad（支持Android和iOS系统）来接收画面，不管是参与公开课的老师，还是不在家的学生都可以用手机或Pad参与到课堂当中。 移动授课 1、★教师授课过程中，可以使用移动设备手机或pad控制大屏，实现同步大小屏画面，控制电脑关机，远程操作PPT、白板课件，实时上传影像等功能。 2、提供高速、标准、高清三种传屏模式，用户可根据网络环境选择同步大小屏画面的模式。 3、u盘精灵：可实时读取老师U盘内容并可按照文档、白板课件、视频、音频、图片等分类查看，便于老师快速查找素材并打开。、 4、播放白板格式课件时可调出与硬件物理快捷键相同的软菜单控制课件播放。 5、教师可通过移动端建立班级圈，发布班级公告，可以实时与家长沟通学生学习状况等信息，加强家校联系；可通过移动端实时发布文字、语音等类型作业，移动端软件提供小学、初中、高中习题库，方便各阶段教师按照所教习知识点即时布置作业。 微课工具 1、具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择； 2、在电脑系统任何显示比例选项下都可以进行录制； 3、在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径； 4、提供“系统声音”，“麦克风声音”和“立体声混音”三种声音选择模式； 5、可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径； 6、可将录制的视频分享上传到《教育视频资源应用平台》，可设置《教育视频资源应用平台》的服务器IP地址、端口、用户名及密码；方便用户保存、使用和管理录制的内容 展台功能 1、展台动态图像插入：可将展台动态图像插入到白板软件中，对展台图像拍照、设置图像分辨率。 2、★展台USB控制：在白板软件中对展台进行USB控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦，同时利用放大、缩小功能实现对展台的光学变焦功能。 四、插拔式电脑： （一）I3配置 1、★采用OPS插拔结构电脑，插拔电脑与交互平板接口为intel标准双面80针接口，以满足后续产品配置升级的通用性需求。 2、采用Intel第4代酷睿Haswell平台I3处理器（CPU 4160及以上）、主频3.6GHz、内存4G、硬盘500G（或选用128G 高性能SSD）； 3、产品具有软件一键还原功能； 4、产品具有安全可靠散热设计，硬盘具有防震功能，满足教学环境下使用。 五、资质部分: 1、为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。 2、交互平板的3C认证证书内的产品名称必须体现交互、触摸功能。 3、为保证产品的质量稳定性及售后的及时性，交互平板与插拔式电脑需为同一制造商，提供内置电脑CCC证书。 4、投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系。 5、★投标产品为2013年至2015年连续三年中国市场销量前三品牌，需提供权威数据公司出具的证明文件。 6、投标产品整机制造商必须通过ISO9001质量体系管理认证、ISO14001环境管理体系认证，提供认证复印件并加盖厂商公章。要求ISO认证企业名称与产品CCC证书的制造商名称完全一致（不接受多家公司名称联合认证申请）。 7、★交互平板应具备CNAS级别的国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）证书（大于8万小时）。 8、★插拔式电脑需具备CNAS级别的国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）证书（不低于5万小时）。 9、★投标产品整机制造商需具备省、部级科学技术奖证书 10、投标产品整机制造商需具备中国教育装备行业协会会员证书。 11、★交互平板生产企业需具备HDMI会员认证证书，要求HDMI认证企业名称与产品CCC证书的制造商名称完全一致 12、投标产品制造商需获得仿真实验室软件著作权证书和软件产品登记证书。 制造商应配套有具有自主知识产权的仿真实验室软件产品登记证书。 13、本次投标拒绝使用第三方软件。所投交互平板产品硬件与软件需为同一品牌,投标设备制造商拥有配套投标应用教育云平台软件著作权证书以及软件产品登记证书、交互式备授课系统著作权证书以及软件产品登记证书，投标商所投产品的软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标。 14、★需提供厂家针对此项目的授权、售后服务承诺函及以及参数确认函原件并加盖厂家公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清壁挂展台 | 1.像素：≥800万； 2. ★TV线：≥ 1000线（1080P模式）； 3. ★图像刷新频率：≥30帧/秒（1080P模式）； 4.变焦：光学变焦≥10X，数码≥10X； 5.图像特技：负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画、聚光灯、遮屏、左右上下对比、局部放大及漫游、阅读窗； 6.SD卡存储：内置SD卡插槽，支持32GSD卡存储； 7. ★输出分辨率：1080P ，且支持XGA、SXGA、WXGA、720P； 8. ★输入输出接口：HDMI输入、输出各1路，VGA输入、输出各1路，2路USB接口：支持采集、控制功能，内置麦克风 9.支持全高清FHD 1080P录制 10.展台收拢后的厚度≤12CM 11.外置电源适配器，供电更稳定 12.VGA信号和HDMI信号可同时输出 13. ★支持无PC批注功能，可实时批注，并可将批注内容清除或保存 14.灯光控制：臂赶顶部触控开关 15.臂赶顶部放大、缩小、旋转、自动对焦按键 16.电磁阀：电磁阀开关机控制 17.独立电源锁：更安全可靠 软件功能： 1. ★在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、多方式旋转、镜像、漫游功能；可实现图像的快照、智能连拍、截图功能；提供十种以上图像的特效处理；支持动态视频录制（MP4格式）；可实现图片到PDF文件的转换与装订； 2.快速答题卡阅卷功能：支持阅卷及成绩导出功能； 3. ★支持USB接口控制展台物理操作功能：可实现焦距调整、文本/图像模式切换、自动对焦等功能； 4.分屏功能：支持二分屏、三分屏等多种分屏模式，分屏窗口中，可显示图片、视频、PPT等多媒体资料，并可对多媒体资料进行单独的控制（包括PPT的翻页、批注；视频的播放等）； 5.一键切换功能：可实现鼠标一键拖拽采集图像至Word或PPT等能接收图像的位置。 6. ★展台应用可以和同品牌白板软件有效结合：展台按钮可嵌入到白板软件中，可一键采集展台信号，并对其进行批注、物理控制。 其他资质：（复印件加盖厂家公章） 1. ★3C，所投产品必须为原厂产品，要求投标产品的CCC认证申请人、制造商、生产商为同一企业名称； 2. ★所投产品软件功能需具有自主知识产权，提供快速阅卷软件计算机软件著作权登记证书； 提供图像采集处理软件计算机软件著作权登记证书； 3. ★需提供国家权威机构出具的检测报告； 4. ★2015年中国教育装备行业协会会员证书 5. ★需提供厂家针对此项目的授权、售后服务承诺函及参数确认函原件（加盖厂家公章） | 台 | 1 |
| 3 | 长焦投影机 | 1、影技术：LCD，液晶显板尺寸：0.63英寸×3 2、★标准亮度：≥4500流明（根据ISO21118标准） 3、标准分辨率：1024×768 4、灯泡：≤230W 标准模式下灯泡寿命≥5000小时（节能模式下灯泡寿命≥8000小时） 5、对比度：≥15000：1 6、镜头变焦比：1.2 7、端口：HDMI端口×1；D-SUB15针输入×2；S-VIEO输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口；控制串口； 8、内置扬声器：≥10W 9、功耗（标准）： ≤290W，最低待机功耗： ≤0.8W 10、重量：≤2.9KG 11、液晶板散热方式为冲突风冷系统 12、自动梯形校正 13、通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件） 14、接通电源可自动投射画面的自动开机功能 15、直接关机功能，带断电保护功能 16、带网络控制功能（提供中文版软件） 17、具备网络投影功能，具备无线投影功能 18、支持几何校正功能（提高中文版软件） 19、具有U盘直读功能 20、具有多种节能模式选择 21、机身标识、遥控器及菜单为中文 22、不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影 23、密码防盗功能及自定义开机LOGO | 台 | 1 |
| 4 | 投影幕（4：3） | 120寸 | 套 | 1 |
| 5 | 投影机壁挂架 | 定制 | 套 | 1 |
| 6 | 推拉绿板 | 1、四片推拉结构要求：(内置轨道,外框和轨道一体化设计)。 2、基本尺寸：保证与交互平板物理尺寸配套；配套的活动黑板装备自锁装置，完全遮挡并保护交互平板后可锁定，黑板与交互平板之间无缝镶嵌。 3、书写面材质：采用进口优质烤漆板面，墨绿色、亚光，无裂纹、无气泡等缺陷。 4、内芯材料：防潮、吸音、高强度7层瓦楞纸板，书写无吱咔声.厚度≥10mm。 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度。 6、板面与衬板粘贴：机械化制作.高温一次成型，30秒钟即100%固化定型，无辐射、无污染，剪切强度≥0.26MPa，耐高温≥262°,耐湿度为全天候，符合GB7124胶粘剂测定方法。 7、边框材料：超宽豪华高强度工业电泳香槟色铝合金外框，规格57㎜×100㎜，壁厚1.2㎜，内框规格20㎜×37㎜，配装侧U型镶嵌式含减震胶套滑轮及抽拉式粉尘盒。 8、包角材料：采用防老化、抗疲劳、规格57mm×57㎜壁厚2㎜的ABS工程塑料。 | 台 | 1 |
| 7 | 讲台 | 1、讲台整体采用分体式结构，长1200mm、宽750mm、高950mm；调整脚可在30mm-50mm范围内自由调节。 2、上箱体采用高强度工程塑料及先进工艺一次性注塑成型。 3、上箱体颜色为哑光灰白色（可自由选配颜色），采用立体饰纹的表面，设置老师水杯专用下沉式底座，桌面设置防止物品滚动的防护装置，下箱体采用圆弧边角设计，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 4、上箱体左边为显示器固定板，倾斜角度15°，可以在15°-40°之间任意调节，可容纳17-22寸不同规格液晶。显示器板与中控盖板联锁（一把锁），操作简便。 5、键盘采用前置隐藏式结构，可容纳长530mm×宽205mm范围内的键盘，键盘盒内功能分区鲜明。 6、中控安装部位整体一次注塑成型，并配有教具盒可放置教鞭、遥控器等；可容纳尺寸280x180mm以下的中央控制器。 7、讲台下箱体内部，采用机柜式标准设计，带隔板。 8、讲桌左右均开有散热通风孔。 9、所有过线孔均采用敲落孔方式。 10、全部的加工件均为模具冲压成型或者注塑成型，采用先进的工装夹具、全自动焊接工艺。 11、分体式的独立包装，运输轻便。 | 台 | 1 |
| 8 | 音箱（含无线蓝牙麦） | 无线话筒：主要功能特点： 1、扬声系统采用高保真有源对箱，外观漂亮，音域宽广，安装方便； 2、有线话筒接口支持幻象电源，真正实现节能环保； 3、系统具有广播信号优先功能； 4、一组音箱支持多支话筒配对使用，方便使用，(话筒与主机具有任意自动配对、锁定之 功能，多支话筒同时配对时，距离最近者优先；配对完成后，任意话筒间互不干扰)； 5、 话筒与主机的配对并锁定的距离不小于1米，时间不超过1秒； 6、话筒与主机配对成功后通过屏闪及提示音的方式提示用户； 7、同一场所大量（1000套及以上）使用互不串频； 8、采用内置式天线，安装更方便，性能更稳定。 音箱：扬声系统构成：主副音箱各一只。 1、额定功率：40W； 2、额定阻抗：4Ω； 3、频率响应：40Hz-18kHz； 4、灵敏度：90dB ±1dB； 5、面板接口：6.3话筒接口1路,莲花输入接口1路,莲花输出接口1路； 6、调节旋扭：音乐音量调节1个,话筒音量调节1个； 7、单元构成：101mm低音一只；25.4mm高音一只； 8、分频器：1.8KHz；最大声压级：98dB；供电电源：220V/50HZ； 9、箱体尺寸（只）：145*125*280（单位：mm）； 净重：4.5kg | 套 | 1 |
| 9 | 多媒体教室配件 | 高清视频线、音频线、PVC管材、接插件等 | 批 | 1 |
| 二、100人教室（共4间，每间教室必须具备下列配置） |
| 1 | 交互平板一体机（86寸） | 硬件部分 1、屏幕类型：LED背光。 2、★显示尺寸：86”（对角线），显示比例：16：9（全屏）。 3、★物理分辨率：3840×2160。 4、易维护模块化的外观设计，整机采用金属结构，表面无尖锐边缘或突起。 5、前维护：一体化模块前拆式设计，可实现正面，无需工具进行快速拆装维护。 6、★屏幕左右两侧各具备不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键，其中至少包含一个自定义键。 7、内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质。 8、★提供前置按键：前面板具备不少于8个的隐藏式按键设计。前置输入接口：HDMI×1，USB安卓接口×1，电脑USB 3.0×1，电脑USB 2.0×1。 9、★采用红外十点触控技术。 10、无需借助遥控器,可实现一键节能，在不影响观看效果的前提下，可实现50%及以上的功耗节能(提供检测报告)。 11、可实现单独听功能，在待机黑屏的状态下,可以正常输出音频内容。 12、★具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能（提供检测报告）。 13、可根据环境光和灯光的变化，自动调整显示亮度，在有效保护教师和学生视力的同事，强化节能(提供检测报告)。 14、具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单。可实现无PC状态批注。 信号源窗口可实现3个通道同时预览功能，直接点击预览窗口即切换至此信号源，可对任意信号源画面进行批注。 15、无PC状态下，不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放，手势翻页、批注；可实现单点书写，多点擦除，可根据手指间距调整擦除范围；不借助任何实体按键，实现信号源与触控同步切换；可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 16、平板产品具备智能护眼功能，可实现书写时屏显自动变暗。智能工具栏内容会根据当前应用智能调整。 17、★为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有OPS接口（80针可插拔式电脑接口），拒绝厂商专有接口。 18、安卓配置：Android4.2以上版本，动态内存>512MB。 19、遥控器配有中文标识。 OPS部分： 1、采用OPS插拔结构电脑，没有任何外露接线。OPS接口为标准80针接口，可适应标准接口外接设备接入。 2、处理器规格：物理4核，主频不低于3.5GHz、内存4G、硬盘500G； 3、有线网卡：千兆以太网卡（RJ45）、无线网卡：IEEE 802.11 b/g/n 协议无线网卡。 4、具备4个USB（至少包含2路USB3.0）接口。产品具有软件一键还原功能。 软件部分: 1、备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 2、★外部复制功能：可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。 3、语音报读：可在白板软件中对文本框、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 4、页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。 5、软件启动页：备授课系统（白板软件）提供软件启动页，将打开文件、打开最近使用文件、选择模板创建文档、云平台登录等功能整合在启动页中，方便用户选择使用。 6、与教育云平台深度整合：备授课系统中（白板软件）可以实现：教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用白板软件，进行课件新建、打开、编辑和保存。 7、★导入PPT文件功能：可将PPT文件导入到软件中，并保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 8、★书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含手势笔，硬笔，软笔，荧光笔，激光笔等，手势笔可支持书写、擦除、选择、前后翻页等教学常用功能； 9、智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。 10、特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。 11、音视频播放：支持音频选段播放，支持视频连续拍照，视频可旋转播放，可做教学对比。 12、★所投产品需拥有自主知识产权，提供交互式备授课系统软件著作权登记证书并加盖厂家公章。 二、基于云技术的教学云平台 1、提供云平台的全文检索与智能推荐功能。提供资源的全文检索功能。教师可通过关键字的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其他教师的共享课件内容。可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出； 2、与备课软件结合，在线课程制作功能 教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 3、教师个人云存储功能。提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的文件。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。 4、★所投产品需拥有自主知识产权，提供教育云平台软件著作权登记证书并加盖厂家公章。 三、教学资源 网络教学资源的直接访问：通过电子白板软件，可直接访问网络资源库；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。 ★所投产品需拥有自主知识产权，提供新课标教学软件资源库系统软件著作权登记证书并加盖厂家公章。 四、仿真实验室 可以像在真实的环境中一样完成各种预定的实验项目，最大限度地模拟真实实验的场景，并获得与实际实验操作方法相类似的实践体验。 ★所投产品需拥有自主知识产权，需提供仿真实验室系统软件著作权登记证书并加盖厂家公章。 五、组卷阅卷系统 支持四种组卷方式：知识点选题、章节选题、试卷选题、智能选题； 组卷时，支持通过题型、难度对试卷内容进行筛选、控制； 支持关键字试卷搜索，支持通过省份、年份、年级、学期以及类型进行特定条件的试卷筛选； 智能选题可通过设置特定知识点或者章节范围、难度系数、不同题型题数来进行选题组卷。 ★所投产品需拥有自主知识产权，提供组卷阅卷系统软件著作权登记证书并加盖厂家公章。 六、在线培训平台。专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 ★为确保软件功能的兼容性，交互式备授课软件和交互平板硬件需为同一品牌。 七、★需提供厂家针对此项目的授权、售后服务承诺函及参数确认函原件（加盖厂家公章） 八、其他资质要求： 1、出具国家权威机构出具的整机检测报告。 2、提供3C证书，产品3C证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。且证书内的产品名称需体现交互、触摸功能。 3、交互平板与插拔式电脑需为同一制造商，提供内置电脑CCC证书。 4、★投标产品为2012年、2013年、2014年连续三年中国市场销量前三品牌，需提供权威数据公司出具的证明文件。 5、投标产品整机制造商通过ISO9001、ISO14001，提供认证复印件并加盖厂商公章。要求ISO认证企业名称与产品CCC证书的制造商名称完全一致。 6、OPS插拔式电脑应具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）认证证书（不低于5万小时）。 7、交互平板产品应具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）认证证书及检测报告（不低于8万小时）。 8、交互平板需具备HDMI会员认证证书。 9、投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系出具的QC080000危害物质过程管理体系。 10、投标产品具有前拆式外观设计专利证书、OPS电脑模块热插拔装置专利证书、断电保护装置专利证书。 11、★2016年数字校园高清智慧教室解决方案（含插拔式OPS电脑以及预装软件）物理检测证书、2016年数字校园综合解决方案（含插拔式OPS电脑以及预装软件）物理检测证书。 投标产品获得《全国质量诚信优秀企业》《全国质量检验稳定合格产品》《中国质量检验协会团体会员单位》证书。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清壁挂展台 | 1.像素：≥800万； 2. ★TV线：≥ 1000线（1080P模式）； 3. ★图像刷新频率：≥30帧/秒（1080P模式）； 4.变焦：光学变焦≥10X，数码≥10X； 5.图像特技：负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画、聚光灯、遮屏、左右上下对比、局部放大及漫游、阅读窗； 6.SD卡存储：内置SD卡插槽，支持32GSD卡存储； 7. ★输出分辨率：1080P ，且支持XGA、SXGA、WXGA、720P； 8. ★输入输出接口：HDMI输入、输出各1路，VGA输入、输出各1路，2路USB接口：支持采集、控制功能，内置麦克风 9.支持全高清FHD 1080P录制 10.展台收拢后的厚度≤12CM 11.外置电源适配器，供电更稳定 12.VGA信号和HDMI信号可同时输出 13. ★支持无PC批注功能，可实时批注，并可将批注内容清除或保存 14.灯光控制：臂赶顶部触控开关 15.臂赶顶部放大、缩小、旋转、自动对焦按键 16.电磁阀：电磁阀开关机控制 17.独立电源锁：更安全可靠 软件功能： 1. ★在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、多方式旋转、镜像、漫游功能；可实现图像的快照、智能连拍、截图功能；提供十种以上图像的特效处理；支持动态视频录制（MP4格式）；可实现图片到PDF文件的转换与装订； 2.快速答题卡阅卷功能：支持阅卷及成绩导出功能； 3. ★支持USB接口控制展台物理操作功能：可实现焦距调整、文本/图像模式切换、自动对焦等功能； 4.分屏功能：支持二分屏、三分屏等多种分屏模式，分屏窗口中，可显示图片、视频、PPT等多媒体资料，并可对多媒体资料进行单独的控制（包括PPT的翻页、批注；视频的播放等）； 5.一键切换功能：可实现鼠标一键拖拽采集图像至Word或PPT等能接收图像的位置。 6. ★展台应用可以和同品牌白板软件有效结合：展台按钮可嵌入到白板软件中，可一键采集展台信号，并对其进行批注、物理控制。 其他资质：（复印件加盖厂家公章） 1. ★3C，所投产品必须为原厂产品，要求投标产品的CCC认证申请人、制造商、生产商为同一企业名称； 2. ★所投产品软件功能需具有自主知识产权，提供快速阅卷软件计算机软件著作权登记证书； 提供图像采集处理软件计算机软件著作权登记证书； 3. ★需提供国家权威机构出具的检测报告； 4. ★2015年中国教育装备行业协会会员证书 5. ★需提供厂家针对此项目的授权、售后服务承诺函及参数确认函原件（加盖厂家公章） | 台 | 1 |
| 3 | 投影机 | 1、影技术：LCD，液晶显板尺寸：0.63英寸×3 2、★标准亮度：≥4500流明（根据ISO21118标准） 3、标准分辨率：1024×768 4、灯泡：≤230W 标准模式下灯泡寿命≥4000小时（节能模式下灯泡寿命≥8000小时） 5、对比度：≥15000：1 6、镜头变焦比：1.2 7、端口：HDMI端口×1；D-SUB15针输入×2；S-VIEO输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口；控制串口； 8、内置扬声器：≥10W 9、功耗（标准）： ≤290W，最低待机功耗： ≤0.8W 10、重量：≤3KG 11、液晶板散热方式为冲突风冷系统（需提供证书） 12、自动梯形校正 13、通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件） 14、接通电源可自动投射画面的自动开机功能 15、直接关机功能，带断电保护功能 16、带网络控制功能（提供中文版软件） 17、具备网络投影功能，具备无线投影功能 18、支持几何校正功能（提高中文版软件） 19、具有U盘直读功能 20、具有多种节能模式选择 21、机身标识、遥控器及菜单为中文 22、不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影 23、密码防盗功能及自定义开机LOGO | 台 | 1 |
| 4 | 投影幕（4：3） | 150寸 | 套 | 1 |
| 5 | 投影机壁挂架 | 定制 | 套 | 1 |
| 6 | 推拉绿板 | 1、四片推拉结构要求：(内置轨道,外框和轨道一体化设计)。 2、基本尺寸：保证与交互平板物理尺寸配套；配套的活动黑板装备自锁装置，完全遮挡并保护交互平板后可锁定，黑板与交互平板之间无缝镶嵌。 3、书写面材质：采用进口优质烤漆板面，墨绿色、亚光，无裂纹、无气泡等缺陷。 4、内芯材料：防潮、吸音、高强度7层瓦楞纸板，书写无吱咔声.厚度≥10mm。 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度。 6、板面与衬板粘贴：机械化制作.高温一次成型，30秒钟即100%固化定型，无辐射、无污染，剪切强度≥0.26MPa，耐高温≥262°,耐湿度为全天候，符合GB7124胶粘剂测定方法。 7、边框材料：超宽豪华高强度工业电泳香槟色铝合金外框，规格57㎜×100㎜，壁厚1.2㎜，内框规格20㎜×37㎜，配装侧U型镶嵌式含减震胶套滑轮及抽拉式粉尘盒。 8、包角材料：采用防老化、抗疲劳、规格57mm×57㎜壁厚2㎜的ABS工程塑料。 | 台 | 1 |
| 7 | 讲台 | 1、讲台整体采用分体式结构，长1200mm、宽750mm、高950mm；调整脚可在30mm-50mm范围内自由调节。 2、上箱体采用高强度工程塑料及先进工艺一次性注塑成型。 3、上箱体颜色为哑光灰白色（可自由选配颜色），采用立体饰纹的表面，设置老师水杯专用下沉式底座，桌面设置防止物品滚动的防护装置，下箱体采用圆弧边角设计，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 4、上箱体左边为显示器固定板，倾斜角度15°，可以在15°-40°之间任意调节，可容纳17-22寸不同规格液晶。显示器板与中控盖板联锁（一把锁），操作简便。 5、键盘采用前置隐藏式结构，可容纳长530mm×宽205mm范围内的键盘，键盘盒内功能分区鲜明。 6、中控安装部位整体一次注塑成型，并配有教具盒可放置教鞭、遥控器等；可容纳尺寸280x180mm以下的中央控制器。 7、讲台下箱体内部，采用机柜式标准设计，带隔板。 8、讲桌左右均开有散热通风孔。 9、所有过线孔均采用敲落孔方式。 10、全部的加工件均为模具冲压成型或者注塑成型，采用先进的工装夹具、全自动焊接工艺。 11、分体式的独立包装，运输轻便。 | 台 | 1 |
| 8 | 音箱（含无线蓝牙麦） | 无线话筒：主要功能特点： 1、扬声系统采用高保真有源对箱，外观漂亮，音域宽广，安装方便； 2、有线话筒接口支持幻象电源，真正实现节能环保； 3、系统具有广播信号优先功能； 4、一组音箱支持多支话筒配对使用，方便使用，(话筒与主机具有任意自动配对、锁定之 功能，多支话筒同时配对时，距离最近者优先；配对完成后，任意话筒间互不干扰)； 5、 话筒与主机的配对并锁定的距离不小于1米，时间不超过1秒； 6、话筒与主机配对成功后通过屏闪及提示音的方式提示用户； 7、同一场所大量（1000套及以上）使用互不串频； 8、采用内置式天线，安装更方便，性能更稳定。 音箱：扬声系统构成：主副音箱各一只。 1、额定功率：40W； 2、额定阻抗：4Ω； 3、频率响应：40Hz-18kHz； 4、灵敏度：90dB ±1dB； 5、面板接口：6.3话筒接口1路,莲花输入接口1路,莲花输出接口1路； 6、调节旋扭：音乐音量调节1个,话筒音量调节1个； 7、单元构成：101mm低音一只；25.4mm高音一只； 8、分频器：1.8KHz；最大声压级：98dB；供电电源：220V/50HZ； 9、箱体尺寸（只）：145*125*280（单位：mm）； 净重：4.5kg | 套 | 1 |
| 9 | 多媒体教室配件 | 高清视频线、音频线、PVC管材、接插件等 | 批 | 1 |

## 三、工期、售后服务及其它要求

1、交付期：合同签订之日起12个月内。

2、投标人须提供保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供壹年的免费维护。

2）投标人免费维护期内5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3. 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权依法定程序取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

4. 投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的百分之八十），为避免其投标报价可能低于其成本的，须要求该投标人对报价作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。若中标后采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、产品有重大质量问题、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

第四部分  合同条款

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年   月    日海南省第二卫生学校互动式教室录播系统采购项目（项目编号:                ）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同清单及金额等(详见附件清单)

二、付款方式

1.预付款：合同生效后的七个工作日内，甲方支付乙方合同总额的30%，计人民币：                                                      ；

2.主要设备到场并经甲方确认后的七个工作日内，甲方支付乙方合同总额的40%计人民币：                                        的进度款；

3.系统建设完成并初运行验收合格后七个工作日内，甲方支付乙方合同总额的25%，计人民币：                                      ；

4.质量保证金为合同总金额的5%，计人民币：                       作为质保金，质保期满无质量问题7个工作日内付款。

三、产品保修期：

设备除发生不可抗力外，免费保修期为用户验收设备合格之日起1年。

四、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、本合同的组成文件

1.合同专用条款；

2.中标通知书；

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

以下无正文

甲方：

地址：

法定（或授权）代表人：

日期：     年   月    日

乙方：

地址：

法定（或授权）代表人：

日期：     年   月    日

招标代理机构：                         （盖章）

代表人：

日期：     年   月    日

第五部分  投标文件格式

请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、自查表

1.1   初步审查表

1.2   商务、技术打分自查表

二、投标函

三、法人授权资料

3.1   法定代表人证明书

3.2   法人授权委托书

四、报价表

4.1	报价一览表

五、技术要求响应表

六、资格证明文件

七、售后服务方案

八、经营活动中没有重大违法记录的声明函

九、中小企业声明函

十、与评审、评分有关的其他材料（格式自定）

十一、投标保证金证明单据（ 附：投标保证金缴纳凭证。）

十二、投标人认为对其中标有利的其它书面材料（格式自定）

## 自查表

  - 初步审查表

| 序号 | 内容 | 证明文件（如有） | 自查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 2 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 3 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 4 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 5 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 6 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 7 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 8 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 9 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| … |  |  |  |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照《初步审查表》的内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标投标供、应商根据自查结论在对应的□打“√”。

  - 商务、技术评审自查表

| 序号 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |

注：投标供应商应根据《商务、技术评审表》的各项内容填写此表。

## 投标函

投标函

致：四川坤林建设项目管理有限公司

根据贵单位“教学大楼教学设备项目”投标邀请函，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：               职务：

日期：

## 法人授权资料

#### 3.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类_____________________________________

经营范围：                                              。

投标单位全称：（盖章）

全权代表（签字）：

附：法人身份证（正反两面）

3.2法人授权委托书

法人授权委托书

致：四川坤林建设项目管理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加四川坤林建设项目管理有限公司采购代理机构组织的“教学大楼教学设备项目”政府采购活动，受托人有权在该投标活动中办理以下事宜：

1、以我单位的名义签署投标书和投标文件

2、参加开标评标会议

3、向评标委员会及采购代理机构澄清、解释投标文件中的疑问

4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位                  （公章）

法定代表人                  （签名）

受托人                  （签名）

二〇一六年   月   日

附：受托人的身份证（正反两面）

## 4、报价表

投标报价表

[货币单位：（人民币）元]

项目名称：

项目编号：

| 货物名称 | 品牌型号 | 投标单报价 | 数量 | 投标总报价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

注：1. 此表所报价格均为到文件指定地点价格。

2. 如合计计算错误，评标委员会将根据以单价修正总价的原则，对合计总价进行修正。

3. 所有货物的价格应包含货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

投标单位全称：（盖章）

全权代表（签字）：

5：技术要求响应表

技术要求响应表

| 序号 | 原技术规范 主要条款描述 | 投 标 人 技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有货物技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

投标单位全称（公章）：            全权代表（签字）：

注：①、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

③、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

④、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应。

## 6、资格证明文件

#### 6.1	营业执照副本（复印件）

#### 6.2	税务登记证副本（复印件）

#### 6.3组织机构代码证副本（复印件）

#### 6.4开户银行许可证副本（复印件）

#### 6.5其他有关招标的证明材料（复印件）

7.	售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

8.经营活动中没有重大违法记录的声明函

声明函

| 致：四川坤林建设项目管理有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重承诺： 一、本公司在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况。 二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填0）。 三、近三年因产品供货问题（假冒品、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填0）。 四、本次投标标的物均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的合格产品。 五、我公司提供本项目的整体解决方案，能实现与招标文件的全部技术要求，并如期完成工程。 六、用户有权根据需要，对中标候选人就投标响应内容，参考技术规格要求，进行验证性测试，如不通过则取消其中标候选人资格。 ★若采购人在本项目预中选公示期间，查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃预中选资格，并愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公司公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

9、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标企业的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

10、与评审、评分有关的其他材料（格式自定）

11、投标保证金证明单据（ 附：投标保证金缴纳凭证。）

12、投标人认为对其中标有利的其它书面材料（格式自定）

第六部分  评 标 办 法

一、评标办法

1、评审规则

1.1.评标办法采用综合评分法。

1.2.采用综合评分法的评标步骤：先进行资格性审查，再进行技术、商务的详细评审。只有通过资格性评审的投标人才能进入详细的评审。

1.3.综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术、商务得分，各评委的算术平均值即为该投标人的技术、商务评分。然后，由招标文件规定的计算方法评出价格得分。技术、商务得分与价格得分相加即得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

2、初步评审

2.1.评标委员会根据“资格性审查表”对投标文件的符合性进行评审，只有对“资格性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2.2.评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

2.3.在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

资格审查表

评委：                                                 日期：

| 序号 | 资格审查评议内容 | 投标人1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的独立法人资格（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证证或三证合一的营业执照复印件，加盖公章）； |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2016年最少1个月)的财务报表（资产负债表、损益表并加盖公章） |  |
| 3 | 有依法缴纳社会保障资金和纳税的良好记录（需提供2016年最少1个月的社保和纳税记录凭证并加盖公章）； |  |
| 4 | 投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（要求提供声明函加盖公章）。 |  |
| 6 | 是否提交投标保证金； |  |
| 7 | 投标文件是否齐全、是否按招标文件规定要求签署及盖章； |  |
| 8 | 投标价是否固定价且投标价是否唯一； |  |
| 9 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求； |  |
|  | 结 论 |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

3、详细评审

3.1本项目各分包采用综合打分法，总分为100分，技术及商务评分占70分，评分标准如下：

| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评审 （60分） | 设备技术性能、规格配置响应等 | 投标人提供的设备技术参数与招标文件中的技术参数要求进行点对点比较： 完全满足招标文件要求的，得60分； 带★条款为重要条款，有一项不满足要求的扣3分，分值扣完为止。 非★条款，有一项不满足要求的扣1分，分值扣完为止。 | 0-60 |
| 2 | 商务评审 （10分） | 1、投标人在项目本省有注册公司或分公司，有常驻技术人员者得2分，否则得0分；(提供租售房合同且须满一年以上) 2、拥有中国录音师协会认证的最少1名音视频项目经理者得2分，否则得0分； 3、拥有中国录音师协会认证的最少1名音视频高级工程师者得2分，否则得0分； 4、拥有音视频工程企业贰级或以上资质者得2分，贰级以下资质者得1分，没有资质者得0分； 5、投标人应具备类同项目实施经验，提供1份学校数字化校园建设类单笔合同金额达100万或以上者得2分，100万以下者得1分，否则得0分； 以上证明材料提供复印件并加盖公章。 | 0-10 |
| 3 | 价格评分（30分） | 满足招标文件要求且报价最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |

### 3.2、价格项30分

将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。

### 其中价格评审按如下方法处理：

3.2.1评审委员会应当要求投标报价明显过低，可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定以低于成本价竞标，不得被推荐为中标候选供应商。

3.2.2投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定度和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

3.2.3投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

3.2.3.1投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.2.3.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3.2.3.4对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

3.2.3.5买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

### 3.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

3.3.1中小企业的认定标准：

3.3.3.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

3.3.3.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3.3.3.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

3.3.3.4监狱企业视同为小型、微型企业。

### 3.4具体评审价说明：

3.4.1投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

3.4.2投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

3.4.3投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业政府权威认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。