台式电脑、扫描仪、激光复印机等

询 价 文 件

采 购 人：中共昌江黎族自治县纪律检查委员会办公室

项目名称：台式电脑、扫描仪、激光复印机等

项目编号：HNZH-2018-262

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年7月

目   录

第一章  询 价 函	2

前 附 表	4

第二章  报价人须知	5

第三章  用户需求书	9

第四章   合同条款（参考）	10

第五章  报价文件内容和格式	12

第六章 评标细则	18

附表1：	19

初 步 审 查 表	19

# 第一章  询 价 函

受中共昌江黎族自治县纪律检查委员会办公室的委托，我公司将对台式电脑、扫描仪、激光复印机等组织询价采购。欢迎国内有供货能力且符合条件的供应商参与，有关事项如下：

一、项目概况

1、项目名称：台式电脑、扫描仪、激光复印机等

2、项目编号：HNZH-2018-262

3、分    包：项目本身

4、采购内容及详细技术参数要求详见：《用户需求书》

- 供应商资格要求（必须具备以下条件并在投标文件中提供相关资格证明材料）

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商应当具备的条件要求；

- 供应商必须在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人；须提供企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）。

- 供应商必须具有具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【须提供2017年度财务报表；企业注册时间不足一年的，须提供注册时间起至今每月或每季度的财务报表（含资产负债表、利润表）。】

- 供应商必须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人须提供2018年至今连续三个月的纳税证明和社保缴费记录证明；企业注册时间不足三个月的，按企业注册时间实际缴纳提供证明（证明材料复印件加盖公章）】。

- 供应商必须近三年内无重大违法记录，信用状况良好，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单；须提供承诺函加盖公章。

6、具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在海南有分公司或办事处(需提供工商或商务部门注册资料且登记时间不能少于1年)作为常驻服务和技术支持机构；

7、供应商须提供在《信用中国》网站信用信息栏中无任何不良记录的查询截图并加盖公章（截图时间为招标公告期三天内）。

8、本项目不接受联合体投标。

三、询价文件的获取

- 时间： 2018年7 月31 日至2018年8 月2日（工作日，上午09:00~11:30，下午15:00~17:00）

- 地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A.

- 方式：现场报名。报名时提交的材料（现场核查原件，收加盖公章复印件）：营业执照副本、组织代码证副本、税务登记证副本或三证合一的社会信用代码的营业执照、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证和授权人身份证、供应商资格要求中的证明材料。

- 售  价：人民币300元/套（售后不退）

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

四、报价截止时间、开标时间及地点

1、递交报价文件时间：2018年8月3日09时00分；

2、报价截止时间：2018年8月3日09 时 00 分；

3、开标时间：2018年8月 3日 09 时00 分；

4、开标地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

5、采购信息查询：中国海南政府采购网、中国采购与招标网。

五、招标代理机构联系方式

名称：海南政辉招投标代理有限公司

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电话：0898-66557609

联系人:梁工

海南政辉招投标代理有限公司

2018年7月31日

## 前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称及项目编号 | 台式电脑、扫描仪、激光复印机等 HNZH-2018-262 |
|  | 采购人 | 中共昌江黎族自治县纪律检查委员会办公室 |
|  | 招标方式 | 询价采购 |
|  | 采购预算（控制价） | 人民币39.0214万元 |
|  | 交付期 | 自合同签订之日起7天内 |
|  | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起60天内有效。 |
|  | 付款方式 | 按合同约定执行 |
|  | 投标保证金 | 投标保证金的金额：3000.00元（人民币叁仟元整）。 |
|  | 纸质投标文件份数 | 投标文件一式叁份，正本一份，副本贰份。 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2018年8月3日09时00 分。 |
|  | 开标时间及地点 | 海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A |

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：中共昌江黎族自治县纪律检查委员会办公室

1.2招标代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

1.3 报价人（投标人）：已从招标代理机构购买询价文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围：本询价文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

3.3 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．询价文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6．询价文件的组成

6.l 询价文件由六部分组成，包括：

第一章  询价函

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  评标细则

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．询价文件的更正或补充

7.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

7.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

7.3 为使报价人有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的报价人。

三、报价文件

8.报价文件的组成

按《第五章 报价文件内容和格式》中的要求制作符合询价文件的报价文件

9．报价

9.1报价人应按《第三章 用户需求书》的要求报价（不允许漏项）。

9.2报价均须以人民币为计算单位。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金为：3000元（人民币叁仟元整）。

10.2 投标保证金应在2018年8 月2日下午 5：00 前划入或存入招标代理机构指定账户并注明汇款单位。

缴纳投标保证金银行账户：

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

10.3 若报价人不按规定提交投标保证金，其报价文件将被拒绝接受。

10.4 投标保证金的退还

10.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后，保证金转为招标代理服务费（多还少补）。

10.4.2 落标的报价人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书5个工作日内无息退还。

10.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回其报价书的；

（2）中标人不按询价文件规定签订合同的；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标的；

（4）与采购人、其它报价人或者其他招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．报价文件有效期

11.l 报价文件有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价文件有效期满之前，征得报价人同意延长报价文件有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长投标的有效期。受报价文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．报价文件的数量、签署及形式

11.1 报价文件一式叁份，正本一份，副本贰份（报价文件封面需注明正副本，如有分包按包号分别制作投标文件）。

四、报价文件的递交

13．报价文件的密封及标记

12．l 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致: 海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：台式电脑、扫描仪、激光复印机等

项目编号：HNZH-2018-262

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14．报价截止时间

13.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

13.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、授标及签约

15．定标原则

14.1 询价小组由用户代表和专家组成，具体评标办法详见第六章：评标细则。

14.2 我司将在中国海南政府采购网、中国采购与招标网上公示中标结果。

16．中标通知

15.l 定标后,招标代理机构应在规定时间内将中标通知书送达中标人。

15.2 中标人收到中标通知后，须在规定时间到招标代理机构办理相关手续。

15.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

17．签订合同

16.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同。

16.2 询价文件、中标人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

18．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付。

# 第三章  用户需求书

一、项目名称:台式电脑、扫描仪、激光复印机等

# 二、项目总预算:人民币39.0214万元（不接受超出预算的的报价）

# 三、参数要求如下:

| 采购货品 | 技术参数 | 数量 （台或个） |
| --- | --- | --- |
| 一体机电脑 | CPU:I5 7400T/内存：8G DDR4/ 硬盘：1TB 硬盘/ 2G独立显卡/DVDRW光驱//可旋转底座/可旋转摄像头/802.11AC无线局域网卡/蓝牙4.0/读卡器/集成音箱/集成麦克风/WIN10HB_64BIT_SC_SC/中小企业应用16A版/120W电源/21.5W LED/三年工程师上门保修+时刻响应服务/Panel 三年工程师上门保修+时刻响应服务/在线顾问服务/黑色/2016 office | 15 |
| 喷墨打印机 | 节能、环境标准认证情况:是；幅面：A4 幅面 ； 打印分辨率:5760x1440dpi；内存：无；打印速度：打印速度：A4 黑白/彩色文档打印每分钟7页/4页；功能\详细配置：全新便携式打印机，最小墨滴：3微微升；轻巧机身仅1.6kg，内置电池，支持USB供电（车载、充电宝）；支持无线网络及无线直连；配置1.44英寸彩色液晶屏；支持移动远程打印；耗材寿命250页；打印方式(单面或双面)手动双面；其它:四色颜料墨水，防水耐保存；⑨保修：一年送修 | 7 |
| 喷墨彩色打印机 | A4幅面，三合一（打印，复印，扫描），有线网络+无线网络+无线直连，自动双面，自动进纸器，液晶屏幕，可更换废墨仓，150页底部进纸盒。黑色文本约15页/分钟，彩色文本约8页/分钟。墨水打印量：（使用002一整套墨水）黑色7500页，彩色6000页，（使用黑色T859，青色T6722，洋红T6723，黄色T6724墨水）黑色6000页，彩色6500页。一年保 | 19 |
| 扫描仪 | A4幅面、光学分辨率：600dpi*600dpi、色彩：支持黑白/灰度/彩色 、扫描速度：（黑白/灰度/彩色@200dpi）：30ppm（单面）/60ipm（双面） 、功能/详细配制: 双面扫描,自动纸张尺寸检测，自动纠偏，自动跳过空白页，对开页扫描功能最大可扫描A3幅面的文档，文本方向识别，自动色彩检测功能，超声波重张检测、扫描类型：高速文档扫描仪带ADF 、其它：免费赠送CaptureOnTouch、CapturePerfect 3.0、eCopy PDF Pro Office、保修：免费一年保修 | 2 |
| 高拍仪 | 幅面;A3,、光学分辨率：主摄像头：500万像素(2592*1944)，副摄像头：800*1200；色彩:24位；扫描速度：1秒/张；功能\详细配置：CMOS,光源补偿：自然光+LED（5颗LED灯），可调节LED灯光亮度，双镜头可同步拍摄，底座内置第二代身份证阅器，智能触控开关控制；扫描类型：高拍仪；其它：输出格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TXT AVI、WMV；保修：保修一年 | 3 |
| 碎纸机 | 碎纸效果：2X10mm、一次可碎15张、入纸宽240mm、30L，碎纸速度：3.8m/min\dB:58 | 17 |
| 笔记本电脑 | CPU及主板规格:i5-6267U(主频2.9GHz，Max to 3.3GHz 缓存4MB ),芯片组集成在CPU中；操作系统：Win 7 Basic；内存:4G；硬盘规格:1TB SATA；显示器及分辨率:14.0英寸 LED 防眩光超薄型液晶显示屏 1366*768；详细配置:4Cell 18650锂电池 41WH、USB接口、HDMI高清接口、VGA接口、有摄像头及无线网卡、蓝牙、黑色、内置DVD Super-Multi 刻录光驱、AMD R5 M330 2G独立显卡、1.9Kg；其他：包鼠；保修情况：一年保，一年硬盘不回收，7*24、2小时响应、第二自然日上门， | 12 |
| 大型打印机 | A3幅面，功能：复印56张/分钟；双面复印、双面网络打印、网络扫描，单面扫描速度85张/分钟，双面扫描速度170张/分钟，10.1英寸W-VGA彩色液晶触摸显示屏，支持两点触控；复印内存1CU:1GB+2GB(SOC)+1GB (SOC扩张) ,SD Card 4GB, CF Card:8GB,HDD:320GB | 1 |
| 外携光驱 | USB外置DVD刻录机 | 4 |

### 四、其他

### 1、产品调试

1.1、所有货物均由供应商免费送货至采购人指定的交货地点并调试好，调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

1.2、供应商须负责对采购人的技术人员免费进行调试、操作、数据处理、维护维修等方面的培训。

### 2、售后服务要求

2.1、自货物验收之日起保修壹年。

2.2、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话2小时内响应，48小时内派工程技术人员上门维修。

2.3、供应商应在质保期内及时提供所需更换的备品备件

2.4、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上述的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

2.5、在质保期内，为了更有效提高售后服务、维修效率，若非本地的供应商需在本地有售后服务网点或办事处。(需提供租房证明或房产证)并加盖公章

### 3、验收：验收由采购人组织，供应商配合进行，根据本项目采购人需求书的响应情况进行验收。

# 第四章   合同条款（参考）

甲方:_______________________

乙方:___________________________

甲乙双方根据       年    月    日（项目名称）项目（项目编号:（项目编号:    ）询价采购招标结果及询价文件的要求,经协商一致,达成以下意见。

（具体条款由甲、乙双方依据本项目询价文件、乙方投标文件进行协商。）

- 合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

- 合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物（或服务）和技术参数进行实质性修改。

- 组成本合同的文件包括：

（一）本项目询价文件；

（二）乙方的投标文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

- 合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构和主管财政部门各执一份。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：___________

年   月    日

# 第五章  报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序固定装订。

- 报价函（表1）

- 开标一览表（表2）

- 报价明细表（表3）

- 报价人资格要求证明材料：

5、采购需求响应表（表5）

6、质量保证及售后服务承诺书

由供应商根据自身实际情况并结合询价文件相关要求据实填写，格式由投标人自定。

- 其他：

注：以上凡提供复印件的需加盖公章且内容清晰可辨。务必根据采购人要求及初审项目提供真实的证明材料。

表1：报价函

致：海南政辉招投标代理有限公司

我单位收悉贵司关于项目名称：            （项目编号：      ）的询价函，我们经详细审阅和研究，我方决定接受该项目的询价文件的所有条款并按下述报价参加本次询价采购活动。我方本项目投标总价为：                 ；自合同签订生效起    日内验收合格并交付使用。

本公司承诺：

（1）我司已收悉询价文件中“投标人须知”的各项规定。本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。

（2）一旦我公司中标，保证按询价文件文件规定的时间与采购单位签订采购合同，并按询价文件文件(包括补充更正的内容)的供货时间要求，准时完成全部供货、安装，交付使用。

（3）保证提供的货物的合法性，并享有完整的知识产权，不会因为购买单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任由我方承担。

（4）如我司中标后放弃中标资格造成采购人的损失的，我司愿意对损失部分作出赔偿。

（5）我司完全同意采购方确定的中标原则。

（6）我司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位名称（全称）（盖章）：

地    址：___________________________________

全权代表（签字）：_______________

开户银行：                            账户名称：___________________________

账    号：________________________

年  月  日

表2：开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | （项目名称） |
| --- | --- |
| 投标总报价 （大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 交付使用时间 |  |
| 交货地点 |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名

日期：    年  月  日

注：1、所有价格用人民币表示；

2、报价人应对“用户需求书”中所列的所有产品及服务进行报价，不允许只对包中的部分产品报价，否则报价无效。

3、单价应包括产品价格、售后服务等费用和一切应付的税费。

4、供应商必须如实填写所投产品的信息，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

表3、报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称规格 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字

表4：法定代表人证明书、授权书

法定代表人证明书

海南政辉招投标代理有限公司：

兹有 （姓名） 性别    年龄     职务     为我公司法定代表人，身份证号码为             。

特此证明。

（单位全称）（盖章）

年  月  日

法定代表人授权书

海南政辉招投标代理有限公司：

（单位全称） 法定代表人  （姓名）      授权  （姓名）（职务）   为全权代表，参加你单位组织的          项目采购，采购编号              ，其在本次采购活动中的一切行为本单位均予承认。

法定代表人签字：

（单位全称）（公章）：

年    月    日

附：全权代表姓名：        身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

（后附法定代表人身份证复印件及全权代表身份证复印件）

表5：采购需求响应表

项目名称：

招标编号：

说明：投标人必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。

| 序号 | 设备/项目名称 | 询价文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

投标人全称（公章）：            授权代表（签字）：

注：偏离情况说明分正偏离（+）、完全响应（=）、负偏离（-），分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

# 评标细则

（一）询价文件初审。见附表1：《初步审查表》

（二）澄清有关问题

对询价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式（由评标小组签名）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出询价文件的范围或者改变询价文件的实质性内容。（见附表2）

（三）中标方式：

评标小组对经初步评审合格的投标文件从技术部分比较，在全部满足邀请文件要求的货物规格、型号、性能、技术、数量、质量、交货时间等的前提下以最低有效报价中标（报价为一次性报价），并推荐给采购人。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 附表1：

## 初 步 审 查 表

采购单位：

项目名称：

项目编号：                                   日期：2018年  月  日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 投标人的资格 | 符合第一章报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合询价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按要求提交保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 从投标截止日期起计算的60 天 |  |  |  |
| 5 | 实质性响应 | 是否完全满足采购文件中用户需求书所有参数 |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否满足采购要求 |  |  |  |
| 7 | 投标报价 | 报价有效、不漏项 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

附表2：         澄清、说明、补正事项

| 序号 | 投标人 | 邀请文件中需要澄清的 | 对投标文件中含义不明确的 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、评标小组可以书面要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会认定其为不合格投标人。