用户需求书

- 招标内容：

# 项目地点：三沙市永兴岛

# 招标内容：三沙市海水淡化厂水质检测实验室建设采购项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训、实验室改造、基础建设等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

# 采购清单：

| 序号 | 采购内容 | 采购数量(套) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 2工位 | 1 |
| 2 | 生物培养箱 | 2 |
| 3 | 冰箱 | 1 |
| 4 | 烘箱 | 1 |
| 5 | 高压灭菌锅 | 1 |
| 6 | 马弗炉 | 1 |
| 7 | 低温试剂柜 | 1 |
| 8 | 紫外可见光度计 | 1 |
| 9 | 电导仪 | 1 |
| 10 | SDI测试仪 | 1 |
| 11 | 台式浊度计 | 1 |
| 12 | 余氯测试仪 | 1 |
| 13 | 真空干燥箱 | 1 |
| 14 | 多功能参数仪 | 1 |
| 15 | 超声清洗仪 | 1 |
| 16 | 恒温水浴锅 | 1 |
| 17 | 电磁搅拌器 | 1 |
| 18 | 滴定器 | 1 |
| 19 | COD测量仪 | 1 |
| 20 | BOD测量仪 | 1 |
| 21 | pH | 1 |
| 22 | DO | 1 |
| 23 | 钢玻试剂架 | 4 |
| 24 | 危险品防腐蚀柜 | 1 |
| 25 | 全钢资料柜 | 4 |
| 26 | 电子天平 | 1 |
| 27 | 精密天平 | 1 |
| 28 | 玻璃用品 （烧杯、容量瓶、移液管、干燥器等若干） | 1 |
| 29 | 移液枪 | 1 |
| 30 | 中央试验台 | 2 |
| 31 | 试验边台 | 1 |
| 32 | 通风柜 | 1 |
| 33 | 空调 | 3 |
| 34 | 基建（水、电） | 1 |

- 采购方推荐品牌：

三、技术要求

|  | 1、生物安全柜 2工位 |
| --- | --- |
|  | 1.箱体结构采用分体式，拆装式机架，装有移动脚轮及平衡调节丝杆，方便搬运及定位； |
|  | *2.液晶中文显示屏，方便、直观可视各项实测参数，恒风速技术，具有自动跟踪和调节输出控制功能； |
|  | 3.采用原装风速传感器，反应灵敏、准确度高，预设过滤器失效和破损报警技术，当过滤器临近失效或者已经失效，及由于风阻力增大和过滤器出现破损时，控制电路能自动启动声、光和中文可视方式报警提示； |
|  | 4.杀菌灯、照明灯联锁以及安全开启窗高声光报警和前窗闭合自动自停装置； |
|  | 5.HEPA高效过滤器，可对0.3μm尘埃粒子的过滤效率达到99.99%以上； |
| 技术要求 | 6.可视前窗满足人体工程学原理的5°倾斜角设计，最大范围地减弱眩光； |
|  | 7.前窗采用钢化玻璃，具有良好的防爆，防碎和抗紫外线的功能； |
|  | 8.工作室内采用SUS304拉丝不锈钢材料，衬壁为一体化圆弧角设计成型，便于清洁和消除死角残留物，可活动的冲压成型SUS304拉丝不锈钢操作台面，坚固、耐久、易于清洗； |
|  | 9.标配一个防喷溅保护盖的AC插座，预留水、气接口； |
|  | 10.显示、控制特点：LCD液晶显示屏，风速显示、压力显示 |
|  | 11.洁净等级：100级（美联邦209E）≥0.5/μm颗粒≤3.5粒/升 |
|  | 12.气流流速：流入气流平均流速：≥0.56m/s ，下降气流平均流速：≥0.35m/s，下降气流控制精度：±0.015 m/s |
|  | 13.压差显示范围：0-500pa |
|  | 14.噪音水平：≤67db |
|  | 15.振动半峰值：≤5μm |
|  | 16.平均照度：≥650Lx |
|  | 17.工作区尺寸（长×宽×高）mm：≥1300×500×600 |
|  | 18.外型尺寸（长×宽×高）mm：≤1400×860×2200 |
|  | 19.日光灯/紫外灯规格：40W×①/30W×① |
|  | 20.功率：≤1.5kW（包含电源插座） |
|  | 2、生物培养箱 |
|  | 1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； |
|  | 2.微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，超温报警功能； |
|  | *3.采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜； |
|  | 4.配有全景钢化玻璃观察内门； |
|  | 5.箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm； |
|  | 6.采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能； |
|  | 7.可在密闭环境进行培养； |
|  | *8.标配机械锁，防止任意开门； |
|  | *9.集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用； |
|  | 10.可编程程序设计，可设置10段99周期，配RS-485接口，可连接计算机或记录仪； |
| 技术要求 | 11.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能； |
|  | 12.控温范围：0℃-60℃ |
|  | 13.分辨率：0.1℃ |
|  | 14.波动度：≤±0.5℃ |
|  | 15.均匀度：≤±1℃（37℃时） |
|  | 16.输入功率：≤1100W |
|  | 17.容积：≥250L |
|  | 3、冰箱 |
|  | 1.产品类别： 十字对开 |
|  | 2.适用范围： 五人及以上 |
|  | 3.总容积： 450-500L |
|  | 4.冷藏室容积： 不低于300L |
|  | 5.冷冻室容积： 不低于140L |
|  | 6.制冷方式： 风冷式 |
|  | 7.冷冻能力： 不小于6.5kg/24h |
|  | 8.电源性能： 220V/50Hz |
|  | 9.额定耗电量： 小于1.2kwh/24h |
|  | 10.温控方式： 电脑温控 |
|  | 11.制冷剂： 无氟制冷剂 |
|  | 12.运行噪音：不超过36dB |
|  | 13.显示屏： LED显示屏 |
|  | 14.能耗等级： 一级 |
|  | 15.除霜功能： 自动除霜 |
|  | 4、精密可编程烘箱 |
|  | *1.大屏高清触摸屏，实时显示设定温度和实际温度值、定时时间、风机段数、工作状态等参 |
|  | *2.屏保密码锁功能防止随意操作，带有预约功能，可按照公历时间进行预约； |
|  | 3.可编程程序设计，可设置30段99周期，带有程序升温功能，可控制升温和降温速率； |
|  | *4.带有数据储存功能，可储存400万条数据，并支持U盘导出备份； |
|  | 5.双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关）； |
|  | 6.风机5段调速，可保证不同风速的要求，防止粉尘样品扬尘或是样品损失； |
|  | *7.风门可10段控制排风口开度，可满足不同换风速率需求； |
|  | 8.标配有2个485接口和1个USB接口； |
| 技术要求 | 9.容积：≥128L |
|  | 10.控温范围：≥RT+5～300℃ |
|  | 11.升温时间（150℃）：≤20min |
|  | 12.温度均匀性（150℃）：≤±1.9℃ |
|  | *13.温度波动度（150℃）：≤±0.3℃ |
|  | 14.30S恢复时间（150℃）：≤8min |
|  | 15.额定功率：≤1.8KW |
|  | 5、高压灭菌锅 |
|  | 1.采用金属材料与塑料件的有机结合，在保证机体经久耐用的情况下有效隔绝工作状态时过高的表面温度，保障操作安全； |
|  | 2.经典手轮式快开门结构，具备机械自锁与门控传感控制双重保护； |
|  | *3.触摸式控制与显示一体操作界面，由微电脑智能程序控制，提供设备工作阶段各运行参数及工作状态图； |
|  | *4. 具有17种自定义模式可设定并保存及1种固定模式； |
|  | 5.具备故障检测功能，超温、断水保护等； |
|  | 6.带有自动排水功能； |
|  | 7.标配快速冷却功能，缩短开门等待时间； |
|  | 8.灭菌腔体与灭菌网篮均为SUS304不锈钢材料制成，耐酸、碱、腐蚀； |
|  | 9.标配样品测试口，并可选配样品温度探头对样品进行监测； |
|  | 10.标配融化保温功能，各参数可自定义； |
|  | 11.标配功能配置：超压自锁装置、开关盖信号控制、超温保护功能、独立限温保护、超压自动泄压功能、故障自检功能、预约功能、融化保温功能、工作状态图、快速冷却（风冷）； |
|  | 12.容积：≥75L，筒体直径：≥400mm； |
|  | 13.灭菌温度：105~135℃； |
|  | 14.功率：≥3.2KW； |
|  | 15.提篮尺寸：直径≥360mm，两个提篮； |
|  | 16.排气模式：全自动内排，内置蒸汽冷凝器 |
|  | *17.生产商资质要求：生产商需具备压力容器生产许可证 |
|  | 6、马弗炉 |
|  | 1.配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶，对炉膛温度进行控制； |
|  | 2.炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成； |
|  | 3.由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件； |
|  | 4.电炉的炉门砖采用轻质耐火材料； |
|  | *5.内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维、膨胀珍珠制品 |
|  | 6.工作室尺寸（长×宽×高） (mm)：约300×200×120 |
|  | 7.外形尺寸（长×宽×高） (mm)：约650×400×500 |
|  | 8.功率 (kW)：4 |
| 技术要求 | 9.额定温度 (℃)：1000 |
|  | 7、低温试剂柜 1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； |
|  | 2.微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，超温报警功能； |
|  | *3.采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜； |
|  | 4.配有全景钢化玻璃观察内门； |
|  | 5.箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm； |
|  | 6.采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能； |
|  | 7.可在密闭环境进行培养； |
|  | *8.标配机械锁，防止任意开门； |
|  | *9.集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用； |
|  | 10.可编程程序设计，可设置10段99周期，配RS-485接口，可连接计算机或记录仪； |
|  | 11.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能； |
|  | 12.控温范围：0℃-60℃ |
|  | 13.分辨率：0.1℃ |
|  | 14.波动度：≤±0.5℃ |
|  | 15.均匀度：≤±1℃（37℃时） |
|  | 16.输入功率：≤1000W |
|  | 17.容积：≥150L |
|  | 紫外可见光度计 |
|  | *1.波长范围：190~1100nm |
|  | *2.波长准确度：±1nm (200-900nm) |
|  | 3.波长分辨率：0.1nm |
|  | 4.波长再现性：< 0.1nm |
|  | *5.扫描速度：900nm/min (步增1nm) |
|  | 6.带宽：2nm |
|  | 7.波长校准模式：自动 |
|  | *8.波长选择： 自动：基于测试方法的自动选择波长； 自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法； 手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序； |
|  | *9.提醒机制：内置操作流程提示，并可提醒用户试剂的保质期，确保所使用的化学试剂是在保质期内 |
|  | *10.结果分析筛选：自动。消除由刮痕、裂纹或玻璃器皿污浊引起的参数无法读取问题 |
|  | *11.信息管理系统：与LIMS可以兼容 |
|  | 12.吸光度测量范围：± 3.0 Abs （波长200~900 nm 范围内） |
|  | 13.吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs） |
| 技术要求 | 14.光度漂移：± 0.0034 Abs |
|  | 15.光学系统：钨灯（可见光）和氘灯（紫外光），Czerry-Turner单色器，硅光电二极管检测器 |
|  | 16.杂散光：< 3.3 Abs / < 0.05%T （采用碘化钾溶液于220nm波长处测定） |
|  | *17.接口：3个USB接口，1个以太网接口，可连接存储设备、键盘、打印机和条形码扫描仪；可连接以太网，进行实时数据传输，并可实现对在线仪器的远程校准。 |
|  | *18.显示：7英寸的彩色触摸屏显示 |
|  | *19.语言：多种语言选择，其中包括中文 |
|  | 20.显示模式：透光率（%），吸光度和浓度 |
|  | *21.流通池模块（可选）：精准、快速、重复地吸取液体 |
|  | *22.仪器自带AQA分析质量保证功能。并带有趋势、比例等数据处理功能。 |
|  | *23.仪器带有不同光程比色皿的智能识别功能 |
|  | *24.水质分析方法：多达250种测试方法，用户可自建多达200种测试方法。 |
|  | 25.比色池及适配器：1×适配器A（矩形10mm，20mm，50mm，1英寸）和圆形（1英寸），1英寸方形比色池（选配部分：1cm×5cm光程长方形比色池、1cm×10cm光程长方形比色池、能容纳7个1cm矩形比色池的旋转适配器、能容纳5个1cm矩形比色池的旋转适配器） |
|  | 电导仪 |
|  | *1.仪器可进行电导率、TDS、盐度、温度测量； |
|  | *2.对测试结果能进行贮存、删除、查阅、打印。最多可贮存200套测量数据，并提供即时打印、贮存打印两套打印模式供用户选择； |
|  | *3.具有标定功能,可以设定电极常数或TDS转换系数 |
|  | *4.选用电导池常数量0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽,可适合高纯水测量； |
|  | 5.仪器级别：1.0级 |
|  | *6.电导率：(0~1.999×105)μS/cm共分五档量程，可自动切换 (0~1.999)μS/cm(2.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm(200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm(20.0~199.9)mS/cm |
|  | *7.TDS(0~19900)mg/L共分五档量程，可自动转换 (0~10.00)mg/L：(10.0~100.0)mg/L;(100~1000)mg/L;(1.0~10.0)g/L; (10.0~19.99)g/L; |
|  | *8.盐度：(0.0~80.0)ppt；[(0.0~80.0)%] |
|  | 9.温度：(-5.0~105.0)℃ |
|  | 10.电极常数cm-1：0.01、0.1、1.0、10.0 |
|  | 11.电子单元基本误差：电导率：±0.5%(FS)±1个字;盐度：±1.0ppt;温度：±0.3℃±1个字 |
|  | 12.电子单元稳定性：±0.3%(FS)±1个字/3h |
| 技术要求 | 13.仪器基本误差：±0.75%(FS)±1个字 |
|  | 14.DJS-1D型铂黑电极 1支,T-818-B-6型温度传感器1支 |
|  | SDI测试仪 |
|  | 1.测量范围：0.2~6.67（SDI15min） |
|  | 2.精确度：±0.2（SDI15min） |
|  | 3.膜前压力：0.207Mpa |
|  | 4.显示面板：LCD显示，4个操作及触摸键 |
|  | 5.水样容器：150mL |
|  | 6.微孔滤器：直径约25mm |
|  | 7.滤膜规格：直径约25mm，孔径：0.45±0.02µm |
|  | 8.防护等级：IP66，NEMA 4X |
|  | 9.信号输出：RS485、4-20ma可选。 |
|  | 11、台式浊度计 |
|  | *1.符合标准： 满足USEPA 方法180.1 的要求 |
|  | *2.认证：CE，CMC认证 |
|  | 3.光源：钨灯 |
|  | *4.量程范围： 0-4000 NTU |
|  | 5.测量模式： NTU，EBC |
|  | 6.准确度：读数的±2% + 0.01NTU（0-1000NTU时）； 读数的±5%（1000-4000NTU时） |
|  | 7.分辨率：0.001NTU/FNU/EBC，在最低量程范围时 |
|  | 8.重复性：读数的± 1%或者±0.01NTU，取大者 |
|  | *9.具有信号平均读数模式、连续读数模式及RST快速沉降读数模式 |
|  | *10.采用比率测量技术，消除了色度的干扰 |
|  | *11.人机交互可通过二个USB接口实现数据传输 |
|  | *12.人机界面为7寸彩色触摸屏 |
|  | 12、余氯测试仪 *1.测量原理：DPD比色法； |
|  | 2.测量范围：0.02~2.00mg/L；0.1~8.0mg/L； |
|  | *3.测量波长：528nm |
|  | 4.光源：LED； |
|  | 5.检测器：硅检测器； |
|  | 6.滤光器带宽：15nm； |
|  | 7.吸光度范围：0～2.5Abs； |
|  | *8.光度精确度：±0.0015Abs； |
|  | 9.显示：LCD液晶背光显示屏； |
| 技术要求 | *10.仪器防护等级：IP67； |
|  | *11.CE认证 |
|  | 13、真空干燥箱 |
|  | 1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆不锈钢材料制成，半圆形四角设计更方便清洁； |
|  | 2.温控系统采用微电脑单片机设计，具有温控、定时、超温报警功能； |
|  | 3.采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调整参数，具有定时和计时功能； |
|  | *4.箱门松紧完全可由用户任意调节，整体成形的硅橡胶门封条，确保箱内高真空； |
|  | 5.工作室为长方形结构，使有效容积达到最大，箱门采用钢化、防弹双层玻璃门，使观察工作室培养物品能让用户一目了然； |
|  | 6.具有因停电、死机造成状态数据和保存的参数记忆丢失，来电恢复功能； |
|  | 7.输入功率：≤900W |
|  | 8.控温范围：室温+5～250℃ |
|  | 9.温度波动度：≤±0.5℃ |
|  | 10.达到真空度：≤133Pa |
|  | 11.容积：≥25L |
|  | 12.载物托架：≥2块 |
|  | 14、多功能参数仪 |
|  | 1.PH测量范围：-2.000–20.000，mV：-2000–2000mV，温度：-30–130℃ |
|  | 2.分辨率：pH 0.001/0.01/0.1pH（可调分辨率），mV：0.1mV，温度：0.1℃ |
|  | 3.精度：pH±0.002pH，mV：±0.1 mV，温度：±0.1℃ |
|  | 4.分辨率：电导率S/cm-1ms/cm自动可变，TDS：0.01mg/l-1g/l自动可变， 盐度/电阻率：0.00–1.0，温度：0.1℃ |
|  | 5.测量精度：电导率：±0.5%，TDS：±0.5%，盐度/电阻率：±0.5%，温度：±0.1℃ |
|  | 6.校准：5点校正，13组预定义缓冲液组，1组用户自定义缓冲液。 |
|  | *7.仪器采用模块化设计，可配置pH/mV模块，离子模块，电导率模块，可实现pH，离子，电导率三通道同时测量； |
|  | 8.电导率，电阻率，TDS，盐度，电导灰分五种测量模式直接显示，无需繁琐计算； |
|  | *9.大尺寸彩页触摸屏操作； |
|  | 10.原装进口PH电极与电导电极，纯水、污水、有机溶剂等多种电导电极可选； |
| 技术要求 | 11.RS232数据接口，可连接打印机和电脑； |
|  | *12.带10种语言（含中文）的操作界面，使用方便； |
|  | *13.存储至少20000个数据点，250组分析结果， 数据导出可使用U盘或软件； |
|  | 14.仪表配置磁力搅拌器接口，可连接磁力搅拌器，搅拌速度可由主机进行控制； |
|  | 15.具有校准周期提醒功能（用户可设置）和电极状态提示功能； |
|  | *16.电极支架：支架上下垂直移动，可保证电极无位移，降低样品容器翻倒或电极损坏的风险； |
|  | 17.仪器内置无线电时钟，完全符合GLP规范； |
|  | 18.仪器可配置ISM智能电极，仪器可智能识别接入仪表的电极，并读取和存储电极的相关参数，如校准数据等； |
|  | *19.仪器可连接全自动进样器，实现高效的自动化测试。 |
|  | 15、超声清洗仪 |
|  | 1.容量：≥30L |
|  | 2.内胆材质：SUS304不锈钢 |
|  | 3.300W/600W（双功率切换） |
|  | 4.超声频率：40KHz,加热功率：500W |
|  | 5.时间控制：数码控制（1-30min） |
|  | 6.温度控制：常温-80℃ |
|  | 7.控制面板：20度斜面设计人体触摸控制 |
|  | 8.脱气功能：以免清洗物品被氧化 |
|  | 9.不锈钢排水阀，不锈钢清洗篮 |
|  | 10.电源：AC100-120V,AC220V-240V。 |
|  | 16、恒温水浴锅 |
|  | 1.外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板； |
|  | 2.温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路经过精心设计，控温精确可靠； |
|  | *3.具有关键电子元器件诊断功能； |
|  | 4.规格：单列双孔 |
|  | 5.外形尺寸(mm)：约350×200×200; |
|  | 6.操作室尺寸(mm)：约300×160×130; |
|  | 7.功率(kW)：≤0.5 8.温控范围及温度误差：RT+5-100℃ ±1℃ |
|  | 17、电磁搅拌器 |
|  | 1.最大处理量：≥20 L |
|  | 2.盘面直径：135mm |
|  | 3.搅拌转速范围：50 - 1500 rpm |
|  | 4.加热盘材质: 铝合金 |
|  | 5.热输出功率： 约600 W |
|  | 6.控温范围 (盘面): RT - 310℃ |
|  | 7.设置精度: ±1K，配温度传感器控温精度: PT1000/±1K, ETS-D5/±0.5K |
| 技术要求 | *8.可调安全温度：50-360℃ |
|  | 9.转速温度双数显 |
|  | *10.随机附送机身保护膜 H100，随机附送PT1000温度传感器 |
|  | *11. 有A，B，D三种操作模式可选 |
|  | 12.IP保护等级：42 |
|  | 13.质保期：2+1年，厂家在当地有授权维修站，双重保障，快速响应 |
|  | 18、滴定器 |
|  | 1.每mL滴数：800 |
|  | 2.精度：±1（分辨率为1滴） |
|  | 4.试剂筒体积：约13mL，测试次数：50-100次，据样品而定 |
|  | 19、COD测量仪 |
|  | 1.波长范围：420nm和610nm |
|  | 2.光度测量范围：0-2A |
|  | 3.读数模式：% 透光率，吸光度，浓度 |
|  | 4.波长精度：±1 nm |
|  | 5.波长选择：根据测量程序号自动选择 |
|  | 6.光度测量线性：±0.002 A（0-1 A） |
|  | 7.光度测量重复性：±0.005 A（0-1 A） |
|  | 8.光度测量精度：在额定的1.0 ABS下为±0.005 A |
|  | 9.光漂移量：400nm时，小于1.0% |
|  | 10.光源：发光二极管（LED） |
|  | 11.检测器：硅光电二极管 |
|  | 12.误差范围：15~150mg/L： ≤8%；100~1000mg/L： ≤4% |
|  | 13.外部输出：使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯 |
|  | 14.防护等级：IP41 |
|  | 15.内置四条COD分析曲线；COD分析方法符合USEPA标准；满足2小时消解或者20分钟快速消解方法要求。 |
|  | 20、BOD测量仪 |
|  | *1.分析方法：呼吸法，无汞压力传感器测量，直读BOD值 |
|  | 2.分析质量：与传统稀释接种法有高度相关性 |
|  | 3.一次可同时分析样品数：≥6个 |
|  | *4.测定范围：0-35, 0-70, 0-350, 0-700 mg/L (不需要稀释) |
|  | *5.显示：LCD数显，并可时时显示BOD变化趋势曲线 |
|  | *6.漂移：5 天内小于 3 mg/L BOD |
| 技术要求 | *7.分辨率1 mg/L BOD |
|  | *8.精确度：测试 44个150 mg/L 的葡萄糖和谷氨酸标准溶液，95%置信区间内均值为 235 mg/L BOD（分布在224 至 246 mg/L之间）。 |
|  | 21、pH |
|  | *1.测量范围：pH：(0.00～14.00)pH；mV：(0～±1999)mV；mV自动极性显示 |
|  | *2.分辨率：pH：0.01pH；mV：1mV |
|  | *3.基本误差：pH：±0.01pH±1个字；mV：±0.1%（FS） |
|  | 4.输入阻抗：不小于1×1012Ω |
|  | 5.稳定性：±0.01pH±1个字/3h |
|  | 6.温度补偿范围：(0～60)℃ |
|  | 7.被测溶液温度：（5～60）℃ |
|  | 8.电 源：AC (220±22)V，(50±l )Hz |
|  | *9.自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准 |
|  | 10.配用E-201-C-Q9型pH复合电极 |
|  | 22、DO |
|  | 1.离子浓度测量模块：范围：0～999.999mg/L,ppm；0～100mol/L,%；0～1*105mmol/L；-2～20pX ；温度：-30.0~130.0°C |
|  | *2.仪器采用模块化设计，可配置离子/mv模块，溶氧模块，电导率模块，可实现pH，溶氧，电导率三通道同时测量； |
|  | 3.电导率，电阻率，TDS，盐度，电导灰分五种测量模式直接显示，无需繁琐计算； |
|  | *4.大尺寸彩色触摸屏操作； |
|  | 5.原装进口PH电极与电导电极，纯水、污水及有机溶剂等多种电导电极可选； |
|  | 6.RS232数据接口，可连接打印机和电脑； |
|  | *7.带10种语言（含中文）的操作界面，使用方便； |
|  | *8.存储至少20000个数据点、250组分析结果， 数据导出可使用U盘或软件； |
|  | 9.仪表配置磁力搅拌器接口，可连接磁力搅拌器，搅拌速度可由主机进行控制 |
|  | 10.具有校准周期提醒功能（用户可设置）和电极状态提示功能 |
|  | *11.电极支架：支架上下垂直移动，可保证电极无位移，降低样品容器翻倒或电极损坏的风险； |
|  | 12.仪器内置无线电时钟，完全符合GLP规范； |
|  | 13.仪器可配置ISM智能电极，仪器可智能识别接入仪表的电极，并读取和存储电极的相关参数，如校准数据等； |
|  | 14.仪器可连接全自动进样器，实现高效的自动化测试。 |
| 技术要求 | 23、钢玻试剂架 |
|  | 1.采用1.0mm厚马钢一级冷轧钢板为框架，12mm钢化玻璃为层板，电源插座集成在立柱上； |
|  | 2.具有层板高度自由可调、同时可以方便的加装或拆卸，试剂架立柱落于台面，所占台面空间极少； |
|  | 3.具有结构牢固、电源插座采用实验室专用带盖的防溅插座。 |
|  | 4.尺寸：约4500*300*750mm |
|  | 24、危险品防腐蚀柜 |
|  | 1.材质：采用抗强酸碱耐化学药品，耐冲击瓷白色PP板承制，具永久性，抗强酸碱化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。 |
|  | 2.尺寸：约900*450*1800mm |
|  | 25、全钢资料柜 |
|  | 1.所有钢质柜体均采用1.2mm冷扎钢板拆弯成型，经酸洗磷化处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂； |
|  | 2.整体稳重合理，防酸碱抗腐蚀性能极佳，带锁。 |
|  | 3.尺寸：约900*450*1800mm |
|  | 26、电子天平 |
|  | 1.最大称量值(g)：约220，可读性(g)：0.0001 |
|  | 2.检定分度值e(g)：0.001，准确度等级：I，重复性(sd)(g)：±0.0001 线性误差 (g)：±0.0002，典型稳定时间 (秒)：≤2，温漂(PPM/K)：1.5 典型称量范围USP (u=0.10%,k=2)：0.20g–220g 最佳重复性下的称量范围USP (u=0.10%,k=2)：0.082g–220g |
|  | 3.称量模式：基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、配比称量、密度测定、累加称量、显示保持、量程指示条 |
|  | 4.校准：自动内部校准型号，去皮范围：全量程； |
|  | 5.显示屏类型：约4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏 通信接口：RS-232， USB x 2 操作温度范围：10℃- 30℃ 操作湿度范围：30℃以下，湿度最大可达80%，30-40℃，湿度的线性下降到50%；贮存条件：-10℃至60℃，相对湿度10%至90%，无冷凝的情况下 |
|  | 6.可佩戴手套操作触摸屏，前置U盘读取接口方便保存历史称量数据，输出符合GLP/GMP的要求； |
| 技术要求 | *7.除了触摸屏之外，操作面板上的6个功能按键也能满足天平的基本操作，包括左右去皮键，置零，校准和打印； |
|  | 8.两片式的顶部和两侧风罩门设计，宽敞的称量室，能够无阻的放置较大体积称量容器； |
|  | *9.AutoCal™全自动校准，无需手动按键，天平会根据环境温度或者时间间隔自动触发校准； |
|  | *10.前置U盘读取接口，能够连接天平与U盘，利用U盘即能从中导出天平设置从而用于配置其他天平，第二USB接口位于天平背后，可用于连接天平与电脑； |
|  | 11.实时时钟功能，使天平即使在断电的情况下，依然保持正确的时间； |
|  | 12.下挂式称量，整机防尘罩，不锈钢秤盘，铸铁天平基座，防盗锁开关，自动背光点亮水平泡，4个水平调节脚，锁定菜单功能，自动零位跟踪，超载/欠载屏幕提示，稳定指示符号，环境参数设置，按键音，屏幕亮度设置，自动亮度休眠时间选择，9种语言设置； |
|  | *13.内置水平调节示意图，帮助对天平进行水平调节，显示如何转动秤脚从而将水平泡调节到水平指示器中心位置； |
|  | 27、精密天平 |
|  | 1.最大称量值(g)：≥2200，可读性(g)：0.01，检定分度值e(g)：0.1，准确度等级：II，重复性(sd)(g)：±0.01，线性误差 (g)：±0.02，典型稳定时间 (秒)：≤1.5，温漂(PPM/K)：3，典型称量范围USP (u=0.10%,k=2)：约20.0g–2200g；最佳重复性下的称量范围USP (u=0.10%,k=2)：8.2g–2200g |
|  | *2.可佩戴手套操作触摸屏，前置U盘读取接口方便保存历史称量数据，输出符合GLP/GMP的要求； |
|  | *3.除了触摸屏之外，操作面板上的6个功能按键也能满足天平的基本操作，包括左右去皮键，置零，校准和打印； |
|  | *4.AutoCal™全自动校准，无需手动按键，天平会根据环境温度或者时间间隔自动触发校准； |
|  | 5.当您的样品重量低于设定的最小样品重量时，称量值显示为黄色； |
|  | *6.前置U盘读取接口，能够连接天平与U盘，利用U盘即能从中导出天平设置从而用于配置其他天平，第二USB接口位于天平背后，可用于连接天平与电脑； |
|  | 7.实时时钟功能，使天平即使在断电的情况下，依然保持正确的时间； |
|  | 8.下挂式称量，整机防尘罩，不锈钢秤盘，铸铁天平基座，防盗锁开关，自动背光点亮水平泡，4个水平调节脚，锁定菜单功能，自动零位跟踪，超载/欠载屏幕提示，稳定指示符号，环境参数设置，按键音，屏幕亮度设置，自动亮度休眠时间选择，9种语言设置； |
|  | *9.内置水平调节示意图，帮助对天平进行水平调节，显示如何转动秤脚从而将水平泡调节到水平指示器中心位置。 |
|  | 28、玻璃用品 烧杯、容量瓶、移液管、干燥器等若干 |
|  | 29、移液枪 |
| 技术要求 | *1.全量程段4位数字显示，在保证了最高的移液精准度的同时，便于清晰的设定和读取移液体积，避免了读刻度时可能的人为误差2,3,5 |
|  | 2.数字显示面向外侧，可避免在移液操作时被手部遮挡，确保了移液的准确性2,3 |
|  | *3.具有量程锁，锁扣锁上时无法轻易改变体积，有助于避免误操作1 |
|  | *4.可完全实现单手操作，只需拇指就可轻松准确的设定移液体积。空闲的手可进行其他实验操作，有助于提高工作效率1,2,3,5 |
|  | 5.移液器采用先进的设计，符合人体工程学。只有12.5mm的移液行程，使移液轻松且耗力少，有助于避免RSI（重复性劳损） |
|  | *6.无需拆卸任何部件，可整支移液器121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌2,3,5 |
|  | *7.具有Easy Calibration 易校准技术，无需使用任何工具即可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调。校准过程直观便捷。易校准技术可运用于不同液体的快速校准1,2,3,4,5 |
|  | 8.采用先进耐腐蚀的塑料活塞，减轻了移液器重量且提高操作舒适度的同时，提供更好的化学耐性，移液时活塞均匀，平滑的移动2,3 |
|  | *9.指拖部位具有透明窗，内部高性能塑料垫片可用于做标记，即使高温灭菌都不会脱落变形1,2,3,4,5 |
|  | 10.特殊设计的移液器吸头锥，外形细长可深入各种小口径容器。优化的设计可适配于各种第三方移液器吸头 |
|  | 11.无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁5 |
|  | 30、中央试验台 |
|  | 1.主框架柜体：所有钢质柜体均采用1.2mm冷扎钢板拆弯成型，经酸洗磷化处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂。整体稳重合理，防酸碱抗腐蚀性能极佳。 |
|  | 2.台面：采用12.7mm实芯理化板，具有耐药性、耐磨、抗菌、阻燃、防酸碱等特点，沿边精磨边处理 |
|  | 3.门合叶：采用不锈钢板式2.5吋专用合叶，不锈钢厚度2.0MM |
|  | 4.抽屉导轨：托底式自动自闭导轨，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。 |
|  | 5.抠手：采用铝合金材料，内嵌式抠手，表面环氧树脂粉沫喷涂。 |
|  | 6.可调地脚：具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点 |
|  | 7.由于选用优质的冷轧钢板为基材，钢质柜体成型后决不会扭曲变形，喷涂后柜体表面光滑。 |
|  | 8.尺寸：约6000*1500*850mm |
|  | 31、试验边台 |
|  | 1.主框架柜体：所有钢质柜体均采用1.2mm冷扎钢板拆弯成型，经酸洗磷化处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂。整体稳重合理，防酸碱抗腐蚀性能极佳。 2.台面： 采用12.7mm实芯理化板，具有耐药性、耐磨、抗菌、阻燃、防酸碱等特点，沿边精磨边处理。 |
|  | 3.铰链：采用不锈钢板式2.5吋专用铰链，不锈钢厚度2.0MM。 |
| 技术要求 | 4.抽屉导轨：托底式自动自闭导轨，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。 |
|  | 5.抠手：采用铝合金材料，内嵌式抠手，表面环氧树脂粉沫喷涂 |
|  | 6.可调地脚：具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点 |
|  | 7.选用优质的冷轧钢板为基材，钢质柜体成型后决不会扭曲变形，喷涂后柜体表面光滑 |
|  | 8.尺寸：约2800*750*850mm |
|  | 32、通风柜 |
|  | 1.全钢结构，上下箱体全部采用1.2mm冷轧钢板拆弯成型，经酸洗，磷化，去油，表面环氧树脂喷涂处理；平衡上下推拉玻璃门，可停留任何位置； |
|  | 2.导流板：采用进口抗贝特三节导流；台面加厚至26mm用作挡水沿； |
|  | 3.地脚：采用M12不锈钢可调节螺栓与模具组合地脚，防滑减振； |
|  | 4.配电控制面板：二次回路电控系统，两个防水圆孔节能灯，两个10A/220V防水万用插座； |
|  | 5.杯槽：配进口PP杯槽,耐酸碱、耐腐蚀和有机物； |
|  | 6.水龙头：采用进口优质单口水龙头；材质为纯铜质；表面处理采用进口环氧树脂粉未喷涂，耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质和PP两种材质，可拆卸，加接安装起泡器，鹅颈、折角出水管可360°旋转，有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管；阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转，开关使用寿命达50万次以上，静态最大耐压35巴；把手采用PP材质，符合人体工学设计，使用手感舒适、方便； |
|  | 7.尺寸：约1500*800*2350mm |
|  | 33.空调 |
|  | 一级能效，全直流变频，急速冷暖3匹空调柜机 |
|  | 34、基建（水、电） |
|  | 1.全钢框架 |
|  | 2.定制化的实验室设计布局、水电、通风及配套设施改造 |
|  | 3.符合标准要求的无菌室规划设计，装修及配套工程 |
|  | 4.超净工作台 |