询 价 文 件

采 购 人：乐东黎族自治县教育局

项目名称：乐东民族中学会议室装饰及弱电工程采购项目

项目编号：HNZH-2018-290

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年8月

目   录

第一章  询 价 函	2

前 附 表	4

第二章  报价人须知	5

第三章  用户需求书	9

第四章  合同条款（参考）	10

第五章  报价文件内容和格式	12

第六章  评标细则	18

# 第一章  询 价 函

受乐东黎族自治县教育局的委托，我公司将对乐东民族中学会议室装饰及弱电工程采购项目等组织询价采购。欢迎国内有供货能力且符合条件的供应商参与，有关事项如下：

一、项目概况

1、项目名称：乐东民族中学会议室装饰及弱电工程采购项目

2、项目编号：HNZH-2018-290

3、分    包：项目本身

4、采购内容及详细技术参数要求详见：《用户需求书》

- 供应商资格要求（必须具备以下条件并在投标文件中提供相关资格证明材料）

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商应当具备的条件要求；

- 供应商必须在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人；须提供企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2018年任意1个月企业纳税证明或2017年度会计师事务所出具的财务审计报告，须加盖供应商公章）；

- 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2018年任意1个月的社会保障资金缴费记录复印件，须加盖供应商公章）；

- 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函（须提供承诺函加盖公章）；

6、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；查询记录的网页打印件加盖供应商公章；（截图时间为招标公告期三天内）。

7、本项目不接受联合体投标。

三、询价文件的获取

- 时间： 2018年8月 27日至2018年8月29日（工作日，上午09:00~11:30，下午15:00~17:00）

- 地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A.

- 方式：现场报名。报名时提交的材料（现场核查原件，收加盖公章复印件）：营业执照副本、组织代码证副本、税务登记证副本或三证合一的社会信用代码的营业执照、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证和授权人身份证、供应商资格要求中的证明材料。

- 售  价：人民币300元/套（售后不退）

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

四、报价截止时间、开标时间及地点

1、递交报价文件时间：2018年8月30日15时00分；

2、报价截止时间：2018年 8月 30日15 时 00 分；

3、开标时间：2018年8月 30日 15 时00 分；

4、开标地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

5、采购信息查询：中国海南政府采购网、中国采购与招标网。

五、招标代理机构联系方式

名称：海南政辉招投标代理有限公司

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电话：0898-66557609

联系人:陈工

海南政辉招投标代理有限公司

2018年8月27日

## 前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称及项目编号 | 乐东民族中学会议室装饰及弱电工程采购项目HNZH-2018-289 |
|  | 招标方式 | 询价采购 |
|  | 采购预算（控制价） | 人民币37.6572万元 |
|  | 交付期 | 自合同签订之日起20天内 |
|  | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起60天内有效。 |
|  | 付款方式 | 按合同约定执行 |
|  | 投标保证金 | 投标保证金的金额：4000.00元（人民币肆仟元整）。 |
|  | 纸质投标文件份数 | 投标文件一式叁份，正本一份，副本贰份。 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2018年08月30 日15时00 分。 |
|  | 开标时间及地点 | 海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A |

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：乐东黎族自治县教育局

1.2招标代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

1.3 报价人（投标人）：已从招标代理机构购买询价文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围：本询价文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

3.3 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．询价文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6．询价文件的组成

6.l 询价文件由六部分组成，包括：

第一章  询价函

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  评标细则

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．询价文件的更正或补充

7.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

7.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

7.3 为使报价人有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的报价人。

三、报价文件

8.报价文件的组成

按《第五章 报价文件内容和格式》中的要求制作符合询价文件的报价文件

9．报价

9.1报价人应按《第三章 用户需求书》的要求报价（不允许漏项）。

9.2报价均须以人民币为计算单位。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金为：4000元（人民币肆仟元整）。

10.2 投标保证金应在2018年08月 29日下午17:30 前划入或存入招标代理机构指定账户并注明汇款单位。

缴纳投标保证金银行账户：

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

10.3 若报价人不按规定提交投标保证金，其报价文件将被拒绝接受。

10.4 投标保证金的退还

10.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后，保证金转为招标代理服务费（多还少补）。

10.4.2 落标的报价人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书5个工作日内无息退还。

10.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回其报价书的；

（2）中标人不按询价文件规定签订合同的；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标的；

（4）与采购人、其它报价人或者其他招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．报价文件有效期

11.l 报价文件有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价文件有效期满之前，征得报价人同意延长报价文件有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长投标的有效期。受报价文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．报价文件的数量、签署及形式

11.1 报价文件一式叁份，正本一份，副本贰份（报价文件封面需注明正副本，如有分包按包号分别制作投标文件）。

四、报价文件的递交

13．报价文件的密封及标记

12．l 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中（副本一份；正本一份），封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致: 海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：乐东民族中学会议室装饰及弱电工程采购项目

项目编号：HNZH-2018-288

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14．报价截止时间

13.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

13.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、授标及签约

15．定标原则

14.1 询价小组由用户代表和专家组成，具体评标办法详见第六章：评标细则。

14.2 我司将在中国海南政府采购网、中国采购与招标网上公示中标结果。

16．中标通知

15.l 定标后,招标代理机构应在规定时间内将中标通知书送达中标人。

15.2 中标人收到中标通知后，须在规定时间到招标代理机构办理相关手续。

15.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

17．签订合同

16.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同。

16.2 询价文件、中标人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

18．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付。

# 第三章  用户需求书

一、项目名称:乐东民族中学会议室装饰及弱电工程采购项目

# 二、项目总预算:人民币37.6572万元（不接受超出预算的的报价）

# 三、参数要求如下:

| 序号 | 名称/项目 | 技术参数及规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子系统一：会议室装修工程 |
| 一、天花部分工程 |
| 1 | 顶面轻钢龙骨天花吊顶 | 50轻钢龙骨+石膏板+局部木龙骨+E1级木工板+专用吊杆 | 110 | 平方 |  |
| 2 | 顶面白色乳胶漆 | 超易净乳胶漆二底二面 | 150 | 平方 |  |
| 3 | 顶面灯带 | E1级木工板+局部木龙骨 | 95 | 米 |  |
| 4 | 窗帘盒 | E1级木工板+局部木龙骨 | 9 | 米 |  |
| 二、墙面部分工程 |
| 6 | 墙面基层处理 | 隔音墙加装吸音棉、龙骨上钉胶合板基层 | 120 | 平方 |  |
| 7 | 墙面木质吸音板 | 规格：2440mm*128mm; 厚度：18mm 饰面：三聚氢氨饰面 基材：环保基材 | 120 | 平方 |  |
| 8 | 背景墙造型 | 定制 | 21 | 平方 |  |
| 9 | 贴踢脚线 | 定制 | 45 | 米 |  |
| 10 | 窗帘制作 | 定制 | 25 | 平方 |  |
| 11 | 制作单开门 | 专业实木门厂定制 | 2 | 套 |  |
| 三、地面部分工程 |
| 12 | 地面（800*800）抛光砖 | （800*800）抛光砖 | 110 | 平方 |  |
| 四、电气及其他部分工程 |
| 13 | 灯带 | 绝缘胶套、3528芯片、≥4.5W/米、暖白光 | 95 | 米 |  |
| 14 | 筒灯 | 功率:20W、输入电压：220--240/50-60hz、材料：金属壳体，RAL9003白色喷涂PC塑料后盖，RAL9003白色/PC塑料透光板；安装方式：嵌入式、双弹簧 | 40 | 个 |  |
| 15 | 配电箱 | 箱体及各种空气开关元器件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 主配电线缆 | VV4*16+1*10 | 25 | 米 |  |
| 17 | 空调线缆 | VV4*4+1*2.5 | 350 | 米 |  |
| 18 | 插座线缆 | 4mm2 | 630 | 米 |  |
| 19 | 照明线缆 | 2.5mm2 | 590 | 米 |  |
| 20 | 照明开关 | 双位 | 3 | 个 |  |
| 21 | 普通插座 | 10A/十孔 | 15 | 个 |  |
| 22 | 空调插座 | 16A/三孔 | 2 | 个 |  |
| 23 | 管材、辅材 | PVC线管、螺丝、油漆、胶布 | 1 | 批 |  |
| 子系统二：会议室办公设备 |
| 1 | 5米椭圆型会议桌 | 一、整体要求：A、面材：木皮类：采用0.6mm厚美国进口胡桃木皮，选料严格。木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形。纹理清晰自然、色泽一致且经防虫防腐处理。封边及收口对应采用进口木皮，硬度高，韧性强，不开裂，不弯曲。B、内材：采用中密度纤维板为基材。其原料的树种一致，并经防虫防腐处理，各项技术指标均达国标标准。C、油漆,采用封闭漆或开放漆，均为台湾大宝品牌。油漆附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久。产品均在恒温、恒湿，含尘净化喷涂设备的环境中喷涂。D、配件：采用标准五金配件，部分产品采用三节导轨，抽拉顺滑、流畅、宁静，可反复拉抽50万次。各类配件安装快捷，连接牢靠。 二、质量要求：A、木材干燥至9%-12%的含水率。台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀 C、纹理自然，颜色线条拼和细密、流畅。 具体尺寸以图纸确认为主。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 扶手会议凳 | 1． 皮面：采用黑色优质西皮面料，皮面光泽度好，透气性强； 2． 基材：内填高密度海绵，回弹力好，软硬适中，不变形；符合人体工学的高频热成型5层白木弯曲套板；采用进口橡木椅架。 3． 配件：进口五金配件，经防锈、防腐处理，优质橡木木架，经过烘干处理.防潮，防虫，防蛀。 | 19 | 张 |  |
| 3 | 扶手听席凳 | 1． 皮面：采用黑色优质西皮面料，皮面光泽度好，透气性强； 2． 基材：内填高密度海绵，回弹力好，软硬适中，不变形；符合人体工学的高频热成型5层白木弯曲套板；采用进口橡木椅架。 3． 配件：进口五金配件，经防锈、防腐处理，优质橡木木架，经过烘干处理.防潮，防虫，防蛀。 | 30 | 张 |  |
| 4 | 5P空调 | 产品匹数：5P（46-70㎡）电压：380V，柜式机，定频单冷，3级能效，制冷量≥12000W，标配5米铜管. | 2 | 台 |  |
| 子系统三：会议室弱电系统工程 |
| 一、显示切换系统 |
| 1 | 电动投影幕 | 投影幕料：高清玻纤幕。 外壳用料：铂铝合金专利外壳 内置电机：耐用高速管状电机 投影尺寸：150寸 幕布比例：16:9 可视角度：160° 增益倍数：1.0 投影画面尺寸：≥3320mm*1867mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 激光投影机 | 1.采用3LCD显示技术，白色外观设计 2.投影比例：16:10； 3.光源类型：高压汞灯； 4.亮度输出：≥6000流明； 5.对比度：≥2000:1； 6.实际分辨率：≥1920×1200； 7.整机功耗：≤416W 8.镜头：电动镜头，标配镜头投射比1.39-2.23：1，可选配0.33：1超短焦镜头 9.镜头居中设计、五款可选配镜头； 10.可根据实际应用选配“扰波修正内置滤镜”及“偏正3D亮度提升内置滤镜”； 11.双画面显示投影：来自两路输入的投影画面可以同时进行显示； 12.内置拼接融合、曲面校正功能，方便客户做多台融合安装及异形屏幕的调试； 13.省时省力的自动滤网清洁功能，清洁系统每隔100小时就会自动清除滤网上的灰尘； 14.先进的图像增强技术，通过内置的真实创作功能，提高感观清晰度； 15.配备HDBaseT 传输端口，通过一根网线可以传输视频和控制信号； 16.可设置遥控ID号，即使几个投影机安装在同一位置，可以实现分别控制, 为避免电源操作失误和吊顶式投影机安全操作，遥控器上电源按键的“开机”和“关机”必须是分离； | 1 | 套 |  |
| 3 | 投影机吊架 | 1.5米固定吊架 | 1 | 套 |  |
| 4 | 显示电脑 | CPU I5-7500/4G(DDR4 2133)内存/1TB(SATA)/PS2键盘/USB鼠标/DVDRW/Win10 Basic/19.5寸宽屏低蓝光显示器/3年有限保修 | 1 | 套 |  |
| 二、数字会议系统 |
| 5 | 高集成数字会议系统主机 | 1.输入电源：～90-132V/180-264V 50/60Hz by switch 2.话筒容量：≤4096 3.通道数量：1 CH 4.频率响应：30 ~ 20KHz 5.信噪比：>72 dB(A) 6.通道串音：>80 dB 7.总谐波失真：<0.05% 8.音频输入：LINE IN: 775mV 非平衡；MIC IN : 50mV 非平衡 9.音频输出：LINE OUT : 1V 非平衡；REC OUT: 200mV 非平衡 10.输出负载：>1KΩ 11.串口：连接电脑和摄像跟踪主机 12.静态功耗：10W 13.输出功耗：340W 14.连接方式：专用电缆（8 芯） 15.接头可靠性：可靠 16.遵循规范：IEC60914 17.工作温度：-10℃~+60℃ 18.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 19.安装方式：19英寸标准机柜 20.配套后台管理控制软件，可通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态。（提供移动端软件查看投票结果截图并加盖厂家公章） 21.可通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接。 22.须提供制造厂商针对该产品的参数确认函并加盖公章。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 纯讨论会议主席单元 | 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：100dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：2W 11.耳机负载：8-32Ω 12.耳机音量：最大40mW 13.耳机接口：3.5mm单声道插口 14.遵循规范：IEC60914 15.连接头：自带1.8米航空8芯 16.咪杆高度：460mm 17.安装方式：桌面式 | 1 | 台 |  |
| 7 | 纯讨论会议代表单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：100dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：2W 11.耳机负载：8-32Ω 12.耳机音量：最大40mW 13.耳机接口：3.5mm单声道插口 14.遵循规范：IEC60914 15.连接头：自带1.8米航空8芯 16.咪杆高度：460mm 17.安装方式：桌面式 | 19 | 台 |  |
| 8 | 8芯会议专用延长线 | 20米一公一母DCN安装电缆（8芯航空） | 1 | 条 |  |
| 9 | 会议专用地插盒 | 底盒尺寸约：107*107*55mm 开孔尺寸约：109*109*55mm | 1 | 只 |  |
| 10 | 数字会议反馈抑制器 | 1.线路额定输入电平：2.2dBU 2.线路最大输入电平：15dBU 3.线路输入接口：莲花座，卡侬座 4.无线话筒额定输入电平：-19.7dBU(灵敏度连续可调) 5.额定输出电平：2.2dBU 6.无线话筒输入接口：φ6.3话筒插座 7.线路输出接口：莲花座，卡侬座 8.线路输入阻抗：非平衡：10KΩ，平衡输入20KΩ 9.无线话筒输入阻抗：1KΩ 10.线路输出阻抗：50Ω 11.信噪比：≥60dB 12.频响：50~14.50KHz±3dB 13.接地电阻：≤0.1Ω 14.整机功耗：5W | 1 | 台 |  |
| 三、专业扩声系统 |
| 11 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 4 | 只 |  |
| 12 | 专业功放 | 1.输出功率:立体声/并联8Ω:200W*2、立体声/并联4Ω:300W*2、桥接8Ω:600W； 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：32dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥90dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 | 2 | 台 |  |
| 13 | 音箱支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 4 | 个 |  |
| 14 | 音频处理器 | 1.输入通道及插座：2路XLR母卡侬座 2.输出通道及插座：6路XLR公卡侬座 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100KΩ 5.PC接口：面板1个USB接口（USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口），后版2个RS485接口（RJ-45坐） 6.共模拟制比：＞78dB（1KHz） 7.输入范围：≤+25dBu 8.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 9.信噪比：≥100dB@1KHz0dBu 10.失真度：＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 11.通道分离度：＞88dB（1KHz） 输入通道功能 12.输入哑音：每个通道设立单独哑音控制 13.输入音量：调节范围：-80dB-+12dB、步距为0.2dB 14.输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 15.输入相位：同相(+) 或反相 (-) 16.输入均衡：每输入通道设6个参量均衡，在Parameter下调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点带宽：0.05oct-3oct、 步距为0.05oct、增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 17.输入压缩：门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu；压缩比：1.0:1~20:1 <2.0:1时，步距为0.1 >2.0:1时，步距为0.5；响应时间：0.3ms~200ms，<1ms， 步距为0.1ms >1ms步距为1ms，释放时间：50ms~5000ms步距为1ms 18.输入扩展：门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu；扩展比：1:1.0~1:20 <1:2.0时，步距为0.1 >1:2.0时，步距为0.5；响应时间：50ms~5000ms，步距为1ms，释放时间：0.3ms~200ms <1ms步距为0.1ms，>1ms步距为1ms | 1 | 台 |  |
| 15 | 12路数字输出两编组USB录音实况调音台 | 技术参数 1.单声道输入通道：8路 2.立体声输入通道：2组（4路单声道） 3.单声道插入通道：8路 4.单声道话筒接口幻像电源：+48V 5.输出通道：一组立体声主输出、两路编组输出、两组辅助输出、一组立体声监听输出、一组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出 6.频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB 7.单声通道话筒到主输出最大增益：60dB±2dB 8.单声通道线路到主输出最大增益：45dB±2dB 9.立体声声通道线路到主输出最大增益：15dB±1dB 10.通道串音：≤-90dB @ 20KHz 11.左右声道串音：≤-90dB@ 20KHz 12.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB 13.主输出通道最大平衡输出：24dB±1.5dB 14.主输出/编组最大非平衡输出：18dB±1.5dB 15.辅助最大非平衡输出：18dB±1.5dB 16.CD/TAPE输最大非平衡输出：18dB±1.5dB 17.效果最大非平衡输出：18dB±1.5dB 18.耳机输出：12dB/0.25W@32Ω；18dB@10KΩ；20Hz~20KHz 19.通道间增益差：≤2dB 20.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz | 1 | 台 |  |
| 16 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持） | 系统指标 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 | 1 | 套 |  |
| 17 | 8路电源时序器 | 技术参数 1.额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6.单路额定输出电源：10A | 2 | 台 |  |
| 四、辅助材料 |
| 18 | 会议机柜 | 机柜标配：钢化玻璃前门，带透风栅钢质后门，六输出万能电源插座。固定板1块，两个高速排气扇，四个底盘活动固定脚轮，约宽600*深600*高1600 mm。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 多功能地插 | 一个USB、一个网络、一个3.5音频、一个HDMI、一个VGA、一个电源。 | 2 | 只 |  |
| 20 | 莲花（RCA）-莲花（RCA） | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 2 | 条 |  |
| 21 | 莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 4 | 条 |  |
| 22 | 3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 条 |  |
| 23 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 12 | 条 |  |
| 24 | VGA 高清线 | VGA 高清线 | 3 | 条 |  |
| 25 | 音箱线 | 金银线、无氧铜400芯 | 60 | 米 |  |
| 26 | 音频线 | RVVP2*1.0 | 20 | 米 |  |
| 27 | 电源线(强电) | RVV3*1.5 | 100 | 米 |  |
| 28 | 带屏蔽超六类网线 | CAT6千兆无氧铜8芯 | 1 | 箱 |  |
| 29 | 管材 | PVC20线管 | 80 | 米 |  |

其他要求：

（1）工期：合同生效之日起60日内；

（2）售后服务（提供售后服务承诺函）：

项目维保期不少于2年，自项目验收通过之日起计算；设备按原厂保修，设备按用户签收之日算起。

提供不少于2年5×8小时上门保修，提供7×24小时技术支持和服务，8小时内做出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，48小时内到达指定现场。

免费质保期结束后，对产品继续提供完善而优惠的售后服务。

（3）培训要求：

中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

（4）报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

# 第四章   合同条款（参考）

甲方:_______________________

乙方:___________________________

甲乙双方根据       年    月    日（项目名称）项目（项目编号:（项目编号:    ）询价采购招标结果及询价文件的要求,经协商一致,达成以下意见。

（具体条款由甲、乙双方依据本项目询价文件、乙方投标文件进行协商。）

- 合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

- 合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物（或服务）和技术参数进行实质性修改。

- 组成本合同的文件包括：

（一）本项目询价文件；

（二）乙方的投标文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

- 合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构和主管财政部门各执一份。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：___________

年   月    日

# 第五章  报价文件内容和格式

- 报价函

- 开标一览表

- 报价明细表

- 报价人资格要求证明材料：

5、采购需求响应表

6、质量保证及售后服务承诺书

由供应商根据自身实际情况并结合询价文件相关要求据实填写，格式由投标人自定。

- 其他：

注：以上凡提供复印件的需加盖公章且内容清晰可辨。务必根据采购人要求及初审项目提供真实的证明材料。

表1：报价函

致：海南政辉招投标代理有限公司

我单位收悉贵司关于项目名称：            （项目编号：      ）的询价函，我们经详细审阅和研究，我方决定接受该项目的询价文件的所有条款并按下述报价参加本次询价采购活动。我方本项目投标总价为：                 ；自合同签订生效起

日内验收合格并交付使用。

本公司承诺：

（1）我司已收悉询价文件中“投标人须知”的各项规定。本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的    天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。

（2）一旦我公司中标，保证按询价文件文件规定的时间与采购单位签订采购合同，并按询价文件文件(包括补充更正的内容)的供货时间要求，准时完成全部供货、安装，交付使用。

（3）保证提供的货物的合法性，并享有完整的知识产权，不会因为购买单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任由我方承担。

（4）如我司中标后放弃中标资格造成采购人的损失的，我司愿意对损失部分作出赔偿。

（5）我司完全同意采购方确定的中标原则。

（6）我司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位名称（全称）（盖章）：

地    址：___________________________________

全权代表（签字）：_______________

开户银行：                            账户名称：___________________________

账    号：________________________

年  月  日

表2：开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 （大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 交付使用时间 |  |
| 交货地点 |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名

日期：    年  月  日

注：1、所有价格用人民币表示；

2、报价人应对“用户需求书”中所列的所有产品及服务进行报价，不允许只对包中的部分产品报价，否则报价无效。

3、单价应包括产品价格、售后服务、系统集成、安装等费用和一切应付的税费。

4、供应商必须如实填写所投产品的信息，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

表3、报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称规格 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字

表4：法定代表人证明书、授权书

法定代表人证明书

海南政辉招投标代理有限公司：

兹有 （姓名） 性别    年龄     职务     为我公司法定代表人，身份证号码为             。

特此证明。

（单位全称）（盖章）

年  月  日

法定代表人授权书

海南政辉招投标代理有限公司：

（单位全称） 法定代表人  （姓名）      授权  （姓名）（职务）   为全权代表，参加你单位组织的          项目采购，采购编号              ，其在本次采购活动中的一切行为本单位均予承认。

法定代表人签字：

（单位全称）（公章）：

年    月    日

附：全权代表姓名：        身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

（后附法定代表人身份证复印件及全权代表身份证复印件）

表5：采购需求响应表

项目名称：

招标编号：

说明：投标人必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。

| 序号 | 设备/项目名称 | 询价文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

投标人全称（公章）：            授权代表（签字）：

注：偏离情况说明分正偏离（+）、完全响应（=）、负偏离（-），分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

# 评标细则

（一）询价文件初审。见附表1：《初步审查表》

（二）澄清有关问题

对询价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式（由评标小组签名）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出询价文件的范围或者改变询价文件的实质性内容。（见附表2）

（三）中标方式：

评标小组对经初步评审合格的投标文件从技术部分比较，在全部满足邀请文件要求的货物规格、型号、性能、技术、数量、质量、交货时间等的前提下以最低有效报价中标（报价为一次性报价），并推荐给采购人。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 附表1：

## 初 步 审 查 表

采购单位：

项目名称：

项目编号：                                   日期：2018年  月  日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 投标人的资格 | 符合第一章报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合询价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按要求提交保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 从投标截止日期起计算的60 天 |  |  |  |
| 5 | 实质性响应 | 是否完全满足采购文件中用户需求书所有参数 |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否满足采购要求 |  |  |  |
| 7 | 投标报价 | 报价有效、不漏项 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

附表2：         澄清、说明、补正事项

| 序号 | 投标人 | 邀请文件中需要澄清的 | 对投标文件中含义不明确的 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、评标小组可以书面要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会认定其为不合格投标人。