万宁市万宁中学国家教育考试标准化考点项目

# 竞争性谈判文件

# 招标编号：HNDN-2019-003

采   购   人：万宁市万宁中学

招标代理机构：海南德诺项目管理有限公司

二○一九年五月

目   录

第一章  谈判邀请函   ………………………………………… 1

第二章  报价人须知   ………………………………………… 3

第三章  用户需求书   ………………………………………… 11

第四章  合同条款     ………………………………………… 24

第五章  报价文件内容和格式 ………………………………… 27

第六章  谈判程序   …………………………………………… 33

附件1、初步审查表

第一章  谈判邀请函

受万宁市万宁中学的委托，海南德诺项目管理有限公司就万宁市万宁中学国家教育考试标准化考点项目（项目编号：HNDN-2019-003）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

1、名称：万宁市万宁中学国家教育考试标准化考点项目

2、用途：万宁市万宁中学工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算：￥1,556,507.00元，超过采购预算金额的投标文件按无效投标处理。（￥1,556,507.00元为最高限价）

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近一年内任意三个月的纳税证明）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近一年内任意三个月的社保缴费记录复印件）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

5、购买本项目谈判文件并缴纳谈判保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

1、时间：2019年05月17日至2019年05月22日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋8A房；

3、标书售价：￥200元/套（售后不退），谈判保证金为：￥30,000.00元。

4、谈判保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号或项目名称（有分包，则同时注明包号）。谈判保证金需在报价截止时间前到账。

单位名称：海南德诺项目管理有限公司

账    号：2201 0238 0920 0020 283

开 户 行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

5、购买谈判文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信或委托函(须法人和委托人签名)、法人身份证复印件、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件。

6、投标人提问截止时间：2019年05月22日17:00:00（北京时间）。

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件时间：2019年05月23日 上午 9：15～ 9：30；

2、报价截止时间：2019年05月23日上午9：30；

3、谈判时间：2019年05月23日上午9：30；

4、谈判地点：海口市五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋8A房；

5、公告媒介：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

1、代理机构：海南德诺项目管理有限公司

2、地址：海口市五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋8A房

3、邮政编码:572000

4、项目联系人：王世辉     联系电话：13876789502

5、财务电话：0898-65330306    传真：0898-65330306

6、公司邮箱：hndnxmglyxgs@163.com

六、采购人联系方式

1、地址：万宁市万宁中学

2、联系人：杨体清

3、联系电话：13876238568

海南德诺项目管理有限公司

第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：万宁市万宁中学

1.2 招标代理机构：海南德诺项目管理有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的供货商均为合格的报价人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。 补充说明：根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、 电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构 可视为“具有独立承担民事责任能力的法人”。

3.3 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 报价人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的报价人不得参与谈判报价。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请书

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  谈判程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．谈判文件的澄清

报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟报价截止日期，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

三、报价文件

9．报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1报价人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

10.3报价时报价一览表须再单独用信封密封一份，否则将拒收报价文件。（此规定仅限在三亚市人民政府政务服务中心开标的项目）

11．谈判保证金

11.1谈判保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需提前在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

11.2若报价人不提交谈判保证金，其报价文件将被拒绝接受。

11.3 谈判保证金的退还

11.3.l 成交人的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的报价人的谈判保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.3.3如投标保证金为海南德诺项目管理有限公司收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到0898-65330306 ，以便办理投标保证金退还手续。

1）如投标保证金为海南省公共资源交易服务中心、三沙市公共资源交易服务中心、儋州市公共资源交易服务中心收取，未中标方的投标保证金待中标结果公示期满后由代理机构工作人员办理退款，中标方的投标保证金待和采购单位签订合同并送达代理机构提交电子招投标系统后由代理机构工作人员操作办理退款。

如投标保证金已缴纳但未在电子招投标系统中提交关联，则和投标保证金收取单位联系办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。

2）三亚市人民政府政务服务中心收取，未成交的供应商，保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内，由招标代理机构在全国公共资源交易平台（海南省）•三亚市系统中操作退还保证金。成交的供应商，保证金将在采购合同签署后5个工作日内，由招标代理机构在全国公共资源交易平台（海南省）•三亚市系统中操作退还保证金。

如投标保证金已缴纳但未在电子招投标系统中提交关联，则和投标保证金收取单位联系办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。

3）如投标保证金为海口市公共资源交易中心收取，未中标方的投标保证金待中标通知书发放后由海口市公共资源交易中心相关工作人员操作办理退款。中标方的投标保证金待合同原件及电子版合同送达海口市公共资源交易中心后由海口市公共资源交易中心相关工作人员操作办理退款。

联系电话：

海南省公共资源交易服务中心：0898-66529867

三沙市公共资源交易服务中心：0898-66860296

儋州市公共资源交易服务中心：0898-23335693

三亚市人民政府政务服务中心：0898-38860835

海口市公共资源交易服务中心：0898-65250512

11.4 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长谈判保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。投标文件正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章，并逐页加盖投标人公章（或投标专用章）。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、报价文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 报价人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南德诺项目管理有限公司

项目名称：万宁市万宁中学国家教育考试标准化考点项目

项目编号：HNDN-2019-003

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

15．报价截止时间

15.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、谈判、评标及签约

16．谈判

16.l 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标代理机构或报价人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该报价人的报价文件。

17．谈判小组

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

18.关于政策性优惠

18.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

18.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

19.谈判和定标

19.1谈判程序见“第六章 谈判程序”。

19.2谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3招标代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

20．成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则谈判保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22．采购代理服务费

招标代理机构根据项目预算按计价格[2002]1980号文相关规定向成交人收取成交服务费。

23.其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目名称

万宁市万宁中学国家教育考试标准化考点项目

- 项目概况

根据《海南省教育厅关于做好海南省国家教育考试标准化考点升级建设工作的通知》（琼教考【2018】34号）文件的要求，万宁市需对万宁中学国家教育考试标准化考点进行升级改造。

- 采购需求

| 序号 | 采购品目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校级巡查指挥中心设备 |  |
| 2 | 拼接屏显示系统（55寸2*5拼接后尺寸：宽5.39米，高1.22米） |  |
| 3 | 指挥中心会议系统 |  |
| 4 | 指挥中心装饰工程 |  |
| 5 | 配电系统 |  |
| 6 | 考点指挥中心、会议室、考务室监控设备（6套） |  |
| 7 | 前端考场监控设备（考场数量共81间，其中已建设16间） |  |
| 8 | 试卷流转视频监控设备（80个监控点） |  |
| 9 | 无线电作弊防控系统 |  |
| 10 | 网络主干传输与设备 |  |
| 11 | 系统集成调试 |  |

- 设备清单、技术参数及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）校级巡查指挥中心设备 |
| 1 | SIP网关/媒体转发服务器 | 1、SIP网关作为巡查系统中信令和视频流上传下达的最关键设备,应采用模块化架构，可完成SIP注册和SIP重定向、媒体转发功能，可实现远程客户端的跨域（跨中心）音视频请求，实现多级巡查中心的互通； 2、设备应采用标准机架式设计，超低功耗，应采用linux系统，确保服务器能够长期稳定运行，具有良好的抗病毒能力； 3、可实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017）》中规定的SIP协议与其它协议相互转换，能够与海南省考试局巡查系统无缝对接。 4、支持标准SIP2.0；支持SIP代理、信令转发、路由、具有NAT穿透功能； 5、支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射；支持SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；支持SIP URI组、用户、树形列表管理； 6、支持SIP用户的注册接入认证功能；支持SIP用户请求认证功能； 7、支持SIP 终端访问过程控制；支持SIP终端远程访问权限控制；支持建立SIP网关间的信任关系；支持SIP URI地址解析，SIP重定向功能。 8、符合《家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》中定义的SIP注册描述； 9、具有SIP URI组管理，SIP URI地址解析；具有域、子域管理；具有SIP地址解析；支持向上级注册功能； 10、支持TCP/IP 协议，支持动态和静态IP 模式，支持DHCP、PPPOE；支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议； 11、提供极低延迟的控制信号转发、媒体流的分发功能；支持音、视频转发和路由控制功能；支持媒体流的汇聚功能；支持流媒体的NAT穿越；支持多级中心，支持大量用户同时访问。 12、必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； | 1 | 台 |  |
| 2 | 巡查系统软件 | 巡查系统管理平台软件，网管软件：对巡查系统用户、设备等进行远程管理；对前端视频服务器、巡查中心的网络数字矩阵、SIP网关/媒体转发服务器的管理及配置，如进行各种相关的设置。 硬盘录像软件：多点并发录像存储，支持手动录像、自动定时录像等功能。自主研发，具有软件著作权证书。具有存储空间提示、预设录像列表等功能。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 网络硬盘 录像机 | 1、录像分辨率支持32路1080p/720p/4CIF；视频压缩标准：H、264/H、265； 2、支持手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像。 3、支持8个SATA接口，1个eSATA接口；硬盘容量最大支持6TB；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，3个USB接口；支持HDMI、VGA输出。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。 4、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》2017版、能兼容接入符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》2007版的巡查系统； | 5 | 台 |  |
| 4 | 集中存储录像服务器软件： | 集中存储录像服务器软件： 直接读取编码设备的视音频码流进行存储，生成录像数据保存到硬盘，支持定时录像，并在查询回放录像时，查询截取所需录像推送到请求源。 | 5 | 套 |  |
| 5 | 监控专用硬盘 | 4000G/7200RPM/64M/6Gb/SATA | 30 | 块 |  |
| 6 | 管理计算机 | 一、硬件指标参数要求： 硬件指标参数要求： 1、CPU Intel ≧I5 三级缓存3M 或以上 2、内存≧8G DDR4 2400MHz 3、硬盘≧2TG SATA3 具备硬盘减震结构设+128固态硬盘 4、光驱：DVDRW 5、网卡：集成10-1000M 网卡 6、主板：Intel H310 芯片或以上 最大支持32G， 集成5.1 声道高保真声卡芯片 7、键盘、鼠标：同品牌104 键防水键盘、防菌 光电滚轮鼠标。 8、显卡：集成显卡 9、显示器≧19.5 英寸宽屏液晶 ，一级能效显 | 2 | 台 |  |
| 7 | 监听音箱 | 1.接口输入:平衡XLR接口和不平衡RCA插口输入 2.频宽:(-10dB):70Hz-20,000Hz 3.灵敏度（1m，1W）:91dB 4.最大声压级(1m):106dB 5.频率范围:70Hz～20KHz 6.额定功率:30W 7.结构组成:6.5′低音×1(低、中频)2.5′高音×1(高频) 8.适应环境温度:-10℃~+40℃ | 2 | 台 |  |
| 8 | 安全防火墙 | 1、实配可用千兆以太网电口数量≥8，实配千兆光电复用口（Combo）数量≥2，硬盘扩展容量≥500G； 2、最大并发连接数≥50万，每秒新建连接数≥20K，整机吞吐量≥600Mbps 3、支持双机虚拟化技术，融合后可统一管理配置并实现负载分担和业务备份； 4、支持ASPF状态检查，协议包括：dns ¦ ftp ¦ h323 ¦ http ¦ sccp ¦ sip ¦ smtp ¦ gtp ¦ ils ¦ mgcp ¦ nbt ¦ pptp ¦ rsh ¦ rtsp ¦ sqlnet ¦ tftp ¦ xdmcp，支持时间段安全策略设置。 5、支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化，可分配吞吐量、新建、并发，为了满足网络对设备需求； 6、支持防火墙\NAT日志，支持域间策略匹配日志，支持攻击防范\黑名单日志，支持NAT444用户端口块溯源日志； 7、支持链路负载均衡功能、服务器负载均衡功能。 8、需提供原厂售后服务承诺函加盖厂家公章或项目授权章。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 网络机柜 | 42U 19" 标准网络机柜宽600mm*深800mm*高2000mm | 1 | 台 |  |
| 10 | 线缆线材 | 电源线、音频线、网线、线糟线管、电源插排等 | 1 | 项 |  |
| 11 | 设备安装调试 | 设备安装、调试费用 | 1 | 项 |  |
| 12 | 校园管理系统 | 具有通知公告功能，发布学校的通知信息，支持微信通知、图片上传，阅读人数一目了然，收到通知的教师或家长可以在通知信息下进行收到回复，绑定微信后可收到微信通知等；具有评教评学功能，通过手机进行教学评价，被评教师可在自己的账号中可看到评价人点评结果，评价表格会提前导入平台；具有在校表现功能，教师可通过手机管理平台，随时对学生在校表现进行评价，教师的鼓励或者批评能够通过微信或者微信通知家长，学期末形成学生评价指标。 | 1 | 套 |  |
| （二）拼接屏显示系统（55寸2*5拼接后尺寸：宽5.39米，高1.22米） |
| 1 | 拼接显示屏 | 1. 尺寸: 55寸拼接屏 2. 分辨率：1920x1080 3. 物理拼缝(mm)：3.5 4. 亮度（cd/m2）：500 5. 视频输入接口：1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口 6. 支持独特的拼缝补偿功能 7. 支持屏幕防灼，图像翻转 8. 支持白平衡调整 9. 支持红外控制和RS232环接控制 10. 支持面板工作时长记录及显示 11. 支持倍帧功能 12. 支持通电后延时启动功能 | 10 | 块 |  |
| 2 | 网络数字矩阵 | 1、画面分割器应具有8路HDMI输出，内置画面分割功能；支持1、4、9、16等多画面分割显示功能； 2、解码能力支持支持40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 3、支持H、265、H、264、MPEG4等主流的编码格式； 4、支持通过管理系统远程控制管理网络数字矩阵，实现显示模式的设置以及远程控制等功能； 5、具有2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口； 6、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》2017版、能兼容接入符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》2007版的巡查系统； | 2 | 台 |  |
| 3 | LED单色显示屏 | 室内单红色LED显示屏，尺寸：5.44M*0.48=2.62平方米 | 2.62 | M² |  |
| 4 | 铝合金支架 | 铝合金2*5壁装液压前维护拼接屏支架 | 10 | 单元 |  |
| 5 | 拼接屏高清线 | 高清HDMI线材，15M长 | 12 | 条 |  |
| 6 | 线缆线材 | 电源线、线糟线管、电源插排等 | 1 | 项 |  |
| 7 | 设备安装调试 | 设备安装、调试费用 | 1 | 项 |  |
| （三）指挥中心会议系统 |
| 1 | 专业会议功放 | 1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量单独可调； 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5.备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 6.内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7.具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8.内置先进的整机模拟限幅式保护。 9.各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 10.电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11.额定输出/每声道,8Ω400W 12.额定输出/每声道,4Ω700W 13.额定输出/桥接,8Ω1400W 14.输入灵敏度1.2dBV 信噪比 100dB 阻尼系数/8Ω,1kHz 200:1 输入共模抑制 > 90dB. 频率响应 20Hz-20kHz（±0.5dB） 谐波失真系数4Ω/1kHz < 0.1% 通道串音 <-70dB 电压增益 > 38dB | 1 | 台 |  |
| 2 | 调音台 | 12通道调音台 最多6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声) 2编组母线+1立体声母线 2AUX(包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 总失真:0.02%； 频响:20Hz～20kHz； 等效输入噪声:-128dBu； 串音:-74dB； 耗电:40w； | 1 | 台 |  |
| 3 | 电源时序器 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二级欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为10A，总输入电流容量16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.电源输出:8路，万能插座 6.单路负荷:10A 8.控制方式:手动顺序启动、短路信号触发控制。 7.电源容量:总容量220V，16A 8.输入电源:AC220-240/50Hz 9.时序间隔:1.5s | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字会议防啸叫处理器 | 1.64/128超取样24-bitA/D和D/A转换，高解析度 2.每个声道12个频道反馈自动搜寻，智能处理 3.及时方便的缺省处置，完备的反馈抑制性能 4.单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点，直到手动复位或重新设置 5.手动模式可设置2×12个滤波器的所有参数，包括频率、Q值等 6.伺服平衡输入和输出，镀金XLR和TRS端子 7.每个滤波器均有单点、自动两种模式 8.两个并行处理块，左右声道可单独或并联调整 9.24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围 10.开关软启动，无冲击声，噪声门功能 11.背光2×16字符LCD显示 12.2×8LED电平显示，可显示输入或输出电平 13.采用专业设计内部供电系统 | 1 | 台 |  |
| 5 | 1拖2会议麦 | 工作频率 600-800MHz 调制方式 宽带FM 信道数目 200 信道间隔 250KHz 频率稳定度 ±0.005%以内 动态范围 100dB 最大偏移 ±45KHz 音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) 综合信躁比 >105dB 综合失真 ≤0.5% @1000Hz 工作距离 1.空旷距离约200M；2.如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。） 工作环境温度 -10℃～+50℃ 接收机方式 二次变频超外差 中频频率 110MHz，10.7MHz 天线接入 BNC/50Ω 灵敏度 12dBμV(80dB S/N) 杂散抑制 ≥75dB 音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mm Jack socket ) 供电方式 直流12V / 500mA输入 杂散抑制 >75dB 音频输出 200mV 输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ 失真度 <0.1% 功能显示方式 LCD液晶显示 音头 动圈式麦克风 天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 发射功率 10mW 杂散抑制 >50dB 工作电压 2节5号1.5V碱性电池 电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 | 1 | 台 |  |
| 6 | 会议音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统，解析力高，瞬态表现快，高频延伸度好。 2.采用无谐振箱体，表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理，有效防谐振、防滑及防划伤，经久耐用，可悬挂安装。 3.高音单元独有DTT（减震高音技术）先进技术设计，高音清晰甜美。 4.低音采用加强型纸盒振膜，配合独用的磁场回路技术，提供丰满而稳定的低音重现，声学特征持久稳定。 5.单元结构LF:10"×1，HF:1"×1 6.频响范围(±3dB)48Hz-18,000Hz 7.灵敏度（折算到1m，1W）96dB 8.最大声压级119dB 9.输入阻抗8Ω 10.额定功率250W 11.指向性（H×V）90°H×40°V 12.连接插座2×NeutrikNL4 | 2 | 只 |  |
| 7 | 音箱支架 | 音响支架 | 2 | 架 |  |
| 8 | 液晶电视机 | 65英寸大屏4K超高清智能网络平板液晶电视机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 电视机落地 支架 | 液晶电视机落地支架32-65寸通用电视移动推车挂架柜立式展示架子 | 1 | 套 |  |
| 10 | 音响机柜 | 标准化模式，以满足各种需求； 采用高强度钢制可拆装式机柜； 底座可着地或安装活动脚轮； 装配简单，方便搬运。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 线缆线材 | 200芯音频线、音频跳线、音箱固定支架、电源插板等 | 1 | 项 |  |
| 12 | 设备安装调试 | 设备安装、调试费用 | 1 | 项 |  |
| （四）指挥中心装饰工程 |
| 1 | 拼接屏装饰 | 定制铝塑板装饰拼接屏的四周，2X5拼接屏不锈钢包边； | 1 | 项 |  |
| 2 | 操作台 | 定制2联操作台，含2把椅子（1.5米长，0.6米宽，） | 1 | 套 |  |
| （五）配电系统 |
| 1 | UPS不间断电源 | 3C15KS（配电池）满负载可维持2小时；配备1个电池箱。 | 2 | 项 |  |
| 2 | 配电箱 | 明装配电箱，配制1个4P100A空开、1个2P100A空开、6个2P32A；4个1P32A空开，1个一级防雷器等 | 1 | 项 |  |
| 3 | PDU | 防雷器PDU，19寸10A 7路输出带防雷模块电源 | 2 | 台 |  |
| 4 | 接地系统 | 强电接地线制作，含挖沟、地线填埋、焊接、地基恢复等 | 1 | 项 |  |
| 5 | 线缆线材 | 从楼层主配电箱接入（三相五线RVV4*10+1*6）至机房配电箱，配电箱至机房各设备电源线路（含线管线槽各机柜、设备电源线）。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 空调 | 3P柜式空调 | 2 | 台 |  |
| 7 | 安装调试 | 设备安装调试 | 1 | 项 |  |
| （六）考点指挥中心、会议室、考务室监控设备（6套） |
| 1 | 网络高清 半球摄像机 | 1、200万1/3"CMOS网络摄像机；镜头2、8mm；水平视场角:≥93°，照度0、07Lux。视频压缩标准H、264/H、265,音频压缩标准AAC或G、711;最高分辨率可达1920×1080，支持全实时双流编码，1080P (1920×1080)和D1(704*576)或CIF（352*288）双流编码。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范2017版》。 2、视音频编解码标准符合ISO的标准； 3、应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准2017版》规范规定的H、264视频编码标准，图像分辨率应支持720p和1080P并可调； 4、应能根据需要扩展支持G、711和AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H、264的具体要求符合ISO/IEC 14496-10高级视频编码AVC标准；G、711的具体要求符合ITU-T G7、11标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Profram Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1（2000版本）的具体规定。 5、需提供原厂售后服务承诺函加盖厂家公章或项目授权章。 | 6 | 部 | 符合标准化考场视频标准规范 |
| 2 | 视音频编码算法软件： | 视音频编解码标准符合ISO的标准； 应符合教育考试网上巡查系统视频标准2017版规范规定的H.264视频编码标准，图像分辨率应支持720p和1080P并可调。 应能根据需要扩展支持G.711和AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC 14496-10高级视频编码AVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G7.11标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Profram Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1（2000版本）的具体规定。 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。 | 6 | 套 |  |
| 3 | 拾音器 | 有效拾音面积≥110平米； 灵敏度：-40dB，灵敏度可调； 频率响应：300Hz～8000Hz(±6dB)； 具有低噪声可变增益放大器、支持环境噪声抑制； 信噪比≥60dB； 最大承受音压≥120dB； 支持电源极性反接保护； 可直连网络摄像机音频输入接口； | 6 | 部 |  |
| 4 | 摄像机支架 | 摄像机壁装支架 | 6 | 支 |  |
| 5 | 集中供电电源 | 12V12.5A150W监控集中供电电源 | 1 | 台 |  |
| 6 | 线缆线材 | 五类4对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头；RVV2*0.75电源线（采用集中供电）连接配件等辅料,符合国标 | 6 | 套 |  |
| 7 | 安装调试 | 考场设备安装、视音频线路、集中供电安装 | 6 | 项 |  |
| （七）前端考场监控设备（考场数量共81间，其中已建设16间） |
| 1 | 网络高清 半球摄像机 | 1、200万1/3"CMOS网络摄像机；镜头2、8mm；水平视场角:≥93°，照度0、07Lux。视频压缩标准H、264/H、265,音频压缩标准AAC或G、711;最高分辨率可达1920×1080，支持全实时双流编码，1080P (1920×1080)和D1(704*576)或CIF（352*288）双流编码。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范2017版》。 2、视音频编解码标准符合ISO的标准； 3、应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准2017版》规范规定的H、264视频编码标准，图像分辨率应支持720p和1080P并可调； 4、应能根据需要扩展支持G、711和AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H、264的具体要求符合ISO/IEC 14496-10高级视频编码AVC标准；G、711的具体要求符合ITU-T G7、11标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Profram Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1（2000版本）的具体规定。 5、需提供原厂售后服务承诺函加盖厂家公章或项目授权章。 | 65 | 部 | 符合标准化考场视频标准规范 |
| 2 | 视音视编码算法软件： | 视音频编解码标准符合ISO的标准； 应符合教育考试网上巡查系统视频标准2017版规范规定的H.264视频编码标准，图像分辨率应支持720p和1080P并可调。 应能根据需要扩展支持G.711和AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC 14496-10高级视频编码AVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G7.11标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Profram Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1（2000版本）的具体规定。 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。 | 65 | 套 |  |
| 3 | 拾音器 | 有效拾音面积≥110平米； 灵敏度：-40dB，灵敏度可调； 频率响应：300Hz～8000Hz(±6dB)； 具有低噪声可变增益放大器、支持环境噪声抑制； 信噪比≥60dB； 最大承受音压≥120dB； 支持电源极性反接保护； 可直连网络摄像机音频输入接口； | 65 | 部 |  |
| 4 | 摄像机支架 | 摄像机壁装支架 | 65 | 支 |  |
| 5 | 集中供电电源 | 12V30A350W监控集中供电电源 | 12 | 台 |  |
| 6 | 电源电缆线 | RVV3*4.0平方国标纯铜芯电线（从指挥中心至各教学楼） | 1600 | 米 |  |
| 7 | 电源电缆线 | RVV3*2.5平方国标纯铜芯电线（从教学楼至各楼层） | 2300 | 米 |  |
| 8 | 网络机柜 | 6U壁装网络机柜，用于安装交换机机（含电源插板） | 8 | 个 |  |
| 9 | 线缆线材 | 五类4对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头；RVV2*0.75电源线（采用集中供电）连接配件等辅料,符合国标 | 65 | 套 |  |
| 10 | 安装调试 | 考场设备安装、视音频线路、集中供电安装 | 65 | 项 |  |
| （八）试卷流转视频监控设备（80个监控点） |
| 1 | 大型球机 | 200万1/2.8"CMOS宽动态5寸红外网络高清智能球机；图像传感器：1/2.8”progressive scan CMOS；最低照度：彩色：0.05Lux@(F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux@(F1.6，AGC ON)；0 Lux with IR；最大分辨率1920×1080；视频压缩：H.265/H.264/MJPEG；音频压缩：G.711/MP2L2/AAC；红外照射距离：150米；日夜模式：自动ICR彩转黑；数字变倍：16倍；隐私遮蔽：最多8块区域；聚焦模式：自动/半自动/手动；焦距：4.7-94mm，20倍光学；变倍速度：水平速度：0.1°～400°/s，速度可设；水平预置点速度：400°/s；垂直速度：0.1°～200°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s；预置点个数：300个；电源接口：AC24V；网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据；SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持128G）。 | 2 | 部 |  |
| 2 | 大型球机支架 | 大型球机支架 | 2 | 个 |  |
| 3 | 网络高清 半球摄像机 | 1、200万1/3"CMOS网络摄像机；镜头2、8mm；水平视场角:≥93°，照度0、07Lux。视频压缩标准H、264/H、265,音频压缩标准AAC或G、711;最高分辨率可达1920×1080，支持全实时双流编码，1080P (1920×1080)和D1(704*576)或CIF（352*288）双流编码。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范2017版》。 2、视音频编解码标准符合ISO的标准； 3、应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准2017版》规范规定的H、264视频编码标准，图像分辨率应支持720p和1080P并可调； 4、应能根据需要扩展支持G、711和AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H、264的具体要求符合ISO/IEC 14496-10高级视频编码AVC标准；G、711的具体要求符合ITU-T G7、11标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Profram Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1（2000版本）的具体规定。 5、需提供原厂售后服务承诺函加盖厂家公章或项目授权章。 | 78 | 部 | 符合标准化考场视频标准规范 |
| 4 | 视音视编码算法软件： | 视音频编解码标准符合ISO的标准； 应符合教育考试网上巡查系统视频标准2017版规范规定的H.264视频编码标准，图像分辨率应支持720p和1080P并可调。 应能根据需要扩展支持G.711和AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC 14496-10高级视频编码AVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G7.11标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Profram Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1（2000版本）的具体规定。 重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。 | 78 | 套 |  |
| 5 | 摄像机 支架 | 摄像机壁装支架 | 78 | 支 |  |
| 6 | 线缆线材 | 五类4对非屏蔽电缆、配线架、网络模块、跳线、电缆接插头；RVV2*0.75电源线（采用集中供电）连接配件等辅料,符合国标 | 80 | 套 |  |
| 7 | 安装调试 | 考场设备安装、视音频线路、集中供电安装 | 80 | 项 |  |
| （九）无线电作弊防控系统 |
| 1 | 手机信号 屏蔽器 | 全功能全频段考场综合作弊信号屏蔽器：有效屏蔽CDMA（中国联通订制）、GSM（中国移动、中国联通订制）、SCDMA（网通大灵通）、DCS（1800MHz）、PCS（1900MHz）、PHS（电信小灵通），3G、4G等手机信号、对讲机、无线耳机信号等所有通讯信号。各频段的功率：30±3dbm。 | 81 | 台 |  |
| 2 | 电源电缆线 | RVV3*4.0平方软护套线国标纯铜芯电线（从机房至各1、2、3号教学楼） | 2200 | 米 |  |
| 3 | 电源电缆线 | RVV3*2.5平方软护套线国标纯铜芯电线（从教学楼至各楼层） | 2400 | 米 |  |
| 4 | 电源电缆线 | RVV3*1.5平方软护套线国标纯铜芯电线（从楼层至考场） | 2600 | 米 |  |
| 5 | 5孔插座 | 装明线开关面板电源插座薄型五孔 二三插10A | 81 | 个 |  |
| 6 | 配电箱 | 室内明装配电箱，尺寸：300*250*150MM，配2P32A空开 | 1 | 项 |  |
| 7 | 手持式金属探测器 | 金属探测器：直板型手持金属探测器，（含电池） | 162 | 部 |  |
| 8 | 安装调试 | 手机信号屏蔽器电源、设备安装 | 81 | 项 |  |
| （十）网络主干传输与设备 |
| 1 | 汇聚交换机 | 1、主机一台；固化千兆以太网光端口 ≥24，其中千兆光电复用（ComBo）端口≥8；固化万兆SFP+口数量≥4，万兆光端口支持千兆自适应；扩展插槽≥1； 2、最大支持配置2块可插拔电源模块，本次配置可插拔电源模块≥2；本次配置可插拔风扇模块≥2； 3、交换容量≥590Gbps，包转发率≥210Mpps； 4、整机万兆接口最大可扩展至12个或者整机40G接口最大可扩展至2个； 5、MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K； 6、支持通过扩展硬件防火墙业务板加授权方式实现IPS入侵防御、负载均衡、防病毒、应用控制识别及SSL VPN等功能； 7、支持远程堆叠； 8、支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP； 11、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道； 12、整机提供ACl条目数不小于4K条； 13、内置软AC（无线控制器）功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈； 14、支持OpenFlow 1、3标准；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持多表流水线;支持Group table；支持Meter； | 1 | 台 |  |
| 2 | 接入交换机 | 24个10/100/1000M电口+2个SFP端口 | 8 | 台 |  |
| 3 | 光模块 | 千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口 | 16 | 块 |  |
| 4 | 室外光纤 | 12芯光纤室外铠装光纤（从机房至1、2、3号教学楼及指挥中心）； | 1600 | 米 |  |
| 5 | ODF光纤配线箱 | 19英寸标准机架式24芯FC光纤ODF光纤配线箱（含尾纤、路线及法兰） | 2 | 台 |  |
| 6 | 光纤终端盒 | 19英寸标准机架式12芯FC光纤ODF光纤配线箱（含尾纤、路线及法兰） | 5 | 台 |  |
| 7 | 光线跳线 | 15M单模铠装光线跳线 | 3 | 对 |  |
| 8 | 光线跳线 | FC-LC与FC-FC单模光线跳线 | 14 | 条 |  |
| 9 | 辅材 | PVC线管、直接、波纹管、管夹、自攻螺钉、胶粒、膨胀螺丝等 | 1 | 项 |  |
| 10 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 288 | 芯 |  |
| 11 | 光纤安装 | 光纤布线、安装、固定 | 600 | 米 |  |
| 12 | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 项 |  |
| （十一）系统集成调试 |
| 1 | 系统集成调试 | 系统集成及省考试局平台对接调试费 | 1 | 项 |  |

五、项目相关要求

1、工  期：合同签订后10天内完成安装调试；地点：采购人指定地点。

2、投标人必须承诺巡查指挥系统与海南省考试局巡查系统能够实现互联互通。（提供承诺书，格式自拟）

3、报价人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

（1）提供软件不少于两年的免费维护，货物不少于3年的免费维护；

（2）提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

4、培训要求：

在项目建设过程中需对相关人员进行技术培训，在以后系统运行过程中亦需根据具体情况进行相应内容的培训，以保证系统的管理人员、技术人员和应用人员能够及时、准确地了解和熟练地运行系统。

5、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

6、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

第四章 合同条款

通用合同条款

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日万宁市万宁中学国家教育考试标准化考点项目（项目编号：HNDN-2019-003）竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额（小写） |  | 大小写应一致 |
| 合同总额（大写） |  |  |

二、工期

三、付款方式

1、合同签订后7个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的30%作为项目预付款；

2、硬件设备到货并经甲方验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的30%；

3、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的35%；如乙方提供合同金额的5%以保函的形式作为质保金，可支付合同金额的40%。

4、项目验收通过后一年后无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同剩余5%款项（质保金），如质保金以保函形式提供，将退回保函。

四、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的15％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款；

2.谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）      乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

开户行：                               开户行：

户名：                                 户名：

帐号：                                 帐号：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南德诺项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南德诺项目管理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

第五章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

1、报价函（表1）

2、报价一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、报价人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（表5，同时提供具有查询时间为招标公告发布后信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图）

11、谈判保证金缴纳证明材料（缴纳回执单）

12、技术部分（包括技术资料、技术方案、实施方案、服务承诺等）

13、报价人认为需要的其它证明材料

注：以上复印件均需要加盖公章或投标专用章

表1、报价函

致：海南德诺项目管理有限公司

根据贵单位万宁市万宁中学国家教育考试标准化考点项目（项目编号为 HNDN-2019-003）的谈判邀请函要求，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表报价人                （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：    （签字或私章）           职务：

日期：

表2、报价一览表

项目名称：万宁市万宁中学国家教育考试标准化考点项目

项目编号：HNDN-2019-003

工期：合同签订后        天内完成安装调试

| 序号 | 项目/产品名称 | 品牌型号、规格配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额 | （小写） |
|  | （大写） |
| 最终报价 | （小写） |
|  | （大写） |

报价人全称：（盖章）                          全权代表（签名或私章）：

注: 1、报价时，“最终报价”栏请先不要填写，谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价；

- 报价一览表格式不得自行改动。

- 以上报价已经包含本项目所有货物、集成、服务费用和一切应付的税费。

表3、技术及资质要求响应表

说明：报价人必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该报价文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件技术参数、功能及资质要求 | 报价文件响应 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |

报价人全称（公章）：                     授权代表（签字或私章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件响应”内容以及相关的资料（如有）判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“报价人技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在报价人报价文件中的页码。

表4、授权委托书

致：海南德诺项目管理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南德诺项目管理有限公司组织的万宁市万宁中学国家教育考试标准化考点项目（项目编号为：HNDN-2019-003）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位： （公章）

法定代表人： （签字或私章）

受托人： （签字或私章）

年     月     日

表5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：海南德诺项目管理有限公司

为响应贵公司组织的万宁市万宁中学国家教育考试标准化考点项目（项目编号为： HNDN-2019-003）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

注：同时提供具有查询时间为招标公告发布后信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

第六章  谈判程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

1) 不满足报价人资格要求的；

2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

3) 未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；

4) 交货期、工期或报价有效期不满足谈判文件要求的；

5) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；

6) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；

7）不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判

1）按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

2）谈判结束后，各报价人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价。

3）谈判小组对报价人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

4）如报价人满足第二章第18条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对报价人的最终报价价进行调整。

三、谈判、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表1

初步审查表

项目名称：万宁市万宁中学国家教育考试标准化考点项目

项目编号：HNDN-2019-003

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效报价认定条件） | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行报价，漏报其报价将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 报价人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 谈判保证金 | 是否提交谈判保证金的 |  |  |  |
| 6 | 报价有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交货期或工期 | 是否满足谈判文件要求(如要求) |  |  |  |
| 8 | 其他 | 无其他无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期：