# 1、报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学多媒体设备 |
| 1 | 交互智能平板 | 品牌：希沃 型号：F86EC 硬件设备： 1.屏体要求：LED背光源 1）A规硬屏； 2）显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9； 3）物理解析度支持3840*2160； 4）可视角度≥178°； 5）屏幕表面玻璃需为防眩光玻璃，且玻璃透光率≥90%； 2.端口要求： 1）输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45； 2）输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out； 3.喇叭输出功率：10瓦x2； 4.显示屏寿命不低于50000小时； 5.整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止误操作； 6.★内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制人声；内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源（需提供国家认可的检测机构的权威检测报告并加盖生产厂家公章）。 7.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭（需提供国家认可的检测机构的权威检测报告并加盖生产厂家公章）； 8.★设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与人声同步录制，方便制作视频（需提供国家认可的检测机构的权威检测报告并加盖生产厂家公章）； 9.在嵌入式操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开，可实现windows系统中常用的应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等； 10.整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置； 管理软件： 1.将常用的应用软件罗列在一个工具栏内，方便调用软件。单击即可打开其中的软件，简化操作； 2.在桌面工具栏内具有注销按键，单击即可一键注销Windows； 3.在桌面工具栏内具有设置功能，可对设备进行相关设置： 1）支持屏蔽第三方窗口功能，防止上课期间的广告弹出； 2）支持查看设备基本信息，比如：尺寸、分辨率、系统、CPU、内存、硬盘、安卓版本等信息，支持设置对应班级名称； 3）支持备份还原功能，方便进行系统备份和系统还原。 OPS电脑模块: 1. ★采用模块化OPS电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计（需提供国家认可的检测机构的权威检测报告并加盖生产厂家公章）； 2.采用按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU：相当于Intel Core i3，4G内存，固态硬盘：128G 4.具有视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP； 5.USB：USB接口≥6个，其中USB3.0接口≥2个； | 产地：广州 厂商：广州视睿电子科技有限公司 | 15 | 台 | 29700.00 | 445500.00 |
| 2 | 视频展示台 | 品牌：希沃 型号：SC06 1.壁挂式安装，防盗防破坏； 2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤； 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积； 4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求； 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅； 6.解析度：中间1600线，四周1400线； 7.展台采用软件触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作； 8.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头； 9.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容； 10.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰； 11.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题； 12.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 产地：广州 厂商：广州视睿电子科技有限公司 | 15 | 套 | 1600.00 | 24000.00 |
| 3 | 推拉黑板 | 品牌：道图 型号：DT-4130 1.基本尺寸：≥4000mm×1281mm，可根据所配一体机适当调整，确保与一体机的有效配套； 2.书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm；板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um；板面长期书写不变形，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011检测标准； 3.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，减少噪音，改善书写手感； 4.背板：选用优质防锈亚光蓝色彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，每隔8公分设有2公分加强凹槽，确保均布承压不低于640N，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88； 5.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》； 6.边框：采用高级亚光铝合金，厚度≥1.2mm，上框规格57mm×100mm，下框及左右框规格29mm×100mm，内框规格37mm*20mm，符合GB5237.3-2008检测标准；两轨道上置隐藏式平滑轮滑道，横（立）框采用双层加强结构，厚≥10㎜； 7.滑轮：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。上吊轮配置高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB；上下均匀安装； 8.粉尘槽：配备宽度≥30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，清扫时无粉尘死角；为了防止粉笔等工具掉落，有与粉尘槽一体的粉尘清理工具，不用时，可代替粉尘孔塞，堵住粉尘孔； 9.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm； 10.限位档：黑板边框内部两侧及中间安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 | 产地：济南 厂商：济南道图工贸有限公司 | 15 | 块 | 1800.00 | 27000.00 |
| 4 | 系统集成费 | 按需定制 含设备运输、安装、调试费用。 | 产地：海南 厂商：海南泰士信息服务有限公司 | 15 | 项 | 1600.00 | 24000.00 |
| 本项合计： | 520500.00 |
| 二、课桌椅设备 |
| 1 | 学生课桌椅(升降可调) | 品牌：金蓓蕾 型号：BF26180 双柱单层升降靠背课桌椅,规格:60×40×76cm； 桌面:1.6cm多层板热压防火板打磨油漆； 椅面:1.6cm多层板热压防火板打磨油漆； 桌椅脚:20×49×1.0mm扁圆管25×25×1.0mm方管； 书包斗：升降侧板1.0mm书包斗板0.7mm； 拼接结构：铆钉、螺丝连接升降结构：外升降式。 | 产地：浙江 厂商：浙江金蓓蕾校具有限公司 | 300 | 位 | 240.00 | 72000.00 |
| 本项合计： | 72000.00 |
| 三、图书 |
| 1 | 图书 | 品牌：泰士信息 型号：多家出版社 按需求配置（此项投标报价需按单价报价，不得超过图书总预算报价50000元）。（清单详见附件） | 产地：海南 厂商：海南泰士信息服务有限公司 | 3300 | 册 | 详见图书清单 | 48677.00 |
| 本项合计： | 48677.00 |
| 投标报价总计 | （小写）：641177.00元整 （大写）：陆拾肆万壹仟壹佰柒拾柒元整 |

供应商名称：海南泰士信息服务有限公司（公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；

4、“报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。